Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

| AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI |
| --- |
|  | 19.02.2021 |

Informare privind calitatea aerului în judeţul Iaşi – ianuarie 2021

Depăşiri faţă de valoarea limită admisă doar la indicatorul  PM10

În luna ianuarie 2021, monitorizarea calităţii aerului prin intermediul rețelei automate de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi pune în evidenţă depăşiri faţă de valoarea limită admisă doar la indicatorul  PM10 (particule în suspensie din atmosferă cu diametrul sub 10 microni).

Măsurătorile efectuate de APM Iaşi la indicatorul PM10 prin metoda de referință au indicat depăşiri faţă de valoarea limită zilnică (50µg/m3) în toate cele 6 staţii automate, după cum urmează:

|  | Valoare înregistrată PM10 determinat gravimetric (µg/m3) | Valoare limită zilnică pentru protecția sănătății umane (µg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  | Staţia IS-1 Podu de Piatra, stație de trafic | Staţia IS-2 Decebal, stație de fond urban | Staţia IS-4 Aroneanu, stație de fond rural | Staţia IS-5 Tomeşti, stație de fond suburban | Staţia IS-6 Bosia Ungheni, stație de fond urban - trafic |  |
| 10.01.2021 | 50.72 | 53.99 | - | - | - | 50 |
| 11.01.2021 | - | - | - | 56.88 | - |  |
| 19.01.2021 | 65.94 | 71.01 | 52.35 | 62.86 | 63.95 |  |
| 20.01.2021 | - | 59.96 | 52.72 | 58.7 | - |  |
| 21.01.2021 | - | 62.14 | - | - | - |  |

S-a conturat episodul de poluare din intervalul 19-21.01.2021 (vezi și Fig. 1), când temperaturile au fost scăzute, deci încălzirea rezidențială a avut un aport suplimentar, iar calmul atmosferic și inversiunea termică au favorizat menținerea poluanților la sol.

Maxima zilnică măsurată a fost de 71,01 µg/m3 și s-a înregistrat la stația IS-2 Decebal – Cantemir, stație de fond urban, în data de 19.01.2021.

Pe lângă încălzirea rezidențială, alte surse de poluare au fost traficul auto, șantierele de construcții, salubrizarea, arderile de deşeuri și resturi vegetale etc.

Valori ridicate au fost înregistrate și la indicatorul PM2,5, în stația de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir. Valorile PM 2,5 s-au corelat direct cu cele pentru PM10 (Fig. 2), sursele fiind aceleași. Valoarea maximă a fost de 54,34 µg/m3 și s-a înregistratat în ziua de 19.01.2021 (cea mai friguroasă zi a lunii). Menționăm că pentru PM 2,5 cadrul legal prevede valoare limită anuală (20 µg/m3), iar concentrația mai mare de PM2,5 este specifică iernii: temperaturile scăzute favorizează formarea PM2,5 prin trecerea precursorilor din fază gazoasă în fază solidă. De asemenea, în timpul iernii, particulele de Carbon sunt într-o cantitate mai mare.

Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării, instituţii cu atribuţii de verificare şi control, autoritatea pentru sănătatea publică.

Publicul este informat în timp real privind calitatea aerului prin site-ului www.calitateaer.ro. Aici se pot vizualiza informații actualizate orar, aflate în curs de validare și certificare.

De asemenea, buletinul zilnic de informare privind calitatea aerului este publicat a doua zi pe pagina noastră web și pe pagina de facebook.

https://www.facebook.com/apmiasi

http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer

Director executiv,

ing. Galea TEMNEANU

Fig.1

Fig. 2