Raport de Mediu

PUZ - AMENAJARE

DEPOZIT DESEURI INERTE

ZONA FÂNTÂNELE

MUNICIPIUL ARAD

REVIZIA 1

– SEPTEMBRIE 2017 –

Nr. Proiect : 687 / 2016

Beneficiarul proiectului :

MINICIPIUL ARAD

Obiectul proiectului :

RAPORT DE MEDIU – REACTUALIZARE  PUZ – AMENAJARE DEPOZIT DESEURI INERTE – ZONA FÂNTÂNELE MUNICIPIUL ARAD

Administrator

Ing. Aurel Marinache

Editia 1 / Revizia 1

CUPRINS

1.   INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea proiectului

1.2. Beneficiar

1.3. Autorul atestat al Raportului de Mediu

1.5. Scopul proiectului

1.6. Necesitatea investitiei

2. EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI

ZONAL DE URBANISM, PRECUM SI A RELATIEI CU ALTE PLANURI SI PROGRAME

RELEVANTE

2.1. Elemente de concept

2.2. Obiectivele principale ale proiectului

2.3. Obiective regionale (si nationale) pentru gestionarea deseurilor

2.4. Analiza situatei existente

2.4.1. Încadrarea in teritoriul localitatii

2.4.2. Descrierea amplasamentului

2.4.3. Caracterizarea geologica si hidrogeologica a amplasamentului propus

2.4.4. Clima zonei

2.4.5. Vegetatie

2.4.6. Date demografice

2.4.7. Căile de comunicatii

2.4.8. Echipare edilitara

2.4.9. Disfunctionalităłi

2.5. Elemente de tema/ privind dezvoltarea urbanistică

2.6. Propuneri de dezvoltare urbanistica

2.7. Tipuri de deseuri rezultate din procese de demolare

2.8. Descrirea  depozitului de deseuri

2.8.1. Dotări

2.8.2. Concept functional

2.8.3. Concept tehnologic

3.  ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI

SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI SAU

PROGRAMULUI PROPUS

3.1. Starea actuală a mediului

3.2. Evolutia starii mediului în situatia neimplementarii PUZ

3.3. Relatia cu alte programe relevante

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE

SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PUZ

4.1. Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu in perioada de implementare a PUZ

4.2. Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu dupa implementarea PUZ

5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PUZ

6. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL,

COMUNITAR SAU INTERNATIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUZ

7. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

7.1. Metodologia de evaluare

7.2. Cuantificarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PUZ

8. MASURILE PROPUSE PENTU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CÂT DE

COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADEVERS ASUPRA MEDIULUI AL

IMPLEMENTARII PUZ

9.  EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR

ALESE

10. MASURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUZ

11. REZUMAT NONTEHNIC

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea proiectului

Lucrarea reprezintă Raportul de Mediu pentru Reactualizarea Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad, judetul Arad.

Raportul de Mediu a fost elaborat în conformitate cu cerintele de continut ale Anexei Nr. 2, a HG Nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

1.2. Beneficiar

Titularul obiectivului analizat in prezentul raport este Municipiul Arad, cu sediul in b-dul Revolutiei nr. 75, localitatea: Arad, judet Arad, telefon: 0257.281850, fax: 0257.284744; 0257.253842

1.3. Autorul atestat al Raportului de Mediu

Responsabilul atestat al Raportului de Mediu este Hexon Engineering SRL, societatea fiind detinatoarea urmatoarelor atestari :

- Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului – Pozitia 154 pentru urmatoarele tipuri de lucrari: RM, RIM, BM, RA, RS.

- Certificat de Atestare Nr. 237 pentru elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii Avizului / Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

- Certificat SRAC – SR EN ISO 9001/2008 – RO – 6855/1 – Sistem de Management al Calitatii.

- Certificate IQ NET – ISO 9001/2008 – RO – 6855/1 – Quality Management Systems.

- Certificat SRAC – SR EN ISO 14001/2004 – RO – 4125 – Sistem de Management al Mediului

- Certificate IQ NET – ISO 14001 /2004 – RO – 4125 – Environmental Management System

- Adresa sediu: Bd. Carol I, nr.62, Bl. 17A, Et.1, Campina, jud. Arad

- Telefon : 0244372560

- Fax : 0244372560

- E-mail : hexon_office@yahoo.com

- Persoana de contact : Aurel Marinache

- Telefon : 0723323819

1.5. Scopul proiectului

S-a elaborat prezentul Raport de Mediu, ca urmare a solicitarii APM Arad, pentru obtinerea Avizului de Mediu pentru PUZ – Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele.

Raportul de Mediu a fost elaborat în conformitate cu cerintele de continut ale Anexei Nr. 2, a HG Nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Prezentul raport vizeaza analiza efectelor semnificative ale planului asupra mediului. Se urmaresc problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului si evolutia acestuia in absenta, precum si in cazul implementarii planului. Se determina obiectivele de mediu relevante pentru activitate raportat la obiectivele specifice ale PUZ.

Prin prezentul proiect se urmareste generarea si gestionarea deseurilor in domeniul constructiilor si demolarilor, promovarea unei abordari corecte, integrate a managementului deseurilor din constructii si demolari si imbunatatirea modului de gestionare a deseurilor produse, in scopul reducerii cantitatilor de deseuri depozitate si imbunatatirea conditiilor de mediu.

1.6. Necesitatea investitiei

Necesitatea investitiei consta in faptul ca autoritatile publice locale au responsabilitatea de a stabili conditii privind modul de gestionare a deseurilor atunci cand autorizeaza activitatile de constructii si demolari.

Se constata faptul ca in judetul Arad la momentul actual exista unele deficiente majore in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din constructii si demolari:

- nu se realizeaza colectarea separata la sursa a deseurilor;

- nu sunt dotari pentru colectarea seperata si tratarea acestor deseuri;

- nu au fost identificate filiere de valorificare avantajoasa a fractiilor rezultate;

- nu s-au organizat campanii de informare si constientizare a publicului, care sa trateze problema gestionarii deseurilor din constructii si demolari.

Momentan, depozitul ASA Arad nu primeste spre depozitare/tratare deseuri din constructii si demolari intrucat nu dispune de facilitatile necesare, obligand recuregerea la solutii alternative, majoritatea ilegale sau neeficiente.

Oportunitatea proiectului reprezinta posibilitatea de valorificare a deseurilor din inerte din constructii si demolari, care pot fi tratate si reciclate.

Deseurile nevalorificate sunt, în general, depozitate (varianta alternativa ar fi incinerarea, insa in prezent nu exista asemenea functiuni in regiune).

Necesitatea implementarii proiectului rezida din dezvoltarea recenta a Muncipiului Arad in toate domeniile de activitate economica-sociala, si preponderent in activitatea de constructii (industriale sau civile, publice sau private).

Astfel, odata cu dezvoltarea sunt generate cantitati sporite de deseuri, a caror gestionare devine un punct important in ceea ce priveste protectia mediului.

Problematica majora, in prezent, este cea a depozitarii necontrolate a deseurilor din constructii si demolari, in special pe terenurile din extravilan, in conditii improprii care genereaza elemente de poluare a mediului

2. EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI

ZONAL DE URBANISM, PRECUM SI A RELATIEI CU ALTE PLANURI SI PROGRAME

RELEVANTE

2.1. Elemente de concept

Planul urbanistic zonal reprezintă documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara pentru: Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad, judetul Arad.

Pe amplasamentul studiat se solicita realizarea unei rampe pentru colectarea, tratarea,valorificarea si depozitarea deseurilor inerte rezultate in principal din constructii si demolari, cu specificatia ca aici vor fi primit si alte tipuri de deseuri inerte rezultate din domenii diferite ( ex.: ambalaje sticla, metal, paleti lemn, mobilier, etc.).

Rampa si depozitul aferent se refera doar la deseurile inerte (clasa"c" - conform normativului 757/2004 privind gestionarea deseurilor). Astfel, se propune un flux de tip colectare, sortare, depozitare temporara, tratare, valorificare daca este posibil sau depozitare permanenta pentru deseurile nefolosite.

Proiectul propune realizarea unui depozit pentru deseuri din constructii si demolari, dotat cu instalatii fixe sau mobile de tratare a deseurilor din constructii si demolari si dotari pentru depozitarea corecta a acestora.

Pentru o gestionare corecta a instalatiei de tratare, deseurile ar trebui sa fie, pre-selectate la locul de generare, efectuata pe santierul de provenienta, in vederea eliminarii impuritatilor precum hartie, plastic, lemn, metale.

Prezenta unor poluanti precum hartie, sticla, plastic, metale, lemn, in mod evident reduce, adesea chiar foarte mult, calitatea materialelor reciclat, nepermitand asadar o utilizare deplina a acestora.

De asemenea se impune si o separare a deseurilor periculoase identificate pe amplasament in functie de specificul activitatilor desfasurate anterior.

Elemente privind profilul şi capacităţile investiţiei

| Caracteristici constructive | Capacitati |
| --- | --- |
| Suprafata totala a amplasamentului | 65200 m2 ( 6,52 ha ) |
| Capacitate totala proiectata | 282.800 m³ |
| Inaltime max de depozitare propusa | 10 m |
| Rata de generare a deseurilor din constructii si demolari | 350 kg/loc/an |
| Cantitati de deseuri depozitate anual | 10.000 m3/an |
| Capacitatea maxima de exploatare | 27,5 ani |

2.2. Obiectivele principale ale proiectului

Obiectivul general in ceea ce priveste deseurile din constructii si demolari este gestionarea corespunzatoare a acestora in scopul reducerii cantitative a acestora, respectand principiile strategice si minimizarea impactului asupra mediului si sanatatii umane.

Se urmaresc o serie de modificari a sistemului de gestionare, informare si perceptie asupra situatiei deseurilor :

- respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, in concordanta cu legislatia europeana;

- analiza si cercetarea nevoilor privind managementul deseurilor din constructii si demolari si implementarea actiunilor necesare;

- intarirea capacitatii institutionale in implementarea, monitorizarea si aplicarea legislatiei de mediu, cu accent pe managementul deseurilor din constructii si demolari;

- stoparea si eliminarea depozitelor ilegale a acestei categorii de deseuri;

- construirea si asigurarea functionarii unui depozit specific, conform cu cerintele legale si de mediu actuale;

- eliminarea corespunzatoare a deseurilor care nu pot fi valorificate;

- actualizarea sistemului de gestionare a deseurilor din constructii si demolari cu valorificarea componentelor;

- constientizarea populatiei si agentilor economici generatori de asemenea deseuri desore avantajele directe si indirecte ale colectarii si tratarii corespunzatoare a deseurilor rezultate din constructii si demolari;

- implicarea autoritatilor locale alaturi de ONG sau firme de consultanta in implementarea unor programe privind colectarea acestei categorii de deseuri ;

- colectarea separata a deseurilor la locul generarii acestora, pe tip de material (periculoase, nepericuloase);

- reducerea la minim a cheltuilelor cu colectare-transport-depozitare a deseurilor prin realizarea unui sistem viabil de colectare, cresterea gradului de valorificare a fractiunilor reciclabile rezultate din tratarea deseurilor, optimizarea transportului si reducerea cantitatii depozitate;

- informarea populatiei despre spijinul acordat de organismele UE pentru implementarea tehnologiilor moderne, eficiente de gospodarire a deseurilor;

- asigurarea unui mediu de viata sanatos pentru locuitorii orasului si zonele adiacente pe o raza de 50 km;

2.3. Obiective regionale (si nationale) pentru gestionarea deseurilor

Compatibilitatea proiectului cu Planul Regional de Gestionare a Deseurilor din Regiunea  Vest, precum si Planul National privind Managementul Integrat al Deseurilor

La nivel regional si judet trebuie îndeplinite cel putin obiectivele si tintele nationale care se refera la:

- Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor din constructii si demolari în mediul urban si rural

- Implementarea sistemelor de colectare separata a deseurilor separarea fluxurilor de deseuri periculoase de cele nepericuloase;

- Reducerea cantitătilor de deseuri din constructii si demolari depozitate

- Reducerea cantitătilor de deseuri de ambalaje depozitate

- Eliminarea deseurilor în conformitate cu cerintele legistlatei gestionarii deseurilor în scopul protejării sănătătii populatiei si a mediului

- Cresterea gradului de constientizare a publicului privind impactul depozitarii deseurilor asupra sănătătii si mediului.

Amenajarea unui depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad în judetul Arad se încadrează în Planul National de Gestionare a deseurilor aprobat prin HGR 1470 din 2004, în Planul Regional de Gestionare a Deseurilor – Regiunea Vest si in Planurile Locale de Gestionare a Deseurilor.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor trebuie sa implice schimbari semnificative ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbari necesita participarea tuturor segmentelor societatii – persoane fizice, întreprinderi/firme, institutii social economice, institutii de cercetare

Premizele actuale determina necesara implementarea unui depozit pentru materiale inerte din constructii si demolari, cu dotarile si utilajele necesare, care sa deserveasca judetul Arad. Prin prezentul proiect se urmareste generarea si gestionarea deseurilor in domeniul constructiilor si demolarilor, promovarea unei abordari corecte, integrate a managementului deseurilor din constructii si demolari si imbunatatirea modului de gestionare a deseurilor produse, in scopul reducerii cantitatilor de deseuri depozitate si imbunatatirea conditiilor de mediu.

2.4. Analiza situatei existente

2.4.1. Încadrarea in teritoriul localitatii

Amplasamentul studiat este situat in zona periferica de Sud-Est al orasului Arad, limitrof cartierului Sanicolau Mic, pe partea dreapta a drumului judetean DJ 682 Arad-Fantanele. Accesul spre parcela se face pe un drum de exploatare.

Zona este delimitata de urmatoarele :

- Nord – parcela teren arabil in extravilan, in proprietatea Muncipiului Arad CF 312.844

- Sud – drum exploatare nr. cad. 312.860 si parcela teren arabil in extravilan, in proprietatea Muncipiului Arad CF 312.859

- Est – drum exploatare DE 1150 si limita UAT intre Municipiul Arad si comuna Fantanele

- Vest – parcela teren arabil in extravilan, proprietate privata Ardelean Stefan CF 312.850.

Terenul a facut parte din zona limitrofa localitatii, pe amplasament neexistand forme de organizare urbanistica cartate; pana de curand a servit ca si pasune comunala pentru cartierul Sanicolau Mic, la fel ca si majoritatea terenurilor din zona. In prezent amplasamentul este catalogat ca si teren arabil in extravilan, conform Certificat de Urbanism nr. 1673/07.09.2016 anexat la prezenta documentatie.

Functiunea actuala a terenului, conform PUG, este cea de teren arabil în extravilan.Amplasamentul studiat se refera la o singura parcela cu o suprafata de 65.200 m2 identificata prin CF 312.851 Arad; extrasul CF se anexeaza documentatiei pentru consultare.

În stadiul actual, datorita incadrarii functionale (teren arabil extravilan) nu exista cladiri sau alte spatii amenajate.

În zona nu sunt amplasate constructii iar terenurile proprietate privata au destinatii agricole sunt deservite de dotări edilitare alcătuite din drumuri pietruite, retele electrice.

2.4.2. Descrierea amplasamentului

Situatia actuala a amplasamentului:

Certificatul de urbanism nr. 1673/07.09.2015 emis de Primaria Municipuilui Arad s-a eliberat pentru scopul declarat : Plan urbanistic zonal pentru Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, în extravilan, municipiul Arad, judetul Arad, identificat prin plan de încadrare în zona si planul de situatie anexat documentatiei.

Regim economic – folosinta actuală- teren agricol neproductiv, delimitat conform planurilor anexate, este teren cuprins în extravilanul municipilului Arad conform PUG aprobat.

Regimul tehnic – Realizarea unui Depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, se vor respecta retragerile minime impuse de zonele de protectie ale drumurilor , retelelor tehnico - edilitare din zona . Accesul pe teren se va realiza prin racord carosabil la DJ 682 al drumului colector propus prin documentatiile aprobate anterior. Parcarile se vor realiza in interiorul lotului fara afectarea domeniului public.Se vor amenaja zone verzi si plantate conform Iegislatiei in vigoare .

Regimul juridic – Terenul studiat se afla în proprietatea municipilului Arad.

Beneficiarul investitiei – Municipilul Arad.

2.4.3. Caracterizarea geologica si hidrogeologica a amplasamentului propus

Terenul studiat se afla in Campia de Vest si este acoperit in prezent cu vegetajie ierboasa spontana, nefiind cultivat sau folosit in scopuri industirale in ultimii ani. Terenul este relativ plan, fara denivelari semnificative.

Amplasamentul studiat este de forma relativ trapezoidala, cu baza mica de aproximativ 95,00 m si baza mare de aproximativ 130,00 m; adancime medie a parcelei este de 500,00 m.

Din punct de vedere geologic amplasamentul este asezat pe formatiunile depresiunii panonice, depresiune care a luat nastere prin scufundarea lenta a unui masiv hercinic, construit din sisturi cristaline. Peste cristalin, situat la circa 1000 m adancime, stau discordant si trangresiv formatiunile sedimentare ale panonianului si cuaternarului.

Panonianul are o grosime incepand de la suprafata, de ciraca 250 m si este alcatuit din fomatiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen) prezentand o stratificatie in suprafata de natura incrucisata. Cuaternarul este constituit din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile prafoase.

Pentru aceasta faza de proiectare, la stabilirea conditiilor generale de fundare ale amplasamentului, au fost luate în considerare date cunoscute din zona si s-a executat un foraj geotehnic preliminar.

Din punct de vedere geomorfologic terenul studiat se afla în Câmpia Muresului, avind largi orizonturi plane, fara zone depresionare semnificative; eventualele portiuni cu cote mai coborâte ( de 1,0 – 1,5 m) datorandu-se unor foste meandre ale râului Mures, ulterior rambleiate.

Stratificatia este constituita din sol vegetal pina la adincimea de 0,6 – 0,7 m, urmeaza argila cafenie plastic vîrtoasa pîna la 1,5 m adîncime, apoi argila cafenie ruginie cu calcar si calcar alterat pîna la 3,2 – 3,5 m adincime ce trece apoi argila cafeniu galbuie cu intercalatii ruginii cenusii si oxizi de fier si mangan pîna la adincimea de 4,3 – 4,6 m; si argila prafoasa cenusie pîna la adîncimi sub 4,7 - 5 m.

Apa subterana nu a fost interceptata pina la adincimea de investigare.

Din datele cunoscute din zona, nivelul apei subterane a fost semnalat la adincimi sub 8 -10 m, cu oscilatii în functie de anotimp si volumul de precipitatii.

Conform STAS nr. 6054/77, adâncimea maxima de înghet în zona studiata este de 0,7 - 0,8 m.

2.4.4. Clima zonei

Amplasamentul studiat se afla in zona climaterica II (conform hartii climarterice din STAS nr. 6472/2-83) si III (confrom hartii climaterice din STAS nr. 10907/1 -97), cu o temperatura de calcul pentru vara de 28 grade Celsius / temperatura de calcul pentru iarna de -15 grade C.

Viteza de calcul a vanturilor este de 22 m/s, confrorm STAS nr. 10101/20 – 90, estimandu-se o expunere anuala de 3000 de ore la vanturi mai mari de 4m/s, iar incarcare data de zapada de 0,9 / 0,12 / 0,15 conform STAS nr.10101/21-92 ; pentru zona studiata se prevede o cantitate medie de precipitatii anuala de 400 - 600 mm/m2.

2.4.5. Vegetatie

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt prezente, caracteristic pentru teren agricol / pasune. Terenul este în totalitate neamenajat, fara plantatii, existand vegetatie libera la nivelul solului.

2.4.6. Date demografice

Populatia judetului Arad este situata pe locul 20 intre judetene Romaniei, avand densitate medie de 52,75 locuitori pe km2, cu un maxim de 409.075 locuitori; din acest total se estimeaza un numar

undeva in jurul valorii de 270.000 de locuitori care se afla in raza de acoperire a investitiei studiate

2.4.7. Căile de comunicatii

În prezent accesul pe parcela se face cu ajutorul unui drum de exploatare existent, care face legatura dintre DJ 682 Arad-Fantanele si terenul studiat. Starea si traseul acestuia este in prezent relativ improvizata si necorespunzatoare.

2.4.8. Echipare edilitara

Stadiul echiparii edilitare a zonei, in prezent, este prezentat in sumarul de mai jos :

Alimentarea cu apa si canalizare

Reteaua cea mai apropriata in zona este paralela cu DJ Arad-Fantanele.

Canalizare menajera

In zona studiata nu exista retea de canalizare menajera sau pluviala.

Canalizare pluviala

Zona nu dispune de retea de canalizare pluviala; apele pluviale ajung direct pe sol.

Alimentarea cu energie electrica

In prezent exista o LEA 20 KV la distanta de 300m de amplasament.

Alimentarea cu energie termica

Nu exista distribuitor de energie termica produsa centralizat, in zona sau in apropriere.

2.4.9. Disfunctionalităłi

Disfunctionalitati de circulatie

Legatura cu drumul judetean existent in prezent prin drumul de exploatare nu poate face fata functiunii propuse, necesitand interventii de reglementare si amenajarea unui drum corespunzator.

Disfunctionalitati functionale

Necesitatea respectarii zonei de protectie pentru retelele electrice care traverseaza amplasamentul.

Necesitatea respectarii zonei de protectie a drumului judetean DJ 682 cu latime de minim 20 m din axul acestuia, care insa nu afecteaza proprietatea studiata.

2.5. Elemente de tema/ privind dezvoltarea urbanistică

Pe amplasamentul studiat se solicita realizarea unei rampe pentru colectarea, tratarea valorificarea si depozitarea deseurilor inerte rezultate in principal din constructii si demolari, cu specificatia ca aici vor fi primit si alte tipuri de deseuri inerte rezultate din domenii diferite (ex.: ambalaje sticla, metal, paleti lemn, mobilier, etc.).

Cerinte constructive pentru celula de depozitare

Macrocelula depozitului de deseuri inerte, se va realiza prin excavatie pana la cota -10,00 m pentru realizarea stratului de impermeabilizare.

Macrocelula se va incadra conform Hotărârii de Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, art. 4, alin.b) in „clasa c”, acesta se va etanşa atât la bază, cât şi pe taluze, asigurându-se o permeabilitate mai mică decat 10-10 m/s,  astfel:

- Sistemul de etanşare pentru baza

- 50 cm argila prafoasa cu pamant existent, compactata (bariera geologica)

- strat bentonitic 4900 g/m2, K= 2 x 10-11

- Geomembrană din polietilenă de înalta densitate (PEID), având grosimea de 2,0 mm

- Geotextil pentru protecţie goemembrană, având masa de 1000 g/m2

- 50 cm strat drenant din pietriş, granulaţie 16/32 mm, cu sistem de conducte de drenaj din PEID

- Geotextil separaţie, având masa de 200 g/m2

- Sistemul de etanşare pentru taluze

- pamant existent compactat

- strat bentonitic 4900 g/m2, K= 2 x 10-11

- geomembrană din polietilenă de înalta densitate (PEID), având grosimea de 2,0 mm

- geotextil de protecţie geomembrana având masa de 1200 g/m2

- Retea drenaj levigat

In stratul drenant de la baza macrocelului se va ingloba o reţea de drenaj a apelor pluviale potenţial impurificate.

Stratul drenant se va realiza din agregate de râu şi are ca rol captarea şi drenarea apelor pluviale potenţial impurificate spre o reţea de drenaj înglobată la baza acestui strat.

Reţeaua de drenaj se va executa din tuburi de polietilenă de înaltă densitate (PEID), riflată, având diametrul exterior de 160 mm, prevăzute cu fante pe un sector de 270 grade la partea superioara.

Reţeaua de drenaj va conduce apele pluviale poţential impurificate spre un camin nou proiectat de unde vor fi pompate în bazinul de decantare ape pluviale impurificate nou proiectat.

Zona de gestionare si de depozitare temporara in vederea valorificarii

Platforma pentru colectarea, tratarea valorificarea si depozitarea deseurilor inerte din constructii si demolari va fi compusa din:

- instalatie de cantarire si spalare a rotilor;

- zona (betonata si acoperita) de stocare a materialelor intrate;

- concasor mecanic cu dinti si sistem de reducere a pulberilor;

- instalatie de indepartare a fierului cu magneti permanenti care pot ridica bucati de fier de pana la 5 kg greutate;

- sita vibranta cu vibratie libera circulara;

- separator al materialelor udoare cu descarcator cu stea pentru pulberi;

- benzi transportatoare cu structura din fier zincat

- spatii de stocare temporara a fractiunilor rezultate;

- platforma de incarcare a materialelor valorificate/ incarcare spre transport/spre depozitare;

- retea drumuri interioare conectoare;

- celule de depozitare conform normelor in vigoare pentru depozite clasa C.

Zona de cantarire a deseurilor la receptie, prevazuta cu un pod  bascula (cantar)

Cantarul (podul bascula) va avea o capacitate de 30 tone cu variatii maxime de 20 kg, dimensiunile 10 x 3 m si va fi echipat cu opt senzori/celule de cantarire incorporata, cu corectie de temperatura.

Drum de acces

Accesul la depozitul de deseuri inerte se va face prin extinderea drumului existent, avand de asemenea latimea de 4 m cu o structura rutiera din 30 cm balast şi va permite accesul autovehiculelor de transport deşeuri cu un tonaj de maxim 40 tone.

Pentru accesul autovehicolelor de transport al deşeurilor în interiorul depozitului de deseuri inerte se va prevedea o rampă de acces prevazuta cu cuva de spalare roti..

Imprejmuire

Amplasamentul va fi  imprejmuit cu un gard din plasa sudata pe stalpi din teava, cu inaltimea de 2 m.

Retea iluminat

Se va prevedea o retea electrica de iluminat exterior de-a lungul depozitului de deseuri inerte.

2.9. Tehnologia utilizată pentru valorificarea deşeurilor in vederea valorificarii.

- concasor mecanic cu dinti si sistem de reducere a pulberilor;

- instalatie de indepartare a fierului cu magneti permanenti care pot ridica bucati de fier de pana la 5 kg greutate;

- sita vibranta cu vibratie libera circulara;

- separator al materialelor udoare cu descarcator cu stea pentru pulberi;

- benzi transportatoare cu structura din fier zincat

- spatii de stocare temporara a fractiunilor rezultate;

2.6. Propuneri de dezvoltare urbanistica

UTILITATI PROPUSE

Dezvoltarea viitoare a echiparii edilitare va fi corelata cu infrastructura localitatii si cu posibilitatile de racordare din zona, dupa cum urmeaza :

Alimentarea cu apa si canalizare

Alimentarea cu apa

Se propune executarea unui bransament cu camin de apomentru pentru instalatiile de distributie apa ale cladirii administrative propuse precum si pentru spalare platforme.

Alimentarea cu apa se va realiza din conducta PEHD cu diametrul Ø 63 mm si lungimea L = 400 m.

Bransamentul va fi executat la reteaua publica de alimentare cu apa existenta la cca 400 m de amplasament pe partea dreapta a drumului DJ 682 Arad – Fantanele.

Rezervor apa de incendiu

Pe amplasament se va instala un rezervor de apa de incendiu si o statie de pompe de incendiu.

Zona de spalare a autovehiculelor la iesirea din incinta ( rampa spalare roti )

Rampa de spălare a autovehiculelor va fi  amplasată în zona porţii de iesire din amplasament, unde autovehiculele ce transporta deseuri se igienizeaza pe roti inainte de a iesi din depozit.

Separator hidrocarburi

Pentru epurarea apelor uzate de la rampa de spalare roti, parcarea mijloacelor auto (autoturisme si camioane) si de la spatiul tehnologic parcare utilaje se va instala un separator de namol si produse petroliere, care are rol de separator de hidrocarburi, desnisipator si decantor.

Sistem drenaj ape pluviale

In stratul drenant de la baza depozitului se va ingloba o reţea de drenaj a apelor pluviale din incinta celulei; Stratul drenant se va realiza din agregate de râu, având granulozitatea 16 – 32 mm, si grosimea stratului de min 50 cm.

In vederea protecţiei stratului de drenaj de suprafaţă se va aseza la suprafata acestuia un geotextil de polipropilenă de 300 g/m2.

Reţeaua de drenaj va fi executata din tuburi de polietilenă de înaltă densitate (PEID), riflata, prevăzute cu fante pe un sector de 220 grade.

Panta conductelor de drenaj va fi de 0,3%. Colectoarele drenajului vor conduce apele în căminele colectoare, care se află în interiorul celulei, si de acolo sunt pompate intr-un camin de vizitare din afara celulei; din caminul de vizitare apele sunt transportate spre bazinul decantor ape potential impurificate.

Camin colector

Reţeaua de drenaj va conduce apele pluviale spre un camin colector cu pompa submersibila şi apoi în bazinul de decantare ape pluviale impurificate.

Bazin decantor ape pluviale potential impurificate

Apele uzate provenite din depozitul de deseuri sunt preluate de reteaua de drenaj si transportate intr-un camin de pompare, urmand a fi pompate spre bazinul decantor ape pluviale potential impurificate.

Bazinul decantor ape pluviale potential impurificate va fi acoperit cu o copertina metalica, in vederea evitarii patrunderii apelor pluviale in decantor.

Bazin retentie ape pluviale

Apele provenite de la rampa de spalare, parcarea mijloacelor auto (autoturisme si camioane) si de la spatiul tehnologic utilaje vor fi dirijate cu ajutorul rigolelor spre conducte si conduse in separatorul de hidrocarburi. De aici apele vor fi trimise spre bazinul de retentie ape pluviale.

Apele pluviale curate de la zona de infrastructura, drumuri interioare, parcari si rigolele exterioare a celulei de depozitare sunt colectate intr-un camin de vizitare urmand a fi conduse spre bazinul de retentie ape pluviale.

Rigolă perimetrală ape pluviale

In scopul indepartarii apelor meteorice de la baza digurilor de contur a celulelor de depozitare se vor executa  rigole de formă trapezoidală având 0,30 m la bază, taluze de 1:1 cu adăncimea de 0,3 m până la 0,5 m asigurănd scurgerea către bazinul de ape uzate.

Rigola are rolul de a intercepta apele de suprafaţă şi cele pluviale de pe taluz şi de a le deversa  în bazinul situat lângă intrare pe platforma tehnologică printr-o conductă PVC –KG, avand ( 200 mm.

Evacuarea apelor menajere de la sediul administrativ

Apele menajere de la grupurile sanitare din sediul administrativ vor fi dirijate vor fi evacuate printr-o retea de canalizare interioara din PVC cu diametrul Ø 200 si lungimea L = 400 m printr-un racord la reteaua publica de canalizare existenta la cca 400 m de amplasament pe partea dreapta a drumului DJ 682 Arad – Fantanele.

Alimentare cu energie electrica

Se propune racordul la aceasta printr-o LES 20KV, cu post trafo independent care sa asigure iluminatul si circuitele de forta necesare in incinta studiata.

Estimari cantitative privind generarea anuala a deseurilor din constructii si demolari

Pentru estimarea cantitativa, s-a luat in considerare cantitatea totala de deseuri din constructii si demolari generata ca reprezentand 25% din deseurile totale generate.

Consideram necesara cresterea acestui procentaj fata de 15% la nivelul Uniunii Europene intrucat procentajul se aplica la o rata de generare a deseurilor de 3-3,5 kg/loc/zi fata de 0,75-1,25 kg/loc/zi cat se apreciaza in prezent pentru Romania pentru mediul urban.

De asemenea, cantitatea poate fi fluctuanta si in baza unor lucrari de mare amploare, cum ar fi lucrarile de reabilitare a infrastructurii care au o mare pondere in generarea de deseuri si care se doresc a fi executate in perioada imediata.

Din aceasta categorie fac parte lucrari de reabilitare/construire a drumurilor, a cailor ferate, a podurilor si podetelor, a cladirilor vechi care trebuie reabilitate termic sau/si din punct de vedere al structurii de rezistenta.

Municipiul Arad si localitatile invecinate pe o raza de 50 km au inclus in planurile de dezvoltare pe termen scurt si mediu implementarea unor investitii similare si ca atare consideram o crestere anuala graduala pana in 2020 a cantitatii de deseuri din constructii si demolari, urmand a se stabiliza in jurul unor valori relativ constante in jurul anului 2025.

Elemente de calcul estimativ pentru cantitatile dedeseuri din constructii si demolari generate :

- aria de acoperire a proiectului municipiul Arad si localitatile invecinate pe o raza de 50km

- numarul de locuitori in aria proiectului in prezent : 270.000

- evolutia prognozata a numarului de locuitori : in scadere cu 0,05% pe an

- perioada prognozata 2014- 2024, cu stabilizare din 2025

- rata de generate a deseurilor din constructii si demolari a fost considerata de max 350kg/loc/an

- pentru estimarea canitatitilor de deseuri colectare/reciclate s-a tinut cont de targetul din PRGD si UE;

- pentru calcului volumului necesar pe o perioada de 30 de ani s-a considerat o greutate specifica medie a deseului care urmeaza a fi depozitat de 2 tone/m3.

Tabel Nr. 2.6-1 - Estimarea evolutiei populatiei si a cantitatilor de deseuri din constructii si demolari

Se prevede ca target reciclarea a 70% din cantitatea colectata pana in anul 2020, conform targetelor stabilite de UE, urmand ca in anii urmatori acesta cantitate sa se stabilizeze cu o valoare sensibil mai mare decat pragul minim admis pentru reciclare si revalorificare .

Oscilatiile cantitatilor in jurul anului 2025 se estimeaza a fi minimale, intrucat scaderea demografica, stabilizarea ratei de generare a deseurilor precum si crestere cantitatilor reciclate sa conlucreze in pastrarea unor valori relativ constante.

Indiferent de context, se recomanda o noua estimare a acestor cantitati si a evolutiei acestora la fiecare 5 ani, daca investitorul nu considera necesar anual.

Reciclare si valorificare

Deseurile din constructia si demolarea cladirilor au doua destinatii posibile:

- eliminarea în depozite de deseuri pentru deseuri inerte;

- recuperarea de materiale pentru a produce materiale pentru umplere/construire strazi, acoperire depozite de deseuri, etc.

Varianta a doua aduce beneficii la nivel social, economic, de protectie a mediului si de crestere a calitatii vietii.

Cantitatea valorificata de deseuri provenite din constructii si demolari generata in Romania este în prezent relativ scazuta, dar se prognozeaza o crestere, determinata de dezvoltarea economica a tarii.

Strategiile regionale de gestiune a deseurilor trebuie sa prezinte solutii care sa vizeze si aceasta categorie de deseuri, avand in vedere ca acestea devin o problema.

Nu exista inca un sistem adecvat de valorificare a deseurilor din constructii si demolari, ci doar o reutilizare interna in gospodaria proprie sau o comercializare pe o piata nedeclarata.

Unul dintre aspectele majore ale acestei teme este si introducerea in sistemul fiscal al zonei de valorificare a deseurilor, deoarecere pana in prezent valorificarea in propria gospodarie/constructie/etc. se face fara a fi intregistrata.

Tabel Nr. 2.6-2 - Cantitatile estimate pentru valorificare pentru principalele categorii de materiale

Cele mai bune experiente de demolare selectiva realizate cu succes în lume sugereaza metoda cea mai eficace de urmat, si anume separarea si apoi stocarea materialelor, realizând demolarea în patru faze succesive:

- materiale si componente periculoase: pentru a evita poluarea si pentru a proteja muncitorii de pe santier de riscul de a manipula în mod impropriu substante nocive, înainte de toate, trebuie sa se verifice daca în cladire sunt prezente materiale si componente periculoase (ex: materiale cu continut de azbest, întrerupatoare cu continut de PCB etc.). Odata identificate si localizate aceste materiale, vor fi îndepartate si eliminate conform modalitatilor prevazute de normele specifice.

- componente reutilizabile: dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. În multe cazuri, caramizi, tigle, grinzi, elemente feroase si parapete, încuietori etc., daca sunt demontate cu grija si fara a fi deteriorate, pot fi reutilizate ca atare sau, dupa operatiuni de tratare simpla (curatire, verificarea functionarii, reparare, vopsire) pentru a le adapta noii utilizari. Aici trebuie incluse si materialele lemnoase reutilizabile tocuri de usi si ferestre, usi si ferestre.

- materiale reciclabile: odata îndepartate materialele periculoase si componentele reutilizabile, se poate continua lucrul demolând partile din cladire formate din materiale sau materiale reciclabile. Reciclabile înseamna ca aceste materiale, tratate în mod adecvat, pot fi utilizate pentru a produce materiale noi, cu functii si utilizari chiar diferite de cele originale. Spre ex. fragmente si moloz de caramizi si beton, chiar si amestecate, care în urma concasarii, amestecarii, sitarii sau altor tratamente constituie materiale bune pentru realizarea fundatiilor, umplere, completare, integrare. Sau reziduuri de lemn care maruntite, uscate si lipite în instalatii industriale adecvate se pot transforma în panouri de rumegus.

- deseuri nereciclabile: tot ceea ce ramâne dupa selectare este un ansamblu de materiale care din punct de vedere tehnic sau economic (sau datorita prezentei eventuale de elemente straine sau eterogene) nu se mai poate valorifica. Aceste materiale vor fi trimise la eliminare

Activitati de reciclare recomandate

- deseurile de la constructiile de drumuri pot fi in totalitate reciclate, aceasta reprezentand aproape 30%;

- materialele excavate pot fi reciclate daca sunt soluri de suprafata nepoluate, reprezentand 5%;

- amestecurile de sol , argile si pietris nu se pot folosi la constructia de drumuri din cauza partilor organize,

- dar ele pot fi folosite la inchiderea depozitelor neconforme sau pot fi utilizate ca straturi zilnice de acoperite in depozitele conforme; acestea reprezinta 30% din cantitatea generala;

- deseurile din demolari si constructii pot fi concasate, separate pe tipuri componente care pot fi valorificate individual; aceasta ponderea ar reprezenta 20-25% din cantitatea generala.

Cantitati propuse pentru depozitare

Antagonic, din estimarile pentru cantitatea depozitata conform tabelului nr. 05 rezulta o depozitare medie de 10.000 m3 pe an, cu o estimare pentru atingerea capacitatii maxime pentru 27,5 ani de exploatare pentru amplasamentul de la Fantanele.

Scopul proiectului este de a reduce cantitatea si gradul de periculozitate a deseurilor rezultate din activitatile de constructii si demolari, de crestere a gradulului de valorificare si reciclare a acestora.

2.7. Tipuri de deseuri rezultate din procese de demolare

Proiectul propune realizarea unui depozit pentru deseuri din constructii si demolari, dotat cu instalatii fixe sau mobile de tratare a deseurilor din constructii si demolari si dotari pentru depozitarea corecta a acestora.

Pentru o gestionare corecta a instalatiei de tratare, deseurile ar trebui sa fie, pre-selectate la locul de generare, efectuata pe santierul de provenienta, in vederea eliminarii impuritatilor precum hartie, plastic, lemn, metale.

Prezenta unor poluanti precum hartie, sticla, plastic, metale, lemn, in mod evident reduce, adesea chiar foarte mult, calitatea materialelor reciclat, nepermitand asadar o utilizare deplina a acestora.

De asemenea se impune si o separare a deseurilor periculoase identificate pe amplasament in functie de specificul activitatilor desfasurate anterior.

Generarea deseurilor

Reprezentarea situatiei actuale si propunerile de gestionare necesita in prealabil analiza modului de generare al deseurilor din constructii si demolari.

Procesul de generare al deseurilor din constructii este procesul de demolare, care se poate realiza traditional sau selectiv, urmand a analiza in continuare aspectele de baza generate in continuare de fiecare dintre aceste modalitati de demolare.

O alta pondere importanta in generarea de deseuri inerte o are reabilitarea infrastructurii (utilitati, drumuri, etc.) care insa datorita anvergurii lucrarilor si a tehnologiei specifice se realizeaza in cea mai mare parte selectiv.

Demolare traditionala

Demolarea traditionala implica selectarea deseurilor amestecate dupa ce acestea au ajuns la depozit, ceea ce presupune operatii suplimentare si degradarea unor componente rezultate din demolare ; problemele colaterale implica costuri mai mari de transport, tratare a elementelor alaturate celor periculoase, sortare in depozit si eventuale transferuri catre depozite corespunzatoare.

Ca alternativa pentru separarea la sursa, tratarea deseurilor colectate amestecat se poate face în instalatii special construite, astfel încât deseurile colectate amestecat sunt tratate, obtinându-se cel putin trei categorii de materiale:

- materiale inerte pietroase cu caracteristici granulometrice prestabilite, prin utilizarea sistemelor de concasare, îndepartarea materialelor metalice si sitare deja testate;

- materiale metalice separate de darâmaturi prin utilizarea unor separatori magnetici;

- fractiunea usoara formata în special din materiale cu o putere calorifica ridicata (hârtie, lemn, plastic) obtinuta prin utilizarea unor tipuri diferite de sisteme (se trece de la separarea manuala la sisteme de aspirare si ventilare, la sisteme ingenioase de separare prin flotare).

Este de preferat ca, la locurile de generare, sa se realizeze o sortare a deseurilor din constructii si

demolari, de catre detinatorul acestor deseuri sau de operatori autorizati. Datorita previziunii de crestere a vederea realizarii reciclarii si recuperarii acestora.

Sistemul de colectare a acestor tipuri de deseuri poate fi abordat diferit de catre persoanele fizice sau

agentii economici. Introducerea unui sistem de colectare a deseurilor din constructii si demolari trebuie pregatita prin organizarea de informari ale publicului, taxe si amenzi.

Astfel, ca un început, în contractele pe care le încheie consiliile judetene si consiliile locale cu agentii

economici ce se ocupa de repararea, constructia, reabilitarea infrastructurii de transport, se va specifica

clar modul de gestionare a deseurilor, încurajându-se pe cât posibil reciclarea si recuperarea.

Demolare selectiva

Un aspect fundamental este posibilitatea de a controla compozitia reala a deseurilor în locul de generare, astfel încât sa se poata trimite la instalatia de tratare un material efectiv inert si fara substante care sa îngreuneze procesul de recuperare.

În vederea reciclarii, materialele din demolari sunt cu atât mai valoroase cu cât sunt separate: o demolare mai selectiva implica obtinerea unui produs secundar de valoare mai ridicata.

Deci, este necesara planificarea diferitelor faze de demolare :

- recuperarea echipamentelor si instalatiilor necesare;

- îndepartarea tuturor partilor care se pot demonta;

- în sfârsit, demolarea structurii.

În timp ce primele doua faze sunt manuale, ultima faza, demolarea, este mecanica si necesita utilizarea

unor echipamente specifice.

Demolarea selectiva implica costuri suplimentare comparativ cu tehnologiile de demolare traditionale, estimate la circa 10% - 20%, costuri care trebuiesc avute in vedere in stabilirea unei taxe pentru deseurile neselectate aduse la depozit.

Tipologie deseuri

In cadrul depozitului de deseuri inerte nou proiectat vor fi permise depozitarea deseurilor din constructii si demolari in conformitate cu nr. 856/2002 :

- Deseuri nepericuloase din constructii si demolari care se vor accepta in amplasament in vederea depozitarii definitive :

| Tip deşeu | Cod (Lista Deşeurilor) | Restricţii |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri din fibre de sticlă | 10 11 03 | Numai deşeuri care nu conţin lianţi organici |
| Beton | 17 01 01 | Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări (* ) |
| Cărămizi | 17 01 02 | Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări (*) |
| Ţigle şi materiale ceramice | 17 01 03 | Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări (* ) |
| Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice tară conţinut de substanţe periculoase 17 01 06 | 17 01 07 | Numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări (* ) |
| Sticlă | 17 02 02 | - |
| Pământ şi pietre fără conţinut de - substanţe periculoase, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | Exclusiv material de acoperire, turbă |
| Namoluri de dragare altele decat cele specificate la 17 05 05 | 17 05 06 | - |
| Resturi de ballast, altele decat cele specificate la 17 05 07 | 17 05 08 | - |
| Sticlă | 19 12 05 | - |
| Minerale (de ex : nisip pietre) | 19 12 09 | - |
| Sticlă | 20 01 02 | Numai sticlă colectată separat |
| Pământ şi pietre | 20 02 02 | Numai din categoria deşeuri din grădini şi parcuri - Exclusiv material de acoperire, turbă |

Deseuri nepericuloase din constructii si demolari care se vor accepta in incita amplasamentului in vederea valorificarii ulterioare catre operatori economici autorizati :

| DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI |
| --- |
| 17 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMÂNTUL EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE) |
| Cod deseu | Descriere |
| 1702 | LEMN, STICLA si PLASTIC |
| 170201 | Lemn |
| 170202 | Sticla |
| 170203 | Plastic |
| 1704 | METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR) |
| 170401 | cupru, bronz, alama |
| 170402 | Aluminiu |
| 170403 | Plumb |
| 170404 | Zinc |
| 170405 | Fier si otel |
| 170406 | Staniu |
| 170407 | Amestecuri metalice |

Deseuri periculoase din constructii si demolari care NU se vor accepta la in amplasament :

| DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI |
| --- |
| 17 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMÂNTUL EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE) |
| Cod deseu | Descriere |
| 1701 | CIMENT, CARAMIZI, TIGLE si MATERIALE CERAMICE |
| 170106* | amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase |
| 170204* | Sticla, plastic si lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |
| 1703 | ASFALTURI, GUDROANE DE HUILA SI PRODUSE CU CONTINUT DE GUDROANE |
| 170301* | asfalturi cu continut de gudron de huila |
| 170303* | gudron de huila si produse cu continut de gudroane |
| 170409* | Deseuri metalice contaminate cu substante periculoase |
| 170410* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase |
| 1705 | PAMÂNT (INCLUSIV PAMÂNT EXCAVAT DIN SITURILE CONTAMINATE), PIETRE SI NAMOLURI DE DRAGARE |
| 170503* | Pamânt si pietre cu continut de substante periculoase |
| 170505* | Namoluri de dragare cu continut de substante periculoase |
| 170507* | resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 1706 | MATERIALE IZOLANTE |
| 170601* | Materiale izolante cu continut de azbest |
| 170603* | Alte materiale izolante cu continut de o constituiti din substante periculoase |
| 170605* | Materiale de constructii cu continut de azbest |
| 1708 | MATERIALE DE CONSTRUCTIE PE BAZA DE GHIPS |
| 170801* | Materiale da constructii pe baza de ghips contaminate cu substante periculoase |
| 1709 | ALTE DESEURI DIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII SI DEMOLARI |
| 170901* | Deseuri din activitatea de constructii si demolari cu continut de mercur |
| 170902* | Deseuri din activitatea de constructii si demolari cu continut de PCB (de ex: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB) |
| 170903* | Alte deseuri din activitatea de constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase |

Deseuri nepericuloase din constructii si demolari

Cele mai mari cantitati, constand de regula in resturi de betoane, caramida sau mixte (caramida cu mortar) provin insa din zona societatilor de constructii, care insa de regula nu le declara, intrucat fie le concaseaza si le reutilizeaza la amenajarea drumurilor de acces in santier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale, fie le depoziteaza de cele mai multe ori in locuri neautorizate de Agentia de Mediu.

Componentele reciclabile, cum ar fi lemnul utilizat din inlocuirea tocurilor de usi si ferestre, a usilor, a parchetului sau dusumelelor, a reparatiilor la acoperisuri, acesta se recupereaza in proprotie de 95% de catre oamenii cu venituri reduse in scopul folosirii pentru combustibil sau cu alte scopuri gospodaresti.

Metalul, rezultat din bare de armare otele beton rezulta in special dupa concasarea blocurilor de beton armat si este valorificat prin unitati de tip centre de colectare fier vechi, cu rata de reciclare de peste 95%.

In prezent, materialele plastice nu reprezinta un procent semnificativ, dar se asteapta ca in perioada imediat urmatoare o crestere cantittativa a ponderii acestora, datorita in special a inlocuirii tamplariei PVC (durata de viata redusa 10-15ani) .

Trebuie avut in vedere ca in acest moment 90% din constructiile noi si mare parte din cele vechi au tamplarii din material plastic, in defavoarea lemnului stratificat sau al lemnului simplu.

Sticla este o componenta care datorita faptului ca este foarte casabila, de cele mai multe ori se amesteca si se elimina odata cu deseurile menajere, atunci cand provine de la populatie sau cu deseuri nixte cand provine de la societatile din constructii. O alta explicatie a necolectarii selective a acesteia este lipsa unui reciclator interesat de preluarea acestei fractiuni.

Deseuri periculoase din constructii si demolari

Desi nu face obiectul depozitului de deseuri inerte si NU vor fi tratate sau depozitate in situl studiat, posibilitatea colectarii de deseuri periculoase este foarte ridicata. Astfel este necesara identificarea acestora cat mai rapida, preferential prin colectare selectiva, daca nu prin control vizual la intrare sau in procesul de descarcare / selectare de pe platforma acoperita.

Deseurile periculoase sau considerate periculoase se vor depozita temporar intr-un container special, impremeabilizat si acoperit, de unde acestea vor fi transferate catre o unitate de

tratare/depozitare/eliminare specializata.

Deseurile periculoase pot fi produse separate (placi azbest, resturi vopsele, elemente plumb,etc.) sau pot fi fractiuni ale unui alt element.

Este important de subliniat ca prezenta unor impuritati continute în material, la intrarea în instalatiile de recuperare (gips, asfalt, lemn, cauciuc, plastic, etc.), limiteaza posibilitatile de reutilizare a materialelor dupa tratare si/sau conditioneaza alegerea tehnologiei de reciclare care trebuie adoptata.

Mai mult, pot fi prezente si unele substante periculoase, precum azbest, crom, cadmiu, zinc, plumb, mercur si PCB, continute în unele materiale de constructii sau generate de reabilitarea siturilor contaminate, dar aceste materiale se gasesc în procente destul de reduse.

Indepartarea materialelor periculoase este fundamentala pentru a obtine din procesul de demolari materiale necontaminate care pot fi apoi reciclate usor. Unele substante eliberate în timpul demolarii pot contamina nu doar celelalte deseuri din constructii si demolari, ci se pot raspândi în aer sau patrunde în sol, expunând la riscuri muncitorii care lucreaza la demolari.

Într-un proces de demolare corect, materialele potential periculoase trebuie sa fie îndepartate primele, deoarece :

- daca materialele sunt recunoscute si pot fi îndepartate manual, riscurile pentru muncitori vor fi mai mici;

- îndepartarea materialelor cu continut de substante periculoase permite obtinerea de deseuri din constructii si demolari necontaminate cu substante nocive, deci reciclabile mai usor si care pot fi considerate deseuri nepericuloase, cu avantajele legislative de rigoare.

Tabel Nr. 2.7-4  Analiza a principalelor componente periculoase care se pot gasi în deseurile din constructii si demolari.

| ELEMENTE POTENTIAL PERICULOASE IN DESEURILE DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI |
| --- |
| PRODUS / MATERIAL | COMPONENTE POTENTIAL PERICULOASE | PROPRIETATI PERICULOASE | TRATARE / ELIMINARE |
| azbest | fibre | toxic cancerigen | eliminare în conditii controlate |
| tevi | plumb | toxic | eliminare în conditii controlate |
| vopsele | plumb, crom, vanadiu, solventi | inflamabil toxic | returnare la furnizor eliminare în conditii controlate |
| aditivi ciment | solventi hidrocarburi | inflamabil | returnare la furnizor reciclare, eliminare în conditii controlate |
| produse de impermeabilizare | solventi, bitum | inflamabil toxic | returnare la furnizor reciclare, eliminare în conditii controlate tratare înainte de eliminare |
| adezivi | solventi, bitum | inflamabil, toxic, iritant | returnare la furnizor reciclare, eliminare în conditii controlate tratare înainte de eliminare se cauta produse alternative mai putin periculoase |
| lipici/cleiuri | solventi | inflamabil toxic | returnare la furnizor reciclare, eliminare în conditii controlate tratare înainte de eliminare |
| lemn tratat | fibre respirabile | toxic, ecotoxic, inflamabil | reciclare incinerare cu recuperare de energie |
| fibre minerale | fibre respirabile | iritant pentru piele si plamâni | eliminare în conditii controlate |
| rasini/materiale de umplere | anhidride | toxic iritant | returnare la furnizor reciclare, eliminare în conditii controlate |
| podele din conglomerate bituminoase | gudroane, asfalt, solventi | inflamabil, toxic | reciclare daca sunt tratate, eliminare în conditii controlate |
| placi din rigips | posibila sursa de hidrogen sulfurat | inflamabil toxic | returnare la furnizor reciclare, eliminare în conditii controlate |

Dintre componentele periculoase enumerate mai sus, cele care au un impact ridicat asupra mediului si asupra sanatatii, si sunt prezente în cantitati mai relevante în cladirile care sunt demolate, sunt azbestul si plumbul.

Azbest

Caracteristicile azbestului au dus la utilizarea sa vasta în constructii. Utilizarea cea mai mare a

fost, în mod sigur, în amestec cu ciment si/sau bitum (fibrociment, nume comercial Eternit), cu

care se puteau realiza multe produse, printre care:

- placi plane sau ondulate;

- tuburi;

- tigle;

- hornuri;

- rezervoare/boilere;

- tencuiala;

- materiale de impermeabilizare.

Periculozitatea materialelor depinde de eventualitatea dispersarii în aer a fibrelor care pot fi

inhalate.

Azbestul reprezinta un pericol pentru sanatate datorita fibrelor din care este format si care pot fi

inhalate.

Expunerea la fibrele de azbest este asociata unor boli ale aparatului respirator (azbestoza, carcinom pulmonar) si a membranelor, în principal pleura.

Aceste boli se manifesta la multi ani dupa expunere: de la 10 - 15 pentru azbestoza si chiar 20 - 40 pentru carcinom pulmonar. Deseurile cu continut de azbest trebuie sa fie tratate separat si eliminate în depozite controlate.

Plumb

Ca toate metalele, si plumbul este un bun conductor termic si electric, dur si cu rezistenta

mecanica. În plus, poate fi lucrat usor; este maleabil si ductil, de aceea este folosit pentru captusire si pentru realizarea de elemente cu forma complexa.

Plumbul ataca toate sistemele din corpul uman. În concentratii mari poate cauza convulsii, coma si chiar moartea. În concentratii reduse poate avea efecte asupra creierului, sistemului nervos central, celulelor sanguine si rinichilor.

În sectorul constructiilor, utilizarea Plumbului s-a redus în timp si, dupa emiterea Directivei 605/82/CEE, utilizarea sa este si mai limitata.

Data fiind utilizarea sa îndelungata, este oportuna prezentarea câtorva dintre cele mai comune utilizari în constructii, datorita faptului ca se pot întâlni în faza de demolare :

- placi, foi, balamale utilizate ca elemente pentru acoperire;

- conducte pentru instalatii igienico – sanitare;

- elemente de completare pentru mansarde, lucarne, hornuri;

- izolant acustic în ziduri si tavane.

2.8. Descrirea  depozitului de deseuri

2.8.1. Dotări

Rampa pentru colectarea, tratarea valorificarea si depozitarea deseurilor inerte din constructii si demolari va fi compusa din:

- instalatie de cantarire si spalare a rotilor;

- zona (betonata si acoperita) de stocare a materialelor intrate;

- concasor mecanic cu dinti si sistem de reducere a pulberilor;

- instalatie de indepartare a fierului cu magneti permanenti care pot ridica bucati de fier de pana la 5 kg greutate;

- sita vibranta cu vibrate libera circulara;

- separator al materialelor udoare cu descarcator cu stea pentru pulberi;

- benzi transportatoare cu structura din fier zincat

- spatii de stocare temporara a fractiunilor rezultate;

- platforma de incarcare a materialelor valorificate/ incarcare spre transport/spre depozitare;

- retea drumuri interioare conectoare;

- celule de depozitare conform normelor in vigoare pentru depozite clasa C.

Incinta depozitului de deseuri inerte va contine doua zone majore, de gestionare si de depozitare finala a deseurilor.

Zona de gestionare va fi compusa la randul ei din patru zone secundare : zona administrativa, platforma descarcare/selectare, platforma tratare/prelucrare si platforma valorificare; fiecare din acestea va avea obiectivele sale specifice, care pot fi urmarite in tabelul prezentat mai jos :

Tabel Nr.2.8.1-1 Concept constructiv

| ZONA GESTIONARE | zona administrativa (prevazuta cu bariere pentru acces controlat) | cladire administrativa |
| --- | --- | --- |
|  |  | cladire mentenanta utilaje |
|  |  | cuva spalare roti |
|  |  | platforma parcaje autovehicule |
|  |  | platforma parcaje utilaje |
|  | platforma descarcare / selectare | platforma acoperita |
|  |  | cabina control |
|  |  | cantar |
|  |  | containere depozitare temporara deseuri inerte neprelucrate |
|  |  | containere depozitare speciale (deseri periculoase,alte tipuri) |
|  | platforma tratare/prelucrare | platforma utilaje |
|  | platforma valorificare | containere depozitare temporara deseuri inerte prelucrate |
|  |  | platforma incarcare |
|  |  | cantar |
| ZONA DEPOZITARE | celule depozitare deseuri inerte nevalorificate |

Fiecare element prezentat mai sus are un sistem contructiv adaptat functiunii sale, prezentate individual in tabelul de mai jos :

Tabel Nr.2.8.1-2 Descrierea elementelor de constructie

| ELEMENT / CONSTRUCTIE | CONSTRUCTIE SISTEM CONSTRUCTIV |
| --- | --- |
| cladire administrativa | cladire administrativa structura metalica cu inchideri din casete metalice si invelitoare tabla cutata plansee beton armat compartimentari interioare gipscarton ecran de protectie din riflaje de lemn |
| cladire mentenanta utilaje |  |
| cuva spalare roti | beton armat cu instalatie aferenta pentru filtrare si gestionare apa |
| platforma parcaje autovehicule | pavaj autoblocant adaptat traficului greu, cu sistem pluvial integrat |
| platforma parcaje utilaje | pavaj autoblocant adaptat traficului greu, cu sistem pluvial integrat |
| platforma acoperita | copertina structura metalica cu invelitoare tabla cutata autoportanta platforma beton armat adaptat traficului greu, cu sistem pluvial integrat |
| cabina control | structura metalica cu inchideri din casete metalice si invelitoare tabla cutata plansee beton armat compartimentari interioare gipscarton |
| cantar | Echipament metalic |
| containere depozitare temporara deseuri inerte neprelucrate | pereti din diafragme beton armat cu inaltime de 4,00 m |
| containere depozitare speciale (deseri periculoase,alte tipuri) | pereti din diafragme beton armat cu inaltime de 4,00 m cu izolatie impermeabila container mobil special pentru deseuri periculoase |
| platforma utilaje | platforma beton armat adaptat traficului greu, cu sistem pluvial integrat |
| containere depozitare temporara deseuri inerte prelucrate | pereti din diafragme beton armat cu inaltime de 4,00 m bariera geologica |
| platforma incarcare | platforma beton armat adaptat traficului greu, cu sistem pluvial integrat |
| drumuri zona gestionare | beton asfaltic cu structura trafic greu |
| drumuri perimetrale incinta | piatra sparta cu structura trafic greu |
| imprejmuire gard | plasa metalica bordurata |

Structura celulelor de depozitare se va realiza cu respectarea unor arii maxime de 2500 m2 si cu respectarea straturilor de impermeabilizare prevazute in Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

Depozitele vor avea inaltimea maxima de 10,00 m, ( peste 10,00 m necesita berne de acces perimetrale, iar latimea terenului nu justifica in nici unul dintre amplasamente) taluzate perimetral cu o panta maxima de 1:3.

Instalatii de reciclarea a deseurilor inerte

Tratarea deseurilor care provin din activitatea de construcţii si demolari se poate face prin două tipuri de instalaţii:

- instalaţii fixe

- instalaţii mobile de concasare.

Instalatii fixe

Instalaţiile fixe de tratare şi reciclare, proiectate la un nivel tehnologic ridicat, garantează obţinerea unui material inert omogen şi controlat din punct de vedere granulometric, fără componente non inerte, ceea ce creşte valoarea acestor materiale.

Acest tip de instalaţie are, de obicei, soluţii standard pentru fazele de concasare, sitare şi îndepărtare a metalelor, în timp ce faza de selectare a fracţiunii uşoare este deosebit de diversificată în funcţie de nivelul de reciclare dorit.

Instalatii mobile

Instalaţiile mobile, sunt instalatii similare celor tradiţionale de concasare a materialelor inerte din mine şi convenabile din punct de vedere economic în şantiere mari de demolări si care permit doar simpla reducere volumetrică a fiecărui element introdus în instalaţie.

Acest tip de instalaţii are ca avantaj important posibilitatea de reducere a eventualelor costuri de transport în cazul reutilizării in loco a materialului care este concasat, dar trebuie să se verifice compoziţia deşeurilor prezente, în vederea reintegrării lor în ciclurile de producţie.

Echipamentele tehnologice ale unei instalaţii eficiente şi care să respecte prevederile legislative trebuie să asigure divizarea materialului tratat în trei fluxuri fundamentale: materialul pietros care poate fi reutilizat, fracţiunea uşoară (hârtie, plastic, lemn, impurităţi, etc.) şi fracţiunea metalică.

Valoarea economică a materialului reciclat creşte odată cu calitatea produsului, de aceea trebuie găsit un compromis între eficienţa eliminării impurităţilor şi costul (investiţia şi gestiunea) instalaţiei.

Instalaţiile fixe, atât datorită faptului că sunt proiectate şi realizate pentru anumite situri specifice şi pentru o anumită cantitate şi calitate a deşeurilor din demolări, cât şi datorită posibilităţii de a utiliza tehnologii mai complete, pot furniza un produs de calitate mai bună.

Instalaţiile mobile, deşi în general sunt realizate în serie şi, deci, fără a ţine cont de exigenţe sau caracteristici specifice, pot trata şi cantităţi mici pe locul de producţie, economisindu-se astfel costurile de transport al molozului, chiar dacă, din punct de vedere calitativ, dacă materialul tratat nu este foarte omogen, nu se poate face o bună selectare, ci doar o reducere granulometrică.

2.8.2. Concept functional

Deseurile acceptate spre tratare si depozitare se refera la deseuri nepericuloase, inerte, rezultate in urma unor activitati de constructii si demolari, activitati de constructii si demolari neautorizate, activitati de renovari casnice desfasurate pe cont propriu, activitatile de reabilitare, consolidare, activitati de dragare si decolmatare, dezastre naturale ce au condus la generarea unor astfel de deseuri.

Proiectul va asigura functiuni de colectare, selectare/sortare, tratare elemente necontaminate, prelucrare, valorificare si depozitare pentru deseurile mai sus identificate.

Acceptarea deseurilor predate la instalatie se va desfasura dupa urmatoarea etapizare :

- control administrativ al documentatiei

- control vizual al materialelor

- acceptarea materialelor si cântarirea autocamionului (brut)

- descarcarea autocamionului

- cântarirea autocamionului (tara) si stabilirea greutatii nete

- stampilarea de predare si completarea formularelor de transport

Pasul urmator este preluarea deseurilor in circuitul tehnologic, de unde vor rezulta cantiati de deseuri

prelucrate.

Acestea se vor imparti in cantitati de deseuri valorificabile si nevalorificabile; primele vor intra in containerele de depozitare, de unde vor fi incarcate de catre cumparator pe platofrma special dedicata, prin :

- control vizual al materialelor

- acceptarea materialelor si cântarirea autocamionului (brut)

- incarcarea autocamionului

- cântarirea autocamionului (tara) si stabilirea greutatii nete

- stampilarea de predare si completarea formularelor de transport , daca este cazul.

Cantitatile de deseuri nevalorificabile se vor depozita direct in celulele de depozitare, care vor fi inchise gradual cu stratificatia conforma pana la umplerea finala a capacitatii depozitului. Deseurile se vor depunde in straturi subtiti de maxim 50 cm, cu compactare dupa fiecare strat urmarind densitatea minima de 0,8 tone/m3.

Cantitatile de deseuri din constructii si demolari rezultate din aceste activitati nu sunt monitorizate corect si sunt greu de cuantificat si pot avea fluctuatii pe care prognoza nu le poate estima corect.

Functionarea unui astfel de depozit ar fi o cale de monitorizare asupra cantitatilor reale precum si al evolutiei acestora in timp.

2.8.3. Concept tehnologic

Fluxul tehnologic al prezentului proiect se refera la traseul deseurilor dupa intrarea acestora pe platforma de descacare/selectare.

Pentru o gestionare corecta a instalatiei de tratare, deseurile ar trebui sa fie, pre-selectate la locul de

generare, efectuata pe santierul de provenienta, in vederea eliminarii impuritatilor precum hârtie, plastic, lemn, metale.

Prezenta unor poluanti precum hârtie, sticla, plastic, metale, lemn, în mod evident reduce, adesea chiar foarte mult, calitatea materialelor reciclat, nepermitând asadar o utilizare deplina a acestora.

De asemenea se impune si o separare a deseurilor periculoase identificate pe amplasament in functie de specificul activitatilor desfasurate anterior.

In functie de starea acestora, se va proceda la selectare sau sortarea deseurilor si depozitarea lor temporara in containerele specifice; in cazul deseurilor care nu fac obiectul prezentului raport de mediu (deseuri clasa a sau b), containerele special destinate acestora vor fi transferate catre statii sau depozite adaptate tipului de deseuri.

Platforma de tratare prelucrare va prelua doar deseurile specifice proiectului (deseuri inerte din constructii si demolari).

Utilajele necesare functionarii corecte a depozitului, prezentate pentru fiecare operatiune :

- buldozer : distribuirea deseurilor, aplicarea straturilor de acoperire, nivelarea suprafetei depozitului, realizarea drumurilor

- incarcator : distribuirea deseurilor, preluarea deseurilor neacceptate, lucrari mici de nivelare, curatarea drumurilor, realizarea drumurilor

- compactor picior de oaie : compactarea deseurilor menajere si a celor voluminoase, maruntirea

- deseurilor

- compactor cu role : compactarea deseurilor minerale, maruntirea deseurilor

- scraper : distrubuirea deseurilor minerale in cantitati mari, realizarea drumurilor, realizarea straturilor minerale ale sistemelor de impermeabilizare la baza si suprafata

- excavator hidraulica : realizarea bazei depozitului, realizarea drumurilor di instalatii de drenaj, realizarea impermeabilizarii suprafetei;

- tocator : tocarea deseurilor voluminoase, cum ar fi lemn si plastic dur, deseuri vegetale (crengi, tufisuri, etc.);

- instalatie concasare beton

3.  ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI

SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI SAU

PROGRAMULUI PROPUS

3.1. Starea actuală a mediului

Terenul încadrat are ca fosta categorie de folosinta de teren arabil, deci fara surse de poluare semnificativa.

Relatia cadru natural – cadru construit

La data întocmirii documentatiei zona este libera de constructii.

Se va asigura un balans optim între suprafetele ocupate de constructii, platforme, deponeuri si spatii verzi.

Nu exista drumuri amenajate corespunzator, accesele sunt improvizate prin drumuri de exploatare necorespunzatoare si cu trasee aleatorii.

Poluarea solului

În zona studiata nu exista surse majore sau medii de poluare.

In mod reprezentativ pentru tematica studiata, in zona sunt terenuri proprietate privata pe care s-au depozitat necontrolat deseuri diverse, situatie privita ca exemplu negativ si de contracarat prin prezenta investitie.

Poluarea apei

Pe lânga elementele de risc mentionate mai sus (depozitare necontrolata de deseuri) nu exista alti factori locali ce pot influenta negativ apa subterana.

Poluarea aerului

In afara depozitarii necontrolate de deseuri (care poate genera praf si mirosuri neplacute), in zona studiata momentan nu exista surse permanente de poluare a aerului. Posibilele noxe provin de la traficul rutier agricol sau de pe DJ 682 Arad-Fantanele, ambele reduse.

Poluarea sonora

Poluare sonora în incinta nu exista in prezent, aceasta putand exista doar la nivelul traficului rutier al DJ 682.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Nu este cazul.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu este cazul.

Evidenţierea potentialului balnear si turistic

Nu este cazul.

3.2. Evolutia starii mediului în situatia neimplementarii PUZ

Scenariul privind pastrarea situatiei actuale - "fara investitie" – a fost rezumat si in Studiul de fezabilitate intocmit de catre Stacons SRL Arad. In studiu se aminteste faptul ca in zona judetului Arad nu exista nici o locatie autorizata de toate autoritatile competente pentru depozitarea deseurilor inerte, fapt care demonstreaza inerenta unei investitii.

In practica, scenariul - "fara investitie"  poate functiona prin deschiderea unor locatii temporare, de amploare mica sau medie, care sa asigure depozitarea temporara si eventualul transfer catre depozite autorizate ale unor judete vecine. Avantajul principal ar fi usurinta punerii in opera si posibilitatea existentei mai multor locatii mici pentru fiecare zona.

Dezavantajul principal ar fi lipsa unui sistem coerent de sortare, colectare, tratare, reciclare si depozitare, fara de care nu se poate vorbi de actiune pe termen lung, si de asemenea, cantitativ, lucrurile nu pot fi tinute sub control economic. (transferul si manevrarea cantitatilor mici implica costuri mai mari decat valoarea acestora ).

Analiza starii mediului în conditiile neimplementarii planului reprezinta o cerinta atât a Directivei

SEA1 (art.5 si anexa I-b) cât si a Hotarârii de Guvern Nr. 1076/2004 (vezi art.15).

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care PUZ – „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad” raspunde nevoilor si cerintelor starii mediului din teritoriul analizat si a tendintelor sale de evolutie.

Analiza Alternativei 0 (aceea de neimplementare a planului) s-a realizat pe baza gradului actual de cunoastere si a metodelor de evaluare existente cu privire la starea mediului si tendintele evolutiei sale.

Este cunoscut faptul ca evaluarea starii viitoare a mediului si în mod particular a Alternativei 0 este dificil de realizat în conditiile în care datele necesare nu sunt disponibile si a existentei a numeroase lipsuri si incertitudini în privinta caracterizarii actuale a starii mediului.

Tabel Nr. 3.2-1 Evolutia posibila a starii mediului în situatia neimplementarii PUZ – „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad”

| Aspecte de mediu relevante | Evolutia posibila in situatia neimplementarii PUZ |
| --- | --- |
| Aer | În cazul neimplementarii PUZ calitatea aerului in zona poate fi afectata de depozitarea necontrolatade deseuri care poate genera praf si mirosuri neplacute. |
| Apa | Lipsa investitiilor în managementul deseurilor va conduce la extinderea depozitarii necontrolate a deseurilor în zona, fapt care duce in timp la poluarea acviferului freatic |
| Sol/Subsol | Lipsa investitiilor în managementul apelor uzate si al deseurilor va conduce la extinderea suprafetelor în care factorul de mediu sao/subsol este poluat prin depozitarea necontrolata a deseurilor din constructii si demolari. |
| Biodiversitate | Terenul încadrat are ca fosta categorie de folosinta de teren arabil, deci nu exista surse de poluare semnificativa pentru biodiversitate in situatia neimplementarii proiectului. |
| Sanatatea umana | Se vor mentine perimetrele critice sub aspectul poluarii aerului sau a apei (subterane) ce vor continua sa afecteze populatia rezidenta din cauza activitatilor neconforme de gestiune a deseurilor din constructii si demolari. |

Alternativa neimplementarii Planului Urbanistic Zonal este defavorabila majoritatii aspectelor

relevante de mediu analizate anterior.

In concluzie, nerealizarea investitiei de „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad, judetul Arad”, ar atrage după sine:

- Neaplicarea prevederilor legislatiei de mediu si a strategiei Nationale, Regionale si Judetene de gestionare a deseurilor municipale în aceasta zona.

- Mentinerea situatiei actuale de depozitare a deseurilor din constructii si demolari pe spatii neamenajate si alte locuri nepermise fapt ce afectează în mod negativ factorii de mediu si sănătatea populatiei.

- Nu va fi posibila revalorificarea deseurilor si reducerea consumului de material nou.

- Nu va fi posibila inchiderea depozitelor neconforme.

Considerarea rezultatelor evaluarii de mediu va permite o mai buna adresare fata de nevoile de protejare a mediului înconjurator si o îmbunatatire a efectelor pozitive în urma implementarii planului.

3.3. Relatia cu alte programe relevante

Un principiu de baza avut în vedere la elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad, judetul Arad este cel al integrarii acestuia în planurile statutare elaborate la niveluri teritoriale superioare, precum si corelarea cu prevederile documentatiilor de urbanism aprobate.

In acest sens planul a fost întocmit în conformitate cu :

- Planul National de Gestionare a Deseurilor si Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor,

- Planul Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea Vest

- Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Arad

- Planul Regional si Planul Local de Actiune pentru Mediu (PRAM si PLAM)

Aceste planuri abordeaza toate aspectele legate de gestionarea deseurilor municipale la nivel national, regional si judetean si servesc ca baza pentru politica din acest domeniu, pentru atingerea tintelor stabilite în domeniul gestionarii deseurilor, pentru stabilirea cadrului pentru crearea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor, precum si pentru stabilirea necesarului de investitii si pentru elaborarea proiectelor în vederea obtinerii finantarilor necesare;

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE

SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PUZ

La evaluarea impactului generat de implementarea proiectului „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad, judetul Arad”s-au luat in considerare obiectivele specifice ale planului si s-a analizat impactul potential in momentul implementarii acestuia  (perioada de constructie) si dupa intrarea in folosinta.

4.1. Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu in perioada de implementare a PUZ

Tabel Nr. 4.1-1 Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu in perioada de implementare a PUZ – „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad, judetul Arad”

| Aspecte de mediu relevante | EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PUZ |
| --- | --- |
| Aer | Efect negativ nesemnificativ, temporar, limitat la faza de implementare a planului; Efect direct asupra calitatii aerului atmosferic datorita intensificarii traficului rutier si lucrarilor de constructii – emisii de pulberi si gaze de esapament; |
| Apa | Avand in vedere faptul ca amplasamentul Fantanele nu se afla sub influenta directa a unei ape de suprafata si nu se afla intr-o zona inundabila se poate estima ca in perioada de constructie a depozitului nu va exista un impact asupra factorului de mediu apa. |
| Sol/Subsol | Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat atat în timpul lucrarilor de amenajare a depozitului sau in timpul perioadei de functionare propriu zisa. Sursele de poluare a solului pe amplasamentul obiectivului, in perioada de executie, pot fi reprezentate de: depozitarea necontrolata a deseurilor si a materioalelor de constructie; intensificarea circulatiei autovehiculelor care conduce la poluarea solului cu NOX, si SO2 si metale grele; activitatile desfasurate pentru amenajarea obiectivului investitiei; Principalii poluanti ai solului proveniti din activitatatile de constructie specifice depozitului pentru deseurile provenite din constructii si demolari sunt: produse pertoliere, care ajung in sol ca urmarea unor pierderi in timpul alimentarii si a reparatiilor; pulberi rezultate din procesele de excavare, incarcare, transport si descarcarea a pamantului; emisii de NOx, SO2 si metale grele; Impactul produs asupra solului in timpul amenajarii acestui depozit va fi reprezentat de schimbarea gradului de ocupare a terenului si cresterea emisiilor de NOx, SO2 si metale grele cat si a suspenstiilor sedimentabile. Insa lucrarile nu produc un efect major negativ raportat la poluarea remanenta existenta in zona amplasamentului (depozitele necontrolate existente in zona). |
| Biodiversitate | Impact negativ nesemnificativ prin lucrari de excavatii si deranjarea orizontului superficial de sol vegetal, mai ales prin schimbarea folosintei unei suprafete din teren rabil in zona construita/betonata. |
| Peisaj | Efect direct vizual negativ. Durata efectului este temporara si decurge din organizarea de santier in timpul implementarii planului; |
| Monumente ale naturii | In zona amplasamentului studiat nu sunt consemnate monumente ale naturii sau zone protejate Natura 2000. |
| Sanatatea umana | In perioada de constructie a Depozitului de deseuri nu va fi afectata sanatatea umana. |

4.2. Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu dupa implementarea PUZ

Tabel Nr. 4.2-2 Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu dupa de implementarea PUZ – „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele, municipiul Arad, judetul Arad”

| Aspecte de mediu relevante | EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PUZ |
| --- | --- |
| Aer | Principale surse de emisii pe amplasamentul depozitului de colectare a deseurilor inerte sunt: - lucrarile de amenajare, - mijloace de transport a deseurilor din constructii si demolari, - utilitare folosite pentru concasare-macinare-selectare-tratare, - concasarea, macinarea, selectarea si tratarea deseurilor provenite din constructii si demolari. Cuantificarea emisiilor este dependenta de urmatorii factori: - se produc în principal emisii semnificative de particule minerale si gaze de esapament, care sunt considerate ca provenind din surse liniare sau nedirijate, fugitive; - tipul utilajelor folosite în exploatare, combustibil utilizat; - tipul deseurilor depozitate si prelucrate pentru valorificare; - starea tehnica a utilajelor si mijloacelor de transport; - timp si perioade de functionare; - factori climatici ca: precipitatii, temperatura, umiditate atmosferica, vant, inversiuni termice; - starea terenului: caracteristici, grad de umiditate, afanare. Emisiile principale în faza de exploatare sunt: - particulele minerale în suspensie, dar care sedimenteaza rapid chiar si într-o atmosfera imobila, - gazele de esapament: SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH, SOx. Emisiile pot fi considerate de suprafata, cu o arie de extindere ce nu va depasi semnificativ perimetrul amplasamentului si sunt limitate în timp, pe perioada exploatarii si sortarii. Emisii de gaze de eşapament: Concentratiile poluantilor in imisie, conform STAS 12574-87 se vor incadrea in urmatoarele limite: NO2 – 0,3/ 0,1 mg/mc SO2 – 0,75/ 0,25 mg/mc CO – 6/ 2 mg/mc funingine – 0,15/ 0,05 mg/mc pulberi de suspensie – 0,5/ 0,15 mg/mc sedimentabile – 17 g/mp/luna. Emisii de particule în suspensie şi sedimentabile: Lucrarile de colectare, depozitare, concasare, macinare, selectare si tratare in vederea valorificarii deseurilor din constructii si demolari nu vor avea efect semnificativ asupra calitatii aerului din zona, data fiind solutia constructiva a depozitului si echiparea concasorului mecanic cu un sistem de reducere a pulberilor, posibilitatea antrenarii particulelor minerale de catre masele de aer este diminuata. Prin realizarea acestor depozite de colectare a deseurilor provenite din constructii si demolari, la distante semnificative fata de zona de locuinte, se reduce semnificativ impactul produs asupra factorilor de mediu, prin eliminarea depozitarilor brute in zone mai mult sau mai putin autorizate si prin crearea posibilitatii de recuperare si revalorificare a acestor deseuri. Impactul rezidual este unul benefic. |
| Apa | Impactul produs asupra freaticului va fi nesemnificativ avand in vedere faptul ca depozitul va fi impermeabilizat Amplasamentul nu se afla sub influenta directa a unei ape de suprafata si nu este intr-o zona inundabila. Apele uzate generate pe amplasament vor fi mai intai trecute printr-un separator de hidrocarburi si desnisipator si apoi deversate in emisarul natural sau reteaua de canalizare din apropiere. Nu se vor genera ape uzate menajere. Se vor utiliza toalete ecologice. Prin stabilirea unei singure locatii pentru colectarea si prelucrarea deseurilor provenite din constructii si demolari, in vederea valorificarii fractiunilor rezultate, se va reduce semnificativ impactul generat asupra freaticului si cursurilor de apa de suprafata prin depozitarea bruta improprie in zone mai mult sau mai putin autorizate. |
| Sol/Subsol | Poluantii care afecteaza calitatea solului in perioada de expolatare sunt cei rezultati ca urmare a: − traficului auto; − lucrarilor de depozitare, concasare, macinare, selectare si tratare; − gestiunea necorespunzatoare a deseurilor menajere generate de personal. Impactul produs asupra solului in faza de functionare a depozitelui va fi semnificativ redus prin masurile de diminuare propuse in proiect, si anume: − instalatie de cântarire si spalare a rotilor; − zona (betonata) de stocare a materialelor intrate; − concasor mecanic cu dinti si sistem de reducere a pulberilor; Prin amenajarea acestui depozit pentru deseurile provenite din constructii si demolari se reduce semnificativ impactul generat asupra solului pe intreagul judet, prin eliminarea depozitarilor brute in zone mai mult sau mai putin autorizate, prin recuperarea fractiilor rezultate din astfel de deseuri, prin crearea unei filiere de valorificare a acestor fractii si prin informarea si constientizarea cetatenilor si agentilor economici cu privire la aceste deseuri. Consideram ca in perioada de exploatare, prin respectarea tehnicilor propuse, impactul produs asupra solului va fi nesemnificativ, raportat fiind si la poluarea existentă in zona amplasamentului. |
| Zgomot | Zgomotul de fond constituie principalul factor de stres în comunitatile umane, pe lânga poluantii care se gasesc în mod curent în atmosfera. De asemenea, vibratiile care se propaga în materiale provoaca dezagregari avand în primul rând un efect distructiv asupra structurii de rezistenta a cladirilor. Ca factori fizici de stres care sunt generati ca urmare a desfasurarii activitatii pe amplasamentul depozitului de deseuri din constructii si demolari, chiar în toate fazele de activitate sunt: zgomotul si vibratiile. S-a prognozat o intensificare a traficului în zona care are drept rezultat cresterea nivelului de zgomot si vibratii în mediu si pe arterele rutiere din zona, insa aceasta crestere nu va avea un efect negativ semnificativ asupra receptorilor sensibili, dat fiind faptul ca depozitul este propus spre amenajare la o distanta semnificativa fata de zonele de locuinte. Utilajele folosite in perioada de amenajare si respectiv functionare vor corespunde normelor republicane de zgomot. Perimetral se propun perdele de protectie, cu rol de filtrare suplimentara a aerului si ecranare fonica. Nu se preconizeaza depasirea limitei maxime admise de zgomot. Conform STAS 10009/88 se impun maxim 65 dB la limita amplasamentului depozitului, limita pentru zonele industriale. Nu se prognozeaza cresterea nivelului de zgomot si vibratii in zona localitatii, dat fiind faptul ca investitia este propusa sper amenajare la o distanta semnificativa fata |
| Biodiversitate | Prin dezvoltarea PUZ nu sunt afectate caracteristici naturale speciale ale zonei, nefiind identificate endemisme, specii rare şi/sau pe cale de dispariţie care ar putea fi afectate de dezvoltarea spaţială a planului, sau de dispersia de poluanţilor în mediu. |
| Peisaj | Amenajarea peisagera va face în tandem cu realizarea investitiei preconizate, urmarind ca la darea in folosinta sa existe in situ vegetatie activa cu rol estetic si de protectie a mediului. Avand in vedere fapul ca in zona exista depozitari neautorizate, necontrolate de gunoi si deseuri, se va interveni prin îndepartarea acestora pana la cota terenului degradat, urmând apoi umpluturi pentru atingerea CTS necesara. In zonele administrative se vor amenja spatii verzi pentru odihna si recreere spre folosinta personalului. De asemnea, si separarea intre zonele de lucru se va face prin pachete de spatii verzi cu rol delimitator. Amplasamentele pentru depozitele pentru deseurile provenite din constructii si demolari vor fi stabilite astfel incat impactul asupra peisajului sa fie pe cat posibil diminuat. |
| Sanatatea umana | Depozitul de deseuri inerte este distanta la 600m fata de ultima parcela locuita din zona urbana Arad (Sanicolau) si la 500m fata de cea mai apropriata parcela locuita a localitatii Fantanele. Conform Ordinului 119/20014, aceasta distanta nu este normata (prevederile se refera doar la deseuri clasa a-periculoase si clasa b-nepericuloase, fara prevederi pentru clasa c-inerte) insa prin asimilare cu alte functiuni (statie betoane-500m, depozit fier vechi-50m, rampe transfer deseuri-200m) se considera o distanta sigura. Prin implementarea proiectului nu este afectat patrimoniul cultural al comunităţii din zona Fantanele. |

Concluzie :

Din punct de vedere al gestiunii deseurilor si infrastructurii, impactul este sesizabil pozitiv pentru zona.

Avantajele pe termen scurt sunt reducerea depozitelor ilegale, colectarea si reciclarea unor cantitati importante de material care vor avea ca efect reducerea semnificativa a poluariii aerului, a solului, panzei freatice si a poluarii vizuale.

Pe termen mediu si lung se urmareste eliminarea depozitelor ilegale, creearea unei mentalitati care incurajeaza participarea directa la acest gen de gestionare a deseurilor (atat prin aducerea deseurilor la rampa cat si prin cumpararea de materiale reciclate) si va avea un efect in timp de reducere a costurilor de materiale pe piata de constructii.

5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PUZ

În capitolul 3.1 al prezentei lucrari a fost prezentata analiza efectuata asupra starii actuale a mediului în zona propusa pentru constuctia depozitului de deseuri.

În acest capitol au fost selectate principalele probleme de mediu cu relevanta directa pentru PUZ.

Tabel nr. 5-1 Probleme de mediu relevante pentru PUZ – „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – zona Fântânele”.

| Aspecte de mediu | Probleme de mediu relevante pentru PUZ |
| --- | --- |
| Aer | Calitatea aerului in zona poate fi afectata de depozitarea necontrolata de deseuri care poate genera praf si mirosuri neplacute, in peroadele cu vant puternic. |
| Apa | In zona sunt terenuri proprietate privata pe care s-au depozitat necontrolat deseuri diverse, fapt care poate duce in timp la poluarea acviferului freatic |
| Sol/Subsol | In zona exista suprafete în care factorul de mediu sol/subsol este poluat prin depozitarea necontrolata a deseurilor din constructii si demolari. |
| Biodiversitate | Terenul încadrat are ca fosta categorie de folosinta de teren arabil, deci nu exista alte surse de poluare semnificativa pentru biodiversitate, in afara depozitarii necontrolate de deseuri. Viitorul Depozit de deseuri nu se afla în perimetrul zonelor protejate sau cele prevăzute în Natura 2000. |
| Sanatate umana | Existenta unor perimetre critice sub aspectul poluarii aerului, solului, sau a apei (subterane) pot afecta populatia rezidenta, din cauza lipsei existentei unui sistem centralizat pentru depozitarea deseuri din constructii si demolari. |

6. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL,

COMUNITAR SAU INTERNATIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUZ

Obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel european :

Romania doreste alinierea graduala la stadatele europene, urmarind in special pregatirea pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materiala, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizeaza deşeuri pentru a înlocui alte materiale, a deşeurilor nepericuloase provenite din activitaţi de construcţie şi demolari la un nivel minimum de 70% din masa pana la termenul limita al anului 2020. (conform Noua Directiva Cadru 98/2008).

Printre preocupările principale ale strategiei comunitare de management al deseurilor se număra alături de împiedicarea formarii deseurilor, responsabilitatea produsului, valorificarea (materiala) si revalorificarea deseurilor.

Directivele europene privind managementl deseurilor au are scopul de a implementa întâietatea împiedicării formarii deseurilor si încurajarea valorificării materiale, principal este reducerea materialelor periculoase.

Deasemenea, trebuie sa se asigure o valorificare fara periclitarea sanatatii umane sau a mediului, mai mult instalatiile în care se valorifica deseurile necesita o aprobare de la autoritătile competente.

Cadru legislativ la nivel european :

- Directiva 2006/12/CE – Directiva Consiliului si Parlamentului European din 5 aprilie 2006 referitoare la deseuri.

- Decizia 2000/532/CE (noul Catalog European al Deseurilor) – Decizia Comisiei din 3 mai 2000 care înlocuieste Decizia 94/3/CE care stabileste o lista de deseuri conform articolului 1, litera a), Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si Decizia 94/904/CE a Consiliului care stabileste lista de deseuri periculoase conform articolului 1, paragraf 4, Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase.

- Directiva 2008/98/CE – Directiva Consiliului din 98 aprilie 2008 privind deseurile.

- Directiva 99/31/CE – Directiva Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri.

- Decizia 2003/33/CE – Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 care stabileste criteriile si procedurile pentru acceptarea deseurilor în depozite conform art. 16 din anexa II a Directivei 1999/31/CE.

Obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel national se regasesc in :

# Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 modificata privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile inclusiv deseurile periculoase.

- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

- Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor modificat de Ordin nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

- Hotarârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor 2004, modificata si completata prin H.G. nr. 358/11. 04. 2007;

- OM nr.1364/1499/2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor (M Of. 232/04.04.2007, iar anexele 1-8 in nr. 232 bis din aceeasi data.);

- Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 serviciul de salubrizare a localitatilor

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

- Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor

7. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

7.1. Metodologia de evaluare

În conformitate cu prevederile articolului 14 din HG nr. 1076/2004, în cadrul grupului de lucru SEA au fost analizate diferite posibilitati de evaluare a PUZ – „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – zona Fântânele”, cu privire la domeniul si nivelul de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse în Raportul de mediu.

Evaluarea PUZ  s-a realizat la nivelul masurilor propuse, care reprezinta nivelul optim de sinteza si deopotriva de detaliere al planului. Evaluarea s-a realizat prin analizarea modului în care masurile acestui plan contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante.

7.2. Cuantificarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PUZ

Planul Urbanistic Zonal pentru – „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – zona Fântânele” implica rezolvarea urmatoarelor probleme:

- Diminuarea impactului negativ asupra mediului printr-o gestionare corecta a deseurilor din constructii si demolari.

- Eliminarea poluarii solului, apei de suprafata si stratului de apa freatica prin crearea unor depozite corespunzatoare de colectare a deseurile provenite din constructii si demolari si valorificarea integrala a cestora.

- Colectarea separata la locul de generare a deseurilor pe tip de material.

- Promovarea reciclarii si reutilizarii materialelor.

- Asigurarea capacitatii de tratare/sortate.

- Asigurarea depozitarii controlate a fractiunii ce nu poate fi valorificata.

Tabel nr. 7.2-1 Cuantificarea efectelor asupra mediului generate de implementarea obiectivelor

PUZ

| Domenii | Obiective PUZ | Efect asupra mediului |
| --- | --- | --- |
| Probleme de mediu | introducerea unui sistem adecvat pentru gestiunea deseurilor inerte conform normelor europene respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, in concordanta cu legislatia CE; revalorificarea deseurilor si reducerea consumului de material nou inchiderea depozitelor neconforme | Pozitiv semnificativ |
| Economico-Social | asigurarea unui mediu de viata sanatos pentru locuitorii orasului si zonele adiacente pe o raza de 50 km; creearea unei retele de locuri de munca valorificarea economica deseurilor si propulsarea industriei constructiilor in zona constientizarea populatiei si agentilor economici generatori de asemenea deseuri desore avantajele directe si indirecte ale colectarii si tratarii corespunzatoare a deseurilor rezultate din constructii si demolari; | Pozitiv semnificativ |
| Spatii plantate / Perdele de protectie | in zonele administrative se vor amenja spatii verzi pentru odihna si recreere spre folosinta personalului. separarea intre zonele de lucru se va face prin pachete de spatii verzi cu rol delimitator. perimetral se propun perdele de protectie, cu rol de filtrare suplimentara a aerului si ecranare fonica. | Pozitiv |
| Fond construit / Infrastructura si utilizarea terenului | functiunea generala va fi cea de dotari industriale – depozit deseuri inerte. inclus in functiunea generala, se vor rezerva zone speciale pentru functiuni complementare de tip administrativ, spatii verzi si dotari edilitare necesare: statii de pompare, bazin de retentie ape pluviale, post trafo, SRM, etc. In amenajarea parcelei se vor respecta normele de igiena si normele de securitate la incendiu. | Pozitiv semnificativ (avand in vedere fondul de poluare existent in zona) |
| Trafic / circulatie | se va realiza o legatura rutiera cu doua sensuri de circulatie intre DJ 682 Arad-Fantanele si parcela studiata, prin modernizarea si extinderea drumului de exploatare existent. racordul la drumul judetean se va efectua prin bretele de incadrare care vor fluidiza traficul si vor creste siguranta circulatiei pe traseul zonal. circulatiile in incinta, intre aceste zone precum si circulatia perimetrala necesara se va face pe drumuri de incinta cu doua sensuri si cu latime de minim 6,00m, adaptate la tipul de trafic. | Pozitiv |
| Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu si pe baza normelor sanitare in vigoare fata de constructii si culoare tehnice cu destinatie speciala | depozitul de deseuri inerte va fi la distanta de 600m fata de ultima parcela locuita din zona urbana Arad (Sanicolau) si la 500m fata de cea mai apropriata parcela locuita a localitatii Fantanele. conform Ordinului 119/20014, aceasta distanta nu este normata (prevederile se refera doar la deseuri clasa a-periculoase si clasa b-nepericuloase, fara prevederi pentru clasa c-inerte) insa prin asimilare cu alte functiuni (statie betoane-500m, depozit fier vechi-50m, rampe transfer deseuri-200m) se considera o distanta sigura. | Pozitiv |

8. MASURILE PROPUSE PENTU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CÂT DE

COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADEVERS ASUPRA MEDIULUI AL

IMPLEMENTARII PUZ

Asa cum a fost prezentat anterior, masurile propuse pentru atingerea obiectivelor PUZ analizate nu pot genera un impact negativ semnificativ asupra mediului înconjurator, iar majoritatea masurilor vor avea un efect pozitiv semnificativ asupra obiectivelor de mediu relevante.

Evaluarile de impact se vor întocmi în conformitate cu cerintele legislatiei nationale în vigoare si vor putea permite identificarea:

- Efectelor potentiale asupra mediului în aria de proiect;

- Celor mai bune tehnici si solutii disponibile pentru activitatile propuse;

- Setului de masuri necesar prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative asupra mediului generat de proiectul în cauza;

- Setului de masuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a implementarii proiectelor.

La finalizarea proiectelor de investitii, titularii acestora vor demara procedura de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului în cadrul careia exista de asemenea posibilitatea suplimentara a identificarii eventualelor aspecte de impact si a conformarii cu prevederile legislatiei de mediu.

În continuare sunt prezentate o serie de masuri cu caracter general pentru prevenirea, reducerea si

compensarea oricarui efect advers asupra aspectelor de mediu relevante considerate in proiect.

- Pentru protectia calitatii aerului se recomanda urmatoarele masuri:

- Adoptarea unor masuri de limitare/reducere a emisiilor de praf în aerul atmosferic pe durata executarii lucrarilor de constructie;

- Retinerea poluantilor atmosferici (exp compusi organici volatili, praf ) si reducerea mirosurilor neplăcute generate de diferite activităti din zona amplasamentului depozitare a deseurilor se va realiza prin centuri verzi – acestea se vor planta pe întreg perimetrul depozitului.

- Pentru protectia calitatii apelor subterane si de suprafata se recomanda urmatoarele masuri:

- Apele uzate generate pe amplasament vor fi mai intai trecute printr-un separator de hidrocarburi si desnisipator si apoi deversate in emisarul natural sau reteaua de canalizare din apropiere, dupa caz, conform partii de specialitate instalatii.

- Apele menajere si pluviale vor fi colectate prin extinderea retelelor existente si in functie de necesitati se vor creea dotari pentru filtrarea si pomparea acestora.

- Impermeabilizarea bazei depozitului.

- Păstrarea în bune conditii a tuturor instalatiilor de preepurare a apelor uzate. Aceasta presupune curătenia periodica si îndepărtarea nămolului sau a corpurilor solide din bazine si guri de scurgere, precum si îndepărtarea uleiurilor din separatorul de ulei si apa

- Pentru protectia calitatii solului se recomanda urmatoarele masuri:

- Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de deseuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ;

- În cadrul oricarei lucrari de constructii se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt precum si pentru utilizarea pamântului excavat în reamenajarea si restaurarea terenurilor.

- Existenta unei instalatii de cântarire si spalare a rotilor;

- Existenta unei zone betonate de stocare a materialelor intrate;

- Existenta unei platforme acoperite pentru depozitare temporara deseuri, cu containere speciale pentru deseurile periculoase

- Existenta unui concasor mecanic cu dinti si sistem de reducere a pulberilor;

- Dintre masurile de protectie a biodiversitatii se pot recomanda:

- Restrangerea la minimum posibil a suprafetelor ocupate de organizarea de santier ;

- Pentru protectia factorului de mediu sanatate umana se recomanda urmatoarele masuri:

- Respectarea tehnologiei de sortare, compostare, depozitare si acoprirea deseurilor, respectarea programului de curătenie zilnica, saptamanala, lunara stabilita, realizarea deratizării a dezinfectării,conform programului stabilit

- Deseurile în general vor fi transportate cu autocamioane închise insa transportul deseurilor în camioane deschise, aplicarea stricta a prevederilor privind acoperirea camioanelor va duce la reducerea cantitătilor de deseuri căzute din camioane.

- Instalarea dispozitivelor paravânt, care sa devieze vântul pe alta directie decât cea a zonei de descărcare-depozitare;

- Instalarea unor garduri si plase de sârma care sa împiedice împrăstierea deseurilor dincolo de perimetrul depozitului

- Curatirea cu regularitate a platformelor de descărcare-depozitare exterioare si interioare si mentinerea unor practici gospodaresti eficiente.

- Asigurarea de masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomote si vibratii, astfel încât sa se respecte limitele prevazute de legislatia în vigoare.

- Dintre masurile de protectie pentru zgomot se pot recomanda:

- Evitarea fluxului de trafic din vecinătatea zonelor locuite;

- Întretinerea corespunzătoare a amortizoarelor de zgomot si a compartimentului motoarelor apartinând utilajelor mobile care vor functiona în depozit;

- Efectuarea activitătilor care produc cele mai mari zgomote la anumite ore, cum ar fi dimineata si dupa amiaza, când nivelul de zgomot din afara depozitului va fi maxim.

9.  EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR

ALESE

In cadrul Raportului de Mediu au fost studiate 2 variante:

- VARIANTA ZERO – Alternativa ”Zero” sau ”nici o acţiune”

- VARIANTA 1 – Alternativa in care proiectul s-ar realiza.

Corespunzator acestor variante, a fost analizat impactul asupra mediului natural in zona obiectivului.

| FACTOR DE MEDIU | VARIANTA ZERO | ESTIMARE | VARIANTA 1 | ESTIMARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AER | FARA IMPACT | 0 | IMPACT MINIM | < 1 |
| APA | IMPACT NEGATIV | 0 | IMPACT MINIM | < 1 |
| SOL | FARA IMPACT | 0 | IMPACT MINIM | < 1 |
| ZGOMOT | FARA IMPACT | 0 | IMPACT MINIM | < 1 |
| BIODIVERSITATE | FARA IMPACT | 0 | FARA IMPACT | 0 |
| PEISAJ | FARA IMPACT | 0 | FARA IMPACT | 0 |
| MEDIU SOCIAL SI ECONOMIC | FARA IMPACT | 0 | IMPACT POZITIV | > 1 |
| SANATATEA POPULATIEI | FARA IMPACT | 0 | IMPACT POZITIV | 0 |
| PATROMONIU CULTURAL | FARA IMPACT | 0 | FARA IMPACT | 0 |
| ASPECTE DE TRANSPORT | FARA IMPACT | 0 | FARA IMPACT | 0 |
| IMPACT TRANSFRONTIERA | FARA IMPACT | 0 | IMPACT POZITIV | 0 |

- VARIANTA ZERO – Alternativa ”Zero” sau ”nici o acţiune”

Principalele forme de potential impact negativ asociate adoptării alternativei Zero sunt următoarele :

- nu se realizeaza colectarea separata la sursa a deseurilor;

- nu sunt dotari pentru colectarea seperata si tratarea acestor deseuri;

- deseurile din demolari se depoziteaza necontrolat pe spatiul public ;

- VARIANTA 1 – Alternativa in care proiectul s-ar realiza

Principalele forme de potential impact pozitivasociate adoptării alternativei 1 sunt următoarele :

- Colectarea controlata a deseurilor ;

- Tratarea si valorificarea deseurilor;

- Depozitarea definitiva in conditii de siguranta a deseurilor;

- Eliminarea si minimizarea depozitarii necontrolate a deseurilor

- Eliminarea si minimizarea poluarii mediului cu deseuri.

| Aspecte de mediu | Varianta | Comentarii |
| --- | --- | --- |
|  | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 |  |
| Cantitatea si calitatea apei de suprafata | Nu exista impact asupra apelor de suprafata | Se prognozeaza un impact rezultat din apele provenite din levigat, dar acestea vor fi colectate si vidanjate. | Proiectul introduce surse noi de ape uzate, dar acestea vor fi controlate si monitorizate |
| Calitatea apei subterane freatice | Nu exista impact asupra apelor subterane freatice | Se prognozeaza un impact potential aupra apelor subterane freatice, dar aceatea vor fi monitorizate | Proiectul implica construirea a 3 foraje piezometrice pentru monitorizarea apelor subterane freatice |
| Calitatea aerului | Conditiile initiale existente predomina pe termen lung, respectiv : aer practic de buna calitate cu unele influente datorate traficului rutier de pe DJ 682 si pulberilor degajate de pe suprafetele lipsite de vegetatie si nereabilitate. | Se prognozeaza un impact advers dar pe termen scurt asupra calitatii aerului provocat de activitati de transport deseuri (pulberi si emisii de gaze de fum ) ; aceste emisii vor fi insa mentinute in limite care sa asigure siguranta angajatilor si a comunitatii. | Proiectul introduce surse noi de poluare a aerului pe termen scurt, dar acestea vor fi controlate si monitorizate |
| Zgomote si vibratii | Conditiile initiale se vor mentine pe termen lung : zona semi-industriala tipica | Impact advers pe termen scurt provocat de traficul vehiculelor si a concasorului; se vor lua masuri de ameliorare pentru ca zgomotul si vibratiile sa se mentina in limitele autorizate | Proiectul introduce surse noi de zgomot si vibratii pe termen scurt, dar acestea vor fi controlate si monitorizate |
| Sol | Se vor mentine pe termen lung conditiile actuale, adica utilizare agricola relativ neperturbata a solului ; | Impact pe termen lung asupra solului prin ocuparea terenului cu celule de depozitare deseuri; se va construi un strat impermeabil cu geomembrana si sistem de monitorizare cu senzori electrici | Ocuparea terenului prin proiect poate afecta accidental calitatea solului; dar situatia se va remedia dupa inchiderea depozitului; |
| Biodiversitate | Din punct de vedere al biodiversitatii, spatiul se încadrează în domeniul gruparilor antropizate, cu un caracter specific ecosistemelor urbane, cu folosinţă industriala | Modificarea activităţii industriale, prin constructia depozitului de deseuri, nu va prezenta noi şi importante aspecte. Se va planta o perdea de arbusti perimetral depozitului | Ocuparea terenului nu va avea un impact semnificativ asupra vegetatiei din zona |
| Peisaj | Conditiile initiale vor prevela, prin continuarea impactului terenului viran antropic specific zonelor semi-industriale | Impact pe termen lung rezultat din ocuparea terenului ; | Proiectul nu va avea un impact semnificativ asupra peisajului |
| Aspecte socio- economice | Conditiile initiale se vor mentine pe termen lung; în imediata vecinatate nu exista zone rezidentiale | Investitii locale semnificative ale proiectului, rezultand colectarea controlata a deseurilor | Proiectul aduce avantaje socio- economice semnificative. |
| Sanatatea populatiei | Conditiile initiale se vor mentine pe termen lung; aer practic de buna calitate cu unele influente datorate traficului rutier de pe DJ 682 si pulberilor degajate de pe suprafetele lipsite de vegetatie si nereabilitate. | Se prognozeaza un impact advers dar pe termen scurt asupra calitatii aerului provocat de activitati de transport deseuri (pulberi si emisii de gaze de fum ) ; aceste emisii vor fi insa mentinute in limite care sa asigure siguranta angajatilor si a comunitatii. | Proiectul introduce surse noi de poluare a aerului pe termen scurt, dar acestea vor fi controlate si monitorizate |
| Patrimoniu cultural | Conditiile initiale se vor mentine pe termen lung; în imediata vecinatate nu exista obiective de patrimoniu | Conditiile se vor mentine pe termen lung; în imediata vecinatate nu exista obiective de patrimoniu | Impact negativ inexistent |
| Aspecte de transport | Conditiile initiale vor preleva pe termen lung, trafic rutier pe DJ 682 | Impact pe termen lung asupra traficului trafic rutier pe DJ 682 | Proiectul va avea un impact in functie de volumul si conditiile de trafic ; |
| Impact transfrontiera | Conditiile initiale se vor mentine pe termen lung; activitatile din zona nu au impact transfrontiera | Proiectul va crea un impact pozitiv pe termen lung si nu va avea impact transfrontiera | Impact negativ inexistent |

Variante de amplasament studiate

In cadrul studiului de fezabilitate intocmit de catre Stacons SRL Arad au fost studiate doua variante de

Amplasament pentru Depozitul de deseuri inerte :

Varianta A. - Zona Iratosu

Varianta B. - Zona Fantanele

Varinta A. - Zona Iratosu

| Criterii | Avantaje | Dezavantaje | Calificativ |
| --- | --- | --- | --- |
| Situatia juridica a terenului | Proprietatea Municipiul Arad | - | B |
| Configuratia terenului | - | Neregulata de tip banda cu latime variabila. | N |
| Infrastructura rutiera | DJ 709 C | Situatii de potentiale tamponari deosebit de periculoase. | N |
| Acces in amplasament | Acces intre localitatile Iratosu si Sanpaul | - | B |
| Utilitati existente | Energie electrica | Nu exista retea de canalizare in zona | N |
| Conditii de inundabilitate | - | Amplasamentul ESTE inundabil | N |

Varianta B. - Zona Fantanele

| Criterii | Avantaje | Dezavantaje | Calificativ |
| --- | --- | --- | --- |
| Situatia juridica a terenului | Proprietatea Municipiul Arad | - | B |
| Configuratia terenului | Este de forma relativ dreptunghiulara. | - | B |
| Infrastructura rutiera | DJ 682 | Nu se estimeaza situatii de potentiale tamponari periculoase. | B |
| Acces in amplasament | Acces direct din DJ 682 pe un drul de exploatare existent |  | B |
| Utilitati existente | Energie electrica | Nu exista retea de canalizare in zona | N |
| Conditii de inundabilitate | Amplasamentul NU este inundabil | - | B |

Variantele studiate comparativ cu opţiunea selectată

| Varianta | Situatia juridica a terenului | Configuratia terenului | Infrastructura rutiera | Acces in amplasament | Utilitati existente | Conditii de inundabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta 1 | B | N | N | B | N | N |
| Varianta 2 | B | B | B | B | B | B |

# Motivarea alegerii variantei 2

Analizând cele 2 variante studiate, s-a optat pentru Varianta 2  întrucât acesta prezintă condiţii mai

avantajoase în raport cu celelalte variante la următoarele criterii :

- se estimeaza o mai buna accesibilitate pentru amplasamentul Fantanele, cu un plus considerabil si datorita facilitatii de conectare la drumul judetean invecinat;

- existenta utilitatilor necesare functionarii instalatiei – retea de energie electrica si retea de canalizare

- amplasamentul nu este inundabil

10. MASURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUZ

Monitorizarea starii mediului in zona amplasamentului inainte de inceperea lucrarilor de constructii

Pentru stabilirea starii de referinta a amplasamentului ( momentul ZERO ), a starii mediului in zona amplasamentului inainte de inceperea lucrarilor de constructii se vor face urmatoarele monitorizari :

  - monitorizarea traficului pe DN Arad – Fantanele

  - monitorizarea nivelului de zgomot

  - monitorizarea emisiilor de suprafata si a emisiilor fugitive potentiale din zona

  - monitorizarea imisiilor ( pulberi sedimentabile ) pe directiile cele mai apropiate de zonele rezidentiale

  - monitorizarea deseurilor depozitate neconform in zona

Monitorizarea mediului in timpul lucrarilor de constructii

Pe perioada de constructie a depozitului de deseuri inerte se vor face urmatoarele monitorizari :

  - monitorizarea nivelului de zgomot a utilajelor de constructii

  - monitorizarea emisiilor de suprafata si a emisiilor fugitive generate de lucrarile de constructii

  - monitorizarea imisiilor ( pulberi sedimentabile ) pe directiile cele mai apropiate de zonele rezidentiale

  - monitorizarea deseurilor generate ( menajere si de constructii )

Monitorizarea mediului in timpul functionarii depozitului de deseuri inerte

Sistem de monitorizare geomembrana

Depozitul trebuie prevazut cu sistem de monitorizare si localizare strapungeri in geomembrana in conformitate cu Normativul tehnic pentru depozitarea deseurilor aprobat de Ordinul nr. 757/2004 emis de Ministerul Mediului si Gospodarii Apelor.

Sistemul utilizeaza senzori in vederea de monitorizarii si localizarii strapungerilor in geomembrana, pe baza efectului electrostatic, prin diferentele de potential si cu ajutorului masuratorilor locale geoelectrice.

Acest sistem nu afecteaza geomembrana, fiind realizat dintr-un caroiaj de fire electrice si un senzor central in fiecare careu cu latura de 5 m, care fiind cuplate la o sursa de curent, in cazul unor strapungeri, acestea pot fi localizat cu mare precizie, cu eroare de ordinul catorva centimetri.

Sistemul este autorizat UE, trecand toate testele necesare autorizarii. Este utilizat in mai multe tari europene, fiind considerat cel mai fiabil sistem de monitorizare a starii geomembranelor ingropate.

Foraje pizometrice de monitorizare a apelor subterana

In amplasament se vor executa 3 foraje de monitorizare a apelor subterane ( numerotate F1, F2 şi F3) fiind definitivate ca piezometre prin echipare cu coloane filtrante din PVC

| FORAJ | ADANCIME [ m ] |
| --- | --- |
| F 1 | 20 |
| F 3 | 20 |
| F 4 | 20 |

Cele 3 foraje de monitorizare vor fi evidentia calitatea apei subterane si pentru macrocelula de depozitare deseuri inerte nou proiectata.

Prelevarea probelor in vederea efectuarii analizelor fizico-chimice

Titularul de activitate în cadrul depozitului de deseuri inerte va avea obligatia de a preleva probe de a efectua analize si măsurători conform programului de monitorizare si automonitorizare.

Depozitul va fi prevazut cu un laborator propriu pentru automonitorizarea factorilor de mediu ce vor fi stabiliti prin autorizatia de mediu.

Monitorizarea externa se va realiza de catre un laborator tert acreditat RENAR pentru fiecare indicator.

Se va mentiona care sunt procedeele de esantionare si măsurare pentru măsurătorile periodice, continue si discontinue, prevăzute a fi realizate pentru monitorizarea activitatii din punct de vedere a protectie mediului ( poluantii în aer si apa).

Indicatorii de calitate pentru omonitorizarea factorilor de mediu în faza de exploatare vor fi stabiliti de catre autoritatea de protectia mediului.

Monitorizarea deseurilor

În primul rând se va stabili si urmări lista deseurilor ce pot fi primite la depozitul de deseuri, aceasta lista trebuie sa cuprindă denumirile deseurilor si codurile din catalogul european al deseurilor, în conformitate cu Ordinul MMGA nr.195/2005, cu modificarile ulterioare, privind criteriile de acceptare a deseurilor la depozitare.

Notificarea centrelor de transfer trebuie sa cuprindă si principalele caracteristici ale depozitului:

- amplasamentul si încadrarea în planul de urbanism zonal si în zonal si planul regional de gestionare a deseurilor;

- zona deservita;

- capacitatea medie zilnica si anuala a fiecărei linii de sortare;

- capacitatea maxima de depozitare a deseurilor care urmează a fi sortate, a refuzului si a materialelor sortate;

- tipul deseurilor care nu pot fi primite în depozit (ex. deseuri biodegradabile, deseuri periculoase, deseuri explozive, inflamabile, radioactive, contaminate, etc.);

- caracteristicile constructiilor din exteriorul si incinta depozitului si rampei, în corelare cu prevederile legale privind protectia muncii si prevenirea incendiilor (ex. drumul de acces la statia de sortare sa permită ajungerea în timp util a echipajelor de interventie a pompierilor în caz de incendiu);

Tinerea unor evidente detaliate permite atât operatorilor depozitului cât si administratiei locale, inclusiv de protectie a mediului, sa se asigure ca depozitul si rampa pentru colectarea, tratarea,

valorificarea si depozitarea deseurilor inerte, functioneaza în mod eficient si în conformitate cu prevederile legale, se tin evidenta următoarelor informatii :

- încărcaturile care intra în depozit: data, ora, societatea comerciala, numele soferului, greutatea (vehicul încărcat), greutatea (vehicul gol), provenienta încărcăturii, taxa perceputa;

- încărcaturile care ies din depozit: data, ora, societatea comerciala, numele soferului, greutatea (vehicul încărcat), greutatea (vehicul gol), tipul materialelor transferate (de ex. deseuri, materiale reciclabile), destinatia încărcăturii;

- registrul operational al instalatiei: aici se notează toate evenimentele neobisnuite din cursul zilelor de lucru;

- registru de reclamatii se notează data, ora, numele reclamantului, natura reclamatiei si masurile luate pentru solutionare;

- poluarea (accidentala) a mediului: se scriu detalii despre poluarea accidentala a mediului cu deseuri;

- rezultatele analizelor de monitorizare a mediului precum contaminarea apelor de suprafata, deversările în canalizare, poluarea aerului, a apelor sau analize de zgomot;

- registre de întretinere: pentru utilaje fixe sau mobile;

- rapoarte cu privire la sănătatea si securitatea angajatilor;

- documentatie care sa ateste pregătirea si certificarea ca operatori a angajatilor.

Monitorizarea aerului

Se vor monitoriza imisiile de poluanti ( pulberi sedimentabile ) la limita amplasamentului in vecinatatea zonelor rezidentiale.

Proceduri de monitorizare si control

Monitorizarea zgomotului

Se va monitoriza nivelul zgomotului la limita amplasamentului in vecinatatea zonelor rezidentiale.

Proceduri de monitorizare si control

Operatorul depozitului va intocmi proceduri de monitorizare si control pentru toate activitatile desfasurate in incinta

Planuri de interventie in caz de accidente

Operatorul depozitului va intocmi Planuri de Prevenire si Interventie a Personalului in caz de Poluare Accidentala :

- Plan General de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale

- Regulament de functionare, exploatare si intretinere

Verificarea stării de functionare a componentelor depozitul de deseuri inerte

Se vor verifica in baza unui plan anual urmatoarele functiuni ale depozitului :

- starea drumurilor de aceeasi a celor din incinta

- functionarea evacuării apelor pluviale,

- functionarea separatorului de produse petroliere

- starea stratului de acoperire din zonele de depozitare

- aparitia unor tasări diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire.

- modul corect de depunere a straturilor de deseuri

- urmărirea functionarii rampei pentru colectarea, tratarea, valorificarea si depozitarea deseurilor inerte.

Monitorizarea mediului dupa inchiderea depozitului de deseuri inerte

Conditii privind încetarea activitatii

La încetarea activitatii depozitului de deseuri este necesar a fi stabilite obligatiilor si costurilor privind refacerea calitatii mediului si a propunerii de program de conformare, prezentate de titularul activitatii, operatiile de închidere vor avea la baza vor avea la baza un proiect de închidere ce va avea toate avizele impuse de legistlatia în vigoare, respectiv OM nr 757 / 2004

Monitorizarea post inchidere se va realiza conform Anexei nr. 4 din H.G. nr. 349/2005 si cuprinde:

- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului;

- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din punctele situate in jurul depozitului;

- urmarirea topografiei depozitului;

- utilizarea ulterioara a terenului se va face tinand seama de conditiile si restrictiile specifice impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si a gradului de rise pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana.

- suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

11. REZUMAT NONTEHNIC

Lucrarea de fata reprezinta Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategica de Mediu a Planului Urbanistic Zonal pentru „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – zona Fântânele”, municipiul Arad.

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerintele de continut ale Anexei Nr. 2 a Hotarârii de Guvern Nr. 1076/2004 “privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe”.

Planul Urbanistic Zonal pentru „Amenajare depozit pentru deseuri inerte – zona Fântânele” – va fi aprobat prin Hotarâre a Consiliului Local si va constitui baza legala pentru realizarea programelor si strategiei de dezvoltare din extravilanul municipiului Arad.

Scopul planului este îmbunatatirea calitatii si cadrului de viata al populatiei din municipiul Arad, de a coordona si armoniza dezvoltarea zonei, corelata cu necesitatile si optiunile populatiei.

Prin propunerile de organizare urbanistica cuprinse in acest P.U.Z. se urmareste diminuarea impactului negativ asupra mediului printr-o gestionare corecta a deseurilor din constructii si demolari din municipiul Arad precum si localitatile invecinate pe o raza de 50 km.

Evaluarea de mediu a presupus analizarea modului în care PUZ contribuie la atingerea acestor obiective relevante de mediu.

Au fost notate contributiile pozitive si negative la atingerea acestor obiective si au fost identificate situatiile în care planul nu aduce contributii sau aduce contributii reduse la atingerea obiectivelor mai sus amintite.

Nu au fost identificate potentiale efecte negative semnificative ce ar putea apare în urma implementarii planului, totusi a fost propus un set de recomandari care vizeaza toate aspectele de mediu analizate si care sa contribuie la îmbunatatirea capacitatii planului de a se adresa problemelor de mediu identificate.

În concluzie, apreciem ca implementarea PUZ – Amenajare depozit pentru deseuri inerte – Zona Fântânele este necesara pentru realizarea unei investitii durabile care va fi integrata in infrastructura existenta si corelata cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele legislatiei in vigoare.

Considerarea propunerilor prezentei evaluari de mediu va asigura o minimizare a efectelor negative asociate implementarii planului si posibilitatea de îmbunatatire a efectelor pozitive.

Obiectivul general in ceea ce priveste deseurile din constructii si demolari este gestionarea corespunzatoare a acestora in scopul reducerii cantitative a acestora, respectand principiile strategice si minimizarea impactului asupra mediului si sanatatii umane.

Principalele propuneri rezultate în urma evaluarii de mediu sunt urmatoarele:

- adoptarea unor masuri de limitare/reducere a emisiilor de praf în aerul atmosferic pe durata executarii lucrarilor de constructie;

- impermeabilizarea bazei depozitului de deseuri si instalare sistem de senzori

- existenta unei instalatii de cântarire si spalare a rotilor;

- existenta unei zone betonate de stocare a materialelor intrate;

- colectarea separata a deseurilor la locul generarii acestora, pe tip de material (periculoase, nepericuloase);

- tinerea unor evidente detaliate privind functionarea depozitului în mod eficient si în conformitate cu prevederile legale.