P.F.A. DUMESCU FLORIN

Expert de mediu

Proiectant autorizat de Ministerul Mediului

Înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor

de studii de protecţia mediului

CUI 20472016, NR. ORC F02/1898/2004

310052 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 12

Tel/Fax 0257 – 213379, 0744606574

____________________________________________________________________________________

Raport de amplasament

PENTRU REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU NR. 4/4.11.2015, REVIZURE 1/05.05.2016, PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE ŞI ELIMINARE

A DEŞEURILOR PERICULOASE – Localitatea Vladimirescu

incinta ARCHIM SA FN (PL3)

Completări

Beneficiar: SC DEMECO SRL BACĂU

Proiectant: PFA Dumescu Florin

Intocmit: Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

ARAD, Iulie 2017

RAPORT DE AMPLASAMENT

1.0 INTRODUCERE

1.1 Context

Acest raport are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului situat in localitatea Vladimirescu, str. Incinta Archim SA FN, jud. Arad apartinand de SC DEMECO SRL Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, în vederea revizuirii Autorizației integrate de mediu nr. 4/4.11.2015 emisă de APM Arad, revizuire I / 05.05.2016. Pe acest amplasament se deruleaza incepand cu anul 2014 activitatea de tratare şi eliminare a deşeurilor periculoase. Aceasta activitate a fost incadrata de autoritatea locala de mediu ca fiind IPPC conform Legii 278/2013. SC Demeco SRL deţine Autorizatia integrată de mediu nr. 4/4.11.2015 emisă de APM Arad, revizuire I / 05.05.2016.

În baza Autorizaţie integrate de mediu 4/4.11.2015, activităţile autorizate sunt:

- Colectarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev.2-3811;

- Colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2-3812;

- Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2- 3822;

- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cod CAEN rev.2  - 4677;

- Depozitări cod CAEN – 5210.

SC Demeco SRL solicită revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu întrucât va colecta deșeuri nepericuloase cu depozitare în cameră de refrigerare și deșeuri periculoase cu depozitare în cameră de congelare, acestea urmând a fi eliminate prin operatori specializați.

Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul Contractului nr. 13/12.09.2016, încheiat între PFA Dumescu Florin şi SC Demeco SRL Bacău. PFA Dumescu Florin este abilitată de Ministerul Mediului şi Gospodăriei Apelor pentru elaborarea rapoartelor privind impactul asupra mediului conform CERTIFICATului DE ATESTARE din 23.02.2012 (poziţia 450 din Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului).

Activitatea principală desfăşurată pe amplasament este de tratarea deşeurilor periculoase şi constă în:        - colectarea, descărcarea, depozitarea temporară;

- tratarea deşeurilor prin procedeul: tratare chimică.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale (transpunerea in legislatia nationala a Directivei IED), activitatile de pe platforma SC DEMECO SRL - Punct de Lucru situat in localitatea Vladimirescu, str. Incinta Archim FN, jud. Arad intra sub incidenta Anexei 1:

5.- Gestiunea deseurilor

5.1. eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t / zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

b) tratare fizico-chimica

d) reambalare anterior prezentarii pentru oricare din activitatile de la punctele 5.1 si 5.2

f) reciclare/ valorificarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau compusii metalici

Pe platforma operează S.C. DEMECO SRL Bacău care deţine instalaţiile şi utilajele pentru tratarea deşeurilor.

Codurile NOSE-P şi SNAP-2 sunt:

- Cod NOSE-P  – 109.07

- Cod SNAP-2 – 0910

Datele de identificare ale operatorului sunt:

- Operator SC Demeco SRL Bacău, punct lucru Vladimirescu incinta Archim SA

- Sediul social municipiul Bacău str. Chimiei nr. 6A jud. Bacău

- Certificat înregistrare seria B nr. 2690853

- CUI 16514342

- Nr. Ordine Registrul Comerțului J4/1070/2004

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de Amplasament, in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluării, constă în furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor terenului şi a vulnerabilităţii sale precum şi asupra evoluţiei calităţii solului, subsolului şi apei freatice, în vederea revizuirii Autorizației integrate de mediu nr. 4/2015, revizuire 1/2016 emise de APM Arad.

Pe baza acestor informatii se vor formula concluzii privind atingerea obiectivelor de protecţie a mediului pe amplasament.

Raportul de Amplasament va servi de asemenea ca referinţă pentru studiile viitoare care vor avea ca obiectiv starea terenului de pe platforma SC Demeco SRL Vladimirescu str. Incinta Archim FN.

1.3 Scop si Abordare

Acest raport a fost realizat pe baza unor date anterioare si actuale ale terenului. Elementul de referinta principal il constituie actul de reglementare emis anterior şi anume Autorizaţia integrată de mediu nr. 4/2015 emisă de APM Arad, revizuire I /05.05.2016 și Raportul de mediu întocmit inițial pentru obținerea autorizației integrate.

Raportul este impartit in urmatoarele capitole:

Capitolul 1 – Introducere - Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului

Capitolul 3 – Istoricul terenului si al obiectivului

Capitolul 4 – Recunoasterea terenului – prezentarea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 – Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

Capitolul 6 – Interpretarea datelor si recomandari

Capitolul 7 – Recomandări pentru reducerea poluarii

ANEXE

In cadrul studiului s-a efectuat o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate in Capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Pe baza investigaţiilor şi analizelor efectuate pe amplasament, a cadrului natural in care e situat obiectivul şi a altor informaţii existente se va dezvolta un ”model conceptual” de management al amplasamentului care va reliefa interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii de mediu. Modul de abordare şi rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolele 5 şi 6.

2.0 Descrierea Terenului

2.1 Localizarea terenului

Punctul de lucru pe care sunt amplasate instalatiile IPPC este situată în loc. Vladimirescu str. Incinta Archim FN, în incinta fostului combinat chimic, la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic terenul este considerat intravilan si este compus dintr-un singur lot în com. Vladimirescu str. Incinta Archim SA FN.

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea SC Demeco SRL. Suprafaţa totală a amplasamentului este de 9554 mp, conform CF 312207/2017

Mod de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Din punct de vedere urbanistic zona in care se  desfasoara activitatea are funcţiune de activitati industriale şi depozitare, conform Planului de Urbanism General al localitatii Vladimirescu.

Cai de acces

Amplasamentul poate fi accesat din două direcţii: drum de exploatare care asigură legatura cu DN 7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinătăţi

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: drum de exploatare şi teren agricol;

- la Est: incintă industrială fără activitate, construcții dezafectate;

- la Vest: incintă industrială fără activitate şi locuinţă, construcții dezafectate;

- la Nord: drum de exploatare și zonă industrială cu spaţii neutilizate.

Platforma este amplasată deci într-o zonă industrială la cca 1100 de m est de loc. Vladimirescu. In vecinatatea amplasamentului se afla calea ferată Arad - Deva, retele de alimentare cu apa şi canalizare care deservesc localitatea Vladimirescu, Zona industrială şi alţi beneficiari ai platformei industriale.

Terenul din incinta industrială poate fi împărţit convenţional în 2 ZonE funcţionale distincte, ce diferă între ele prin una sau mai multe din caracteristicile următoare:

- activitatea desfăşurată

- sensibilitatea terenului şi a zonelor învecinate

- nivelul de dotare cu infrastructură pentru utilităţi

- gradul de ocupare al terenului

- existenţa de receptori sensibili la poluare în zonă

Cele 2 ZONE FUNCTIONALE au fost denumite convenţional ZF1, ZF2 fiind prezentate si in Planul de Situatie anexat.

ZONA FUNCTIONALA I  este situata in partea de nord a incintei si este destinată prelucrării chimice a deşeurilor, hala I având o suprafaţă de 940 mp, care include:

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor ce urmează a fi tratate

- zonă administrativă compusă din vestiar, grup sanitar, birou

ZONA FUNCTIONALA II acopera partea de sud a incintei, hala II având o suprafaţă de 788 mp si include:

- magazii pentru depozitarea deşeurilor colectate

- atelier mecanic

- spaţiu administrativ

- cameră de congelare cu suprafață de 20 mp

- cameră de refrigerare cu suprafață de 20 mp

- spatiu amplasare instalatie sterilizare 103.7 mp

2.2 Proprietatea actuala

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea SC DEMECO SRL având o suprafaţa de 9554 mp, conform contractului din 14.01.2014 și CF. Pe teren se află două hale arătate mai sus.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.3.1. Utilizarea terenului

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 9554 m2. Modul de utilizare actuală a terenului este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Utilizarea terenului la Punctul de Lucru VLADIMIRESCU, str. Incinta Archim FN, [mp]

|  | Suprafaţă construită mp | Teren liber mp | Total suprafeţe mp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, clădiri şi reţele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 7054 | 0 | 2500 | 9554 |
| TOTAL | 7054 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St = 7054/9554 x 100 = 73,83%

Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale - Indicativ P 100 -92” oraşul Arad se încadrează, în zona “D” din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks, ceea ce înseamnă KS = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc (sec), în zona TC = 10. Pe baza acestor date, din tabelul A.2. al Normativului menţionat mai sus, rezultă că oraşul Arad se încadrează în zona de intensitate seismică VII  (exprimată în grade MSK ).

Adâncimea de îngheţ – dezgheţ, conform STAS 6054 – 77 este de 0,70 – 0,80 m.

Coordonatele STEREO ale amplasamentului sunt:

Pct. 1 - X: 525072,189; Y: 224636,326

Pct. 4 - X: 525013,662; Y: 224731,108

Pct. 8 - X: 524951,650; Y: 224718,290

Pct. 12 - X: 525035,712; Y: 224641,014

Pct. 15 - X: 525067,920; Y: 224638,504

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament

In aceasta sectiune sunt prezentate procesele tehnologice ale activitatilor desfasurate  pe amplasament, respectiv:

- activitatea de tratare a deşeurilor

- colectarea, descărcarea, depozitarea temporară şi transportul deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase și nepericuloase;

- tratarea deşeurilor prin procedeele:

- tratare chimică (stabilizare/inertizare)

- tratare  ape uzate cu ajutorul instalaţiei mobile de catre Sc Ecobac Sal Srl in baza Autorizatieui de Mediu Nr. 7/01.11.2015.

- tratare fizica la temperatura joasa (sterilizare)

- activitati auxiliare:

- colectarea apelor pluviale

- colectarea apelor menajere

- utilaje

- Wolla - 1 buc, excavator - 1 buc, stivuitor - 1 buc, betonieră - 1 buc,buldoexcavator – 1 buc

- Pod rulant 5 to – 1 buc

- Instalație de congelare – 1 buc

- Instalație de refrigerare -  1 buc

- Sterilizator – 1buc.

I. Activitatea IPPC – tratarea deşeurilor

- Capacităţi de producţie

- colectare – .50 000 to/an

- depozitare temporară –  50 000 to/an

- transport – 50 000 to/an

- tratare deşeuri periculoase / eliminare – 20000 to/an 64.10 tone/zi (312 zile/an)

- stocare temporară şi eliminare deşeuri periculoase (fără tratare) – 15000 to/an 45.45 tone/zi,(330 zile/an)

- stocare temporara și eliminare deşeuri nepericuloase – 15000 to/an 45.45 tone/zi,(330 zile/an)

Capacitate max stocare: 1600 tone

Mod de functionare:  5 zile /saptamana; 8 h/zi; 250 zile/an.

Personal –  16 persoane

- Bilanţ de materiale

Cantitatile de materii prime si produse finite

Bilantul general de materiale aferent instalatiei IPPC la capacitatea maxima de functionare este prezentat in tabelul urmator

| Intrari | Ieşiri |
| --- | --- |
| Materii prime | Cantitate, t/an | Produse finite si deseuri | Cantitate, t/an |
| Deşeuri periculoase colectate cf procedurii P3 si P4 | 15000 | Deşeuri periculoase livrate | 15000 |
| Deşeuri periculoase colectate pentru prelucrare cf procedurii P1 | 20000 | Deşeuri stabilizate | 21350 |
| Stabilizator şi Inercem | 1100 |  |  |
| Apă pentru tratare deşeuri | 647.4 |  |  |
| Deşeuri nepericuloase colectate cf procedurii P2 | 15000 | Deşeuri nepericuloase livrate | 15000 |
| Motorină pentru utilaje | 50 |  | - |
| Var | 50 |  | - |
| Ciment | 25 |  | - |

- Descrierea procesului tehnologic

Activitatea consta in realizarea de procese si procedee de tratare de deseuri

Flux tehnologic:

Punctul de lucru din judeţul Arad, localitatea Vladimirescu str. Incinta Archim S.A. FN, este constituit din două hale betonate:

- hală 940 mp pentru tratare deşeuri, capacitate 1000 to

-hală 788 mp, cu o capacitate 600 tone deşeuri periculoase.

La acest punct de lucru SC DEMECO SRL desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor periculoase şi nepriculoase, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare prin operatori economici autorizaţi, tratarea deşeurilor prin procedee chimice în vederea neutralizării acestora pentru a fi livrate operatorilor autorizaţi în vederea depozitării în depozite conforme

1. Hala în care se desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor periculoase/nepericuloase, este construită din prefabricate de beton, acoperişul este din plăci de beton, montate pe grinzi de beton. Platforma halei este realizată din beton armat rezistent la traficul auto şi a personalului.

Hala este prevăzută cu trei uşi de acces, din care una este destinată intrării utilajelor iar celelalte două sunt destinate circulaţiei personalului.

Hala dispune de canalizare proprie, colectarea apelor realizându-se în spatele halei într-un bazin impermeabilizat, de 200 mc, prevăzut cu separator de hidrocarburi (care insa nu functioneaza).

Deşeurile aduse în hală în vederea tratării sunt descărcate şi cântărite în zonele special amenajate, sunt aranjate pe categorii, în funcţie de compoziţia acestora.

După descărcare, în vederea stabilirii reţetei de tratare a deşeurilor în funcţie de contaminanţi şi umiditate, se prelevează probe care sunt trimise pentru analiză la un laborator acreditat RENAR.

În funcţie de rezultatele înscrise în buletinele de analiză, deşeurile sunt tratate prin stabilizare/deshidratare/declorurare/desulfurare. După tratare, acestea sunt analizate din nou şi sunt depozitate temporar cu respectarea legislaţiei în vigoare până la trimiterea spre valorificare/eliminare finală la operatori autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului.

Utilajele folosite la tratarea deşeurilor pe acest amplasament sunt: buldoexcavator, wolla, betonieră, stivuitor, pod rulant.

În funcţie de rezultatul analizelor şi după stabilirea reţetelor de tratare a deşeurilor acestea vor fi tratate cu lianţi chimici, CaO, Ca(OH)2, Inercem si diferici stabilizatori chimici V1-V3, PPV3, ciment, var, s.a.

Omogenizarea/amestecarea se va realiza cu ajutorul excavatorului, lianţii sunt introduşi pe parcursul amestecării.

Cantitatea maximă de lianţi care pot fi folosiţi este cuprinsă între 2-20% faţă de cantitatea de deşeuri supuse tratării.

Inercemul şi stabilizatorii se introduc pentru corectarea pH-ului şi stabilizarea /inertizarea subsţantelor periculoase.

2. Hala in care se depozitează deșeurile periculoase și nepericuloase (pentru care se solicită revizuirea)

Este prevăzută cu o cameră de congelare și o cameră de refrigerare, cu instalațiile aferente.

- Camera de refrigerare se afla in corpul cladirii denumite Depozit de deseuri pe partea din spate a acesteia. Acesta camera are un volum de aproximativ 76.80 mc si o capacitate de stocare deseuri de maxim 5 tone. Camera de refrigerare este dotata cu agregate termice care pot mentine temperatura de 0oC pe toata perioada depozitarii deseurilor in aceasta.

Agragatele termice functioneaza cu gaz refrigerant R134a. Temperatura in camera de refrigerare este controlata cu ajutorul unui programator PLC. Aceasta temperatura se seteaza in cadrul programului si agregatele termice pornesc si racesc interiorul camerei pana la temperatura de 0oC, dupa care acestea intra in stand-by pornind de fiecare data cand temperatura creste . Temperatura este afisata instantaneu pe un display pozitionat la intrarea in camera.

Camera de refrigerare dispune de sistem de iluminare profesional. Acesta este in concordanta cu programul de functionare al camerei. Becurile se aprind automat cand se deschide usa camerei. Acestea pot functiona si in regim manual.

In camera de refrigerare vor fi depozitate in special deseuri nepericuloase din grupele 02,18 si 20.

- Camera de congelare se afla in corpul cladirii denumite Depozit de deseuri pe partea din fata a acesteia. Acesta camera are un volum de aproximativ 76.80 mc si o capacitate de stocare deseuri de maxim 5 tone. Camera de congelare este dotata cu agregate termice care pot mentine temperatura de -18oC pe toata perioada depozitarii deseurilor in aceasta.

Agragatele termice functioneaza cu gaz refrigerant R404a. Temperatura in camera de congelare este controlata cu ajutorul unui programator PLC. Aceasta temperatura se seteaza in cadrul programului si agregatele termice pornesc si racesc interiorul camerei pana la temperatura de -18oC, dupa care acestea intra in stand-by pornind de fiecare data cand temperatura creste . Temperatura este afisata instantaneu pe un display pozitionat la intrarea in camera.

Camera de congelare dispune de sistem de iluminare profesional. Acesta este in concordanta cu programul de functionare al camerei. Becurile se aprind automat cand se deschide usa camerei. Acestea pot functiona si in regim manual.

In camera de congelare vor fi depozitate in special deseuri periculoase din grupele 18 si 20.

- Instalația de igienizare

Activitatea de igienizare/ dezinfectie consta in curatarea spatiilor de depozitare, prin spalare de catre personal special instruit si echipat, cu ajutorul instalatie de spalare de tip KARCHER. In procesul  de spalare se folosesc dezinfectanti de uz veterinar (exemplu Sanitas Forte Vet).

Sacii și cutiile de carton utilizate la transportul subproduselor de origine animala au un volum de  20-60 litri, sunt etanse si etichetate/ marcate corespunzator (cu culoarea aferenta fiecarei categorii).

Procesul de igienizare prin spalare al camerei este urmatorul:

Se umezesc peretii,interiori dupa care se stropesc cu detergent dezinfectant se lasa un timp de 15 minute, dupa care se curata cu jet de apa.

Apa rezultata de la igienizare este colectata intr-o basa colectoare de unde se preia si se depoziteaza intr-un ibc. Această apă se elimina prin incinerare.

Modul de igienizare/dezinfectie a camerelor de refrigerare/congelare

Activitatea de igienizare/ dezinfectie a spatiilor de depozitare (camerele frigorifice) consta in pulverizarea manuala de catre personalul special instruit si echipat a peretilor si podelei cu apa si dezinfectant pentru uz veterinar (Sanitas Forte Vet). Dezinfectia se realizeaza la fiecare golire a camerelor frigorifice de depozitare SANITAS FORTE VET este utilizat la dezinfectia tuturor tipurilor de suprafete prin stropire sau sprayere si la dezinfectia finala a incintelor, a halelor. De asemenea poate fi folosit in dezinfectoarele din  punctele de intrare sau iesire din unitate.

In timpul efectuarii operatiunilor de dezinfectie, personalul operator va purta obligatoriu echipament de protectie corespunzator.

- Spatiu aferent instalatiei de sterilizare

Instalația de sterilizare deșeuri medicale este un ansamblu de componente care are în principal un corp etanș din inox, în care diverse deșeuri medicale nepericuloase/periculoase, în prealabil tocate, sunt supuse sterilizării prin aburire, cu un abur generat de un cazan autorizat, cu încălzire electrică.

Fluxul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe amplasament.

O data ajunse pe amplasamentul instalatiei de sterilizare aceste deseuri sunt cantarite, iar apoi sunt depozitate in camera frigrorifica aflata in spatiul de depozitare 4. Aceste deșeuri medicale nepericuloase sunt ambalate  în diverse ambalaje, ca de exemplu saci de PE, cutii de carton, recipiente de plastic.

Acestea se încarcă si transporta in  pubele ecologice din plastic de capacitate 240-1100 litri Deseurile medicale nepericuloase sunt depozitate temporar in camera frigorifica la o temperatura de 0oC pentru un interval de timp de maxim 48 ore. Dupa sau in acest interval orar daca s-a atins capacitatea unei sarje de sterilizare acestea sunt scoase din camera frigorifica si duse la instalatia de sterilizare. Deseurile medicale nepericuloase sunt alimentate in cuva tocatorului  sterilizatorului cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare (skip) electric. Acestea sunt maruntite  si apoi ajung in sterilizator prin cadere libera. Deseurile medicale nepericuloase sunt supuse procesului de sterilizare cu abur pentru un interval de timp de 130-135 minute, la o temperatura minima de 110oC. Dupa sterilizare acestea sunt descarcate in pubelele ecologice aflate in zona de stocare pubele goale si apoi sunt  ambalate in saci big-bags si sunt depozitate pe paleti in spatiul de depozitare 6. Apa necesara formarii aburului este stocata intr-un recipient de 1000 litri. Apa provine din forajul de pe amplasament. Nu se executa retele speciale pentru aprovizionare cu apa, deoarece acesta este mobil. Acesta este transportat cu ajutorul unui stivuitor la foraj si alimentat. Condensul format in urma sterilizarii este evacuat cu ajutorul unei pompe submersibile intr-un recipient de 1000 litri de tip IBC, acesta este cantarit si depozitat in spatiul de depozitare 1. Acest condens este transportat si eliminat apoi intr-o instalatie de incinerare.

C.1 Colectarea deşeurilor, depozitare temporară şi transport

Societatea desfăşoară activitatea de colectare în vederea valorificării/eliminării finale a deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase, conform procedurilor P2,P3,P4.

Transportul deşeurilor se face de către societăţi autorizate, iar valorificarea/eliminarea finală se fac prin societăţi autorizate, în baza contractelor încheiate.

În vederea optimizării transporturilor, se face stocarea temporară a deşeurilor colectate la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL.

Colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase de la generatori se face în baza contractelor încheiate cu generatorii de deşeuri, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora  până la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL, unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării acestuia.

Dacă generatorul deşeului nu poate pune la dispoziţie buletine de analiză, atunci se prelevează probe, care sunt trimise la analiză în laboratoare acreditate.

În cadrul activităţii desfăşurate, deşeurile sunt colectate, transportate şi stocate temporar în mod separat, pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel încât să se poate asigura un grad ridicat de protecţie a mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, precum şi trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală.

Modul de ambalare al deşeurilor colectate

Deşeurile preluate sunt ambalate şi inscripţionate cu denumirea şi codul deşeului, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi denumirea societăţii de unde provine deşeul.

Ambalarea deşeurilor se face atât în ambalaje puse la dispoziţie de către SC DEMECO SRL, cât şi în ambalaje aparţinând generatorului, conform condiţiilor contractuale.

În funcţie de caracteristicele fiecărui tip de deşeu se folosesc următoarele tipuri de ambalaje:

- pentru deşeurile lichide inflamabile (punct de aprindere < 500 C):butoaie metalice, butoaie fretate, canistre metalice, sticle;

- pentru deşeurile lichide inflamabile (punct de aprindere > 500 C): recipienţi din metal sau din material plastic, butoaie, damigene,canistre,flacoane,sticle;

- pentru deşeuri solide:containere între 0,8 – 34 mc, butoaie metalice sau alte butoaie, cutii, saci din hârtie sau din material plastic, baloţi sau se stochează pe paleţi.

- deşeurile periculoase trebuie ambalate de către generator într-un ambalaj corespunzător tipului de vehicul şi mărfurilor transportate, conform prevederilor ADR;

- ambalajele destinate transportului de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie omologate conform Procedurii de omologare;

- ambalajele omologate trebuie marcate cu codul UN ce furnizează informaţii importante privind ambalajul.

Unele amblajele  se reutilizează până la sfârşitul duratei de viaţă a acestora, după care se predau la societăţilor autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Ambalajele deţinute de societate sunt stocate pe platformă betonată urmând a fi furnizate generatorilor în funcţie de tipul deşeului ce urmează a fi colectat.

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport se face sub observaţia deţinătorului deşeurilor. La operaţiunea de încărcare se utilizează electro sau motostivuitor, transpalet, paleţi, cutii de transport etc. În cazul coletelor cu mase mici, încărcarea se poate face şi manual.

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport se face prin grija angajaţilor societăţii unde are loc operaţiunea de valorificare/eliminare finală sau sub directa şi atenta supraveghere a şefului de depozit în cazul în care deşeurile sunt stocate temporar la punctele de lucru.

Se va avea în vedere ca :

- deşeurile să fie descărcate corect, în conformitate cu informaţiile din documentul de transport şi cu informaţiile de pe colete, containere sau vehicule;

- să se verifice  înainte şi în timpul descărcării ca ambalajele să nu fie deteriorate, să aibă pierderi care ar putea pune în pericol operaţiunea de descărcare;

Cantităţile de deşeuri colectate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară/balotare/presare/tratare de la punctele de lucru deţinute de societate.

După descărcarea deşeurilor din mijloacele de transport în vederea depozitării temporare la punctele de lucru se va face recepţia calitativă a acestora prin care se verifică:

- dacă toate deşeurile sunt ambalate şi securizate;

- ca fiecare ambalaj să poarte eticheta de identificare;

Deşeurile care sunt ambalate necorespunzator şi care prezintă risc de poluare trebuie să fie reambalate şi etichetate corespunzător.

- Deşeurile descărcate trebuie sortate şi depozitate pe grupe de deşeuri.

După ce deşeurile au fostdescărcateşiidentificate se efectueazărecepţiacantitativă.

- Fiecare lot recepţionat este cântărit şi depozitat separat

- Este interzisă introducerea în depozit a deşeurilor necântărite

- Rezultatele cântăririi sunt înregistrate

După efectuarea cântăririi, se completează Procesul Verbal de predare-primire a deşeurilor;

- În cazul în care a fost întocmit Proces Verbal de neconformitate, acesta este transmis şefului punctului de lucru în vederea eliminării neconformităţii.

- Bonul de cântar, avizul de însoţire a deşeurilor, procesul verbal de predare-primire, anexa transport şi fişa de siguranţă şefului punctului de lucru în vederea operării datelor în sistemul informatic.

Sortarea deşeurilor preluate se face pe grupe de aceeaşi clasă de periculozitate, corespunzător condiţiilor de  depozitare prevăzute în legislaţia în vigoare şi a matricei de compatibilitate a deşeurilor în funcţie de caracteristicile fizico-chimice.

Colectarea / depozitarea deşeurilor se face în hală betonată pentru a se evita poluarea mediului în eventualitatea producerii unor scurgeri accidentale sau a împrăştierii deşeurilor.

Pretratarea deşeurilor (reambalarea)

În cazul în care unele dintre deşeurile industriale transportate la depozitarea temporară la punctele de lucru a SC DEMECO SRL necesită reambalare datorită faptului că au fost supuse manipulării la încărcare - descărcare, transport, se realizează această operaţie de reambalare astfel:

- dacă ambalajul în care a fost preluat deşeul păstrează în condiţii de siguranţă deşeul acesta nu se îndepărtează, reambalarea în acest caz constând doar în foliere şi împaletare;

- dacă ambalajul a fost deteriorat, deşeurile se ambalează în recipienţi corespunzători caracteristicilor deşeurilor, cu rezistenţa chimică la acestea, depozitate în spaţiu acoperit. Ambalajul original, contaminat, devenit deşeu, se etichetează şi se depozitează separat, urmând a fi transportat către valorificare/eliminare.

Depozitarea deşeurilor se face în funcţie de caracteristicile lor fizico- chimice, de aspectul fizic(starea în vrac, solide, lichide, sub forma de pastă).

Pentru deşeurile care conţin sau despre care sunt indicii ca ar conţine bifenili policloruraţi şi alţi compuşi similari se vor respecta  regulile de depozitare prevăzute de legislaţie, respectiv incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate, vor fi împrejmuite şi protejate de infiltrarea apei, pardoseala trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi la scurgeri de lichid,  toate uşile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta de pericolul corespunzătoare şi se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase

Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri; transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Transportul deşeurilor periculoase se face cu societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, în baza contractelor încheiate.

Proceduri de tratare a deșeurilor și diagramele flux ale proceselor de tratare a deșeurilor de pe platforma Demeco, incinta Archim sunt prezentate mai jos:

Procedura de lucru P1 pentru tratarea deseurilor periculoase prin inertizare /stabilizare/sterilizare

Coduri deseu autorizate:

| 01 03 05* | alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |
| 01 05 05* | deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 16* | coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 02* | şlamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | şlamuri din rezervoare |
| 05 01 04* | nămoluri acide alchilice |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor |
| 05 01 07* | gudroane acide |
| 05 01 08* | alte gudroane |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate |
| 05 06 01* | gudroane acide |
| 05 06 03* | alte gudroane |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu şi potasiu |
| 06 04 05* | deşeuri cu conţinut de alte metale grele |
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 09 03* | deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 06 10 02* | deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02) |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 04 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 06 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 13* | deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 08 03 14* | nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 04* | cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan |
| 10 01 13* | cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil |
| 10 01 14* | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 16* | cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 07* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 13* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundară |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 21* | alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 23* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere |
| 10 04 05* | alte particule şi praf |
| 10 04 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 03* | praf din gazul de ardere |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere |
| 10 06 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 08 08* | zgură salină de la topirea primară și secundară |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 07* | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 11* | alte particule care conţin substanţe periculoase |
| 10 10 09* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 11* | alte particule cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 13* | deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 13* | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 15* | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 09* | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 02 07* | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 16* | deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 08 01* | materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase |
| 19 01 10* | cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 01 11* | cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 13* | cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 17* | deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 10 05* | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate |
| 19 12 11* | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 03* | nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |

Coduri deseu pentru care s-a solicitat revizuirea I

| 070110* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| --- | --- |
| 070311* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100120* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100406 | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 100505* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 100506* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 100606* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 100817* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100905* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100909* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101005* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101117* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101119* | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101209* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101312* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 110108* | nămoluri cu conţinut de fosfaţi |
| 110202* | nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit) |
| 110503* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 130508* | amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 160708* | deşeuri cu conţinut de ţiţei |
| 190105* | turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 190107* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 190304* | deşeuri încadrate ca periculoase, parţial *5) stabilizate |
| 191105* | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 191305* | nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |
| 190402* | cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere |

Procesul tehnologic incepe o data intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase. Aceste se depoziteaza in zona deseurilor periculoase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (bigbags,sac,butoi, Ibc,vrac..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Din depozitul temporar deseurile sunt preluate cu ajutorul stivuitorului si depozitate in zona special amenajata pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deseurilor din recipientul in care au ajuns in depozit si aranjarea acestora sub forma de halda (gramada sub forma de con) cu ajutorul unui incarcator frontal de tip buldoexcavator, wola.

Urmatorea etapa corespunde stabiliri unei sarje de tratare. Sarja de tratare este de maxim 50 de tone/zi. Dupa stabilirea sarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianti chimici ce urmeaza a fi amestecati cu deseurile. Calculul stoechiometric se face in functie de concentratia substantei periculoase din deseu, a umiditatii, a ph-ului. Aceste informatii se gasesc in buletinul de analiza al deseului. In functie de rezultatele acestui calcul se stabileste ce operatie are loc in prima faza de tratare.

O data stabilite aceste lucruri incepe tratarea propriuzisa a acestor tipuri de deseuri. Aceasta corespunde in amestecarea acestor deseuri cu diferiti lianti chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 si substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileste ordinea introducerii acestora in procesul de amestecare. O data cu amestecarea deseurilor cu liantii chimici are loc si aerarea succesiva a acestora. Oxigenul care intra in gramada de deseu o data cu vanturarea acestuia creste viteza de reactie chimica dintre substanta periculoasa si substantele introduse in vederea tratarii deseului.

Tratarea deseurilor prin amestecare si aerare continua dureaza intre 5-15 zile de la introducerea liantilor chimici in amestec.

Dupa finalizarea operartiei de amestecare si tratatre, deseurile sunt  depozitate sub forma de halda in zona destinata deseurilor stabilizate. Din acestea gramada se preleveaza probe. Dupa finalizarea buletinelor de analiza aceste deseuri stabilizate sunt  incarcate si transportate catre persoane fizice sau juridice autorizate  in vederea valorificarii.

Nota*

*Daca din anumite motive (concentratii prea mari ale substantei periculoase) aceste deseuri  nu se pot stabiliza, atunci ele ajung la o instalatie de incinerare. Deșeurile rezultate in urma stabilizării – inertizării cod 190305, deșeuri stabilizate altele decât cele specificate la 190304.

Coduri deseuri pentru care se solicita revizuirea II:

| Cod | Deșeu |
| --- | --- |
| 180101 | Obiecte ascuțite (cu excepția 180103) |
| 180104 | Deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectulunor masuri speciale priviind prevenirea infectiilor( de ex. Imbracaminte aparate gipsate,lenjerie, imbracaminte disponibila, scutece) |
| 180203 | Deșeuria căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor. |
| 180103* | Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale priviind prevenirea infectiilor |

Fluxul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe amplasament.

O data ajunse pe amplasamentul instalatiei de sterilizare aceste deseuri sunt cantarite, iar apoi sunt depozitate in camera frigrorifica aflata in spatiul de depozitare 4. Aceste deșeuri medicale nepericuloase sunt ambalate  în diverse ambalaje, ca de exemplu saci de PE, cutii de carton, recipiente de plastic.

Acestea se încarcă si transporta in  pubele ecologice din plastic de capacitate 240-1100 litri Deseurile medicale nepericuloase/periculoase sunt depozitate temporar in camera frigorifica la o temperatura de 0oC pentru un interval de timp de maxim 48 ore. Dupa sau in acest interval orar daca s-a atins capacitatea unei sarje de sterilizare acestea sunt scoase din camera frigorifica si duse la instalatia de sterilizare. Deseurile medicale nepericuloase/periculoase sunt alimentate in cuva tocatorului  sterilizatorului cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare (skip) electric. Acestea sunt maruntite  si apoi ajung in sterilizator prin cadere libera. Deseurile medicale nepericuloase/periculoase sunt supuse procesului de sterilizare cu abur pentru un interval de timp de 130-135 minute, la o temperatura minima de 110oC. Dupa sterilizare acestea sunt descarcate in pubelele ecologice aflate in zona de stocare pubele goale si apoi sunt  ambalate in saci big-bags si sunt depozitate pe paleti in spatiul de depozitare 6. Apa necesara formarii aburului este stocata intr-un recipient de 1000 litri. Apa provine din forajul de pe amplasament. Nu se executa retele speciale pentru aprovizionare cu apa, deoarece acesta este mobil. Acesta este transportat cu ajutorul unui stivuitor la foraj si alimentat. Condensul format in urma sterilizarii este evacuat cu ajutorul unei pompe submersibile intr-un recipient de 1000 litri de tip IBC, acesta este cantarit si depozitat in spatiul de depozitare 1. Acest condens este transportat si eliminat apoi intr-o instalatie de incinerare.

Flux tehnologic instalatie de sterilizare:

Flux tehnologic amplasament:

Procedura de lucru P2 pentru depozitarea temporara a deseurilor nepericuloase.

Coduri deseuri:

| 01 01 01 | deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere |
| --- | --- |
| 01 01 02 | deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 |
| 01 03 08 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 03 09 | nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 04 08 | deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 09 | deşeuri de nisip şi argilă |
| 01 04 10 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 11 | deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor,care conţin săruri,altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11 |
| 01 04 13 | deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 01 05 04 | deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce |
| 01 05 07 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
| 01 05 08 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
| 01 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare |
| 02 01 03 | deşeuri de ţesuturi vegetale |
| 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestieră |
| 02 01 09 | deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 |
| 02 01 10 | deşeuri metalice |
| 02 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 02 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare |
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |
| 02 02 04 | nămoluri de la epurarea, efluenţilor proprii |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare |
| 02 03 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 03 03 | deşeuri de la extracţia cu solvenţi |
| 02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 04 01 | nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr |
| 02 04 02 | deşeuri de carbonat de calciu |
| 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 05 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 06 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 06 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 07 01 | deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime |
| 02 07 02 | deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
| 02 07 03 | deşeuri de la tratamente chimice |
| 02 07 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă |
| 02 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarţă şi de plută |
| 03 01 05 | rumeguş,talaş,aşchii,resturi de scândură şi furnir,altele decât cele specificate la030104 |
| 03 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 03 02 99 | alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificaţi |
| 03 03 01 | deşeuri de lemn şi de scoarţă |
| 03 03 02 | nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) |
| 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei |
| 03 03 07 | deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate |
| 03 03 08 | deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării |
| 03 03 09 | deşeuri de nămol de caustificare |
| 03 03 10 | fibre,nămoluri de la separarea mecanică,cu conţinut de fibre,material de umplutură, cretare |
| 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 |
| 03 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 04 01 01 | deşeuri de la seruire |
| 04 01 02 | deşeuri de la cenuşărire |
| 04 01 04 | flota de tăbăcire cu conţinut de crom |
| 04 01 05 | flota de tăbăcire fără conţinut de crom |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de crom |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta, fără conţinut de crom |
| 04 01 08 | deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom |
| 04 01 09 | deşeuri de la apretare şi finisare |
| 04 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 04 02 09 | deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) |
| 04 02 15 | deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14 |
| 04 02 17 | coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16 |
| 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 |
| 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate |
| 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate |
| 04 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
| 05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare |
| 05 01 14 | deşeuri de la coloanele de răcire |
| 05 01 16 | deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului |
| 05 01 17 | Bitum |
| 05 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 06 04 | deşeuri de la coloanele de răcire |
| 05 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 07 02 | deşeuri cu conţinut de sulf |
| 05 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 03 14 | săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13 |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15 |
| 06 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 |
| 06 06 03 | deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 |
| 06 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 09 02 | zgură fosforoasă |
| 06 09 04 | deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 |
| 06 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 10 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 11 01 | deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |
| 06 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 13 03 | negru de fum |
| 06 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
| 07 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
| 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice |
| 07 02 15 | deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14 |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 03 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11 |
| 07 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11 |
| 07 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 05 14 | deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 |
| 07 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11 |
| 07 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11 |
| 07 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
| 08 01 14 | nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |
| 08 01 16 | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 |
| 08 01 18 | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 |
| 08 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 02 01 | deşeuri de pulberi de acoperire |
| 08 02 02 | nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 03 07 | nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 08 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 13 | deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 |
| 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
| 08 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 04 10 | deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
| 08 04 12 | nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |
| 08 04 14 | nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 |
| 08 04 16 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi ,cleiuri,altele decât cele specificate la 080415 |
| 08 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 09 01 07 | film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint |
| 09 01 08 | film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint |
| 09 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 01 01 | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04) |
| 10 01 02 | cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui |
| 10 01 03 | cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat |
| 10 01 05 | deşeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 07 | nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 15 | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14 |
| 10 01 17 | cenuşă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16 |
| 10 01 19 | deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18 |
| 10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 |
| 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice |
| 10 01 26 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire |
| 10 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 02 01 | deşeuri de la procesarea zgurii |
| 10 02 02 | zgura neprocesată |
| 10 02 08 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07 |
| 10 02 10 | cruste de tunder |
| 10 02 12 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 |
| 10 02 14 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 |
| 10 02 15 | alte nămoluri şi turte de filtrare |
| 10 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 03 02 | resturi de anozi |
| 10 03 05 | deşeuri de alumină |
| 10 03 16 | cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15 |
| 10 03 18 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor,altele decât cele specificate la 10 03 17 |
| 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19 |
| 10 03 22 | alte particule şi praf inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21 |
| 10 03 24 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 |
| 10 03 26 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 |
| 10 03 28 | deşeuri de la epurarea, apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
| 10 03 30 | deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 100329 |
| 10 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 04 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 |
| 10 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 05 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 05 04 | alte particule şi praf |
| 10 05 09 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
| 10 05 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10 |
| 10 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 06 01 | zguri de la topirea primara şi secundară |
| 10 06 02 | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 06 04 | alte particule şi praf |
| 10 06 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
| 10 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 02 | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 03 | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 07 04 | alte particule şi praf |
| 10 07 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 07 08 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
| 10 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 08 04 | particule şi praf |
| 10 08 09 | alte zguri |
| 10 08 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 |
| 10 08 13 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor,alteledecât cele specificate la100812 |
| 10 08 14 | resturi de anozi |
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15 |
| 10 08 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17 |
| 10 08 20 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19 |
| 10 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 09 03 | zgura de topitorie |
| 10 09 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 |
| 10 09 08 | Miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare,alteledecât cele specificate la10 09 07 |
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 |
| 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 |
| 10 09 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13 |
| 10 09 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 |
| 10 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 10 03 | zgura de topitorie |
| 10 10 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 |
| 10 10 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 |
| 10 10 12 | alte particule, decât cele specificate la 10 10 11 |
| 10 10 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13 |
| 10 10 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 |
| 10 10 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 11 03 | deşeuri din fibre de sticlă |
| 10 11 05 | particule şi praf |
| 10 11 10 | deşeuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09 |
| 10 11 12 | deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 |
| 10 11 14 | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 |
| 10 11 16 | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 |
| 10 11 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 |
| 10 11 20 | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19 |
| 10 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 12 01 | deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice |
| 10 12 03 | particule şi praf |
| 10 12 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 12 06 | forme şi mulaje uzate |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de construcţie (după procesarea termică) |
| 10 12 10 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 |
| 10 12 12 | deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 |
| 10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 10 12 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 13 01 | deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) |
| 10 13 07 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 10 | deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 |
| 10 13 13 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 |
| 10 13 14 | deşeuri de beton şi nămoluri cu beton |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 01 10 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11 |
| 11 01 14 | deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |
| 11 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 02 03 | deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie |
| 11 02 06 | deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului,altele decât cele specificate la 11 02 05 |
| 11 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 05 01 | zinc dur |
| 11 05 02 | cenuşă de zinc |
| 11 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros |
| 12 01 02 | praf şi suspensii de metale feroase |
| 12 01 03 | pilitură şi şpan neferos |
| 12 01 04 | praf şi particule de metale neferoase |
| 12 01 05 | pilitură şi şpan de materiale plastice |
| 12 01 13 | deşeuri de la sudură |
| 12 01 15 | nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 |
| 12 01 17 | deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
| 12 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| 16 01 12 | plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
| 16 01 16 | rezervoare pentru gaz lichefiat |
| 16 01 17 | metale feroase |
| 16 01 18 | metale neferoase |
| 16 01 19 | materiale plastice |
| 16 01 20 | Sticlă |
| 16 01 22 | componente fără altă specificaţie |
| 16 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |
| 16 03 04 | deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
| 16 03 06 | deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04 |
| 16 05 09 | substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03) |
| 16 06 05 | alte baterii şi acumulatori |
| 16 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 16 08 01 | catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07) |
| 16 08 03 | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii |
| 16 08 04 | catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07) |
| 16 10 02 | deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01 |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
| 16 11 02 | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 |
| 16 11 04 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03 |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Cărămizi |
| 17 01 03 | ţigle şi materiale ceramice |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 01 | Lemn |
| 17 02 02 | Sticlă |
| 17 02 03 | materiale plastice |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |
| 17 04 02 | Aluminiu |
| 17 04 03 | Plumb |
| 17 04 04 | Zinc |
| 17 04 05 | fier şi oţel |
| 17 04 06 | Staniu |
| 17 04 07 | amestecuri metalice |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
| 17 05 06 | deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
| 17 08 02 | materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenuşile de ardere |
| 19 01 12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 |
| 19 01 14 | cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13 |
| 19 01 16 | praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15 |
| 19 01 18 | deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17 |
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 19 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 02 03 | deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
| 19 02 10 | deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09 |
| 19 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 |
| 19 03 07 | deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 |
| 19 04 01 | deşeuri vitrificate |
| 19 04 04 | deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienţei |
| 19 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 06 03 | faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale |
| 19 06 04 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale |
| 19 06 05 | faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
| 19 06 06 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
| 19 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 |
| 19 08 01 | deşeuri reţinute pe site |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare |
| 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti |
| 19 08 09 | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile |
| 19 08 12 | nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |
| 19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 |
| 19 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 09 01 | deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site |
| 19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei |
| 19 09 03 | nămoluri de la decarbonatare |
| 19 09 04 | cărbune activ epuizat |
| 19 09 05 | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 09 06 | soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
| 19 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 10 01 | deşeuri de fier şi oţel |
| 19 10 02 | deşeuri neferoase |
| 19 10 04 | fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 10 06 | alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05 |
| 19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 |
| 19 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 12 01 | hârtie şi carton |
| 19 12 02 | metale feroase |
| 19 12 03 | metale neferoase |
| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| 19 12 05 | Sticlă |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 | materiale textile |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) |
| 19 12 10 | deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili) |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
| 19 13 04 | nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 |
| 19 13 06 | nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |
| 19 13 08 | deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 |
| 20 01 01 | deşeuri de hârtie şi carton |
| 20 01 25 | uleiuri şi grăsimi comestibile |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 |
| 20 01 34 | baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 |
| 20 01 36 | echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 |
| 20 01 39 | deşeuri de materiale plastice |
| 20 03 04 | nămoluri de la fosele septice |
| 20 03 07 | deşeuri voluminoase |

Procesul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (canistra,butoi, Ibc,big-bags,sac,cutie carton,..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Dupa prelevarea de probe urmeaza aranjarea deseurilor in locurile corespunzatoare marcate din depozit. Daca este cazul deseurile sunt reambalate sau paletizate infoliate.

Urmatoarea etapa corespunde etichetarii corecte a tipurilor de deseuri. Pe eticheta sunt trecute urmatoarele informatii: nume generator, cod deseu, data intrarii . Dupa incarcare sunt cantarite, iar apoi se intocmesc documentele de transport.

Documentele care insotesc transportul de deseuri nepericuloase sunt urmatoarele: anexa 3, aviz de expeditie, nota de cantar, cmr, fisele tehnice de securitate,bulletin de analize. Dupa ce deseurile au parasit depozitul se reactualizeaza stocul de deseuri din gestiune.

Deseurile nepericuloase sunt transportate in baza contractelor de prestari servicii pe care societatea le are. Din depozit deseurile sunt evacuate cu acelasi cod de deseu cu care au intrat. Documentele de transport sunt realizate in 3 exemplare.

Pentru deșeurile pentru care se solicită revizuirea:

Coduri deseuri:

| 02 01 02 | deşeuri de țesuturi animale |
| --- | --- |
| 02 02 02 | deşeuri de țesuturi animale |
| 18 01 01 | obiecte ascuțite (cu excepția 180103) |
| 18 01 04 | deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex : îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbărăcăminte disponibilă, scutece) |
| 18 02 03 | deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |
| 18 02 06 | chimicale, altele decât cele specificate la 180205 |
| 18 02 08 | medicamente, altele decât cele specificate la 180207 |
| 20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine |

Flux tehnologic:

Deseurile sunt transportante de la clienti cu ajutorul masinilor (microbus,camion) dotate cu agregate termice care fac frig. Acestea sunt ambalate in saci de PE, cutii de carton sau recipienti din plastic. Aceste deseuri sunt incarcate in pubele si apoi ajung in masina care le tranporta.

O data ajunse pe amplasamentul Demeco acestea sunt cantarite si apoi trimise catre camera de refrigerare pentru o perioada de maxim 48 ore (2 zile). Ajunse la rampa de descarcare acestea sunt preluate de un operator cu acutorul transpaletei si sunt introduse in camera de refrigerare.

In functie de incadrarea acestor pe codul de deseuri acestea sunt depozitate in zona spefica fiecarui cod.

Deseurile sunt mentinute la temperatura de 0oC timp de 48 ore dupa care sunt incarcate din nou in masina dotata cu agregate termice care fac frig, sunt cantarite din nou, se intocmesc actele de transport  si sunt transportate catre o instalatie de incinerare.(Demeco Iasi).

Operatorul care deserveste camera de refrigerare nu are voie sa deschida ambalajele in care aceste deseuri sunt depozitate.

O data ajunse la intalatia de incinerare ,acestea sunt arse la o temperatura de minim 850oC. Astfel o data cu arderea acestora se incheie si fluxul tehnologic.

Deșeurile 020102 și 020202 intră sub incidența Regulamentului (CE) 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

Pentru aceste deșeuri există autorizatie DSV nr RO-AR-969/COLL/3/03.05.2017.

Procedura de lucru P3 pentru depozitarea temporara a deseurilor periculoase in vederea valorificarii/eliminarii.

Cod deseuri:

| 08 03 19* | ulei de dispersie |
| --- | --- |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere uşor biodegradabile |
| 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1) *1) pentru scopul acestei liste de deşeuri PCB se va defini conform HG 173/2000 |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 03 01* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB |
| 13 03 05* | uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 04 01* | uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare |
| 13 04 02* | uleiuri de santină din colectoarele de debarcader |
| 13 04 03* | uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 03* | alţi combustibili (inclusiv amestecuri) |
| 13 07 02* | Benzină |
| 19 02 07* | ulei şi concentrate de la separare |
| 20 01 26* | uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |

Procesul tehnologic incepe o data intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (canistra,butoi, Ibc,..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Dupa prelevarea de probe urmeaza aranjarea deseurilor in locurile corespunzatoare marcate din depozit. Daca este cazul deseurile sunt reambalate sau paletizate infoliate.

Urmatoarea etapa corespunde etichetarii corecte a tipurilor de deseuri. Pe eticheta sunt trecute urmatoarele informatii: nume generator, cod deseu, denumirea deseului,data intrarii. In momentul cand se ajunge la o cantitate de deseuri ce au ca procedeu de valorificare , valorificarea acestora intr-un antrepozit fiscal  acestea sunt incarcate in camion cu ajutorul stivuitorului. Dupa incarcare sunt cantarite, iar apoi se intocmesc documentele de transport. Transportul deseurilor periculoase se face in regim ADR. Fiecare transport de deseuri periculoase se realizeaza in baza Anexei 1 si a notificarii rutei de transport avizate de ISU. Documentele care insotesc transportul de deseuri periculoase sunt urmatoarele: anexa 2, aviz de expeditie, nota de cantar, cmr, fisele tehnice de securitate, copie anexa1 si copie notificare ISU. Dupa ce deseurile au parasit depozitul se reactualizeaza stocul de deseuri din gestiune.

Deseurile periculoase sunt transportate catre eliminatori finali (,antrepozite fiscale,instalatii de incinerare,instalatii de coincinerare) in baza contractelor de prestari servicii pe care societatea noastra le are cu acestia. Din depozit deseurile sunt evacuate cu acelasi cod de deseu cu care au intrat.

Documentele de transport sunt realizate in 6 exemplare. Un exemplar din fiecare document va ajunge si la Autoritatile competente de mediu.

Nota*   * Daca aceste deseuri nu se preteaza a fi eliminate la un antrepozit fiscal atunci ele se elimina la o instalatie de incinerare sau co-incinerare.

Procedura de lucru P4 pentru depozitarea temporara a deseurilor periculoase.

Coduri deseu autorizate:

| 02 01 08* | deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |
| 03 02 01* | agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn |
| 03 02 02* | agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn |
| 03 02 03* | agenţi de conservare organometalici pentru lemn |
| 03 02 04* | agenţi de conservare anorganici pentru lemn |
| 03 02 05* | alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 01 03* | deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără faza lichidă |
| 04 02 14* | deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici |
| 04 02 16* | coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 11* | deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 05 01 12* | acizi cu conţinut de uleiuri |
| 06 01 01* | acid sulfuric şi acid sulfuros |
| 06 01 02* | acid clorhidric |
| 06 01 03* | acid fluorhidric |
| 06 01 04* | acid fosforic şi acid fosforos |
| 06 01 05* | acid azotic şi acid azotos |
| 06 01 06* | alţi acizi |
| 06 03 11* | săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri |
| 06 04 03* | deşeuri cu conţinut de arsen |
| 06 04 04* | deşeuri cu conţinut de mercur |
| 06 07 01* | deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză |
| 06 07 02* | cărbune activ de la producerea clorului |
| 06 07 03* | nămol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur |
| 06 07 04* | soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact |
| 06 13 01* | produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide. |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02) |
| 07 01 01* | soluţii apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 04* | alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 14* | deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 16* | deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi |
| 07 03 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 03 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 04 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 04 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 05 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 05 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 05 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 05 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 06 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 06 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 06 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 06 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 07 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 07 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 07 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 08 01 11* | deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 13* | nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 15* | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 17* | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 21* | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor |
| 08 03 12* | deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 08 03 16* | deşeuri de soluţii de gravare |
| 08 03 17* | deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase |
| 08 04 11* | nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 04 13* | nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 05 01* | deşeuri de izocianaţi |
| 09 01 01* | developanţi pe bază de apă şi soluţii de activare |
| 09 01 02* | soluţii de developare pe bază de apă pentru plăcile offset |
| 09 01 03* | soluţii de developare pe bază de solvenţi |
| 09 01 04* | soluţii de fixare |
| 09 01 05* | soluţii de albire şi soluţii de albire filatoare |
| 09 01 06* | deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incintă a deşeurilor fotografice |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primară |
| 10 03 09* | scorii negre de la topirea secundară |
| 10 03 15* | cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase |
| 10 03 17* | deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor |
| 10 03 27* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 04 01* | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 04 02* | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 04 03* | arseniat de calciu |
| 10 05 08* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 06 09* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 07 07* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 09 15* | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 15* | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 12 11* | deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele |
| 11 01 05* | acizi de decapare |
| 11 01 06* | acizi fără altă specificaţie |
| 11 01 07* | baze de decapare |
| 11 01 13* | deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 11* | lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 15* | eluaţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase |
| 11 03 01* | deşeuri cu conţinut de cianuri |
| 11 03 02* | alte deşeuri |
| 11 05 04* | baie uzată |
| 12 01 12* | ceruri şi grăsimi uzate |
| 12 01 14* | nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 16* | deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei |
| 12 03 02* | deşeuri de la degresarea cu abur |
| 13 01 04* | emulsii clorurate |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 14 06 02* | alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi |
| 14 06 03* | alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi |
| 14 06 04* | nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi |
| 14 06 05* | nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de uleifărăaltăspecificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţiecontaminatăcusubstanţepericuloase |
| 16 01 07* | filtre de ulei |
| 16 01 08* | componente cu conţinut de mercur |
| 16 01 09* | componente cu conţinut de PCB |
| 16 01 10* | componente explozive (de ex. perne de protecţie (air bags)) |
| 16 01 11* | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest |
| 16 01 13* | lichide de frână |
| 16 01 14* | fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 01 21* | componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14 |
| 16 02 09* | transformatori şi condensatori conţinând PCB |
| 16 02 10* | echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 01 09 |
| 16 02 11* | echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC |
| 16 02 12* | echipamente casate cu conţinut de azbest liber |
| 16 02 13* | echipamente casate cu conţinut de componente periculoase *2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 *2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticle activate. |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate |
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 05 06* | substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator |
| 16 05 07* | substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 16 05 08* | substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu conţinut de mercur |
| 16 08 05* | catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori |
| 16 08 07* | catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase |
| 16 09 01* | permanganaţi, de ex. permanganat de potasiu |
| 16 09 02* | cromaţi, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu |
| 16 09 03* | peroxizi, de ex. apă oxigenată |
| 16 09 04* | substanţe oxidante, fără alte specificaţii |
| 16 11 01* | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 03* | alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 05* | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 04 09* | deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase |
| 17 04 10* | cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase |
| 19 01 10* | cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 02 04* | deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos |
| 19 02 05* | nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 08* | deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 09* | deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 11* | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 03 06* | deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate |
| 19 08 06* | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 08 07* | soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni |
| 19 08 08* | deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 08 13* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |
| 19 10 03* | fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase |
| 19 10 05* | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 11 02* | gudroane acide |
| 19 11 03* | deşeuri lichide apoase |
| 19 11 04* | deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 19 11 07* | deşeuri de la spălarea gazelor de ardere |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 20 01 13* | Solvenţi |
| 20 01 14* | Acizi |
| 20 01 15* | Baze |
| 20 01 17* | substanţe chimice fotografice |
| 20 01 19* | Pesticide |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) |
| 20 01 26* | uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase |
| 20 01 29* | detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 20 01 31* | medicamente citotoxice şi citostatice |

Coduri deseu pentru care s-a solicitat revizuirea I

| 030104* | Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 050105* | Reziduuri uleioase |
| 060205* | Alte baze |
| 060313* | săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele |
| 060315* | oxizi metalici cu conţinut de metale grele |
| 060802* | deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi |
| 070301* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 070309* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 070401* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 070501* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 070601* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 070701* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 080409* | deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 080415* | deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 100109* | Acid sulfuric |
| 100211* | Deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri |
| 100308* | Zguri saline de la topirea secundară |
| 100510* | scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase |
| 100819* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 101309* | deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest |
| 110110* | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 110198* | alte deşeuri conţinând substanţe periculoase |
| 110205* | deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 120108* | emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni |
| 120109* | emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni |
| 120301* | lichide apoase de spălare |
| 130801* | nămoluri şi emulsii de la desalinizare |
| 130802* | Alte emulsii |
| 130899* | Alte deseuri nespecificate |
| 160305* | deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 160606* | electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori |
| 160709* | deşeuri conţinând alte substanţe periculoase |
| 160802* | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase *3) sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase |
| 161001* | deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase |
| 170106* | amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 170204* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase |
| 170601* | materiale izolante cu conţinut de azbest |
| 170603* | alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase |
| 170605* | materiale de construcţie cu conţinut de azbest |
| 170902* | deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB) |
| 170903* | alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 190106* | deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide apoase |
| 191307* | deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |
| 200133* | baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii |
| 200135* | echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi |
| 200137* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |

Procesul tehnologic incepe o data intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (bigbags,sac,butoi, Ibc,..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Dupa prelevarea de probe urmeaza aranjarea deseurilor in locurile corespunzatoare marcate din depozit. (ex. deseuri de vopsele la vopsele, deseuri de baterii la baterii, emulsii la emulsii, adezivi la adezivi, absorbanti la absorbanti....etc). Daca este cazul deseurile sunt reambalate sau paletizate infoliate.

Urmatoarea etapa corespunde etichetarii corecte a tipurilor de deseuri. Pe eticheta sunt trecute urmatoarele informatii: nume generator, cod deseu, denumirea deseului,data intrarii. In momentul cand se ajunge la o cantitate de deseuri ce au ca procedeu de eliminare finala incinerarea acestea sunt incarcate in camion cu ajutorul stivuitorului. Dupa incarcare sunt cantarite, iar apoi se intocmesc documentele de transport. Transportul deseurilor periculoase se face in regim ADR. Fiecare transport de deseuri periculoase se realizeaza in baza Anexei 1 si a notificarii rutei de transport avizate de ISU. Documentele care insotesc transportul de deseuri periculoase sunt urmatoarele: anexa 2, aviz de expeditie, nota de cantar, cmr, fisele tehnice de securitate, copie anexa1 si copie notificare ISU. Dupa ce deseurile au parasit depozitul se reactualizeaza stocul de deseuri din gestiune.

Deseurile periculoase sunt transportate catre eliminatori finali (instalatii de incinerare) in baza contractelor de prestari servicii pe care societatea noastra le are cu acestia si catre Demeco Buhusi. Din depozit deseurile sunt evacuate cu acelasi cod de deseu cu care au intrat.

Documentele de transport sunt realizate in 6 exemplare. Un exemplar din fiecare document va ajunge si la Autoritatile competente de mediu insotite de certificatul de eliminare finala.

Nota*

Utilaje: stivuitor, buldoexcavator, wolla, betonieră, pod rulant

Pentru deșeurile pentru care se solicită revizuirea

Coduri deseuri:

| 18 01 03* | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |
| --- | --- |
| 18 01 06* | chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 18 01 10* | deșeuri de amalgan de la tratamentele stomatologice |
| 18 02 02* | deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor |
| 18 02 05* | chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase |
| 18 02 07* | medicamente citotoxice și citostatice |
| 20 01 31* | medicamente citotoxice și citostatice |

Flux tehnologic:

Deseurile sunt transportante de la clienti cu ajutorul masinilor (microbus,camion) dotate cu agregate termice care fac frig. Acestea sunt ambalate in saci de PE, cutii de carton sau recipienti din plastic. Aceste deseuri sunt incarcate in bubele si apoi ajung in masina care le tranporta. In masina temperatura este de -18oC.

O data ajunse pe amplasamentul Demeco acestea sunt cantarite si apoi trimise catre camera de congelare pentru o perioada de maxim 48 ore (2 zile). Ajunse la rampa de descarcare acestea sunt preluate de un operator cu ajutorul transpaletei si sunt introduse in camera de congelare.

In functie de incadrarea acestor pe codul de deseuri acestea sunt depozitate in zona spefica fiecarui cod.

Deseurile sunt mentinute la temperatura de -18oC timp de 48 ore dupa care sunt incarcate din nou in masina dotata cu agregate termice care fac frig, sunt cantarite din nou, se intocmesc actele de transport  si sunt transportate catre o instalatie de incinerare.(Demeco Iasi).

Operatorul care deserveste camera de congelare nu are voie sa deschida ambalajele in care aceste deseuri sunt depozitate.

O data ajunse la intalatia de incinerare ,acestea sunt arse la o temperatura de minim 850oC. Astfel o data cu arderea acestora se incheie si fluxul tehnologic.

Deșeurile 180103*, 180106*, 180108*, 180110*, se supun Ordinului MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale art. 21, 34, 35.

Pentru aceste deșeuri, pentru depozitare temporară este amenajată o cameră frig, cu agregat de răcire la 4 oC, cu posibilități de monitorizare automată a temperaturii și igienizare conf. Ord. MS 1226/2012 art. 34.

Societatea dispune de autoutilitară transport deșeuri cu nr. BC – 13 – GLE cu referat favorabil elaborat de INSPB. Autovhicolul este amenajat și destinat special pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitate medicală. Compartimentul destinat containerelor dispune de 35 containere cu capac, tip Europubele, cu capacitatea de 120 l. Autoutilitara dispune de sisteme de asigurare împotriva răspândirii deșeurilor în mediu în caz de accident; echipament frigorific în compartimentul destinat containerelor, trusă medicală și trusă ADR; mini compartiment cu saci de plastic, echipament de protecție personal, materiale de curățenie și dezinfecție.

Personalul angajat dispune de echipament de lucru specific și examinări medicale la zi.

Reziduurile lichide rezultate în urma aplicării spbstanțelor dezinfectante / curățenie, se colectează în bazin de mică capacitate (cca. 10 l) iar conținutul este inactivat prin incinerare.

DSP Arad prin Notificarea 27/30.01.2017 certifică conformitatea obiectivului cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică: ORDMS 119/2014, ORDMS 1226/2012 art. 35, ORDMS 613/2009 și HG 325/2007, de asemenea DSP Arad a emis Notificarea NR. 440/16.05.2017 cu privire la „ Executie lucrari de construire si instalatii pentru amplasare statie de sterilizare in spatiul de depozitare C1 din depozitul de deseuri” in care precizeaza ca proiectul este in concordanta cu legislatia nationala priviind conditiile de igena si asanate publica.

C.2. Tratarea deşeurilor periculoase

Se face conform Procedurii P1.

II. Activitati auxiliare

Utilaje și echipamente:

- Stivuitor – 2,5 to

- Buldoexcavator

- Wolla

- Betonieră

- Pod rulant – 5 to

- Instalație de congelare

- Instalație de refrigerare

- Instalatie de sterilizare

2.3.3. Surse de poluare

Din activitatile desfasurate pe platforma unitatii SC Demeco  SRL punct de lucru Vladimirescu rezulta urmatoarele emisii:

♦ emisii in aer

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor şi utilajelor

- emisii de la operaţiile de tratare, manipulare şi depozitarea deşeurilor solide

♦ emisii in apa

- scurgeri accidentale produse în urma manipulării şi transportului de deşeuri

- ape uzate reziduale din procesul de igienizare, camere congelare și refrigerare –

- ♦ emisii de deseuri

- de la tratarea deşeurilor în hala de tratare

- ambalaje de la materii prime şi deşeuri

- de la igienizarea camerelor de congelare și refrigerare si sterilizare

2.3.3.1. Emisii în aer

In cadrul unitatii SC DEMECO – punct de lucru Vladimirescu str. Incinta Archim SA FN rezultă emisii din activitatea de tratare deșeuri:

Surse mobile de poluare:

- vehicule care transportă deșeurile spre zonele de depozitare și tratare deșeuri

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare

Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferei:

- menținerea echipamentelor în stare bună de funcționare

- revizia și întreținerea regulată a vehiculelor (se vor respecta prevederile HG 743/2002)

- minimizarea deplasării autovehiculelor pe amplasament

- se vor planta perdele vegetale de protecție

- umezirea materialelor cu risc de dezvoltare excesivă a prafului

2.3.3.2. Emisii in apa  - sunt prezentate in Sectiunea 2.9.2.

2.3.3.3. Surse de poluare a solului si subsolului

Activitatea principală de tratare a deşeurilor nu genereaza  emisii controlate pe sol sau subsol.

Unitatea nu deţine rezervoare de carburanţi subterane.

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare in cadrul amplasamentului, pot fi:

- pierderi accidentale la alimentarea autovehiculelor

- scurgeri ocazionale din reteaua de canalizare a apelor pluviale si a reţelei de colectare a apelor menajere

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice

Măsuri de diminuare a impactului

Toate operaţiile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate, în hale acoperite, prevăzute cu rigolă colectoare, asigurându-se în acest fel o protecţie a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante.

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate din scurgeri accidentale,    s-au luat următoarele măsuri:

- se vor utiliza numai ambalaje/recipiente de stocare de calitate corespunzătoare, din care să nu existe scăpări de produs. În cazul scăpărilor accidentale se vor utiliza materiale absorbante (Spill Sorb, Kemsorb, nisip) pentru colectarea deşeului scurs, care se colectează în recipiente bine închise şi urmează acelaşi traseu de eliminare ca şi deşeul.

- colectarea, sortarea şi depozitarea pe categorii a deşeurilor se vor desfăşura doar pe suprafeţe betonate sau balastate izolate.

- pe durata stocării temporare, recipientele cu deşeuri vor fi supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierilor accidentale. Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi predate operatorilor de salubritate.

- în scopul evitării scurgerilor se vor utiliza numai recipiente de stocare corespunzătoare tipului de deşeu stocat, conform indicaţiilor din prescripţiile ADR. Pentru deşeuri de produse petroliere (şlamuri cu conţinut de ţiţei, emulsii, vaseline etc.) se folosesc recipiente tip IBC, butoaie metalice şi din material plastic, iar pentru deşeuri corozive se folosesc recipiente din PVC sau polietilenă (IBC-uri, butoaie).

- stocarea temporară a ambalajelor pe amplasamentul de lucru se va face pe spaţiu betonat sau balastat izolat.

- Alte măsuri vor fi stabilite de Autoritatea de mediu în Autorizația integrată

2.3.3.4. Emisii de deseuri – sunt prezentate in Sectiunea 2.3.6.

2.3.4. Asigurarea utilitatilor

Apa.

Alimentarea cu apa  este prezentata in Sectiunea 2.9

Energia electrica

Energia electrica se preia din reteaua Enel Distribuție Banat printr-un racord de 20 KV conform contractului de furnizare energie electrica nr. 4844/24.04.2017 cu post trafo de 630 KVA proprietate DEMECO

Energia termica

Alimentarea cu energie etermică este necesară pentru încălzirea spaţiilor administrative. Aceasta se realizează cu calorifere electrice alimentate din reţeaua internă.

2.3.5. Zone de depozitare

Incinta în care se desfăşoară activitatea este împărţită în două compartimente:

- compartimentul nordic, hala I de 940 mp, este destinat depozitării temporare a deşeurilor contaminate pentru activitatea de tratare fizico-chimică;

- compartimentul sudic, hala II de 788 mp, este destinat activităţii de stocare temporară a deşeurilor colectate de la terţi.

Capacitatea de stocare temporară este de 1000 to hala 1 şi 600 to hala 2, total 1600 to.

Pentru colectarea apelor pluviale există reţele colectoare care conduc apele în reţeaua pluvială a incintei CIC.

Pentru depozitarea substanţelor de tratare a deşeurilor societatea deţine spaţii proprii în această incintă (cele două hale) și o magazie în hala 2 cu o suprafață de 160 mp.

În hala 2 sunt amplasate camerele de congelare și refrigerare cu capacitate maximă de stocare de 5 to fiecare (suprafață cca. 20 mp fiecare) si spatiul destinat instalatiei de sterilizare 103.7 mp.

2.3.6. Gestiunea deseurilor

Pe amplasamentul unitatii SC Demeco SRL exista doua tipuri de deseuri:

- – deseuri rezultate din activitatile proprii

- – deseuri colectate de la terti in vederea valorificarii ca materie prima

I. Deşeurile rezultate pe amplasamentul SC Demeco SRL se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite din activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

şi se pot clasifica în două categorii: deşeuri periculoase şi nepericuloase.

Deşeurile produse, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deșeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deşeu de hârtie și carton | 20 01 01 15 01 01 | Activitatea de birou Activitatea de aprovizionare Ambalaje materii prime și materiale | 0,3 to/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenți economici specializati |
| 2. | Deşeu de material plastic | 20 01 39 | Activitatea de birou | Cantități variabile | Pubele păstrate pe platformă betonată |
| 3. | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 to/an | Europubele de 1 mc, se elimină periodic prin unități autorizate |
| 4. | Echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitatea de prevenire şi protecţie | 0,1 to/an | Cutii păstrate în magazia societății. Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| 5. | Deșeu stabilizat și inertizat | 19 03 05 | Tratare deșeuri periculoase și alte deșeuri | 21350 to/an | Valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate |
| 6 | Deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase | 190203 | Activitatea de sterilizare | 350 tone/an (se include in cantitatea de 21350 tone/an) | Elimina periodic prin unitati autorizate |

- deșeuri periculoase

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului cf HG856 /2002 | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Textile contaminate. Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului de la punctul de lucru | 0,5 to/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în vederea eliminării acestora |
| 2. | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienți de stocare | 0,3 to/an | Magazii destinate acestui scop |

Deşeuri predate către unități autorizate în vederea valorificării/eliminării acestora

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului cf HG856/ 2002 | Procesul din care provine | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeuri stabilizate altele decât cele menționate la 190304 | 19 03 05 | Stabilizare cu Inercem și stabilizatori | Valorificare/eliminare prin persoane fizice sau juridoce autorizate. |
| 2. | Deşeuri periculoase cf procedurilor P3, P4 | Deșeurile din procedurile P3, P4 | Colectare în vederea depozitării temporare | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 3. | Deşeuri nepericuloase cf procedurii P2 fără tratare | Deșeurile din procedura P2 | Colectare în vederea depozitării temporare | Eliminare cf procedurii P2 |
| 4 | Textile contaminate. Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | Containere speciale. Predare la firme specializate eliminarea acestora |
| 5 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienți de stocare | Magazii destinate acestui scop |

Gestionarea deşeurilor:

Toate deșeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate și gestionate astfel încât să fie evitată împrăștierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deșeurilor

Operaţiunile de valorificare a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

Deşeurile colectate în cadrul punctului de lucru sunt predate la societăţi autorizate în valorificare/eliminare, conform contractelor încheiate.

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează a fi valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației. Perioada de stocare temporară a deșeurilor nu trebuie sp depășească 1 an pentru deșeurile care urmează să fie eliminate și 3 ani în cazul deșeurilor care urmează să fie valorificate.

Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Să colecteze separat deșeurile de hârtie,c metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri.

Să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitare cu modelul prevăyut în Anexa 1 la  HG 856/2002 și să o transmită anual Agenției pentru Protecția Mediului.

Pentru deșeurile periculoase să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare precum și a operațiunilor de eliminare / valorificare și documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente la cererea acestora sau a unui deținător anterior.

Aceste măsuri vor fi completate cu cele stabilite de Autoritatea de mediu prin actul de reglementare.

2.4  Folosirea de teren din imprejurimi

Zone rezidenţiale şi comerciale

Zona rezidenţială cea mai apropiată este localitatea Vladimirescu situata la cca. 1,1 km  vest de obiectiv. În părţile de est şi nord sunt incinte industriale, fără activitate, iar spre vest la cca. 50 m se află o locuinţă (gospodărie) amenajată în clădirea anexă a fostei staţii de epurare CIC.

Obiective industriale

Platforma Demeco SRL se află amplasată în incinta fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad, la limita vestică a acestuia.

Terenuri agricole

Platforma SC Demeco SRL este amplasata in afara zonelor agricole ale localităţii Vladimirescu. În partea de sud-vest a obiectivului există un teren agricol la cca. 50 m.

Ape de suprafaţă

Obiectivul se află în bazinul hidrografic Mureş. Râul Mureş se găseşte la cca. 3 km sud de platforma industrială Demeco.

Zona nu este inundabilă întrucât există dig de apărare împotriva inundaţiilor pe malul drept al râului Mureş care apără atât fosta platformă industrială a CIC Arad cât şi loc. Vladimirescu, digul continuându-se în aval până în loc. Pecica.

Obiective turistice, istorice şi arheologice

In apropierea platformei industriale, la cca. 1 km sud există Situl arheologic „Livada 5 Movile”, amplasată limitrof DN7 Arad - Deva. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestui sit.

Zone protejate

Obiectivul este amplasat  la cca. 10 km est de aria naturală protejată din reteaua Natura 2000, ROSPA 0069 Lunca Mureşului Inferior şi ROSCI 0108 Lunca Mureşului Inferior. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestor situri întrucât între obiectiv şi aceste situri se află mun. Arad şi autostrada Nădlac – Arad – Deva, obiective cu impact asupra mediului.

2.5 Utilizare chimica

# Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

Substanţele/preparatele chimice utilizate pentru tratarea solului şi apelor sunt:

Pentru tratarea solului:

- Inercem: liant hidraulic special; se foloseşte la stabilizarea sau/şi solidificarea deşeurilor în vederea depozitării în depozite conforme şi la reabilitarea siturilor cu soluri poluate. Conţine clincher de ciment Portland 25-100% şi praf de cuptor 0,5%. Fraze de risc R37/38, R41,R43.

- Stabilizator V1-V3: liant hidraulic conţinând clincher de ciment 5-20%, var 5-30%, cenuşe min. 50%. Se utilizează în procesul de tratare, solidificare şi imobilizare/inertizare a produselor petroliere depozitate în bataluri, a şlamurilor, a detritusurilor, gunoaielor menajere.

- Stabilizator PPV3: utilizare în lucrări de ecologizare / reabilitare a siturilor cu soluri poluate cu produs petrolier (tratare în vederea solidificării, inertizării reziduurilor de produse petroliere depozitate în bataluri, a şlamurilor, a detritusurilor, a gunoaielor menajere). Conţine ciment Portlant 5-20%, făină de calcar peste 50%, var hidratat 5-30%. Clasificare: R36/37, R38, R43;

- Sanitas Forte VET – dezinfectant (virulicid, fungicid, bactericid) pentru igienizarea camerelor de congelare și refrigerare; compoziție: glutaraldehidă 14%, clorudră de didecil dimetil amoniu 10% (vezi anexat carecteristici).

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate  de la substanţele şi preparatele  periculoase:se va face cu respectarea prevederilor HG 621/2005 modificată şi completată cu HG 1872/2006 şi HG 247/2011, organizându-se sistemul de colectare, reutilizând acelaşi tip de ambalaj pentru tipurile de produse până la sfârşitul duratei utile de viaţă.

Instalaţiile, amenajările , dotările  şi măsurile pentru protecţia factorilor de  mediu şi pentru intervenţie în caz de accident :

Pentru motorină: în caz de  scurgeri se izolează zona contaminată.În cazul în care se deversează a cantitate mare de substanţe, acestea  trebuie colectate rapid prin creerea unui canal de colectare, sau se vor folosi substanţe absorbante necombustibile (nisip, pământ).Materialul absorbant utilizat şi produsul deversat se colectează în vederea valorificării/ eliminării de către societăţi autorizate.Scurgerile de motorină constituie un pericol pentru mediul înconjurător, fapt pentru care este interzisă deversarea în canalizare, ape de suprafaţă sau pe sol .

Pentru INERCEM şi stabilizatori: se interzice deversarea apelor de la spălarea liantului hidraulic în sistemele de canalizare, în apele subterane/apele de suprafață.Deversarea în canalizare poate produce obturarea conductelor.Produsele vrac trebuie să fie depozitate în silozuri impermeabile, uscate (condensare la interior redusă la minim), curate și protejate împotriva contaminării.Se va evita degajarea masivă de praf în timpul manipulării, depozitării și utilizării.

Se vor respecta toate măsurile înscrise în fişele de securitate ale produselor.

Monitorizarea  gospodăririi substanţelor toxice şi periculoase :

- se va ţine evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor toxice şi periculoase, a recipienţilor şi ambalajelor acestora, într-un registru special;

- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizaţie, identificarea şi prevenirea riscurilor;

- se va menţine evidenţa strictă a rezultatelor monitorizării şi se va comunica anual la APM locale;

- gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

Gestiunea ambalajelor

Ambalajele în care au fost achiziţionate substanţele periculoase(saci de hârtie) se stochează temporar în big-bags sau pe paleţi, apoi sunt trimise în baza contractelor de eliminare a deşeurilor încheiate cu firmele autorizate, la eliminarea finală.

# Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

# echipamente de protecţie;

# respectarea prevederilor din fişele de securitate;

# respectarea prevederilor planului de intervenţie pentru situaţii accidentale;

# dotări specifice şi instruirea personalului din punct de vedere al protecţiei mediului;

# asigurarea materialelor absorbante şi de neutralizare a scurgerilor accidentale;

# Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

Se va ţine evidenţa strictă cu privire la cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare a substanţelor periculoase (transportate şi folosite, cât şi a stocurilor), inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor acestora care intră în sfera de activitate. Aceste date vor fi raportate la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

Se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu conform legislaţiei specifice în vigoare substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri.

- gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se va face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire;

Autorităţile pentru protecţia mediului şi de apărare civilă vor fi anunţate imediat în caz de accidente sau iminenţa descărcărilor neprevăzute de substanţe chimice periculoase.

Se va menţine starea de etanşeitate şi integritate a recipienţilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare cu impact asupra mediului.

Substantele  periculoase utilizate  pe amplasamentul unitatii SC Demeco SRL sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul 2.5.2. Substantele periculoase deţinute

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Fraze de risc | Localizarea | Cantitate totala detinuta (tone) | Capacitate totala de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inercem, clincher de ciment Praf de cuptor | 65997-15-1 68475-76-3 | Xi, R37/38, R41,43 H318,315,318,335 Xi, R37/38, R41,43 H318,315,318,335 | Platformă | 12,5 | 20 | Pudră | Saci rafie 1 tonă | OAA magazie |
| 2 | Stabilizator PP V3 Ciment Portland Făină de calcar Var hidratat | 65997-15-1 1317-65-3 1305-62-0 | Xi, R36/37,38,43 - Xi, R36,37,38 | Platformă | 14,2 | 20 | Pudră | Saci rafie 25 kg | OAA magazie |
| 3 | Stabilizator V1-V3 de produse petroliere Var, Cenuse, Ciment | Nu apare | Nu apare | Platformă | 14,2 | 20 | Pudră | Saci rafie 1 tonă | OAA magazie |
| 4 | Sanitas Forte Vet |  |  |  | 14,2 | 20 | Lichid | Bidoane plastic 1.5l | OAA magazie |

2.6. Topografie şi scurgere

Amplasamentul pe care se gaseste obiectivul este un teren plan cu cota cuprinsa intre 113-115 mMN.

Toate operaţiunile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate izolate sau balastate izolate, platforma betonată fiind prevăzută cu rigolă de colectare ape pluviale. Pavarea şi izolarea amplasamentului asigură scurgerea apei meteorice în canalizarea CIC administrată de SC Arstate SRL, prevenind infiltraţia în sol şi contaminarea pânzei freatice.

2.7. Geologie şi hidrogeologie

GEOLOGIE

Din punct de vedere geologic, zona se situează în sectorul românesc al Depresiunii Pannonice.

Depresiunea Pannonică  reprezintă o unitate geologică cu extensie mare, (600km lungime şi 400km lăţime) dezvoltată, de la vest spre est, pe teritoriile Austriei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Iugoslaviei şi României. Sectorul românesc al acesteia ocupă partea vestică a teritoriului României, fiind limitat spre est şi nord de structurile Munţilor Carpaţi, iar spre vest şi sud, de frontiera României cu Ungaria şi Serbia.

Evoluţia acestei unităţi geologice, ca arie depresionară intramontană, s-a făcut începând din neogen, simultan cu ridicarea structurilor muntoase carpatice. Această situaţie a condus la separarea a două etaje structurale distincte, care se regăsesc în toată Depresiunea Pannonică.

Etajul inferior, constituit din formaţiuni preneogene, prezintă o structură complexă, ca urmare a  consolidării în mai multe cicluri tecto-genetice şi a evoluţiei ulterioare îndelungate, în regim subaerian.

Etajul superior, constituit din formaţiuni neogene, prezintă o structură mai simplă, determinată de răspunsul casant al etajului inferior la eforturile tectonice şi de  viteza de subsidenţă diferită a blocurilor rezultate.

Zona Arad se situează în partea centrală a sectorului românesc al Depresiunii Pannonice, la cca. 25 km vest de rama Munţilor Zărand. Ca urmare a acestei poziţii, în etajul structural inferior, s-au putut identifica elemente ce atestă prelungirea spre vest a unităţilor carpatice, respectiv ale Munţilor Zărand.

Etajul structural superior este rezultatul acumulării sedimentelor neogene şi cuaternare, iniţial în mediu marin şi ulterior, pe măsura scăderii salinităţii, salmastru , lacustru şi deltaic-fluviatil.

Acest aranjament structural face ca la alcătuirea structurii geologice a sectorului unde se situează municipiul Arad, să participe depozite aparţinând fundamentului cristalin, corespunzând etajului structural inferior, şi depozite sedimentare neogene şi cuaternare, aparţinând etajului structural superior.

Fundamentul cristalin se găseşte la adâncimi ce variază între 1100 şi 1400 m, corespunzând unuia dintre blocurile ridicate ale sectorului românesc al Depresiunii Pannonice.

El este constituit din şisturi epimetamorfice, cu un grad de metamorfism scăzut, corespunzător faciesului şisturilor verzi, izogradul cloritului, astfel încât pot fi recunoscute unele dintre particularităţile texturale şi structurale ale rocilor precursoare.

S-au identificat şisturi cloritoase, şisturi clorito - epidotice, şisturi clorito- cuarţoase, sernifite cu aspect grafitos, şisturi cuarţoase cu aspect pătat, şisturi filitoase, conglomerate brecioase, metamorfozate, intens cataclazate.

Ele sunt constituite în principal din mică albă (sericit, muscovit), cuarţ şi clorit, la care se adaugă subordonat amfiboli, epidot, biotit. Prezintă structură lepidoblastică şi textură şistoasă accentuată.

Din partea de sud a Munţilor Zărand, din şisturile cristaline ale Dealului Cetăţii Şiria, s-au recoltat probe care, prin conţinutul palinologic, indică vârsta devonian superior-carbonifer inferior a rocilor. Astfel, s-au identificat speciile: Stenozonotriletes simplicissimus Naum., Trachitriletes sp., Punctatisporites globatus (Luber.) Luber, Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum., Zonotriletes cf. auritus Waltz.

Rocile cristaline ce constituie fundamentul zonei Arad, prezintă acelaşi facies petrografic cu formaţiunile descrise în Seria de Păiuşeni, din alcătuirea Munţilor Zărand, precum şi din Munţii Bihor (bazinul văilor Runcu şi Poşaga).

Etajul structural superior  este constituit din roci sedimentare aparţinând la două cicluri sedimentare : miocen superior (badenian-sarmaţian inferior) şi ponţian-cuaternar.

2.8. Hidrologie. Date Climatice

Apele freatice

Sunt cantonate în depozite cuaternare alcătuite din nisipuri cu granulometrie diferită, pietrişuri cu intercalaţii de argile, prafuri argiloase sau argilo-prăfoase. În partea superioară a acestor depozite permeabile se dezvoltă formaţiuni cu o permeabilitate mai redusă care fac ca în anumite zone nivelele hidrostatice să prezinte caractere ascensionale. În acelaşi timp, formaţiunile cu granulometrie fină şi apariţia unor orizonturi genetice de soluri impermeabile, bine dezvoltate, fac ca deasupra acestora (0,4 - 0,6 m) să se acumuleze strate acvifere sezoniere (suprafreatice) influenţate de condiţiile climatice, motiv pentru care prezintă oscilaţii sezoniere accentuate. Aceste strate sunt discontinue şi se află în interdependenţă cu stratele freatice propriu-zise.

Nivelurile apelor freatice în câmpia joasă se întâlnesc între 0,0 şi 3,0 metri, excepţie fac areale reduse de 3,0 - 5,0 metri care sunt situate în zonele grindate. Niveluri de 0,0 - 2,0 metri se întâlnesc în zonele depresionare şi pe fostele albii părăsite. În zonele înalte, apele freatice se drenează mai repede (din cauza materialului mai grosier al stratului acvifer) decât în zonele plane şi depresionare. Alimentarea pânzelor acvifere se face în cea mai mare parte din precipitaţii şi mai puţin din Mureş. Condiţiile cele mai favorabile de alimentare sunt în zona în care predomină materialele ceva mai grosiere.

Maximele de nivele se produc, de regulă, în lunile februarie şi martie. În continuare nivelul scade treptat până în lunile octombrie-noiembrie când se înregistrează valorile minime.

Conul aluvionar al Mureşului

Conul de dejecţie al râului Mureş se desfăşoară spre vest ca un larg evantai, la ieşirea din culoarul Mureşului imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova şi Nădlac de cca. 70 km şi o lăţime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri totalizând o suprafaţă de 2.210 km2, din care 2.040. km2 pe teritoriul României. Debitul acestei hidrostructuri este de 11,1 m3/s omologat în 1983.

Faţă de axa Mureşului se observă o dezvoltare asimetrică în sensul că sectorul situat la nord de râu ocupă o suprafaţă mult mai mare (1.590 km2) faţă de sectorul situat la sud de Mureş (450 km2). De asemenea, în Ungaria, conul ocupă o suprafaţă de aproximativ 170 km2.

Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prin intercalaţii lenticulare de argile, argile nisipoase şi prafuri argiloase care nu asigură decât parţial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalaţiile argiloase sunt în general mai groase şi din ce în ce mai numeroase spre extremităţile vestice, nordice şi sudice.

Deschiderile de foraje au evidenţiat un important complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio – lacustre şi aluvionare în care, în porţiunile cu strat separator de argilă apar două strate acvifere: freaticul, până la 30 m adâncime şi cel subiacent, considerat de medie adâncime.

Acviferul freatic este alimentat atât din precipitaţiile căzute pe toată suprafaţa conului aluvionar, cât şi din infiltraţii din râul Mureş. Studiile cu foraje ale I.S.P.I.F. în albia Mureşului au stabilit că între Păuliş şi Arad pe o lungime de 16 km râul are un aport de 640 l/s la alimentarea acviferului. Nivelul hidrostatic întâlnit este de regulă cuprins între 2-5 m iar în luncile Mureşului, Ierului şi al principalelor canale de desecare de 0-2 m. Aspectul curgerii este în general divergent, reţelele de descărcare drenând în general freaticul.

Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat mai aprofundat în lungul frontului nou de captare al municipiului Arad este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelări de 0,2 – 2,1 m.

Apa de suprafaţă

Râul Mureş constituie principala arteră care drenează municipiul Arad de la est spre vest. Evoluţia sa reprezintă cea mai importantă şi mai complexă evoluţie de vale din Câmpia Banatului.

Panta scăzută şi frecventele meandre au făcut ca unda de propagare a viiturii să fie redusă (2 - 4 km/h ).

Scurgerea minimă se produce la sfârşitul verii şi începutul toamnei, datorită prelungirii secetelor (la Arad în 1962 a fost 0,93 mc./sec.).

Debitul solid cărat de Mureş este la Arad de 86 kg/sec; el fiind rezultatul afluenţilor mari pe care îi are în Podişul Transilvaniei. Afluenţii mici din Munţii Zărandului îi aduc un debit solid redus - fapt explicat prin natura petrografică şi gradul ridicat de împădurire.

Date climatice

Localitatea Vladimirescu este situată în Câmpia Aradului, care este caracterizată printr-o uniformitate a reliefului, ce are ca urmare omogenizarea elementelor climatice, ceea ce îi oferă compoziţiei unicitate. Ea este mărginită la nord de Câmpia Crişurilor, la vest de Câmpia Peregului, la sud de lunca Mureşului şi Câmpia Vingăi, iar la este de Munţii Zarandului care apoi are un zid înalt de circa 400 m.

Din punct de vedere climatologic, Câmpia Aradului se încadrează în climatul Câmpiei Tisei adică într-un climat continental moderat, cu uşoare influenţe ale climatului mediteranean şi oceanic, cu ierni relativ blânde şi cu veri călduroase şi nu prea secetoase.

Lanţul Carpaţilor o adăposteşte împotriva invaziilor aerului rece continental, iar deschiderea dinspre vest, permite acoperirea câmpiei cu aer temperat maritim.

Temperatura aerului

Circulaţia maselor de aer specifice latitudinilor medii imprimă trăsături distincte temperaturii aerului din partea de vest a ţării.

Intensificarea circulaţiei maselor de aer umed dinspre vest în lunile iunie, iulie şi august face ca diferenţa medie de temperatură dintre lunile cele mai calde să fie doar câteva zecimi de grad.

Temperaturi medii anotimpuale (0C)

iarna		primăvara		vara		toamna

1,9		     10,2		20,0		   10,8

O caracteristică a regimului termic este faptul că temperaturile medii lunare cresc din ianuarie şi până în iulie, urmând o curbă descendentă până în ianuarie.

Luna cea mai rece este ianuarie (-1,80C) şi cea mai călduroasă iulie (21,00C).

Umezeala aerului

Umezeala aerului constituie un indicator important pentru caracterizarea regimului climatic a unei regiuni şi pentru ecologie.

Regimul anual se caracterizează printr-un maxim în perioada rece a anului şi un minim în perioada caldă.

Urmărind evoluţia umezelii relative medii anuale a aerului în comparaţie cu temperatura medie anuală se constată raportul invers dintre cele 2 elemente caracteristice. În schimb deficitul de umiditate urmează îndeaproape mersul temperaturii aerului, lunile cele mai călduroase caracterizându-se printr-o mare uscăciune a aerului.

Valorile maxime ale deficitului de umiditate sunt înregistrate în lunile iulie şi august, atunci când temperaturile sunt maxime.

Precipitaţii atmosferice

Precipitaţiile atmosferice reprezintă elementul component al climei care reflectă în cea mai mare măsură cadrul natural al unei zone.

Precipitaţiile sunt fenomene meteorologice care se disting printr-o accentuată variabilitate în timp şi spaţiu. Ele se modifică de la o lună la alta în funcţie de frecvenţa şi de direcţia de deplasare a maselor de aer şi a fronturilor.

Regimul anual al precipitaţiilor în Municipiul Arad este de tip continental caracterizat prin existenţa unui singur maxim în luna iunie şi un singur minim în luna februarie.

În lunile de iarnă precipitaţiile sunt mai scăzute, ele încep să crească începând cu luna aprilie, mai datorită activităţii ciclonilor şi a pătrunderii maselor de aer umed şi instabil dinspre Oceanul Atlantic. Ele au caracter de aversă însoţite de descărcări electrice.

Începând cu luna iulie acestea încep să scadă datorită frecvenţei mai accentuate a anticiclonilor, până în luna noiembrie, când se observă o uşoară creştere datorită ciclonillor din Marea Mediterană.

Stratul de zăpadă este prezent în lunile cu temperaturi negative şi numărul zilelor cu strat sunt în medie de 11 în luna ianuarie, 7 în februarie, 2-3 în martie şi 5-6 în decembrie.

Regimul eolian

Vântul este un factor climateric important, deoarece direcţia lui indică originea maselor de aer care pătrund în zonă, modificând mersul vremii.

Regimul vânturilor este determinat de dezvoltarea diferitelor sisteme barice care traversează Câmpia Aradului: Anticiclonul Azoric, anticiclonul euroasiatic, depresiunea Islandeză şi ciclonii mediteraneeni.

La Arad, vântul predominant este din sectorul sud-estic şi sudic. Acestea scot în evidenţă influenţa aerului mediteranean ce determină un climat cu nuanţă mai blândă în Câmpia Aradului.

De asemenea o frecvenţă destul de ridicată o au şi vânturile din sectorul nordic şi nord-vestic care aduc mase de aer rece.

Variaţiile frecvenţei vânturilor pe direcţii în timp de un an pot fi scoase în evidenţă şi mai bine prin analiza acesteia pe anotimpuri.

Frecvenţa vântului creşte spre amiază ca urmare a încălzirii suprafeţei active şi a aerului de deasupra ei. Cele mai mari deosebiri de frecvenţă a vânturilor scurte între orele din timpul dimineţii şi amiezii, apar rar. Frecvenţa calmului se reduce la mai mult de jumătate la orele 14:00 faţă de valorile de la orele 7:00

Viteza vântului variază în strânsă legătură cu mărimea gradientului baric orizontal, cu factorii fizico-geografici şi cu asperităţile suprafeţei subiacente deasupra căruia se mişcă. Cea mai mare valoare a vitezei vântului este din sectorul nord-vestic 4,3 m/s.

2.9. Autorizaţii curente

2.9.1. Reglementări de mediu

Activitatile derulate pe amplasamentul situat in localitatea Vladimirescu str. Incinta Archim FN, jud. Arad apartinand de SC Demeco SRL au fost autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, pentru prima data, in anul 2012 prin Autorizatia de mediu nr. 59/2012, revizuita in 30.09.2014. Aceste activitati nu se incadrau in Directiva IPPC.

În anul 2015 APM Arad a emis Autorizația integrată de mediu nr. 4/4.11.2015, revizuire I în 5.05.2016.

2.9.2. Reglementări de gospodărire a apelor

Amplasamentul deține Autorizatie de gospodărirea apelor nr. 174/26.06.2017 emisă de ABA Mureș - Târgu Mureș, prevederile acesteia fiind următoarele:

► Alimentarea cu apa

Apă potabilă şi tehnologică

Nu există sursă de apă potabilă pe amplasament, aceasta asigurându-se din recipienţi îmbuteliaţi.

- apa tehnologică se asigură dintr-un foraj care are următoarele caracteristici:

- adâncime 11 m

- diametru coloană 210 mm, oţel

- pompă sumersibilă Pedrolo Q = 6 l/min, h = 98 m CA

- aducţiune 56 m, conductă PVC 1”

- distribuţie: 13,5 m pt hala 1 şi 36 m pentru hala 2

Volume de apă autorizate pentru apă industrială folosită la umectarea pulberilor

- zilnic maxim 1.10 mc/zi

- zilnic mediu 0.85 mc/zi

- zilnic minim 0,3 mc/zi

- anual 221 mc

Volume de apa autorizate pentru sterilizare

- zilnic maxim 0.25 mc/zi

- zilnic mediu 0.19 mc/zi

- zilnic mimin 0.06 mc/zi

- anual 49.4 mc

Volume de apă autorizate scop igenico-sanitar

- zilnic maxim 0.19 mc/zi

- zilnic mediu 0.15 mc/zi

- zilnic minim 0,05 mc/zi

- anual 39 mc

Total:

- zilnic maxim 1.54 mc/zi

- zilnic mediu 1.19 mc/zi

- zilnic minim 0.41 mc/zi

- anual 309.4 mc

► Evacuarea apelor uzate

Caracteristicile fizico- chimice ale apelor uzate evacuate autorizate

Limitele admise la intrarea in canalizare, conform normativului HG 352/2005 - NTPA 002 sunt prezentate în Tabelul 2.9.3

Tabelul 2.9.3. Limitele admise conform normativului HG 352/2005 - NTPA 002

| Indicator | U.M. | HG 352/2005 - NTPA 002 |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | 6,5(8,5 |
| Materii în suspensie | mg/dm3 | 350 |
| Substanţe extractibile în eter de petrol | mg/dm3 | 30 |
| CCO-Cr | mg/dm3 | 500 |
| Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |

Frecvența de monitorizare – semestrial (2 probe/an) –

Apele uzate de la igienizrea spațiilor celor 2 camere de congelare și refrigerare sunt colectate în 2 bașe cu capacitate de cca 10 l, aflate în fiecare cameră, de unde sunt preluate și transportate la Demeco Iași pentru incinerare. Condensul obtinut de la instalatia de sterilizare este colectat intr-un vas de tip ibc de 1000 litri si eliminat printr-o instalatie de incinerare autorizata.

2.10. Detalii de planificare

Activităţile planificate prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 4/2015 sunt următoarele:

- Se ţine evidenţa în registre speciale a cantităţilor de deşeuri intrate şi ieşite pentru deşeurile colectate/transportate/pretratate/tratate şi depozitate temporar în vederea valorificăriişi/sau eliminării;

- Se ţine evidenţa rezultatelor analizelor efectuate înaintea începerii operaţiunilor de tratare şi la finalizarea tratării, pe loturi de deşeuri;

- Se respecta valorile impuse  de STAS 12574/1987 privind calitatea aerului în zonele protejate.

Se ţine evidenţa cantităţilor şi tipurilor de deşeuri în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007 cu modificări şi completări ulterioare.

Operatorul deține un Plan operativ de prevenire și management al situației de urgență, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu posibil impact asupra mediului.

Operatorul trebuie să întocmească și să implementeze un program anual de revizii și reparații pentru utilajele și instalațiile din dotarea societății. Activitățile prevăzute vor fi consemnate într-un registru.

Operatorul trebuie să monitorizeze nivelul emisiilor de poluare conform celor prevăzute în Autorizația integrată de mediu nr. 4/2015.

Datele ce sunt raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

- evidenţa gestiunii deşeurilor, pentru deşeurile generate de activităţile proprii, conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, raport anual şi la cerere, în formatul solicitat;

- evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor colectate şi a celor stocate temporar, raportată la cerere, în formatul şi la data stabilită de autoritatea de mediu;

- evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje, raport anual, până la data de 25 februarie a fiecărui an, conform OM   nr. 794 / 2012  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- raportare anuală pentru cantităţile de DEEE colectate, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, conform OM nr.1223/715/2005;

- raportare a anuală a gestiunii deşeurilor de baterii şi acumulatori, conform anexei 2 a OM nr.1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deşeurile de baterii si acumulatori, până la data de 28 februarie a fiecărui an;

- evidenţa uleiurilor uzate, în conformitate cu HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, raport semestrial şi la cerere;

În fiecare an, până la 31 ianuarie, operatorul întocmeşte şi transmite la APM un raport anual de mediu (RAM), care va conţine informaţii referitoare la:

- datele de identificare a titularului activităţii;

- raportarea privind gestionarea deşeurilor menajere şi tehnologice, conform HG 856/2002, cu modificări şi completări ulterioare, privind evidenţa gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea listei privind deşeurile;

- se vor raporta incidentele, accidentele, poluări accidentale, rezultate din activitatea proprie, cu efecte asupra mediului;

- reclamaţii de mediu, sesizări, mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- măsurile dispuse de autorităţile de control pe linie de mediu şi modul de rezolvare;

- măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, după caz.

2.11. Incidente legate de poluare

Activitatea de tratare a deşeurilor funcţionează din luna aprilie 2014 iar din declaraţiile operatorului SC Demeco SRL rezultă că nu au existat episoade de poluare accidentală pe amplasament.

La verificarea amplasamentului s-au găsit produse petroliere (păcură) în decantorul, separator de produse petroliere aflat în spatele halei 1, cantitatea evaluată fiind de cca 4 mc. Din declaraţiile beneficiarului rezultă că acestea se datorează fostei activităţi desfăşurate pe amplasament, fiind deci o poluare de natură istorică.

Principalele pericole potenţiale care pot genera accidente, precum şi o evaluare preliminară a riscurilor sunt identificate şi prezentate în Tabelul 2.11.1

Tabel 2.11.1 Managementul principalelor pericole potenţiale de pe amplasamentul Staţiei de bioremediere SC Demeco  SRL – punct de lucru Vladimirescu str. Jandarmeriei FN

| Identificarea pericolelor | Evaluarea consecinţelor | Măsuri de reducere a riscurilor |
| --- | --- | --- |
| Evacuarea de ape în cazul unor manipulări necorespunzătoare de substanţe periculoase | ♦ Afectarea accidentală a retelei de canalizare şi a râului Mureş | - monitorizarea apelor evacuate de pe amplasamentul unitatii in Canalul pluvial Arstate - intervenţii operative în caz de funcţionare anormală |
| Riscul producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase | ♦ Afectarea personalului angajat ♦ Riscul contaminarii solului | - aplicarea Planului de urgenţă internă |

2.12. Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile

Obiectivul este amplasat  la cca. 10 km est de aria naturală protejată din reteaua Natura 2000, ROSPA 0069 Lunca Mureşului Inferior şi ROSCI 0108 Lunca Mureşului Inferior. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestor situri întrucât între obiectiv şi aceste situri se află mun. Arad şi autostrada Nădlac – Arad – Deva, obiective cu impact asupra mediului.

2.13. Conditiile cladirilor

Condiţii de construcţie

Construcţiile existe pe amplasament privesc:

- Hala în care se desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor periculoase/nepericuloase, este construită din prefabricate de beton, acoperişul este din plăci de beton, montate pe grinzi de beton. Platforma halei este realizată din beton armat rezistent la traficul auto şi a personalului.

- Hala este prevăzută cu trei uşi de acces, din care una este destinată intrării utilajelor iar celelalte două sunt destinate circulaţiei personalului.

- Hala dispune de canalizare proprie, colectarea apelor realizându-se în spatele halei într-un bazin impermeabilizat, de 200 mc , prevăzut cu separator de hidrocarburi.

Din datele forajului F12 de observaţie a apelor subterane, limitrof amplasamentului, rezultă că structura litologică a solului este următoarea:

- 0,0 – 0,6 – sol vegetal cenuşiu negricios

- 0,6 – 1,7 m – sol argilizat compact;

- 1,7 - 3,0 m – argilă nisipoasă compactă galbenă cu FeO;

- 3,0 - 6,9 m – pietriş şi nisip grosier cu elemente de bolovăniş;

- 6,9 – 13 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip grosier cuarţos cenuşiu gălbui

- 13 – 15 m – argilă cenuşie feruginoasă

Cele două camere, de refrigerare și congelare au următoarele caracteristici identice:

Utilarea cu agregate frigorifice a 2 camere cu urmatoarele dimensiuni: adancime 3.5 m, latime 5.7 m, inaltime 3.85 m; camerele sunt identice

- izolatia camerelor se compune din: plafon : placa din beton 25 mm cu hidroizolatie pe exterior iar la interior captusita cu 2 randuri de vata bazaltica de 100 mm +placa rigips 20 mm + tencuiala+vopsea, peretii sunt din bloc ceramic de 300 mm+tencuiala+polistiren de 100 mm+tencuiala+vopsea, izolatia este identica la ambele camera.

Volumul unei camera frig este de 76.80 mc.

Capacitatea de stocare maxim 5 tone de deseuri la o densitate in vrac de maxim 270 kg/mc.

Peretii si pardoseala camerelor sunt vopsiti cu vopsea epoxidica. Pe pereti vopseaua are culoare alba, iar pe pardoseala  are culoarea gri.

Fiecare camera este prevazuta cu o basa de colectare de un volum =10 litri.

Dimensiunile usilor la cele 2 camere sunt identice 1.6m x2.2 m

Spatiul aferent intalaitie de sterilizare este de 103.7 mp.

Pe amplasament nu există clădiri cu acoperiş din azbociment.

2.14. Raspuns de urgenta

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite se fac în baza unui plan – Scenarii de securitate la incendii – care este elaborat în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare şi poate fi consultat în baza de date a operatorului.

Din informaţiile furnizate de operator, de la demararea activitatilor productive pe amplasament si pana in prezent nu s-au înregistrat evenimente deosebite sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului.

3.0. Istoricul terenului SI AL OBIECTIVULUI

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea SC Demeco SRL se află pe fosta platformă a Combinatului de Îngrăşaminte Chimice Arad, în partea de vest a acesteia, pe terenul fostului depozit de amoniac.

Combinatul de I. Ch. Arad a fost înfiinţat într-o structură de producţie de 360.250 t/an SA 100 %îngrăşăminte complexe, adică: - 150.000 t/an N 100 %; 100.000 t/an P2O5  l00%; 35.000 t/an K2O 100%; 75.250 t/an N 100% în azotat de amoniu sau nitrocalcar.

Prin H.C.M. 295/1976 în cadrul etapei a II-a de dezvoltare s-a hotărât construirea unor capacităţi de 300.000 t/an amoniac şi 420.000 t/an uree cu 46,3% N.

Din 01.01.1990 societatea a încetat să mai funcţioneze şi au urmat succesiv diverse proceduri de privatizare, astfel: începând din anul 1999, S.C. ARCHIM S.A. - Arad şi culminând cu perioada 2000 - 2004 când s-au încercat diverse forme de privatizare, progresiv s-a trecut la dezafectarea tuturor instalaţiilor, depozitelor, traseelor de conducte şi estacade de transport. Au fost demontate toate utilajele, instalaţiile electrice şi de automatizare, inclusiv construcţiile metalice de susţinere a acestora. Toate acestea, după demontare au fost fie valorificate, fie expediate în afara platformei.

Pentru demolarea construcţiilor pe amplasamentul fostului C.Î.C., SC Arstate SRL a obţinut acordul de mediu nr. 2/22.01.2009.

Prin demolarea construcţiilor se dorea redarea în circuitul industrial a întregului ansamblu aflat în teren proprietatea SC Arstate SRL, demolările şi dezafectările efectuându-se până la cota zero.

Amplasamentul actual a aparţinut fostului Combinat chimic – fosta fabrică de Oxigen-Apă-Azot.

C.Î.C. Arad a lăsat în urmă o zestre de poluare manifestată îndeosebi în domeniul poluării solurilor şi apelor subterane:

- Probele de ape subterane recoltate după pompări din forajele de control (8 buc) indică depăşiri faţă de STAS 1342/92 la majoritatea indicatorilor dar totuşi mai mici decât în perioadele anterioare, semn că freaticul s-a mai „spălat”. Determinările efectuate de APM Arad, pentru zonele contaminate, arată depăşiri la amoniu, şi parţial la azotaţi.

- Solurile din zonă prezentau un caracter moderat acid (cu valori cuprinse între 5,1-5,8), datorită acţiunii noxelor cu caracter acid. În ultimii 25 ani datorită întreruperii poluării de către C. I. C. Vladimirescu, se constată o tendinţă de evoluţie pozitivă a solurilor din zonă, spre solurile caracteristice zonale care prezintă un pH foarte apropiat de valorile normale. Aceste aspecte pun în evidenţă faptul că simpla suprimare a acţiunii nefavorabile asupra factorului de mediu-sol a fost suficientă pentru revenirea la o situaţie normală din punct de vedere al pH-ului.

- În consecinţă amplasamentul se află pe un teren afectat de poluare atât în zona superioară a solului cât şi în adâncime, afectând apele subterane.

4.0. Recunoasterea terenului

Pentru identificarea problemelor de mediu ale amplasamentului si pentru a avea posibilitatea compararii situatiei actuale cu evolutia viitoare se prezinta in continuare o descriere succinta a obiectivelor din incinta industriala si observatiile rezultate cu ocazia vizitei efectuate pe amplasament.

4.1. Probleme identificate

► Zona I – în suprafaţă de 940 mp, include:

- hală betonată, pentru depozitarea deşeurilor şi tratarea cu stabilizatori şi Inercem a acestora, spaţii administrative (vestiar)

► Zona II  - în suprafaţă de 788 mp include:

- hală betonată, pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi spaţii administrative (birouri şi atelier mecanic)

Ca si caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei in teren, se mentioneaza:

♦  Toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de producţie, de depozitare sau auxiliare sunt într-o stare tehnică bună.

♦  Platformele betonate sunt în stare bună.

♦   Pe amplasamentul  s-a identificat un fost decantor în care există produs petrolier (păcură) aparţinând fostei societăţi care a activat pe amplasament, fiind deci o poluare istorică.

Zonele sensibile identificate cu ocazia vizitei pe amplasament sunt:

- platformele pe care ar putea sa apara scapari de hidrocarburi de la utilaje;

- reţeaua de canalizare pluvială care ar putea colecta ape cu conţinut de substanţe periculoase.

4.2. Probleme ridicate

Principalele riscuri de poluare pe platforma  de bioremediere SC Demeco  SRL – Vladimirescu str. Incinta Archim FN  se referă la următoarele aspecte:

- evacuarea de ape pluviale contaminate;

- riscul producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase.

4.3. Depozitul chimic

- Hala 1 şi hala 2 de pe amplasament, unde sunt depozitate substanţe cu volum mare: Inercem, stabilizator, detergent dezinfectant Sanitas Forte Vet depozitat în bidoane de 25 litri.

4.4. Instalatia de tratare a reziduurilor

Din activitătile desfăşurate pe amplasament rezultă:

- deşeuri tehnologice;

- deşeuri menajere.

Deşeurile tehnologice sunt fie valorificate prin predare la terţi fie tratate şi eliminate ca deşeuri stabilizate pe depozite autorizate.

Deşeurile menajere sunt colectate în pubele şi valorificate de către operatori specializaţi.

4.5. Aria interna de depozitare

Pentru depozitarea materiilor prime şi auxiliare, produselor finite, subproduselor şi deşeurilor SC Demeco  SRL dispune de spatii special amenajate în acest scop: două hale cu o suprafaţă totală de 1728 mp.

4.6. Sistemul de canalizare

Apele menajere sunt colectate din cele două hale (vestiare şi grupuri sanitare) şi sunt deversate în reţeaua de incintă şi de aici în bazin vidanjabil.

Apele pluviale de pe platformă sunt evacuate în reţeaua fostului CIC administrată de SC Arstate SRL.

Apele de la igienizare spații sunt colectate în doua bazine de 10 l aflate în camerele de congelare și refrigerare, de unde sunt colectate și evacuate pentru incinerare la societati autorizate.

4.7. Alte depozite chimice şi zone de depozitare

Nu exista alte depozite chimice sau zone de depozitare pe amplasamentul studiat, in afara celor prezentate deja.

5.0. Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

In baza informaţiilor prezentate în acest Raport, se propune în continuare un model conceptual al amplasamentului pentru ilustrarea modului în care activitatea desfăşurată poate afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.

Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:

- date privind istoricul amplasamentului şi activităţile industriale care s-au desfăşurat aici

- procesele tehnologice actuale, bilanţuri de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi

- planuri de dezvoltări viitoare ale capacităţilor de producţie

- studii şi monitorizări efectuate în afara amplasamentului care au relevanţă pentru instalaţia integrată

- constatări ale vizitelor efectuate pe amplasament

- informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF referitoare la Directiva IPPC, din domeniul industriei de rafinare a titeiului.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare, a căilor de transmitere a poluării şi a receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezintă un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul actual constituind totodată baza managementului de mediu pentru instalaţia integrată. In sectiunile anterioare ale acestui Raport au fost analizate toate sursele de emisie şi căile de transmitere a poluării spre receptorii sensibili. O sinteza a acestor elemente este prezentată in Tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Surse potenţiale de poluare, căi şi receptori

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| - emisii din surse mobile de gaze de ardere cu conţinut de CO, NOX, SO2 si pulberi – utilajele de pe platformă | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte instalaţia - zona rezidenţială din vestul incintei – loc. Vladimirescu - solul din incinta industrială şi din vecinătatea ei – terenul agricol |
| - emisii difuze din procesul tehnologic de tratare a deşeurilor | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte instalaţia - zona rezidenţială din vestul loc. Vladimirescu - solul din incinta industrială şi din vecinătatea ei – teren agricol |
| - evacuarea apelor pluviale | Canalizare pluvială Arstate | - Canalizare - Râul Mureş |

In continuare sunt prezentate, pentru o mai bună ilustrare, interconexiunile surse-căi-receptori pentru incinta industrială SC Demeco  SRL (Figura 4 - Anexă).

Semnificaţiile noţiunilor utilizate în Figura 4  sunt următoarele:

poluare directă – emisii gazoase:

  - emisii gaze de ardere din surse mobile

poluare indirectă – emisii gazoase

– transmiterea poluării cu gaze prin intermediul atmosferei către zonele rezidenţiale sau sensibile (prin dispersie)

poluare directă – emisii solide:

  - emisii de pulberi în atmosferă din surse fixe (depozitul de deşeuri)

–   emisii difuze de pulberi de la circulatia autovehiculelor

poluare indirectă – emisii solide:

  - depuneri de praf din atmosferă atât pe amplasament cât şi în vecinătatea acestuia (terenuri agricole)

poluare directă – emisii lichide:

  - exfiltraţii din sistemele locale de colectarea a apelor pluviale şi menajere

poluare indirectă – emisii lichide

- transferul substanţelor lichide deversate accidental către pânza freatică prin infiltrare în sol

poluarea fonică

  - emisii de zgomot datorită funcţionării utilajelor

6.0. Interpretarea datelor si Recomandari

Acest Capitol evidentiaza măsurile luate de operator si cele pe care urmeaza sa le aplice pe perioada functionarii instalatiei IPPC pentru limitarea nivelului de poluare şi încadrarea tuturor activităţilor de pe amplasament în legislaţia din domeniu.

Recomandările vor fi elaborate în baza concluziilor privind starea actuală a amplasamentului.

A. Sol şi apa freatică

Sol

In cadrul vizitei pe amplasament s-au identificat zone cu potenţial de poluare:

- hala de tratare a deşeurilor;

- hala de depoziatre temporară a deşeurilor;

- substanţele periculoase folosite pentru tratarea solului contaminat

Aceste zone nu au făcut obiectul monitorizării calitatii solului şi apelor freatice prin puncte de prelevare.

Se vor respecta concentrațiile maxime admise prevăzute de Ord. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă:

- Crom total, plumb, cupru, cadmiu, mangan, hidrocarburi din petrol – frecvență de prelevare anuală

apa freatică

Prin Autorizatia de mediu integrată nr. 4/2015 nu s-a impus monitorizarea apei freatice.

Tabelul 6.2. Limite pentru poluanţii din apele freatice

| Indicator | U.M. | Valori admise L. 458 /2002 şi L. 311/2004 |
| --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5 – 9,5 |
| Conductivitate | (S/cm-1 | 2.500 |
| Indice de permanganat (CCO-Mn) | mgO2/l | 5 |
| Amoniu | mg/l | 0,50 |
| Azot total | mg/l | 50 |
| Sulfati | mg/l | 250 |
| Cloruri | mg/l | 250 |
| Sulfuri/H2S | mg/l | 0,1 |
| Produse petroliere | mg/l | - |
| Fenoli | mg/l | - |
| Plumb | mg/l | 0,01 |
| Crom total | mg/l | 0,05 |
| Nichel | mg/l | 0,02 |

Se face mentiunea ca raportarea calitatii se face la Legea 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004 care se refera la apele subterane utilizate in scop potabil deoarece in Romania nu exista un normativ de calitate pentru apele freatice.

Pentru prevenirea poluării solului şi a apelor freatice se vor lua următoarele măsuri:

- depozitarea, manipularea substanţelor periculoase pentru tratarea solului contaminat se va face în spaţii protejate; tratarea solului contaminat se va face în condiţii de calm atmosferic;

- efectuarea de buletine de analiză pentru deșeurile ce urmează a fi tratate şi pentru fiecare lot de deşeu tratat pentru verificarea potenţialelor pericole ale deşeurilor în vederea stabilirii destinaţiei finale a deşeurilor tratate;

- se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 – Reglementări privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare

În caz de poluări accidentale, pentru desfăşurarea activităţilor de decontaminare – curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate este obligatorie respectarea prevederilor:

- OUG nr.68/2007 aprobată cu modificări prin Legea 19/2008, modificată prin OUG 15/2009, cu completările şi modificările ulterioare;

- HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

  - se vor efectua analize pentru conturarea zonelor contaminate şi determinarea volumului de sol care urmează a fi decopertat, eliminat şi înlocuit;

  - după remedierea defecţiunii şi reconstrucţia ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare a solului din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

- Ape reziduale

De pe platforma Archim de bioremediere SC Demeco SRL rezulta un singur tip de ape care necesita epurare si care sunt colectate in reteaua de canalizare menajeră și apoi vidanjate:

- canalizarea de ape menajere cu potential de poluare;

Masurile de management al apelor uzate si apelor pluviale asigură evacuarea acestora în condiţii de siguranţă.

Rapoartele de încercări efectuate de Pro Air Clean Ecologic SA Timișoara relevă încadrarea în indicatorii normați prin Autorizația de Gospodărirea Apelor (vezi rapoartele anexate).

- Poluarea aerului

Nu s-au efectuat determinări ale emisiilor sau imisiilor pe amplasament.

În cazul în care se vor efectua determinări aceste trebuie să aibă în vedere următoarele:

- pentru imisii valorile măsurate trebuie să se încadreze în prevederile L 104/2011

- pentru pulberi sedimentabile determinările trebuie să se încadreze în limita impusă de STAS 12574/87 Aer din zone protejate. Condiţii de calitate

- Zgomot

Nu s-au efectuat determinări de zgomot pe amplasament. În cazul efectuării acestor determinări ele trebuie să se încadreze în limitele stabilite de 10009/88 Acustica urbană care prevede 65 dB(A) la limita amplasamentului.

Activitatea de colectare şi tratare a deşeurilor va genera zgomot atât datorită utilajelor care vor funcţiona (încărcătoare, utilaje pentru tratarea deşeurilor) cât şi traficul rutier (transport deşeuri). Impactul poluării fonice asupra zonei rezidenţiale – localitatea Vladimirescu – va fi nesemnificativ.

Se precizează că în imediata vecinătate a obiectivului se află tot zone industriale. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot în afară de cele care privesc mentenanţa utilajelor.

- DEŞEURI

Întrucât activitatea de bază a societăţii pe amplasament este tratarea deşeurilor periculoase, se impune monitorizarea acestora conform actului de reglementare emis de APM Arad, Autorizația integrată de mediu efectuandu-se rapoarte de încercări de către laboratoare atestate.

7.0.  recomandări pentru reducerea poluarii

În vederea reducerii poluării pe amplasament se fac următoarele recomandări:

- Titularul are obligaţia să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;

- Se vor asigura lucrările şi dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

- În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică; se va proceda de asemenea la informarea de urgenţă a autorităţilor de mediu Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiei pentru protecţia mediului de pe raza teritorial-administrativă a judeţului în cauză, GNM –CJ  şi a populaţiei din zonă;

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

- Mijloacele de transport şi echipamentele vor fi întreţinute periodic, conform legislaţiei în vigoare, pentru a limita emisiile şi a evita poluările accidentale; întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport şi a utilajelor din dotare se va face prin prestator de servicii autorizat; mijloacele de transport vor utiliza căile de acces existente;

- Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH;

Cu privire la deşeuri titularul trebuie să aibă în vedere următoarele:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin Hotărâre a Guvernului;

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special; să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie,metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale, cu excepţia situaţiilor în care amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se face numai cu acordul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art.20 din Legea 211/2011, amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

Întocmit,

Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Expert de mediu