Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  ** din 18.07.2018

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM MARKETING SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, prin SC PETROTECH PROJECT SRL, cu adresa Bucureşti, str. Ghe. Dem. Teodorescu, nr. 45, Sector 3, înregistrată la APM Arad cu nr. 1032/R/3722/08.03.2018, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.07.2018, că proiectul “CONSTRUIRE STAŢIE MIXTĂ DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI (BENZINĂ, MOTORINĂ, GPL) LA AUTOVEHICULE – PETROM 9 COCORILOR” propus a fi amplasat în Arad, str. Muşeţel, nr. 43A, 45A, 45, jud. Arad nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 6, lit. c -„instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”

b) Mărimea proiectului:

Terenul pe care se propune realizarea investiţiei are o suprafaţă totală de 1791 mp, fiind în proprietatea SC OMV PETROM MARKETING SRL

Proiectul propus: - construirea unei staţii mixte de distribuţie carburanţi (benzină, motorină, GPL) la autovehicule (cabină staţie, copertină pompe, spălătorie auto tip Jetwash, totem, steaguri, skid GPL, copertină skid GPL, rezervoare stocare carburanţi subterane, instalaţie tehnologică aferentă, semnalizare luminoasă, împrejmuire, organizare şantier) pe amplsamentul unei staţii de distributie carburanţi existentă, ce urmează a fi desfiinţată (lucrările de desfiinţare nu fac obiectul acestui proiect).

Bilant teritorial propus

S teren = 1791,00 mp;

Sc cabină = 88,00 mp

Sc copertină = 243,90 mp

Sc spălătorie Jetwash = 52 mp

Suprafaţa construită totală = 383,90 mp

Suprafaţă spaţii verzi = 605,00 mp

Suprafaţă carosabil = 683,00 mp

Suprafaţă trotuare, alei, platforme = 119,10 mp

Pe teren se vor amplasa următoarele construcţii:

- Cabină staţie = 88 mp

- Copertină metalică cu link = 242 mp

- 3 Distribuitoare multiprodus

- 2 Rezervoare metalice subterane

- Cămin guri descărcare

- Separator hidrocarburi

- Platformă descărcare cisternă

- Guri aerisire

- Totem preţuri

- Steaguri

- Spălătorie auto tip Jetwash

- Skid GPL cu zid protecție cu ȋnălțimea de 2,60 m

- Copertină skid GPL

- Împrejmuire teren,

împreună cu instalaţiile aferente:

- instalaţii sanitare aferente grupurilor sanitare;

- instalaţii de canalizare menajeră;

- instalaţii electrice aferente;

- iluminare interioră;

- instalaţiile tehnologice aferente.

Se vor păstra branşamentele la utilităţi existente.

Terenul nu va fi divizat ȋn parcele, ci se va păstra caracterul unitar al parcelei.

Staţia va avea în componenţă

Depozit produse petroliere constând din două rezervoare metalice de combustibil, bicompartimentate de câte 60 mc fiecare, montate subteran cu pereţi dubli. Acestea au în dotare sisteme de detectare a neetanşeităţiilor, precum şi sisteme automate de măsurare şi transmitere la distanţă a nivelului de carburant din fiecare compartiment. Rezervoarele vor fi protejate la exterior cu materiale specifice rezistente la o tensiune electrică de străpungere de 30 kV.

Sortimentele de combustibili livrate în cadrul staţiei sunt în număr de 4 şi anume:

Benzină STANDARD 95 fără plumb

Benzină EXTRA 99 fără plumb

Motorină STANDARD

Motorină EXTRA

Rezervoarele vor avea racorduri pentru conductele de umplere, amplasate într-un cămin metalic şi protejat de bordură beton 15 cm, numit cămin guri pentru descărcare. Rezervoarele cu manta dublă bicompartimentate au un sistem de detecţie a eventualelor scurgeri de produse petroliere, care transmite informaţia la sistemul centralizat al staţiei, declanşând prealarma şi alarma şi blocarea pompelor.

Rezervoarele de combustibil sunt prevăzute cu guri de vizitare, pe care sunt montate racordurile pentru sondele de nivel, conductele de aerisire, conductele de descărcare combustibil, cele de aspiraţie a pompelor şi conductele pentru recuperarea vaporilor.

Peron cu 3 pompe bifrontale pentru alimentarea cu carburantţi a autovehiculelor.

Sub copertină vor fi montate trei pompe de alimentare a autoturismelor de tip multiprodus cu recuperare de vapori, cu câte opt furtunuri de alimentare (patru produse); pompele sunt amplasate sub o copertină metalică. Debitul pompelor de alimentare multiprodus este de 40 litri/minut pentru fiecare modul (furtun), pompele putând debita pe două furtune simultan, capacitatea de livrare medie este de 20 autoturisme pe oră.

Pompele de combustibil sunt multiprodus, dotate cu recuperatori de vapori de combustibil din rezervoarele autoturismelor.

Spălătoria auto tip Jetwash este o construcţie parter – o boxă cu o latură deschisă. Copertina are dimensiunile în plan de 8,50 x 6,10 m.

Skid GPL pentru alimentarea autoturismelor cu GPL – se va monta un ansamblu monobloc pe un cadru metalic cu sanie şi care va avea ȋn componenţă următoarele:

- un rezervor de stocare pentru GPL suprateran fixat pe sanie cu o capacitate de 5 mc,

- o pompă centrifugă antrenată de un motor electric pentru vehicularea GPL ȋn fază lichidă de la recipient spre distribuitorul de GPL (pompa de distribuţie GPL la autoturisme),

- un distribuitor cu contor şi pistol de livrare GPL, ȋmpreună cu traseele de conducte şi armăturile aferente şi cu un cadru metalic pentru susţinerea echipamentelor.

Utilităţi:

- Alimentarea cu apă:

- alimentarea cu apă potabilă se va face din reţeaua de distribuţie a municipiului;

- Evacuarea apelor uzate:

- apele uzate menajere vor colectate de reţeaua interioară de canalizare şi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului;

- apele uzate tehnologic provenite de la spălătoria auto vor fi preluate de rigolele carosabile, preepurate într-un separator de hidrocarburi (dotat cu filtru de coalescenţă şi obturator flotant, capacitatea constructivă/nominală de preepurare mai mare decât debitul pluvial generat de suprafeţele racordate) şi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului;

- Evacuarea apelor pluviale

- apele pluviale convenţional curate provenite de pe copertina metalică, acoperişul comercial şi din zona circulaţiei nepoluate sunt preluate de o reţea de canalizare separativă care se descarcă fără preepurare în canalizarea pluvială a municipiului, din zonă;

- apele pluviale potenţial impurificate de pe platformele carosabile şi parcaje vor fi colectate prin rigole de scurgere, conduse spre separatorul hidrocarburi cu evacuare în reţeaua de canalizare a municipiului.

c) cumularea cu alte proiecte: - investiţia este propusă a se realiza în intravilanul municipiului Arad.

Folosinţa actuală: - Staţie de distribuţie carburanţi – PETROM 9 Cocorilor

Amplasamentul parcelei C.F. nr. 348795 Arad în suprafata de 1791 mp se invecineaza cu:

Str. Cocorilor, str. Muşeţel şi zone locuinţe.

d) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul

e) productia de deseuri:

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele şi vor fi preluate de un operator autorizat;

- reziduuri petroliere rezultate de la curăţirea rezervoarelor şi a separatorului de produse petroliere se vor preda unităţilor autorizate în vederea reciclării sau eliminării în condiţii ecologice;

În faza de construcţie - deşeurile rezultate se vor colecta în containere separate şi se vor preda societăţilor autorizate.

f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - emisiile poluante produse de gazele de eşapament de la autovehiculele din zonă, nu vor avea un impact semnificativ asupra populaţiei sau mediului;

- Staţia de distribuţie carburanţi va fi dotată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină cu respectarea cerinţelor tehnice impuse prin Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;

g) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: - titularul de proiect va lua măsuri în vederea prevenirii accidentelor;

2. Localizarea proiectelor (se ia in considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect):

2.1. utilizarea existentă a terenului:  - Staţie de distribuţie carburanţi – PETROM 9 Cocorilor  conform Certificatului de urbanism nr. 192/05.02.2018 emis de Primăria Municipiului Arad.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul – zona supusă implementării proiectului este situat în afara unei arii naturale protejate de pe teritoriul judeţului Arad;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.:

- nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, şi Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: - nu este cazul;

h) ariile dens populate: - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica:

- Nu sunt zone de interes tradițional, monumente istorice și de arhitectură în apropierea obiectivului.

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului - aria geografica şi numarul persoanelor afectate:

Cu privire la reglementările privind distanţele de siguranţă impuse pentru obiectivele componente staţiilor mixte de carburanti, se va respecta legislația în vigoare - Normativ N004-2005, Normativ N037-1999.

b) natura transfrontiera a impactului: nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului:

Bilant teritorial propus

S teren = 1791,00 mp;

Sc cabină = 88,00 mp

Sc copertină = 243,90 mp

Sc spălătorie Jetwash = 52 mp

Suprafaţa construită totală = 383,90 mp

Suprafaţă spaţii verzi = 605,00 mp

Suprafaţă carosabil = 683,00 mp

Suprafaţă trotuare, alei, platforme = 119,10 mp

Depozitarea produselor petroliere se va face în două rezervoare metalice de combustibil, bicompartimentate de câte 60 mc fiecare, montate subteran cu pereţi dubli.

d) probabilitatea impactului: redusă;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- investiţia menţionată mai sus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi şi a legislaţiei în vigoare;

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus.

Se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă poluări ale factorilor de mediu; orice fel de poluare va fi adusă imediat la cunoştinţă Autorităţilor implicate în vederea luării măsurilor care se impun pentru limitarea şi eliminarea efectelor negative.

a) Protecţia calităţii apelor: - pentru etapa de realizare a investiţiei şi pentru etapa de funcţionare

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

Alimentarea cu apă

- alimentarea cu apă potabilă se va face din reţeaua de distribuţie a municipiului;

Evacuarea apelor uzate

- apele uzate menajere  care provin de la grupurile sanitare vor fi evacuate gravitaţional în reţeaua publică de canalizare;

- apele uzate menajere vor colectate de reţeaua interioară de canalizare şi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului;

- apele uzate tehnologic provenite de la spălătoria auto vor fi preluate de rigolele carosabile, preepurate într-un separator de hidrocarburi (dotat cu filtru de coalescenţă şi obturator flotant, capacitatea constructivă/nominală de preepurare mai mare decât debitul pluvial generat de suprafeţele racordate) şi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului;

- apele pluviale convenţional curate provenite de pe copertina metalică, acoperişul comercial şi din zona circulaţiei nepoluate sunt preluate de o reţea de canalizare separativă care se descarcă fără preepurare în canalizarea pluvială a municipiului, din zonă;

- apele pluviale potenţial impurificate de pe platformele carosabile şi parcaje vor fi colectate prin rigole de scurgere, conduse spre separatorul hidrocarburi cu evacuare în reţeaua de canalizare a municipiului.

Apele uzate evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005;

Apele pluviale evacuate în reţeaua de canalizare pluvială a municipiului se vor încadra în prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005;

b) Protecţia calităţii aerului:

Conform Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină:

- art. 6, alin. (1) “Echipamentele de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzină, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată”.

- art. 8, alin (1) “Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 7 trebuie să asigure o eficienţă de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SR EN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip şi evaluarea eficienţei sistemelor de recuperare a vaporilor, ediţia în vigoare la data utilizării standardului”.

- art. 9, alin. (2) “Eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puţin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în staţiile de carburant, ediţia în vigoare la data utilizării standardului”.

- art. 9, alin. (3) “Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani”.

- art. 10, alin (1) “Staţiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afişează un însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, prin care consumatorii sunt informaţi că respectiva staţie de benzină este dotată cu un astfel de sistem”.

Alte instalatii si dotari pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în aer, din dotare sunt:

- instalaţii de încărcare în instalaţii de depozitare;

- cămin cu guri de descărcare şi instalaţie recuperare vapori de benzină ;

- instalaţii, echipamente şi dotări pentru recuperarea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili;

- instalaţii pentru recuperarea vaporilor de benzină aferente instalaţiilor de depozitare a benzinei (racordurile de acces şi conductele de legătură cu racordul recuperare vapori);

- instalaţii pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili la compartimentul de depozitare a benzinei (racorduri de acces şi conducte de legătură cu tijă de aerisire);

- sistem de recuperare a vaporilor de benzină aferent pompei biprodus distribuţie carburanţi, etapa a II-a.

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor;

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

- la terminarea lucrărilor terenul neocupat va fi curăţat şi readus la forma iniţială.

d) Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate, în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate în transportul deşeurilor menajere;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri nepericuloase solide autorizat;

- reziduuri petroliere rezultate de la curăţirea periodică a rezervoarelor şi a separatorului de produse petroliere se vor preda unităţilor autorizate în vederea reciclării sau eliminării în condiţii ecologice;

- uleiurile uzate se va colecta în limita cantităţii şi tipurilor de uleiuri comercializate, conform prevederilor H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

e) protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

- vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii între 2 - 5 % din suprafaţa totală a terenului;

Se vor respecta prevederile.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 şi 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Legea nr. 360/2003 completată şi modificată prin Legea 254/2011 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 174/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule", indicativ NP 004-03, cu modificările şi completările ulterioare.

şi a oricăror alte acte normative care reglementează activitatea autorizată.

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 192/05.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Arad;

- Plan de situaţie şi încadrare în zonă;

- Extras CF nr. 348/795 Arad, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Act de alipire pentru teren situate în intravilanul oraşului Arad, str. Muşeţel nr. 43/A şi 45/A cu teren situate în intravilanul oraşului Arad, str. Muşeţel, nr. 45 cu Încheierea de Autentificare nr. 1886/07.11.2017 eliberată de Societatea profesională Notarială “EURONOT”;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Ord. 135/2010 anexa nr. 5

- Aviz de securitate la incendiu nr. 328/18/SU-AR din 26.06.2018 emis de ISU “Vasile Goldiş” Arad;

- Aviz de Gospodărirea Apelor nr. 49 din 11.05.2018 emis de AN “Apele Române” ABA Mureş SGA Arad;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 302/07.05.2018 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Aviz tehnic C.O.V. nr. DIE 072009-00-A.T.P. din 14.06.2018, emis de S.C. DEAL IMPEX S.R.L.;

- Aviz pentru amplasament nr. 4243/14.03.2018, emis de SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului sau programului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentului act atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie. Procesul-verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa şi va face parte integrantă din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării/revizuirii, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi conţine 8 pagini şi a fost emisă în 2 exemplare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

# Şef Serviciu A.A.A.,

# Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ