S.C. AGRO BIOGRAINS S.R.L. MEMORIU DE PREZENTARE

„CONSTRUIRE UNITATE PROCESARE SI STOCARE”

- DENUMIREA PROIECTULUI:

“CONSTRUIRE UNITATE PROCESARE SI STOCARE”

- TITULAR:

- Numele companiei: 	S.C. AGRO BIOGRAINS S.R.L.

- Adresa poştala: 		Pecica, strada 601, nr. 54, Judet ARAD;

- Amplasament proiect: Amplasamentul studiat se află pe teritoriul administrativ al comunei Sagu, sat Sagu, in incinta fostului IAS Sagu, judeţul Arad.

Vecinatăţile amplasamentului sunt:

- pe latura de sud-est- cale ferata apartinand C.F.R

- pe latura de sud-vest- drum de exploatare agricola De 255/35

- pe latura de nord-est - teren arabil

- pe latura de nord-vest - drum de exploatare agricola De 255/35

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

    - 0720.400.210;

    - 0720.444.039;

- Numele persoanelor de contact:

    - director/manager/administrator: Ferrulli- Onita Crina- Lorena

    - responsabil pentru protecţia mediului: Ferrulli- Onita Crina- Lorena

    - proiectant general  - SC Athos Consulting SRL - Iulian Gatea

- DESCRIEREA PROIECTULUI

Pentru realizarea investitiei se propun prin proiect: lucrari de demolare, lucrari de constructii, lucrari pentru realizarea retelelor exterioare de alimentare cu utilitati a obiectivului, precum si achizitionarea de utilaje si echipamente corespunzatoare fluxurilor tehnologice proiectate.

Societatea isi propune prin proiectul de investiţii:

- crearea unei unitati de procesare a semintelor de soia. Principalul produs obtinut va fi uleiul brut filtrat, iar ca produse secundare se vor obtine : sroturi si coji sub forma bruta si granulata.

- crearea unei retele de colectare, receptie, conditionare si depozitare cereale de tip silozuri metalice.

  - construirea corpurilor :

- Zona receptie/ livrare (copertine metalice amplasate peste buncare de receptie cereale din camion si vagon)

- Unitate procesare

  - construirea platformelor tehnologice destinate instalatiei de stocare si conditionare, amplasarii instalatiei GPL, grupului electrogen si container prefabricat pentru montarea tabloului general, cântar pod bascula, bazin vidanjabil, gospodarie de apa, magazin;

  - platforme carosabile, cale ferata industriala si spatii verzi.

- achizitie de utilaje si echipamente tehnologice

  - cantar auto, cantar feroviar, instalatie receptie, conditionare si stocare, linie fabricare ulei, pompa sumersibila, grup electrogen, instalatie GPL, statie incinta, container, transpalet manual cu cantar electronic, transpalet cu ridicare si deplasare electrica, aparat aer conditionat, incarcator cu brat telescopic, sonda prelevare probe, divizor, sonda automata prelevare, termosonda, instrument NIR, kit determinare hectolitrica, etuva, balanta de precizie, NIR analizator, higrometru, concasor de laborator, termometru, cantar manual, echipament de extractie pentru stabilirea grasimii.

Atât pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire, cat si pe perioada de funcţionare a proiectului se va asigura o colectare selectiva a deşeurilor rezultate si eliminarea/ valorificarea acestora prin operatori autorizaţi.

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort.

Obiectivul va fi amplasat in comunei Sagu, județul Arad:

  - pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire sursele de poluare a atmosferei, zgomot si vibraţii, specifice organizărilor de şantier sunt discontinue;

  - pe perioada de funcţionare a proiectului: zgomotul generat de instalaţiile si echipamentele aferente (benzi transportoare, elevatoare etc.) nu produce un impact semnificativ asupra factorilor de mediu si confortului uman; vibraţiile generate nu vor afecta negativ sănătatea omului sau mediul ambiant.

Bilantul suprafetelor:

|  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN INVESTITIE | SITUATIA FINALA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S Demolata | S Propusa |  |
| S teren: 44.293,00 mp |
| S construita | 8.045,00mp | 4.519,00mp | 2.805, 5mp | 6.331, 5mp |
| S desfăşurata | 8.045,00mp | 4.519,00mp | 2.805, 5mp | 6.6331, 5mp |
| POT | 7,20% |  | 13,07% |
| CUT | 0,07 |  | 0.13 |
| Platforme carosabile | 3.092,68 mp | 1.698,13mp | 10.400,00mp | 10.509,02mp |
| Platforme tehnologice | 257,00mp | 257,00mp | 1.371,00mp | 1.936,66mp |
| Teren liber | 36.202,32mp | - | 32.451mp | 32.451 mp |
| Împrejmuire | 894,00ml | - | 894,00ml |
| Cale ferata industriala | - | - | 728,98ml | 728,98ml |

Principalele obiecte propuse in proiect sunt:

| Receptie cantitativa si calitativa |  |
| --- | --- |
| 1.1.Cantar auto | Dimensiuni maxime platforma 26,09m x 7,50m Platforma tehnologica pe care se pozitioneaza cantarul auto si container pentru Receptie calitativa. S= 128,87mp Cota +0,00 +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA |
| Receptie, conditionare, stocare si livrare |  |
| 2.1.1.Copertina Livrare si Receptie feroviar | Dimensiuni maxime constructie 12,00mx46, 45 m; Constructie rectangulara, formate din travei egale de 2,50m deschideri de 12,00m; Regimul de inaltime proiectat este parter; Sc= Sd= 492,00mp V= 2.706,00mp H max = +6,68 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |
| 2.1.2.Copertina Receptie auto | Dimensiuni maxime constructie 16,00 m x 30,50m; Constructie rectangulara, formata din travei egale de 6m, si deschideri de 15,60m; Regimul de inaltime proiectat este parter; Sc= Sd= 476,00mp V= 2.706,00mp H max = +10,52 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,10 m fata de cota terenului amenajat CTA |
| 2.2.Instalatie conditionare si stocare | Dimensiuni maxime platforma 33,00m x 33,00m Platforma tehnologica pe care se pozitioneaza Instalatia de conditionare si stocare (silozuri metalice, verticale). S= 1.100 mp |
| Unitate procesare | Dimensiuni maxime 62,00 m x 22,00 m Formata din doua constructii rectangulare, formate fiecare din 4 travei egale la 6,00 m si, deschideri de 22,00m. Regimul de înălțime proiectat este parter Sc= Sd= 594.00 mp x 2 = 1,188.00 mp Su= 565.00 mp x 2 = 1,130.00 mp V= 10.170,00mc (total) H max = +11,52 m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA |
| Platforma instalatie GPL | Dimensiuni maxime constructie: 14,00m x7,10 m Platforma tehnologica destinata amplasarii rezervorelor cu gaz petrolier lichefiat. S= 91,00mp |
| Platforme carosabile | S platforme beton 10.400,00 mp |
| Magazin | Dimensiuni maxime platforma 8,00m x 3,50m Platforma tehnologica pe care se pozitioneaza un container cu destinatia „Magazin” S= 28,00mp |
| Utilitati |  |
| Alimentare cu apa Camin put forat | Dimensiuni maxime constructie: 2,50 x 2,50 m regim de inaltime: subteran Sc= Sd= 6,25mp Su= 4,00 mp |
| Canalizare |  |
| Alimentare cu energie electrica Grup electrogen, tablou general |  |
|  | Dimensiuni maxime platforma 10,00m x 3,50m Platforma tehnologica pe care se pozitioneaza echipamentul Grup Electrogen si un container destinat Tabloului General S= 35,00mp |
| Iluminat | 6 stalpi |
| Alimentare cu apa pentru PSI Gospodaria de apa |  |
|  | Dimensiuni maxime constructie: 9,80m x 16,30m Platforma tehnologica destinata amplasarii echipamentelor ce alcatuiesc Gospodaria de Apa S= 180,00mp |
| Cale ferata industriala | L constructiva= 837,54ml L reala= 728,98ml L utila= 535,73ml |

Investitia propusa este amplasata la o distanta mai mare de 200,00m fata de cladirile de locuit din vecinatate.

Proiectarea obiectelor din incinta va fi in conformitate cu cerintele fluxului tehnologic, respectiv:

  - Receptie materie prima si cereale pe cale auto sau pe calea ferata;

  - Conditionare si depozitare materie prima si cereale in instalatia de conditionare si stocare propusa prin proiect;

  - Procesare seminte de soia: decojire, presare, filtrare ulei, depozitare si imbuteliere ulei brut;

  - Ambalare coji de soia sub forma bruta si granulata;

  - Depozitare produse finite (ulei brut), depozitare produse secundare (sroturi si coji de soia);

  - Comercializare produse prin magazinul propus pe amplasament;

  - Livrare produse si cereale.

Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice și de dotare a construcțiilor:

| Nr crt. | Denumire echipament | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cantar feroviar | Capacitate: 80 tone - 100 tone Dimensiune: 15m - 20m |
| Echipamentul va fi utilizat pentru cântărirea integrală a vehiculelor feroviar și a conținutului acestora. Prin cântărirea vehiculului de două ori, o dată încărcat și o dată golit, se poate calcula greutatea netă a produsului transportat. Cu ajutorul cântarului feroviar se pot gestiona simplu și eficient datele de cântărire și prin intermediul software-ului se face transferul acestora în diverse alte aplicații de gestiune. |
| 2 | Instalatie receptie, conditionare si stocare cereale | Instalația va fi dimensionată avand in vedere următoarele caracteristici: Celule de depozitare tip siloz metalic (tabla galvanizata si ondulata, acoperita cu zinc) – 4 buc. cu o capacitate unitară cca 2600 m3 Sistem control temperatura automat cu citire pe computer Pasarele si suporti Precurățitor cu aer Curățitor cu site plane Uscator Siloz tampon Transportoare si elevatoare. Tehnica manipulare si transport in cadrul instalatiei cu o capacitate de 150 tone/h, formata din elevatoare cu cupe, transportoare cu lant, transportoare cu bandă. Tabla galvanizata acoperita cu zinc 600 g/mp. Conexiuni si accesorii, construite din material galvanizat Tablou de comandă si control cu citire pe computer |
| Echipamentul va fi utilizat pentru condiționarea și depozitarea materiilor prime necesare pentru producerea uleiului și a cerealelor. |
| 3 | Linie fabricare ulei | instalație procesare semințe de soia, capacitate 14,4 tone/schimb, compusă din: buncăr stocare temporară 60 m3 – 2 buc curățitor cu site descojitor și separator semințe presa – 2 buc instalație filtrare automată revervor depozitare ulei 100 m3– 2 buc. transpostoare, snecuri, pompe echipament granulare coji de soia, capacitate 300-500kg/h: instalație automată de imbuteliere, etichetare si baxare, capacitate de 1000 butelii/h: rezervor ulei 1 m3 transpotoare pentru butelii goale/pline tribloc de aspirare a sticlelor cu aer steril, aparat de umplere și dopuire aparat de etichetat mașină de baxat sticle umplute mașină de înfoliat paleți – 2 buc.: lățimea foliei: 500 mm număr de rotații: 4-12 rotații pe minut |
| 4 | Instalatie GPL | 4 rezervoare GPL cu o capacitate unitara de 4.500 – 5.000 l vaporizator 150 kg/h regulator 40 kg/h |
| Instalația se va utiliza pentru alimentarea cu GPL a arzătorului aferent uscătorului din cadrul instalatie receptie, conditionare si stocare cereale |
| 5 | Statie de incinta | maxim 5000 litri debit 50l/min |
| Stația se va utiliza pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor angrenate de motoare cu combustie interna |
| 6 | Container tip 1 | prefabricat dimensiuni: lxLxh = 2,4mx6mx2,4m |
| Se propune achiziționarea a 4 containere prefabricate pentru amenajarea spațiilor/amplasarea echipamentelor prevăzute pentru buna desfășurare a activițății propuse prin proiect, respectiv: pentru amplasarea tabloului de comanda aferent instalatiei de receptie, conditionare si stocare cereale pentru amplasarea tabloului de comanda aferent cantarului feroviar pentru amenajarea rececptiei cantitative si calitative pentru amplasarea tabloului general |
| 7 | Container tip 2 | prefabricat dimensiuni:lxLxh = 2,4mx6mx2,4m cu fereastră |
| În acest container prefabricat se va amenaja magazinul prevăzut pe amplasament. |
| 8 | Aparat aer conditionat | Putere de racire: 9.000 - 12000 BTU |
| Se propune achiziționarea a 4 aparate de aer condiționat amplasate astfel: 1 buc. în cabina tablou aferentă instalatiei de receptie, conditionare si stocare cereale 1 buc. în cabina tablou de comanda aferentă cantarului feroviar 2 buc. în corpul ”Unitate procesare” în spatiile aferente laboratorului si tabloului de comandă) Acestea sunt necesare pentru asigurarea climatului necesar bunei funcționări a echipamentelor și a condițiilor optime de temperature pentru factorului uman. |
| 9 | Kit determinare greutate hectolitrica | Dotat cu cilindru hectolitric, balanta digitala,recipient cereale |
| Este un echipament portabil care se utilizeaza pentru determinarea masei hectolitrice a materiei prime pentru “Unitate procesare”si a produselor ce vor fi stocate. Echipamentul prezinta avantajul ca se poate utiliza direct la locul de depozitare/furnizare a produselor |
| 10 | Etuva | Capacitate: 25 - 30 L |
| Etuva de laborator este destinata utilizarii in laborator, pentru efectuarea operatiilor tehnologice care necesita mentinerea produselor/ materialelor prime supuse prelucrarii, la temperaturi constante, pe durate de timp determinate. Etuvele sunt utilizate si la uscare si sterilizare rapida. |
| 11 | Balanta de precizie | Capacitate de cantarire: 5.500 - 6000g Sarcina minimă: 500mg Dimensiuni platan: 195x195 mm |
| Este un aparat de laborator destinat determinarii cu precizie a greutatii unei probe. |
| 12 | NIR analizator | Analizator cu infraroșu, de masă |
| Este aparatul cel mai important în industria uleiului. Analizatorul cu infraroșu de masă, asigură aflarea rapid și sigur a umidității, N-materiale, gluten, grăsime și a altor parametri. |
| 13 | Higrometru | Umiditatea maximă a materiilor analizate 45% |
| Este utilizat la stabilirea rapidă a umidității pentru semințele de floarea-soarelui. |
| 14 | Concasor de laborator | Tocător mostre în fracții mici |
| Utilizat pentru tocarea mostrelor in fractii mici |
| 15 | Termometru | - |
| Utilizat pentru determinarea temperaturii mostrelor. |
| 16 | Cantar manual | - |
| Utilizat la cantarirea mostrelor si a probelor de analizat |
| 17 | Echipament de extracție pentru stabilirea grăsimii 1 | Extracție cu metoda Randalla |
| Echipament pentru extractia selectiva a produselor dure si semidure cu metoda Randalla. |
| 18 | Echipament de extracție pentru stabilirea grăsimii 1 | Extracție cu metoda Soxlet |
| Echipament pentru extractia selectiva a produselor dure si semidure cu metoda Soxlet. |

Descrierea fluxului tehnologic existent

Procesul tehnologic cuprinde urmatoarele etape:

- receptia, conditionarea si depozitarea materiei prime;

- presarea materiei prime la rece si obtinerea uleiului brut de presa;

- filtrarea, depozitarea si livrarea uleiului brut filtrat de soia.

- Receptia, conditionarea si depozitarea materiei prime

Receptia cantitativa

Loturile de materie prima si produse finite, corespunzatoare calitativ, respectiv fiecare mijloc de transport in parte, sunt supuse receptiei cantitative prin cantarire la cantarul auto și/sau cantarul feroviar propuse prin proiect. Cantarele sunt prevazute cu afisaj electronic si emiterea computerizata a bonului de cantar.

In urma operatiei de cantarire se emit bonurile de cantar pe baza carora se incarca gestiunea prin intocmirea Notei de intrare - receptie. Totodata pe baza rezultatelor receptiei calitative se stabileste cantitatea utila de materie prima, care se confirma pe avizul de insotire a marfii prezentat de catre delegatul mijlocului de transport sau de catre sofer. Aceste date si documente stau la baza intocmirii evidentelor contabile si la acceptarea la plata a facturilor emise de catre furnizorii de materie prime.

Receptia calitativa

Materiile prime (soia si cereale) sosesc in incinta fabricii in mijloace de transport auto specializate autorizate pentru transport, de diferite capacitati, basculabile si prevazute cu prelata impermeabila pentru protectie impotriva intemperiilor. La sosire se preleveaza probele necesare folosind sondele de prelevare a probelor propuse prin proiect in vederea efectuarii analizelor de laborator.

Principalele analize care stau la baza receptiei calitative sunt:

- determinarea umiditatii;

- determinarea continutului de corpuri straine;

- determinarea continutului botanic de ulei;

- determinarea masei hectolitrice;

- examinarea senzoriala.

Analizele se efectueaza in laboratorul propus prin investiție amenajat in containerul prefabricat propus în cadrul obiectului “Recepție cantitativa si calitativa”, dupa cum urmeaza:

- determinarea umiditatii se realizeaza folosind umidometrul, iar umiditatea optima pentru receptie si depozitare este de 9- 11%. Loturile de materie prima cu umiditatea mai mare decat limita maxima admisa sunt identificate corespunzator astfel incat dupa efectuarea operatiei de curatire sunt directionate spre uscator si abia dupa uscare vor fi dirijate spre silozurile de depozitare. Pe aceasta se previn cale riscurile determinate in timpul depozitarii de excesul de umiditate, cum sunt: incingerea, autoaprinderea, mucegairea, etc.

- determinarea corpurilor straine se efectueaza manual, folosind site de diferite marimi, iar nivelul acestora in conditiile recoltarii cu utilaje performante este de 5-6% si se compun din impuritatile minerale(negre) nevalorificabile (praf, nisip, pietris, corpuri metalice) si impuritatile albe, valorificabile sub denumirea de goaza, reprezentate de resturi vegetale, sparturi, boabe si seminte de buruieni sau alte plante de cultura. Ponderea impuritatilor valorificabile reprezinta peste 4% din materia prima respectiv peste 80% din totalul corpurilor straine.

- determinarea continutului botanic de ulei se realizeaza in laboratorul de analize fizico-chimice existent in corpul „Unitate procesare”. Continutul botanic de ulei variaza in functie de soi, masa hectolitrica, continutul de coaja, etc si are valoarea de 48-55% la soia.

- determinarea masei hectolitrice este facultativa si se efectueaza folosind aparatura specifica din dotarea laboratorului

- examinarea senzoriala consta in examinarea culorii, luciului, mirosului, gustului, aspectului si  marimii boabelor.

Rezultatele analizelor sunt consemnate in buletine de analiza si in registrul special, cu precizarea furnizorului, datelor de identificare a mijlocului de transport, delegatului, natura si cantitatea materiei prime, cantitatea utila si bruta, mentiunea receptionat/respins, etc.

Descarcarea materiei prime

Daca in urma determinarilor de laborator de mai sus se constata ca materiile prime sunt corespunzatoare, mijlocul de transport este dirijat la rampa de descarcare, unde basculeaza intr-un buncar subteran de receptie

Din buncar materia prima este incarcata in silozuri ca ajutorul transportoarelor si a elevatoarelor.

Curatirea si depozitarea materiei prime

Unitatea va dispune de o instalatie de receptie, conditionare si depozitare a materiilor prime oleaginoase formata din 4 celule, cu o capacitate unitara de cca. 2600 mc, din care 2 celule sunt destinate depozitarii semintelor de soia;

In raport cu masa hectolitrica de cca. 500 kg/mc. pentru soia, capacitatea de depozitare echivalenta unitară este de cca. 1300 tone pentru soia.

Parametrii principali ai fluxului de depozitare:

- capacitate receptie:  110 tone/ora pentru soia cu masa hectolitrica de 500 kg/mc.

- capacitate precuratire: 110 tone/ora soia;

- capacitatea uscatorului: cca. 40 mc;

- capacitate depozitare materii prime: cca. 5.200 m3

- sistem de aspiratie praf si impuritati cu ciclon.

Precuratirea materiei prime se va realiza cu ajutorul unui curăţitor cu dubla actiune prin aspiratie cu aer si selectare prin site, care separa corpurile straine, praful, pleava si alte impuritati de semintele oleaginoase bune pentru inmagazinare.

Prin proiect se propune un precuratitor cu aer, cu o capacitate nominala de cca. 170 t/h (calculata la grau).

Uscarea se efectueaza cu scopul reducerii umiditatii materiei prime in limita optima pentru depozitare si asigurarea conservabilitatii acesteia. Uscarea se realizeaza cu ajutorul aerului cald.

Temperatura de uscare este de 650 Celsius pentru floarea-soarelui, iar productivitatea orara exprimata in boabe umede este de cca 20 t. soia.

Capacitatea totala de incarcare a uscatorului propus este de 40 m3.

Din uscator materia prima este preluata pentru a fi transportata in celulele de depozitare prin intermediul transportoarelor.

Depozitarea materiei prime se va face in 2 din cele 4 silozuri metalice propuse prin proiect, de cca. 2.600 m3/siloz.

Stocul tampon pentru functionarea sectiei de fabricare a uleiului brut prin presare este asigurat de catre 2 buncăre de stocare temporară a semințelor cu o capacitate unitară de cca. 60 m3 din interiorul corpului ”Unitate procesare”.

Alimentarea cu materia prima a buncărelor de stocare temporară se face cu mijloace de transport auto.

- Procesarea materiei prime prin presare la rece

Principalele operatii tehnologice si succesiunea lor sunt: alimentarea cu materie prima, curățare semințe, cântărirea semințelor, descojirea si separarea cojilor (pentru semințele de soia), stabilizarea termică a semințelor, presarea, separarea și filtrarea uleiului, si depozitare.

Curățarea semințelor. Curăţătorul pe vibraţii cu sită separă impurităţile şi praful mărunt. Astfel se asigură  o calitate mai bună a procesului de presare şi se protejează utilajele de pietre şi alte obiecte mari. Se măreşte şi durata de viaţă a utilajelor prin îndepărtarea nisipului şi a altor materiale abrazive.

Cântărirea semințelor. Cântarul tensiometric oferă informaţii despre cantitatea intrată la prelucrare, astfel că se poate calcula imediat randamentul de fabricație. Se montează după curățire și are o precizie de 1 – 1,5%.

Descojirea si separarea cojilor (pentru semințele de soia). Scopul decojirii, in special in cazul semintelor cu continut ridicat de coaja, il reprezinta separarea partii bogate in ulei respectiv a semintelor de coaja, aceasta din urma avand un continut de ulei foarte scazut, respectiv 0,5 - 1%. De asemenea, prin decojire, se mareste capacitatea de presare a instalatiilor de presare, creste gradul de extractie a uleiului, se reduce uzura instalatiilor de prelucrare deoarece coaja are o puternica actiune abraziva, iar calitatea srotului (turta) se imbunatateste prin micsorarea continutului de celuloza si cresterea continutului de substante proteice.

Decojirea semintelor de soia se realizeaza cu un agregat de decojire (instalația de descojire și separare coji) si consta in spargerea semintelor, detasarea cojii de miez, urmata de separarea cojilor. Dupa procesul de separare rezulta: materialul decojit care este trecut la macinare, seminte intregi ce se recircula la decojitor si coaja care este evacuata de pe flux, granulată si valorificata catre diversi clienți drept combustibil. Procentul de coaja rezultat in urma operatiei de decojire reprezinta 10-12% din masa materiei prime in cazul florii soarelui si variaza in functie de soi, calitatea semintelor si marimea semintelor.

Materialul decojit rezultat, trecut la operatia de macinare, mai are un continut remanent de coaja de cca. 8-10%, procent care favorizeaza procesul de presare si randamentul de extractie a uleiului. Organizarea fuxului tehnologic permite la nevoie ocolirea operatiei de decojire.

Stabilizarea termică a semințelor. Pentru menţinerea calităţii procesului de presare seminţele trebuie să aibă peste 15°C la intrarea în presă (ideal, între 20 - 40°C). Instalație asigură, pe timp de iarnă, încălzirea seminţelor care intră în presă la circa 20°C folosind

un cazan electric. Cazanul încălzește apa (circuit închis al apei), care prin conductă ajunge la buncărul de semințe de 8 mc, unde există așazisele calorifere, care încălzesc semințele.

Utilajul conducator il reprezinta presele de ulei.

Dupa decojire semintele sunt transferate la presare. In flux sunt prevazute 2 prese de ulei cu capacitatea de presare unitara de 800-1000 kg. materie prima/h, exprimata in materie prima soia, utilizate la prima presare.

Presarea

Presarea este operatia de separare a componentei lichide (uleiul), pe baza fortelor de compresiune si temperaturii dezvoltate in presele mecanice propuse in dotarea fluxului.

Din procesul de presare rezulta brokenul (srotul/turta) si uleiul brut de presa. Procentul de broken (srot/turta) obtinut din soia decojita, in urma presarii, este de cca. 54%, iar in cazul presarii la rece fara decojire prealabila este de cca. 65%.

Uleiul rezultat de la prese este supus in continuare operatiei de purificare prin filtrare fiind colectat in rezervorul din care se alimenteaza filtrul de ulei.

Separarea și filtrarea uleiului

Separarea și filtrarea uleiului brut de presa consta in indepartarea impuritatilor mecanice denumite resturi de presare. Resturile trebuie îndepărtate din ulei cât mai repede după presare, pentru a nu se sedimenta şi a nu colmata rezervorul de depozitare, ceea ce ar duce la pierderea calităţii uleiului.

Pentru îndepărtarea impurităţilor mecanice (resturilor de presare) din uleiurile vegetale, după presare, se vor folosi filtrele de sedimentare cu plăci sub presiune cu regenerare automată. Utilajul funcţionează automat sub supraveghere regulată. Starea şi parametrii procesuali importanţi sunt afişaţi pe ecranul tactil al panoului electric şi pe unitatea PC din camera de comandă.

Din filtru, uleiul brut este pompat direct in rezervoarele de depozitare a uleiului brut, amplasate in interiorul fabricii, cu o capaictate de 100 m3 fiecare.

Zatul, compus din partea solida retinuta de sita separatoare si sedimentul din bazinul de colectare si decantare, este reintrodus in flux direct la presa in cazul presarii la rece, fie evacuat din flux ca si broken.

Astfel, in urma purificarii, rezulta uleiul brut de presa obtinut prin presare la rece.

- Depozitarea si livrarea srot (turta)

Srotul (brokenul), la iesire din prese, este preluat de un sistem de transport intern continuu (format din snecuri și elevatoare) si este transportat la in depozitul de turte, de unde se livreaza ritmic catre ferme zootehnice ca si furaj proteic pentru hrana animalelor sau catre productori de nutreturi combinate.

- Dozare, imbuteliere, etichetare, depozitare, livrare ulei brut

Societatea va imbutelia ulei brut in recipiente de mare capacitate, din plastic sau metal, pentru a fi livrate en-gros.

Aspecte privind capacitatea de productie

Tc = 365 zile/an = fond de timp calendaristic

Tr = 104 zile/an = timp de repaus saptamanal/ sambata + duminica

Tl =    13  zile/an = sarbatori legale

Tn = 248 zile/an = fond de timp nominal

Tip=  67 zile/an = timp intreruperi planificate: intretinere zilnica, revizii tehnice, reparatii curente, reparatii capitale, remont si igienizare generala anuala, efectuare concediu de odihna legal;

Td = 181 zile/an = fond de timp disponibil

Capacitate de presare a semintelor de soia

| Prese de ulei | 2 bucati cu o capacitate unitara de 800 kg/h-1000 Kg/ (0,9 tone/h) exprimata in materie prima |
| --- | --- |
| 2 bucati x 0,9 tone/h x 8 h/schimb = 14,4 tone/schimb = 28,8 tone/2xschimb 28,8 tone/2schimburi x 181 zile/an = 5.200 tone/an in 2 schimburi de lucru a cate 8 ore/ schimb |

Capacitatea de depozitare si imbuteliere a uleiului

Capacitatea sectiei de filtrare  si depozitare a uleiului existenta este de cca. 1.000 litri/h si este asigurata de linia tehnologica de dozare si imbuteliere.  Capacitatea de depozitare a uleiului brut, este de cca. 30 tone.

Descrierea procesului tehnologic propus PENTRU COLECTAREA, RECEPTIA, CONDITIONAREA SI DEPOZITAREA CEREALELOR

Fluxul tehnologic aferent instalaţiei de recepţie, condiţionare si stocare cereale cuprinde următoarele etape:

- colectarea

- recepţia

- precurăţirea

- uscarea

- curăţire

- depozitare

- livrarea

Parametrii principali ai fluxului de tehnologic sunt:

- capacitate recepţie: 150 tone/oră pentru cereale;

- capacitate precurățire: 170 tone/oră cereale;

- capacitate de reducere a umidităţii: 28-34 tone/oră;

- capacitate depozitare cereale: 2 celule cu o capaciate unitara de cca. 2600 mc.

Colectarea cerealelor se va realiza de la producatorii agricoli din zona prin crearea unei retele de colectare la nivel local bazata pe contracte ferme. Transportul cerealelor de la producatorii agricoli la centrul de colectare, recepţie, condiţionare si stocare cereale se realizeaza cu ajutorul mijloacelor de transport auto sau feroviar.

Recepţia cantitativa se realizează prin cântărirea cerealelor aduse de mijloacele de transport cu cântarul tip pod bascula/cantar feroviar. Echipamentele dispun de afişaj electronic si emiterea computerizata a bonului de cântar ce va fi utilizat exclusiv pentru cântărirea cerealelor.

Mijlocul de transport auto este dirijat la fosa de recepţie, de unde cerealele sunt încărcate in silozuri cu ajutorul transportoarelor si a elevatoarelor. Pentru cerealele sosite pe calea ferata, desacarcarea se va realiza in buncarul de receptie feroviar, amplasat sub cantarul feroviar de unde cerealele sunt încărcate in silozuri cu ajutorul transportoarelor si a elevatoarelor.

Recepţia calitativa se realizează pentru fiecare mijloc de transport in parte prin preluarea de probe folosind sondele speciale de prelevare in vederea efectuării analizelor de laborator.

Principalele analize care stau la baza recepţiei calitative sunt:

- determinarea umidității;

- determinarea conţinutului de corpuri străine;

- determinarea masei hectolitrice;

- infestarea cu boli si dăunători si masei de seminţe

- examinarea senzoriala

- determinare proteina si gluten

Analizele se vor efectua in laboratorul propus, după cum urmează:

- determinarea umidităţii. Umiditatea optima pentru recepţie si depozitare in cazul cerealelor (grâu, porumb, etc.) de 14 -16%. Loturile de cereale cu umiditatea mai mare decât limita maxima admisa vor fi identificate corespunzător astfel încât după efectuarea operaţiei de curățire sa fie direcţionate spre uscător si abia după uscare vor fi dirijate spre silozurile de depozitare. Se previn pe aceasta cale riscurile determinate in timpul depozitarii de excesul de umiditate, cum sunt: încingerea, autoaprinderea, mucegăirea, etc.

- determinarea corpurilor străine se efectuează manual, folosind site de diferite mărimi, iar nivelul acestora in condiţiile recoltării cu utilaje performante este de 5-6% si se compun din impuritățile minerale(negre) nevalorificabile (praf, nisip, pietriş, corpuri metalice, etc) si impuritățile albe, valorificabile sub denumirea de goaza, reprezentate de resturi vegetale, sparturi, boabe si seminţe de buruieni sau alte plante de cultura. Ponderea impurităților valorificabile reprezintă peste 4% din cereale respectiv peste 80% din totalul corpurilor străine. Procentul de corpuri străine si natura acestora dau informaţii asupra tipului operaţiei de curăţire ce trebuie aleasa

- determinarea masei hectolitrice este facultativa si se efectuează folosind aparatura specifica din dotarea laboratorului

- aprecierea infestării cu boli si dăunători si masei de seminţe urmareste prezenta mucegaiurilor si ploşnitelor

- examinarea senzoriala consta in examinarea culorii, luciului, mirosului, gustului, aspectului si mărimii boabelor. Aceste boli conduc la deprecierea boabelor de cereale in timpul depozitarii

Rezultatele analizelor sunt consemnate in buletine de analiza si in registrul special, cu precizarea furnizorului, datelor de identificare a mijlocului de transport, delegatului, natura si cantitatea de produse agricole, cantitatea utila si bruta, menţiunea recepţionat/respins, etc.

Precuratirea se realizează in funcţie de rezultatele de laborator de la recepţie calitativa. Corpurile străine, praful, pleava şi alte impurităţi trebuie separate de masa de boabe. Precurăţire se realizează cu ajutorul unui curăţitor cu tambur, prin aspiraţie cu aer şi selectare prin tambur, care realizează separarea amestecului după dimensiunile, forma si densitatea particulelor. In urma operaţiei de precurăţire are loc scăderea masei amestecului de boabe cu 1-2% atât prin eliminarea corpurilor străine, cat si prin ventilarea boabelor care trec intr-un strat subţire prin echipamentele utilizate la aceasta operaţie.

De la precurăţire rezulta produsul de baza care este dirijat la uscare prin transportorul de alimentare a uscătorului sau la depozitare prin elevatoarele pentru încărcarea silozurilor.

Uscarea este operaţia prin care are loc reducerea conţinutului de apa din boabele de cereale in scopul asigurării umidităţii cerealelor in limita optima pentru depozitare si asigurarea conservabilităţii acesteia. Pentru evacuarea din masa de boabe a excesului de apa, boabele sunt amestecate cu agentul de uscare. Acesta este un mediu gazos cald, care in contact cu masa de boabe, preia umiditatea.

Agentul de uscare este aer încălzit prin arderea combustibilului. Acest proces are loc in cadrul uscătorului. Acest echipament va asigura o condiţionare corespunzătoare a cerealelor, respectiv va asigura premisele unei depozitari in bune condiţii care sa nu afecteze caracteristicile organoleptice si tehnologice ale cerealelor.

Seminţele sunt produse perisabile care îşi menţin activitatea microbiologica si după recoltare, in timpul păstrării si depozitarii.

Cele mai multe fenomene care au loc datorita proceselor fiziologice ce se desfăşoară cu intensităţi diferite pe timpul depozitarii cerealelor, in majoritate cu consecinţe grave, sunt cauzate de umiditatea acestora, valoare ce depăşeşte limita maxima admisa pentru depozitare. Creşterea umidităţii cu numai 2-3% peste aceste limite intensifica respiraţia de 10-20 ori si asigura condiţii pentru dezvoltarea microorganismelor. Totodată au loc pierderi de amidon, degajându-se căldura, bioxid de carbon si apa. In urma creşterii temperaturii, respiraţie creste si mai mult accentuându-se procesul degenerativ. prin condensarea apei pe suprafaţa produselor are loc o autoîncălzire, mirosul neplăcut devenind din ce in ce mai persistent.

Păstrarea in stare uscata constituie in prezent sistemul cel mai larg utilizat, indiferent de destinaţie, întrucât in aceste condiţii procesele fiziologice decurg cu intensitate deosebit de mica, microorganismele nu depăşesc condiţii de dezvoltare, fiind deci eficient economic.

Prin uscare se reduce umiditatea produselor pana la valoarea de depozitare specifica fiecărei plante, pana la 12-14% la cereale. Umiditatea redusa in cereale este cel mai important factor pentru a le proteja de contaminarea microbiologica.

Pentru separarea impurităţilor, după uscare, cerealele pot fi desprăfuite cu ajutorul unui precurăţitor cu aspirare. Curăţirea consta in eliminarea din masa de produs a impurităţilor care au caracteristici (dimensiuni, forma si masa specifica) asemănătoare cu ale produsului de baza si care nu au putut fi separate la operaţia de precurăţire

Din uscător cerealele sunt preluate de un transportor pentru a fi transportate in celulele de stocare sau in sistemul pentru încărcare in camioane.

Depozitarea boabelor se va face in 2 celule destinate depozitarii cerealelor cu o capacitate unitara de cca. 2.600 m3. (cca. 1.950 tone boabe de porumb/cca. 2210 tone boabe de grau).

Utilizarea celor 2 celule se va face, in functie de sezon, doar pentru grau sau doar pentru porumb.

Ca spatii pentru depozitarea cerealelor, silozurile asigură cele mai bune condiţii de conservare a acestora, se pretează la mecanizarea completă şi la automatizarea procesului tehnologic caracterizându-se printr-o exploatare facila.

Transportul produselor in cadrul instalaţiei de recepţie, condiţionare si depozitare cereale, pe orizontala, înclinat sau vertical se face cu ajutorul elevatoarelor, şnecurilor, transportoarelor de diferite dimensiuni adaptate poziţiei pe care o au in cadrul fluxului tehnologic.

Livrarea produselor proprii se va face cu ajutorul mijloacelor de transport specializate, precum si a infrastructurii feroviare propusa prin proiect.

Procesul tehnologic general al liniei ferate industriale.

Traficul feroviar estimat pentru linia ferată industrială AGRO BIOGRAINS SRL este un volum de transport anual de 14.000 tone.

Pentru transportul feroviar mărfurile încărcate în vagoane sosesc în Halta de Miscare Sag în trenurile formate de căile ferate din România, în ritm de cel mult 1000 - 2000 tone neto pe zi, trenurile fiind compuse din minim 10 şi respectiv maxim 17 vagoane fizice pe 4 osii.

Vagoanele goale, specializate pentru transportul cerealelor, destinate încărcării pe LFI AGRO BIOGRAINS SRL sosesc în Halta de Miscare Sag în trenurile aparţinând operatorilor de transport feroviar, de unde vor fi introduse la frontul de încărcare pe LFI.

Vagoanele specializate pentru transportul cerealelor, care vor fi încărcate pe LFI, sunt vagoane de marfă din seria Uagps (L= 14,84m şi Q= 56,7t) şi vagoane de marfă seria Tadgs (L= 21,64m şi Q= 55,0t).

Convoaiele de manevră care se introduc pe LFI AGRO BIOGRAINS SRL şi vor fi remorcate prin împingere cu locomotivă şi personal aparţinând operatorului de transport feroviar.

Convoiul de manevră se va introduce direct la frontul de încărcare a vagoanelor.

Derularea activităţii de manevră feroviară şi activităţii de descărcare a vagoanelor se face conform graficului tehnologic care asigură condiţii de lucru la fronturile de încărcare şi o utilizare eficientă a locomotivei de manevră, aparţinând operatorilor de transport feroviar/ manevră feroviară.

Manevra feroviară între Halta de mişcare Sag şi LFI AGRO BIOGRAINS SRL se va efectua cu locomotivă şi personal de locomotivă aparţinând operatorilor de transport feroviar licenţiaţi, în baza certificatelor de siguranţă eliberate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

| Nr. crt | Materii prime | Cantităţi anuale | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cereale | 5.200,00 tone | Silozuri metalice |
| 2 | Energie electrica | 150 kW | Se preia din sistemul Energetic Naţional |

# Modul de asigurare a utilităţilor

1.	Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa rece se va face de la put forat propus. Aductiunea apei se va face prin intermediul electropompei submersibile.

Calculul instalaţiei de distribuţie a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

Distribuţia apei s-a prevăzut cu conducte de distribuţie orizontale si coloane verticale, care se vor executa din ţevi de PEHD.

2.	Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua nationala de distributie. Astfel, cu energie electrică a tabloului general TG se va face de la CD a PT existent prin reteaua existenta pe latura de nord a proprietatii cu cablu de energie, din cupru, tip CYABY protejat în ţevi metalice la consumatori.

3.	Evacuare apelor uzate:

Colectarea apelor uzate ale filtrului sanitar (amplasat in Hala productie) se va realiza prin intermediul bazinului vidanjabil propus a fi construit pe amplasament.

Instalaţia interioara de canalizare se va realiza astfel:

- instalaţiile gravitaţionale de colectare ape menajere, a scurgerilor, se vor realiza din polipropilena ignifuga pentru canalizare;

- racordurile exterioare de canalizare gravitaţionala se vor executa cu tubulatura si piese speciale din tuburi de PVC-KG iar apoi apele uzate menajere vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil;

- coloanele si colectoarele principale de canalizare gravitaţionala a apelor pluviale vor fi executate din jgheaburi si burlane metalice;

- coloanele si colectoarele principale de canalizare gravitaţionala vor fi prevăzute conform proiectului cu:

    - piese de curăţire, in locurile indicate;

    - piese pentru preluarea dilatărilor;

    - puncte fixe, puncte glisante, executate conf. tehnologiei furnizorului.

Colectarea apelor pluviale de pe platforma parcare auto, S=10.509,02 m2, se va realiza utiliand rigole carosabile si dirijate catre separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent, Q=80 l/s, ce se vor conforma NTPA-001, urmand ca acestea sa fie evacuate in bazinul de retentie.

Apele pluviale colectate de pe platformele tehnologice, suprafetele invelitorilor si de pe calea ferata vor fi directionate catre spatiile verzi din incinta.

4.	Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul:  Nu este cazul.

5.	Asigurarea agentului termic: Nu este cazul

- SURSE DE POLUANŢI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## Protecţia calității apelor:

Apele uzate menajere vor fi colectate si directionate catre bazinul vidanjabil existent pe amplasament. Periodic, bazinul vidanjabil, este golit cu ajutorul autospecialelor autorizate.

Evacuarea apelor pluviale se va face prin jgheaburi si burlane la nivelul solului.

Apele pluviale de pe platforma carosabila propusa prin proiect se vor evacua la nivelul solului.

## Protecţia aerului:

Sursele de emisii în aer de la activitatea analizată sunt:

- emisiile de pulberi de la operatiile de conditionare a cerealelor;

- emisiile de la mijloacele de transport pentru incarcare-descarcare silozuri.

Masuri compensatorii:

  - instalatiile pentru conditionarea materiei prime sunt dotate cu cicloane de inalta eficienta pentru separarea, retinerea si captarea pulberilor din aer;

  - verificarea tehnica periodica si respectarea planului de reparatii a mijloacelor de transport.

## Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor:

In unitate nivelul de zgomot va respecta valoarea conform Ordinului 508/2002 al M.M.S.S.F. si Ordinului 933/2002 al M.S.

Nivelul de zgomot la limita incintei se va incadra in valoarea admisa conform normelor in vigoare (STAS 10009/1988), respectiv 65 dB.

## Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

## Protecţia solului si a subsolului:

Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra pe o platforma betonata in containere speciale metalice si/sau din material plastic si in saci din material plastic pana in momentul preluarii pe baza de contract de catre firme specializate in acest sens.

Natura si specificul procesului tehnologic nu presupune eliminarea de poluanti care poate ajunge în sol sau subsol.

Pentru protejarea solului si subsolului sunt prevăzute instalaţii performante, prevăzute cu automatizări locale, pentru fiecare produs vehiculat sau stocat.

Sunt prevăzute cai de acces, platforme de manevra si spatii de aşteptare a mijloacelor de transport betonate, prevăzute cu rigole carosabile de colectare pentru apele pluviale.

## Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

Investiţia propusa a se realiza de S.C. AGRO BIOGRAINS S.R.L. nu are impact seminificativ asupra arealului protejat, iar amplasamentul se afla in intravilanul localitatii nefiind situata in vreo arie protejata.

Deşeurile rezultate de la lucrările de modernizare (moluz, pământ de la săpături, deşeuri metalice de la lucrările de montaj utilaj şi conducte etc.) se vor gestiona de către societate, conform aceloraşi principii şi metode.

Infrastructura de drumuri şi reţele cu care societatea este legată va permite preluarea fluxului de materiale şi va asigura desfăşurarea fără probleme a investiţiei. Mijloacele de transport utilizate vor fi inchise sau prevazute cu prelata.

## Protecţia așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Procesul tehnologic nu este generator de aer viciat ce se evacueaza in atmosfera.

## Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Deşeurile vor fi colectate separat, pe categorii, in locuri amenajate special, evidenta lor realizându-se in conformitate cu prevederile HG 856/2002.

Ca urmare a activității de conditionare si stocare a cerealelor prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (t/an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 30 01 | Deşeuri menajere si asimilabile | Întreaga unitate | 1,0 | solida | Containere/saci plastic |
| 2 | 02 03.99 | Alte deseuri nespecifice | Instalatia de conditionare si stocare | 15 | solida | Lazi, saci |

Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Alte deseuri nespecifice, reprezentate de pulberile si corpurile straine nevalorificabile rezultate din procesul de conditionare si depozitare a cerealelor, ambalate in lazi sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme specializate si autorizate, pe baza de contract.

## Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Functionarea uscatorului de cereale, avand o putere calorica totala de 1100 KW, se asigura cu GPL, stocat in patru recipiente supraterane a cate 5000 l fiecare. Aceste recipiente supraterane pentru depozitare GPL sunt o investitie extrem de necesara, avand in vedere ca uscatorul cu arzator de cereale, functioneaza pe baza de gaz. In zona unde se va realiza proiectul, nu exista resursa naturala de gaz, asa ca s-a optat pentru aceasta varianta. Periodic un furnizor de gaz va alimenta aceste recipiente in asa fel incat sa asigure permanent functionalitatea uscatorului de cereale. Instalatia de GPL prevazuta in proiect deserveste exclusiv arzatorul din cadrul instalatiei de uscare cereale. In cadrul proiectului nu sunt prevazute instalatii de incalzire sau pentru gatit, cu functionare pe gaz.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu si a monitorizării activităţii se propun următoarele masuri minime, fără a exclude insa adoptarea unor masuri de verificare permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor de pe amplasament, respectiv starea drumului de acces si a drumurilor din incinta, a instalatiilor de colectare a apelor uzate, de apa, electrice etc.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrările se vor executa pe baza de contract de antrepriza de către Antreprenor conform proiectului de execuţie.

Antreprenorul isi va găsi locul pentru a-si stabili organizarea de şantier in care sa-si amplaseze utilajele si eventuala magazie depozit materiale.

Antreprenorul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a reziduurilor si materialelor nedorite in conformitate cu regulamentele si procedurilor locale privind transportul si depozitarea.

Antreprenorul va executa toate lucrările si va lua toate masurile pentru protecia mediului si reducerea impactului asupra mediului in conformitate cu legile in vigoare in România.

In timpul lucrărilor Antreprenorul va implementa următoarele masuri de monitorizare si reducere a impactului asupra mediului:

- protecţia zonelor in preajma şantierului împotriva oricărui tip de poluare, care pot avea originea fie in executarea lucrărilor permanente, fie in alte activitati de organizare a Antreprenorului;

- controlul metodelor de depozitare a materialelor;

- protecţia si restabilirea adecvata la sfârşitul lucrărilor a gropilor de împrumut si oricăror alte lucrări temporare;

- reducerea emisiilor de poluanţi atunci când acestea ajung la nivelul maxim admisibil in conformitate cu legislaţia si normele in vigoare in România.

- LUCARARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII (in masura in care aceste informatii sunt disponibile)

La încetarea sau oprirea planificata a activităţii sau a unei părţi a acesteia, amplasamentul se va reda in condiţii de siguranţa si se vor îndepărta pentru recuperare/eliminare instalaţiile, echipamentele, deşeurile, materialele sau substanţele pe care acestea le conţin si pot genera poluarea mediului.

- ANEXE – PIESE DESENATE

Dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare.

Proiectant,

Athos Consulting  S.R.L. Arad

Întocmit,

Iulian Gatea