Anexa nr. 5 la Metodologie

Conţinutul cadru al  memoriului de prezentare

I. Denumirea  proiectului :

„INFIINTARE UNITATE DE CONDITIONARE, PROCESARE SI COMERCIALIZARE FRUCTE”

II. Titular

- Numele companiei:

SC PROSOLTEC SRL

- Adresa poştală:

B-dul Revolutiei, nr. 92, ap. 4, loc. Arad, jud. Arad

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

0760-241235, 0760-241230, office.prosoltec@gmail.com

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator

Damacus Sandu-Flavius

- responsabil pentru protecţia mediului

Cojocariu Iulian-Marius

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului

Prin proiect se propune înființarea unei unitati de conditionare, procesare si comercializare  fructe cu toate utilajele si echipamentele necesare, inclusiv construcțiile auxiliare cum ar fi  imprejmuire, utilitati si platformă circulații interioare. Beneficiarul are in curs de implementare un proiect aprobat prin masura 4.1.a, in localitatea Bonțești, jud. Arad, prin care se infiinteaza o plantație de afin în suprafață de 14.64 Ha. De asemenea mai exista o solicitare pentru infiintarea unei plantatii de 11 Ha in Municipiul Arad, pe un teren proprietatea societatii Prosoltec, la foarte mica distanta de locatia de implementare a prezentului proiect. Proiectul actual de infiintare a unei unitati de conditionare, procesare si comercializare fructe (afine) este o completare a fluxului tehnologic in vederea obținerii unei valori adaugate cat mai mari la produsul agricol inițial. Locația proiectului a fost aleasă intr-un loc strategic, cu acces facil la retelele de comunicatie (transport feroviar si reteaua nationala de drumuri) astfel incat fructele odata recoltate să fie transportate la locatia din loc. Șofronea, unde are loc procesul de conditionare, procesare, depozitare si comercializare urmând ca distributia fructelor să fie foarte facila pentru consumatorii din jud. Arad si zonele limitrofe.

Prin proiect se propune o platformă betonată in suprafata de 588 mp pentru facilitarea accesului la hala de conditionare, procesare si comercializare fructe. Această platformă de circulații include drumul de acces pe proprietate, un loc de manevra pentru autocamioane si spațiu pentru parcare auto.

Se propune racordarea la reteaua de energie electrica care se află la aproximativ 300  m de unitatea de lucru pe latura de vest a terenului. Apa menajeră si tehnologică va fi asigurată din puțul forat propus prin proiect. Apele menajere se vor trata cu ajutorul unei ministatii de epurare care va deversa apă conventional curată in canalul adiacent existent pe latura de  est.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Anexat prezentului memoriu se regasesc:

- Planul de incadrare in zona

- Planul de situatie

- Planul retelor edilitate

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Caracteristicile tehnice principale ale constructiilor, din cadrul obiectivului de investitii

- Hala de depozitare  propriu-zisa

  - Constructie pe structura metalica, in regim P  avand urmatoarele caracteristici principale :

    - Deschiderea de 36,30m având interaxul la 6,00 m.

    - Închiderile laterale in zona de depozitare vor fi din pereti din panouri metalice tip sandwich  până la înălțimea de 4,30m iar până în puncul maxim se va continua cu închideri tot din panouri metalice tip sandwich.

    - Închiderile laterale in zona lateral dreapta (fatada sudica) vor fi din panouri sandwich;

    - Învelitoarea va fi executată din panouri sandwich de 40 mm cu panta de 10 grade care va colecta apele pluviale printr-un sistem de jgheaburi și burlane din tablă, spre sistemul de canalizare general.

  - Suprafata construita  598,95 mp;

  - Suprafata desfasurata de 598,95 mp.

  - Acest obiect de investitii va deservi 3 functiuni, respectiv :

    - Zona depozitare, in suprafata de  192,76 mp;

    - Zona procesare fructe in suprafata de  226,56 mp;

    - Zona administrativa, in suprafata de  146,3 mp: C.T. –18.40 mp ; Sef ferma – 12 mp; Grup sanitar - 7.50 mp ; Laborator – 12.00 mp; Hol 1 – 18.30 mp; Hol 2 – 7.50 mp; Comercializare – 12.00 mp; Vestiar barbati – 9.80 mp; Vestiar femei – 9.80 mp; Intrare barbati – 12.00 mp; Intrare femei – 12.00 mp; Ambalaje – 15.00 mp

    - Dimensiunile halei: Lungime = 36.30 ml; Latime = 16.50 ml; Inaltime (la coama) = 5.96 ml

    - Deschidere (interax) = 16.10 ml

    - Distanta intre travei = 6.00 ml

Hala nu va fi prevazuta cu sistem de ventilatie in pardoseala, astfel incat nu necesita lucrari de constructii specifice pentru asigurarea ventilatiei materiilor depozitate.

Indicatori urbanistici :

Suprafata teren = 5.000 mp; Suprafata ocupata = 1186.95 mp, din care:

Suprafata construita = 598.95.mp; Suprafata platforme carosabile= 588.00 mp; Suprafata spatii verzi= 3813,05 mp

Bilant teritorial

Indici urbanistici :

INAINTE DE INTERVENTIE

- suprafața teren = 5000 mp

- suprafața construită existentă = 0 mp.                      POT = 0.00%

- suprafața desfasurată = 0 mp;                                   CUT = 0,00

DUPĂ  INTERVENȚIE

- Suprafaţa TOTALA construită propusă     - Sc = 598.95  mp.  POT propus = 11.98 %

- Suprafaţa TOTALA desfăşurată propusă   - Sd = 598.95  mp  CUT propus = 0.1198

Platforme betonate pentru circulatii:

  - Din punct de vedere functional asigura circulatia si /sau depozitarea temporara in interiorul incintei a produselor ce se receptioneaza

  - Suprafata totala de 588 mp ;

  - Accesul in si din incinta va avea latimea de 4.00 m racordat cu raze circulare de 12.00 m la drumul de exploatare DE.

  - In ceea ce priveste elementele geometrice in profil transversal pentru amenajarea drumului de acces pompieri sa prevazut:

Latimea partii carosabile: 4.00 m

Panta partii carosabile (inspre zonele verzi adiacente): 4%

  - Structurile rutiere adoptate sunt:

- Pentru partea carosabila (platforme, accese si parcaje) : 20 cm beton de ciment           (BcR 4,5); 20 cm strat de fundatie din piatra sparta; 30 cm strat de fundatie de balast.

-  Pentru drum acces pompieri : 20 cm piatra sparta.

Put forat

  - Alimentarea cu apa in vederea asigurarii necesarului de apa in scop igienico-sanitar, tehnologic si de incendiu se va realiza printr-un foraj de mica adancime propus, H=40m,  prevazut cu camin pentru hidrofor,  avand in vedere respectarea perimetrului de protectie hidrogeologica.

Imprejmuire si poarta acces auto

- Imprejmuirea intregii proprietati se va realiza din panouri de gard. Acestea vor fi realizate din panou plasa zincata, Rigid H = 1.8 m, L = 2.5m si teava dreptunghiulara 50x50x3. Lungimea totala a imprejmuirii este de 290 ml.  Accesul in incinta proprietatii se va realiza printr-o poarta culisanta automatizata, fixata pe o structura autoportanta, cu dimensiunile de 8 X 2. m.

Utilajele construcției

Pentru a fi posibilă derularea activității, sunt necesare o serie de utilaje care sunt prezentate în următorul tabel :

| Tip | Cant | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| Utilaje si echipamente tehnologice care necesita montaj |
| 1 | Post de transformare | 1 | Putere minim 100 Kw – Alimentare 20 Kw |
| 2 | Ministatie de epurare | 1 | Capacitate minim 3000 litri – carosabila – NTP 001 |
| 3 | Linie de sortare | 1 | Functie de sortare fructe in vederea comercializarii ca produse fresh - Sistem de sortare – optic - Alimentare 400 V – 50 Hz - Putere estimative 3 KVa - Sortare dupa culoare, fructe distruse si dimensiune - Capacitate minim 400 Kg/ H |
| 4 | Linie de ambalare fructe proaspete | 2 | Unitate de ambalare la casserole cu o capacitate de minim 100 Kg / H , Alimentare la 220 v |
| 5 | Utilaje frigorifice | 1 | Agregat frigorific complet compus din camera frigorifica (modul) prevazut cu usa frigorific ape balamale, prevazut pentru pastrare fructe in conditii de temperature 2 – 7 grade Celsius, dotat cu agregat de presiune, vaporizator tablu de comanda - Temperatura de racire / pastrare 2 -7 grade - Alimentare la 400 V – 50 Hz - Putere minima consumata : 15 kW |
| 6 | Utilaj deshidratare | 1 | Capacitate uscare min: 100kg/sarja; - Incarcare min: 3 kg/mp; - Suprafata de uscare min: 16 mp; - - Peretii interiori si exterioriexecutati din rezistenta la medii corozive. - Elementele interioare si exterioare ale utilajului sunt executate din materiale inoxidabile: inox, aluminiu rezistent la medii corozive, plastic; - Sistem de automatizare cu PC, dotat cu software specilaizat pentru controlul si monitorizarea procesului - - Senzori pentru masurarea parametrilor din camera: Temperatura si umiditate relativa |
| 7 | Utilaj ambalare fructe uscate | 1 | Reglaj electronic al timpului si al temperaturii de lipire.Actionare electrica si pneumatica a sistemelor de transport produse si de lipire/taiere folie.Display electrotic cu taste sau touchscreen pentru accesarea meniului de lucru Produse ambalate: produse preambalate in baxuri, saci, cutii, asezate pe paleti Integrabila in flux |
| Utilaje care nu necesita montaj , echipamente si utilaje de transport |
| 1 | Liza electrica | 1 | Motorizare: Electrica Capacitate minima: 800 kg Inaltime min ridicare: 2,2 m Inaltime min utilaj: 202 cm Lungime min furci: 105 cm |
| 2 | Vitrina frigorifica | 1 | Tub neon roz, suprafata de expunere inox, kit degivrare electrica, sistem hidraulic de ridicare a geamului frontal, racire ventilata, lungime 3750mm Adancimea de lucru(mm): 870 |
| 3 | Autoutilitara | 1 | Dotări: ,Masa total maxima admisibila:3500Kg,Puter min:100Kw,136CP,Aer Conditionat, ,Euro6, aer conditionat ,Sistem electronic de stabilitate ,Sistem de franare cu ABS, agregat congelare ,suprastructura asamblata in sistem dual:mecanic&chimic,grosime pereti min 55mm, grosime podea 600mm, putere agregat:1.950W [ 0°C/30°C],Debit de aer min = 1.450 m³/h ,instalatie iluminare interioara |
| 4 | Kit laborator | 1 | Kit laborator care contine :penetrometru,tester duritate,tester fragezime,calibrator, termometru si refractometru |
| Dotari |
| 1 | Masa inox | 2 | Masa de lucru neutrala cu dulap, set de 3 sertare dreapta, rebord, usi culisante, dimensiuni Lxlxh 1400x700x850 mm, greutatea 97,5 kg |
| 2 | Birou cu scaun - sef ferma | 2 | Birou din lemn sau pal melaminat cu latimea de minim 60 cm si lungime minim 180 cm, scaun cu spatar |
| 3 | Birou cu scaun - laborator | 1 | Birou din lemn sau pal melaminat cu latimea de minim 60 cm si lungime minim 180 cm, scaun cu spatar |
| 4 | Birou cu scaun - spatiu comercializare | 1 | Birou din lemn sau pal melaminat cu latimea de minim 60 cm si lungime minim 180 cm, scaun cu spatar |
| 5 | Masa de 10 persoane, scaune incluse - sala de mese | 1 | Masa din lemn sau pal melaminat sau mase plastic utilizata pentru sali de mese si scaune cu spatar 10 buc. |
| 6 | Sistem de rafturi - spatiu comercializare | 1 | Rafturi din lemn cu minim 4 polite, minim 50 cm latime si minim 150 cm lungime |

Exploatarea și întreținerea construcției implică aplicarea următoarelor măsuri :

•	Se interzice orice modificare care afectează structura de rezistență a construcției fără un proiect de modificări avizat în condițiile L 10/95

•	Se interzice schimbarea destinației inițiale a construcției în urma cărora apar încărcări ce depășesc încărcările avute în vedere la elaborarea proiectului .

Proprietarul are următoarele obligații și răspunderi :

•	Răspunde de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcției;

•	Asigură efectuarea lucrărilor de întreținere pentru a prevenii apariția unor deteriorări;

•	Asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor si verifica, pe parcurs si la receptie calitatea acestora, direct sau prin diriginti de santier autorizati.

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

Pe amplasamentul propus, in prezent nu exista retele de utilitati.

La stabilirea necesarului de utilitati pentru proiectul propus s-au luat in calcul urmatorii indicatori:

- Alimentarea cu apa:

Solutia tehnica adoptata este realizarea unui foraj de mica adancime, H= ccca. [-] 30 m, avand in vedere respectarea perimetrului de protectie hidrogeologica

Necesar debit de apa

Qs zi med = 5,20 mc/zi

Qs zi max = 6,76 mc/zi

Qu o maxim = 1,69 mc/h

- Ape uzate

- Apele uzate menajere se vor scurge gravitational in canalizarea interna care se descarca spre statia de epurare proprie obiectivului

- Debitul estimat pentru apele uzate menajere este :

Qu zi med = 0,20 mc/zi

Qu zi max = 0,26 mc/zi

Qu o maxim = 0,065 mc/h

- Apele uzate tehnologice rezultate din procesul de spalare a fructelor si igienizarea spatiilor de productie se scurg prin canalizarea menajera prin statia de epurare

Debitul estimat pentru apele uzate este :

Qu zi med = 0,95 mc/zi

Qu zi max = 1,24 mc/zi

Qu o maxim = 0,310mc/h

- Statia de epupare

- Metoda de epurare are la baza principiul conform caruia aerarea puternica a unei ape uzate bogata in substante oganice depozitata intr-un tanc de aerare are drept consecinta agregarea materiei fin suspendate si coloidale in flocoane.

- Efluentul rezultat din statia de epurare va fi evacuat prin pompare in canalul de desecare Sofronea CN 111 din administrarea ANIF

- Conducta de refulare va avea cca. 10m, pe traseu este prevazut un camin de debitmetru cu o linie de masura a volumelor evacuate in emisar.

- Canalizarea pluviala

Apele pluviale provenite de pe platforma betonata vor fi preluate de e o canalizare tehnologica care va dirija spre un sistem denisipator-separator de hidrocarburi cu filtru coalescent avand gradul de separare I. Separatorul de hidrocarburi deverseaza in bazinul de retentie a apelor pluviale de unde se vor descarca controlat in CN 111.

Apele pluviale provenite de pe invelitori vor fi dirijate spre zona spatiilor verzi unde se vor infiltra in sol.

- Alimentarea cu energie electrica

Necesar:

Bilantul energetic se prezinta astfel:

- Putere electrica instalata necesara Pi = 289,52 kW;

- Putere electrica absorbita Pc = 173,71 kW;

- Tensiune de lucru U= 400/230 V;

- Factor de putere cos φ = 0,92;

- Frecventa retelei f=50Hz;

Solutia tehnica adoptata:

Alimentarea principala cu energie electrica se face din postul de transformare amplasat la limita de proprietate, prin racord de cablu subteran de forta tip CYABY 3x185+95mmp, pozat pe pat de nisip, care va alimenta tabloul general TDG.

Din punct de vedere tehnic alimentarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune 20 kV nou, racordat la LEA 20kV existenta in zona, care cuprinde urmatoarele lucrari:

  - Realizare LES 20 kV cat mai scurta posibil, cu cablu de Cu de sectiune minima de 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare 20kv si instalatiile 20kv aflate in gestiunea consumatorului;

  - Post de transformare 20/0,4kV echipat cu celula sosire cu intrerupator automat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile Enel Distributie Banat;

  - Transformator cu pierderi reduse 20/0,4kV – 400KVA

  - Instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua de j.t. a utilizatorului;

  - Realizarea unei prize de pamant cu Rp<4ohmi la punctul de conexiune.

Punctul de conexiune 20kV va fi in anvelopa de beton, amplasat pe terenul beneficiarului, la limita de proprietate si va fi alcatuit din doua incaperi cu acces separat fiecare: una cu acces doar pentru personalul Enel (compartiment de racordare), iar cealalta cu acces numai pentru consumator (compartiment utilizator).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie;

Se estimeaza o productie de 17 t la ha, totalizand aproximativ 248 tone pe o suprafata de 14,64 ha pentru plantatia din loc. Bontesti, jud Arad, respectiv apoximativ 187 tone pe o suprafata de 11ha pentru plantatia din Mun. Arad.  In total de pe cele doua plantatii se prognozeaza o productie de cca. 435 tone de afine care vor fi aduse ca materie prima pentru a fi prelucrate si comercializate.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Hala va fi dotata cu urmatoarele instalatii interioare:

- Instalatii electrice:

Toate tablourile electrice se gasesc in incinta halei de depozitare, functionarea lor derulandu-se dupa cum urmeaza:

  - Alimentarea principala cu energie electrica se face din postul de transformare amplasat la limita de proprietate, prin racord de cablu subteran, care va alimenta tabloul general TGD, proiectat.

  - Tabloul electric de consumatori vitali (TCV) se va amplasa langa tabloul electric general TGD. Alimentarea de baza a TCV se va realiza din TGD.

  - Celelalte tablouri care vor fi realizate si alimentate din TGD:

    - TFA – pentru foraj apa cu camin hidrofor;

- Iluminatul general se va realiza cu aparate de iluminat cu LED de putere, montate fie suspendat, fie incastrat in tavanul fals, conform planurilor de amplasare. Circuitele se realizeaza cu cabluri electrice din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii, pozate pe jgheaburi metalice perforate sau in tub de protectie sub tencuiala.

- Instalatia electrica de forta

  - Circuite de prize – vor fi monofazate in zona vestiarelor, dar se vor monta si prize trifazate in zonele de activitate tehnologica (hala), toate fiind dotate cu contact de protectie. Pentru circuitele de prize s-au prevazut cabluri electrice din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii, U0/U=0.6/1kV.

  - Racorduri electrice de forta – reprezinta racordurile pentru motoare actionare, echipamente din hala depozitare si echipamentele HVAC.

  - Motoarele ferestrelor de desfumare se vor alimenta cu cablu rezistent la foc min 30min (E30) fara halogenuri, cu conductoare din cupru, ecran electrostatic, pozat pe jgheaburi metalice;

  - Echipamentele HVAC se vor alimenta cu cabluri electrice din cupru cu intarziere marita la propagarea flacarii, U0/U=0.6/1kV, tip FG7OR;

- Instalatii sanitare

- Alimentarea grupurilor sanitare cu apa rece se va face de la instalatia sanitara exterioara de apa rece proiectata in incinta.

- Alimentarea grupurilor sanitare cu apa calda se va face de la sistemul sistemul frigorific care va fi prevazut cu schimbator de caldura astfel incat sa poata asigura atat incalzirea cat si racirea apei.

- Conductele de distributie a apei reci si a apei calde vor fi din tevi de polipropilena cu diametre de ø40mm, ø32mm, ø25mm, ø20mm, izolate termic cu tuburi din spuma poliuretanica de 6mm, montate aparent sau ingropate in perete.

- Apa calda menajera va fi preparata tot cu ajutorul sistemului frigorific de tip inverter care va asigura atat racirea cat si incalzirea pe circuitul de recuperare caldura.

- Colectarea si evacuarea apei uzate menajere se va face prin tuburi din polipropilena pentru scurgere cu mufa si granitura de cauciuc, montate aparent.

Conductele de canalizare montate ingropat in pamant se vor realiza din tuburi de PVC-KG SN4, si vor fi amplasate pe pat de nisip de 10cm, fiind acoperite cu strat de nisip de minim 15 cm. Se va respecta o panta de scurgere de 3.5%pentru diametre de ø40mm, ø50mm, respectiv de 2% pt diametre de ø110 in interiorul cladirii.

- Instalatii termice

Incalzirea spatiilor se va asigura cu ajutorul unitatii frigorifice. Precizam ca unitatile frigorifice functioneaza pe sistemul pompelor de caldura aer – aer sau aer – apa care au functie de tip inverter la fel ca si o unitate de aer conditionat avand posibilitatea sa asigure atat caldura cat si racirea necesara . Astfel incalzirea spatiilor se va realiza cu agentul termic incalzit ca urmare a recuperarii caldurii din condensatoarele unitatii frigorifice. Circulatia agentului termic se va realiza prin intermediul conductelor de cupru, montate in izolatie si fixate pe peretii superiori ai halei.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Afinele proaspete sunt aduse din plantatia de afin din sat Bontesti, comuna Gurahont, jud Arad cat si din plantatia de afin din Mun. Arad. Prin proiect se prevede realizarea unui drum de acces in incinta halei si a unei platforme betonate care include un loc de virare pentru intoarcerea cu spatele, pentru a facilita descarcarea fructelor in hala.

Fructele vor fi  descarcate in zona de paleti din hala (identificata in Plan Flux 09A din Proiectul tehnic) cu ajutorul unei lize electrice. Dupa aranjarea pe paleti a fructelor receptionate va urma un proces de selectie care se va realiza cu ajutorul unei linii de sortare. Acest utilaj va face o sortare in functie de culoarea, integritatea si dimensiunea fructelor iar in urma acestui proces vor rezulta 2 categorii de afine :

- afine calitatea I  care vor fi ambalate in caserole de plastic si care vor fi pastrate in camerele frigorifice propuse, pastrandu–li-se astfel proprietatile din momentul recoltarii si care vor fi oferite spre vanzare ca si afine fresh

- afine calitatea II care vor fi deshidratate cu ajutorul unui utilaj profesional de deshidratare a fructelor iar apoi ambalate si care de asemenea vor fi depozitate in spatiul de comercializare propus;

Dupa ambalare, afinele vor fi transportate cu ajutorul lizei electrice in zona de depozitare frig care este compartimentata in 12 incaperi izolate termic. Aici vor ramane depozitate pana la momentul vanzarii prin spatiul de comercializare din cadrul halei prevazut proiect sau pana la  momentul distribuirii catre unicul intermediar si catre clientii persoane fizice care vor comanda produsele si carora acestea vor fi distribuite cu ajutorul  autoutilitarei prevazute prin proiect, dotata cu o instalatie de racire a compartimentului de marfa pastrandu-se astfel calitatea produselor oferite de catre societate pana la momentul livrarii. In acest mod se urmareste conservarea calitatii afinelor pe o perioada cat mai indelungata si comercializarea lor in cele mai bune conditii fara a se periclita proprietatile chimice ale fructelor.

Afinele de calitatea I vor fi ambalate in caserole de plastic cu ajutorul unei linii de ambalare a fructelor proaspete. Afinele proaspete reprezinta principalul produs oferit spre vanzare si ca urmare reprezinta ponderea cea mai mare din productie si implicit necesita cel mai mare volum de lucru. Asadar, aceasta linie are un rol foarte important in optimizarea si eficientizarea activitatii de ambalare si implicit a intregului proces de desfacere.

Afinele clasificate, ca urmare a procesului de selectie, avand calitatea II, vor trece printr-un proces de deshidratare cu ajutorul unui utilaj profesional de deshidratare a fructelor. Acest utilaj va deshidrata fructele de calitatea II intr-un timp relativ scurt, evitand astfel alterarea si pastrand proprietatile chimice ale fructelor. Acest utilaj este indispensabil pentru a putea comercializa afinele de calitate inferioara la un pret cat mai avantajos. Dupa ce au fost deshidratate, fructele de calitatea a II-a vor fi ambalate cu ajutorul unei linii de ambalare fructe uscate in pungi, pentru a fi vandute in stare uscata, pana la momentul comercializarii acestora.

Pentru testarea calitatii produselor conform standardelor de calitate in vigoare s-a prevazut un realizarea unui spatiu denumit laborator unde se va analiza calitatea celor 2 tipuri de afine rezultate in urma procesului de selectie si deshidratare asigurandu-se astfel comercializarea fructelor la cele mai inalte standarde si la cea mai buna calitate, si de asemenea in urma analizei se va putea ajusta si calibra periodic linia de sortare prevazuta in cadrul proiectului.

In hala mai este prevazut un spatiu pentru comercializarea directa a fructelor. Aceasta incapere va fi dotata cu o vitrina frigorifica care va avea rol de pastrarea si conservare a calitatii fructelor pe timpul vanzarii, cat si rol de prezentare a fructelor oferite spre vanzare. Acest spatiu va fi un mod eficient de promovare si vanzare a produselor oferite, consumatorii persoane fizice avand posibilitatea de a intra direct in contact cu produsele societatii fara a apela la alti intermediari care ar putea compromite caltiatea fructelor pana la momentul vanzarii, intrand astfel in posesia unor produse de cea mai inalta calitate si la un pret accesibil fara alte adaosuri.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Apa necesara in scop igienico-sanitar, tehnologic se va realiza printr-un foraj de mica adancime propus, si avand in vedere respectarea perimetrului de protectie hidrogeologica

Energia electrica va fi asigurata din reteaua de medie tensiune existenta in zona.

Energia termica se va asigura cu ajutorul unitatii frigorifice. Precizam ca unitatile frigorifice functioneaza pe sistemul pompelor de caldura aer – aer sau aer – apa care au functie de tip inverter la fel ca si o unitate de aer conditionat avand posibilitatea sa asigure atat caldura cat si racirea necesara . Astfel incalzirea spatiilor se va realiza cu agentul termic incalzit ca urmare a recuperarii caldurii din condensatoarele unitatii frigorifice.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Retele exterioare propuse prin proiect :

- Retea alimentare cu apa – in vederea asigurarii necesarului de apa in scop igienico-sanitar, tehnologic si de incendiu se va realiza printr-un foraj de mica adancimede  circa H=30m , si avand in vedere respectarea perimetrului de protectie hidrogeologica. Pe conductele de refulare vor fi montate clapete de sens, filtre y, apometre si manometre, conform planselor tehnice. Lungimea retelei de apa va fi de 10 ml.

- Retea de canalizare menajera – se va realiza in incinta proprietatii, apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate ministatia de epurare iar apele conventional curate in canalul ANIF adiacent. Reteaua de canalizare se va efectua din tuburi PVC-KG, SN4, De 110mm.Lungimea retelei de canalizare va fi de 23.5ml.

- Retea de alimentare cu energie electrica - Alimentarea cu energie electrica se face din postul de transformare amplasat la limita de proprietate, prin racord de cablu subteran tip CYABY 3x185+95mmp, cu o lungime de 450 ml, pozat pe pat de nisip, care va face legatura cu reteaua de medie tensiune, conform piese desenate, subtraversand canalul ANIF CN111. Postul de transformare va fi conectat cu tabloul general TDG printr-o retea de mica lungime amplasata exclusiv pe proprietate cu o lungime totala de 15.6 m. Solutia tehnica de racordare va fi stabilita de catre ENEL in baza documentatiei depusa de beneficiar pentru obtinerea avizului de racordare.

- Retea de canalizare pluviala

Apele de ploaie de pe drumuri/platformele betonate sunt preluate de o retea de canalizare pluviala ingropata, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi, care sa respecte prevederile normativului NTPA-001/2005 si stocate intr-un bazin de retentie (amplasate in zona verde), urmand ca apoi sa fie descarcate in canalul de desecare din zona CN111 situat in partea de Est a terenului. Apele cazute de pe acoperisuri si in zona verde se infiltreaza liber sistematizat in teren, fiind considerate conventional curate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri de evitare a degradarii zonelor verzi afectate sau ocupate temporar.

La finalizarea investitiei se vor aduce la starea initiala zonele afectate temporar.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Accesul in zona se va face pe drumul de exploatare existent situat in partea de Est a terenului, dupa canalul ANIF CN111. Acest drum asigura accesul fermierilor din drumul judetean, DJ 709B peste calea ferata, spre terenurile agricole si fermele din zona. Trecerea peste calea ferata a fost reamenajata modern, odata cu reabilitarea coridorului Pan European. Peste canalul ANIF se va amenaja un podet pentru supratraversare.

Platforme betonate pentru circulatii:

  - Din punct de vedere functional asigura circulatia si /sau depozitarea temporara in interiorul incintei a produselor ce se receptioneaza;

  - Suprafata totala de 588 mp ;

  - Accesul in si din incinta va avea latimea de 4.00 m racordat cu raze circulare de 12.00 m la drumul de exploatare DE;

  - In ceea ce priveste elementele geometrice in profil transversal pentru amenajarea drumului de acces pompieri s-a prevazut :

    - Latimea partii carosabile: 4.00 m;

    - Panta partii carosabile (inspre zonele verzi adiacente): 4%.

  - Structurile rutiere adoptate sunt:

    - Pentru partea carosabila (platforme, accese si parcaje) : 20 cm beton de ciment           (BcR 4,5); 20 cm strat de fundatie din piatra sparta; 30 cm strat de fundatie de balast

    - Pentru drum acces pompieri : 20 cm piatra sparta.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Nu se folosesc resurse naturale pe perioada constructiei.

- metode folosite în construcţie

Se are in vedere edificarea constructiei propuse, (hala de depozitare), cu fundatii izolate din  beton armat, suprastructura alcatuita din stalpi si grinzi metalice, acoperis alcatuit din grinzi principale si grinzi secundare metalice, invelitoare si inchiderile perimetrale se vor realiza din panouri metalice tip sandwich. Din punct de vedere a finisajelor in grupurile sanitare, se propune aplicarea de gresie si faianta. Instalatile sanitare, electrice si termice, realizate conform STAS . Realizarea unei platforme in incinta din beton. Platforma betonata vor fi realizate din beton finisat, zgronturos.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Anexam planurile tehnice.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Beneficiarul are in curs de implementare un proiect aprobat prin masura 4.1.a, in localitatea Bonțești, jud. Arad, prin care se infiinteaza o plantație de afin în suprafață de 14.64 Ha. De asemenea mai exista o solicitare pentru infiintarea unei plantatii de 11 Ha in Municipiul Arad, pe un teren proprietatea societatii Prosoltec, la foarte mica distanta de locatia de implementare a prezentului proiect. Proiectul actual de infiintare a unei unitati de conditionare, procesare si comercializare fructe (afine) este o completare a fluxului tehnologic in vederea obținerii unei valori adaugate cat mai mari la produsul agricol inițial. Locația proiectului a fost aleasă intr-un loc strategic, cu acces facil la retelele de comunicatie (transport feroviar si reteaua nationala de drumuri) astfel incat fructele odata recoltate să fie transportate la locatia din loc. Șofronea, unde are loc procesul de conditionare, procesare, depozitare si comercializare urmând ca distributia fructelor să fie foarte facila pentru consumatorii din jud. Arad si zonele limitrofe.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Avand in vedere ca nu se impun lucrari de constructii majore, iar lucrarile propuse nu sunt generatoare de poluare nu este cazul tratarii unor solutii alternative.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Retea alimentare cu apa – in vederea asigurarii necesarului de apa in scop igienico-sanitar, tehnologic si de incendiu se va realiza printr-un foraj de mica adancime de circa H=30 m , si avand in vedere respectarea perimetrului de protectie hidrogeologica. Pe conductele de refulare vor fi montate clapete de sens, filtre y, apometre si manometre, conform planselor tehnice.Lungimea retelei de apa va fi de 10 ml.

Retea de canalizare menajera – se va realiza in incinta proprietatii, apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate ministatia de epurare iar apele conventional curate in canalul ANIF adiacent.. Reteaua de canalizare se va efectua din tuburi PVC-KG, SN4, De 110mm.Lungimea retelei de canalizare va fi de 23.5ml.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

Aviz 30702/29.08.2018 emis de Directia pentru Agricultua a Judetului Arad.

Notificarea nr.9316/13.07.2018 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad.

Notificarea nr. 754/26.07.2018 emisa de Directia de Sanatare Publica Arad.

Acordul tehnic nr 159/03.09.2018 emis de Agentia Nationala de Imbuntatatiri Funciare, Unitatea de administrare Arad.

Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 105 din 01.11.2018 emis de Administratia Bazinala de Apa Mures.

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Nu este cazul .

- arealele sensibile;

Nu este cazul .

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile .

Investitia propusa nu are impact negativ asupra mediului dimpotriva conduce la utilizarea unui teren care in prezent este nelucrat.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- magnitudinea şi complexitatea impactului

- probabilitatea impactului

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Apele menajere vor fi colectate temporar in ministatia de epurare, care va fi amplasata in zona platformei pietruite, acesta fiind cel mai jos punct, astfel incat sa se poata asigura colectarea apelor menajere gravitational. Lungimea retelei de canalizare este de 23.5 m.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

- Metoda de epurare are la baza principiul conform caruia aerarea puternica a unei ape uzate bogata in substante oganice depozitata intr-un tanc de aerare are drept consecinta agregarea materiei fin suspendate si coloidale in flocoane.

- Efluentul rezultat din statia de epurare va fi evacuat prin pompare in canalul de desecare Sofronea CN 111 din administrarea ANIF,

- Conducta de refulare va avea cca. 10m, pe traseu este prevazut un camin de debitmetru cu o linie de masura a volumelor evacuate in emisar.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Nu este cazul.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- Apele pluviale tehnologice provenite de pe platforma betonata vor fi preluate de o canalizare tehnologica care va dirija spre un sistem denisipator-separator de hidrocarburi cu filtru coalescent avand gradul de separare I. Separatorul de hidrocarburi deverseaza in bazinul de retentie a apelor pluviale de unde se vor descarca controlat in CN 111.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de construire, in functie de dimensiunea firmei care va  castiga licitatia si in functie de numarul de personal alocat pe perioada de executie, antreprenorului i se va impune prin caietul de sarcini sa amplaseze toalete ecologice pentru personalul propriu.

Ca si etapizare de lucrari, se va avea in vedere initial amenajarea platformei logistice unde se vor amplasa 2 containere pentru colectarea deseurilor solide rezultate din lucrarile de constructii. Pe toata aceasta perioada va fi incheiat un contract de preluare deseuri cu operatorul local. Pamantul rezultat din decopertare se va utiliza ca umplutura pentru nivelarea terenului in functie de necesitati.

Ulterior realizarii constructiei, cand aceasta va fi data in folosinta, in urma desfasurarii activitatii propuse prin proiect vor rezulta urmatoarele tipuri de desuri :

- Ambalaje de la materialele de intretinere si Ambalaje menajere generate de personal. Ca urmare, pe platforma de logistica prevazuta in proiect se va amplasa un container special destinat colectarii deseurilor solide urmand a fi incheiat un contract cu operatorul local de deseuri.

- Rebuturile rezultate in urma procesului de selectie care sunt fructe alterate si care vor fi colectate in containerul de deseuri menajere. Acestea sunt considerate deseuri ecologice.

- Apa menajera va fi preluata de instalatia de canalizare si  deversata in ministatia de epurare propusa.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul – plantatia va fi in regim ecologic.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Nu este cazul.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul .

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

In vederea organizarii santierului se vor realiza bransamente de apa si curent electric care vor deservi lucrarile de constructii pe toata durata de executie a investitiei.

Se vor amplasa containere pentru colectarea deseurilor si toalete ecologice pentru personalul de pe santier.

  - localizarea organizării de şantier;

  - Nu este cazul

  - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

  - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu se propune problema emisiilor de poluanti deoarece apa calda menajera se asigura pe baza de energie electrica. Nu exista elemente care sa produca noxe sau alte emisii poluante.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu este cazul .

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul .

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul .

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul .

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Anexat prezentului memoriu se regasesc:

- Planul de incadrare in zona

- Planul de situatie

- Planul retelor edilitate

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul

Semnătură şi ştampilă