MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei 5 a Ordinului 135/2010

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

„CONSTRUIRE FABRICĂ DE ULEI ŞI EXTINDERE CAPACITĂŢI DE DEPOZITARE ÎN CADRUL SC TERRACULT SRL

II. TITULAR

- numele companiei

S.C. Terracult SRL,  Nr. ORC  J02/654/2009, C.U.I.– RO 15844296,

- adresa poştală:

Sediul social -  localitatea Horia FN, comuna Vladimirescu, camera 6, jud. Arad,

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

telefon 0750-991592, fax 0750-991590, mobil 0749-494971, e-mail cp@agroeast.com

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

localitatea Horia FN, comuna Vladimirescu, jud. Arad,

PROIECTANT GENERAL:

„Ciprian Popescu birou de Arhitectură CPBA SRL”, mobil 0728045894

- Numele persoanelor de contact:

Pădurețu Christina, mobil 0749-494971, Luca Aurel mobil 0758-055314

- Administrator

Pădurețu Christina, mobil 0749-494971

- Responsabil pentru protecţia mediului

Luca Aurel, mobil 0758-055314

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Rezumatul proiectului

Se propune extinderea zonei agro-industriale existente cu un grup de 4 silozuri și instalația de însilozare conexă, depozit oleaginoase, hale prese ulei, depozite cereale și completarea dotărilor tehnico-edilitare existente cu un generator, post de transformare, relocare grup rezervoare GPL 5.000 litri (pentru uscătorul cereale nou propus), cântar, cu extinderea platformelor carosabile existente.

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:

a) construcţii noi:

silozuri cereale

instalație de însilozare pentru deservirea noilor silozuri

hale depozitare cereale și oleaginoase

prese ulei

b) completare dotări tehnico-edilitare (generator electric, relocare rezervoare GPL etc.)

c) sistematizarea verticală a terenului

d) drumuri de incintă

e) extindere platforme silozuri şi racordul la drumurile/platformele existente și propuse

f) trotuare

g) amenajare zone verzi.

Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente) Planşele sunt anexate

Terenul are suprafaţa de 44.491 mp şi este proprietatea privată a persoanei juridice S.C. TERRACULT S.R.L., conform Extraselor de Carte Funciară nr. 309672, 300089, 300093 Vladimirescu. Terenurile învecinate incintei aparţin aceluiaşi beneficiar.

Incinta totală propusă spre reglementare are o formă poligonală, cu frontul spre De 155 de 140,90 m, iar spre De 151 de 365 m.

| Nr. Crt. | Extras CF | Nr. CAD | Suprafața Teren teren | Categoria de folosință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 309672 Vladimirescu | 309672 | 34.749 mp | curți construcții în intravilan |
| 2. | 300089 Vladimirescu | 300089 | 3.029 mp | curți construcții în intravilan |
| 3. | 300093 Vladimirescu | Nr. Top: 46.154/1 | 6.351 mp | curți construcții în intravilan |
| TOTAL | 44.491 mp |

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri)

Notă: Planurile sunt anexate

BILANŢ TERITORIAL PENTRU INCINTĂ, CU PROPUNERI 44.491 mp

| Nr. Crt. | Bilanţ teritorial | Existent | Propus total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
|  | Construcții agro-industriale, depozite cereale și oleaginoase, silozuri cereale, administrativ | 9.080 | 20,41 | 12.515 | 28,13 |
|  | Platforme | 16.580 | 37.27 | 21,820 | 49,04 |
|  | Zone verzi amenajate | 18.831 | 42,33 | 10,156 | 22,83 |
| TOTAL GENERAL | 44.491 | 100 | 44.491 | 100 |

| INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN ZONA STUDIATĂ | PROPUS |
| --- | --- |
| 01. | Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) | 28,13 % |
| 02. | Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) | 0,28 |

Categoria de importanţă a clădirilor este D.

Terenul pe care se frac propuneri este relativ plat şi are stabilitate asigurată, fără băltiri sau alte zone ce pot produce prăbuşiri locale. Nu există pericol de inundaţii.

VECINĂTĂŢI

- la nord: teren agricol în extravilan și depozit pământ

- la sud: De 155 și teren agricol în extravilan

- la vest: teren agricol în extravilan și depozit pământ

-    la est: De 155 și teren agricol în extravilan

DOTAREA CU UTILITĂŢI

Alimentare cu apă

- Racord la reţeaua de apă potabilă existentă. Calitatea apei din forajul de alimentare este analizată la ANSVSA sau DSP. Există Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 43 din 13.12.2018. Volumul de apa consumat de noile obiective este neglijabil faţă de volumele autorizate, dar, oricum, se va cere revizuirea actului în cauză.

- Asigurarea apei pentru PSI se face de la hidranţi exteriori supraterani existenţi pe platformă. Rezerva de apă pentru PSI este existentă pe platformă.

- Canalizare

- Apa uzată menajeră, provenită de la grupurile sanitare ale personalului şi birourile din fabrica de ulei va fi  colectată în bazin vidanjabil.

- Apele uzate de la fabrica de ulei – igienizări, spălări utilaje - vor fi trecute prin separator de ulei şi colectate în acelaşi bazin vidanjabil.

- Înainte de deversare în staţia de epurare, se vor preleva probe pentru a se vedea că apa corespunde normativului NTPA 002/2005.

- Uleiul colectat în separator va fi preluat de către o societate autorizată.

- Apele pluviale

- În zonă nu există reţele edilitare de canalizare pluvială. Apa pluvială provenind de pe drumul de incintă de pe lotul învecinat este colectată printr-o rețea de rigole și guri de scurgere și deversată gravitațional spre zonele agricole din jur. Apa pluvială colectată de la noile obiective va respecta parametri din NTPA 001/2005 şi va putea fi deversată direct în zona verde.

- Alimentare cu energie electrică/ spor de putere sau racord nou

- Zona este deservită de reţele edilitare de energie electrică. La sud de DJ 709 (cca. 300 m nord-vest față de amplasament) există o linie electrică aeriană LEA 20 kV de la care sunt alimentate clădirile construite în Trupul Izolat C6, prin intermediul unui post de transformare 20 kV/0,4 kV în anvelopă. Cablul electric este pozat subteran de-a lungul parcelei înscrisă în CF 315925 Vladimirescu, până la incintă. De aici sunt alimentate utilajele, zona administrativă, iluminatul de incintă.

- Pentru necesarul de energie electrică al obiectelor nou propuse în incintă, se va suplimenta postul de transformare existent și se vor amplasa în apropierea acestora generatoare electrice cu funcționare pe combustibil lichid, care să asigure continuitatea fluxului tehnologic în orice situație.

- Pentru noile obiective, consumatorii de energie electrică sunt constituiţi în principal din: iluminatul exterior, circuite de prize monofazate şi trifazate pentru utilizare generală, instalaţii pentru alimentarea utilajelor tehnice, alimentarea sistemelor de siguranţă (antiincendiu, antiefracţie, control acces, supraveghere, etc.).

- Silozurile vor fi dotate cu instalaţii de protecţie: instalaţii de împământare generală, echipotenţializare şi de protecţie contra loviturilor de trăsnet.

- Alimentare cu energie termică

- Agentul termic este asigurat de la instalaţia GPL, ce va fi relocată.

Pentru apa caldă, cu destinaţie igienico – sanitară, şi spălare utilaje se prevede un boiler electric.

- Alimentare cu gaz

- În zonă nu există rețea de alimentare cu gaze naturale. Energia termică necesară uscătorului pentru cereale va proveni de la 2 grupuri a 4 butelii GPL 5.000 litri propuse în incinta studiată, ca urmare a relocării celor existente.

- Telefonizare - nu este necesară. Se vor folosi telefoane mobile.

- Salubritate – Contract existent pe societate cu RETIM .

LUCRĂRILE PROPUSE SUNT URMĂTOARELE:

Situația existentă

Incinta studiată este parțial construită (Trup Izolat C6) cu drumuri, platforme beton, corp birouri, silozuri cereale, șopron, magazii, dotări PSI și tehnico-edilitare, cântar, etc.

Situația propusă

Investiţiile propuse sunt următoarele:

A. Utilaje şi echipamente fără montaj

| Nr. crt. | Denumire/Tip utilaj/echipament | Număr bucăţi propus a fi achiziționat prin proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Răcitor cereale | 1 |
| 2 | Echipament analiză ulei | 1 |
| 3 | Echipament laborator | 1 |
| 4 | Încărcător frontal | 1 |
| 5 | Remorca basculantă | 1 |

1. Răcitor cereale

Caracteristici tehnice şi funcționale: putere de răcire 470/480 – 700/800 t/zi, putere nominală răcire compresor 130-140 kW, răcire aer 10-12° C, temperatura ambiantă + 35/40°C, gabarit: lungime 3.900/3.950 mm, lăţime 2.100/2.130 mm, înălțime 2.800/2.900 mm.

2. Echipament analiză ulei

Caracteristici tehnice şi funcționale: capacitate 115-116 litri, alimentare 220-230 V, balanță analitică cu afișaj, calibrare interna, termobalanţă cu precizie de 1 mg/0,01 %, capacitate max. 30-35g, extractor pentru determinarea conținutului de ulei, cu 5-6 posturi modulare, spectrofotometru.

3. Echipament laborator

Caracteristici tehnice şi funcționale: format din sistem de detecție, PC, software şi accesorii, 90-100 măsurători pe secundă, domeniu de măsură 900/950 – 1.600/1.650 nm.

4. Încărcător frontal

Caracteristici tehnice şi funcționale: 270-272 CP, 1700/1800 rpm, 5-6 cilindrii, capacitate cilindrica 10/10,52 litri, cabina, joystick, sistem de cuplare, cupă de excavare cu capacitatea de 3-4 m³.

5. Remorcă basculantă

Caracteristici tehnice si funcționale: masa totală admisă 28.000-29.000 kg, frână pneumatică, 1-2 circuite cu ALB

B.  Utilaje si echipamente cu montaj

| Nr. crt. | Denumire/Tip utilaj/echipament | Număr bucăţi propuse a fi achiziționate prin proiect |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalație însilozare inclusiv racorduri la instalația existentă, constând din: | 1 |
| a | Siloz cereale | 4 |
| b | Siloz tranzit | 1 |
| c | Echipament de transport orizontal cu lanț | 16 |
| d | Elevator cu cupe mare | 3 |
| e | Groapă recepție | 1 |
| f | Tablou electric si materiale electrice | 1 |
| 2 | Curățător semințe | 1 |
| 3 | Presă ulei | 1 |
| 4 | Peletare | 1 |
| 5 | Rezervoare ulei | 2 |
| 6 | Cântar pod basculă | 1 |

1.Instalație însilozare, inclusiv racorduri la instalația existentă. Instalația este formată din:

1.1 Groapă recepție (cu transportor cu lanț: 119-120 tone/h şi grilaj carosabil: cuvă recepție 9-10 m, 40-41 m²)

1.2 Echipamente de transport orizontal cu lanț

- transportoare cu lanț (119-120 t/h, cu dimensiuni intre 8-56 m, 3 kW - 18,5 kW)

- zăvor motorizat

- pasarelă de inspecție: 90-100 m

- pasarelă pe siloz: 19-20 m

- pasarelă de inspecție 33-34 m

- suporți metalici

- întărire, extindere suporți

- susţinere pasarele transversale

1.3 Elevator cu cupa mare

- elevator: înălțare 4,5/4,8 m, 119/120 t

- turn fixare elevator

- deviator: 1-2 căi, motorizat

- burlan: 1-2 m, colier burlan: 200-250 mm

1.4 Silozuri cereale (cu fund plat)

- Siloz: 2.710/2.718,4 tone, 3.395/3.398 m³

- Ventilare superioară, indicator nivel, termometru siloz,

- Transportor melcat: 7/7,2m, 50/60 tone

- Pardoseală de ventilație, zăvoare, scara, platformă scară, fitting-uri, deviatoare,

1.5 Siloz de tranzit

- 105/106,24 tone, 131/132,8 m³, indicator nivel capacitate, platformă scară, scară, zăvor, celule de cântărire

2. Curățător semințe, format din:

- Selector de cereale, cu site plane si capacitate de curăţire preliminară 45/50 tone/h

- Trior semințe de cereale cu capacitatea de triere de 3-4 tone/h

- Utilaje şi instalații de transport conexe

3. Presă de ulei

-  Capacitate 700/800 kg/h, prăjitor cu șnec: 150/200 kg

-  Presă de ulei: 450/500 kg/h, cu dispozitiv de răcire, cântar, umidificator, elevator, cadru presă ulei, rezervor ulei: 7000/8000 litri

4. Peletare

-  Recipient de dozare, presă peleţi: 300/400V, pompă dozare 200/230 V, șnec in formă de U, instalație de cernut 300/400 V

5 Rezervoare ulei

- Volum 9.000/10.000 litri

6 Cântar pod basculă

-  Dimensiuni 17/18 m x 3/3,4 m, 40/50 tone, traductoare de măsură, alimentare.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul autovehiculelor la noul obiectiv proiectat se va face prin drumuri şi platforme carosabile betonate existente în incintă.

Resursele naturale folosite în construcție şi funcționare

Resurse naturale utilizate în etapa de construcție: nisip, pietriș şi cantități reduse de apă.

După darea în folosință nu se vor utiliza resurse naturale, înafara de apa tehnologică şi cea pentru consum uman.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul de construcție se definitivează în cadrul proiectului tehnic. Planşe anexate.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu există alt proiect de fabricare a uleiului în zonă. Societatea dispune de capacităţi de producţie seminţe şi de depozitare. Capacitatea de depozitare actuală s-a dovedit a fi subdimensionată faţă de necesar.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternative luate în considerare:

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea terenului existent şi limitarea capacității de depozitare. De asemenea, nu există posibilitatea valorificării superioare a semințelor oleaginoase din producţia proprie.

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă implică cheltuieli şi lucrări suplimentare, inclusiv de achiziționare de terenuri noi şi îndepărtarea faţă de zona de producţie a semințelor.

Alternativa realizării proiectului propus. Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul existent actual din incintă, creându-se capacități de depozitare adecvate. De asemenea, se asigură valorificarea superioară a seminţelor din producţia proprie.

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului

La finalizarea proiectului vor apare activități suplimentare faţă de cele deja existente în zonă, şi anume producerea de ulei şi cea de peleţi cu destinaţia de hrană pentru animale.

Deșeuri

În etapa de construcție vor rezulta:

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.

- deșeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoanele existente şi care se ridică de către societate autorizată.

Deșeuri potențiale, după darea în funcțiune - prezentate la capitolul GOSPODARIREA DEŞEURILOR – pag. 14

Alte autorizații cerute pentru proiect (se anexează)

Certificat de urbanism nr. 660/2017.

Autorizaţia de mediu nr. 11 din 28.01.2015, revizuită în 20.07.2016

Localizarea proiectului

Investiția este situată în intravilanul localităţii Horia, comuna Vladimirescu, jud. Arad.

Distanță față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Distanța minimă față de frontiera cu Ungaria este, în linie dreaptă, de cca. 30  km.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informații privind:

folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

politici de zonare şi de folosire a terenului;

arealele sensibile;

Nu există areale sensibile în zonă

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

Impactul asupra populației, sănătății umane, faunei şi florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul va fi exclusiv local şi va fi foarte redus. El se va localiza în interiorul incintei punctului de lucru al societății.

Zgomotul motoarelor mașinilor de aprovizionare şi a mașinilor clienților va fi perceptibil exclusiv în incintă.

Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcții sunt minimale.

După darea în funcțiune, se vor îmbunătăţi valorile de impact ale activităților deja existente în zonă.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Prin realizarea obiectivului propus nu va fi afectată populația din zonă şi nici fauna, flora, apele subterane, apele de suprafață, solul sau subsolul. Zona de impact se va localiza exclusiv în incita societății.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul este nesemnificativ şi localizat exclusiv la incintă.

Probabilitatea impactului

Având în vedere natura şi anvergura proiectului propus se consideră că probabilitatea afectării factorilor de mediu este foarte redusă, practic zero.

Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului

Prin realizarea proiectului propus nu vor fi afectați suplimentar factorii de mediu

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru reducerea impactului asupra mediului s-au luat următoarele măsuri:

- în etapa de construcție – depozitarea deșeurilor/căzăturilor de la materialele de construcție - în deponeu ecologic ASA Servicii Ecologice Arad sau alt loc indicat de Primăria Vladimirescu

- după darea în funcțiune gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitate

Natura transfrontieră a impactului.

Deși până la frontiera cu Ungaria este o distanță de peste 30 km, deci nu există posibilitatea vreunui efect transfrontieră datorită naturii şi anvergurii activității propuse.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

1. Protecția calității apelor

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Vor exista surse de ape uzate menajere şi tehnologice.

Cele menajere vor fi colectate într-un bazin vidanjabil, iar cele tehnologice (spălare utilaje şi pardoseală de la fabrică de ulei) vor fi trecute printr-un separator de grăsimi, apoi stocate într-un bazin vidanjabil

În zonă, nu există emisar pentru apele uzate, ele fiind transportate, în totalitate, la Staţia de Epurare a municipiului Arad, de către societăţi autorizate.

Apele pluviale colectate de pe acoperişul clădirii, vor fi convenţional curate, conform NTPA 001/2005 şi se vor deversa în spaţiul verde.

Stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Ape uzate de la fabricarea uleiului vor fi trecute prin separator de grăsimi şi colectate într-un bazin vidanjabil. Nu se necesită staţie de epurare.

2. Protecția aerului:

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți rezultați

Principala sursă de poluanți pentru aer o constituie motoarele mașinilor care asigură aprovizionarea, respectiv ale mașinilor clienților.

Poluanți potențiali – gaze de ardere: oxizi de azot, oxid de carbon, pulberi.

Sursele de poluanţi de la operațiile de transport şi curăţare seminţe (praf) vor fi exclusiv în interiorul instalaţiilor, fiind reţinute printr-o filtrare adecvată.

Instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă.

Sistemele de ventilaţie vor fi dotate cu filtre eficiente. Exhaustările nu implică emisii de  poluanţi pentru atmosferă. Ele vor consta în aerul de răcire – uscare a seminţelor depozitate.

3. Protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

Sursele de zgomot şi de vibrații;

În etapa de construcție sursele de zgomot sunt motoarele utilajelor de construcție şi al vehiculelor de manipulare/transport.

În exploatare, va exista zgomot de la compresoare, sistemele de ventilaţie şi de la operaţia de sablare. Aceste surse de zgomot vor fi exclusiv în interiorul incintei fonoizolate.

Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor.

La limita receptorilor protejați zgomotul produs pe amplasament va fi redus. Se va respecta limita admisă prin STAS 10009 la limita incintelor industriale, respectiv 65 dB(A). La limita receptorilor protejați zgomotul produs pe amplasament va fi redus.

4. Protecția împotriva radiațiilor

Sursele de radiații;

Nu se folosesc surse de radiații ori materiale radioactive.

Amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu sunt necesare amenajări şi dotări împotriva radiațiilor.

5. Protecția solului şi a subsolului:

Sursele de poluanți pentru sol, subsol şi ape freatice

Surse cu potențial poluant pentru sol ar putea fi pierderile de ulei şi alte produse petroliere de la vehiculele de transport.

Lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului

Construcţiile au acces prin platforme betonate. Apa pluvială de pe acestea se trece prin separatoare de produse petroliere, înainte de deversarea în spaţiul verde.

6. Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu există areale sensibile în zonă

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu sunt necesare, neexistând în zona viitoarei investiţii astfel de probleme.

7. Protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.

Distanța față de zona locuită este de cca. 4500 m.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Zgomotul produs pe amplasament va fi practic imperceptibil la nivelul receptorilor protejați. Nu vor exista emisii de poluanți în aer.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Tipurile şi cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate

În etapa de construcție

Deșeurile de materiale de construcții vor fi în cantități variabile (câteva tone), care nu se pot stabili exact:

Cod deșeu 17 01 01  beton, cantitate variabilă

După terminarea construcţiei, deşeurile generate vor fi:

- amestec praf şi pleavă, de la separator, încadrabil la cod 02 01 03   	80 mc/an

- ambalaje de chimicale cu urme de substanţe periculoase cod  15 01 10*  25 kg/an

- chimicale expirate cod 20 01 13*		foarte puţin probabil

- amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile 19 08 09  		cantităţi variabile

- amestec deșeuri de la paturile de nisip şi separatoare de ulei/apa cod 13 05 08* cantităţi variabile

De la personalul încadrat şi cel de pe mijloacele de transport:

-  deşeuri municipale amestecate cod 20 03 01		1,5 mc/an

- deşeuri plastic (PET-uri) cod 15 01 02			1 mc/an

- deşeuri hârtie – carton cod 15 01 01			1 mc/an

- nămol din fosele septice cod 20 03 04			5 mc/an

Modul de gospodărire a deşeurilor

Deşeurile de materiale de construcţii se vor depune, prin grija constructorului, în locurile desemnate de Primăria Vladimirescu.

După terminarea investiţiei, deşeurile rezultate din activitate se vor preda, conform contractelor deja existente, la societăţi de colectare autorizate propuse.

Depozitarea temporară pe amplasament a deşeurilor periculoase se va face în magazia de chimicale existentă. Stocarea în - recipienţi cu urme de substanţe periculoase şi chimicale expirate, apoi predate la SC DEMECO SA Vladimirescu sau altă societate autorizată. Aceeași societate asigură vidanjarea separatoarelor de petroliere.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Funcţionarea obiectivului realizat prin extindere implică utilizarea de substanţe periculoase pentru tratarea seminţelor depozitate, pentru activitatea de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţia seminţelor.

NOTĂ – aceste activităţi au loc şi la ora actuală, la depozitele existente pe platformă.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Operaţii ce implică utilizarea chimicalelor:

Dezinsecția, deratizarea, dezinfecția (abreviat DDD)

Dezinsecția prealabilă a spațiilor de depozitare destinate produselor agricole se realizează în regie proprie, de fiecare dată înainte de depozitarea produselor agricole, cu ajutorul aparatelor de stropire sau pulverizare din dotarea societății respectiv cu atomizorul sau pulsfog-ul.

Activitatea de dezinsecție se execută de către personalul instruit special în acest scop și echipat cu echipament de protecție adecvat: costum de protecție, mănuși de protecție, mască profesională. Întreaga activitate se desfășoară sub directa supraveghere a responsabilului autorizat pentru utilizarea produselor pesticide.

Dezinsecția anterioară depozitării se face cu produse omologate în România precum Reldan 40 EC în concentrație de 1,25% aplicând 50 ml soluție/mp.

Deratizarea

Deratizarea se realizează, la nevoie, în special în jurul spațiilor de depozitare, mai rar în interiorul acestora. Activitatea de deratizare se execută cu substanțe rodenticide precum Bromakol 25-50 gr momeală / galerie activă sau Phostoxin 56% 2 pastile/galerie de către personalul instruit special în acest scop și echipat cu echipament de protecție adecvat: costum de protecție, mănuși de protecție, mască profesională. Întreaga activitate se desfășoară sub directa supraveghere a responsabilului autorizat pentru utilizarea produselor pesticide, inclusiv pentru produsele din grupele T și T+.

Tratarea produselor agricole depozitate

Tratarea produselor agricole depozitate se realizează prin operațiunea de gazare cu Phostoxin 56% în doză de 30 gr/to cereale.

Operațiunea de gazare se execută cu ajutorul sistemului de ventilație a fiecărui siloz, compus din:

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu se justifică determinarea emisiilor de poluanţi. După darea în funcţiune nu vor exista emisii de ape uzate sau exhaustări în atmosferă.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.)

Societatea se  încadrează în anexa 2 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pct.  7.a „fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale”

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi minimală. Ea nu va implica decât racorduri la reţelele de utilităţi existente.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de şantier va fi exclusiv pe terenul viitoarei investiţii.

Materialele de construcţie (beton, oţel – beton, panouri etc.) se pregătesc la firme de specialitate şi se aduc la faţa locului exclusiv pentru montare, respectiv turnare beton.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

În timpul organizării şantierului impactul este nesemnificativ.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Singurele surse de poluanţi din timpul organizării de şantier sunt motoarele utilajelor şi ale maşinilor de transport. Nu sunt necesare instalaţii de reţinere / dispersie poluanţi.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Sistemele de ventilaţie vor fi prevăzute cu filtre eficiente, astfel că praful din aer să fie reținut în proporție de aproape 100%. În acest fel, aerul filtrat va putea fi reintrodus în hala, fără a exista o exhaustare exterioară.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Zonele verzi vor fi plantate cu gazon şi arbori

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Nici în etapa de construcţie, şi nici în cea de funcționare nu se prevede vreo poluare accidentală.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Investiţia este prevăzută a lucra minim 40 de ani. Dacă după această perioadă se ia o hotărâre de demolare, componentele metalice se pot valorifica prin vânzare la societăţi autorizate. Platformele betonate existente se pot utiliza în alte scopuri.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Datorită existenţei platformelor de beton, în caz de demolare nu se recomandă distrugerea acestora. Ca atare, din punct de vedere al reutilizării terenului în scopul cultivării de plante, nu se întrevăd şanse, zona rămânând definitiv una urbanizată.

Bineînţeles, construcţia şi utilajele se pot demonta, revinde sau dacă e cazul, preda la colectori autorizaţi.

IX. Anexe - piese desenate

Extrase CF

Certificat de urbanism

Plan de amplasament avizat

Plan de situație

Responsabil proiect

Ing. Luca Aurel