MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru proiectul

ÎNFIINȚARE PLANTATIE DE ALUN (plantatie de alun, imprejmuire, sistem de irigare, construire anexe de exploatatie Agricola, platforma circulatii)

privind  etApa de  incadrare  din  procedura  de Evaluare  A IMPACTULUI  conform om nr.135/2010

BENEFICIAR:

Szuchanszki Ondrei Tibor PFA

I.Denumirea proiectului:

ÎNFIINȚARE PLANTATIE DE ALUN (plantatie de alun, imprejmuire, sistem de irigare, construire anexe de exploatatie Agricola, platforma circulatii)

II.TITULAR

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:

a)denumire titular;

Szuchanszki Ondrei Tibor PFA , F02/1748/2010, CUI 	27810874

Nadlac, strada Nicolae Balcescu , nr. 69 , jud. Arad

b)PROIECTANT

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOGDAN ISOPESCU

Timișoara, str. Stejarul, nr. 14, scara B, ap. 19 jud. Timis 					  C.U.I: 34107380

Arh. BOGDAN ISOPESCU

c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;

Pomparau Aurelia  prin SC PHOEBUS   ADVISER SRL

Tel 0746248634

Fax: 0356/009725

E-mail: aurapomparau@yahoo.com

III. Descrierea succinta a proiectului

1. Amplasarea proiectului

Terenurile sunt situate în extravilanul din partea de N-V orașului Nădlac, județul Arad, amplasate conform planului de încadrare în zonă sc. 1:10000 și a planului de situație 1:2000 anexate.

Vecinătăți:

Nord: Teren agricol A600/2/3/1

Est: Str. Vasile Lucaciu, Fermă agricolă, De 643

Sud: Fermă agricolă, De 604/1, De 643/1

Vest: De 643/2

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Documentele in baza carora este detinut terenul; identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri, afectate de investiţie.

Suprafața totală a terenurilor afectate de investiție este de 121700 mp.

Categoria de folosință a terenurilor este de teren arabil (A).

Suprafețele individuale ale terenurilor afectate de investiție sunt:

C.F. 307868, Nr. Cad. 307868, A600/2/4 având suprafața de 2800 mp;

C.F. 307871, Nr. Cad. 307871, A600/2/5 având suprafața de 2700 mp;

C.F. 306247, Nr. Cad. 306247, A600/2/6 având suprafața de 3700 mp;

C.F. 307869, Nr. Cad. 307869, A600/2/7 având suprafața de 12400 mp;

C.F. 307877, Nr. Cad. 307877, A600/2/8 având suprafața de 87300 mp;

C.F. 307212, Nr. Cad. 307212, A600/2/9 având suprafața de 12800 mp.

Proprietatea terenurilor:

C.F. 307868, Nr. Cad. 307868

C.F. 307871, Nr. Cad. 307871

C.F. 306247, Nr. Cad. 306247

C.F. 307869, Nr. Cad. 307869

C.F. 307877, Nr. Cad. 307877

C.F. 307212, Nr. Cad. 307212

Obiectivele propuse au intrat în proprietatea beneficiarului Szuchanszki Ondrei Tibor P.F.A., conform contractelor de dobândire a dreptului de superficie inscrise in CF.

| X | Y |
| --- | --- |
| 171006 | 529073 |
| 171055 | 529232 |
| 171165 | 529198 |
| 171165 | 529199 |
| 171175 | 529248 |
| 171252 | 529245 |
| 171248 | 529264 |
| 171241 | 529290 |
| 171240 | 529293 |
| 171238 | 529303 |
| 171236 | 529309 |
| 171234 | 529316 |
| 170807 | 529445 |

Proiectul nu este situat in arie protejata si nici nu se regaseste pe anexa 1 la Legea 22/2002 privind impactul transfrontier.

2. Justificarea necesitatii proiectului:

Prin realizarea acestui obiectiv se urmareste obtinerea unei productii ecologice de alune  pe un teren care in prezent este cultivat cu floarea soarelui, grâu de toamnă, porumb, lucernă.   Scopul investițiilor sprijinite în cadrul Submăsurii 4.1.a este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea acestora cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare si depozitare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

3. Descrierea proiectului

3.1.Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Prin proiect se urmareste stimularea cultivarii de legume-fructe, prin infiintarea unei exploatatii pomicole de aluni de padure, in suprafata totala de 12,17 hectare.

In cadrul noii exploatatii pomicole se va adopta un sistem modern, de tip superintensiv, caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare.

Pe terenul menționat mai sus nu există în prezent nici o construcție. Beneficiarul deține o suprafață de 121700mp.

Szuchanszki Ondrei Tibor P.F.A. dorește înființarea unei plantații de alun, lucrare ce presupune realizarea următoarelor obiective investiționale:

D 01:  Anexă exploatație agricolă;

D 02:  Platformă circulații;

D 03:  Plantație de alun;

D 04: Împrejmuire teren;

D 05: Sistem de irigare.

Terenurile C.F. 307868 2800 mp, C.F. 307871 2700 mp, C.F. 306247 3700 mp, C.F. 307869 12400 mp, C.F. 307877 87300 mp, C.F. 307212 12800 mp sunt situate în extravilanul orașului Nădlac.

Obiectivul D 01 Anexă exploatație agricolă va fi amplasat pe terenul identificat prin C.F. 307877, Nr. Cad. 307877, A600/2/8 având suprafața de 87300 mp.

D 01.Anexă exploatație agricolă

Construcția va avea regimul de înălțime P cu suprafata construita la sol de 477mp, cu o supantă de 35 mp (7,5% din suprafața construită).

Destinatia constructiei este cea de anexă exploatație agricolă.

Suprafața construită: 477 mp

Suprafața construită desfașurată: 512 mp

Suprafață utilă anexă: 396,2 mp

Suprafață șopron deschis: 90 mp

Regim de înălțime: Parter

Înălțimea maximă la coamă: +6,60 m față de ±0,00m

Înălțimea minimă la cornișă: +5,50 m față de ±0,00m

Volum construit: 16630 mc

Distribuția funcțiunilor:

Parter

P1 Sortare, Ambalare, Depozitare			150 mp

P2 Precondiționare					180 mp

P3 Șopron deschis					90 mp

P4 Birou						16,5 mp

P5 G.S.							4,3 mp

P6 S.T.							 10,4 mp

Supantă:

S1 Depozitare	                                                                35 mp

Finisaje interioare

| Spațiu/ Funcțiune | Finisaj pardoseală | Finisaj pereți | Finisaj tavan |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Sortare, Ambalare, Depozitare | Beton sclivisit | vopsea lavabilă RAL 9002/ intrados panouri RAL 9002 | intrados panouri acoperiș RAL 9002 |
| P2 Precondiționare | Beton sclivisit | vopsea lavabilă RAL 9002/ intrados panouri RAL 9002 | intrados panouri acoperiș RAL 9002 |
| P3 Șopron deschis | Beton sclivisit/ piatră spartă compactată | panouri RAL 9002/ - | intrados acoperiș tablă cutată RAL 9002 |
| P4 Birou | Parchet | vopsea lavabilă RAL 9002/ intrados panouri RAL 9002 | vopsea lavabilă RAL 9002 |
| P5 G.S. | Plăci ceramice | plăci ceramice/ vopsea lavabilă RAL 9002 | vopsea lavabilă RAL 9002 |
| P6 S.T. | Beton sclivisit | vopsea lavabilă/ intrados panouri | intrados planșeu tablă cutată |
| S1 Depozitare | Beton sclivisit | intrados panouri | intrados panouri acoperiș RAL 9002 |

Instalatii termice:

Incalzirea spatiilor birou, hol si grup sanitar se va face cu radiatoare din tabla, incalzirea celorlalte spatii de depozitare si productie se va face cu 4 aeroterme de perete montate la inaltimea de 4 m.

Agentul termic apa calda a fi produs de catre doua cazane de tip mural cu puterea termica de 65 kW fiecare, rezultand un total de 130 kW.

Aceste doua cazane vor forma o baterie de cazane, avand sub ele un distribuitor-colector, apoi cu ajutorul unei pompe de circulatie agentul termic va ajunge intr-o butelie de egalizare a presiunilor, iar mai apoi cu ajutorul unei alte pompe de circulatie vor alimenta atat corpurile de incalzire statice cit si aerotermele de perete. Cazanele de incalzire centrala vor fi cu tiraj forţat si cameră etansa de ardere, admisia şi evacuarea gazelor arse facandu -se din si in exteriorul cladirii prin intermediul unei tubulaturi speciale.

Apa calda menajera pentru lavoar este preparata cu ajutorul unui boiler electric cu capacitatea de 10 litri.

Lista utilaje din dotarea rețelelor utilitare:

Aeroterma de perete – 25 Kw

- Putere termica: 25 kW

- Temperatura maxima agent termic: 120 ºC

- Debit maxim aer: 4100 mc/h

- Distanta maxima current aer: 24 m

- Inaltime montaj: 4 m

Boiler pentru ACM, V= 10 L

- Volum  = 10 L

- Temperatura max acm  : 80 ºC

- Presiune maxima : 8 bar

- Putere electrica: 1200 W

Cazan de tip mural– 65 Kw

- Cazan de tip mural cu functionare in condensare, pe combustibil gazos

- Putere termica nominala : 14,6 -65 kW

- Randament maxim: 97%

- Presiune de lucru maxima: 3 bar

- Temperaturi minime tur/retur: 80/60 oC

- Alimentare: 230 V

- Dimensiuni: l x a x h: 520 x 465 x 980 mm

Pompa circulatie incalzire – dupa BEP

- Debit = 7 mc/h

- H=  8 mCA

- Tensiune 230V,50Hz

- Presiune max : 10 bar

- Turatie variabila :da (inalta eficienta)

- Temperatura fluid : -10 – 95 ºC

- Putere electrica : 700 W

Pompa circulatie incalzire – inainte de BEP

- Debit = 7 mc/h

- H=  4 mCA

- Tensiune 230V,50Hz

- Presiune max : 10 bar

- Turatie variabila :da (inalta eficienta)

- Temperatura fluid : -10 – 95 ºC

- Putere electrica : 350 W

Aparat de climatizare tip split – 9000 Btu

- Putere racire: 9000 BTu

- Dimensiune unitate interioara: 283 x 770 x 216

- Dimensiune unitate exterioara: 550 x 658 x 275

Statie dedurizare

- Debit nominal dedurizare: 3 mc/h la duritate <0,5 dH

- Debit maxim dedurizare: 4,2 mc/h la duritate >5 dH

Vas expansiune inchis pentru incalzire 150 l

- Capacitate: 150 L

- Presiune max : 6 bar

- Diametru: 500 mm

- Inaltime: 1025 mm

- Racord: ¾”

D2. Platformă circulații

Platforma de circulații va fi realizată din beton conform STAS 6400-84.

În cadrul incintei s-au prevăzut 2 locuri de parcare pentru personalul care deserveste plantația.

Parcările vor fi realizate din piatră spartă compactată pe un strat de poză din nisip.

D.3 Infiintare plantatie alun

In prima faza se va realiza pregatirea terenului, care va presupune executarea următoarelor secvenţe tehnologice: defrişarea vegetaţiei precedente, nivelarea terenului, asigurarea perioadei de odihnă a solului, fertilizarea de bază, desfundarea terenului sau scarificarea şi pichetarea.

In cea de-a doua faza, se va trece la  etapa de plantare propriu-zisa.

Nr. pomi plantație 11176 buc

D4. Împrejmuire teren:

Împrejmuirea se va realiza pe perimetrul parcelelor de 1614,089 m conform inventar de cote ridicare topografică.

Accesul auto și pietonal pe parcela se va realiza din Str. Vasile Lucaciu printr-o poartă metalică cu deschiderea de 4m.

Înălțimea împrejmuirii este de 1,6 m.

Împrejmuirea de protecție împotriva animalelor sălbatice se va realiza din plasă de sârmă zincată cu ochiuri pătrate. Grosimea firelor orizontale este de 2,2 mm si de 1,9 mm a firele verticale. Montajul

plasei se face pe stâlpi zincați plasați la 5 m interax cu agățătoare prin cleme zincate tip U.

D5. Sistem de irigare:

Intreaga suprafata de cca. 12 Ha a fost impartita in parcele aproximativ egale, fiecare deservita de hidranti in conformitate cu planul de dimensionare al sistemului de irigare localizata.

Sistemul de irigare/fertirigare : compus din urmatorele componente

Sistemul de control si comanda, cu urmatoarele caracteristici: componente hardware flexibile, irigare, fertilizare, autospalare filtre, atentionare , comunicare sursa de current

Cap control principal - care asigura : Pomparea apei din rezervor, Filtrarea cu filtru automat, Monitorizarea cantitativa a apei, Monitorizarea consumului de fertilizant

Cap control secundar - cu rolul de: control al debitului si  presiunii necesare, legatura intre cap control principal si conductele principale

Conducte de alimentare si distribute- care realizeaza transportul apei de la capul de control principal catre capetele de control secundare si mai departe la fiecare din parcelele amenajate

Linii de picurare-linie de picurarc supraterana - fiecare rand va avea 2 linii de picurare TIP PC 16/20, montate suprateran la distanaa de 30 cm si cu Q=l 1/h/picurator

BILANȚ SUPRAFEȚE:

Suprafață terenuri				Stotal= 121700 m2

Suprafață parcelă construcție anexă		Sparcelă=  87300 m2

Suprafață construită anexă			Sc=  477 m2

Suprafață construit desfășurată anexă		Scd= 512 m2

Suprafață utilă anexă				Su= 396,2 m2

Suprafață șopron deschis			Ssopron deschis= 90 m2

Regim înălțime P

Suprafață platformă circulații			Splatformă circulații= 57 m2

Suprafață parcare				Sparcare= 12,5 m2

Suprafață plantație				Sp= 117700 m2

Nr. pomi plantație 				11176 buc

P.O.T. = 0,54%

C.U.T. = 0,0058

Echipamentele achizituinate prin proiect:

| Nr.crt | Denumire/Tip utilaj/echipament | Numar bucati | Valoare fara TVA | TVA - 19% | Total cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -Lei- | -Lei- | -Lei- |
| Montaj utilaje si echipamente tehnologice |
| 1 | Aeroterma perete | 4 | 353 | 67 | 420 |
| 2 | Boiler 10l | 1 | 36 | 7 | 42 |
| 3 | Cazan mural 65 kW | 2 | 2.171 | 412 | 2.583 |
| 4 | Pompa dupa BEP | 1 | 86 | 16 | 102 |
| 5 | Pompa inainte BEP | 1 | 69 | 13 | 82 |
| 6 | Aparat climatizare | 1 | 53 | 10 | 63 |
| 7 | Statie dedurizare | 1 | 41 | 8 | 49 |
| 8 | Vas expansiune 150 l | 1 | 36 | 7 | 42 |
| 9 | Container pompe | 1 | 597 | 113 | 710 |
| 10 | Linie spalare | 1 | 4.235 | 805 | 5.040 |
| 11 | Linie uscare | 1 | 5.670 | 1.077 | 6.748 |
| 12 | Linie spargere | 1 | 6.934 | 1.318 | 8.252 |
| 13 | Linie sortare | 1 | 1.044 | 198 | 1.242 |
| 14 | Mașină de ambalat | 1 | 8.736 | 1.660 | 10.396 |
| 15 | Sistem supraveghere | 1 | 1.000 | 190 | 1.190 |
|  | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Utilaje care nu necesita montaj , echipamente si utilaje de transport |
| 1 | Mașină de recoltat | 1 | 229.029 | 43.516 | 272.545 |
| 2 | Tractor agricol, priza putere, incarcator | 1 | 131.810 | 25.044 | 156.854 |
| 3 | Cositoare frontală | 1 | 25.774 | 4.897 | 30.671 |
| 4 | Scarificator | 1 | 25.322 | 4.811 | 30.133 |
| 5 | Freză cu palpator | 1 | 28.284 | 5.374 | 33.658 |
| 7 | Atomizor | 1 | 31.752 | 6.033 | 37.785 |
| 8 | Sistem complet tocătoare | 1 | 21.388 | 4.064 | 25.452 |
| 9 | Sistem complet freză | 1 | 11.752 | 2.233 | 13.985 |
| 10 | Remorcă | 1 | 18.128 | 3.444 | 21.572 |
| 11 | Transpalet electric | 1 | 29.166 | 5.541 | 34.707 |
| Dotari |
| 1 | Boxpaleți | 70 | 30.070 | 5.713 | 35.783 |
| 2 | Cantar electronic | 1 | 3.800 | 722 | 4.522 |
| 3 | Laptop -neeligibil | 1 | 4.430 | 842 | 5.272 |
| 4 | Imprimanta multifunctionala - neeligibil | 1 | 2.010 | 382 | 2.392 |
| Total dotari | 73 | 40.310 | 7.659 | 47.969 |

3.2.Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, incluv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente): in anexa

-plan de incadrare /situatie

-plan de situatie,

3.3.Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa  caz):

Nu e cazul

FLUXUL   pentru noul proiect cuprinde următoarele etape:

- Flux tehnologic - infiintare plantatie.

Trebuie mentionat ca prin prezentul proiect, entitatea Szuchanszki Ondrei Tibor PFA va comercializa alune de pădure, in prezent existand o cerere foarte mare pe piata interna si externa pentru aceste produse datorita calitatilor lor bogate in vitamine atat de necesare corpului uman.

In ceea ce priveste fluxul tehnilogic de infiintare a plantatiei de aluni de padure, acesta

va fi descris  mai jos.

Astfel, in prima faza se va realiza pregatirea terenului, care va presupune executarea următoarelor secvenţe tehnologice: defrişarea vegetaţiei precedente, nivelarea terenului, asigurarea perioadei de odihnă a solului, fertilizarea de bază, desfundarea terenului sau scarificarea şi pichetarea.

Defrişarea este lucrarea prin care se va elimina vegetaţia lemnoasă (arbori, arbuşti, pomi, butuci, etc.) de pe terenul destinat plantării. Defrişarea trebuie să se facă cu atenţie, pentru a îndepărta din teren toate resturile lemnoase care pot provoca deteriorări maşinilor şi utilajelor folosite în viitoarea plantaţie.

Defrişarea se execută cu mijloace mecanice adecvate cum ar fi: tractoarele grele dotate cu lame de buldozer, greble de adunat cioate, etc.

Nivelarea terenului este o lucrare obligatorie ce se execută după defrişare, înainte de desfundare cu mijloace mecanice. Prin nivelarea terenului se urmăreşte să nu se deplaseze un volum prea mare de sol, de aceea ea se execută în mod diferit în funcţie de condiţiile orografice şi de modul de organizare a terenului. Prin nivelare se urmăreşte aplatizarea ridicăturilor de pământ şi a microdepresiunilor.

Fertilizarea de bază a terenului.

Prin fertilizarea de bază se urmăreşte îmbogăţirea solului în materie organică, ameliorarea însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale solului, cu scopul de a favoriza dezvoltarea sistemului radicular în formare, a plantelor care se vor planta.

La fertilizarea de bază se folosesc îngrăşăminte chimice şi organice care se administrează printr-o împrăştiere cât mai uniformă la suprafaţa solului şi sunt încorporate în sol o dată cu desfundatul terenului. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte se face în urma analizei agrochimice a solului.

Gunoiul de grajd se administrează în doze variabile în funcţie de: conţinutul solului în materie organică, cantitatea de argilă din sol şi de indicele de azot.În general se administrează între 20 si 30  t/ha,  gunoi  semifermentat.In caz de necesitate se vor putea administra in locul gunoiului,ingrasaminte organice concentrate.Stabilirea dozelor de îngrăşăminte  se face în funcţie de nivelul de aprovizionare a solului.

Conform studiului pedologic în cazul de faţă se vor administra  între 30 şi 40 tone gunoi /ha.  Datorită cultivarii alunului în cultura ecologică, beneficiarul nu poate administra îngrăşămintele chimice recomandate, caz in care poate suplimenta dozele de gunoi de grajd. In caz de necesitate, se vor putea administra in locul gunoiului, ingrasaminte organice concentrate. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte  se va face în funcţie de nivelul de aprovizionare a solului.

Desfundarea terenului constă în mobilizarea solului până la 60-70 cm adâncime, cu inversarea şi amestecarea  orizonturilor. Prin inversarea straturilor de sol şi introducerea în adâncime a stratului arabil fertil, se influenţează dezvoltarea în profunzime a rădăcinilor, protejându-le astfel de ger şi secetă. Prin desfundat se asigură o înmagazinare mai bună a apei şi căldurii în sol, se îmbunătăţeşte regimul de aeraţie a solului favorizând activitatea biologică a acestuia.

În ultimii ani, din considerente economice dar si legate de activitatea microbiologică a solului, desfundarea terenului este din ce în ce mai mult înlocuită cu  o dublă scarificare profundă a solului "în cruce",la 60-80 cm adâncime, urmată de o aratura la 30 cm adâncime.

Pichetarea terenului. Pichetarea terenului este lucrarea prin care se stabileşte locul unde va fi plantată fiecare planta, mărimea şi forma spaţiului de nutriţie rezervat acesteia. Locul respectiv se va marca cu ajutorul unui pichet. Pichetarea terenului se execută la începutul toamnei în cazul plantărilor de toamnă şi la sfârşitul iernii, pentru plantările de primăvară.

Înainte de a începe lucrarea trebuie să se cunoască distanţele de plantare, orientarea rândurilor şi metoda de pichetat.

Lucrarea are trei etape: parcelarea, încadrarea terenului, pichetarea propriu-zisă.

Parcelarea. Împărţirea terenului în unităţi teritoriale: parcele şi tarlale. Mărimea şi

orientarea parcelei se face în funcţie de forma de relief, sistemul de cultură etc. Forma cea mai corespunzătoare a parcelei este cea dreptunghiulară.

Încadrarea terenului. Pe marginea lungă a parcelei se alege o dreaptă AB, care constituie baza de pornire a pichetajului. Lungimea dreptei AB trebuie să fie un multiplu al distanţei dintre pomi pe rând. Din punctele A şi B se vor ridica două perpendiculare AC şi BD, cu ajutorul teodolitului, egale ca lungime. Dacă teodolitele lipsesc, se folosesc metode mai simple: metoda arcelor de cerc, metoda triunghiului dreptunghic. În general, lungimea laturilor AC sau BD, este mai mică decât lungimea AB şi este un multiplu al intervalului dintre rânduri. Dacă latura CD, nou formată este egală ca lungime cu AB, cu alte cuvinte, dacă dreptunghiul sau altă formă geometrică astfel formată, s(a închis perfect înseamnă că s-a lucrat corect. În caz contrar, lucrarea se reface, până la obţinerea situaţiei de mai sus.

Pichetarea propriu-zisă. Reprezintă marcarea locului de plantare a pomilor, în interiorul parcelei. Laturile AC şi BD se împart la distanţele corespunzătoare dintre rânduri şi se marchează cu ajutorul picheţilor care vor rămâne şi după săparea gropilor şi după repichetare, până la terminarea lucrării de plantare. Latura AB va constitui rândul numărul 1. Celelalte se vor marca la o distanţă corespunzătoare, în funcţie de primul rând.

In cea de-a doua faza, se va trece la  etapa de plantare propriu-zisa.

Perioada optimă de plantare este toamna, după căderea frunzelor şi până la venirea gerurilor. Plantarea de primăvară dă rezultate bune cu cât se face mai devreme. Dacă plantarea se face toamna, între rădăcini şi sol se stabileşte un contact bun, rănile se cicatrizează mai uşor şi încep procesele de rizogeneză, care duc la formarea a noi rădăcini, până în primăvară. Înainte de plantare plantele sunt supuse unor operaţiuni obligatorii.

Fasonarea rădăcinilor se va face pentru împrospătarea secţiunii la rădăcinile de schelet, rădăcinile fibroase se taie scurt. Ţinând cont că prinderea se face pe baza rădăcinilor groase, de schelet, acestea se lasă cât mai lungi, dacă nu sunt rănite, în caz contrar acestea se fasonează deasupra rănii.

Mocirlirea rădăcinilor constă în scufundarea repetată a rădăcinilor pomilor într-un amestec alcătuit din părţi egale de balegă proaspătă de vită, pământ de ţelină şi apă. Acest amestec asigură în primele faze de după plantare un contact bun cu solul, asigură o bună cicatrizare a rănilor şi substanţe nutritive. Mocirlirea este obligatorie la toate plantele şi cele din toamnă şi cele din primăvară. Plantele se vor planta imediat după mocirlire, ca mocirla să nu se usuce pe rădăcini.

Anterior plantării, după stabilirea adâncimii de plantare, pe fundul gropii se face un mic muşuroi din pământ reavăn, pe care se aşează planta. Un muncitor ţine de planta, iar altul trage pământ în groapă în aşa fel încât acesta să pătrundă bine printre rădăcini, după care se calcă bine. În continuare se pune în gropi, mraniţă şi se acoperă total  cu pământ,  care este bine tasat cu piciorul. Dacă pământul este uscat, se udă cu 5-8 l apă. Dacă pământul este prea umed, nu se plantează , deoarece există pericolul tasării  solului, ceea ce împiedică dezvoltarea rădăcinilor.

In ceea ce priveste sistemul de irigare si de fertilizare, sistemul de alimentare cu apa va fi unul centralizat, apa fiind asigurată dintr-un   foraj de suprafata. Sistemul dispune de  doua staţii de filtrare, una asigură o filtrare primara la locul de forare iar a doua o filtrare fină, inainte de a ajunge apa la reţeaua de distributie. Apa este pompată şi stocată în bazine  amplasate pe cotele mai înalte ale perimetrului plantatiei, de unde se distribuie tot prin pompare la capetele parcelelor. Reteaua de irigatie va fi prin picurare. Sistemul dispune si de o staţie de fertirigare unde se pot prepara soluţiile nutritive.

- Flux tehnologic – unitate de conditionare.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic de conditionare a alunelor de padure, acesta va

presupune 2 etape:

Etapa 1. Recoltarea, spalarea, uscarea, manipularea si depozitarea alunelor uscate in spatiul de pastrare si de depozitare. Aceasta etapa va fi realizata de catre cei 3 angajati care vor fi angajati pe o perioada determinata, de aproximativ 3 luni de zile.

Astfel, dupa recoltarea efectiva a alunelor de pe plantatie, acestea vor fi trasnportate catre hala. Intrarea materiei prime, alunele recoltate, se realizează prin accesul de pe fațada posterioară a anexei de exploatație agricolă din spațiul cu destinația de șopron deschis în spațiul de precondiționare.

O parte din materia primă se depozitează temporar în boxpaleții din zona de precondiționare, deoarece capacitatea de recoltare este mai mare decât capacitea liniei tehnologice de spălare și uscare. Alimentarea de materie primă în linia de spălare se realizează printr-un elevator prevăzut cu cuvă și variator de viteză care dozează input-ul de alune (3-5 t/h) în spălător. Spălătorul are o capacitate de lucru de 1,2 t/h. Din spălător materia primă este preluată de o masă de inspecție cu variator de viteză de unde se scot  manual corpurile străine rămase în urma recoltării.

Masa de inspecție alimentează un elevator cu cupe care aprovizionează uscătorul care are capacitate de încărcare de 4t/ 8 mc. Perioada de uscare variază în funcție de procentul de umiditate al materiei prime. Uscătorul este echipat cu un generator de căldură pe gaz metan. Uscătorul se descarcă de conținut în boxpaleți care sunt manipulați cu transpaletul electric până la spatiul de depozitare, unde materia prima va fi stocata temporar.

Etapa 2. Spargerea, ambalarea si pregatirea marfii pentru vanzare. Aceasta etapa va fi desfasurata de catre administratorul si responsabilul legal de proiect, pe intreg parcursul anului, in functie de cererea existenta din partea clientilor, ori de cate ori se vor vinde cantitati de alune din depozit.

Dupa ce alunele au fost spalate si uscate, acestea vor fi sparte cu ajutorul liniei de spargere, insa doar in canitatea solicitata de clienti, deoarece alunele se pastreaza mai bine in coaja. Alimentarea materiei prime în spărgător (50 kg/h) se realizează în cuva proprie. Transportul alunelor sparte se realizează printr-un elevator mobil într-o cuvă de alimentare vibrantă a separatorului. Separatorul sortează prin suflare resturile de coajă de miezul de alună având o capacitate de 50-200 kg/h.

Evacuarea deșeurilor de resturi vegetale se realizează prin ușa de pe fațada lateral dreapta și se depozitează în containere de colectare selectivă a deșeurilor.

Dupa ce au fost indepartate resturile vegetale, miezurile de alună sunt transportate în boxpaleți cu transpaletul electric în zona de sortare și ambalare.

Linia de sortare este compusă dintr-o cuvă de alimentare vibrantă, o masă de inspecție finală pentru garantarea calității produsului și un utilaj de sortare vibrant cu 4 site de diferite dimensiuni. Sortarea se poate face pe patru categorii de mărime a miezului cu o capacitate de 70-100 kg/h.

Produsele sortate se transportă în boxpaleți cu transpaletul electric la linia de ambalare.

Aprovizionarea liniei de ambalare de produse granulare se face printr-o bandă de alimentare tip Z într-un sistem dozator liniar cu 4 capete. Dozatorul descarcă în mașina de ambalat care realizează următoarele operații: formarea pungii, umplerea cu produs și sigilarea finală. Capacitatea de ambalare este de 5-60 pungi/minut, în funcție de dimensiunea dorită a ambalajului, volumul maxim fiind  de 3000 ml/ pungă. Produsul ambalat este colectat de pe banda transportoare de produs finit și depozitat in vederea comercializării.

Produsul finit se expediază catre clienti prin ușa de acces de pe fațada principală.

- Flux tehnologic de intretinere a plantatiei de aluni de padure.

In ceea ce priveste fluxul de intretinere a plantatiei, acesta va fi realizat in parte de catre responsabilul legal de proiect, cu ajutorul utilajelor moderne care se propun a fi achizitionate iar recoltarea propriu-zisa a alunelor va fi realizata cu ajutorul celor 3 angajati care vor fi incadrati cu contract de  munca pe o durata determinata de aproximativ 3 luni de zile.

Pentru realizarea lucrarilor anuale de intretinere a plantatiei se va folosi un tractor agricol modern, dotat cu priza de putere si incarcator frontal. Necesitatea achizitiei tractorului agricol si a dotarilor sale aferente este data de necesitatea usurarii muncii in cadrul fermei si astfel a folosirii acestuia pe parcursul intretinerii plantatiei de aluni dar si pe parcursul recoltarii alunelor si al transportarii acestora de pe plantatie inspre hala de depozitare si conditionare.

Totodata, pentru a efectua tratamentele de stropire a alunilor de padure, se va folosi un atomizor, prin intermediul caruia se va realiza o pulverizare cât mai fină, fără a se lăsa urme pe sol iar etapa de stropire se va realiza usor, atomizorul urmand a fi legat dupa tractorul agricol astfel incat sa se realizeze o stropire si un tratament rapid si eficient, urmarindu-se reducerea de costuri cu personalul si simplificarea metodei de intretinere a plantatiei.

Pentru transportul recoltei de pe plantatie inspre hala de depozitare, pentru transportul altor tratamente si ingrasaminte pe plantatie, se va folosi o remorca care se va lega la tractor. Cu ajutorul ei vor fi redusi timpii de transport al alunelor, al ingrasamintelor si al tratamentelor iar munca in cadrul fermei va fi usurata.

De asemenea, se va folosi un scarificator, pentru a pregati terenul in perioada de primavara,  cand terenul agricol se trezeste la viata dupa gerul iernii. Scarificarea terenului agricol de pe plantatie este una dintre operațiunile esențiale pentru avea un teren agricol sănătos pe tot parcursul anului. Procesul de scarificare presupune îndepărtarea resturilor organice de pe teren si aerisirea solului. Cu ajutorul scarificatorului se va pregati terenul prin sfaramarea solului in profunzime.

Pentru maruntirea si afanarea solului de pe intreaga plantatie, va fi necesara o freza rotativa care  in primii 5 ani de infiintare a plantatiei va efectua frezarea primara si secundara a solului dintre randurile de aluni ale plantatiei, cand se va pastra obligatoriu ogor negru, indepartand astfel vegetatia nedorita, astfel incat sa se asigure o prindere si crestere cat mai eficienta si rapida a alunilor tineri. Cu ajutorul ei se va realiza si nivelarea terenului.

Totodata va fi necesara o freza cu cutite verticale, dotata cu palpator care va fi folosita in cadrul exploatatiei agricole de aluni pentru frezarea solului de la baza plantelor si a solului pe randurile cu alunii de padure. Avand in vedere capacitatea de deplasare laterala pe partea dreapta, acest tip de freza rotativa permite prelucrarea solului in imediata apropriere a plantei, fara nici un pericol ca tractorul sa deterioreze ramurile, frunzele sau alte parti ale plantei. Freza cu cutite verticale dotata cu palpator va fi actionata astfel incat ea va lasa la baza plantelor un teren nivelat, aerisit si va permite apei sa intre usor in sol pe toata perioada anului.

Pentru intretinerea plantatiei se va folosi si o cositoare frontala, cu ajutorul careia, in primii ani se va  curata accesul si marginile terenului unde se va realiza plantatia, pentru a se crea astfel un acces facil catre viitoarea plantatie de aluni. Totodata, din anul 5 de la infiintarea plantatiei, aceasta va fi folosita pentru taierea si impiedicarea dezvoltarii excesive a vegetatiei de pe coridorul inierbat, care se va crea intre randurile de aluni. Cu ajutorul cositorii se va pastra un coridor neted, necesar in cadrul procesului de recoltare, care trebuie sa se desfasoare in conditii optime, respectiv: solul sa fie neted, sa nu existe vegetatie mare crescuta pe sol, astfel incat sa se faciliteze culegerea rapida de pe sol a alunelor cu ajutorul masinii de recoltat. In caz contrar, masina de recoltat nu va putea extrage alunele de pe sol, ceea ce va duce la ineficienta procesului de recoltare si la cresterea costului de recoltare, deoarece va trebui implementat si un sistem de recoltare manuala a alunelor de pe sol, care va duce la cresterea costului de productie.

.

Avand in vedere suprafata mare a plantatiei si  a ramurilor uscate si a celor care vor rezulta in urma taierii din timpul procesului de igienizare a plantatiei pomicole, se va folosi un sistem de tocatori modern,  cu ajutorul caruia vor fi tocate aceste resturi vegetale pentru a putea fi indepartate apoi de pe plantatie.

Prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).

Prin proiect se propune pe langa infiintarea plantatiei de aluni propriu-zise, constructia unei hale de precondiționare, depozitare, sortare si ambalare a alunelor si constructia unui sopron deschis, unde vor garate utilajele necesare intretinerii plantatiei si recoltarii alunelor.

În jurul anexei, se va amenaja o platformă pietruita pe care se vor manevra utilajele agricole.

Pentru a raspunde exigentelor din domeniul sanitar-veterinar, constructia propusa a fi realizata, va avea urmatoarele compartimentari:

- un sopron deschis, care va fi necesar in cadrul exploatatiei pentru a depozita si gara utilajele si echipamentele necesare pentru intretinerea plantatiei si pentru recoltare.

- o zonă de depozitarea fructelor înainte de sortare și ambalare; - in acest spatiu vor fi depozitate fructele temporar, avand in vedere ca linie de conditionare nu va face fata unei cantitati atat de mari de fructe culese de pe plantatie. Totodata, in acest spatiu va fi instalat un spargator de alune, dotat cu masa vibranta si separator cu ajutorul caror se va realiza indepartarea cojilor de miezul de alune.

-  o zonă pentru precondiționarea fructelor, dotată cu utilajele aferente; In acest spatiu se vor instala un elevator cu spalator de alune si o masa de inspectie cu uscator, cu ajutorul carora se va realiza spalarea si uscarea adecvata a alunelor de padure

- o zona pentru sortarea alunelor, dotată cu alimentare masă vibrantă, masă inspecție, si masa vibranta pe diferite dimensiuni. Dupa sortare, fructele vor fi trimise spre ambalare, operatiune care se va desfasura cu ajutorul unui elevator si a aparatului de ambalare pe diferite dimensiuni.

- o zonă pentru depozitarea fructelor ambalate, pentru a fi păstrate până la viitoarea vânzare și valorificare a acestora; Avand in vedere cantitatea ridicata de fructe recoltate si conditionate in cadrul halei, va fi necesara realizarea unui spatiu pentru depozitarea temporara a alunelor ambalate pana la viitoarea vanzare a acestora catre clienti.

- Totodata, in cadrul halei de depozitare se va construi un spatiu tehnic dotat cu grup sanitar, necesar pentru schimbarea si echiparea angajatilor care vor lucra in carul plantatiei.

- Un birou al sefului de ferma. Acest spatiu va fi necesar pentru ca seful de ferma sa realizeze activitatile administrative, in cadrul acestui spatiu urmand a fi instalate laptopul, imprimanta si celelalte echipamente de birotica necesare pentru administarea afacerii.

- La etaj se va construi un depozit unde vor fi depozitate marfurile necesare in cadrul halei.

3.4.Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a plantatiei sunt:

Pomi de alun = 11176 buc

Ingrasamantul bio;

Motorina;

Azot;

Alte materiale consumabile.

materiile prime sunt soiurile de alun  utilizate.

Combustibilul utilizat este motorina pentru masinile agricole utilizate pe plantatie.Aceasta se aduce  pe amplasament in canistre care se golesc direct in rezervoarele utilajelor si masinilor.

Pentru tratamentele fitosanitare vor fi utilizate substante chimice permise pentru aceste soiuri de plantatii.Aceste substante nu se depoziteaza pe amplasament , se aduc la plantatie in momentul utilizarii lor.

3.5.Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Alimentarea cu energie electrica – se va realiza prin bransarea la reteaua electrica din zona , prin montarea unui post de transformare cu  avizul Enel Electrica S.A.

Rețele gaz:

Pentru asigurarea climatului interior pe timpul iernii se vor monta 2 centrale termice pentru prepararea agentului termic. In procesul tehnologic se va utiliza un generator de aer cald cu functionare cu combustibil gazos. Pentru asigurarea alimentarii consumatorilor cu combustibil gazos s-a intocmit prezentul proiect in faza SF.

În prezent, pe strada V. Lucaciu unde este amplasat imobilul din loc. Nadlac, există o reţea de gaze naturale presiune redusa, care este pozata pe domeniul public in zona verde, pe partea imobilului  din care este posibila alimentarea imobilului mai sus menţionat.

Imobilul va fi racordat la această conductă prin intermediul unui branşament gaze naturale presiune redusă care va fi executat din polietilenă, PE, avand Dn= 32 mm si lungimea L = 3+2 m , montat subteran .

3.6.Alimentare cu apa

Conform avizului de gospodarire a apelor nr. 32/12.07.2017, alimentare cu apa se va realiza din 3 Foraje existente pe amplasament de la vechea ferma , cu adancimea de 38 m, care vor fi reabilitate prin desnisipare si retubare pe interior cu teava PVC D=125 mm.Tipul filtrului: PVC 14%.

Amplasare foraje.

| Foraj | Y | X | H=-m |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj 1 | 171171,705 | 529243,884 | 38 |
| Foraj 2 | 171170,976 | 529240,477 | 38 |
| Foraj 3 | 171170,511 | 529237,233 | 38,5 |

Inmagazinarea apei se va face intr-un rezervor de inmagazinare pentru sistemele de irigatii.

Se va instala un sistem complet automatizat de irigare a plantatiei prin picurare. Din rezervorul de inmagazinare a apei, prin intermediul instalatiei automatizate de irigare, se va alimenta reteaua dc distributie a apei de irigare catre pomi.

Captarca apei: Caracteristici ale forajelor:

- adancime - 38 m

- strat acvifer captat 21-38 m

- nivel dinamic - 4rn

- Q = aprox 4 1/s

- nivel hidrostatic -2m

Instalatii de tratare a apei - se va utiliza un sistem de filtrare cu curatare automata dar si cu posibilitate de actionare manuala. Acest sistem consta in utilizarea unui sistem de filtrare, cu spalare in contracurent cu actionare manuala si filtru de back-up cu sita.

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei - apa din foraj va fi pompata catre gospodaria de apa, compusa dintr-un bazin de stocare cu V = 100 mc, volum util, printr-o conducta din PEHD,

Utilizarea apei

Pentru irigare/fertirigare livada tanara - etapa I (3 ani)

Pentru irigare livada adulta si spalare conditionare alune -etapa II

Igienico sanitar pentru 3 persoane

Etapa I de dezvoltare, pentri irigare si fertirigare:

In primii 3-4 ani de la plantare apa din sursele mentionate va fi ulilizata:

- pentru irigatii plantatie cu aluni.

- pentru organizarea si amenajari ale exploatatiei agricole. Norma optima de irigare este de circa 50 1 apa/pom/10 zile, dar aceasta poate scadea/creste in functie de timp de cantitatea de precipitatii sau lipsa acestora (seceta).

- Etapa a II-a de dezvoltare:

- La maturitate alunul  necesita irigare in caz de seceta prelungita, in timpul formarii fructelor. In etapa II apa se va folosi pentru spalare conditionare alune.

Cerinta de apa estimata

| Scop: irigatii prin picurare |
| --- |
| Apa din sursa | Q s zi mln | Q s zi med | Q s zi max | V an min | V an med | V an max |
|  | <mc/zi> | <l/sec> | <mc/zi> | <l/sec> | <mc/zi> | <l/sec> | <mc> |
| cerinta | 34.5 | 0.4 | 93.15 | 1.08 | 350 | 4.05 | 4140 | 11178 | 42000 |

3.7.Canalizare

In prima etapa de dezvoltare beneficiarul va utiliza toalete ecologice

In etapa a doua: De la instalatia de spalare alune, volumele de ape uzate rezultate sunt mici, avand un sistem de recirculare.

Dupa implementarea proiectului si achizitionarea instalatiei se va evalua pe baza datelor tehnice ale instalatiilor consumul de apa si volumul apelor uzate.

Apele pluviale:

Apele pluviale conventional curate cazute pe amplasament se vor infiltra in terenul agricol.

3.8.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se creaza noi cai de accces, se utilizizeaza cele existente.

3.9.Resursele naturale folosite în constructie si functionare

Materialele utilizate pentru construirea si functionarea obiectivului sunt materiale de constructii care se gasesc in magazinele de profil din oras.Nu se utilizeaza resurse  noi.

3.10.Metode folosite în constructie:

În ceea ce priveste metodele de constructie, se vor utiliza metode care sa aiba un impact minor asupra mediului:

- se vor utiliza materiale de constructii care sa aiba impactul cel mai mic asupra mediului si sanatatii oamenilor

3.11.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei. Nu este legat de alte proiecte din zona.

3.12.Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Surse sau linii de transport al energiei

- nu apare o noua linie de transport a energiei

Eliminarea apelor uzate

- apele menajere se vor descarca in toaleta ecologica; apele pluviale se vor infiltra in sol;

Eliminarea deseurilor

- în etapa de constructie vor rezulta  deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta, pietris, pamânt - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati mici . Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau vor fi eliminate cu societati autorizate;

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare  –

cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.

Alte autorizatii cerute pentru proiect – autorizatia de constructie

3.14.Localizarea proiectului:

- distanta fata  de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptata  la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata  prin Legea nr. 22/2001;

- distanta fata de granita cu Serbia sau Ungaria  este de  2 km.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia -  folosinte actuale  - Conform CU nr. 23/08.06.2017, terenul are functiunea de teren agricol,in extravilan.

- folosinte planificate – livada de alun.

- politici de zonare si de folosire a terenului – zona cu terenuri destinate  proiectelor de dezvoltare locala.

- arealele sensibile – în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile.

4. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

O scurta  descriere a impactului potential, cu luarea în conderare a urmatorilor factori:

Natura impactului (adica  impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- impactul asupra populatiei – pozitiv, prin crearea de noi locuri de munca

- impactul asupra sanatatii umane -  fara impact, obiectivul este situat in extravilanul localitatii. Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului. In timpul realizarii proiectului, suprafetele  si  deseurile de constructii vor fi stropite cu apa.

Masinile nu vor parasi incinta santierului cu rotile murdare.

- impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, arealele protejate Natura 2000.In prezent sunt terenuri cu culturi agricole;

- impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus.  Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale  absorbante.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu;

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – impact  redus, apele menajere se vor descarca in toaleta ecologica; apele pluviale se vor infiltra in sol;

- impactul produs de  zgomot si vibratii – redus la nivelul incintei amplasamentului pe perioada de constructie si functionare a fermei pomicole, produs de motoarele masinilor si utilajelor;

- impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ, se pastreaza acceasi functiune a terenului

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural;Constructia ce se va realiza  nu are impact asupra interactiunilor dintre elementele enumerate mai sus.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local.

- magnitudinea si complexitatea impactului -  impact general redus, limitat la incinta sau la zona imediat învecinata;

- probabilitatea impactului – probabilitate redusa

- durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului . Luand in considerare destinatia subsecventa a terenului (livada), impactul implementarii proiectului propus este unul pozitiv. Impactul pe termen scurt este unul negativ, generator de praf si impuritati, insa pe termen lung, efectele cumulative sunt net superioare actualei intrebuintari a terenului.

- natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu

1. Protectia calitatii apelor: - sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Ca sursa de poluare a apelor sunt apele menajere ; acestea se colecteaza in toalete ecologice care se schimba periodic

Apele pluviale se infiltreaza in sol.

2. Protectia aerului: - sursele de poluanti pentru aer, poluanti rezultati

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. In etapa de functionare ,sursele de

poluare sunt centralele termice cu functionare pe gaz.

Poluantii rezultati sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Pentru limitarea dispersiei pulberilor, suprafetele se vor stropi constant cu apa, terenul se va imprejmui cu o plasa de protectie. Se vor utiliza utilaje care detin motoare de ardere de ultima generatie.

- nu este nevoie de instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor.

3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: - sursele de zgomot si de vibratii- motoarele utilajelor; nu sunt necesare masuri de reducere, amplasamentul este in extravilan

4. Protectia împotriva radiatiilor: - sursele de radiatii; - amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor.

- nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece nu exista surse de radiatii ori materiale radioactive.

5. Protectia solului si a subsolului: - sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice; - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

- nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, nu este cazul de asigurare a protectiei.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodivertatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

- nu exista areale sensibile sau protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata  de asezarile umane, respectiv fata  de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.; - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- nu este cazul, in zona nu sunt obiective de interes public, in zona nu exista  monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional  ;

- nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu va depasi zgomotul fondului urban si neexistând emisii de poluanti.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura  rezultate;

- în etapa de constructie vor rezulta mici cantitati de deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta, pietris, pamânt - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati variabile. Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau vor fi eliminate cu societati autorizate;

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si in timpul functionarii obiectivului – cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.Deseurile de natura vegetala vor fi eliminate cu societati autorizate.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

In timpul functionarii se vor utiliza substante pentru tratamentul plantatiei de alun; aceste substante vor fi aduse pe amplasament in perioada efectuarii tratamentelor de catre societatea care va efectua aceste tratamente;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

-substantele utilizate la tratamente vor fi aduse in ambalajele originale. Ambalajele care rezulta vor fi gestionate de societatea care efectueaza tratamentele.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

- nu e cazul

VI. Justificarea încadrarii proiectului, dupa  caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara  (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa , Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Proiectul propus nu se încadreaza în niciuna dintre reglementarile respective.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier – Lucrarile de executie (inclusiv cele de imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele  incintei detinute de titular  si au un caracter temporar.

Accesul auto pe santier se va realiza din strada existenta.

Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul proiectului, pe o suprafata de 400 m2:

-se prevede o imprejmuire de protectie din plasa sudata pe cadre de metal,  avand inaltimea de 2m;

In interiorul perimetrului format se vor amplasa:

-   depozit echipament 1-  module;

- grup sanitar ecologic 1- module;

- platforma provizorie, partial acoperita pentru depozitarea diferitelor tipuri de materiale

- localizarea organizarii de santier – santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier – impact temporar redus pe perioada executarii proiectului.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier -  motoarele utilajelor si ale masinilor de transport a materialelor puse în opera reprezinta sursele de poluanti; nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediului în timpul organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu – folosirea unor utilaje cu motoare cu emisii reduse de poluanti.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii -  .In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

- Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

- Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

- Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

- Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

- Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

- În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

- La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

Toate lucrările de dezafectare a amplasamentului vor trebui avizate de către Autoritatea de Mediu.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

IX. Anexe - piese desenate

Reprezentant titular

S.C PHOEBUS   ADVISER  S.R.L