Nr.Proiect 123/2017

Faza:       D.T.A.C.

Benef.: Vidinas Monica

MEMORIU DE PREZENTARE

I.Denumire proiect: Construire Bloc de locuinte in regim de inaltime P+2E+Pod

II.Titular: Vidinas Monica (ulterior Bagi Evelin Bianca)( este contract)

Adresa amplasamentului: Arad str.Constantin Brancus Nr.60/B cf: 344496

Proiectant general -S.C. Erhitectural Show

NR.TELEFON – 0743844344

ADRESA E-MAIL  suvy_cristi@yahoo.com

Persoane de contact –Both Liviu

III.Descrierea proiectului

III.1Rezumat al proiectului:

Amplasamentul studiat se incadreaza in judetul Arad str.Constantin Brancus ,proprietate privata a lui Bagi Evelin Bianca ,in urbanism este Vidinas Monica dar ulterior s-a vandut(am atasat si contractul) in suprafata de 918 mp, conform CF si masuratori, din care pentru constructii 363,85 mp  si pentru alei betonate auto si pietonale  140 mp , parcari 170 mp si spatii verz 244,15 mp

Folosinta actuala este teren curti constructii .

Pe amplasament nu exista constructii.Prin prezentul proiect se propune realizarea  unui  Bloc de locuinte in regim de inaltime P+2E+Pod

Fundatii continue sub pereti din beton simplu si elevatii din beton armat, structura de rezistenta este formata din zidarie portanta (POROTERM) intarita cu samburi de beton armat precum si cadre de beton armat (preponderent cadre din beton armat).

Cladirea de locuit va fi amplasata la 26.46 m fata de limita terenului la strada.

Inaltimea maxima permisa este de 12.50m.

Se vor respecta prevederile P.U.G. si R.L.U.Aprobate

Nr. de niveluri :P+2E+Pod

Sistem constructiv:

Cladirea de locuit  va avea urmatoarea structura:

- fundatii de beton

- structura :zidarie de caramida intre samburi din beton monolit de 25 x 25 cm,.

- Plansee din beton armat monolit peste parter si etaj

- 2

- Acoperisul va fi realizat din sarpanta din material lemnos ignifugat care se va acoperi cu tigla profilata.

- III.2Justificarea necesitatii proiectului:

- Se face un bloc de locuinte pentru apartamente.

- 1.eliminarea problemelor ce ar putea aparea din punct de vedere al asigurarii conditiilor sanitare.

- Scopul lucrarii il reprezinta construirea unui bloc de locuinte P+2E+Pod.

- Profilul si capacitatile de productie:

- Investitia asigura un spatiu modern pentru locuirea locatarilor.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus ( in functie de specificul

- Blocul va fi construit pentru vanzarea de apartamente.Locatarii vor avea apartamente de calitate cu locuri de parcare si spatii verz.

Energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

apa: -utilizata in scop:

-asigurata de la reteaua orasului

Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Instalatii: bransamentul se va realiza pe cheltuiala proprie cu documentatiile tehnice de instalatii aferente care se vor elabora ulterior.

Energie electrica:bransamentul se va realiza pe cheltuiala proprie cu documentatiile tehnice de instalatii aferente care se vor elabora ulterior.

Canalizare:apele uzate vor fi captate in canalizare.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

La inceperea lucrarilor de constructii-montaj se va executa in prealabil o decopertare a stratului vegetal (cu grosimea de cca.20 cm), iar pamanatul vegetal rezultat va fi depozitat in zone unde este necesata completarea sau refacerea terenului vegetal.

3

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incinta neocupate cu constructii, drumuri de incunta si alei pietonale.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Se propune un drum de acces la amplasament si la celelate terenuri invecinatre.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare:

In faza de constructie:

-energie electrica pentru functionarea sculelor folosite la montaj

-pentru betonarea platformelor va fi folosit betonul produs intr-o betoniera auto

In faza de functionare:

-apa in scop potabil si igenizare

-energie electrica pentru functionarea utilajelor, asigurarea iluminatului;

Metode folosite in constructie:

CONSTRUCTIE

Trasarea axelor se face dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axele prevazute in proiect prin picheti batuti la nivelul terenului precum si la fiecare schimbare de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal se face cu ajutorul unor fire orizontale fixate pe stalpi ingropati.

Executarea sapaturilor va incepe numai dupa organizarea completa a lucrarilor si aprovizionarea cu toate marerialele si a utilajelor necesare pentru executie, astfel incat traseele sa stea deschise o perioada cat mai scurta de timp.

In zonele in care este pamant vegetal, acesta se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul traseelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeului pe o singura parte. La executia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului.Pentru traversarea pietonala a santului se vor monta podele prefabricate cu parapeti.La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul santului trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini, de rezistenta corespunzatoare pentru sustinerea conductei, respectiva a patului de sustinere.

In cazul in care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului santului se va proceda la indepartarea manuala a pamantului din ultimul strat de 20 cm., iar in cazul in care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului trebuie efectuata compactare a acestora.

Executia fundatiilor si a suprastructurii- se vor executa fundatiile izolate din beton cu stratificatia si specificatiile din proiectul de rezistenta.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Constructiile: maxim

Punerea in functiune:24 luni

Exploatare: nelimitat

Refacere si folosire ulterioara:Prin activitatea prestata la construirea obiectivului nu se creeaza un impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

4

Nu suntnecesare lucrari de reconstructie ecologica.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incinta neocupate cu constructii, drumuri de incinta si alei pietonale. La incetarea activitatii, cladirile  si bazinele vor fi dezafectate.Lucrarile de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de specialitate care va avea in vederea scopul si adoptarea solutiei tehnice optime, pentru folosirea ulterioara a terenului.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

In incinta nu se gasec constructii

Total constructii propuse 790 mp

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu e cazul.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului;(de exemplu, extragerea de agreate, asigurarea unor nou surse de apa, surse de linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);  Nu e cazul.

Alte autorizatii cerute pentru proiect:

- A.N.P.M. Arad

- Alimentare cu apa

- Sanatatea populatiei

- Alimentare cu energie electrica

Studiu geotehnic

- Directia Agricola

- 3.Localizarea proiectului:

Distanta fata de granite: pentru proiectele care cad sub incidenta

conventiei privind impactul asupra mediului in contex transfrontaliera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr.22/2001 actualizat in 4.08.2017; Nu este cazul.

Caracteristice impactului potential: in masura in care aceste informatii sunt disponibile.

O scurta descriere a impactului potential cu luarea in considerare a urmatorilor factori: impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual,patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

5

| Factorii de mediu |  | Natura Impactului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt mediu lung | Permanent/ Temporar |
| Populatie | I | S | M | T |
| Sanatate umana | I | S | M | T |
| Flora si Fauna | I | S | M | T |
| Sol | D | S | M | P |
| Bunurilor materiale | - | - | - | - |
| Apa | D | S | M | P |
| Aer | D | S | M | P |
| Clima | - | - | - | - |
| Zgomot si vibratii | I | S | M | T |
| Peisaj si mediu vizual | I | - | M | T |

| Patrimoniu Istoric si cultural | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-Extinderea  impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate): nu e cazu.

-Magnitudinea si complexitatea impactului: impact nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului:

-Probabilitatea impactului: redusa

-Durata si frecventa si reversibilitatea impactului:impact nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului

-Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului.

-Natura transfrontaliera a impactului:lucrarile propuse nu au efecte transfrontariela;

IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- 1.Protectia calitatii apelor:

Se realizeaza prin:

- controlul etanseitatii retelelor

- stocarea rezidurilor menajere in canalizarea orasului .

- Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va genera probleme de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra  personalului de serviciu.

6

IV. 2.Protectia aerului

Prin activitatea desfasurata pe amplasament, obiectivul nu va genera probleme de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra personalului de serviciu.

In perioada de constructie:

-autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al remisiilor gazoase in atmosfera;

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statii de distibutie de carburanti autorizate;

In perioada de functionare:

Emisii de noxe biologige

Emisii de azot-N

- 3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In perioada de constructie:

- se va asigura functionarea la parametrii optimi a utilajelor de constructie si a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului in zonele de locuinte, precum si verificarea tehnica periodica.

- Se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport in aproprierea zonelor locuite si se vor lua toate masurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucrarilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizare de zgomot;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate in exteriorul cladirilor;

- In perioada de functionare:

- Functionarea obiectivului nu implica zgomote.

- Obiectivul va fi amplasat intr-o zona a carei functiune este zona teren agricol si dotari

- Prin amenajarile produse si respectarea conditiilor de exploatare ale utilitatilor nu se creeaza disconfort.

IV-4Protectia impotriva radiatiilor:

Nu e cazul.

IV.5Protectia solului si a subsolului;

In perioada de constructie

-se va asigura controlul strict al trasportului betonului cu autovehicule, pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu;

-depozitarea materialelor de constructie a solului excavat se va facwe in zone special amenajate pe amplasament, fara a se afecta circulatia in zona lucrarilor;

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se face numai cu respectarea tuturor normelor de protectia mediului:

-se interzice poluarea solului cu casrburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor de stationare,

7

aproviziuonare, depozitarea sau alimentare cu combustibili a utilajelor si a mijloacrelor de

trasport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

-se va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor, depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor in vigoare;

-vor fi evitate lucrarile care pot duce la degradari ale retelelor supraterane sau subterane existente in zona;

In perioada de functionare:

Lucrarile de constructii afecteaza solul si subsolul pe suprafete ocupate definitiv si temporar prin:

-distrugerea partiala a stratului de sol pe suprafetele ocupate definitiv de platformele betonate,drumurile de incinta si alei pietonale

-distrugerea integrala a stratului de sol si partiala a subsolului, in cazul suprafetelor ocupate de constructiile supraterane si subterane specifice proiectului.

- 6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 O.U.G. Art 28 nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

Activitatile desfasurate in perioada de executie a proiectului, respectiv de construire a cladirilor si in perioada de functionare nu influenteaza negativ ecosistemele terestre si acvatice.

- 7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interese public:

Terenul pe care se va realiza investitia este amplasat  in zona cu terenuri curti conscructii  cu Blocuri ,  astfel, investitia nu depreciaza aspectul general al zonei. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si au fost realizate in zonele cu functiuni permise.

Prin activitatile desfasurate pe amplasament, in cadrul proprietatiiparticulare, obiectivul nu are impact negativ asupra mediului si asupra proprietatilor vecine.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante cu materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

IV.8Gospodarirea deseurilor generate de amplasament:

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Beneficiarul are obligatia de a curata perimetru pe care a avut loc organizarea de santier si de a transporta pamantul excedentar si deseurile rezultate din executia lucrarilor, in locuri stabilite de comun acord cu administratia locala.

-Deseurile rezultate in urma executiei lucrarilor(deseuri metalice,lemn) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrarii se se vor valorifica prin societati specializate, sau se vor transporta in locuri special amenajate si stabilite de catre administratia locala.

Deseurile se vor gestiona in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata simodificata prin legea nr.426/2001, actualizata.

8

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite din activitatile de productie sunt:

20 03 01 deseuri menajere

Deseuri menajere vor fi colectate intr-o pubela si ulterior vor fi preluate de societatea de salubritate locala, conform unui contract de prestari de servicii publice de salubrizare.

IV.9Gospodariirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu e cazul.

V.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:-gestionarea deseurilor;

-monitorizarea volumelor de apa consumata si evacuata

-lucrarile de intretinere , reparatii curente si reparatii capitale;

VI.JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC,SEVESO, COV,LCP, Directiva -cadru-apa, Directiva-cadru aer,Directiva-cadru s deseurilor etc.

Nu e cazul.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular sau vor afecta domeniul public. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta normele

in vigoare  privind protectia muncii in constructii.

Legea 90/1996 privind protectia muncii;

Ord.MMSPS 235/1995 privind normativele specifice de securitatea muncii la inaltime;

Ord.MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

Ord.MLPAT 20N/11.07.1994- Normativ C 300

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Baracamentele si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor vor fi dezafectate dupa finalizarea acestora.

Lucrarile se vor realiza in incinta proprietatii care va fi imprejmuita.

Titularul are obigatia de a urmarii modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata,  a solului sau a aerului.

Santierul va fi evidentiat cu panou de identificare, in concoedanta cu prevederile legale.

9

Constructorul se va organiza si dota cu materiale, utilaje, echipasmente si personal specializat pentru executii si finalizarea lucrarilor de constructii.

Zona de amplasare a materialelor si utilasjelor de constructii se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

La ter,minarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si

surplusul de pamant, lasindu-se traseul lucrarilor in stare curata.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997.

In cadrul lucrarilor de santier toate echipamentele trebuie sa respente standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform HG 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Pe santier vor fi stabilitae sursele de utilitati astfel:

-alimentarea cu apa-necesararul de apa pentru muncitori va fi asigurat prin achizitionarea de apa plata imbuteliata.

-pentru apale uzate menajere de la personalul de executie si alte tipuri de ape uzate rezultate din santier se va amenaja o toaleta ecologica cu recipient colector etans.

-deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate in timpul fazei de constructie vor fi evacyuate prin grija constructorului.

Constructorul raspunde de protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier pana la receptia finala a lucrarilor.

Masuri obligatorii pe dura executiei:

-Interzicerea depozitarii de materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului.

-Montarea de panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Norme de securitate si sanatate in munca :

La executia lucrarilor constructorul este obligat sa respecte legislatia de protectia muncii in vigoare si prevederile inclusiv  intocmirea si respectarea Planului de securitate prevazut de aceasta hotarare de guvern

Se vor intocmi  si respecta instructiunile proprii de securitatea muncii intocmite in conformitate cu legislatia specifica in vigoare la data executiei.

Norme PSI

La executia lucrarilor constructorul va respecta masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in Normativul P118/99 si celelalte reglementari in vigoare, astfel:

-Lege nr.307 din 12 iulie 2006 privind apararea  impotriva incendiilor

-ordin nr.3 din  06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.

Executantul si beneficiarul vor nominaliza persoanele care raspund de respectarea masurilor privind securitatea muncii si asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor pe santier.

10

VIII.LICRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVRESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII,

in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Prin activitatea prestata la construirea obiectivului nu se creeaza un impact negativ major asupra calitatii factorilor de mediu si a dsanatatii populatiei.

Nu sunt necesare lucrari de reconstructie ecologica.

Zonele verzi se vor amenaja pe toate terenurile din incinta neocupate cu constructii, drumuri de incinta si alei pietonale. La incetarea activitatii, cladirile si bazinele vor fi dezafectate.

Lucrarile de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de specialitate care va avea in vedere scopul si adoptarea solutiei tehnice optime, pentru folosirea ulterioara a terenului.

-lucrari premergatoatre+intreruperea functionarii utilitatilor,evacuarea deseurilor de orice fel de pe amplasament dezafectarea instalatiilor, tehnologice, demolarea constructiilor.

-lucrari de renaturare a terenului ocupat cu constructii -umplerea cu pamant a denivelarilor rezultate in urma demolarii constructiilor, nivelarea terenului la cota prevazuta in proiectul de amenajare, identificarea sursei solului vegetal din afara incintei si administrarea in spatiile de amenajat, conform prevederilor proiectului tehnic de executie.

Terenul astfel amenajat poate fi utilizat pentru cultivatie agricola sau silvica in functie de optiunile proprietarului.

IX.ANEXE-PISE DESENATE

1.Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul  de planificare a utilizarii suprafelelor, formele fizice ale proiectantului(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, materiale de constructie,etec) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar(planuri de situatie si amplasamente)- in documentatia enexata

2.Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatii de depoluare. Nu este cazul.

11

X.PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU;

Nu e cazul

XI. Se va respecta Anexa 5 la metodologie din OM 135/2010

Se va respecta Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea

Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Intocmit,

Arh. Barbu I.