P.F.A. DUMESCU FLORIN

Expert de mediu

Proiectant autorizat de Ministerul Mediului

Înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor

de studii de protecţia mediului, poziția 450

CUI 20472016, NR. ORC F02/1898/2004

310052 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 12

Tel/Fax 0257 – 213066, 0744606574

e-mail: florindumescu@gmail.com

___________________________________________________________________________________

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării: Raport la bilanţul de mediu pentru SC DEMECO SRL,

PL4 Vladimirescu

Beneficiar: SC DEMECO SRL

Proiectant B.M.: P.F.A. Dumescu Florin

Întocmit: Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Expert de mediu

Arad, Iulie 2018

Borderou de piese

- PIESE SCRISE

- Raport la Bilanţul de mediu;

- Adresa APM nr. 2672/21.02.2018;

- Adresa APM nr. 8808/15.06.2017;

- Autorizație de gospodărirea apelor nr. 204/2018 emisă de ABA Mureș - Târgu Mureș;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 86/15/SU-AR/2015 emis de ISU Arad

- Raport încercare nr. 4315/6.06.2018 pentru apă foraj F6;

- Raport încercare nr. 4094/26.03.2018 pentru apă foraj F11;

- Raport încercare nr. 4095/26.03.2018 pentru apă foraj F12;

- Raport încercare nr. 4096/26.03.2018 pentru apă foraj Finc;

- Raport încercare nr. 4097/27.03.2018 pentru deșeu stabilizat;

- Raport încercare nr. 4092/20.03.2018 pentru apă uzată menajeră PL3;

- Raport încercare nr. 4093/20.03.2018 pentru apă pluvială PL2;

- Rapoarte încercări 4098, 4099, 4100, 4101 / 26.03.2018 probe sol PL3;

- Rapoarte încercări 4400, 4401, 4402, 4403 / 28.06.2018 probe sol PL4;

- Raport încercare nr. 4405/28.06.2018 pentru deșeu stabilizat;

- Raport încercare nr. 4404/28.06.2018 pentru probă sol PL2;

- Analize sol bioremediat și piatră decontaminată, sol brut (Waste Laboratory, Vivani);

- Tabel suprafețe sol poluat 2006;

- Analize de zgomot, pulberi sedimentabile, aer PL1 (Geostud);

- Analize de sol APM Arad 2005-2010 (tabel);

- APM Chimism foraje F6, F8, F11, F12 (tabel).

- PIESE DESENATE

- Plan general de situație Archim;

- Plan de situație PL1, PL2, PL3, PL4;

- Evoluția conținutului în amoniu și azotați 1995-1998-2006;

- Profil de sol la Vladimirescu (F2TV);

- Profile foraje de urmărire a calității apei subterane F6, F8, F11, F12;

- Adâncimea și direcția de curgere a acviferului freatic in zona CIC Arad (harta cu hidroizohipse);

- Plan situația probe de sol și ape subterane;

- Plan de ansamblu PSI (incinta Archim PL3);

- Plan depozit deșeuri periculoase PSI (incinta Archim PL3);

- Plan hala mare PSI (incinta Archim PL3);

- Spectru scurgeri în zona captării Arad (APM Arad, F.Dumescu).

Raport

la bilanţul de mediu pentru SC DEMECO SRL,

PL4 Vladimirescu

    - Introducere

Prezenta lucrare se întocmeşte ca urmare a contractului nr. 5/16.03.2018 încheiat între SC DEMECO SRL şi PFA Dumescu Florin şi prevede realizarea Raportului la bilanţul de mediu în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu, dispus de APM Arad cu adresa nr. 2672/21.02.2018.

Raportul la Bilanţul de mediu este întocmit în conformitate cu Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 184/1997 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu.

PFA Dumescu Florin este abilitată de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru elaborarea Rapoartelor privind bilanţurile de mediu conform Certificatului de atestare anexat şi se află la poziţia 450 în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.

Conform Ordinului MAPPM 184/1997 privind aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu, Bilanțul de mediu reprezintă studiu de mediu constând din culegere de date și documentare (fără prelevare de probe și fără analize de laborator privind factorii de mediu) care includ toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului potențial sau efectiv de pe un amplasament.

Bilanțul de mediu reprezintă procedura de a obține informațiile asupra cauzelor și consecințelor efectelor negative, anterioare asupra mediului și constă în identificarea surselor de informații, culegerea, analizarea și interpretarea prin studii teoretice a informațiilor disponibile și elaborarea raportului la bilanțul de mediu conform Conținutului cadru din Anexa 2.1 la Ord. 184/1997.

Pentru realizarea lucrării beneficiarul a pus la dispoziție date și documente pentru a căror exactitate răspunde conform legii.

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005 privind Protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006;

- HG 188/2002 completat şi modificat de HG 325/2005 – pentru aprobarea unor Norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

• Legea 211/2011 privind Regimul deşeurilor;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 263/2005 privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase.

- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deseurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului,

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii  mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- HG 184/1997 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu;

- H. G. nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a soluluisi subsolului,

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- H.G. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- SR nr. 10009/2017 limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant,

precum şi ale orice alte acte normative în vigoare și care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei privind protecția mediului înconjurător;

- Ord. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

A. Pentru întocmirea bilanțului de mediu s-a ținut cont de prevederile actelor de reglementare emise (AIM pentru PL1, PL2, Pl3), rapoarte de încercări emise de laboratoare atestate, contracte de prestări servicii, certificate de valorificare / eliminare deșeuri, contracte de vânzare-cumpărare și închiriere, fișe tehnice de securitate pentru substanțele folosite, (toate acestea depuse la documentațiile transmise APM în vederea emiterii AIM), documentații elaborate pentru obținerea actelor de reglementare după cum urmează:

- Pentru PL 1

- AIM nr. 2/20.10.2015 emisă de APM Arad;

- Autorizația de gospodărirea apelor nr. 167/30.06.2015 emisă de AN Apele Române ABA Mureș;

- Raport de amplasament și solicitare elaborate de PFA Dumescu Florin;

- Rapoarte de încercări AEN nr. 4037, 4039, 4040, 4041, 4042 emise de Biosol Ploiești – pentru imisii și zgomot;

- Raport de încercări AUC nr. 1136/8.05.2015 pentru piatră spartă emis de Biosol Ploiești;

- Rapoarte de încercări AUC nr. 1124, 1125, 1128, 1129/8.05.2015  pentru sol bioremediat emise de Biosol Ploiești;

- Raport de încercări AUC nr. 1147/30.04.2015 pentru ape uzate emis de Biosol Ploiești;

- Raport de monitorizare emis de Geostud București pentru imisii, pulberi sedimentabile și zgomot;

- Rapoarte de încercări nr. 3536/2013, 765-767, 3149-3150/ 2013 emise de Waste Laboratory Slobozia pentru apă epurată și sol bioremediat;

- Adresa APM nr. 8808/15.06.2017 privind obligațiile de mediu ce revin Demeco la încetarea activității PL1.

- Pentru PL 2

- AIM nr. 3/20.10.2015, rev.1/18.04.2018 emisă de APM Arad;

- Autorizația de gospodărirea apelor nr. 174/26.06.2017 emisă de AN Apele Române ABA Mureș;

- Raport de amplasament și solicitare elaborate de PFA Dumescu Florin;

- Rapoarte de încercări nr. 141190-141195/2014 emise de Wessling Romania pentru sol bioremediat și piatră decontaminată;

- Rapoarte de încercări AUC nr. 1422-1424/2014 pentru sol bioremediat și piatră decontaminată emise de Waste Laboratory Slobozia;

- Fișe tehnice de securitate pentru substanțele folosite;

- Pentru PL3

- AIM nr. 4/04.11.2015 rev.1 în 05.05.2016 emisă de APM Arad;

- Autorizația de gospodărirea apelor nr. 174/26.06.2017 emisă de AN Apele Române ABA Mureș;

- Raport de amplasament și solicitare elaborate de PFA Dumescu Florin;

- Rapoarte de încercare emise de SC Biosol Ploiești

  - Rapoarte de încercare emise de SC Pro Air Clean

- Fișe tehnice de securitate pentru substanțele folosite;

  - Raport privind situația de referință 2018

  - Rapoarte de încercări pentru sol și apă freatică anexate acestuia

  - Aviz de securitate la incendiu nr. 86/15/SU-AR/2015 emis de ISU Arad

- Pentru PL4

- Fișă de prezentare și declarație

- Notificare emisă de DSP Arad

- Studiu privind evoluția calității aerului întocmit de CMS Cluj Napoca

- Studiu de impact privind sănătatea populației întocmit de CRSP Timișoara

- Adresa APM Arad nr. 2672/21.02.2018;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 2467/19.02.2018.

Precizăm că toate rapoartele de încercări, fișele de securitate ale substanțelor periculoase utilizate presum și alte documente anexate documentațiilor pentru obținerea Autorizațiilor integrate de mediu nu au fost anexate prezentului raport.

B. În ceea ce privește istoricul amplasamentului, s-a ținut cont de următoarele reglementări și informații:

- Acord de mediu nr. 2/22.01.2009 emis de APM Arad pentru SC Arstate SRL București ”Demolare clădiri de pe amplasamentul Vladimirescu FN (fost combinat chimic)”;

- Raport la bilanțul de mediu întocmit pentru SC Arstate SRL 2007, PFA Dumescu Florin;

- Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru SC Arstate SRL 2007, PFA Dumescu Florin;

- Analize de sol, efectuate de APM Arad în perioada 1992-2005 și 2006-2016;

- Buletin de analiză nr. 1-AA/2006 elaborat de Univ. Polit. TM, Fac. Chimie Industrială și Ingineria Mediului pentru probe de zidărie și betoane la construcții ce urmau a fi demolate;

- Buletin de analiză nr. T30/2016 emis de APM Arad din probe de sol prelevate;

- Buletin de analiză probe de apă nr. 62/2004 elaborat de APM Arad din forajele F6, F7, F8, F9, F11, F12, F13, F23;

- Raport de încercare nr. 329/2006 elaborat de SGA Arad pentru probe de apă din forajele F4, F6, F7, F8, F11, F12, F13, F14

- Recoltări de probe efectuate pe parcursul elaborarii BM

  - S-au recoltat probe si s-au emis rapoarte de încercări pentru calitatea solului: Rapoarte încercări 4098, 4099, 4100, 4101 / 26.03.2018 probe sol PL3; Rapoarte încercări 4400, 4401, 4402, 4403 / 28.06.2018 probe sol PL4, Raport de încercare 4404/28.06.2018 pentru PL2

  - S-au recoltat probe si s-au emis rapoarte de încercări pentru ape subterane de pe platforma CIC din forajele limitrofe perimetrelor Demeco: F6, F8, F11, F12

  - S-au recoltat probe si s-au emis rapoarte de încercări pentru: apă uzată menajeră 4092/2018, apă pluvială 4093/2018, apă din foraje 4094, 4095, 4096/2018, deșeu stabilizat 4097/2018, sol 4098, 4099, 4100, 4101/2018 de către SC Pro Air Clean Timișoara

  - S-a ținut cont de rapoartele de încercări efectuate de Demeco in perioada 2013-2018 pe cele 4 amplasamente

- Alte documente și informații bibliografice, consultate pentru realizarea raportului la BM: sunt prezentate la pct. 7, la finele lucrării.

2. Identificarea amplasamentului şi localizarea

2.1. Localizare şi topografie – cumulat PL1 – PL4

PL1

Punctul de lucru Vladimirescu FN al SC Demeco SRL pe care erau amplasate instalatiile IPPC este situat în sat Vladimirescu FN, în incinta fostului combinat chimic, la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic terenul este considerat intravilan si este compus dintr-un singur lot cu nr. CF 310012 nr. Top 1/43 în com. Vladimirescu str. Gării FN.

Din punct de vedere juridic terenul a fost concesionat de catre SC Agri Transport SRL către SC Demeco SRL. Suprafaţa totală este de cca. 6680 mp conform contractului nr. 117/8.10.2012 cu anexe. Prin acelaşi contract s-a pus la dispoziţie şi un birou în suprafaţă de 15 mp şi acces la grupul sanitar; utilităţile aferente biroului sunt apa potabilă şi menajeră, canalizarea menajeră şi energia electrică. De asemenea pe platformă exista o suprafaţă de 100 mp, proprietatea SC Arstate SRL Bucureşti care în baza contractului de închiriere nr. 462/2013 a închiriat SC Euro Construct Trading 98 SRL această suprafaţă  care a fost folosită pentru epurarea apelor pluviale şi apelor uzate industriale.

Din punct de vedere urbanistic terenul face parte din UTR 18 cf. PUG aprobat prin HCL Vladimirescu nr. 92/2015 destinația admisă fiind aceea de ”zonă de unități industriale nepoluante și depozitare în zonă cu leziuni ireversibile”.

Accesul in unitate se face din drumul judetean DN 7 Arad – Deva, în zona centrală a localităţii Vladimirescu (moară). În interiorul incintei este asigurat accesul auto si pietonal prin intermediul platformelor betonate catre toate instalatiile tehnologice, spatiile administrative si zonele de asigurare a utilitatilor.

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: limitrof este Sc Agri Transport SRL Arad cu activităţi de depozitare şi distribuţie produse pentru agricultură;

- la Est: teren viran în aceeaşi zonă industrială;

- la Vest: teren agricol – pasune;

- la Nord: zonă industrială cu spaţii neutilizate.

Platforma SC Demeco SRL era amplasata intr-o zona industrială din afara zonei rezidentiale Vladimirescu, la cca. 1000 m de aceasta. În trecut acest teren a aparţinut fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad.

In vecinatatea amplasamentului se afla calea ferată Arad - Deva, retele de alimentare cu apa şi canalizare care deservesc localitatea Vladimirescu şi alţi beneficiari ai platformei industriale.

Terenul din incinta industrială poate fi împărţit convenţional în 2 ZonE funcţionale distincte, ce diferă între ele prin una sau mai multe din caracteristicile următoare:

ZONA FUNCTIONALA I  este situata in partea de vest a incintei si era destinată stocării temporare a solului infestat (cod deşeu 170305* - pământ şi pietre) suprafaţa fiind de 4000 mp, care include:

- staţie sortare cca. 600 mp şi zonă refuz de ciur cca. 300 mp

- instalaţie de spălare piatră LOG WASHER 10 (50 mp)

- bazin colectare ape pluviale, 200 mc (100 mp)

- flotator 150 mp

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor de lemn, plastic, sticle, cod 191206*, suprafaţă 300 mp

- zonă administrativă compusă din containere pentru magazie, sală mese, birou 1, grup sanitar, birou 2, vestiar, WC ecologic 2 buc.

- LEA – alimentare cu energie electrică

ZONA FUNCTIONALA II acoperea partea de est a incintei si include:

-  depozitul de sol sitat pentru activitatea de bioremediere;

- rezervor de motorină, tip container de 9000 l;

- container laborator;

- container birou Euro Construct Traiding 98 SRL;

- rigolă colectare ape pluviale;

- poartă acces şi cabină poartă.

Suprafata totala a acestei zone este de 2680 mp.

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 6680 m2. Modul de utilizare a terenului este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Utilizarea terenului pe platforma SC DEMECO  SRL, Punct de Lucru VLADIMIRESCU FN, [mp]

|  | Suprafaţă construită | Teren liber | Total suprafeţe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, cladiri, retele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 6680 | 0 | 0 | 6680 |
| TOTAL | 6680 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St = 6680/6680 x 100 = 100 %

Coordonatele STEREO ale amplasamentului sunt:

- P1: X=525314,235; Y=224379,319

- P2: X=525323,202; Y=224386,165

- P3: X=525231,416; Y=224364,857

- P4: X=525212,426; Y=224443,471

PL2

Punctul de lucru Staţia de bioremediere pe care sunt amplasate instalatiile IPPC este situată în loc. Vladimirescu str. Jandarmeriei FN, în incinta fostului combinat chimic, la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic terenul este considerat intravilan si este compus dintr-un singur lot cu nr. CF 313533 întabulat în CF 313533 a loc. Vladimirescu de sub AI-A1 Proprietatea şi de sub BII-B1, B2 Imobilul în com. Vladimirescu str. Jandarmeriei FN.

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea SC Demeco SRL şi a fost cumpărat de la SC Arstate SRL Bucureşti, fiind teren intravilan în suprafaţă de 7830 mp. Pe acest teren SC Demeco SRL a construit în anul 2014 Staţia de bioremediere cu rol de tratare a solului contaminat.

Din punct de vedere urbanistic terenul face parte din UTR 18 cf. PUG aprobat prin HCL Vladimirescu nr. 92/2015 destinația admisă fiind aceea de ”zonă de unități industriale nepoluante și depozitare în zonă cu leziuni ireversibile”.

Amplasamentul poate fi accesat din două direcţii: drum de exploatare care asigură legutra cu DN 7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu.

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: teren viran şi clădire industrială dezafectată;

- la Est: teren viran în aceeaşi zonă industrială;

- la Vest: teren viran;

- la Nord: clădire industrială dezafectată.

Staţia de bioremediere SC Demeco SRL este amplasata intr-o zona industrială din afara zonei rezidentiale Vladimirescu, la cca. 1000 m de aceasta. În trecut acest teren a aparţinut fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad.

In vecinatatea amplasamentului se afla calea ferată Arad - Deva, retele de alimentare cu apa şi canalizare care deservesc localitatea Vladimirescu şi alţi beneficiari ai platformei industriale.

Terenul din incinta industrială poate fi împărţit convenţional în 2 ZonE funcţionale distincte, ce diferă între ele prin una sau mai multe din caracteristicile următoare:

ZONA FUNCTIONALA I  este situata in partea de nord a incintei si este destinată stocării temporare a solului infestat (cod deşeu 170305* - pământ şi pietre) şi Staţiei de sortare, suprafaţa fiind de 2493 mp, care include:

- platformă balastată şi impermeabilizată cu geomembrană

- staţie sortare piatră şi sol contaminat

ZONA FUNCTIONALA II acopera partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 5336 mp si include:

- platformă betonată şi impermeabilizată cu geomembrană pentru activitatea de bioremediere, stabilizare, inertizare

- bazin colectare ape pluviale, contaminate, cu o capacitate de 100 mc

- rigolă colectare ape pluviale

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 7830 m2. Modul de utilizare actuală a terenului este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Utilizarea terenului în Staţia de bioremediere aparţinând SC DEMECO  SRL, Punct de Lucru VLADIMIRESCU, str. Jandarmeriei FN, [mp]

|  | Suprafaţă construită | Teren liber | Total suprafeţe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, cladiri, retele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 7830 | 0 | 0 | 7830 |
| TOTAL | 7830 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St = 7830/7830 x 100 = 100 %

Coordonatele STEREO ale amplasamentului sunt:

- P508: X=525199.957; Y=224602.133

- P511: X=525082.354; Y=224619.922

- P515: X=525228.340; Y=224565.400

- P520: X=525205.575; Y=224575.652

PL3

Punctul de lucru pe care sunt amplasate instalatiile IPPC este situată în loc. Vladimirescu str. Incinta Archim FN, în incinta fostului combinat chimic, la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic terenul este considerat intravilan si este compus dintr-un singur lot în com. Vladimirescu str. Incinta Archim SA FN.

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea SC Demeco SRL. Suprafaţa totală a amplasamentului este de 10000 mp.

Din punct de vedere urbanistic terenul face parte din UTR 18 cf. PUG aprobat prin HCL Vladimirescu nr. 92/2015 destinația admisă fiind aceea de ”zonă de unități industriale nepoluante și depozitare în zonă cu leziuni ireversibile”.

Amplasamentul poate fi accesat din două direcţii: drum de exploatare care asigură legatura cu DN 7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: drum de incintă şi teren agricol;

- la Est: incintă industrială fără activitate;

- la Vest: incintă industrială fără activitate şi locuinţă;

- la Nord: zonă industrială cu spaţii neutilizate.

Platforma este amplasată deci într-o zonă industrială la cca 1156 m est de loc. Vladimirescu. In vecinatatea amplasamentului se afla calea ferată Arad - Deva, retele de alimentare cu apa şi canalizare care deservesc localitatea Vladimirescu, Zona industrială şi alţi beneficiari ai platformei industriale.

Terenul din incinta industrială poate fi împărţit convenţional în 2 ZonE funcţionale distincte, ce diferă între ele prin una sau mai multe din caracteristicile următoare:

ZONA FUNCTIONALA I  este situata in partea de nord a incintei si este destinată prelucrării chimice a deşeurilor, hala având o suprafaţă de 860 mp, care include:

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor ce urmează a fi tratate

- zonă administrativă compusă din vestiar, grup sanitar, birou

ZONA FUNCTIONALA II acopera partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 800 mp si include:

- magazii pentru depozitarea deşeurilor colectate

- atelier mecanic

- spaţiu administrativ

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 10000 m2. Modul de utilizare actuală a terenului este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Utilizarea terenului în Staţia de bioremediere aparţinând SC DEMECO  SRL, Punct de Lucru VLADIMIRESCU, str. Incinta Archim FN, [mp]

|  | Suprafaţă construită mp | Teren liber mp | Total suprafeţe mp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, clădiri şi reţele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 7500 | 0 | 2500 | 10000 |
| TOTAL | 7500 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St = 7500/10000 x 100 = 75%

Coordonatele STEREO ale amplasamentului sunt:

- X: 525063,757; Y: 224639,247

- X: 525055,384; Y: 224732,896

- X: 524958,183; Y: 224721,373

- X: 524972,969; Y: 224627,054

PL4

Obiectivul se află în loc. Vladimirescu, str. Jandarmeriei Nr. FN în zonă industrială, în fostul depozit de uree vrac din incinta fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad.

Imobilul este compus din teren intravilan curți construcţii, în suprafaţă de 5239 mp şi construcţia depozit uree vrac, edificată pe aceasta, în suprafaţă de 2438 mp, conform CF 309997 Vladimirescu. Dotările, teren și hală sunt proprietatea Demeco SRL.

Coordonatele stereo ale amplasamentului sunt următoarele:

| Nr. pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 525269.040 | 224670.533 |
| 4 | 525221.350 | 224653.340 |
| 8 | 525243.799 | 224560.779 |
| 11 | 525285.020 | 224562.450 |
| 13 | 525272.482 | 224651.691 |

Cumulat rezultă că suprafața totală deținută de Demeco la cele 3 puncte de lucru care funcționează, este de 23069 mp din care 17768 mp zonă construită.

Zona rezidenţială cea mai apropiată este localitatea Vladimirescu situata la cca. 1,0 km  vest de obiectiv.

Platforma Demeco SRL se află amplasată în incinta fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad, la limita vestică a acestuia.

Limitrof amplasamentului, în partea de vest a obiectivului se află SC Agrirom SA.

În partea de nord a obiectivului se află DJ de incintă.

În partea de sud a obiectivului este PL2 Demeco SRL.

În partea de est a obiectivului se află teren Demeco SRL.

Obiectivul se află în bazinul hidrografic Mureş. Râul Mureş se găseşte la cca. 3 km sud de platforma industrială Demeco.

Zona nu este inundabilă întrucât există dig de apărare împotriva inundaţiilor pe malul drept al râului Mureş care apără atât fosta platformă industrială a CIC Arad cât şi loc. Vladimirescu, digul continuându-se în aval până în loc. Pecica.

2.2.Geologie şi hidrogeologie

2.2.1. Geologie

Din punct de vedere geologic, municipiul Arad se situează în sectorul românesc al Depresiunii Pannonice.

Depresiunea Pannonică  reprezintă o unitate geologică cu extensie mare, (600km lungime şi 400km lăţime) dezvoltată, de la vest spre est, pe teritoriile Austriei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Iugoslaviei şi României. Sectorul românesc al acesteia ocupă partea vestică a teritoriului României, fiind limitat spre est şi nord de structurile Munţilor Carpaţi, iar spre vest şi sud, de frontiera României cu Ungaria şi Serbia.

Evoluţia acestei unităţi geologice, ca arie depresionară intramontană, s-a făcut începând din neogen, simultan cu ridicarea structurilor muntoase carpatice. Această situaţie a condus la separarea a două etaje structurale distincte, care se regăsesc în toată Depresiunea Pannonică.

Etajul inferior, constituit din formaţiuni preneogene, prezintă o structură complexă, ca urmare a  consolidării în mai multe cicluri tecto-genetice şi a evoluţiei ulterioare îndelungate, în regim subaerian.

Etajul superior, constituit din formaţiuni neogene, prezintă o structură mai simplă, determinată de răspunsul casant al etajului inferior la eforturile tectonice şi de  viteza de subsidenţă diferită a blocurilor rezultate.

Zona Arad se situează în partea centrală a sectorului românesc al Depresiunii Pannonice, la cca. 25 km vest de rama Munţilor Zărand. Ca urmare a acestei poziţii, în etajul structural inferior, s-au putut identifica elemente ce atestă prelungirea spre vest a unităţilor carpatice, respectiv ale Munţilor Zărand.

Etajul structural superior este rezultatul acumulării sedimentelor neogene şi cuaternare, iniţial în mediu marin şi ulterior, pe măsura scăderii salinităţii, salmastru , lacustru şi deltaic-fluviatil.

Acest aranjament structural face ca la alcătuirea structurii geologice a sectorului unde se situează municipiul Arad, să participe depozite aparţinând fundamentului cristalin, corespunzând etajului structural inferior, şi depozite sedimentare neogene şi cuaternare, aparţinând etajului structural superior.

Fundamentul cristalin se găseşte la adâncimi ce variază între 1100 şi 1400 m, corespunzând unuia dintre blocurile ridicate ale sectorului românesc al Depresiunii Pannonice.

El este constituit din şisturi epimetamorfice, cu un grad de metamorfism scăzut, corespunzător faciesului şisturilor verzi, izogradul cloritului, astfel încât pot fi recunoscute unele dintre particularităţile texturale şi structurale ale rocilor precursoare.

S-au identificat şisturi cloritoase, şisturi clorito - epidotice, şisturi clorito- cuarţoase, sernifite cu aspect grafitos, şisturi cuarţoase cu aspect pătat, şisturi filitoase, conglomerate brecioase, metamorfozate, intens cataclazate.

Ele sunt constituite în principal din mică albă (sericit, muscovit), cuarţ şi clorit, la care se adaugă subordonat amfiboli, epidot, biotit. Prezintă structură lepidoblastică şi textură şistoasă accentuată.

Din partea de sud a Munţilor Zărand, din şisturile cristaline ale Dealului Cetăţii Şiria, s-au recoltat probe care, prin conţinutul palinologic, indică vârsta devonian superior-carbonifer inferior a rocilor. Astfel, s-au identificat speciile: Stenozonotriletes simplicissimus Naum., Trachitriletes sp., Punctatisporites globatus (Luber.) Luber, Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum., Zonotriletes cf. auritus Waltz.

Rocile cristaline ce constituie fundamentul zonei Arad, prezintă acelaşi facies petrografic cu formaţiunile descrise în Seria de Păiuşeni, din alcătuirea Munţilor Zărand, precum şi din Munţii Bihor (bazinul văilor Runcu şi Poşaga).

Etajul structural superior  este constituit din roci sedimentare aparţinând la două cicluri sedimentare : miocen superior (badenian-sarmaţian inferior) şi ponţian-cuaternar.

Ciclul miocen superior (badenian-sarmaţian) reprezintă un ciclu transgresiune-regresiune, ca s-a manifestat pe arii extinse în întreaga Depresiune Pannonică, fiind dealtfel perioada caracterizată prin iniţierea şi dezvoltarea proceselor de extensie, însoţite de subsidenţa  intensă a unor sectoare, fenomene ce au condus la configuraţia actuală a zonei.

În zona Aradului, datorită distanţei relativ reduse faţă de rama muntoasă, fenomenele de subsidenţă s-au manifestat mai târziu şi cu o amploare redusă, fapt ce a condus la acumularea unei stive relativ mici de sedimente. Dacă la aceasta se mai adaugă şi evoluţia în sistem subaerian instalată în sarmaţianul mediu, care a îndepărtat o parte din rocile acumulate, devine explicabilă grosimea redusă a depozitelor miocen superioare  cunoscute în zonă.

Peste rocile cristaline ale fundamentului, în zona Aradului, se dispune, discordant şi transgresiv, o serie de roci sedimentare, de vârstă miocen superioară, cu grosimi ce variază între 30 şi 80 m. Se constată prezenţa unui complex carbonatic, constituit din calcare compacte, alb-gălbui, cu resturi fosilifere, cu intercalaţii de marne calcaroase, cenuşii-albicioase.

La partea superioară a seriei, se dezvoltă un orizont de tufuri vulcanice, cenuşii-albicioase, alterate. Prezenţa acestuia este rezultatul magmatismului subsecvent tardiv din Munţii Apuseni, care a întreţinut o activitate vulcanică ce a avut o evoluţie specifică, atât ca timp, cât şi în ceea ce priveşte chimismul şi cantitatea produselor eliberate. Fracţia cea mai fină, cenuşa vulcanică, a fost transportată la mari distanţe, şi s-a acumulat în bazinele sedimentare adiacente zonei muntoase.

Ciclul ponţian - cuaternar constituie ultimul ciclu sedimentar al zonei şi marchează colmatarea finală a Depresiunii Pannonice.

Ponţianul, ca etaj final al miocenului, corespunde ultimei transgresiuni de amploare din Depresiunea Pannonică. Datorită întreruperii legăturilor cu domeniul oceanic, încă din timpul badenianului, Marea Ponţiană are un caracter evident dulcicol, marcat prin dispariţia speciilor marine şi salmastre şi dezvoltarea unor specii caracteristice mediului lacustru.

Limita superioară a depozitelor ponţiene nu este tranşantă, întrucât evoluţia bazinului sedimentar nu a fost sincronă, pe toată aria sa de dezvoltare. Astfel, zonele marginale au fost primele colmatate, moment din care sedimentarea a continuat în regim fluviatil, cu acumularea unor depozite specifice. La ieşirea râurilor din zona montană în câmpie, s-au acumulat conuri aluvionare ale căror dimensiuni au fost în funcţie atât de debitul râurilor, cât şi de distanţa faţă de aria sursă a sedimentelor şi rata de subsidenţă a sectoarelor din imediata vecinătate.

Faţă de această situaţie, s – a adoptat o separare a stivei sedimentare ce corespunde ciclului ponţian – cuaternal, pe criterii litologice, în două serii:

- seria inferioară, predominant pelitică, ce corespunde sedimentării în mediul lacustru ponţian;

- seria superioară, predominant psamitică, ce corespunde sedimentării în domeniul fluviatil, eventual deltaic.

Grosimea depozitelor ce aparţin celor două serii variază, în zona Aradului, între 1000 şi 1400 m .

Seria inferioară prezintă grosimile cele mai variabile, între 300 şi 800 m, prin adăugarea de sedimente la partea inferioară a seriei. Începând din bază spre partea superioară, se disting câteva complexe:

- complexul marnos inferior cu frecvente intercalaţii grezoase - nisipoase, având o dezvoltare locală şi grosimea maximă de cca. 200 m;

- complexul marno-calcaros, cu dezvoltare areală şi grosimi de cca. 100 m;

- complexul marnos superior, cu dezvoltare areală şi grosimi de cca. 300 – 400 m.

Complexul marnos inferior este constituit din marne cenuşii, compacte, fosilifere, în care s-au identificat specii de macrofaună ca: Paradachna abichiformis, Didacna oliophora, Lymnocardium promultistriatus, L. sp., Planorbis sp.Ostracode, la care se adaugă microfaună cu: Globigerina bulloides, Elphidium macellum, Bakunella dorsoarcuata, Cyprideis pannonica, Silicoplacentina hungarica.

Complexul marno-calcaros este constituit din calcit microcristalin, în amestec intim cu material argilos. În proporţii reduse mai apar granule de cuarţ, mică, resturi de plante incarbonizate, pirită în cuiburi.

Complexul marnos superior este constituit de asemenea din marne cenuşii verzui, slab nisipoase, cu intercalaţii de argile nisipoase, prezentând un conţinut faunistic asemănător complexului inferior. Acesta conduce la atribuirea vârstei ponţiene depozitelor descrise.

Mai apar intercalaţii nisipoase, grezoase, cu grosimi mici şi dezvoltare locală.

Seria superioară prezintă în acest sector, variaţii mai mici de grosime decât cea inferioară. Astfel grosimea medie se menţine în jurul valorii de 590 m. Este constituită din depozite detritice de dimensiuni psemitice la psamitice, cu frecvente intercalaţii marnoase, argiloase.

La partea superioară a seriei, se dezvoltă depozitele de vârstă cuaternară, constituite din pietrişuri şi nisipuri, aparţinând terasei joase, luncii şi zonei de divagare a Mureşului. Acestea prezintă structuri tipice unui mediu sedimentar fluviatil, şi anume sectorului caracterizat prin gradient hidraulic scăzut, curenţi cu putere de transport scăzută, detritusul fiind transportat în suspensie şi mixt (sediment târât şi/sau în suspensie, sistem fluviatil meandrat).

Aceasta a condus la apariţia unor structuri în care se poate recunoaşte traseul canalelor de curgere, a căror umplutură este mai grosieră decât cea a malurilor, pe de o parte, iar pe de alta, se constată o granoclasare pozitivă a sedimentelor (dimensiunile particulelor scad pe verticală, de jos în sus).

Fenomenele de meandrare au  de asemeni ca rezultat apariţia unor structuri în care dezvoltarea stratelor s-a realizat prin acreţie laterală, marcată prin apariţia laminelor.

Grosimea depozitelor cuaternare este apreciată la cca. 80 m, fără însă a exista o confirmare a acesteia pe baze biostratigrafice.

Importanţa deosebită a seriei superioare a ciclului sedimentar ponţian - cuaternar rezidă în importantele acvifere pe care le cantonează în depozitele de pietrişuri şi nisipuri, acvifere ce sunt în comunicaţie hidrodinamică, pe cca. 300 m din grosimea seriei. Aceasta se datorează caracterului discontinuu al stratelor de argile şi marne, ce apar în succesiunea litologică, caracter ce le împiedică  să se  constituie în  ecrane ale  acviferelor.

La partea superioară a depozitelor cuaternare, se dispune pătura de sol.

              - potenţialul seismic al zonei

Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale - Indicativ P 100 -92” oraşul Arad se încadrează, în zona “D” din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks, ceea ce înseamnă KS = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc (sec), în zona TC = 10. Pe baza acestor date, din tabelul A.2. al Normativului menţionat mai sus, rezultă că oraşul Arad se încadrează în zona de intensitate seismică VII  (exprimată în grade MSK ).

Adâncimea de îngheţ – dezgheţ, conform STAS 6054 – 77 este de 0,70 – 0,80 m.

2.2.2. Hidrogeologia

A. Date generale

Mureşul constituie de departe râul cel mai important din judeţul Arad, având 174 m3/s debit mediu multianual. Utilizarea apelor lui este însă restricţionată de calitatea apelor, râul conţinând poluanţi care îl fac utilizabil numai pentru industrie şi agricultură.

Mureşul are o lungime de 761 km, izvorăşte din munţii Hăşmaşu Mare, străbate Depresiunea Gurghiului şi defileul Topliţa - Deda, traversează Transilvania separând Podişul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia - Turda, în Carpaţii Occidentali separă Munţii Apuseni de Munţii Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest şi trece în apropiere de Nădlac, în Ungaria, unde se varsă în Tisa.

Suprafaţa bazinului pe teritoriu românesc este de 27.890 km2 .

Amplasamentul studiat se afla in Bazinul hidrografic Mures. Suprafaţa bazinului hidrografic al râului Mureş din zona de activitate este de 2325 km2 în judeţul Arad (circa 12,2%) şi 16,2 km2 în judeţul Timiş .

Regimul de scurgere al apelor Mureşului în secţiunea Arad are debite caracteristice cu următoarele valori medii multianuale:

- Debit mediu multianual Q= 174 m3/s;

- Debit maxim (1%) Q= 2.390 m3/s;

- Debit minim (probabilitate de asigurare de 80%) Q= 23 m3/s.

Apa de suprafaţă

Râul Mureş constituie principala artera care dreneaza municipiul Arad de la est spre vest. Evoluţia sa reprezintă cea mai importantă şi mai complexă evoluţie de vale din Câmpia Banatului.

Panta scazută şi frecvenţele meandre au facut ca unda de propagare a viiturii să fie redusă (2 - 4 km/h ).

Scurgerea minimă se produce la sfarsitul verii si inceputul toamnei, datorita prelungirii secetelor (la Arad in 1962 a fost 0,93 mc./sec.).

Debitul solid cărat de Mureş este la Arad de 86 kg/sec; el fiind rezultatul afluenţilor mari pe care îi are în Podişul Transilvaniei. Afluenţii mici din Muntii Zărandului îi aduc un debit solid redus - fapt explicat prin natura petrografică şi gradul ridicat de împădurire.

Temperatura apei variază în funcţie de temperatura aerului. Temperatura maximă a apei la staţia Arad a fost de 29 grade C. În cazul când temperaturile negative persistă, se întâlnesc formaţiuni de gheaţă (în medie la staţia Arad se înregistrează 47 de zile, maxim 64 de zile). Tipul de mineralizare al apelor Mureşului în cursul inferior este carbonat - calcica, deşi se întâlnesc şi mari cantităţi de cloruri.

Chimismul apei Mureşului este influenţat şi de chimismul apelor reziduale, industriale şi menajere.

Apele subterane sunt cantonate în depozite cuaternare alcătuite din nisipuri cu granulometrie diferită, pietrişuri cu intercalaţii de argile, prafuri argiloase sau argilo-prafoase. În partea superioara a acestor depozite permeabile se dezvolta formaţiuni cu o permeabilitate mai redusă care fac ca în anumite zone nivelele hidrostatice să prezinte caractere ascensionale. În acelaşi timp, formaţiunile cu granulometrie fină şi apariţia unor orizonturi genetice de soluri impermeabile, bine dezvoltate, fac ca deasupra acestora (0,4 - 0,6 m) să se acumuleze strate acvifere sezoniere (suprafreatice) influenţate de condiţiile climatice, motiv pentru care prezintă oscilaţii sezoniere accentuate. Aceste strate sunt discontinue şi se afla în interdependenţă cu stratele freatice propriu-zise.

Nivelurile apelor freatice în câmpia joasă se întâlnesc între 0,0 si 3,0 metri, excepţie fac areale reduse de 3,0 - 5,0 metri care sunt situate în zonele grindate. Niveluri de 0,0 - 2,0 metri se întalnesc în zonele depresionare şi pe fostele albii parăsite. În zonele înalte, apele freatice se dreneaza mai repede (din cauza materialului mai grosier al stratului acvifer) decât în zonele plane şi depresionare. Alimentarea pânzelor acvifere se face în cea mai mare parte din precipitaţii şi mai puţin din Mures. Condiţiile cele mai favorabile de alimentare sunt în zona în care predomină materialele ceva mai grosiere.

Maximele de nivele se produc, de regula, în lunile februarie şi martie. În continuare nivelul scade treptat până în lunile octombrie-noiembrie când se înregistrează valorile minime.

Nivelul hidrostatic, având adâncime relativ mică este supus şi influenţei climatice în sensul că primăvara când se produc infiltraţii acesta se ridica uşor, iar vara, când evapotranspiraţia creşte, nivelul scade. Oscilaţiile nivelului freatic prezintă amplitudini de 1,0 - 1,5 metri în apropierea Mureşului, în depozitele grosiere, ele pot atinge până la 2,0 - 2,5 metri iar în zonele de interfluvii, acestea sunt situate între 0,5 - 2,5 metri. Datorită amplitudinii mari, în depresiuni nivelele freatice se întalnesc uneori la suprafaţa sau aproape de suprafaţă din care cauză se semnaleaza fenomene de baltiri. Oscilaţii ale nivelurilor freatice se întâlnesc şi de la un an la altul, în funcţie de regimul precipitaţiilor. Trebuie subliniat ca tendinţa în ultima vreme este ca aceste niveluri să scadă.

Regimul apelor freatice este puternic influenţat de îndiguiri si desecări. Reţeaua canalelor de drenaj de adâncime construită în toată câmpia a determinat înlaturarea parţiala a pânzelor de ape suprafreatice şi a contribuit la coborârea nivelului freatic.

Chimismul apelor freatice

Orizonturile acvifere cantonate în depozite grosiere în care şi circulaţia apei este mai mare, mineralizarea şi duritatea prezintă valori reduse. Calitate mai slaba au apele din zonele joase, unde drenajul este lent şi unde depozitele fine din acoperişul acvifer îngreuneaza regenerarea apelor subterane prin infiltraţii verticale. Chimismul variaza de la un foraj la altul pe distante relativ reduse.

Reziduul fix al apelor freatice poate varia între 0,4 si 1,5 g / litrul de apa, deci întâlnim toată gama de ape, de la dulce la sărat.

Apele de adâncime din zona Campiei Aradului sunt cuprinse în marea unitate a Bazinului Artezian Vestic. Puternica fragmentare a soclului condiţioneaza un circuit propriu care face ca la suprafaţa să apară ape termale. În forajele efectuate în Campia Mureşului până la adâncimi de 424 metri, în depozite cuaternare, au fost distinse 12 orizonturi acvifere ascensionale.

Resurse de ape subterane

Sunt deosebit de valoroase atat sub aspect cantitativ cât şi calitativ, contribuind decisiv la satisfacerea nevoilor populaţiei şi ramurilor economice, în special industriale.

Astfel, conul aluvionar al Muresului este cunoscut astăzi ca fiind cea mai mare hidrostructură din România, care a permis construirea uneia din cele mai mari captări de ape subterane din ţară, cea a Aradului, care acopera cca. 25 % din totalul rezervelor de apă.

B. Conul aluvionar al Mureşului

În formaţiunile sedimentare ale Bazinului Pannonic, la ieşirea râului Mureş din zona muntoasă a masivului Highiş-Drocea, în Holocenul superior, s-a format conul aluvionar al Mureşului, cea mai mare structură de acest gen din ţară.

Acest corp de apa face parte din Conul aluvial al Râului Mureş denumit potrivit Directivei Cadru 60 /2000 /EC, ROMU20 - Conul aluvial Mureş (Pleistocen superior-Holocen).Acviferul este continuu, plasat la adâncimi mici (2-5 m) şi constituind împreuna cu scurgerea din albia râului Mureş in echilibru hidrodinamic intre acestea existând evidente influente reciproce. Direcţia de curgere este, în general, SE-NV. Parametrii hidrogeologici principali pentru acest corp sunt: K = 5-70 m/zi, T =150-2000 m2/zi. Stratul acoperitor are o constituţie prăfos-nisipoasă-argiloasâ, discontinuu, cu grosimi, în generalde maxim 2-4 m. Conjugat cu infiltraţia eficace de 15-60 mm coloană de apă/an rezultă o protecţie medie globală de la suprafaţă (clasa PM).

De la marginea estică, marcată prin punctul de origine al conului aluvionar, în dreptul oraşului Lipova şi prin linia de delimitare spre est a acumulării piemontane în dreptul localităţilor Ghioroc şi Pâncota, hidrostructura Aradului se extinde spre vest la nivelul câmpiei Pannonice.

Delimitarea în spaţiu şi adâncime a conului, a fost făcută de ing. Adrian Cineti, în baza unui număr de peste 350 foraje hidrogeologice executate în zonă de IGPSMS, ISLGC, ISPIF, IFB, IMB şi IFLGS, în cadrul Studiului hidrogeologic de omologare a rezervelor de apă din Conul aluvionar al Mureșului, în anul 1983

Delimitarea s-a efectuat pe baze litologice, stratele acvifere din cuprinsul conului de dejecţie al Mureşului, având o granulaţie sensibil mai grosieră decât stratele acvifere cantonate în depozitele pannoniene, astfel:

Conul de dejecţie al râului Mureş se desfăşoară spre vest ca un larg evantai, la ieşirea din culoarul Mureşului imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova şi Nădlac de cca. 70 km şi o lăţime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri totalizând o suprafaţă de 2.210 km2, din care 2.040. km2 pe teritoriul României. Debitul acestei hidrostructuri este de 11,1 m3/s omologat în 1983.

Faţă de axa Mureşului se observă o dezvoltare asimetrică în sensul că sectorul situat la nord de râu ocupă o suprafaţă mult mai mare (1.590 km2) faţă de sectorul situat la sud de Mureş (450 km2). De asemenea, în Ungaria, conul ocupă o suprafaţă de aproximativ 170 km2.

Limitele acestei hidrostructuri sunt următoarele: la sud o linie ce trece pe la Lipova - Zăbrani – Frumuşeni – nord Şagu – vest Vinga – Mailat – Satu Mare – sud Nădlac; la vest o linie pe la N-V de Nădlac – Peregu Mare – Battonya (Ungaria) – Grăniceri; la nord aliniamentul Grăniceri – Şiria – Şimand – Olari – nord Caporal Alexa; la est aliniamentul Caporal Alexa – vest Pâncota – vest Şiria – Covăsânţ – Ghioroc – Păuliş. De menţionat că în lungul limitei nordice depozitele conului aluvionar al Mureşului se întrepătrund cu cele ale conului Crişul Alb delimitarea lor fiind dificilă.

Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prin intercalaţii lenticulare de argile, argile nisipoase şi prafuri argiloase care nu asigură decât parţial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalaţiile argiloase sunt în general mai groase şi din ce în ce mai numeroase spre extremităţile vestice, nordice şi sudice.

Deschiderile de foraje au evidenţiat un important complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio – lacustre şi aluvionare în care, în porţiunile cu strat separator de argilă apar două strate acvifere: freaticul, până la 30 m adâncime şi cel subiacent, considerat de medie adâncime.

Acviferul freatic este alimentat atât din precipitaţiile căzute pe toată suprafaţa conului aluvionar, cât şi din infiltraţii din râul Mureş. Studiile cu foraje ale I.S.P.I.F. în albia Mureşului au stabilit că între Păuliş şi Arad pe o lungime de 16 km râul are un aport de 640 l/s la alimentarea acviferului. Nivelul hidrostatic întâlnit este de regulă cuprins între 2-5 m iar în luncile Mureşului, Ierului şi al principalelor canale de desecare de 0-2 m. Aspectul curgerii este în general divergent, reţelele de descărcare drenând în general freaticul.

Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat mai aprofundat în lungul frontului nou de captare al municipiului Arad este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelări de 0,2 – 2,1 m.

Acviferul de medie adâncime este localizat în depozite fluvio – lacustre, reprezintă cea mai importantă sursă de apă subterană din care se alimentează majoritatea folosinţelor.

Grosimea orizonturilor acvifere sunt cuprinse pe întreg arealul între 20-80 m. Cele mai mari grosimi fiind în zona Arad – Zimandul Nou – Sântana, care coincid cu amplasarea captării noi a municipiului Arad. Coeficienţii de permeabilitate au în general limite largi, valorile extreme fiind K=10 – 140 m/zi.

Stratele acvifere au caracter ascensional, nivelul piezometric situându-se între 3 –7 m. La pompările experimentale debitele forajelor au fost apreciabile: Q=25-30 l/s la denivelări de 1,4 – 4,7 m, întâlnindu-se însă şi valori mai mari.

Observaţiile efectuate asupra nivelurilor hidrostatice din forajele de studii, de exploatare şi fântâni, conduc la concluzia că direcţia generală de curgere a apei subterane este SE – NV sau chiar S-N sau E-V, în funcţie de zona luată în considerare, iar panta medie este de 0,5 – 1 ‰.

Grosimea maxima a depozitelor din cadrul conului de dejecţie Mureş, este de 222 m şi a fost determinată în forajul de referinţă executat de IFB în anul 1975, la CAP Mândruloc.

În zona oraşului Arad, această grosime este de cca. 185 m, iar pe linia Zădăreni-Iratoşu, variază între 97,3 - 115 m, iar la Şemlac variază în jurul valorii de 100 m.

Orizonturile acvifere din con, sunt separate în unele sectoare prin intercalaţii lenticulare de argile, argile nisipoase şi prafuri argiloase, care nu asigură decât parţial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime şi adâncime.

Intercalaţiile argiloase, sunt mai groase şi mai numeroase spre extremităţile vestice, nordice şi sudice ale conului. În privinţa granulaţiei stratelor acvifere, în zona Mândruloc, bolovănişurile apar până la adâncimea de 209 m, în zona sere Arad, până la 100 m adâncime, dispărând spre zona Zimand Cuz. Mai apar bolovănişuri în zona Andrei Şaguna (până la 22,3 m), Sud Zimand (până la cca. 60 m adâncime), şi Zimand (până la 88 – 90 m adâncime), în rest predominând stratele acvifere formate din nisipuri şi pietrişuri cu granulaţii diferite.

Spre vest pe linia Vinga - Iratoşu, stratele acvifere din conul de dejecţie al Mureşului, sunt formate din nisipuri şi pietrişuri, cu frecvente intercalaţii de nisipuri şi liant argilos. Până la extremitatea vestică a conului, stratele acvifere sunt reprezentate prin nisipuri fine şi medii cu pietriş şi nisipuri cu granulaţie diferită, trecerea spre depozitele pannoniene facându-se treptat. Gradul de rulare al materialului aluvionar, creşte pe direcţia E-V.

Orizonturile acvifere din conul de dejecţie al Mureşului, sunt alimentate din precipitaţiile căzute pe bazin, infiltraţii de mal din râul Mureş şi precipitaţii din zona masivului Highiş.

Pe ansamblu conului de dejecţie al Mureşului, există o variaţie anuală a rezervelor de 350.779.900 m3/an = 961.041. m3/zi = 11.123 l/s. (11,1 m3/s), inclusiv sectorul situat la sud de Mureş (Cineti 1982, 1990).

În cuprinsul conului de dejecţie, direcţia generală de curgere a apei variază între S-N, SE-NV, ESE-VNV şi chiar E-V, funcţie de zona luată în considerare, în zona frontului de captare fiind aproximativ perpendiculară pe aceasta.

În cadrul conului de dejecţie, stratele acvifere comunică între ele în mai multe moduri şi anume:

- prin circulaţie liberă, în zonele unde argila care separă stratul freatic de stratele de medie adâncime, lipseşte (situaţie limitată);

- pe la capetele de strat, datorită caracterului lenticular al intercalaţiilor argiloase;

- ca urmare a aşa numitului fenomen de drenață, cauzat de diferenţa de presiune pe suprafeţele superioare şi inferioare ale nivelului argilos.

Referitor la stratul acvifer freatic, menţionăm că acesta se dezvoltă la adâncimi de 3,0 - 3,5 m, faţă de cota 0 a terenului. Parametrii hidrogeologici caracteristici stratului acvifer freatic, au în genere următoarele valori :

- debite obţinute la pompări experimentale între 8,5 - 20 l/s (la forajele de studiu din zona Lipova), pentru s = 0,3 - 1,2 m.,

- debite cuprinse între 7,5 - 10,0 l/s. (la forajele de testare din zona CET Arad),

- coeficienţi de filtraţie între 61,3 - 103,2 m./zi, (la forajele din zona CET Arad),

- trasmisivitate între 747 - 12409 m/zi.

Direcţia de curgere, conform hărţii cu hidroizopachite, a acviferului superior din hidrostructura Arad, este SSE-NNV, cu precizarea că datorită funcționării captării Arad, în zona acesteia au suferit modificări importante (Dumescu F. 1991, 1994), fapt sesizat și de Univ. București, (bibl.) și A. Cineti (bibl.). Acest fenomen este deosebit de important în ceea ce privește mecanismul de poluare al acviferului din Conul aluvionar Mureș.

3. Istoricul amplasamentului şi dezvoltării viitoare

3.1. Istoricul amplasamentului

Amplasamentele pe care se desfăşoară activitatea SC Demeco SRL se află pe fosta platformă a Combinatului de Îngrăşaminte Chimice Arad, în partea de vest a acesteia.

Combinatul de I. Ch. Arad a fost înfiinţat într-o structură de producţie de 360.250 t/an SA 100 %îngrăşăminte complexe, adică: - 150.000 t/an N 100 %; 100.000 t/an P2O5  l00%; 35.000 t/an K2O 100%; 75.250 t/an N 100% în azotat de amoniu sau nitrocalcar.

Prin H.C.M. 295/1976 în cadrul etapei a II-a de dezvoltare s-a hotărât construirea unor capacităţi de 300.000 t/an amoniac şi 420.000 t/an uree cu 46,3% N.

Din 01.01.1990 societatea a încetat să mai funcţioneze şi au urmat succesiv diverse proceduri de privatizare, astfel: începând din anul 1999, S.C. ARCHIM S.A. - Arad şi culminând cu perioada 2000 - 2004 când s-au încercat diverse forme de privatizare, progresiv s-a trecut la dezafectarea tuturor instalaţiilor, depozitelor, traseelor de conducte şi estacade de transport. Au fost demontate toate utilajele, instalaţiile electrice şi de automatizare, inclusiv construcţiile metalice de susţinere a acestora. Toate acestea, după demontare au fost fie valorificate, fie expediate în afara platformei.

Pentru demolarea construcţiilor pe amplasamentul fostului C.Î.C., SC Arstate SRL a obţinut acordul de mediu nr. 2/22.01.2009.

Prin demolarea construcţiilor se dorea redarea în circuitul industrial a întregului ansamblu aflat în teren proprietatea SC Arstate SRL (343482 mp) demolările şi dezafectările efectuându-se până la cota zero.

C.Î.C. Arad a lăsat în urmă o zestre de poluare manifestată îndeosebi în domeniul poluării solurilor şi apelor subterane.

În cele ce urmează se prezintă concluziile principalelor studii efectuate pe platforma CIC în decursul anilor (perioada 1976-2016)

A. Supravegherea calității apelor subterane. În vederea studierii fenomenului de poluare în zona platformei industriale CIC Arad în perioada martie 1976 – iulie 1976, DAMB (Direcția apelor Mureș-Banat), Filiala Zonală Timișoara a executat un număr de 16 foraje, iar începând din martie 1978 încă 7, trei din acestea (F 21, F 22, F 23) la distanțe mai mari de platformă. Acest sistem de foraje constituie rețeaua  hidrologică de stat din care s-au executat probe de către OGA Arad, APM Arad, SGA Arad și cele ale beneficiarului și prin care se stabiliște gradul de impurificare al acviferului.

Suplimentar față de aceste foraje, ISLGC București în cadrul ”Studiului hidrogeologic și hidrochimic privind protecția stratelor acvifere (freactic și de medie adâncime) în zona frontului nou de captare față de influența apelor deversate pe platforma CIC Arad 1980” a mai executat un număr de 21 de foraje, pe baza cărora s-a caracterizat chimismul apelor freatice, precum și alți parametri, forajele care au fost amplasate în afara perimetrului CIC Arad, spre vest de aceasta.

Primele determinări ale chimismului apelor subterane din forajele DAMB (probele martor) s-au efectuat în perioada 21 aprilie – 23 iulie 1976 (înainte de punerea în producție a CIC Arad) de către Filiala Zonală Timișoara.

Analizele au indicat un pH cuprins între 7,05 la F4 și 8,7 la F2 și F3. Ionul NH4 fiind absent la 11 foraje, atingând valoarea maximă de 0,04mg/l la F3. Ionul NO2 este absent în trei foraje F9, F11, F13, având valoarea maximă de 0,91mg/l la F2. La azotați concentrațiile s-au situat între 0,8mg/l la F4 și 1,6mg/l la F7. Rezultatele determinărilor se interpretează în comparație cu limitele stabilite pentru apa potabilă prin STAS 1342/1984 și anume: 45mg/l NO3, 0,1mg/l PO4, NH4 lipsă, pH=6,6-7,4.

Din determinări rezultă că numai la două foraje valorile depășesc limitele STAS 1342. Cunoscând că punerea în funcțiune a CIC Arad s-a făcut în mai 1977, se desprinde concluzia că depășirile care au valori relativ mici comparativ cu cele întâlnite după punerea în funcțiune a CIC Arad, se datorează aplicării de îngrășăminte chimice pe terenurile agricole.

Avându-se în vedere procesele tehnologice aplicate în instalațiile combinatului și în materiale vehiculate, principalii poluanți specifici care ajung în apa subterană sunt ionii NH4, NO3, PO43-, F-. De asemenea apele infiltrate pot produce modificări ale pH-ului apelor subterane.

Din studiul comparativ al concentrațiilor de poluanți în forajele de observație pe perioada funcționării CIC (1977-1989), rezultă că toate forajele conțineau poluanți specifici combinatului, dar unele din ele prezintă impurificări mai puternice, în funcție de locul lor de amplasare în raport cu sursele de impurificatori.

Primul vârf important de concentrație a apărut la forajul F15 ca urmare a unor exfiltrații din sistemul de ape acide al secției de îngrășăminte. O dată cu eliminarea acestor exfiltrații concentrațiile de poluanți au scăzut, iar dendințele ulterioare de creștere prin penetrație, prin izolarea antiacidă și prin scurgeri de ape uzate pe sol, s-au diminuat datorită refacerii izolațiilor din hala de fabricație și betonării suprafețelor din jurul secției.

La grupul de foraje de control F7, F8, F9, F11, F12, se constată că valorile concentrațiilor cresc foarte mult de la începutul anului 1980 datorită unei spărturi a colectorului general de ape chimice impure. După repararea colectorului în partea a doua a anului 1983, apare o tendință de scădere a concentrațiilor de poluanți în acest grup de foraje. Nu trebuie însă exclusă nici posibilitatea existenței unor exfiltrații din bazinele de neutralizare, fapt ce ar putea fi sugerat de creșterea masivă a concentrației în 1980-1981 la forajul F12, amplasat pe latura estică a bazinelor.

Forajul F6 indică aportul de poluare pe care-l aduce halda de carbonat de calciu, deșeu cu conținut important de azotat de amoniu, care este antrenat de apele meteorice pe suprafețele neprotejate din jur, concentrația de NH4+ și NO3- crescând paralel cu volumul de carbonat rezultat din fabricație.

La forajele F4 și F13, sursa principală de poluare o constituie scăpările de îngrășăminte, scurgerile din vagoane etc. Creșterea impurificării fiind paralelă cu creșterea volumului de îngrășăminte încărcat în special în vrac, denotă lipsa unor măsuri de limitare a efectelor poluante.

Forajele F1, F2 și F3 amplasate la circa 50m nord de perimetru dau indicații asupra deplasării frontului poluant produs de combinat, constatându-se că și aceste foraje conțin poluanții specifici combinatului și că tendința este de creștere, în special pentru ionul amoniu.

Existența ionilor poluanți specifici în zona forajelor amplasate între CIC și frontul nou de captare a fost confirmată și de analizele efectuate de laboratorul IJGCL Arad (actual Compania de Apă Arad)în perioada 1980-1981 în cadrul studiului ISLGC București menționat, unele rezultate fiind și publicate (Cineti, 1982).

B. Statie pilot pentru depoluarea apelor subterane

În cursul anului 1995 Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” a efectuat lucrări experimentale pentru depoluarea apelor freatice la Combinatul de Îngrășăminte chimice din Arad, în cadrul unei ”stații pilot”.

În cadrul temei s-au executat următoarele lucrări:

- pomparea apei din 9 foraje, din care, 6 existente pe platforma CIC și 3 în afara perimetrului;

- execuția a două foraje noi la 14m și 47m, amplasate la 400m vest de perimetrul CIC și pomparea apei din acesta și analiza fizico-chimică a apei;

- măsurători ale nivelului apei subterane;

- analize fizico-chimice în timpul pompării și anterior acestaia.

a). Rezultatele pompărilor experimentale în stația pilot

- Zona forajului F6 forajul este amplasat în zona fostei halde de carbonat de calciu.

Pomparea a evidențiat că în perioada de deznisipare s-a produs o puternică antrenare a poluantului din sol dar și din stratul purtător de apă care s-a curățat pe moment, ceea ce a determinat creșterile foarte mari ale concentrațiilor de amoniu, nitrați și nitriți.

După curățirea forajului valorile s-au menținut aproximativ în limitele avute anterior deznisipării (anii 1994 și 1995).

Aceasta dovedește că zona era încă poluată și că această poluare era remanentă în acvifer dar și în stratul de sol de la suprafață, în special în zona 0,8-5,0m unde este amplasat nivelul de argilă care este puternic îmbibat cu poluanți și care continuă să alimenteze freaticul aflat dedesubt.

- Zona forajului F8

Forajul este amplasat în afara incintei platformei, pe direcția cănductelor de evacuare de la stația de neutralizare finală. În anii anteriori când CIC funcționa, poluarea se datora infiltrațiilor din conductele subterane și antrenării în subteran a poluanților odată cu antrenarea lor de către apele pluviale.

Pomparea apelor a evidențiat că valorile ionilor poluanți, atât la deznisipare, cât și după pompare, s-au menținut apropiate, în limitele ordinelor de mărime cu perioada anterioară (1994 și 1995) pompării.

Aceasta dovedește că stratul acvifer, purtător de apă este încă poluat; că poluarea se localiează probabil și în zona conductei de evacuare de la neutralizarea finală, care, funcționând ani la rând, a alimentat stratul de sol în care este pozată, poluându-l, și că acesta emană încă poluanți, alimentând acviferul aflat dedesubt, această zonă localizându-se între 2-3,3m.

- Zona forajului F12

Forajul este amplasat în apropierea stației de netralizare, în partea sudică a platformei, la circa 20m de instalație. Poluarea se datorează, atât exfiltrațiilor din bazinele stației, cât și pierderilor din conductele subterane.

Datele de pompare au scos în evidență că poluarea a crescut, atât la deznisipare (stratul curățindu-se mai mult), cât și la pompare, cu valori ale ionilor amoniu și nitrați peste cele din perioada anterioară pompării.

Acest lucru dovedește că stratul acvifer este poluat, iar poluarea se localizează și în stratul de sol între 0,60m-3,00m, care permite ca în perioadele ploioase poluantul să pătrundă de la suprafață spre nivelul de apă aflat la 6,90m.

- Zona forajului F13

Forajul este amplasat la ”ambalare-expediere”, unde în perioada funcționării CIC existau pierderi pe sol de îngrășăminte.

La deznisipare forajul s-a curățat foarte mult, poluarea scăzând față de perioada anterioară, dar se menține încă ridicată.

Aceasta dovedește că acviferul este încă poluat, poluarea localizându-se atât în zona de suprafață, între 0,6-5,20m, cât și în strat acvifer și el purtător de poluanți. Poluarea actuală se produce și prin pătrunderea de la suprafață a poluanților spre nivelul de apă aflat la 6,85m.

- Zona forajului F14

Forajul este amplasat la extremitatea nordică a platformei CIC, limitrof depozitului de fosforită.

Poluarea acestui foraj se datorează spălării materiilor prime (fosforita) cu infiltrarea în stratul freatic, dar și scurgerilor din vagoane pe sol și a poluării generale de pe platformă, provenită din mediu atmosferic poluat.

La deznisipare forajul s-a spălat dar a continuat să se mențină poluat în continuare, peste velorile anilor anteriori, dovedindu-se astfel că stratul acvifer este poluat. Poluarea se localizează atât în zona de la suprafață, între 06-4,50m, cât și în stratul acvifer, purtător încă de poluanți. În perioada actuală poluarea se produce și prin pătrunderea de la suprafață a poluanților localizați în stratele de argilă spre nivelul de apă aflat la 7,18m, distanța între stratul de argilă purtător de poluanți și stratul de apă fiind de 2,68m.

- Zona forajului F15 DA

Forajul este amplasat lângă secția de îngrășăminte chimice NPK și turnurile de granulare. Poluarea se datorează pierderilor pe sol de îngrășăminte în perioada de funcționare a combinatului și antrenarea lor de către apele de ploaie în acvifer.

Acviferul este poluat, poluarea se localizează și în zona superioară, între 0,60-2,80m dar și în stratul acvifer care este încă purtător de poluanți.

În perioada actuală, poluarea se produce și prin pătrunderea de la suprafață a poluanților spre nivelul de apă aflat la 6,8m, distanța între stratul de argilă purtător de poluanți și stratul de apă, fiind la 4,00m.

b). Legătura dintre poluarea acviferului freatic și poluarea solului

După cum am văzut în capitolele anterioare, în toate forajele, se constată o poluare a acviferului, cu mult peste limitele admise, una dintre cauze fiind și pătrunderea poluării localizată în stratul de sol de deasupra, format în principal din argile și argile prăfoase, de grosimi nu prea mari (2,8-3,8), apele de ploaie putându-l spăla transportând astfel poluanții spre nivelele inferioare ale forajului, aceștia ajungând apoi în stratul purtător de apă.

Pentru a demonstra acest femomen s-a procedat la analiza solului în zona forajului F2 T. Vladimirescu, foraj executat în cadrul lucrării, la 400m vest de perimetrul CIC, prin prelevări de probe de sol din 0,5m în 0,5m, până la adâncimea de 4,5m (grosimea stratului de argilă care acoperă stratul acvifer de dedesubt), constatările fiind următoarele:

- Chimismul solului

Din analizele efectuate reiese caracterul slab alcalin al solului, cu pH cuprins între 7,2-8,2 pe toată adâncimea studiată.

Conținutul de azot amoniacal (N-NH+4) este mare (200-480ppm) și în creștere în adâncime, la fel și azotul nitric (N-NO3) care crește în straturile de adâncime la 41-89ppm față de 16-27ppm de la suprafață.

Se remarcă foarte poluate orizonturile de la 1-4,5m; ușor poluate orizonturile 0,25-1,00m și mediu poluat, stratul de la suprafață.

Evoluția poluării scoate la evidență faptul că poluarea a pătruns de la suprafață, din orizontul de sol superior, spre adâncime, localizându-se în orizonturile inferioare constituite din argile și prafuri argiloase (loessuri).

- Chimismul apei din forajul F2 TV

Proba recoltată din forajul nou F2 TV, executat în septembrie 1995, arată un conținut mare de amoniu - 435mg/l, precum și a celorlalți indicatori: nitrați – 1081mg/l, nitriți – 6,71mg/l, fosfați – 0,64 mg/l.

- Chimismul apei în forajele TMUCB și CONAR

Aceste date de poluare ale acviferului freatic în afara perimetrului CIC spre vest, sunt susținute și de forajele găsite în zona limitrofă apartinând fostelor TMUCB și CONAR.

Astfel: la F TMUCB, ionul amoniu are valoarea de 1190mg/l, nitrat 8,3mg/l, nitriți 2,69mg/l, fosfați 0,37mg/l.

La forajul F CONAR: amoniu 92mg/l, nitrați 138mg/l, nitriți 0,18mg/l, fosfați 0,11mg/l.

Ambele foraje sunt poluate, cu mențiunea că beneficiarii lor nu cunosteau date privind adâncimea la care sunt executate, modul de echipare, etc.

Existența în stratul de sol a azotului amoniacal și a azotului nitric, până la adâncimea de 4,5m și a ionului amoniu în apa captată din foraj (în același profil de sol) dovedește fără echivoc legătura dintre poluarea existentă în stratul de sol de acoperire (între 0-5m) și stratul acvifer, demonstrându-se încă o dată că poluanții au migrat dinspre stratul superior de sol prin stratul de argilă, spre acvifer.

c). Chimismul apei în acvifer de medie adâncime

Faptul că nivelul de poluare atins în acviferul de medie adâncime la sud de CIC, la limita perimetrului, este demonstrat de forajul F11 DA.

Nici un alt foraj de pe platformă nu mai captează acviferul de medie adâncime.

În cursul anului 1995 (ca de altfel și în anii anteriori) acesta a fost poluat, indicatorii fiind următorii: amoniu între 7,0-9,0mg/l, nitrați 53,9-150mg/l, nitriți 0,23-3,36mg/l, fosfați 0,33-1,64mg/l.

Cum acest foraj era limitrof cu forajul 8, se poate deci presupune că, condițiile de propagare a poluării în cel de-al doilea strat acvifer sunt similare, poluanții străbătând nivelul de argilă care separă primul acvifer de cel de-al doilea.

Acest lucru a determinat executarea unui foraj nou la 400m vest de perimetrul CIC pentru a observa dacă poluarea a avansat spre vest, adică spre frontul de captare, în condițiile în care in perioadele anterioare de cercetare nici un foraj nu explora acest spațiu (cel mai apropiat de perimetrul CIC era F1 ISLGC executat în cadrul studiului din 1994 la 1300m vest, dar care nu era poluat la nivelul la care cauza să fie CIC Arad).

- Chimismul apei la forajul F1 TV

După execuția forajului s-au executat probe de apă în 02.10.1995 și 04.10.1995 constatându-se că valorile indicatorilor erau foarte mari: amoniu 562,5-532,5mg/l, nitrați 1466-2236mg/l, nitriți 2,19-2,41mg/l, fosfați 0,26-0,72mg/l.

- Chimismul apei în forajul F1 ISLGC

Depistarea poluării în forajul F1 TV ne-a determinat să verificăm dacă poluarea nu se află mai la vest de CIC, deci mai aproape de frontul de captare oraș.

S-a introdus și acest foraj în pompare rezultatele fiind următoarele: amoniu 0,18-0,24mg/l, nitrați 201-225mg/l, nitriți 0,07-0,072mg/l, fosfați 0,18-0,21mg/l.

Având în vedere că datele nu diferă sensibil de cele din anul 1994 având același ordin de mărime (cu excepția nitriților) s-a concluzionat că pe acest amplasament, acviferul al doilea nu este poluat de la CIC, ci poluarea are aceleași cauze ca și în 1994.

A rezultat că acviferul de medie adâncime este poluat puternic, unda poluantă fiind la 400m vest de CIC, cel puțin. Această poluare nu se află în zona F1 ISLGC la 1300m est de CIC, dar poate să fie între cele două foraje într-o zonă care nu a mai fost investigată în cadrul studiului.

d). Rolul oscilațiilor nivelelor piezometrice în poluarea acviferului

Executarea pompărilor experimentale a permis constatarea că nivelul apei freatice în foraje a scăzut foarte mult și de asemenea și debitul. Astfel, nivelul se situa în 1995 între 6,80m (F15) și 7,25m (F6), față de 3,5 (F15) și 4,37 (F13) în anul 1976 (anul de execuție a forajelor). De asemenea debitele au scăzut de la 18,2l/s (F12) și 10,2l/s (F14) cât erau în perioada de execuție (1976) la 4,0l/s (F8 și F12) și 2,22l/s (F14) în 1995.

Acest fenomen de scădere a nivelului freatic a fost urmărit retroactiv în toate forajele în perioada 1977-1995, constatându-se următoarele:

Între anii 1977-1982 a fost o perioadă ploioasă, cu nivele ridicate ale apei freatice (fenomen care a coincis cu perioada de punere în funcțiune a CIC). În această perioadă nivelul ridicat al apei freatice, care în anul 1982 ajunsese la cca. 3m de la nivelul terenului, a permis libera circulație a poluanțiilor de la suprafață spre straturile inferioare ale solului și de aici în apa freatică.

După anul 1992 până în 1995 a urmat o perioadă de secetă prelungită, concretizată printr-o scădere accentuată a nivelului apelor freatice, care au ajuns la circa 7m de nivelul solului, deci scăderea în medie de circa 4m într-o perioadă de 15 ani ceea ce a produs acumularea poluanților în orizonturile superioare de sol, aceștia migrând în freatic numai în perioadele foarte ploioase.

În situația scăderii puternice a nivelului apelor subterane din perioada 1982-1995 gradientul (direcția de curgere) creat de scăderea nivelului freatic generat de nivelul râului Mureș. Astfel nu credeam că se explică faptul că poluarea nu a avansat în freatic cu 100m/an, așa cum s-a afirmat în studiile Institutului Politehnic Timișoara din 1977-1978 (în 1995 unda poluantă ar fi trebuit să ajungă la circa 1700m vest de CIC, ori nu era la acea distanță).

În perioadele cu niveluri mari 1970-1982, datorită remuului subteran creat de Mureș, poluarea în zona platformei CIC a fost dirijată spre captare, direcția de curgere fiind est-vest sau sud-est, nord-vest.

Aceste situații s-au verificat în forajele de observații F1 SH Arad și F2 SH Arad care sunt în imediata vecinătate a captării și nu sunt influențate de Mureș, fiind mai aproape de captare decât cele de pe platforma CIC.

Față de aceste situații putem conchide următoarele:

- În perioadele cu nivele ridicate, ploioase, 1977-1982 când râul Mureș determină remuu subteran, gradientul scurgerii era orientat spre frontul de captare și deci și componenta de poluare se dirija la fel.

- În perioada de scădere a nivelului apei subterane (după 1982 până în 1995) gradientul era orientat invers, spre Mureș și deci și poluarea se drena spre râu.

Acest joc al nivelurilor poate explica de ce unda poluantă nu a avansat spre frontul de captare cu viteza de 100m/an (deci ar fi trebuit să ajungă în cei 18 ani la jumătatea distanței CIC – front captare, ori F1 ISLGC fiind pe direcția de scurgere la 1300m de CIC nu este poluat) iar poluarea s-a determinat în F1 TV la 400m de CIC, putând fi evident și mai spre vest și că ea a migrat când spre front, când spre Mureș. Acest lucru putea să se producă și în timpul aceluiași an, în alternanță vară (regim de niveluri ridicate în freatic) – iarnă (regim de niveluri coborât).

e). Concluzii pentru perioada 1976-1998

Lucrările executate în cadrul Stației pilot au pus în evidență câteva elemente suplimentare celor reieșite din studiul întocmit în anul 1994 și anume:

Poluarea se află atât în acviferul freatic cât și în stratul superior de sol și pe coperta de argilă care caracterizează poluanții, ”eliberându-i” în perioadele ploioase.

Acesta este și motivul pentru care acviferul freatic, practic nu poate fi spălat eficient, întrucât poluarea se află răspândită pe întreaga suprafață a platformei CIC dar și împrejurimi (forajul F2 TV aflat la 400m dovedind acest lucru).

Cu privire la acviferul de medie adâncime, testat prin forajul nou F1 TV, la 400m vest de limita perimetrului CIC, acesta s-a dovedit a fi poluat și încă la nivele foarte ridicate. Acest fenomen s-a produs probabil prin pătrunderea poluării din stratele de la suprafață prin coperta a doua de argilă, aflată la circa 14-16m.

Faptul că această undă poluantă nu a avansat mai spre vest, cu viteza calculată inițial de 100m/an se datorează ”jocului” nivelelor piezometrice care au introdus în direcția de curgere a apelor o componentă nouă, cea dată de râul Mureș în perioadele secetoase. Acest fenomen a oprit avansarea undei poluante spre vest, ”deturnând-o” spre Mureș.

Poluarea celui de-al doilea acvifer dovedește că primul acvifer a fost străpuns de diverse construcții de pe platformă și că este posibil ca pe unele porțiuni să fie sectoare cu grosime foarte mică a stratului de argilă sau aceasta chiar să lipsească.

Este evident că între distanțele investigate de 400m și 1300m (aliniament F1 ISLGC la bariera CFR Vladimirescu) unda poate fi oriunde în altă parte dar la acel nivel de cunoaștere din 1996 nu se putea spune mai mult. Fenomenul înregistrat este deosebit de grav și este absolut necesar să fie ținut sub control prin foraje de observație.

C. Studiu de impact pentru SC Arstate SRL 2006

Prin demolarea construcţiilor se dorea redarea în circuitul industrial a întregului ansamblu aflat în teren proprietatea SC Arstate SRL, demolările şi dezafectările efectuându-se până la cota zero.

Pentru efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului în şedinţa CAT din 21.03.2006 s-a dispus efectuarea unor analize privind: betoanele recoltate de la obiectele ce se demolează; nivelul de poluare al solului; gradul de contaminare radioactivă a solului şi apelor freatice; gradul de poluare a apelor freatice.

Aceste analize s-au efectuat în perioada aprilie 2006 – mai 2006, astfel.

- probe de apă uzată din canalizare (Buletinele SGA 317 / 2006; 179 / 2006; 71 / 2006);

- probe de apă uzată din decantorul Imhoff (Buletinele APM T79 / 2006 şi T64 / 2004);

- probe de apă din forajele de observaţii (Buletin APM 6 / 2006 pentru radioactivitate şi poluanți specifici CIC, Raportul de încercări nr. 329 / 22.05.2006 al SGA Arad).

Aceste buletine de analiză au fost anexate SI prezentat în 2006 la APM Arad.

Concluziile sunt următoarele:

- apele uzate au indicatorii principali depăşiţi, astfel:

      - suspensii între 4-49 ori;

      - reziduu fix de cca 4 ori (buletin din ian. 2006)

      - extractibile depăşit de cca 10 ori (buletin din ian. 2006)

Probele rezultate din decantor (buletin T79 APM) indică randament de cca 50%: indicatorii suspensii totale şi substanţe organice exprimate în CBO5 fiind depăşiţi;

- Probele de ape subterane recoltate după pompări din forajele de control (8 buc) indică depăşiri faţă de STAS 1342/92 la majoritatea indicatorilor dar totuşi mai mici decât în perioadele anterioare, semn că freaticul s-a mai „spălat”. Determinările efectuate de APM Arad, pentru zonele contaminate, în Anuarul din 2005 arată depăşiri la amoniu, şi parţial la azotaţi (Anuarul APM – 2005, pag. 53, tabelul 4.6.3.)

- Probele de radioactivitate recoltate din 8 foraje şi analizate la APM Arad (buletin nr. 6 / 29.05.2006) sunt sub valorile de atenţionare;

Privitor la apele subterane – în urma preluării obligaţiilor din Programul de Conformare anexă la Avizul de Mediu pentru privatizare nr. 16 / 20.03.2000, emis de APM Arad, societatea trebuia să asigure extragerea în mod alternativ, a apei freatice poluate, din forajele de observaţie din aria Platformei Archim - F4, F6, F7, F8, F11, F12, F13, F14, debit 30.000 mc/an, apă ce trebuie deversată în râul Mureş. Din datele APM în anuarul 2005 rezultă o cantitate totală ce trebuie extrasă de 3 mil. mc.

Concluzii ale studiilor anterioare (Vasile Goldiş 1996 şi Expert proiect 1998) comparativ cu perioada 2006, arată următoarele:

- În lucrările menţionate nivelul de poluare era foarte ridicat. După deznisipări efectuate la foraje (similar cu lucrările din 2006) valorile erau următoarele:

| Foraj | Valori 1995 (mg/l) | Valori 1998 | Valori Anuar 2005 | Valori 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amoniu | Nitraţi | Amoniu | Nitraţi | Amoniu | Nitraţi | Amoniu | Nitraţi |
|  | Minim | Maxim | Minim | Maxim |  |  |  |  |  |  |
| F6 | 127,5 | 133,5 | 870 | 1332 | 170 | 717 | - | - | 1,43 | 45,7 |
| F8 | 134 | 167 | 543 | 812 | 6,5 | 77,52 | 20,4 | 187,5 | 2,88 | 189 |
| F12 | 137,5 | 156,5 | 770 | 2740 | 37,5 | 343,9 | 12,9 | 263 | 3,10 | 48,1 |
| F13 | 545 | 590 | 1020 | 1242 | 365 | 713,1 | - | - | 3,56 | 285,0 |
| F14 | 46,5 | 65,5 | 228 | 790 | 35,5 | 221,6 | - | - | 0,63 | 204,5 |
| F15 | 275 | 398 | 260 | 3090 | 109 | 1107 | - | - | - | - |
| F4 | - | - | - | - | 565 | 1249 | - | - | 0,37 | 195,2 |
| F11 | - | - | - | - | 72 | 533,9 | 1,8 | 23,8 | 0,74 | 10,0 |
| F7 | - | - | - | - | 29,2 | 187,6 | - | - | 1,27 | 199 |
| F9 | - | - | - | - | 375 | 108,2 | 4,4 | 135,2 | - | - |
| F17 | - | - | - | - | 165 | 18,35 | 2,5 | 23,4 | - | - |
| F18 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 96 | - | - |
| F19 | - | - | - | - | 0,2 | 18,76 | 1,05 | 28 | - | - |

În anul 2006 s-au probat aceleaşi foraje din 1995 (excepţie F15 – distrus) şi încă 3 în plus (F4, F11, F7) valorile analizate fiind cu două – trei ordine de mărime mai mici decât în 1995 semn că în 8 ani poluarea acviferului a scăzut mult (vezi tabelul de mai sus).

În 2006 se puteau concluziona următoarele:

- - pe platforma Arstate poluarea era în scădere, fapt atestat de evoluţia indicatorilor în perioada 1995-2006;

- - poluarea din exteriorul platformei Arstate (care nu a fost investigată în 2006) a indicat că unda poluantă era la 400 m vest de Archim în 1995-1996, după cum rezultă din investigarea prin foraje noi, executate în 1995 (F1TV şi F2TV în prezent sunt distruse).

- deşi nu s-au recoltat probe în zona imediat exterioară platformei industriale Archim (aşa cum am văzut forajele executate în studiul “Staţie pilot” sunt distruse) ne-am folosit de analizele APM din Anuarul de mediu pentru anul 2005 (vezi anexat tabelul 4.6.1 pg. 53).

- totodată se observă că forajele F17, F18 şi F19 aflate pe direcţia frontului de captare, la cca. 1,7 km de platforma Archim au valori la nivelul anilor 1998, semn că poluarea nu a ajuns pe acest aliniament.

- aceste analize APM comparate cu cele din 2006 ale forajelor investigate pe platformă, arată că poluarea de pe platformă este în prezent la nivelul celei din exterior (de la 1,7 km), care are cauze naturale (ce nu se datorează poluării Combinatului Chimic).

Poluarea existentă în sol

Poluarea solului reprezintă tot un „arierat” de mediu, ca urmare a activităţii fostului CIC.

Pentru testarea calităţii solurilor s-au efectuat:

- 14 probe de sol la principalele obiective ce urmau a se demola, cu 5 indicatori (pH, NH4, NO3) buletin T30 / 03.05.2006 al APM Arad;

- aceste valori s-au comparat cu cele din Combinat analizate în perioada 1992 – 2005 pentru a vedea o evoluţie istorică a zonei;

- s-a determinat şi radioactivitatea solului în zona depozitului de fosforită susceptibil a fi influenţat de materia primă-deşeu, rămasă în zona depozitului (buletin APM nr. 5 / 03.05.2006);

- Limite interpretare azot nitric NO3

Conform „Metodologiei elaborării studiilor pedologice”- partea III-a –indicatori ecopedologici – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie- Bucureşti, autori- N. Florea, C.Răuţă, A.Canarache- Bucureşti 1987.

| limite ppm | denumire(conţinut) |
| --- | --- |
| ≤ 0,5 | extrem de mic |
| 0,6-1,0 | foarte mic |
| 1,1-2,0 | mic |
| 2,1-3,0 | mijlociu |
| 3,1-6,0 | mare |
| 6,1-25,0 | foarte mare |
| ≥ 25,1 | extrem de mare |

- Limite interpretare azot total

Conform „Metodologiei elaborării studiilor pedologice”- partea III-a –indicatori ecopedologici – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie- Bucureşti, autori- N. Florea, C.Răuţă, A.Canarache- Bucureşti 1987.

| limite % | denumire (conţinut) |
| --- | --- |
| ≤ 0,100 | foarte mic |
| 0,100-0,140 | mic |
| 0,141-0,270 | mijlociu |
| 0,271-0,680 | mare |
| ≥ 0,600 | foarte mare |

- Limite interpretate P asimilabil

Conform „Metodologiei elaborării studiilor pedologice”- partea III-a –indicatori ecopedologici – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie- Bucureşti, autori- N. Florea, C.Răuţă, A.Canarache- Bucureşti 1987.

| limite ppm | denumire(conţinut) |
| --- | --- |
| ≤ 4 | extrem de mic |
| 4-8 | foarte mic |
| 9-18 | mic |
| 19-36 | mijlociu |
| 37-72 | mare |
| ≥ 72 | foarte mare |

- Limite interpretare K asimilabil

Conform „Metodologiei elaborării studiilor pedologice”- partea III-a –indicatori ecopedologici – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie- Bucureşti, autori- N. Florea, C.Răuţă, A.Canarache- Bucureşti 1987.

| limite ppm | denumire(conţinut) |
| --- | --- |
| ≤ 40 | extrem de mic |
| 41-65 | foarte mic |
| 66-130 | mic |
| 131-200 | mijlociu |
| 201-300 | mare |
| ≥ 301 | foarte mare |

- Limite interpretare azot amoniacal NH4

Nu este reglementat întrucât azotul amoniacal nu prezintă pericol privind afectarea factorilor de mediu (sol) datorită faptului că poate fi pus în libertate uşor prin acţiunea bacteriilor denifricatoare din sol care se activează spontan, gradul de activare fiind direct proporţional cu gradul de porozitate totală de aeraţie al solului. Pentru reducerea timpului de revenire la nivele normale ale conţinutului de azot amoniacal se recomandă efectuarea de lucrări de scarificare a solului pe adâncimea critică.

Menţionăm  că în soluri azotul nitric este prezent în mod natural, în spaţiile lacunare ale orizonturilor superioare.

Concluzii pentru perioada 1996-2006

Analizând datele analitice ale solurilor de pe amplasamentul Vladimirescu (fost combinat CIC) se constată următoarele aspecte:

- în cursul anului 2006, la indicatorul pH se constată o creştere de 7,5 – 8,2 ceea ce indică un pH slab alcalin.

Menţionăm că în trecut solurile din zonă prezentau un caracter moderat acid (cu valori cuprinse între 5,1-5,8), datorită acţiunii noxelor cu caracter acid. În ultimii 15 ani datorită întreruperii poluării de către CiCh Vladimirescu, se constată o tendinţă de evoluţie pozitivă a solurilor din zonă, spre solurile caracteristice zonale care prezintă un pH foarte apropiat de valorile înregistrate în cursul anului 2006. Aceste aspecte pun în evidenţă faptul că simpla suprimare a acţiunii nefavorabile asupra factorului de mediu-sol a fost suficientă pentru revenirea la o situaţie normală din punct de vedere al pH-ului.

Referitor la azotul nitric şi azotul amoniacal din soluri se constată la nivelul anului 2006 repartizare foarte neuniformă a valorilor, fapt ce indică remanenţa ridicată în locurile unde au existat depuneri masive pe sol de substanţe conţinând azot (punctele de prelevare probe sol -OB 331- condiţionare NC, şi OB 327- Hală fabricare NPK) areale unde considerăm evaluarea profunzimii poluării precum şi arealul, lucrări care se vor efectua în bilanţul de mediu, întrucât reprezintă arierate de mediu. Tendinţa evoluţiei spre scădere a valorilor este foarte lentă, iar permeabilitatea – relativ ridicate a solurilor de pe amplasament poate favoriza migrarea poluantului spre adâncime, existând riscul afectării suplimentare a pânzei freatice din zonă.

Conţinutul în fosfor asimilabil prezintă valori normale în majoritatea punctelor de referinţă, dar este în exces în zonele condiţionare NC-OB 331. Instalaţie OB 1312 A, şi staţie ADEX – OB 342.

Valorile determinate la potasiu asimilabil (K asim) ridică în general valori normale, dar există 3 puncte care ridică probleme de investigaţie ca mai sus punctele „Staţie ADEX-OB 342, instalaţie uscare KCL OB 326 şi Turnuri granulare NPK – OB 338”.

Privitor la poluarea radioactivă comparând valorile solului din combinat 631,4 Bg/kg cu valoarea medie anuală a solului necultivat în zona Aradului (478,7 Bg/kg) se observă o poluare semnificativă, dar strict locală datorată depozitării fosforitei, situație reglementată de CNCAN la acea vreme.

Calculând suprafeţele poluate în zonele investigate prin analize rezulta în 2006 o suprafaţă totală poluată de 30237 mp, reprezentând cca. 30% din suprafaţa investigată (vezi Anexa).

Cu privire la poluarea solului, compararea valorilor din studiul “Staţie pilot” când pentru prima dată s-au efectuat determinări ale solului (vezi anexat) cu cea din 2006 indică o scădere semnificativă la amoniu şi nitraţi care în 1995 erau cuprinşi între 200-480 ppm, iar în 2006 între 0,42-20,0 ppm, iar la nitraţi între 16-60 ppm în 1995 şi 0,25-13,8 ppm în 2006.

Acest fenomen de scădere a valorilor se datorează “spălării” de către apele meteorice a stratului superficial de sol poluat, care a “protejat” apele subterane (ale căror valori au arătat că sunt în 2006 semnificativ mai mari decât în 1995). Parte din această poluare a ajuns în canalizarea pluvială, prin intermediul precipitaţiilor, parte s-a înfiltrat în sol şi apoi în apa subterană, parte a fost evacuată din subteran prin pompare în râul Mureş.

D. Deşeuri poluate din construcțiile ce urmau a se demola

Din proiectul întocmit de IPROCHIM rezultau următoarele cantităţi de deşeuri:

  - beton – 49.163 mc

  - laminate – 1.082 tone

  - zidărie – 13.151 mc

  - azbociment – 1,5 tone (valoarea de 450 tone dată de IPROCHIM iniţial o considerăm eronată, include probabil şi acoperişul de la depozitele de fosforită).

a). Din activitatea de dezafectare / demolare a clădirilor, stâlpilor de estacade, fundaţiilor de utilaje, turnurile de răcire a apelor etc., rezultau cantităţi masive de beton cod 170101, moloz cod 170107, a cărui granulaţie va fi realizată funcţie de comenzile diversilor beneficiari, care îl vor utiliza în construcţii, macadam pentru şosele, ca material de umplutură, pământ şi pietre fără conţinut de substanţe periculoase cod 170504, cărămizi din zidărie cod 170102.

Conform Ordinului 95/2005 secţiunea 2 tab. 2.1. aceste deşeuri sunt acceptate în depozite de deşeuri inerte fără a necesita testare şi analizare.

În urma şedinţei CAT din 21.03.2006 s-a solicitat ca asupra materialelor rezultate din demolări să se efectueze analize fizico-chimice pentru a se stabili gradul de contaminare al acestora.

În acest scop s-a comandat Univ. „Politehnica” Timişoara – Facultatea de Chimie industrială și protecția mediului analize asupra zidăriei şi betonului la 4 indicatori în 19 puncte, toate construcţiile posibil contaminate ce urmau a se demola (buletinul de analiză nr. 1-AA/17.04.2006 anexat SI), concluziile fiind următoarele:

- analiza a fost efectuată pentru stratul de zidărie – beton (grosime 0-10 mm), atât din interior, cât şi din exterior;

- la adâncimea zidului mai mare de 10 mm nu s-a pus în evidenţă prezenţa ionilor azotat, amoniu, fosfat sau florură;

- la suprafaţa zidului era prezent în proporţie mai mare azotatul de calciu datorită reacţiei dintre carbonatul de calciu şi azotatul de amoniu. Acest fapt explică prezenţa în proporţie mai mică a azotului amoniacal faţă de cel nitric;

- ureea nu a fost pusă în evidenţă datorită faptului că hidroizolează în timp, descompunându-se în amoniac şi bioxid de carbon;

- fosfaţii prezenţi sunt sub formă de fosfaţi de calciu, în special fosfat dicalcic, tricalcic şi hidroxilapatită, rezultate în urma reacţiei fosfaţilor de amoniu cu carbonatul de calciu prezent în zidărie;

- concentraţia scăzută a ionilor florura era datorată faptului că ionii florură sunt prezenţi în cantităţi mici în îngrăşăminte, iar pe de altă parte se formează compuşi foarte puţin solubili ca fluorură de calciu sau fluorapatită.

Toate acestea arată că zidurile clădirilor şi a turnurilor de granulare ce urmau a se demola nu conţineau sunstanţe periculoase care ar fi putut avea efect negativ asupra mediului.

Cantităţile mici de compuşi cu azot şi fosfor nu au avut efect negativ asupra mediului, mai ales asupra solului. Din acest motiv materialele rezultate în urma demolării au putut fi utilizate ca materiale de construcţii.

Concluzii privind poluarea istorică – cumulat zona Demeco și zonele limitrofe

● Principala problemă care se pune în zonă este poluarea apelor subterane generată de surse de poluare punctuale, așa încât trebuie să amintim că până în prezent acest aspect a fost studiat amănunțit pentru fostul Combinat de îngrășaminte chimice Arad, o mare sursă de poluare. Cu privire la fenomenul poluării apelor subterane trebuie să ținem cont și de captarea Aradului care înfluențează în sens major curgerea subterană atât ca viteză de deplasare cât și ca direcție de deplasare și drenanță verticală. Ne aflăm deci într-o situație deosebită, aceea de curgere influențată de o mare captare în funcțiune și nu de o curgere naturală, constatările fiind următoarele:

1. Poluarea acviferului freatic în zona CIC a apărut după cca 1 an de funcționare și ea s-a extins relativ rapid spre vest și nord-vest în concordanță cu direcția de deplasare a apei subterane. În perimetrul extrauzinal analizele efectuate au relevat că după cca 5 ani de funcționare (1977-1981/1982) poluarea avansase cu aproximativ 500 m spre frontul de captare Arad. În 1985 poluarea a ajuns până în aproprierea gării Glogovăț parcurgând încă cca 600 m în 5 ani pentru ca până în 1989 să mai avanseze cu încă aprox. 400 m. În anul 1990 s-a evidențiat o poluare pe direcția nord-vest, cu concentrații mai reduse probabil datorită încetării funcționării combinatului din acest an. Distanța parcursă în cca 5,5 ani a fost de cca. 1200 m revenind o viteză medie de avansare de 218 m/an. Pe direția sud vest unda poluantă a avansat cu cca. 750 m revenind o viteză medie de 136 m/an. Aceste valori ale vitezei de propagare a undei poluante au fost mai rapide decât cele calculate de Institutul Politehnic Timișoara – Facultatea de Construcții cu relația cu Kudelin (106 m/an). Trebuie remarcat că în perioada 1985-1990 fenomenul de poluare a avansat mai rapid datorită intrării undei poluante sub influența gradienților generați de captarea Arad, care în perioada 1988-1990 a funcționat în condiții de echilibru, cu toate cele 92 de foraje în funcțiune (în aceste condiții a fost construită harta Spectrul scurgerii în zona captării Arad, de către APM Arad).

2. În privința litologiei terenului din perimetrul CIC și zona învecinată se remarcă peste tot existența unui nivel argilos de separație între stratul acvifer freatic și cel de mei adâncime cu o grosime cuprinsă între 1,8-5,3 m. Acest lucru semnalează faptul că stratele acvifere de medie adâncime din zona CIC captate și în lungul frontului de captare al orașului Arad, nu pot fi poluate direct ci numai indirect, prin așa numitul fenomen de drenanță. În rest, litologia interceptată în foraje este relativ uniformă fiind reprezentată printr-un strat superficial argilos până la adâncimea de 2,8-3,8 m și care reprezintă coperișul stratului freatic de 0,8-1,3 m grosime. Acest strat freatic are în componență pietrișuri diferite, nisipuri medii și grosiere, bolovănișuri și a fost interceptat până la adâncimi de 12,9-15,3 m.

3. Stratul acvifer de medie adâncime interceptat până la 30,5 m adâncime are o constituție litologică asemănătoare cu aceea a freaticului dar se semnalează și unele lentile argiloase precum și prezența liantului argilos sau prăfos între formațiunile grosiere purtătoare de apă.

Din litologia prezentată se deduce că poluarea stratului de medie adâncime se poate produce numai prin drenanță datorită existenței unui gradient hidraulic cauzat de diferența de presiune pe cele două fețe ale stratului de argilă, inferioară și superioară, care separă cele două straturi acvifere, freatic și de medie adâncime. Presiunea mai redusă pe fața inferioară se datorează depresionării stratului de medie adâncime de către frontul de captare a municipiului Arad, sub a cărui influență intră și zona CIC și implicit și perimetrele Horia, precum și alte perimetre din această zonă.

Din calculele pe model analog electric efectuate de IP Timișoara Facultatea de Construcții rezultă că în zona CIC Arad există o diferență de presiune pe cele două fețe ale stratului de argilă care separă cele două acvifere de 0,5 m (David I. 1978).

Pe baza acestor elemente și cunoscând coeficientul de permeabilitate al stratului de argilă K = 1x10-4  m/s precum și grosimea stratului de argilă care separă stratul acvifer freatic  de cel de medie adâncime s-a calculat intervalul de timp necesar poluării stratului acvifer de medie adâncime prin drenanță cu elemente din forajele executate pe platforma CIC și în afara acesteia. S-a observat că timpii minimi de poluare ai acviferului de medie adâncime sunt de 75-93 zile iar cei maximi de 918-1266 zile. S-a tras astfel concluzia că poluarea a putut traversa stratul de argilă din acviferul freatic în cel de medie adâncime (confirmat de calitatea apelor în F11).

În condițiile în care denivelarea în frontul de captare ajunge la cca 29 m când forajele vor funcționa în condiții de echilibru (situație înregistrată în perioada 1988-1990) atunci lățimea frontului poluant era de 1,175 km. Întrucât chiar existența drenanței stă de fapt la baza alimentării cu apă a stratelor de medie adâncime, realimentându-le pe acestea în mod indirect debitele de drenanță corespunzătoare captării Arad sunt de cca. 1167 l/s pentru denivelarea de 29 m.

4. Conul aluvionar al Mureșului reprezintă ca o particularitate, un acvifer multistrat, cu intercalații argiloase semipermeabile (argilă prăfoasă, prafuri argiloase) dispuse lenticular, permițând o bună participare la captare a tuturor acviferelor. În anumite zone (Horia, Mândruloc) s-a constatat chiar că nivelul argilos de separație dintre stratul freatic și cel de medie adâncime lipsește, favorizând astfel poluarea întregului acvifer, iar acolo unde el există nu are o grosime prea mare și poate fi afectat de agenții poluanți într-un timp relativ scurt. Este deci de presupus că situația de izolare completă a celor 2 acvifere la această scară foarte mare de producere a fenomenului, nu este posibilă pentru astfel de depuneri (suprafața bazinului de alimentare al captării Arad în zona estică a captării este de cca 850 km2, APM Arad (F. Dumescu; 600 km2 A. Cineti).

5. Odată pusă în funcțiune captarea Arad în condiții de echilibru (1989-1991) aceasta și-a creat un con general de depresiune care în aval se întinde pe cca 10 km iar în amonte până în zona muntoasă, pătrunzând deci și sub platforma CIC, se produce o antrenare lentă dar continuă a apei poluate spre frontul de captare (vezi harta APM din Studiul pentru stabilirea perimetrului captării Arad). În același timp se produce infiltrația apei dinspre nivelul superior freatic spre cel de medie adâncime ca urmare a fenomenului natural de drenanță cât și a amplificării acesteia în condițiile existenței captării Arad, odată cu creșterea denivelării în stratul acvifer, întrucât în astfel de complexe acvifere cum este și Conul aluvional al Mureșului (multistrat cu intercalații argiloase lenticulare care permit o bună participare la captarea apei a tuturor acviferelor) stratele acvifere sunt într-o comunicare hidrodinamică. Deci chiar dacă se exploatează numai unul din stratele acvifere, cantitatea de apă extrasă este rezultatul participării întregului sistem acvifer subordonat din punct de vedere hidraulic (Albu M., 1970); deci dacă chimismul apelor din stratele acvifere subordonate din punct de vedere hidraulic conferă acestora o calitate necorespunzătoare, urmează ca treptat și calitatea apelor exploatate să devină nesatisfăcătoare. În consecință, chiar dacă la captarea Arad se exploatează stratele de medie adâncime, apa poluată în freatic migrează prin coperta de argilă, pe direcție de curgere, apropiindu-se de captare.

6. Viteza de avansare a undei poluante pentru zona CIC s-a calculat, așa cum am amintit, cu relația lui Kudelin (1970) care arată că viteza schimbului de apă exprimă timpul necesar în ani pentru realizarea unui schimb complet de apă și care este în funcție de coeficientul de filtrație K, de panta de curgere a fluxului acvifer subteran și de porozitatea stratului, rezultând că în stratul acvifer freatic unda de apă poluată poate atinge linia de captare în cca. 33 ani iar în stratul de adâncime în cca. 109 ani. Prima valoare a fost verificată în practică pe forajele din zona CIC.

7. Una din soluțiile propuse, dar neexecutate, pentru oprirea avansării undei poluante spre frontul de captare (aplicabilă și în prezent pentru poluări de amploare) a fost aceea a amplasării unui linii de puțuri de intercepție, similar unui dren, între frontul de captare Arad și zona poluată CIC. O astfel de intercepție ar fi  format în jurul ei o zonă de influență caracteristică așezării unei captări în curentul subteran, unde pe lângă captarea propriu-zisă a apei subterane poluate, se realizează și o depresionare a freaticului, ceea ce conduce la reducerea gradientului hidraulic pe interfețele stratului de argilă de separație și deci și a drenanței.  Soluții similare s-au aplicat în zona polderelor din Olanda pentru extragerea apei sărat infiltrate sub diguri în terenurile agricole (Roșu G., 1987).

Vulnerabilitatea la poluare

- Calitatea apelor subterane

În privința calității apelor subterane pentru alte lucrări de investiții, în zonă s-au recoltat probe de apă, probe care au fost analizate de către Compania de Apă Arad 2016, rezultând faptul că forajele captării Arad nu au fost afectate (vezi tabelul de mai jos):

| Indicatori | UM | Valoare determinată captare Arad |
| --- | --- | --- |
|  |  | F22 | F42 | F64 | F82 |
| CBO5 | mgO2/l | 2,2 | 2,0 | 3,1 | 2,8 |
| Amoniu | mg/l | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Azotați | mg/l | 0 | 21 | 26 | 1 |
| Azotiți | mg/l | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0 |
| Fosfor total | mg/l | - | - | - | - |

3.2. Dezvoltări viitoare – cumulat PL1-PL4

SC Demeco SRL a desfășurat activitate la PL1 (Vladimirescu FN) în baza AIM nr. 2/20.10.2015. În urma Notificării nr. 6/26.05.2017 Demeco a încetat activitatea. Ca urmare APM Arad analizând documentațiile depuse si a verificării amplasamentului, în baza OU 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări prin Legea 265/2006 art. 10, cu adresa nr. 8808/15.06.2017 nu a stabilit obligații de mediu la încetarea activităților clasificate conform CAEN (3812, 4677, 3822) pe amplasamentul din loc. Vladimirescu FN. În consecință activitatea desfășurată de SC Demeco s-a desfășurat conform cu prevederile legale, neexistând poluări ale mediului care să necesite refacerea acestuia.

Pentru PL2 (Jandarmeriei FN) s-a obținut AIM nr. 3/20.10.2015 pentru desfășurarea activităților CAEN 3811, 3812, 3822, 3832, 4677, 5210 pentru eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 to/zi, implicând desfășurarea uneia sau mai multora dintre activitățile: tratare biologică, tratare fizico-chimică. Ulterior AIM nr. 3/2015 a fost revizuită emițându-se AIM nr. 3/2015, rev.1/18.04.2018 întrucât s-a solicitat și prelucrearea deșeurilor din construcții și demolări, precum și alte deșeuri.

Pentru PL3 (incinta Archim SA) Demeco a obținut AIM nr. 4/04.11.2015 pentru activități cod CAEN 3811, 3812, 3822, 4677, 5210. Capacitatea maximă de prelucrare era 50000 to din care 1000 to tratarea deșeuri periculoase prin inertizare/stabilizare, depozitare temporară deșeuri nepericuloase 35000 to, depozitare temporară deșeuri periculoase 10000 to, depozitare deșeuri periculoase în vederea valorificării 4000 to.

Ulterior datorită diversificării activității AIM nr. 4/2015 a fost revizuită 1 în 5.05.2016 activitatea desfășurată fiind: tratarea deșeuri periculoase prin inertizare/stabilizare 20000 to, colectare deșeuri periculoase în scopul valorificării sau eliminării prin terți 15000 to, colectare deșeuri periculoase în scopul valorificării 15000 to, total 50000 to.

În prezent, ca urmare a investiției efectuate pe amplasament ”execuție lucrări de construire și instalare pentru amplasare stație de starilizare în spațiul de depozitare C1 din depozitul de deșeuri”, AIM urmează a se revizui a doua oară.

Pentru PL4 (str. Jandarmeriei FN) SC Demeco a făcut demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de mediu depunând Fișa de prezentare și declarație pentru desfășurarea activităților cod CAEN  3812, 3822, 4677 pentru capacitatea maximă de tratare deșeuri periculoase 9,75 to/zi. Pentru această activitate s-a solicitat Bilanț de mediu, procedura fiind în curs de derulare.

4. Activităţi desfăşurate în cadrul obiectivului – cumulat PL1-PL4

4.1. Generalităţi, proces tehnologic

PL 1

Activitatea PL1 cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013 (cf. AIM nr. 2/20.10.2015):

5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi.

a) tratare biologică

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 50000,00 | Tone/an |

Precizăm ca activitatea Demeco pe acest punct de lucru a încetat în urma Notificării nr. 6/26.05.2017 fără a exista obligații de mediu.

Materii prime și materiale folosite

| Tip | Denumire | Încadrare | Canti-tate | UM | Natura chimică / compoziție | Destina-ție / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozi-tate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | Deşeu periculos 17 05 03* | Materie primă | 50000 | t/an |  | tratare | vrac pe platformă betonată | periculos |  |
| Bioneol |  | Materie primă | 2,00 | t/an | Bacterii non patogene pentru biodegradare produse petroliere | Tratare deşeuri | Ambalaje originale (canistre din material plastic) depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | nepericulos |  |
| Apă |  | Materie auxiliară | 2127 |  |  | Tratare deşeuri | Rezervoare plastic 1000 l | nepericulos |  |
| Coagulant/ flotator | Bopac | Materie primă | 0,025 | t/an | Policlorură de aluminiu | Coagu- lant pentru tratarea | Container 1000 l depozitat în magazia punctului de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | nepericulos |  |
| Flotator | Sulfat de aluminiu | Material auxiliar | 0,025 | t/an | Sulfat de aluminiu | Tratarea deşurilor | Recipient 1000 l depozitat în magazia punctului de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | Xi, R41 |  |
| Flotator | Hidroxid de sodiu | Material auxiliar | 0,025 | t/an | Hidroxid de sodiu | Tratarea deşeu- rilor | Canistre de 25 l capacitate depozitate în magazia | R35, R36/38, H291, H314, H315, H319 |  |
| Flotator/ agent de floculare | Acid clorhidric | Material auxiliar | 0,025 | t/an | Acid clorhidric | Regula- tor pH, agent de floculare pentru tratare ape | Canistre de 25 l capacitate depozitate în magazia | R34 Xi, H314, H335, H290 |  |
| Solvent | Tetraclor- etilenă | Material auxiliar | 5 | l/an | Tetraclor- etilenă | solvent | Flacoane de sticlă de 5 kg depozitate în laborator | Xn, N, R40,51/53 S36/37 |  |
| Silicagel | Silicagel | Material auxiliar | 1,5 | l/an | Reactiv pentru laborator | Reactiv pentru laborator | Bidoane plastic de 1 kg depozitate în laborator | Xn, R22,42/43/ 49 R50/53, S53/45 |  |
| Sulfat de Fe şi amoniu | Sulfat de Fe şi amoniu | Material auxiliar | 1 | Kg/an | Reactiv pentru laborator | Reactiv pentru laborator | Flacoane de sticlă de 1 l depozitate în laborator | R |  |
| Sulfat de sodiu anhidru |  | Material auxiliar | 1 | Kg/an | Reactiv pentru laborator |  | Bidoane plastic de 1 kg depozitate în laborator | R |  |
| Carburant | motorină |  | 1500 | l/an | Carburant pentru utilaje |  | Rezervor de 9000 l prevăzut cu cuvă de retenţie metalică de 4500 l | periculos |  |

Asigurarea cu energie

Energie electrica

Alimentare cu energie electrica – este asigurată de către deţinătorul spaţiului conform contractului de închiriere. Este realizată prin racordare la reteaua ELECTRICA S.A. (linia de medie tensiune 20 kV) prin intermediul unei staţii de transformare 1600 kVA. Energia electrică este folosită pentru iluminat, pentru acţionarea utilajelor şi instalaţiilor electrice.

Energie termică

În cadrul activităţii nu se foloseşte energia termică.

Combustibili

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament. Se achiziţionează în cantităţile strict necesare – cca. 500 l/an, din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate.

FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE

Activitatea constă în realizarea mai multor procese si procedee de sitare/sortare, bioremediere, tratare ape uzate.

Flux tehologic (conform AIM):

* prin terți se înțeleg persoane fizice și juridice autorizate

Tratarea deşeurilor periculoase

a) Colectarea şi transportul deşeurilor până în perimetrul de tratare

Colectarea şi transportul deşeurilor de la locul de generare până la locul de stocare/tratare se face prin transportul în loturi cu mijloace de transport rutier închiriate corespunzătoare tipului de deşeu (camioane, remorci, etc.)

b) Recepţia deşeurilor

Admiterea deşeurilor se realizează în etapa de recepţie care constă în:

- verificarea documentelor însoţitoare şi a buletinelor de analiză anexate

- înregistrarea cantităţilor primite şi sursa de provenienţă, în conformitate cu documentele de transport deţinute;

- inspecţia vizuală pentru verificarea similitudinii caracteristicilor precum: aspect, culoare, stare de agregare, consistenţă;

- întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă în care să fie înregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursade generare, codul deşeului, caracteristicile fizico – chimice, (în mod obligatoriu compoziţia şi proprietatea care conferă caracterul periculos);

- cantităţile de deşeuri descărcate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară/tratare de la punctul de lucru.

c) Manipularea deşeurilor în perimetrul instalaţiei de tratare

Manipularea deşeurilor se realizează în vederea asigurării

- condiţiilor de siguranţă pe perioada stocării/tratării

- păstrării diferitelor categorii de deşeuri separate între ele cu luarea în considrare a incompatibilităţilor

- păstrării deşeurilor în funcţie de data intrării în instalaţia de tratare şi de metoda de gestionare ulterioară (eliminare/valorificare)

- se vor forma padocuri pentru fiecare cod de deşeu, în funcţie de tip şi cantitate.

d) descărcarea şi încărcarea deşeurilor

- verificarea capacităţii de preluare disponibilă în zona aferentă

- descărcarea propriu zisă în prezenţa personalului societăţii intervenindu-se  pentru menţinerea echipamentului tehnologic în parametri de exploatare

e) tratarea propriu zisă a deşeurilor

e1) Sortarea manuală pentru îndepărtarea deşeurilor de lemn, material plastic, material textil

# e2) Sortarea mecanizată cu staţia de sortare - Staţia de sortare tip MPRT – SS – 40 care are o capacitate de sortare de 90 mc/h (120 to/h): separare piatră pământ din solul contaminat cu hidrocarburi sau din umplutura de sub şinele de cale ferată. Instalaţia mobilă de sortare tip MPRT – SS – 40 este alcătuită din buncăr de alimentare, bandă de alimentare şi sită vibratoare

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

17 05 03*	 pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

Deşeurile rezultate în urma sortării:

19 12 06*	 lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 11*	 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 01*	deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare)

17 02 04*    sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 05 03*       pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

e3)decontaminarea betoanelor

- betoanele contaminate vor fi supuse iniţial unei operaţii de curăţare mecanică care se realizează cu ajutorul unor instrumente  manuale (lopeţi, mistrii, etc.)

e4) Spălarea piatră - deşeurilor cuprinse între 16 – 32 mm în cadrul staţiei de spălare piatră. Instalaţia mobilă de spălare tip LOGWASHER 10 SB – LW – 150 este dimensionată pentru 20 mc/h. Apele de spălare sunt colectate într-un bazin de decantare cu rol de separator de hidrocarburi, având V1=250 mc din care după epurare în staţia proprie sunt recirculate în cadrul staţiei de spălare.

Fluxul tehnologic:

Deşeurile cu dimensiunile cuprinse între 16-32 mm, care au fost trecute prin Staţia de sortare, sunt trecute apoi prin Staţia de spălare piatră Log Washer.

Acestea sunt  introduse în spălătorul care în prealabil a fost umplut cu apă. Deşeurile sunt antrenate de două axe prevăzute cu palete, care se rotesc în sensuri diferite, care după spălare vor fi trimise spre partea superioară, de unde  vor fi recuperate iar impurităţile vor fi eliminate prin partea inferioară. Spălarea se face prin introducerea unui jet puternic de apă prin 12 diuze, în sensul contrar de mişcare al deşeurilor.Cele două axe cu palete se rotesc cu 30 rot./min. fiecare, iar pe fiecare ax sunt montate 74 de palete. Mişcarea de rotaţie este dată de un grup de două motoare de 7,5kw/1500 şi două reductoare tip MPRT-02 (1:16) care sunt amplasate în partea superioară a spălătorului.

Deşeurile ce intră în procesul de spălare

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |

Apa rezultată este tratată cu ajutorul instalaţiei de neutralizare şi este refolosită în procesul de spălare agregate minerale (75% se recirculă).

Deşeurile rezultate în urma spălării:

| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| --- | --- |
| 19 12 05 | sticlă |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) |
| 19 13 02 | Deşeuri solide de la remedierea solurilor |

e5) Decontaminarea solurilor contaminate cu produse petroliere prin bioremediere

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenărrii optime

- umectarea materialului atunci când este cazul

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim de C:N:P – carbon, azot, fosfor (dacă este cazul)

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţuului de hidrocarburi

- temperatură optimă compostării de 40 – 650C  este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului

- efectuarea de analize pentru stabilirea calităţii materialuluio bioremediat cu un laborator independente

- evacuarea materialului tratat după încheierea unui ciclu de bioremediere

- transportul materialului bioremediat

În activitatea de bioremediere a solului contaminat se va utiliza utilajul tip BACKUS cu capacitatea de aerare de 3000 mc/h

Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere în care se încorporează enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (Bioneol); Conform datelor furnizate de SC Cadox Biodistribution SRL Bucureşti modalitatea de intervenţie pe sol contaminat TPH este următoarea: la 1 mc de sol infestat TPH se aplică 200 ml Bioneol. Deoarece umiditatea normală a solului este de 10-15 % se caută să se obţină o umiditate de 15-40% pentru o intervenţie optimă în procesul de epurare. Pentru aceasta se utilizează de exemplu la 40 l amestec apă – bioneol aplicarea pe 1000 kg sol. Bioneolul facilitează descompunerea biodegradabilă a TPH.

Deşeuri care pot fi tratate prin procesul de bioremediere:

- deşeuri (soluri) contaminate cu produse petroliere

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat ca urmare a poluărilor accidentale) |
| --- | --- |

- deşeuri rezultate în urma bioremedierii

| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01* |
| --- | --- |

f) tratarea apei de spălare şi a apelor pluviale se face în staţia de epurare tip KORTE ORGANICA dimensionată pentru 5 mc/h

g) analize chimice şi probe de pământ

PL2

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013 (conform AIM rev.1/2018):

Revizuirea AIM nr. 3/2015 s-a solicitat ca urmare a extinderii activității prin colectarea / tratarea / depozitarea temporară a unor noi tipuri de deșeuri, extinderea domeniului de activitate cu codul 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate

5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi:

a) tratare biologică – 35000 tone/an, respectiv 106 tone/zi,

b) tratare fizico – chimică, 10000 tone/an, respectiv 32,25 tone/zi,

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici 50000 tone/an, respectiv 152 tone/zi.

Activitatea conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1.a | 35000 | t/an |
| 5.1.b | 10000 | t/an |
| 5.1.f | 50000 | t/an |

Materii prime și materiale utilizate

| Tip | Denumire | Încadrare | Canti-tate | UM | Natura chimică / compoziţie | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri nepericuloase solide | Cele trecute în ANEXA nr. 1 la AIM | Materie primă | 4000 | t/an |  | stocare temporară, concasare deşeuri din constructii şi demolari | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri nepericuloase fluide | Cele trecute în ANEXA nr. 2 la AIM | Materie primă | 1000 | t/an |  | stocare temporară, deshidratare | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri periculoase | Cele trecute în ANEXA nr. 3 la AIM | Materie primă | 10000 | t/an |  | stocare temporară, sablare, concasare, stabilizare, inertizare | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Periculoase |  |
| Deşeuri periculoase | Cele trecute în ANEXA nr. 4 la AIM | Materie primă | 35000 | t/an |  | Deseuri supuse procesului de bioremediere | Platformă betonată deschisă şi impermeabili-zată cu geomembrană | Periculoase |  |
| Amestec lichid | Bioneol | Materie primă | 2,00 | t/an | Bacterii non patogene pentru biodegrada re produse petroliere | Tratare deşeuri | Ambalaje originale (canistre din material plastic) depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | Nepericulos |  |
| Pulbere de natură anorganică | Inercem (lianți hidraulici speciali) | Materie primă | 150 | t/an | Clincher de ciment şi praf de cuptor | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | H 317, 318, 315, 335 R37/38, R41,43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator PP V3 | Materie primă | 170 | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratant | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | R36/637, 38, 43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator V1 – V3 de produse petroliere | Materie primă | 170 | t/an | Var, cenuşă, ciment | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | Nepericulos |  |
| Apă | apă | Materie auxiliară | 15 | t/an | - | Tratare deşeuri | De la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | Nepericulos |  |
| Var nestins | Var nestins, | Materie auxiliară |  |  | Oxid de calciu | Deshidratare deşeuri | Saci, depozitati la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | H315 H318 H335 |  |
| Carburant | motorină | altele | 4 | t/an | Fuel, diesel | Carburant pentru utilaje | Canistre 25 l | H351, H 226, H304, H332 |  |
| Nisip pentru sablare | Nisip pentru sablare | Altele | 5 | t/an | - | Tratare deşeuri | Saci de 25 kg depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL. | nepericulos |  |

Asigurarea cu energie

Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – amplasamentul nu este racordat la alimentarea cu energie electrică.

Energie termică

În cadrul activităţii nu se foloseşte energia termică.

Combustibili

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament se achiziţionează în cantităţile strict necesare din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate – cca. 4 l/an

FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE PRINCIPALE

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri solide nepericuloase | Procedura P1 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN - descărcare şi stocare temporară, -valorificare/eliminare deşeurilor către persoane fizice sau juridice autorizate, - concasare deşeuri din construcţii şi demolări, - valorificare deşeuri rezultate din construcţii demolări conform prevederilor legale în vigoare. | 4 000 |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri fluide nepericuloase | Procedura P2 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN, - descărcare şi stocarea temporară, - deshidratare pe platforma betonată, - stocare temporară pe platforma betonată, - valorificare/eliminare deşeurilor către persoane fizice sau juridice autorizate. | 1 000 |
| Tratare fizico-chimică deşeuri periculoase - stabilizare/inertizare/ /valorificare/eliminare deşeuri | Procedura P3 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN - descărcare şi stocare temporară, - sortare mecanizată sau manuală, - sablare deşeuri din construcţii şi demolări, - concasare deşeuri din construcţii şi demolări sablate, - stabilizare sau inertizare deşeuri periculoase prin tratare cu stabilizator şi inercem, - valorificare /eliminare deşeuri tratate către, persoane fizice sau juridice autorizate, - valorificare alte deşeuri rezultate din construcţii şi demolări conform prevederilor legale în vigoare | 10 000 |
| Tratare deşeuri periculoase prin bioremediere | Procedura P4 | - transport pe platforma DEMECO - punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei, FN - descărcare şi depozitare temporară - sortare mecanizată sau manuală - bioremediere sol contaminat cu produse petroliere, - valorificare/elimnare sol decontaminat către persoane fizice sau juridice autorizate. | 35 000 |
| TOTAL |  |  | 50 000 |

SCHEMA FLUX DE PRINCIPIU A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE TRATARE A

DEŞEURILOR

Diagramele flux ale proceselor de tratare a deseurilor de pe platforma SC DEMECO Punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN  sunt prezentate mai jos.

Proceduri de tratare deşeuri nepericuloase/periculoase

PROCEDURA 1 - Depozitare temporară şi valorificare/eliminare finală deşeuri nepericuloase solide

Coduri deşeuri:

| 010308 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010307* |
| --- | --- |
| 010408 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra,altele decat cele specificate la 010407* |
| 010409 | Deseuri de nisip si argila |
| 010410 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010407* |
| 010413 | Deseuri de la taiere si slefuirea pietrei,altele decat cele specificate la 010407* |
| 020402 | Deseuri de carbonat de calciu |
| 100101 | Cenusa de vatra,zgura si praf de cazan(cu exceptia prafului de cazan specificat la 100104*) |
| 100102 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 100105 | Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 100117 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare,alta decat cea specificata la 100116* |
| 100504 | Alte particule si praf |
| 100804 | Particule si praf |
| 100910 | Praf din gazelle de ardere,altul decat cel specificat la 100909* |
| 101105 | Particule si praf |
| 170504 | Pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 170503* |
| 190305 | Deşeuri stabilizate altele decat cele specificate la 190304* |
| 190119 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 190114 | Cenusi zburatoare,altele decatcele mentionate la 190113* |

Deşeuri pentru care se solicită revizuirea:

| 170504 | Pământ si pietre altele decat cele specificate la 170503* |
| --- | --- |
| 170107 | Amestecuri de beton,caramizi, tigle si materiale ceramic altele decat cele specificate la 170106* |
| 170508 | Resturi de balast altele decat cele specificate 170507* |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cărămizi |
| 170103 | Țigle și materiale ceramice |
| 170302 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 170301* |

Fluxul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma punctului de lucru. Acestea sunt cântărite şi descărcate în zona destinată fiecarui tip de deşeu. După descărcare se prelevează probe care sunt păstrate într-un dulap de probe timp de 90 de zile. Deşeurile sub forma de praf şi pulberi cum ar fi: 010308, 010410, 020402, 100102, 100105, 100117, 100504, 100804, 100910, 101105, 190114 ajung pe platforma ambalate în saci de tip Big-Bag. Acestea sunt descarcate cu ajutorul stivuitorului. Deşeurile ambalate în big-bags sunt depozitate sub forma de gramadă (bigbags peste bigbags până la cel mult 4 bucăţi). Acestea sunt depozitate în partea de nord a platformei betonate.

Deşeurile solide şi anume: 010408, 010409, 010413, 170504, 190305, 190119 ajung pe platforma vrac şi sunt depozitate în partea de sud a platformei betonate în zonele delimitate fiecarui tip de deseu.

Deşeurile din construcţii şi demolări  (17 05 04, 170107,170508, 170101, 170102, 170103, 170302) ajung pe platforma vrac. Acestea sunt depozitate apoi sub forma de gramadă în zona destinată depozitării temporare pe platforma betonată în partea de nord-est a acesteia până la mărunţire şi tranformare în materie primă valorificabilă.

Deşeurile din construcţii şi demolări  sunt supuse operaţiunii de concasare care constau din:

- sortarea şi sfărâmarea în concasorul cu fălci a diverselor tipuri de materiale începand de la piatră spartă, betoane simple, betoane armate, deşeuri de asfalt etc. Concasorul  dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deşeurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplasează concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui încărcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a fălcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioară, în bena vibrantă care este prevazută la partea inferioară cu ciur și cu banda extractoare parte fină. Materialul fin (pamant) este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Deşeul  sortat  şi concasat (se va folosi la lucrările de drumuri, căi acces,construcţi, agregate pt. beton etc.).

Inainte de valorificare/eliminare deşeurile sunt cântărite din nou, încarcate în camioane şi transportate către persoane fizice sau juridice autorizate cu care societate are are încheiate convenţii sau contracte de preluare deşeuri nepericuloase.

*Legea 211/201 prevede la art.17(3)  că  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie Top of Form2020Bottom of Form

, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice natural.

PROCEDURA 2 - Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri fluide nepericuloase.

Coduri deşeuri:

| 010504 | Deseuri si noroaie de forajpe baza de apa dulce |
| --- | --- |
| 010507 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina altele decat cele specificate la 010505* si 010506* |
| 020301 | Namoluri de la spalare,curatare,decojire,centrifugare si separare |
| 030305 | Namoluri de la eliminarea cernelei din procesul de reciclare al hartiei |
| 020699 | Alte deseuri nespecificate |
| 020401 | Namoluri de la curatarea si splarea sfeclei de zahar |
| 020201 | Namoluri de la spalare si curatare |
| 190902 | Namoluri de la limpezirea apei |
| 190903 | Namoluri de la decarbonatare |
| 191306 | Namoluri de la remedierea apelor subteranealtele decat cele specificate la 191305* |

Fluxul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de tratare. Acestea sunt cântărite, iar apoi descărcate în haba cu un volum de 20 mc. Din aceste deşeuri se prelevează probe care se stochează pe o perioada de 90 de zile în dulapul de probe.

Din habă deşeurile sunt preluate cu ajutorul buldoexcavatorului şi depozitate pe platforma betonata în zona destinată deshidratării.  După ce deşeurile au suferit acest proces de deshidratare aceste sunt depozitate sub forma de gramadă pe platforma betonata în zona destinată depozitării temporare. Din aceasta zonă deşeurile sunt încărcate în camioane, cântărite şi trimise către persoane fizice sau juridice autorizate.

PROCEDURA 3 - Tratare fizico-chimică deşeuri periculoase - stabilizare/inertizare/ /valorificare/eliminare deşeuri

Coduri deşeuri:

| 010505* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de ulei |
| --- | --- |
| 050102* | Slamuri de la desalinizare |
| 050103* | Slamuri din rezervoare |
| 050106* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor |
| 080314* | Namoluri de cerneluri cu substante periculoase |
| 050107* | Gudroane acide |
| 050108* | Alte gudroane |
| 050603* | Alte gudroane |
| 060201* | Hidroxidul de calciu |
| 060405* | Deseuri cu continut de metale grele |
| 100104* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan |
| 100116* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase |
| 100503* | Praf din gazul de ardere |
| 101009* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase |
| 190113* | Cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 190402* | Cenusi zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 130501* | Solide din paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |
| 130502* | Namoluri de la separatoarele ulei apa |
| 130508* | Amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa |

Deşeuri pentru care se solicită revizuirea:

| 170106* | Amestecurivsau fractii separate de beton, caramizi, tigle, sau materiale ceramice cu continut de susbstante periculoase |
| --- | --- |
| 170503* | Pamant si pietre cu continuat de substante periculoase |
| 170507* | Resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 170903* | Alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri cu continut de substante periculoase |

Procesul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de depozitare/tratare. Deşeul este cântărit  şi apoi este descărcat pe platforma betonată în zona destinată descărcării.

După descărcare se prelevă probe din fiecare recipient, grămadă (bigbags, sac, gramada..etc) obţinându-se o proba medie care se stocheaza într-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt păstrate în dulapul de probe.  Din zona unde deşeul a fost descărcat este preluat cu ajutorul stivuitorului sau a buldoexcavatorului şi depozitat în zona special amenajată pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deşeului din ambalajul în care a ajuns pe platforma şi aranjarea acestuia sub formă de haldă cu ajutorul unui încarcator frontal de tip buldoexcavator, wola.

Următoarea etapa corespunde stabilirii unei şarje de tratare. Şarja de tratare este de maxim 50 de tone/zi. Dupa stabilirea şarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianţi chimici ce urmează a fi amestecaţi cu deşeul. Calculul stoechiometric se face în funcţie de concentraţia substanţei periculoase din deşeu, a umidităţii, a pH-ului. Aceste informaţii se găsesc în buletinul de analiza al deşeului. In funcţie de rezultatele acestui calcul se stabileşte ce operaţie are loc în prima faza de tratare.

În cazul deşeurilor din construcţii şi demolări (170106*,170507*,170903*170503*) operaţiunea de tratare cuprinde şi următoarea etapă de pregătire material (deşeu) înainte de concasare - sablare.

Sablarea deşeului din beton constă în: - poziţionarea bucăţilor de  material infestat (beton) cu partea infestată în sus, realizarea de culoare de trecere printre aceste bucăţi şi începerea activităţii de sablare. Sablarea constă în frecarea părţilor infestate cu o perie de sârmă şi curăţirea cu jet de nisip la presiune înaltă 8 bari. Dupa sablare deşeul este încărcat în cupa buldoexcavatorului şi alimentat în concasor.

Deşeurile din construcţii şi demolări sablate sunt supuse operaţiunii de concasare care constă din:

- sortarea şi sfărâmarea în concasorul cu fălci a diverselor tipuri de materiale începând de la piatră spartă, betoane simple, betoane armate, deşeuri de asfalt etc. Concasorul  dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deşeurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplasează concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui încărcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a fălcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioară, în bena vibranta care este prevazută la partea inferioară cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant) este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Deşeul nepericulos sortat  şi concasat (se va folosi la lucrările de drumuri, căi acces,construcţi, agregate pt. beton etc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru celelalate tipuri de deşeuri odată stabilite aceste lucruri începe tratarea propriu-zisă a acestora. In prima fază aceste tipuri de deşeuri sunt umectate cu apă în vederea evitării formării prafului în timpul amestecării cu diferiţi lianţi chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 şi substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileşte ordinea introducerii acestora în procesul de amestecare. Odată cu amestecarea deşeurilor are loc şi aerarea succesivă a acestora. Oxigenul care intră în gramada de deşeu odata cu vînturarea acestuia creşte viteza de reacţie chimică dintre substanţa periculoasă şi substanţele introduse în vederea tratării deşeului.

Tratarea deşeului prin amestecare şi aerare continuă durează între 5-15 zile de la introducerea lianţilor chimici în amestec.

După finalizarea operarţiei de amestecare şi tratatre, deşeurile sunt depozitate sub formă de haldă în zona destinată deşeurilor stabilizate. Sunt monitorizate orar în vederea creşterii temperaturi în interiorul grămezii. Dacă gramada fumegă înseamnă că procesul nu este terminat, încă se produc reacţii endoterme şi se continua aerarea. Din această gramadă se prelevează probe. După finalizarea buletinelor de analiză aceste deşeuri stabilizate sunt încarcate şi transportate către persoane fizice sau juridice autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Figura 1. Flux tehnologic pentru tratarea deşeurilor ce urmează a  fi stabilizate/inertizate

Notă: Dacă valorile concentraţiilor compuşilor periculoşi din deşeuri depăşesc limitele procesului de tratare fizico-chimică, aceste deşeuri vor fi destinate eliminării prin incinerare sau valorificării prin coincinerare, în instalaţii aparţinând operatorilor economici autorizaţi din punct de vedere a protecţiei mediului.

Figura 2. Flux tehnologic tratare deşeuri din construcţii şi demolări pt. codurile de deşeu 170507*,170106* si 170903*170503*.

*Legea 211/201 prevede la art.17(3)  că  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie Top of Form2020Bottom of Form

, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice natural.

PROCEDURA 4 - Tratare deşeuri periculoase prin bioremediere

Coduri deşeuri:

| 170503* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 170903* | Alte deseuri de la constructiisi demolari (inclusive amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase. |
| 190304* | Deseuri incadrate ca periculoase partial stabilizate |
| 191301* | Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase. |
| 160708* | Deseuri cu continut de titei |

Procesul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de depozitare/tratare. Deşeul este cântărit  şi apoi este descarcat pe platforma betonata in zona destinata descărcării.

După descarcare se prelevează probe din fiecare recipient, grămadă (bigbags, sac, gramada..etc) obţinîndu-se o probă medie care se stochează pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt păstrate în dulapul de probe. Din zona unde  deşeul a fost descărcat este preluat cu ajutorul buldoexcavatorului şi depozitat în zona special amenajată pentru depozitare temporară.  După depozitare solul este supus  sortării manuale în urma căreia sunt evacuate resturile de betoane, lemn, cauciuc, plastic, textile. Aceste deşeuri sunt stocate temporar în zonele destinate stocarii.  Din aceste zone sunt încarcate în camioane, cântarite şi transportate la instalaţiile de coincinerare. Solul care a fost supus sortarii manuale ajunge apoi în buncărul instalaţiei de sitare.

În urma sitării rezultă doua fracţii şi anume:

- o fractie mai mica de 60 mm care  va intră în procesul de bioremediere

- o fractie mai mare de 60 mm care va intra în procesul de stabilizare.

Sortarea deşeurilor

Staţia de sortare tip MPRT – SS – 40 care are o capacitate de sortare de 90 mc/h.

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

17 01 06*	amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

- 17 05 03*	pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 05 04 	pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

- 17 05 07*	resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 05 08 	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

- 17 09 03*	alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

Deşeurile rezultate în urma sortării:

- 19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase

- 19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

- 19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare)

Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere.

Activitatea de bioremediere constă în:

- transportul deşeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma dotată corespunzător acestei activităţi;

- cântărirea deşeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului (deşeurilor) care va fi supus bioremedierii, la recepţia acestuia şi pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratorului propriu-al beneficiarului sau a SC DEMECO SRL;

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalaţiei mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim C:N:P – carbon, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (Bioneol); Conform datelor furnizate de SC Cadox Biodistribution SRL Bucureşti modalitatea de intervenţie pe sol contaminat TPH este următoarea: la 1 mc de sol infestat TPH se aplică 200 ml Bioneol. Deoarece umiditatea normală a solului este de 10-15 % se caută să se obţină o umiditate de 15-40% pentru o intervenţie optimă în procesul de epurare. Pentru aceasta se utilizează de exemplu la 40 l amestec apă – bioneol aplicarea pe 1000 kg sol. Bioneolul facilitează descompunerea biodegradabilă a TPH.

- temperatura optimă compostării de 40-65°C, este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent<

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul este dirijat după caz :

  - materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat (ex : amplasamentul sondelor şi parcurilor de rezervoare dezafectate aparţinâd SC OMV PETROM SA) ;

  - pentru depozitarea definitivă într-un depozit pentru deşeuri nepericuloase/periculoase autorizat;

Utilajul folosit în activitatea de bioremediere este de tip Backhus 15.50

- Capacitate de aerare de 300-3000 mc/h

- Lăţime prismă – 2.8 m

- Inălţime prismă – 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

Solul destinat bioremedierii este depozitat pe platforma de bioremediere sub formă de prisme. După depozitare sunt prelevate probe pentru a se determina continutul de Tph, umiditatea, în vederea stabilirii procesului de bioremediere. In functie de rezultate se stabileste cantitatea de nutrient ce urmeaza a fi adaugată pentru activarea bacteriilor care se hrănesc cu hidrocarburi. Dupa ce se cunosc rezultatele analizelor începe procesul de bioremediere. Prismele sunt aerate zilnic cu ajutorul unui aerator de capacitate 2500 -3000 mc/h. (se stabileste un ciclu orar de aerare). Pe parcursul procesului de bioremediere sunt măsurate temperatura şi umiditatea din interiorul  prismelor. In timpul procesului de bioremediere sunt prelevate probe şi trimise către laborator în vederea stabilirii concentratiei de Tph. In funcţie de rezultatele analizelor de laborator se cunoaşte când procesul de bioremediere este finalizat. Daca toate conditiile necesare bioremedierii sunt satisfacute procesul poate decurge intre 12-180 zile. Factorul principal fiind concentratia de Tph.

Dupa finalizarea procesului de bioremediere se prelevează probe din toate prismele aflate pe platforma de bioremediere. Aceste probe sunt trimise către un laborator acreditat. După finalizarea rezultatelor de laborator, solul bioremediat este încarcat în camioane si transportat către diferite persoane fizice sau juridice autorizate în vederea valorificarii/eliminării.

PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

## Inventarul ieşirilor (produselor)

Din procedurile desfășurate pe amplasament nu rezultă produse și/sau subproduse în accepțiunea prevederilor legale în vigoare. Activitatea desfăşurată de SC DEMECO SRL nu este o activitate de producţie, ci una de gestionare a deşeurilor, în urma proceselor aplicate de către societate vor rezulta:

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitatea obţinută in anul 2015* (t/an) | Cantitatea obţinută la capacitatea proiectată (t/an) |
| Tratare deşeuri periculoase prin bioremediere | Deseu nepericulos - sol bioremediat | - umplere amplasamente escavate, - gropi de împrumut - depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 5682 | 35 000 |
|  | deseuri de lemn si mase plastice | Coincinerare/incinerare | - |  |
| Tratare fizico-chimică deşeuri periculoase - stabilizare/inertizare/ /valorificare/eliminare deşeuri | Deşeu nepericulos - piatră spartă | - depozitare finală în locurile indicate de beneficiar, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 1616 |  |
|  | Deşeu nepericulos - blocuri betoane sparte, concasate | - depozitare definitivă în depozite de deseuri nepericuloase autorizate -valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate |  |  |
|  |  |  | - |  |
|  | deseu stabilizat sau/şi inertizat | - Valorificare/eliminare în depozite de deseuri nepericuloase autorizate, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 2004 | 10 000 |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare finală deşeuri nepericuloase solide | deşeu nepericulos | -valorificare/eliminare prin depozitare definitivă in depozite de deşeuri nepericuloase autorizate, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 30 | 4000 |
| Depozitare temporară şi valorificare/eliminare deşeuri fluide nepericuloase | deşeu nepericulos | -valorificare/eliminare prin depozitare definitiva in depozite de deşeuri nepericuloase autorizate, - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 50 | 1000 |
| TOTAL |  |  | 9382 | 000 |

PL3

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013 (cf. AIM nr. 4/2015 rev.1/05.05.2016 în curs de revizuire datorită colectării deșeurilor medicale):

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi.

b) tratare fizico – chimică

d) reambalare anterior prezentării pentru oricare din activităţile de la punctele 5.1 şi 5.2

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Colectare 50 000,00 Depozitare temporară – 50 000,00 Transport – 50 000,00 Stocare/valorificare/eliminare deşeuri periculoase – 15 000,00 Tratare şi valorificare/eliminare deşeuri periculoase – 20 000,00 Stocare temporară şi eliminare deşeuri nepericuloase – 15 000,00 Capacitate maximă de stocare – 1 600,00 – 1000 în hala 1 şi 600 în hala 2 | Tone/an |

Autorizația nr. 4/2015 a fost revizuită ca urmare a extinderii activității pentru colectarea/tratarea/depozitarea temporară a unor noi tipuri de deșeuri.

| Tip | Denumire | Încadra-re | Can-titate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozi-tate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri periculoase supuse tratării chimice (stabilizare – inertizare) | Cele trecute în ANEXA nr. 1 la AIM | Materie primă | 20 000 | t/an |  |  | Magazie în hala din nordul incintei cu pardoseala din beton Ambalaje: butoaie metalice 200 l, recipienţi plastic 1 000 l | Periculoase Risc minim de accident |  |
| Deşeuri nepericuloase care se valorifică prin terţi fără tratare | Cele trecute în ANEXA nr. 2 la AIM | Materie primă | 15 000 | t/an |  |  | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare, suprafaţa 160 mp. Ambalaje: big – bag, saci de polietilenă, saci rafie, cutii de carton, bidoane. | Nepericuloase Nu există risc de accident |  |
| Deșeuri periculoase care se valorifică/ elimină prin terţi fără tratare | Cele trecute în ANEXA nr. 3 şi 4 la AIM | Materie primă | 15 000 | t/an |  | Depozitare temporară | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare, suprafaţă 160 mp. Ambalaje: canistre plastic 25-30 kg, găleţi metal- plastic 25 kg, saci big – bag pe paleţi înfoliaţi | Periculoase Risc minim de accident |  |
| Pulbere de natură anorganică | Inercem | Materie primă | 100 | t/an | Clincher de ciment şi praf de cuptor | Tratare deşeuri | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare, suprafaţă 160 mp. Ambalaje:originale – rezervor plastic 1 000 l | H 317, 318, 315, 335 R37/38, R41,43 Nu există risc de accident |  |
| Material pulverulent | Stabilizator PP V3 | Materie primă | 500 | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratat | Tratare deşeuri | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare, suprafaţă 160 mp. Ambalaje: big bag polipropilenă pe paleţi de lemn | R36/37, 38, 43 Nu există risc de accident |  |
| Material pulverulent | Stabilizator V1 – V3 de produse petroliere | Materie primă | 500 | t/an | Var, cenuşă, ciment | Tratare deşeuri | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare, suprafaţă 160 mp. Ambalaje: big bag polipropilenă pe paleţi de lemn | Nepericulos Nu există risc de accident |  |
| apă |  | Materie auxiliară | 495 | t/an |  | Tratare deşeuri |  | Nepericuloasă |  |
| carburant | motorină |  | 10.000 | l/an | Carburant pentru utilaje |  | Canistre 25 l direct din staţiile de distribuţie carburanţi | Periculos |  |
| ciment | ciment | Materie auxiliară | 10 | t/an | Clincher Praf cuptor |  | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare, suprafaţă 160 mp. Ambalaje: saci de hârtie 40 kg | R37/38, R41, R43 Nu există risc de accident |  |
| var | var | Materie auxiliară | 10 | t/an |  |  | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare, suprafaţă 160 mp. Ambalaje: saci de hârtie 20 kg | R37.38.41 Nu există risc de accident |  |

Asigurarea cu energie

Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – energia electrică se preia din reţeaua ARCHIM care pune la dispoziţie o putere de 25 kW. Consumul anual de energie electrică pentru toate activităţile este de cca. 30 MWh.

Energie termică

Încălzirea spaţiilor administrative se realizează cu calorifere electrice. Zona din cadrul halelor  utilizată pentru depozitarea temporară/tratatrea deşeurilor nu se încălzeşte.

Combustibili

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament se achiziţionează în cantităţile strict necesare din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate – cca. 10 l/an.

FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratarea deşeurilor periculoase prin inertizare/stabilizare | Procedura P1 | - transport deşeuri la punctul de lucru - descarcare si depozitare temporara - stabilire şarjă - tratare fizico – chimică - stabilizare/inertizare - aerare continuă - valorificare/eliminare deşeuri către depozite autorizate/terţi | 20 000 |
| Depozitarea temporară a deşeurilor nepericuloase | Procedura P2 | - transport la punctul de lucru - descărcare şi depozitare temporară - prelevare probe - valorificare prin terţi | 15 000 |
| Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase în vederea valorificării prin terții | Procedura P3 | - transport la punctul de lucru - descarcare si depozitare temporara - prelevare probe - valorificare prin terți | 5 000 |
| Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase în vederea valorificării sau eliminării prin terți | Procedura P4 | - transport la punctul de lucru - descarcare si depozitare temporara - prelevare probe - eliminare sau valorificare prin terți | 10 000 |
| TOTAL |  |  | 000 |

Descrierea procesului tehnologic

Activitatea constă în realizarea de procese si procedee de tratare de deşeuri

Flux tehnologic:

Punctul de lucru din judeţul Arad, localitatea Vladimirescu (Incinta Archim S.A.), FN, este constituit din două hale betonate:

- hală 940 mp, capacitate 1000 tone deşeuri

- hală 788 mp, cu o capacitate 600 tone deşeuri periculoase.

La acest punct de lucru SC DEMECO SRL  desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor periculoase şi nepriculoase, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare prin operatori economici autorizaţi, tratarea deşeurilor prin procedee chimice în vederea neutralizării acestora pentru a fi livrate operatorilor autorizaţi în vederea depozitării în depozite conforme.

Hala în care se desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor periculoase/nepericuloase, este construită din prefabricate de beton, acoperişul este din plăci de beton, montate pe grinzi de beton. Platforma halei este realizată din beton armat rezistent la traficul auto şi a personalului.

Deşeurile aduse în hală în vederea tratării sunt descărcate şi cântărite în zonele special amenajate, sunt aranjate pe categorii, în funcţie de compoziţia acestora.

După descărcare, în vederea stabilirii reţetei de tratare a deşeurilor în funcţie de contaminanţi şi umiditate, se prelevează probe care sunt trimise pentru analiză la un laborator acreditat RENAR.

În funcţie de rezultatele înscrise în buletinele de analiză, deşeurile sunt tratate prin stabilizare/inertizare. După tratare, acestea sunt analizate din nou şi sunt depozitate temporar cu respectarea legislaţiei în vigoare până la trimiterea spre valorificare/eliminare finală la operatori autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului.

Utilajele folosite la tratarea deşeurilor pe acest amplasament sunt: buldoexcavator, wolla.

În funcţie de rezultatul analizelor şi după stabilirea reţetelor de tratare a deşeurilor acestea vor fi tratate cu lianţi chimici, CaO, Ca(OH)2, Inercem si diferiţi stabilizatori chimici V1-V3, PPV3, ciment, var, s.a.

Omogenizarea/amestecarea se va realiza cu ajutorul excavatorului, lianţii sunt introduşi pe parcursul amestecării.

Cantitatea maximă de lianţi care pot fi folosiţi este cuprinsă între 2-10% faţă de cantitatea de deşeuri supuse tratării.

Inercemul şi stabilizatorii se introduc pentru corectarea pH-ului şi stabilizarea /inertizarea deşeurilor periculoase.

Colectarea deşeurilor, depozitare temporară şi transport

Societatea desfăşoară activitatea de colectare în vederea valorificării/eliminării finale a deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase, conform procedurilor P2, P3, P4.

Transportul deşeurilor se face de către societăţi autorizate, iar valorificarea/eliminarea finală se fac prin societăţi autorizate, în baza contractelor încheiate.

În vederea optimizării transporturilor, se face stocarea temporară a deşeurilor colectate la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL.

Colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase de la generatori se face în baza contractelor încheiate cu generatorii de deşeuri, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora  până la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL, unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării acestuia.

Dacă generatorul deşeului nu poate pune la dispoziţie buletine de analiză, atunci se prelevează probe, care sunt trimise la analiză în laboratoare acreditate.

În cadrul activităţii desfăşurate, deşeurile sunt colectate, transportate şi stocate temporar în mod separat, pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel încât să se poate asigura un grad ridicat de protecţie a mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, precum şi trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală.

Diagramele flux ale proceselor de tratare a deseurilor de pe platforma SC DEMECO Punct de lucru Vladimirescu, FN, incinta ARCHIM S.A.  sunt prezentate mai jos pentru fiecare procedură în parte.

Proceduri de tratare deşeuri periculoase

- Procedura de lucru P1 pentru tratarea deşeurilor periculoase prin inertizare/stabilizare. Deşeurile codificate care se supun acestei proceduri sunt cele din Anexa nr. 1 la AIM

Nota*

*Dacă din anumite motive (concentraţii prea mari ale substantei periculoase) aceste deseuri  nu se pot stabiliza, atunci ele ajung la o instalatie de incinerare.

** Prin terți se înteleg persoane fizice și juridice autorizate.

Deşeuri rezultate în urma stabilizării/inertizării cod 19 03 05 – deşeuri stabilizate altele decât cele specificate la 19 03 04.

- Procedura de lucru P2 pentru depozitarea temporara a deseurilor nepericuloase

Deşeurile codificate care se supun acestei proceduri sunt cele din Anexa nr. 2 la AIM

Procedura de lucru P3 pentru depozitarea temporara a deseurilor periculoase – Anexa nr. 3 la AIM în vederea valorificarii (deşeuri uleioase).

Nota*

* Daca aceste deşeuri nu se preteaza a fi eliminate la un antrepozit fiscal atunci ele se elimina la o instalatie de incinerare sau co-incinerare.

Procedura de lucru P4 pentru depozitarea temporară a deşeurilor periculoase – Anexa nr. 4 la AIM.

Nota*

*Aceste deseuri pot fi eliminate si prin coincinerare daca concentratia de substanta periculoasa Cl, S, F, din acestea  nu depaseste limita de 1 maxim 3%.

** Prin terți se înțeleg persoane fizice și juridice autorizate

Utilaje: - stivuitor 2,5 tone, buldoexcavator, wolla, betoniera, pod rulant 5 t

PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

## Inventarul ieşirilor

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitatea obţinută in anul 2015 (t/an) | Cantitatea obţinută la capacitatea proiectata (t/an) |
| Tratarea deseurilor periculoase prin inertizare şi stabilizare | deşeu nepericulos sau inert 19 03 05 conform procedurii P1 | - depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* - valorificare/eliminare prin terţi | 117 | 20 000 |  |
| Colectarea deşeurilor periculoase în scopul valorificării sau eliminării prin terți | deşeu periculos conform procedurilor P3, P4 | - depozitare definitiva in depozite de deseuri periculoase autorizate sau valorificarea acestora | 184 | 15 000 |  |
| Colectarea deşeurilor nepericuloase în scopul valorificării acestora prin terți | deşeu nepericulos conform procedurii P2 | - depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* sau valorificarea acestora | 196 | 15 000 |  |
| TOTAL |  |  | 497 | 000 |  |

PL4

a) Activitatea desfăşurată

- Profilul şi capacităţile de producţie

- colectare – 11500 to/an

- depozitare temporară –  11500 to/an

- transport – 11500 to/an

- tratare deşeuri periculoase / eliminare – 3120 to/an 9.75 tone/zi (320 zile/an)

- stocare temporară şi eliminare deşeuri periculoase (fără tratare) – 8380 to/an 26.18 tone/zi,(320 zile/an)

Capacitate max stocare: 48 tone/zi

Mod de functionare:  5 zile /saptamana; 8 h/zi; 250 zile/an.

Personal –  16 persoane

- Procesul tehnologic pe amplasament.

Punctul de lucru din judeţul Arad, localitatea Vladimirescu str. Jandarmeriei. Nr. FN, este constituit din o hală betonată în suprafaţă de 2438 mp, terenul având o suprafaţă de 5239 mp,. Din aceasta suprafata de 2438 mp pentru desfasurarea activitatii este nevoie de 640 mp pe care se va desfasura activitatea de tratare deseuri periculoase (240 mp) si de stocare temporara de deseuri periculoase (400 mp).Aceasta suprafata de 400 mp se imparte in zona de descarcare deseuri (200 mp) si zona de stocare temporara (200 mp). Zonele sunt delimitate prin marcaj similar cu cel rutier. Diferenta de 1798 mp va fi destinata stationarii utilajelor (vola, buldoexvavator, betoniera, excavator, stivuitor),Ibc cu apa necesara procesului de tratare pentru a impiedica formarea pulberilor si pentru a marii viteza de reactie chimica din proces. Teren fara constructii 2797 mp pe care nu se desfasoara activitate.

Hala în care se desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor periculoase, este construită din prefabricate de beton, acoperişul este din plăci de beton, montate pe grinzi de beton. Platforma halei este realizată din beton armat rezistent la traficul auto şi a personalului.

Hala este prevăzută cu două uşi de acces, din care una este destinată intrării utilajelor iar cealaltă este destinată circulaţiei personalului.

Hala nu dispune de canalizare proprie.

Deşeurile aduse în hală în vederea tratării sunt descărcate şi stocate temporar în zonele special amenajate, în partea de nord a halei, pe suprafața delimitata de 640 mp. Deseurile  sunt aranjate pe categorii, în funcţie de compoziţia acestora.

După descărcare, în vederea stabilirii reţetei de tratare a deşeurilor în funcţie de contaminanţi şi umiditate, se prelevează probe care sunt trimise pentru analiză la un laborator acreditat RENAR.

În funcţie de rezultatele înscrise în buletinele de analiză, deşeurile sunt tratate prin stabilizare/deshidratare/declorurare/desulfurare. După tratare, acestea sunt analizate din nou şi sunt depozitate temporar cu respectarea legislaţiei în vigoare până la trimiterea spre valorificare/eliminare finală la operatori autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului.

Utilajele folosite la tratarea deşeurilor pe acest amplasament sunt: buldoexcavator, wolla, betonieră, stivuitor, excavator.

În funcţie de rezultatul analizelor şi după stabilirea reţetelor de tratare a deşeurilor acestea vor fi tratate cu lianţi chimici, CaO, Ca(OH)2, Inercem si diferici stabilizatori chimici V1-V3, PPV3, ciment, var, s.a.

Omogenizarea/amestecarea se va realiza cu ajutorul excavatorului, lianţii sunt introduşi pe parcursul amestecării.

Cantitatea maximă de lianţi care pot fi folosiţi este cuprinsă între 2-20% faţă de cantitatea de deşeuri supuse tratării.

Inercemul şi stabilizatorii se introduc pentru corectarea pH-ului şi stabilizarea /inertizarea subsţantelor periculoase.

Colectarea deşeurilor, depozitare temporară şi transport

Societatea desfăşoară activitatea de colectare în vederea valorificării/eliminării finale a deşeurilor industriale periculoase, conform procedurii P1.

Transportul deşeurilor se face de către societăţi autorizate, iar valorificarea/eliminarea finală se fac prin societăţi autorizate, în baza contractelor încheiate.

În vederea optimizării transporturilor, se face stocarea temporară a deşeurilor colectate la punctul de lucru PL4 al SC DEMECO SRL.

Colectarea deşeurilor periculoase de la generatori se face în baza contractelor încheiate cu generatorii de deşeuri, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora  până la punctul de lucru PL4 al SC DEMECO SRL, unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării acestuia.

Dacă generatorul deşeului nu poate pune la dispoziţie buletine de analiză, atunci se prelevează probe, care sunt trimise la analiză în laboratoare acreditate.

În cadrul activităţii desfăşurate, deşeurile sunt colectate, transportate şi stocate temporar în mod separat, pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel încât să se poate asigura un grad ridicat de protecţie a mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, precum şi trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală.

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport se face sub observaţia deţinătorului deşeurilor. La operaţiunea de încărcare se utilizează electro sau motostivuitor, transpalet, paleţi, cutii de transport etc. În cazul coletelor cu mase mici, încărcarea se poate face şi manual.

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport se face prin grija angajaţilor societăţii unde are loc operaţiunea de valorificare/eliminare finală sau sub directa şi atenta supraveghere a şefului de depozit în cazul în care deşeurile sunt stocate temporar la punctele de lucru.

Se va avea în vedere ca :

- deşeurile să fie descărcate corect, în conformitate cu informaţiile din documentul de transport şi cu informaţiile de pe colete, containere sau vehicule;

- să se verifice  înainte şi în timpul descărcării ca ambalajele să nu fie deteriorate, să aibă pierderi care ar putea pune în pericol operaţiunea de descărcare;

Cantităţile de deşeuri colectate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară/balotare/presare/tratare de la punctele de lucru deţinute de societate.

După descărcarea deşeurilor din mijloacele de transport în vederea depozitării temporare la punctele de lucru se va face recepţia calitativă a acestora prin care se verifică:

- dacă toate deşeurile sunt ambalate şi securizate;

- ca fiecare ambalaj să poarte eticheta de identificare;

Deşeurile care sunt ambalate necorespunzator şi care prezintă risc de poluare trebuie să fie reambalate şi etichetate corespunzător.

- Deşeurile descărcate trebuie sortate şi depozitate pe grupe de deşeuri.

După ce deşeurile au fost descărcate şi identificate se efectuează recepţia cantitativă.

- Fiecare lot recepţionat este cântărit şi depozitat separat

- Este interzisă introducerea în depozit a deşeurilor necântărite

- Rezultatele cântăririi sunt înregistrate

După efectuarea cântăririi, se completează Procesul Verbal de predare-primire a deşeurilor;

- În cazul în care a fost întocmit Proces Verbal de neconformitate, acesta este transmis şefului punctului de lucru în vederea eliminării neconformităţii.

- Bonul de cântar, avizul de însoţire a deşeurilor, procesul verbal de predare-primire, anexa transport şi fişa de siguranţă şefului punctului de lucru în vederea operării datelor în sistemul informatic.

Sortarea deşeurilor preluate se face pe grupe de aceeaşi clasă de periculozitate, corespunzător condiţiilor de  depozitare prevăzute în legislaţia în vigoare şi a matricei de compatibilitate a deşeurilor în funcţie de caracteristicile fizico-chimice.

Colectarea / stocarea temporara a deşeurilor se face în hală betonată pentru a se evita poluarea mediului în eventualitatea producerii unor scurgeri accidentale sau a împrăştierii deşeurilor.

Pretratarea deşeurilor (reambalarea)

În cazul în care unele dintre deşeurile industriale transportate la stocarea temporară la punctul de lucru PL4 a SC DEMECO SRL necesită reambalare datorită faptului că au fost supuse manipulării la încărcare - descărcare, transport, se realizează această operaţie de reambalare astfel:

- dacă ambalajul în care a fost preluat deşeul păstrează în condiţii de siguranţă deşeul acesta nu se îndepărtează, reambalarea în acest caz constând doar în foliere şi împaletare;

- dacă ambalajul a fost deteriorat, deşeurile se ambalează în recipienţi corespunzători caracteristicilor deşeurilor, cu rezistenţa chimică la acestea, stocate temporar în spaţiu acoperit. Ambalajul original, contaminat, devenit deşeu, se etichetează şi se depozitează separat, urmând a fi transportat către valorificare/eliminare.

Stocarea temporara deşeurilor se face în funcţie de caracteristicile lor fizico- chimice, de aspectul fizic(starea în vrac, solide, lichide, sub forma de pastă).

Transportul deşeurilor periculoase.

Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri; transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Transportul deşeurilor periculoase se face cu societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, în baza contractelor încheiate.

Procedura de tratare a deșeurilor și diagramele flux ale proceselor de tratare a deșeurilor de pe platforma Demeco PL 4 sunt prezentate mai jos:

Procedura de lucru P1 pentru tratarea deseurilor periculoase prin inertizare /stabilizare

Coduri deseu autorizate:

| 01 03 05* | alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |
| 04 02 16* | coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 02* | şlamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | şlamuri din rezervoare |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor |
| 05 01 07* | gudroane acide |
| 05 01 08* | alte gudroane |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate |
| 05 06 01* | gudroane acide |
| 05 06 03* | alte gudroane |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu şi potasiu |
| 06 04 05* | deşeuri cu conţinut de alte metale grele |
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 09 03* | deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 06 10 02* | deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02) |
| 070110* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 070311* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 04 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 06 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 13* | deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 08 03 14* | nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 04* | cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan |
| 10 01 13* | cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil |
| 10 01 14* | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 16* | cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100120* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 07* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 13* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundară |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 21* | alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 23* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere |
| 10 04 05* | alte particule şi praf |
| 100406 | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 04 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 03* | praf din gazul de ardere |
| 100505* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 100506* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere |
| 100606* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 06 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 08 08* | zgură salină de la topirea primară și secundară |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100817* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100905* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 07* | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100909* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 11* | alte particule care conţin substanţe periculoase |
| 101005* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 09* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 11* | alte particule cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 13* | deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 13* | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 15* | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101117* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101119* | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101209* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101312* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 110108* | nămoluri cu conţinut de fosfaţi |
| 11 01 09* | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 02 07* | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 110503* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 12 01 16* | deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |
| 130508* | amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 160708* | deşeuri cu conţinut de ţiţei |
| 17 08 01* | materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase |
| 190105* | turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 190107* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 19 01 10* | cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 01 11* | cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 13* | cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 17* | deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase |
| 190304* | deşeuri încadrate ca periculoase, parţial *5) stabilizate |
| 190402* | cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 10 05* | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate |
| 191105* | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 12 11* | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 03* | nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |
| 191305* | nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |

Procesul tehnologic incepe o data intrarea deseurilor pe platforma de stocare temporara/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in zona de descarcare amenajata temporar de deseuri periculoase. Acestea se stocheaza temporar in zona deseurilor periculoase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (bigbags,sac,butoi, Ibc,vrac..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Din zona de stocare temporara deseurile sunt preluate cu ajutorul stivuitorului si stocate in zona special amenajata pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deseurilor din recipientul in care au ajuns in depozit si aranjarea acestora sub forma de halda (gramada sub forma de con) cu ajutorul unui incarcator frontal de tip buldoexcavator, wola, excavator.

Urmatoarea etapa corespunde stabiliri unei sarje de tratare. Sarja de tratare este de maxim 9.75 de tone/zi. Dupa stabilirea sarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianti chimici ce urmeaza a fi amestecati cu deseurile. Calculul stoechiometric se face in functie de concentratia substantei periculoase din deseu, a umiditatii, a ph-ului. Aceste informatii se gasesc in buletinul de analiza al deseului. In functie de rezultatele acestui calcul se stabileste ce operatie are loc in prima faza de tratare.

O data stabilite aceste lucruri incepe tratarea propriuzisa a acestor tipuri de deseuri. Aceasta corespunde in amestecarea acestor deseuri cu diferiti lianti chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 si substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileste ordinea introducerii acestora in procesul de amestecare. O data cu amestecarea deseurilor cu liantii chimici are loc si aerarea succesiva a acestora. Oxigenul care intra in gramada de deseu o data cu vanturarea acestuia creste viteza de reactie chimica dintre substanta periculoasa si substantele introduse in vederea tratarii deseului.

Tratarea deseurilor prin amestecare si aerare continua dureaza intre 5-15 zile de la introducerea liantilor chimici in amestec.

Dupa finalizarea operartiei de amestecare si tratatre, deseurile sunt  stocate sub forma de halda in zona destinata deseurilor stabilizate. Din acestea gramada se preleveaza probe. Dupa finalizarea buletinelor de analiza aceste deseuri stabilizate sunt  incarcate si transportate catre persoane fizice sau juridice autorizate  in vederea valorificarii.

Nota*

*Daca din anumite motive (concentratii prea mari ale substantei periculoase) aceste deseuri  nu se pot stabiliza, atunci ele ajung la o instalatie de incinerare. Deșeurile rezultate in urma stabilizării – inertizării cod 190305, deșeuri stabilizate altele decât cele specificate la 190304.

b) Dotări

- Teren

Terenul aferent perimetrului este un teren aflat în proprietatea SC Demeco SRL situate in loc. Vladimirescu str. Jandarmeriei. Nr.FN, conform Extras de carte funciară CF 309997 Vladimirescu. Terenul are o suprafaţă totală de 5239 mp din care hala existentă (fostul depozit de uree vrac al fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad) are o suprafaţă de 2438 mp.

- Clădiri

- hala: 2438 mp funcționează ca hală pentru depozitare şi tratare deşeuri periculoase;

- Utilaje şi maşini

Unitatea are în dotare:

  - Buldoexcavator, wolla, betonieră, stivuitor,excavator

c) Bilanţul de materiale

- Cantităţi de materii prime, auxiliare şi combustibili intrate în proces

| Intrari | Ieşiri |
| --- | --- |
| Materii prime | Cantitate, t/an | Produse finite si deseuri | Cantitate, t/an |
| Deşeuri periculoase colectate pentru prelucrare cf procedurii P1 | 11500 | Deşeuri tratate Deșeuri periculoase netratate | 3120 8380 |
| Stabilizator şi Inercem | 600 |  |  |
| Apă pentru tratare deşeuri | 200 |  |  |
| Motorină pentru utilaje | 5 | - | - |
| Var | 50 | - | - |
| Ciment | 25 | - | - |
| NaOH | 1 | - | - |

* Cantitatea totală de deșeuri tratate este de 3120 to/an la care se adaugă celelalte materii prime care se folosesc pe parcursul procesului de tratare (881 to).

- Pierderi pe faze de fabricaţie

Nu sunt pierderi de exploatare din activitatea de prelucrare deșeuri.

Carburanul utilizat – motorina pentru funcționarea utilajelor, se consumă integral.

Stabilizatorii, Inercem, var, ciment,NaOH, apă - se consumă integral.

- Cantităţile de produse şi substanțe/obiecte rezultate

Rezultă deşeuri stabilizate, în cantitate de 3120 to/an si deseuri periculoase netratate 8380 to/an

d). Capacități de funcționare autorizate și cantități de deșeuri tratate (cumulat PL1-PL4)

| Punct de Lucru | Cantitate autorizată | Tipuri de deșeuri | Activitate |
| --- | --- | --- | --- |
| PL1 | 50000 to/an | Deșeu periculos 170503 | Tratare prin bioremediere |
| PL2 | 50000 to/an | 35000 to/an deșeu periculos 10000 to/an deșeu periculos 4000 to/an deșeuri solide nepericuloase 1000 to/an deșeuri fluide nepericuloase | Tratare prin bioremediere Tratare fiz.chim. prin stabilizare inertizare Depozitare temporară și valorificare/eliminare Depozitare temporară și valorificare/eliminare |
| PL3 | 50000 to/an | 20000 to/an deșeuri periculoase 15000 to/an deșeuri nepericuloase 15000 to/an deșeuri periculoase | Tratare prin inertizare / stabilizare Depozitare temporară Depozitare temporară în vederea valorificării |
| PL4 | 11500 to/an | 3120 to/an deșeuri periculoase 8380 to/an stocare și eliminare deșeuri periculoase | Tratare prin inertizare / stabilizare Netratate |

Total 161500 to/an.

După încetarea activității la PL1 (mai 2017) cantitățile totale de deșeuri tratate s-au redus la 111500 to/an, deci cu cca. 30% mai puțin față de cantitățile autorizate.

Cantitățile prelucrate pe PL1 în perioada 10.03.2013 – 15.06.2017 reprezintă 51984,448 to adică 25% din cantitatea autorizată.

Cantitățile prelucrate pe PL2 în perioada 20.10.2015 – 31.12.2017 reprezintă 27270,41 to adică 27% din cantitatea autorizată.

Cantitățile prelucrate pe PL3 în perioada 04.11.2015 – 31.12.2017 reprezintă 21653,51 to adică 21% din cantitatea autorizată.

4.2. Materiale de construcţii

PL1

Zonele funcționale A și B reprezentând suprafața construită de 6680 mp erau betonate și impermeabilizate cu geomembrană. Spațiile care deserveau activitatea reprezentau: containere tip vagon pentru magazie, birou, grup sanitar, WC ecologic, laborator, stație epurare, rezervor motorină.

PL2 reprezentând stația de bioremediere: are o suprafață de 7830 mp din care 2493 platformă betonată și impermeabilizată cu geomembrană (în prezent betonată) pentru activitatea stației de sortare piatră și depozitare sol contaminat; 5336 mp platformă betonată și impermeabilizată cu geomembrană pentru activitatea de bioremediere, stabilizare, inertizare; bazin colectare ape pluviale betonat cu o capacitate de 100 mc.

PL3 are o suprafață de 10000 mp din care 7500 mp clădiri și platforme betonate.

PL4 are o suprafață de 5239 mp din care 2438 mp zonă construită: hală pentru depozitare și tratare deșeuri periculoase. Hala în care se desfășoară activitatea de tratare deșeuri periculoase reprezintă fostul depozit de uree vrac al CIC Arad. Este construită din prefabricate de beton, acoperișul este din plăci de beton montate pe grinzi de beton. Platforma halei este realizată din beton armat, rezitent la traficul auto și a personalului. Hala este prevăzută cu 2 uși de acces din care una este destinată intrării utilajelor iar cealaltă este destinată circulației personalului. Hala nu dispune de canalizare proprie. Hala nu dispune de rețea electrică.

4.3. Stocarea materialelor – cumulat PL1-PL4

PL1 avea o suprafață de 6680 mp din care zona funcțională 1 - 4000 mp destinată stocării temporare a solului infestat, utilajelor (stație sortare, stație spălare piatră) bazin ape pluviale 200 mp, flotator, zonă destinată depozitării temporare a deșeurilor de lemn, plastic, sticle (300 mp) și zonă administrativă cu containere. Zona funcțională 2 în suprafață de 2680 mp era destinată depozitării solului sitat pentru activitatea de bioremediere, rezervorului de motorină și containerelor.

Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite/deţinute

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Număr CAS | Fraze de risc | Localiza-rea | Cantita-te totală detinuta (tone) | Capaci-tate totală de stocare | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOPAC – policlorură Al (coagulant pentru tratarea apei) | Nu apare | Nu apare | Flotator | * | 20 l | Lichid | Container 1000 l | OAA magazie |
| 2 | Sulfat de aluminiu | 7784-31-8 | Xi, R41 | Flotator | * | 20 l | Lichid | Recipient 1000 l | OAA magazie |
| 3 | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | R35 Xi R36/38 H291 H314 H315 H319 | Flotator | 0,025 | 20 l | Lichid | Recipient 25 l | OAA magazie |
| 4 | Acid clorhidric (regulator pH; agent de floculare pentru tratare ape) | 7647-01-0 | R34 Xi H314 H335 H290 | Flotator | 0,025 | 20 l | Lichid | Recipient 25 l | OAA magazie |
| 5 | Bioneol | Nu apare | Nu apare | Platformă | 1,72 | 20 | Lichid | Bidoane 25 l | OAA magazie |
| 6 | Tetracloretilenă - solvent | 127-18-4 | Xn ; N ; R40,51/53 ; S36/37 | Laborator | 5 l | 20 l | Lichid | Flacoane sticlă 5 kg | Laborator |
| 7 | Silicagel – reactiv pentru analiză | 7646-79-9 | Xn ; R22,42/43/49 R50/53 ; S53/45 ; N | Laborator | 1,5 kg | 20 kg | Solid | Flacoane plastic 1 kg | Laborator |
| 8 | Sulfat de Fe şi amoniu – reactiv pentru analiză | 7783-85-9 | R - | Laborator | 1,5 kg | 20 kg | Lichid | Bidon sticlă 1 l | Laborator |
| 9 | Sulfat de sodiu anhidru | 7757-82-6 | R - | Laborator | 1 kg | 20 kg | Solid | Flacoane plastic 1 kg | Laborator |

* Nu s-a folosit

OAA = oxigen – apă – azot, spaţiu deţinut de Demeco

Total subatanțe periculoase deținute pe PL1: bioneol 1,72 to; flotator 0,050 to, laborator 9 kg.

PL2 are o suprafață de 7830 mp din care zona funcțională 1 – 2493 mp este destinată stocării temporare a solului infestat, stație de sortare piatră și sol contaminat. Zona funcțională 2 – 5336 mp este destinată activității de bioremediere, stabilizare, inertizare, bazinului de colectare ape pluviale contaminate 100 mc și rigolei de colectare ape pluviale.

PL3 are o suprafață de 10000 mp din care zona funcțională 1 are o hală de 860 mp pentru prelucrare deșeuri, unde se depozitează temporar deșeurile ce urmează a fi tratate și spațiu administrativ. Zona funcțională 2 are o suprafață de 800 mp și include magazii pentru depozitarea deșeurilor colectate, atelier mecanic și spații administrative. Pe acest amplasament se stocau substanțele periculoase de la PL1 (în prezent închis) și de la PL2, PL3 și în viitor PL4.

PL4 are o suprafață de 5239 mp având o hală de 2438 mp pentru depozitare temporară și tratare deșeuri periculoase.

Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase – PL3, PL4

- Substantele si preparatele periculoase utilizate

Substanţele/preparatele chimice utilizate pentru tratare:

- Inercem: liant hidraulic special; se foloseşte la stabilizarea sau/şi solidificarea deşeurilor în vederea depozitării în depozite conforme şi la reabilitarea siturilor cu soluri poluate. Conţine clincher de ciment Portland 25-100% şi praf de cuptor 0,5%. Fraze de risc R37/38, R41,R43.

- Stabilizator V1-V3: liant hidraulic conţinând clincher de ciment 5-20%, var 5-30%, cenuşe min. 50%. Se utilizează în procesul de tratare, solidificare şi imobilizare/inertizare a produselor petroliere depozitate în bataluri, a şlamurilor, a detritusurilor, gunoaielor menajere.

- Stabilizator PPV3: utilizare în lucrări de ecologizare / reabilitare a siturilor cu soluri poluate cu produs petrolier (tratare în vederea solidificării, inertizării reziduurilor de produse petroliere depozitate în bataluri, a şlamurilor, a detritusurilor, a gunoaielor menajere). Conţine ciment Portlant 5-20%, făină de calcar peste 50%, var hidratat 5-30%. Clasificare: R36/37, R38, R43;

- var utilizat in procesul de stabilizare pentru reglare PH si neutralizare substante urat mirositoare

- ciment utilizat in procesul de stabilizare pt reglare PH si vitrifiere

- NaOH pentru reglare PH

- motorina ca si combustibil pentru utilaje

- Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului

- se va ţine evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor toxice şi periculoase, a recipienţilor şi ambalajelor acestora, într-un registru special;

- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizaţie, identificarea şi prevenirea riscurilor;

- se va menţine evidenţa strictă a rezultatelor monitorizării şi se va comunica anual la APM locale;

- gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

# Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

# echipamente de protecţie;

# respectarea prevederilor din fişele de securitate;

# respectarea prevederilor planului de intervenţie pentru situaţii accidentale;

# dotări specifice şi instruirea personalului din punct de vedere al protecţiei mediului;

# asigurarea materialelor absorbante şi de neutralizare a scurgerilor accidentale;

Autorităţile pentru protecţia mediului şi de apărare civilă vor fi anunţate imediat în caz de accidente sau iminenţa descărcărilor neprevăzute de substanţe chimice periculoase.

Se va menţine starea de etanşeitate şi integritate a recipienţilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare cu impact asupra mediului.

Substantele  periculoase utilizate  pe amplasamentul unitatii SC Demeco SRL PL4 sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul Substantele periculoase folosite pe amplasamentul PL4

| Nr. Crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Fraze de risc | Localizarea | Cantitate totala detinuta (tone) | Capacitate totala de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inercem, clincher de ciment Praf de cuptor | 65997-15-1 68475-76-3 | Xi, R37/38, R41,43 H318,315,318,335 Xi, R37/38, R41,43 H318,315,318,335 | Platformă | 12,5 | 20 | Pudră | Saci rafie 1 tonă | OAA magazie |
| 2 | Stabilizator PP V3 Ciment Portland Făină de calcar Var hidratat | 65997-15-1 1317-65-3 1305-62-0 | Xi, R36/37,38,43 - Xi, R36,37,38 | Platformă | 14,2 | 20 | Pudră | Saci rafie 25 kg | OAA magazie |
| 3 | Stabilizator V1-V3 de produse petroliere Var, Cenuse, Ciment | Nu apare | Nu apare | Platformă | 14,2 | 20 | Pudră | Saci rafie 1 tonă | OAA magazie |
| 4 | var | Nu apare | Nu apare | platforma | 8 | 20 | pudra | Saci rafie 1 tona | OAA magazie |
| 5 | ciment | Nu apare | Nu apare | platforma | 5 | 10 | pudra | Saci hartie | OAA magazie |
| 6 | NaOH | 1310-73-2 | R 35 | platforma | 1 | 1 | fulgi | Saci folie | OAA magazie |
| 7 | motorina | 68334-30-5 | FDS | Platforma | 5 | 5 | lichid | canistra | Tanc combustibil Pl 3 |

Total substanțe periculoase deținute 59,9 to.

Gestiunea ambalajelor

- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite

Ambalajele în care au fost achiziţionate substanţele periculoase(saci de hârtie) se stochează temporar în big-bags sau pe paleţi, apoi sunt trimise în baza contractelor de eliminare a deşeurilor încheiate cu firmele autorizate, la eliminarea finală.

- Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului

Instalaţiile, amenajările, dotările  şi măsurile pentru protecţia factorilor de  mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

Pentru motorină: în caz de  scurgeri se izolează zona contaminată.În cazul în care se deversează a cantitate mare de substanţe, acestea  trebuie colectate rapid prin creerea unui canal de colectare, sau se vor folosi substanţe absorbante necombustibile (nisip, pământ).Materialul absorbant utilizat şi produsul deversat se colectează în vederea valorificării/ eliminării de către societăţi autorizate.Scurgerile de motorină constituie un pericol pentru mediul înconjurător, fapt pentru care este interzisă deversarea în canalizare, ape de suprafaţă sau pe sol .

Pentru INERCEM şi stabilizatori: se interzice deversarea apelor de la spălarea liantului hidraulic în sistemele de canalizare, în apele subterane/apele de suprafață.Deversarea în canalizare poate produce obturarea conductelor.Produsele vrac trebuie să fie depozitate în silozuri impermeabile, uscate (condensare la interior redusă la minim), curate și protejate împotriva contaminării.Se va evita degajarea masivă de praf în timpul manipulării, depozitării și utilizării.

Se vor respecta toate măsurile înscrise în fişele de securitate ale produselor.

4.4. Emisii în atmosferă (impact cumulat PL1-PL4)

4.4.1. Sursele și poluanți generați

PL1

Sursele de emisii provenite din activitatea de tratare deşeuri sunt mobile.

Surse mobile de poluare

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri;

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare.

In cadrul unitatii SC DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu  nu exista surse punctiforme de poluare a aerului.

În cadrul activităţii de tratare a deşeurilor nepericuloase şi periculoase existau următoarele surse difuze, mobile si fugitive de emisie în atmosferă:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide – emisii difuze de pulberi, COV si miros

- emisii de la statia de epurare a apei – emisii de COV si miros

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

In conformitate cu tipurile de procese tehnologice care se deruleaza pe amplasament precum si cu emisiile in atmosfera asociate BAT, pe platforma DEMECO rezultau emisii difuze si fugitive compuse din:

- Emisii COV – compuse din hidrocarburi in principal, in cazul tratarii solurilor contaminate cu produse petroliere;

- Emisii de pulberi

Nivelul emisiilor difuze si fugitive totale nu poate fi calculat si nici macar estimat deoarece normativele de calcul al emisiilor din procese tehnologice (atat normativul american EPA AP 42 cat si normativul european  CORINAIR) nu ofera informatii privind coeficientii de emisie. Altfel spus, activitatile de tratare a deseurilor solide nu constituie surse semnificative de emisii difuze si fugitive.

Se pot face insa estimari privind repartizarea acestor emisii difuze si fugitive pe activitatile si operatiile derulate pe amplasament. Se mentionează ca totalul lor reprezinta 60-65% din totalul emisiilor, diferenta de 35-40% regasindu-se la operatia de sortare mecanica a deseurilor.

Emisii difuze şi fungitive

- emisii de Cov de la staţia de epurare ape uzate – cca. 20% din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi, COV de la platforma betonată pentru stocare deşeuri – 10% pulberi şi 15% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de COV şi pulberi de la descărcarea deşeurilor contaminate intrate pe amplasament – 20% COV şi 20% pulberi din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de la încărcarea deşeurilor tratate – pulberi 25% din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi şi COV de la transportul deşeurilor pe bandă la instalaţia de sortare – 5% pulberi, 20% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

Pentru minimizarea poluării cu pulberi se aplicau următoarele tehnici:

Depozitarea temporara a deseurilor solide se face in sistem descoperit, ceea ce constituie o sursa de poluare cu pulberi; monitorizarea imisiilor nu indica depasirea limitelor admise

Se urmarea minimizarea timpului de depozitare a deseurilor netratate; se utiliza stropirea cu apa atunci cand este cazul.

Se realizeaza Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Exista program de curatenie a amplasamentului

PL2

In cadrul unitatii SC DEMECO – Staţie de bioremediere punct de lucru Vladimirescu nu exista surse punctiforme de poluare a aerului.

În cadrul activităţii de tratare a deşeurilor nepericuloase şi periculoase există următoarele surse difuze, mobile si fugitive de emisie în atmosferă:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide – emisii difuze de pulberi, COV si miros

- emisii de la bazinul de colectare a apei pluviale – emisii de COV si miros

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

In conformitate cu tipurile de procese tehnologice care se deruleaza pe amplasament precum si cu emisiile in atmosfera asociate BAT, pe platforma DEMECO rezulta emisii difuze si fugitive compuse din:

- Emisii COV – compuse din hidrocarburi in principal, in cazul tratarii solurilor contaminate cu produse petroliere;

- Emisii de pulberi

Nivelul emisiilor difuze si fugitive totale nu poate fi calculat si nici macar estimat deoarece normativele de calcul al emisiilor din procese tehnologice (atat normativul american EPA AP 42 cat si normativul european  CORINAIR) nu ofera informatii privind coeficientii de emisie. Altfel spus, activitatile de tratare a deseurilor solide nu constituie surse semnificative de emisii difuze si fugitive.

Emisii difuze şi fungitive

- emisii de Cov de la bazinul de ape pluviale – cca. 20% din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi, COV de la platforma betonată pentru stocare deşeuri – 10% pulberi şi 15% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de COV şi pulberi de la descărcarea deşeurilor contaminate intrate pe amplasament – 20% COV şi 20% pulberi din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de la încărcarea deşeurilor tratate – pulberi 25% din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi şi COV de la transportul deşeurilor pe bandă la instalaţia de sortare – 5% pulberi, 20% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

Pentru minimizarea poluării cu pulberi se aplică următoarele tehnici:

Depozitarea temporara a deseurilor solide se face in sistem descoperit, ceea ce constituie o sursa de poluare cu pulberi; monitorizarea imisiilor nu indica depasirea limitelor admise

Se urmareste minimizarea timpului de depozitare a deseurilor netratate; se utilizeaza stropirea cu apa atunci cand este cazul.

Se realizeaza Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Exista program de curatenie a amplasamentului

PL3

In cadrul unitatii SC DEMECO – punct de lucru Vladimirescu str. Incinta Archim SA FN rezultă următoarele emisii:

În cadrul activităţii de tratare a deşeurilor nepericuloase şi periculoase există următoarele surse difuze, mobile si fugitive de emisie în atmosferă:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide – emisii difuze de pulberi, COV si miros

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

In conformitate cu tipurile de procese tehnologice care se deruleaza pe amplasament precum si cu emisiile in atmosfera asociate BAT, pe platforma DEMECO rezulta emisii difuze si fugitive compuse din:

- Emisii COV – compuse din hidrocarburi in principal, in cazul tratarii solurilor contaminate cu produse petroliere;

- Emisii de pulberi

Nivelul emisiilor difuze si fugitive totale nu poate fi calculat si nici macar estimat deoarece normativele de calcul al emisiilor din procese tehnologice (atat normativul american EPA AP 42 cat si normativul european  CORINAIR) nu ofera informatii privind coeficientii de emisie. Altfel spus, activitatile de tratare a deseurilor solide nu constituie surse semnificative de emisii difuze si fugitive.

Emisii difuze şi fungitive

- emisii de pulberi, COV de la platforma betonată pentru stocare deşeuri – 10% pulberi şi 15% COV din evacuările totale ale poluantului, din hale;

- emisii de COV şi pulberi de la descărcarea deşeurilor contaminate intrate pe amplasament – 20% COV şi 20% pulberi din evacuările totale ale poluantului, respectiv din hale;

- emisii de la încărcarea deşeurilor tratate – pulberi 25% din evacuările totale ale poluantului;

Pentru minimizarea poluării cu pulberi se aplică următoarele tehnici:

Depozitarea temporara a deseurilor solide se face in sistem acoperit, protejând zona industrială şi împrejurimile de poluarea cu pulberi.

Se urmareste minimizarea timpului de depozitare a deseurilor netratate; se utilizeaza stropirea cu apa atunci cand este cazul.

Se realizeaza Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Exista program de curatenie a amplasamentului

PL4

- Sursele şi poluanţii pentru aer

Sunt următoarele:

- vehicule care transportă deșeurile spre zona de depozitare și tratare;

- utilajele care lucrează pe platforma de tratare;

- activitățile de tratare deșeuri.

- Instalaţii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor

Gazele de ardere de la autovehicole și utilaje sunt evacuate ca atare prin sistemele de evacuare din dotarea acestora.

Pulberile din activitatea de tratare deșeuri sunt înlăturate prin umectarea acestora cu apă.

- Poluanţi evacuaţi în atmosferă

Emisii de gaze de eşapament (CO, NOx, COV, CH4, N2O, CO2) rezultate de la autovehiculele care transportă deșeurile și ale utilajelor  cu care se încarcă/descarcă deșeurile;

Pulberi din activitatea de tratare deșeuri.

Pulberile la limita incintei trebuie să se încadreze în STAS 12574/87: 17 g/mp/lună.

4.4.2. Emisii de poluanți în aer

Poluarea aerului rezultată din determinări efectuate pe amplasamente - impact cumulat

PL1

Operatorul a efectuat lunar determinări ale evaluărilor de emisii (SO2, NO2, pulberi în suspensie) şi pulberi sedimentabile prin SC Geostud SRL Bucureşti, rezultatele fiind prezentate în anexă. Un exemplar din raport a fost anexat doc. AIM.

Valori de imisii

- la indicatorul SO2 imisiile minime au fost de 0,058 mg/mc iar cele maxime de 0,096 mg/mc, faţă de 0,35 mg/mc admis, conform L 104/2011

- la indicatorul NO2 imisiile minime au fost de 0,017 mg/mc iar cele maxime de 0,104 mg/mc, faţă de 0,2 mg/mc admis, conform L 104/2011

- la indicatorul PM10 imisiile minime au fost de 0,019 mg/mc iar cele maxime de 0,052 mg/mc, faţă de 0,05 mg/mc admis, conform L 104/2011

Pulberile sedimentabile au avut valoarea minimă de 3,1 g/mp/lună iar cea maximă de 14,1 g/mp/lună, faţă de valoarea maximă admisă de 17 g/mp/lună în STAS 12576/87 (Vezi tabel anexat).

Demeco a efectuat determinări de imisii și cu Laboratorul SC Biosol Ploiești (RÎ 4037/2015) la limita de nord a incintei rezultatele fiind următoarele:

- la indicatorul SO2 imisiile au fost de 0,267 mg/mc, valori depășite conform L 104/2011

- la indicatorul NO2 imisiile au fost de 0,192 mg/mc, valori depășite conform L 104/2011

- la indicatorul pulberi în suspensie imisiile au fost de 0,412 mg/mc, valori depășite conform L 104/2011

Faţă de cele de mai sus rezultă următoarele:

- pentru imisii se constată că valorile măsurate prezintă depăşiri într-un singur caz, comparativ cu valorile limită din L 104/2011

- pentru pulberi sedimentabile se constată că determinările se încadrează în limitele impuse.

La PL2, PL3 și PL4 nu s-au efectuat analize privind poluanții emisi in aer.

Calitatea aerului ambiental

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform Anexei la O.M.S. 119/2014 NORME de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, art. 11.

Cu privire la sănătatea populației DSP Arad a dispus efectuarea unui studiu de impact asupra sănătății populației pentru activitățile desfășurate de Demeco. Acest studiu a fost întocmit de CRSP Timișoara și înaintat Demeco, concluziile fiind următoarele:

- Studiu de impact asupra sănătății populației nu era necesar întrucât cf. Ord. MS 119/2014 art. 20 distanța prevăzută la art. 11 pentru depozitele controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase este de 1000 m, iar zona rezidențială cea mai apropiată, loc. Vladimirescu are locuințe aflate în proximitate la 1156 m vest de obiectiv.

- În consecință obiectivul menționat poate funcționa la această distanță fără ca expunerea populației la noxele fugitive să producă efecte nocive asupra populației în cauză. Acest studiu a avut la bază studiul intitulat ”Evaluarea calității aerului pentru activitatea de tratare și eliminare a deșeurilor periculoase” în care se precizează:  Studiu de impact asupra sănătății populației nu era necesar întrucât cf. Ord. MS 119/2014 art. 20 distanța prevăzută la art. 11 pentru depozitele controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase este de 1000 m, iar zona rezidențială cea mai apropiată, loc. Vladimirescu are locuințe aflate în proximitate la 1156 m vest de obiectiv. În consecință obiectivul menționat poate funcționa la această distanță fără ca expunerea populației la noxele fugitive să producă efecte nocive asupra populației în cauză.

În acest studiu sunt identificați și evaluați potențialii factori de risc și disconfort pentru sănătatea populației:

- ”tehnicile de stabilizare / solidificare sunt folosite pentru a preveni sau minimiza contaminarea mediului prin producerea unui amestec solid, cu caracteristici îmbunătățite de manipulare, cu arie specifică de transfer a contaminantului redusă, cu reducerea mobilității contaminantului atunci când este expus la fluide, și cu legarea contaminantului într-o formă netoxică.”

- ”stabilizarea deșeurilor periculoase constă în îmbunătățirea proprietăților fizice, chimice și mecanice ale deșeului, încapsularea poluanților și reducerea solubilității substanțelor toxice. Metoda de stabilizare este aplicată pentru legarea metalelor și a componentei organice într-o structură. Scopul tratării este de a neutraliza deșeuri, de a produce un amestec compactabil, asemănător solului, și de a imobiliza hidrocarburile în structura formată prin cimentare într-un monolit...”

- ”principalul avantaj al procesului de imobilizare este acela că deșeul nu intră în contact cu apa sau alte chimicale solubile care pot fi imobilizate cu succes. Imobilizarea are rolul de a izola deșeul față de mediu. Contaminanții nu interacționează din punct de vedere chimic cu aditivii, dar sunt imobilizati mecanic in matricea solidificată prin microincapsulare.”

- ”exceptând emisiile fugitive de pulberi, nu există (nu se generează) emisii controlate de gaze sau pulberi în hala PL4. În consecință nu se pot calcula indici de hazard pentru efecte non-cancer”

4.4.3. Măsuri de diminuare a impactului

Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor.  Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile H.G. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament

- materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată;

4.5. Alimentare cu apă, efluenţi tehnologici şi menajeri, sistemul de canalizare al apelor pluviale – impact cumulat

4.5.1. Alimentare cu apă

PL1

Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru

Alimentarea cu apa industriala:

Sursa: foraj de 11 m adâncime amplasat în incinta SC Demeco SRL, platforma Archim FN (fosta Fabrică de Apă-Oxigen-Azot - AOA). S-a folosit pentru instalaţia de spălare piatră din 8 rezervoare a câte 1 mc din PE care s-au amplasat în partea de nord a incintei în imediata vecinătate a staţiei de epurare

Debitele autorizate au fost următoarele:

| Parametru | Necesar de apă |
| --- | --- |
|  | Qn med (mc/zi) | Qn max (mc/zi) | Qn min (mc/zi) |
| Inst. spălare | 5,00 | 5,50 | 2,50 |
| Bioremediere | 5,00 | 5,50 | 2,50 |
| Igienico-sanitar | 0,35 | 0,39 | 0,18 |
| Total | 10,35 | 11,39 | 5,18 |

O parte din apa folosită în scop tehnologic la bazinul de spălare era parţial recirculată: gradul de recirculare este 75 %.

| Parametru | Cerinţa de apă |
| --- | --- |
|  | Qn med (mc/zi– mc/an) | Qn max *(mc/zi – mc/an) | Qn min (mc/zi – mc/an) |
| Inst. spălare | 1,77/460 | 1,94/504 | 0,88/229 |
| Bioremediere | 5,30/1378 | 5,83/1516 | 2,656/691 |
| Igienico-sanitar | 0,37/96 | 0,41/107 | 0,19/49 |
| total | 7,44/1934 | 8,18/2127 | 3,82/993 |

După încetarea activității pe acest punct de lucru (mai 2017) nu s-a mai folosit apă.

Pentru PL2 și PL3 s-au emis acte de reglementare de gospodărirea apelor astfel:

- Notificare pentru punere în funcțiune nr. 23/2015 emisă de ABA Mureș SGA Arad;

- Notificare pentru punere în funcțiune nr. 24/2015 emisă de ABA Mureș SGA Arad;

- Autorizație de gospodărirea apelor nr. 74/2017 modificatoare a Autorizație de gospodărirea apelor nr. 167/2015.

În prezent ABA Mureș Târgu Mureș a emis Autorizația de gospodărirea apelor nr. 204/25.05.2018 care prevede următoarele:

Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: sursa subterană, puț forat pe PL3, se utilizează pentru: în scop igienico-sanitar pe PL3, în scop tehnologic pentru umezirea prismelor de bioremediere pe PL2 și umectarea pulberilor pe PL3

Volume de apă autorizate:

- Necesarul total de apă: zilnic maxim – 3,2 mc; zilnic mediu – 1,8 mc; zilnic minim – 0,8 mc;

- Cerința totală de apă: zilnic maxim – 3,2 mc; zilnic mediu – 1,8 mc; zilnic minim – 0,8 mc;

- Gradul de recirculare internă: R = 0%

Instalații de captare: puț forat pe PL3, D=210 mm, H=11 m; pompă submersibilă Q=6 l/min; H=98 mCA

Apa necesară alimentării cu apă a cazanului de abur care deservește instalația de sterilizare este stocată într-un recipient de 1mc.

Apă pentru stingerea incendiilor: nu există rezervoare independente de stocare a apei PSI. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din sistemul de alimentare cu apă existent în cadrul obiectivului.

Modul de folosire a apei:

| Scopul utilizării | Debite și volume autorizate |
| --- | --- |
|  | Zilnic (mc/zi) | Anual mediu (mc/an) |
|  | Maxim | Mediu | Minim |  |
| Igienico-sanitar | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 26 |
| Tehnologic* din care: | 3,0 | 1,7 | 0,7 | 442 |
| sterilizare | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 52 |
| umectare pulberi | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 234 |
| spații verzi | 1,65 | 0,6 | 0,3 | 156 |
| Total mc/zi | 3,2 | 1,8 | 0,8 | 468 |

*Se utilizează și apele pluviale rezultate de pe amplasamentul 2; nu s-au luat în calcul debitele apelor pluviale.

PL4

Alimentarea cu apă (nu este în prezent reglementată, nedesfășurându-se activitate pe amplasament)

Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru.

Alimentarea cu apa industrială

Sursa: alimentarea cu apă se realizează din sursă subterană, puţ forat (amplasat pe PL3) având D=210 mm şi H=11 m. Este echipat cu pompă submersibilă dimensionată pentru Q=6 l/min şi H=98 mCA. Sursa de apă este contorizată. Apa este utilizată în scop igienico – sanitar precum şi pentru umectarea pulberilor. Din această sursă se aduce apă la PL4 pentru umectarea pulberilor pulverulente (600 l/zi pentru 9,75 to deșeu tratat).

Alimentarea cu pentru stingerea incendiilor

Nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din sistemul de alimentare cu apă existent pe PL3.

Întrucât PL1 nu mai funcționează cantitatea de apă necesară pentru PL2, PL3 și PL4 va fi 3,8 mc/zi.

4.5.2. Evacuarea și epurarea apelor uzate

PL1

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Statia de epurare a mun. Arad | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 26 | Apa uzată din toaletele ecologice se vidanja la comanda beneficiarului către S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. şi se transporta la staţia de epurare a mun. Arad |
| Ape pluviale | Canalizare internă cu finalizare într-un bazin de colectare având V1= 105 mc. |  | Se utilizau în instalaţia de spălare |
| Ape uzate tehnologice –instalaţia de spălare | Bazin de decantare cu rol de separator de produse petroliere având V1= 250 mc | 2 | 1,8 | 0,4 | 468 | Erau trecute prin separator de produse petroliere şi apoi dirijate într-un sistem de epurare dimensionat pentru 5 mc/h şi format din reactor tricompartimentat avâd un volum util de 3 mc. Apa uzată epurată era recirculată în instalaţia de spălare, nămolul era transportat pe platforma de bioremediere, apele uzate epuizate se vidanjau; vidanja se descarca in staţia de epurare a municipiului Arad |

Intregul proces este automatizat.

- bazin de decantare cu rol de separator de hidrocarburi (Vt=250 mc) pentru colectarea apelor uzate tehnologice rezultate din cadrul instalaţiei de spălare pietre şi a apelor pluviale rezultate pe amplasament.

- staţie de epurare ape uzate tip KORTE ORGANICA proprie dimensionată pentru 5 mc/h. Este alcătuită dintr-un reactor tricompartimentat având un volum util de 3 mc în care au loc următoarele procese tehnologice

  - compartiment 1 şi 2  în care se dozau reactivii chimici pentru reglarea pH-ului

  - compartiment 3 de condiţionare prevăzut cu sistem de amestecare, sistem de dozare polielectrolit, precum şi cu sistem de insuflare aer (proces de flotaţie) în scopul separării particulelor în suspensie

- filtru presă pentru deshidratarea nămolului separat.

După tratare apa rezultată se reintroducea în flux.

Pentru ape uzate s-au efectuat analize din bazinul de retenție de către Waste Laboratory SRL Slobozia, valorile indicatorilor încadrându-se în NTPA 001/2002 (RÎ 1018/2014 și 2015/2014): suspensii 31 mg/l – 48,4 mg/l, extractibile sub 20 mg/l.

PL2, PL3

- Evacuarea apelor uzate si pluviale – impact cumulat

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Vidanjare | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 26 |
| Condens rezultat din instalația de sterilizare | Vidanjare | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 52 |

Canalizarea și evacuarea apelor uzate

PL2 – apele uzate fecaloid-menajere: nu rezultă astfel de ape de pe acest amplasament, personalul angajat utilizează toaletele ecologice care sunt vidanjate de către SC Toalete Ecologice SRL Arad, conform contractului.

Din activitatea de producție nu rezultă ape uzate tehnologice.

Apele pluviale sunt colectate și dirijate într-un bazin betonat cu un volum de 100 mc. Această apă este utilizată la umezirea prismelor de bioremediere. Surplusul apelor din precipitații se vidanjează de către ASA Servicii Ecologice SRL conform contractului; în perioadă de secetă prismele de pământ vor fi umectate cu apă prelevată din sursă subterană, foraj existent pe amplasamentul 3.

PL3 – apele uzate fecaloid-menajere: sunt dirijate într-un bazin betonat vidanjabil avand V=5mc, din acest bazin apele sunt vidanjate de către ASA Servicii Ecologice SRL. Vidanja va fi descărcată obligatoriu în stația de epurare a municipiului Arad.  Din activitatea de producție nu rezultă ape uzate tehnologice.

Apele pluviale sunt colectate prin rețeaua proprie de canalizare pluvială și dirijate în rețeaua de canalizare pluvială existentă pe amplasamentul fostului combinat chimic.

Condensul rezultat în urma procesului de sterilizare a deșeurilor medicale este colectat în recipienți tip IBC de 1 mc și transportat pentru incinerare în instalația proprie de incinerare din loc. Vlădiceni jud. Iași

PL4 – Nu se evacuează ape uzate

4.5.3. Emisii de poluanți în ape – impact cumulat

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare  a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor.

| Indicatori de calitate | Valori admise | Frecvenţa de monitorizare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | semestrial (2 probe/an) | Lista indicatorilor de calitate,valorile admise precum şi frecvenţa de moni-torizare pot fi modificate/completate de către admini-stratorul staţiei de epurare în care se descarcă vidanja |
| Suspensii totale | 350 mg/l |  |  |
| CCOCr | 500 mg/l |  |  |
| Substanţe extractibile | 30 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5 mg/l |  |  |

La PL1 în cursul anului 2013 Demeco SRL prin SC Euro Construct Trading a efectuat probă de laborator, cod 4976-T la evacuarea din staţia de epurare, Raportul de mediu cu nr. 3536/23.10.2013 fiind emis de Waste Laboratory Slobozia pentru un nr. de 39 de indicatori.

Toate valorile măsurate s-au încadrat în prevederile NTPA 001/2005.

Operatorul a prezentat pentru întocmirea prezentului raport şi două rapoarte de încercări emise de SC Euro Construct Trading pentru ape uzate tehnologice şi ape pluviale din bazinul de retenţie, indicatorii analizaţi fiind materii în suspensie şi sunstanţe extractibile cu solvenţi organici, rezultatele fiind următoarele:

- pentru Raportul de încercare nr. 1018/2014, cod probă 1035:

- materii în suspensie 48,4 mg/l

- substanţe extractibile <20 mg/l

- pentru Raportul de încercare nr. 2015/2014, cod probă 1847:

- materii în suspensie 31 mg/l

- substanţe extractibile <20 mg/l

Şi aceste valori se încadrează în prevederile HG 352/2005 – NTPA 001

În concluzie la acest punct de lucru, în prezent oprit, indicatorii apelor uzate se încadrau în normele admise.

Pentru PL3 Demeco a efectuat analize de apă uzată menajeră (Raport de încercare nr. 4092/20.03.2018 PAC Timișoara) determinându-se cinci indicatori, toți încadrându-se în valorile normate, astfel: pH = 6,6 față de 6,5-8,5; CCOCr = 134,7 mg/l față de 500 mg/l; TPH = <5 mg/l; MTS = <20 mg/l față de 350 mg/l; substanțe extractibile <20 mg/l față de 30 mg/l.

S-au efectuat analize pentru apă pluvială (Raport de încercare nr.4093/20.03.2018 PAC Timișoara) determinându-se cinci indicatori, toți încadrându-se în valorile normate, astfel: pH = 6,5 față de 6,5-8,5; CCOCr = 150 mg/l față de 500 mg/l; TPH = <5 mg/l; MTS = <20 mg/l față de 350 mg/l; substanțe extractibile <20 mg/l față de 30 mg/l.

Din datele de mai sus rezultă că atât apele menajere cât și apele pluviale evacuate se încadrează în indicatorii normați.

4.5.4. Măsuri de diminuare a impactului

PL1

Măsuri pentru prevenirea poluării apei

a) exploatarea instalaţiilor de tratare a deşeurilor periculoase şi a echipamentelor aferente

- controlul preventiv al funcţionării instalaţiilor, echipamentelor şi stării tehnice a acestora, cu identificarea deficienţelor şi intervenţia echipelor de întreţinere

- controlul calitativ periodic al apelor uzate colectare epurate şi evacuate de pe amplasament

b) punctul de evacuare

punctul de prelevare probe pentru determinarea concentraţiei de substanţe poluante trebuie prevăzut în bazinul colector.

PL2

APA

- bazin betonat având V=100 mc pentru colectarea apelor pluviale colectate pe amplasament.

PL3

- bazin vidanjabil betonat de 5 mc pentru apele menajere. Se vidanjează periodic condensul de la sterilizare în recipienți IBC de 1 mc si se transporta la incinerare Iași

Măsuri pentru prevenirea poluării apei

a) exploatarea instalaţiilor de tratare a deşeurilor periculoase şi a echipamentelor aferente

- controlul preventiv al funcţionării instalaţiilor, echipamentelor şi stării tehnice a acestora, cu identificarea deficienţelor şi intervenţia echipelor de întreţinere

- controlul calitativ periodic al apelor uzate colectareepurate şi evacuate de pe amplasament

b) punctul de evacuare

punctul de prelevare probe pentru determinarea concentraţiei de substanţe poluante trebuie prevăzut în bazinul colector

Ape subterane – impact cumulat

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane erau reprezentate de:

● manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

● pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

● scurgerile de la staţia locală de epurare ape uzate;

● exfiltraţii din reţeua de canalizare ape uzate;

● manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societatea îşi desfăşura activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care erau depozitate materialele erau betonate.

Calitatea apelor subterane – impact cumulat

Pentru caracterizarea calității apei subterane în zona amplasamentelor Demeco (PL1, PL2, PL3, Pl4) s-au selectat foraje ale rețelei de observații aflate pe platforma CIC Arad, în zonele limitrofe punctelor de lucru amintite la care s-a adăugat și forajul de incintă Demeco PL3 folosit de către societate pentru alimentarea cu apă:

- F6 aflat la cca. 20 m vest de platforma de bioremediere PL2 și 50 m sud-est de PL1; probează acviferul freatic;

- F8 aflat la cca. 50 m sud-vest de depozitul de deșeuri PL3; probează acviferul freatic;

- F11 aflat la cca. 50 m sud-vest de depozitul de deșeuri PL3; probează acviferul de medie adâncime;

- F12 aflat la cca. 10 m vest de depozitul de deșeuri PL3; probează acviferul freatic;

- Finc Demeco aflat la cca. 30 m sud-est de PL2 și 10 m vest de hala de tratare deșeuri PL3, în incinta Demeco; probează acviferul freatic;

Pentru forajele de observații s-au folosit atât datele analizelor efectuate de APM Arad (F6, F8 până în anul 2018, F11, F12 până în anul 2012) care acoperă și perioadele de funcționare ale punctelor de lucru Demeco, la acestea adăugându-se analizele efectuate de Demeco la toate aceste foraje în anul 2018 precum și datele provenite din forajul Finc Demeco. Tabelele cu analizele forajelor sunt prezentate anexat, cu precizarea că pentru analizele efectuate de Demeco în 2018 sunt anexate și rapoartele de încercări.

Indicatorii avuți în vedere au fost cei specifici CIC. Se precizează că analizele APM nu conțin date istorice privind metalele. Precizăm totodată că recoltările efectuate din F12 și Finc s-au făcut cu forajele in pompare iar a celelalte cu forajele în repaus. Precizăm de asemenea că pentru PL1 nu s-a găsit nici un foraj activ în zona limitrofă F5 fiind distrus. De altfel PL1 nu a mai funcționat din mai 2017 iar prin decizia de închidere nu s-au stabilit obligații de mediu, rezultând de aici ca nu exista polaure remanenta pe acest amplasament (vezi adresa APM).

Consideram că forajele selectate pentru caracterizarea calității apei subterane acoperă foarte bine punctele de lucru in funcțiune ale Demeco, contatările fiind următoarele:

- Zona forajului F6 (20 m vest de PL2 și 50 m sud-est de PL1)

- datele APM Arad, perioada 1999-2016 relevă:

- pH cuprins intre 5,8 (2000) și 7,16 (2016) majoritatea indicatorilor încadrându-se în limitele admisibile

- amoniu cuprins intre 13,0 mg/l (1999) și 122 mg/l (2000 și 2008) valorile depășind limitele admise in tot șirul de ani analizat

- nitriți cuprins intre 0,18 mg/l (2016) și 1,685 mg/l (2003) depășirile inregistrându-se în 6 ani din șirul analizat

- nitrați cuprins intre 187 mg/l (2000) și 1122 mg/l (2004) depășirile inregistrându-se în tot șirul de ani analizat

Remarcăm deasemenea depășiri la fosfați 0,528 mg/l (2003 și 2008).

- datele laboratorului Pro Air Clean Timișoara (RÎ 4315/2018)

- pH = 6,7 – se încadrează

- amoniu = 27,8 mg/l - depășit

- nitriți = 2,0 mg/l  - depășit

- nitrați = 255 mg/l  - depășit

Se observă din compararea valorilor celor două laboratoare că indicatorii se corelează neexistând abateri ale ordinului de mărime.

Concluzia este că la indicatorii specifici CIC în F6 valorile sunt depășite, poluarea fiind încă remanentă în stratul acvifer si apa subterană.

- Zona forajului F8 (50 m sud-vest de PL3)

- datele APM Arad, perioada 2008-2016 relevă:

- pH cuprins intre 6,51 (2011) și 7,2 (2009) valorile încadrându-se în limitele admisibile

- amoniu cuprins intre 1,09 mg/l (2010) și 15,3 mg/l (2016) valorile fiind depășite în cinci ani din șase

- nitriți cuprins intre 0,006 mg/l (2012) și 0,401 mg/l (2009) toți indicatorii încadrându-se în limitele admisibile

- nitrați cuprins intre 44,58 mg/l (2009) și 238,25 mg/l (2010) depășirile inregistrându-se în patru ani din șase

Remarcăm deasemenea depășiri la fosfați 5,8 mg/l (2016) și 1,54 mg/l în 2008. Forajul a fost selectat întrucât la sud de acesta se află teren agricol care este posibil să fi fost repartizat de primărie pentru construcții de locuințe. Zona este încă poluată chiar dacă nu se află pe direcția de curgere a apei subterane.

- Zona forajului F11 (50 m sud-vest de PL3)

- datele APM Arad, perioada 2008-2016 relevă:

- pH cuprins intre 6,47 (2008) și 7,17 (2010) valorile încadrându-se în limitele admisibile

- amoniu cuprins intre 0,08 mg/l (2010) și 1,34 mg/l (2011) valorile fiind depășite în 4 ani din 5

- nitriți cuprins intre 0,01 mg/l (2012) și 0,330 mg/l (2008) toți indicatorii încadrându-se în limitele admisibile

- nitrați cuprins intre 9,42 mg/l (2012) și 310,8 mg/l (2009) depășirile inregistrându-se în 2 ani din 5

Remarcăm deasemenea depășiri la fosfați 0,520 mg/l (2008). Forajul a fost selectat întrucât probează acviferul de medie adâncime (singurul de pe platforma CIC) și pentru că la sud de acesta se află teren agricol care este posibil să fi fost repartizat de primărie pentru construcții de locuințe. Zona este încă poluată chiar dacă nu se află pe direcția de curgere a apei subterane.

- datele laboratorului Pro Air Clean Timișoara (RÎ 4094/2018)

- pH = 7,1 – se încadrează

- amoniu = 1,15 mg/l - depășit

- nitriți = <0,02 mg/l  - se încadrează

- nitrați = 3,35 mg/l  - se încadrează

- fosfați = 0,13 mg/l – depășit

Rezultă că forajul deși probează acviferul de medie adâncime are doi indicatori ușor depășiți, ceea ce semnifică o zonă încă poluată.

- Zona forajului F12 (10 m vest de PL3)

- datele APM Arad, perioada 2008-2012 relevă:

- pH cuprins intre 5,86 (2010) și 6,45 (2012) valorile fiind depășite

- amoniu cuprins intre 3,6 mg/l (2012) și 52,54 mg/l (2008) valorile fiind depășite în toată perioada

- nitriți cuprins intre 0,042 mg/l (2011) și 1,4 mg/l (2009) doi indicatori din cinci fiind depășiți

- nitrați cuprins intre 44,95 mg/l (2012) și 374,6 mg/l (2008) depășirile inregistrându-se în 4 ani din 5

Remarcăm deasemenea depășiri la fosfați 1,11-1,23 mg/l.

- datele laboratorului Pro Air Clean Timișoara (RÎ 4095/2018)

- pH = 6,9 – se încadrează

- amoniu = 1,3 mg/l - depășit

- nitriți = <0,02 mg/l  - se încadrează

- nitrați = 19,6 mg/l  - se încadrează

- fosfați = 0,15 mg/l – depășit

Rezultă că zona este încă poluată cu ușoară revenire pentru pH, nitriți și nitrați.

- Zona Finc Demeco (incinta PL3)

- datele laboratorului Pro Air Clean Timișoara (RÎ 4096/2018)

- pH = 6,5 – se încadrează

- amoniu = 47,2 mg/l - depășit

- nitriți = 0,3 mg/l  - se încadrează

- nitrați = 248 mg/l  - depășit

Rezultă că zona este încă poluată, 2 indicatori din 4 fiind mult peste limitele admise.

4.6. Producerea şi eliminarea deşeurilor – impact cumulat PL1-PL4

4.6.1. Deșeuri produse

PL1

Toate deşeurile de pe amplasament au fost manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | provenienţa | cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 t/an | Cutii păstrate în magazia societăţii. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 3 | deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 | Din activităţi administrative | 0,3 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 4 | materiale plastic şi de cauciuc | 19 12 04 | Spălare piatră | 400 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 5 | sticlă | 19 12 05 | Spălare piatră | 300 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 6 | minerale (nisip, pietriş) | 19 12 19 | Spălare piatră | 300 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 7 | deşeuri solide de la remedierea solului (piatră spartă decon-taminată – 4000 t/an, blocuri de betoane – 800 t/an) | 19 13 02 | Tratare | 4800 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 8 | sol bioremediat | 19 13 02 | tratare | 44 000 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |

Deşeuri periculoase

| Nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase | 17 05 03* | Colectare de la terţi | 44 000 t/an | Stocare temporară pe platforme betonate |
| 2 | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase | 19 08 13* | Staţia de epurare proprie | 4 t/an | Se colectează şi depozitează împreună cu solul poluat. Se tratează prin bioremediere |
| 3 | textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 4 | ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | 0,3 t/an | Magazii destinate acestui scop |
| 5 | Produse petroliere | 19 08 10* | flotator | 0,05 t/an | Butoaie din tablă depozitate pe platformă betonată. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 6 | Deşeuri de lemn cu conţinut de substanţe periculoase | 19 12 06* | sortare | 600 t/an | Platformă betonată |
| 7 | Deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase | 19 13 01* | sortare | 800 t/an | Platformă betonată |
| 8 | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | 19 12 11* | sortare | 600 t/an | Platformă betonată |
| 9 | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | 17 02 04* | sortare | 1200 t/an | Platformă betonată |

DEŞEURI PREDATE CĂTRE UNITĂŢI AUTORIZATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII/ELIMINĂRII ACESTORA

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Procesul din care provine | Cantitate | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pământ/sol bioremediat | 19 13 02 | Tratare | 44000 | Umplere amplasamente excavate Gropi de împrumut Depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate |
| 2 | Piatră spartă decontaminată | 19 13 02 | spălare | 4000 | Depozitare finală în locurile indicate de beneficiar |
| 3 | Blocuri betoane decontaminate | 19 13 02 | spălare | 800 | Depozitare definitivă în depozite de deşeuri nepericuloase autorizate |
| 4 | Deşeuri de lemn şi mase plastice | 19 12 04 | Spalare | 400 | Valorificare la unităţi autorizate |
| 5 | Deşeuri de sticlă | 19 12 05 | Spalare | 300 | Valorificare la unităţi autorizate |
| 6 | Minerale (nisip, piatră) | 19 12 09 | Spalare | 300 | Valorificare la unităţi autorizate |
| 7 | Lemn cu conţinut de substanţe periculoase | 17 05 06* | Sortare | 1200 | Coincinerare |
| 8 | Deşeuri solide de la remedierea solului | 19 13 02 | Spalare | 4800 | Valorificare la unităţi autorizate |

Încetând activitatea de pe acest punt de lucru aceste deșeuri nu se mai produc.

PL2

GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | Echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 t/an | Cutii păstrate în magazia societăţii. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 3 | Deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 | Ambalaje materii prime şi materiale | 0,3 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 4 | Pământ bioremediat, piatra sparta, blocuri beton | 19 13 02 | Tratare deseuri de pamant si pietre contaminate cu hidrocarburi | 5000 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 5 | Lemn si materiale plastice | 19 12 06 | Tratare deseuri de pamant si pietre contaminate cu hidrocarburi |  | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |
| 6 | Deseu stabilizat si inertizat | 19 03 05 | Tratare deseuri periculoase si alte desuri |  | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autorizaţi |

Deşeuri periculoase

| Nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 2 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | 0,3 t/an | Magazii destinate acestui scop |
| 3 | Deşeuri de lemn, material plastic, textile | 19 12 06* | Recipienţi de stocare | Cantitate variabilă | Coincinerare |

PL3

DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | Echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 t/an | Cutii păstrate în magazia societăţii. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 3 | Deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 15 01 01 | Activitatea de birou Activitatea de aprovizionareAmbalaje materii prime şi materiale | 0,3 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 4 | Deşeu de material plastic | 20 01 39 | Activitate de birou | Cantităţi variabile | Pubele păstrate pe platformă betonată |
| 5 | Deseu stabilizat şi inertizat | 19 03 05 | Tratare deseuri periculoase si alte deseuri |  |  |

Deşeuri periculoase

| Nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 2 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | 0,3 t/an | Magazii destinate acestui scop |

DEŞEURI PREDATE CĂTRE UNITĂŢI AUTORIZATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII/ELIMINĂRII ACESTORA

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Procesul din care provine | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri stabilizate altele decât cele menţionate la 19 03 04 | 19 03 05 | Stabilizare cu INERCEM şi stabilizatori |  |
| 2 | Deseuri periculoase conform procedurilor P3 şi P4 | Deşeurile din anexa 3 şi 4 | Colectare în vederea depozitării temporare | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 3 | Deseuri nepericuloase conform procedurii P2, fără tratare | Deşeurile din Anexa 2 | Colectare în vederea depozitării temporare | Eliminare conform P2 |
| 4 | Textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 5 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | Magazii destinate acestui scop |

PL4

Deşeurile produse, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deșeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0.5 to/an | Europubele de 1 mc, se elimină periodic prin unități autorizate |
| 2. | Echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitatea de prevenire şi protecţie | 0,1 to/an | Cutii păstrate în magazia societății. Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| 3. | Deșeu stabilizat și inertizat | 19 03 05 | Tratare deșeuri periculoase și alte deșeuri | 3120 to/an | Valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate |

- deșeuri periculoase

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului cf HG856 /2002 | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Textile contaminate. Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului de la punctul de lucru | 0.1 to/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în vederea eliminării acestora |
| 2. | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienți de stocare | 0,1 to/an | Magazii destinate acestui scop |
| 3. | Deseuri periculoase colectate de la Terti | Conform procedura P1 | Colectare terti | 8380 to/an | Vrac,ambalaje metalice,plastic saci |

Deşeuri predate către unități autorizate în vederea valorificării/eliminării acestora

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului cf HG856/ 2002 | Procesul din care provine | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Textile contaminate. Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | Containere speciale. Predare la firme specializate eliminarea acestora |
| 2 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienți de stocare | Magazii destinate acestui scop |
| 3 | Deșeuri stabilizate altele decât cele menționate la 190304 | 19 03 05 | Stabilizare cu Inercem și stabilizatori | Valorificare/eliminare prin persoane fizice sau juridoce autorizate. |

4.6.2. Gestionarea deșeurilor

PL1

Pentru solul brut preluat, operatorul a efectuat măsurători pentru întocmirea raportului de amplasament s-au prezentat rapoarte de încercări din luna iulie 2013 prin laboratorul de încercări VIVANI Slobozia rezultând următoarele:

- la produse petroliere valoarea maximă admisă conf. Ord. 756/97 al MAPPM de 1000 mg/kg a fost depăşită în trei cazuri (2466 mg/kg, 1956, 1830) indicându-se decontaminarea solului

- la metale grele valorile nu au fost depăşite

Pentru sol şi piatră spartă decontaminată s-au efectuat determinări în laboratorul: SC Waste Laboratory SRL Slobozia rezultatele fiind următoarele:

- la produse petroliere valoarea minimă a fost de 172 mg/kg iar cea maximă de 432 mg/kg  faţă de 1000 mg/kg admis conf. Ord. 756/97 al MAPPM

- la cadmiu toate valorile au fost de <0,03 mg/kg şi max 1,42 mg/kg faţă de 5 mg/kg admis

- la crom valorile au fost cuprinse între minim 8,89 mg/kg şi max 26,71 mg/kg faţă de 300 mg/kg admis

- la cupru valorile au fost cuprinse între minim 27,81 mg/kg şi max 159,5 mg/kg faţă de 250 mg/kg admis

- la nichel valorile au fost cuprinse între minim 8,78 mg/kg şi max 32,3 mg/kg faţă de 200 mg/kg admis

- la plumb valorile au fost cuprinse între minim <0,30 mg/kg şi max 181,3 mg/kg faţă de 250 mg/kg admis

- la zinc valorile au fost cuprinse între minim 38,07 mg/kg şi max 189,8 mg/kg faţă de 700 mg/kg admis (Vezi anexa cu valorile şi rapoartele anexate)

Rezultă: toţi indicatorii se încadrează în limitele Ordinului 756/97 al MAPPM pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu modificările ulterioare.

PL2

Pentru sol şi piatră spartă decontaminată s-au efectuat determinări în laboratorul: SC Waste Laboratory SRL Slobozia şi SC Wessling România SRL Târgu Mureş rezultatele fiind următoarele:

- la produse petroliere valoarea minimă a fost de 40 mg/kg iar cea maximă de 344 mg/kg  faţă de 1000 mg/kg admis conf. Ord. 756/97 al MAPPM

- la cadmiu toate valorile au fost de <0,03 mg/kg şi max 16,8 mg/kg faţă de 5 mg/kg admis

- la crom valorile au fost cuprinse între minim 7,62 mg/kg şi max 34,4 mg/kg faţă de 300 mg/kg admis

- la cupru valorile au fost cuprinse între minim 33,9 mg/kg şi max 182 mg/kg faţă de 250 mg/kg admis

- la nichel valorile au fost cuprinse între minim 6,63 mg/kg şi max 32,8 mg/kg faţă de 200 mg/kg admis

- la plumb valorile au fost cuprinse între minim 10,53 mg/kg şi max 565 mg/kg faţă de 250 mg/kg admis

- la zinc valorile au fost cuprinse între minim 94,9 mg/kg şi max 250,3 mg/kg faţă de 700 mg/kg admis (Vezi anexa cu valorile şi rapoartele anexate)

Rezultă: toţi indicatorii se încadrează în limitele Ordinului 756/97 al MAPPM pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu modificările ulterioare, cu excepţia valorii de 565 mg/kg la plumb (proba 2292/28.05.2014).

PL3

Întrucât activitatea de bază a societăţii pe amplasament este tratarea deşeurilor periculoase, se impune monitorizarea acestora conform actului de reglementare emis de ANPM. Astfel s-au efectuat următoarele rapoarte de încercări:

- de către SC Biosol PSI SRL Ploieşti (Raport nr. 04DEC/2015) pentru deşeu stabilizat 190305, 22 tone, valorile obţinute fiind mai mici decât cele menţionate în Ordinul 95/2005. Deşeul provenea de la SC Hammerer Aluminium Industries Sântana SRL şi conţinea praf de gaze de ardere cod 100319* în cantitate de 18,88 to. Date privind tratarea acetui deşeu sunt în Procesul verbal nr. 1/2015 şi în Procedura de tratare, anexate.

- Raport de încercare nr. 82/23.02.2015 pentru deşeu stabilizat provenind din praf de gaze de ardere de la SC Hammerer Aluminium Industries Sântana SRL. Valorile măsurate se încadrează în Ord. 95/2005.

- de către SC Pro Air Clean Ecologic SA Timişoara, Raport de încercare nr. 37/30.01.2015 pentru deşeu stabilizat, valorile obţinute fiind mai mici decât cele menţionate în Ord. 95/2005. Deşeul reprezenta „alte particule cu conţinut de substanţe periculoase” cod 100111*, generator SC Alu Metall Gus SRL, cantitatea fiind de 14 to. Date privind tratarea acetui deşeu sunt în Procesul verbal nr. 3/2015 şi în Procedura de tratare, anexate.

- de către SC Pro Air Clean Ecologic SA Timişoara Raport de încercare nr. 37/30.01.2015 pentru nămol şi turte de filtrare cod 110109*, valorilşe obţinute fiind mai mici decât cele menţionate în Ord. 95/2005. Deşeul provenea de la Ecologi Solution SRL Bihor, 9,64 to, după prelucrare rezultând 13 to de deşeu stabilizat cod 190305.

Deșeuri – impact cumulat PL1, Pl2, Pl3, PL4 (to)

După încetarea activității la PL1 (mai 2017) cantitățile totale de deșeuri tratate s-au redus la 111500 to/an, deci cu cca. 30% mai puțin față de cantitățile autorizate.

Cantitățile prelucrate pe PL1 în perioada 10.03.2013 – 15.06.2017 reprezintă 51984,448 to adică 25% din cantitatea autorizată.

Cantitățile prelucrate pe PL2 în perioada 20.10.2015 – 31.12.2017 reprezintă 27270,41 to adică 27% din cantitatea autorizată.

Cantitățile prelucrate pe PL3 în perioada 04.11.2015 – 31.12.2017 reprezintă 21653,51 to adică 21% din cantitatea autorizată.

- Modul de gospodarire a deseurilor

Toate deșeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate și gestionate astfel încât să fie evitată împrăștierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deșeurilor

Operaţiunile de valorificare a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

Deşeurile colectate în cadrul punctului de lucru sunt predate la societăţi autorizate în valorificare/eliminare, conform contractelor încheiate.

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează a fi valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației. Perioada de stocare temporară a deșeurilor nu trebuie sp depășească 1 an pentru deșeurile care urmează să fie eliminate și 3 ani în cazul deșeurilor care urmează să fie valorificate.

Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Să colecteze separat deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri.

Să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitare cu modelul prevăyut în Anexa 1 la  HG 856/2002 și să o transmită anual Agenției pentru Protecția Mediului.

Pentru deșeurile periculoase să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare precum și a operațiunilor de eliminare / valorificare și documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente la cererea acestora sau a unui deținător anterior.

Aceste măsuri vor fi completate cu cele stabilite de Autoritatea de mediu prin actul de reglementare.

4.7. Alimentarea cu energie electrică

- PL 1 amplasamentul a fost alimentat cu energie electrica prin record autorizat in reteaua de distributie  a energiei electrice  a SC Enel SA. Alimentarea s-a facut dintr-o linie de medie tensiune  de 20 KV prin intermediul unei statii de transformare de 1600KVA. Energia electrica s-a folosit la iluminarea amplasamentului si la punerea un functiune a statiilor de sortare/spalare si tratare deseuri.

- PL 2 amplasamentul nu este racordat la alimentare cu energie electrica

- PL 3 amplasamentul  este racordat prin record autorizat in reteaua de distributie a energiei electrice a SC Enel SA. Alimentarea se face dintr-o linie de medie tensiune LEA Vladimirescu de 20 KV prin intermediul unei statii de transformare de 630 KVA. Consumul zilnic nu depaseste 50KW/h.Consumul anual de energie electrica este de maxim 30 MWh. Amplasamentul PL 3 are construite doua firide electrice pentru fiecare hala in parte. Pentru prima firida a fost instalata o putere de 150 KW, iar pentru cea de-a doua 225 KW.

4.8. Protecţia şi igiena muncii

Demeco are contract pentru prestari de servicii in domeniu SSM si PSI-SU cu firma HANAH CONSULTING SRL.

In baza acestui contract sunt urmarite urmatoarele activitati:

- Instructaj introductive in domeniul SSM si PSI-SU

- Evaluare riscuri,plan de prevenire si protective,instructiuni propirii SSM

- Tematica de instruire si program annual de testare

- Instructiuni proprii specific domeniului de activitate

- Urmareste realizarea masurilor propuse de inspectorii de munca

- Propune echipamentul de munca pentru posturile de lucru din unitate

- Completeaza FIAM

- Identifica si evalueaza riscurile de accidentare

- Face parte din comisia de identificare a locurilor de munca cu pericol deosebit

- Apara interesele legitime ale beneficiarului

Personalul  Demeco este instruit lunar in domeniul SSM si PSI-SU. Fiecare muncitor detine o fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca. Fiecare muncitor detine o fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgent. Fiecarea angajat  in functie de functia pe care o ocupa are la zi examenul pshiologic si fisa de aptitudini.

Toti angajatii Demeco sunt instruiti lunar in baza unei tematici de evaluare in domenii ca:

- Protectia mediului

- Managementul deseurilor

- Regimul substantelor periculoase

- Mentenanta utilajelor

- Identificare si evaluare aspect de mediu

- Aprovizionare

- SSM

- Acordarea si utilizarea EIP

- Pericol grav si imminent de accidentare

- Identificarea factorilor de risc

- Conducerea preventive

- Pregatirea pt situatii de urgent

- Deseurilor

- Receptia deseurilor

- Manipularea deseurilor

- Depozitarea deseurilor

- Tratarea fizico-chimica a deseurilor

- Gestionarea geseurilor

La final sunt completate procese verbal de instruire cu calificative.

Amplasamentul PL 3 detine spatii amenajate ca si birouri pentru personalul TESA, vestiare pentru muncitori, sala de mese, grupuri sanitare, ateliere si spatii de depozitare.

Amplasamentele corespund normelor de igiena conforma avizelor DSP Arad.

4.9. Prevenirea şi stingerea incendiilor

Pentru Pl 1 si Pl 2 nu a fost nevoie de avize si autorizatii ISU

La Pl 3 Demeco detine plan de interventie avizat de ISU.  Demeco detine autorizatie de securitate la incendiu nr 290/15/SU-AR din 18.12.2015

Autorizația de securitate la incendiu a fost emisă în baza HG 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste; Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare, ale HG 1739/2006 și ale OMAI 163/2007 privind organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă (pentru punctele de lucru 2 și 3).

Amplasamentul  PL 3 este amenajat cu sisteme de iluminare antipanica si sisteme de iluminare in caz de urgent. Cladirile sunt dotate cu stingatoare P6 cu spuma si pulbere si stingatoare P50 antiinghet

Nr de stingatoare 42 buc.

Sursă de apă de incendiu, puț forat echipat cu pompă submersibilă, în incinta PL3, debit 2,2 mc/h, P=1,2 at.

Gradul de rezistență la foc a construcției II datorită pereților interiori incombustibili, REI-240 din bolțari.

Caracteristicile construcțiilor privitor la incendiu fiind următoarele:

- Depozitul de deșeuri periculoase: pereți din zidărie cu grosime de 30 cm, din bolțari din beton la exterior și din zidărie de cărămidă la interior; acoperiș din beton armat; tâmplărie, uși, ferestre din lemn la birouri și din tablă la depozit; pardosea din beton;

- Hala de prelucrarea deșeuri: pereți din zidărie din bolțari de beton la exterior și din zidărie de cărămidă la interior; acoperiș din beton armat cu tâmplărie, uși și ferestre din lemn la birouri și din tablă la depozit; pardosea din beton;

La PL2 (stația de bioremediere) incinta este din beton armat cu pantă de 3% spre bazinul de colectare ape pluviale de 100 mc.

4.10. Zgomotul şi vibraţiile  - impact cumulat PL1-PL4

- Sursele de zgomot și vibrații

PL1 – punct de lucru închis definitiv. Pe timpul funcționării sursele de zgomot au fost:

Activitatea de colectare şi tratare a deşeurilor va genera zgomot atât datorită utilajelor care vor funcţiona (încărcătoare, utilaje pentru tratarea deşeurilor) cât şi traficul rutier (transport deşeuri). Impactul poluării fonice asupra zonei rezidenţiale – localitatea Vladimirescu – va fi nesemnificativ.

Se precizează că în imediata vecinătate a obiectivului se află tot zone industriale. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot în afară de cele care privesc mentenanţa utilajelor.

| Nr. | Sursa | Frecvenţa activitatii in 24 ore; nr. total ore de functionare | Distanta faţă de receptori | Măsuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deseurilor/ descarcarea deseurilor | In functie de cantitatea de deseuri colectata | 1,0 km fata de receptorii externi | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Functionarea utilajelor care lucreaza la depozitarea/tratarea deseurilor | Luni – sambata zi lumina | 1,5 km fata de receptorii externi | Zgomot diurn |

PL2, PL3, PL4

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii în 24 ore; nr. total ore de funcţionare | Distanţa faţă de receptori | Măsuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deşeurilor/ descarcarea deşeurilor | In funcţie de cantitatea de deşeuri colectată | 1,0 km fata de receptorii externi; | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Funcţionarea utilajelor care lucrează la depozitarea/tratarea deşeurilor | Luni – sâmbătă zi lumină | 1,0 km faţă de receptorii externi; | Zgomot diurn |

- Nivelul de zgomot și vibrații produs

- activităţile de pe amplasament nu trebuiau să genereze niveluri de zgomot care să depăşeascpă limitele prevăzute în STAS 10009/1988, respectiv la limita zonei funcţionale  a incintei industriale valoarea limită admisă va fi de 65 dB(A)

SC Demeco SRL a efectuat lunar prin SC Geostud SRL Bucureşti la PL1 determinări ale nivelului de zgomot în 4 puncte aflate la limita incintei PL1. Valorile Lech sursă au fost cuprinse între 62,1 dB(A) şi 53,5 dB(A); valorile înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită de 65 dB(A) stabilită de STAS 1009/88 (vezi anexa cu valorile de zgomot). Se poate aprecia că aceste nivel de zgomot s-a produs și se produce și pe PL2.

Pe PL3 și PL4 nivelul de zgomot este mult diminuat intrucât activitățile de tratare / depozitare deșeuri se desfășoară în spații închise (hale).

Activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşească limitele prevăzute în SR 10009/2017.

4.11. Securitatea zonei

Amplasamentele Demeco sunt imprejmuite cu gard de protectie de 2.4 m inaltime. Usile de  la depozite  sunt metalice cu inchidere in sistem cu lacate.

Demeco detine contract de interventie cu firma Piros Security.

Demeco are intocmit un plan de paza avizat de Politia Com. Vladimirescu

Paza este realizata cu ajutorul personalului autorizat al SC Demeco SRL.

4.12. Administraţie

Datele societății:

SC DEMECO SRL

Bacău, str. Chimiei, nr. 6A

Numar de inmatriculare:  J04/1070/2004

C.U.I RO16514342

Administratori  Ciprian Ioan Blanaru

Daniel Botez

Manager Zonal  Mirel Strefanita Pana

Sef depozit    Amelia Hahaianu

Sef platforma Gheorghe Surugiu

Asistent manager Claudia Ienciu

Responsabil vanzari Catalin Ciopanoiu

Responsabil mediu Mirel Pana/ Amelia Hahaianu

Cadru tehnic PSI  Mirel Pana/ Amelia Hahaianu

Director de sistem de mediu Mirel Pana

Coordonator echipa lucru Gheorghe Pana

Soferi cu ADR Aurel Sava/Ionascu Marinel/Gheorghe Surugiu

Lacatus Mecanic Iordaicuta Ionel/Grangure Cristian

Mecatronist Iordaicuta Gheorghe

Stivuitorist Iordaicuta Marius/Pana Gheorghe

Electrician Marta Alexandru

Manipulanti Dumbra Matei, Rat Petru, Iacob Ioan,Mocan Costel

Date privind actele emise de Primăria Comunei Vladimirescu

În perioada de funcționare a Demeco pe amplasamente au fost emise următoarele acte:

- Certificat de urbanism nr. 311/21.10.2013 ”Construire Stație de bioremediere cu dotările aferente în loc. Vladimirescu (PL2) trup izolat A7”. Se precizează că folosința actuală a terenului este zonă industrială și depozitare;

- Certificat de urbanism nr. 407/10.07.2015 pentru ”Modificări interioare la corpul de clădire C1 Fabrica de oxigen și C4 Clădire îmbuteliere oxigen” (PL3, incinta Archim SA) investiții ale Demeco pentru a se încadra in cerințele de mediu și ISU privind depozitarea deșeurilor. Terenul are folosința stabilită prin PUZ zonă de producție, prestări servicii și depozitare;

- Certificat de urbanism nr. 177/21.04.2017 pentru ”Execuție lucrări de construire și instalații pentru amplasare stație de sterilizare în spațiu de depozitare C1 din depozitul de deșeuri” instalație solicitată de Demeco pentru revizuire AIM privind depozitarea temporară a deșeurilor medicale (PL3 incinta Archim SA);

- Certificat de urbanism nr. 316/14.11.2017 pentru ”Realizare împrejmuire parțială, L=176,50 ml la PL2 Vladimirescu FN”. În certificatul de urbanism la folosința stabilită prin PUZ se precizează zonă cu unități industriale nepoluante și depozitare;

- Certificat de urbanism nr. 12/31.01.2018 pentru ”Realizare împrejmuire parțială la PL2 Vladimirescu FN”. În certificatul de urbanism la folosința actuală curți construcții situat in UTR 18, zona de unități industriale nepoluante și depozitare, unități cu destinație specială și unități cu activitate agricolă în zonă de leziuni ireversibile;

- Certificat de urbanism nr. 13/31.01.2018 pentru ”Construire platformă betonată și împrejmuire parțială (PL2 Vladimirescu)”.  Lucrările de betonare au fost necesare pentru a impermeabiliza o zonă pietruită limitrofă platfoemi de bioremediere. În certificatul de urbanism la folosința actuală curți construcții situat in UTR 18, zona de unități industriale nepoluante și depozitare, unități cu destinație specială și unități cu activitate agricolă în zonă de leziuni ireversibile;

Concluzie: din datele de mai sus rezultă ca Primăria Com. Vladimirescu prin actele administrative emise a fost de acord cu lucrările de dezvoltare ce urmau a se executa pe amplasamentele punctelor de lucru ale Demeco din incinta CIC Arad.

Primăria Com. Vladimirescu cu adresele nr. 1029/10.02.2015 și 4157/20.04.2015 confirmă faptul că anunțurile pentru desfășurarea activității pe PL1 (Vladimirescu FN) au fost afișate la sediul primăriei în 28.01.2015, resp. 09.04.2015 precizând că nu s-au înregistrat reclamații. Deasemenea Primăria precizează că este de acord cu activitatea desfășurată de Demeco la acest punct de lucru (vezi documentul depus la APM Arad pentru autorizarea PL1).

Primăria Com. Vladimirescu cu adresa nr. 316/28.01.2014 confirmă faptul că anunțul pentru desfășurarea activității pe PL2 (Vladimirescu Jandarmeriei FN) a fost afișat la sediul primăriei în și că nu s-au înregistrat reclamații. Deasemenea Primăria precizează că este de acord cu activitatea desfășurată de Demeco la acest punct de lucru, stația de bioremediere cu dotările aferente (vezi documentul depus la APM Arad pentru autorizarea PL2). Se precizează că pentru platforma de bioremediere Primăria Vladimirescu a emis Certificat de urbanism nr. 311/2013 (vezi mai sus).

Controale ale Garzii Naționale de Mediu CJ Arad

- Pentru PL1 (Vladimirescu FN) in cursul anului 2016 s-au efectuat 3 controale (NC nr. 93/17.05.2016; NC 570/28.06.2016; NC 304/24.10.2016) nu s-au aplicat sancțiuni, nu s-au înregistrat reclamații (vezi RAM 2016)

În cursul anului 2017 s-au efectuat 3 controale (NC nr. 68/27.02.2017; NC 34/22.05.2017; NC 164/14.11.2017) nu s-au aplicat sancțiuni, nu s-au înregistrat reclamații (vezi RAM 2017).

- Pentru PL2 (Vladimirescu Jandarmeriei FN) in cursul anului 2016 s-au efectuat 3 controale (NC nr. 94/17.05.2016; NC 571/28.06.2016; NC 306/24.10.2016) nu s-au aplicat sancțiuni, iar măsurile stabilite au fost respectate (vezi RAM 2016). Nu s-au înregistrat reclamații.

În cursul anului 2017 s-au efectuat 7 controale (NC nr. 69/27.02.2017; NC 137/04.04.2017; NC 161/11.04.2017; NC nr. 35/23.05.2017; NC 216/08.06.2017; NC 450/19.10.2017; NC 165/14.11.2017) S-a aplicat o sancțiune contravențională pentru depozitare deșeuri la un agent economic (dar nu pe platforma Demeco). După stabilirea măsurilor situația a fost remediată și organul constatator a consemnat acest lucru (vezi RAM 2017). Nu s-au înregistrat reclamații.

- Pentru PL3 (Vladimirescu incinta Archim SA) in cursul anului 2016 s-au efectuat 3 controale (NC nr. 97/18.05.2016; NC 572/28.06.2016; NC 307/24.10.2016) nu s-au aplicat sancțiuni, iar măsurile stabilite au fost respectate (vezi RAM 2016). Nu s-au înregistrat reclamații.

În cursul anului 2016 Demeco a avut investiții de mediu în sumă de 472.500 lei (RAM 2016).

În cursul anului 2017 s-au efectuat 2 controale (NC nr. 36/23.05.2017; NC 167/15.11.2017) Nu s-au aplicat  sancțiuni iar măsurile stabilite au fost realizate. Nu s-au înregistrat reclamații. În cursul anului 2017 Demeco a raportat investiții de mediu de 1.137.500 lei (vezi RAM 2017).

Controale ale APM Arad

În cursul anului 2017 s-a efectuat un control de către APM Arad (NC 8698/15.06.2017), Notificare 8088/15.06.2017 cu privire la obligațiile de mediu ce revin Demeco la încetarea activității pe amplasament. Nu au fost stabilite obligații de mediu (RAM2017) ceea ce semnifică faptul că nu s-au constatat poluări pe amplasament.

Controale ale ABA Mureș Târgu Mureș

În cursul anului 2017 s-a efectuat 1 control de către ABA Mureș Târgu Mureș (NC nr. 1/17.01.2017) nu s-au aplicat sancțiuni (vezi RAM 2017), s-au respectat măsurile stabilite.

În cursul anului 2016 s-a efectuat un control de către ABA Mureș Târgu Mureș (PV 792/19.01.2016).  Nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale (RAM2016). Nu s-au înregistrat reclamații.

Acte emise de DSP Arad

| denumire document | nr.document | pct de lucru | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces verbal DSP | 3324/27.01.2017 | PL3 | control efectuat de catre DSP in vederea- certificarii conformitatii pt PL3 |
| Notificare DSP | 27/30.01.2017 | pl3 | certificarea conformitatii pt PL3 |
| Notificare DSP | 440/16.05.2017 | PL3 | executie statie sterilizare-proiect in concordanta cu legislatia |
| Proces verbal DSP | 3029/14.12.2017 | PL3 | rezultate buletine analize - zgomot,aeromicroflora |
| Adresa Laborator DSP | 23.01.2018 | PL3 | buletine de analiza microbilogica |
| Adresa DSP | 470/30.01.2018 | PL3 | situatia echipamentelor de tratare-decontaminare existente |
| Adresa DSP | 126/06.03.2018 | PL 4 | solicitare DSP -studiu de impact asupra populatiei pt PL4 |
| CRSPT Timis | 3750/31.05.2018 | PL 4 | Studiu de impact asupra populatiei |
| Proces verbal DSP | 430/22.06.2018 | PL 4 | control efectuat de catre DSP in vederea- certificarii conformitatii pt PL4 |
| Notificare DSP | 126/22.06.2018 | PL 4 | certificarea conformitatii pt PL4 |

5. Calitatea solului

Soluri dominante

Învelişul de sol al municipiului Arad reflectă în mod fidel interferenţa factorilor pedogenetici (litologici, geomorfologici, climatici, hidrologici şi alţii, asociaţi în timp cu activitatea factorului antropic).

Cernoziomurile tipice şi cambice sunt soluri ce ocupă suprafeţe întinse în cadrul municipiului Arad. Ele se definesc prin prezenţa orizontului diagnostic Am (molic) de culoare negricioasă sau brun-închisă.

O caracteristică a acestor tipuri de soluri este conţinutul scăzut de humus (la suprafaţă 2-3 %) ceea ce face necesară aplicarea îngrăşămintelor organice.

Cernoziomurile tipice s-au format pe depozite leossoide, pe luturi şi argile şi aproape toate se găsesc sub influenţa apei freatice. Textura cernoziomurilor tipice este predominant lutoasă, lutoargiloasă şi devine mai uşoară spre profunzime.

Variaţia principalilor indici fizici şi hidrofizici arată că aceste soluri sunt puţin tasate (1,33-1,41 gr./mc.), cu o porozitate bună şi o permeabilitate bună-mijlocie.

Conţinutul de humus în orizontul Am este mic (2,0-3,0 %) şi scade treptat în profunzime. Conţinutul de N-total este mijlociu în orizontul Ap şi scade în adâncime. Fosforul mobil prezintă valori mijlocii, rezerva de K asimilabil este mijlocie-bună. Capacitatea de schimb cationic prezintă valorile cele mai mari în orizontul Am (30 - 32 me la 100 gr. Sol) şi scade în profunzime.

Pe cernoziomurile tipice se practică cultura cerealelor, porumbului, florii-soarelui, mazării, lucernei ş.a.

Cernoziomurile cambice se deosebesc de primele prin apariţia orizontului Bv (cambic) sub orizontul Am.

Materialele parentale pe care s-au format aceste soluri sunt foarte variate (luturi, loessuri, argile luto-nisipoase).

În funcţie de adâncimea nivelului freatic, cernoziomurile cambice au fost influenţate diferit de franja capilară.

Textura acestor soluri este foarte variată de la luto-nisipoasă la argiloasă, proprietăţile lor fizice şi chimice fiind influenţate de natura şi caracterul depozitelor pe care s-au format.

Indicii fizici arată că cernoziomurile cambice sunt soluri tasate, cu densitate aparentă mare, cu valori ale porozităţii totale mici şi foarte mici. Au un conţinut moderat de humus (sub 3 % în orizontul Am şi cca. 1,5 % în orizontul Bv). Carbonaţii sunt spălaţi pe profil şi acumulaţi în orizontul C (între 4 şi 16 % CaCO3). Prin procesul de levigare sunt îndepărtate şi o parte din bazele schimbabile, fapt ce determină un grad de saturaţie în baze (V) în jur de 90 % în orizontul Am şi cca. 95 % în orizontul Bv. În orizontul C al cernoziomurilor cambice aflate sub influenţa apelor freatice se constată frecvent o alcalizare de la slabă la foarte puternică.

Reacţia solurilor este slab – acidă - neutră în orizonturile Am şi Bv şi slab alcaline-puternic alcalină în orizontul C. Aprovizionarea cu elemente nutritive este slabă-moderată pentru P-mobil şi bună pentru K-mobil.

Cernoziomurile cambice formate pe argile gonflante s-au luturi fine gonflante care prezintă un orizont vertic a cărui limită superioară este situată între baza orizontului Am şi 100 cm adâncime, sau numai crăpături de orizont vertic care pot urca până la suprafaţă, au fost individualizate ca cernoziomurio vertice. Cernoziomurile cambice sunt considerate cele mai fertile soluri din zonă şi sunt utilizate la cultura grâului, porumbului, orzului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr ş.a.

Lăcoviştile sunt soluri ce se definesc prin orizontul Gr a cărui limită este situată în primii 125 cm, cu un profil de tipul Am – Ago - Gr. Aceste soluri s-au dezvoltat pe văi părăsite şi în zonele depresionare cu apa freatică la 1,0 - 1,5 m (uneori la /sau aproape de suprafaţă).

Textura lăcoviştilor este variată (lutoasă, luto-argiloasă, argiloasă), nediferenţiată pe profil. - Ele sunt bogate în humus (3-8 %), gradul de saturaţie în baze nu coboară sub 80 %, reacţia este de la slab-acidă la alcalină, sunt soluri bine sau foarte bine aprovizionate în substanţe nutritive. Sub aspectul stării fizice şi hidrofizice, lăcoviştile prezintă caracteristici nefavorabile, regimul aerohidric fiind defectuos.

Lăcoviştile sunt utilizate predominant ca păşuni şi fâneţe, mai puţin pentru culturi din cauza excesului de umiditate.

Solurile gleice se caracterizează prin orizont Gr în primii 125 cm. Cu profil de tipul Ao-AGo-Gr. Se formează în zone depresionare ca urmare a excesului de umiditate de provenienţă freatică.

Reacţia acestor soluri este mai acidă, procesele de reducere au o intensitate mai mare, se formează cantităţi mai mici de humus (1-3 %) şi adesea are caracter acid.

Textura este de la mijlocie la foarte fină. Regimul aerohidric este defectuos. Gradul de saturaţie în baze este scăzut (80-55%). Aprovizionarea cu substanţe nutritive şi activitatea microbiologică este slabă.

Din cauza excesului de umiditate, solurile gleice sunt utilizate ca păşuni şi fâneţe .

Solurile aluviale se definesc prin prezenţa unui orizont Ao de 20 cm., urmat de un material parental constituit din depozite fluviatile sau fluvio-lacustre. Ele se întâlnesc în lunci, în arealele ieşite de sub influenţa revărsărilor sau inundate numai la intervale mari de timp. În aceste condiţii a fost posibilă manifestarea solificării, a cărei intensitate este în general cu atât mai mare cu cât timpul scurs la ultima revărsare este mai îndelungat. În  absenţa revărsărilor se creează condiţii pentru instalarea unei vegetaţii şi deci acumularea unui orizont humifer destul de profund sub care urmează materialul parental.

Solurile aluviale au un conţinut de humus şi elemente nutritive diferenţiat în funcţie de textură. Reacţia solului este neutră, slab-alcalină, gradul de saturaţie în baze este de 100%.

Datorită fertilităţii lor cât şi a regimului hidric favorabil, aceste soluri sunt propice culturilor de porumb, sfeclă de zahăr, grâu, orz, floarea-soarelui, cartofi, legume ş.a.

5.1. Efecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat – impact cumulat

5.1.1. Sursele posibile de poluare a solului și măsuri de prevenire aplicate

PL1

Pe amplasament s-au identificat următoarele zone cu potenţial de poluare a solului:

- platforma de depozitare a solului sitat, bioremediere, stabilizare, inertizare;

- zona de stocare temporară a solului infestat;

- staţia de spălare Log Washer

- cuva de retenţie a rezervorului de carburanţi

- perimetrul echipamentelor de epurare si evacuare a apelor industriale si pluviale

- substanţele periculoase folosite pentru tratarea solului contaminat

Aceste zone nu au făcut obiectul monitorizării calitatii solului şi apelor freatice prin puncte de prelevare. Prin autorizaţia de mediu nr. 59/2012 revizuită nu au fost impuse sisteme de monitorizare a calităţii solurilor şi apelor freatice ci doar în cazuri de poluări accidentale şi/sau de reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

- platformă betonată cu suprafaţa de 6.600 mp

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zona desemnate, protejate împotrive pierderilor de scurgeri

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate

PL2

Intreaga suprafata a amplasamentului, de 7830 mp, este izolata dupa cum urmeaza:

- partea de sud a incintei cu suprafta de 5336 mp este betonată şi impermeabilizată cu membrană din polietilenă, armătură din plasă de sârmă, strat de beton;

- partea de nord a incintei cu suprafaţa de 2494 mp, este balastată şi impermeabilizată cu geomembrană; pe acest amplasament urmează a fi depozitate numai deşeuri nepericuloase şi periculoase cu excepţia celor care pot afecta structura de impermeabilizare a suprafeţei

Pe suprafaţa nebetonată s-a prevăzut a fi amplasată instalaţia de sortare deşeuri, terenul fiind amenajat corespunzător cu geomembrană şi protejat cu piatră spartă, această soluţie fiind adoptată ca urmare a disponibilităţilor financiare ale SC Demeco SRL.

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate

PL3

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de

- manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor;

- pierderi de produse din rezervoare din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

- exfiltraţii din reţeaua de canalizare/bazin vidanjabil ape uzate;

- manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societatea îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţele pe care sunt depozitate deşeurile/amestecurile periculoase sunt betonate.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde descoperite.

Apele pluviale nu intră în contact cu deşeurile depozitate temporar sau tratate pe amplasament.

Cele două hale de depozitare temporară/tratare/valorificare deşeuri au pardoseli betonate.

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri;

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei;

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate.

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu completările şi modificările ulterioare, pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă.

Pe amplasament s-au identificat următoarele zone cu potenţial de poluare:

- hala de tratare a deşeurilor;

- hala de depoziatre temporară a deşeurilor;

- substanţele periculoase folosite pentru tratarea solului contaminat

Aceste zone nu au făcut obiectul monitorizării calitatii solului şi apelor freatice prin puncte de prelevare. Prin autorizaţia de mediu nr. 59/2012 revizuită şi Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 14527/11.11.2013 nu au fost impuse sisteme de monitorizare a calităţii solurilor şi apelor freatice ci doar în cazuri de poluări accidentale şi/sau de reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

PL4

- Sursele posibile de poluare a solului şi subsolului

Activitatea principală de tratare a deşeurilor nu genereaza  emisii controlate pe sol sau subsol.

Unitatea nu deţine rezervoare de carburanţi subterane.

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare in cadrul amplasamentului, pot fi:

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice

- Măsuri, dotări şi amenajări pentru protecţia solului şi subsolului

- Hala în care se desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor periculoase/nepericuloase, este construită din prefabricate de beton, acoperişul este din plăci de beton, montate pe grinzi de beton. Platforma halei este realizată din beton armat rezistent la traficul auto şi a personalului.

Toate operaţiile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate, în hala acoperita.,  asigurându-se în acest fel o protecţie a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante.

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate din scurgeri accidentale,    s-au luat următoarele măsuri:

- se vor utiliza numai ambalaje/recipiente de stocare de calitate corespunzătoare, din care să nu existe scăpări de produs. În cazul scăpărilor accidentale se vor utiliza materiale absorbante (Spill Sorb, Kemsorb, nisip) pentru colectarea deşeului scurs, care se colectează în recipiente bine închise şi urmează acelaşi traseu de eliminare ca şi deşeul.

- colectarea, sortarea şi depozitarea pe categorii a deşeurilor se vor desfăşura doar pe suprafeţe betonate sau balastate izolate.

- pe durata stocării temporare, recipientele cu deşeuri vor fi supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierilor accidentale. Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi predate operatorilor de salubritate.

- în scopul evitării scurgerilor se vor utiliza numai recipiente de stocare corespunzătoare tipului de deşeu stocat, conform indicaţiilor din prescripţiile ADR. Pentru deşeuri de produse petroliere (şlamuri cu conţinut de ţiţei, emulsii, vaseline etc.) se folosesc recipiente tip IBC, butoaie metalice şi din material plastic, iar pentru deşeuri corozive se folosesc recipiente din PVC sau polietilenă (IBC-uri, butoaie).

- stocarea temporară a ambalajelor pe amplasamentul de lucru se va face pe spaţiu betonat sau balastat izolat.

5.1.2. Determinări ale calității solului efectuate pe amplasament

Așa cum s-a precizat la cap. 3.1. în privința poluării solului, există o comunicare importantă între sol și apele freatice, intrucat poluare istorică este cantonată în stratul de sol din partea superioară și de acolo migrează în apele freatice în funcție de cantitățile de precipitații căzute anual. Astfel: existența în stratul de sol a azotului amoniacal și a azotului nitric, până la adâncimea de 4,5m și a ionului amoniu în apa captată din foraj (în același profil de sol) dovedește fără echivoc legătura dintre poluarea existentă în stratul de sol de acoperire (între 0-5m) și stratul acvifer, demonstrându-se încă o dată că poluanții au migrat dinspre stratul superior de sol prin stratul de argilă, spre acvifer.

Calculând suprafeţele poluate în zonele investigate prin analize rezulta în 2006 o suprafaţă totală poluată de 30237 mp, reprezentând cca. 30% din suprafaţa investigată (vezi Anexa).

Cu privire la poluarea solului, compararea valorilor din studiul “Staţie pilot” când pentru prima dată s-au efectuat determinări ale solului (vezi anexat) cu cea din 2006 indică o scădere semnificativă la amoniu şi nitraţi care în 1995 erau cuprinşi între 200-480 ppm, iar în 2006 între 0,42-20,0 ppm, iar la nitraţi între 16-60 ppm în 1995 şi 0,25-13,8 ppm în 2006.

Acest fenomen de scădere a valorilor se datorează “spălării” de către apele meteorice a stratului superficial de sol poluat, care a “protejat” apele subterane (ale căror valori au arătat că sunt în 2006 semnificativ mai mari decât în 1995). Parte din această poluare a ajuns în canalizarea pluvială, prin intermediul precipitaţiilor, parte s-a înfiltrat în sol şi apoi în apa subterană, parte a fost evacuată din subteran prin pompare în râul Mureş.

Se precizează că în analizele istorice de sol ale APM Arad s-au găsit metale în anul 2008 (în ceilalți ani acești indicatori nu au fost monitorizați, urmărindu-se doar indicatorii CIC Arad). Prezența metalelor în sol în zona Vladimirescu scoate in evidență faptul că și din acest punct de vedere zona era istoric poluată.

Pentru a analiza calitatea solului, s-au efectuat recoltări de probe pentru metale și produse petroliere (TPH) în cursul anului 2018, în două etape, concluziile fiind următoarele:

PL2 - etapa I – iunie 2016 (analize PAC Timișoara 26.03.2018):

- Psol1 (cca 10m S de PL2): valorile normale pentru Zn, Ni, Cr, TPH fiind depășite cf. Ord. 756/2007 dar mai mici decât pentru zone sensibile; doar la Mn fiind valori mai mici decât limitele.

Solul de pe acest punct de lucru a fost analizat și prin Raportul de încercare nr. 4403/2016 (Psol3) de la PL4 care se află la limita celor două puncte de lucru.

PL3 - etapa I – martie 2018 (analize PAC Timișoara 26.03.2018):

- Psol1 (cca 4m N in incinta PL3): valorile normale pentru Zn, Ni, Cr, Pb, Ba, TPH fiind depășite dar mai mici decât pragurile de intervenție pentru zone sensibile; la Mn sunt valori mai mici decât limitele

- Psol2 (cca10 m E in incinta  PL3): valorile normale pentru Zn, Ni, Cr, Pb, Ba, TPH fiind depășite dar mai mici decât pragurile de intervenție pentru zone sensibile, la Mn sunt valori mai mici decât limitele

- Psol3 (cca 10 m S in incinta PL3): valorile normale pentru Ni, Pb, Ba, TPH fiind depășite dar mai mici decât pragurile de intervenție pentru zone sensibile, la Mn, Zn și Cr sunt valori mai mici decât limitele

- Psol4 (cca 6 m V in incinta PL3): valorile normale pentru Zn, Ni, Pb, Ba, TPH fiind depășite dar mai mici decât pragurile de intervenție pentru zone sensibile, la Mn și Cr sunt valori mai mici decât limitele

PL4

- etapa II – iunie 2018 (analize PAC Timișoara 28.06.2018)

- Psol1 (cca1.5 mV de PL4): valorile normale pentru soluri pentru indicatorii Zn, Ni, Cr, Pb, Mn, TPH fiind depășite, dar conform Ord. 756/2007 nu sunt depășite pragurile de intervenție pentru zone sensibile și mai puțin sensibile

- Psol2 (cca1.5 mN de PL4): valorile normale pentru soluri pentru indicatorii Zn, Ni, Cr, Pb, Mn, TPH fiind depășite, dar conform Ord. 756/2007 nu sunt depășite pragurile de intervenție pentru zone sensibile și mai puțin sensibile

- Psol3 (cca1.5 mE de PL4): valorile normale pentru soluri pentru indicatorii Zn, Ni, Cr, Pb, Mn, TPH fiind depășite, dar conform Ord. 756/2007 nu sunt depășite pragurile de intervenție pentru zone sensibile și mai puțin sensibile

- Psol4 (cca1.5 mS de PL4): valorile normale pentru soluri pentru indicatorii Zn, Ni, Cr, Pb, Mn, TPH fiind depășite, dar conform Ord. 756/2007 nu sunt depășite pragurile de intervenție pentru zone sensibile și mai puțin sensibile

Aceste fenomene de poluare sunt explicabile întrucât ne aflăm într-un sit contaminat, ”cu leziuni ireversibile”.

5.2. Efecte potenţiale ale activităţilor învecinate – impact cumulat PL1-PL4

Pentru a stabili efectele potențiale ale activităților învecinate s-a efectuat o recunoaștere a terenului și s-au luat informații primare de la APM Arad privitor la următoarele unități economice, aflate în vecinătatea amplasamentelor Demeco:

- SC Rompetrol SA, profil depozitare și comercializare carburanți; amplasat pe latura nordică a platformei CIC, limitrof CF Arad-Deva

- SC RomOil SA, profil depozitare și comercializare carburanți; amplasat pe latura nordică a platformei CIC, limitrof CF Arad-Deva

- SC Archim SRL, profil depozitare și comercializare carburanți; amplasat pe latura nordică a platformei CIC, limitrof CF Arad-Deva

- SC CrimboGaz SRL, profil depozitare și comercializare gaze naturale îmbuteliate; amplasat la limita estică a Demeco

Se precizează că 3 dintre acești agenți economici (Rompetrol, RomOil, Archim) sunt unități de tip Seveso și intră sub incidența Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substanțe periculoase. Aceste unități pot influența atât activitatea Demeco cât și a altor agenți economici de pe platformă, precum și a locuitorilor comunei Vladimirescu dacă nu respectă condițiile de funcționare, protecția mediului și a populației.

6. Concluzii şi recomandări

Bilanțul de mediu efectuat pentru SC Demeco SRL PL1-PL4 din loc. Vladimirescu jud. Arad a scos în evidență următoarele aspecte:

- Toate activitățile desfășurate de către societate în cele 4 puncte de lucru sunt autorizate, cu autorizații integrate de mediu emise de APM Arad, ceea ce semnifică faptul că nu sunt riscuri pentru mediu și populație și nu s-au produs poluări ale mediului pe amplasament;

- Punctele de lucru în funcțiune PL2, PL3, PL4 se află pe teren situat în UTR 18 conform PUG Vladimirescu, destinația admisă fiind aceea de zonă de unități industriale nepoluate și depozitare, în zonă cu leziuni ireversibile; Amplasamentele se află pe fosta platformă a CIC Arad. Un teren puternic poluat, poluarea transmițându-se din sol în apa subterană, datele istorice existente la APM Arad și SGA Arad confirmând acest lucru. Din acest motiv în PUG apare încadrarea ”zonă cu leziuni ireversibile”. În ceea ce privește destinația terenului, aceea de unități industriale nepoluante și depozitare, se precizează că aceasta nu este în contradicție cu activitatea Demeco la cele 3 puncte de lucru în funcțiune.

- Terenurile pe care se desfășoară activitatea sunt proprietatea SC Demeco SRL, aceasta deținând pe platformă in total 23069 mp din care 17768 mp zonă construită

- Începând din mai 2017 a încetat activitatea la PL1 (capacitate 50000 to/an). După verificarea amplasamentului de către APM Arada a rezultat că acesta nu este poluat iar autoritatea de mediu nu a stabilit măsuri pentru refacerea amplasamentului, deci nu sunt arierate de mediu în sarcina Demeco. În urma încetării activității la acest PL cantitatea de deșeuri tratate s-a diminuat cu 50000 to și așa cum s-a putut observa la cap. Deșeuri din capacitatea de tratare autorizata s-au tratat cca. 20-25% deșeuri.

- Analizele efectuate asupra factorilor de mediu susceptibil afectați (sol și ape subterane) scoate în evidență faptul că activitatea nu depășește normele admise. Acest lucru este valabil și pentru deșeurile prelucrate. A se vedea in acest sens si volumul foarte mare de date din rapoartele de încercări emise de laboratoare atestate.

- Problema de mediu cea mai importanta din punct de vedere al impactului imediat si pe termen scurt asupra zonelor rezidentiale o constituie emisiile de substante chimice volatile (includ si mirosul) si pulberi in atmosfera. In acest sens se fac precizarile de mai jos

- Pe nici unul din amplasamentele DEMECO nu exista emisii in atmosfera din surse fixe ci doar emisii difuze si fugitive;

- Sursele difuze, mobile si fugitive de emisie în atmosferă sunt:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide – emisii difuze de pulberi, COV si miros

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

Operatorul aplica un set de masuri de reducere a emisiilor, conforme cu BAT din domeniul tratarii deseurilor.

Prin planul de monitorizare se determina lunar nivelele de imisii pentru indicatorii: SO2, NOx si PM10, precum si indicatorul „pulberi sedimentabile’.

Prin intermediul acestui bilant de mediu se propune suplimentarea masuratorilor de imisii cu  inducatorul COV. In acest fel se obtin si informatii despre substantele cauzatoare de miros.

- Pe lângă autorizațiile integrate emise activitatea Demeco a fost evaluată periodic de către autoritățile competente, după cum urmează:

- GNM.CJ Arad a efectuat 3 controale in 2016 la PL1, 3 controale in 2016 și 7 în 2017 la PL2, 3 controale în 2016 la PL3. Cu excepția unui singur caz în care s-a aplicat o sancțiune contravențională pentru depozitare deșeuri la un agent economic iar aceasta s-a soldat cu remedierea situației în restul cazurilor nu s-au constatat neconformități. Din verificarile efectuate GNM CJ-ARAD a evaluat performanta activitatii Demeco cu nota 8 (vezi note de constatare GNM  in lunile Aprilie-Iunie 2018).

- APM Arad in 2017 a efectuat un control pentru incetarea activității PL1 dar nu a constatat poluari pe amplasament și nu a stabilit nici masuri pentru remediere, acestea nefiind necesare;

- ABA Mureș Târgu Mureș a efectuat controale la PL1 în 2017 și PL3 în 2016. Nu s-au constatat neconformitpți și nu s-au stabilit sarcini;

- ISU Arad a verificat amplasamentul și a emis aviz de securitate la incendiu pt. PL3;

- Primăria Vladimirescu a emis 6 certificate de urbanism în perioada 2013-2018 (31.01.2018) pentru punctele de lucru ale Demeco, ceea ce semnifică faptul că era de acord cu activitatea de pe amplasamente. Deasemenea anunturile privind desfășurarea activității Demeco, publicate la avizierul primariei confirma ca nu s-au inregistrat reclamații. Exceptie a făcut situația din 2018 pentru revizuire AIM PL3 când s-au strâns peste 3000 de semnături ale cetățenilor, mare parte induși în eroare prin media ca se va realiza un incinerator la unul din punctele de lucru Demeco. La dezbaterea publică însă care a avut loc la Căminul Cultural din Vladimirescu a fost prezenți cca. 50 de cetățeni, mare parte dintre aceștia participând în necunoștință de cauză.

- Anual Demeco a elaborat RAM transmițând date privind cantitățile de deșeuri, poluanții emiși, controale efectuate de autorități, neexistând neconformități cu privire la acestea (vezi RAM în arhiva APM Arad)

6.1. Rezumatul aspectelor de neconformare şi cuantificarea acestora, după caz în propuneri pentru obiective de mediu minim acceptate sau programe de conformare

Nu sunt aspecte de neconformare.

6.2. Rezumatul obligaţiilor necuantificabile şi/sau al obligaţiilor condiţionate de un eveniment viitor şi incert

Pentru întocmirea bilanțului de mediu s-au utilizat date și informații privind poluarea istorică a solului și apelor subterane pe amplasamentul CIC, s-au efectuat analize în cursul anului 2018 pe parcursul elaborării bilanțului de mediu. Toate datele coroborate au relevat că activitatea societății se încadrează în limitele admise.

6.3.Recomandări pentru studii următoare privind responsabilităţile necuantificabile şi condiţionate de un eveniment viitor şi incert (dacă este necesar).

Nu este cazul.

Documente și informații bibliografice consultate pentru întocmirea raportului la BM:

1. Institutul Politehnic Timișoara. Facultatea de Construcții (resp. Temă Prof. Dr. Ing. Ioan David) ”Studii teoretice și pe model analog privind soluțiile de protecție a frontului de captare Arad de sursa poluantă CIC Arad” 1978,1980

2. Cineti A. (1990) Resursele de apă ale României. Ed. Tehnică Buc., pag. 220-240.

3. Cineti A. (1982) Studiu hidrogeologic pentru calcularea și omologarea rezervelor de apă subterană din conul de dejecție al râului Mureș. ISPSLGC Pr. Nr. 2843H București.

4. Univ. Buc. Fac. Geol-Geofiz (1997) ”Sinteza hidrodinamică și hidrochimică, modelarea matematică și dezvoltarea operațională a exploatării complexului acvifer – sursă de apă potabilă a municipiului Arad”.

5. Dumescu F. Influence of the Arad town water catchment on the aquifer. Conferința Națională ”Comportarea in situ a construcțiilor” Băile Felix 1994, pag. 265-271.

6. Dumescu F.  Data regarding the behaivior in time of drillings of collecting subsol water in Arad. Symposium impact of industrial activities on groundwater, Constanța 1994, pag. 163-168.

7. Dumescu F. Particularitățile hidrogeologice ale conului aluvionar al Mureșului. Rev. Hidrotehnica nr. 10-11, 1991, pag. 444-450.

8. Dumescu F. Impurificarea apelor subterane din conul aluvionar al Mureșului. Academia Română vol. XXXVIII, 1991, pag. 65-72.

9. Dumescu F. Apele subterane din centrul Câmpiei de Vest. Teză de doctorat Univ. Babes Bolyai, Cluj-Napoca, 1994

10. Danchiv V. (1988) Simularea numerică a transportului poluanților în acvifere. Rev. Hidrotehnica vol. 33 nr. 3 București

11. Albu M. (1983) Drenanța în regimul apelor subterane, Rev. Hidrotehnica vol. 15 nr. 4 București

12. Expert Proiect Geo Hidro SRL București: Studiu reactualizat privind necesitatea aplicării unor soluții de protecție a frontului de captare apă potabilă a Municipiului Arad, nr. 208/1998. Arhiva C.Apă Arad

13. UVVG Arad Stație pilot pentru experimentarea depoluării apelor freatice poluate de la CIC Arad, 1995. Arhiva UVVG Arad

14. Constantinecu G.P. Captările de ape subterane din România. Ed. Tehnică Buc. 1980

15. Geamănu V. Sinteza studiilor hidrogeologice efectuate pentru ape potabile industrial, minerale și termale din jud. Arad, 1982, Arhiva IPGG București.

Întocmit

Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Expert de mediu

Anexa 1

Analize foraje de observații

| Foraj | Indicator | UM | CMA STAS 1342/91 | LG 311/2004 | Raport încercare | Valoare analizată | Obs. privind poluarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F6 | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | APM 28.09.2010 | 7,16 | Admis |
|  | CCOMn | mg/l | 2,5 | 5 | APM 28.09.2010 | 4,14 | Admis/depășit |
|  | Rfix | mg/l | 100-800 |  |  |  |  |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | APM 28.09.2010 | 43,5 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | APM 28.09.2010 | 0,18 | Admis |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | APM 28.09.2010 | 262 | Depășit |
|  | Cl | mg/l | 250 | 250 | APM 28.09.2010 | 35 | Admis |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | APM 28.09.2010 | 0,1 | Admis |
| F6 | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | PAC 4315/06.06.2018 | 6,7 | Admis |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | PAC 4315/06.06.2018 | 27,8 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | PAC 4315/06.06.2018 | 2,0 | Depășit |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | PAC 4315/06.06.2018 | 254,4 | Depășit |
|  | K | mg/l |  |  | PAC 4315/06.06.2018 | 292,3 |  |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | PAC 4315/06.06.2018 | 0,15 | Depășit |
| F8 | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | APM 28.09.2010 | 7,13 | Admis |
|  | CCOMn | mg/l | 2,5 | 5 | APM 28.09.2010 | 2,61 | Admis/depășit |
|  | Rfix | mg/l | 100-800 |  |  |  |  |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | APM 28.09.2010 | 15,3 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | APM 28.09.2010 | 0,26 | Admis |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | APM 28.09.2010 | 180 | Depășit |
|  | Cl | mg/l | 250 | 250 | APM 28.09.2010 | 17,8 | Admis |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | APM 28.09.2010 | 5,8 | Depășit |
| F11 | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | APM 19.10.2012 | 6,95 | Admis |
|  | CCOMn | mg/l | 2,5 | 5 | APM 19.10.2012 | 1,1 | Admis |
|  | Rfix | mg/l | 100-800 |  |  | 201 | Admis |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | APM 19.10.2012 | 1,19 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | APM 19.10.2012 | 0,01 | Admis |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | APM 19.10.2012 | 9,42 | Admis |
|  | Cl | mg/l | 250 | 250 | APM 19.10.2012 | 24,44 | Admis |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | APM 19.10.2012 | - | Admis |
| F11 | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | PAC 4094/26.02.2018 | 7,1 | Admis |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | PAC 4094/26.02.2018 | 1,15 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | PAC 4094/26.02.2018 | <0,02 | Admis |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | PAC 4094/26.02.2018 | 20,4 | Admis |
|  | K | mg/l |  |  | PAC 4094/26.02.2018 | 3,35 |  |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | PAC 4094/26.02.2018 | 0,13 | Depășit |
| F12 | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | APM 19.10.2012 | 6,45 | Admis |
|  | CCOMn | mg/l | 2,5 | 5 | APM 19.10.2012 | 4,07 | Depășit/Admis |
|  | Rfix | mg/l | 100-800 |  | APM 19.10.2012 | 461 | Admis |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | APM 19.10.2012 | 3,6 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | APM 19.10.2012 | 0,068 | Admis |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | APM 19.10.2012 | 44,95 | Admis |
|  | Cl | mg/l | 250 | 250 | APM 19.10.2012 | 26,19 | Admis |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | APM 19.10.2012 | 1,11 | Depășit |
| F12 | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | PAC 4095/26.03.2018 | 6,9 | Admis |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | PAC 4095/26.03.2018 | 1,3 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | PAC 4095/26.03.2018 | <0,02 | Admis |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | PAC 4095/26.03.2018 | 19,6 | Admis |
|  | K | mg/l |  |  | PAC 4095/26.03.2018 | 1,5 |  |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | PAC 4095/26.03.2018 | 0,15 | Depășit |
| Finc | pH | - | 6,7-7,4 | 6,5-9,5 | PAC 4096/26.03.2018 | 6,5 | Admis |
|  | NH4 | mg/l | 0,5 | 0,5 | PAC 4096/26.03.2018 | 47,2 | Depășit |
|  | NO2 | mg/l | 0,5 |  | PAC 4096/26.03.2018 | 0,3 | Admis |
|  | NO3 | mg/l | 50 | 50 | PAC 4096/26.03.2018 | 248 | Depășit |
|  | K | mg/l |  |  | PAC 4096/26.03.2018 | 31,2 |  |
|  | PO4 | mg/l | 0,1 |  | PAC 4096/26.03.2018 | <0,04 | Admis |

Anexa 2

Analize sol PL2

| Foraj | Indicator | UM | Ord 756/2007 | Raport încercare | Valoare analizată | Obs. privind poluarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Psol1 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4404/28.06.2018 | 132,7 | Depășit VN |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4404/28.06.2018 | 48,1 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4404/28.06.2018 | 35,2 | Depășit VN |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4404/28.06.2018 | 700 | Admis |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4404/28.06.2018 | 422 | Depășit VN |

Analize sol PL3

| Foraj | Indicator | UM | Ord 756/2007 | Raport încercare | Valoare analizată | Obs. privind poluarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Psol1 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4098/26.03.2018 | 455,3 | Depășit VN |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4098/26.03.2018 | 43,7 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4098/26.03.2018 | 41,3 | Depășit VN |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4098/26.03.2018 | 792,1 | Admis |
|  | Pb | mg/kgSU | 20 | PAC 4098/26.03.2018 | 136,7 | Depășit VN |
|  | Ba | mg/kgSU | 200 | PAC 4098/26.03.2018 | 432 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4098/26.03.2018 | 179 | Depășit VN |
| Psol2 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4099/26.03.2018 | 140,4 | Depășit VN |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4099/26.03.2018 | 32,8 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4099/26.03.2018 | 29,6 | Depășit VN |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4099/26.03.2018 | 615 | Admis |
|  | Pb | mg/kgSU | 20 | PAC 4099/26.03.2018 | 69,5 | Depășit VN |
|  | Ba | mg/kgSU | 200 | PAC 4099/26.03.2018 | 285 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4099/26.03.2018 | 189 | Depășit VN |
| Psol3 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4100/26.03.2018 | 70,7 | Admis |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4100/26.03.2018 | 35,9 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4100/26.03.2018 | 26,9 | Admis |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4100/26.03.2018 | 581,4 | Admis |
|  | Pb | mg/kgSU | 20 | PAC 4100/26.03.2018 | 64,6 | Depășit VN |
|  | Ba | mg/kgSU | 200 | PAC 4100/26.03.2018 | 232 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4100/26.03.2018 | 116 | Depășit VN |
| Psol4 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4101/26.03.2018 | 163,8 | Depășit VN |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4101/26.03.2018 | 31,1 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4101/26.03.2018 | 27,8 | Admis |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4101/26.03.2018 | 489,8 | Admis |
|  | Pb | mg/kgSU | 20 | PAC 4101/26.03.2018 | 73,3 | Depășit VN |
|  | Ba | mg/kgSU | 200 | PAC 4101/26.03.2018 | 218 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4101/26.03.2018 | 112 | Depășit VN |

Analize sol PL4

| Foraj | Indicator | UM | Ord 756/2007 | Raport încercare | Valoare analizată | Obs. privind poluarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Psol1 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4400/28.06.2018 | 96,8 | Admis |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4400/28.06.2018 | 33,6 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4400/28.06.2018 | 38 | Depășit VN |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4400/28.06.2018 | 215 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4400/28.06.2018 | 411 | Depășit VN |
| Psol2 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4401/28.06.2018 | 100 | Admis |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4401/28.06.2018 | 35,8 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4401/28.06.2018 | 41,7 | Depășit VN |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4401/28.06.2018 | 1109 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4401/28.06.2018 | 444 | Depășit VN |
| Psol3 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4402/28.06.2018 | 70,6 | Admis |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4402/28.06.2018 | 23,3 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4402/28.06.2018 | 30 | Admis |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4402/28.06.2018 | 1243 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4402/28.06.2018 | 435 | Depășit VN |
| Psol4 | Zn | mg/kgSU | 100 | PAC 4403/28.06.2018 | 227,4 | Depășit VN |
|  | Ni | mg/kgSU | 20 | PAC 4403/28.06.2018 | 39,9 | Depășit VN |
|  | Cr | mg/kgSU | 30 | PAC 4403/28.06.2018 | 37,2 | Depășit VN |
|  | Mn | mg/kgSU | 900 | PAC 4403/28.06.2018 | 1633 | Depășit VN |
|  | TPH | mg/kgSU | <100 | PAC 4403/28.06.2018 | 406 | Depășit VN |