# RAPORTUL PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA

## INFORMATII PRIVIND UTILIZAREA ACTUALA A AMPLASAMENTULUI SI INFORMATII PRIVIND UTILIZARILE ANTERIOARE ALE AMPLASAMENTULUI

ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. pe platforma de bioremediere se desfasura activitati de bioremediere a materialului supus tratarii (piatra, pietris + nisip, sol), ce presupune urmatorul flux:

- colectarea, descărcarea, sortare, depozitarea temporară;

- activitati si servicii de decontaminare pentru pistra/pietris/sol contaminat;

- tratare prin procedeul biologic si eliminarea deseurilor nepericuloase rezultate din procesul de decontaminare;

- eliminarea deseurilor nepericuloase, altele decat cele rezultate din activitare de decontaminare;

- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

- Capacităţi de producţie

- colectare – 190000 to

- depozitare temporară – 190000 to

- transport – 190000 to

- tratare deşeuri – 190000 to

- sortare – 190000 to

- bioremediere – 85000 to

Punctul de lucru Vladimirescu FN al ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. pe care sunt amplasate instalatiile IPPC este situat în sat Vladimirescu FN, în incinta fostului Combinat Chimic, la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic terenul pe care este amplasată activitatea de bioremediere este considerat intravilan si este compus dintr-un singur lot cu nr. CF 300529 nr. cad 52/99 în com. Vladimirescu FN. Pe lângă acest teren pentru activitatea de birou, dotat cu grupuri sanitare, există o suprafață de 12,87 mp înscris in CF 309379 nr. top 1/35/1/3.

Din punct de vedere juridic terenul este concesionat de catre AGRI TRANSPORT S.R.L. către ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. Suprafaţa totală este de 10000 mp conform contractului nr. 45/14.11.2017 cu anexe (anexat). Prin acelaşi contract se pune la dispoziţie şi un birou în suprafaţă de 12,87 mp şi acces la grupul sanitar; utilităţile aferente biroului sunt apa potabilă şi menajeră, canalizarea menajeră şi energia electrică, aflat în depozitul de tranzit mărfuri agroalimentare al AGRI TRANSPORT S.R.L.

BIOREMEDIERE OIL S.R.L. se află pe fosta platformă a Combinatului de Îngrăşaminte Chimice Arad, în partea de vest a acesteia, aproximativ în zona fostei halde de carbonat de calciu deşeu.

Combinatul de I. Ch. Arad a fost înfiinţat într-o structură de producţie de 360.250 t/an, 100 %îngrăşăminte complexe, adică: - 150.000 t/an N 100 %; 100.000 t/an P2O5  l00%; 35.000 t/an K2O 100%; 75.250 t/an N 100% în azotat de amoniu sau nitrocalcar.

Prin H.C.M. 295/1976 în cadrul etapei a II-a de dezvoltare s-a hotărât construirea unor capacităţi de 300.000 t/an amoniac şi 420.000 t/an uree cu 46,3% N.

Din 01.01.1990 societatea a încetat să mai funcţioneze şi au urmat succesiv diverse proceduri de privatizare, astfel: începând din anul 1999, ARCHIM S.A. - Arad şi culminând cu perioada 2000 - 2004 când s-au încercat diverse forme de privatizare, progresiv s-a trecut la dezafectarea tuturor instalaţiilor, depozitelor, traseelor de conducte şi estacade de transport. Au fost demontate toate utilajele, instalaţiile electrice şi de automatizare, inclusiv construcţiile metalice de susţinere a acestora. Toate acestea, după demontare au fost fie valorificate, fie expediate în afara platformei.

Pentru demolarea construcţiilor pe amplasamentul fostului C.Î.C., ARSTATE S.R.L. a obţinut acordul de mediu nr. 2/22.01.2009.

Prin demolarea construcţiilor se dorea redarea în circuitul industrial a întregului ansamblu aflat în teren proprietatea Arstate S.R.L., demolările şi dezafectările efectuându-se până la cota zero.

C.Î.C. Arad a lăsat în urmă o zestre de poluare manifestată îndeosebi în domeniul poluării solurilor şi apelor subterane:

- Probele de ape subterane recoltate după pompări din forajele de control (8 buc) indică depăşiri faţă de STAS 1342/92 la majoritatea indicatorilor dar totuşi mai mici decât în perioadele anterioare, semn că freaticul s-a mai „spălat”. Determinările efectuate de APM Arad, pentru zonele contaminate, arată depăşiri la amoniu, şi parţial la azotaţi.

- Solurile din zonă prezentau un caracter moderat acid (cu valori cuprinse între 5,1-5,8), datorită acţiunii noxelor cu caracter acid. În ultimii 25 ani datorită întreruperii poluării de către C. I. C. Vladimirescu, se constată o tendinţă de evoluţie pozitivă a solurilor din zonă, spre solurile caracteristice zonale care prezintă un pH foarte apropiat de valorile normale.

Aceste aspecte pun în evidenţă faptul că simpla suprimare a acţiunii nefavorabile asupra factorului de mediu-sol a fost suficientă pentru revenirea la o situaţie normală din punct de vedere al pH-ului.

Zona in care este construit obiectivul nu a fost revendicata de alti proprietarii.

Nu a fost afectata de inundatii sau alunecari de teren.

Nu a fost ocupata cu abori de mare gabarit si nici nu a fost folosita pentru depozitari sau alte scopuri.

## INFORMATIILE EXISTENTE PRIVIND REZULTATELE DETERMINARILOR REALIZATE IN CEEA CE PRIVESTE SOLUL SI APELE SUBTERANE CARE REFLECTA STAREA ACESTORA LA DATA ELABORARII RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA DE REFERINTA

Nu se cunoaste calitatea solului, apei si aerului din faza de executie a lucrarilor de constructie a Combinatului de Îngrăşaminte Chimice Arad.

Articolul 22 alineatele (2)-(4) din Legea nr. 278/2013 cuprinde dispozitii referitoare la incetarea definitiva a activitatilor care implica utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante pentru a preveni si a combate contaminarea potentiala a solului si a apelor subterane cu astfel de substante.

Un instrument-cheie in acest sens este instituirea unui „raport privind situatia de referinta”.

In cazul in care activitatea implica utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante si tinand seama de posibilitatea de contaminare a solului si a apelor subterane, titularul activitatii intocmeste si prezinta autoritaiii competente un raport privind situatia de referinta inainte de punerea in functiune a instalatiei. Raportul constituie baza pentru o comparatie cu starea de contaminare in momentul incetarii definitive a activitatii.

Conform definitiei date de Legea nr. 278/2013, art. 3 s), raportul privind situatia de referinta reprezinta informatiile privind starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante.

In conformitate cu articolul 22 alineatul (2) ultimul paragraf din Directiva privind emisiile industriale, „Comisia stabileste ghiduri referitoare la con􀄠inutul raportului privind situatia de referinta. Ca atare, Comunicarea Comisiei nr. 2014/C 136/03 stabilieste “Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”.

In sensul acestui ghid, sunt furnizate clarificari pentru intelegerea urmatorilor termini utilizati in contextul Directivei privind emisiile industriale:

- „Substante periculoase relevante” se refera la substantele sau amestecurile, astfel cum sunt definite in articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (Regulamentul CEA), care, ca rezultat al periculozitatii, mobilitatii, persistentei si biodegradabilitatii acestora (precum si a altor caracteristici), au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane si sunt utilizate, produse si/sau emise de instalatie.

- „Posibilitatea de contaminare a solului si a apelor subterane pe amplasamentul instalatiei” se refera la o serie de elemente importante. In primul rand, intr-un raport privind situatia de referinta ar trebui sa se tina seama de cantitatile de substante periculoase in cauza – in cazul in care pe amplasamentul instalatiei sunt utilizate, produse sau emise cantitati foarte mici, atunci este probabil ca posibilitatea de contaminare sa fie nesemnificativa in scopul elaborarii unui raport privind situatia de referinta. In al doilea rand, rapoartele privind situatia de referinta trebuie sa evalueze caracteristicile amplasamentului in ceea ce priveste solul si apele subterane, precum si impactul caracteristicilor respective asupra posibilitatii de producere a contaminarii solului si a apelor subterane. In al treilea rand, pentru instalatiile existente, caracteristicile acestora pot fi luate in considerare in cazul in care acestea sunt de o asemenea natura incat, in practica, este imposibila producerea unei contaminari.

- Termenul „contaminare” este inteles ca fiind interschimbabil cu termenul „poluare”, astfel cum este definit in Directiva privind emisiile industriale: poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia;

- „Comparatie cuantificata” implica posibilitatea de a compara atat amploarea, cat si gradul de contaminare intre nivelul dintr-un raport privind situatia de referinta si valorile la momentul incetarii definitive a activitatii. Prin urmare, comparatiile pur calitative sunt excluse prin utilizarea acestui termen la articolul 22 alineatul (2). Este in interesul operatorului sa se asigure ca o astfel de cuantificare este suficient de exacta si precisa pentru a permite o comparatie semnificativa in momentul incetarii definitive a activitatilor.

Se considera ca „Informatiile necesare pentru stabilirea starii de contaminare a solului si a apelor subterane” includ cel pu􀄠in urmatoarele doua elemente:

- informatii privind utilizarea actuala si, daca sunt disponibile, privind utilizarile din trecut ale amplasamentului. In contextul acestei cerin􀄠e, termenul „daca sunt disponibile” ar trebui inteles ca implicand posibilitatea accesului operatorului instalatiei la aceste informatii, tinandu-se cont in acelasi timp de fiabilitatea unor astfel de informatii privind utilizarile din trecut.

- informatii privind concentratiile in sol si in apele subterane ale substantelor periculoase care urmeaza sa fie utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care evolutiile viitoare ale amplasamentului cunoscute la momentul intocmirii raportului pot avea drept rezultat utilizarea, producerea sau emisia unor substante periculoase suplimentare, este recomandabil sa se includa, de asemenea, informatii privind concentratiile in sol si apele subterane ale substantelor periculoase relevante respective. Daca astfel de informatii nu exista inca, ar trebui efectuate noi masuratori in cazul in care exista posibilitatea contaminarii solului si a apelor subterane cu substantele periculoase respective care urmeaza sa fie utilizate, produse sau emise de instalatie (a se vedea, de asemenea, mai sus, sensul termenului „cuantificat”).

Ghidul ofera informatii despre dispozitiile legale referitoare la un raport privind situatia de referinta si acopera urmatoarele elemente ale articolului 22 din Directiva privind emisiile industriale care ar trebui abordate in raportul privind situatia de referinta:

a) stabilirea necesitatii elaborarii unui raport privind situatia de referinta;

b) proiectarea investigatiilor de referinta;

c) conceperea unei strategii de prelevare a probelor;

d) elaborarea raportului privind situatia de referinta.

O serie de activitati trebuie intreprinse atat pentru a stabili daca este necesar sa se elaboreze un raport privind situatia de referinta pentru o anumita situatie, cat si in vederea intocmirii raportului privind situatia de referinta ca atare, daca este cazul.

Opt etape au fost identificate in cadrul acestui proces, acoperind urmatoarele elemente principale:

Etapele 1-3: pentru a stabili daca este necesar un raport privind situatia de referinta;

Etapele 4-7: pentru a determina modul in care trebuie pregatit raportul privind situatia de referinta;

Etapa 8: pentru a stabili continutul raportului.

In cazul in care in cursul etapelor 1-3 se demonstreaza, pe baza informatiilor disponibile, ca nu este necesar un raport privind situatia de referinta, etapele ulterioare nu mai sunt necesare.

In continuare se prezinta primele 3 etape ale procesului, necesare pentru stabilirea necesitatii intocmirii Raportului de referinta:

Tabel nr. 1

| Etapa | Activitate | Obiectiv |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea substantelor periculoase utilizate, produse sau emise de instalatie si intocmirea unei liste a substantelor periculoase respective. | Determinarea faptului daca sunt sau nu utilizate, produse sau emise substante periculoase |
| 2. | Identificarea „substantelor periculoase relevante” dintre substantele periculoase identificate in etapa 1. Eliminarea substantelor periculoase care nu prezinta potential de contaminare a solului sau a apelor subterane. Justificarea si inregistrarea deciziilor luate de a exclude anumite substante periculoase. | Limitarea analizei ulterioare la substantele periculoase relevante |
| 3. | Pentru fiecare substanta periculoasa relevanta stabilita in etapa 2, identificarea posibilitatii reale de contaminare a solului si a apelor subterane pe amplasamentul instalatiei, inclusiv a probabilitatii evacuarilor si a consecintelor acestora, tinand seama in special de: - cantitatile din fiecare substanta periculoasa sau grupuri de substante periculoase similare in cauza; - modul si locul in care substantele periculoase sunt depozitate, utilizate si transportate in apropierea instalatiei; - locul in care acestea prezinta un risc de a fi evacuate. | Identificarea substantelor periculoase relevante care prezinta un potential risc de poluare in cadrul amplasamentului pe baza probabilitatii producerii de evacuari ale unor astfel de substante. |

( Identificarea substantelor periculoase utilizate, produse sau emise in prezent in cadrul instalatiei (Etapa 1)

Prima etapa consta in intocmirea unei liste a tuturor substantelor periculoase folosite in cadrul instalatiei (ca materii prime, produse, produse intermediare, produse secundare, emisii sau deseuri). Aceasta trebuie sa includa toate substantele periculoase asociate atat cu activitatile desfasurate in cadrul instalatiei care face obiectul autorizarii, cat si cu activitatile asociate in mod direct care au o legatura tehnica cu activitatile desfasurate si care ar putea avea un efect asupra poluarii solului sau a apelor subterane.

In activitatea desfasurata pe amplasamentul S.C. ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. in instalatiile tehnologice se folosesc substantele periculoase prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel nr. 2

| Nr. crt. | Denumire materie prima si produs finit | Fraze de pericol | Procesul / operatia | Cantitatea maxima prezenta pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorina | H226 H315 H304 H332 H351 H373 H411 | Combustibil pentru utilajele folosite in procesul de productie | 14.000 l |

Caracteristicile motorinei sunt:

Clasificare: CAS: 68334-30-5

Interpretare fraze de risc:

R11 - Foarte inflamabil

R20 - Nociv prin inhalare

R23/24/25 - Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire

R38 - Iritant pentru piele

R39/23/24/25 - Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire

R40 - Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente

R51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic

R65 - Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire

Interpretare fraze de pericol:

H226 - Lichid si vapori inflamabili

H304 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii

H315 - Provoaca iritarea pielii

H332 - Nociv in caz de inhalare

H351 - Susceptibil de a provoca cancer

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata concludente ca nicio alta cale de expunere nu provoaca acest pericol

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Proprietati fizico-chimice:

- aspect: lichid usor galbui

- miros: specific produsului petrolier

- densitate: 0,82 ÷ 845 g/cmc

- punct initial de distilate: 1800C

- temperatura de aprindere: > 550C

- limita de explozie: 0,6 ÷ 6,5% vol.

- presiunea de vapori: <( 10 kPa la 37,50C

- solubilitatea in apa: 14,2 mg/l la 200C

Proprietati toxicologice:

Toxicitate acuta

| Efect oral acut | LD50 sobolan Doza: > 7.600 mg/kg Metoda: OECD 420 |
| --- | --- |
| Efect acut la inhalare | LC50 sobolan Doza: 3,6 mg/l/4 o Metoda: OECD 403 |
| Efect acut dermatologic | LD50 iepure Doza: > 5 ml/kg gc Metoda: OECD 434 (aprox. >4.300 mg/kg g.c./zi) |
| Alte efecte acute | nu exista date |
| Alte efecte | nicio informatie |
| Corodarea/iritarea pielii |  |
| Iritatia pielii | Iritant pentru piele |
| Lezarea grava/iritarea ochilor |  |
| Iritatia ochilor | posibila iritatie temporara |
| Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii |  |
| sensibilizare | Nu exista informatii cu privire la posibile efecte de sensibilizare |
| Mutagenitatea celulelor germinative |  |
| Genotoxicitate in vitro | testul Ames Rezultat: pozitiv Metoda: OECD 471 Substanta de test: Carburant, distilat mediu derivat din petrol |
| Genotoxicitate in vivo | incercare micronucleara (clastogenicitate) Substanta de test: 68476-30-2 Metoda: Nedeterminat Rezultat: negativ |
|  | Test de aberatie cromozomiala Substanta de test: 64741-44-2 Metoda: OECD 475 Rezultat: negativ |
| Evaluare toxicologica/Mutagenitatea celulelor germinative | Pe baza datelor disponibile, produsul nu este clasificat ca mutagen. |
| Cancerogenitatea |  |
| Efect cancerigen | Substanta de test: 10 distilate medii Metoda: Nedeterminat Studii privind efectele cancerigene la soareci Rezultat: pozitiv |
| Evaluare toxicologica/Cancerogenitatea | Clasificat in conformitate cu Regulamentul CLP (CE) a UE nr. 1272/2008 lacategoria 2 H351 |
| Toxicitate pentru reproducere |  |
| Toxicitate pentru reproducere/fertilitate | Metoda: OECD 414 LOAEL Doza: 125 mg/kg/zi |
| Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate | Metoda: OECD 414 NOAEL Doza: 125 mg/kg/zi |
| Evaluare toxicologica Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate Toxicitate teratogena | In baza datelor disponibile, produsul nu este clasificat ca fiind toxic pentru dezvoltare sau teratogenic. |
| Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere unica |  |
| Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere unica | Rute de expunere: nu exista date |
| Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere repetata |  |
| Efecte in cazul expunerii repetate sau de lunga durata | Efecte in cazul expunerii repetate sau de lunga durata expunere prelungita sau repetata. |
| Pericol prin aspirare |  |
| Toxicitate prin aspirare | in cazul ingerarii poate provoca vatamarea plamanilor |
| Efecte neurologice |  |
| Efecte neurologice | nu exista date |
| Efecte narcotice | Concentratiile ridicate pot avea efecte narcotice. |
| Evaluare toxicologica |  |
| Toxicitate la doza repetata | NOEL dermic; Doza: 0,5 ml/kg (sistemic); 0,0001 ml/kg (local); Metoda: OECD 410 |
|  | NOAEC (inhalare) doza: >1.71 mg/l/90d (sistemic); 0,88 mg/l/90 d (local); metoda: OECD 413; substanta de test: motorina diesel |

Informatii ecologice

Toxicitate acuta

| Toxicitate acuta la pesti | LL50 Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu) Doza: 65 mg/l Durata de expunere: 96 o Metoda: OECD 203 |
| --- | --- |
|  | NOEL Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu) Doza: 10 mg/l Durata de expunere: 96 o Metoda: OECD 203 |
| Toxicitate acuta in cazul nevertebratelor subacvatice | NOEL Specii: Daphnia magna (Purici de apa mari) Doza: 46 mg/l Durata de expunere: 48 o Metoda: EU Method C.2 |
| Toxicitatea pentru alge si plantele acvatice | EL50 Specii: Pseudokirchnerella subcapitata Doza: > 1.000 mg/l Durata de expunere: 72 o Metoda: OECD 201 |
| Toxicitate la microorganisme | NOEL Specii: Tetrahymena pyriformis Doza: 3.217 mg/l Durata de expunere: 40 o Substanta de test: motorina de vid Metoda: QSAR |
|  | EL50 Specii: Tetrahymena pyriformis Doza: > 1.000 mg/l Durata de expunere: 40 o Substanta de test: Nedeterminat Metoda: QSAR |
| Toxicitate pentru organismele bentonice | nu exista date |
| Toxicitate in cazul plantelor terestre | nu exista date |
| Toxicitate asupra altor organisme terestre (care nu sunt mamifere) | nu exista date |

Toxicitate cronica

| Toxicitate pentru pesti (Toxicitate cronica) | NOEL Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu) Doza: 0,083 mg/l Durata de expunere: 14 z Substanta de test: motorina de vid Metoda: QSAR |
| --- | --- |
| Toxicitate la daphnia si alte nevertebrate acvatice. (Toxicitate cronica) | NOEL Specii: Daphnia magna Doza: 0,2 mg/l Durata de expunere: 21 z Substanta de test: motorina de vid Metoda: (Q)SAR |
| Acvatica acuta | EL50: >1000 mg/l/ 40h; NOEL: 3,217 mg/l |
| Date de toxicitate in sol | nu exista date |
| Alte organisme relevante din punct de vedere al mediului | nu exista date |

( Identificarea substantelor periculoase relevante

Din lista intocmita in etapa 1, se determina riscului potential de poluare al fiecarei substante periculoase in urma analizarii proprietatilor sale chimice si fizice, precum: compozitie, stare de agregare (solida, lichida si gazoasa), solubilitate, toxicitate, mobilitate, persistenta, etc. Informatiile respective sunt folosite pentru a stabili daca substanta in cauza are sau nu potentialul de a cauza poluarea solului si a apelor subterane.

Pentru determinarea potentialului de poluare al singurei substante periculoase care este prezenta pe amplasamentul ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., au fost utilizate informatiile preluate din fisacu date de securitate, prezentate mai sus.

Substantele PBT sunt substantele care sunt persistente, bioacumulative si toxice, iar substantele vPvB sunt caracterizate printr-o persistenta ridicata si o tendinta ridicata de bioacumulare, dar nu neaparat prin toxicitate demonstrata.

Experienta cu aceste substante a aratat ca ele pot genera preocupari specifice din cauza potentialului lor de acumulare in anumite zone ale mediului si a imprevizibilitatii efectelor unei asemenea acumulari pe termen lung.

Obiectivul evaluarii PBT/vPvB este de a determina daca substanta indeplineste criteriile stabilite in cadrul REACH privind persistenta, bioacumularea si toxicitatea.

Evaluarea se va baza pe toate informatiile relevante disponibile, inclusiv pe informatiile privind expunerea.

Criteriile de evaluare PBT si vPvB sunt prevazute in Anexa XIII a Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006, cu amendamentele facute de regulamentul comisiei (EU) nr. 253/2011, sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel nr. 3

| Proprietate | Criteriul PBT | Criteriul vPvB |
| --- | --- | --- |
| Persistenta Evaluarea persistentei in mediu se bazeaza pe datele disponibile referitoare la timpul de injumatatire | - T1/2 ˃ 60 zile in apa marina, sau - T1/2 ˃ 40 zile in apa dulce sau estuar, sau - T1/2 ˃ 180 zile in sediment marin, sau - T1/2 ˃ 120 zile in apa dulce sau estuar, sau - T1/2 ˃ 120 zile in sol | - T1/2 ˃ 60 zile in apa marina, dulce sau estuar, sau - T1/2 ˃ 180 zile in apa marina, dulce sau sediment din estuar, sau - T1/2 ˃ 180 zile in sol |
| Bioacumulare Evaluarea bioacumularii pe date masurate ale bioconcentratiilor in speciile acvatice. Se pot utiliza atat date despre specii de apa dulce, cat si de apa sarata. | BCF ˃ 2000 l/kg | BCF ˃ 5000 l/kg |
| Toxicitate | - NOEC/EC/10 (termen lung) ˂ 0,01 mg/L pentru organismele acvatice (apa dulce si marina), sau - substanta indeplineste criteriul pentru clasificarea ca: carcinogena (categoria 1A sau 1B), mutagena (categoria 1A sau 1B) sau toxica pentru reproducere (categoria 1A, 1B sau 2) conform cu Regulamentul CLP, sau - exista alte dovezi ale toxicitatii cronice, substanta indeplinind criteriul de clasificare: toxicitatea la expunere repetata a unui anumit organ (STOT RE categoria 1 si 2), conform cu Regulamentul CLP | - |

1. Motorina

Este un lichid inflamabil, cu solubilitate redusa in apa. Pe apa produsul va pluti sub forma de pelicula, in sol produsul se infiltreaza si se acumuleaza prin absorbtie. In cantitate suficient de mare, poate ajunge in panza freatica.

Conform criteriilor REACH nu este considerat toxic, dar fiind toxic pentru organismele acvatice, se clasifica R20, R38, R40, F, N conform Directivei 67/548/CEE si canc. Cat. 2 H3551, lichid inflamabil categ. 3 H226, peric. aspiratie categ. 1 H304, iritare piele H315, nociv inhalare H332, provoaca leziuni H373, toxicitate cronica categ. 2 H411 conform Regulamentului CE 1272/2008.

Ca atare se considera ca prezinta risc de poluare a solului si apelor subterane si deci este o substanta periculoasa relevanta pentru amplasamentul S.C. ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L.

Pentru urmatoarele substante nu prezinta un risc potential de poluare, fiind nepericuloase:

- kit-uri utilizate in laborator;

- produs ENZIMIX.

Substanta periculoasa relevante identificata – motorina este analizata in continuare in etapa 3.

( Evaluarea posibilitatii de produceri a poluarii locale

Toate substantele au fost analizata in contextul amplasamentului pentru a stabili daca exista circumstante care ar putea avea drept rezultat evacuarea substantei respective in cantitati suficiente pentru a reprezenta un risc de poluare, fie ca rezultat al unei singure emisii, fie ca urmare a unei acumulari de emisii multiple.

Aspectele specifice care au fost examinate:

- cantitatea din fiecare substanta periculoasa manipulata produsa sau emisa in raport cu efectele sale asupra mediului;

- localizarea fiecarei substante periculoase in cadrul amplasamentului;

- prezenta si integritatea mecanismelor de izolare, natura si starea suprafetei amplasamentului, localizarea cailor de scurgere, de serviciu sau a altor posibile conducte de migratie.

A fost intreprinsa o inspectie fizica detaliata a amplasamentului pentru a se verifica integritatea si eficienta masurilor luate pentru prevenirea producerii evacuarilor.

Cu aceasta ocazie s-au constatat urmatoarele:

- suprafata amplasamentului este betonata in zona instalatiilor tehnologice si a zonelor de depozitare a deseurilor ce vor fi supuse decontaminarii si nu au fost observate fisurari sau deteriorari;

- nu exista semne de atac chimic pe suprafetele de beton;

- nu au loc nici un fel emisii directe sau indirecte de substante periculoase in sol sau in apele subterane in cadrul amplasamentului,

- platforma este prevazuta cu rigole, bazine decantoare si instalatii de preepurare si de epurare a apei uzate.

Solutia tehnica folosita pentru asigurarea reducerii contaminarii solului si a apei subterane este asigurata prin proiectare, executie si exploatare.

Rezervorul de motorina este prevazut cu cuva de retentie.

Printre circumstantele in care pot aparea emisii se numara:

- accidente/incidente, de exemplu, rasturnarea unei autocisterne pe un drum din cadrul amplasamentului, spargerea recipientului, scurgerea unui rezervor, ruperea unor garnituri, deversare accidentala, scurgeri ca urmare a unor fisuri ale cailor de scurgere,

incendiu;

- operatiuni de rutina, de exemplu, picurari in timpul livrarii sau de la imbinarile conductelor, varsarea unor cantitati mici in timpul transferului produsului, scurgeri provenite de la cai de scurgere blocate sau sparte, fisuri ale suprafetelor dure din beton;

- emisii planificate, de exemplu, deversari in sol sau in apele subterane (acest tip de emisii este exclus pentru amplasamentul analizat).

Pe baza celor de mai sus, a fost analizata singura substanta relevanta identificata, pentru a stabili circumstantele in care ar putea aparea o emisie in sol sau in apele subterane, probabilitatea producerii unor astfel de emisii si care pot avea drept rezultat un potential risc de poluare.

A. Motorina

Cantitatea de motorina este depozitata intr-un rezervor etans, prevazute cu cuva de retentie.

Avand in vedere amenajarea suprafetei amplasamentului, orice eventuala scurgere de motorina este integral retinuta pe suprafata si dirijata in cuva de retentie.

Ca atare nu exista nici un risc de poluare a solului si/sau apelor subterane cu motorina.

( Concluzii

Analiza mai sus prezentata arata ca, pe de o parte cantitatile si caracteristicile motorinei utilizate in cadrul amplasamentului palformei pe care isi desfasoara activitatea ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., iar pe de alta parte amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane.

Drept urmare, tinand cont de prevederile “Ghidului Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” aprobat prin Comunicarea Comisiei nr. 2014/C 136/03, se considera ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta.

( Informatii privind natura, cantitatea emisiilor ce pot din evacuate din instalatie si evaluarea impactului

Tabel nr. 4

| Substanta chimica | Natura chimica/ compozitie | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorina | Amestec: Contine Biodiesel si aditivi R11; R20; R23/24/25; R38; R39/23/24/25; R40; R51/53; R65 H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 | 37 | Se transforma in gaze de esapament | Periculos, inflamabil si toxic pentru organismele acvatice Nociv prin inhalare; Iritant pentru piele; Posibil canceringen – dovezi insuficiente; Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii. Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire. Toxic pentruorganismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic Pe apa produsul va pluti sub forma de pelicula In sol produsul se infiltreaza si se acumuleaza prin absorbtie. In cantitate suficient de mare, poate ajunge in panza freatica. Toxicitate acuta la pesti - LC50; Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu); Doza: 65 mg/l; Durata de expunere: 96 o; Metoda: OECD 203 - NOEL; Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu); Doza: 10 mg/l; Durata de expunere: 96 o; Metoda: OECD 203 Toxicitate acuta in cazul nevertebratelor subacvatice - NOEL; Specii: Daphnia magna (Purici de apa mari); Doza: 46 mg/l; Durata de expunere: 48 o; Metoda: EU Method C.2 Toxicitatea pentru alge si plantele acvatice - LC50; Specii: Pseudokirchnerella subcapitata; Doza: > 1.000 mg/l; Durata de expunere: 72 o; Metoda: OECD 201 Toxicitate la microorganisme - NOEL; Specii: Tetrahymena pyriformis; Doza: 3.217 mg/l; Durata de expunere: 40 o; Substanta de test: motorina de vid; Metoda: QSAR - LC50; Specii: Tetrahymena pyriformis; Doza: > 1.000 mg/l; Durata de expunere: 40 o; Substanta de test: Nedeterminat; Metoda: QSAR Toxicitate pentru pesti (Toxicitate cronica) - NOEL; Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu); Doza: 0,083 mg/l; Durata de expunere: 14 z; Substanta de test: motorina de vid; Metoda: QSAR Toxicitate la daphnia si alte nevertebrate acvatice. (Toxicitate cronica) - NOEL; Specii: Daphnia magna; Doza: 0,2 mg/l; Durata de expunere: 21 z; Substanta de test: motorina de vid; Metoda: (Q)SAR - Acvatica acuta: EL50: >1000 mg/l/ 40 h; NOEL: 3,217 mg/l |

## Apa subterana/apa de suprafata

( Apa subterana

Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Mures, amplasamentul studiat se afla in interiorul perimetrului acoperit de Corpul de apa subterana ROMU07 – Culoarul raului Mures (Alba Iulia – Lipova).

Fig. nr. 16

Caracteristicile acestui corp de apa subterana sunt urmatoarele:

Suprafata: 843,41 kmp.

Caracterizareageologica/hidrogeologica:

- tip predominant poros;

- nu este sub presiune (cu nivel liber);

- strate acoperitoare variabile.

Utilizarea apei: industrie, zootehnie, alimentari cu apa ale populatiei.

Poluatori: industriali, zootehnici, menajeri.

Grad de protective globala: buna spre medie.

Stare cantitativa si calitativa buna.

Nu este transfrontalier.

Acest corp de apa subterana este de tip poros permeabil si este localizat in depozitele aluvionare, de varsta cuaternara, ale luncii raului Mures, de la aval de Alba Iulia si pana la Lipova, si pe afluentii acestuia (Secas, Sebes, Sebisel).

Aceste depozite se dezvolta pe ambele maluri ale raului Mures si sunt constituite din pietrisuri si nisipuri, cu grosimi de 10 ÷ 24 m, care au fost interceptate pana la adancimi de 15 ÷ 26 m.

Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi de 2 ÷ 3 m, iar in zonele marginale ale luncii, adancimile sunt mai mici de 2 m.

Cea mai mare parte a corpului de apa subterana freatica dezvoltat in culoarul Muresului prezinta un potential puternic, coeficientii de filtratie avand valori de 50 ÷ 100 m/zi, iar transmisivitatile de 500 ÷ 900 mp/zi.

Aluviunile grosiere din lunca raului Sebes au grosimi de 4 ÷ 5 m. Nivelul hidrostatic se afla la adancimea de 3 m. In aceasta zona se pot obtine debite de 2,5 l/s/foraj, pentru odenivelare de 2,4 m.

Diagramele Piper, Schoeller si Stiff (Figurile de mai jos) executate pe apele forajelor de urmarire ale Retelei Hidrogeologice Nationale (Deva F6, Calan F2 si F4, Alba Iulia F3 si F5, Orastie F2, Miercurea F2) arata variatia caracterului chimic al apelor, de la bicarbonatat calcic, la sulfatat calcic sau clorosodic.

Fig. nr. 1 - Diagramele Pipper si Schoeller executate pe baza analizelor chimice ale forajelor Deva F6, Calan F2 si F4, Alba Iulia F3 si F5,Orastie F2, Miercurea F2

Fig. nr. 2 – Diagrama Stiff executata pe baza analizelor chimice ale forajelor Miercurea F2, Calan F2 si Orastie F2

Variatia mare a chimismului este data de aporturile din acvifere cu chimism diferit si de petrografia variata a depozitelor aluvionare.

Alimentarea corpului de apa se face, in principal din precipitatii, infiltratia eficace avand valori de 31,5 ÷ 63 mm/an. Stratul acvifer este drenat de catre reteaua hidrografica, dar nu este exclusa si alimentarea dinspre rau in perioadele cu viituri. Din punct de vedere al gradului de protectie globala, corpul de apa subterana se incadreaza in clasele de protective buna si medie.

Din monitorizarile efectuata de-a lungul anilor in platforma industriala a Combinatului de Îngrăşaminte Chimice Arad pe probele de ape subterane prelevate după pompări din forajele de control existente (8 buc) s-au constatat depăşiri faţă de STAS 1342/92 la majoritatea indicatorilor, dar totuşi mai mici decât în perioadele anterioare, semn că freaticul s-a mai „spălat”. Determinările efectuate de APM Arad, pentru zonele contaminate, arată depăşiri la amoniu, şi parţial la azotaţi

Nu s-au stabilit valori de referinta.

Caracteristicile corpului de apa subterana ROMU07/Culoarul raului Mures - (Alba Iulia – Lipova sunt prezentate mai jos:

Tabel nr. 5. – Caracteristicile corpului de apa subterana ROMU07/Culoarul raului Mures

| Cod | Supraf. (Kmp) | Caracteriz. geologica/hidrogeologica | Utilizarea apei3) | Polua-tori4) | Grad de protectie globala5) | Risc6) | Trans-frontalier/ tara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip1) | Sub. pres. | Strate acoperite2) |  |  |  | Calit. | Cant. |  |
| ROMU07/ Culoarul raului Mures | 843,41 | P | Nu | variabila | I, PO, Z | I, Z, M | PG, PM | B | B | NU |

Note:

1) P-poros

2) Strate acoperitoare: grosimea in metri a pachetului acoperitor

3) Utilizarea apei: PO - alimentari cu apa populatie; I - indrustrie; Z – zootehnie

4) Poluatori: I - industriali; M - menajeri; Z - zootehnici

5) Gradul de protectie globala: PG - buna; PM - medie

6) Stare calitativa si cantitativa: Buna (B)

Conform Adresei nr. 1628/21.03.2018 primita de la S.G.A. Arad, cu privire la datele de monitorizare a acviferului din zona fostului Combinat Chimic Arad, acestea sunt existente numai la nivelul anilor 2009 ÷ 2010, numai pe 3 din foraje, si anume: CICH F17, CICH 18 si CICH F23.

Conform datele puse la dispozitie se constata pe general, ca se mentin valori ridicate la azotati si sulfati.

( Apa de suprafata

Râul Mureş constituie principala arteră care drenează municipiul Arad de la est spre vest. Evoluţia sa reprezintă cea mai importantă şi mai complexă evoluţie de vale din Câmpia Banatului.

Panta scăzută şi frecventele meandre au făcut ca unda de propagare a viiturii să fie redusă (2 - 4 km/h ).

Scurgerea minimă se produce la sfârşitul verii şi începutul toamnei, datorită prelungirii secetelor (la Arad în 1962 a fost 0,93 mc./sec.).

Debitul solid cărat de Mureş este la Arad de 86 kg/sec; el fiind rezultatul afluenţilor mari pe care îi are în Podişul Transilvaniei. Afluenţii mici din Munţii Zărandului îi aduc un debit solid redus - fapt explicat prin natura petrografică şi gradul ridicat de împădurire.

Amplasamentul platformei de bioremediere nu este drenat de raul Mures.

ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. monitorizeaza calitatea apelor uzate inainte de vidanjare.

Rezultatele analitice la apa ce se vidanjeaza sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel nr. 6 – Rezultate analitice a apei decantate in bazin

| Nr. crt. | Incercari efectuate | U.M. | Valori obtinute/Cod proba: A360R1 | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unit.pH/0C | 6,9±1/20,4 | SR EN ISO10523:2012 |
| 2. | Materii totale in suspensie | mg/L | 37 | SR EN 872:2005 |
| 3. | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | mgO2/L | < 301) | SR ISO 6060:1996 |
| 4. | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mgO2/L | 17 | PI-19 Ed4-R3 Metoda Hach Lange LCK 555 |
| 5. | Substante extractibile cu solventi | mg/L | < 201) | SR 7587:1996 |
| 6. | Agenti de suprafata anionici (detergenti) | mg/L | 0,395 | SR EN 903:2003 |
| 7. | Cloruri | mg/L | 9,827 | SR ISO 9297:2001 |
| 8. | Produs petrolier | mg/L | < 0,051) | SR EN ISO 9377-2:2002 |

Conform NTPA 002/2002 – “Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare” si Hotararea nr. 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, concentratia la indicatorii de calitate analizati in proba de apa uzata, se incadreaza sub valorile pragului de alerta (0,7 din valoarea maxima admisa), rezultand conform Ordinului nr. 756/97 – “Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului” o poluare nesemnificativa.

## Imisii

Principalii poluanti specifici activitatii platformei ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. sunt reprezentati de emisii din surse mobile de gaze de ardere cu conţinut de CO, NOX, SO2 si pulberi de la utilajele de pe platformă si emisii difuze de la stocarea temporara a materialului supus decontaminarii: piatra/pietris/sol.

Nu s-au efectuat masurari ale calitatii aerului, deoarece unitatea nu a funcționat.

## Sol/subsol

Amplasamentul platformei de bioremediere este in proportie de peste 90% betonat.

S-au prelevat probe de sol din zona platformei de 3.000 mp – rezerva.

Rezultatele analitice la probele de sol prlevate din cele 4 colturi sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel nr. 7 – Rezultate analitice a probelor de sol

| Nr. crt. | Nr. proba1) | Adanc. (m) | pH | Cd* | Cu* | Crtotal* | Ni* | Mn* | Pb* | Zn* | THP2)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unit. pH | mg/kg |
|  | S29-s1 | 30 | 7,9 | <0.7813) | 113,568 | 75,266 | 45,032 | 141,732 | 54,398 | 81,240 | 49,77 |
|  | S29-s2 | 30 | 8,1 | <0.7813) | 24,806 | 18,457 | 11,203 | 128,560 | 13,621 | 52,824 | 94,81 |
|  | S29-s3 | 30 | 7,7 | <0.7813) | 31,872 | 16,214 | 13,781 | 118,925 | 40,636 | 82,369 | 1403,77 |
|  | S29-s4 | 30 | 8,0 | <0.7813) | 24,494 | 11,835 | 8,610 | 134,853 | 9,687 | 61,258 | 1078,95 |

Conform Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului” se constata pentru tipul de sol mai putin sensibil – teren situat in zona industriala:

- concentratiile de metale grele depasesc valoarea normala in sol pentru toate probele, dar se situeaza sub valoarea pragului de alerta;

- concentratiile de hidrocarburi de petrol prezinta valori depasite la 2 probe prelevate peste valoarea pragului de alerta.

Din analiza rezulta o poluare potential semnificativa produse petroliere a tipului de sol mai putin sensibil din cadrul platformei.