P.F.A. DUMESCU FLORIN

Expert de mediu

Proiectant autorizat de Ministerul Mediului

Înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor

de studii de protecţia mediului

CUI 20472016, NR. ORC F02/1898/2004

310052 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 12

Tel/Fax 0257 – 213379, 0744606574

____________________________________________________________________________________

Raport de amplasament

PENTRU REVIZUIREA AUTORIZAȚIE INTEGRATE DE MEDIU

PENTRU CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A. ARAD

Beneficiar: S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE     HIDROCARBURI S.A. ARAD

Proiectant: PFA Dumescu Florin

Intocmit: Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

ARAD, Ianuarie 2016

BORDEROU DE PIESE

- PIESE SCRISE

- Raport de amplasament

- Extrase CF 307809, 307811, 307815, 307712

- Raport de monitorizare date de emise 2014 IMA3

- Emisii medii cazan C7 febr. 2012

- Emisii medii cazan C6 ian. 2013, ian., febr., mart., nov., dec. 2012, nov. 2011

- Buletine emisii UP Timișoara

- Notificare IMA 3,4,8,9

- Notificare Seveso

- Hotărârea nr 8/18.12.2015 a Adunării Generale a Acționarilor CET H

- Prevedere BAT

- Plan de urgență internă (CD)

- Plan de prevenire a accidentelor majore (CD)

- PIESE SCRISE

- Plan de încadrare în zonă

- Plan de situaţie

RAPORT DE AMPLASAMENT

1.0 INTRODUCERE

1.1 Context

Acest raport are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului situat in localitatea Arad, B-dul. Iuliu Maniu nr. 65-71, jud. Arad apartinand de SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A. ARAD, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71, în vederea revizuirii Autorizației integrate de mediu nr. 34/2008 emisă de ARPM Timișoara. Pe acest amplasament se derulează activitatea de producție de energie electrică, transport de energie electrică și furnizare de abur și aer condiționat. Această activitate a fost încadrata de autoritatea de mediu ca fiind IPPC conform Legii 278/2013. ”Arderea conbustibilului în instalații cu o putere termică mai mare de 50 MW”. S.C. CET H S.A.  deţine Autorizatia integrată de mediu nr. 34/2008 emisă de ARPM Timișoara.

În baza Autorizaţie integrate de mediu 34/2008, activităţile autorizate au fost:

- Producția de energie electrică cod CAEN 3511 (actualizat);

- Transportul energiei electrice cod CAEN 3512 (actualizat);

- Furnizarea de aburi și aer condiționat cod CAEN 3530 (actualizat).

S.C. CET H S.A. solicită revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu pentru următoarele motive:

- Modificări privind capacitățile de producție întrucât IMA 5, IMA 6, IMA 7 au încetat perioada de notificare în 31.12.2015;

- Termenele din planul de măsuri stabilite în AIM nr. 34/2008 au expirat, precum și lipsa arzătoarelor cu NOx redus la IMA 3 și 4;

- Apariția Legii 278/2013 privind emisiile industriale stabilește noi limite de emisie pentru IMA 3,4,8,9, instalații care rămân în funcțiune.

Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul Contractului nr. 9/30.12.2015, încheiat între PFA Dumescu Florin şi S.C. CET H S.A. PFA Dumescu Florin este abilitată de Ministerul Mediului şi Gospodăriei Apelor pentru elaborarea rapoartelor privind impactul asupra mediului conform CERTIFICATului DE ATESTARE din 23.02.2012 (poziţia 450 din Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului).

Activitatea principală desfăşurată pe amplasament este producția de energie electrică cod CAEN 3511; transportul energiei electrice cod CAEN 3512; furnizarea de aburi și aer condiționat cod CAEN 3530.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale (transpunerea in legislatia nationala a Directivei IED), activitatile de pe platforma S.C. CET H S.A. - Punct de Lucru situat in localitatea Arad, B-dul. Iuliu Maniu nr. 65-71,intra sub incidența Anexei 1:

1.- Industrii energetice

1.1. arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50MW.

Pe platforma operează S.C. CET H S.A. care deţine instalaţiile şi utilajele pentru activitățile desfășurate

Codurile NOSE-P şi SNAP-2 sunt:

- Cod NOSE-P  – 101.01

- Cod SNAP-2 – 01-03-01

Datele de identificare ale operatorului sunt:

Numele societatii comerciale: SC CET HIDROCARBURI SA

Titularul activitatii: SC  CET H SA

Adresa societatii comerciale: S.C.Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad, B-dul. Iuliu Maniu, Nr.65-71, Judetul Arad

CUI 26176052 atr. fisc RO nr. J02/1141/02.11.2009

Nr. de telefon: 0257-307745 , 0740-947533 , 0257-307766

Nr. de fax: 0257-270407 , 0257-280788

Adresa de e-mail:   aurel.parvu@cetharad.ro, , contact@cetharad.ro

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de Amplasament, in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluării, constă în furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor terenului şi a vulnerabilităţii sale precum şi asupra evoluţiei calităţii solului, subsolului şi apei freatice, în vederea revizuirii Autorizației integrate de mediu nr. 34/2008 emise de ARPM Timișoara.

Pe baza acestor informatii se vor formula concluzii privind atingerea obiectivelor de protecţie a mediului pe amplasament.

Raportul de Amplasament va servi de asemenea ca referinţă pentru studiile viitoare care vor avea ca obiectiv starea terenului de pe platforma S.C. CET H S.A. Arad, B-dul. Iuliu Maniu nr. 65-71

1.3 Scop si Abordare

Acest raport a fost realizat pe baza unor date anterioare si actuale ale terenului. Elementul de referinta principal il constituie actul de reglementare emis anterior şi anume Autorizaţia integrată de mediu nr. 34/2008 emisă de ARPM Timișoara, datele de teren actuale ;i documentele puse la dispoziție de CET H Arad

Raportul este impartit in urmatoarele capitole:

Capitolul 1 – Introducere - Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului

Capitolul 3 – Istoricul terenului si al obiectivului

Capitolul 4 – Recunoasterea terenului – prezentarea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 – Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

Capitolul 6 – Interpretarea datelor si recomandari

Capitolul 7 – Recomandări pentru reducerea poluarii

ANEXE

In cadrul studiului s-a efectuat o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate in Capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Pe baza investigaţiilor şi analizelor efectuate pe amplasament, a cadrului natural in care e situat obiectivul şi a altor informaţii existente se va dezvolta un ”model conceptual” de management al amplasamentului care va reliefa interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii de mediu. Modul de abordare şi rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolele 5 şi 6.

2.0 Descrierea Terenului

2.1 Localizarea terenului

Terenul pe care se află amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare pe hidrocarburi are o suprafaţă de 36.210 m2 fiind amplasat în  municipiul Arad,pe canalul Mureşel, de o parte şi de alta a acestuia, fiind învecinat cu linia de cale ferată Arad-Timişoara, la cca. 1 km de gara Arad.

CET H Arad are vecini pe patru laturi: o latură este vecină cu o stradă a municipiului Arad o latură este învecinată cu calea ferată Arad-Timişoara, a treia latură cu o zonă de locuinţe, a patra latură depozit (arhive)

Suprafaţa de teren în proprietatea exclusivă a SC CET Arad este identificată în Extrasele de carte funciară anexate și în Planul de situație și Planul de încadrare în zonă.

Mod de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Din punct de vedere urbanistic zona in care se  desfasoara activitatea are funcţiune de activitati industriale, conform Planului de Urbanism General al localitatii Arad.

Cai de acces

Amplasamentul poate fi accesat din patru direcţii: poarta 1 acces auto din B-dul Iuliu Maniu, poarta 2 acces auto și linie CF din strada Ion Neculce, poarta 3 Est acces auto, poarta 4 pentru rezervorul 6 păcură, acces auto.

Vecinătăţi

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: B-dul Iuliu Maniu – zonă locuită;

- la Est: depozit GRANTEX (arhive);

- la Vest: zonă industrială ENEL Banat;

- la Nord: CF Arad -Timișoara, zonă industrială.

2.2 Proprietatea actuala

“ Centrala Electrică de Termoficare pe Hidrocarburi” este o societate pe acţiuni înfiinţată în aprilie 2002 care administrează prin concesiune patrimoniul fostei Sucursale Electrocentrale Arad desprinsă din S.C. Termoelectrica S.A- Bucureşti în baza  HG nr. 105/2002.

Detalii ale delimitării terenului din proprietatea actuală sunt prezentate în Planul de situație enexat.

Proprietatea SC CET H SA asupra terenului este atestată prin Extrasele de Carte Funciară nr. 307809, 307811, 307815, 307712 anexate.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.3.1. Utilizarea terenului

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 36210 m2. Modul de utilizare actuală a terenului este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Utilizarea terenului la S.C. CET H, B-dul Iuliu Maniu nr. 65-71, Arad, [mp]

|  | Suprafaţă construită mp | Teren liber mp | Total suprafeţe mp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, clădiri şi reţele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 11898 | 6456 | 10592 | 36210 |
| TOTAL | 18354 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St = 18354/36210 x 100 = 50,69%

Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale - Indicativ P 100 -92” oraşul Arad se încadrează, în zona “D” din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks, ceea ce înseamnă KS = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc (sec), în zona TC = 10. Pe baza acestor date, din tabelul A.2. al Normativului menţionat mai sus, rezultă că oraşul Arad se încadrează în zona de intensitate seismică VII  (exprimată în grade MSK ).

Adâncimea de îngheţ – dezgheţ, conform STAS 6054 – 77 este de 0,70 – 0,80 m.

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament

a. Activitatea desfăşurată

CET hidrocarburi Arad, are ca profil de activitate producerea combinată de energie electrică şi termică (în termoficare) pe bază de păcură şi gaze naturale. Energia electrică este livrată în Sistemul Energetic Naţional (SEN), iar energia termică este livrată sub formă de apă fierbinte în reţeaua primară  care este tot în gestiunea SC CET Arad şi prin  punctele termice consumului casnic(încălzire şi apă caldă menajerăI şi punctelor termice aflate în gestiunea unor agenţi economici (firme, instituţii).

Centrala electrică de termoficare hidrocarburi din Arad are în funcţiune 4 instalaţii mari de ardere care asigură un necesar de energie termică de 362 MWt/h apă fierbinte şi 12 MWh energie electrică .

Cele 7  instalaţiile mari de ardere din dotarea CET hidrocarburi  Arad, în funcţiune sunt :

- IMA 3 - Cazan energetic nr 6 -57 MWt

- IMA 4 -Cazan energetic nr 7 - 73 MWt

- IMA 8 - CAF 4 cu funcţionare pe gaz sau păcură – 116 MWt

- IMA 9 - CAF 5 cu funcţionare pe  gaz sau păcură – 116 MWt

Societatea produce si livreaza :

- energie termica sub forma de apa fierbinte pentru consumatorii racordati la reteaua de termoficare urbana ;

- energie electrica – livrata in Sistemul Energetic National .

Productia de energie electrica în anul 2014 : nu s-a produs (capacitate proiectata:12 MW/h)

Productia de energie termica în anul 2014 : 51052  Gcal (capacitate proiectata 610 Gcal/h) .

Scopul instalaţiior complexe din care fac parte cazanele este producerea energiei electrice, apă fierbinte pentru termoficare şi abur tehnologic. Cazanele de abur sunt alimentate cu apă demineralizată din apă absorbită din surse subterane. Apa trece prin staţia de tratare a apei (demineralizare). Fluxul de apă preîncălzită este pompat în partea sub presiune a cazanelor unde, sub influenţa temperaturii ridicate produsă de arderea combustibilului în focar se vaporizează la parametri necesari turbinei. Aceasta antrenează generatorul electric iar energia produsă este adusă în staţia de transformare la parametri de livrare în reţea. De la priza turbinei se extrage abur pentru termoficare care este trecut prin schimbătoarele de căldură pentru prepararea apei fierbinţi. Apa fierbinte este preparata si de cele 5 cazane CAF de apa fierbinte.

Combustibilii folosiţi sunt păcura şi gazele naturale..

## Regim de funcţionare

CET H Arad este o centrală de vărf de sarcină, funcţionînd în medie 5÷6 luni pe an, pentru acoperirea necesarului de energie termică în sezonul rece., activitatea se desfăşoară în schimburi de 8 ore / 3 schimburi pe zi.

Număr de personal: 338

Instalaţii sub incidenţa IPPC:

Capacitatea energetică a centralei electrice de termoficare se compune din următoarele:

Cazanele de abur :

- IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MWt,  tip BKZ - cu circulaţie naturală , fabricat în  1963 în  URSS - Barnaul - 75t/h, 40 ata , 445 oC  - pe gaze naturale.Cazanul este dotat cu 6 arzătoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc. Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos.

- IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MWt,  tip TKTI fabricat în  1952 şi transformat de IRME de pe cărbune -pe gaze naturale - pus în  funcţiune în  ianuarie 1966 , ( 75 t/h ,  40 ata , 450 oC).Cazanul este dotat cu 5 arzătoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc.  Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos.

Cazanele de apă fierbinte:

- IMA 8 - CAF 4 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , 16 arzătoare cu NOx redus,gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h -  la functionarea pe gaz si/sau pacura . Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF4 este sau pe combustibil gaz si/sau pe combustibil lichid (păcură) ,     (ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

Temperaturi : - minimă intrare : 60 oC ;

- maximă ieşire :150 oC .

- IMA 9 - CAF 5 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , 16 arzătoare  cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h -  la functionarea pe gaz si/sau pacura. Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF5 este sau pe combustibil gaz si/sau pe combustibil lichid (păcură) , (ardere mixtă) . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

Temperaturi : - minimă intrare : 60 oC ;

- maximă ieşire :150 oC .

- Capacităţi de producţie

| INSTALATIA | PRODUCTIA OBTINUTA 2014 ( MWt / an ) | CAPACITATE MAXIMA DE PRODUCTIE ( MWt / an ) |
| --- | --- | --- |
| IMA 3 ARAD – C 6 | 1559 | 450.000 |
| IMA 4 ARAD – C 7 | 0 | 580.000 |
| IMA 5 ARAD – CAF 1* | 20087,9 |  |
| IMA 6 ARAD – CAF 2* | 33819,6 |  |
| IMA 7 ARAD – CAF 3* | 0 |  |
| IMA 8 ARAD – CAF 4 | 0 | 920.000 |
| IMA 9 ARAD – CAF 5 | 0 | 920.000 |
| TOTAL | 55466,5 | 2870 |

*IMA 5,6,7 nu mai funcționează din 01.01.2016 reprezentând 2760 MWt (51% din capacitatea inițială)

- Bilanţ de materiale

Fluxul de intrări şi ieşiri

Intrări

| Materii prime/ auxiliare | Consum pentru capacitatea proiectata | Consumul pe anul 2014 | Modul de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Păcură | 60000 t/an | 0 | - un rezervor subteran - 1x 750 mc , util 1x 600 mc ; - un rezervor subteran - 1x 2000 mc , util 1x 1800 mc ; - un rezervor metalic suprateran - 1x 3150 mc , util 1x 2900 mc ; - un rezervor metalic suprateran - 1x 5000 mc , util 1x 4700 mc . Total UTIL : 10.000 mc rezervorul nr. 5 de 3000 mc suprateran a fost dezafectat. |
| Gaz metan | 300000 mii mc/an | 6.148 | gazul metan se livreaza prin conducte |
| Apă de suprafaţă | 300.000 mc/an | - |  |
| Apă de adîncime | 600.000 mc/an | 102.700 |  |
| H2SO4 | 230 t/an | 3,60 | - 3 cisterne de 15 mc, Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid,pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3. Pentru cisterna nr. 3 stoc acid sulfuric cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m3. - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc.Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de acid sulfuric in caz de avarie. |
| NaOH 48 % | 479 t/an | 0,20 | - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc lesie soda caustica fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid,pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3. Pentru cisterna nr. 3 stoc lesie soda caustica cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m3. - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc..Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de NaOH in caz de avarie. |
| N2H4 24 % | ** t | 0,01 | - in butoaie originale, in magazia societatii |
| NaCl 100 % | 890 t/an | 97,50 | -pe platforma betonata si acoperita |
| Schimbători de ioni | 20 mc/an | 0 | În saci, în hala satiei de mineralizare |
| Benzină | ** t | 4,51 | -nu se stocheaza pe amplasament |
| Motorină | ** t | 19,86 | -nu se stocheaza pe amplasament |
| Uleiuri | ** t | 0,31 | Nu se depoziteaza la Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi . Sunt aduse in cantitatile necesare de la Cet Lignit |
| Acetilenă | ** kg | 1.138 | Butelii de oţel cu masă poroasă monolitică |
| Oxigen | **mc | 1.880 | Butelii de oţel 40 l, marcate, depozitate în magaziile de la secţii, |

**nu sunt date de proiect materialele sunt achizitionate după necesitaţi

Ieşiri

| INSTALATIA | PRODUCTIA OBTINUTA 2014 ( MWt / an ) | CAPACITATE MAXIMA DE PRODUCTIE ( MWt / an ) |
| --- | --- | --- |
| IMA 3 ARAD – C 6 | 1559 | 450.000 |
| IMA 4 ARAD – C 7 | 0 | 580.000 |
| IMA 5 ARAD – CAF 1* | 20087,9 |  |
| IMA 6 ARAD – CAF 2* | 33819,6 |  |
| IMA 7 ARAD – CAF 3* | 0 |  |
| IMA 8 ARAD – CAF 4 | 0 | 920.000 |
| IMA 9 ARAD – CAF 5 | 0 | 920.000 |
| TOTAL | 55466,5 | 2870** |

* nu mai funcționează din 01.01.2016

** nu include capacitățile IMA 5, 6, 7 (2760 MWt)

- Descrierea proceselor tehnologice

Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfăşoară la CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI :

- Asigurarea necesarului de combustibil lichid (păcură) prin aprovizionarea de la  rafinării şi transportul acesteia pe CF până la staţia de descărcare din cadrul gospodăriei de combustibil lichid;

- Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune,staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

- Demineralizarea şi dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de abur  energetic, în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

- Obţinerea de abur  de abur energetic prin intermediul cazanelor cu debitul de 90 t/h şi 70 t/h;

- Obţinerea apei fierbinţi prin cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h;

- Evacuarea apelor chimic impure provenite din regenerări şi spălări de filtre după neutralizare.

- Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

- Livrarea energiei electrice în Sistemul Energetic Naţional.

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE Arad, cuprinde un complex de instalaţii care transformă energia chimică a combustibililor naturali în energie electrică şi termică. Totalitatea instalaţiilor din centrala electrică de termoficare sunt străbătute de următoarele fluxuri de energie şi masă

Combustibilul. Acest flux de materiale depinde de puterea termică momentană a centralei şi de natura şi calitatea combustibilului utilizat.

Necesarul de păcură este asigurat din rafinării, transportul acesteia făcându-se pe calea ferată până la staţia de descărcare păcură de unde se transportă în depozitul de combustibil lichid care constă din 4 rezervoare de păcură.

Aerul necesar arderii. Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirii în care se află instalate cazanele.

Gazele de ardere.  În urma arderii combustibilului în focar rezultă gaze de ardere a căror temperatură este ridicată. Gazele de ardere cedează căldura fluidului de lucru (apa), reducându-şi treptat temperatura până la temperatura de ieşire din cazan.Coşul de evacuare a gazelor de ardere are înălţimea de 28m pentru cazanul de abur nr.6 şi 7 şi 36 m pentru cele 5  cazane  de apa fierbinte CAF1,2 ; CAF3,4 şi CAF5 astfel încât poluanţii conţinuţi în acestea (CO2, SO2 ,   NOx, pulberi ) să aibă o dispersie mare.

Fluxul fluidului de lucru apă –abur. Acest flux în circuit închis este caracterizat prin variaţii mari de volum specific. Aburul supraîncălzit iese din cazan, se destinde în turbină până la presiunea subatmosferică de condensare, cu cedare de lucru mecanic.

Fluxul de răcire către consumatorii externi. Reprezintă reţelele de abur şi apă fierbinte către consumatorii de căldură şi retur, prin care agentul termic se întoarce în termocentrală cu o temperatură mai mică, precum şi unele conducte de condensat returnat.

Apa de adaos în circuitul termic. Debitul de apă de adaos depinde de cantitatea de condensat pe care o restituie consumatorii interni.

Fluxul de energie  spre sistemul Energetic Naţional. Reprezintă fluxul de livrare a energiei electrice în SEN.

Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne. Reprezintă fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice

Descriere flux tehnologic de tratare a apei

Apa tehnologică se tratează în două scopuri: pentru prepararea aburului energetic şi industrial şi pentru prepararea de apă fierbinte.

Demineralizarea şi dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

- Demineralizarea apei

Apa brută cu care se alimentează staţia de tratare de apei este trecută peste o masă de H cationică în două trepte, etapă în care are loc reţinerea cationică din apă. Urmează eliminarea ionului bicarbonat prin trecerea apei în degazoarele CO2. Anionii rămaşi în apă se elimină prin filtrarea apei peste o masă anionică slab bazică, urmată de o trecere printr-o masă anionică puternic bazică. La epuizarea posibilităţilor de schimb a masei ionice se face operaţiunea de afânare a masei din filtre. Această operaţiune se execută folosind apă brută iar afluentul rezultat – conţinând materii în suspensie reţinute după filtrare – se colectează în rezervoarele de neutralizare ale staţiei. Urmează preregenerarea masei H cationice cu soluţie de saramură 7-8%. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare.

Regenerarea masei H cationice se realizează cu soluţie SO4H2 2-4% , efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

Regenerarea maselor anionice se execută cu soluţie de hidroxid de sodiu 4%, efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

- Dedurizarea apei

Apa brută este trecută peste o masă Na cationică în 2 trepte având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na.

După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei ionice se procedează la afânarea masei cu apă rută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu 10 – 12% (efluenţii rezultaţi sunt deversaţi în canalul Mureşel).

Din procesul de preregenerare a masei H cationice în efluent sunt prezente cloruri ajungând până la concentraţii 350 – 360 mg/l.

La regenerarea masei H cationice cu SO4H2 în efluent apar ioni sulfat atingând concentraţii de până la 160 – 170 mg/l.

Din procesul de regenerare a masei H cationice cu HCl rezultă în efluent ioni – cloruri în concentraţii de până la 380 mg/l.

Din procesul de regenerare a maselor anionice cu NaOH rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de până la 115 – 120 mg/l.

La regenerarea masei filtrelor de dedurizare rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de 170 – 180 mg/l.

- Neutralizarea apelor

Apele rezultate din regenerările cu acid şi cu sodă caustică prezintă acidităţi, respectiv alcalinităţi ridicate care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acestora se realizează atât prin neutralizarea lor reciprocă cât şi prin tratarea lor cu lapte de var. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.  Deşi  atât în procesul de regenerare cât şi în cel de neutralizare apar degajări de căldură, totuşi acestea nu sunt atât de importante încât să ridice temperatura întregului volum de ape peste 28oC. În apele neutralizate în urma dozării laptelui de var apare ionul de Ca a cărui concentraţie nu depăşeşte 90 – 100 mg/l.

- Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

e. Instalatii si dotari

S.C. C.E.T. H.  ARAD S.A.  are  program de functionare pe timp de iarna, in varf de sarcina, atunci cand CET LIGNIT ARAD nu reuseste sa asigure intreaga cantitate de energie termica pentru orasul ARAD precum si in perioadele in care necesarul de energie termica al  orasului este sub valoarea minimului tehnic de functionare al instalatiilor de la CET LIGNIT ARAD.

c)materii prime si auxiliare, substante, tipuri de energie utilizata sau produsa de instalatie

Combustibili utilizaţi la CETH Arad la capacitatea actuală:

Gaz metan

Pacura

Depozitul de păcură este format din :

- două rezervoare subterane din beton - 2x 750  mc (util 2x 600 mc );

- un rezervor subteran din beton           - 1x 2000 mc (util 1x 1800 mc );

- un rezervor metalic suprateran           - 1x 3150 mc ( util 1x 2900 mc );

- un rezervor metalic suprateran           - 1x 5000 mc ( util 1x 4700 mc ).

------------------

Total   11.650 mc ( util 10.600 mc )

Gospodăria de reactivi .

Capacitatea de depozitare :

- hidroxid de sodiu -  3 cisterne orizontale a cate 15 mc

- 1rezervor cilindric vertical de 40 mc ;

-    acid sulfuric          -  3 cisterne orizontale a cate 15 mc

- 1rezervor cilindric vertical de 40 mc;

- sare gema bulgări 	- depozit deschis,acoperit în rampă,100 t.

CET H S.A.Arad este atît producător de energie electrică şi termică cît şi consummator, utilizînd circa 10% din energia produsă.

d)sursele de emisie ale instalatiei

- Instalatii de ardere

- cazanul energetic C6 - 57 MWt  care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- cazanul energetic C7 – 73 MWt care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- CAF 4 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan şi păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime

- CAF 5 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan si păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

GAZE NATURALE

Gaze naturale pentru pornire şi susţinere, Pci = 8500 ( 9500 kcal /kg.

- Dotări

- 1 turbogenerator de 12 MW tip APT-12

- Instalaţie evacuare gaze de ardere în atmosferă:

- ventilatoare gaze de ardere – 2 bucăţi, de tip radial-axial orizontal,

- canale de gaze;

- coşul de fum, H = 36m,

- Staţia de tratare chimică a apei:

- Staţia de tratare chimică a apei (Raport de amplasament initial- Anexa 3) . Actualmente ea funcţionează la 1/3 din capacitate (întrucât este în funcţiune 1 grup de 12MW, respectiv  Apa tehnologică este tratată:

◦ pentru producerea aburului energetic şi industrial, având ca sursă apa brută de calitate furnizată de R.A. Apă – Canal;

◦ pentru răciri şi adaos în circuitele de termoficare, având ca sursă apa din forajele şi frontul propriu.

- Staţii de preepurare (Bazine de neutralizare a apelor):

- Prin regenerarea concomitentă a filtrelor anionice şi cationice, neutralizarea apelor de spălare se realizează în cadrul bazinului de ape uzate. În cazul unor scăpări de acid, acesta este neutralizat.

Cuve de retenţie

- a) Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric şi cisternele nr. 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid,pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3.

- b) Pentru cisternele nr. 3  stoc acid sulfuric şi 3 stoc leşie sodă caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie  propriu – zisă decît dacă se plachează antiacid subsolul până la o anumită înălţime. Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m.Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt apro-vizionati cu vagoane de calea ferata.

- c) Rezervoarele verticale de acid sulfuric şi leşie sodă caustică situate în exteriorul staţiei la cota „0” fiecare având o capacitate de depozitare de 40 m3 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc.

Rezervoarele verticale nu se folosesc decât ca soluţie de rezervă,in situaţia în care ar apărea probleme şi trebuie să se transfere acid sau sodă din cisternele nr. 1 şi 2 pentru reviziile sau reparatiile acestora.

- Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

Centrala are 11 transformatoare electrice de putere mica intre 630 KVA si 1 MVA.

Dintre acestea 7 transformatoare sunt amplasate in incinte inchise, proprii (celule ) prevazute, sub transformator, cu cuve din beton care pot prelua, in situatii accidentale, intreaga cantitate de ulei din transformator.

Patru transformatoare sunt amplasate in aer liber, in incinte acoperite si inconjurate cu  gard de sarma si sunt prevazute cu borduri de beton care delimiteaza spatiul de sub transformatoare, umplut cu piatra sparta.Incinta bordurata poate prelua intreaga cantitate de ulei din transformatoare, in cazul unei scurgeri accidentale.

- Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

Reţelele termice de transport agent termic primar în municipiul Arad sunt constituite din reţele magistrale de apă fierbinte inclusiv racordurile la punctele termice  în lungime de 167,9 KM şi reţeaua de abur industrial şi sunt actualmente în gestiunea         SC CET H S.A. Arad.

Reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar precum şi 44 puncte termice care deservesc populaţia sunt o parte în patrimoniul Consiliului Local Arad şi o parte în patrimoniul S.C.CET H S.A. Arad. Pentru traseele care sunt în gestiunea CLM , CET H S.A.Arad detine concesiune.Lungimea totala a traseelor de distribuţie agent secundar este de 99,052 Km.  Alte 53 de puncte termice sunt în gestiunea altor agenţi economici (firme, instituţii).

- Depozite şi magazii pentru:

- carburanţi;

- uleiuri;

- materiale , scule şi piese de schimb;

- reactivi chimici;

- echipament de protecţie şi securitatea muncii.

- Combustibili

  - Alimentarea cu gaze  naturale

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

  - Gospodăria  de  Combustibil  Lichid ( păcură )

Asigurarea necesarului de combustibil lichid (păcură) se face  prin aprovizionarea de la  rafinării şi transportul acesteia pe CF până la staţia de descărcare din cadrul gospodăriei de combustibil lichid;

Gospodăria de păcură cuprinde următoarele rezervoare:

- două rezervoare subterane din beton , B1 si B2

- 2x 750  mc ( util 2x 600 mc );

- un rezervor subteran din beton , B 3

- 1x  2000 mc ( util 1x 1800 mc );

- un rezervor metalic suprateran , R 4

- 1x  3150 mc ( util 1x 2900 mc );

- un rezervor metalic suprateran , R 6

- 1x 5000 mc ( util 1x 4700 mc );

Total : 11650 mc ( util 10600mc ), respectiv 9300 tone.

Rezervorul de 3000 mc suprateran, R 5 , a fost dezafectat.

Gospodăria de păcură cuprinde următoarele părţi componente:

- 2 pompe de descărcare a păcurii din vagoanele cisternă, una mai veche având 20 guri de descărcare şi una nouă având 10 guri de descărcare.

- Bazinele de păcură în număr de 5: B1, B2, B3, B4.

- Canale subterane de legătură prin conducte a celor trei bazine subterane cu staţia de pompe.

- Sala pompelor

- Instalaţia de preîncălzire şi filtrare a păcurii .

- Conducte de legătură cu sala cazane .

- Conducte de legătură dintre staţia de pompe şi bazinul subteran B4 .

- Instalaţia de aditivare.

- Instalaţia de recuperare a condensului.

- Instalaţia de suflare şi spălare circuite.

Păcura din vagoanele cisternă este golită într-un colector comun prin intermediul unor  conducte colectoare şi a unor tuburi flexibile  prinse de vagoane cu dispozitiv de presare. Păcura este încălzită cu abur.

Colectorul de descărcare se ramifică în căminul de lângă preîncălzitorul nr.5 cu ajutorul ventilelor de repartizare la cele trei bazine subterane B1, B2, B3.

Păcura prin cădere liberă poate ajunge la fiecare din cele trei bazine subterane.

Bazinul 1

-    V = 750 mc

- formă paralelipipedică.

Bazinul 2

- V = 750 mc

- formă paralelipipedică

Bazinul 3

- V = 2000 mc

- formă paralelipipedică

Rezervorul 4 – este un rezervor suprateran de formă cilindrică de 3150 mc

Rezervorul 6 – este un rezervor suprateran de formă cilindrică de 5000 mc

Rezervorul 5 – rezervor de păcură suprateran 3000 mc (A fost dezafectat)

Bazinele au câte o conductă de purjare, purjările fiind colectate în rezervorul de purje de unde amestecul apă – păcură este pompat cu ajutorul unei pompe centrifuge într-un decantor pentru separare.

Păcura decantată curge în bazinul 1 iar apa este evacuată în canal.

II. Activitati auxiliare

- Instalaţii şi servicii anexe:

- instalaţii electrice primare; posturi de transformare şi staţii de distribuţie;

- instalaţii de automatizare;

- ventilatoare de gaze de ardere, coşuri de dispersie gaze de ardere;

- ventilatoare de aer, conducte

- motoare electrice, pompe;

- gospodării de combustibil lichid

- instalaţii de tratare chimică a apei;

- Dotări clădiri şi construcţii industriale.

2.3.3. Surse de poluare

Din activitatile desfasurate pe platforma unitatii S.C.  CET H S.A rezulta urmatoarele emisii:

♦ emisii in aer

- emisii de la instalațiile mari de ardere

- emisii de la descărcarea păcurii (vapori de hidrocarburi)

- emisii de la stocarea acidului sulfuric și a hidroxidului de sodiu (vapori)

♦ emisii in apa

- ape uzate de la stația de tratare chimică

- ape de răcire

- ape uzate și pluviale

- ape de la gospodăria de păcură

- ape de la rampa de descărcare păcură

♦ emisii de deseuri

- deșeuri tehnologice (de fier, de neferoare, ulei uzat, mercur)

- deșeuri menajere și de ambalaje

- zgomot

- turbină de 12 MW

- ventilatoare de aer și gaze

- stații reducere răcire

- secția exploatare TM

- stația de compresoare

- dispozitiv eșapare abur

- sol

- zona de descărcare a rezervoarelor de acid sulfuric și hidroxid de sodiu

- rampa de stocare a sării, capacitate circa 30 m3

- rampa de descărcare păcură

- rezervoarele de păcură supraterane

2.3.3.1. Emisii în aer

Poluanții principali emși în aer sunt cei proveniți din arderea combustibililor: păcură și gaz metan.

Alte emisii apar la descărcarea păcurii (vapori de hidrocarburi), la stocarea acidului sulfuric și a hidroxidului de sodiu (emisii de vapori).

Punctele de emisie și poluanții posibili a fi emiși în aer pentru instalațiile IMA sunt redate în tabel

| Proces | Punct de emisie | Poluant | Tehnici care pot fi considerate BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Arderea păcurii și a gazului metan în focarele cazanului | Coșurile IMA | CO2, NOx, CO, pulberi cu conținut de metale grele, CH4, SOX | Reducerea emisiilor de SO2 combustibili lichid cu conținut de sulf sub 1% Reducerea emisiilor de NOx imbunătățirea performanțelor arzătoarelor și alte măsuri primare măsuri secundare de reducere emisii NOx Alte măsuri: dimensionarea corectă a coșurilor de dispersie preîncălzirea aerului de ardere utilizarea gazelor combustibile rezultate din procese pentru producere abur. |

Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersi poluanților în mediu

| Sursa de poluare | Punct de emisie | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | identificat | propus |
| IMA 3 – C6 ardere gaz | Coș de dispersie H=28m, Dv=2,8m | SOx, NOx pulberi | Nu există | Arzătoare cu NOx redus* |
| IMA 4 – C7 ardere gaz | Coș de dispersie H=28m, Dv=2,8m | SOx, NOx pulberi | Nu există | Arzătoare cu NOx redus* |
| IMA 8 – CAF 4 ardere gaz | Coș de dispersie H=56m, Dv=3,2m | SOx, NOx pulberi | există |  |
| IMA 9 – CAF 5 ardere gaz | Coș de dispersie H=56m, Dv=3,2m | SOx, NOx pulberi | există |  |

Notă – nu s-au montat arzătoare cu NOx redus la IMA 3 și 4, intrucat prin masuri primare BAT de reglare a arzatoarelo de gaz metan s-a reusit reducerea emisiilor , fapt pentru care afost notificata ARPM Timisoara.

Referitor la tehnica BAT  aplicata entru reducerea valorii emisiilor de NOx este vorba despre masuri primare BAT de reglare a arzatoarelor pentru reducerea emisiilor de NOx conform 3.4.1. din Documentul de referinta asupra celor mai bune tehnici disponibile pentru instalatiile mari de ardere.

Prin repararea si reglarea corespunzatoare a arzatoarelor s-a putut aplica tehnica excesului de aer redus conform art. 3.4.1.1. din acelasi document.

Tinand seama de faptul ca IMA 3 este dotata cu 6 arzatoare dispuse in doua randuri suprapuse, cate 3 pe fiecare rand, iar IMA 4 cu 5 arzatoare dispuse in doua randuri suprapuse din care trei arzatore in randul inferior iar doua in cel superior, la arzatoarele din randul inferior s-a redus la minimul posibil excesul de aer, ceea ce diminueaza emisiile de NOx dar poate conduce la o crestere a emisiei de CO. Pentru a evita cresterea emisiei de CO dar si pentru a imbunatati eficienta arderii prin arzatoarele din randul superior se introduce aer suficient pentru oxidarea CO la CO2 .

Ca urmare nu s-a mai justificat aplicarea unei alte tehnici BAT, fapt dovedit prin monitorizarea continua,inteles si acceptat la vremea respectiva de catre ARPM Timisoara.

Limite de emisii pentru IMA după 01.01.2016

| Instalație Mare de Ardere / Putere termică | Combustibil utilizat | Poluant | VLE mg/nmc Legea 278/2013 Anexa 5 partea I |
| --- | --- | --- | --- |
| IMA 3 / 57 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 100 |
|  |  | CO | 10 |
| IMA 4 / 73 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 100 |
|  |  | CO | 10 |
| IMA 8 / 116 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 100 |
|  |  | CO | 10 |
|  | Păcură | Pulberi | 25 |
|  |  | SO2 | 250 |
|  |  | NOX | 200 |
| IMA 9 / 116 MW | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOX | 100 |
|  |  | CO | 10 |
|  | Păcură | Pulberi | 25 |
|  |  | SO2 | 250 |
|  |  | NOX | 200 |

2.3.3.2. Emisii in apa  - sunt prezentate in Sectiunea 2.9.2.

2.3.3.3. Surse de poluare a solului si subsolului

În zona de descărcare a rezervoarelor de acid sulfuric și hidroxid de sodiu, suprafața de contact cu solul este impermeabilă. Acestea dispun de o cuvă de retențiedin beton placată antiacid, cu îmbinări etanșe și conectată prin canalizarea antiacidă la bazinele de neurtalizare antiacidă. Pentru rezervoarele subterane cuva este placată până la o anumită înălțime, pentru a fi preluată în întregime cantitatea de substanță corozivă în caz de avarie.

Rezervoarele de acid sulfuric și hidroxid de sodiu situate la cota 0, au o cuvă de retenție mică, dar sunt legate printr-o canalizare subterană la o cuvă de retenție placată anticoroziv, situată la rezervoarele de acid clohidric. Această cuvă poate prelua întreaga cantitate de substanțe în caz de avarie.

Pentru sarea stocată există o rampă betonată și acoperită cu o capacitate de aproximativ 30 m3.

În zona rampei de descărcare păcură, suprafața este betonată, iar scurgerile accidentale de păcură sunt colectate și preluate de decantorul subteran.

Rezervoarele de păcură subterane sunt prevăzute cu cuve de renție din beton.

2.3.3.4. Emisii de deseuri – sunt prezentate in Sectiunea 2.3.6.

2.3.3.5. Zgomot

| Sursa de zgomot sau vibrații | Natura zgomotului sau vibrații | Prevenirea sau minimizararea zgomotului | Măsuri pentru respectare BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Turbină 12 MW | Zgomot gazodinamic și de natură mecanică | Este amplasta în clădire închisă | Întreținere corespunzătoare |
| Ventilatoare de aer și gaze | Zgomot mecanic | Panouri de protecție | Panou absorbant |
| Stații reducere răcire | Zgomot gazodinamic | Nu este depășire | Izolare fonică |
| Secție exploatare TM | Zgomot mecanic | 96-107 dB depășire 5-17 dB | Izolare fonică Întreținere corespunzătoare |
| Stația de compresoae | Zgomot mecanic | 90-93 dB depășire 5-17 dB | Izolare fonică Întreținere corespunzătoare |
| Dispozitiv eșapare abur | Zgomot gazodinamic | Atenuator zgomot | Evitarea eșapărilor |

2.3.4. Asigurarea utilitatilor

Apa.

Alimentarea cu apa  este prezentata in Sectiunea 2.9

Energia electrica

Furnizorul de energie electrica este S.C. CET Arad S.A. pe baza de contract.

Alimentarea cu energie electrica se face prin instalatia ENEL Banat respectiv pe racordul de 6 kV din Statia Muresel si transformatoarele centralei de 6 / 0,4 kV.

Energia termica

Furnizorul de energie electrica este S.C. CET Arad S.A. atunci cand functioneaza respectiv S.C. CET hidrocarburi S.A. Arad si se evidentiaza ca si consum intern care nu se trimite in sistemul de transport  si distributie a enegiei termice.

    - Zone de depozitare

- Magazia de carburanti si uleiuri de ungere

Carburantii se stocheaza in magazie perioade scurte, in cantitati mici, in canistre, numai pentru utilajele mici din incinta ( stivuitor,cositoare )

Uleiul se depoziteaza in magazie pentru perioade scurte,in butoie de tabla si canistre.

Are o suprafata de 25,2 m2.

Are pardoseala betonata.

- Magazia de materiale si echipamente

Este o magazie pentru materialele aflate in gestiune care nu au fost date inca in consum.

Este formata din mai multe locatii :

- magazie pentru piese metalice si profile metalice , 112 m2 , cu pardoseala  betonata;

- magazie pentru echipamente si piese de schimb , 15,60 m2 , cu pardoseala  betonata;

- magazie pentru contoare apa si energie termica , 18,20 m2 , cu pardoseala  betonata;

- magazie sopron pentru tevi PVC si izolatii termice prefabricate pentru tevi  , 26 m2 , cu pardoseala  din pamant;

- magazie sopron pentru vata minertala pentru izolatii termice, 48 m2 , cu pardoseala  betonata.

--    Magazia de reactivi chimici , sticlarie , ustensile si echipamente de laborator

Magazia de reactivi chimici este localizată pe amplasamentul centralei in cladirea statiei de tratare chimica, la etaj şi în ea sunt depozitaţi reactivii utilizaţi în laborator pentru analize ape.

Are o suprafata totala de 48 m2 impartita astfel :

-magazia de reactivi reducatori , 8,70 m2 , cu pardoseala  placata cu gresie antiacida;

-magazia de reactivi oxidanti , 8,50 m2 , cu pardoseala  placata cu gresie antiacida;

-magazia de sticlarie,ustensile si echipamente de laborator , 16,90 m2 , cu pardoseala  placata cu gresie antiacida;

Este prevazuta cu chiuvete si scurgeri de pardoseala.

- Depozit tuburi de oxigen

Aprovizionarea cu oxigen se face în recipiente sub presiune, transportul efectuându-se cu mijloace auto. Tuburile de oxigen sunt depozitate intr-o magazie special amenajata pentru acest scop ce ocupă o suprafaţă de 5,60 m2, pardoseala este betonata.

- Depozit tuburi de acetilena

Aprovizionarea cu acetilena se face în recipiente sub presiune, transportul efectuându-se cu mijloace auto. Tuburile de acetilena sunt depozitate intr-o magazie special amenajata pentru acest scop ce ocupă o suprafaţă de 10m2, pardoseala betonata.

- Magazia de scule si echipamente pentru casare

Are o suprafata de 12,50 m2., pardoseala betonata.

- Magazia de echipament de protectie si securitatea muncii

Are o suprafata de 34,10 m2., pardoseala betonata.

- Magazia de deseuri de uleiuri de ungere uzate

Are o suprafata de 9,00 m2., pardoseala betonata.

    - Gestiunea deseurilor

Din activitatea CET H rezultă următoarele deșeuri

Modul de gestionare a deseurilor

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu conf. HG 856 / 2002 | Provenienta | Cantitatea generata | Valorificare | Eliminare | Stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri municipale amestecate | 20.03.01 | Deseuri menajere de la angajati | 178 m3 | - | 178 m3 | - |
| 2 | Deseuri de hartie si carton | 20.01.01 | Din activitatea de birou | 1522 kg | 1522 kg | - | - |
| 3 | Deseuri de materiale plastice | 20.01.39 | Deseuri de la angajati Din activitatea de birou | 270 kg | 270 kg | - | - |
| 4 | Ambalaje din hartie si carton | 15 01 01 | Deseuri din activitatea de aprovizionare | 270 kg | 270 kg | - | - |
| 5 | Ambalaje din materiale plastice | 15 01 02 | Deseuri din activitatea de aprovizionare | 90 kg | 90 kg | - | - |
| 6 | Deseuri de fier si otel | 17 04 05 | Din activitatea de mentenanta | 4778 kg | 4778 kg | - | 16000 kg |
| 7 | Pilitura si span feros | 12 01 01 | Din activitatea de mentenanta | 350 kg | - | - | 350 kg |
| 8 | Deseuri de cupru,bronz,alama | 17 04 01 | Din activitatea de mentenanta | 51 kg | 51 kg | - | 1,5 kg |
| 9 | Baterii cu plumb | 16 06 01 | Din activitatea de productie | 622 kg | 622 kg | - | - |
| 10 | Baterii cu Ni-Cd | 16 06 02 | Din activitatea de productie | 7 kg | 7 kg | - | - |
| 11 | Baterii alacaline | 16 06 04 | Din activitatea de productie | 6 kg | 6 kg | - | - |
| 12 | Componente cu mercur | 16 01 08* | Din activitatea de mentenanta | 164,9 kg | - | 164,9 kg |  |
| 13 | Anvelope uzate | 16 01 03 | Din activitatea de transport | 30 kg | 30 kg | - | - |
| 14 | Deseuri de uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13.02.05 | Din activitatea de productie si de mentenanta | 370 kg | 370 kg | - | - |
| 15 | Deseuri de echip. Electrice si Electronice | 20 01 36 | Din activitatea de mentenanta | 260 kg | 260 kg | - | - |
| 16 | Tonere de imprimanta | 08.03.17 | De la imprimante si copiatoare | 25 kg | 25 kg | - | - |

Gestionarea deşeurilor:

Toate deșeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate și gestionate astfel încât să fie evitată împrăștierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deșeurilor

Operaţiunile de valorificare a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

Deşeurile colectate în cadrul punctului de lucru sunt predate la societăţi autorizate în valorificare/eliminare, conform contractelor încheiate.

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează a fi valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației. Perioada de stocare temporară a deșeurilor nu trebuie sp depășească 1 an pentru deșeurile care urmează să fie eliminate și 3 ani în cazul deșeurilor care urmează să fie valorificate.

Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Să colecteze separat deșeurile de hârtie,c metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri.

Să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în conformitare cu modelul prevăzut în Anexa 1 la  HG 856/2002 și să o transmită anual Agenției pentru Protecția Mediului.

Pentru deșeurile periculoase să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare precum și a operațiunilor de eliminare / valorificare și documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente la cererea acestora sau a unui deținător anterior.

Aceste măsuri vor fi completate cu cele stabilite de Autoritatea de mediu prin actul de reglementare.

2.4  Folosirea de teren din imprejurimi

Zone rezidenţiale şi comerciale

Zonele rezidenţiale cele mai apropiate sunt cartierele Grădiște, Micalaca B-dul Iuliu Maniu situate la o distanță de 50m, 300m, respectiv 20m de obiectiv

Obiective industriale

Incinta CET H se învecinează la Nord și Est cu zone industriale

Terenuri agricole

Nu sunt terenuri agricole în vecinătate

Ape de suprafaţă

Obiectivul se află în bazinul hidrografic Mureş pe canalul Mureșel care colectează și apele pluviale de la obiectiv. Râul Mureş se găseşte la cca. 1 km sud de obiectiv.

Zona nu este inundabilă întrucât există dig de apărare împotriva inundaţiilor pe malul drept al râului Mureş care apără municipiul Arad, digul continuându-se în aval până în loc. Pecica.

Obiective turistice, istorice şi arheologice

Nu sunt obiective turistice, istorice şi arheologice în vecinătate

Zone protejate

Nu sunt zone protejate

2.5 Utilizare chimica

Substanțe chimice și periculoase utilizate

Reactivii chimici utilizaţi în CET H Arad , sunt: acidul sulfuric şi hidroxidul de sodiu ( utilizaţi la instalaţia de epurare chimică) şi reactivi chimici utilizaţi de laboratorul chimic al societăţii.

S.C. CET Hidrocarburi S..A.Arad achiziţionează reactivii chimici numai de la furnizori autorizaţi pentru care este ţinută o evidenţă specială .

Inofensivitatea chimică şi documentele privind siguranţa reactivilor chimici utilizaţi sunt obţinute de la furnizori şi ţinute într - un dosar de evidenţă.

Acidul sulfuric este adus cu cisterne special amenajate, de unde este transvazat în rezervoare. Rezervoarele sunt prevăzute cu cuve placate antiacid.

Hidroxidul de sodiu se aduce cu cisterne speciale, cu transport auto. Din cisterne, hidroxidul de sodiu este transvazat în rezervoare speciale, prevăzute cu cuve placate antibazic.

Substanţe periculoase

Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasamentul CET H Arad este prezentată în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1  - Substanţe periculoase prezente pe amplasament

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Locali- zare | Cantitatea totală deţinută (tone) | Capacitatea totală de stocare (tone) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid sulfuric | 7647 –01-0 | CET pe hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 0,27 | 140 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 2 | Păcură | - | CET pe hidrocarburi Rezervoare de păcură | 4792 | 9300 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 3 | Hidroxid de sodiu | 1310-72-2 C / R:35 / S: (1/2)-26-37 / 39-45 | CET hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 5,90 | 60 | Lichid | Rezervoare supraterane | Închis fără comunicare cu mediu ambiant |
| 4 | Acetilenă | 74-86-2 R:5-6-12 S:9-16-33 | Utilizată la sudura oxiacetilenică | După necesităţi | Nu se stochează | Gaz 98% | Butelii de oţel cu masă poroasă | Rampe special amenajate |

Tipul activităţilor în care sunt implicate substanţele periculoase:

■ Acid sulfuric:	 - este utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate.

( Hidroxid de sodiu – este utilizat în instalaţia de producere a ape idemineralizate;

- este utilizat în instalaţia de neutralizare a apelor agresive rezultate din

statia de tratare a apei.

■ Păcură	- este utilizat în cazanul energetic şi cazanele de apă fierbinte

pentru producerea energiei electrice  şi termice;

- procesele tehnologice sunt controlate automat;

- producţia de energie electrică şi termică este un proces

continuu.

Substanţe toxice

Substanţele toxice utilizate de laboratorul chimic de pe amplasamentul CET hidrocarburi, pentru analize ape sunt prezentate în tabelul 2.2.

Tabelul 2.2  Substanţe toxice utilizate la CET H

| Substante chimice utilizate | Mod de manipulare | Mod de neutralizare | Destinatia reziduurilor si a pierderilor | Cantitate anuala utilizata [l] | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcool metilic | Manual, cu instrumente şi vase de laborator | Neutralizare cu acizi sau baze după caz şi diluare în rezervoarede neutralizare ale staţiei de tratare a apei | Din bazinul de colectare ape uzate de la staţia de tratare apei în vederea neutralizării | 1 | Pentru laboratorul chimic la analize ape |
| Amoniac |  |  |  | 4 |  |
| Benzen |  |  |  | 0 |  |
| Azotat mercuric |  |  |  | 0 |  |
| Reactiv Nessler Tetraiodmercuriat |  |  |  | 1 |  |
| Iodură de mercur |  |  |  | 0,002 |  |

| Nr. crt. | Denumire substanta | U.M. | Cantitatea consumata in anul 2014 | Cantitatea existenta la 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool metilic | l | 0 | 4,325 |
| 2 | Amoniac | kg | 1 | 0 |
| 3 | Azotat mercuric | g | 0 | 3077,5 |
| 4 | Tetraiodomercuriat ( reactiv Nessler ) | g | 0 | 1000 |
| 5 | Iodura mercurica | g | 0 | 999 |

Descrierea substanţelor periculoase

Inventarul substanţelor periculoase (denumire, formula chimică, aspect şi miros, obţinere, transport, depozitare, manipulare şi utilizare); cantităţi prezentate în obiectiv; proprietăţi şi caracteristici fizico-chimice şi toxicologice; indicarea pericolelor /riscurilor pentru om şi mediu; comportament fizic şi chimic.

LISTA CU SUBSTANŢELE PERICULOASE UTILIZATE LA S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

| Nr. crt. | Denumire a) Formula chimică b) Aspect şi miros c) Obţinere d) Transport e) Depozitare f) Manipulare g) Utilizare | Proprietăţi fizice/chimice: | Cod de identificare CAS/EINECS | Informaţii referitoare la transport: Simbol pericol/Fraze de risc (R) + securitate (S) | Riscuri pentru: sănătate mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Starea de agregare | Densitatea relativă ((=1) în raport: cu apa/aerul (a vaporilor) | Puterea calorifică inf., [MJ/kg; MJ/m3]* | Temp [oC] | Limita de explozie inf. – sup. [%] |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inflamabilitate | Aprindere | Autoaprindere |  |  |  |  |

|  | Acetilenă a) C2H2 b) Gaz incolor + miros caracteristic (uşor eteric) şi gust dulceag. c) Reacţia carburei de calciu cu apă, fiind o hidrocarbură nesaturată cu triplă legătură care se descompune cu uşurinţă în elementele sale constitutive (carbon şi hidrogen) Mod de livrare: - în butelii de oţel cu masă poroasă monolitică, vopsite în culoare roşu maroniu/galbenă (diluant: acetonă, având moleculele separate ( capacitatea de descompunere mult micşorată); - presiunea de umplere la 15oC (volum util [(] conţinut util [kg]: 16 bar (20/1,7; 40/7); 19 bar(50/9). d) Auto, de producător, în butelii – recipienţi omologate e) Magazia de butelii de acetilenă. f) Manuală, prin butelii – recipienţi omologate – rbinet – furtun-arzător pentru sudură şi tăiere g) Gaz combustibil universal pentru procedee autogene: sudare, tăiere termică, preîncălzire materiale metalice, îndreptare cu flacără. --------------------------------- !Acetilena dizolvată în acetonă nu explodează la presiuni (10 at, | Gaz (puritate min.98%) | 1,168 x 10-3 | 56,15 * | - 17,8 | 300 (în oxigen) / 335 (în aer) | 305 | 2,5-93 (în oxigen)/2,3-82 (în aer: 7-13% volum acetilenă, cele mai periculoase) | - | Conform reglementărilor în vigoare | a)Gaz combustibil, instabil termodinamic (tendinţa de descompunere în carbon şi hidrogen (degajare considerabilă de căldură 54 kcal/mol, căldură şi temperatură de ardere foarte ridicată şi mare capacitate de reacţie), netoxic, iar la inspiraţie (funcţie de durata de expunere şi concentraţie) poate duce la: - stare de greaţă; - ameţeală; - greutăţi de respiraţie - spasme Datorită proprietăţilor fizico-chimice, are cea mai ridicată temperatură a flăcării, viteză de aprindere şi putere a flăcării din întreaga familie a gazelor combustibile industriale. b) Nu sunt cunoscute efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător. ! Interzis: Evacuarea scurgerilor de oxigen în canalizare, subsoluri, gropi de lucru (sau alte locuri asemănătoare, în care acumularea gazului ar putea deveni periculoasă). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Hidroxid de sodiu NaOH Lichid limpede, clar şi incolor Derivat prin electroliză, din saramură de clorură de sodiu, din reacţia clorurii de calciu cu carbonat de sodiu, ori prin electroliza cu diafragmă. În cisterne CF (concentraţie 48%), de producător În rezervoare proprii, tip cisternă, special amenajate Mecanică, prin pompare (rezervoare – pompe- ejectori cu apă-conducte-furtune) Regenerare masă ionică – anionit în Ateliere Staţie Tratare Apă –CET Hidrocarburi. | Lichid | 1,53 (25oC) | /- | - | - | - | - | 1310-73-2/215-185-5 | C – coroziv/R: 35 + S: (1/2)-26-37/39-45-45 | a) Hidroxidul de sodiu este un lichid coroziv, necancerigen şi moderat toxic, iar expunerea poate duce la coroziuni serioase ale ochilor, pielii sau membranelor mucoase. b) -. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Acid sulfuric a) H2SO4 b) Lichid dens şi uleios, incolor (pur) până la maro închis (impur) + fără miros. c) Preparat prin procesul „Cat-Ox”, de contact (catalizator pentoxidul de vanadium) cu sulf, pirită, hidrogen sulfurat sau gaze de cocserie cu cocserie cu conţinut de sulf şi din gips. d) În cisterne CF, de producător e) În rezervoare proprii special amenajate f) Mecanică prin pompare (rezervoare – pompe – ejectori cu apă – conducte – furtune) g) Regenerare masă ionică – cationit în Ateliere Staţie Tratare Apă – CET Hidrocarburi. | Lichid (concentraţie 96-98%) | 1,841 (96-98%) /1,0 | - | - | - | - | - | 7664-93-9/231-639-5 | C – coroziv/R:35 + S: (1/2)-26-30-45 | a) Acidul sulfuric este un lichid iritant puternic (pentru căile respiratorii, piele şi ochi), coroziv, necancerigen şi expunerea poate duce la: - arsuri grave - vătămări ale ţesuturilor - inflamaţii, inhibare funcţională - orbire b) Apă Toxicitate – la anumite concentraţii, este letală (apa proaspătă) la 24,5 ppm/24 h. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Păcură a) -. b) Lichid de vâscozitate medie – omogen, uleios, negru, cu un miros negru de asfalt. c) Lichid rezidual al benzinelor de tip uşor şi greu (păcură grea şi păcură uşoară) fiind o mixtură complexă de hidrocarburi parafinice, olefice şi naftenice aromatice. d) În cisterne CF, de producător e) În rezervoare proprii special amenajate, subterane paralelipipedice (nr.:1-750 m3, 2-750 m3, 3-2000 m3) şi supraterane cilindrice, prevăzute cu cuve de retenţie , 4-5000 m3) f) Mecanică, prin pompare (rezervoare – pompe – conducte – furtune) g) Combustibil de ardere la cazanele de apă fierbinte (nr.3,4,5,6) de 100 Gcal/h – CET Hidrocarburi, pentru obţinerea energiei termice sub formă de apă fierbinte. | Lichid combustibil, insolubil în apă | 0,890 – 0,995 /(6 | 44,80 | 71-121 (păcură grea) | - | 380 – 420 | 1 – 5 | 68476-33-5/- | T – toxic/R: 45 + S: 53-45 | a) Lichid toxic, iritant şi poate duce la: Inhalare/indigestie (funcţie de concentraţia şi durata de expunere) - euforie - disritmii cardiace - iritare căi respiratorii - stop respiratoriu - agent depresiv/ - toxicitate sistem nervos central - efecte secundare: hipoaxia, infecţii şi disfuncţii cronice ale plămânilor - contact cu pielea (prelungit/repetat) - efecte sistemice - iritaţie şi blocare glande sebacee pete (tip acnee) pe braţe şi picioare b) Poluare prin infiltrare accidentală în sol – astfel: Apă - infestarea pânzei freatice (inclusiv cele 3 puţuri forate în incinta CET Hidrocarburi) - infestarea apei din Canalul Mureşel. Sol Îmbibare cu păcură. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru analizele chimice se mai utilizeaza urmatorii reactivi de la borator :

| Nr. crt. | Denumire substanta | U.M. | Cantitatea consumata in anul 2014 | Cantitatea existenta la 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid acetic glacial, solutie | l | 1 | 0 |
| 2 | Acid azotic, solutie | l | 0 | 2 |
| 3 | Acid boric | kg | 0 | 2 |
| 4 | Acid clorhidric, solutie | kg | 0,10 | 95,39 |
| 5 | Acid fosforic , solutie | kg | 0 | 6 |
| 6 | Acid oxalic | kg | 0 | 0,6 |
| 7 | Acid sulfuric,tehnic | kg | 3600 | 4270 |
| 8 | Acid sulfuric,pt. analize de laborator | kg | 0,0 | 68,4 |
| 9 | Acid tioglicolic (mercaptoacetic) | kg | 0,1 | 1,2 |
| 10 | Alcool metilic | l | 0,0 | 4,325 |
| 11 | Amoniac | kg | 1 | 0 |
| 12 | Apa oxigenata , solutie (perhidrol) | l | 0,1 | 0,6 |
| 13 | Azotat de argint | kg | 0 | 0,2 |
| 14 | Azotat mercuric | kg | 0 | 3,077 |
| 15 | Azotit de sodiu | kg | 0 | 500 |
| 16 | Dietil-ditio-carbamat de sodiu | kg | 0,1 | 0 |
| 17 | Cianura de potasiu | kg | 0 | 0,356 |
| 18 | Clorura de amoniu | kg | 0 | 1 |
| 19 | Clorura de bariu | kg | 0 | 3 |
| 20 | Clorura cuproasa | kg | 0 | 3,75 |
| 21 | Cromat de potasiu | kg | 0 | 3 |
| 22 | Dicromat de potasiu | kg | 2 | 2 |
| 23 | Etanol | l | 1 | 0 |
| 24 | Etanolamina | l | 1 | 0 |
| 25 | Etilen diamino-tetraa-cetat-tetrasodic | kg | 1 | 3 |
| 26 | Hidrat de hidrazina | kg | 20 | 30 |
| 27 | Hidroxid de sodiu (lesie 50%) | kg | 200 | 7300 |
| 28 | Hidroxid de sodiu (solid,granulat) | kg | 0 | 3 |
| 29 | Hidroxid de potasiu | kg | 0 | 3 |
| 30 | Oxigen comprimat | mc | 1880 | 80 |
| 31 | Permanganat de potasiu | kg | 0 | 0,763 |
| 32 | Peroxid disulfat de potasiu (persulfat) | kg | 0 | 1 |
| 33 | Sulfat de cupru | kg | 3 | 1 |
| 34 | Sulfat de hidrazina | kg | 0 | 0,5 |
| 35 | Metabisulfit de sodiu (Disulfit de disodiu) | kg | 1 | 9 |
| 36 | Tetraborat de sodiu | kg | 0 | 1 |
| 37 | Tiocianat de amoniu | kg | 0 | 0,2 |
| 38 | Tiocianat de potasiu | kg | 0 | 0,075 |
| 39 | Pacura | kg | 0 | 4792030 |

De asemenea se mai folosesc pe amplasament urmatoarele substante :

| Nr. crt. | Denumire substanta | U.M. | Cantitatea consumata in anul 2014 | Cantitatea existenta la 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benzine | l | 4515 | 0 |
| 2 | Motorine | l | 23704 | 48 |
| 3 | Uleiuri de lubrefiere | l | 315 | 33 |
| 4 | Unsori de ungere consistente | kg | 53 | 1,2 |
| 5 | Lichid de frana | l | 1,3 | 0 |
| 6 | Antigel |  | 17 | 0 |
| 7 | Mercur | kg | 161,282*) | 0,030 |
| 8 | Azbest | Continut in placi de azbociment si in garnituri de etansare |

*) S-a predat ca deseu cantitatea de 161,252 kg mercur.

Monitorizarea  gospodăririi substanţelor toxice şi periculoase :

- se va ţine evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor toxice şi periculoase, a recipienţilor şi ambalajelor acestora, într-un registru special;

- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizaţie, identificarea şi prevenirea riscurilor;

- se va menţine evidenţa strictă a rezultatelor monitorizării şi se va comunica anual la APM locale;

- gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

Gestiunea ambalajelor

Ambalajele în care au fost achiziţionate substanţele periculoase(saci de hârtie) se stochează temporar în big-bags sau pe paleţi, apoi sunt trimise în baza contractelor de eliminare a deşeurilor încheiate cu firmele autorizate, la eliminarea finală.

# Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

# echipamente de protecţie;

# respectarea prevederilor din fişele de securitate;

# respectarea prevederilor planului de intervenţie pentru situaţii accidentale;

# dotări specifice şi instruirea personalului din punct de vedere al protecţiei mediului;

# asigurarea materialelor absorbante şi de neutralizare a scurgerilor accidentale;

2.6. Topografie şi scurgere

Amplasamentul pe care se gaseste obiectivul este un teren plan cu cota aproximativă  110 mMN.

CET pe hidrocarburi este amplasată în  municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinată cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad.

Canalul Mureșel drenează zona amplasamentului și colectează apele pluviale.

Amplasamentul CET ARAD pe hidrocarburi  se află situat în Câmpia Aradului, subunitate a Câmpiei Mureşului şi respectiv, a marii unităţi a Câmpiei Banato-Crişane.

Acest teritoriu cu relief plat, în care denivelările locale prezintă 2-3 m  sunt date de vechile albii părăsite ale cursurilor divagante ale Mureşului şi de grindurile fluviale ce le însoţesc. Teritoriul prezintă altitudini cuprinse între 105 m în lunca Mureşului şi 120 m în partea cea mai înaltă a conului de dejecţie al Mureşului, zona localităţii Horia.

Depozitele de solidificare sunt reprezentate prin depozite fluviatile în lunca Mureşului şi în cea mai mare parte a câmpiei Aradului. Ele au textură ce variază de la nisip lutos la argilă. La unele areale ocupate cândva de mlaştini se întâlnesc depozite fluvio-lacustre cu textură argiloasă. Pe câteva areale, la vest şi nord de Şofronea, la est de Zimand Cuz, la nord de Arad şi vest de Horia se întâlnesc depozite loessoide. Local se întâlnesc şi depozite nisipoase care prezintă la mică adâncime (40 – 50 cm) pietrişuri fluviatile, silicatice.

Toate operaţiunile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate izolate sau balastate izolate, platforma betonată fiind prevăzută cu rigolă de colectare ape pluviale. Pavarea şi izolarea amplasamentului asigură scurgerea apei meteorice în canalizare, prevenind infiltraţia în sol şi contaminarea pânzei freatice.

Din studiul hidrogeologic efectuat pe amplasament la foraj nr. 2 la alimentare cu apă rezultă următoarea succesiune litologică:

- de la 0-0,8m umplutură

- de la 0,8-6m argilă

- de la 6-9m nisip

- de la 9-14,5m nisip cu pietriș

- de la 14,5- 23m pietriș

- de la 23-29m argilă

- de la 29-30,2 pietriș

- dela 30,2-58,6m nisip

2.7. Geologie şi hidrogeologie

Din punct de vedere geologic, zona se situează în sectorul românesc al Depresiunii Pannonice.

Depresiunea Pannonică  reprezintă o unitate geologică cu extensie mare, (600km lungime şi 400km lăţime) dezvoltată, de la vest spre est, pe teritoriile Austriei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Iugoslaviei şi României. Sectorul românesc al acesteia ocupă partea vestică a teritoriului României, fiind limitat spre est şi nord de structurile Munţilor Carpaţi, iar spre vest şi sud, de frontiera României cu Ungaria şi Serbia.

Evoluţia acestei unităţi geologice, ca arie depresionară intramontană, s-a făcut începând din neogen, simultan cu ridicarea structurilor muntoase carpatice. Această situaţie a condus la separarea a două etaje structurale distincte, care se regăsesc în toată Depresiunea Pannonică.

Etajul inferior, constituit din formaţiuni preneogene, prezintă o structură complexă, ca urmare a  consolidării în mai multe cicluri tecto-genetice şi a evoluţiei ulterioare îndelungate, în regim subaerian.

Etajul superior, constituit din formaţiuni neogene, prezintă o structură mai simplă, determinată de răspunsul casant al etajului inferior la eforturile tectonice şi de  viteza de subsidenţă diferită a blocurilor rezultate.

Zona Arad se situează în partea centrală a sectorului românesc al Depresiunii Pannonice, la cca. 25 km vest de rama Munţilor Zărand. Ca urmare a acestei poziţii, în etajul structural inferior, s-au putut identifica elemente ce atestă prelungirea spre vest a unităţilor carpatice, respectiv ale Munţilor Zărand.

Etajul structural superior este rezultatul acumulării sedimentelor neogene şi cuaternare, iniţial în mediu marin şi ulterior, pe măsura scăderii salinităţii, salmastru , lacustru şi deltaic-fluviatil.

Acest aranjament structural face ca la alcătuirea structurii geologice a sectorului unde se situează municipiul Arad, să participe depozite aparţinând fundamentului cristalin, corespunzând etajului structural inferior, şi depozite sedimentare neogene şi cuaternare, aparţinând etajului structural superior.

Fundamentul cristalin se găseşte la adâncimi ce variază între 1100 şi 1400 m, corespunzând unuia dintre blocurile ridicate ale sectorului românesc al Depresiunii Pannonice.

El este constituit din şisturi epimetamorfice, cu un grad de metamorfism scăzut, corespunzător faciesului şisturilor verzi, izogradul cloritului, astfel încât pot fi recunoscute unele dintre particularităţile texturale şi structurale ale rocilor precursoare.

S-au identificat şisturi cloritoase, şisturi clorito - epidotice, şisturi clorito- cuarţoase, sernifite cu aspect grafitos, şisturi cuarţoase cu aspect pătat, şisturi filitoase, conglomerate brecioase, metamorfozate, intens cataclazate.

Ele sunt constituite în principal din mică albă (sericit, muscovit), cuarţ şi clorit, la care se adaugă subordonat amfiboli, epidot, biotit. Prezintă structură lepidoblastică şi textură şistoasă accentuată.

Din partea de sud a Munţilor Zărand, din şisturile cristaline ale Dealului Cetăţii Şiria, s-au recoltat probe care, prin conţinutul palinologic, indică vârsta devonian superior-carbonifer inferior a rocilor. Astfel, s-au identificat speciile: Stenozonotriletes simplicissimus Naum., Trachitriletes sp., Punctatisporites globatus (Luber.) Luber, Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum., Zonotriletes cf. auritus Waltz.

Rocile cristaline ce constituie fundamentul zonei Arad, prezintă acelaşi facies petrografic cu formaţiunile descrise în Seria de Păiuşeni, din alcătuirea Munţilor Zărand, precum şi din Munţii Bihor (bazinul văilor Runcu şi Poşaga).

Etajul structural superior  este constituit din roci sedimentare aparţinând la două cicluri sedimentare : miocen superior (badenian-sarmaţian inferior) şi ponţian-cuaternar.

2.8. Hidrologie. Date Climatice

Apele freatice

Sunt cantonate în depozite cuaternare alcătuite din nisipuri cu granulometrie diferită, pietrişuri cu intercalaţii de argile, prafuri argiloase sau argilo-prăfoase. În partea superioară a acestor depozite permeabile se dezvoltă formaţiuni cu o permeabilitate mai redusă care fac ca în anumite zone nivelele hidrostatice să prezinte caractere ascensionale. În acelaşi timp, formaţiunile cu granulometrie fină şi apariţia unor orizonturi genetice de soluri impermeabile, bine dezvoltate, fac ca deasupra acestora (0,4 - 0,6 m) să se acumuleze strate acvifere sezoniere (suprafreatice) influenţate de condiţiile climatice, motiv pentru care prezintă oscilaţii sezoniere accentuate. Aceste strate sunt discontinue şi se află în interdependenţă cu stratele freatice propriu-zise.

Nivelurile apelor freatice în câmpia joasă se întâlnesc între 0,0 şi 3,0 metri, excepţie fac areale reduse de 3,0 - 5,0 metri care sunt situate în zonele grindate. Niveluri de 0,0 - 2,0 metri se întâlnesc în zonele depresionare şi pe fostele albii părăsite. În zonele înalte, apele freatice se drenează mai repede (din cauza materialului mai grosier al stratului acvifer) decât în zonele plane şi depresionare. Alimentarea pânzelor acvifere se face în cea mai mare parte din precipitaţii şi mai puţin din Mureş. Condiţiile cele mai favorabile de alimentare sunt în zona în care predomină materialele ceva mai grosiere.

Maximele de nivele se produc, de regulă, în lunile februarie şi martie. În continuare nivelul scade treptat până în lunile octombrie-noiembrie când se înregistrează valorile minime.

Conul aluvionar al Mureşului

Conul de dejecţie al râului Mureş se desfăşoară spre vest ca un larg evantai, la ieşirea din culoarul Mureşului imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova şi Nădlac de cca. 70 km şi o lăţime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri totalizând o suprafaţă de 2.210 km2, din care 2.040. km2 pe teritoriul României. Debitul acestei hidrostructuri este de 11,1 m3/s omologat în 1983.

Faţă de axa Mureşului se observă o dezvoltare asimetrică în sensul că sectorul situat la nord de râu ocupă o suprafaţă mult mai mare (1.590 km2) faţă de sectorul situat la sud de Mureş (450 km2). De asemenea, în Ungaria, conul ocupă o suprafaţă de aproximativ 170 km2.

Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prin intercalaţii lenticulare de argile, argile nisipoase şi prafuri argiloase care nu asigură decât parţial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalaţiile argiloase sunt în general mai groase şi din ce în ce mai numeroase spre extremităţile vestice, nordice şi sudice.

Deschiderile de foraje au evidenţiat un important complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio – lacustre şi aluvionare în care, în porţiunile cu strat separator de argilă apar două strate acvifere: freaticul, până la 30 m adâncime şi cel subiacent, considerat de medie adâncime.

Acviferul freatic este alimentat atât din precipitaţiile căzute pe toată suprafaţa conului aluvionar, cât şi din infiltraţii din râul Mureş. Studiile cu foraje ale I.S.P.I.F. în albia Mureşului au stabilit că între Păuliş şi Arad pe o lungime de 16 km râul are un aport de 640 l/s la alimentarea acviferului. Nivelul hidrostatic întâlnit este de regulă cuprins între 2-5 m iar în luncile Mureşului, Ierului şi al principalelor canale de desecare de 0-2 m. Aspectul curgerii este în general divergent, reţelele de descărcare drenând în general freaticul.

Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat mai aprofundat în lungul frontului nou de captare al municipiului Arad este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelări de 0,2 – 2,1 m.

Apa de suprafaţă

Râul Mureş constituie principala arteră care drenează municipiul Arad de la est spre vest. Evoluţia sa reprezintă cea mai importantă şi mai complexă evoluţie de vale din Câmpia Banatului.

Panta scăzută şi frecventele meandre au făcut ca unda de propagare a viiturii să fie redusă (2 - 4 km/h ).

Scurgerea minimă se produce la sfârşitul verii şi începutul toamnei, datorită prelungirii secetelor (la Arad în 1962 a fost 0,93 mc./sec.).

Debitul solid cărat de Mureş este la Arad de 86 kg/sec; el fiind rezultatul afluenţilor mari pe care îi are în Podişul Transilvaniei. Afluenţii mici din Munţii Zărandului îi aduc un debit solid redus - fapt explicat prin natura petrografică şi gradul ridicat de împădurire.

Date climatice

Localitatea Vladimirescu este situată în Câmpia Aradului, care este caracterizată printr-o uniformitate a reliefului, ce are ca urmare omogenizarea elementelor climatice, ceea ce îi oferă compoziţiei unicitate. Ea este mărginită la nord de Câmpia Crişurilor, la vest de Câmpia Peregului, la sud de lunca Mureşului şi Câmpia Vingăi, iar la este de Munţii Zarandului care apoi are un zid înalt de circa 400 m.

Din punct de vedere climatologic, Câmpia Aradului se încadrează în climatul Câmpiei Tisei adică într-un climat continental moderat, cu uşoare influenţe ale climatului mediteranean şi oceanic, cu ierni relativ blânde şi cu veri călduroase şi nu prea secetoase.

Lanţul Carpaţilor o adăposteşte împotriva invaziilor aerului rece continental, iar deschiderea dinspre vest, permite acoperirea câmpiei cu aer temperat maritim.

Temperatura aerului

Circulaţia maselor de aer specifice latitudinilor medii imprimă trăsături distincte temperaturii aerului din partea de vest a ţării.

Intensificarea circulaţiei maselor de aer umed dinspre vest în lunile iunie, iulie şi august face ca diferenţa medie de temperatură dintre lunile cele mai calde să fie doar câteva zecimi de grad.

Temperaturi medii anotimpuale (0C)

iarna		primăvara		vara		toamna

1,9		     10,2		20,0		   10,8

O caracteristică a regimului termic este faptul că temperaturile medii lunare cresc din ianuarie şi până în iulie, urmând o curbă descendentă până în ianuarie.

Luna cea mai rece este ianuarie (-1,80C) şi cea mai călduroasă iulie (21,00C).

Umezeala aerului

Umezeala aerului constituie un indicator important pentru caracterizarea regimului climatic a unei regiuni şi pentru ecologie.

Regimul anual se caracterizează printr-un maxim în perioada rece a anului şi un minim în perioada caldă.

Urmărind evoluţia umezelii relative medii anuale a aerului în comparaţie cu temperatura medie anuală se constată raportul invers dintre cele 2 elemente caracteristice. În schimb deficitul de umiditate urmează îndeaproape mersul temperaturii aerului, lunile cele mai călduroase caracterizându-se printr-o mare uscăciune a aerului.

Valorile maxime ale deficitului de umiditate sunt înregistrate în lunile iulie şi august, atunci când temperaturile sunt maxime.

Precipitaţii atmosferice

Precipitaţiile atmosferice reprezintă elementul component al climei care reflectă în cea mai mare măsură cadrul natural al unei zone.

Precipitaţiile sunt fenomene meteorologice care se disting printr-o accentuată variabilitate în timp şi spaţiu. Ele se modifică de la o lună la alta în funcţie de frecvenţa şi de direcţia de deplasare a maselor de aer şi a fronturilor.

Regimul anual al precipitaţiilor în Municipiul Arad este de tip continental caracterizat prin existenţa unui singur maxim în luna iunie şi un singur minim în luna februarie.

În lunile de iarnă precipitaţiile sunt mai scăzute, ele încep să crească începând cu luna aprilie, mai datorită activităţii ciclonilor şi a pătrunderii maselor de aer umed şi instabil dinspre Oceanul Atlantic. Ele au caracter de aversă însoţite de descărcări electrice.

Începând cu luna iulie acestea încep să scadă datorită frecvenţei mai accentuate a anticiclonilor, până în luna noiembrie, când se observă o uşoară creştere datorită ciclonillor din Marea Mediterană.

Stratul de zăpadă este prezent în lunile cu temperaturi negative şi numărul zilelor cu strat sunt în medie de 11 în luna ianuarie, 7 în februarie, 2-3 în martie şi 5-6 în decembrie.

Regimul eolian

Vântul este un factor climateric important, deoarece direcţia lui indică originea maselor de aer care pătrund în zonă, modificând mersul vremii.

Regimul vânturilor este determinat de dezvoltarea diferitelor sisteme barice care traversează Câmpia Aradului: Anticiclonul Azoric, anticiclonul euroasiatic, depresiunea Islandeză şi ciclonii mediteraneeni.

La Arad, vântul predominant este din sectorul sud-estic şi sudic. Acestea scot în evidenţă influenţa aerului mediteranean ce determină un climat cu nuanţă mai blândă în Câmpia Aradului.

De asemenea o frecvenţă destul de ridicată o au şi vânturile din sectorul nordic şi nord-vestic care aduc mase de aer rece.

Variaţiile frecvenţei vânturilor pe direcţii în timp de un an pot fi scoase în evidenţă şi mai bine prin analiza acesteia pe anotimpuri.

Frecvenţa vântului creşte spre amiază ca urmare a încălzirii suprafeţei active şi a aerului de deasupra ei. Cele mai mari deosebiri de frecvenţă a vânturilor scurte între orele din timpul dimineţii şi amiezii, apar rar. Frecvenţa calmului se reduce la mai mult de jumătate la orele 14:00 faţă de valorile de la orele 7:00

Viteza vântului variază în strânsă legătură cu mărimea gradientului baric orizontal, cu factorii fizico-geografici şi cu asperităţile suprafeţei subiacente deasupra căruia se mişcă. Cea mai mare valoare a vitezei vântului este din sectorul nord-vestic 4,3 m/s.

2.9. Autorizaţii curente

2.9.1. Reglementări de mediu

S.C. CET H S.A. deţine Autorizaţia integrată de mediu nr 34/16.05.2008 emisă de ARPM Timișoara.

Autorizaţia integrata de mediu nr. 34/16.05.2008 –s-a emis pentru funcţionarea Centralei Electrice de Termoficare pe hidrocarburi în scopul producerii de energie electrică şi termică (abur şi apă fierbinte).

Lucrările propuse prin programul de conformare şi modernizare a autorizatiei au urmarit aplicarea cerinţelor BAT pentru ca activitatea de producere a energiei electrice şi termice din cadrul CET H S.A.Arad să se conformeze prevederilor legislaţiilor de mediu din ţara noastră şi UE.

Lucrarile propuse in planul de actiuni au fost:

-monitorizare continua emisii pentru IMA 3

-monitorizare continua emisii pentru IMA 4

-monitorizare continua emisii pentru IMA 8

-monitorizare continua emisii pentru IMA 9

-montare arzatoare cu NOx redus pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9

Datorita faptului ca IMA3 si IMA4 sunt cu functionare numai pe gaz natural si emisiile de NO2, monitorizate au fost reduse nu au fost montate arzatoare cu NOx redus, aceste instalatii, au fost prevazute cu monitorizare continua a emisiilor de NOx.

IMA 8 si IMA9 , au fost dotate cu arzatoare cu NOx redus si monitorizare continua a emisiilor de pulberi SO2, Nox.

2.9.2. Reglementări de gospodărire a apelor

S.C. CET H S.A. deţine Autorizaţia de gospodărirea apelor nr 74/28.03.2008 emisă de AN Apele Române ABA Mureș, Târgu Mureș.

Autorizaţie de gospodărire  apelor atribuie titularului de autorizaţie, CET pe  hidrocarburi Arad, are dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă şi receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează:

A. Alimentarea cu apă potabilă

A.1.Surse : reţeaua de apă potabilă orăşenească administrată de Compania de apă Arad

A.2. Volume şi debite de apă  autorizate :

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 137 | 1,58 | 27,4 |
| zilnic mediu | 75 | 0,86 |  |
| zilnic minim | 60 | 0,69 |  |

Funcţionarea este: permanentă ( 365 zile/an şi 24 ore/zi)

A.3. Instalaţii de captare : branşament φ150  la reţeaua orăşenească de apă potabilă

A.4. Instalaţii de tratare : nu sunt ;

A.5. Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei : nu există ;

A.6. Reţeaua de distribuţie a apei potabile : reţeaua de distribuţie internă φ 50 mm.

B. Alimentarea cu apa tehnologică (industrială)

B.1. Surse : a) apă de suprafaţă provenită din râul Mureş prin SP Mureşel aparţinând ANIF-S.Arad.

b) apă brută din subteranul de medie adâncime din conul de dejecţie al râului Mureş ;

B.2. Volume şi debite de apă autorizate

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| a) în circuit deschis din sursa de suprafaţă: |
| zilnic maxim | 1370 | 15,85 | 350,4 |
| zilnic mediu | 960 | 11,11 |  |
| zilnic minim | 768 | 8,89 |  |
| b) în circuit deschis din sursa subterană: |
| zilnic maxim | 685 | 7,93 | 175,2 |
| zilnic mediu | 480 | 5,55 |  |
| zilnic minim | 384 | 4,44 |  |
| c) total apă tehnologică în circuit deschis: |
| zilnic maxim | 2055 | 23,78 | 525,6 |
| zilnic mediu | 1440 | 16,66 |  |
| zilnic minim | 1152 | 13,33 |  |
| d) volumele corespunzătoare pentru funcţionare în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3%: |
| zilnic maxim | 1917 | 22,2 | 490,6 |
| zilnic mediu | 1344 | 15,55 |  |
| zilnic minim | 1075 | 12,44 |  |

Funcţionarea este: permanentă ( 365 zile/an şi 24 ore/zi )

B.3. Instalaţii de captare :

a) captarea apei din Cn. Mureşel se face prin intermediul unei prize fixate în spatele unui stăvilar de 6,5 m şi înălţime de retenţie de 1,3 m din dulapi din lemn, cu lăţimea de 1,5 m. Priza este dotată cu o instalaţie de pompare amplasată într-o construcţie închisă, constând din 2 buc. electropompe tip Cr-125C având Qi=90 m³/h, H=14,5 mCA, N=7 kw, n= 1450 rot/min care aspiră apa din Cn. Mureşel prin intermediul a 3 sorburi φ 150 mm şi o refulează în decantorul suspensional. Acesta este o construcţie din beton cu 3 compartimente identice având lungimea de 20 m, lăţimea de 3,4 m şi adâncimea de 2,5 m, având un volum util Vmax= 400 m³. Qi total = 540 m³/h.= 150 ℓ/sec.

b) 4 foraje de exploatare cuplate câte două:

| № | Caracteristici constructive | U/M | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplasament |  | In CET, | In CET, | Lângă sala Cazane Noi | Lângă CAF |
| 2 | Anul execuţiei | - | 1909 retubat 2002 | 1909 retubat 1998 | 1953 retubat 1999 | 1974 |
| 3 | Adâncime | m | 60 | 100 | 100 | 104 |
| 4 | Diametrul | mm | 300 | 300 | 300 | 305 |
| 5 | Debit nominal | m³/h | 45 | 60 | 22 | 45 |
| 6 | Debit real | m³/h | 25 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | Înălţimea de refulare | mCA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Puterea motorului electric | kW | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Turaţia motorului electric | rot/min | 2945 | 2945 | 2930 | 2950 |

B.4. Instalaţii de tratare : staţie de  demineralizare şi dedurizare a apei cu schimbători de ioni.

B.5. Instalaţii de înmagazinare a apei :

- rezervor V=300 mc – destinat exclusiv PSI

B.6. Reţeaua de distribuţie a apei industriale :

a) Din decantor, printr-o conductă φ300 mm, apa este dirijată gravitaţional la turnul de răcire cu triaj natural de 5000 m³/h.; cele 2 bc electropompe L-125C având Qi=180 m³/h, H=38 mCA, N=30 kw, n=2930 rot/min în mod excepţional pot aspira din Cn. Mureşel printr-o conductă φ150 mm şi refula în decantor; în mod normal, ele aspiră apa din decantor şi o refulează printr-o conductă φ125 mm racordată la conducta φ300 mm, prin care se asigură completarea debitului la turnul de răcire.

b) Din forajele F1 şi F2 apa este refulată printr-o conductă φ100 mm în colectorul comun φ150 mm de unde se distribuie spre răcitoarele de ulei şi aer TA.1 şi la staţia de epurare chimică. Din forajele F3 şi F4 apa este refulată prin conducta comună φ100 mm spre staţia de tratare a apei. Din forajul F3 există o conductă de refulare a apei şi în colectorul comun al forajelor F1÷F2.

C.Apa pentru stingerea incendiilor

C.1. Volum intangibil : 300 m3  : asigurat în rezervorul de apă de incendiu.

C.2. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse : 5,78 l/s din forajele proprii;

- reţea de 11 hidranţi exteriori şi o reţea de hidranţi interiori tip C alimentaţi de o staţie de pompare pentru incendii ce poate realiza o presiune la duze de 5 bari. La rezervoarele de păcura există şi o instalaţie de stins incendii cu abur, la rezervoarele supraterane de păcură există o staţie de pompare şi un rezervor de apă de răcire cu o capacitate de 300 m³. Apa pentru stinsul incendiilor se poate asigura şi din bazinul turnului de răcire de 5000 m³/h.

D. Volume de apă asigurate în surse  pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică a folosinţei:

a. apă brută de suprafaţă în scop tehnologic din râul Mureş prin SP Mureşel şi Cn. Mureşel administrate de A.N.I.F.-S. Arad: 1370 m³/zi maxim, 960 m³/zi în medie;

b. apa brută din subteran de medie adâncime în scop tehnologic: 685 m³/zi maxim, 480 m³/zi în medie;

E. Modul de folosire a apei

E.1. Necesarul total de apa  	- maxim  2192,0  mc/zi

- mediu   1515,0 mc/zi

- minim   1212,0 mc/zi

E.2. Cerinţa totala de apa    	- maxim   275,0 mc/zi

- mediu   171,0 mc/zi

- minim   137,0 mc/zi

- volumele corespunzătoare pentru funcţionare în: circuit deschis: 2055,0 m³/zi maxim, 1440 m³/zi în medie;

- în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3%: 1917 m³/zi maxim, 1344 m³/zi în medie.

E.3 Gradul de recirculare interna a apei: 93,3 %;

F. Norme de apa pentru principalele produse din fabricaţie

| Produsul | UM | Volume de apă specifice m³/UM |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică | MWh | 94,95 |
| Energie termică pentru termoficare | Gcal | 2,733 |

G. Evacuarea apelor uzate

| Categoria apei | Receptori autorizaţii | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic (mc/zi) | anual mii mc |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| ape uzate fecaloid menajere | Canalizare Orăşenească C.A.Arad | 123 | 67,5 | 54 | 24,6 |
| Tehnologice care nu necesita epurare (şi pluviale-neincluse în volume) | Canal Mureşel | 822 | 536 | 428,8 | 300 |

G.1. Canalizarea apelor menajere

Apele uzate menajere de pe amplasamentul CET hidrocarburi Arad sunt evacuate prin pompare în canalizarea C.A Arad dupa o prealabila decantare intr-un decantor IMHOFF de 50 mc.

G.2. Canalizarea apelor pluviale

Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor,care se descarcă în Mureşel.

G.3. Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

a) Canalizarea chimic impură:

- de la staţia pentru tratarea apei se evacuează, în şarje ape uzate cu caracter acid şi ape uzate cu caracter bazic; evacuarea se face în bazinele de ape uzate,  unde are loc un proces de omogenizare şi neutralizare;

- de la bazinele de ape uzate se face evacuarea prin pompare şi se descarcă în Mureşel.

b) Canalizarea apelor uzate convenţional curate se evacuează în canalul Mureşel.

Din punctele în care se folosesc uleiuri sau produse petroliere apele uzate se preiau la canalizare prin separatoare. Această situaţie există la:

- evacuarea apelor de la gospodăria de păcură se face după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură.

- în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură.

H. Staţii de preepurare şi de epurare finală:

H.1 Staţie de neutralizare pentru tratarea apelor acide/alcaline provenite de la instalaţia de tratare a apei :

Apele rezultate din regenerările masei de schimbători de ioni din cadrul instalaţiei de dedurizare şi demineralizare prezintă variaţii de pH, respectiv aciditate/alcalinitate care le fac improprii pentru deversare. Reglarea pH-ului acestor categorii de apă uzată se realizează atât prin neutralizarea lor reciprocă cât şi prin tratarea lor cu lapte de var. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.

H.2 Colectarea apelor fecaloid-menajere se face într-un decantor Imhoff de 50 m³, de unde sunt pompate in canalizarea orasului.

L.Indicatori de calitate a apelor uzate

L.1 Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate la canalizarea orăşenească de catre titularul Autorizatiei Integrate se vor incadra in valorile prevazute de H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005: NTPA 002/2005 sau alte valori impuse de administratorul reţelei de canalizare.

Tabel nr. L.1

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | semestrial din probă momentană | Lista indicatorilor de calitate, valorile limită ale acestora precum şi frecvenţa de monitorizare poate fi modificată/completată de administratorul canalizării/staţiei de epurare |
| materii in suspensie | 350 mg/l |  |  |
| CBO5 | 300 mg/l |  |  |
| NH4+ | 30 mg/l |  |  |
| CCOCr | 125 mg/l |  |  |

L.2 Apele tehnologice si pluviale descărcate in Canalul Mureşel, trebuie sa respecte urmatorii parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005 (NTPA 001/2005):

Tabel nr. 9.2

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| temperatura | 35(C | Zilnic (din probă momentană) | din fiecare evacuare în canalul Mureşel (10 guri) |
| pH | 6,5 – 8,5 | Lunar (din probă momentană) |  |
| materii in suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu filtrat la 105(C | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l | Trimestrial (din probă momentană) |  |
| substante extractibile cu solventi organici | 20,0 mg/l |  |  |

L.3.Monitorizarea evacuării apelor uzate este sarcina şi obligaţia titularului de autorizaţie.

Analizele se vor efectua într-un laborator dotat cu aparatură şi reactivi necesari acestor determinări.

Prelevarea probelor de apă în vederea efectuării analizelor se face de către personal calificat.

Pentru monitorizarea calităţii apelor freatice din zona amplasamentului societăţii se vor recolta probe de apă din puţurile de control P1÷P3  aflate pe amplasament.

Pentru probele de apă prelevate din forajele de control se vor efectua analize chimice pentru următorii indicatori: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr. Frecvenţa de determinare:

- anual, în perioada 2010-2018 din probe momentane;

2.10. Detalii de planificare

Acţiunile planificate pentru asigurarea şi supravegherea calităţii amplasamentului CET hidrocarburi Arad  sunt următoarele:

- crearea unei culturi a securităţii la nivelul societăţii;

- concentrarea tuturor resurselor în vederea prevenirii riscurilor majore;

- identificarea, documentarea şu conducerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea obiectivelor fiecărei persoane implicate în aceste activităţi;

- corelarea obiectivelor de asigurare a securităţii cu alte obiective şi asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;

- încurajarea angajaţilor de a semnala problemele care apar pentru prevenirea accidentelor majore;

- motivarea personalului pentru realizarea securităţii;

- analizarea periodică, de către conducere, a stadiului, evoluţiei şi eficienţei Sistemului Securităţii;

- stabilirea şi alocarea resurselor umane şi materiale necesare pentru atingerea obiectivelor;

- creşterea gradului de calificare profesională a personalului;

- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat, pentru securitatea muncii sale şi în ce priveşte atingerea obiectivelor de securitate;

- modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor existente cu implementarea celor mai bune tehnici de prevenire a accidentelor majore;

- instituirea unui sistem de planificare şi executare a reparaţiilor care să fie strâns legat de starea tehnică reală a echipamentelor şi urmărirea comportării în exploatare a acestora;

- înregistrarea, evidenţa, analiza şi prelucrarea statistică a tuturor evenimentelor de securitate;

- stabilirea condiţiilor tehnice-calitative şi criteriilor de acceptare a materialelor, echipamentelor şi serviciilor achiziţionate.

La S.C. CET H S.A Arad s-a introdus “ Sistemul de management al securităţii mediului, prin implementarea căruia au fost întocmite şi adoptate:

- programul sistemului de management al securităţii mediului;

- organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului;

- identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului;

- controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu ;

- managementul pentru modernizare care include următoarele acţiuni:

▪ introducerea unor “tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele “tehnologii adăugate”;

▪ utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut;

▪ monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului este o activitate continuă efectuată de către o persoană responsabilă cu protectia mediului numită prin decizia directorului general al societăţii.

Responsabilul cu protectia mediului are atribuţii şi sarcini bine stabilite prin fişa postului având datoria de a efectua zilnic control asupra fluxului tehnologic, al calităţii şi cantităţii de  deşeuri depozitate sau valorificate şi de a informa conducerea societăţii asupra respectării legislaţiei de mediu din termocentrala, prompt, pentru reducerea impactului asupra mediului prin reducerea sarcinii cazanului, schimbarea combustibilului în cazul unor conditii nefavorabile dispersiei gazelor de ardere.

Responsabilul cu protecţia mediului răspunde de raportarea corectă şi la termen către forurile superioare şi la Agenţia Locala si Regionala de Protectia Mediului privind nivelul emisiilor, evacuările de ape uzate, depozitarea de deşeuri, incidente legate de o posibilă poluare; prezintă realizările termocentralei în planul protecţiei mediului; organizează şi ţine cursuri pe probleme de protecţia mediului în scopul educării ecologice a întregului personal din termocentrală pentru creşterea interesului şi responsabilităţii faţă de mediu.

În acest mod în crearea fluxului informaţional al asigurării protecţiei mediului la S.C. CET H S.A. şi pentru eliminarea deficienţelor apărute sunt implicaţi toţi factorii de răspundere din centrală, respectiv:

- sectoarele de exploatare, de la operator până la directorul executiv de producţie;

- toate serviciile, birourile, compartimentele;

- responsabilul cu protecţia mediului din centrală;

- conducerea centralei.

Supravegherea calităţii amplasamentului este asigurată prin efectuarea periodică de masurări de către personalul specializat din centrală cu aparatura din dotare.

Instruirea personalului din punctele critice şi a personalului echipelor de intervenţie se efectuează avându-se în vedere:

● Data la care va avea loc instruirea:

      - semestrial odată cu instructajul;

      - semestrial pe linie de SSM.

● Locul : în sălile de instructaj a secţiilor şi atelierelor.

● Numele persoanei care asigură instruirea:

      - responsabilul cu mediu;

      - instructorul autorizat.

● Cine participă: şefi de secţii, ateliere, staţii, maiştri de tură şi echipele

de intervenţie

2.11. Incidente legate de poluare

Din investigaţiile din teren rezultă că nu au fost semnalate incidente legate de poluare pe amplasamentul termocentralei şi nu au fost înregistrate reclamaţii ale unor persoane fizice sau juridice privind acest aspect.

Deoarece termocentrala funcţionează cu circuit hidrotehnic de răcire tip închis, cu turn de răcire, nu se evacuează ape uzate cu temperatură ridicată.

2.12. Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile

Centrala electrică de termoficare pe hidrocarburi ARAD este amplasată în perimetrul municipiului ARAD.  .

În zonele din vecinătatea amplasamentului CET  pe hidrocarburi, nu au fost declarate zone cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile.

2.13. Condiţiile clădirilor

Pentru activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor există numit responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor pe centrală precum şi rondieri de exploatare cu sarcini de UCC – şefii de secţii de la SC CET Arad SA.

Activitatea se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare:

      - Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;

      - HGR 766/1997 – Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;

      - PE 130/1999 – Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora;

      - PE 732/1989 – Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire a comportării construcţiilor din cadrul obiectvelor termoenergetice.

Atât pentru urmărirea curentă a construcţiilor cât şi pentru urmărirea specială există “Instrucţiuni tehnice de urmărire curentă şi specială a construcţiilor” elaborate de către ISPE Timişoara (proiectantul general al obiectivului) şi reactualizate în 15.12.2000.

Urmărirea curentă, se efectuează prin examinarea vizuală directă şi prin măsurări specifice, trimestriale cu întocmirea de rapoarte de inspecţie şi menţionarea acestora în “Jurnalul evenimentelor”.

În cadrul urmăririi speciale se face trimestrial măsurarea nivelului apei în puţurile piezometrice din incintă şi din cadrul depozitului de zgură şi cenuşă precum şi analize fizico-chimice a apei în puţurile de control în vederea asigurării protecţiei pânzei freatice pentru protejarea terenului de fundare şi a fundaţiilor.

Un alt parametru urmărit din anul 1996 este tasarea – deplasarea construcţiilor, pentru care anual se execută de către firma specializată măsurători topogeodezice. Până la această dată tasările măsurate pe reperii montaţi au înregistrat valori cuprinse în limitele normale.Au fost efectuate şi măsurări pentru determinarea abaterilor de la verticală ale coşurilor de fum precum şi deplasările orizontale ale depozitului de zgură şi cenuşă. S-a constatat şi în aceste cazuri încadrarea în limitele valorilor normale de exploatare.

În vederea prevenirii apariţiei unor depăşiri ale valorilor admise ale amplitudinilor vibraţiilor în fiecare lună se fac măsurări de vibraţii la lagăre turbină, generator, stâlpi, tabliere, EPA, VA, VGA

Concluziile investigaţiilor fiind  ca starea tehnică asigură exploatarea în condiţii de siguranţă cu condiţia respectării instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere.

2.14. Răspuns de urgenţă

S.C. CET H S.A a elaborat procedurile de intervenţie pentru cazuri de urgenţă în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare constând în Planul de urgenţă internă a S.C.CET H S.A.

SC CET H a întocmit planul de urgență internă care a fost distribuit ISU Arad, APM Arad și intern (anexat). Acesta a fost întocmit în scopul planificării măsurii specifice pentru reducerea riscului asupra sănătății angajaților, calității factorilor de mediuși integrității bunurilor materiale în caz de evenimente în care sunt implicate substanțele periculoase de pe amplasament, sursa de risc chimic, emisii, avarii, incendii, explozii și poluări.

3.0. Istoricul terenului SI AL OBIECTIVULUI

În 20 mai 1895 s-a înființat ”uzina electrică”Arad pe amplasamentul actualei CET H Arad. În februarie 1897 s-a pus în funcțiune două cazane Simonis Lanz cu praf de cărbune și trei mașini cu piston verticale de câte 100 cp cu generatoare monofazate. În anul 1907 s-a efectuat prima extindere cu încă două cazane Simonis Lanz cu praf de cărbune și mașină cu piston orizontală de 500 cp cu generator monofazat. În anul 1910 s-a efectuat a doua extindere, iar în anul 1915 ultima extindere.

În perioada 1935-1941 s-a trecut la sistemul trifazat.

În anul 1960 elictrificarea zonei a necesitat mărirea capacității de producție a energiei electrice, au apărut consumatori de energie termică, aburi și apă fierbinte și au început construcția magistralelor de abur și apă fierbinte.

4.0. Recunoasterea terenului

Pentru identificarea problemelor de mediu ale amplasamentului si pentru a avea posibilitatea compararii situatiei actuale cu evolutia viitoare se prezinta in continuare o descriere succinta a obiectivelor din incinta industriala si observatiile rezultate cu ocazia vizitei efectuate pe amplasament.

4.1. Probleme identificate

Ca si caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei in teren, se mentioneaza:

♦  Toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de producţie, de depozitare sau auxiliare sunt într-o stare tehnică bună.

♦  Platformele betonate sunt în stare bună.

♦   Pe amplasamentul nu s-au identificat zone poluate.

Zonele sensibile identificate cu ocazia vizitei pe amplasament sunt:

- platformele, cuvele de retenție, rezervoarele de stocare materii prime din care ar putea sa apara scapari de hidrocarburi;

- reţeaua de canalizare pluvială care ar putea colecta ape cu conţinut de substanţe periculoase.

4.2. Probleme ridicate

Principalele riscuri de poluare pe platforma  se referă la următoarele aspecte:

- evacuarea de ape pluviale contaminate;

- riscul producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase.

4.3. Depozitul chimic

- Magaziile și depozitele de materii prime și materiale sunt prevăzute cu platforme betonate sau placate antiacid.

4.4. Deșeuri

Din activitătile desfăşurate pe amplasament rezultă:

- deşeuri tehnologice;

- deşeuri menajere.

Deşeurile tehnologice sunt valorificate prin predare la operatori specializați.

Deşeurile menajere sunt colectate în pubele şi valorificate de către operatori specializaţi.

4.5. Aria interna de depozitare

Pentru depozitarea materiilor prime şi auxiliare, produselor finite, subproduselor şi deşeurilor SC CET H dispune de spatii special amenajate în acest scop.

4.6. Sistemul de canalizare

Apele menajere sunt colectate și deversate în rețeaua C.A Apă Arad

Apele pluviale de pe platformă sunt evacuate după epurare în Canalul Mureșel.

4.7. Alte depozite chimice şi zone de depozitare

Nu exista alte depozite chimice sau zone de depozitare pe amplasamentul studiat, in afara celor prezentate deja.

5.0. Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

In baza informaţiilor prezentate în acest Raport, se propune în continuare un model conceptual al amplasamentului pentru ilustrarea modului în care activitatea desfăşurată poate afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.

Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:

- date privind istoricul amplasamentului şi activităţile industriale care s-au desfăşurat aici

- procesele tehnologice actuale, bilanţuri de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi

- planuri de dezvoltări viitoare ale capacităţilor de producţie

- studii şi monitorizări efectuate în afara amplasamentului care au relevanţă pentru instalaţia integrată

- constatări ale vizitelor efectuate pe amplasament

- informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF referitoare la Directiva IPPC, din domeniul industriei de rafinare a titeiului.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare, a căilor de transmitere a poluării şi a receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezintă un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul actual constituind totodată baza managementului de mediu pentru instalaţia integrată. In sectiunile anterioare ale acestui Raport au fost analizate toate sursele de emisie şi căile de transmitere a poluării spre receptorii sensibili. O sinteza a acestor elemente este prezentată in Tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Surse potenţiale de poluare, căi şi receptori

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| - emisii din surse fixe de gaze de ardere cu conţinut de CO, NOX, SO2 si pulberi – utilajele de pe platformă | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte instalaţia - zonele rezidenţiale din vecinătate - solul din incinta industrială şi din vecinătatea ei |
| - evacuarea apelor pluviale | Canalizare pluvială | - Canalizare - Canal Mureșel |

6.0. Interpretarea datelor si Recomandari

Acest Capitol evidentiaza măsurile luate de operator si cele pe care urmeaza sa le aplice pe perioada functionarii instalatiei IPPC pentru limitarea nivelului de poluare şi încadrarea tuturor activităţilor de pe amplasament în legislaţia din domeniu.

Recomandările vor fi elaborate în baza concluziilor privind starea actuală a amplasamentului.

A. Sol

În zonele cu potențial de poluare s-au prelevat probe și s-au efectuat determinări în laboratoare acreditate (ECOIND Timișoara). Emisiile de poluanți pe sol se monitorizează în zona secției de tratare chimică a apei, a rezervoarelor de păcură și a rampei de încărcare păcură cu frecvență anuală. Nu se contată creșteri la concentațiile de metale grele, fapt constatat și de GNM în PV 306/23.09.2015

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare Coordonate stereo | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii( mg / kg s. u. ) 1 2 | Valoare determinata pentru anul 2014 ( mg / kg s. u. ) 1 2 | V.L. conf. act de reglementa-re ( mg / kg s. u. ) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Rampa des-carcarepacura 526743.740 217230.475 | Total hidrocarburi din petrol | <20 <20 | 13,02 15,81 | <100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Depozit de pacura 526744.637 217306.725 | Total hidrocarburi din petrol | <3 <20 | 2,47 20,18 | <100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Statia tratare ape 526741.456 217034.707 | Cupru |  | 22,7 40,7 | 20 | sub prag alerta |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Zinc |  | 71,8 76,3 | 100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Plumb |  | 77,2 109,8 | 20 | Sub prag alerta |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Nichel |  | 7,3 12,4 | 20 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Cadmiu |  | < 0,9 < 0,9 | 1 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Crom total |  | 0,63 20,3 | 30 |  |

B.Apă freatică

S-au prelevat și analizat probe de apă din puțurile de control 1, 2 și 3 și nu se conattă depășiri ale indicatorilor monitorizați.

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii | Valoare determinata pentru anul 2014 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.10.2014 | Put control nr.1 | pH | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | MTS | 3,0 | 2,6 |  |
|  |  | Reziduu fix | 401,1 | 403,9 |  |
|  |  | CCO-Cr | 5,8 | 5,7 |  |
|  | Put control nr. 2 | pH | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | MTS | 2,1 | 2,5 |  |
|  |  | Reziduu fix | 403,3 | 401,5 |  |
|  |  | CCO-Cr | 5,7 | 5,7 |  |
|  | Put control nr. 3 | pH | 7,5 | 7,0 |  |
|  |  | MTS mg/l | 1,6 | 1,8 |  |
|  |  | Reziduu fix mg/l | 408,2 | 400,3 |  |
|  |  | CCO-Cr mg/l | 5,6 | 5,4 |  |

Pentru prevenirea poluării solului şi a apelor freatice se vor lua următoarele măsuri:

- depozitarea, manipularea substanţelor periculoase pentru tratarea solului contaminat se va face în spaţii protejate; tratarea solului contaminat se va face în condiţii de calm atmosferic;

- efectuarea de buletine de analiză pentru deșeurile ce urmează a fi tratate şi pentru fiecare lot de deşeu tratat pentru verificarea potenţialelor pericole ale deşeurilor în vederea stabilirii destinaţiei finale a deşeurilor tratate;

- se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 – Reglementări privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare

În caz de poluări accidentale, pentru desfăşurarea activităţilor de decontaminare – curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate este obligatorie respectarea prevederilor:

- OUG nr.68/2007 aprobată cu modificări prin Legea 19/2008, modificată prin OUG 15/2009, cu completările şi modificările ulterioare;

- HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

  - se vor efectua analize pentru conturarea zonelor contaminate şi determinarea volumului de sol care urmează a fi decopertat, eliminat şi înlocuit;

  - după remedierea defecţiunii şi reconstrucţia ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare a solului din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

c.Ape reziduale

Apele tehnologice și pluviale se automonitorizează conform Autorizației de gospodările a apelor astfel: frecvență zilnică la deversări în Canalul Mureșel și o dată pe an la puțurile de control. Apele fecaloid menajere se monitorizează cu o frecvență semestrială.

Din buletinele de analiză efectuate nu se constată depășiri ale indicatorilor monitorizați

  - Monitorizarea emisiilor in apa

| Data efectuariianalizei | Sursa generatoarede ape uzate | Punct deevacuare / prelevare ape uzate | Indicatoranalizat | Valoare determinata | V.L. conf.act de reglementare | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.2014 | Ape racire si probe generator C 6 | Evacuare I ape cazane abur C 6 si C 7 | temperatura | 13 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 42,10 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1268,55 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0,0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0,0 | 20,0 |  |
| 14.01.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre de mineralizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 20 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 17,00 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 382 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 17.06.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 9,1 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 886 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 05.07.2014 | Ape goliri CAF 1 | Evacuare II purjare CAF 1 si CAF 3 | temperatura | 26 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 13,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1014 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 09.07.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 9 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 897 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 07.08.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 10,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 859 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 18.08.2014 | Ape golire si neetanseitati CAF 2 | Evacuare IV ape purje CAF 2,4,5 | temperatura | 28 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 16,5 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1273 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 09.09.2014 | Ape racire probe din termoficare si apa din circuitul de termoficare | Evacuare X apa recirculata | temperatura | 31 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 7,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1183 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 30.09.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 24 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 8,7 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 628 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 24.10.2014 | Ape golire si neetanseitati CAF 2 | Evacuare IV ape purje CAF 2,4,5 | Temperatura | 27 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 8,9 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 686 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 27.10.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | Temperatura | 22 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 6,5 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 704 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |

- Aer

Monitorizarea emisiilor în aer trebuia efectuată continuu la IMA 3, 4, 8, 9, pentru indicatorii pulberi, SO2, NOX cu frecvență continuă. CET H a efectuat monitorizării continuu doar pentru NOx la IMA 3 și 4, SO2 , NOx și pulberi la IMA 8 și 9.

Emisii dirijate in atmosfera (surse punctiforme de poluare a atmosferei)

| Nr. Crt | Sursa | Combustibil utilizat | Data efectuarii analizei si timpul de prelevare a probei | Indicator monitorizat | Valoare determinata (mg/Nmc) | Valoare calculata in conditii de referinta (mg/Nmc) | Parametri auxliari: -debit gaze evacuate -viteza gaze -temp. gaze - p - % O2 | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAF 4 | Gaze naturale | 22.09.2010 | SO2 NOx Pulberi | 0 52,75 0,5389 | 0 154,89 0,6747 | debitCO2: 9,36 t/h debit NOx: 7,24 t/h temp.gaze : 74,7 0C p : 0,70 mbar %O2 : 14,87 |  |
| 2 | CAF 5 | Gaze naturale | 22.09.2010 | SO2 NOx Pulberi | 0 73,68 0,3927 | 0 167,89 0,4917 | debitCO2: 9,37 t/h debit NOx: 7,85 t/h temp.gaze : 90,1 0C p : 0,60 mbar %O2 : 13,10 |  |

Obs: Nu s-au efectuat determinari si la arderea pacurii intrucat in aceasta iarna nu s-a utilizat pacura.

6.2.    Concentratii de poluanti in aerul inconjurator ( imisii )

| Data efectuarii analizei | Capacitatea instalatiei la data prelevarii probei ( MWt / h ) | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare determinata | U.M. | V.L. conform Ordin 592/2002 | Valori Inregistrate de statiile de monitorizare instalate de APM in zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01.2014 | 6,26 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 9,88 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 19,33 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,21 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 10,02 | μg / mc | 20 | 21,20 |
|  |  |  | NO2 | 17,50 | μg / mc | 30 | 29,34 |
|  |  |  | CO | 0,12 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 9,60 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 18,48 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,13 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 10,02 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 17,24 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,11 | mg / mc | 10 |  |
| 10.06.2014 | 14,68 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 7,94 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,69 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,20 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 12,07 | μg / mc | 20 | 11,46 |
|  |  |  | NO2 | 23,41 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,34 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,86 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 17,43 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,27 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,84 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,73 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,21 | mg / mc | 10 |  |
| 23.07.2014 | 13,46 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 7,81 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 13,68 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,08 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 8,88 | μg / mc | 20 | 7,46 |
|  |  |  | NO2 | 20,03 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,12 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,21 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 21,14 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,14 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,17 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 11,13 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,07 | mg / mc | 10 |  |
| 07.08.2014 | 13,00 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 5,97 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 11,58 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,11 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 7,48 | μg / mc | 20 | 6,84 |
|  |  |  | NO2 | 21,03 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,19 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,38 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 20,14 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,18 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,72 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,17 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,13 | mg / mc | 10 |  |
| 18.09.2014 | 14,20 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 8,12 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 13,29 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,12 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 10,54 | μg / mc | 20 | 7,62 |
|  |  |  | NO2 | 16.87 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,29 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 9,31 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 15,21 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,26 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 8,83 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 12,67 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,18 | mg/ mc | 10 |  |
| 07.10.2014 | 27,86 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 7,10 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 11,36 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,09 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 13,79 | μg / mc | 20 | 10,11 |
|  |  |  | NO2 | 18,34 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,16 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,14 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,32 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,17 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,65 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 12,24 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,11 | mg / mc | 10 |  |

- Zgomot

- Zgomotul se monitirizeaza trimestrial in patru puncte la limita amplasamentului centralei.

- Pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului termocentralei au fost efectuate măsurători.

- Conform STAS 10.009/88 nivelul de zgomot  admis la limita amplasamentului este de 65 dB.

- Zgomotul măsurat la limita amplasamentului termocentralei  a fost,in anul 2014, de 56,5 – 60,9 dB, valorile cele mai mari inregistrandu-se la limita cu B-dul Iuliu Maniu,foarte intens circulat.

Din ultimul buletin de zgomot emis de DSP Arad nr. 3219/26.06.2015 nu se constată depășiri ale valorilor prevăzute în STAS 10009/1988

- DEŞEURI

Societatea monitorizează deșeurile produse pe amplasament conform HG 856/2002, Legii 211/2011.

7.0.  recomandări pentru reducerea poluarii

În vederea reducerii poluării pe amplasament se fac următoarele recomandări:

- Titularul are obligaţia să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;

- Se vor asigura lucrările şi dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

- În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică; se va proceda de asemenea la informarea de urgenţă a autorităţilor de mediu Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiei pentru protecţia mediului de pe raza teritorial-administrativă a judeţului în cauză, GNM –CJ  şi a populaţiei din zonă;

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

- Instalațiile şi echipamentele vor fi întreţinute periodic, conform legislaţiei în vigoare, pentru a limita emisiile şi a evita poluările accidentale; întreţinerea şi repararea acestora se va face prin prestator de servicii autorizat; mijloacele de transport vor utiliza căile de acces existente;

- Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH;

Cu privire la deşeuri titularul trebuie să aibă în vedere următoarele:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin Hotărâre a Guvernului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie,metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale, cu excepţia situaţiilor în care amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se face numai cu acordul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art.20 din Legea 211/2011, amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

Întrucât CET H Arad intră sub incidența directivei 96/82/EC (SEVESO 2) transpusă prin HG 804/2007 și se încadrează în categoria de risc minor, titularul activității are obligația să elaboreze politica de prevenire a accidentelor majore, document ce trebuie actualizat cel puțin o dată la 5 ani sau la inițiativa titularul activității sau la cererea autorității publice teritoriale pentru protecția mediului și Autorității teriroriale pentru protecție civilă.

Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Expert de mediu