MEMORIU TEHNIC

# DENUMIREA PROIECTULUI

INFIINTARE FERMA DE OVINE DE CATRE S.C. MARILAND DOM S.R.L. IN LOC. CHISINEU-CRIS, JUD. ARAD.

- TITULAR

- numele: S.C. MARILAND DOM S.R.L.

- adresa: Oraș Ineu, str. Dunării nr. 5A, bl. C, ap. 13;

- tel. 0745656555, fax 0259465856;

- administrator: Sava Maria;

- DESCRIEREA PROIECTULUI

Amplasamentul investiției este în extravilanul localității Chișineu-Criș, în apropierea drumului național DN79A.

Amplasamentul este liber de construcţii, este situat în  localitatea Chișineu-Criș, are o suprafata de 23680 mp si se afla în proprietatea lui S.C. Mariland Dom S.R.L., conform CF 304966 – Chișineu-Cris

Pe acest amplasament se dorește realizarea unei ferme de ovine pentru carne cu capacitatea de 4800 de capete.

- arie construită totală A.c. Totala = 10860.0 mp

- arie construita desfășurată totală A.c.d. Totala = 10860.0 mp

Caracteristicile principale ale construcţiilor

Profilul de activitate îl reprezintă creșterea ovinelor și caprinelor – cod CAEN 0145.

Unităţi funcţionale şi capacităţi specifice:

Ansamblul proiectat se compune din următoarele obiecte:

- Adapost nr. 1

- Adapost nr. 2

- Filtru sanitar

- Fanar

- Depozit furaje

- Șopron utilaje

- Cameră necropsie

- Platformă dejecții solide

- Cântar auto

- Platformă exterioară

- Imprejmuire și porți

- Alimentare cu apa

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrica

Capacitatea fermei este de 4800 de capete; distanta pana la cea mai apropiata locuinta este de 650m; proiectul propus especta ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- Adăpost nr. 1

Adăpostul va adăposti 2.400 de capete și va avea dimensiunile în plan de 20,00m x 120,30m şi o suprafaţă construită de 2406,00mp.

Adăpostul va fi alcătuit din 24 boxe de capacitate 100 capete fiecare și va avea următoarea compartimentare:

  - Alee de furajare, cu o lăţime de 4,00m;

  - Boxe ovine în număr de 24 compartimente, 12 pe fiecare parte, cu o suprafaţă de 77,00 mp fiecare şi fiind realizată cu pat de paie;

Caracteristicile constructive :

a)  Infrastructură  :

- fundaţii izolate bloc de beton armat sub stâlpii metalici structurali, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- fundaţii continue beton armat sub stâlpii metalici nestructurali la faţade şi frontoane, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o umplutură de balast compactată  mecanic  de  min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea stratului superficial;

b)  Suprastructura :

- constituită din cadre metalice ( stâlpi + grinzi );

- pane  metalice realizate din profile  indoite la rece tip ” Z ”;

- rigle de fatada orizontale realizate din profile  indoite la rece tip ” C ”;

- contravântuiri metalice verticale între stâlpi şi contravânturi orizontale în planul acoperişului;

c)  Închideri  laterale şi  învelitoare acoperiş :

-  panouri “ sandwich “ termoizolatoare și tablă cutată,

d)  Tamplarii metalice:

- usi de acces;

- Adăpost nr. 2

Adăpostul va adăposti 2.400 de capete și va avea dimensiunile în plan de 20,00m x 120,30m şi o suprafaţă construită de 2406,00mp.

Adăpostul va fi alcătuit din 24 boxe de capacitate 100 capete fiecare și va avea următoarea compartimentare:

- fundaţii continue beton armat sub stâlpii metalici nestructurali la faţade şi frontoane, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o umplutură de balast compactată  mecanic  de  min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea stratului superficial;

Caracteristicile constructive :

a)  Infrastructură  :

- fundaţii izolate bloc de beton armat sub stâlpii metalici structurali, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- fundaţii continue beton armat sub stâlpii metalici nestructurali la faţade şi frontoane, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o umplutură de balast compactată  mecanic  de  min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea stratului superficial;

b)  Suprastructura :

- constituită din cadre metalice ( stâlpi + grinzi );

- pane  metalice realizate din profile  indoite la rece tip ” Z ”;

- rigle de fatada orizontale realizate din profile  indoite la rece tip ” C ”;

- contravântuiri metalice verticale între stâlpi şi contravânturi orizontale în planul acoperişului;

c)  Închideri  laterale şi  învelitoare acoperiş :

-  panouri “ sandwich “ termoizolatoare și tablă cutată,

d)  Tamplarii metalice:

- usi de acces;

- Filtru sanitar

Accesul în fermă se poate face numai prin filtrul sanitar, amplasat în zona de acces pe amplasament. Clădirea are dimensiunile în plan 8,60m x 10,10m şi suprafaţa construită de 90,60mp.

Filtrul este compus din spaţii delimitate între ele având următoarele destinaţii :

| Numele incaperii | Suprafata "mp" | Inaltimea "m" | Finisajul |
| --- | --- | --- | --- |
| Hol | 8,6 | 2,80 | gresie |
| Vestiar negru B. | 3,2 | 2,80 | gresie |
| Baie B. | 5 | 2,80 | gresie |
| Vestiar alb B. | 3,2 | 2,80 | gresie |
| Vestiar negru F. | 3,2 | 2,80 | gresie |
| Baie F. | 5 | 2,80 | gresie |
| Vestiar alb F. | 3,2 | 2,80 | gresie |
| Cabinet medic | 10,2 | 2,80 | gresie |
| Depozit medicamente | 3,1 | 2,80 | gresie |
| Sala de mese | 12 | 2,80 | gresie |
| Grup sanitar | 4,3 | 2,80 | gresie |
| Centrala termica | 7 | 2,80 | gresie |

Caracteristicile constructive:

a)  Infrastructură  :

- fundaţii continue din beton armat sub pereţii de rezistenţă;

- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o umplutură de balast compactată  mecanic  de  min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea stratului superficial;

b)  Suprastructura :

- constituită din pereţi din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30cm şi polistiren 5cm;

- planşeu peste parter din beton armat;

- şarpantă din lemn ecarisat şi învelitoare din ţiglă;

c)  Tamplarii PVC:

- usi de acces;

- ferestre;

În cadrul filtrului sanitar, în lucrările de construcţii şi instalaţii, vor fi cuprinse şi procurarea şi montajul centralei termice de min. 30KW şi a boilerului cu o capacitate minim 80l.

- Fânar

Se va realiza o platformă acoperită pentru depozitarea fânului cu o suprafaţă de 501,40mp (20,00m x 25,12m). Acoperirea platformei va avea următorul sistem constructiv :

Caracteristicile constructive :

a)  Infrastructură  :

- fundaţii izolate bloc de beton armat sub stâlpii metalici structurali, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o umplutură de balast compactată  mecanic  de  min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea stratului superficial;

b)  Suprastructura :

- constituită din cadre metalice ( stâlpi + grinzi );

- pane  metalice realizate din profile  indoite la rece tip ” Z ”;

- contravântuiri metalice verticale între stâlpi şi contravânturi orizontale în planul acoperişului;

c)  Învelitoare acoperiş:

-  panouri “ sandwich “ termoizolatoare.

- Bucătărie furajeră

Este o construcţie metalică având dimensiunile în plan de 20,00m x 25,36m şi o suprafaţă construită de 508,20mp. Este prevăzută cu 2 uşi de acces cu dimensiuni 4,75m x 5,00m.

Caracteristicile constructive:

a)  Infrastructură  :

- fundaţii continue din beton armat şi pereţi din beton armat până la înălţimea de 2,00m sub stâlpii metalici structurali, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- fundaţii continue beton armat sub stâlpii metalici nestructurali la faţade şi frontoane, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o umplutură de balast compactată  mecanic  de  min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea stratului superficial;

b)  Suprastructura :

- constituită din cadre metalice (stâlpi + grinzi;

- pane  metalice realizate din profile  indoite la rece tip ” Z ”;

- rigle de fatada orizontale realizate din profile  indoite la rece tip ” C ”;

- stâlpi  nestructurali  metalici  pentru frontoane  cât şi realizarea ancadramentelor la tâmplării

- contravântuiri metalice verticale între stâlpi şi contravânturi orizontale în planul acoperişului;

c)  Închideri  laterale şi  învelitoare acoperiş :

-  panouri “ sandwich “ termoizolatoare  și tablă cutată;

d)  Tamplarii metalice :

- usi de acces;

- Șopron utilaje

Construcția este o clădire parter cu suprafața construită de 91,44mp. Dimensiunile în plan ale construcției sunt 6,00m x 15,24m. Clădirea are înălțimea la streașină 5,75m și înălțimea la coamă 6,67m.

Caracteristicile constructive :

a)  Infrastructură  :

- fundaţii izolate bloc de beton armat sub stâlpii metalici structurali, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- fundaţii continue beton armat sub stâlpii metalici nestructurali la faţade şi frontoane, cu piese metalice înglobate pentru prinderea şi rezemarea acestora;

- pardoseală din beton slab armată de min. 15 cm. grosime pe o umplutură de balast compactată  mecanic  de  min. 15 cm. grosime, finisata prin tratarea stratului superficial;

b)  Suprastructura :

- constituită din cadre metalice ( stâlpi + grinzi );

- pane  metalice realizate din profile  indoite la rece tip ” Z ”;

- contravântuiri metalice verticale între stâlpi şi contravânturi orizontale în planul acoperişului;

c)  Învelitoare acoperiş:

-  panouri “ sandwich “ termoizolatoare.

- Cameră necropsie

Este o clădire cu dimensiunile cu o suprafaţă de 22,26mp (4,10m x 5,43m) şi este destinată pentru depozitarea temporară a cadavrelor. Este în zona accesului în fermă, cu posibilitate de acces direct din afara fermei.

Camera necropsie este compusă din spaţii delimitate între ele având următoarele destinaţii :

| Numele incaperii | Suprafata "mp" | Inaltimea "m" | Finisajul |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera necropsie | 5,3 | 2,5 | gresie |
| Camera frig | 9,9 | 2,5 | gresie |

Cadavrele vor fi fie preluate din fermă de o societate specializată, fie vor fi transportate la un incinerator autorizat de pe raza judeţului. Acestea vor fi depozitate pe perioada şederii la fermă în camera frig. Aceasta va fi prevăzută cu o instalaţie frigorifică pentru răcire.

În cadrul lucrărilor de construcţii şi instalaţii vor fi cuprinse şi procurarea şi montajul instalaţiei de răcire a camerei frigorifice.

- Platformă dejecţii solide

Se va realiza un sistem pentru depozitarea dejecţiilor solide - o platformă betonată pentru dejecţii solide având S = 900,00mp (30,00m x 30,00m); platforma va fi închisă pe 3 laturi cu pereţi din beton armat având înălţimea de 2,00m;

Pentru preluarea eventualelor scurgeri de la dejecții, pe latura liberă a platformei se va realiza o rigolă betonată care va prelua aceste scurgeri și le va descărca într-un bazin vidanjabil etanș subteran amplasat în vecinătatea platformei de dejecții solide.

- Cântar auto

Cântarul auto va avea dimensiunile 3,00m x 18,00m și va avea o structură metalică pe fundații din beton armat.

- Platformă exterioară

Platformele exterioare vor fi realizate pentru a facilita accesul în incintă precum şi pentru a realiza legătura dintre obiectele din cadrul investiției. Suprafața platformelor exterioare este de 6400,00mp.

Structura platformelor exterioare este alcătuită din următoarele straturi:

- fundaţie de balast de 25 cm grosime după compactare.

- beton 20 cm grosime armat cu plase sudate.

Accesul mijloacelor auto în fermă se va realiza prin dezinfectorul rutier care va realiza dezinfectarea mijloacelor auto înainte de intrarea acestora în fermă.

- Împrejmuire și porți

Împrejmuirea terenului se va realiza cu panouri din gard bordurat pe o fundație continuă din beton. Împrejmuirea va avea o lungime de 730,00ml și înălțimea de 2,00m.

Pentru accesul în incintă se va prevedea o poartă cu dimensiunile 18,00m x 2,00m. De asemenea se va prevedea un acces secundar pentru evacuarea gunoiului la terenurile agricole cu dimensiunile 7,00m x 2,00m.

- Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă va fi realizată de la un puț forat nou, de la care se va realiza legătura la centrala termică din filtrul sanitar și la stația de pompare a rețelei de incendiu.

Se va realiza o rețea de incendiu alcătuită dintr-un rezervor subteran și o rețea exterioară de incendiu cu 3 hidranți supraterani.

Racordurile de apă vor fi din polietilenă.

Diametrele conductelor de apă rece şi apă caldă menajeră se vor determina în funcţie de suma echivalenţilor, conform STAS 1478-96, iar în cazul conductelor de legătură la obiectele sanitare se vor avea în vedere particularităţile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armăturilor obiectelor sanitare). Armăturile de închidere ale instalaţiei interioare vor fi dublate de armături sau dispozitive de golire, ori de câte ori golirea ramurilor respective nu poate fi făcută prin armături de serviciu.

În cadrul lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente alimentării cu apă, vor fi cuprinse procurarea şi montajul hidroforului, a pompei submersibile şi a pompelor din cadrul staţiei de pompare, precum şi a rezervorului subteran care va avea o capacitate de minim 80l.

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă este de 336,00ml.

- Canalizare

Grupul sanitar din cadrul filtrului sanitar va fi racordat la o fosă septică vidanjabilă cu o capacitate de 10,0mc. Conducta va fi montată îngropat sub adâncimea de îngheţ, cu pantă descendentă spre fosa septică vidanjabilă.

De asemenea camera necropsie va fi racordată la un bazin vidanjabil de 4,0mc care va prelua scurgerile și apa folosită pentru spălarea acestui obiect.

La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj se va ţine seama de recomandările Normativului I9-2013. Astfel amplasarea conductelor se va face încât să nu stânjenească circulaţia şi să nu necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală a conductelor.

Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta elementele de ordin tehnic cuprins în proiect stasurile şi normativele din domeniu, normativul C300 pentru PSI, precum şi normele de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii montaj.

În cadrul lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente canalizării, vor fi cuprinse montajul şi procurarea celor două bazine vidanjabile.

Lungimea rețelei de canalizare menajeră va fi de 32,00ml.

- Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă, prin intermediul unui tablou electric general amplasat în filtrul sanitar.

De la tabloul electric general se va realiza alimentarea tuturor obiectelor din cadrul investiției.

Instalaţiile electrice constau în:

- Instalaţii de automatizare, de semnalizare şi protecţie a fluxului tehnologic;

- Instalaţii interioare de iluminat şi prize;

- Instalații de paratrăsnet și priză de pământ.

Toate instalaţiile se vor executa în cablu Cyy pozat în canale acoperite montate îngropat sau care se vor prinde de structura de rezistenţă a construcţiilor.

Toate instalaţiile se vor executa conform proiectului cu protecţia prevăzută de normativul I7/2011, care va fi minim IP54.

Lungimea rețelei de alimentare cu energie electrică va fi de 420,00ml.

Instalaţii aferente construcţiilor

  - Instalaţii interioare de apă şi canalizare

Instalaţiile interioare de apă se vor realiza în clădirea filtru sanitar, camera de necropsie  şi în cele doua adăposturi pentru ovine.

Instalaţia din filtrul sanitar include grupurile sanitare echipate cu lavoar de faianţă montat pe perete şi vas WC de faianţă prevăzut cu rezervor de spălare montat la semiînălţime.

Instalaţiile aferente adăposturilor pentru ovine sunt racordurile adăpătoarelor la reţeaua de alimentare cu apă, la puțul forat.

Scurgerea de la laborator şi grupurile sanitare este racordată la căminul vidanjabil printr-un tub PVC pentru canalizare cu diametrul Φ110mm.

Scurgerile provenite de la camera necropsie vor fi colectate într-un bazin vidanjabil având capacitatea de 10,0mc. Colectarea apelor menajere se va realiza periodic de firme specializate.

Adăparea

Ferma va fi dotată cu un puţ de adâncime la prima sau cea de-a doua pânză freatică – în funcţie de analizele apei – pompă submersibilă şi hidrofor pentru asigurarea presiunii atât în grajdul de ovine cât şi în filtrul sanitar.

Pentru adăpare se vor prevedea adăpători din oțel inox cu nivel constant, încălzite (cu rezistență electrică).

Furajarea

Pentru furajarea animalelor se vor folosi furaje concentrate. Furajarea se va realiza prin intermediul ieslelor duble pentru hrană. Depozitarea furajelor se va realiza în interiorul clădirii depozit de furaje.

  - Instalaţia de încălzire

Instalaţia de încălzire se va realiza în clădirea filtru sanitar.

Pentru încălzirea clădirii se va utiliza un cazan pe combustibil solid având capacitatea de 40kW. Cazanul va fi amplasat în camera centrala termică din clădirea filtru sanitar. Centrala va avea un consum de 2.5kg lemn/h, echivalent a 0,3 mc/zi. Coșul de evacuare va avea un diametru de 250mm și o înălțime de 7,90m.

Corpurile de încălzire vor fi calorifere din tablă de oţel cu un rând şi cu două rânduri de coloane având înălţimea de 600mm. Conductele de distribuţie şi cele de legătură la corpurile de încălzire şi la utilaje vor fi din ţeavă de cupru. Pe tronsoanele care traversează încăperi neîncălzite conductele vor fi izolate cu izolaţie termică.

Pentru a asigura o funcționare cât mai bună a instalației se va prevedea montarea unui dispozitiv de aerisire pe fiecare corp de încălzire iar pe coloane se vor monta dispozitive de aerisire automată pe distribuitoarele din cutiile de distribuție.

  - Instalaţii electrice

Instalaţiile electrice constau în:

- Instalaţii de automatizare, de semnalizare şi protecţie a fluxurilor tehnologice;

- Instalaţii de iluminat şi prize.

Toate instalaţiile se vor executa în cablu Cyy pozat în canale acoperite montate îngropat sau care se vor prinde de structura de rezistenţă a construcţiilor.

Toate instalaţiile se vor executa conform proiectului cu protecţia prevăzută de normativul I7/1991, care va fi minim IP54.

Situaţia utilităţilor şi analiza acestora

1. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă va fi realizată de la un puț forat nou, de la care se va realiza legătura la centrala termică din filtrul sanitar și la stația de pompare a rețelei de incendiu.

Se va realiza o rețea de incendiu alcătuită dintr-un rezervor subteran și o rețea exterioară de incendiu cu 3 hidranți supraterani.

Racordurile de apă vor fi din polietilenă.

Diametrele conductelor de apă rece şi apă caldă menajeră se vor determina în funcţie de suma echivalenţilor, conform STAS 1478-96, iar în cazul conductelor de legătură la obiectele sanitare se vor avea în vedere particularităţile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armăturilor obiectelor sanitare). Armăturile de închidere ale instalaţiei interioare vor fi dublate de armături sau dispozitive de golire, ori de câte ori golirea ramurilor respective nu poate fi făcută prin armături de serviciu.

În cadrul lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente alimentării cu apă, vor fi cuprinse procurarea şi montajul hidroforului, a pompei submersibile şi a pompelor din cadrul staţiei de pompare, precum şi a rezervorului subteran care va avea o capacitate de minim 80l.

Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă este de 336,00ml.

Calculul consumului de apă în fermă

- Determinarea necesarului de apă pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului, conform STAS 1343/1/2006 şi STAS 1478/90.

unde	n = 6, numărul personalului de deservire

qsp = 60l/(om*zi), consumul specific pe persoană

Unde kzi = 1,30 – coeficient de neuniformitate zilnică a consumului de apă.

Unde k0 = 1,15 – coeficient de neuniformitate orară a consumului de apă.

- Determinarea necesarului de apă în scop tehnologic

Consumul specific pentru adăpat şi evacuarea dejecţiilor

qsp2 = 5 l/(cap*zi), consumul pe cap de animal, conform informaţiilor primite de la tehnolog

Apa pentru spălare si igienizare

qsp = 1,80mc/(cap*an), conform informaţiilor primite de la tehnolog

Necesarul total de apă tehnologică

Unde kzi = 1,20 – coeficient de neuniformitate zilnică a consumului tehnologic.

Unde k0 = 1,8 – coeficient de neuniformitate orară a consumului tehnologic conform STAS 1343/3/2006.

Necesarul total de apă

2. Canalizare

Deşeuri rezultate în timpul execuţiei lucrărilor

Apele menajere se vor descărca într-un bazin etanș vidanjabil cu volumul util Vu = 3000 l.

Piesele metalice uzate provenite din lucrările de construcții vor fi colectate şi depozitate temporar la sediul societăţii, fiind valorificate prin firme specializate şi autorizate în domeniu.

Deşeurile menajere vor fi colectate într-o pubelă, de unde vor fi preluate de către firme specializate şi autorizate, în vederea eliminării.

Deşeurile de tip Pet vor fi colectate într-o pubelă, de unde vor fi preluate de către firme specializate şi autorizate, în vederea valorificării.

Facem menţiunea că în locaţia propusă ca şi şantier nu se vor realiza lucrări de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto.

Deşeuri produse pe perioada existenţei fermei

Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, depozitate în europubele, după care vor fi preluate de către firme autorizate, în vederea eliminării.

Piesele de schimb uzate vor fi depozitate pe platformă betonată, marcată corespunzător şi vor fi valorificate prin firme autorizate.

Deșeurile rezultate din activitatea medicului veterinar (seringi, ace, ambalaje medicament) vor fi depozitate în containere speciale și preluate de firme autorizate.

Efectuarea dezinfecţiei, deratizării şi dezinsecţiei este asigurată trimestrial prin comandă la firme specializate, prin urmare nu este necesară depozitarea de substanțe toxice în incintă.

Preluarea apelor uzate menajere

Determinarea debitelor de ape uzate menajere

Apele uzate menajere vor fi conduse printr-o reţea de canalizare menajeră distinctă în bazinul vidanjabil din incintă, amplasat la o distanţă mai mare de 10,0m faţă de clădirea filtrului sanitar.

Grupul sanitar din cadrul filtrului sanitar va fi racordat la o fosă septică vidanjabilă cu o capacitate de 10,0mc. Conducta va fi montată îngropat sub adâncimea de îngheţ, cu pantă descendentă spre fosa septică vidanjabilă.

De asemenea camera necropsie va fi racordată la un bazin vidanjabil de 4,0mc care va prelua scurgerile și apa folosită pentru spălarea acestui obiect.

La amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj se va ţine seama de recomandările Normativului I9-2013. Astfel amplasarea conductelor se va face încât să nu stânjenească circulaţia şi să nu necesite mascări costisitoare, evitându-se în acest fel lovirea accidentală a conductelor.

Pe timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta elementele de ordin tehnic cuprins în proiect stasurile şi normativele din domeniu, normativul C300 pentru PSI, precum şi normele de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii montaj.

În cadrul lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente canalizării, vor fi cuprinse montajul şi procurarea celor două bazine vidanjabile.

Lungimea rețelei de canalizare menajeră va fi de 32,00ml.

Preluarea apelor pluviale

Platformele exterioare vor fi prevăzute cu guri de scurgere pentru preluarea apelor pluviale. De pe acoperișurile clădirilor se vor prelua apele pluviale prin intermediul jgheaburilor și burlanelor și vor fi conduse la rețeaua de canalizare pluvială.

Apele pluviale provenite de pe platformele exterioare și de pe acoperișurile clădirilor vor fi preluate într-o rețea de canalizare pluvială subterană din tuburi PVC. Aceasta va fi prevăzută cu un separator de hidrocarburi cu o capacitate de 30,0 l/s și un bazin de retenție cu o capacitate de 135mc înainte de deversarea în canalul exterior existent.

Dejecţiile

Calculul cantității de dejecții rezultate s-a făcut conform codului de bune practici agricole.

Ținând cont de faptul că s-a folosit sistemul pe pat de paie, rezultă următoarele cantități de dejecții:

| Categoria de animal | Sistem de adăpost | Numar animale | Aşternut [kg/animal/zi] | Tip de gunoi de grajd rezultat | Producţia de gunoi, inclusiv aşternut [kg/animal/zi] | Capacitatea de stocare [m3/animal/luna] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miel de 3,5 luni sau cârlan | Aşternut | 4800 | 0,3 | Bălegar | 1,5 | 0,050 |

Rezultă o cantitate de 240mc/lună pentru întreaga capacitate a fermei,.

Colectarea dejecțiilor din adăposturi se va face în felul următor:

Pardoseala din interiorul boxelor este acoperită cu pat de paie. Dejecțiile amestecate cu paie vor fi colectate periodic cu tractorul și transportate la platforma de depozitare dejecții solide.

Scurgerile de la patul de paie sunt colectate printr-o canalizare tehnologică și descărcate în bazinul de colectare dejecții lichide amplasat în vecinătatea platformei de depozitare dejecții solide.

  - Platformă dejecții solide

Scurgerile provenite de la platforma de dejecții solide vor fi preluate de o rigolă acoperită, și vor fi descărcate în bazinul de colectare dejecții lichide amplasat în vecinătatea platformei de depozitare dejecții solide.

Materialele organice reziduale care provin de la animale (gunoiul de grajd) şi cele de origine vegetală vor fi stocate pe platforma de gunoi, rezultând un volum de dejecții de 1440mc pentru o perioadă de 6 luni.

Este importantă valoarea ridicată de fertilizare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor pe unitatea de volum. Dacă acestea sunt bogate în nutrienţi, atunci pentru producătorii agricoli devine rentabilă stocarea şi utilizarea lor în locul îngrăşămintelor minerale, care sunt mai puţin accesibile din cauza preţurilor ridicate.

Acest îngrăşământ organic este ieftin şi la îndemâna fiecărui producător agricol şi în plus poate fi completat cu îngrăşăminte chimice pentru a realiza necesarul optim de nutrienţi pentru culturile agricole.

Beneficiarul dispune de o suprafață agricolă arendată suficientă pentru împrăștierea dejecțiilor pe suprafețele agricole

3. Alimentarea cu energie electrică şi ventilaţia

Alimentarea cu energie electrică este realizată de la reţeaua electrică existentă prin intermediul unui tabloul general, iar de la tabloul general sunt alimentaţi toţi consumatorii de energie electrică.

Instalaţiile electrice constau în:

- Instalaţii de automatizare, de semnalizare şi protecţie a fluxurilor tehnologice;

- Instalaţii de iluminat şi prize pentru cele 2 adăposturi şi filtrul sanitar.

Toate instalaţiile se vor executa în cabu Cyy pozat în canale acoperite montate îngropat sau care se vor prinde de structura de rezistenţă a construcţiilor.

Toate instalaţiile se vor executa conform proiectului cu protecţia prevăzută de normativul I7/1991, care va fi minim IP54.

Ventilaţia în adăposturi se face natural.

- SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

- Protecţia calităţii apelor:

În urma fluxului tehnologic nu rezultă elemente care să intre în contact cu pânza freatică. Apele menajere sunt colectate într-un bazin etanş vidanjabil iar scurgerile de pe platformele de dejecţii și depozitul de siloz sunt preluate în bazinul de stocare dejecţii lichide amplasat în vecinătatea platformei de depozitare dejecții solide

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere vidanjate la stația de epurare se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – Normativul NTPA 002/2005.

Apele pluviale sunt colectate printr-o rețea subterană, trec prin separatorul de hidrocarburi cu o capacitate de 0,03 mc/s și se descarcă în bazinul de retenție cu o capacitate de 135mc, urmând ca de acolo să ajungă în canalul de colectare existent în vecinătatea amplasamentului.

Apelor pluviale ce se vor descărca în canalul de desecare ANIF se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005.

- Protecţia aerului:

Substanţe pasibile de a infesta atmosfera, ca urmare a desfăşurării activităţii  în adăposturi sunt  NH3, H2S, vapori de apă şi alte gaze nocive rezultate prin descompunerea materiilor fecale.

Emanațiile de la centrala termică sub forma CO, NOX, SOX, pulberi substanțe organice, se încadrează în limitele prevăzute de norme.

De asemenea există emanații de gaze de eșapament rezultate de la circulația utilajelor și a mijloacelor de transport în incintă, însă acestea se încadrează în limitele prevăzute de norme.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În cadrul investiției, ca surse de zgomot identificăm animalele din fermă.

Surse de zgomot şi vibraţii sunt mijloacele auto care tranzitează zona obiectivului, pentru care nu se impune adoptarea de măsuri specifice.

Aceste surse produc o cantitate de mai mică de 65dB în timpul zilei.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu sunt  surse de radiaţii.

- Protecţia solului şi a subsolului:

Se realizează prin prevederea de platforme betonate. Apele pluviale sunt colectate printr-o rețea subterană, trec prin separatorul de hidrocarburi cu o capacitate de 30,0 l/s și se descarcă în bazinul de retenție cu o capacitate de 135mc, urmând ca de acolo să ajungă în canalul de colectare existent în vecinătatea amplasamentului.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Conform Ordinului 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, între întreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate şi învecinate, se asigură zone de protecţie sanitară. Prin teritorii protejate se înţelege : zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţi economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiţi de impurităţi.

Zonele de protecţie sanitară se stabilesc pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător.

Conform Ordinului 119/2014, în cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, sunt stabilite distanţe minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare.

Distanta pana la cea mai apropiata locuinta este de circa1000m; proiectul propus respecta Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

De asemenea se vor respecta prevederile legislației sanitar veterinare în vigoare cuprinse în Ordinul 75/2005, Ordinul 72/2004, Ordinul 205/2004 și Ordinul 34/2009.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Deşeuri rezultate în timpul execuţiei lucrărilor

Apele menajere se vor descărca într-un bazin etanș vidanjabil cu volumul util Vu = 3000 l.

Piesele metalice uzate provenite din lucrările de construcții vor fi colectate şi depozitate temporar la sediul societăţii, fiind valorificate prin firme specializate şi autorizate în domeniu.

Deşeurile menajere vor fi colectate într-o pubelă, de unde vor fi preluate de către firme specializate şi autorizate, în vederea eliminării.

Deşeurile de tip Pet vor fi colectate într-o pubelă, de unde vor fi preluate de către firme specializate şi autorizate, în vederea valorificării.

Facem menţiunea că în locaţia propusă ca şi şantier nu se vor realiza lucrări de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto.

Deşeuri produse pe perioada existenţei fermei

Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, depozitate în europubele, după care vor fi preluate de către firme autorizate, în vederea eliminării.

Piesele de schimb uzate vor fi depozitate pe platformă betonată, marcată corespunzător şi vor fi valorificate prin firme autorizate.

Deșeurile rezultate din activitatea medicului veterinar (seringi, ace, ambalaje medicament), î vor fi depozitate în containere speciale și preluate de firme autorizate.

Efectuarea dezinfecţiei, deratizării şi dezinsecţiei este asigurată trimestrial prin comandă la firme specializate, prin urmare nu este necesară depozitarea de substanțe toxice în incintă.

| Denumire deşeu | Cantitate prevăzută | Starea fizică | Codul | Managementul deşeurilor t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | valorificat | eliminat | Stoc temp. |
| deşeuri generate- dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie t/an + apele provenite din igienizarea halelor | 8,0 mc/zi | Solidă și lichidă | 02 01 06 | 2880mc/an | - aplicat ca îngrășământ pe terenurile arendate de beneficiar | - bazin dejecții lichide - platformă dejecții solide |
| deşeuri generate- deşeuri de tesuturi animale (t/an) | 1,5 | Solidă | 02 01 02 | - | 0,66 - preluat de unități specializate | - cameră necropsie |
| deşeuri menajere (kg/an) | 2,4 | solidă | 20 01 03 | - | 0,876-preluat de unități specializate | - container deseuri menajere |
| deşeuri generate- deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor 18 02 02* | 0,01 kg/zi | solidă | 18 02 02* | - | 0,0036-preluat de unități specializate | - recipienți |
| Deşeuri generate-Piese de schimb uzate (kg/an) | 1000 | solidă | 16 01 07 | 1000 | - | - recipienți |

Preluarea apelor uzate menajere

Grupurile sanitare din cadrul filtrului sanitar este racordate la fosa septică vidanjabilă proiectată cu o capacitate de 10,0mc. Conducta este montată îngropat sub adâncimea de îngheţ, cu pantă descendentă spre bazinul vidanjabil.

Obiectele sanitare vor fi racordate la fosa septică printr-un racord executat din tuburi PVC pentru canalizare montat îngropat sub adâncimea de îngheţ cu pantă descendentă către conducta colectoare.

Colectarea apei menajere din bazinul vidanjabil se va realiza periodic de firmă specializată care va transporta apele menajere la o stație de epurare autorizată.

Scurgerile provenite de la camera necropsie vor fi colectate într-un bazin vidanjabil având capacitatea de 4,0mc. Colectarea apelor menajere se va realiza periodic de firme specializate.

Scurgerile de la camera de preparare a laptelui din cadrul adăpostului poliuz vor fi preluate într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 4,0mc. Pe traseul de canalizare va fi prevăzut un separator de grăsimi cu o capacitate de 0,3l/s, unde se vor reține grăsimile din apa menajeră. Colectarea acestor grăsimi de va realiza periodic de către firme specializate.

Preluarea apelor pluviale

Platformele exterioare vor fi prevăzute cu guri de scurgere pentru preluarea apelor pluviale. De pe acoperișurile clădirilor se vor prelua apele pluviale prin intermediul jgheaburilor și burlanelor și vor fi conduse la rețeaua de canalizare pluvială.

Apele pluviale provenite de pe platformele exterioare și de pe acoperișurile clădirilor vor fi preluate într-o rețea de canalizare pluvială subterană din tuburi PVC. Aceasta va fi prevăzută cu un separator de hidrocarburi cu o capacitate de 30,0 l/s și un bazin de retenție cu o capacitate de 135mc înainte de deversarea în canalul exterior existent.

Dejecţiile

Calculul cantității de dejecții rezultate s-a făcut conform codului de bune practici agricole.

Ținând cont de faptul că s-a folosit sistemul pe pat de paie, rezultă următoarele cantități de dejecții:

| Categoria de animal | Sistem de adăpost | Numar animale | Aşternut [kg/animal/zi] | Tip de gunoi de grajd rezultat | Producţia de gunoi, inclusiv aşternut [kg/animal/zi] | Capacitatea de stocare [m3/animal/luna] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miel de 3,5 luni sau cârlan | Aşternut | 4800 | 0,3 | Bălegar | 1,5 | 0,050 |

Rezultă o cantitate de 240mc/lună pentru întreaga capacitate a fermei,.

Colectarea dejecțiilor din adăposturi se va face în felul următor:

Pardoseala din interiorul boxelor este acoperită cu pat de paie. Dejecțiile amestecate cu paie vor fi colectate periodic cu tractorul și transportate la platforma de depozitare dejecții solide.

Scurgerile de la patul de paie sunt colectate printr-o canalizare tehnologică și descărcate în bazinul de colectare dejecții lichide amplasat în vecinătatea platformei de depozitare dejecții solide.

Platformă dejecții solide

Scurgerile provenite de la platforma de dejecții solide vor fi preluate de o rigolă acoperită, și vor fi descărcate în bazinul de colectare dejecții lichide amplasat în vecinătatea platformei de depozitare dejecții solide.

Materialele organice reziduale care provin de la animale (gunoiul de grajd) şi cele de origine vegetală vor fi stocate pe platforma de gunoi, rezultând un volum de dejecții de 1440mc pentru o perioadă de 6 luni.

Este importantă valoarea ridicată de fertilizare a gunoiului de grajd şi a dejecţiilor pe unitatea de volum. Dacă acestea sunt bogate în nutrienţi, atunci pentru producătorii agricoli devine rentabilă stocarea şi utilizarea lor în locul îngrăşămintelor minerale, care sunt mai puţin accesibile din cauza preţurilor ridicate.

Acest îngrăşământ organic este ieftin şi la îndemâna fiecărui producător agricol şi în plus poate fi completat cu îngrăşăminte chimice pentru a realiza necesarul optim de nutrienţi pentru culturile agricole.

Beneficiarul dispune de o suprafață agricolă arendată suficientă pentru împrăștierea dejecțiilor pe suprafețele agricole

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

În urma fluxului tehnologic nu rezultă substanţe toxice şi periculoase.

Efectuarea dezinfecţiei, deratizării şi dezinsecţiei este asigurată trimestrial prin comandă la firme specializate, prin urmare nu este necesară depozitarea de substanțe toxice în incintă.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

În urma fluxului tehnologic nu rezultă emisii de poluanţi în mediu.

    - JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN REVEDERILE ACTELOR NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

Nu este cazul.

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Pe acest teren constructorul va executa lucrări de organizare provizorii, numai cele strict necesare şantierului, impuse de execuția lucrărilor de bază, cât şi de necesitățile şantierului.

Materialele de construcție cum ar fi , nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție.

Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început pe o platformă betonată cu o suprafață de 200,0mp. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

Constructii provizorii necesare :

• magazia provizorie-țarc acoperit, cu rol de depozitare materiale în saci, adezivi, dispozitive de tăiat, scule etc, montată pe o platformă betonată.

• punct PSI şi de protecția muncii

• wc ecologic - 1 buc.

• platforma depozitare materiale: nisip, balast

Nu sunt necesare măsuri de protecție a vecinătăților.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Lucrarea va fi deservită de organizarea centralizată a constructorului, astfel că toate materialele se vor aduce pe şantier numai pe măsură ce sunt necesare, iar betoanele şi mortarele se aduc gata preparate, urmând a fi puse direct în operă.

Parcarea utilajelor se va realiza pe platforma betonată.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va realiza de la o autocisternă care va asigura alimentarea de la stație de carburanți.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere și reparare a utilajelor pe amplasament. În caz excepțional, în situația imposibilității deplasării utilajului, reparațiile se vor efectua pe platforma betonată de parcare a utilajelor.

Alimentarea cu apă se va realiza de la puțul forat amplasat pe teren.

Evacuarea apelor uzate se va face în fosa septica ecologică vidanjabilă amplasata in imediata apropiere a aleii carosabile.

Încălzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare electrice dacă va fi cazul.

Alimentarea cu energie electrică şi comunicațiile se vor asigura prin racordare la rețeaua existentă.

Parcarea autovehiculelor pe perioada execuției lucrărilor se va realiza pe platforma betonată.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Lucrările aferente investiţiei nu afectează zonele învecinate din amplasament.

Se va prevedea plantarea de pomi şi flori.

Se va realiza monitorizare conform HG 856/2002 privind gestiunea deşeurilor.

ANEXE – PIESE DESENATE

- Plan de încadrare în zonă	planşa nr. A01

- Plan de situaţie - propunere	planşa nr. A02

Intocmit

Ing. Fodor Răzvan