P.F.A. DUMESCU FLORIN

Expert de mediu

Proiectant autorizat de Ministerul Mediului

Înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor

de studii de protecţia mediului

CUI 20472016, NR. ORC F02/1898/2004

310052 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 12

Tel/Fax 0257 – 213066, 0744606574

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrarii: Memoriu de prezentare pentru investiţia ”Execuție lucrări de construire și instalații pentru amplasare stație de sterilizare în spațiul de depozitare C1 din depozitul de deșeuri” în localitatea Vladimirescu, incinta Achim SA FN, jud. Arad

Beneficiar: SC DEMECO SRL, Bacău, str. Chimiei nr. 6A

Proiectant urbanism: SC DEMECO SRL, Bacău, str. Chimiei nr. 6A

Proiectant MP: P.F.A. DUMESCU FLORIN

Intocmit: Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Expert de mediu

Arad, Iunie 2017

Borderou de piese

A. PIESE SCRISE

- Memoriu de prezentare;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 6563/11.05.2017 emisă de APM Arad;

- Autorizație de gospodărirea apelor nr. 174/26.06.2017;

- Notificare DSP nr. 440/16.05.2017.

B. PIESE DESENATE

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de situaţie;

- Flux tehnologic Instalație de sterilizare;

- Instalație de sterilizare deșeuri medicale – plan de amplasament;

MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI

”Execuție lucrări de construire și instalații pentru amplasare stație de sterilizare în spațiul de depozitare C1 din depozitul de deșeuri” în localitatea Vladimirescu, incinta Achim SA FN, jud. Arad

II. TITULAR

– numele companiei şi datele de identificare: S.C. DEMECO  S.R.L, Bacău,  Nr. ORC J04/1070/2004, CUI RO 16514342 
   – adresa postala: Bacău, str. Chimiei nr. 6A, jud. Bacău

– adresa punct de lucru: loc. Vladimirescu incinta Archim FN, jud. Arad
   – numarul de telefon:  0744570341

– numele persoanelor de contact: Pană Ștefăniță Mirel
   – administrator: Botez Daniel

– proiectant: DEMECO SRL, Bacău, str. Chimiei nr. 6A, jud. Bacău

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1.A. REZUMATUL PROIECTULUI

Terenul pe care se amplasează investiția este situat în loc. Vladimirescu, incinta Archim SA N si aparține SC Demeco SRL Bacău, fiind achiziționat pentru puctul de lucru al societății deschis pe amplasament. Pe acest amplasament se derulează începând cu anul 2014 activitatea de tratare și eliminare deșeuri.

Suprafaţa de teren pe care se vor executa lucrările este situată în intravilanul loc. Vladimirescu, în incinta Archim SA FN.

Terenul este înscris în CF nr. 312207 Vladimirescu, nr. top 312207.

Amplasamentul poate fi accesat din două direcţii: drum de exploatare care asigură legatura cu DN 7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinatatile amplasamentului sunt următoarele:

- la Sud: drum de exploatare şi teren agricol;

- la Est: incintă industrială fără activitate, construcții dezafectate;

- la Vest: incintă industrială fără activitate şi locuinţă, construcții dezafectate;

- la Nord: drum de exploatare și zonă industrială cu spaţii neutilizate.

Instalația de sterilizare deșeuri medicale este un ansamblu de componente care are în principal un corp etanș din inox, în care diverse deșeuri medicale nepericuloase, în prealabil tocate, sunt supuse sterilizării prin aburire, cu un abur generat de un cazan autorizat, cu încălzire electrică.

Deșeurile preconizat să se sterilizeze, sunt următoarele:

| Cod | Deșeu |
| --- | --- |
| 18 01 01 | Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) |
| 18 01 04 | Deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale, privind prevenirea infecțiilor (de ex. îmbrăcăminte, aparate ghipsate, lenjerie,îmbrăcăminte disponibilă, scutece) |
| 18 02 03 | Deșeuria căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor. |
| 18 01 03* | Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale priviind prevenirea infectiilor. |

Aceste deseuri medicale nepericuloase sunt transportate cu camioane speciale cu regim ADR.

În conformitate cu Decizia etapei de evaluare inițială nr. 6563/11.05.2017 emisă de APM Arad activitatea se încadrează în prevederile HG 445/2009 anexa 2, pct. 11, pct.b ”instalații pentru eliminarea deșeurilor altele decât cele prevazuta în anexa nr. 1”; proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, etc.

3.1.B. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Documentaţia cuprinde datele specifice aferente lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitie ”Execuție lucrări de construire și instalații pentru amplasare stație de sterilizare în spațiul de depozitare C1 din depozitul de deșeuri” în loc. Vladimirescu, jud. Arad - C.F. nr. 312207 Vladimirescu, în vederea obținerii Autorizatiei de construire,  in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 si a Legii Nr. 125/1996 privind modificarea si completarea Legii Nr. 50/1991 , Legii Nr. 453/2001 si a Ordinului M.L.P.T.L. Nr. 1943/2001 si a Legii Nr. 401/2003.

Necesitatea realizării prezentei investitii rezulta din intentia beneficiarului de a realiza ”Execuție lucrări de construire și instalații pentru amplasare stație de sterilizare în spațiul de depozitare C1 din depozitul de deșeuri” în loc. Vladimirescu, jud. Arad, prin amenajare spații existente pe teren privat. Realizarea acestui obiectiv de investitie pe amplasamentul propus este în concordanţă cu Planul Urbanistic General al localitatii Vladimirescu, aprobat prin Hot. Nr. 92/2015.

Pentru realizarea investiţiei SC Demeco SRL a solicitat si a obtinut de la Primaria orasului Vladimirescu, Certificatul de urbanism nr. 177 din 21.04.2017, in vederea intocmirii documentatiilor pentru autorizarea lucrarilor solicitate.

Prin promovarea acestei investiții se vor realiza lucrări pentru amplasare stație de sterilizare deșeuri medicale, care va încorpora în structura sa instalații și tehnologii care să promoveze siguranța în exploatare și monitorizarea potențialului poluator.

3.2.ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

3.2.1.Profilul şi capacităţile de producţie

Aceasta noua investitie va avea ca obiect activitatea de sterilizare deșeuri medicale, capacitatea de sterilizare fiind de maxim 150 kg/șarjă. Instalația de sterilizare funcționează cu abur, intermitent; apa necesară formării aburului este stocată într-un recipient IBC de 1000 l si se asigură din forajul existent pe amplasament.

Investiția va beneficia de utilitati:  alimentare cu apa din rețeaua proprie (foraj 11 m); canalizare menajeră cu bazin vidanjabil; canalizare pluviala cu evacuarea apelor în rețeaua Arstate și canalizare tehnologică proprie cu evacuarea apelor uzate în bazine colectoare și apoi în IBC 1000 l; iluminat incinta; încălzire cu energie electrică.

Odata realizat noul obiectiv de investitii va avea urmatoarele caracteristici si va beneficia de urmatoarele sevicii:

-  nr. personal pentru instalație sterilizare  –  2, cu program de lucru de 8 ore/zi.

Organizare de șantier: nu necesită amenajări; se vor folosi spațiile existente ale punctului de lucru de pe amplasament.

Perioada de execuție: 8 saptamani

3.2.2.Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

- suprafaţă totală – 9554 mp. Modul de utilizare actual a terenului este următorul:

|  | Suprafaţă construită mp | Teren liber mp | Total suprafeţe mp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, clădiri şi reţele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 7054 | 0 | 2500 | 9554 |
| TOTAL | 7054 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St = 7054/9554 x 100 = 73,83%

- suprafaţă utilă desfășurată existentă si propusă 719.3 mp

- atelier mecanic 65.0 mp

- depozitare 1 313.9 mp

- depozitare 2 34.8 mp

- depozitare 3 22.7 mp

- depozitare 4 23.4 mp

- depozitare 5 103.7 mp

- depozitare 6 102.7 mp

- spatiu dezafectat 26.4 mp

- spatiu dezafectat 26.7 mp

VOLUM TOTAL existent si propus: 3165 mc

- suprafaţă spaţii verzi – 2500 mp

- număr locuri de parcare – 18

## CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale - Indicativ P 100 -92” oraşul Arad se încadrează, în zona “D” din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks, ceea ce înseamnă KS = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc (sec), în zona TC = 10. Pe baza acestor date, din tabelul A.2. al Normativului menţionat mai sus, rezultă că oraşul Arad se încadrează în zona de intensitate seismică VII  (exprimată în grade MSK).

Adâncimea de îngheţ – dezgheţ, conform STAS 6054 – 77 este de 0,70 – 0,80 m.

- funcţiunea:  instalație sterilizare

- regim de înălţime: parter

| suprafata construita: 12 mp într-o încăpere de 103.7 mp |  |
| --- | --- |

SOLUTII CONSTRUTIVE SI DE FINISAJ

Infrastructura este realizata din fundatii izolate sub stalpi si fundatii continue sub peretii de zidarie si cei din beton armat.

Suprastructura: regimul de inaltime al constructiei existente este de parter, aceasta avand o structura mixta din elemente prefabricate de beton armat (stalpi, grinzi, placi prefabricate din beton armat la acoperis), pereti din beton armat monolit si pereti din zidarie de boltari atat perimetrali cat si interiori.

Compartimentarile: pereti din beton armat monolit si din zidarie boltari.

Invelitoarea: acoperire in doua ape, realizata din elemente prefabricate este izolata cu membrana bituminoasa, jgheaburile si burlanele fiind din tabla plană.

Finisaje exterioare: peretii, stalpii si soclul sunt tencuiti cu mortar si zugraviti culoare alb.

Tamplarie: ferestrele au tamplarie din metal si geam simplu fix, iar usile sunt din tamplarie si panou plin din metal.

Finisaje interioare prevăzute în spațiul destinat sterilizatorului: peretii sunt tencuiti si zugraviti, pardosea este din beton sclivisit, iar usile interioare sunt din tamplarie si panou plin din metal.

Constructia existenta respecta distantele legale fata de cladirile vecine pentru a nu incomoda din punct de vedere al iluminarii si insoririi lor si pentru asigurarea unor conditii de viata confortabile zonei in care se vor integra. Apele pluviale sunt preluate de un sistem de jgheaburi si burlane din tabla.

3.2.3.Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea.

Pe amplasament se deruleaza incepand cu anul 2014 activitatea de tratare şi eliminare a deşeurilor periculoase. Aceasta activitate a fost incadrata de autoritatea locala de mediu ca fiind IPPC conform Legii 278/2013. SC Demeco SRL deţine Autorizatia integrată de mediu nr. 4/4.11.2015, revizuire I / 05.05.2016, emisă de APM Arad.

În baza Autorizaţie integrate de mediu 4/4.11.2015, activităţile autorizate sunt:

- Colectarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev.2-3811;

- Colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2-3812;

- Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2- 3822;

- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cod CAEN rev.2  - 4677;

- Depozitări cod CAEN – 5210;

- Recuperarea materilalelor reciclabile cod CAEN – 3832.

Terenul din incinta industrială poate fi împărţit convenţional în 2 ZonE funcţionale distincte, ce diferă între ele prin una sau mai multe din caracteristicile următoare:

- activitatea desfăşurată

- sensibilitatea terenului şi a zonelor învecinate

- nivelul de dotare cu infrastructură pentru utilităţi

- gradul de ocupare al terenului

- existenţa de receptori sensibili la poluare în zonă

Cele 2 ZONE FUNCTIONALE au fost denumite convenţional ZF1, ZF2 fiind prezentate si in Planul de Situatie anexat.

ZONA FUNCTIONALA I  este situata in partea de nord a incintei si este destinată prelucrării chimice a deşeurilor, hala I având o suprafaţă de 940 mp, care include:

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor ce urmează a fi tratate

- zonă administrativă compusă din vestiar, grup sanitar, birou

ZONA FUNCTIONALA II acopera partea de sud a incintei, hala II având o suprafaţă de 788 mp si include:

- magazii pentru depozitarea deşeurilor colectate

- atelier mecanic

- spaţiu administrativ

- cameră de congelare cu suprafață de 20 mp

- cameră de refrigerare cu suprafață de 20 mp

- spațiu amplasare instalație de sterilizare – 103,7 mp

Activitati desfasurate pe amplasament

- activitatea de tratare a deşeurilor

- colectarea, descărcarea, depozitarea temporară şi transportul deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase și nepericuloase;

- tratarea deşeurilor prin procedeele:

- tratare chimică (stabilizare/inertizare)

- tratare ape uzate cu ajutorul instalației mobile de către Ecobac Sal SRL în baza Autorizației de mediu nr. 7/2015

- tratare fizică la temperatură joasă (sterilizare).

- activitati auxiliare:

- colectarea apelor pluviale

- colectarea apelor menajere

- utilaje

- Wolla - 1 buc, excavator - 1 buc, stivuitor - 1 buc, betonieră - 1 buc,buldoexcavator – 1 buc

- Pod rulant 5 to – 1 buc

- Instalație de congelare – 1 buc

- Instalație de refrigerare -  1 buc

- Sterilizator – 1 buc

Prezentare sterilizator de deseuri medicale nepericuloase:

Instalația de sterilizare deșeuri medicale este un ansamblu de componente care are în principal un corp etanș din inox, în care diverse deșeuri medicale nepericuloase, în prealabil tocate, sunt supuse sterilizării prin aburire, cu un abur generat de un cazan autorizat, cu încălzire electrică.

Deșeurile preconizat să se sterilizeze, sunt următoarele:

| Cod | Deșeu |
| --- | --- |
| 18 01 01 | Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) |
| 18 01 04 | Deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale, privind prevenirea infecțiilor (de ex. îmbrăcăminte, aparate ghipsate, lenjerie,îmbrăcăminte disponibilă, scutece) |
| 18 02 03 | Deșeuria căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor. |
| 18 01 03* | Deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale priviind prevenirea infectiilor. |

Aceste deseuri medicale nepericuloase sunt transportate cu camioane speciale cu regim ADR.

Aceste deșeuri medicale nepericuloase sunt ambalate  în diverse ambalaje, ca de exemplu saci de PE, cutii de carton, recipiente de plastic.

Acestea se încarcă si transporta in  pubele ecologice din plastic de capacitate 240-1100 litri . O data ajunse pe amplasamentul instalatiei de sterilizare aceste deseuri sunt cantarite, iar apoi sunt depozitate in camera frigrorifica aflata in spatiul de depozitare 4. Deseurile medicale nepericuloase sunt depozitate temporar in camera frigorifica la o temperatura de 0oC pentru un interval de timp de maxim 48 ore. Dupa sau in acest interval orar daca s-a atins capacitatea unei sarje de sterilizare acestea sunt scoase din camera frigorifica si duse la sterilizare. Deseurile medicale nepericuloase sunt alimentate in cuva tocatorului  sterilizatorului cu ajutorul unui dispozitiv de ridicare (skip) electric. Acestea sunt maruntite  si apoi ajung in sterilizator prin cadere libera. Deseurile medicale nepericuloase sunt supuse procesului de sterilizare cu abur pentru un interval de timp de 130-135 minute. Dupa sterilizare acestea sunt descarcate in pubelele ecologice aflate in zona de stocare pubele goale si apoi sunt  ambalate in saci big-bags si sunt depozitate pe paleti in spatiul de depozitare 6. Apa necesara formarii aburului este stocata intr-un recipient de 1000 litri. Apa provine din forajul de pe amplasament. Nu se executa retele speciale pentru aprovizionare cu apa, deoarece acesta este mobil. Acesta este transportat cu ajutorul unui stivuitor la foraj si alimentat. Condensul format in urma sterilizarii este evacuat cu ajutorul unei pompe submersibile intr-un recipient de 1000 litri de tip IBC, acesta este cantarit si depozitat in spatiul de depozitare 1. Acest condens este transportat si eliminat apoi intr-o instalatie de incinerare.

AMPLASAREA INSTALAȚIEI DE STERILIZARE

Este prevăzută în hala DEPOZIT, in spatiul de depozitare 5 cu o suprafata de 103.7 mp și două uși de acces (vezi schema de amplasare anexată), în platforma DEMECO – ARAD, Punctul de lucru Nr. 3.

Compartimentul rezervat instalației de sterilizare este amenajat cu pardoseală, pereți și finisaje, panouri vitrate corespunzătoare și are ventilare potrivită care se instalează cu ansamblul de sterilizare.

COMPONENȚA INSTALAȚIEI DE STERILIZARE

Dispozitiv de ridicare / răsturnare pubele sau coșuri de plastic, cu acționare electromecanică pe cablu.

Structura de susținere ansamblu  sterilizator cu platforma / scară de acces pentru deservire.

Corp sterilizator din inox cu două zone:

- una verticală în care se află o pâlnie și tocătorul;

- una înclinată, etanșă în care se face aburirea deșeurilor tocate.

Între aceste două zone se află un șiber etanș, care permite operarea secvențială așa cum se va descrie mai jos; golirea din această zonă a deșeurilorsterilizate se face pe o ușă etanșă, prin cădere liberă.

În zona înclinată a corpului sterilizatorului se găsește un coș din inox cu perforații și ușă de golire, în care se păstrează deșeurile tocate afânate pe perioada aburirii / sterilizării.

Tocătorul de deșeuri este de tip EBS 500 - Andritz, cu valțuri și pinteni de mărunțire / sfârtecare a deșeurilor ; are un motoreductor propriu.

Cazanul de abur cu rezistențe electrice ca sursă de căldură produce abur în debit convenabil până la 81,5 kg/h și la parametrii de plecare ceruți de procesul de sterilizare(detaliate mai jos) ; el are propriul tablou electric de forță și comenzi-control.

Un rezervor cu capacitate de 1000 l asigură alimentarea cazanului cu apă la parametrii necesari.

Rețele diverse aferente și pompe de vehiculare a apei pentru cazan, aburului și  condensului sunt instalate în schema ansamblului.

O tubulatură și coș de aerisire a incintei cu sterilizator sunt prevăzute pe compartimentul de instalare a ansamblului de sterilizare .

Instalația electrică (tablou central, cablaje, AMC-uri indicatoare de temperaturi/ presiuni) este echipament inclus în componența ansamblului și se află într-o poziție care permite intervenția facilă a operatorului  la comenzi, inspectare sau întreținere / reparare.

FUNCȚIONARE

Instalația de sterilizare cu abur este concepută să funcționeze intermitent,	în șarje supuse sterilizării.

- Capacitatea în deșeuri supuse 	sterilizării este de max. 150 kg / șarjă.

PERSONAL DE EXPLOATARE / ÎNTREȚINERE

Exploatarea instalației de sterilizare presupune un operator pe un schimb de lucru.

Parametrii / Date / Caracteristici :

- Secvența de operare:

- încărcare deșeuri în pâlnia tocătorului:	    5 –  10 min.

- tocare șarjă:						 35 –  40 min.

- sterilizare cu abur:					130 – 135 min

- Parametri de operare:

- temperatură abur în corpul de sterilizare:	110 -112 ˚C

- presiune abur în corpul de sterilizare :		  1,5 bar

(0,5 bar suprapresiune)

- Caracteristicile componentelor instalației:

- volumul corp sterilizator zona înclinată

(de aburire):				2,30 m3

- volum pâlnie de încărcare deșeuri:			0,40m3

- volum coș inox perforat :					1,50 m3

- productivitate tocător:				max. 250 kg / h

- putere motor tocător: 					7,5 KW

- putere dispozitiv ridicare : 			max.  2 KW

- înălțime de ridicare :				2,8 – 3,5 m

- cazan de abur tip: 		FLASH 60

-putere electrică pe rezistori:		max. 60 KW

-putere electrică pe pompă:			0,4 KW

-debit maxim abur:			81,5 kg / h

-presiune  de plecare:			max. 4,5 bar

-volum de apă: 				55 l

-masa (gol): 					113 kg

PERSONAL DE EXPLOATARE / ÎNTREȚINERE ȘI ORDINEA OPERAȚIILOR TEHNOLOGICE

Exploatareainstalației de sterilizare după secvența  de operare de la punctul 4.3.a.  presupune un operator pe un schimb de lucru.

Acesta trebuie să fie instruit pentru a cunoaște:

- tipurile de deșeuri supuse sterilizării ;

- ansamblul instalației și modul de funcționare;

- succesiunea operațiilor pe care le efectuează pentru operare corectă (după instrucțiunile scrise ale furnizorului).

Întreținerea instalației se va face de personal calificat, iar pentru cazan doar de personal autorizat (al furnizorului originar sau de service autorizat).

Ordinea operațiilor pe un ciclu / secvență este următoarea:

- extragerea dirijată a deșeurilor din depozitul frigorific în pubele pentru o șarjă;

- transportul la instalația de sterilizare;

- ridicarea la cuva de primire de deasupra tocătorului, care așteaptă cu capacul ridicat și șiberul închis;

- răsturnarea pubelei în cuva tocătorului;

- închiderea capacului cuvei;

- deschiderea șiberului sub tocător;

- pornirea tocătorului și mărunțirea deșeurilor, în cca. 35 – 40 minute, cu cădere liberă în coșul inox cu pereți perforați, din corpul înclinat (care este închis etanș);

- închiderea șiberului și etanșarea corpului înclinat;

- verificarea și pornirea cazanului, alimentarea și detenta aburului generat în corpul etanș, timp de 130 – 135 minute;

- golirea intermitentă a cazanului de condensul acumulat ( de 2 – 3 ori pe ciclu), într-un vas de plastic tip IBC (cu posibilitate de închidere);

- oprirea cazanului și efectuarea unei pauze de  1-2 minute ; în acest timp se scurge restul condensului și  se depresurizează corpul  sterilizatorului;

-deschiderea ușii etanșe de pe corp;

-aducerea unei pubele sub coșul cu pereții perforați din corpul sterilizatorului;

- deschiderea ușii coșului și evacuarea prin cădere liberă a deșeurilor sterilizate în pubela de evacuare;

- închiderea coșului și corpului etanș al sterilizatorului

- incarcare deseuri sterilizate in saci bigbags.

- depozitare in spatial de depozitare 6 pe paleti

După aceste operațiuni se reia un nou ciclu / secvență de operare. Pentru instruire și cunoaștere se întocmește o carte tehnică a ansamblului instalației, la care se atașează documentația originală a cazanului.

CONDIȚIONĂRI

Instalația de sterilizare se utilizează doar pentru categoriile de deșeuri menționate.

Cazanul funcționează doar cu asigurarea apei în rezervorul propriu și în cel de rezervă, de 1000 l.

Încărcarea deșeurilor și închiderea capacului pâlniei de alimentare a tocătorului este obligatorie înainte de a porni tocătorul .

Evacuarea deșeurilor sterilizate se face doar după evacuarea ultimelor cantități de condens din corpul etanș, cu care ocazie se produce și o eliminare totală a suprapresiunii din corp și deci se evită eventuale împroșcări cu abur sau condens fierbinte la deschiderea ușilor de golire deșeuri.

Mentionam ca in cadrul lucrarilor de instalare a sterilizatorului de deseuri medicale nepericuloase, NU se modifica structura de rezistenta si/sau aspectul architectural al constructiei/ halei depozit de deseuri.

Fig. Flux Tehnologic al deseurilor medicale nepericuloase pe amplasamentul instalatiei de sterilizare PL3.

3.2.4.Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, si modul de asigurare a acestora.

- deșeuri medicale cod 180101,180103*, 180104, 180203, ambalate în saci de polietilenă, cutii carton, recipienți de plastic;

- energie electrică pentru funcționarea instalațiilor tehnologice și iluminat: de la reţeaua existentă în incintă printr-un post de transformare;

- apă rece pentru consum menajer și tehnologic din rețeaua proprie;

- energie termică pentru producere abur: curent electric prin post trafo Demeco.

3.2.5.Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Aceasta investitie va beneficia de utilitatile existente sau care vor fi realizate pentru instalație de sterilizare: alimentare cu apa, canalizare menajera, pluviala și tehnologică, energie electrică pentru instalațiile tehnologice și iluminat incinta.

      - Alimentarea cu apă

SC Demeco SRL deține Autorizația de gospodărirea apelor nr. 174/26.06.2017 emisă de AN Apele Române ABA Mureș -Târgu Mureș, în care se menționează următoarele:

      - Apă potabilă şi tehnologică

Nu există sursă de apă potabilă pe amplasament, aceasta asigurându-se din recipienţi îmbuteliaţi.

Debitul de apă în scop igienico-sanitar este de:

Qmed zi = 0,15 mc/zi; Qmax zi = 0,19 mc/zi.

- Apa tehnologică se asigură dintr-un foraj cu o adâncime de 11 m și se folosește la următoarele activități:

- umectarea pulberilor Qmed zi = 0,85 mc/zi; Qmax zi = 1,10 mc/zi

- apă pentru instalația de sterilizare Qmed zi = 0,19 mc/zi; Qmax zi = 0,25 mc/zi

- spații verzi Qmed zi = 1,27 mc/zi; Qmax zi = 1,65 mc/zi

Debit total:

Qmed zi = 2,46 mc/zi; Qmax zi = 3,2 mc/zi

Evacuarea apelor uzate şi pluviale

Apele uzate fecaloid menajere sunt dirijate într-un bazin vidanjabil betonat cu un volum de 5 mc. Din acest bazin apele sunt vidanjate periodic de către SC ASA Servicii Ecologice SRL, descărcarea vidanjei făcându-se în stația de epurare a municipiului Arad. Nu rezultă ape uzate tehnologice.

Debitul de ape uzate fecaloid menajere:

Qmed zi = 0,15 mc/zi; Qmax zi = 0,19 mc/zi

Condensul format în urma sterilizării este evacuate într-un recipient tip IBC de 1 mc, cântărit și depozitat în spațiul 1 de unde este transportat pentru eliminare la o stație de incinerare.

Condensul rezultat din instalația de sterilizare este de:

Qmed zi = 0,19 mc/zi; Qmax zi = 0,25 mc/zi

Apele pluvial sunt colectate în rețeaua proprie de canalizare pluvială și dirijate în rețeaua de canalizare pluvială a fostului CIC Arad, administrată în prezent de SC Arstate SRL.

Asigurarea agentului termic

Încălzirea spațiilor și producerea aburului pentru instalația de sterilizare se realizează cu curent electric asigurat de postul trafo proprietate Demeco.

3.2.6.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Întrucât zona afectată de execuția lucrărărilor de nvestiție nu necesită construcții noi de infrastructură și suprastructură, nu sunt necesare lucrări pentru refacerea amplasamentului.	Se vor executa doar lucrări de finisaje exterioare și interioare: tencuieli cu mortar și zugrăveli pentru pereți, beton sclivisit pentru pardosea, tâmplărie metalică la uși și ferestre.

3.2.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Amplasamentul poate fi accesat din două direcţii: drum de exploatare care asigură legatura cu DN 7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Nu se amenajează căi noi de acces în incintă.

3.2.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare.

În perioada de construcție se vor folosi: pietriş, nisip, ciment, materiale pentru finisaje pereți și pardosea, apă pentru preparare betoane, materiale metalice, energie electrică.

3.2.9.Metode folosite în construcţie

Întrucât spațiul pentru sterilizator se află într-o structură existentă, și infrastructura, suprastructura, compartimentările și învelitoarea sunt existente. Pentru finisaje și tâmplărie se utilizează tencuieli cu mortar și zugrăveli, pentru pardosea beton sclivisit preparat pe loc. Ferestrele și ușile sunt din metal și sunt achiziționate gata confecționate, necesitând doar montaj.

3.2.10.Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările prevăzute ca investiție nu necesită organizare de șantier.

Accesul cu material de construcții se va realize pe poarta actual existentă.

Depozitarea materialelor se va face în spațiile existente ale PL3.

Personalul de execuție va folosi utilitățile existente ale PL3.

După executarea tuturor lucrărilor de finisaj ale spațiilor se va monta instalația de sterilizare care se va racorda la utilitățile existente în spațiul destinat din clădirea C1.

3.2.11.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

SC Demeco SRL a obţinut din partea Primariei loc. Vladimirescu Certificatul de urbanism nr. 117/21.04.2017 pentru lucrarea ”Execuție lucrări de construire și instalații pentru amplasare stație de sterilizare în spațiul de depozitare C1 din depozitul de deșeuri” în localitatea Vladimirescu, incinta Achim SA FN, jud. Arad, iar APM Arad a emis Decizia de evaluare iniţială nr. 6563/11.05.2017

Investitorul SC Demeco SRL isi propune dezvoltarea unui proiect într-un spațiu existent, cu suprafața de 719,3 mp.

Aceste lucrări se încadrează în PUG aprobat cu HCL 92/2015 de catre Primaria Vladimirescu în conf. cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare.

3.2.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Proiectantul lucrărilor SC Demeco SRL în Proiect a prezentat pentru avizare o singură variantă, aceea descrisă și în Memoriu pentru obținerea Certificatului de urbanism.

3.2.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Urmare a realizării proiectului, va creste potentialul economic al zonei studiate, ceea ce va duce aparitia activitatilor conexe.

3.2.14.Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru proiectul propus  există următoarele avize emise de autorități:

Notificare DSP nr. 440/16.05.2017 și Autorizația de gospodărirea apelor emisă de AN Apele Române ABA Târgu Mureș nr. 174/26.06.2017

3.3. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Suprafaţa de teren pe care se vor executa lucrările este situată în intravilanul loc. Vladimirescu, în incinta Archim SA FN.

Terenul este înscris în CF nr. 312207 Vladimirescu, nr. top 312207.

Coordonatele STEREO ale amplasamentului sunt:

Pct. 1 - X: 525072,189; Y: 224636,326

Pct. 4 - X: 525013,662; Y: 224731,108

Pct. 8 - X: 524951,650; Y: 224718,290

Pct. 12 - X: 525035,712; Y: 224641,014

Pct. 15 - X: 525067,920; Y: 224638,504

Amplasamentul poate fi accesat din două direcţii: drum de exploatare care asigură legatura cu DN 7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinatatile amplasamentului sunt următoarele:

- la Sud: drum de exploatare şi teren agricol;

- la Est: incintă industrială fără activitate, construcții dezafectate;

- la Vest: incintă industrială fără activitate şi locuinţă, construcții dezafectate;

- la Nord: drum de exploatare și zonă industrială cu spaţii neutilizate.

3.4. Caracteristicile impactului potenţial

3.4.1.Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Impactul potential asupra mediului ca urmare a realizarii investitii se va incadra in reglementarile in vigoare, atit in ceea ce priveste impactul asupra aerului, apei si solului cit si asupra populatiei si sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale si folosintelor, dat fiind faptul ca se vor lua masurile necesare pentru prevenirea/reducerea acestuia.

Impactul asupra apei.

Avind in vedere faptul ca obiectivul dispune deja de retea de canalizare menajera proprie cu bazin vidanjabil precum şi de rețea de colectare ape tehnologice și canalizare pluvială, nivelul concentratiilor de poluanti in emisari nu vor depasi limitele maxime admise prevazute de HG 188/2002, modificat și completat prin HG 352/2005, NTPA 002/2005, astfel:

- pH – 6,5-8,5

-suspensii-max. 350 mg/dmc;

-substante extractibile cu solventi organici- max. 30 mg/dmc;

-produse petroliere – max 5 mg/dmc;

-detergenți sintetici – max 0,5 mg/dmc

Pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii antreprenorul se va îngriji de dotările necesare pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi evacuarea apelor menajere pentru personalul de execuţie.

Pe amplasamant nu există sursă de apă potabilă, aceasta asigurându-se din recipienţi îmbuteliaţi. Apa tehnologică se asigură dintr-un foraj cu adancimea de 11 m. Apa tehnologica se foloseşte pentru tratarea deşeurilor periculoase, apa fiind cuprinsă în masa deseului tratat.

Pentru igienizare spații (cameră congelare și cameră de refrigerare), apa care se folosește se colectează în cele două bașe de 10 l fiecare și se transportă la instalația de incinerare Demeco Iași.

Pentru activitatea de sterilizare, condensul format va fi evacuate într-un recipient de 1000 l tp IBC, depozitat în spațiul existent, după umplere fiind transportat la o instalație de incinerare.

Impactul asupra aerului.

În cadrul activităţilor de tratare a deşeurilor periculoase si depozitare temporara a deseurilor periculoase si nepericuloase nu exista surse punctiforme de poluare a aerului.

Principalele surse difuze, mobile si fugitive de emisie în atmosferă sunt:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide – emisii difuze de pulberi si eventual miros

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

Impactul asupra solului si apei subterane.

Nu există emisii controlate pe sol sau în apa freatică.

Toate activităţile de depozitare temporara si de tratare a deseurilor periculoase se realizeaza in 2 hale acoperite si betonate.

Pavarea amplasamentului asigură scurgerea apei meteorice în reţeaua de canalizare pluvială, prevenind infiltraţia în sol şi contaminarea pânzei freatice si a solului.

Impactul generat de zgomot.

Pe amplasament nu există surse de zgomot. Nu sunt receptori sensibili în vecinătatea amplasamentului, loc. Vladimirescu aflându-se la cca. 1100 m distanță.

Nivelul de zgomot admis la limita incintei este de 65 dbA conf. STAS 10009/88.

3.4.2.Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

SC DEMECO SRL punct de lucru Vladimirescu, Incinta Archim SA FN isi  desfasoara activitatea în incinta fostului combinat chimic (CIC Arad), la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic zona in care se  desfasoara activitatea are funcţiune de activitati industriale şi depozitare, conform Planului de Urbanism General al localitatii Vladimirescu.

In vecinatatea unitatii nu se afla zone sensibile, zona rezidentiala cea mai apropiata se afla la peste 1100 m.

Principalul receptor sensibil este raul Mures, in care se evacueaza apa pluviala. Riscul contaminarii apei pluviale este mic, prin urmare impactul asupra raului Mures este nesemnificativ.

3.4.3.Magnitudinea şi complexitatea impactului.

Impactul va fi redus, limitindu-se la suprafata amplasamentului. Se apreciază că acest impact se va incadra in prevederile legale.

3.4.4.Probabilitatea impactului:

După punerea în funcţiune sursele de emisii in aer vor fi continue şi vor aparţine autovehicolelor care vin la încărcat/descărcat deșeuri.

Pe timpul execuţiei lucrărilor, impactul va fi generat de utilajele de construcţie şi transport a materialelor necesare executării lucrărilor.

Existența canalizării proprii pentru ape uzate tehnologice, menajere și pluviale, va limita impactul la incinta proiectată.

3.4.5.Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.

După punerea în funcţiune:

- Emisiile in aer şi apă vor fi continue; producerea deşeurilor va fi continuă.

- Zgomotul produs de utilajele de construcții va fi continuu pe perioada execuției; zgomotul produs de autovehicole se va limita la timpul de funcționare al obiectivului.

Pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie impactul se va limita la perioada respectivă (8 saptamani).

3.4.6.Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

• Pentru reducerea impactului asupra apei

- există prevăzută canalizare menajeră cu bazin vidanjabil și tehnologică cu bașe de colectare și IBC;

- apa pluvială va fi preluată de sistemul actual de canalizare pluvială.

• Pentru reducerea impactului asupra aerului

Prin sistemul de mentenanță se va asigura încadrarea emisiilor în actele normative existente.

• Pentru reducerea impactului asupra solului

- platformele tehnologice vor fi realizate din beton care să prevină scurgerile în sol şi/sau ape subterane;

• Pentru reducerea impactului rezultat din gestionarea deșeurilor și substanțelor periculoase

- gestionarea deşeurilor şi substanţelor periculoase se va face cu precauţiile necesare:

- colectarea deşeurilor şi manipularea substanţelor periculoase se va efectua de către personalul instruit în acest sens;

- debarasarea deşeurilor şi a ambalajelor se va face de către operatori specializaţi cu mijloacele proprii ale acestora.

3.4.7 Natura transfrontalieră a impactului

Obiectivul se află la cca 25 km distanţă de frontiera cu Rep. Ungară pe relaţia Arad-Turnu şi nu va produce disfuncţii importante riveranilor.

IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

1. Protecţia calităţii apelor

1.1.Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

Calculul consumului de apa s-a realizat tinand cont de fazele unde se utilizeaza apa:

- apa pentru fluxul tehnologic (sterilizare, umectare pulberi)

- apa pentru nevoi igienico-sanitare

- apa pentru stropit spații verzi

Alimentarea cu apa

Apă potabilă şi tehnologică

Nu există sursă de apă potabilă pe amplasament, aceasta asigurându-se din recipienţi îmbuteliaţi.

- apa tehnologică se asigură dintr-un foraj existent cu adâncimea de 11 m

Volume de apă autorizate:

- zilnic maxim 3,02 mc/zi

- zilnic mediu 2,32 mc/zi

- zilnic minim 1,13 mc/zi

Cerința totală de apă

- zilnic maxim 3,20 mc/zi

- zilnic mediu 2,46 mc/zi

- zilnic minim 1,2 mc/zi

► Evacuarea apelor uzate

Caracteristicile fizico- chimice ale apelor uzate evacuate autorizate

Limitele admise la intrarea in canalizare, conform normativului HG 352/2005 - NTPA 002 sunt prezentate în tabel.

Limitele admise conform normativului HG 352/2005 - NTPA 002

| Indicatori | U.M. | HHG 352/2005 - NTPA 002 |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | 6,5(8,5 |
| Materii în suspensie | mg/dm3 | 350 |
| Substanţe extractibile în eter de petrol | mg/dm3 | 30 |
| CCO-Cr | mg/dm3 | 500 |
| Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |

Frecvența de monitorizare – semestrial (2 probe/an)

Apele uzate de la igienizarea spațiilor celor 2 camere de congelare și refrigerare sunt colectate în 2 bașe cu capacitate de cca 10 l, aflate în fiecare cameră, de unde sunt preluate și transportate la Demeco Iași pentru incinerare. Condensul obtinut de la instalatia de sterilizare este colectat intr-un vas de tip ibc de 1000 litri si eliminat printr-o instalatie de incinerare autorizata.

C.  Apa pentru stingerea incendiilor

Se asigură din forajul existent.

1.2.Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; concentratii de poluanti in apele uzate evacuate.

Ape uzate tehnologice

- 1 vas tip IBC 1000 l pentr colectare condens de la instalația de sterilizare;

- 2 bașe de 10 l pentru camerele de congelare și refrigerare existente

Ape uzate menajere

- 1 bazin vidanjabil existent

Ape pluviale

- În rețeua existentă administrată de SC Arstate SRL

2. Protecţia aerului

2.1.Surse de poluanti pentru aer, concentratiile si  debitele masice de poluanti rezultati, pe faze tehnologice de activitate( inclusiv emisii accidentale-avarii).

In cadrul unitatii SC DEMECO – punct de lucru Vladimirescu str. Incinta Archim SA FN rezultă emisii din activitatea de tratare deșeuri:

Surse mobile de poluare:

- vehicule care transportă deșeurile spre zonele de depozitare și tratare deșeuri

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare

2.2.Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

- menținerea echipamentelor în stare bună de funcționare

- revizia și întreținerea regulată a vehiculelor (se vor respecta prevederile HG 743/2002)

- minimizarea deplasării autovehiculelor pe amplasament

- umezirea materialelor cu risc de dezvoltare excesivă a prafului

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

3.1.Sursele de zgomot şi de vibraţii sunt:

În perioada de funcționare sursele de zgomot si vibratii sunt: motoarele utilajelor din instalatie,  masinile de transport a materiilor prime si a produselor finite.

În perioada de construcție sursele de zgomot sunt reprezentate de mașinile și utilajele pentru executarea lucrărilor de construcții.

3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Utilajele producatoare de zgomot sunt amplasate in spatii inchise.Totodata amplasamentul este la distanta mare fata de localitate, deci nu se pune problema ca un receptor sensibil sa fie afectat.

Mașinile de transport și cele pentru realizarea invesției (construcția) au dotări din fabricație.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:  sursele de radiaţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului

5.1.Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Activitatea principală de tratare a deşeurilor nu genereaza  emisii controlate pe sol sau subsol.

Unitatea nu deţine rezervoare de carburanţi subterane.

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare in cadrul amplasamentului, pot fi:

- pierderi accidentale la alimentarea autovehiculelor

- scurgeri ocazionale din reteaua de canalizare a apelor pluviale si a reţelei de colectare a apelor menajere

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice

5.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Toate operaţiile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate, în hale acoperite, prevăzute cu rigolă colectoare, asigurându-se în acest fel o protecţie a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

6.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

În zona adiacentă amplasamentului nu se găsesc păduri şi nici zone declarate arii sau ecosisteme protejate, amplasamentul fiind departe de parcuri şi rezervaţii naturale, arii de protectie avifaunistica (SPA) şi situri de interes comunitar (SCI), (vezi şi Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 6563/11.05.2017 emisă de APM Arad ”proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 perivind regimul ariilor protejate ...”).

6.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu sunt necesare măsuri de diminuare a impactului.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Obiectivul este situat în loc. Vladimirescu, intravilan, zonă industrială.

Vecinatatile amplasamentului sunt următoarele:

- la Sud: drum de exploatare şi teren agricol;

- la Est: incintă industrială fără activitate, construcții dezafectate;

- la Vest: incintă industrială fără activitate şi locuinţă, construcții dezafectate;

- la Nord: drum de exploatare și zonă industrială cu spaţii neutilizate.

Zona rezidenţială cea mai apropiată este localitatea Vladimirescu situata la cca. 1,1 km  vest de obiectiv. În părţile de est şi nord sunt incinte industriale, fără activitate, iar spre vest la cca. 50 m se află o locuinţă (gospodărie) amenajată în clădirea anexă a fostei staţii de epurare CIC.

Nu sunt zone de interes tradițional, monumente istorice și de arhitectură în apropierea obiectivului.

7.2. Lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

Amplasamentul pe care se gaseste obiectivul este un teren plan cu cota cuprinsa intre 113-115 mMN.

Toate operaţiunile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate izolate sau balastate izolate, platforma betonată fiind prevăzută cu rigolă de colectare ape pluviale. Pavarea şi izolarea amplasamentului asigură scurgerea apei meteorice în canalizarea CIC administrată de SC Arstate SRL, prevenind infiltraţia în sol şi contaminarea pânzei freatice.

Zona nu este inundabilă întrucât există dig de apărare împotriva inundaţiilor pe malul drept al râului Mureş care apără atât fosta platformă industrială a CIC Arad cât şi loc. Vladimirescu, digul continuându-se în aval până în loc. Pecica.

În vederea protejării așezărilor umane și altor obiective de interes public, s-au prevăzut următoarele :

- canalizare și colectare ape uzate industriale și menajere cu evacuare în bazin vidanjabil, 2 bașe și 1 IBC;

- colectare și valorificare deșeuri industriale și menajere prin operatori specializați ;

- betonarea spațiilor de lucru și a căilor de acces.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

8.1.Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Pe amplasamentul unitatii SC Demeco SRL exista doua tipuri de deseuri:

- – deseuri rezultate din activitatile proprii

- – deseuri colectate de la terti in vederea valorificarii ca materie prima

I. Deşeurile rezultate pe amplasamentul SC Demeco SRL se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite din activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

şi se pot clasifica în două categorii: deşeuri periculoase şi nepericuloase.

Deşeurile produse, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deșeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deşeu de hârtie și carton* | 20 01 01 15 01 01 | Activitatea de birou Activitatea de aprovizionare Ambalaje materii prime și materiale | 0,3 to/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenți economici specializati |
| 2. | Deşeu de material plastic* | 20 01 39 | Activitatea de birou | Cantități variabile | Pubele păstrate pe platformă betonată |
| 3. | Deşeuri menajere* | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 to/an | Europubele de 1 mc, se elimină periodic prin unități autorizate |
| 4. | Echipament individual de protecţie uzat* | 15 02 03 | Activitatea de prevenire şi protecţie | 0,1 to/an | Cutii păstrate în magazia societății. Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| 5. | Deșeu stabilizat și inertizat* | 19 03 05 | Tratare deșeuri periculoase și alte deșeuri | 21350 to/an | Valorificare prin terti |
| 6 | Deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase** | 190203 | Activitatea de sterilizare | 350 tone/an (se include in cantitatea de 21350 tone/an) | Elimina periodic prin unitati autorizate |

- deșeuri periculoase

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului cf HG856 /2002 | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Textile contaminate. Materiale absorbante contaminate* | 15 02 02* | Activitatea personalului de la punctul de lucru | 0,5 to/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în vederea eliminării acestora |
| 2. | Ambalaje contaminate* | 15 01 10* | Recipienți de stocare | 0,3 to/an | Magazii destinate acestui scop |

Deşeuri predate către unități autorizate în vederea valorificării/eliminării acestora

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului cf HG856/ 2002 | Procesul din care provine | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeuri stabilizate altele decât cele menționate la 190304* | 19 03 05 | Stabilizare cu Inercem și stabilizatori |  |
| 2. | Deşeuri periculoase cf procedurilor P3, P4 * | Deșeurile din procedurile P3, P4 | Colectare în vederea depozitării temporare | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 3. | Deşeuri nepericuloase cf procedurii P2 fără tratare * | Deșeurile din procedura P2 | Colectare în vederea depozitării temporare | Eliminare cf procedurii P2 |
| 4 | Textile contaminate. Materiale absorbante contaminate* | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | Containere speciale. Predare la firme specializate eliminarea acestora |
| 5 | Ambalaje contaminate* | 15 01 10* | Recipienți de stocare | Magazii destinate acestui scop |

* deșeuri existente

** deșeuri rezultate din activitatea de sterilizare propusă a se realiza

8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor

Gestionarea deşeurilor:

Toate deșeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate și gestionate astfel încât să fie evitată împrăștierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deșeurilor

Operaţiunile de valorificare a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

Deşeurile colectate în cadrul punctului de lucru sunt predate la societăţi autorizate în valorificare/eliminare, conform contractelor încheiate.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

9.1.Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Substanţele/preparatele chimice utilizate pentru tratarea solului şi apelor sunt:

- Inercem: liant hidraulic special;

- Stabilizator V1-V3: liant hidraulic;

- Stabilizator PPV3: utilizare în lucrări de ecologizare / reabilitare a siturilor cu soluri poluate cu produs petrolier;

- Sanitas Forte VET – dezinfectant (virulicid, fungicid, bactericid) pentru igienizarea camerelor de congelare și refrigerare.

Pentru activitatea de sterilizare propusă nu se folosesc substanțe periculoase.

9.2.Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Pentru motorină: în caz de  scurgeri se izolează zona contaminată.În cazul în care se deversează a cantitate mare de substanţe, acestea  trebuie colectate rapid prin creerea unui canal de colectare, sau se vor folosi substanţe absorbante necombustibile (nisip, pământ). Materialul absorbant utilizat şi produsul deversat se colectează în vederea valorificării/ eliminării de către societăţi autorizate. Scurgerile de motorină constituie un pericol pentru mediul înconjurător, fapt pentru care este interzisă deversarea în canalizare, ape de suprafaţă sau pe sol .

Pentru INERCEM şi stabilizatori: se interzice deversarea apelor de la spălarea liantului hidraulic în sistemele de canalizare, în apele subterane/apele de suprafață.Deversarea în canalizare poate produce obturarea conductelor.Produsele vrac trebuie să fie depozitate în silozuri impermeabile, uscate (condensare la interior redusă la minim), curate și protejate împotriva contaminării.Se va evita degajarea masivă de praf în timpul manipulării, depozitării și utilizării.

Se vor respecta toate măsurile înscrise în fişele de securitate ale produselor.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

V.I. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Deșeurile se vor monitoriza conf. Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor; HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

Substanțele periculoase (motorină) se va monitoriza conf. OUG 195/2005 aprobată și modificată prn L 265/2006; HG 1061/2008.

Apele uzate menajere și tehnologice se vor încadra în prevederile HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005 – NTPA 002/2005.

Analizele asupra factorilor de mediu (apă, aer) se vor efectua la solicitarea autorităților de mediu.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară

Nu e cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

1.Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier.

Lucrările ce se vor executa nu necesită organizare de şantier.

2.Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier.

Nu e cazul

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii,

1.Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

La finalizarea investitiei, suprafeţele afectate de lucrari, vor corespunde scopului realizat.

2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluarilor  accidentale si interventia in caz de accident, toate instalatiile si depozitele de materii si substante periculoase, deșeurile rezultate din construcții, vor fi manipulate de către personal autorizat.

De asemenea sunt prevazute sisteme de prevenire si stingere a incendiilor.

3. Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Beneficiarul nu are în plan închiderea, dezafectarea sau demolarea instalaţiei în următorii ani.

4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Investiţia este prevazuta sa functioneze pe durata nedeterminata.

Întocmit

Prof. univ. dr. Florin Dumescu

Expert de mediu