|  | s.c. „ORIGINAL TEHNIC” s.r.l. ORC: J02 / 1519 / 2003; CUI: RO 15913760 Arad, B-dul Vasile Milea Nr. 1, scara III, etaj II, ap.11 (Palatul Cenad) Tel/Fax: 0371 117 117 / 0372 251 251 Contact: Kaposta Iosif - 0722 437 525 e-mail: kiosif@xnet.ro & kioktc@gmail.com www.okt.ro |
| --- | --- |

Nr. 3283 / 10.04.2016

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obiectivul

# CONSTRUIRE CLĂDIRE

# INCINERATOR PARTER

# Macea, FN, (CF 300290), jud. Arad

Aparţinând

# S.A. ”COMBINATUL AGROINDUSTRIAL” CURTICI

# CURTICI, B-dul Revolutiei nr.33, jud Arad

I. Date generale

Denumirea activitătii:                 Clădire incinerator;

Amplasament: - Obiectiv:		Macea F.N. trup izolat Nr.Topo 300.290, jud. Arad;

- Sediul firmei: 	Curtici, B-dul Revolutiei nr.33, jud. Arad;

Titularul activităţii: 		S.A. "Combinatul Agroindustrial" Curtici (CAI)

Forma de proprietate: 		privată, Societate Agricolă;

Proiectant:				Marius Popa – Birou Individual de Arhitectură,

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr.3, jud. Arad,

Proiect nr:				6 / 2016;

Valoarea estimativă:		250.000 euro;

Perioada de execuţie: 		tr. II 2016;

Regimul de lucru: 			8 h / zi, 6 zile / săptămână, 312 zile / an.

II. Date specifice activităţii

2.1. oportunitatea investiţiei

Acest incinerator – A 10000, de capacitate mare (5 tone/ sarja) amplasat in Macea F.N., trup izolat nr. topo: 300.290, jud. Arad va fi utilizat pentru tratarea si eliminarea deseurilor biologice nepericuloase provenite de la activitatea desfasurata in cadrul Fermei de crestere a suinelor Macea, Abatorului Macea, cat si in cadrul laboratorului de efectuare a analizelor situat pe amplasamentul Complexului de la Macea FN. De asemenea va fi utilizat pentru tratarea si eliminarea produselor perisabile de origine animala a caror termen de valabilitate a expirat, rezultate in urma desfasurarii activitatii de comercializare, in cadrul retelei de magazine SC AGROINDIMPEX SRL (in cadrul careia SA COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI detine calitatea de asociat unic, cu participare de 100% la formarea capitalului social) precum si a subproduselor rezultate de la Ferma zootehnica si Fabrica de procesare a laptelui, ambele aprtinand SC IAC SA CURTICI.

Incineratorul A 10000 va fi utlizat pentru subproduse de origine animală și produse derivate, care nu sunt destinate consumului uman din categoriile 1, 2, 3 conform Regulamentului CE nr, 1069/2009 și codificate conform HG 856/2002 astfel:

02 01 02 - deșeuri de țesuturi animale;

02 01 01 - nămoluri de la spălare și curățare;

02 02 02 - deșeuri de țesuturi animale;

02 02 03 - materii care nu se pretează consumului sau procesării;

02 05 01 - materii care nu se pretează consumului sau procesării;

02 06 01 - materii care nu se pretează consumului sau procesării;

20 01 08 – deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine;

20 01 25 – uleiuri și grăsimi comestibile;

Mentionăm că în momentul de fată, pentru unitatea incinerator existentă, societatea detine autorizatia sanitar veterinară nr. RO-AR-091-INCP/1.2.3, emisă în data de 30.09.2010, în baza căreia pot fi tratate si neutralizate deseurile nepericuloase (subproduse de origine animală nedestinate consumului uman, categoria 1.2.3 sau a proteinelor animale procesate, în scopul neutralizării prin incendiere) din Ferma de porcine Macea, Abator Macea, Fabrica de lapte apartinând SC IAC SA Curtici, Ferma de vaci Curtici.

Totodată, societatea mai detine un ACORD DE MEDIU nr.11/16.10.2006 pentru realizarea proiectului: „ Instalatie de incinerare a deseurilor organice provenite de la Ferma de crestere si îngrăsare porci Macea”.

Din anul 2007 Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici a obtinut si Autorizatia Integrată de Mediu pentru ”Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor” ce a inclus si incineratorul existent !

S.A. "COMBINATUL AGROINDUSTRIAL" CURTICI are ca obiect de activitate " exploatarea agricolă a pământului, uneltelor agricole, a animalelor, producerea, aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole de origine vegetală şi animală şi a produselor neagricole… " .

Complexul de porci este amplasat pe platforma Macea a S.A. "Combinatului Agroindustrial" Curtici împreună cu alte sectoare ale societăţii - la cca. 3,0 km de zonele locuite. Complexul de porci ocupă o suprafaţă, conform PUG Macea de 17,38 ha de teren în localitatea Macea, jud. Arad - fig.2.

Localitatea Macea este situată în partea de vest a judeţului Arad, în spaţiul hidrografic Crişuri, fiind declarată zonă vulnerabilă - prin Ordinul MMGA 241 / 2005 - unde există surse de nitraţi din activităţi agricole ( poz. 3, MACEA, jud. ARAD, relief câmpie, suprafaţaă agricolă: 6620 ha, suprafaţa arabilă: 5385 ha, sursă actuală )

Comuna Macea se află situată în Câmpia Aradului, la graniţa de vest a României. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 7264 ha şi are în componenţă satele: Macea - sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 25 km faţă de municipiul Arad - şi satul Sânmartin - fig. 1.

Comuna Macea este amplasată de-a lungul DJ 709 B Curtici / Socodor,  la aproximativ la 5,0 km de graniţa de stat cu Ungaria.

Judetul ARAD

Macea

Fig. 1

Fig.1

Fig.2

Complexul de suine şi Abatorul aparţin de Societatea Agricolă " Combinatul Agroindustrial" Curtici - societate privată - cu 75 de asociaţi (Încheierea din Dosarul 9807/1991).

Terenul pe care este amplasat Complexul de suine este proprietatea societăţii, conform :

- Extrasului de carte funciară nr.623/1955 - foaie de avere;

- Schiţa de identificare a terenului din cartea funciară 623 Macea, vizată
   de O.J.C.G.C. Arad sub nr.138/22.01.2004.

2.2. Descrierea LUCRĂRILOR

Complexul de suine şi Abatorul aparţin de Societatea Agricolă " Combinatul Agroindustrial" Curtici.

Pe acelaşi amplasament se mai desfăşoară şi alte activităţi strâns legate de Complexul de suine:

- Sectorul de producere nutreţuri combinate;

- Sectorul de depozitare materii prime;

- Sectorul de depozitare cereale;

- Sectorul de Condiţionat seminţe cerealiere;

- Uscătorul de cereale;

- Staţie de epurare ape menajere şi ape uzate provenite de la Abator şi

Fabrica de lapte;

- Staţie de separare a apelor uzate de la suine în dejecţii solide şi lichide;

- Reţele de canalizare şi stocare dejecţii – reabilitate în anii 2006-2009;

- Fabrică de Lapte ce aparţine de S.C. "IAC" S.A., societate care  are ca

principal acţionar S.A. "Combinatul Agroindustrial" Curtici.

- Incinerator pentru mortalităţile de la creşterea suinelor, resturile organice

de la Abator.

A. DESCRIEREA IncineratorULUI EXISTENT

Incineratorul existent este realizat de S.C. CALORIS GROUP S.A., astfel încât să se îndeplinească cerinţele legislaţiei romăneşti (Ordonanţa de urgenţă 78/2000, Legea 426/2001 şi Hotărârea de Guvern 128/2002, Ordinul 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind gestionarea deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare) şi europene, în domeniul incinerării deşeurilor.

Echipamentele sunt certificate conform legislaţiei în vigoare de către ISCIR-CERT şi ICPE si au următoarele caracteristici tehnice:

| Caracteristici | U.M. | Tip incinerator |
| --- | --- | --- |
|  |  | IEV 1000 |
| Cantitatea incinerată pe şarjă | kg | 1000 |
| Capacitatea medie de incinerare orară | kg/h | 230 |
| Durata unei şarje | ore | 6 |
| Capacitatea de incinerare în 24h | tone | 5 |
| Capacitatea de incinerare în volum | mc | 3 |
| Volum cameră de combustie | mc | 4,6 |
| Dimensiuni de gabarit (LxlxH) | m | 4600x2500x3800 |
| Suprafaţa ocupată de instalaţie | mp | 12 |
| Greutate | tone | 5,6 |
| Sarcina pe suprafaţa de aşezare | tone/mp | 2 |
| Consum maxim de gaz metan (instalat) | mc/h | 97,4 |
| Consum mediu de gaz metan | mc/h | 40 |
| Înălţime coş standard | m | 6,0 m |

Instalaţia este alcătuită din:

- Incinerator cu două camere de ardere:							* camera inferioară de ardere primară;						* camera superioară de ardere secundară

- Instalaţia de distribuiţie aer suplimentar;

- Instalaţia de distribuţie gaz metan;

- Instalaţia de automatizare;

- Coş   (tubulatură de evacuare a gazelor arse );

- Sistem monitorizare;

Incineratorul -  construit din otel anodizat de 5 mm si la interior capitonat cu ciment refractor dens, de 12 / 18 cm grosime - este prevăzut cu două camere înseriate dotate cu arzătoare independente. Gazele şi materialele în suspensie, rezultate în urma arderii primare trec în camera de postcombustie.

Temperaturile în cele două camere sunt programabile. Pe un afişaj numeric pot fi citite în permanenţă temperaturile programate cât şi cele măsurate în interiorul celor două camere.

Instalaţia este prevăzută cu un sistem de monitorizare a temperaturilor din cele două camere, pentru a dovedi buna funcţionare a incineratorului.

Timpul de rezidenţă a gazelor de ardere, de 2 secunde, asigură o ardere corespunzătoare a materialelor gazoase, astfel încât valorile emisiilor să se încadreze în cerinţele legislaţiei româneşti şi europene, în domeniul incinerării deşeurilor.

2.3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PROPUSE

Societatea preconizează montarea unui nou Incinerator performant - în imediata apropiere a celui existent.

Instalatia de incinerare achizitionata de la firma INCINER 8 din Croatia va fi amplasată în perimetrul complexului, în incinta unitătilor generatoare de deseuri de origine animală existente pe platformă, lângă actualul incinerator autorizat, care va rămâne de rezervă, si statia de separare a dejectiilor animale, cu acces din si în afara unitătii, având o suprafată construită de 86 mp. si o înăltime maximă de 5,00 m.

Acest incinerator – a10000, de capacitate mare (5 tone/ sarja) amplasat in Macea F.N., trup izolat nr. topo: 300.290, jud. Arad va fi utilizat pentru tratarea si eliminarea deseurilor biologice nepericuloase provenite de la activitatea desfasurata in cadrul Fermei de crestere a suinelor Macea, Abatorului Macea, cat si in cadrul laboratorului de efectuare a analizelor situat pe amplasamentul Complexului de la Macea FN. De asemenea va fi utilizat pentru tratarea si eliminarea produselor perisabile de origine animala a caror termen de valabilitate a expirat, rezultate in urma desfasurarii activitatii de comercializare, in cadrul retelei de magazine SC AGROINDIMPEX SRL, in cadrul careia SA COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI detine calitatea de asociat unic, cu participare de 100% la formarea capitalului social, precum si a subproduselor rezultate de la Ferma zootehnica si Fabrica de procesare a laptelui, ambele aprtinand SC IAC SA CURTICI.

Incineratorul ecologic A10000 are o capacitate de incinerare de 5000 kg/ 8 ore si este alcatuita din:

a. incinerator cu doua camerere de ardere

b. instalatia de distributie aer suplimentar

c. instalatia de distributie gaz metan

d. instalatia de automatizare

e. cos de evacuarea gazelor arse

f. sistem de monitorizare

Instalatia este prevazuta cu doua camere inseriate, prevazute cu arzatoare independente. Gazele si materialele in suspensie rezultate in urma arderilor primare trec in camera de postcombustie. Temperatura in cele doua camere este programabila, pe un afisaj numeric putand fi citite in permanenta, putandu-se urmari buna functionare a incineratorului.

Instalatia de automatizare asigura reglajul temperaturii la valorile prescrise in cele doua camere, asigura reglajul corect al arderii, blocarea instalatiei in caz de neindeplinire a unor conditii de functionare a arzatoarelor.

Cosul de evacuare va avea o inaltime de 6.26 m, din structura de otel inox.

Camera inferioara este destinata arderii primare. Temperatura in aceasta camera este de 850 grade Celsius, 5 arzatoare directioneaza flacara spre sarja de deseuri si incalzeste cuptorul si degazeifica complet materialul. Camera de combustie este prevazuta cu un capac pentru alimentarea cu deseuri si usa pentru evacuarea cenusei. Usa este prevazuta cu sistem de zavoare.

Alimentarea cu deseuri a incineratorului si evacuarea cenusei se va realiza astfel incat traseele sa fie cat mai scurte si sa poata fi asigurata o decontaminare rapida si eficienta a zonelor de lucru.

Alimentarea incineratorului se poate face si manual, cu respectarea normelor de protectie a muncii, dupa evacuarea cenusei de la incinerarea precedenta.

Cenusa rezultata este inerta si sterila, se va colecta si imprastia pe terenul agricol cu scop de ingrasamant.

In camera de postcombustie are loc arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de 1100 grade C, asigurandu-se un timp de rezidenta de 2 secunde. Temperatura din aceasta camera este programabila si monitorizata cu ajutorul unui termocuplu.  Temperaturile din cele doua camere pot fi citite in permanenta pe un afisaj numeric.

| Caracteristici incinerator A 10000 | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Cantitatea incinerată pe şarjă | kg | 5000 |
| Capacitatea medie de incinerare orară | kg/h | 1250 |
| Durata unei şarje | ore | 6 |
| Capacitatea de incinerare în volum | mc | 6 |
| Volum cameră primară | mc | 8,7 |
| Dimensiuni de gabarit (LxlxH) | m | 6500x2700x6260 |
| Suprafaţa ocupată de instalaţie | mp | 17,55 |
| Greutate | tone | 21,5 |
| Sarcina pe suprafaţa de aşezare | tone/mp | 1,34 |
| Număr arzătoare | Buc. | 7 (5 + 2) |
| Consum mediu de gaz metan | mc/h | 70 |
| Înălţime coş | m | 6,26 m |
| Putere termică instalată | kW | 1750 |
| Debit maxim gaz | Nm3 | 196 |
| Temperatură maximă | 0C | 1450 |

Instalatia de distributie gaz metan asigura alimentarea de la reteaua de distributie a celor 7 arzatoare cu care sunt echipate camerele de combustie (5) si postcombustie (2) printr-un racord prevazut cu robinet.

Instalatia de automonitorizare asigura reglajul temperaturii la valorile recomandate pentru cele 2 camere si protectia intregii instalatii prin intermediul elementelor de siguranta si blocare in cazul neindeplinirii unor conditii de functionare a arzatoarelor sau a depasirii temperaturilor prescrise.

Sintetic situaţia spaţiilor de pe amplasament - după finalizarea investitiei -este:

- suprafaţa totală: 						17,38 ha

din care:

- suprafaţa construită: 					2,38 ha;

- suprafaţa platformelor şi căilor de acces: 		1,49 ha;

- suprafaţa spaţiilor verzi:					2,84 ha;

- suprafaţa paturilor de uscare:				0,32 ha;

- suprafaţa iazurilor:						1,0 ha;

- clădire incinerator nou:					0,0086 ha;

- laborator analize:						 0,025 ha;

Accesul la incineratorul A 10000 se realizează atât dinspre accesul principal

(vestul proprietătii), cât si printr-un drum de acces aflat în nordul proprietătii.

Clădirea Incinerator va fi o constructie cu fundatii continue din beton armat, sâmburi din beton armat, închideri exterioare din blocuri tip BCA de 25 cm, sarpantă într-o singură apă din grinzi metalice cu învelitoare din tablă cutată.

Clădirea propusă pentru refunctionalizare si compartimentare - aflată în imediata apropiere de incineratorul ”CALORIS”, vestiar personal si cabinet necropsii existente - are următoarele caracteristici:

cameră incinerator parter:

- regim înăltime:		parter;

- înăltimea la cornisă:	+ 4,20 m;

- volumetrie:			simplă;

- suprafata:			77,0 mp;

2.4. UtilităţI

A. Alimentarea cu	apă – clădirea va fi racordată la reteaua de apă existentă pe proprietate ( vestiarul personalului  - aflat în imediata apropiere – cca 13,0 m);

B. Canalizarea menajeră – apele menajere de la vestiar si de la curătirea pardoselii clădirii incinerator vor fi dirijate la un prister (2,0 mc) vidanjabil aflat in imediata apropiere;

C. Alimentarea cu energie electrică – de la reteaua de energie electrică existentă;

D. Alimentarea cu gaz metan - de la reteaua de gaz metan existentă pe amplasament si care alimentează incineratorul existent.

Lucrarea “ Construire Clădire Incinerator parter” a obtinut următorele avize (anexate documentatiei):

- Notificarea nr.231/31.03.2016 de la DSP jud. Arad – cu aviz favorabil;

- Adresa nr. 3947/23.03.2016 de la DSV Arad – cu aviz favorabil;

- Adresa nr. 428/16/AA-AR/29.03.2016 de la ISU Arad cu mentiunea ”investitia nu face obiectul avizării/autorizării din punct de vedere al securitătii la incendiu”.

III. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

3.1. Protecţia calităţii apelor

Apele uzate menajere  de la grupurile sanitare vor fi evacuate gravitaţional, prin reţeaua proprie de canalizare într-un rezervor vidanjabil betonat, impermeabil, perfect izolat, vidanjabil de 2,0 mc amplasat în incintă, şi care va fi curaţat periodic prin vidanjare.

Qmed uzate zi = 0,8 x 0,06 l/zi = 0,06 /zi

Ca urmare rezervorul vidanjabil se va umple şi va trebui vidanjat după cca 333 de zile lucrătoare.

Apele pluviale de pe clădiri vor fi colectate prin jgheaburi şi burlane şi evacuate în canalizarea exterioară.  Apele de pe drumuri şi platforme vor fi colectate prin guri de scurgere cu sifon şi depozit şi evacuate la canalul deschis existent paralel cu marginea drumului.

Apele ce se vor deversa în canalul de deschis vor îndeplini cerinţele impuse prin NTPA 001/2002.

Activitatea desfăşurată în cadrul Clădirii Incinerator. nu va produce surse de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane.

3.2. Protecţia aerului

Ca urmare a modului de functionare a Incineratorului A 10000 si tehnologiei adoptate pentru construirea Clădiri Incinerator se consideră că nu se vor produce surse de poluare a aerului care să creeze disconfort populaţiei din zonă.

3.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele interne de zgomot şi vibraţii vor fi cele care provin de la functionarea Incineratorului si utilajele de manipulare materialelor ce se vor incinera produselor ( nivel de zgomot maxim de 80 dB). Ca urmare la limita locuinţelor aflate la cca. 3,0 km nu se va depăşi nivelul de zgomot admis pe timpul zilei

Considerând cele mai defavorabile condiţii din punct de vedere fonic, obiectivul analizat se va încadra în normele legale actuale de reglementare.

3.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR

Activitatea ce se va desfăşura în cadrul obiectivului analizat precum şi funcţionarea incineratoruluinu vor genera radiaţii.

3.5. Protecţia solului şi subsolului

Fenomenul de poluare al solului va fi înlăturat ca urmare a soluţiilor constructive adoptate pentru construcţia şi execuţia Clădiri Incinerator, respectiv datorită faptului că suprafaţa platformelor sunt fi în totalitate betonate, astfel încât nu este posibilă infiltrarea apei pluviale posibil a fi poluate - cu cenusă si/sau scurgeri de la materialele incinerate, căzute sau deversate accidental - în sol.

3.6. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

Instalatia de incinerare A 10000 va fi amplasată în perimetrul complexului Macea, în incinta unitătilor generatoare de deseuri de origine animală existente pe platformă, lângă actualul incinerator autorizat, care va rămâne de rezervă.

Din anul 2007 Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial Curtici a obtinut si Autorizatia Integrată de Mediu pentru ”Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor” ce a inclus si incineratorul existent, cee ce implica ca protectia ecosistemelor terestre si acvatice sunt asigurate si de noul incinerator care va locul celui existent.

3.7. Protecţia aşezărilor umane

Prin amplasamentul ales de beneficiar şi proiectant, prin soluţiile adoptate pentru gestionarea apelor menajere şi pluviale, prin eliminarea surselor de poluare a aerului, prin gestionarea deşeurilor şi lipsa unor zgomote şi vibraţii care ar crea disconfort populaţiei din zonă, impactul asupra aşezărilor umane este nesemnificativ.

Clădirea propusă este dotată, conform destinaţiei, cu instalaţii interioare de apă, canalizare, termice, electrice, telefonie, alarmă şi supraveghere şi vor fi echipate cu grupuri sanitare pentru personalul de deservire, dotate corespunzător şi care vor fi administrate conform exigenţelor sanitare precise prin actele normative în vigoare.

3.8. Gestiunea deşeurilor

Deşeurile specifice activităţii ce se vor desfăşura în cadrul obiectivului se clasifică în:

A. Deşeuri menajere:

- 0,5 kg /zi / muncitor deci maxim 0,5 kg /zi, respectiv max – 130 kg / an.

Deşeurile sunt colectate în containere şi sunt transportate la groapa de gunoi a localităţii, pe bază de contract.

si

B. Deşeurile tehnologice:

Cenusa rezultată la incinerare se va colecta, stoca si împrăstia pe terenurile agricole ale societătii. Vor fi respectate Normele de igienă privind modul de viaţă al populaţiei şi a Normelor de protecţie a muncii aprobate de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.

3.9. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

În cadrul activităţii desfăşurate nu se folosesc substanţe toxice şi periculoase, şi nici din procesul tehnologic nu rezultă asemenea substanţe.

4. LUCRĂRI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Atâta timp cât se vor respecta întocmai:

- soluţiile constructive şi tehnologice în ceea ce priveşte construirea propriu-

zisă;

- reglementările privind organizarea de şantier;

- gestionarea corectă a materialelor utilizate la construire;

- proiectul de execuţie şi tehnologiile specifice de exploatare;

- recomandările privind colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor;

- gestionarea alimentării cu apă potabilă, a reţelelor de canalizare menajeră şi

pluvială;

- etc.

nu pot să apară poluanţi în cantităţi (concentraţii) periculoase.

La finalizarea execuţiei sunt prevăzute lucrări pentru refacerea / restaurarea terenurilor afectate provizoriu de activitatea de construcţii.

5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Incineratorul are un sistem propriu de monitorizare a posibilelor emisii de poluanţi în mediu.

CONCLUZII

Investiţia supusă evaluarii impactului asupra mediului corespunde cu normele legale ale Comunităţii Europene în privinţa protecţiei mediului.

Responsabil lucrare,

prof.dr.ing. Iosif KAPOSTA

# Text boxes

Complexul

Agroindustrial Macea