INSTITUTUL  NAŢIONAL DE  CERCETARE - DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND – Sucursala TIMISOARA

Raport de amplasament

pentru

S.C. SMITHFIELD ROMANIA S.R.L, FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE VINGA, JUDETUL ARAD

Beneficiar: S.C. SMITHFIELD ROMANIA S.R.L

TIMISOARA 2018

Raport de amplasament pentru S.C. SMITHFIELD ROMANIA S.R.L - FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE VINGA, JUDETUL ARAD

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

Coordonator Sucursala Timişoara,

Valeria NICORESCU

Responsabil temă,

Ladislau ANDRES

Colectiv de lucru,

Valeria NICORESCU

# CUPRINS

Pag.

1.0 Introducere									4

1.1 Context										4

1.2 Obiective										5

1.3 Scop si abordare									6

2.0 Descrierea terenului								7

2.1 Localizarea terenului								7

2.2 Proprietatea actuală								8

2.3 Utilizarea actuală a terenului							9

2.4 Folosirea de teren din împrejurimi						33

2.5 Utilizare chimică									34

2.6 Topografie şi scurgere								36

2.7 Geologie şi hidrogeologie								37

2.8 Hidrologie										40

2.9 Autorizaţii curente									40

2.10 Detalii de planificare								44

2.11 Incidente legate de poluare							44

2.12 Vecinătatea cu specii, habitate protejate sau zone sensibile 		44

2.13 Condiţiile clădirilor								44

2.14 Răspuns de urgenţă								45

3.0 Istoricul terenului								46

4.0 Recunoaşterea terenului							46

4.1 Probleme identificate								46

4.2 Caracteristicile specifice ale zonelor de pe amplasament			47

4.3 Depozitul chimic									47

4.4 Instalaţii de tratare a reziduurilor							47

4.5. Aria interna de depozitare							48

4.6 Sistemul de canalizare								48

4.7 Alte depozite chimice	si zone de folosire					48

4.8 Alte posibile impurităţi rezultate din folosirea anterioară a terenului 	48

5.0 Investigaţii pe amplasament. Interpretarea datelor

privind starea Actuala a amplasamentului SI CONCLUZII 	49

6.0 Discuţia rezultatelor analizei si dezvoltarea unui

“Model conceptual” de management a amplasamentului 	57

7.0 RECOMANDARI PENTRU REDUCEREA POLUARII				62

- INTRODUCERE

1.1. Context

S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL – FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE VINGA  deţine Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 47 din 08.09.2008, revizuita de doua ori: ultima revizuire este din  19.01.2015. Raportul de Amplasament care a fost inclus în documentaţia de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu a fost realizat în anul 2008 şi a surprins starea amplasamentului la momentul respectiv. Raportul de Amplasament a fost refacut si actualizat in anul 2014

AIM are termen de valabilitate până la 08.09.2018. Se impune deci solicitarea reautorizarii unitatii, prin realizarea documentatiei specifice de reautorizare, conform prevederilor legale: elaborarea unui Raport de Amplasament si depunerea la APM a unei Solicitari de revizuire care au ca obiectiv evidenţierea situaţiei actuale de pe  amplasamentul S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL – FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE VINGA.

Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul Contractului nr. AL 3487/2016 act aditional 4 încheiat între SC SMITHFIELD ROMANIA SRL şi INCD ECOIND Bucureşti. INCD ECOIND este abilitată de Ministerul Mediului şi Gospodăriei Apelor pentru elaborarea rapoartelor privind impactul asupra mediului conform CERTIFICATului DE ATESTARE din 24.11.2009 reinnoit in anul 2014 (poziţia 79 din Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului).

Unitatea are ca obiect de activitate fabricarea de nutreţuri combinate destinate hranei animalelor de ferma

Capacitatea maxima de productie este de

- 80 t/h cu 20 h/zi, sau

- 1 600 tone/zi (medie trimestriala), sau

- 104 000 t/trimestru, sau

- 416 000 tone/an

Capacitatea maxima anuala se calculeaza pentru un numar de zile lucrate de 260 zile/an sau 65 zile/trimestru

Conform Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, FNC Vinga se încadrează la punctul:

6. Alte activităţi;

6.4. b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 tone/zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an

Conform ANEXEI A3 la Ordinul 1144/2002, codul NOSE-P şi codul SNAP2 sunt:

Cod NOSE-P:

- 105.03 – productia de produse alimentare si bauturi

Cod SNAP2:

- 04.06 - productia de produse alimentare si bauturi

Cod-urile CAEN ale unitatii sunt:

1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

4621 – comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

5210 – depozitari

8129 - alte activitati de curatenie

Pe amplasament operează un singur operator, S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL şi exista o singura instalatie IPPC în care se desfăşoară o singura activitate ce se regăseste în Anexa nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. In cadrul unitatii nu există spaţii de producţie, depozitare sau birouri închiriate către alte firme.

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de Amplasament, in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluării, constă în furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor terenului şi a vulnerabilităţii sale precum şi asupra evoluţiei calităţii solului, subsolului şi apei freatice.

Pe baza rezultatelor investigaţiilor anterioare şi a rezultatelor monitorizării de mediu din perioada 2008 - 2017 se vor formula concluzii privind atingerea obiectivelor de protecţie a mediului pe amplasament.

Raportul de Amplasament va servi de asemenea, ca referinţă pentru studiile viitoare care vor avea ca obiectiv starea terenului de pe amplasamentul FNC VINGA.

1.3 Scop si Abordare

Acest raport a fost pregătit prin revederea unor date anterioare şi actuale ale terenului.

Raportul este împărţit în următoarele  capitole:

Capitolul 1 – Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului

Capitolul 3 – Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului

Capitolul 4 – Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca făcând parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 – Investigaţii pe amplasament. Interpretarea datelor privind starea actuală a amplasamentului şi concluzii

Capitolul 6 – Discuţia rezultatelor analizei si dezvoltarea unui “Model conceptual” de management a amplasamentului.

Capitolul 7 – Recomandări pentru reducerea poluării

ANEXE

Pe baza investigaţiilor şi studiilor efectuate anterior, a Raportului de amplasament anterior, a monitorizării realizate în perioada 2008-2017 şi a altor informaţii existente se va dezvolta un „model conceptual” de management al amplasamentului care va reliefa interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii de mediu.

Modul de abordare şi rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolele 5 şi 6.

Atingerea obiectivului general al raportului de amplasament, acela de a obţine un punct de referinţă al terenului pentru rapoartele ulterioare, trebuie analizată în contextul unor elemente specifice care caracterizează instalaţia analizată, respectiv:

♦ FNC Vinga a fost construit in perioada 2007-2008 pe un teren agricol situat in intravilanul localitatii Vinga; terenul a fost scos din circuitul agricol conform prevederilor legale

♦ Inainte de realizarea obiectivului terenul a fost exploatat ca teren arabil si nu au existat alte constructii pe amplasament

♦ Istoricul obiectivului este deci foarte scurt si implica doar activitati din domeniul prepararii hranei pentru animalele din ferme;

♦ In toţi anii de funcţionare unitatea şi-a păstrat aceeaşi structură de producţie utilizând în general aceleaşi tipuri de materii prime sau materiale auxiliare şi aceleaşi tehnologii. Ca urmare, nu este de aşteptat ca pe amplasament să existe alte categorii de poluanţi decât cei care provin din activitatea prezentă.

Luând în considerare elementele prezentate mai sus, se poate concluziona că din punct de vedere al legislaţiei privind autorizarea integrată, instalaţia pentru prepararea hranei necesare creşterii porcilor de la FNC VINGA reprezintă o instalaţie existentă care deţine autorizaţie integrată de mediu şi nu are impus un Plan de acţiuni. Reautorizarea este impusa de expirarea termenului de valabilitate a AIM existente.

2.0 Descrierea terenului

2.1 LOCALIZAREA TERENULUI

FNC VINGA este amplasata la sud-vest de localitatea Vinga, pe drumul national/european DN 69/E671 Timisoara - Arad.

Din punct de vedere urbanistic terenul este situat in intravilanul  localitatii Vinga conform extraselor de carte funciara nr. 301597 al com. Vinga si nr. 300808 al comunei Vinga. Platforma unitatii se încadrează în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului ale comunei Vinga.

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL. Suprafaţa totală a terenului este de 121043 mp + 995 mp = 122 038 mp conform extraselor CF.

Folosinţa actuală este de teren cu spaţii de producţie şi auxiliare, drumuri şi platforme. In ANEXA sunt prezentate extrasele CF.

Cai de acces

Accesul pe amplasament se face doar pe cale auto, de pe DN 69 Timişoara – Arad.  Accesul din DN 69 în incinta obiectivului,  se face printr-o intersecţie amenajată şi prin drumul de incintă construit. Acest drum asigură atât traficul uşor cât şi cel greu.

In interiorul incintei este asigurat accesul auto si pietonal prin intermediul platformelor betonate catre toate obiectivele, spatiile administrative, zonele de asigurare a utilitatilor.

Vecinătăţi

Obiectivul este situat la sud-vest de localitatea Vinga, pe teritoriul administrativ al comunei Vinga.

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din :

- la Nord - terenuri agricole; spre nord-est la 1,5 km localitatea Vinga ;

- la Vest – teren agricol si linia CF Timisoara - Arad

- la Est - DN 69 Timisoara – Arad si terenuri agricole

4   la Sud - terenuri agricole şi localitatea Ortisoara la 3 km

Platforma FNC Vinga este amplasata intr-o zona agricola,  din afara zonei rezidentiale a celor 2 localitati aflate in vecinatate. Obiectivul este marginit la est si la vest de drumul rutier  si respectiv calea ferata Timisoara - Arad.

In imediata vecinatate a amplasamentului nu se afla retele de alimentare cu apa, canalizare sau  conducte de gaz metan care deservesc cele doua localitati. Calea ferata limitrofa obiectivului in partea de vest a acestuia nu este afectata de activitatea desfasurata in incinta.

Amplasarea terenului si delimitarea lui sunt prezentate în Planul de amplasare a obiectivului analizat.

2.2 PROPRIETATEA ACTUALA

Terenul este proprietatea beneficiarului, S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL (extrasul CF este prezentat în ANEXA). Pe platforma fabricii există un singur operator. Nu există spaţii închiriate la alte unităţi industriale sau comerciale.

Detalii ale delimitării terenului din proprietatea actuală sunt prezentate în Plan de situatie al obiectivului (prezentat in ANEXA). Acesta arată de asemenea limitele instalaţiei integrate pentru care s-a depus solicitarea.

2.3 UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI

2.3.1. Utilizarea terenului

Bilanţul teritorial pentru întreg amplasamentul:

- suprafaţă totală – 122 038 m2

  - suprafaţă construită la sol: 5 057 m2

- suprafaţă parcare auto şi manevră, platforme şi căi acces: 9330 m2

- spatiu verde    107 651 m2

Suprafata construita include toate constructiile de pe amplasament.  O lista completa cu aceste constructii se regaseste in extrasul CF anexat prezentei documentatii.

Aici sunt prezentate principalele constructii de pe amplasament:

- Clădirea FNC (corp fabricatie)	Sc = 577 m2

- Depozit 					Sc = 644 m2

- Anexa 1 (zona de livrare furaje)	Sc = 114 m2

- Anexa 2 (centrala termica)	Sc = 131 m2

- Post trafo 				Sc = 114 m2

- Uscător 					Sc =   89 m2

- Siloz umed 				Sc =   76 m2

- Siloz umed 				Sc =   76 m2

- Recepţie cereale 			Sc = 318 m2

- Depozit GPL				Sc = 178 m2

Procentul de ocupare al terenului este:

Sc/St = 14 387/122 038 x 100 = 12 %

Terenul neutilizat in prezent si spatiile verzi reprezinta 88 %  din suprafata totala

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament

Activitatea principală desfasurata in cadrul FNC Vinga  este de preparare a hranei pentru cresterea porcilor in ferme.

In cadrul unităţii se mai desfăşoară si alte activităţi auxiliare care deservesc activitatea principală si anume:

- laborator uzinal

- activitati de dezinfectie, dezinsectie si deratizare

- facilităţi de infrastructură pentru asigurarea utilităţilor (apă-canal, curent electric, GPL)

A. Activitatea principala IPPC

I. Capacitate de productie

Unitatea are ca obiect de activitate fabricarea de nutreţuri combinate destinate hranei animalelor de ferma

Capacitatea maxima este de:

- 1 600 tone/zi, sau

- 416 000 tone/an

II. Bilanţ de materiale

Datele privind materiile prime si auxiliare referitoare la consumuri, mod de ambalare/depozitare si impact asupra mediului sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Materiile  prime si auxiliare la FNC Vinga  - consumurile sunt la capacitatea maxima de productie de  416 000 t/an

| Materii prime si auxiliare | Impact asupra mediului | Mod de ambalare si depozitare | Consum t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime: porumb, grau, tarate, orz, sorg, srot soia, coaja de soia, srot floarea soarelui | Nu au impact asupra mediului | - 2 silozuri metalice pentru cereale umede de 891 mc/buc (900 t/buc) - silozuri cu capacitatea de stocare de 9370 mc/buc (10000 tone/buc) | 332 800 |
| Materiale auxiliare: inlocuitori lapte praf, grasimi vegerale si animale, aminoacizi sintetici, macroelemente, microelemente, colina clorhidrica, antibiotice, enzime, premixuri | Nu au impact asupra mediului | Grasimile se depoziteaza in 3 rezervoare metalice: unul de 66,5 t si 2 de 95 t/buc Mineralele sunt depozitate in 6 buncare din beton aflate in structura de beton a fabricii Celelalte materiale auxiliare sunt depozitate in bigbaguri, saci, cutii, in magazii inchise | 83 200 |
| Materiale dezinsectie | Impact local si minor asupra mediului la o gestionare necorespunzatoare | Nu se stocheaza deoarece se aduce pe amplasament doar cantitatea necesara pentru o interventie | 3,5 kg/an |
| Materiale deratizare, |  |  | 100 kg/an |
| Materiale dezinfectie |  |  | 2190 l/an |
| Produse pentru tratarea apei |
| Hidro-X 5% | Impact local si minor asupra mediului la o gestionare necorespunzatoare | Se depoziteaza temporar in magazie inchisa | 8350 l/an |
| GPL | Nu au impact asupra mediului | 2 x 40 000 litri rezervoare standard de GPL amplasate pe o platforma betonata | 3 000 000 l |
| Motorina | Nu are impact asupra mediului | In corpul grupului electrogen | 2 000 l/an |

III. Descrierea procesului tehnologic

III.1 Activitatea principala

# Este prezentat fluxul tehnologic cu precizarea punctelor unde se semnaleaza emisii de pulberi prin surse fixe sau sau difuze. De asemenea sunt descrise echipamentele si utilajele principale utilizate in procesul tehnologic

# Fazele procesului tehnologic de la FNC Vinga se desfasoara in urmatoarele instalatii:

Instalatia pentru receptia cerealelor

Camioanele care transporta cereale (porumb si grau) intra in complex si se opresc pentru cantarire la cantarul pentru camioane. Apoi camionul intra in cladirea de receptie unde se preleva manual o proba de cereale pentru a se verifica daca indeplinesc cerintele minime necesare. Cerealele se descarca apoi in buncarul de receptie de unde sunt preluate de benzi transportoare si descarcate in elevatorul magnetic si elevatorul cu cupe. Scopul elevatorului magnetic este de a indeparta materialele feroase din cereale. Magnetul se curata manual in baza unui program regulat. Elevatorul cu cupe descarca cerealele intr-un robinet cu doua pozitii.

In timpul normal de functionare, robinetul cu doua pozitii va fi pozitionat sa descarce cerealele intr-unul din cele doua silozuri de depozitare a cerealelor umede. Daca nu necesita uscare cerealele se depoziteaza in silozurile de cereale uscate existente. Capacitatea instalatiei de receptie este de 200 MTPH (tone metrice pe ora) la o densitate de 730 kg/m3.

Silozurile de depozitare a cerealelor umede sunt construite din metal ondulat galvanizat si au descarcare cu fund conic. Sunt dotate cu sisteme pentru indicarea nivelului maxim si pentru indicarea temperaturii. Silozurile pentru cereale umede sunt de asemenea dotate cu orificii/cosuri de tiraj in acoperis prin care circula aerul cand cerealele sunt descarcate in siloz.

Sursa de emisii pulberi - Orificiile/cosurile de tiraj din acoperisul silozurilor pentru cereale umede

Instalatia pentru transferul cerealelor umede

Din silozurile pentru depozitarea cerealelor umede, acestea se transfera prin transportoare in curatatorul de cereale pentru curatarea de impuritati.  Cojile si materialele supradimensionate se colecteaza intr-un big-bag. Materialul fin este aspirat de filtrul de pulbere.

Instalatia pentru uscarea cerealelor

Uscarea grâului şi porumbului  se face cu un curent continuu de aer cald folosind încălzirea directă. Uscarea cerealelor se face prin contact direct cu aerul cald, rezultat din amestecarea gazelor de ardere din arzător şi aerul proaspăt introdus pe părţile laterale ale uscătorului. Temperatura amestecului de aer cald este reglată de senzorii de temperatură, prin dozarea gazelor de ardere şi a aerului proaspăt.

Sursa de emisii pulberi - Uscatorul

Sursa de emisii pulberi – filtrul textil cu saci de la ventilatorul de pulbere

Materialul fin se transmite pneumatic spre ventilatorul de mare presiune - 800 m3/min - de aer pentru a transmite in mod pneumatic produsul spre camera de material sortat. Debitul de aer de 800 m3/min se filtreaza si se elimina prin filtrul de aer

Sursa de emisii pulberi -  eliminarea aerului prin filtrul de aer

Camera de material sortat are capacitatea de 26 tone de material sortat.

Instalatia de temperare

Cerealele uscate si curatate se transporta la silozurile de temperare pentru a permite compensarea/egalizarea continutului de umiditate si temperatura intregului volum de cerale. Silozurile de temperare sunt construite din metal ondulat galvanizat si au o baza de beton inclinata/in panta. Sunt prevazute cu trei orificii/cosuri de tiraj in acoperis prin care circula aerul cand cerealele sunt descarcate in siloz.

Surse de emisii pulberi - Orificiile/cosurile de tiraj din acoperisul silozurilor de temperare

Baza inclinata a silozului de temperare este parte a unei instalatii de eliminare / descarcare / aerare numita instalatia Luft Kanal. Instalatia Luft Kanal utilizeaza patru ventilatoare de 13,000 m3/ora si are doua functii. Una dintre functiile acestor ventilatoare este de a tempera si aera cerealele din siloz.

Surse de emisii pulberi - Orificiile/cosurile de tiraj din acoperisul silozurilor si ventilatoarele electrice

Cerealele vor fi descarcate din silozurile de temperare in elevatorul cu cupe care ridica si transfera cerealele fie la o poarta de descarcare intermediara intr-un camion, fie in silozuri.

Surse de emisii pulberi - Descarcarea materialelor prin poarta de descarcare in camion

Fabrica de nutreturi combinate

a.  Instalaţia de recuperare cereale

Cerealele uscate şi temperate din instalaţia de uscare şi temperare sunt stocate în silozurile de depozitare. Cerealele recuperate din silozuri, printr-o serie de instalaţii de transfer ajung în instalaţiile de predozare.

b. Instalatie pre-dozare

Instalatia de pre-dozare are rolul de a doza cu precizie, manual sau automat, diferitele  ingrediente pentru nutreturi care sunt apoi trimise spre instalatia de macinare.

Fiecare din buncarele de pre-dozare este dotat cu un alimentator elicoidal. Sistemul de control va porni si va opri alimentatoarele elicoidale pana cand un dozaj din principalele ingrediente pentru nutreturi este complet si cantarit in palnia/buncarul cu cantar.

Capacitatea instalatiei este de 100 tone/ora.

Dozajul de ingrediente pentru nutreturi va fi descarcat in buncarul tampon dotat cu un indicator pentru nivel scazut pentru a indica cand buncarul este gol, si deasemenea cu un ciocan pneumatic care sa asigure descarcarea gravitationala a produsului.

Un filtru de pulbere/praf si un ventilator sunt pozitionate langa fundul elevatorului cu cupe pentru a reduce suprapresiunea de la admisia/intrarea elevatorului cu cupe si de a  asigura alimentarea cu aer pentru sistemul de desprafuire care functioneaza continuu

Sursa de emisii pulberi - eliminarea aerului prin ventilator

Elevatorul cu cupe ridica si descarca ingredientele pentru nutreturi in distribuitor iar de aici ele ajung in instalatia de macinare sau o pot ocoli.

c. Instalatia de macinat:

Cele 2 buncare/cuve tampon au o capacitate de 5.56 tone de ingrediente dozate din instalatia de pre-dozare. In timp ce instalatia de pre-dozare umple unul din cele doua buncare/cupe, celalalt buncar descarca dozajul de ingrediente pentru nutreturi in instalatia de macinat.

Cuvele tampon sunt proiectate sa tina un material tampon/de echilibru/de egalizare de ingrediente dozate deasupra alimentatorului cu tambur / magnetului / separatorului pneumatic cu aer. Alimentatorii cu tambur sunt dotati cu magneti actionati manual proiectati pentru a inlatura materialele feroase din ingredientele dozate. Alimentatorii cu tambur sunt de asemenea dotati cu un separator pneumatic cu aer proiectat sa inlature orice pietre sau roci existente in ingredientele dozate.

Morile cu ciocane au capacitatea de 50 tone/ora fiecare.  Sistemul de exhaustare al morilor cu ciocane prevazut cu instalatie de filtrare a aerului este proiectat pentru a absorbi si elimina aerul de la mori prin site si a-l separa/filtra de particule inainte de eliminarea/exhaustarea in atmosfera.

Ventilatoarele sunt dimensionate sa transporte/circule 8,800 m3/ora de aer prin fiecare din instalatiile morilor cu ciocane.

Sursa de emisii pulberi - Eliminarea aerului din ventilatoare

d. Instalatiile de micro si mezo ingrediere si saci materiale:

Instalatia de microingrediente este proiectata sa dozeze cu precizie, automat sau manual, diferitele microingrediente: vitamine si alte ingrediente necesare retetei de nutreturi. Instalatia de microingrediente dozeaza si trimite aceste microingrediente inspre instalatia de amestecare.

Instalatia de microingrediente consta din 20 de cuve de 175 litri umplute manual din saci cu microingrediente stocati in depozit. Fiecare rezervor de microingrediente este dotat cu un descarcator transportator cu snec elicoidal. Sistemul de control va porni si va opri alimentatoarele elicoidale pana cand un ‘dozaj’ de microingrediente este complet si cantarit in cuva cu cantar pentru microingrediente.

Instalatia de ingrediere din saci consta din 6 rezervoare de 141.5 litri in plus fata de sacii in sine. Sacii cu ingrediente sunt stocati in depozit si sunt ridicati de un mecanism cu troliu astfel incat ei sunt pozitionati deasupra rezervorului de 141.5 litri. Fiecare cuva este dotata cu un descarcator transportator elicoidal/cu snec situat la baza cuvei respective, cu rolul de descarcare in cuva cantarului, unde se masoara prin cantarire cantitatea din fiecare ingredient utilizat.

e. Instalatie de dozare  a ingredientelor lichide si de malaxare.

Instalatia este proiectata pentru a doza cu precizie, manual sau automat, diferitele ingrediente lichide pentru nutreturi.  Instalatia va doza si va trimite aceste ingrediente inspre malaxor unde ingredientele dozate secundare vor fi adaugate ingredientelor dozate macinate principale, microingredientelor dozate, ingredientelor dozate care provin din saci, ingredientelor adaugate cu mana si lichidelor. Malaxorul este prevazut cu un sistem de amestecare ce consta din doua axuri cu elemente elicoidale, acestea rotindu-se pe toata durata incarcarii, dozarii si descarcarii amestecului ingredientelor. Timpul de malaxare este prestabilit si poate fi setat in functie de fiecare reteta Aceste ingrediente vor fi apoi amestecate in amestecator pentru o perioada de timp prestabilita.

Nutreturile amestecate sunt transportate in oricare din cele 4 rezervoare/buncare de granule zdrobite. In timp ce aceste buncare se vor umple, aerul din buncare va fi eliminat din instalatie prin intermediul sistemului de desprafuire central al fabricii situat in partea superioara cu 2 filtre de pulbere/praf si a 2 ventilatoare.

Sursa de emisii pulberi -  eliminarea aerului din filtrele de aer situate pe buncarele de “mash”/macinis si din sistemul de desprafuire”.

f. Instalatiile de granulare/peletizare

Exista doua instalatii de granulare/peletizare. Fiecare este proiectata sa transforme, automat sau manual, nutreturile amestecate in pelete/granule de 3,5, 4 sau 5 mm  prin intermediul morii de granulare/peletizare. Capacitatea fiecarei instalatii de peletizare este de 40 tone/ora la 641 kg/m3.

Descrierea unei instalatii

Fiecare din cele 2 buncare tampon de materie prima pentru granulare vor stoca nutreturile amestecate in buncarele enumerate mai sus. Fiecare buncar este dotat cu o poarta de evacuare pneumatica si cu un ciocan pneumatic pentru a asigura descarcarea gravitationala a produsului.

Instalatia de conditionare a amestecului de ingrediente sau “mash” este proiectata sa conditioneze materialul pentru pelete prin adaugare de abur si timp de retentie in instalatie.

Odata ce materialul pentru pelete a ajuns la gradul de temperatura si umiditate dorit, instalatia de conditionat descarca materialul in granulator moara de peletizare. Dupa ce materialul pentru pelete a fost extrudat prin matrita, peletele vor fi taiate de cutite localizate in interiorul granulatorului. Aceste pelete vor fi descarcate din granulator  in racitorul  si uscatorul de granule.

Un debit de aproximativ 665 m3/minut de aer sunt aspirati prin patul de pelete de catre un ventilator. Aerul impreuna cu materialul fin/pulberea este eliminat prin sistemul de separare a aerului de particule care consta in cate 2 cicloane pentru fiecare linie de granulare.

Aerul este eliminat prin partea de sus a cicloanelor cu ajutorul unui ventilator.

Pulberea este eliminata prin partea de jos a cicloanelor si este reintrodusa in fluxul de fabricatie prin combinarea cu granulele racite si uscate.

Sursa de emisii pulberi - eliminarea aerului din ventilatorul cicloanelor

Peletele vor fi descarcate din transportorul elicoidal si vor trece prin senzorul de flux in camera de pulverizare unde lichide precum grasimi sau enzime pot fi pulverizate pe pelete. Apoi peletele vor fi descarcate in oricare din cele 20 de buncare de stocare  localizate in structura de beton a F.N.C.-ului realizata cu cofraje glisante.

Aerul din toate aceste 20 buncare va fi eliminat in timpul umplerii buncarelor prin intermediul sistemului de desprafuire care consta din filtre de particule si ventilatoare.

filtrului de pulbere/praf si a ventilatorului aferent.

Sursa de emisii pulberi - eliminarea aerului din ventilatorul buncarelor de pelete

g.  Instalatiile de livrare si de incarcare in autospeciale pentru transport furaje

Exista 2 instalatii de livrare. Rolul lor este sa descarce, transporte si sa cantareasca  manual sau automat, nutreturile in camioane. Capacitatea fiecarei instalatii de incarcare este de 200 tone/ora la 641 kg/m3.

Descrierea unei instalatii de incarcare

In fiecare din cele 10 buncare/rezervoare ale instalatiei de incarcare sunt depozitate diferite tipuri de retete, in fiecare buncar gasindu-se un tip de reteta la un moment dat.

Camionul va fi pozitionat in asa fel incat cele 6 compartimente pentru nutreturi ale camionului sa fie pozitionate sub gurile de descarcare ale transportorului.

Sistemul de operare controleaza greutatea cu ajutorul cantarului electronic conectat la sistem. Cantitatea livrata in fiecare compartiment este presetata in sistemul de operare conform programului de livrare introdus in prealabil. Dupa incarcarea in autospeciala a cantitatii si tipurilor de nutret prestabilite, acesta va parasi punctul de livrare furaj

Sursa de emisii pulberi - descarcarea de la porti in transportor si apoi in camion

h.  Instalatiile de lichide:

Rezervoarele pentru ingredientele lichide sunt gazduite  intr-o camera special destinata unde se afla si sistemul de pompare care consta din pompe hidraulice.

Rezervoarele pentru grasimi sunt amplasate in exterior, intrun tarc special. Rezervoarele sunt izolate termic si sunt dotate cu o instalatie cu abur pentru incalzirea acestora daca temperaturile scad sub 0*C. Camera pompelor este izolata si incalzita cu aeroterme care functioneaza pe baza de abur pentru a pastra lichidele in starea de agregare propriu-zisa, pentru a putea fi astfel pompate si transferate din rezervoare in zona de dozare a nutreturilor. Produsele sunt achizitionate cu mijloace auto. Dupa receptie are loc descarcarea cu mijloace specifice in rezervoarele aferente fiecarui produs.

Instalatii si utilaje

- Instalatia pentru receptia cerealelor si silozuri pentru cereale umede

# 2 buncare de receptie si buncarele din corpul de fabricatie

# curatator magnetic

# elevator cu cupe

# 2 silozuri de cereale umede cu capacitatea de stocare de 891 mc sau 900 t/buc; sunt dotate cu sisteme pentru indicarea nivelului maxim si pentru masurarea temperaturii interioare si cu guri de tiraj in acoperis prin care va circula aerulcand cerealele sunt descarcate in siloz

# 3 transportoare

Capacitatea instalatiei de receptie este de 200 t/h

- Instalatia pentru transferul cerealelor umede

- curatator de cereale

- filtru de praf

- elevator cu cupe

- transportoare

- Instalatia pentru uscarea cerealelor

Se utilizeaza un uscător cu curent continuu pentru uscarea grâului şi porumbului folosind încălzirea directă.

Uscarea cerealelor se face prin contact direct cu aerul cald, rezultat din amestecarea gazelor de ardere din arzător şi aerul proaspăt introdus pe părţile laterale ale uscătorului. Temperatura amestecului de aer cald este reglată de senzorii de temperatură, prin dozarea gazelor de ardere şi a aerului proaspăt.

Consumul de gaz din arzător este de 620 m3/h.

Înălţimea de evacuare a amestecului de gaze este de 35 m, evacuarea făcându-se pe la partea superioară a uscătorului, prin 3 guri de evacuare având Φ = 600 mm fiecare.

Caracteristicile tehnice ale uscătorului:

Produs:							Porumb

Capacitate de admisie:			          60 t/h

Evaporare:						 4181 kg/h

Temperatura maximă a cerealelor:	          61ºC

Temperatura cerealelor descărcate:	 21ºC

Reducerea conţinutului de umiditate: 	20-14%

Zona de uscare:					24-27 secţiuni

Zona de răcire:					7-10 secţiuni

Produs:						 	Grâu

Capacitate de admisie:			           60 t/h

Evaporare:						  4252 kg/h

Temperatura maximă a cerealelor:	           54ºC

Temperatura cerealelor descărcate:	  21ºC

Reducerea conţinutului de umiditate:	  20-14%

Zona de uscare :					  27 secţiuni

Zona de răcire:					  7 secţiuni

- Componentele coloanei de uscare

- Partea de sus a uscătorului constă dintr-o secţiune de intrare cu uşă de inspecţie şi trei camere tampon, un regulator de nivel pentru o funcţionare corespunzătoare, două regulatoare de nivel suplimentare pentru pornirea/oprirea instalaţiei.

- 34 secţiuni de uscare/răcire, tip A, (înălţime 632mm (25”) fiecare). Conductele sunt fabricate din oţel galvanizat de 2mm (.078’’). Partea de jos are 4 uşi de inspecţie detaşabile. Atât zona de uscare cât şi cea de răcire sunt echipate cu senzori pentru măsurarea temperaturii cerealelor pentru controlul procesului de uscare.

- Baza uscătorului are mecanism de descărcare volumetric.

- Camera de distribuţie a aerului pentru aerul de uscare/răcire, deasupra înălţimii totale a coloanei de uscare. 3 clapete de şoc pentru ajustarea numărului total al zonelor de uscare/răcire necesare în funcţie de starea grâului/porumbului şi de condiţiile ambientale. Camera de aer cald este dotată cu senzor de temperatură pentru termostatul de aer de uscare.

- Camera de evacuare deasupra înălţimii totale a coloanei, cu legătură la ventilatoarele de evacuare.

2.Ventilatoare

a.	Ventilatoare axiale tip ACG1150-6,10 X 22kW pentru instalaţia orizontală. Curent de aer de evacuare 252.000 Nm³/h.

3. Instalaţie de încălzire directă

a.	GPL (620 m3/h)

- Capacitate curent de aer 320.000 m³/h.

- Capacitate căldură 5.928 Mcal/h.

- 4 arzătoare de gaze ajustabile tip A 2400 cu o putere termica totala de 6,1 MW

4. Alte componente

Curăţător combi proiectat să aspire, să decojească materialele mari, să cearnă materialele mici, şi/sau să sorteze produsele. Cojile şi materialele supradimensionate vor fi descărcate într-un container de gunoi. Materialul fin în formă de pulbere va fi aspirat de filtrul de praf. Cerealele uscate şi curate, prin instalaţiile de transport vor ajunge în instalaţia de temperare.

- Instalatia de temperare si depozitare

- 2 silozuri de temperare si 2 de depozitare construite din metal cu o capacitate maximă  de stocare de 9.370 mc -10.000 t/buc. Sunt dotate cu sisteme pentru indicarea nivelului maxim şi pentru indicarea temperaturii, iar la partea superioară au câte trei guri de tiraj în acoperiş prin care circulă aerul când cerealele sunt descărcate în siloz

- baza înclinată a silozului de temperare este parte a unei instalaţii de eliminare/descărcare/aerare numită instalaţia Luft Kanal care utilizează patru ventilatoare de 13.698 m3/h

e.  Alte echipamente

Instalaţia de aer comprimat furnizeaza aer comprimat necesar acţionării diferitelor robinete şi clapete descrise în schema procesului tehnologic. Instalaţia de aer comprimat are o capacitate de 270,7 m3/h.

FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE

f. Instalatie recuperare cereale

- instalatii de transfer

g. Receptie amestecuri si minerale

- buncar de receptie

- transportoare

- decojitor cu tambur

- rezervor de rebuturi

- magnet

- elevator cu cupe

- distribuitoare

h. Instalatie predozare

- instalatie de predozare

- buncar tampon

- filtre de pulberi

- elevatoare

- distribuitoare

- Instalatia de macinat

- 2 buncare tampon cu o capacitate de 6,50 t dotate cu două indicatoare de nivel scăzut si cu ciocan pneumatic pentru a asigura descărcarea gravitaţională a produsului

- 2 buncare tampon proiectate să ţină un material tampon/de echilibru/de egalizare de ingrediente dozate deasupra alimentatorului cu tambur/ magnetului / separatorului pneumatic cu aer

- alimentatori cu tambur dotaţi cu magneţi si cu un separator pneumatic cu aer proiectat să înlăture orice pietre sau roci existente în ingredientele dozate

- 2 mori cu ciocane proiectate să macine ingredientele dozate cu o viteză de 50 tone/oră. Întreaga capacitate a instalaţiei pentru cele două mori cu ciocane va fi de 100 tone/h

- 2 filtre de aer şi 2 ventilatoarele de aer proiectate să reţină praful degajat prin măcinarea produselor în cele două mori cu ciocane. Ventilatoarele sunt dimensionate la un debit de 8800 m3/h

- 2 transportoare elicoidale

- 2 buncare tampon pentru ingrediente dozate şi măcinate cu capacitatea de 6,50 t dotate cu două indicatoare de nivel scăzut si ridicat si cu ciocan pneumatic pentru a asigura descărcarea gravitaţională a produsului

j. Instalaţii microingrediente şi saci materiale

- instalaţia de microingrediente  constă din 20 de rezervoare de 175 litri ; fiecare rezervor de microingrediente are un alimentator elicoidal la fundul rezervorului care măsoară microingredientele care iasă afară din rezervor în pâlnia cu cântar pentru microingrediente

- 6 rezervoare de 141,5 l dotate cu alimentatoare elicoidale cu variator de frictiune care măsoară ingredientele care ies din rezervor în pâlnia cu cântar.

k. Instalaţia de dozare şi amestecare

- 6 buncare de dozare pozitionate in structura de beton; fiecare buncar este dotat cu un alimentator elicoidal cu variator de frictiune electronic care va masura ingredientele principale pentru nutreturi in palnia/buncarul cu cantar

- buncarul cantar este echipat cu 4 celule/doze tensiometrice pentru a cantari produsul si cu un ciocan pneumatic pentru a asigura descarcarea gravitationala

- palnie cu introducere manuala

- amestecator cu capacitatea de amestecare de 6,67 tone de dozaje la o capacitate a sistemului de de 120 t/h

- palnie tampon dotata cu indicator de nivel scazut si cu ciocan pneumatic

- transportoare si elevator cu cupe

- filtru de praf si ventilator

- magnet pentru inlaturarea materialelor feroase

- sortator de nutreturi pentru inlaturarea bulgarilor supradimensionati de nutreturi

- distribuitoare

l. Instalatie de granulare/peletizare 1 cu capacitatea de 60 t/h

- 2 buncare de granule zdrobite pozitionate in structura de beton a FNC-ului, echipate cu indicator de nivel inalt, filtre de praf si ventilator

- 2 masini de conditionat pelete prin adaugare de abur

- moara de granulare/peletizare care transforma materialul in pelete de 4 mm cu ajutorul unei matrite si a unui cutit rotative

- racitor pentru pelete cu insuflare de aer – 665 mc/minut

- ciclon dublu si ventilator

- transportoare, elevatoare cu cupe

- palnie tampon

- instalatie de glazurare/acoperire cu lichid

m. Instalatie de granulare/peletizare 2 cu capacitatea de 40 t/h

- 4 buncare de granule zdrobite pozitionate in structura de beton a FNC-ului, echipate cu indicator de nivel inalt, filtre de praf si ventilator

- 2 masini de conditionat pelete prin adaugare de abur

- moara de granulare/peletizare care transforma materialul in pelete de 4 mm cu ajutorul unei matrite si a unui cutit rotative

- racitor pentru pelete cu insuflare de aer – 665 mc/minut

- ciclon dublu si ventilator

- transportoare, elevatoare cu cupe

- palnie tampon

- instalatie de glazurare/acoperire cu lichid

n.  Instalaţia de încărcare 1 cu capacitatea de 200 t/h

- 10 buncăre pentru granule zdrobite si pelete echipate cu indicator de nivel inalt, filtre de praf si ventilator

- un camion cu 6 compartimente pentru nutreţuri va fi condus pe drumul înspre instalaţia de încărcare 1 şi apoi pe cântarul pentru camioane

o.  Instalaţia de încărcare 2 cu capacitatea de 200 t/h

- 10 buncăre pentru granule zdrobite si pelete echipate cu indicator de nivel inalt, filtre de praf si ventilator

- un camion cu 6 compartimente pentru nutreţuri va fi condus pe drumul înspre instalaţia de încărcare 1 şi apoi pe cântarul pentru camioane

p.  Instalaţiile de lichide

- rezervoarele pentru lichide : 3 rezervoare metalice, unul de 66,5 t si 2 rezervoare de 95 t/buc pentru grăsimi vegetale si animale, prevazute cu pompa de descarcare, amplasate intr-o cuva din beton care asigura colectarea pierderilor accidentale

- rezervoare mici pentru enzime (1000 l) amplasate pe platforma betonata

- Alte instalaţii:

- instalaţia de aer comprimat cu o capacitate de 270,7 mc/h

- centrala termică - boilerul are o capacitate totală de ieşire de aproximativ 7.0 t/h folosind încălzire directă cu GPL; consumul de GPL este de 232.5 m3/h

- depozitul de GPL – 2 rezervoare de cate 40 000 l fiecare

- parcul auto de pe platformă este format dintr-un motostivuitor care functioneaza pe baza de GPL si un autoturism pe motorina

III.2 Activitati auxiliare

- Activitatea laboratorului uzinal din cadrul F.N.C. Vinga

Activitatea laboratorului consta  in analize fizico-chimice dupa cum urmeaza:

Umiditate%, proteinabruta%, celuloza bruta%, grasime bruta%, cenusa bruta%, calciu%, fosfor%, total cloruri%, activitatea  ureazica, corpuri straine grasimi, aciditatea si testul de rancezire al grasimilor.

Pentru realizarea determinarilor de mai sus, unitatea a fost dotata cu AMC-uri specifice acestor determinari: etuve, calcinator, baie de apa cu 4 locuri, baie de nisip, termobalanta, balanteanalitice, spectrofotometru VIS, spectrofotometru IR (INFRATEC), titrimetru, pH-metru, vibroterm, etc.

Se utilizeaza substante chimice specifice analizelor efectuate.

- Centrala termică

Centrala termica furnizeaza abur tehnologic folosit în procesul de fabricație la etapa de peletizare a nutrețurilor.

Se utilizeaza un boiler cu trei căi cu camera de combustie cilindrică, cu o putere termica nominala de 7,4 MW, cu ardere lentă până la 1.3 MW/m3 pentru ardere curată, cu emisii scăzute de oxizi de azot şi cu suprafeţe de încălzire de tip convecţie aranjate deasupra camerei de ardere; boilerul are o capacitate totală de ieşire de aproximativ 7.0 t/h folosind încălzire directă cu gaz. Consumul de GPL este de 232.5 m3/h.

Consumul de apă este de  9 mc/h.

Evacuarea gazelor reziduale se face pe un coș cu înălțimea de 15 m și diametrul de 0,4 m.

Pentru o buna functionare a cazanului, apa de alimentare este tratata in vederea prevenirii coroziunii si depunerilor pe suprafata interioara a acestuia si elementele componente dar si pentru a respecta parametrii ceruti de ISCIR si producatorul cazanului.

Substantele cu care este tratata apa de alimentare sunt Handiblock 900, Handiblock 150, Handipak 104C, Handipak 810.

Handiblock 900 asigura protectia impotriva coroziunii punctiforme prin indepartarea oxigenului din apa cazanului iar Handiblock 150 protejeaza suprafetele de schimb de caldura impotriva depunerilor si le mentine curate. Handipak 104C ca si Handipak 810, este un produs solid anticorosiv formulat special pentru conductele de abur si condensat, asigura protectia impotriva coroziunii datorate dioxidului de carbon.

Substantele sunt depozitate intro magazie iar cele care urmeaza a fi folosite, in camera boilerului.

Produsele se dozeaza automat in functie de anumiti parametrii calitativi ai apei din cazan (duritate, oxigen dizolvat, dioxid de carbon, pH) si de volumul apei de alimentare. Analiza apei din cazan este efectuata zilnic de catre personalul propriu si o data pe luna de catre furnizorul substantelor pentru tratarea apei.

Pentru mentinerea regimului chimic al cazanului apa din cazan obligatoriu trebuie sa fie purjata. Din analizele efectuate pana in prezent purja cazanului variaza intre 10 si 15% fata de consumul maxim de apa care este de 9 mc/h. Debitul de purjare este deci de 1 mc/h Inainte de evacuarea intr-un canal de incinta (canal care preia si apa pluviala de pe amplasament) apa purjata trece printr-un vas intermediar de colectare unde temperatura i se modifica (se reduce la aprox. 50oC).Vasul este prevazut la partea superioara cu un orificiu pe unde se elimina inclusiv apa in stare gazoasa.

Purja este evacuata in canalul de pluvial din incinta care descarca apele dupa trecerea printr-un decantor separator de produse petroliere, in bazinul de retentie situat in exteriorul incintei.

- Activitatea DDD

Modul de efectuare a activitatilor de DDD este prezentat în continuare:

Dezinfecţia autovehiculelor

Toate maşinile de transport furaje care pleacă din FNC spre ferme sunt supuse procesului de dezinfectie. Rampa de dezinfecţie auto este situata în vecinătatea birourilor şi realizează dezinfecţia prin stropire. Se utilizează in general dezinfectante care se utilizează alternativ si în ferme. Instalaţia de stropire se porneşte automat la intrarea maşinii pe rampa prin călcarea cu roata a unui senzor. Soluţia concentrata de  dezinfectant este pregătită într-un bidon care stă în casa forajului din vecinătate şi de unde se diluează automat. Stropirea are loc cca. 1 min. cât trece maşina, cu cca. 10-20 litri soluţie. Soluţia care se scurge de pe maşini ajunge intr-un canal de pluvial.

Dezinfecţia fluxului de producţie

Se face  dezinfecţia fluxului de producţie (şi implicit a furajului). Se foloseşte 5 kg/tona de furaj, timp de 5 zile consecutiv. Acţiunea se face o dată pe lună. Substanţa se integrează în produsul finit fără să afecteze negativ furajul.

Deratizare

Deratizarea consta in administrarea de momeli in interiorul cutiilor capcana.

Dezinsecţia

Operaţiunea se face la nevoie (destul de rar), funcţie de infestarea cu dăunători de seminţe (molii, gărgăriţe etc.). Dezinsecţia este făcută de către societăţi prestatoare de servicii, specializate în activităţi de DDD, care aduc şi substanţele necesare.

O lista cu substantele utilizate in activitatile DDD este prezentata in Formularul de Solicitare.

Surse de poluare

Din procesul de preparare a hranei pentru cresterea porcilor in ferme rezultă următoarele emisii:

♦ emisii in apa

        - apa menajera

♦ emisii in aer

        - emisii difuze si fixe de pulberi din diferite puncte ale procesului tehnologic;

        - gaze de ardere de la centrala termica si uscator

♦ emisii de deseuri

De departe problema de mediu cea mai importanta la FNC Vinga o constituie emisiile de pulberi. Ca urmare si cea mai mare parte a  echipamentelor de control al emisiilor sunt cele care au rolul de reducere a emisiilor de pulberi

2.3.3. Produse finite

Produsele finite la FNC Vinga sunt diverse reţete de nutreţuri combinate, utilizate în ferme. Cantitatea totală de nutreţuri combinate este de 416 000 t/an.

2.3.4. Asigurarea utilităţilor: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

APA

Alimentarea cu apa  este prezentata in Sectiunea 2.9

ENERGIE

În cadrul FNC  Vinga  se utilizează două tipuri de energie:

- energie electrică

- energie termică

Energia electrica

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se face pe o singură cale de alimentare din staţia 110/20 kV Orţişoara prin intermediul unei linii electrice subterane în lungime de cca. 4,5 km, până la postul trafo 20/0,4 KV 3x2000KVA, din incintă. Alimentarea consumatorilor vitali, în caz de necesitate, va fi făcută şi de un grup electrogen de 450 KVA, care are o autonomie de 12 h şi un consum orar de 30 l/h. Combustibilul utilizat este motorina.

Energia electrică este utilizată pentru iluminatul local și acționarea instalațiilor și utilajelor din dotare, dintre care enumerăm:

- transportoarele de cereale/ingrediente

- morile cu ciocane

- instalațiile de granulare/peletizare

- ventilatoare

- instalația de aer comprimat

- centrala termică

- corpuri de iluminat interior/exterior

Pentru contorizarea energiei electrice consumate se utilizează contoare de măsură electronice.

Energia termică

Energia termică necesară funcţionării obiectivului, este furnizată de:

- o centrala termică pe GPL,  cu poluare redusă a factorului de mediu aer;

- Un uscator  care functioneaza de asemenea cu GPL pentru furnizarea energiei termice

Stocarea GPL se face în 2 rezervoare de 40 000 l/buc.

Centrala termica furnizeaza abur tehnologic folosit în procesul de fabricație la etapa de peletizare a nutrețurilor.

Se utilizeaza un boiler cu trei căi cu camera de combustie cilindrică, cu o putere termica nominala de 7,4 MW, cu ardere lentă până la 1.3 MW/m3 pentru ardere curată, cu emisii scăzute de oxizi de azot şi cu suprafeţe de încălzire de tip convecţie aranjate deasupra camerei de ardere; boilerul are o capacitate totală de ieşire de aproximativ 7.0 t/h folosind încălzire directă cu gaz. Consumul de GPL este de 232.5 m3/h.

Consumul de apă este de  9 mc/h.

Evacuarea gazelor reziduale se face pe un coș cu înălțimea de 15 m și diametrul de 0,4 m.

Uscatorul

Instalația de uscare este utilizată doar când este necesar, pentru reducerea umidității cerealelor recepționate în vederea introducerii acestora în fluxul de fabricație a nutrețurilor sau pentru depozitare temporară. Uscarea se face cu un uscător în flux continuu de aer cald, prin contact direct. Se foloseste ca și combustibil gazul petrolier lichefiat. Debitul de aer cald asigurat de uscător este de 180900 mc/h. Temperatura aerului cald este reglată de senzorii de temperatură prin dozarea gazelor de ardere și a aerului proaspăt.

Uscătorul este prevăzut cu 4 arzătoare de tip CIMBRIA 60TPH AEG34, are o putere instalată totală de 6115 kW și un consum orar de 237Nmc/h GPL. Funcționează în funcție de necesități, aproximativ 1440 de ore/an și are o capacitate de admisie cereale de 60 t/h.

Evacuarea gazelor reziduale se face pe o tubulatura la înălțimea de 34,7 m și cu diametrul de 0,8 m

Pentru utilajele si mijloacele de transport interne se utilizeaza drept carburant tot GPL.

Consumul de energie electrica, GPL si motorina la nivelul anului 2016 si la capacitate maxima este prezentat in tabelul 2.3.2. Mentionam ca nivelul productiei realizate in anul 2016 a fost de 141 576 t/an ceea ce reprezinta 34% fata de capacitatea maxima de 416 000 t/an.

Tabelul 2.3.2. Consumul de energie (electrica, GPL si motorina)  in cadrul unitatii in anul 2016 si la capacitate maxima

| Nr. crt. | Resurse energetice | Cantitate /an |
| --- | --- | --- |
|  |  | UM | la capacitate maximă | anul 2016 |
| 1 | Energie electrică | MWh | 13 000 | 4 423 |
| 2 | GPL (filtru sanitar, uscator şi incinerator) | litri | 3 000 000 | 897 597 |
| 3 | Motorina | litri | 2 000 | - |

SC Smithfield Romania SRL dispune de un sistem de măsură, evidenţă şi monitorizare a consumurilor energetice, conform cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică, dar şi în conformitate cu procedurile Sistemului de Management Integrat implementate pe toate locaţiile. Acest sistem permite evaluarea continuă a modului de utilizare eficientă a energiei, previzionarea consumurilor energetice, precum şi reducerea nivelului de consum de energie şi implicit a costurilor anuale de operare.

Operatorul identifica şi aplica toate oportunităţile pentru reducerea consumului si cresterea eficienţei energetice. Măsurile de eficienţă energetică aplicate în cadrul unitatii sunt:

-  comanda iluminatului exterior cu senzori crepusculari

-  comanda iluminatului interior selectiv

-  comanda iluminatului interior pentru spațiile mai puţin tranzitate cu senzori de prezență

-  verificarea acţionărilor electrice în vederea eliminării funcţionării în gol

-  iluminat cu tuburi fluorescente de noua generație și corpuri de iluminat echipate cu balasturi electronice

- activităţi periodice de mentenanţă sau în funcţie de necesităţi.

Nu se impun măsuri suplimentare de minimizare faţă de cele care se implementează deja, consumurile fiind corelate strict cu necesităţile de producţie.

2.3.5. Gestiunea deşeurilor

Deşeurile rezultate pe platforma FNC Vinga se generează din 2 tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite din activitatea de preparare a hranei pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

Cantităţile de deşeuri rezultate la funcţionarea unităţii la capacitate maximă de producţie, codul, tipul şi managementul acestora  sunt redate în Tabelul nr. 2.3.3.

Tabelul nr. 2.3.3. Caracteristicile si cantitatile de deşeuri rezultate la funcţionarea unităţii la capacitate maximă de producţie  si managementul acestora

| Sursa deseu | Cod deseu HG856/2002 | Denumire deseu | Cantitate UM/an | Periculozitate Anexa 4 din L 211/2011 | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificare | Eliminare |
| Activitati administrative | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 200 mc | Nepericulos |  | Depozitare deponeu autorizat |
| Curatatorul de cereale | 02 03 04 | Deşeuri vegetale | 500 t | Nepericulos |  |  |
| Achizitie materiale auxiliare | 15 01 02 | Ambalaj plastic | 20000 kg | Nepericulos | Valorificare prin firme specializate SC Viele 2005 SRL |  |
| Achizitie materiale auxiliare | 15 01 01 | Ambalaje hartie-carton | 20000 kg | Nepericulos |  |  |
| Achizitie materiale auxiliare | 15 01 06 | Ambalaje amestecate | 7000 kg | Nepericulos |  |  |
| Activitati de mentenanta | 17 04 07 | Amestecuri metalice | 12 t | Nepericulos | Valorificare prin firme specializate |  |
| Asigurare iluminat incinta | 20 01 21* | Tuburi fluorescente | 30 kg | Periculos |  | Eliminare prin firme specializate Rechoralex |
| Functionare utilaje | 13 02 08* | Ulei uzat | 400 kg | Periculos | Valorificare prin firme specializate |  |
| Activitati administrative | 08 03 18 | Tonere consumate | 60 buc | Nepericulos |  | Eliminare prin firme specializate |

Pentru ambalajele produselor de materii prime care provin din import se stabilește contribuția pentru ambalajele introduse pe piață și se întocmește lunar Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu. Realizarea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzute de OUG 196/2005 se realizează pe bază de contract cu SOTA GRUP  21 SA.

Pe amplasament nu exista deseuri care sa contina azbest.

In cadrul unitatii nu exista  deseuri de materiale cu PCB ( ulei uzat cu PCB ).

2.3.7. Zone de depozitare

Terenurile de pe amplasamentul instalaţiei integrate luate în studiu au grade de expunere la poluare diferite în funcţie de natura proceselor tehnologice care se desfăşoară pe ele. Cele mai expuse sunt zonele unde are loc manipularea cerealelor si preparea nutretului combinat.

În continuare sunt prezentate spaţiile şi capacităţile de depozitare din incinta unităţii grupate pe categorii.

Materii prime si materiale auxiliare

- Cerealele umede sunt depozitate în două silozuri metalice pentru cereale umede de 900 t/buc

- Cerealele uscate sunt depozitate în:

- 2 silozuri de temperare si 2 silozuri de depozitare cu capacitatea de stocare de 10 000 tone/buc

- Materialele auxiliare, funcţie de starea de agregare şi cantităţi sunt depozitate astfel:

Grasimile – 2 rezervoare metalice cu capacitatea de 95 t/buc si 1 rezervor metalic de 66,5 t;

Rezervoare pentru enzime de 1000 l/buc amplasate pe platforma betonata

Celelalte materiale auxiliare sunt depozitate in bigbaguri, saci, cutii, in magazii inchise

- Materialele DDD sunt achizitionate in cantitati limitate la consum si pastrate temporar in magazii inchise

- GPL este depozitat in 2 x 40 000 litri rezervoare standard de GPL amplasate pe o platforma betonata

Produse finite

- Depozitarea produselor finite (nutreturi combinate) până la livrare se face în 20 buncăre de beton din structura fabricii (turnului).

FNC Vinga nu deţine depozite chimice şi staţie de epurare. De asemenea, unitatea nu utilizează şi nu produce substanţe toxice sau periculoase pe amplasament.

Nu este de aşteptat şi din observaţiile vizuale nici nu se constată o contaminare prealabilă sau istorică a terenului de pe amplasamentul unităţii.

2.4  Folosirea de teren din împrejurimi

Unitatea este amplasată în intravilanul extins al localităţii Vinga, în partea de SV a acesteia, pe drumul DN 69 Timisoara - Arad.

Zone rezidenţiale şi comerciale

Obiectivul este amplasat între localitatile Vinga si Ortisoara, mai aproape de Vinga. Zona rezidentiala cea mai apropiata este localitatea Vinga la 1,5 km, in partea de nord-est. Intre obiectiv si zona rezidentiala se afla terenuri agricole. Amplasamentul FNC Vinga este  delimitat pe directiile est si vest de DN 69 Timisoara – Arad, cu trafic destul de intens, respectiv de calea ferata Timisoara – Arad. Prin urmare zona rezidenţială a localităţii Vinga nu este supusă unui impact direct.

Obiective industriale

Nu sunt obiective industriale in zona. Se desfasoara doar activitati agricole.

Terenuri agricole

FNC Vinga este inconjurata pe toate directiile de terenuri agricole.

Ape de suprafaţă

Obiectivul este amplasat in bazinul hidrografic Bega cu cod cadastral curs de apa V-1.21.4.1.1 (curs de apa Valea Viilor). Cursul de apa cel mai apropiat este paraul Apa Mare la cca. 1 km nord de obiectiv. El nu constituie un emisar direct de evacuare al apelor pluviale şi reziduale de pe platforma FNC Vinga.

Obiective turistice, istorice şi arheologice

In vecinătate nu se află obiective turistice, istorice şi arheologice care să presupună lucrări, dotări şi măsuri de protecţie.

Zone protejate, rezervaţii naturale

La mai puţin de 1000 m de unitate nu se găseşte nici un obiectiv protejat sau rezervaţii naturale.

Asa cum s-a aratat la bilantul teritorial al amplasamentului, operatorul detine o suprafata de teren mult mai mare decat este necesar pentru desfasurare a activitatilor la actuala capacitate de productie. Ca urmare, nu se pune problema utilizării unor terenuri din vecinătăţile amplasamentului pentru funcţionarea sau extinderea fabricii.

2.5 Utilizare chimica

Din categoria substanţelor chimice, FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE VINGA utilizează produse de dezinfecţie, dezinsectie si deratizare (DDD) si produse petroliere (motorina si GPL).

Achiziţionarea materiilor prime şi materialelor se face de la diverşi furnizori din ţară autorizaţi. Criteriul de alegere al furnizorilor este dat de calitatea materialelor oferite: se preferă materiale de calitate superioară întrucât acestea determină reducerea cantităţilor necesare şi implicit al costurilor pe unitatea de produs finit.

Beneficiarul deţine Fişe tehnice de securitate (cu specificarea frazelor de pericol) pentru produsele utilizate clasificate ca fiind periculoase. Aceste documente sunt păstrate într-un dosar de evidenţă in baza de date a operatorului.

Informaţii despre produsele DDD, motorina si GPL sunt redate în Tabelul 2.5.1.       Trebuie facuta totusi mentiunea ca produsele DDD sunt achizitionate de firma de specialitate care executa activitatile respective fara a crea stocuri pe amplasament.

Tabelul 2.5.1. Informaţii despre substantele chimice utilizate pe amplasament

| Denumire prosus | Caracterizare chimică | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Fraze de pericol* |
| Produse dezinfectie |
| VIROCID | lichid de culoare maronie, miros de aldehida, contine alkidimetilbenzilamoniuclorid, isopropanol, glutaraldehida, didecildimetil amoniu clorid | P | - corosiv, inflamabil, periculos pentru mediu, provoaca arsuri | H226, H302,H314, H332, H400. |
| INCIMAXX | -lichid incolor, solubil in apa, miros picant -contine acid acetic, hidrogen peroxid, sulfati de alchileteri | P | - inflamabil, nociv pentru ochi si piele, provoaca arsuri | H226, H272, H290, H312, H314, H318, H335 |
| Produse dezinsecţie |
| Quick BAYT | -granule alb spre bej, miros slab caracteristic insecticid | P | - Acţiune toxică asupra organismelor din apă. | H410 |
| VIRKONS | Pulbere roz, miros slab de lămâie, solubil în apă, grăsimi | P | - Iritant pentru piele, poate cauza leziuni oculare | H315, H318 |
| Produse deratizare |
| Facorat pasta | - stare solidă, culoare albastră, miros caracteristic - contine brodifacoum | P | - Acţiune toxică asupra organismelor din apă. - Prin utilizare corecta a produsului nu reprezinta pericol asupra mediului. | H302, H310, H332, H410 |
| Starkorat block | - stare solidă, culoare albastră, miros caracteristic - contine brodifacoum | P | - Acţiune toxică asupra organismelor din apă. - Prin utilizare corecta a produsului nu reprezinta pericol asupra mediului. | H302, H310, H332, H410 |
| Megalon pasta/block | - Stare solidă, pigmentat, miros caracteristic - rodenticid | Nu este disponibila | - Acţiune toxică asupra organismelor din apă. - Prin utilizare corecta a produsului nu reprezinta pericol asupra mediului. | H302, H310, H332, H410 |
| Produse pentru tratarea apei |
| Hidro-X 5% | - solutie hidroxid de sodiu 5% | P | provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | H314 |
| Combustibili |
| Motorină | -lichid combustibil | P | - inflamabilă - toxică | H226, H304, H315, H332, H411 |
| GPL | -lichid combustibil, - hidrocarburi cu C3 si C4 | P | - gaz Iichefiat sub presiune, exploziv, extrem de inftamabil | H220, H280 |

*  Conform Regulamentului (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE precum și de modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Produsele chimice folosite sunt păstrate în zone desemnate şi în condiţii corespunzătoare, iar manipularea acestora se face de personalul instruit în acest scop.

2.5.2. Incadrarea unitatii  în Legea 59/2016 (Directiva SEVESO)

Dintre substanţele chimice prezentate mai sus doar motorina si GPL-ul se regăsesc în Anexa 1 la Legea 59/2016.

Tabelul 2.5.2. Substante aflate sub incidenta Legii 59/2016  pe amplasamentul FNC Vinga. Capacitati de stocare si limite de prag

| Nr. Crt. | Substanta | Fraza risc | Capacitate stocare | Prag inferior tone | Prag superior tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPL | H220, 280 | 2 x 40 = 80 mc = 45,5 t | 50 | 200 |
| 2 | Motorina | H226, H304, H315, H332, H411 | 0,150 t | 2 500 | 25 000 |

Prin urmare unitatea nu intră sub incidenţa prevederilor Legii 59/2016  privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

2.6 Topografie si scurgere

În zona amplasamentului terenul este plan, fără pante semnificative. Pe o arie mai largă zona în care se găseşte amplasamentul investigat este definita din punct de vedere geografic ca fiind Câmpia Vingăi, situată la sud de râul Mureş.

Unitatea nu deverseaza in emisari naturali nici ape uzate si nici ape pluviale. Acestea din urma se stocheaza intr-un bazin de retentie si se folosesc apoi pentru udarea spatiilor verzi.

Riscul la inundare a incintei este redus. Paraul Apa Mare se gaseste la 1 km distanta, are debit foarte redus si nivelul este sensibil mai redus decat cota terenului obiectivului studiat.

2.7 Geologie si Hidrogeologie

2.7.1. Consideraţiuni geomorfologice şi geologice

Din punct de vedere geologic localitatea VINGA se situează în sectorul românesc al depresiunii Panonice. Depresiunea Panonică reprezintă o unitate geologică cu extensie mare, dezvoltată pe teritoriile Austriei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Serbiei şi României.

Sectorul românesc al acesteia ocupă partea vestică a teritoriului României, fiind limitat la est şi nord de structurile Munţilor Carpaţi, iar spre vest şi sud –

de frontiera României cu Ungaria şi Serbia.

Geomorfologic, zona interesată este situată pe interfluviul Mureş-Bega Veche, parte componentă a Câmpiei subcolinare a Vingăi. Relieful are orientarea generală NE-SV, cu altitudini de 100-180 m. Gradul de fragmentare a reliefului este ridicat, organismele torenţiale brăzdând întreaga zonă.

Morfogenetic, este o câmpie cu văi care străbat radial zona (Apa Mare, Vinga, Mănăştur, Ardelenilor) căreia ii imprimă un caracter piemontan, cu adâncimi relativ mari ( 20-50 m ) şi cu lăţimi de peste 1 km. Acestea sunt în general mlăştinoase, expuse inundaţiilor periodice. În cuprinsul lor apar linii de izvoare.

Orientarea văilor este spre sud-vest, spre aria de subsidenţă a Timişului.

În cadrul Câmpiei piemontane a Vingăi se disting două trepte morfogenetice de relief:

- câmpia înaltă de glacisuri (130-180 m), situată Ia contactul cu dealurile piemontane;

- câmpia intermediară, unde este încadrată zona luată în studiu, care face trecerea de la câmpia piemontană la câmpia joasă de divagare.

Geologic, regiunea interesată face parte din unitatea structurală a Depresiunii Panonice, formată la sfârşitul cretacicului superior pe un fundament cristalin intens fracturat printr-un sistem de felii în cadrilaj, pe doua direcţii E-V şi N-S.

Depozitele sedimentare neogene se succed începând cu helveţianul, tortonianul şi sarmaţianul, dispuse transgresiv peste cristalin şi se încheie cu depozitele panoniene.

Panonianul are o mare dezvoltare pe verticală şi orizontală, cu grosimi de 600-800 m. El este reprezentat printr-o alternanţă de marno-argile cu orizonturi nisipoase fine-medii (panonian superior), iar Ia partea inferioară (panonian inferior) marne în care se intercalează strate de nisip fin.

Cuaternarul care alcătuieşte geologia de suprafaţă, cu grosimi de 110-120 m în zona Vinga, se divide în :

- pleistocen inferior şi mediu (qpw) reprezentat printr-un complex nisipos-argilos alcătuit din pietrişuri, nisipuri fine cu intercalaţii de argile nisipoase ;

- pleistocen superior (qp3) reprezentat prin depozitele teraselor înaltă şi superioară, argila roşie şi depozitele loessoide care apar sub forma unor prafuri nisipoase gălbui cu concreţiuni calcaroase.

2.7.2. Solul.

În zona obiectivului, solul este humico-silicatic, gleizat foarte puternic, salinizat slab, alcalinizat slab, slab decarbonatat, pe depozite fluviuo-lacustre mijlociu fine.

2.7.3. Consideraţiuni hidrologice şi hidrogeologice

Condiţiile hidrogeologice în Câmpia piemontană a Vingăi sunt determinate de caracterele complexului litologic, legate de particularităţile morfogenetice, care, în funcţie de permeabilitatea straturilor şi de condiţiile de alimentare şi drenare, facilitează acumularea unor reţele acvifere la diferite nivele.

Direcţia de curgere a apei subterane este NE-SV.

Orizontul freatic din câmpia piemontană este cantonat Ia adâncimi sub -35 m, cu grosimi ce ajung la 20-25 m. Granulometric, freaticul este constituit din pietrişuri mici-medii şi nisipuri grosiere. Resursele acvifere sunt importante, orizontul freatic având un potenţial acvifer ridicat, cu debite specifice q~1,8 l/s/m.

Complexul acvifer de medie adâncime, cantonat pe intervalul 50-120 m, este alcătuit din 4-6 straturi ( secţiune hidrogeologică - planşa nr. 3 ), cu grosimi de 3-5 m, formate preponderent din pietrişuri şi nisipuri grosiere.

În partea de sud a zonei, la cca 2,5 km de obiectiv, respectiv la secţia Drumuri Naţionale Orţişoara, s-a executat un foraj cu adâncimea H - 130 m. Forajul a captat stratele acvifere cantonate în complexul de medie adâncime, pe intervalele: 61-64 m; 66-72 m ; 78-80 m; 83-86 m ; 109-113 m; 119-124 m.

Prin pompări experimentale şi calculul parametrilor s-au obţinut caracteristicile hidrogeologice ale complexului acvifer :

    - Nivel piezometric	Np = 17,0 m

    - Nivel dinamic	Nd = 20,0 m

    - Debit specific	q = 1,3 l/s/m

    - Coeficient de filtrare	Kf = 7,5 m/zi

    - Raza de influenţă	R = 83,5 m

    - Transmisivitate	T = 179 m /zi

    - Debit de exploatare	qexpl. = 7,0 l/s.

Din rezultatele obţinute se constată că acviferul de medie adâncime reprezintă o importantă resursă exploatabilă, datorită potenţialului acvifer care este destul de dezvoltat.

Pentru investigarea resurselor de apă cantonată în straturile acvifere de adâncime din cadrul complexului panonian superior-ponțian din Câmpia piemontană a Vingăi, s-a executat forajul de studiu FIAD Orţişoara.

Forajul s-a executat la adâncimea de H = 300 m.

Se constată în cadrul complexului de adâncime o dezvoltare mare a straturilor acvifere până la adâncimi de 200 m, sub care straturile sunt mai reduse, alcătuite din roci foarte fine cu permeabilitate redusă.

Prin testare şi calculul datelor de pompare s-au obţinut caracteristicile hidrogeologice ale acviferului de adâncime :

    - Nivel piezometric	Np = 12,79 m

    - Nivel dinamic	Nd = 18,88 m

    - Debit specific	q = 1,37 l/s/m

Din analiza resurselor de apă subterană din Câmpia Vingăi se constată că întregul complex acvifer prezintă importanţă în alimentarea cu apă a obiectivelor economice şi a localităţilor din zonă.

2.8. Potenţialul seismic al zonei

În conformitate cu normativul P-100-92. amplasamentul pe care este situat obiectivul, are următoarele caracteristici seismice :

- coeficient de seismicitate	: Ks = 0,16

- perioadă de colţ		: Tc = 1,0 s

- gradul seismic echivalat	: 4 (zona D).

2.9 Autorizaţii curente

2.9.1. Autorizaţii de mediu

S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL - FNC Vinga deţine Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 47 din 08.09.2008, cu ultima revizuire in 19.01.2015.  Solicitarea actuala de reautorizare este determinata de expirarea valabilitatii AIM existente

2.9.2. Reglementări de gospodărire a apelor

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă la SC SMITHFIELD ROMANIA SRL – FNC Vinga este reglementata prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 349 din 06.10.2016  emisă de ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT.

FNC Vinga se alimentează cu apă în scop tehnologic, menajer şi pentru nevoi PSI  din 2 foraje situat pe amplasament cu caracteristicile:

- Forajul F1 are adancimea de 104 m si debitul de 4,5 l/s

- Forajul F2 are adancimea de 105 m si debitul de 4,5 l/s

- Cod corp de apa este ROBA 18/Banat

Forajele sunt echipate cu electropompe tip WILLO cu debitul de 4 l/s fiecare. Fiecare foraj este prevazut cu contor de masurare a debitelor utilizate.

Înmagazinare apei se face in 2 rezervoare:

- rezervor  cu V1 = 50 mc – rezerva tehnologica si menajera;

- rezervor cu V2 = 300 mc – rezerva de incendiu);

Reţea de distribuţie la consumatori este realizata prin conducte PE-HD.

In cadrul obiectivului apa potabilă este utilizată pentru:

- producerea aburului – apa tehnologica

- necesităţile igienico-sanitare ale angajaţilor – apa menajera

- filtru rutier si activitati de dezinfectie

- sursă pentru stingerea incendiilor

Necesarul de apa

Consumurile de apă s-au calculat pe baza normelor specifice de consum pentru diferite categorii de consumatori:

- apa tehnologica – producere abur – 9 mc/h = 144 mc/zi (16 h/zi)

- apa menajera – 100 l/om/zi la un numar de 24 angajati – 2,4 mc/zi

- filtru rutier si dezinfectie – 1,5 mc/zi

Perioada de functionare este de 16 h/zi si 260 zile/an

Necesarul de apă calculat in conditiile prezentate mai sus este de:

- maxim = 147,9 mc/zi;

- mediu = 123,2 mc/zi;

- minim = 102,7 mc/zi

Debitul anual calculat cu debitul mediu zilnic este de 32 000 mc/an

Intrucat apa tehnologica nu se recircula, gradul de recirculare este 0%, cerinta de apa va fi egala cu necesarul.

Debitele reglementate prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor sunt:

- zilnic maxim = 220,1 mc/zi;

- zilnic mediu = 183,4 mc/zi;

- zilnic minim = 128,4 mc/zi

Debitul anual calculat cu debitul mediu zilnic este de 47 684 mc/an

Consumul real, contorizat , realizat de operator in anul 2016 a fost de 14 990 mc/an (59 mc/zi), mult sub valorile reglementate prin AGA.

Apa de incendiu

Conform prevederilor art. 4.1. din normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor indicativ NP 086-05, se prevede instalaţie de hidranţi interiori, deoarece construcţia este cu spaţii de producţie şi depozitare din categoria de pericol de incendiu C (BE2), cu aria construită ce depăşeşte 750 m2 şi densitatea de sarcină termică de 420 Mj/m2, caz în care, conform anexei nr.3 din acelaşi normativ, este obligatorie asigurarea a două jeturi simultane, de 2 x 2,5 l/s = 5 l/s.

Conform art. 6.1. din NP 086-05 se prevede instalaţie de hidranţi exteriori deoarece construcţia este cu spaţii de producţie şi depozitare din categoria de pericol de incendiu C (BE2), cu volum mai mare de 5000 m3. Debitul care trebuie să-l asigure aceşti hidranţi este de 20,0 l/s, deoarece construcţia are un volum cuprins între valorile 20001,0 m3 şi 50000,0 m3.

Se va respecta condiţia de simultaneitate de la art. 6.34, în primele 10 minute funcţionând hidranţii interiori, iar următoarele 3 ore de funcţionare vor fi pentru hidranţii exteriori.

VI =Vint.+Vext.=(2 x 2,5l/s x10 x 0,06)+( 20l/s x 3,6 x 3)=3 m3+ 216 m3=219 m3

La debitele de mai sus se va asigura o rezervă de incendiu de minim VRI = 220 m3.

Pentru aceasta se foloseste rezervorul de 300 mc.

Refacerea rezervei de incendiu

- se calculează cu relaţia:

QRI =VRI/TRI= 220 m3/24 h = 2,5 l/s

TRI = 24 h – zone industriale cu construcţii din categoria “C” pericol de incendiu având Qie ≤ 25 l/s.

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din foraj prin intermediul.rezervorului de 500 mc.

2.9.3. Ape uzate

Apele uzate rezultate pe amplasament sunt constituite din purja de la producerea aburului, apele uzate menajere rezultate din funcţionarea şi întreţinerea  grupurilor sanitare si ape uzate de la filtrul rutier. Apele menajere si cele de la filtrul rutier se colectează într-un 2 bazin vidanjabile (V = 10 mc) şi sunt evacuate prin vidanjare Ia staţia de epurare a municipiului Timişoara.

Quz.max. =  3,9 mc/h x 0,9 = 3,5 m3/zi

Quz.med. = Quz.max. /1,2 = 2,92 m3/zi

Perioada de vidanjare se calculează ţinând cont de: debitul mediu zilnic şi volumul util al bazinului vidanjabil:

Din circuitul producerii aburului  se elimina o purje care reprezinta 10% din debit 0,9 mc/h).  Aburul este folosit in diferite puncte ale procesului tehnologic, unde intra in compozitia produselor finite. Apoi se evapora in cadrul proceselor de uscare si racire ale produselor finite Apele rezultate de la producerea aburului (purja) nu sunt contaminate si se elimina impreuna cu apele meteorice, ca ape conventional curate.

Apele pluviale de pe acoperiş clădiri, suprafeţe betonate, platforme, sunt colectate prin rigole betonate de suprafaţă şi evacuate într-un bazin de retentie amplasat in exteriorul incintei, dupa trecerea printr-un decantor separator de produse petroliere. Din bazinul de retentie apa este utilizata pentru intretinerea spatiului verde din  incinta.

Evacuarea apelor reziduale

➣  ape uzate menajere sunt dirijate în bazinul vidanjabil de 10 mc aflate  în apropierea clădirii administrative.  Apele menajere sunt vidanjate şi transportate prin firme specializate la staţia de epurare AQUATIM din Timisoara (in baza contractului).

➣ Apele pluviale impreuna cu purja sunt colectate in bazinul de retentie si utilizate pentru intretinerea spatiului verde. Bazinul de retentie are capacitatea de 1600 mc.

2.9.4. Monitorizarea efluentului final

Operatorul monitorizează cu o frecventa de 3-4 ori pe an (in functie de frecventa vidanjarilor) calitatea efluentului din fosa septica de 10 mc,  care deserveste zona de administrativa. Indicatorii analizaţi sunt: pH, amoniu, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen la 5 zile, materii in suspensie, substante extractibile in eter de petrol

Buletinele de analiză sunt păstrate în baza de date a beneficiarului.

2.9.5 Monitorizarea debitelor de apă

Operatorul monitorizează debitul de apă captat din foraje. Este montat cate un contor pe refularea  pompei de apă.

Debitele de ape uzate nu se contorizează dar se evalueaza pe baza capacitatii fosei septice.

Beneficiarul  păstrează si raporteaza evidenţa consumurilor de apă pe activităţi.

2.10 Detalii de planificare

Operatorul are implementat un Plan de monitorizare (in conformitate cu Autorizatia integrata de mediu) care vizeaza:

► controlul emisiilor in atmosfera de la centrala termica;

► urmarirea impactului emisiilor asupra calitatii aerului prin masuratori de imisii

► determinarea nivelului de poluare fonica

► verificarea incadrarii apei menajere in limitele impuse

2.11 Incidente legate de poluare

La nivelul incintei FNC Vinga  nu au fost înregistrate incidente majore care să determine afectarea gravă a unor factori de mediu.

In cadrul planurilor de interventii si accidente sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător.

Titularul activităţii înregistreaza orice incident. Aceasta înregistrare include detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstanţele care au dat naştere incidentului. De asemenea se inregistreaza si toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul trebuie sa depună o instiintare la sediul autoritatii locale de mediu.

Evidenta Incidentelor legate de Poluare

Pe amplasamentul  FNC Vinga nu au existat incidente legate de poluare.

2.12 Vecinătatea cu Specii, Habitate Protejate sau Zone Sensibile

In aria de impact a obiectivului nu există zone protejate sau rezervaţii naturale.

2.13 Condiţiile clădirilor

Fabrica de  producţie a nutreţurilor combinate Vinga este o constructie relativ noua pe un amplasament pe care s-au desfasurat doar activitati agricole inainte de aparitia obiectivului in anul 2007. Ca urmare toate elementele construite s-au făcut la standardele Comunităţii Europene.

Construcţiile şi instalaţiile care compun obiectivul nu prezintă aspecte de degradare care ar putea ridica probleme privind siguranţa în exploatare, acestea fiind nou construite.

Din această perspectivă, problematica este gestionată de personal specializat din cadrul societăţii şi  verificată periodic de către autoritatea teritorială de protecţie a muncii.

Toate elementele de construcţie au fost executate pe bază de proiecte tehnice de execuţie, care au fost supuse procedurilor de verificare (prin verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi) şi pentru care au fost eliberate autorizaţii de construire, conform prevederilor legale.

Clădirile de pe amplasamentul unităţii sunt verificate periodic din punct de vedere a siguranţei în construcţii conform legislaţiei în vigoare.

2.14 Răspuns de urgenţă

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite  se face în baza urmatoarelor planuri:

- Plan de interventie in caz de incendiu pentru FNC Vinga

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

Pentru prevenirea situatiilor si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- unitatea este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

- personalul este instruit, unitatea este verificata pe linie PSI de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta – grupul de pompieri Arad.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale  este intocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997, si cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale , asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

Planurile sunt pastrate in baza de date a operatorului.

Din informaţiile furnizate de operator, în ultimii 5 ani nu s-au înregistrat evenimente deosebite sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului.

3.0. Istoricul terenului

Terenul pe care se afla FNC Vinga a fost teren agricol pana in anul 2007. Nu au existat niciodata  obiective industriale pe amplasament si nu s-au desfasurat alte activitati in afara celor de exploatare a terenului agricol (arabil)

Având în vedere că în cei 10 de ani de funcţionare unitatea şi-a păstrat aceeaşi structură de producţie, utilizând aceleaşi tipuri de materii prime sau materiale auxiliare şi aceleaşi tehnologii de preparare a nutreturilor combinate, nu este de aşteptat ca pe amplasament să existe alte categorii de poluanţi decât cei care provin din activitatea prezentă.

4.0. RecunoaSterea terenului

4.1. Probleme identificate

In cadrul prezentului studiu s-a efectuat o vizită pe amplasamentul incintei în luna februarie 2018.

Observaţiile rezultate cu această ocazie sunt prezentate în continuare:

- clădirile, atat cele administrative cat si cele tehnologice sunt în stare foarte bună şi funcţionale

- forajele de alimentare cu apă potabilă sunt prevăzute cu zonă de protecţie corespunzătoare.

- rezervoarele de GPL sunt dispuse in conditii standard pe platforme betonate

In concluzie, în incinta unităţii nu se constată semne vizibile de afectare a terenului.

Cu ocazia vizitei nu au fost identificate zone care să necesite o investigaţie mai detaliată.

4.2. Caracteristicile specifice ale zonelor de pe amplasament

Riscul potenţial de poluare al zonelor de depozitare pentru materiile prime şi produsele finite depinde de amplasarea depozitelor şi nivelul lor de dotare pentru protecţia factorilor de mediu.

Din examinarea incintei FNC Vinga, se constată că nu există depozite care să prezinte risc ecologic sau să necesite măsuri de remediere sau supraveghere.

Materiile prime cât şi cele auxiliare folosite în sectorul de preparare a nutreturilor combinate nu fac parte din categoria substanţelor periculoase sau cu grad ridicat de toxicitate ceea ce face ca gestionarea lor să nu necesite măsuri speciale de transport, depozitare sau manipulare. Depozitarea acestora se face în depozite special amenajate şi destinate acestui scop.

Modul de depozitare şi riscul potenţial de poluare pentru principalele materii prime si auxiliare au fost prezentate in Sectiunea referitoare la materiile prime.

4.3 Depozitul chimic

Prin natura activităţii sale, unitatea FNC Vinga  nu necesită amenajarea unui depozit chimic special.

In cadrul procesului tehnologic nu se utilizează substanţe chimice cu risc potenţial pentru mediu şi sănătatea personalului.

Activitatea desfăşurată in cadrul unitatii  nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO.

4.4 Instalaţii de tratare a reziduurilor

Principalele deseuri tehnologice rezultate din activitatea de preparare a nutreturilor combinate sunt deseurile vegetale si minerale generate la conditionarea cerealelor. Ele nu sunt deseuri periculoase si ca atare se depoziteaza definitiv in depozite de deseuri nepericuloase.

Apele uzate menajere sunt colectate in bazinul vidanjabil. Periodic aceste ape se vidanjeaza la statia de epurare AQUATIM Timisoara

Pe amplasament nu exista statii de epurare si nici instalatii de tratare a deseurilor intrucat nu sunt necesare.

  - Aria internă de depozitare

Pentru depozitarea materiilor prime şi auxiliare unitatea dispune de magazii si spatii special amenajate în acest scop (acestea au fost descrise in sectiunile anterioare).

De asemenea au fost prezentate spatiile amenajate si destinate depozitarii temporare a diferitelor categorii de deseuri.

Pe amplasament nu mai exista alte arii amenajate special pentru depozitare.

4.6 Sistemul de canalizare

Reţeaua internă de canalizare a FNC Vinga este de tip divizor si este pozata subteran. Aceasta  cuprinde:

Canalizarea menajeră – apele uzate menajere generate de funcţionarea şi întreţinerea  grupurilor sanitare sunt preluate de reţeaua de canalizare a obiectivului şi colectate în bazinul vidanjabil (Vutil = 10). De aici sunt vidanjate periodic şi evacuate Ia staţia de epurare a municipiului Timişoara. Sistemul de canalizare este realizat din tuburi de polietilena.

Canalizarea pluvială – reteaua interna este compusa rigole de suprafaţă.  Apele pluviale impreuna cu purja de la producerea aburului sunt evacuate impreuna in bazinul de retentie de unde se utilizeaza la udarea spatiului verde din incinta. Nu se evacueaza in emisar natural. Inainte de a ajunge in bazinul de retentie apele sunt trecute printr-un decantor separator de produse petroliere.

4.7. Alte depozite chimice şi zone de folosire

Nu exista alte depozite chimice sau zone de depozitare pe amplasamentul studiat, in afara celor prezentate deja.

4.8. Alte posibile impurităţi  rezultate din folosinţa anterioară a terenului.

In ceea ce priveşte istoricul zonei în care se află amplasat obiectivul, aceasta a desfăşurat în decursul celor 10 ani de existentă aceleaşi activităţi, de preparare a nutreturilor combinate pentru cresterea animalelor in ferme.

În toţi anii de funcţionare unitatea şi-a păstrat aceeaşi structură de producţie, utilizând aceleaşi tipuri de materii prime sau materiale auxiliare şi aceleaşi tehnologii de productie. Ca urmare, nu este de aşteptat ca pe amplasament să existe alte categorii de poluanţi decât cei care provin din activitatea prezentă.

5.0 Investigaţii pe amplasament. Interpretarea datelor privind starea actuala a amplasamentului SI CONCLUZII

În această secţiune sunt prezentate rezultatele monitorizării factorilor de mediu pe baza datelor de monitorizare deţinute de SC Smithfield Romania SRL.

Ca urmare a activităţii desfăşurate pe amplasamentul FNC VINGA şi descrisă în capitolele anterioare se impune monitorizarea emisiilor din sursa fixa  şi emisiilor difuze (măsurate ca imisii), a poluarii fonice si a calitatii apelor uzate menajere generate pe amplasament.

Nu se impune monitorizarea calitatii solului si a apei freatice deoarece nu exista vectori pe amplasament prin care sa se transfere poluarea catre sol, subsol si apa freatica – platforma pe care se desfasoara activitatile este betonata.

Nu se impune monitorizarea apei pluviale care se colecteaza impreuna cu purja de la producerea aburului intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 1600 mc. Aceasta apa nu se evacueaza in emisar natural.

- SolUL

Autorizatia integrata de mediu existenta nu prevede monitorizarea  solului. Este improbabila poluarea solului avand in vedere ca toate suprafetele pe care se deruleaza activitati sunt betonate si oricum nu se genereaza substante periculoase.

Nu se impune monitorizarea calitatii solului.

SC Smithfield Romania SRL – FNC Vinga nu genereaza impact asupra factorului de mediu sol/subsol.

B. APA FREATICA

In zona VINGA corpul de apa subterana este ROBA 18 Banat.

Apele uzate menajere sunt evacuate printr-un sistem de canalizare subterană într-un bazin vidanjabil şi au caracter strict menajer, iar încărcările sunt specifice acestei categorii de ape uzate, acestea urmând a se supune normativului HG 352/2005 - NTPA 002.

Nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice.

Impactul generat de FNC Vinga asupra factorului de mediu apă subterană este nesemnificativ.

C.  APE PLUVIALE

Apele pluviale colectate de la receptori (acoperiş clădiri, suprafeţe betonate), sunt colectate prin rigole de suprafaţă şi evacuate în bazinul de retentie cu capacitatea de 1600 mc amplasat in exteriorul incintei pe latura de nord a acesteia. Inainte de stocare apele pluviale sunt trecute printr-un decantor separator de produse petroliere.

Acelasi traseu il urmeaza si apa purjata de la producerea aburului. Din bazinul de retentie apa este utilizata pentru intretinerea (udarea) spatiilor verzi din incinta. Nu se evacueaza in emisar natural, ca urmare nu este monitorizata calitatea apei din bazinul de retentie.

Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 349/2016 nu se impune monitorizarea apei pluviale.

D.  APE UZATE

Pe amplasamentul FNC Vinga singurele ape uzate generate sunt apele menajere. Se colecteaza intr-un bazin vidanjabil si se elimina periodic prin firme specializate. Se determina gradul de incarcare al apelor menajere cu o frecventa de 2-3 ori pe an in functie de frecventa vidanjarilor.

Parametrii monitorizati sunt: pH, amoniu, CCOCr, CBO5, materii in suspensie, substante extractibile.

Limita admisa pentru apele menajere este cea impusa de HG 352/2005 - NTPA 002.

Analizele efectuate confirma incadrarea calitatii apelor menajere in limitele admise.

Rapoartele de incercare pentru aceste ape sunt in baza de date a operatorului.

Rezultatele monitorizarii pe ultimii ani sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul 5.1. Rezultatele monitorizarii apei menajere la FNC Vinga in perioada 2015-2017

| Nr. crt. | Parametru | UM | Domeniu de variatie | Valori admise prin NTPA 002 | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH masurat la temperatura de 19°C | unităţi de pH | 6,7 - 7,2 | 6,5-8,5 | SR EN ISO 10523:2012 |
| 2 | Amoniu | mg/l | 2 - 18 | 30 | SR ISO 7150-1:2001 |
| 3 | Consum chimic de oxigen CCO-Cr | mgO2/l | 350 - 450 | 500 | SR ISO 6060:1996 |
| 4 | Consum biochimic de oxigen CBO5 | mgO2/l | 150 - 200 | 300 | SR EN 1899-1:2003 |
| 5 | Materii în suspensie | mg/l | 60 - 100 | 350 | STAS 6953-81 |
| 6 | Substante extractibile cu solventi | mg/l | <20* | 30 | SR 7587:1996 |

Domeniul de variatie al parametrilor monitorizati   se inscrie  in limitele admise HG 352/2005 - NTPA 002.

- POLUAREA AERULUI

E.1. EMISII

Pe amplasamentul FNC Vinga exista 2 categorii de emisii:

- emisii de gaze arse de la centrala termica cu functionare pe GPL

- emisii de pulberi din diferite faze ale procesului tehnologic de preparare a nutreturilor combinate

Un inventar complet al sistemelor de retinere a prafului si evacuare a aerului purificat este prezentat in tabelul  urmator. Punctele respective reprezinta si sursele de emisii tehnologice de pulberi

Tabelul 5.2 Sisteme de ventilare şi reţinere a pulberilor rezultate pe flux la FNC VINGA

| Localizare pe fluxul tehnologic | Denumire utilaj | Tip utilaj | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capacitate (debit) (m3/h) | Putere (kW) | Diametru (mm) | Înălţime gură evacuare (m) |
| Sistem uscare cereale | Filtru praf | Jesma EFF106/3000 WB TR | 19209 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 560-55R | 19209 | 30 | 800 | 10.20 |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 19/1800 WB TR | 1100 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M 23/5 | 1100 | 3 | 190x140 | 57.38 |
| Moară | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |
| Transfer cereale | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 2200 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 2200 | 3 | 190x140 | 5.23 |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.40 |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.15 |
| Sistem predozare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1400 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1400 | 3 | 190x140 | 5.18 |
| Transfer spre măcinare | Filtru praf | Jesma DFAK 6/2400 | 1000 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1000 | 3 | 190x140 | 57.10 |
| Sistem amestecare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |
| Transfer sistem granulare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 57.13 |
| Transfer spre sistem descărcare | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.13 |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.16 |
| Transport cereale umede | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 10.60 |
| Recepție cereale | Filtru praf | Jesma EFF136/3000 WB TR | 28900 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 630-75R | 28900 | 75 | 950 | 11.20 |
| Granulare | Ventilator | Geelen GMB32/RD0 | 39927 | 110 | 1050 | 17.50 |
|  | Ventilator | Geelen GMB32/RD0 | 39927 | 110 | 1050 | 17.50 |

Filtrele textile utilizate in diferite puncte ale procesului tehnologic pentru controlul emsiilor de pulberi, sunt  filtre de tip EFF. Ele sunt constituite din saci filtranti cu curatare cu aer comprimat si sunt proiectate pentru filtrarea prafului industrial. Sunt folosite intr-o serie larga de aplicatii.

Indiferent de model, filtrul se constituie din:

• Cap de filtru cu sistem de curatare integrat si cu reglare electrica, cu racorduri electrice si pentru aer comprimat, cu iesire pentru aerul curat.

• Camera de praf cu saci filtranti, usa de acces si admisie pentru aerul cu praf.

• Sectiune de golire pentru materialul filtrat cu evacuare intr-un rezervor de praf sau printr-un robinet rotativ.

Aerul este curatat fiind transmis printr-un mediu de filtrare din fetru sub forma unor saci filtranti.

Cand aerul este fortat sa treaca prin sacii filtranti, praful ramane in partea exterioara; curatarea la intervale regulate de timp este necesara datorita presiunii diferentiale. Pentru a se preveni prabusirea sacilor filtranti, acestia sunt montati in carcase (cadre).

La iesirea din filtru, aerul este curat si este transmis spre un ventilator.

Sacii filtranti sunt curatati la intervale regulate in timpul operarii trimitandu-se rafale scurte si puternice de aer comprimat prin saci din directia opusa curentului normal de aer.

Filtrul nu necesita lubrifiere. Motorul cu reductor de turatie (motoreductorul), daca exista, de asemenea nu necesita ungere deoarece este lubrifiat pe viata.

Autorizatia integrata de mediu valabila in momentul actual, nu prevede monitorizarea surselor tehnologice de praf. Exista doar obligatia monitorizarii emisiilor de la centrala termica de producere a aburului.

Parametrii determinati sunt oxizi de azot, oxizi de sulf, oxid de carbon si pulberi. Frecventa de masurare este trimestriala.

Raportarea se face la limitele prevazute de Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993

Rezultatele masuratorilor pe ultimii 10 ani sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul 5.3 Rezultatele masuratorilor de emisii la centrala termica de la FNC Vinga in perioada 2008-2017

| Raportul de incercari | Indicatori |
| --- | --- |
|  | Pulberi | CO | Oxizi de azot NO2 | Oxizi de sulf SO2 |
|  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 |
| Valori limită admise | 5 | 100 | 350 | 35 |
| EM 1008/18.11.2008 | 0.22 | 0 | 236.27 | 0 |
| 520/10.08.2009 | 0.56 | 24.53 | 10.26 | 0 |
| 700/10.11.2009 | 0.62 | 32.01 | 106.73 | 0 |
| 913/17.12.2009 | 0.67 | 32.82 | 111.42 | 0 |
| 268/29.04.2010 | 0.74 | 39.65 | 100.09 | 0 |
| 552/11.08.2010 | 0.74 | 32.82 | 111.42 | 0 |
| 780/20.10.2010 | 0.74 | 26.66 | 106.82 | 0 |
| 960/23.12.2010 | 0.7 | 32.15 | 101.18 | 0 |
| 495/04.05.2011 | 0.69 | 36.76 | 143.92 | 0 |
| 657/06.07.2011 | 0.59 | 18.26 | 80.26 | 0 |
| 905/18.10.2011 | 0.64 | 12.34 | 100.62 | 0 |
| 67/13.01.2012 | 0.77 | 19.18 | 85.06 | 0 |
| 2913/1/04.04.2012 | 1.37 | 55.17 | 158.17 | 0 |
| 2926/14/16.07.2012 | 2.11 | 29.06 | 149.5 | 0 |
| 2931/1/01.10.2012 | 1.35 | 42.16 | 159.37 | 6.43 |
| 2939/16/14.11.2012 | 1.74 | 55.19 | 157.22 | 0 |
| 2947/1-LM/26.03.2013 | 1.62 | 0 | 135.1 | 0 |
| 2955/1-LM/01.07.2013 | 1.27 | 0 | 130 | 0 |
| 2959/14-LM/31.07.2013 | 3.84 | 0 | 117.97 | 0 |
| 2970/12-LM/14.11.2013 | 2.18 | 0 | 137.47 | 0 |
| 2980/1 - LM/ 26.03.2014 | 1.77 | 0 | 141.2 | 0 |
| 2986/1 - LM/ 11.06.2014 | 2.38 | 1.25 | 153.19 | 2.86 |
| 2991/10-LM/30.09.2014 | 1.97 | <1,25 | 146.72 | <2,86 |
| 2996/14-LM/04.11.2014 | 1.72 | <1,25 | 155.59 | <2,86 |
| 321/24.03.2015 | 0.75 | 8.85 | 56.94 | 3.2 |
| 549/12.06.2015 | 0.75 | 1.37 | 89.43 | 0 |
| 900/23.09.2015 | 0.61 | 5.12 | 60.1 | 3.21 |
| 1064/24.11.2015 | 0.7 | 13.15 | 35.19 | 3.25 |
| 393/19.04.2016 | 0.74 | 12.46 | 34.25 | 3.16 |
| 595/20.07.2016 | 0.68 | 12.17 | 49.62 | 3.46 |
| 638/17.08.2016 | 0.75 | 12.11 | 31.44 | 3.15 |
| 822/05.12.2016 | 0.69 | 7.6 | 47.61 | 3.24 |
| 345/07.04.2017 | 0.65 | 15.12 | 38.82 | 3.63 |
| 521/04.07.2017 | 0.62 | 6.22 | 61.03 | 3.23 |
| 617/03.08.2017 | 0.87 | 8.35 | 50.19 | 3.26 |
| 822/05.12.2017 | 0.76 | 10.78 | 53.06 | 3.37 |

Executarea masuratorilor s-a facut cu respectarea conditiilor impuse prin Autorizatia Integrata de Mediu, respectiv:

- valorile limita de emisie se raporteaza la procentul de oxigen al afluentilor gazosi de 3% ;

Rezultatele masuratorilor indica faptul ca toti indicatorii se inscriu in limitele admise pe toata perioada avuta in vedere.

E.2. CALITATEA AERULUI

Calitatea aerului pe amplasament poate fi influentata de emisiile de pulberi provenite din procesul tehnologic si de emisiile de gaze de ardere de la centrala termica.

Impactul acestor emisii asupra mediului poate fi cuantificat prin măsurători de imisii.

Calculul emisiilor totale de pulberi

Nivelul emisiilor difuze nu poate fi nici masurat si nici determinat prin bilanturi de materiale. El poate fi doar estimat utilizand coeficienti de emisie, spre ex. AP 42 (normativul american), CORINAIR si documentul de referinta IPPC (normative europene). In acest Raport s-a optat pentru coeficientii de emisie din documentul CORINAIR.

In conformitate cu evaluarea de mediu efectuata in cadrul prezentului Raport de Amplasament dar si cu prevederile Ghidului CORINAIR, pentru activitatea de prelucrare a cerealelor exista un singur parametru de poluare relevant, si anume indicatorul PM10.

A se consulta Ghidul CORINAIR, Partea , Sectiunea 2 – procese industriale, punctul 2.H.2. – alimente si bauturi

Coeficientul de emisie pentru parametrul PM10 are valoarea de 24 g/tona de cereale.

Emisiile totale de pulberi la capacitatea maxima de productie au valoarea de:

24 g/t  x 416 000 t = 9984 kg/an

Masuratori de imisii

Din prezentarea surselor de emisii şi a naturii poluanţilor emişi în atmosferă rezultă că este de aşteptat ca nivelul imisiilor la limita incintei să fie afectat doar de concentratii de pulberi sau noxe caracteristice gazelor de ardere.  In ce priveste gazele de ardere de la centrala termica, s-a evidentiat faptul ca nivelul emisiilor este cu mult sub limitele admise, deci este foarte putin probabil ca nivelul imisiilor sa fie influentat.

Ca urmare s-a prevazut ca monitorizarea imisiilor sa se limiteze la determinarea indicatorului „pulberi sedimentabile”.

Conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr.47/2008 revizuita in anul 2015 operatorul are obligatia determinarii parametrului „pulberi sedimentabile” cu frecventa anuala, in 3 puncte de prelevare concomitenta amplasate la limita amplasamentului societatii pe directiile nord, sud si est.

Rezultatele masuratorilor de pulberi sedimentabile pe perioada 2015-2017 sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul 5.4. Rezultatele masuratorilor de pulberi sedimentabile la FNC Vinga pe perioada 2015-2017

| Raportul de incercari | Pulberi sedimentabile g/mp/luna |
| --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 |
| Valoare limita admisa | 17 |
| 901/PA/23.09.2015 | 9.74 | 8.56 | 8.69 |
| 656/PA/25.08.2016 | 8.02 | 7.91 | 7.65 |
| 732/PA/08.09.2017 | 8.53 | 7.76 | 7.53 |

Monitorizarea calitatii aerului s-a facut la FNC Vinga cu respectarea conditiilor tehnice impuse de autoritatea de mediu.

Rezultatele pentru indicatorul pulberi sedimentabile se raporteaza la limita admisa conform STAS 12574-87.

Nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită admise la nici una din probele analizate

E. POLUAREA FONICA

Sursele de zgomot la FNC Vinga sunt:

- Instalaţiile tehnologice ale unitatii

- Mijloacele de transport

Dintre acestea principalele surse de zgomot le reprezintă morile cu ciocane pentru măcinarea cerealelor, ventilatoarele si alte piese in miscare ale instalatiei.

Mijloacele de transport includ atat pe cele interne, proprii, cat si autocamioanele care transporta materiile prime si preiau produsele finite

Nivelul zgomotului generat de sursele sus amintite nu impun dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, intrucat receptorul sensibil la zgomot cel mai apropiat este localitatea Vinga situata la cca. 1,5 km. Impactul poluarii fonice asupra localitatii este nesemnificativ.

Totusi AIM impune monitorizarea nivelului de zgomot cu frecventa anuala,  intr-un punct situat la  poarta principală de acces.

Valorile inregistrate in ultimii 10 ani (2008-2017) se situeaza intre 55 si 63 dB. Limita impusa este de 65 dB.  Nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită admise.

6.0. Discuţia rezultatelor analizei si dezvoltarea unui “Model conceptual” de management a amplasamentului

In baza informaţiilor prezentate până în această fază a raportului se propune în continuare un model conceptual al amplasamentului pentru ilustrarea modului în care activitatea desfăşurată poate afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.

Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:

- date privind istoricul amplasamentului şi activităţile care s-au desfăşurat aici

- procesele tehnologice actuale, bilanţuri de materii prime, materiale, utilităţi

- Raportul de amplasament anterior, studii şi bilanţuri de mediu efectuate pe amplasament

- constatări ale vizitelor efectuate pe amplasament în februarie 2018.

- informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare, căilor de transmitere a poluării şi receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezintă un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul actual constituind tot odată baza managementului de mediu pentru instalaţia integrată.

Sursele de emisie şi căile de transmitere a poluării spre receptorii sensibili  sunt prezentate în Tabelul 6.1.

Tabelul 6.1. Surse potenţiale, căi şi receptori

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| Tubulaturile de la filtre si ventilatoare amplasate in diferite puncte ale procesului tehnologic - emisii de pulberi | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte unitatea |
| Centrala termică – emisii controlate de pulberi NOx, SO2, CO | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte unitatea |
| Exfiltraţii potenţiale din reţeaua de canalizare menajera a platformei si bazinele de vidanjare | Solul din incinta unităţii | - solul - apa freatică |
| Apa uzata menajera poate avea incarcare poluanta peste limita admisa | Vidanjare | RA AQUATIM SA – Statia de epurare Timisoara |
| Apa pluviala – poate antrena produse petroliere de pe platforme si cai de transport | Reteaua interna de canalizare pluviala | sol apa freatica |
| Utilajele in miscare ale instalatii si traficul rutier intern – genereaza poluare fonica | Impact direct | - personalul care deserveşte unitatea |

Pentru a asigura un management de mediu corespunzător al instalaţiei este necesar să fie luate în considerare toate sursele potenţiale prezentate în tabelul de mai sus, deşi, aşa cum rezultă şi din investigaţiile efectuate pe amplasament impactul unora dintre surse poate fi minor sau chiar nesemnificativ.

In continuare sunt prezentate, pentru o mai bună ilustrare, interconexiunile surse-căi-receptori pentru amplasamentul unităţii FNC Vinga (Figura 1)

Figura 1. Schema SURSA - CALE – RECEPTOR pentru amplasamentul unităţii FNC VINGA

LEGENDA:

Poluare directă - emisii gazoase                        Poluare directă  - emisii lichide	         Poluare directă  - emisii pulberi

Poluare indirectă  - emisii gazoase	          Poluare indirectă  - emisii lichide	         Poluare indirectă - emisii pulberi

Semnificaţiile noţiunilor utilizate în Figura 1  sunt următoarele:

poluare directă – emisii gazoase din surse fixe şi difuze:

  - emisii de pulberi – tubulatura ventilatoarelor din diferite puncte ale procesului tehnologic

  - emisii de gaze de ardere cu conţinut de  CO, NOx, SO2, si pulberi din surse fixe – coşul centralei termice

poluare indirectă – emisii gazoase – transmiterea poluării cu gaze si pulberi prin intermediul atmosferei către receptorii sensibili: localitatea Vinga,  terenul din incintă şi din vecinătatea acesteia (prin dispersie)

poluare directă – emisii lichide:

  - evacuarea apelor uzate prin vidanjare la staţia de epurare AQUATIM

  - exfiltraţii din bazinele vidanjabile a apelor uzate si din reţeaua de canalizare a incintei

  - utilizarea apei pluviale la intretinerea spatiului verde – impact potential direct asupra solului

poluare indirectă – emisii lichide

- transferul substanţelor lichide de pe spatiul verde al incintei pânza freatică prin infiltrare în sol

poluare directă – emisii solide:

  - emisii difuze de pulberi din procesul tehnologic

  - emisii de pulberi în atmosferă din surse fixe – coşul  de la centrala termică

poluare indirectă – emisii solide:

- depuneri de praf din atmosferă atât pe amplasament cât şi pe terenul din vecinătatea incintei

Analizând modelul conceptual de management al amplasamentului prezentat în diagrama de mai sus se desprind următoarele observaţii:

➢ amplasarea instalaţiei este potrivită pentru acest tip de activitate – zona din sud vest-ul localităţii Vinga dar la o distanta suficient de mare de aceasta, care de 10 de ani are aceeaşi funcţiune urbanistică

➢  nu exista receptori vulnerabili în imediata vecinătate a ampalsamentului

➢ emisarii naturali cei mai apropiati sunt canale de desecare din bazinul hidrografic Bega, situati insa la distante mari de obiectiv - nu exista evacuare controlata sau posibilitatea unei evacuari accidentale de ape uzate in acesti emisari naturali

➢ un element pozitiv îl constituie faptul că zona rezidenţială cea mai apropiata, localitatea Vinga, se afla la 1500 m nord est de incinta unitatii;

➢ centrala termica din cadrul unităţii funcţionează cu GPL, un combustibil cu emisii reduse de poluanti,  prin urmare emisiile de noxe conţinute în gazele de ardere sunt nesemnificative.

➢ activitatea desfasurata nu utilizează substanţe periculoase, prioritar periculoase sau cu grad ridicat de toxicitate

➢ din activitatea desfăşurată la FNC VINGA nu rezultă ape uzate care necesita epurare pe amplasament

Pe baza datelor şi elementelor existente privind caracteristicile naturale ale zonei precum şi activităţile desfăşurate pe platformă, impactul asupra factorilor de mediu poate fi clasificat în două categorii:

- impact potenţial semnificativ

    - emisiile de pulberi din diferite puncte ale procesului tehnologic

    - emisii dirijate de gaze de ardere de la centrala termica

    - emisii difuze de praf de la transportul auto

impact nesemnificativ

    - infiltraţii prin sol cu afectarea calităţii stratului freatic

    - evacuarea apelor uzate prin vidanjare la staţia de epurare AQUATIM

    - poluarea fonică datorată funcţionării instalaţiilor de alimentare si preparare furaje, traficului auto

    - impactul indirect al emisiilor de poluanţi în atmosferă asupra localităţii Vinga

    - impact indirect al apelor pluviale asupra apei freatice

    - emisii difuze de praf de la transportul auto

7.0  recomandări pentru reducerea poluarii

Monitorizarea efectuată deja pe o perioada foarte lunga, 2008-2017, demonstrează că efectele generate de sursele cu impact potenţial semnificativ se înscriu în limitele admise.

Nu se impun masuri suplimentare pentru controlul poluarii..

Celelalte surse cu impact potenţial semnificativ nu necesită măsuri de reducere a poluării ci o continuare a monitorizării efectelor asupra mediului.

# Text boxes

LocalitateA

VINGA

AMPLASAMENTUL FNC VINGA

AERUL ATMOSFERIC

STATIA DE EPURARE AQUATIM

SOLUL

panza freatica