Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ** din 22.01.2019

Ca urmare a notificării adresate de COMUNA CHISINDIA, cu sediul în Chisindia, nr. 191/A, jud. Arad, prin SC PROIECT ARAD SA, privind iniţierea procesului de elaborare şi a realizării primei versiuni pentru „PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA CHISINDIA CU LOCALITĂŢILE COMPONENTE PĂIUŞENI ŞI VĂSOAIA”, înregistrată la APM Arad cu nr. 2272/R/8052 din 21.05.2018, în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

  - ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 06.06.2018 şi 19.12.2019, a completărilor depuse la documentaţie;

  - în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 pct. (3) şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  - în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:

Planul „PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA CHISINDIA CU LOCALITĂŢILE COMPONENTE PĂIUŞENI ŞI VĂSOAIA”, titular COMUNA CHISINDIA cu satele Păiuşeni şi Văsoaia, jud. Arad, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

Obiectul prezentului plan îl constituie actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Chisindia cu satele aparţinătoare Văsoaia şi Păiuşeni.

Comuna Chisindia cu satele apartinatoare Văsoaia şi Paiuseni, este situată în zona central-estică a judeţului Arad, la o distanta de 96 km de municipiul Arad şi la 10 km de Sebis, fiind legată de reţelele majore de circulatie din zona - DN 79A, prin drumul judetean DJ 793; în plus, mai exista un drum comunal spre Vasoaia, DC 60 şi un altul spre Paiuşeni, DC 59. Satele aparţinătoare sunt situate la distanţe cuprinse între 4 km (Văsoaia) şi 6 km (Păiuseni) de localitatea de reşedinţă Chisindia.

Accesul în localitatea Chisindia este asigurat de DJ793, din partea nordica, dinspre Buteni.

Componenta actuala a intravilanului este urmatoarea:

- Suprafaţă intravilan Chisindia = 192.36 ha

- Suprafaţă intravilan Păiuseni = 434.35 ha

- Suprafaţă intravilan Văsoaia = 525.54 ha

TOTAL intravilan existent = 1152.25 ha

Conform temei de proiectare aprobate de Consiliul local al comunei Chisindia, se doreşte mărirea intravilanului comunei. Suprafaţa ce se doreşte a fi introdusă în intravilan este necesară pentru:

- construcţia de locuinţe, extinderea zonei de locuit;

- propunerea unei zone rezervată pentru construirea unităţilor de industrie şi depozitare;

- introducerea în intravilan a unor terenuri ocupate de construcţii şi amenajări, aflate la limita intravilanului existent;

- extinderea zonei de spaţii verzi, sport, agrement şi de protecţie;

- realizarea de rezervoare de apă respectiv de puţuri de captare a apei potabile, a unei uzine de apă, în vederea extinderii reţelei de alimentare cu apă potabilă în toate localităţile componente;

- realizarea reţelelor edilitare de apă curentă, canalizare, gaz în toate localităţile aparţinătoare;

- extinderea şi modernizarea reţelei de telefonie şi de alimentare cu energie electrică;

Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial

Intravilan propus

Intravilanul propus îşi va modifica perimetrul prin extinderea lui în vederea realizării zonelor de locuit dupa cum urmeaza:

Chisindia - trup principal A1 – 165.66 ha – se extinde la nord de-a lungul drumului de acces în localitate şi la sud pe vai

Trup izolat A2	2.89 ha

Trup izolat A3	0.47 ha

Trup izolat A4	9.90 ha

Trup izolat A5	8.07 ha

Trup izolat A6	2.63 ha

Trup izolat A16	4.66 ha

Trup izolat A17	4.17 ha

Trup izolat A18	12.45 ha

Trup izolat A20	1.95 ha

Trup izolat A21	2.65 ha

Trup izolat A23	0.33 ha

Extinderea trupurilor izolate precum şi a trupului principal Chisindia se face pentru a încorpora locuinţele construite sau pentru a extinde zona pentru locuiţe.  Categoria de folosinţă a terenurilor este diversă, arabil, fâneţe, paşuni.

Păiuseni - trup principal B1 – 71.43 ha – se extinde la nord de localitate cu zonă locuinţe din paşune şi arabil.

Vasoaia – trup principal C1 – 77.85 ha – se extinde la nord-est şi sud-vest cu zonă locuinţe din pasuni

Trup izolat C2	2.60 ha – pentru locuinţe din paşune

Trup izolat C9	3.22 ha – pentru locuinţe din paşune

| CHISINDIA |
| --- |
| Nr. crt | Intravilan | Denumire | EXISTENT | INTRODUS | PROPUS |
|  |  |  | Suprafata (mp) | ha | Suprafata (mp) | ha | Suprafata (mp) | ha |
| 1 | Trup principal | A1 | 1145500 | 114.55 | 1656611 | 165.66 | 2802111 | 280.21 |
| 2 | Trupuri izolate | A2 | 0.00 | 0.00 | 28926 | 2.89 | 28926 | 2.89 |
|  |  | A3 | 0.00 | 0.00 | 4734 | 0.47 | 4734 | 0.47 |
|  |  | A4 | 0.00 | 0.00 | 99046 | 9.90 | 99046 | 9.90 |
|  |  | A5 | 0.00 | 0.00 | 80746 | 8.07 | 80746 | 8.07 |
|  |  | A6 | 0.00 | 0.00 | 26323 | 2.63 | 26323 | 2.63 |
|  |  | A7 | 48050 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 48050 | 4.81 |
|  |  | A8 | 101282 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 101282 | 10.13 |
|  |  | A9 | 13778 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 13778 | 1.38 |
|  |  | A10 | 71197 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 71197 | 7.12 |
|  |  | A11 | 126646 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 126646 | 12.66 |
|  |  | A12 | 74146 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 74146 | 7.41 |
|  |  | A13 | 21332 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 21332 | 2.13 |
|  |  | A14 | 15608 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 15608 | 1.56 |
|  |  | A15 | 15047 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 15047 | 1.50 |
|  |  | A16 | 0.00 | 0.00 | 46606 | 4.66 | 46606 | 4.66 |
|  |  | A17 | 0.00 | 0.00 | 41685 | 4.17 | 41685 | 4.17 |
|  |  | A18 | 0.00 | 0.00 | 124463 | 12.45 | 124463 | 12.45 |
|  |  | A19 | 26759 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 26759 | 2.68 |
|  |  | A20 | 0.00 | 0.00 | 19500 | 1.95 | 19500 | 1.95 |
|  |  | A21 | 0.00 | 0.00 | 26500 | 2.65 | 26500 | 2.65 |
|  |  | A22 | 262988 | 26.30 | 1053464 | 105.35 | 1316452 | 131.65 |
|  |  | A23 | 0.00 | 0.00 | 3310 | 0.33 | 3310 | 0.33 |
| TOTAL INTRAVILAN | 1922333 | 192.23 | 3211914 | 321.19 | 5134247 | 513.42 |
| PAIUSENI |
| Nr. crt | Intravilan | Denumire | EXISTENT | INTRODUS | PROPUS |
|  |  |  | Suprafata(mp) | ha | Suprafata(mp) | ha | Suprafata (mp) | ha |
| 1 | Trup principal | B1 | 4343495 | 434.35 | 174314 | 17.43 | 4517809 | 451.78 |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS |  |  |  |  | 4517809 | 451.78 |

| VASOAIA |
| --- |
| Nr. Crt | Intravilan | Denumire | EXISTENT | INTRODUS | PROPUS |
|  |  |  | Suprafata (mp) | ha | Suprafata (mp) | ha | Suprafata (mp) | ha |
| 1 | Trup principal | C1 | 2780704 | 278.07 | 632397 | 63.24 | 3413101 | 341.31 |
| 2 | Trupuri izolate | C2 | 34295 | 3.43 | 25971 | 2.60 | 60266 | 6.03 |
|  |  | C3 | 118054 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 118054 | 11.81 |
|  |  | C4 | 90239 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 90239 | 9.02 |
|  |  | C5 | 19719 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 19719 | 1.97 |
|  |  | C6 | 90751 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 90751 | 9.08 |
|  |  | C7 | 1397958 | 139.80 | 0.01 | 0.00 | 1397958 | 139.80 |
|  |  | C8 | 19490 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 19490 | 1.95 |
|  |  | C9 | 0.00 | 0.00 | 32248 | 3.22 | 32248 | 3.22 |
|  |  | C10 | 203673 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 203673 | 20.37 |
|  |  | C11 | 319038 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 319038 | 31.90 |
|  |  | C12 | 22712 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 22712 | 2.27 |
|  |  | C13 | 89222 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 89222 | 8.92 |
|  |  | C14 | 10343 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 10343 | 1.03 |
|  |  | C15 | 6700 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 6700 | 0.67 |
|  |  | C16 | 52500 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 52500 | 5.25 |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 5255398.00 | 525.54 | 690616.02 | 69.06 | 5946014.00 | 594.60 |

| SUPRAFATA INTRAVILAN EXISTENT | PROPUS | INTRODUS |
| --- | --- | --- |
| S intravilan Chisindia | 192.36 | ha | 513.42 | 321.06 |
| S intravilan Paiuseni | 434.35 | ha | 451.78 | 17.43 |
| S intravilan Vasoaia | 525.54 | ha | 594.60 | 69.06 |
| TOTAL | 1152.25 | ha | 1559.81 | 407.56 |

ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Locuinte si functiuni complementare

Se vor mări perimetrele construibile ale localităţilor în vederea extinderii zonei de locuit, după cum urmează:

Chisindia 				146.02 ha

Păiuseni 				16.94 ha

Văsoaia 				47.71 ha

Chisindia trupuri izolate		163.18 ha

Văsoaia trupuri izolate		3.22 ha

Total zona de locuit propusa	377.07 ha

In total zona de locuit propusa se va extinde cu 377.07 ha, ajungand la 866.47 ha.

In localitatea Chisindia, zona propusa pentru extindere se va parcela în vederea construirii de locuinte individuale în urmatoarele zone:

- la nordul localităţii Chisindia, parcelele teren agricol în extravilan se transforma în locuinţe intravilan

- la vest şi sud vest, parcelele teren agricol şi fânete se transformă în locuinţe

- la sud şi sud est, parcelele teren agricol se transforma în terenuri destinate locuinţelor

In localitatea Păiuşeni, zona propusă pentru extindere din nordul localităţii se va parcela în vederea construirii de locuinţe individuale

In localitatea Văsoaia, zonele propuse din nord-est si sud-vest, terenuri agricole, se transforma in zone pentru locuinţe.

Trupurile izolate care apartin de Chisindia şi Văsoaia se vor transforma în zone pentru locuinte din terenuri agricole şi paşuni.

Unitati industriale si de depozitare

Zona unitatilor industriale şi de depozitare nu este prezenta în Chisindia, satele apartinatoare sau trupurile izolate

Unitati agrozootehnice

Aceasta zona este prezentă în intravilan pe loturile unde nu exista constructii. Aceasta zona are regim special de construire care se regaseste in RLU.

Institutii si servicii de interes public

Această zonă îşi păstrează configuraţia în toate localităţile, funcţiunile predominante (şcoala, bisericile, căminul cultural) nu îşi vor extinde suprafeţele de teren ocupate, iar alte dotări nu se propun pentru viitorul apropiat.

Cai de comunicatie si transport

Această zonă functionala este reprezentată de porţiunile intravilane ale drumurilor judeţene, comunale precum si reţeaua stradală existentă in intravilanul localitatii de baza si satelor apartinatoare. Suprafaţa acestei zone functionale se măreste cu  21.77 ha.

Zona de sport, turism, spatii verzi, agrement

Această zonă functionala este reprezentata de existenta unui teren de sport multifunctional şi a aliniamentelor plantate de-a lungul străzilor din localităţi.

Suprafaţa zonei funcţionale destinate spatiilor verzi ramane neschimbată.

Constructii tehnico-edilitare

Avand în vedere ca staţia de tratare, captarea şi conducta de aductiune sunt in executie, nu se vor mai amenaja alte aductiuni de apa, suprafata acestei zone functionale ramane neschimbata.

Gospodarie comunala, cimitire

Zona gospodariei comunale se mareste cu trupul izolat A23 cu suprafata de 0.33 ha.

Ape

Suprafata zonei functionale ramane neschimbata.

Paduri

Nu exista zone ocupate de păduri în intravilanul localităţilor.

Suprafata zonei functionale ramane neschimbata.

Terenuri neproductive, terenuri cu destinatie specialam terenuri libere

Aceste categorii nu exista si nici nu vor aparea in urma interventiilor propuse.

In cadrul teritoriului administrativ, bilantul pe categorii de folosinta nu va avea modificari foarte mari in procente ca urmare a propunerilor de introducere a noilor suprafete in perimetrul construibil.

|  | BILANT TERITORIAL PROPUS |
| --- | --- |
| TERITORIU ADMINISTRATIV AL UNITATII DE BAZA | Categorii de folosinta (ha) |
|  | Agricol | Neagricol | TOTAL |
|  | Arabil | Pasuni Fanete | Vii | Livezi | Paduri | Ape | Drumuri | Curti constructii | Neproductive |  |
| Extravilan | 17.20 | 4478.39 | 0.00 | 0.00 | 6639.47 | 73.00 | 101.85 | 0.00 | 0.00 | 11309.92 |
| Intravilan | 608.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 895.86 | 0.00 | 1559.81 |
| TOTAL | 626.00 | 4478.39 | 0.00 | 0.00 | 6639.47 | 73.00 | 157.00 | 895.86 | 0.00 | 12869.72 |
| % din total | 4.86 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 51.59 | 0.57 | 1.22 | 6.96 | 0.00 | 100.00 |

| ZONE FUNCTIONALE | BILANT TERITORIAL INTRAVILAN PROPUS |
| --- | --- |
|  | Chisindia | Paiuseni | Vasoaia | Trupuri izolate Chisindia | Trupuri izolate Vasoaia | Suprafata (ha) | % din total intravilan |
|  | Locuinte si functiuni complementare | 231.42 | 249.30 | 311.32 | 210.84 | 192.23 | 1417.52 | 90.88 |
|  | Unitati industriale si depozite | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | Unitati agrozootehnice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Institutii si servicii de interes publice | 3.16 | 1.53 | 0.40 | 9.55 | 0.00 | 14.64 | 0.94 |
|  | Cai de comunicatie si transport rutiere | 16.86 | 13.05 | 16.48 | 5.72 | 3.04 | 55.15 | 3.54 |
|  | Spatii verzi, sport, agrement, protectie | 13.09 | 25.47 | 3.65 | 1.58 | 8.96 | 52.75 | 3.38 |
|  | Constructii tehnico-edilitare | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
|  | Gospodarie comunala, cimitire | 5.18 | 6.34 | 1.21 | 1.97 | 0.00 | 14.69 | 0.94 |
|  | Destinatie speciala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | Terenuri libere | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | Ape | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | Paduri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | Terenuri neproductive | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INTRAVILAN | 343.90 | 369.81 | 412.18 | 229.66 | 204.23 | 1559.80 | 100.00 |

Dotări hidroedilitare

Situaţie existentă – în localitatea Chisindia există un sistem public de alimentare cu apă de la microsistemul de apă Sebiş. În localităţile Păiuşeni şi Văsoaia nu există până în prezent un sistem centralizat de alimentare cu apă.

Propuneri de dezvoltare

- extinderea reţelei de distribuţie a apei în localitatea Chisindia şi execuţia unei noi captări de apă din pârâul Hurezu;

- înfiinţarea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Chisindia, cu propunerea de evacuare a apelor în staţia de epurare Buteni;

- înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Păiuşeni.

Pentru alimentarea cu apă a comunei Chisindia din valea Hurezu se propun următoarele obiecte:

Obiect 1	Captare de suprafaţă valea Hurezu

Obiect 2	Aducţiune de apă Captare – Staţie de tratare

Obiect 3	Staţie de tratare

Obiect 4	Aducţiune de apă Staţie de tratare – Rezervor de apă

Obiect 5	Reabilitare rezervor de apă Chisindia

Obiect 6	Extindere reţea de apă localitatea Chisindia

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

- Propunerile de dezvoltare din PUG au fost corelate cu elemente din Planul de Amenajare al Teritoriului Naţional şi din Planul de Amenajare al Teritoriului Judeţului Arad.

- PUG este un îndrumător legislativ pentru eliberarea certificatelor de urbanism, cu specificarea zonelor de protecţie, a zonelor protejate, zonelor funcţionale, a zonelor de interdicţii de construire.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Prevederile programului de dezvoltare a localităţii Chisindia:

- Realizarea echipării edilitare a tuturor localităţilor din punct de vedere al canalizării şi deversare a apelor reziduale;

- Modernizarea infrastructurii căilor de circulaţie rutieră existente

- Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor

- Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

- Zonificarea functională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie

- Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice

- Introducerea în perimetrul construibil de terenuri destinate construirii de locuinţe

- Introducerea în intravilan a terenurilor deja construite

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Sursele de poluare în comuna Chisindia (inclusiv teritoriul administrativ) sunt nesemnificative, neexistând, practic, obiective industriale, complexe zootehnice, etc. şi nici premisele unor viitoare surse majore de poluare nu se vor crea ca urmare a propunerilor de dezvoltare urbanistică.

Depozitarea deşeurilor menajere se va realiza la depozitul conform de deşeuri nepericuloase autorizat în acest sens şi care nu este situate în teritoriul administrativ al comunei, prin contractarea serviciilor de colectare şi transport deşeuri cu societăţi specializate şi autorizate în acest scop. Se va urmări conştienţizarea populaţiei în sensul sortării deşeurilor şi colectării în vederea reciclării lor.

Întreţinerea spaţiilor verzi din Chisindia, Păiuşeni şi Văsoaia, dar şi întreţinerea calităţii elementelor cadrului natural (floră, fauna, cursuri de ape, plantaţii silvice, etc.), în sensul păstrării nealterate a ecosistemelor terestre şi acvatice.

Un alt mijloc de protecţie a mediului, indirect, este reprezentat de modernizarea drumurilor comunale, a reţelei stradale existente (refacerea stratului de rulare, realizarea de lucrări de artă; poduri, podeţe, ziduri de sprijin, apărări de maluri).

Teritoriul administrativ Chisindia dispune de o suprafaţă importantă de pădure, în cea mai mare parte de foioase şi un număr important de arii naturale protejate - situri de importanţă comunitară sau de protecţie avifaunistică, ce fac parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din România, după cum urmează:

- Drocea – ROSCI0070

- Drocea - Zărand – ROSPA0117

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu;

- PUG a luat în considerare prevederile Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României, a Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, Strategiei naţională pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, Strategia naţională de management al riscului de inundaţii;

- PUG Archiş a fost elaborat cu respectarea H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Probabilitatea ca planul să genereze efecte negative asupra mediului este redus. Propunerile PUG presupun zonificarea pe funcţiuni în care se vor dezvolta activităţi care nu vor avea impact semnificativ asupra mediului, având în vedere măsurile obligatorii pentru protecţia mediului, restricţiile şi măsurile impuse prin certificatele de urbanism emise în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism afferent Planului Urbanistic General, prin aprobările de dezvoltare emise cu consultarea tuturor autorităţilor interesate de efectele implementării planului.

b) natura cumulativă a efectelor;

Efectul cumulativ este nesemnificativ, iar impactul asupra factorului uman/social este unul pozitiv.

c) natura transfrontieră a efectelor;

- nu este cazul

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

În condiţii normale şi respectând toate prevederile legale în vigoare nu se pot genera riscuri  asupra sănătăţii umane sau mediului înconjurător.

Obiectivele PUG asigură îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi mediu.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate;

- PUG se referă la o zonă geografică restrânsă, o comunitate rurală cu număr relativ mic de locuitori.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – PUG Chisindia propune punerea în valoare a cadrului natural prin promovarea turismului organizat în zonă.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului - nu este cazul

(iii) folosirea terenului în mod intensiv - nu este cazul

# g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional;

# - proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în cadrul Sitului Natura 2000 ROSPA 0117 Drocea Zărand şi în ROSCI 0070 Drocea, conform HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi Ordinului nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.

# Situl „Drocea – ROSCI0070” este reglementat de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.2387/2011 pentru modificarea şi completarea  Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

# Din punct de vedere al unităţilor teritorial administrative, situl se suprapune peste localităţile: Almaş (34%), Bârzava (34%), Brazii (26%), Buteni (11%), Chisindia (48%), Gurahonţ (4%), Săvârşin (17%), Varadia de Mureş (<1%). Acoperă o suprafaţă de 26.112,4 ha fiind desfăşurată între altitudinile 149,00 şi 847,00 m, cu o medie de 464,00 m.

# Teritoriul sitului este un masiv forestier compact şi nelocuit, de formă treflată ce include interfluviul Mureş-Crişul Alb cu sectorul central-estic al Munţilor Zarand, cu un relief de culmi joase, netede, alcătuit dintr-un mozaic de roci (şisturi cristaline, granite, sienite, calcare, tufuri vulcanice), dezvoltat pe un ecart altitudinal majoritar peste 600 m, între 149 m şi 847m alt. (Vf. Drocea). Pădurile acoperă 24.172 ha (peste 94 %).

# Situl „Drocea - Zărand – ROSPA0117” este reglementat de HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

# Din punct de vedere al unităţilor teritorial administrative, situl se suprapune peste localităţile: Almaş (51%), Brazii (21%), Buteni (14%), Bârzava (54%), Chisindia (72%), Conop (<1%), Gurahonţ (5%), Tauţ (43%). Acoperă o suprafaţă de 40.696 ha fiind desfăşurată între altitudinile 141,00 şi 847,00 m, cu o medie de 400,00 m.

# Prin implementarea PP (PUG Chisindia), nu se preconizează afectarea integrităţii uneia din siturile Natura 2000 deoarece:

# modificarea limitelor intravilanului nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

# modificarea limitelor intravilanului nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

# nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar sau avifaunistic;

# nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar sau avifaunistic;

# nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

# Proiectul nu are legătură directă cu managementul conservării ariilor naturale protejate, dar prin propunerile şi soluţiile pe care le promovează, previne în mod indirect deteriorarea calităţii mediului înconjurător şi a habitatelor din cuprinsul siturilor Natura 2000.

# Strategia de dezvoltare spaţială a localităţii Chisindia, priveşte realizarea unei creşteri armonioase a teritoriului intravilan cu asigurarea tuturor utilităţilor necesare asigurării atractivităţii locuitorilor şi investitorilor prin atragerea acestora cu diferite programe şi politici tematice.  Administraţia locală prin strategi de marketing urban crează cadrul organizatoric necesar pentru  încurajarea de noi iniţiative urmând sa contribuie la coordonarea activităţilor sectorului public, sectorului academic şi privat, naţional şi internaţional.

Condiţiile de realizare a planului:

- Se va respecta zonificarea teritorială şi extinderea propusă a intravilanului, conform bilantului teritorial din documentaţie.

- Extinderea intravilanului localităţilor se va face astfel încât să fie păstrate distanţele legale între locuinţe şi fermele de animale, în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Se vor respecta condiţiile impuse prin actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi/sau furnizorii de utilităţi;

- Respectarea documentaţei tehnice depusă, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare; orice modificare adusă planului iniţal, este obligatoriu să fie Notificată A.P.M Arad;

Măsuri pentru protecţia factorului de mediu apă:

- Asigurarea alimentării cu apă potabilă a consumatorilor neracordaţi:

- Curăţarea periodică a reţelei de distribuţie;

- Instituirea de zone de protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru sursele subterane de apă şi elaborarea listei cu activităţi interzise sau restricţionate în conformitate cu prevederile Legii apelor 107/1997 cu completările şi modificările ulterioare şi HG 930/2005;

- Amplasarea de lucrări şi construcţii în zonele lucrărilor de gospodărirea apelor şi a altor lucrări hidrotehnice, se va realiza numai după delimitarea zonelor de protecţie şi cu acceptul autorităţii de gospodarire a apelor, respectandu-se normele legale în vigoare;

- Pentru udat şi/sau irigat grădini/terenuri/spaţii verzi, adăparea animalelor, spălare platforme şi maşini/utilaje agricole este recomandată utilizarea apei din freatic (fântâni existente sau puţuri la 15 m) şi nu apa de la reţeaua de apă potabilă a localităţilor;

- Realizarea cu prioritate a reţelelor de canalizare şi racordarea tuturor locuitorilor la un sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate, în vederea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor reziduale urbane, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi asumate de România prin “Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, Anexa VII, punctul 9.Mediu”;

- Interzicerea folosirii fântânilor existente ca puţuri absorbante de ape uzate pentru gospodăriile alimentate cu apă de la reţeaua de apă potabilă în sistem centralizat;

- Întreţinerea rigolelor, şanţurilor pluviale (inclusiv cele adiacente drumurilor judeţene sau comunale) şi asigurarea scurgerii gravitaţionale a apelor pluviale spre canale deschise; prevenirea băltirii apelor pluviale în intravilanul sau extravilanul localităţilor;

- Până la extinderea reţelelor de canalizare, locuitorilor sau societăţilor economice de pe raza comunei li se va solicita prin actele de urbanism emise, colectarea apelor uzate în bazine vidanjabile, pentru prevenirea poluărilor datorate deversării de apă uzată direct pe sol sau în canale de suprafaţă;

- Verificarea permanentă a stării infrastructurii pentru evitarea exfiltraţiilor de ape menajere.

Măsuri pentru protecţia factorului de mediu aer:

- Reabilitarea tuturor drumurilor din localităţile comunei Chisindia;

- Asigurarea fluenţei traficului pe drumurile judeţene;

- Realizarea de aliniamente plantate şi zone verzi de-a lungul arterelor rutiere,

- Interzicerea transformării zonelor verzi în parcări auto.

Măsuri pentru protectia factorului de mediu sol:

- În prezent în cadrul comunei Chisindia nu mai există amplasamente pentru depozite de deşeuri menajere. Acestea au fost închise;

- Vor fi salubrizate periodic toate punctele de depozitare ilegală a deşeurilor de pe raza localităţilor, terenul va fi adus la starea iniţială, iar deşeurile vor fi transportate pe depozitul de deşeuri solide nepericuloase al municipiului Arad;

- Se va aplica şi respecta Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul comun nr. 1.282/1.270 din 2005 al M.M.G.A. şi al M.A.P.D.R., pentru prevenirea poluării solului cu dejecţii animaliere; pesticide sau îngrăşăminte chimice.

Managementul deşeurilor

- Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 17 (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, […] au următoarele obligaţii:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale;

b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;

c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);

d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7 a Legii nr. 211/2011, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru nerealizarea lor;

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci“, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecvenţă de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizaţi;

f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;

g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;

h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

(2) Producătorii au obligaţia să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deşeuri.

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6 a Legii nr. 211/2011, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Art. 59. (1) Autorităţile administraţiei publice locale, […] au următoarele obligaţii: A. la nivel de comune […]:

a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD;

c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;

e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specific fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;

g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);

h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

i) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

- Art. 19. (5) Unităţile administrativ-teritoriale […] au obligaţia:

a) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale;

b) să solicite organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) sumele şi să stabilească modalitatea de plată pentru desfăşurarea campaniilor prevăzute la art. 21 alin. (1) a Legii nr. 249/2015;

c) să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale;

d) să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje din cadrul localităţilor.

- Respectarea prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- Art. 10. (2) Unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile deliberative asigură, potrivit dispozițiilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, colectarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare, prin cel puțin una din următoarele:

a) centre fixe de colectare, cel puțin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială;

b) puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populației ca amplasament și perioadă de timp disponibilă;

c) colectare periodică, cu operatori desemnați, cel puțin o dată pe trimestru.

- Respectarea prevederilor Ord. nr. 24/24.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare

- Respectarea prevederilor Ord. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

- Art. 113. (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să înfiinteze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

- Art. 124. (3) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitare sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

Protecţia vegetaţiei, aşezărilor umane, peisajului

- Respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

- Art. 10. - (3) Extinderea intravilanului localitatilor, transformarea zonelor cu alte functiuni in zone rezidentiale si construirea pe terenuri de peste 3.000 m2 aflate in proprietatea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, a autoritatilor centrale si locale se pot realiza exclusiv pe baza documentatiilor de urbanism care sa prevada un minimum de 20 m2 de spatiu verde pe cap de locuitor si un minimum de 5% spatii verzi publice.

- Art. 16. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.

- Crearea de zone tampon prin plantatii de protectie intre zonele rezidenţiale şi zonele mixte, industriale, depozitare si servicii; ferme de animale şi  în zona cimitirelor;

- Se va menţine suprafaţa de pădure şi se va impune respectarea zonei de protecţie, conform legislaţiei în vigoare.

Măsuri pentru protecţia factorului de mediu zgomot:

- Se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislaţiei în vigoare, pentru evitarea disconfortului şi a efectelor negative asupra săntăţii populaţiei;

Respectarea tuturor actelor normative care au legătură cu activitatea reglementată.

Vor fi respectate prevederile actelor administrative/de reglementare emise de alte autorităţi.

Măsuri pentru protecţia faunei şi florei terestre, acvatice, a biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate ce vor fi adoptate în perioada de executie a proiectului şi în perioada de folosinţă

- pentru protejarea faunei şi florei terestre şi acvatice în perioada de implementare a PUG, începerea şi realizarea lucrărilor în afara perioadelor de reproducere şi crestere a puilor pentru speciile desemnate în cadrul siturilor.

- utilizarea de utilaje performante care să nu inregistreze pierderi de combustibili şi lubrefianţi sau să necesite alimentări sau reparaţii în cadrul siturilor.

- pe perioada lucrărilor de implementare a PUG nu se vor amplaseze organizări de şantier în cadrul siturilor.

Documentaţia conţine:

- Notificare privind elaborarea primei versiuni  a planului;

- anunţuri publice;

- Certificat de Urbanism nr. 7/14.11.2017, emis de Primăria Comunei Chisindia;

- Memoriu general întocmit de SC PROIECT ARAD SA;

- Memoriu de biodiversitate, întocmit de P.F. PATKO;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. C93/20.06.2018, emis de A.N. Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Crişuri;

- Adresă nr. 70/21.05.2018, emis de ANIF Unitatea de Administrare Arad;

- Notificare de asistenţi de specialitate de sănătate publică nr. 296/27.04.2018 eliberata de Direcţia de Sănătate Publică Arad;

- Aviz favorabil nr. 4/12.10.2018, emis de SC TERMO-CONSTRUCT SA;

- Adresă nr. 720/18/SU-AR /08.05.2018, emisă de ISU “Vasile Goldiş” Arad;

- Aviz favorabil nr. 6290/11.04.2018, emis de Consiliul Judeţean Arad Direcţia Tehnică Investiţii Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri;

- Aviz nr. 207111/02.04.2018, emis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad Serviciul Rutier;

- Aviz favorabil nr. 56/16.02.2018, emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;

- Aviz favorabil nr. 747/12.10.2018, emis de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Arad;

- Aviz favorabil nr. 53.598/26.04.2018, emis de Serviciul Roman de Informaţii UM 0362 Bucureşti;

- Aviz nr. DT/2518 din 12.04.2018, emis de Ministerul Apărării Naţionale Statul Major al Apărării;

- Notă de constatare nr. 206/12.04.2018, emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Compartimentul de Inspecţie Teritorială Timişoara;

- Aviz nr. 11.374/TŢ/04.06.2018, emis de RNP ROMSILVA Direcţia Silvică Arad;

- Aviz nr. 11303/TŢ/22.05.2018, emis de RNP ROMSILVA Direcţia Silvică Arad – aviz al custodelui siturilor ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0117 Drocea–Zărand;

- Planşe anexă documentaţie;

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- anunţuri privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu şi de declanşare a etapei de încadrare a planului conform HG 1076/2004; (publicaţia Jurnalul Arădean din 18.05.2018 şi 21.05.2018);

- conform HG 1076, art. 12, aliniatul (1), titularul a adus la cunoştinţa publicului decizia etapei de încadrare, prin publicarea acesteia într-un ziar local (publicaţia Jurnalul Arădean din 07.01.2018) şi Primăria comunei Chisindia;

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului, conform art. 16, alin (1) din OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

| Şef serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN | DIRECTOR EXECUTIV Dana Monica DĂNOIU |
| --- | --- |
| Întocmit, Emil HUSĂRAŞ |  |

Serviciul CFM, Maria ZAHA