MEMORIU de PREZENTARE

I.  Denumirea proiectului:

"CONSTRUIRE MAGAZIN SUPERMARKET PENNY MARKET si MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE SI BRANZETURI PARTER, accese auto si pietonale, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si parcare, pilon publicitar luminos, imprejmuire, bransamente la utilitati, organizare de santier"

II. Titular :

- numele: Bulzan Ioan si Bulzan Elena Tetiana;

- adresa poştală: com. Beliu, sat Beliu, nr. 211, jud. Arad;

- numele persoanelor de contact: Manescu Iancu, 0726 123 951.

- director/manager/administrator - imputernicit:  Bulzan Ioan;

- responsabil pentru protectia mediului:  Manescu Iancu.

III.1.  Descrierea proiectului:

- un rezumat al proiectului: Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcţii cu funcţiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei.

Caracteristicile construcţiei:

- Funcţiunea:			magazin de tip supermarket

- Dimensiuni maxime: 		cca. 57.74 m x 26.74 m

- Regim de înălţime:		P

- Hmax  constructie:		5,35 m

- Suprafaţa total construită:	1401,00 m² (suprafata construita magazin)

- Categoria de importanţă: 	C – construcţie de importanţă normală, conform HGR 766/1997

- Clasa de importanţă:		III – importanţă normală, conform P100/1-2013

Bilanț teritorial si indicatori urbanistici:

| Suprafața construită propusă: | 1401,00 m² | 19.11% |
| --- | --- | --- |
| Circulatii auto si pietonale: | 3078,80 m² | 42.00% |
| Parcari pavate: | 970,00 m² | 13.24% |
| Zone verzi amenajate: | 1880,20 m² | 25.65% |
| Suprafața teren in acte: | 7396,00 m² | - |
| Suprafața teren masurata: | 7330,00 m² | 100.00% |
|  | P.O.T. = | 19.11% |
|  | C.U.T. = | 00.19 |

b)  justificarea necesitãţii proiectului: Amplasarea, în zone rezidenţiale, şi la artere de tranzit, a unui centru comercial cu mărfuri alimentare şi nealimentare de uz casnic este binevenită şi nu contravine funcţiunilor complementare admise.

c) valoarea investitiei: 5 000 000 lei

d) perioada de implementare propusa: max. 12 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţã de teren solicitatã pentru a fi folositã temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): - Planse anexate la documentatia depusa - plan de situatie propus A02 si IS00

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- profilul și capacitățile de producție: nu este cazul

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): -nu este cazul

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea: nu este cazul

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora: nu este cazul

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă: se va racorda la retelele existente in zona, conform proiectelor  de specialitate intocmite de persoane autorizate

- descrierea lucrărilor de amenajare a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției: În incinta se propune o constructie cu suprafara de 1401.00 mp si amenajarea unui trotuar de garda si amplasarea a 73 locuri de parcare, apa provenita de pe platforma din incinta va fi trecuta prin separatorul de hidrocarburi propus;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: accesul se va realiza din strada Crinului

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare: nu este cazul

- metode folosite în construcție:

Structura de rezistenţă fiind alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi ferme prefabricate din beton, cu fundaţii de tip pahar prefabricate sub stâlpi.

Pereţii de închidere sunt realizaţi din panouri sandwich de 10cm grosime, dispuşi pe grinzi de fundaţie, respectiv fundaţii continue sub ziduri.

Pentru separarea diverselor zone funcţionale, conform cerinţelor din tema beneficiarului, s-au prevăzut:

- pereţi despărţitori de 25cm grosime din zidărie de cărămidă.

- pereţii despărţitori între spaţiile anexă sunt realizaţi din gips carton de 15cm grosime.

Zona de acces este protejată printr-o copertină de acces realizată cu structură prefabricată.

Învelitoarea centrului comercial se va realiza din tablă metalică cutată, termoizolație din fibră minerală și membrană de acoperiș din PVC.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară: conform plansei A02 anexata documentatiei.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor): nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect: nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare : In zona de implementare a proiectului (razǎ de 1000m) nu au fost identificate obiective de interes public cu potenţial de a fi afectate de implementarea proiectului.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

-folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia: nu este cazul;

-politici de zonare și de folosire a terenului: nu este cazul;

- arealele sensibile: nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; anexa

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: sursele de poluare posibile sunt uleiuiri de la  masinile ce vor parca pe platforma amenajata in incinta, apele reziduale de pe amplasament sunt ape de tip menajer si ape pluviale provenite de pe parcarea propusa si zona carosabila vo fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si infilitrata in sol conform plansa IS00.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Apele uzate menajer rezultate de la instalațiile interioare sunt dirijate spre reteaua de canalizare menajera exteriora propusa in incinta.

Apele uzate rezultate de la masina de spălat, vitrinele frigorifice si instalatiile de racire, ape cu posibile incarcari de grasime,  înainte de descărcarea în canalizarea din incintă vor trece printr-un separator de grăsimi şi reținere nămol de tip KESSEL. Separatorul de grasimi prevazut este din polietilena, tip Kessel, Euro G-NS4, de debit 4 l/s, cu separator de namol de 400 litri, separator de 370 litri, rezervor grasimi 160 litri.

Racordul instalațiilor interioare la canalizarea exterioară se realizează cu conducte din tuburi de PVC-KG, Dn 110mm în cămine de vizitare din incinta.

Reteaua de canalizare exterioara propusa in incinta va evacua apele menajere in reteaua stradala.

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 200mm.

Racordul la reteaua stradala existenta se va realiza cu tuburi din PVC-KG cu diametre Dn 200mm.

Traseul şi elementele rețelei de canalizare s-a materializat pe planşa IS00.

Reteaua de canalizare pluvială exterioară

In incinta sunt propuse doua retele de canalizare pluvial, si anume:

- retea de canalizare ape pluviale poluate (ape preluate de pe platformele betonate, platformele pietonale, parcaje)

- retea de canalizare ape pluviale conventional curate (ape preluate de pe cladire si rigola propusa in spatele cladirii proiectate, ape provenite din zona verde invecinata, respectiv trotuarul de protectie de pe latura posterioara a cladirii)

Racordul de canalizare pluviala se va deversa in sistemul de infiltrare ape pluviale amplasat pe proprietate conform pieselor desenate IS.00, apele pluviale poluate inainte de deversare vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi.

b) protecția aerului:

sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: pe perioada de execuţie, pe amplasament vor fi utilizate utilaje/echipamente mobile de capacitate medie şi mare ce vor utiliza carburanţi fosili, astfel degajand noxe in atmosfera. Aceste utilaje şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente).

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de catalizare pentru reducerea emisiei de noxe în atmosferǎ, respectiv sisteme de dispersie adecvate (eşapamente). In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: pe perioada de punere în operǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de putere medie sau mare, drept pentru care sunt preconizate a apǎrea local surse de zgomot sau vibraţii care însǎ estimǎm cǎ nu vor depǎşi limita frontului de lucru.

Perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a deranja locuitorii din imediata proximitate.

Pe perioada de funcţionare, estimǎm cǎ nu vor exista surse potenţiale de zgomot şi/sau vibraţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: Pe perioada de punere în operǎ, un risc de poluare potenţialǎ este reprezentat de scurgerile accidentale de hidrocarburi (uleiuri şi lubrifianţi). Aceste scurgeri daca vor avea loc se vor indeparta de indata si nu vor fi lasate sa se infiltreze in sol. In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: se va prevedea un separator de hidrocarburi care va avea rolul sa filtreze apa pluviala provenita de pe platforma de parcare si zona carosabila si infilitrata in sol conform plansa IS00.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

-nu este cazul

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:  In zona de implementare a proiectului (razǎ de 1000m) nu au fost identificate obiective de interes public cu potenţial de a fi afectate de implementarea proiectului.

Vecinătăți magazin Penny Market:

N - Proprietate privată - distanța până la limita de proprietate 21,05m;

V - Proprietate privată - distanța până la limita de proprietate 4,20m;

S - Proprietate privată- distanța până la limita de proprietate 3,05m;

E - Domeniu public, strada Crinului - distanța până la limita de proprietate de 25,95m.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public: nu este cazul

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: Deşeurile se vor depozita într-o pubelă închisă cu capac existenta amplasată într-un spațiu special amenajat în incinta magazinului si care sunt ridicate periodic de o firmă de salubritate cu care beneficiarul are contract.

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate:

ambalaje, resturi menajere în cantitate mică, aferente personalului şi cele provenite din asigurarea igienei magazinului;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate: nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor: deseurile se vor colecta de firma de salubritate locala, contract de prestari servicii;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse: nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației: nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ): nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului: nu este cazul;

- probabilitatea impactului: nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Beneficiarul va numi o persoana responsabila cu monitorizarea mediului. Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

Se va prevedea un separator de grasimi pentru partea de magazin cu produse din carne si branzeturi iar pentru apele pluviale provenite de pe platforma carosabila a fost prevazut pentru magazinul existent un separator de hidrocarburi. Dupa trecerea acestor ape prin separatorul de grasimi si cel de hidrocarburi ele se vor deversa in reteaua de canalizare existenta a orașului Strehaia

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele): nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier: in incinta administrativă vor fi instalate containere modulare din oţel ce vor servi ca birou, vestiar, etc., toalete ecologice cu bazin vidanjabil tratat chimic. De asemenea se va realiza o imprejmuire provizorie a incintei.

- localizarea organizării de șantier : organizarea de santier se va realiza in incinta administrativa

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: impactul asupra mediului va fi unul redus avand in vedere containerele modulare ce vor fi amplasate nu necesita lucrari prealabile pentru instalare iar imprejmuirea ce se va face permergator va fi una temporara din panouri mobile sau panouri din de sarma sau plasa din plasatic fara fundatii.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier: din zona organizǎrii de şantier vor rezulta ape cu încǎrcǎturi de particule în suspensie. Accidental vor apǎrea scurgeri de produse petroliere. Se va prevedea un separator de grasimi pentru magazinul cu produse din carne si branzeturi. Apa pluviala provenita de pe platforma de parcare si zona carosabila va fi trecuta printr-un separator de hidrocarburi si infilitrata in sol conform plansa IS00.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu: in cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității: In total exista spatii verzi pe o suprafata de aproximativ 1880.20m² care reprezinta 25,65% din suprafata parcelei, restul parcelei fiind ocupata de catre cladirea propusa, zona de parcare, circulatii auto si circulatii pietonale. Cu toate cǎ se va face apel la utilaje sau echipamente de capacitate medie sau mare, riscul apariţiei unor situaţii de risc datorate scurgerilor de carburanţi sau lubrefianţi în episoadele de re-alimentare, estimǎm cǎ nu este prezent.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: In cazul în care se vor observa eventuale pelicule de uleiuri sau carburanţi se va interveni cu materiale absorbante sau de descompunere, în funcţie de amploarea incidentului.

Utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului (tobe de eşapare), utilizând sisteme de rulare pe cauciucuri, fapt ce conduce la atenuarea vibraţiilor.

In cazul in care se fac sapaturi sau alte lucrari generatoare de praf, terenul va fi in prealabil stropit cu apa astfel incat particulele de praf care se vor ridica in aer sa fie intr-un numar cat mai redus.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației: nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: A fost propusa realizarea de spatii verzi in total pe o suprafata de aproximativ 1880.20m² care reprezinta 25,65% din suprafata parcelei, restul parcelei fiind ocupata de catre cladirea existenta, extinderea propusa, zona de parcare, circulatii auto si circulatii pietonale.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- planul de incadrare anexat si planul de situatie propus scara 1:500, plansa A02- plan de situatie - retele exterioare apa canal - IS 00

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare: nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor: nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970; nu este cazul

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare: nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului