Anexa nr. 5.E

la procedură

Memoriului de prezentare

conform Conținutul-cadru al Anexa nr. 5.E

I. Denumirea proiectului:  INFIINTARE FERMA POMICOLA  CU LANT INTEGRAT S.C. AMC BIOAGRO S.R.L.

II. Titular:

–numele: S.C. AMC BIOAGRO S.R.L.

–adresa poștală : Sat Felnac, Comuna Felnac, nr. 223, Judet Arad,

–numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet : 0725724797

–numele persoanelor de contact:  Dolcu Dana Petruta

• director/manager/administrator :  Ticala Petru- Adrian

• responsabil pentru protecția mediului: Dolcu Dana Petruta

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Situația existentă

Terenul în cauza este liber de constructii

Pe parcela se propune:

- Construire remiza utilaje

- Amenajari exterioare

- Infiintare plantatie

În vederea asigurarii bunei funcționari a obiectivelor propuse sunt necesare:

- pentru remiza:  realizare platforma de acces

- pentru plantatie:

Imprejmuirea plantatiei

Realizare drumuri de întoarcere

Realizarea sistem de irigare și fertilizare ( cu foraj si bazin retentie)

Sistem de iluminat

b) justificarea necesității proiectului;

Prin proiect, beneficiarul SC AMC BIOAGRO SRL si-a propus infintarea unei plantatii de  pomi fructiferi in suprafata totala de 10,2884 ha impartita astfel: 5,03 ha sunt cultivate cu alun- extravilan municipiul Arad, iar 5,25 ha vor fi cultivate cu caisi- Felnac, dar si construirea unei hale necesare  depozitarii si procesarii fructelor. Proiectul propus de către solicitant prevede infiintarea livezii, conform Autorizației de Plantare.

Sectorul pomicol românesc se confruntă cu o nevoie acută de investiții în lucrări tehnice de reconversie, pentru reînființarea unor plantații în declin sau înființarea unora noi. Întinerirea exploatațiilor pomicole  sau extinderea suprafetelor ocupate de acestea, cu soiuri noi sau ameliorate de pomi, cu specii îmbunătățite calitativ şi din punct de vedere al capacității de producție, cu o rezistentă crescută la boli și dăunători, va avea un impact pozitiv atât asupra competitivității sectorului cât și asupra unei folosiri durabile a resurselor de apă și sol, și protejării biodiversității prin folosirea unui număr mai mic de tratamente. Soiurile utilizate în noua plantaţie pomicola trebuie să fie bine adaptate condiţiilor pedoclimatice specifice fiecărei zone de cultură.

Dotarea plantațiilor pomicole cu mijloace tehnice şi echipamente moderne este absolut necesară. Lipsa resurselor pentru realizarea de investiții face ca plantațiile funcționale în România să aibă acces redus la echipamente moderne pentru cultivare și recoltare, performante în raport cu structura pomicolă existentă.

AMC BIOAGRO SRL detine in proprietate  o suprafata de 12.25 hectare teren agricol in judetul Arad, din care 10.2884 sunt aferente infiintarii unei plantatii la standarde europene, adaptata cerintelor pietei  si conditiilor climatice. Solicitantul a gasit oportună înfiinţarea unei plantatii de cais si alun  in sistem superintensiv ecologic, prin atragerea de fonduri europene nerambursabile din cadrul PNDR 2014 -2020 sub-masura 4.1a.

Cererea de fructe pe piata romaneasca, cat si cea straina, este in continua crestere. Exista de asemenea cereri prin intermediul diferitelor programe nationale, ex programul „fructe in scoli” iar pe piata pretul la desfacere al fructelor este foarte bun. Avand in vedere toate aceste aspecte AMC BIOAGRO SRL intentioneaza sa investesca in infiintarea unei plantatii de pomi fructiferi.

c) valoarea investiției;

290248 euro+TVA

d) perioada de implementare propusă;

Implementarea proiectului se va face pe o perioada de 3 ani.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexate proiectului.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Suprafața terenului – 60900 mp

Procentul de ocupare a terenului – POT existent 0%, POT propus 0,29%

Coeficientul de utilizare a terenului – CUT existent 0, CUT propus 0.002

VECINATATI:

Nord,  Est: Terenuri arabile

Vest: Canal Cn326 si teren arabil

Sud:  Terenuri agricole

Accesul la amplasamentul viitoarei ferme pomicole se realizează din DJ 709C, urmărindu-se un drum de exploatare spre sud vest pe o lungime de cca. 460 m, care se ramifică din DJ la cca. 870 m nord de limita nordică a intravilanului municipiului Arad.

Din punct de vedere al cailor de acces se propune o poarta de  acces cu latimea de 5.00m, situata pe latura de  Sud- Est.

Distanța luată de la limita de proprietate fata de locuintele invecinate este:

- la 3,2 km la Nord;

- la 8 km la Vest;

- la 1,3 km la Est;

- la 560 m la S

Alinierea construcțiilor:

REMIZA AUTO

Constructia se va amplasa pe cu retragere fata de toate limitele de proprietate.

Amplasament fata de limitele de proprietate:

| NE NV SE SV | 6.00m distanta de la limita de proprietate 167.985m distanta de la limita de proprietate 98.105m distanta de la limita de proprietate 13.28m distanta de la limita de proprietate |
| --- | --- |

Suprafețe:

Amplasamentul în cauză se găsește în județul  Arad, municipiul Arad este înscris în

- Cartea Funciară nr. 336115 , nr top CAD: 336115 în suprafață de  25900 mp, proprietar fiind  societatea AMC BIOAGRO SRL

respectiv

- Cartea Funciară nr. 336098 , nr top CAD: 336098 în suprafață de  35000 mp, proprietar fiind  societatea AMC BIOAGRO SRL

Bilant teritorial existent

S teren conform CF =60 900 mp

P.O.T. existent = 0.00%

C.U.T. existent=0.00

Bilant teritorial propus

S teren conform CF= 60 900mp

S construita remiza = 150.81 mp

S construita containere=28.8 mp

S construita totala= 179.61 mp

P.O.T. = 0.29%

C.U.T.=0.002

S drumuri = 4 826.80mp

S platforme auto si pietonale=420.48mp

S plantatie alun = 50466.35 mp

Lungime imprejmuire  1004m

Categorii de lucrări propuse:

Prin prezentul proiect se propune executarea următoarelor categorii de lucrări:

1- Remiza auto

2- Amenajari exterioare

3- Plantatie

1. REMIZA AUTO pentru care prezentam urmatoarele:

- Deschideri:  latime 9,825 m, lungimea halei 15.35 m

- Travei: pe direcția lunga se vor realiza 3 travei 5m, pe direcția scurta 2 travei la 4.75m

- Aria construita remiza : 150.81 mp

- Aria desfasurata remiza : 150.81 mp

- Numar de niveluri și înălțimea acestora: construcția va avea  un nivel cu inaltimea libera de 3.75m-4.34m la etaj.

Din punct de vedere functional – arhitectural remiza de utilaje este un spatiu monocomponent, cu o singura sala ce functioneaza ca remiza de utilaje in suprafata de 149.30mp utili.

Construcția propusa se va amplasa cu retragere fata de toate limitele de proprietate.

Amplasamentul remizei de utilaje  fata de limitele de proprietate:

| NE NV SE SV | 6.00m distanta de la limita de proprietate 167.985m distanta de la limita de proprietate 98.105m distanta de la limita de proprietate 13.28m distanta de la limita de proprietate |
| --- | --- |

Infrastructura constructiei va fi realizata din beton armat dimensionat conform incarcarilor rezultate din structura halei.

Suprastructura este realizata din stalpi metalici legati intre ei de grinzi metalice. Structura se va dimensiona conform normeleor tehnice in vigoare la momentul proiectarii.

Peretii exteriori se vor realiza din panouri tabla.

Structura acoperisului este de tip metallic, invelitoarea din tabla fiind sprijinita pe profile tip Z. Elementele de tinichigerie pentru acoperis sunt alcatuite din coama panta dubla, subcoama, bordura de fronton, sistem pluvial.

Alegerea elementelor  din  metal ofera un mod economic de construire atat prin economia de material utilizat, dar si prin scurtatea timpului de executie, majoritatea elementelor constructive ajungand pe santier in forma finala, fiind necesara doar montarea lor.

2.AMENAJARI EXTERIOARE

PLATFORME AUTO SI PIETONALE

S platforme auto si pietonale=420.48mp

Vor fi utilizate pentru accesul masinilor si personalului in incinta, remiza.

Vor fi realizate din balast pe urmatoarea structura:

- Strat anticontaminant din geotextil

- strat de balast - 25cm

3. INFIINTARE PLANTATIE

a) PLANTATIA

## Se va infiinta o plantatie pomicola  cultivata in sistem superintensiv cultivata cu alun.

| Nr crt | Nr. cad / Nr. topo | Suprafaţa Ha | Specia | Soiul | Tipul plantaţiei | Nr. plante/ ha | Anul Plantării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 336098 (T 109, PS 318/2) | 3,5 | Alun | Tonda Gentile Romana 2,3 ha Tonda di Giffoni** 0,4374ha Tonda Gentile delle langhe 2,3ha | superintensiv | 714* | 2019/ 2020 |
| 2 | 336115 (T 109, PS 318/3) | 2,59 |  |  |  |  |  |
| Total alun | 5,0374** |  |  |  |  |  |

*Distanţele de plantare vor fi:

D – 4 m, d – 3,5 m Pt alun

** Suprafata efectiv plantata

b) IMPREJMUIREA  va fi realizata din stalpi de beton prefabricati 70×75mm  cu lungimea de 3 m, iar stalpul de  se va introduce in pamant 1 m in pamant. 	Distanta dintre stalpi  va fi de 2.5m cu inchidere intre stalpi din plasa zincata cu ochiuri de 40mm ×40mm. Plasa va fi introdusa 20cm în pământ, iar deasupra plasei se vor amplsa doua rânduri de sarma ghimpata.

Se va amenaja o poarta de acces cu dimensiunea de 5 m.  Stalpi portii vor fi realizati din teava de 60x60. Stalpii se vor prinde intr-o fundatie de beton conform proiect structura. Gardul portii va fi realizat din teava rectangulara contravantuita.

c) RETEAUA DE DRUMURI

Pentru o utilizare raţională a terenului reţeaua de drumuri nu trebuie să ocupe mai mult de 4% din suprafaţa totală a exploataţiei. Pentru o exploatare eficientă a terenului zonele de întoarcere nu se amplasează la distanţe mai mici de 130 m unele de altele. Pentru o întoarcere relativ uşoară a agregatelor, zonele de întoarcere vor fi înţelenite şi vor avea o lăţime de 6 m.

Reteaua de drumuri va fi din pamat compactat .

d) SISTEMUL  DE IRIGARE SI FERTIRIGARE

Sistemul de alimentare cu apa va fi unul centralizat, apa este asigurată dintr-un  foraj de suprafata .  Sistemul dispune de  doua staţii de filtrare, una asigură o filtrare primara la locul de forare iar a doua o filtrare fină, inainte de a ajunge apa la reţeaua de distributie. Apa este pompată şi stocată într-un bazin de 300 mc de unde se distribuie tot prin pompare  la capetele parcelelor. 	Reteaua de irigatie va fi prin picurare. Sistemul dispune si de o staţie de fertirigare unde se pot prepara soluţiile nutritive, care se regasete intru-un container de ferti-irigare. Statia de pompare cu accesoriile aferente: electropompe,  tablouri de comanda care sa serveasca fiecare parcela , ,mod de pornire automat si manual, intrare protectie lipsa apa,, releu comanda central irigatii, plutitor lipsa apa 10 m cabluri de alimentare si PIF=punere in functie .

Functionarea intrgului sistem de irigatie va fi automatizata , modul de transmitere a comenzilor se face WIRELESS. Prin interfata unitatii se va face programarea operatiunilor, timpilor de irigare, volumelor de apa si/ ingrasamintelor. Sistemul are  cap control principal,care asigura pomparea apei din bazinul ce se construiete, vor fi montate filter automate pentru filtrarea apei, va contoriza si monitoriza consumul de apa prin apometre cu comanda electrica, va controla administrarea ingrasamintelor din tancul de fertilizare cu o capacitate de 1000 litri in instalatia de irigare cu un injector automat.

Liniile de picurare au rolul  de a distribui apa si ingrasamintele la radacina plantelor,picuratoarele vor fi cu presiune compensata, solutie ce va asigura o uniformitate maxima de debit si presiune in orice punct al sistemului si de distribuire uniforma a ingrasamintelor. Tubul de picurare cu presiune compensata va fi PC 20mm/ 1,6/0,50  avand distanta intre picuratoare de 50 cm   si debitul pe picurator  de 1,6 l/ ora.  Grosimea peretelui furtunului, tipul picuratorului(sistem inovativ= CascadaLabirint), material din care este confectionat sa confere folosire indelungata  minim 10 ani

Containerul ferti-irigare are dimensiuni de 12x2,4 cu o inaltime de 2,6 m si o suprafata utila de 27.09mp. Containerul se aseaza direct pe teren tasat fara a fi necesara realizarea de fundatii, containerul este o structura mobila ce poate fi relocata cu usurinta.

Containerul va fi realizat pe structura metalica după cum urmează:

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 2,5 mm sudate în cele 4 colturi ale containerului

- Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 2,5 mm, dimensiunea laturilor, sistem demontabil prin suruburi.

Invelitoarea

- Structura zincata profilata la rece S235 prevazuta cu sistem de drenare a apei și tevi de scurgere cu un diametru de 50 mm, situate în cele 4 colturi ale containerului izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul

- 4 piese de colt sablate, grunduite anti coroziune

- tabla zincata dublu faltuita 0,5 mm

- traverse cu grosime de 2 mm S235

- folie hidroizolatoare 10 microni PVC

- Vata minerala 100 mm

Bazin de inmagazinare apa

Apa necesară irigării plantației  se va  se va obține prin pompare din gospodăria de apa formata dintrun vazin deschis de 300 mc. Din bazine apa va fi dirijata in instalația de irigat cu ajutorul unui grup pompare cu convertizor . Stația de pompare se va amplasa in apropierea bazinului.

Lucrarile de realizare a bazinului constau in sapaturi , realizare terasamente pentru  groapa si sant de ancorare hidroizolatie, tasari ale zonelor circulabile, compactari unde este cazul. Peste forma realizata de aceste lucrari se va asterne o golie de geotextil de cel putin 300g/mp realizata din material polipropilenic, peste care se monteaza o folie hidroizolatoare, impermeabila. Sistemul va fi acesorizat cu grunduri, benzi bulcanizare , etc.

e) SISTEMUL  DE ILUMINAT EXTERIOR

Este format din 7 stalpi de iluminat cu sistem fotovoltaic, utilizati pentru iluminarea parcelei.

f) CONTAINERE

Pe amplasament se vor amplasa pe lângă containerul de fertirigare

- 1 container paza

- 1 wc ecologic

- ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNII PROPUSE

Echipamente aferente infiintarii plantatiei:

| 1 | Iluminat perimetral |
| --- | --- |
| 2 | Statie meteo |
| 3 | Container ferti-irgare |
| 4 | Cabina paza |
| 5 | Generator 14 KW |

Echipamente aferente productiei agricole:

| 1 | Tractor |
| --- | --- |
| 2 | Platforma livada |
| 3 | Tocatoare deplasare hidraulica |
| 4 | Perie dubla |
| 5 | Atomizor |
| 6 | Distribuitor ingrasaminte |
| 7 | Elevator |
| 8 | Freza cutite verticale (grapa rotativa) |
| 9 | Bara de ierbicidare |
| 10 | Remorca |
| 11 | Bazin de ierbicidat |
| 12 | Frostbuster |
| 13 | Foarfeci electrice |
| 14 | Scuturator de pomi |
| 15 | Utilaj de recoltat alune |
| 16 | Remorca alune |

- Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

–profilul și capacitățile de producție;

| PRODUCTIE | UM | MONITORIZARE/FUNCTIONARE |
| --- | --- | --- |
|  |  | AN 3 | AN 4 | AN 5 | AN 6 | AN 7 | AN 8 | AN 9 |
| Productie alune verzi | kg | 0.00 | 5,030.00 | 10,060.00 | 15,090.00 | 20,120.00 | 20,120.00 | 20,120.00 |

Alunele vor fi valorificate in stare bruta direct din plantatie.

–descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul. Pe amplasament nu exista fluxuri tehnologice existente.

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Pregatirea terenului si plantarea

Pregătirea terenului în vederea platarii presupune executarea următoarelor secvenţe tehnologice: defrişarea vegetaţiei precedente, nivelarea terenului, asigurarea perioadei de odihnă a solului, fertilizarea de bază, desfundarea terenului sau scarificarea şi pichetarea.

Defrişarea este lucrarea prin care se elimină vegetaţia lemnoasă (plantaţia veche, arbori, arbuşti, pomi, butuci, etc.) de pe terenul destinat plantării. Defrişarea trebuie să se facă cu atenţie, pentru a îndepărta din teren toate resturile lemnoase care pot provoca deteriorări maşinilor şi utilajelor folosite în viitoarea plantaţie.

Defrişarea se execută cu mijloace mecanice adecvate cum ar fi tractoarele grele dotate cu lame de buldozer, greble de adunat cioate, etc.

Nivelarea terenului este o lucrare obligatorie ce se execută după defrişare, înainte de desfundare cu mijloace mecanice. Prin nivelarea terenului se urmăreşte să nu se deplaseze un volum prea mare de sol, de aceea ea se execută în mod diferit în funcţie de condiţiile orografice şi de modul de organizare a terenului. Prin nivelare se urmăreşte aplatizarea ridicăturilor de pământ şi a microdepresiunilor.

Asigurarea perioadei de odihnă a solului este necesară în cazul înfiinţării plantaţiilor  în locul plantaţiilor vechi. Pentru a evita fenomenul de “oboseală a solului”, terenul respectiv se va cultiva cu leguminoase sau graminee perene timp de 3-5 ani. Pe solurile infestate cu larve ale cărăbuşului de mai (Melolontha sp.), ale viermilor sârmă (Agriotes sp.), înainte de desfundarea terenului se va împrăştia pe sol un insecticid  de sol

Fertilizarea de bază a terenului.	Prin fertilizarea de bază se urmăreşte îmbogăţirea solului în materie organică, ameliorarea însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale solului, cu scopul de a favoriza dezvoltarea sistemului radicular în formare, a vcare se vor planta.

La fertilizarea de bază se folosesc îngrăşăminte chimice şi organice care se administrează printr-o împrăştiere cât mai uniformă la suprafaţa solului şi sunt încorporate în sol o dată cu desfundatul terenului. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte se face în urma analizei agrochimice a solului.

Gunoiul de grajd se administrează în doze variabile în funcţie de: conţinutul solului în materie organică, cantitatea de argilă din sol şi de indicele de azot.În general se administrează între 20 si 30  t/ha,  gunoi  semifermentat. In caz de necesitate se vor putea administra in locul gunoiului ingrasaminte organice concentrate.

Conform studiului pedologic în cazul de faţă se vor administra ingrasaminte minerale cu potasiu si azot, in dozele recomandate sau40 tone/ha gunoi de grajd. În cazul în care beneficiarul nu va găsi cantitatea de gunoi necesară, poate apela la folosirea îngrăşămintelor organice granulate şi concentrate (Fertilpolina, Hortiflor şi Humus vita stallatico) care sunt recomandate pentru cultura piersicului si caisului la pregătirea de bază a terenului, în doze de 2000 – 2500 Kg/ha şi se găsesc pe piaţă.

Desfundarea terenului constă în mobilizarea solului până la 60-70 cm adâncime, cu inversarea şi amestecarea  orizonturilor. Prin inversarea straturilor de sol şi introducerea în adâncime a stratului arabil fertil, se influenţează dezvoltarea în profunzime a rădăcinilor, protejându-le astfel de ger şi secetă. Prin desfundat se asigură o înmagazinare mai bună a apei şi căldurii în sol, se îmbunătăţeşte regimul de aeraţie a solului favorizând activitatea biologică a acestuia.

În cazul în care orizonturile inferioare ale solului sunt bogate în calcar activ, care ar putea fi adus la suprafaţă, existând riscul de a depăşi limita de rezistenţă a portaltoiului, adâncimea de desfundare se reduce la 40-45 cm. O desfundare mai superficială poate fi completată cu o lucrare de subsolaj la adâncimea de 60 cm, care asigură afânarea adâncă a solului fără răsturnarea orizonturilor.Eficienţa desfundatului creşte dacă lucrarea se execută cu cel puţin 3-4 luni înainte de plantare.

În ultimii ani, din considerente economice dar si legate de activitatea microbiologică a solului, desfundarea terenului este din ce în ce mai mult înlocuită cu  o dublă scarificare profundă a solului "în cruce" la 60-80 cm adâncime, urmată de o aratura la 30 cm adâncime. Aceasta soluţie tehnologică asigură o serie de avantaje: evitarea riscului de a aduce la suprafaţă, în zona de plasare a rădăcinilor a unui strat de sol necorespunzător, cost de execuţie mai scăzut,o bună afânare a solului în profunzime  fara a deranja excesiv microflora şi microfauna din sol adaptată la anumite condiţii oferite de straturile de sol pe adâncimi diferite, care prin desfundare ar fi inversate.

Pichetarea terenului

Pichetarea terenului este lucrarea prin care se stabileşte locul unde va fi plantată fiecare planta, mărimea şi forma spaţiului de nutriţie rezervat acesteia. Locul respectiv se va marca cu ajutorul unui pichet. Pichetarea terenului se execută la începutul toamnei în cazul plantărilor de toamnă şi la sfârşitul iernii pentru plantările de primăvară.

Înainte de a începe lucrarea trebuie să se cunoască distanţele de plantare, orientarea rândurilor şi metoda de pichetat.

Pentru realizarea ei avem nevoie de o serie de instrumente şi materiale specifice: teodolite, echere topografice, mire, panglici de oţel, fişe, jaloane, ţăruşi de întindere, picheţi, topoare, sârme gradate la distanţele dintre rânduri şi dintre pomi pe rând.

Lucrarea are trei etape: parcelarea, încadrarea terenului, pichetarea propriu-zisă.

Parcelarea. Împărţirea terenului în unităţi teritoriale: parcele şi tarlale. Mărimea şi orientarea parcelei se face în funcţie de forma de relief, sistemul de cultură etc. Forma cea mai corespunzătoare a parcelei este cea dreptunghiulară. Suprafaţa parcelelor diferă în funcţie de relief. Parcelele se orientează cu lungimea pe direcţia curbelor de nivel, fiecare dintre ele trebuind să aibă porţiuni de teren cu aceeaşi pantă, sau cu diferenţe foarte mici.

Încadrarea terenului. Pe marginea lungă a parcelei se alege o dreaptă AB, care constituie baza de pornire a pichetajului. Lungimea dreptei AB trebuie să fie un multiplu al distanţei dintre pomi pe rând. Din punctele A şi B se vor ridica două perpendiculare AC şi BD, cu ajutorul teodolitului, egale ca lungime. Dacă teodolitele lipsesc, se folosesc metode mai simple: metoda arcelor de cerc, metoda triunghiului dreptunghic. În general, lungimea laturilor AC sau BD, este mai mică decât lungimea AB şi este un multiplu al intervalului dintre rânduri. Dacă latura CD, nou formată este egală ca lungime cu AB, cu alte cuvinte, dacă dreptunghiul sau altă formă geometrică astfel formată, s-a închis perfect înseamnă că s-a lucrat corect. În caz contrar, lucrarea se reface, până la obţinerea situaţiei de mai sus.

Pichetarea propriu-zisă. Reprezintă marcarea locului de plantare a pomilor, în interiorul parcelei. Laturile AC şi BD se împart la distanţele corespunzătoare dintre rânduri şi se marchează cu ajutorul picheţilor care vor rămâne şi după săparea gropilor şi după repichetare, până la terminarea lucrării de plantare. Latura AB va constitui rândul numărul 1. Celelalte se vor marca la o distanţă corespunzătoare, în funcţie de primul rând.

În cele mai multe cazuri, panglica este mai scurtă decât lungimea parcelei. În acest caz se vor trasa drepte suplimentare A1 C1; A2, C2 etc. Fixarea locului fiecărui pom în parte se face cu ajutorul unei sârme marcate. Aceasta se întinde între picheţii de bază, de pe laturile AC şi BD. Distanţa dintre ultimii picheţi care marchează rândul şi marginea parcelei trebuie să fie 1/2 din distanţa dintre doi pomi consecutivi, la fel ca şi distanţa dintre rândurile din marginea parcelei. Operaţia de întindere a sârmei continuă până la pichetarea ultimului rând.

Plantarea

Perioada optimă de plantare este toamna, după căderea frunzelor şi până la venirea gerurilor. Plantarea de primăvară dă rezultate bune cu cât se face mai devreme. Dacă plantarea se face toamna, între rădăcini şi sol se stabileşte un contact bun, rănile se cicatrizează mai uşor şi încep procesele de rizogeneză, care duc la formarea a noi rădăcini, până în primăvară.

Înainte de plantare plantele  sunt supuse unor operaţiuni obligatorii.

Controlul viabilităţii şi a sănătăţii. Plantele sănătoase au scoarţa turgescentă, ţesuturile sănătoase de culoare caracteristică, uniformă, secţiunea prin rădăcină este albă cu miros plăcut.

Fasonarea rădăcinilor se face pentru împrospătarea secţiunii la rădăcinile de schelet,rădăcinile fibroase se taie scurt. Ţinând cont că prinderea se face pe baza rădăcinilor groase, de schelet, acestea se lasă cât mai lungi, dacă nu sunt rănite, în caz contrar acestea se fasonează deasupra rănii.

Mocirlirea rădăcinilor constă în scufundarea repetată a rădăcinilor pomilor într-un amestec alcătuit din părţi egale de balegă proaspătă de vită, pământ de ţelină şi apă. Acest amestec asigură în primele faze de după plantare un contact bun cu solul, asigură o bună cicatrizare a rănilor şi substanţe nutritive. Mocirlirea este obligatorie la toate plantele şi cele din toamnă şi cele din primăvară. Plantele se vor planta imediat după mocirlire, ca mocirla să nu se usuce pe rădăcini.

In cazul de fata( cais) , datorita distantei mici intre pomi pe rand este mai eficient sa se sape, manual sau mecanizat santuri de minim 30-40 cm latime si 30-40 cm adancime, daca este posibil chiar mai adanci.Anterior plantării, după stabilirea adâncimii de plantare, pe fundul santului se pune pământ reavăn, pe care se aşează planta. Un muncitor ţine de planta, iar altul trage pământ în sant în aşa fel încât acesta să pătrundă bine printre rădăcini , după care se calcă bine. În continuare se pune, 4-5 kg mraniţă/ metru liniar de sant şi se acoperă total  cu pământ,  care este bine tasat cu piciorul. Dacă pământul este uscat, se udă cu 5-8 l apă/ pom. Dacă pământul este prea umed, nu se plantează , deoarece există pericolul tasării  solului, ceea ce împiedică dezvoltarea rădăcinilor.

Săparea gropilor

Plantarea alunului

## Astfel se va infiinta o plantatie pomicola  cultivata in sistem superintensiv cultivata cu alun.

Cantitatea de material saditor folosit

| Nr crt | Nr. cad / Nr. topo | Suprafaţa Ha | Specia | Soiul | Tipul plantaţiei | Nr. plante/ ha | Anul Plantării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 336098 (T 109, PS 318/2) | 3,5 | Alun | Tonda Gentile Romana 2,3 ha Tonda di Giffoni** 0,4374ha Tonda Gentile delle langhe 2,3ha | superintensiv | 714* | 2019/ 2020 |
| 2 | 336115 (T 109, PS 318/3) | 2,59 |  |  |  |  |  |
| Total alun | 5,0374** |  |  |  |  |  |

*Distanţele de plantare vor fi:

D – 4 m, d – 3,5 m Pt alun

** Suprafata efectiv plantata

Fluxul tehnologic de intretinere a plantatiei

Solicitantul si-a dimensionat corespunzator echipamentele propuse la finantare astfel ca in perioadele de intretinere a plantatiei sa se poata desfasura continuu activitatea de exploatare din livada.  In ultimii ani in livezile moderne se pune un tot mai mare accent pe corelarea cat mai precisa a utilajelor folosite datorita costurilor mari ale acestora dar si a necesitatii intretinerii plantatiei si strangerii recoltei intr-o perioada cat mai scurta , pentru o mai buna valorificare a productiei realizate. Din acest motiv SC AMC BIOAGRO SRL isi propune achizitia unor utilajele de intretinere a benzilor inierbate sau cu cele de mentinere a ogorului intre randurile de pomi: grapa rotativa si tocatoare cu deplasare hidraulica.  Masina de imprastiat gunoi de grajd va fi folosita pentru fertilizarea plantatiei, dat fiind faptul ca aceasta va fi ecologica si nu se pot folosi ingrasaminte chimice .  Plantatia va fi asigurata cu tratamente fitosanitare ecologice lichide ce vor fi preparate in cadrul fermei si se vor imprastia cu ajutorul atomizorului ce va fi tractat de catre tractor. Pentru toaletarea copacilor pentru eventuale lucrari de intretinere a sistemului de sustinere si recoltare se va folosi elevatorul.  In intretinerea plantatiei , zilierii dar si muncitorii vor folosi foarfecile electrice achizitionate in vederea mentinerii zilnice a unei plantatii sanatoase.

In functie de dimensiunea livezii ca si intindere dar si a gradului de intensivitate al pomilor se alege modalitatea cea mai buna de recoltare. Raportat la suprafata plantatiei , respectiv  5 ha hectare alun , solutia optima este scuturatorul de pomi, utilajul de recoltat nuci, alune si castanet, dar indispensabila este si remorca pentru alune, nuci si castanet  cat si pentru caise.

Toate lucrarile prezentate mai sus se vor putea realiza in conditii optime de siguranta cu ajutorul tractorului 65-75CP. Folosita pentru curatarea resturilor vegetale dupa recoltare intre randuri si atasata tractorului este peria dubla, indispensabila plantatiei pomicole. Pe perioada sezonului rece atunci cand temperaturile exterioare sunt foarte joase se va folosi echipamentul anti-inghet propus pentru asigurarea plantatiei impotriva eventualelor probleme ulterioare in caz de inghet.

Fructele ce vor fi recoltate, vor fi transportate cu ajutorul remorcii 6 - 8 tone tractate si cu ajutorul platformei de livada.

Pentru a avea toate informatiile necesare interventiei se recomanda instalarea  unei statii meteo i, iar generatoarul propus se va folosi pentru alimentarea cu energie electrica a pompelor de irigare , ce sunt amplasate in container.

Iluminatul perimetral se realizeaxa cu ajutorul a 7 stalpi de iluminat care au prevazuti propriul lor sistem de alimentare si functionare(panuri fotovoltaice). Deasemenea transportul alunelor  catre clienti se vor realiza cu ajutorul unei autoizoterme pentru transport materie prima.

In ceea ce priveste comercializarea, alunele vor fi vandute in stare bruta.

Tabel capacitati de productie

| PRODUCTIE | UM | MONITORIZARE/FUNCTIONARE |
| --- | --- | --- |
|  |  | AN 3 | AN 4 | AN 5 | AN 6 | AN 7 | AN 8 | AN 9 |
| Productie alune verzi | kg | 0.00 | 5,030.00 | 10,060.00 | 15,090.00 | 20,120.00 | 20,120.00 | 20,120.00 |

–materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este necesara asigurarea materiei prime pentru incalzie, racire etc., pe sit iind propuse amplasarea unei remize pentru utilaje și a unui container de paza

Apa necesara pentru irigatii va fi  obtinuta dintr-un foraj de mica adâncime.

Necesarul de apă pentru pentru irigarea plantației pomicole de alun

Având în vedere necesarul de apă pentru irigarea unui hectar plantat cu alun în zona obiectivului (cca. 80 m3/ha/udare) şi suprafaţa ce trebuie udată (5,037 ha, cultivată cu cca. 3595 pomi fructiferi ce trebuie udaţi, 2496 orificii de picurare pe ha, cu debitul de 2 l/h), rezultă că necesarul de apă pentru udarea întregii plantaţii de alun va fi:

N udare total ≈ 403 m3/udare

Ţinând cont că udarea întregii suprafeţe de livadă se realizează în 5 zile (1 ha în cca. 1 zile), 16 ore/zi, necesarul de apă zilnic este:

N udare ≈ 80,6 m3/zi

- Necesar de energie electrica

Instalatiile aferente remizei,forajelor, instalatiilor de irigare si ferti-irigare  au un necesar de 14 kw si se vor alimenta cu energie electrica prin intermediul unui generator de 14KW.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare

Reteaua de alimentare cu apă

În prezent amplasamentul viitoarei ferme pomicole nu dispune de alimentare cu apă.

Reţeaua de apă potabilă a municipiului Arad este prezentă la cca. 800 m sud de amplasamentul viitoarei ferme pomicole.

Forajul ce urmează a fi săpat va fi prevăzut cu instalaţie de măsurare a debitelor de apă prelevate, care va fi montată la gura puţului, pe conducta aspirant – refulantă. Din acest foraj se va asigura doar apă pentru irigarea plantației de alun şi în scop menajer nepotabil.

Apele pluviale

Apele pluviale căzute pe suprafaţa viitoarei plantaţii de alun se scurg gravitaţional  în direcţiile în care suprafeţele au pantă, infiltrându-se în sol.

Încărcarea acestor ape cu poluanţi trebuie să se încadreze în normele NTPA 001/2005.

Reteaua de alimentare cu energie electrica

Instalatiile aferente remizei, forajelor, instalatiilor de irigare si ferti-irigare  au un necesar de 14 kw si se vor alimenta cu energie electrica prin intermediul unui generator de 14KW.

Din firida de bransament se va alimenta tabloul general de distributie al unitatiilor, iar din TGD se vor alimenta tablourile secundare.

Tablourile sunt calculate cu protectii magnetotermice cu protectie la scurtcircuit si suprasarcină.

Traseul de alimentare va fi format din cablu armat de energie electrica CYAbY de secţiune 3x50+25mmp, pozat in tub gofrat de protecţie, ingropat in pamant la cota de -0.8m faţã de cota finita a terenului sistematizat.

Reteaua de irigare si fertilizare

Sistemul va fi alimentat printr-un foraj săpat la cca. 30 m adâncime în vederea asigurării apei necesare irigării viitoarei plantații de alun și în scop menajer nepotabil, având nevoie de un debit mediu zilnic de 3,5 l/s.

Apa pentru irigarea plantaţiei pomicole de alun va fi stocată temporar într-o acumulare/lacună, săpată în teren natural și impermeabilizată cu geomembrană, cu volumul util de 300 m3.	Apa va fi extrasă din puţ cu ajutorul unei pompe submersibile cu un debit de cca. 5 l/s (18 m3/h – debitul recomandat) şi va fi stocată într-o acumulare/lacună cu volumul util de 300 m3, de unde va fi repompată în instalaţia/reţeaua de irigare prin picurare a plantaţiei pomicole  de alun cu ajutorul unei pompe submersibile sau centrifuge.

Sistemul de irigare va fii unul modern, respectiv irigarea prin picurare. Avantajele acestui sistem sunt: consum de apă redus cu până la 50 %, presiune de lucru de 1,5-3 bari. Picurătoarele se vor amplasa la distanţa de 0,5 m, putând fi ataşate la furtunul de irigare sau încorporate în conducta de udare. Este indicat ca sistemul de picurare să fie prevăzut cu fertilizator pentru a aplica îngrăşămintele odată cu apa de irigat, în funcţie de nevoile pomilor.

Sistemul dispune de  doua staţii de filtrare, una asigură o filtrare primara la locul de forare iar a doua o filtrare fină, inainte de a ajunge apa la reţeaua de distributie. Apa este pompată şi stocată în bazine de mare capacitate amplasate pe cotele mai înalte ale perimetrului plantatiei, de unde se distribuie tot prin pompare sau  gravitaţional  la capetele parcelelor.Reteaua de irigatie va fi prin picurare. Sistemul dispune si de o staţie de fertirigare unde se pot prepara soluţiile nutritive.

Intreaga suprafata se va iriga dintr-o singura sursa de apa , foraj se alimenteaza zilnic un bazin de 300 mc apa. Bazinulva fi captusit cu folie speciala. Deasemenea se va construii un adapost pentru o statie de pompare cu accesoriile aferente: electropompe,  tablouri de comanda care sa serveasca fiecare parcela , ,mod de pornire automat si manual, intrare protectie lipsa apa,, releu comanda central irigatii, plutitor lipsa apa 10 m cabluri de alimentare si PIF=punere in functie .

Functionarea intregului sistem de irigatie va fi automatizata , modul de transmitere a comenzilor se face WIRELESS. Prin interfata unitatii se va face programarea operatiunilor, timpilor de irigare, volumelor de apa si/ ingrasamintelor. Sistemul are  cap control principal,care asigura pomparea apei din bazinul ce se construiete, vor fi montate filter automate pentru filtrarea apei, va contoriza si monitoriza consumul de apa prin apometre cu comanda electrica, va controla administrarea ingrasamintelor din tancul de fertilizare cu o capacitate de 1000 litri in instalatia de irigare cu un injector automat.

Liniile de picurare au rolul  de a distribui apa si ingrasamintele la radacina plantelor,picuratoarele vor fi cu presiune compensata, solutie ce va asigura o uniformitate maxima de debit si presiune in orice punct al sistemului si de distribuire uniforma a ingrasamintelor. Tubul de picurare cu presiune compensata va fi PC 20mm/ 1,6/0,50  avand distanta intre picuratoare de 50 cm   si debitul pe picurator  de 1,6 l/ ora.  Grosimea peretelui furtunului, tipul picuratorului(sistem inovativ= CascadaLabirint), material din care este confectionat sa confere folosire indelungata  minim 10 ani

–descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Mǎsurile de reducere a impactului au fost cuprinse într-un demers general, în mǎsurǎ a asigura refacerea în ansamblu a factorilor de mediu din zona afectatǎ, fiind aici doar reamintite succint:

- limitarea traseelor autovehiculelor si utilajelor, in faza de construire, la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- utilizarea cǎilor de acces existente şi evitarea pe cât posibil a realizǎrii unor noi cǎi de acces;

- asigurarea unei gestiuni corespunzatoare a desurilor provenite din construirea obiectivului, colectarea selectiva a ambalajelor si predarea lor la colectorul specializat ce deserveste localitatea, etc.;

–căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul la amplasamentul viitoarei ferme pomicole se realizează din DJ 709C, urmărindu-se un drum de exploatare spre sud vest pe o lungime de cca. 460 m, care se ramifică din DJ la cca. 870 m nord de limita nordică a intravilanului municipiului Arad.

Din punct de vedere al cailor de acces se propune o poarta de  acces cu latimea de 5.00m, situata pe latura de  Sud- Est. Nu se propun lucrari de modificare ale cailor de acces, se folosesc drumurile existente.

–resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

De pe amplasament nu se vor extrage şi valorifica resurse naturale, cu exceptia apei din forajul de mica adancime .

–metode folosite în construcție/demolare;

Se propune o combinatie de metode astfel

1. pentru infrastructura și stalpi se va utiliza o metoda convențională, de realizare la fata locului a fundatiilor

2. pentru suprastructura se va prefera o metoda mult mai rapidă precum cea de uzilare în ateliere a unei construcții metalice și asamblare la fata locului.

–planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

| Etapa | Perioada |
| --- | --- |
| Lucrari de organizare de santier | 1 luna |
| Lucrari de construire | 1 an |
| Exploatare | 30 ani |
| Mǎsuri de refacere a factorilor de mediu | 1 an |

a) Lucrări de construcție:

Organizarea lucrărilor de execuție

Șantierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investiției propuse. Accesul la amplasament se realizează dinspre est, pe un drum de exploatare  betonat existent.

Pentru lucrările de construire, se va organiza șantierul astfel:

- se va delimita o zona cu acces interzis cu bandă semnalizatoare de forma unui dreptunghi în care se vor înscrie construcțiile;

- se va stabili un spațiu pentru depozitarea materialelor noi de construcție;

- se va delimita o zonă pentru lucrul cu utilajul - buldo-excavator, macara;

- se va amplasa o baracă pentru muncitori și o toaletă ecologică;

- se va amplasa o placă cu descrierea lucrărilor și a obiectivului propus – la intarea pe șantier, vizibil dinspre acces.

- se va semnaliza și marca zona de acces în cadrul șantierului, fiind interzisă parcarea în dreptul intrării, cu poziționarea pe cadrul porții de intrare a semnelor de parcare interzisă.

-se vor amplasa containere ptr colecatrea selectiva a gunoiului.

-apa potabila ptr muncitori va fi asigurata in recipiente speciale –din comert.  Vestiarele, locul de servit masa etc, se va asigura la sediul firmei.

Lucrările de construire vor consta în

- trasarea obiectivului,

- realizarea infrastructurii,

- realizarea suprastructurii

- realizarea inchiderilor exterioare și a copartimentarilor interioare

- realizarea instalatiilor interioare

- realizarea instalatiilor exterioare

- realizarea platformelor și padoacelor exterioare

- realizare a imprejmuirii

- desfacerea organizari de santier, și curatarea amplasamentului.

b) Punerea în funcțiune:

Punerea în funcțiune se va face după recepția finală a lucrărilor și cu respectarea avizelor tehnice, a legislației în vigoare.

c) Etapa de exploatare:

In timpul exploatarii constructiei  și plantatiei se urmareste in special minimizarea efectelor folosirii utilajelor, scurgerilor accidentale de motorina. Intretinerea  și repararea utilajelor se va face în unități de specializate. Se asigura o zona de protectie inverzita si ingradita a forajului, etc.

d) Refacerea și folosirea ulterioară:

Acest ansamblu va fi intretinut corespunzator, urmarindu-se o conservare cat mai corecta a acestuia, fara a necesita lucrari drasnice de refacere pe durata de exploatare; in caz de forta majora sau la finalul perioadei de garantie pentru diferite elemente ale ansamblului, se va proceda la refacerea acestora in spiritul acelorasi metode care au fost folosite la construitea inititala; acest lucru va fi valabil si pentru amenajarile peisagere.

–relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Destinatia zonei in care se  infiinteaza unitatea – zona  terenuri agricole

–detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Din punct de vedere constructiv s-a studiat realizarea construtiilor în întregime în mod tradtional cu structura de beton, fapt ce prelungea durata de execuție, astfel s-a preferat o metoda combinata structura clasica de beton + invelitoare metalica fapt ce va reduce foarte mult timpii de execuție.

–alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Prin reconversia unui teren în înființarea unei noi plantații pomicole de alun, va duce la modernizarea fermei dar și la diversificarea producției acesteia prin obținerea unor noi produse, mai exact alun. Nu ne propunem alte activitati ce ar necesita extragerea de agregate, modifiacrea terenului etc, nu exista planuri de dezvolatre a numarului de locuinte in zona in care noi construim ferma.

–alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare și de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Prin amplasare si functiune acest proiect nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale   sunt atasate prezentului memoriului.

TABEL CU COORDONATE STEREO 70 ale amplasamentului  se găsește pe planul topografic anexat.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Lucrarile de alimentare cu apa sunt concepute in sensul incadrarii in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din NTPA – 002/2002.

Prin  folosirea unei toalete ecologice  se elimina posibilitatea infiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apa potabila

Alimentarea cu apă a obiectivului propus  (irigatie) se va asigura prin realizarea unui  foraj  de mica adâncime (30m- adâncime maxima) ,conf. Aviz A.B.A.Banat. Nr .11 din 23.01.2019

Apa uzata

Sursele de poluare a apei sunt :

1- apa uzata menajera .

2- apele pluviale pe platforme si acoperis .

1)Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate si evacuate prin  vidanjarea toaletei ecologice.

2)Apele pluviale de pe  platforme platforma prietruita se vor infiltra în sol, utilajele se vor parca în cadrul remizei ce este acoperită

– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

1)WC ecologic vidanjabil pentru apa uzata menajera; Acesta se va vidanja ori de cate ori este nevoie si se va preda continutul catre statia de epurare a apelor uzate.

b) protecția aerului:

– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

pe perioada de executie: -  praf rezultat din folosirea cimentului, nisip etc

– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- se vor lua masuri de reducere a poluarii aerului cu praf rezultat din constructie: acoperirea materialelor depozitate pe amplasament, evitarea imprastierii de praf de ciment din saci, a nisipului, a zgurei etc si stropirea periodica a platformei betonate pe care se va desfasura santierul pe parcursul zilelor in care se manipuleaza materiale care se pot imprastia usor si pot fi transportate de vânt pe terenurile invecinate, spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier;

Se vor utiliza solutii speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii)

• În ariile descoperite după lucrările de amenajare a zonelor verzi (prelucrarea pământului, fixarea materialelor necesare: folie permeabilă contra înrădăcinării, scoarţă) vegetaţia va fi replantată în conformitate cu proiectul autorizat.

• Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se face doar pe porţiuni mici în timpul lucrului şi nu toate în acelaşi timp.

• Utilizarea de straturi protectoare sau aderente acolo unde nu se poate re-vegeta sau acoperi cu un strat de pământ.

• La toate activităţile generatoare de praf se umezeste pe jos, în special pe vreme uscată; la sfarsitul fiecarei zile de munca, se va uda cu o cantitate suficienta de apa pentru a stabiliza zona de lucru pe santier.

• Aplicarea substantelor de suprimare a prafului in cantitatile, frecventa si proportiile recomandate de producator in zona de lucru la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca la sfarsit de saptamana nu se vor desfasura operatiuni active sau atunci cand acestea se opresc mai mult de doua zile consecutive

Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, respectiv volumele care se demolează)

Se va urmarii depozitarea stocurilor de materiale de construcţii, in incinte închise sau acoperirea lor pentru a le asigura o depozitare sigură. Pentru prevenirea împrăştierii cauzate de vânt, mişcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale

- Investitorii vor evita stocarea depozitelor de materiale de constructii, pe termen lung pe şantier oriunde este posibil, doar dacă acestea nu au funcţia de a ecrana vizual sau auditiv. Dacă este necesar, următoarele măsuri se vor implementa:

- Urmărirea şi asigurarea că, practic, stocurile se menţin pentru cel mai scurt timp posibil.

- Curatarea materialului varsat si urmarirea acestui lucru pentru a preveni pulverizarea particulelor si patrunderea lor in atmosfera.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

– sursele de zgomot și de vibrații;

- pe perioada de executie: sursele de zgomot vor fi motoarele utilajelor folosite în etapa de construcție si activitatile propriu-zise de construire;

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot, de impact redus in limitele admisibile. Nu exista echipamente care sa produca zgomot sau vibratii peste limitele admise.

d) protecția împotriva radiațiilor:

– sursele de radiații;

Nu este cazul.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- pe perioada de executie - materialele de constructie. In acest sens, pentru evitarea poluarii, deseurile rezultate si materialele noi de constructie se vor amplasa pe platforma betonata propusă 	până la preluarea de către firma de salubritate.

- pe perioada funcționării – deșeurile menajere – se vor colecta în pubele speciale puse la dispoziție de societatea de salubritate din localitate;

– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Se  vor  lua  masuri de evitare a scurgerii accidentale de produse petroliere de la utilajele folosite in etapa de cosntructie, de evitare a depozitarii necontrolate a deseurilor rezultate din etapa de constructie. Pe perioada de constructie, se va amplasa o toaleta ecologica pentru muncitorii pe santier.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Pe suprafaţa fermei si in vecinatatea acesteia nu au fost identificate areale sensibile.

Realizarea proiectului va presupune temporar( pe termen lung) pierderea unor suprafeţe de teren incadrat in categoria Curti-Constructii. Suprafeţele pierdute coincid amprentei propriu-zise a construcţiilor, respectiv a cǎilor de acces.

Terenul, nu adǎposteşte habitate de interes conservativ (Natura 2000) sau populaţii semnificative de specii criteriu ce ar putea suferi un impact în mǎsurǎ sǎ conducǎ la destabilizǎri ale populaţiilor locale sau regionale.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

In scopul diminuǎrii amprentei proiectului asupra factorilor de mediu, se propun o serie de lucrǎri compensatorii şi de diminuare a impactului, amintind aici:

- limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- utilizarea cǎilor de acces existente şi evitarea pe cât posibil a realizǎrii unor noi cǎi de acces;

- consolidarea şi sistematizarea cǎilor de acces de utilizat pentru evitarea inducerii unui impact datorat apariţiei fenomenelor erozive, de bǎltire, etc.;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

In zona studiata nu exista obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitectura, zone cu regim de restrictie, zone de interes traditional;

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public; Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Tipurile şi cantitǎţile de deşeuri de orice naturǎ rezultate – Din activitatile desfasurate in cadrul obiectivului rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

Tipuri de deseuri in urma activitati generate in etapa de functionare

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimata (tone/an) | Sursa deseului |
| --- | --- | --- | --- |
| 020103 | Deseuri de tesuturi vegetale | 0,5 | -taieri și curatiri pomi |
| 150102 | Ambalaje de hârtie și carton | 0,005 | -activitatea persoanalului |
| 150106 | Ambalaje din materilale plastice | 0,01 | -activitatea persoanalului |
| 150107 | Ambalaje din sticla | 0,01 | -activitatea persoanalului |
| 200301 | Deseuri municipale amestecate | 0,024 | -activitatea persoanalului |
| 200121* | Tuburi fluorescente | 0,001 | -întreținerea amplasamentului |
| 160103 | Anvelope uzate | 4 buc | -întreținerea utilajelor |
| 160601* | Acumulatori uzati | 1 buc | -întreținerea utilajelor |

Tipuri de deseuri in urma activitatii de construire

Conform Hotararii nr. 856/2002, Anexa 2

| Cod deşeu | Denumire | Cantitate estimată (tone) | Sursa deseului |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 1.4 | Punerea în operă a betoanelor |
| 17 01 07 | Metal | 1.4 | Construcția obiectivelor |
| 17 02 01 | Lemn | 0.7 | Construcția obiectivelor |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0.030 | Construcția obiectivelor |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 0.400 | Construcția obiectivelor |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 0.33 | Construcția obiectivelor |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 | 0.035 | Construcția obiectivelor |

Managementul  deseuri in urma activitati generate in etapa de functionare, modalitati de gestionare a acestora

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimata (tone/an) | Starea fizica | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Depozitare temporara | valorificare | eliminare |
| 020103 | Deseuri de tesuturi vegetale | 0,15 | solid | Se vor macina cu ajutorul tocatoarei și se vor imprastia în livada asigurand fertilizarea solului | x |  |
| 150102 | Ambalaje de hârtie și carton | 0,005 | solid | Se colectează separat în saci din plastic sau în vrac | x |  |
| 150106 | Ambalaje din materilale plastice | 0,01 | solid | Se colectează separat în saci din plastic sau în vrac | x |  |
| 150107 | Ambalaje din sticla | 0,01 | solid | Se colectează separat în saci din plastic sau în vrac | x |  |
| 200301 | Deseuri municipale amestecate | 0,024 | solid | -Se colectează în europubelă de volum mare |  | x |
| 200121* | Tuburi fluorescente | 0,001 | solid | -Se depozitează temporar într-un spațiu acoperit și închis.- remiza |  | x |
| 160103 | Anvelope uzate | 4 buc | solid | -Se depozitează temporar în interiorul remizei | x |  |
| 160601* | Acumulatori uzati | 1 buc | solid | -Se depozitează temporar într-un spațiu special amenajat, acoperit, închis, bine ventilat și cu platformă betonată ce împiedică scurgerile- remiza | x |  |

*valorificare – cantitatea generată va fi valorificată integral

*eliminare – cantitatea generată va fi eliminată integral

Managementul  de deseuri in urma activitatii de construire

Gestiunea deșeurilor în perioada de construcție cade în sarcina antreprenorului. Antreprenorul va gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile Hotărârii 856/2002. Acestea vor fi colectate selectiv și vor fi valorificate prin agenți economici specializați.

| Cod deşeu | Denumire | Cantitate estimată (tone) | Starea fizica | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Depozitare temporara | valorificare | eliminare |
| 17 01 01 | Beton | 1.4 | Solid | Se va depozita separat pe amplasament | x |  |
| 17 01 07 | Metal | 1.4 | Solid | Se va depozita separat pe amplasament | x |  |
| 17 02 01 | Lemn | 0.7 | Solid | Se va depozita separat pe amplasament | x |  |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0.030 | Solid | Se va depozita separat pe amplasament | x |  |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 0.400 | Solid | Se va halda pe amplasament | x |  |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 0.33 | Solid | Se va halda pe amplasament | x |  |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 | 0.035 | Solid | Se va depozita separat pe amplasament | x |  |

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului. Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in evidenta gestiunii deseurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind evidenta gestiunii deseurilor se transmite lunar si anual catre Agentia competenta pentru Protectia Mediului .

– planul de gestionare a deșeurilor;

Planul de gestionare a deseurilor va trebui sa cuprinda masurile specifice privind prevenirea si/sau reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie ce  poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

Gestionarea eficienta a ambalajelor din materiale plastice/hartie/carton/metal/lemn masuri:

• Micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin scaderea numarului de pahare de unica folosinta de la dozatoarele de apa. Angajatii sunt incurajati sa foloseasca pahare din sticla/ cani din ceramica.

• Amplasarea optima si ultilizarea recipientilor pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament.

• Reutilizarea pungilor de plastic sau utilizarea sacoselor realizate din materiale textile.

• Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive.

• Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii.

Responsabil/i: Angajatii/Responsabil ferma

Reducerea cantitatiilor de ambalaje contaminate

Masuri:

• Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii de deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase.

• Prospectarea pietii in vederea identificarii produselor eco de curatenie.

• Respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor produselor periculoase.

Responsabil: Angajatii/Responsabil ferma

Imbunatatirea controlului inventarului

Masuri:

• Mentinerea unei evidente clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare categorie de produse in parte.

• Comandarea de substante chimice periculoase numai la comanda si in cantitati minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora.

• Distribuirea de substante chimice cu termen de garantie limitat de folosire din stocul deja existent, mai vechi, inaintea distribuirii stocului cel nou.

Responsabil: Angajatii/Responsabil ferma

Gestionarea eficienta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente, baterii/acumulatori

Masuri:

• Evitarea generarii de DESE-uri prin repararea echipamentelor defecte,

• Predarea echipamentelor electrice si electronice casate catre agenti economici autorizati in domeniul reciclarii,

• Inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu durata mare de viata,

• Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul bateriilor.

Responsabil: Angajatii/Responsabil ferma

Instruirea angajatilor

Masuri:

• Instruirea angajatilor cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor.

Responsabil: Responsabil ferma

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; Nu este cazul.

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Implementarea proiectului , asigura functionarea unui sistem regenerativ pentru sol , astfel ca dupa extragerea unor substante din sol prin recoltarea productiei, gunoiul de grajd vine sa refaca acest aport si sa asigure materia organica si microorganismele necesare refacerii activitatii biologice din sol-factor esential in asigurarea continuitatii si chiar imbunatatirea fertilitatii acestuia.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- impactul asupra populației – Pozitiv , deoarece implementarea proiectului va reprezenta un bun exemplu de aplicare a tehnologiilor

- impactul asupra sănătății umane -  Neutru

Proiectul este localizat la Nord de vatra localității Arad, la peste 560 m – respectand normele de sănătate și mediu în vigoare - fiind la o distanță suficient de mare încat să nu afecteze sănătatea sau confortul populația zonei atat in etapa de executie cat si in cea de exploatare.

Distanța luată de la limita de proprietate fata de locuintele invecinate este:

- la 3,2 km la Nord;

- la 8 km la Vest;

- la 1,3 km la Est;

- la 560 m la S

- impactul asupra faunei și florei – pozitiv.

- impactul asupra solului – pozitiv.

Aportul de material organic si microorganisme specifice gunoiului de grajd asigura o crestere a activitatii biologice din sol, o structurare a acestuia, un mediu facil pentru refacerea activitatii sale biologice si decontaminarii lui de reziduri chice fixate in sol in anii utilizarii lui in agricultura conventionala.

CARACTERIZAREA GEOLOGICĂ ȘI GEOMORFOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat face parte din Campuia de West – Campia  Muresului .

Campia de Vest s-a format prin sedimentarea Marii Pannonice cu sedimente aduse de riuri in timpul Neogenului pina in timpurile recente.

Ea a devenit uscat succesiv in Pleistocen (campiile inalte) si Holocen (campiile joase, luncile). Este alcatuita, la suprafata, din nisipuri, pietrisuri, loess (in campiile inalte) si aluviuni recente (in campiile joase).

Altitudinea medie este de aproximativ 100 m, altitudinea maxima fiind de 174 m (in Campia Vingai), iar cea minima de 80 m pe cursul inferior al Timisului.

Coloana litologica a acestui areal , cuprinde un etaj inferior afectat tectonic , peste care sta transgresiv si discontinuu  o patura postectonica .

Cuvertura  posttectonica  -- incepe cu formatiuni senoniene , dispuse transgresiv si discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin , lipsind insa , in general in zonele exondate ( cu fundament ridicat).

Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate faciala , fiind reprezentate prin : conglomerate , calcare , calcare grezoase , gresii calcaroase , sisturi argiloase cu strate de carbuni , dupa care urmeaza gresii feruginoase , gresii marnoase si microconglomerate .  La sfirsitul Senonianului , regiunea a fost exondata , ciclul de sedimentare reluindu-se cu formatiuni neogene , bine dezvoltate si dispuse transgresiv si discordant peste formatiunile  mai vechi .

Cuaternarul -  are o grosime de cca. 250 m fiind alcătuit din formaţiuni sedimentare lacustre şi fluviatile, cu o stratificaţie mai mult sau mai puţin încrucişată, reprezentate de nisipuri şi pietrişuri, ce alternează cu pământuri argilo – prăfoase şi prafuri argiloase.

Depozitele cuaternare , cele care constituie , efectiv , in cele mai multe cazuri in aceasta regiune , terenuri de fundare , au o raspindire larga . Ele sint reprezentate  in general , prin trei tipuri genetice de formatiuni :

-   aluvionare  -  aluviuni vechi si noi ale raurilor care strabat regiunea si intra in constituirea teraselor si luncilor acestora ;

-   gravitationale  - reprezentate prin alunecari de teren si deluvii de panta , ce se dezvolta in zona de  “ rama “ a depresiunii ;

-   cu geneza mixta  ( eoliana, deluvial-proluviala ) – reprezentate prin argile cu cvoncretiuni fero-manganoase si depozite de piemont .

SURSE DE POLUARE A SOLULUI

Poluarea solului și a subsolului reprezintă rezultatul tuturor faptelor și/sau acțiunilor care – săvârsindu-se ori îndreptându-se asupra acestora – sunt de natură a produce dereglarea funcționării lor normale. Factorii poluanți ai solului și subsolului pot fi de natură fizică, chimică, biologică, etc.

Surse potențiale de poluare în etapa de construcție

În perioada de realizare a investiției, solul se poate contamina datorită din surse specifice perioadei de execuţie astfel:

- executarea lucrărilor de excavare în vederea execuției fundațiilor;

- modificări ale condițiilor de drenare datorate lucrărilor de excavații;

- ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții;

- diminuarea rezervei de humus acumulata de-a lungul anilor prin scoaterea din circuitul natural a suprafetelor de teren pe care se vor amplasa construcțiile;

- deşeuri depozitate necontrolat;

- scurgerilor accidentale de carburanți de la utilajele de construcție folosite;

- scurgerilor accidentale de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri de la utilaje;

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de construcţie.

Surse potențiale de poluare în etapa de funcționare

Emisiile sub forma de N, P, K sau Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn pot apărea în sol și apa freatică în urma împrăștierii gunoiului provenit de la animale. Acesta este considerat un bun fertilizator pentru livada.

Printr-un management corect a distribuirii acestor cantități de gunoi conform bunelor practici agricole aceste proporții au un impact nesemnificativ asupra solului și apei.

De asemena exista riscul de poluare cu nitriți și nitrați ai apei și solului în cazul nerespectării încărcăturii maxime de gunoi de grajd / hectar, a perioadelor de administare si folosirii de balegar proaspat, nematurat.

Deșeurile depozitate temporar pot afecat solul în special în cazul în care apele pluviale au contact cu acestea (apa pluvială contaminată înfiltrându-se în sol).

Datorită utilajelor din dotarea fermei mai există riscul de poluare cu oxidul de carbon; oxizi de azot, monoxid de azot, dioxidul de azot; hidrocarburi aromatice; suspensii și dioxidul de sulf rezultate din gazele de eșapament, precum și cu uleiuri uzate depozitate necorespunzător.

PROGNOZAREA IMPACTULUI

Lucrările de construcţie, întreţinere şi exploatare aferente proiectului, nu pot afecta calitatea solului, deoarece fiind vorba de lucrări de construcții obișnuite, nu se pot înregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor.

Totuşi, posibile surse care ar putea influeţa negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfăşurării activităţilor ce se vor desfăşura pe amplasamentul investiţiei, pot fi urmatoarele:

- depozitarea necorespunzătoare a pamantului rezultat din sapaturi după finalizarea lucrărilor;

- scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele de transport.

MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

În etapa de constructie

Delimitarea clară a arealelor de construcție; vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale în afara arealului de construcție;

În etapa de construcție datorită mișcărilor de mașini și utilaje vor fi produși pulberi în suspensie. Pentru minimizarea efectelor acestora se recomandă umectarea drumurilor precum și introducerea unor limite de viteză pentru vehiculele ce asigură aprovizionarea cu materiale, evacuarea deseurilor de constructie sau aprovizionarea cu materii prime. Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor de construcție la locul de producere pentru a impiedica antrenarea lor de către vânt și implicit poluarea aerului și solului din zonă.

În etapa de funcționare

Utilajele se vor gara doar  în cadrul remizei. În cazul unor scurgeri de combustibil sau alte uleiuri necesare funcționării corespunsatoare, pe amplasament se va ține în permanență un kit pentru decontaminare și curațare a zonei respective.

Instalațiile dedicate transportului gunoiului de grajd pentru fertilizare vor fi verificate periodic astfel încât să nu apară infiltrații în sol. Efectuarea fertilizărilor cu dejecții se va face respecând Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole şi Ordinul MAPDR nr. 197/07.04.2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie ȋn zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

- impactul asupra folosințelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se află obiective de patrimoniu;

- impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei – ușor negativ.

Reteaua hidrografica face parte din bazinul hidrografic al raului Mures, iar panzele freatice subterane in zona sunt dependente de nivelul fluctuant al acestuia.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă rece pentru consum se va asigura din asigurarea apei imbuteliate.

Apa necesara pentru irigatii va fi obtinuta dintr-un foraj de mica adâncime.

Necesarul de apă pentru pentru irigarea plantației pomicole de alun

Având în vedere necesarul de apă pentru irigarea unui hectar plantat cu alun în zona obiectivului (cca. 80 m3/ha/udare) şi suprafaţa ce trebuie udată (5,037 ha, cultivată cu cca. 3595 pomi fructiferi ce trebuie udaţi, 2496 orificii de picurare pe ha, cu debitul de 2 l/h), rezultă că necesarul de apă pentru udarea întregii plantaţii de alun va fi:

N udare total ≈ 403 m3/udare

Ţinând cont că udarea întregii suprafeţe de livadă se realizează în 5 zile (1 ha în cca. 1 zile), 16 ore/zi, necesarul de apă zilnic este:

N udare ≈ 80,6 m3/zi

Surse si poluanti generati

În etapa de construcție

În perioada construcției există riscul ca indicatorii de calitatea ai apei freatice să fie afectați în cazul în care apar scurgeri de produse petroliere de la utilaje. Un alt efect asupra factorului de mediu- apă, în perioada construcției ar putea fi contaminarea acesteia cu diferiți poluanți în urma depozitării necorespunzătoare a deșeurilor. Eventualele poluări accidentale cu produse petroliere vor fi limitate la perimetrul șantierului și al amenajării de șantier.

În etapa de funcționare

În urma desfășurării activității propuse pe amplasament  nu vor rezulta ape uzate tehnologice

MANAGEMENTUL APELOR UZATE

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate  în WC ecologic de unde se vor vidanja prin grija beneficiarului.

Apele pluviale  nu se colecteaza, se va evita parcarea utilajelore platforma de pietris, acestea se vor gara în cadrul remizei.

Dejectiile solide ce vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor se vor utiliza conform prevederilor « Codului de bune practici agricole » și a Studiilor Pedologice și Agrochimice.

MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impune respectarea următoarelor măsuri:

În faza de construcție

• Utilajele de construcție vor fi verificate la începutul fiecărei zi de lucru astfel încât să se preîntâmpine apariția unor scurgeri accidentale de produse petroliere;

• În perioda de construcție pe sol nu vor fi amplasate recipiente cu substanțe periculoase;

• Se va respecta proiectul tehnic. Astfel se preîntâmpină apariția unor disfuncții în perioada de construire.

În etapa de funcționare

• Se vor respecta capacitățile proiectate pentru toate obiectivele legate de gospodărirea apelor;

; • Se vor respecta capacitățile de stocare ale WC ecologic vidanjabil

• Fertilizările se vor face respecând prevederile planurilor de fertilizare și limitele maxime de încărcare cu fertilizanți organici.

• Se va întocmi și se va respecta un plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

• Solul se va prelucra imediat dupa administrarea ingrasamintelor organice in vederea incorporarii lor si evitarea evaporarii umiditatii si emanarii de mirosuri.

• Gunoiul de grajd si apa uzata menajera nu se vor manipula in perioade ploioase sau pe timp cu vant accelerat.

- impactul asupra calității aerului, climei –

Din punct de vedere climatic și pluviometric, zona  este caracterizată printr-un climat temperat-continental moderat, cu influențe mediteraneene și oceanice, specific zonelor de cîmpie (cum este cea a Banatului de cîmpie).

Condițiile climatice din zona Banatului de cîmpie, luate în considerare cu caracter informativ, conform Atlasului Climatologic al României, se caracterizează prin următorii parametri:

a) Temperatura aerului :

- Media lunară minimă : - (1–2)°C, în ianuarie;

- Media lunară maximă : + (21-22)°C, în iulie-august;

- Temperatura minimă absolută : - 29,2°C, în 13.02.1935;

- Temperatura maximă absolută : + 40,0°C, în 16.08.1952

- Temperatura medie anuală : + 10,9°C

b) Precipitații :

Media lunară maximă : 70–80 mm, în iulie;

Media anuală : 600-700 mm;

Cantitatea maximă în 24 h : 100 mm.

c) Vîntul

Direcție predominantă Nord-Sud : 16%;

Direcție predominantă EST-Vest : 13%.

Surse si poluanti generati

Sursele de poluare a aerului în timpul desfășurării lucrărilor de construcție

Sursele de poluare a aerului în timpul desfășurării lucrărilor de construcție sunt direct proporționale în principal cu tipurile de materialele de construcții utilizate, compoziția acestora și procesele tehnologice utilizate. Realizarea lucrărilor propuse în proiect constau într-o serie de operații diferite, fiecare cu durata și potențialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din faza de construcție au un început și un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o fază la alta a procesului respectiv. Execuția lucrărilor implică folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații și utilizarea de autovehicule pentru transport ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanți caracteristici motoarelor cu ardere internă, astfel gazele de eșapament ar putea afecta calitatea aerului cu poluanți precum: oxidul de carbon; oxizi de azot, monoxid de azot, dioxidul de azot; hidrocarburi aromatice; suspensii (hidrocarburi aromatice, olefine, naftene, parafine, hidrocarburi policiclice); dioxidul de sulf. Perioada emisiilor acestor tipuri poluanți sunt ca și în cazul emisiilor de praf direct afectate de nivelul activității și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o fază la alta a procesului de dezvoltare. De asemenea a fost identificată posibilitatea poluarii atmosferice pe perioada de construcție cu emisii de praf, rezultate din transportarea pământului excavat și nivelul activitații și de operațiile specifice lucrărilor.

Surse potențiale de poluare în etapa de funcționare a  plantatiei

Mirosul poate proveni de la distribuirea gunoiului de grajd pe teren.

Praful reprezintă o altă sursă care afectează calitatea aerului în timpul funcționării , însă acesta se depune rapid pe sol fără a genera efecte semnificative asupra mediului. În general drumurile neasfaltate reprezintă sursa majoră gereratoare de praf.

MANAGEMENTUL SURSELOR DE POLUARE A AERULUI

Poluarea aerului se produce prin emisia unor gaze și pulberi solide fine în atmosferă în special provenite din arderile diferiților combustibili industriali, casnici și/sau combustibili specifici motoarele mașinilor de transport cu ardere internă. Ca și măsuri împotriva poluării atmosferice reprezintă diminuarea emisiilor de gaze și pulberi în aer cu ajutorul filtrelor precum și a unor tehnologii moderne de captare si descompunere.

Managementul surselor de poluare în perioada de construcție

Principala sursă de poluare a aerului în perioada construcției este dată de deplasarea mijloacelor de transport și a utilajelor în șantier și lucrarilor agricole din vecinătate. Pentru a reduce această sursă de poluare, mijloacele de transport și utilajele vor fi monitorizate astfel încât să fie în parametrii optimi de funcționare;

În perioadele lipsite de precipitații accesele vor fi udate periodic pentru a preveni ridicarea pulberilor sedimentabile;

Materialele de construcție fine (ciment, var, nisip fin, etc) vor fi depozitate în saci și acoperite cu folie din plastic.

Managementul surselor de poluare în perioada de funcționare

Nu este cazul.

MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

În etapa de constructie

Sursele de poluare ale atmosferei cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, sau antropice provenite din cadrul şantierului de construcţii si transportul rutier.

Pentru evitarea și diminearea acestor surse de poluare se va încerca să se folosească doar mijloace de transport și utilaje aflate într-o stare bună de funcționare, catalizatorii respectivi producând concentrații mici de emisii. Materialele de constructii care sunt sensibile condițiilor meteorologice, precum cele de concentrație fină, vor fi depozitate și acoperite corespunzător pentru evitarea unei deflații. Drumurile de acces și platformele pe care se vor efectua lucrări de construcție vor fi umectate regulat în perioadele fără precipitații, astfel încât cantitatea de pulberi antrenată în atmosferă să fie minimă.

În etapa de funcționare

În etapa de funcționare se vor respecta prevederile Autorizației de mediu

- Menținerea într-o stare bună a căilor de acces auto și curățarea periodică a acestora sau stropirea cu apă când este cazul, pentru a preveni antrenarea în atmosferă a pulberilor sedimentabile.

- La distribuția în câmp a fertilizanților se va ține cont prevederile de HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor ȋmpotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, modificată şi completată de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole ..

La aplicarea fertilizanților organici se va respecta gradul de suport (care variază în funcție de tipul de sol și condițiile staționale), dar se va avea în vedere să nu se depășască cantitatea de 150 kg N/ha/an.

- impactul asupra zgomotelor și vibrațiilor – redus la nivelul incintei și al zonei imediat învecinate pe perioada de utilizare; impact temporar pe termen scurt în etapa de construcție, când sursele de zgomot vor fi motoarele utilajelor folosite în etapa de construcție;

- impactul asupra peisajului și mediului vizual – impact direct redus dar pozitiv, . Regimul de înălțime al remizei fiind parter; zona din jurul investiției nu este una protejată și nu prezintă interes deosebit în privința peisajului, astfel încât investiția propusă nu va aduce modificări semnificative mediului vizual din jur.

- impactul asupra patrimoniului istoric și cultural - fără impact, în zonă nu există obiective ale patrimoniului istoric și cultural;

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);  Nu se prevede un impact care sa afecteze acesti parametrii.

– magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu se prevete impact la acest nivel

– probabilitatea impactului; Nu se prevede un impact care sa afecteze acesti parametrii.

– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;Nu e cazul.

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; Nu exista impact semnificativ asupra mediului .

– natura transfrontalieră a impactului. Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Tinand cont de dimensiunea si anvergura redusa a proiectului, nu exista riscuri majore de perturbare sau poluare a mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

-Nu este cazul !

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se desfasuara ca urmarea prevederilor Programului National de Dezvoltare Rurala si Pescuit 2014-2020 . MAsura 4.1 derulata prin AFIR

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Tipul de constructie propus nu ridica probleme importante la nivelul organizarii de santier, lucrările desfasurandu-se in cadrul tipic.

Organizare functionala

Organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public.

Accesul auto și pietonal va fi controlat și se va face pe latura estică a terenului din drumul de exploatare existent. Se vor semnaliza si marca zona de acces in cadrul santierului fiind interzisa parcarea in dreptul intrarii,  cu pozitionarea pe cadrul porti de intrare a semnelor „ Parcare interzisa „.

Baracamentul va fi construit din containere modulare ce vor adăposti depozitele de materiale de construcții, de scule și echipamente, biroul organizării de șantier, si vestiarele muncitorilor. Se vor amplasa toalete ecologice prevăzute cu lavoare. Containerele si toaletele ecologice se vor amplasa pe teren.

Pentru depozitarea temporara a materialelor se vor utiliza platformele de drum din apropierea accesului, in suprafata de 400mp. 	Zona va fi  dotata cu containere/recipienți/pubele de capacitate corespunzătoare, asigurându-se colectarea selectivă a acestora.

La ieșirea din organizarea de șantier se va asigura curățarea roților autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta.

Materialul rezultat din excavare (pământ)va fi folosit pentru umplerea denivelarilor si gropilor existente pe sit.

În incinta șantierului se vor organiza pichete și puncte de intervenție PSI dotate corespunzător, amplasate în locuri accesibile și vizibile.

Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:
	– găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.)
	– lopeţi cu coadă (2 buc.)
	– topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)
	– căngi cu coadă (2 buc.)
	– răngi de fier (2 buc.)
	– scară împerechere din trei segmente (1 buc.)
	– ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
	– stingătoare portabile

Metode folosite în construcţie :

Trasarea axelor se face numai dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului. Se marcheaza pe teren axele pevazute in proiect prin picheti batuti la nivelul terenului, precum si la fiecare schimbare de directie. Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor fire orizontale fixate pe stalpi ingropati. Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea cu toate materialele şi a utilajele necesare pentru executie, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp. În zonele în care este pamânt vegetal, acesta se va depozita separat pentru a puteatransportat. Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte. La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare. În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Executia fundatiilor si a suprastructurii – se vor executa fundatiile din beton cu stratificatia si specificatiile din proiectul de rezistenta

Inchiderile si elementele de finisaj se vor realiza conform caietelor de sarcini anexate proiectului.

– localizarea organizării de șantier;

Șantierul se va organiza exclusiv  pe terenul aferent investiției propuse .

Materialele, utilajele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, fara a se folosi spatiul public in acest scop.

Parcarea utilajelor se va face exclusiv pe terenul beneficiarului, iar întreținerea utilajelor se va face doar în unități specializate. Se vor evita deversările accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei și alimentarea cu combustil se va face doar la unități specializate. Combustibilul nu se va depozita pe santier.

Grupul sanitar, vestiarul, baracamentul se va amplasa peterena, care nu va fi modificat prin proiect si care asigura spatiul si conditiile necesatre unei astfel de utilizari.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Materialele vor fi depozitate pe paleti sau în folii de plastic pentru reducerea impactului asupra solului. Impactul asupra mediului este unul redus, fiind vorba de eliberarea potentiala de praf ca urmare a desfasurarii lucrarilor.

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Planificarea șantierului

- se va ridica o barieră eficientă de delimitare a șantierului;

- fără foc în aer liber;

- utilajele și activitățile generatoare de praf se amplasează dincolo de receptorii sensibili;

- în zonele în care se folosesc utilaje grele/ tractări, se impune necesitatea amenajării acestora ca suprafețe întărite pentru eliminarea riscurilor de degradare a terenului;

Traficul în construcții

- toate vehiculele vor avea motor oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare;

- curățarea eficientă a vehiculelor și spălarea specifică a roților după ieșirea din șantier;

- toate încărcăturile ce intră în sau ies din șantier să fie acoperite;

- în șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încat să nu conducă la derapaje, să nu producă noroi, băltire de apă, etc.

- vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător și vor avea reviziile tehnice la zi;

- întărirea suprafeţei şi curăţirea eficientă a rutelor unde se fac tractări şi adaptarea limitei de viteză în jurul şantierului / sitului;

Activităţi în şantier / sit

1. Minimizarea activităţilor generatoare de praf:

a)Tăierea, măcinarea şi şlefuirea

Aceste activităţi nu ar trebui desfăşurate pe şantier, ci se vor aduce materiale pre- fabricate, acolo unde este posibil. În unele cazuri, în care astfel de lucrări trebuie să aibă loc, se vor implementa următoarele tehnici:

- tăierea materialelor se va realiza cu utilaj electric cu sistem de aspirare sau printr-o permanentă udare cu apă a materialului spus procesului

- unde este posibil, folosirea tehnicilor de evacuare a prafului.

- toate celelalte echipamentele vor fi prevăzute cu sisteme cu apă ca suprimant.

- utilizarea exhaustoarelor locale pentru evacuare;

- asigurarea unui service regulat al exhaustoarelor și filtrelor pentru o întreținere corespunzătoare;

b) Scurgeri și căderi de materiale

- Acoperirea corespunzătoare a materialelor care se pot imprastia.

- Minimizarea căderilor de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri

- Umezirea cu apă a suprafeţelor, cu regularitate
- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului

c) Spargerea betonului cu utilaj specific

Spargerea betonului se face cu utilaje special autorizate. Se vor implementa masurile urmatoare:

- Pre-spălarea suprafeţelor de lucru.
- Ecranarea zonelor de lucru.
- Aspirarea tuturor reziduurilor de praf şi nu măturarea lor.

d) Îndepărtarea/ arderea reziduurilor

- nu se permite arderea a nici unui material pe șantier;

- nici un material în exces nu se va arunca, ci se va folosi sau se va îndepărta cu grijă de pe şantier în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii)

• În ariile descoperite după lucrările de amenajare a zonelor verzi (prelucrarea pământului, fixarea materialelor necesare: folie permeabilă contra înrădăcinării, scoarţă) vegetaţia va fi replantată în conformitate cu proiectul autorizat.

• Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se face doar pe porţiuni mici în timpul lucrului şi nu toate în acelaşi timp.

• Utilizarea de straturi protectoare sau aderente acolo unde nu se poate re-vegeta sau acoperi cu un strat de pământ.

• La toate activităţile generatoare de praf se umezeste pe jos, în special pe vreme uscată; la sfarsitul fiecarei zile de munca, se va uda cu o cantitate suficienta de apa pentru a stabiliza zona de lucru pe santier.

• Aplicarea substantelor de suprimare a prafului in cantitatile, frecventa si proportiile recomandate de producator in zona de lucru la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca la sfarsit de saptamana nu se vor desfasura operatiuni active sau atunci cand acestea se opresc mai mult de doua zile consecutive

Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, respectiv volumele care se demolează)

3. Depozitarea stocurilor de materiale de construcţii, in incinte închise sau acoperirea lor pentru a le asigura o depozitare sigură. Pentru prevenirea împrăştierii cauzate de vânt, mişcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale

- Investitorii vor evita stocarea depozitelor de materiale de constructii, pe termen lung pe şantier oriunde este posibil, doar dacă acestea nu au funcţia de a ecrana vizual sau auditiv. Dacă este necesar, următoarele măsuri se vor implementa:

- Urmărirea şi asigurarea că, practic, stocurile se menţin pentru cel mai scurt timp posibil.

- Curatarea materialului varsat si urmarirea acestui lucru pentru a preveni pulverizarea particulelor si patrunderea lor in atmosfera

Printre masurile de protejare a factorului de mediu sol menţionam:

- reducerea la minimum a suprafeţelor destinate construcţiilor sau organizării de şantier;

- manipularea combustibililor astfel încât sa se evite scăpările accidentale pe sol sau în albie;

- manipularea materialelor se va realiza astfel încât sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementările in vigoare si prin operatori economici specializaţi si acreditaţi pe domeniu;

- evitarea disipării de pământ si materiale de construcţii pe carosabilul drumului de acces sau în albie;

- interzicerea depozitarii materialelor de construcţii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii - pentru refacerea amplasamentului, se va demonta structura metalică a clădirii, demola zidaria  si elementele de beton, se vor reutiliza sau recicla materialele recuperate din demolare, se vor umple șanțurile și gropile rezultate cu pământ compactat și se va planta terenul cu iarbă sau alt tip de vegetație.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Riscul unor poluari accidentale este foarte redus; in cazuri extreme, se va anunta autoritatea compententa.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Investitia este prevazuta a functiona o perioada de minim 30 ani. În cazul demolării, componentele metalice se vor demonta, iar molozul rezultat se va trasporta sau se va utiliza pe alte santiere ca umplutura pentru fundatii.

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Indiferent de modalitatea de refunctionalizare/demolare aleasa , terenul va fi refacut corespunzator,  avandu-se in vedere eventuala lui decontaminare (betonul , molozul sau alte asemena elemente nu vor fi lasate la locul demolarii) si refacerea spatiului verde si a plantatiilor aferente.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

1. RISCURI DE ACCIDENTE  MAJORE INFLUENTATE DE FACTORII DE MEDIU

1.1. Riscul la cutremur

Din punct de vedere seismic, conform zonării teritoriului României, perimetrul studiat este caracterizat de parametrii seismici:

- Tc = 0,70 sec. conform Normativ PI00 - 1/2013 „Romania - zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns”;

- ag = 0,20 g - conform Normativ PI00-1/2013 „Zonarea teritoriului României in termeni de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand IMR =100 ani”.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.

Pentru determinarea Riscului Geotehnic şi a Categoriei Geotehnice conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, se vor lua în considerare următorii factori de influenţă: Tabelul 1

| FACTORI DE INFLUENŢĂ | ÎNCADRAREA | PCT. |
| --- | --- | --- |
| Condiţii de teren | Terenuri medii | 2 |
| Apa subterană | Fără epuismente | 1 |
| Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă | Normală | 3 |
| Vecinătăţi | Risc moderati | 3 |
| Zona seismică | ag = 0,20 g, Tc = 0,70 sec | 1 |
| Total punctaj |  | 10 |

Totalul de 10 (zece) puncte încadrează amplasamentul din punct de vedere al riscului geotehnic în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2” tipul „MODERAT”.

1.2. Riscul la inundaţii si la alunecări de teren

Cercetarea geotehnica a terenului de fundare a constat in :

- incadrarea terenului de fundare in categoria geotehnica corespunzătoare;

- analiza si interpretarea datelor lucrărilor de teren si de laborator, precum si a rezultatelor incercarilor;

- evaluarea stabilitatii generale si locale a terenului

- precizarea condiţiilor geomorfologice din zona;

- semnalarea unor categorii speciale de terenuri (terenuri constituite din pământuri cu umflări si contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasări de teren, zone de sedimentatie eoliana intensa etc.), care ar putea influenta stabilitatea terenului si siguranţa obiectivului proiectat;

- stabilirea situaţiei apei subterane, in vederea adoptării masurilor privind protejarea obiectivului proiectat impotriva infiltraţiilor acesteia si a ascensiunii capilare, precum si pentru prevenirea antrenării hidrodinamice.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

1.3. Riscuri cauzate de factori climatici

Principalele riscuri cauzate constau in:

- 	Poluarea atmosferică -  reprezintă contaminarea atmosferei cu mari cantităţi de gaze, substanţe solide sau radiaţii, produse prin arderea combustibililor naturali sau artificiali, substanţe chimice, sau prin alte procese industriale

- 	Ploaia acidă – fenomenul apare în urma acumulării în mediul exterior în exces a unor compuşi acizi cu conţinut de sulf sau azot. Depunerea acestora pe sol creşte aciditatea solubilă a acestuia şi a apelor, cauzând pagube agriculturii sau ecologiei.

Riscul afectarii proiectului prin factori de mediu este mediu, probabilitatea acestor fenomene este redusa

2. RISCURI  PENTRU SANATATEA UMANA SI MEDIU CA URMARE A ACTIVITATII PROPUSE

Proiectul este localizat la Nord de vatra localității Arad, la peste 560 m – respectand normele de sănătate și mediu în vigoare - fiind la o distanță suficient de mare încat să nu afecteze sănătatea sau confortul populația zonei atat in etapa de executie cat si in cea de exploatare.

Distanța luată de la limita de proprietate fata de locuintele invecinate este:

- la 3,2 km la Nord;

- la 8 km la Vest;

- la 1,3 km la Est;

- la 560 m la S

Activitatea propusa nu influențează sanatatea umana și mediul.

3.IMPACTUL CUMULATIV

În perioada de execuție

Impactul asupra mediului în faza de execuție a amplasamentului este ușor negativ, acest lucru datorându-se numeroaselor mașini și utilaje care circulă și vor efectua lucrările necesare construcției.

Lucrările de execuție se vor desfășura fără afectarea domeniului public și se vor realiza numai cu personal calificat.

Constructiile și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei, pe amplasamentul bine delimitat și nu vor influența zonele adiacente.

Se va realiza o investiție modernă cu beneficii directe asupra creșterii economice a zonei și a vieții locuitorilor comunei.

În perioada de exploatare

Printre factori poluanți posibili la această investiție ar putea fi:

- în faza de funcționare nu sunt așteptate creșteri ale noxelor specifice

- se vor creea noi locuri de muncă;

Categoriile de impact

Va prezentam în tabelul alaturar efectele potențiale cumulate rezultate în urma realizarii proiectului:

| Factorul de mediu | Impact cumulat | Categoria de impact |
| --- | --- | --- |
| Apa | Impactul cumulat este considerat neutru, apele uzate provenite de pe amplasamentut sunt colectate corespunzător astfel încât să nu apară infiltrații, folosirea de wc ecologice vidanjabile | Neutru |
| Aer | Impactul cumulativ este usor negativ. Există două surse majore de poluare atmosferică: traficul, respectiv mirosul de amoniac provenit de la utilizarea fertilizantilor- gunoiul de grajd | Ușor negativ |
| Sol | Utilizarea gunoiului de grajd , in stare maturata, ca ingrasamant natural, fara a fi folositi agenti chimici sau alte substante de sinteza, conduc la ameliorarea biologiei solului .Raportul dintre suprafata ocupata de constructii si cea pe care se aduce o crestere in privinta factorilor biologici si de mediu este mult subunitar. | Pozitiv |
| Riscuri naturale | Impactul cumulativ este unul neutru. Traficul de pe drumul de exploatație DE, activitățiile pomicole și cele agricole nu crează condiții optime pentru existent unor riscurilor naturale | Neutru |
| Peisaj | Impactul cumulativ este unul pozitiv având în vedere că activitatea principală în zona respectivă este cea agricolă. | Pozitiv |
| Mediul social și economic | Impactul cumulativ este unul pozitiv semnificativ deoarece implementarea proiectului presupune dezvoltarea economică a zonei | Pozitiv |
| Sănătatea populației | Impactul cumulativ rezultat este neutru datorită planurilor de reducerea a impactului negative precum si distanta mare pana la prima localitate | Neutru |
|  | Neutru |

Conform datelor obținute, impactul cumulativ global asupra proiectului nu există și nu influențează vecinătățile amplasamentului, respectiv cea mai apropiată așezare umană, localitatea Arad, atât din punct de vedere natural cât și asupra sănătății așezărilor umane. Implementarea proiectului va crea locuri de muncă şi va contribui la dezvoltarea economică a comunei. Impactul global proiectului este în limite admisibile pentru factorii de mediu apă, aer, sol, biodiversitate. Nivelul de zgomot echivalent nu va depăşi valorile admise de STAS 10009/88. Impactul este pozitiv din punct de vedere economic şi social. Realizarea fermei pomicole va avea efect pozitiv asupra comunităţii locale.

Semnătura și ștampila titularului

..................................