Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. xxx din xx.12.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către COOPERATIVA AGRICOLĂ SALAMUL DE NĂDLAC cu sediul în orașul Nădlac, str. Ludovic Boor, nr. 64, județul Arad, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 3433/793/R/28.02.2019, cu completările înregistrate sub nr. 10009/2529/R/03.06.2019, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.10.2019, că proiectul „CONSTRUIRE CENTRU DE PROCESARE” are la bază C.U. nr. 132 din 02.11.2018 eliberat de Primăria Orașului Nădlac și este propus a se realiza în orașul Nădlac, str. Peneș Curcanul, nr. 2B, județul Arad, pe un teren (pășune în intravilan) cu  suprafața de 2445 mp, identificat cu CF 309018-Nădlac, folosința actuală fiind de pășune, amplasată în UTR 11, iar destinația actuală a terenului este pentru mică industrie și mică depozitare cu specific agricol, destinație care se va menține, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa 2 la pct. 7 (industria alimentară), lit. f) abatoare,

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Obiectul principal al investiției îl reprezintă realizarea unui centru de procesare și prelucrare a cărnii, respectiv, în construirea unei hale de producție, cu regimul de înălțime P, 20,54m x 14,44 m (înălțimea maximă la cornișă fiind de 6,5 m).

Vecinătățile amplasamentului: S – str. Peneș Curcanul, pășune și locuințe situate la o distanță de 107 m, E – pășune, amplasamentul unei societăți agricole și locuințe situate la o distanță de 1905 m, V – pășune și locunțe situate la 102 m, N – pășune.

Terenul luat în studiu este înconjurat pe cele 4 laturi de canale de desecare aflate în administrarea ANIF, pentru care a fost emis Acordul tehnic nr. 222 din data de 12.11.2019 emis de către Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Arad.

Alte obiective propuse în realizarea proiectului:

- stație de preepurare ape uzate (Q=1,50 mc/zi),

- bazin vidanjabil subteran din beton (20 mc),

- spații verzi amenajate (2445 mp),

- rețele edilitare (alimentare cu apă și canalizare, energie electrică),

- platforme carosabile, alei pietonale și împrejmuire teren.

Capacități de prelucrare:

Capacitatea maxima proiectată de tăiere a abatorului este de 50 capete porcine/lună, calculată la un număr de 8 zile lucrătoare/lună și un număr de 8 ore/zi.

| Capacitatea anuală de producție ( kg) |
| --- |
| Nr. crt | Produs | An 1 | An 2 | An 3 | An 4 | An 5 |
|  |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  |
|  |  | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
| 1 | salam/cârnați | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 2 | maioș (pate de casă)/lebăr | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 3 | tobă | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 4 | caltaboș | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |

Construcția propusă va fi formată dintr-o hală, care va cuprinde următoarele compartimentări:

| Abatorizare | 60,20 mp |
| --- | --- |
| Celulă refrigerare | 28,11 mp |
| Celulă maturare | 12,79 mp |
| Livrare cântarire | 9,90 mp |
| Celulă produse | 6,00 mp |
| Celulă fierbere - afumare | 5,17 mp |
| Celulă procesare | 26,95 mp |
| Celulă subproduse comestibile | 6,00 mp |
| Sală mațe și burți | 9,00 mp |
| Depozit produse necomestibile | 6,00 mp |
| Hol livrare | 2,58 mp |
| Hol acces angajați | 4,39 mp |
| Boxă spălare ustensile | 2,63 mp |
| Boxă materiale curațeneie | 2,80 mp |
| Vestiar | 9,68 mp |
| Grup sanitar | 1,77 mp |
| Coridor | 2,53 mp |

Suprafețele totale ale construcției sunt: Sconstruită = 257,5 mp, Sutilă = 196,5 mp

|  | Situația existentă | Situația propusă prin proiect |
| --- | --- | --- |
| S totală teren | 2445 mp | 2445 mp |
| Platforme carosabile | 0,00 mp | 900,00 mp |
| Alei pietonale | 0,00 mp | 74,00 mp |
| Spații verzi | 2445,00 mp | 1213,50 mp |
| Sc=Sd | 0,00 mp | 257,50 mp |
| POT | 0,00% | 10,53% |
| CUT | 0,00 | 0,10 |
| Total | 2445,00 mp | 2445 mp |

Indicatori de parcelă maximi: POT max: 55%, CUT max – 1,6 (conform Certificatului de urbanism nr. 132 din 02.1.2019, emis de către Primăria Orașului Nădlac).

Centru de procesare și prelucrare a cărnii va fi dotată cu toate utilajele, instalațiile și amenajările tehnico-edilitare specifice acestei activități. Echipamentele și utilajele ce urmează a fi achiziționate pentru acest proiect sunt următoarele:

  - utilaje şi echipamente corespunzătoare fluxurilor tehnologice proiectate pentru abatorizarea, prelucrarea și procesarea cărnii: boxă asomare porcine galvanizată cu intrare și ieșire pneumatică (1 buc), grătar recoltare porcine (1 buc), masă cu role de junghiere (1 buc), macara (2 buc), opăritor-depilator electric (1 buc), masă pentru refinisare (1 buc), platformă fixă abatorizare (1 buc), linie șină dublă inox pentru abatorizare gravitațional (1 buc), opritoare cârlige (5 buc), fierastrău carcase - cu bandă (1 buc), sterilizator pt. fierăstrău carcase (1 buc), desfăcător pneumatic (1 buc), asomator porcine norme ecc (1 buc), sifoane scurgere (11 buc), cazan de fierbere (1 buc), sistem inox stocare carcase (1 buc), sistem de agațare (1 buc), sistem de transport subproduse (1 buc), sistem de igienizare (1 buc), sistem de prelucrare organe albe (1 buc), sistem de tranșare primară (1 buc), sistem de prelucrare preparate din carne (1 buc), sistem de transport suspecte (1 buc), sistem de protecție impotriva loviturilor  (1 buc), sistem de ambalare carne (1 buc), sistem de livrare carcasă (1 buc) și structuri susținere galvanizate,

  - utilaje şi echipamente corespunzătoare fluxurilor tehnologice proiectate pentru asigurarea climatizării, ventilației și agentului frigorific în spațiile special proiectate, respectiv: P02 - cameră frigorifică - celulă refrigerare (1 buc), P03 - instalație frigorifică răcire - celulă maturare (1 buc), P03 - instalație condiționare - celulă maturare (1 buc), P04 - cameră frigorifică -  livrare cantarire (1 buc), P05 - cameră frigorifică - celulă produse (1 buc), P07 - cameră frigigorifică – procesare (1 buc), P08 - cameră frigorifică - celulă subproduse comestibile (1 buc), P09 - cameră frigorifică - sala mațe si burți (1 buc), P10 - cameră frigorifică - depozit produse necomestibile (1 buc), instalație frigorifică abator (1 buc), instalație ventilație abator (1 buc);

  - centrală termică cu boiler pentru funcționarea instalației termice și sanitare, atât pentru asigurarea agentului termic și apei calde în spațiile destinate angajaților, cât și pentru operația de opărire și depilare a porcilor;

  - mașini specializate atât pentru transportul animalelor vii cât și pentru livrarea produselor procesate (autospecială transport animale și autoutilitară transport frigorific).

Asigurarea utilităţi:

- alimentarea cu apă: se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă a localităţii, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă. Apa va fi utilizată atât în scop igienico-sanitar, cât și în scop tehnologic (abatorizarea și procesarea cărnii). Cerința medie de apă fiind estimată la 1,003 mc/zi,

-  rezerva de apă pentru incediu se va asigura din rețeaua de alimentare cu apă a localității;

-  branșare la rețelele de alimentare cu apă potabilă și la rețeaua de energie electrică.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În vecinătatea amplasamentului propus există pășuni și locuințe, iar în partea de E a amplasamentului propus prin proiect există o societăți cu profil agricol (fermă vegetală) și locuințe, neexisând proiecte similare în zonă, care ar putea duce la amplificarea impactul asupra mediului.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

În etapa de realizare a proiectului se vor utiliza în cantități reduse apă, agregate minerale și combustibili, iar la punerea în funcțiune se vor utiliza resurse naturale: apă în scop igienico-sanitar și tehnologic.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

În etapa de execuţie a proiectului este posibil să se genereze următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri municipale amestecate (deșeuri menajere);

- deșeuri reciclabile: ambalaje de hârtie-carton, ambalaje de plastic, ambalaje din lemn (europaleți);

- deșeuri de materiale de construcții, amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice fără conținut de substanțe periculoase, lemn, cărămizi, materiale plastice;

- metale fier şi oţel (inclusiv aliajele lor);

- cabluri fără conținut de substanțe periculoase;

- pământ şi pietre fără conținut de substanțe periculoase;

- deșeuri de uleiuri uzate care vor rezulta de la mașinile și utilajele cu ajutorul cărora se va edifica construcția;

În faza de funcționare a obiectivului, deșeurile rezultate se încadrează în urmatoarele categorii:

- ambalaje de hârtie-carton;

- ambalaje de materiale plastice;

- materii care nu se pretează consumului sau procesării (sânge, grăsimi, subproduse de origine animală, materii ce nu se pretează consumului)

- nămol rezultat de la stația de preepurare, nămoluri de la spălare şi curăţare;

- ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase ce vor   rezulta de la dezinfectanți, produse de igienizare, chimicalele utilizate la stația de preepurare (sodă caustică);

Poluarea şi alte efecte negative – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape pot fi:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor și a materialelor de construcție;

- activitătile desfășurate pentru amenajarea obiectivului investiției;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehicule și utilaje cu ajutorul cărora se va desfășura activitatea de construire.

În perioada de funcţionare sursele potențiale de poluanți pentru sol, subsol şi ape:

- apele uzate igienico-sanitare care vor rezulta de la grupurile sanitare,

- apele uzate tehnologice provenite de la centrul de procesare,

- subprodusele de origine animală și materiile de origine animală ce nu se pretează consumului (sânge, grăsimi, etc),

- produsele și substanțele chimice care se vor utiliza pe amplasament pentru igienizarea, dezinfecție, detartrajul unor suprafețe de lucru și chimicalele de la stația de preepurare (soda caustică),

- nămolurile de la stația de preepurare și alte nămoluri de la spălare.

Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice perioadei de construire, sunt:

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite din activitătile de executie a lucrărilor de construcție proiectate și de la materialele de construcții utilizate;

- gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de construcții proiectate;

În perioada de funcționare sursele de poluanţi pentru aer:

- eventuale mirosuri;

În perioada de realizare a lucrărilor, zgomotul va fi dat de activităţile autoutilajelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor, dar acesta se va resimţi pe perioade scurte de timp.

Dacă se vor respecta condițiile de implementare ale planului, nu se vor depăși limitele de calitate ale factorilor de mediu.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

- substanțele chimice ce vor fi utilizate pe amplasament pentru igienizarea, dezinfecție,  detartrajul unor suprafețe de lucru și chimicalele utilizate la stația de preepurare (sodă caustică) vor fi depozitate în magazie special destinată în cantități reduse, ca urmare proiectul nu se încadrează sub incidența Directivei SEVESO,

- Riscurile pentru sănătatea umană - proiectul nu va afecta sănătatea umană dacă vor fi respectate condițiile de implementare a proiectului, locuința cea mai apropiată de terenul care face obiectul proiectului se află la 102 m. A fost emisă Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică emisă sub nr. 578/01.10.2019 de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad.

2. Amplasarea proiectului:

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

Proiectul se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 173/28.12.2017, amplasamentul fiind situat în intravilanul localități, destinația actuală a terenului fiind de mică industrie și mică depozitare cu specific agricol - U.d.V.3., zonă cu funcțiuni complementare admise – producție și depozitare cu caracter nepoluant, industrie alimentară.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

- nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană sau cu vegetație forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes național, comunitar sau internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat în intravilanul localității Nădlac, într-o zonă destinată locuirii și funcțiunilor complementare, cu funcțiuni admise în această zonă: producție și depozitare cu caracter nepoluant, industrie alimentară;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona de impact va fi limitată exclusiv la amplasamentul luat în studiu, iar impactul va fi redus în condiții normale de funcționare.

- Natura impactului

- în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate la punctul I.1.e.

- în perioada de operare: apa nu va fi contaminată, fiind utilizată doar în scop igienico-sanitar și în procesul tehnologic; poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă atât a substanțelor și materialelor folosite, cât și a deșeurilor ce vor rezulta;

- Natura transfrontalieră a impactului - proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evalua- rea impactului asupra mediului în context transfrontier și nu se regăsește în anexa nr. I –„Lista activităților propuse” din Legea nr. 22/2001;

- Intensitatea şi complexitatea impactului – redusă în cazul respectării tuturor măsurilor  prevăzute, având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- Probabilitatea impactului

-   în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi

temporar;

-  în perioada de funcţionare impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, conform    datelor furnizate prin proiect;

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Nu există proiecte similare în zonă care ar putea duce la amplificarea impactul asupra mediului.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate

sunt următoarele:

- proiectul propus nu se implementează în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Conform adresei Administratia Bazinală de Apă Mureș - nr. 19072/LMZ/375D din 16.09.2019 06.06.2019, pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, justificarea deciziei constând în faptul că proiectul ,, nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterană”.

Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- Măsurile pentru diminuarea poluarii aerului sunt:

În perioada de construcţie:

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport silenţioase, performante și adecvate, care să respecte normele Euro;

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport;

- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale  de acțiunea vântului;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

În perioada de funcţionare:

- 	utilizarea pentru agregatele frigorifice doar a agenților frigorifici ecologici;

-	eventualele disfuncționalități ale agregatelor frigorifice, care vor duce la scăpări de agent de răcire, vor fi remediate de îndată;

- Măsuri pentru diminuarea poluării solului şi apelor:

În perioada de construcţie:

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea de către constructor a tuturor măsurilor necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- verificarea stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulatie, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate situate înafara şantierului;

În perioada de funcţionare:

Potrivit datelor furnizate de către titularul proiectului și în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 79 din 17.09.2019 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad:

- apele uzate igienico-sanitare care vor rezulta de la grupurile sanitare vor fi colectate printr-un sistem de canalizare într-un bazin vidanjabil (V=20 mc), debitul mediu zilnic de ape uzate care vor fi evacuat este estimat ca fiind de 1,003 mc/zi,

-  apele uzate tehnologice provenite de la centrul de procesare vor fi trecute printr-o stație de preepurare (Q=1,50mc/zi), prevăzută cu următoarele trepte de preepurare: treaptă de epurare primară mecanică (decantor primar cu separare de grăsimi), treaptă de tratare biologică cu nămol activ, în bazin de aerare, prin procese de nitrificare-denitrificare, decantare nămol și recirculare parțială a nămolului, treaptă de tratare terțiară (pentru prevenirea fenomenelor de putrefacție), după care vor ajunge în același bazin vidanjabil în care se colectează și apele uzate igienico-sanitare (V=20mc), de unde vor fi vidanjate prin intermediul unui operator autorizat pentru preluarea și transportul apelor uzate menajere, care va asigura evacuarea acestora în canalizarea orașului Nădlac.

- apele pluviale ,,convențional curate” provenite de pe acoperișul halei, platforme betonatese vor dirija pe spațiile verzi,

- sângele va fi colectat și depozitat într-un tanc ermetic și predat unor operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru preluarea unor astfel de deșeuiri ce va rezulta din procesul producție;

- subprodusele și materiile de origine animală și materiile de origine animală ce nu se pretează consumului (sânge, grăsimi, etc) ce nu se pretează consumului sau procesării vor fi colectate și predate unor societăți autorizate pentru valorificarea/eliminarea unor astfel de deșeuri,

- nămolurile de la stația de preepurare și alte nămoluri de la spălare se vor colecta și vor fi predate unor societăți autorizate pentru preluarea nămolurilor sau se vor valorifica pe terenurile agricole, avându-se în vedere dispozițiile ORDIN nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice  privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură,.

- substanțele chimice ce se vor utiliza pe amplasament pentru igienizarea, dezinfecție și detartrajul unor suprafețe de lucru vor fi depozitate în ambalajele originale, într-o magazie special destinată acestui scop potrivit proiectului;

- utilizarea în procesul de igienizare și dezinfecție a spațiilor de lucru  a unor produse cu grad de  ridicat de biodegradabilitate care să respecte prevederile Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 2004 privind detergenții;

- spălarea și igienizarea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face exclusiv în spații specali amenajate și autorizate.

- Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor:

În perioada de construcţie: deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeuri;

- deșeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deșeuri care pot fi valorificate prin societăţi autorizate (deșeurile de ambalaje, deșeuri metalice, etc);

- deșeurile municipale amestecate se vor elimina prin agenți economici autorizați specializați în salubrizare.

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajatii vor fi instruiți în acest sens;

În perioada de funcţionare:

- deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare, care va consta în construirea unei platformă betonată destinată colectării selective a deșeurilor;

- deșeurile generate în perioada de funcționarea proiectului sunt deșeuri care pot fi valorificate prin societăţi autorizate (deșeurile de ambalaje din harție, carton și plastic, deșeuri menajere, nămoluri de la stația de preepurare), cât și deșeuri care vor fi eliminate prin intermediul unor operatori economici autorizați (materii care nu se pretează consumului sau procesării: sânge, grăsimi și ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;

- Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației:

În perioada de construcţie: pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane din zona limitrofă proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru este necesară

acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor și restrictionarea vitezei autobasculantelor.

În perioada de funcționare: pentru agregatele frigorifice se vor folosi doar agenți de răciere ecologici și se va asigura gestionarea corespunzătoare a apelor uzate igiemico-sanitare și tehnologice, a subproduselor de origine animală care nu se pretează consumului sau procesării și a produselor de igienizere și dezinfecție care se vor utiliza pe amplasament,  potrivit condițiilor de funcționare impuse.

e) Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în vederea protecției apei:

În conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 79/17.09.2019 emis de către A.N. Apele Române – Sostemul de Gospodărire al Apelor Arad nu s-au stabilit măsuri speciale cu privire la modul de gospodărire al apelor pentru proiectul propus, titularul proiectului având obligația să se asigure că:

- atât apele uzate igienico-sanitare, cât și apele uzate tehnologice se vor încadra în valorile maxime admise pentru indicatorii de calitate cuprinşi în NTPA 002/2005 din H.G. nr.188/2002 cu completările şi modificările ulterioare și se vor evacua în canalizarea orașului după o prealabilă preepurare a apelor uzate tehnologice;

- vidanjarea apelor uzate igienico-sanitare și a celor tehnologice se va realiza doar cu societăți autorizate, iar descărcarea vidanjelor se va face doar în stații de epurare autorizate;

- apele pluviale ,,convențional curate” provenite de pe acoperișul halei și platforma betonată se vor infiltra în sol și se vor încadra în valorile maxime admise pentru indicatorii de calitate cuprinşi în NTPA 001/2005 din H.G. nr.188/2002 cu completările şi modificările ulterioare;

f) Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate punctul de vedere emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad şi Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 318/04.04.2019 - ,,Investiția propusă este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică.”

Documentaţia cuprinde:

- Notificarea elaborată de către cnsultant – Global Buisness Management SRL,

- Extras din CF 309018/Nădlac eliberat de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Arad,

- Certificat de Urbanism nr. 132 din 02.11.2018 emis de către Primăria Orașului Nădlac,

- Planşa anexă certificatului de urbanism, plan de situaţie existent, plan de situaţia propus,

planul construcției propuse și elaborate de către Global Buisness Management SRL,

- Proces-verbal de verificare a amplasamtului nr. 10737/13.06.2019 întocmit de către reprezentantul APM Arad,

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 10769/13.06.2019 emisă de către A.P.M. Arad,

- Memoriu de prezentare realizat de către Global Buisness Management SRL,

- O.P. nr. 1/03.06.2019 şi 7/02.09.2019, dovada achitării tarifelor,

- Adresa nr.19072/LMZ/375D/16.09.2019 emisă de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad,

- Aviz nr. 79/17.09.2019 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad,

- Aviz pentru amplasament nr. 14547 din 24.07.2019 emis de către Compania de Apă Arad SA,

- Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică emisă sub nr. 578/01.10.2019

de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad,

- Notificarea nr. 27 din 26.07.2019 și 28 din 26.07.2019 emise de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad;

- Acord tehnic nr. 222/12.11.2019 emis de A.N. Îmbunătăţiri Funciare - Sucursala Teritorială Timiş - Mureş Inferior – Unitatea de Administrare Arad;

- Avizul de securitate la incendiu nr. 1126228 din 03.10.2019 emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Vasile Goldiș” Arad,

- Avizul de securitate la incendiu nr. 1126228 din 03.10.2019 emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Vasile Goldiș” Arad,

- Proces-verbal nr. 18780 din 16.10.2019 încheiat de APM Arad cu ocazia şedinţei C.A.T.;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnalul cotidian național” (din 27.09.2019), pe pagina proprie de internet a beneficiarului,  precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro - în data de 05.09.2019);

- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “xxxx” (din xx.xx.2019), afişat la sediul beneficiarului (nr. xxx), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de xx.xx.2019), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

La finalizarea investiţiei titularul proiectului/activităţii are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului-verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr. 292/2018 și să solicite înainte de începerea activității emiterea autorizației de mediu.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie conține 11 (unsprezece) pagini și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dana Monica DĂNOIU

Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Voichița SICOE

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

# Întocmit, Maria LACSAN