Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

# Draft - DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## xxxx din 19.06.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CORDOŞ DANIEL pentru S.C. PRESAGRO DANICOR SRL cu sediul în localitatea Șimand, nr.809, Judeţul Arad, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 2747/637/R/19.02.2019 şi completările cu nr. 5148/25.03.2019, nr. 6483/10.04.2019, nr. 8019/07.05.2019, nr. 8552/14.05.2019, nr. 9415/24.05.2019,  nr. 10060/04.06.2019, nr. 10333/06.06.2019, nr. 10404/07.06.2019, nr. 10615/11.06.2019, nr. 11208/20.06.2019, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

- OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.06.2019, că proiectul „CONSTRUIRE ANEXĂ LA EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ” - fermă bovine, container abatorizare, platformă gunoi, bazin dejecţii, fânar, magazii, spaţiu administrativ” propus a fi amplasat în extravilanul loc. Șimand, CF302448, jud Arad nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2 la pct. 1. litera a) proiecte privind restructurarea proprietăţilor funciare rural; litera e) instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr.1; pct. 7. Industria alimentară - litera f) abatoare;

• proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect;

Proiectul propus „CONSTRUIRE ANEXĂ LA EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ - fermă bovine, container abatorizare, platformă gunoi, bazin dejecţii, fânar, magazii, spaţiu administrativ”:

Proiectul propune construirea unei anexe a exploatației agricole formate din mai multe corpuri de clădire pe un teren cu folosinţă actuală arabil în extravilan. Se vor construi două adăposturi pentru bovine cu capacitate de 240 capete (o serie/an la îngrăşat), un modul de abatorizare (container standard), platformă dejecții solide, rezervor dejecții lichide, fânar, magazie şi bucătărie furaje, container administrativ şi filtru sanitar (vestiar + grup sanitar).

|  | BILANŢ TERITORIAL |  |
| --- | --- | --- |
| NR. CRT. | SUPRAFEŢE | METRII PĂTRAŢI |
| 1. | suprafaţă totală teren conform C.F | 34.800,00 |
| 2. | grajd animale | 949,5 |
| 3. | grajd animale | 941,5 |
| 4. | container birouri | 29,00 |
| 5. | container vestiare | 14,5 |
| 6. | container abatorizare bovine | 29,5 |
| 7. | fânar | 945,00 |
| 8. | magazie utilaje agricole | 451,00 |
| 9. | bazin vidanjabil | 2,7 |
| 10. | bazin dejecţii lichide | 452,4 |
| 11. | platformă gunoi (dejecţii + paie) | 1300,00 |
| 12. | drumuri de incintă | 700,00 |
| 13. | trotuare | 240,00 |
| 14. | amenajare zone verzi (gazon şi pomi fructiferi) | 2.000,00 |
| 15. | zonă verde neamenajată | 26.744,9 |

| INIDICI URBANISTICI |
| --- |
| POT EXISTENT | 0,00 |
| POT PROPUS | 9,76 % |
| CUT EXISTENT | 0.00 |
| CUT PROPUS | 0.09 |

Abatorul de mică capacitate - maxim 10 animale sacrificate/zi, constă dintr-un modul containerizat cu suprafața de 29,5 mp, integrând în compartimentele sale funcțiile: boxă asomare 4,5 mp, sală de sacrificare 11 mp, cameră frig 7 mp, cameră antefrig 6 mp, grup sanitar 1 mp. Întreaga cantitate de sânge scursă din animalele sacrificate va fi colectată în recipienţi speciali şi ținută, până la predarea la o societate autorizată  într-o cameră frigorifică, împreună cu celelalte deșeuri de la sacrificare (stomac, intestine etc.) şi acestea colectate în recipienţi speciali. Semicarcasele rezultate sunt apoi stocate în camera frigorifică.

Abatorul va fi într-un container specializat, amplasat şi el pe fundație din beton.

Agregatele de răcire pentru camera frigorifică şi antefrig sunt amplasate lângă container, utilizând freon ecologic tip R404A.

Apele de spălare, cu urme de sânge, ajung în bazinul vidanjabil special destinat acestora.

Alte activități ce se vor desfăşura pe amplasament:

- prepararea, transportul şi depozitarea hranei pentru animale, curățirea grajdurilor şi a padocurilor, înterţinerea căilor de acces şi a spaţiului verde;

- cerealele se vor măcinate în moara proprie, cu capacitaea de 1.300 kg/ oră.

Vecinătăţi:

La Nord - Comuna Șimand – 6,01 km

La Sud - Comuna Andrei Șaguna - 7 km

La Vest - Orașul Curtici -  6,66 km

La Est - Orașul Santana – 5,95 km

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Terenul este situat în extravilanul localităţii Șimand cu  folosinţă actuală arabil în extravilan, în zonă se desfăşoară activităţi agricole.

Societatea desfăşoară şi activitate de cultura plantelor pentru furajarea animalelor din fermă, în acest scop societatea deţine teren situat în proximitatea zonei studiate unde se cultivă grâu, orz, porumb şi lucernă.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Alimentarea cu apă se realizează prin racord la reţeaua de apă potabilă existentă (acceptul Companiei de Apă Arad SA adresa nr.3227/05.03.2019, de branşare la conducta Front Nord – Curtici, care trece paralel cu drumul județean, la limita sudică a amplasamentului apa fiind folosită în scop igienico-sanitar şi tehnologic la fermă pentru adăparea animalelor şi la abatorizare. Cerinţa de apă brută estimată pentru noua investiţie este de 15,45 mc/zi max.

- Asigurarea apei pentru PSI se face de la hidranți exteriori supraterani.

- Canalizarea menajeră (de la containerul administrativ şi filtru sanitar) va fi racordată la un bazin vidanjabil de 27 mc, amplasat lângă  containerul birouri.

Apele uzate de la abatorizare:

- -Vor fi  amenajate două bazine vidanjabile distincte,

- -Un bazin subteran, din beton, este destinat colectării apelor uzate de la grupul sanitar aferent acestei clădiri. Dimensiuni:2,70 x 2,30 x 2,00 m, V= 12,42 m3 ,

- -Un alt bazin, distinct, este destinat colectării apelor de spălare carcase şi de la sifoanele de pardoseală. Şi acest bazin este subteran, din beton,  impermebilitaţi. Dimensiunile bazinului: 2,80 x 2,50 x 2,00 m, V= 14,00 mc.

Bazinul pentru dejecţii are capacitatea de 2035 mc.

Apele uzate menajere sunt vidanjate şi duse la Stația de Epurare Curtici a Companiei de Apă Arad, iar cele provenite de spălare carcase şi sifoanele de pardoseală ajung într-un cămin de precipitare. Datorită volumului foarte scăzut şi aleatoriu de ape de spălare carcase şi de la sifoanele de pardoseală, nu se poate include o stație de epurare, acesta neavând îndeplinite condiții de funcționare (alimentare continuă etc.). Ca atare, şi aceste ape uzate se vor colecta şi preda la societăți autorizate, după tratare, când ele se vor încadra în parametri NTPA 002/2005.

Apele pluviale - în zonă nu există rețele edilitare de canalizare pluvială. Apa pluvială provenind de pe drumul de incintă de pe lotul învecinat este colectată printr-o rețea de rigole și guri de scurgere și deversată gravitațional spre zonele agricole din jur. Apa pluvială colectată de la noile obiective va respecta parametri din NTPA 001/2005 şi va putea fi deversată direct în zona verde.

Energia electrică se va obține din Sistemul energetic național

Zona este deservită de rețele edilitare de energie electrică, existând o linie electrică aeriană LEA 20 kV Pentru necesarul de energie electrică al obiectelor propuse în incintă, se va face un post de transformare.

Energia termică  necesară pentru încălzire birouri şi generare apă caldă pentru filtrul sanitar şi respectiv abator  se va obține electric.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În faza de construcţie:

-deşeuri menajere rezultate din activitatea personalului implicat în lucrări;

-deşeuri metalice feroase care vor rezulta în principal, în urma execuţiei structurilor şi a fundaţiilor;

-deşeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcţii confecţionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);

-deşeurile de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcţii ce vor fi furnizate în organizările de şantier;

-ambalaje contaminate cu substanţe periculoase – butoaie, recipienţi, IBC etc.;

-filtre de ulei uzate, rezultate în urma operaţiilor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor implicate în lucrările de execuţie;

-materiale absorbante contaminate cu ulei (lavete, ţesături) rezultate în urma activităţilor de întreţinere şi reparaţii efectuate la echipamentele tehnologice;

-uleiuri uzate, rezultate în urma operaţiilor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor implicate în lucrările de execuţie;

-deşeurile de materiale de construcţie reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcţie (bucăţi de cărămizi, rigips, diverse materiale de finisaj etc.);

-deşeuri de electrozi de sudură rezultate în urma lucrărilor de sudură la elemente metalice;

-pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavaţii.

Colectarea deşeurilor menajere se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajate în organizările de şantier. În incinta organizărilor de şantier, antreprenorul va amenaja o platformă specială destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă. Depozitarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deşeului, conform HG 856/2002. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.

În etapa de exploatare:

- cod 02 01 06 dejecţii animaliere (gunoi de grajd solid) aprox. 4.000 mc/an. Stocat pe platformă betonată, specializată. Utilizat ca şi îngrășământ organic.

- cod 02 01 06 dejecţii animaliere (gunoi de grajd lichid) aprox. 4.000 mc/an. Stocat în bazin din beton, specializat. Utilizat ulterior ca şi îngrășământ.

- cod 20 03 99  deşeuri municipale amestecate 2 mc/lună. Stocate temporar în tomberoane, predate la societate autorizată.

- cod 02 02 01 nămoluri de la spălare şi curățare 10 mc/an. Stocat în bazinul din beton, specializat, comun cu dejecțiile lichide. Utilizat ca şi îngrășământ.

Deşeuri de la abatorizare - se colectează în recipienţi, în camera antefrig, de unde sunt predate la societăţi autorizate, în vederea eliminării,

- cod 02 02 02 deșeuri de țesuturi animale (de la abator) 2 to/lună,

- cod 02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării (de la abator) 2 to/lună,

- cod 18 02 01 obiecte ascuţite (ace seringi etc.), aprox. 0,5 kg/lună. Se ţin în cutie şi se predau la societăți autorizate, in vederea eliminării,

- cod 18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu face obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor (deşeuri veterinare), cantităţi variabile, colectate în butoi, predate la societate autorizată pentru eliminare,

- cod 20 03 04 nămol din fose septice, aprox. 5 mc/lună, colectat in bazin vidanjabil. Se transportă la una din staţiile de epurare a Companiei de Apă Arad de către o societate autorizată,

- cod 13 02 05* uleiuri minerale neclorurate, de motor, de transmisie şi de ungere. Cantităţi variabile, de la utilajele de transport inter. Se predau la societăţi autorizate, în vederea valorificării

- cod 16 01 07* filtre ulei. Cantităţi variabile, de la utilajele de transport inter. Se predau la societăţi autorizate, în vederea eliminării,

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice. Cantităţi variabile, de la utilajele de transport intern. Se predau la societăţi autorizate, în vederea valorificării,

- 15 01 01 ambalaje de hârtie sau carton. Cantităţi variabile, de la utilajele de transport inter. Se predau la societăţi autorizate, în vederea valorificării,

- 15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase. Cantităţi variabile, provenite de la substanţele de dezinfecţie. Se depozitează temporar în magazia de chimicale. Se vor preda la societăţi autorizate în vederea eliminării.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deșeurile sunt, în marea lor majoritate, de proveniență animală, astfel că sunt posibilități limitate de a reduce cantitatea generată

- planul de gestionare a deșeurilor;

Toate tipurile de deșeuri vor fi colectate în recipienţi adecvați şi predate spre valorificare/ eliminare la societăți autorizate.

Deșeurile de bază – gunoiul de grajd solid, respectiv lichid, vor fi utilizate ca şi îngrășământ organic pe terenurile agricole, cu respectarea prevederilor din Codul Bune Practici în Agricultură, respectiv evitarea poluării apelor cu nitrați.

e) Poluarea şi alte efecte negative;

- pe perioada lucrărilor de construire se vor produce emisii de pulberi de scurtă durată de la manevrarea materialelor de construcţii, eventuale scurgeri de produs petrolier sau depozitare necorespunztătoare de deşeuri de la organizarea de şantier;

- în perioada de funcţionare se vor produce ape uzate uzate menajere, purin, emisii de gaze de ardere, amoniac, pulberi, mirosuri de la dejecţii animaliere din fermă şi deşeurile provenite din abatorizare,

- impactul va fi local şi nu va afecta obiective şi zone limitrofe;

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;

- pentru prevenirea accidentelor în perioada de construire şi funcţionare a obiectivelor vor fi respectate normele de protecţie a muncii,

- în caz de ploi abundente, se va asigura scurgerea corespunzătoare a apelor pluviale.

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

-  tiularul de proiect va lua toate măsurile necesare în vederea prevenirii accidentelor;

2. Amplasarea proiectului:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:

Terenul este situat în extravilanul loc. Șimand, folosinţă actuală arabil în extravilan,

Ferma are şi activitate de cultura plantelor pentru furajarea vițeilor pe terenurile din zonă, pe care se cultivă grâu, orz, porumb şi lucernă.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

- în cantităţi reduse apa, agregate minerale şi combustibili fară impact semnificativ asupra mediului (în etapa de execuţie),  teren agricol  - fermă (în etapa de funcţionare).

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

-zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – amplasamentul nu se situează în zone umede;

-zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu se situează în zonă costieră;

-zonele montane şi forestiere – proiectul nu se situează în zonă forestieră;

-arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul se situează în zonă protejată ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi a Crişului Negru. Pentru realizarea investiției a fost emis de către ANANP avizul favorabil Anr.575/04.06.2019, în care sunt precizate condițiile ce trebuie îndeplinite, atât în etapa de construcție, cât şi în cea de exploatare;

-zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu se situează în zonă protejată;

-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt evidenţiate poluări în zonă;

-zonele cu o densitate mare a populaţiei – Terenul studiat este amplasat față de zona urbană existentă şi faţă de alte zone locuite la următoarele distanţe :

La Nord - Comuna Șimand – 6,01 km

La Sud - Comuna Andrei Șaguna - 7 km

La Vest - Orașul Curtici -  6,66 km

La Est - Orașul Santana – 5,95 km.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului – impact de disturbare temporară, potenţial semnificativă asupra faunei manifestat pe plan local în faza de construcţie, în apropierea fronturilor de lucru, datorat zgomotelor produse de funcţionarea utilajelor.

Pe perioada de funcţionare a fermei, prin scoaterea din circuitul agricol a suprafeţelor contruite - fără impact semnificativ.

b) natura impactului – terenul actual agricol care va avea destinaţia de fermă creştere bovine dotată cu modul de abatorizare.

c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

d) intensitatea şi complexitatea impactului – sunt stabilite măsuri pentru prevenirea poluării aerului (stocarea cadavrelor în spaţiu frigorific), solului şi apelor freatice (manevrarea deşeurilor pe platforme betonate, colectarea purinului şi a efluenţilor lichizi cu conţinut de deşeuri - în bazine vidanjabile), epurarea apelor uzate, stocarea dejecţiilor solide pe platformă betonată;

e) probabilitatea impactului – pe durata lucrărilor în tipul de executare a acestora şi pe durata de funcţionare prin nerespectarea legislaţiei în vigoare;

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

- construire fermă bovine, container abatorizare, platformă gunoi, bazin dejecţii, fânar, magazii, spaţiu administrativ;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;

- în vecinatatea amplasamentul propus se desfăţoară activităţi agricole, fiind zonă agricolă.;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului;

Reducerea impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului şi apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor, de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației (menţionate mai jos):

- colectarea şi depozitarea așternutului uzatcu gunoi de grajd pe o platformă betonată de 1300 mp, înconjurată pe trei laturi cu pereți din beton.

- apa pluvială ce trece prin gunoi va ajunge într-un rezervor de dejecții lichide impermeabilizat. Adiacent platformei se va amplasa rezervorul de purin.

- pentru observara eventualelor infiltraţii se vor realiza 2 foreje de observaţie D110 mm, h 6 m.

Gunoiul şi purinul colectat se duc pe suprafeţele agricole prorii – fertilizant, conform unui plan de fertilizare elaborat de OSPA Arad.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul este situat în aria protejată ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi a Crişului Negru dar nu face obiectul art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul neavând un impact semnificativ negativ asupra unei arii naturale protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

A. Pe perioada lucrărilor de construire:

- respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- canalizarea menajeră va fi amenajată separat de canalizarea tehnologică (de la abator) şi de cea pluvială;

- toate construcţiile şi canalele supraterane, destinate colectării/preepurării apelor uzate vor fi impermeabilizate corespunzător;

- dotarea grajdurilor cu echipamente performante pentru adăpare şi pentru spălare sub presiune a pardoselilor pentru reducerea consumului de apă;

- bazinele subterane colectoare de purin vor avea o capacitate de înmagazinare suficientă pentru numărul de animale estimat;

- retelele de canalizare ape menajere si tehnologice vor fi dimensionate corespunzator,

- se vor amenaja minim 2 foraje de observaţie amplasate în zonele de colectare a purinului si gunoiului de grajd, în amonte şi aval de acestea (pe direcţia de curgere a apelor freatice), pentru monitorizarea eventualelor scurgeri de dejecţii;

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol;

- deşeurile menajere rezultate în perioada de execuţie se vor colecta în pubelele şi vor fi eliminate în condiţii ecologice de societăţi autorizate;

- alte tipuri de deşeuri rezultate din lucrările de construire vor fi colectate pe categorii şi eliminate prin societăţi autorizate;

- execuţia lucrărilor se va face de către un anteprenor specializat şi atestat corespunzător;

- materialele de masă (pământ, nisip, balast) vor fi aduse pe şantier în mod ritmic, evitând depozitarea lor în afara amplasamentului;

- evitarea pierderilor de materiale de construcţie din utilajele de transport;

- vor fi respectate normele privind manipularea materialelor utilizate atât în timpul transportului cât şi în timpul punerii în operă;

- se interzice depozitarea materialelor şi circulaţia autovehiculelor sau utilajelor de şantier pe terenurile arabile adiacente

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va face la unităţi autorizate;

- se recomandă ca zona de staţionare a utilajelor, să se prevadă cu material absorbant (nisip, rumeguş), pentru a prevenii infiltraţiile materialelor poluante în sol.

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice natură;

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte, nepericuloase sau periculoase rezultate în urma lucrărilor;

- deşeurile inerte vor fi folosite la reabilitarea terenurilor din incintă, după finalizarea construcţiilor;

- suprafeţele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pământ afectat se va elimina în conformitate cu legislaţia în vigoare,

- utilajele şi mijloacele auto folosite nu se vor spăla în zonele de lucru, doar la societăţi autorizate în acest scop;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice natură;

B. În perioada de exploatare:

- apele tehnologice şi apele menajere, se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA 001;

- asigurarea unor suprafeţe necesare de teren agricol pentru împrăştierea dejecţiilor, astfel încât să nu fie depăşită limita de 170 kg N/ha;

- eventualele cadavre şi produsele nedestinate consumului uman, vor fi colectate în recipiente corespunzătare, ermetice, depozitate provizoriu în spaţii special destinate (prevăzute cu agregat frigorific cu freon ecologic) şi vor fi incinerate în incinerator propriu,

- dejectiile lichide (purin, ape de spălare grajduri, eventuale ape pluviale cu conţinut de dejecţii) vor fi colectate în bazinele subterane, dejecţiile solide vor fi stocate numai pe platforma betonată;

- transportul dejecţiilor/purinului din fermă se va face numai pe drumuri de exploatare agricole, evitându-se pe cât posibil traversarea localităţilor.

- măsurarea directă a consumului apei;

- raţionalizarea consumului de apă;

- stabilirea unor proceduri de lucru şi dotarea abatorului cu echipamente performante pentru pentru spălare în vederea reducerii consumului de apă;

- utilizarea unui sistem de management al răcirii.

- Vor fi respectate condiţiile de funcţionare conform Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, şi anume:

  - Subprodusele de origine animală şi produsele derivate trebuie eliminate cât mai curând posibil după sosirea acestora. Acestea trebuie depozitate în mod corespunzător înainte de eliminare, în camere frigorifice sau camere prevăzute cu echipamente frigorifice.

  - Instalaţiile trebuie să fie prevăzute cu utilaje adecvate pentru curăţirea şi dezinfectarea recipientelor şi vehiculelor la faţa locului, şi anume într-o zonă desemnată din care apele uzate sunt colectate şi decontaminate, în vederea eliminării riscurilor de contaminare.

  - Instalaţiile trebuie să fie plasate pe o suprafaţă solidă cu scurgere adecvată.

  - Instalaţiile trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate pentru protecţia împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele şi păsările. În acest scop, trebuie să se utilizeze un program documentat pentru controlul dăunătorilor.

  - Personalul trebuie să aibă acces la dotări adecvate pentru igiena personală, cum ar fi lavabouri, vestiare şi chiuvete, după caz, pentru a preveni riscurile de contaminare.

  - Trebuie să se stabilească şi să se documenteze proceduri de curăţare pentru toate zonele din incintă. Pentru curăţenie trebuie să se prevadă echipamente şi agenţi de curăţare corespunzători.

  - Controlul igienei trebuie să includă controale regulate ale mediului şi echipamentelor. Calendarul controalelor şi rezultatele acestora trebuie păstrate şi documentate timp de cel puţin doi ani.

- Animalele nu trebuie să aibă acces la instalaţii, subproduse de origine animală sau produse derivate care urmează să fie incinerate sau la cenuşa care rezultă din incinerarea subproduselor de origine animală.

- Depozitarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care urmează să fie incinerate, precum şi a cenuşii, trebuie să se efectueze în recipiente acoperite, identificate în mod corespunzător şi, după caz, în recipiente etanşe.

- Subprodusele de origine animală incinerate incomplet trebuie reincinerate sau eliminate prin alte metode, altele decât prin eliminare într-un depozit de deşeuri autorizat, în conformitate cu articolele 12, 13 şi 14, după caz, din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Măsuri pentru respectarea biodiversităţii  - se va completa de CFM

Se vor respecta prevederile.

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii apelor nr.107/1996 modificată prin Legea 310/2004;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

La finalizarea investiţiei, veţi notifica APM Arad, GNM CJ Arad, pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului se va solicita şi obţine autorizarea din punct de vedere a protecţiei mediului.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

-Notificare nr. 2747/637/R/19.02.2019,

-Certificatul de urbanism 76 din 19.07.2018 eliberat de Primăria Comunei Șimand,

-Avizul favorabil nr.575/04.06.2019 emis de ANANP,

-Aviz de gospodărire a apelor nr.C 154/07.06.2019 emis de AN Apele Române ABA Crişuri,

- Notificare nr.08/02.04.2019 eliberată de DSVSA Arad,

- Punct de vedere nr.3227/05.03.2019 emis de Compania de Apă Arad SA,

-Notificare de asistenţă de specialitate – sănătate publică, nr.297/02.04.2019 emis de DSP Arad,

-Punct de vedere nr.1176/31.05.2019 emis de GNM Cj Arad,

-Punct de vedere favorabil nr.14103/04.06.2019 emis de Direcţia Agricolă Arad,

-Extras CF nr. 302448,

-PV verificare ampasament nr.3590/04.03.2019 – APM Arad,

-Acord de principiu nr.261/05.06.2019 emis de ANIF Arad,

-Planşe/hărţi,

-O.P. nr. 12 din 04.02.2019 privind evaluarea iniţială a solicitării,

-O.P. nr. 41 din 04.04.2019 privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului,

-Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 3670 din 05.03.2019, eliberată de A.P.M. Arad,

-Memoriu de prezentare refăcut şi Memoriu justificativ conform cu Ord. nr.19/2010,

- Solicitare puncte de vedere membri CAT nr. 9492/27.05.2019,

-Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu afişat pe site-ul A.P.M. Arad în data de 28.05.2019,

-Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu în „Glasul Aradului” din data de 30.05.2019 şi anunţul sfişat la Primăra Şimand,

-Proces verbal întocmit în baza şedinţei colectivului de analiză tehnică nr. 11075/18.06.2019,

-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare publicat în cotidianul „Glasul Aradului” din 21.06.2019,

-Anunţ public privind decizia etapei de încadrare afişat pe site-ul A.P.M. Arad în data de 21.06.2019.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie conţine 9 (nouă) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Director Executiv

Dana Monica DĂNOIU

Avizat: Şef Serviciu A.A.A., Adina  ORĂŞAN

Şef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Carmen MICU

Întocmit, Ciprian BOGDAN