Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către ETEA GRAIN S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, et. 1, ap. 4, județul Timiș, înregistrată la APM Arad cu nr. 3431/791/R/28.02.2019, cu completă-rile înregistrate sub nr. 8959/ 2249/R  din 20.05.2019, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎ-rile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.04.2019, că proiectul “Desfiițare C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C11, C12. Înfiițare unitate de depozitare produse agricole de către ETEA GRAIN S.R.L.”, propus a fi amplasat în orașul Curtici, strada C. Brâncoveanu, nr. 59A, jud. Arad, pe terenul identificat cu nr. top 306083, situat în intravilan, curți construcții, conform C.F. nr. 306083/Curtici, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2, la pct. 7,  lit. a) fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale, coroborat cu art. 10,   lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale.

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Asupra terenului cu suprafața de 21 748 mp supus studiului, destinat proiectului de investiție, Etea Grain S.R.L. are dreptului de superficie.

Beneficiarul dorește realizarea unui proiect ce va consta în activitatea de colectare, condiționare, procesare, depozitare și comercializare produse agricole.

Obiectul principal al investiției îl reprezintă realizarea unei unități pentru depozitarea produselor agricole  și a unei hale pentru procesarea produselor agricole primare (de ex: cereale, soia, etc), în vederea obținerii unui produs finit nou (full-fat soia).

Proiectul propus se va desfașura în două etape ce presupun următoarele lucrări de investiții:

Etapa I: În vederea eliberării terenul propus pentru realizarea noii investiții, se impune demolarea unor construcții existente din actualul ansamblul prezent pe parcela luată în studiu, după cum urmează:

| Nr. crt. | Nr. top | Provenit din: | Obiect | Suprafața (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.4 | 306083–C4 | CF. 300817 - C1 | Hală de fabricație | 1647 |
| A1.5 | 306083–C5 | CF. 300817 - C2 | Pavilion administrativ | 311 |
| A1.6 | 306083–C6 | CF. 300817 - C3 | Clădirea cazanelor | 299 |
| A1.7 | 306083–C7 | CF. 300817 - C4 | Șopron metalic de depozitare - preuscare | 292 |
| A1.8 | 306083–C8 | CF. 300817 -C5 | Șopron metalic de depozitare - preuscare | 881 |
| A1.9 | 306083–C9 | CF. 300817 - C6 | Clădire semi-îngropată | 68 |
| A1.10 | 306083–10 | CF. 300817 - C7 | Clădire cântar | 17 |
| A1.11 | 306083–11 | CF. 300817 - C8 | W.C. din zidărie | 4 |
| A1.14 | 306083–14 | CF. 300817 - C11 | Șopron metalic demontabil | 533 |
| A1.15 | 306083–15 | CF. 300817 - C12 | Șopron metalic demontabil | 575 |
| S totală construcții demolate: | 4.627 |

În urma demolării vor mai rămâne corpuri construite cu o suprafață însumată de 523 m2.

Etapa II: Înființare unitate de depozitare produse agricole:

Unitatea de depozitare și procesare produse agricole va fi reprezentată de un ansamblu tehnologic și constructiv format din:

- 2 baterii a câte 5 silozuri cu o capacitate unitară de 2010.2 mc, respectiv 1567.8 tone/celulă;

- 1 hală procesare;

- 1 hală magazie de cereale;

- 1 selector cereale;

- 1 uscator cereale;

- platforme rutiere + cântar C.F.R. ;

- drumuri de incintă;

- trotuare;

- împrejmuire;

- utilități (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaze naturale, branșament nou la rețeaua

existenă pe amplasamnet, canalizare ape pluviale, inel hidranți);

- amenajare spațiu verde;

Capacitatea de prelucrare: capacitatea declarata de procesare a unitații este de 800-1000 kg/h, potrivit Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, pct 6.4, ii) – unitatea este NON IPPC.

- spațiile de stocare ce vor fi create prin implementarea proiectului vor asigura o capacitate totală de depozitare a produselor agricole de cca. 20.000 ÷ 25.000 tone, calculate la o masă hectolitrică de cca. 0.72-0.78 tone/mc în cazul cerealelor,  iar în cazul semințelor de plante oleaginoase capacitatea de stocare a intregii unități va fi de cca. 0.4-0.6 tone/mc.

- 2 baterii a cate 5 silozuri cu capacitate unitara 2010.2 m³, respectiv 1567.8 tone/celulă.

Ansamblul presupune urmatoarele sectoare de activitate:  recepție,  pre-curățare, uscare, curățare, încărcare silozuri, silozuri, descărcare silozuri, silozuri de încărcare rapidă la camioane,  silozuri de încărcare rapidă la trenuri, descărcare trenuri, încărcare/descărcare magazie, ventilație magazie, sistem de depozitare resturi de curățire, hale, turnuri, învelitoare, hală procesare produse agricole primare.

Hala de procesare este alipită ansamblului și presupune conectarea, la nivel de instalații de transport a cerealelor, cu celelalte sectoare de activitate, drept pentru care se va amplasa între buncărul de deascărcare și hala magazie de cereale.

Bilanț teritorial:

| Nr. crt. | Obiect |  | Suprafață | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren | TOTAL TEREN | 21748.00 mp | 100.00% |
| 2. | Clădiri existente | Corpuri construite păstrate după demolare, conform extras C.F. | 523.00 mp | 2.40% |
| OBIECTIVE PROPUSE |
| 3. | Zonificare propusă | Hală procesare | 217.00 mp | 1.00% |
|  |  | Ansamblu depozitare (silozuri + hală) | 4324.00 mp | 19.88% |
|  |  | Hală | 1807.00 mp | 8.31% |
|  |  | Silozuri | 2517.00 mp | 11.57% |
|  |  | Platforme rutiere | 9089.45 mp | 41.79% |
|  |  | Corpuri menținute | 523.00 mp | 2.40% |
|  |  | Spațiu verde amenajat existent | 4349.90 mp | 20.00% |
|  |  | Suprafață teren neafectată | 3244.65 mp | 14.92% |
| Suprafață construită la sol – TOTAL | 5064.00 mp | P.O.T. | 23.28% |
| Suprafață construită desfășurată – TOTAL | 5064.00 mp | C.U.T. | 0.233% |
| Regimul de înălțime – PARTER |

Unitatea de depozitare și procesare va fi dotată cu toate utilajele, instalațiile și amenajările tehnico-edilitare specifice acestei activități, investiția propusă urmând a se realiza prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014-2020, Măsura 4, submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole", utilajele și echipamentele ce urmează a fi achiziționate prin acest proiect sunt următoarele:

Descrierea procesului tehnologic: recepție materii prime, pre-curățare, uscare, curățare, depozitare, procesare (extrudare, amestecare, coacere, frământarea, tăierea, modelare, formare), comercializare, livrare.

Asigurarea utilităţi:

- alimentarea cu apă: se va face atât din reţeaua localităţii (sediul administrativ fiind în prezent deja racordat), cât și dintr-un foraj/fântână existent pe amplasamnetul pe care urmează a se realiza investiția; totodată este propusă realizarea unui nou racord la rețeaua existentă, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă. Apa va fi utilizată în scop igienico-sanitar, cerința medie de apă potabilă fiind estimată la 0,58 mc/zi, respective Qzi mediu = 0,02 l/s;

- apele uzate fecaloid-menajere ce vor rezulta de la grupurile sanitare vor fi colectate în 2 bazin vidanjabile, cu V=0,5 mc fiecare, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să se facă racordul la sistemul centarlizat de canalizare/epurare al orașului Curtici; debitul de apă uzată evacuată este estimat la Q = 0,58 mc/zi.

- apele pluviale convențional curate provenite de pe acoperișul clădirilor vor fi colectate și dirijate spre un bazin de retenție a apelor pluviale și spre zona verde din incintă, unde se infiltrează în sol.

- apele pluviale potențial impurificate de pe platformele carosabile din incintă vor fi colectate printr-un sistem de rigole și dirijate spre un separator de hidocarburi ce va fi amplasat în incinta studiată, de unde apa va ajunge în bazinul de retenție ape pluviale (V=400 mc);

- pentru stingerea incendiilor, din exterior s-a prevăzut atât o rețea de apă pentru incendiu din PEHD, pe care vor fi montați hidranții de incendiu exteriori, cât și  un rezervor de apă pentru incendiu ce va fi alimentat din forajul existent și care va avea V= 200 mc; obiectivul este prevăzut și cu o stație de pompare a apei pentru incendiu (Q=15 l/s, H=8 bar);

- branșare la rețelele de alimentare cu energie electrică și gaze naturale se va face prin extinderea rețelelor existente pe parcelă.

- cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Terenul luat în studiu are categoria de folosință curți construcții și este situat în intravilanul localității Curtici, conform C.U. nr. 137/11.06.2018 și prevederilor P.U.G. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Curtici nr. 271/28.12.2007, amplasamentul fiind definit de UTR 16 ca fiind zonă cu industrie ușoară și depozitări.

Zona în care se situează terenul se află la distanța de 37,18 ml (partea de S) față de primele locuințe, pe amplasamentul fostului C.L.F., în vecinătatea amplasamentului propus există o exista o societate cu profil producție elemnete din lemn, la E drumul existent, iar în partea de V a amplasamentului, în imediata vecinatate, se află drumul proprietatea C.F.R. și liniile de cale C.F.R.

Cumularea investiției propuse cu proiectele din vecinătatea amplasamnetului propus nu va amplifica impactul asupra mediului.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

În etapa de realizare a proiectului se vor utiliza în cantități reduse apă, agregate minerale și combustibili, iar la punerea în funcțiune se vor utiliza resurse naturale: apă în scop igienico-sanitar și gaz metan.

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

În etapa de desființare a construcțiilor și în cea de execuţie a proiectului este posibil să se genereze următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri municipale amestecate (deșeuri menajere);

- plcăci de azbociment;

- deșeuri reciclabile: ambalaje de hârtie-carton, ambalaje de materiale din lemn;

- deșeuri de materiale de construcții, amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice fără

conținut de substanțe periculoase, lemn, cărămizi, materiale plastice;

- metale fier şi oţel (inclusiv aliajele lor);

- cabluri fără conținut de substanțe periculoase;

- pământ şi pietre fără conținut de substanțe periculoase;

- deșeuri de uleiuri uzate;

În faza de funcționare a obiectivului, deșeurile rezultate se încadrează în urmatoarele categorii:

- ambalaje de hârtie-carton;

- ambalaje de materiale plastice;

- deșeuri vegetale;

- nămoluri rezultate de la separatorul pentru hidrocarburi

- Poluarea şi alte efecte negative – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ

În perioada de desființare a construcțiilor și in cea de execuţie a lucrărilor sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi apă pot fi:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor de azbociment;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor și a materialelor de construcție;

- activitățile desfășurate pentru amenajarea obiectivului investiției;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehicule și utilaje;

În perioada de funcţionare sursele potențiale de poluanți pentru sol, subsol şi ape pot fi:

- deversări necontrolate de combustibili sub formă fluidă ce pot apărea în mod accidental de la mijloacele de transport;

- apele uzate fecaloid–menajere;

- ape uzate potențial poluate cu hidrocarburi rezultate de la activităţile de întreţinere a  parcărilor;

- namolurile rezultate de la separatorul de hidrocarburi;

Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice atât perioadei de eliberare a amplasa-mentului de constucțiile ce vor fi demolate, cât și etapei de construire, sunt:

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite din activitătile de executie a lucrărilor de demolare și construire și de la materialele de construcții utilizate;

- gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de construcții proiectate.

În perioada de funcționare sursele de poluanţi pentru aer:

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite de la filtrele silozurilor de cereale, care, potențial, pot fi emise în timpul operațiunilor de descărcare/încărcare în/din silozuri;

- puberi de cereale din alte procese secundare prin care trec cerealele înainte de depozitare sau transformare în produse finite;

- gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de manipulare și transport atât a materiilor prime, cât și a produselor finite;

În perioada de realizare a lucrărilor, zgomotul va fi dat de activităţile autoutilajelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor, dar acesta se va resimţi pe perioade scurte de timp.

În perioada de funcționare, zgomotul va fi dat de funcționarea motoarelor mijloacelor de transport și de descărcarea materiilor prime și încărcarea produselor finite în mijloacele de transport auto și trenuri.

Dacă se vor respecta condițiile de implementare ale proiectului, impactul acestei activități asupra calității factorilor de mediu va fi minim.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

- proiectul nu se încadrează sub Directiva SEVESO, substanțele chimice (produsele pentru dezinfecție, deratizare și dezinsecție) nu se regăsesc în anexa 1, partea 1 și partea a doua din Legea 59/2016 privind producerea accidentelor majore la utilizarea de substanțe periculoase. Cantitățile utilizate sunt mici și vor fi depozitate în ambalajele originale, în spații special destinate acestui scop.

- Riscurile pentru sănătatea umană - proiectul nu va afecta sănătatea umană dacă vor fi respectate condițiile de implementare a proiectului.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului - terenul luat în studiu are categoria de folosință curți construcții și este situat în intravilanul localității Curtici, conform C.U. nr. 137/11.06.2018 și prevederilor P.U.G. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Curtici nr. 271/28.12.2007, amplasamentul fiind definit de UTR 16 ca fiind zonă cu industrie ușoară și depozitări.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia     - nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes național, comunitar sau internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplastat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat în intravilanul localității Curtici, într-o zonă cu industrie ușoară și depozitări, în UTR 16 Curtici;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona de impact va fi limitată exclusiv la amplasamentul luat în studiu, iar impactul va fi redus în condiții normale de funcționare.

- natura impactului

- în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate la punctul I.1.e.

- în perioada de operare: apa nu va fi contaminată, fiind utilizată doar în scop igienico-sanitar; poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă atât a substanțelor și materialelor folosite, cât și a deșeurilor ce vor rezulta;

- natura transfrontalieră a impactului - proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier și nu se regăsește în anexa nr. I –„Lista activităților propuse” din Legea nr. 22/2001; lucrările propuse se află la o distanță de 7 km fata de granița cu Ungaria.

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă în cazul respectării tuturor măsurilor  prevăzute, având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului

-   în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi tempor-

ar;

- în perioada de funcţionare impactul asupra factorilor de mediu va fi redus;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă care ar putea duce la cumularea efectelor și nu se impun măsuri suplimentare de reducere, față de condițiile de realizare a proiectului;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată nr. 3162/DDC din data de 19.02.2019 emisă de A.N. Apele Române (autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor) sunt următoarele:

Realizarea lucrărilor prezentate în proiect pentru care Administraţia Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad a emis avizul nr. 43/15.05.2019 - ,,proiectul nu influiențează schema directoare de amenajare și managemnent al Bazinului Hidrografic Mureș”.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnal Arădean” (din 08.04.2019), afişat la sediul Primăriei Orașului Curtici (nr. 9713/05.04.2019), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro - în data de 05.04.2019);

- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “ Jurnal Arădean” (din 27.05.2019), afişat la sediul Primăriei Orașului Curtici (nr. 13326/27.05.2019) precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 29.05.2019), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- măsurile pentru diminuarea poluarii aerului sunt:

În etapa demolării construcțiilor și în etapa realizării proiectului:

- îndepărtarea atentă a învelitorilor din azbociment, astfel încât acestea să nu se spargă și mai apoi

să fie antrenate eventuale aprticule particule în armosferă; aceste deseuri periculoase se vor

depozita înfoliate pe europaleți până in momentul predării unor societăți autorizate în vederea

preulării acestor tipuri de deșeuri;

- demolarea îngrijită a fiecărui element, în vederea recuperării în proporție cât mai mare a unor

deșeuri de materiale de construcție ce vor rezulta în urma acestei activități;

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport silenţioase, performante și adecvate, care să respecte normele Euro;

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport;

- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale  de acțiunea vântului;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

În perioada de funcţionare:

- 	utilizarea pentru răcirea cerealelor doar a agenților frigorifici ecologici;

- gazele de ardere provenite de la centrala proprie se vor evacua prin coş de fum cu o înălţime calculată pentru a asigura o dispersie corespunzătoare a acestora;

- măsuri pentru diminuarea poluării solului şi apelor:

În perioada de construcţie:

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea de către constructor a tuturor măsurilor necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- verificarea stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulatie, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate situate înafara şantierului;

În perioada de funcţionare:

- apele uzate menajere se vor colectate în bazinele vidanjabile existente pe amplasament, până în momentul racordarii la rețeaua centralizată de canalizare a localității; Indicatorii de calitate a apelor menajere evacuate în bazinul vidanjabil se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002 din H.G. nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

- apele pluviale ce vor rezulta de pe platformele betonate vor fi  preepurate printr-un separator de hidrocarburi și stocate într-un bazin vidanjabil de 150 mc.

- pentru stocarea produselor pentru deratizare și dezinsecție se va amenaja o magazie cu pardoseală betonată, ventilaţie naturală, asigurată;

- măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor:

În etapa demolării construcțiilor, titularul proiectului are următoarele obligaţii:

Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, art. 17, (3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activitaţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Producătorii  de deşeuri din activităţile lucrărilor de desfiinţare/construire vor respecta urmatoarele:

- pentru creșterea gradului de reciclare/reutilizare/valorificare este esențială separarea pe fracții a deșeurilor generate în timpul construirii sau demolării;

- valorificarea anumitor deşeuri din construcţii şi demolări prin operatori economici autorizaţi din punct de vedere a protecţiei mediului;

- eliminarea deşeuruilor inerte prin operatori economici autorizaţi din punct de vedere a protecţiei mediului;

- amenajarea peisagistică a tuturor zonelor afectate prin lucrările de execuţie;

Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor şi platformelor provizorii se vor limita numai la suprafeţele necesare frontului de lucru;

La finalizarea lucrărilor de construcţie/dezafecatrea construcţiilor provizorii terenurile afectate vor fi aduse la starea iniţială;

În etapa realizării construcţilor:

deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de santier, pe tipuri de deșeuri;

- deșeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deșeuri care pot fi valorificate prin societăţi autorizate (deșeurile de ambalaje, deșeuri metalice, etc);

- deșeurile municipale amestecate se vor elimina prin agenți economici autorizați specializați în salubrizare.

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deșeuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajatii vor fi instruiți în acest sens;

În perioada de funcţionare: zerul rezultat va fi colectat în vederea valorificării acestuia, evacuarea acestuia directă în rețeaua de canalizare fiind interzisă.

- măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației:

În perioada de construcţie: pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane din zona limitrofă proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor și restrictionarea vitezei autobasculantelor.

În perioada de construcţie: pentru central frig se vor folosi doar agenți de răciere ecologici și se va asigura gestionarea corespunzătoare a apelor uzate, potrivit condițiilor de funcționare impuse.

e) măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în vederea protecției apei:

În conformitate cu adresa nr. 3536/VI/15.03.2019 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Banat, respectiv, ,,proiectul nu are legătură directă cu apele, astfel nu necesită aviz de gospodărire a apelor”.

f) măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate punctul de vedere emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad şi Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 1041/10.09.2019:

Investiția propusă este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică.

Se vor respecta prevederile din:

-  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea 265/ 2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările şi modificările ulterioare;

Documentaţia depusă:

- Notificarea elaborată de titular,

- Extras din CF 306083/Curtici eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Certificat de Urbanism nr. 137 din 11.06.2018 emis de Primăria Orașului Curtici,

- Planşe anexe la certificatul de urbanism, plan de situaţie existent, plan de situație propus elaborat de către VN ATELIER S.R.L.;

- Proces-verbal de verificare a amplasamtului nr. 4068/11.03.2019;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 4261/13.03.2019 emisă de A.P.M. Arad,

- Memoriu de prezentare realizat de către Etea Grain prin Cosmin Ulică,

- O.P. nr. 5434/27.02.2019 şi 5547/28.03.2019, dovada achitării tarifelor;

- Punct de vedere nr.1982/12.04.2019 emisă de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad;

- Punct de vedere nr. 766/CJ Arad/09.04.2019, emis de către Garda Națională de Mediu – Comisa

riatul județean Arad;

- Proces-verbal nr. 7528 din 24.04.2019 încheiat de APM Arad cu ocazia şedinţei C.A.T.;

- Referat nr. 2031/04,04,2019 emis de către Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara;

- Notificare nr. 666 din 18.01.2019 emisă de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța

Alimentelor Arad;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 43/15,05,2019 emis de către Administrația de Apă Bazinală

Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad;

- Aviz pentru amplasament nr. 1448 din 12.02.2019 emis de către Compania de Apă Arad;

- Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică emisă sub nr. nr. 34/16.04.2019 de

către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Plan de situație pentru identificarea pe amplasament a suprafeței de minim 20% de spațiu verde și noul bilanțul territorial;

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul act conţine 11 (unsprezece) pagini şi a fost redactat în 2 exemplare originale.

La finalizarea investiţiei titularul proiectului/activităţii are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului-verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr. 292/2018.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dana Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Voichița SICOE

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Maria ZAHA