Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din **.08.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MAMBO AGREGATE SRL cu sediul în Şofronea, nr. 592, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 4984/R/18024 din 13.11.2017 cu completările înregistrate la nr. 3801/R/13181 din 09.08.2018, nr. 15095/13.09.2018, nr. 16040/02.10.2018, nr. 2662/R/10492 din 10.06.2019, nr. 3109/R/12209 din 04.07.2019, nr. 3603/R/13765 din 25.07.2019 şi nr. 4112/R/15582 din 26.08.2019, în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.08.2019 că proiectul “Decolmatarea albiei râului Mureş de depozitele de agregate minerale din perimetrul Lalaşinţ-Bîrzava Amonte” propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Bîrzava, albia minoră a râului Mureş, mal stâng, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 2, lit. a) – cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat în albia minoră a râului Mureș, lângă malul stâng, între bornele CSA Nr.142 și CSA Nr. 143 (mai aproape de CSA Nr.143), la cca. 1,4 km nord – vest de limita intravilanului localității Lalașinț și la cca. 2,2 km sud de limita sudică a intravilanului localității Bârzava, în bazinul hidrografic al râului Mureș, cod bazin IV – 1 şi în apropierea limitei nordice a ariei de protecție specială avifaunistică ,,Dealurile Lipovei – Defileul Mureșului Inferior’’ (cod: ROSPA0029) și în partea sudică a sitului de importanță comunitară ,,Defileul Mureșului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

Din punct de vedere administrativ, perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat pe teritoriul administrativ al comunei Bârzava, jud. Arad.

Accesul la perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE, situat lângă pe malul stâng al râului Mureș, se va realiza pe drumul comunal Bata - Lalașinț – Belotinț - Ususău, de unde la cca. 1,2 km NNV de Lalașinț, între localitățile Belotinț și Lalașinț, se urmărește un drum balastat spre nord de cca. 260 m.

Perimetrul beneficiază de prezenţa în zonă a staţiei SNCFR Bârzava, situată la o distanţă de cca. 2 km nord, pe magistrală căii ferate Bucureşti – Arad – Curtici.

În perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE nu va exista organizare de şantier sub formă de clădiri sau alte structuri materiale, beneficiarul intenţionând să amplaseze pe malul stâng o toaleta ecologica, un container mobil pentru birou şi un container mobil ca magazie.

Perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat în albia minoră a râului Mureş, lângă malul stâng, între bornele CSA Nr.142 și CSA Nr. 143 (mai aproape de CSA Nr.143), suprapunându-se peste o acumulare de aluviuni (plajă), care facilitează eroziunea malului drept prin crearea de concavităţi în apropierea cărora se întâlnesc cele mai mari viteze şi adâncimi ale apei râului.

Implementarea proiectului în acest perimetru presupune:

- exploatarea aluviunilor, reprezentate de agregate minerale, acumulate în plaja/renia prezentă în albia minoră a râului Mureş, lângă malul drep, cu ajutorul unei dragline sau a unui excavator;

- lăsarea materialului excavat pentru desecare lângă utilajul de extracţie;

- încărcarea materialului excavat în autovehicule pentru transportul la beneficiari;

Suprafața perimetrului de exploatare LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este de cca. 0,01 km2 (9648 m2 sau 0,9648 ha).

Adâncimea medie de excavare pentru întreg perimetrul va fi de cca. 2,50 m, iar adâncimea maximă va fi de cca. 5 m.

Volumul total de aluviuni este de circa 36300 m3, care pot fi încadrate în grupa resurse identificate, categoria posibile (cod 333).

Lucrări de deschidere şi pregătire

Drumul de acces în perimetrul de exploatare există deja, iar accesul la substanţa minerală utilă se poate face direct, considerăm că nu sunt necesare lucrări de deschidere.

Ca tranşee de deschidere se va asimila prima fâşie de exploatare, chiar albia minoră a râului. Pe zona de albie minoră pe care se efectuează extracţia nu există copertă.

Lucrările de pregătire necesare a se executa pentru realizarea unui flux normal de producţie, în condiţiile în care nu există copertă, sunt:

- amenajarea rampelor de coborâre la cota frontului de exploatare;

- lucrări de întreţinere drumuri de acces;

- amenajarea patului de rulare a utilajelor de exploatare (draglină, autobasculante);

- refacerea rampei de coborâre la cota frontului de lucru după viituri;

Amenajarea rampelor de coborâre la cota frontului de exploatare se va realiza cu ajutorul utilajelor din dotare, utilizându-se material local, de aceeaşi natură petrografică cu agregatele

minerale excavate, pentru a se evita contaminarea acestora.

Panta rampelor de coborâre nu trebuie să depăşească 10 %, pentru a se evita suprasolicitarea motoarelor termice.

Întreţinerea drumurilor de acces la perimetru se va realiza prin balastarea periodică (funcţie de necesităţi) cu balast, care va fi nivelat şi tasat cu buldozerul.

Activitatea de exploatare

Metoda de exploatare adoptată este “METODA DE EXPLOATARE A ZĂCĂMINTELOR ALUVIONARE” inclusă în grupa metodelor de exploatare speciale. Varianta tehnologică a

metodei de exploatare este ”EXTRAGEREA MECANICĂ A ALUVIUNILOR CU EXCAVATOR TIP DRAGLINĂ”.

În perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE se va folosi metodă de excavare clasică pentru astfel de acumulări, respectiv excavarea în fâşii paralele cu direcţia de curgere a râului, din aval înspre amonte şi în felii perpendiculare pe râu, în retragere de la firul apei spre mal. Fâşiile vor fi paralele şi egale, iar lăţimea lor va fi de cca 10 m.

Adâncimea medie de extracţie va fi de cca. 2,53 m, iar adâncimea maximă de exploatare va fi de cca. 5,00 m.

Excavarea se va realiza într-o singură treaptă până la cota talvegului natural al râului, fără a se crea gropi sau praguri în profil longitudinal sau transversal, care ar duce la împiedicarea curgerii normale a apei şi la degradarea rezervelor datorită colmatării.

Aceasta este metoda optimă de exploatare a zăcământului deoarece:

- depozitele de agregate minerale sunt stratiforme, cu o dezvoltare continuă în conturul resurselor/rezervelor calculate;

- pe toată adâncimea pe care au fost calculate rezerve de nisipuri şi pietrişuri nu s-au

evidenţiat intercalaţii sterile;

- formaţiunea de nisipuri şi pietrişuri nu are copertă, deci lucrările de descopertare nu

sunt necesare;

Exploatarea se va realiza mecanizat, cu ajutorul draglinei, tip Nobas, având o capacitate de extracţie de 50 m3/h.

Caracteristicile fâşiei/treptei de exploatare:

- lăţime: 10 m (raza de acţiune a utilajului este de 20 m);

- lungime maximă fâşie: 363 m

- adâncimea medie de exploatare: 2,53 m

- adâncime maximă: 5,00 m

- nr. făşii: 3

- unghi de înclinare al taluzului de lucru 55º

- unghi final de înclinare al taluzului 25º

În cazul de faţă exploatarea se face la o adâncime medie de cca. 2,53 m, adâncime care nu depăşeşte cota talvegului râului în acest tronson.

În scopul protejării malului stâng al râului la frontul de lucru, se va urmări în permanenţă, asigurarea unui pilierul de siguranţă cu o lăţime de minim 10 m de la piciorul taluzului malului spre firul apei.

Extracţia balastului se va realiza din albia minoră a râului Mureş, din frontul de lucru situat între bornele CSA nr.142 și CSA nr. 143 (mai aproape de CSA nr.143).

Exploatarea se va realiza mecanizat, cu ajutorul unei dragline, tip Nobas, prevăzută cu echipament de draglină cu cupă de 1,25 m3, având o capacitate de extracţie de 50 m3/h.

Balastul extras se va lăsa în imediata apropiere a utilajului, pentru desecare, după care se încarcă în autobasculante de 16 - 24 to şi se transportă la beneficiari.

Depozitarea în zona de extracţie, respectiv albia minoră, a unei cantităţi de balast brut mai mari decât capacitatea de transport pentru o zi, este interzisă.

În perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE se vor urmări cantităţile de balast extrase zilnic şi cumulat pe fronturi de lucru.

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului, formele fizice ale proiectului

În perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE  nu va exista organizare de şantier sub formă de clădiri sau alte structuri materiale.

Atât carburantul cât şi uleiurile vor fi aduse în zona perimetrului numai la nevoie, în recipiente metalice (carburantul va putea fi adus şi cu autocisterna). Transvazarea carburantului din recipientele (autocisterna) cu care va fi adus în zona perimetrului se va face, prin furtun flexibil, direct în rezervoarele utilajelor.

Alimentarea cu carburant a utilajelor care vor deservi activitatea de excavare şi încărcare, precum şi întreţinerea acestora (schimbul de ulei, etc) se vor efectua numai în afara albiei

minore, pe un covor din PVC sau cauciuc.

Uleiurile uzate vor fi colectate în recipiente metalice şi transportate la sediul societăţii, fiind

valorificate periodic către unităţi specializate în reciclarea acestora, conform HG nr. 235/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă beneficiarul va opta pentru amenajarea unei organizări de şantier în zona perimetrului LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE, aceasta va consta în:

- container mobil cu dimensiunile de 6 x 2,1 m (cca. 12,6 m2), care va fi folosit pentru

birouri

- toaletă ecologică

- eventual cântar mobil, dacă cupa încărcătorului frontal nu va fi prevăzută cu cântar

b)Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Amplasamentul perimetrului este situat în albia minoră a râului Mureş, lângă malul stâng, între bornele CSA nr.142 şi CSA nr. 143 (mai aproape de CSA nr.143), la cca. 1,4 km nord – vest de limita intravilanului localităţii Lalaşinţ şi la cca. 2,1 km sud de limita sudică a intravilanului localităţii Bârzava, în apropierea limitei nordice a ariei de protecţie specială avifaunistică “Dealurile Lipovei – Defileul Mureşului Inferior” (cod: ROSPA0029) şi în partea sudică a sitului de importanţă comunitară “Defileul Mureşului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

Având în vedere faptul că perimetrul este situat în albia minoră a râului Mureş nu se pune problema folosinţei actuale a terenului ocupat de amplasament.

La sud, zonele riverane sunt reprezentate de terenuri agricole private.

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Suprafața perimetrului de exploatare LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este de cca. 0,01 km2 (9648 m2 sau 0,9648 ha).

Adâncimea medie de excavare pentru întreg perimetrul va fi de cca. 2,50 m, iar adâncimea maximă va fi de cca. 5 m.

Volumul total de aluviuni este de circa 36300 m3, care pot fi încadrate în grupa resurse identificate, categoria posibile (cod 333).

Din punct de vedere petrografic şi mineralogic, aluviunile din perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE sunt formate din:

- cuarţ……………………….. ……………………………. 46 – 62 %

- cuarţite…………………….……………………………... 12 – 24 %

- micaşisturi……………………………………………….. 0,5 – 2 %

- şisturi cuarţito – clorito – sericitoase …………………. 1 – 8 %

- opal……………………………………………………….. 0 – 2 %

- amfimolite………………………………………………… 0 – 2 %

- gresii polimictice…………………………………………. 0 – 5 %

- gresii cuarţoase………………………………………….. 0 – 2 %

- calcare…………………………………………………….. 0 – 1 %

d)Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate.

Deşeurile rezultate în urma extinderii perimetrului de exploatare sunt reprezentate de:

- deşeuri menajere

- deşeuri tehnologice

Cantitatea de deşeuri menajere care rezultă în urma desfăşurării activităţii în perimetrul LALAŞINŢ – BÂRZVA AMONTE va fi colectată în pubele.

În urma desfăşurării activităţilor de excavare şi transport a agregatelor minerale rezultă următoarele tipuri de deşeuri tehnologice:

- deşeuri metalice, constituite din piese de schimb şi consumabile provenite din activitatea de întreţinere a utilajelor

- deşeuri din cauciuc, provenite în urma lucrărilor de întreţinere a utilajelor mobile echipate cu pneuri

- uleiuri uzate, provenite în urma activităţii de întreţinere a utilajelor care deserves activitate de excavare şi, eventual, încărcare

- ambalaje

Deoarece acumularea de aluviuni este deschisă la zi, fără copertă, nu va rezulta material de decopertă, ca deşeu tehnologic.

Deşeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Impactul produs de implementarea proiectului propus asupra va fi:

- neutru asupra: populației, sănătății umane, bunurilor materiale, terenurilor, folosințelor, climei, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente;

- negativ nesemnificativ asupra terenurilor, solului, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului;

- negativ suportabil (în limite admisibile) asupra biodiversităţii, cu precădere asupra ihtiofaunei:

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

Perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat în albia minoră a râului Mureș, lângă malul stâng, între bornele CSA Nr.142 și CSA Nr. 143 (mai aproape de CSA Nr.143), la cca. 1,4 km nord – vest de limita intravilanului localității Lalașinț și la cca. 2,2 km sud de limita sudică a intravilanului localității Bârzava.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat în albia minoră a râului Mureș, lângă malul stâng, între bornele CSA Nr.142 și CSA Nr. 143 (mai aproape de CSA Nr.143), la cca. 1,4 km nord – vest de limita intravilanului localității Lalașinț și la cca. 2,2 km sud de limita sudică a intravilanului localității Bârzava, în bazinul hidrografic al râului Mureș, cod bazin IV – 1 şi în apropierea limitei nordice a ariei de protecție specială avifaunistică ,,Dealurile Lipovei – Defileul Mureșului Inferior’’ (cod: ROSPA0029) și în partea sudică a sitului de importanță comunitară ,,Defileul Mureșului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

Din punct de vedere administrativ, perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat pe teritoriul administrativ al comunei Bârzava, jud. Arad.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 10/03.05.2017 emis de Primăria Comunei Bârzava amplasamentul proiectului este situate în albia minoră a râului Mureş.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Substanţa minerală utilă din perimetrul de exploatare este reprezentată de nisipuri şi pietrişuri care este o resursă regenerabilă conform OUG 195/2005.

Regenerarea depozitelor aluvionare din albia minoră a râului Mureş constituite din nisipuri şi pietrişuri, are o rată de 10 – 20 % pe an, în perioadele cu precipitaţii abundente, în special primăvara şi toamna.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE conform metodei de exploatare propusă, are ca efect decolmatarea, reprofilarea albiei şi asigurarea unei secţiuni corespunzătoare pentru scurgerea pelor pe acest tronson de râu.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - zonele costiere şi mediul marin;

Excavarea aluviunilor din perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE rezidă din necesitatea decolmatării, reprofilării albiei şi regularizării scurgerii apei în acest tronson de râu, în vederea menţinerii echilibrului albiei prin reducerea fenomenelor de eroziune a malurilor râului şi din cerinţa pieţei pentru astfel de produse, folosite pentru prepararea diverselor tipuri de betoane şi în construcţii.

Deoarece renia este dezvoltată la malul convex al unui meandru al râului, tendinţa curentului apei în acest tronson este de deplasare către malul drept, unde sunt prezente fenomene de eroziune laterală active.

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international

Perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat în aria de protecţie specială avifaunistică “Dealurile Lipovei – Defileul Mureşului Inferior” (cod: ROSPA0029) şi situl de importanţă comunitară “Defileul Mureşului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare

Perimetrul Lalașinț - Bârzava Amonte în care sunt propuse lucrarile este situat în apropierea limitei nordice a ariei de protecţie specială avifaunistică ,,Dealurile Lipovei – Defileul Mureşului Inferior’’ (cod: ROSPA0029) şi în partea sudică a sitului de importanţă comunitară ,,Defileul Mureşului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei - Aria protejată Natura 2000 a fost declarată pentru protecția și conservarea a 34 de specii rezidente, 16 specii cuibăritoare, 2 specii de iernat, 8 specii de pasaj.

ROSCI0064 Defileul Mureșului Inferior - Aria protejată Natura 2000 a fost instituită pentru protecția și conservarea a 3 habitate de importanță comunitară si a 31 de specii de animale (4 specii de nevertebrate, 11 specii de mamifere, 5 specii de amfibieni și 11 specii de pești).

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul nu afectează sănătatea umană, fiind situate la cca. 1,4 km nord – vest de limita intravilanului localității Lalașinț și la cca. 2,2 km sud de limita sudică a intravilanului localității Bârzava;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului

Perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat în albia minoră a râului Mureș, lângă malul stâng, între bornele CSA Nr.142 și CSA Nr. 143 (mai aproape de CSA Nr.143), la cca. 1,4 km nord – vest de limita intravilanului localității Lalașinț și la cca. 2,2 km sud de limita sudică a intravilanului localității Bârzava, în bazinul hidrografic al râului Mureș, cod bazin IV – 1 şi în apropierea limitei nordice a ariei de protecție specială avifaunistică ,,Dealurile Lipovei – Defileul Mureșului Inferior’’ (cod: ROSPA0029) și în partea sudică a sitului de importanță comunitară ,,Defileul Mureșului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

Din punct de vedere administrativ, perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE este situat pe teritoriul administrativ al comunei Bârzava, jud. Arad.

Accesul la perimetrul LALAȘINȚ – BÂRZAVA AMONTE, situat lângă pe malul stâng al râului Mureș, se va realiza pe drumul comunal Bata - Lalașinț – Belotinț - Ususău, de unde la cca. 1,2 km NNV de Lalașinț, între localitățile Belotinț și Lalașinț, se urmărește un drum balastat spre nord de cca. 260 m.

- natura impactului

Solul - nu există surse de poluanţi pentru sol şi subsol decât în cazul apariției unor scurgeri accidentale de produse petroliere (în urma unor accidente tehnice).

Apă - impactul asupra apelor datorat lucrărilor de excavare a agregatelor minerale se va manifesta prin creşterea turbidităţii apei râului (încărcarea suplimentară cu suspensii a apei), care se va resimţi pe o distanţă de aprox. 400 - 500 m aval de punctul de excavare. De asemenea, poluarea apei subterane şi a râului Mureş se poate produce doar în situaţia apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele de excavare şi încărcare sau de la autovehiculele de transport a materialului excavat;

Aer - impact temporar redus ca intensitate şi pe termen scurt generat de gazele și suspensiile în aer datorate funcţionării utilajelor şi a mijloacelor de transport.

Impactul asupra faunei protejate

În perimetrul proiectului și în cel de transport nu sunt necesare decopertări sau tăieri de arbori. Amplasamentul proiectului în perioadele de debit ridicat al Mureșului este acoperit de apă.

Vidra și castorul, a căror prezență nu a fost observată în zona amplasamentului proiectului, sunt animale cu activitate preponderent nocturnă, care nu se suprapune cu perioada de lucru.

Amfibienii sunt afectați doar în măsura în care băltește apa în frontul de lucru sau pe drumul de acces. Ochiurile de apă formate prin exploatarea resurselor pot să devină capcane pentru amfibieni.

Peștii sunt afectați local prin creșterea turbidității apei și posibilitatea depunerii sedimentelor dislocate pe pontă. Într-o mai mică măsură pot fi afectați prin împiedicarea migrației în perioadele de lucru în cursul de apă.

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului – redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

În zona perimetrului LALAŞINŢ – BÂRZAVA AMONTE nu există obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitectură.

Din punct de vedere administrativ, perimetrul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Bârzava, jud. Arad.

Populaţia care ar putea fi afectată de activitatea ce se va desfăşura în perimetrul LALAŞINŢ – BÂRZAVA AMONTE sunt locuitorii satului Lalaşinţ, comuna Bârzava, care se găsesc la o distanţă de cca 1,4 km sud, de perimetru.

Nivelul zgomotului şi vibraţiilor generat de transportul agregatelor minerale pe drumul de acces în perimetru şi pe drumul comunal Bata – Lalaşinţ – Belotinţ se va înscrie în nivelul traficului de pe această arteră rutieră.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

În conformitate cu documentaţia depusă, Memoriul întocmit conform Ord 19/2010, Lista de control completată pentru etapa de încadrare a procedurii de  evaluare adecvată, pentru proiectul “Decolmatarea albiei râului Mureş de depozitele de agregate minerale din perimetrul Lalaşinţ-Bîrzava Amonte”, suprafaţa de 0,01 km2 (9648 m2 sau 0,9648 ha), se suprapune peste ariei de protecție specială avifaunistică ,,Dealurile Lipovei – Defileul Mureșului Inferior’’ (cod: ROSPA0029) și situl de importanță comunitară ,,Defileul Mureșului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

Agenţia naţională pentru Arii Naturale Protejate a emis avizul favorabil nr. 13/22.07.2019.

Realizarea proiectului nu afectează integritatea sitului ROSPA0029 – Dealurile Lipovei – Defileul Mureșului Inferior şi  sitului ROSCI0064 Defileul Mureșului Inferior deoarece:

- nu reduce suprafaţa habitatelor/habitatelor speciilor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

- se mentin obiectivele de conservarea a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- nu influenţează negativ factorii care determină statutul favorabil de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, statutul favorabil a speciilor pentru care este declarat situl Natura 2000.;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Administraţia Naţională Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Mureş a emis  Avizul de gospodărire a apelor nr. 65/23.10.2017 cu următoarele condiţii:

- beneficiarul are obligaţia marcării perimetrului de exploatare prin borne.

- beneficiarul va respecta cu stricteţe limitele perimetrului de exploatare, cotele maxime ale excavaţiilor şi tehnologia de execuţie a lucrărilor impuse prin aviz.

- exploatarea agregatelor minerale se va executa până la 0,5 m deasupra cotei talvegului natural al râului, fără a crea gropi sau praguri în profil longitudinal sau transversal, care ar împiedica curgerea normal a apei şi ar duce la degradarea rezervelor datorită colmatării.

- pentru urmărirea în timp a evoluţiei albiei se vor face măsurători topografice periodice, realizate de pe reperi ficşi, profile transversal la fiecare trimestru sau în maxim 15 zile după viitură.

- exploatarea agregatelor minerale din albia minoră a râului Mureş se va realiza doar din perimetrul închiriat în baza Contractului nr. 3373/I/2016 de închiriere suprafaţă albie minoră, încheiat cu Administraţia Bazinală de APă Mureş şi beneficiar.

- în caz de nevoie se vor impune lucrări suplimentare de amenajare de maluri, la recomandarea personalului specializat din cadrul SGA Arad.

- se interzice cu desăvârşire înfiinţarea şi utilizarea depozitelor intermediare de aggregate minerale mai mari decât capacitatea de încărcare şi transport pentru o zi, în albia minoră a râului Mureş, depozite care ar putea constitui obstacole în curgerea apei.

- nu se vor executa lucrări de barare a albiei sau orice alte lucrări transversal pe cursul de apă care să împiedice curgerea liberă a apei.

- beneficiarul are obligaţia ca pe toată durata exploatării agregatelor minerale, să asigure igienizarea malurilor râului în zona perimetrului de exploatare.

- în cazul pierderii stabilităţii albiei în urma exploatării, beneficiarul va fi obligat să execute lucrări de stabilizare necesare pe cheltuiala proprie.

- Administraţia Bazinală de Apă Mureş îşi rezervă dreptul ca în cursul exploatării de agregate minerale, să impună titularului lucrări de înlăturare a eventualelor efecte negative rămase din excavaţiile anterioare.

- drumul tehnologic amenajat pentru accesul în zonele de exploatare va fi întreţinut în mod corespunzător.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea documentaţiei depuse la APM Arad;

- respectarea tuturor actelor de reglementare emise de alte autorităţi şi a legislaţiei în vigoare;

- titularul prezentei are obligaţia colectării deşeurilor depuse de viituri pe malul râului Mureş, va menţine albia şi malurile curate, fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să lucreze;

- se interzice poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri);

- transvazarea produselor petroliere din recipientele în care vor fi aduse în incinta din afara albiei minore a râului se va face direct, prin furtun flexibil, în rezervoarele utilajelor, pe un covor pvc;

Protecţia calităţii apelor şi solului:

- se va respecta tehnologia de exploatare – fâşii paralele cu firul apei, cu avansare din aval către amonte, în retragere de la firul apei către mal, păstrând cota talvegului în tronsonul exploatat;

- nu se vor parca utilajele şi mijloacele de transport în albia minoră după terminarea programului de lucru;

Protecţia solului:

- beneficiarul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului şi apei pentru produse petroliere deversate accidental;

- prin exploatare nu se vor degrada albia şi malurile râului Mureş;

- nu se vor face depozite de balast, în albia minoră a râului Mureş;

Protecţia atmosferei:

- circulaţia auto se va face pe drumurile existente fără a se produce pierderi de balast pe carosabil. Drumul de acces se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului;

- transportul balastului se va face cu respectarea limitei de greutate la încărcare impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale;

- desfăşurarea activităţii şi transportul agregatelor minerale se va efectua fără a aduce prejudicii factorilor de mediu şi populaţiei;

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie;

Exploatarea şi transportul agregatelor minerale se vor efectua fără a se aduce prejudicii factorilor de mediu, populaţiei şi biodiversităţii;

Zgomot şi vibraţii:

- se va respecta limita de greutate la încărcare impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale;

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate, în recipiente special destinate acestui scop, urmând a fi preluate de societăţi autorizate;

- se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

Protecţia biodiversităţii:

- Interzicerea poluarii, deteriorarii habitatelor, speciilor  pentru care a fost declarat situl.
- conform OUG 57/2007, art 33, alineatul 1,  pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu exceptia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele 4A si 4 B, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate cât şi în afara lor se interzice : orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural ; deteriorarea, distrugerea cuiburilor sau culegerea ouălor din natură ; recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea  acestor plante în habitatele lor naturale.

- conform OUG 57/2007, modificată şi completată prin OUG 154/2008, art 33, alin. 2, fără a se aduce atingere art.33, alin(3) şi (4) şi art. 38 din prezenta Ordonanţă de urgenţă, precum şi art. 17, art. 19, alin (5), art.20, 22, 24 şi art. 26, alin (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise: uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată ; deteriorarea, distrugerea şi culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură ; deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea ; perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de pertubare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţei de urgenţă; comercializarea, deţinerea şi transportul în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la aceastea uşor de identificat.

- protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar pentru care a fost declarat situl de importanţă comunitară.

- în perioada de construire se vor folosi utilaje si echipamente in asa fel incat poluarea aerului, zgomotul si vibratiile sa fie minime;

- utilizarea unei tehnologii moderne care asigura mentinerea valorilor parametrilor factorilor de mediu in limite admisibile conform legislatiei in domeniu;

- respectarea suprafetei si a proiectului tehnic vizat de autoritatile de stat competente.

Se vor respecta prevederile.

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere;

- Odinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Ordinul nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- Ordinul nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- H.G. nr. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare pt. aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (H.G. nr. 352/2005 , HG nr. 210/2007);

- Legii apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea 310/2004;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi a H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- SR nr. 10009/2017 privind acustica urbană,

- STAS 12574-87 aer din zone protejate,

- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

- Ordonanţa de urgenţă nr.  154/2008, pentru modificarea şi complectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/ 2006;

- Hotărârea Guvernului nr.  1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordinul nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activităţile de exploatare agregate minerale, beneficiarul investiţiei va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Alte condiţii:

- Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 25.09.2018), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 19.09.2018);

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 23.08.2019), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 28.08.2019)

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 10/03.05.2017 eliberat de Primăria Comunei Bârzava;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Fişa de localizare a perimetrului de exploatare;

- Memoriu de prezentare întocmit conform OM 135/2010;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E şi Evaluare adecvată – Ord. 19/2010;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 65/23.10.2017, emis de A.N. «Apele Române» Administraţia Bazinală de Mureş;

- Acord de reabilitare a infrastructurii nr. 1793/17.08.2017, emis de Primăria Comunei Bârzava;

- Punct de vedere nr. **/28.08.2019, emis de APM Arad Domeniul Biodiversitate;

- Aviz nr. 13/22.07.2019 emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie. Procesul-verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa şi va face parte integrantă din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie conţine patru (12) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie.Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN