MEMORIU DE PREZENTARE

în vederea solicitării

ACORDULUI DE MEDIU

- DENUMIRE  PROIECT :

DESFINTARE  PARTIALA HALA EXISTENTA si  CONSTRUIRE  HALA NOUA P+Ep

## Nr. proiect :  67  / 2020

Faza : D.T.A.C.

Regim juridic : teren proprietate privată

## Regim de înălţime: Parter +Etaj partial

## Proiectant arhitectura : S.C. AG-PROIECT-S S.R.L.- arh. POPA ROMEO -0721740641

II.     TITULAR   : CZANK  IOSIF CORNEL si                          -0724094076

NITU  CZANK ELISABETA  VERONICA

- Amplasament :  Mun. Arad,  D.N. 69- ARAD-TIMISOARA  Km 7. F.N. ,  jud.Arad. – CF  NR:345487

- director/manager/administrator-  CZANK  IOSIF CORNEL

- responsabil pentru protecţia mediului – CZANK  IOSIF CORNEL

- - Descrierea proiectului -

- Rezumat al proiectului - Ca urmare a scrisorii de la APM Arad – 7238  -17. 06. 2020 precizam ca pentru „desfintare  partiala hala existenta si  construire  hala noua p+ep  se va  construi  conform normleor de procedura impuse de lege.

Renovarea  halei existente si contruirea unei noi cu scopul infintarii unui parc  logistic / depozitare marfa ,  incarcare / descarcare marfa  si  reparatii autovehicule industirale si agricole.

- Justificarea necesitatii proiectului - Beneficiarul doreşte să construiasca o hala de regm parter si etaj partial si desfintarea partiala a unei hale pe structura din beton armat parter  - cu scopul construiri folosiri halei drept reparatii autovehicule (pentru transport si agricole) parc logistic, depozitare marfa, destinata nevoilor curente si spatiului de intretineri autovehicule respectand normativele si reglementarile impuse prin Certificatul de Urbanism umarul 566  din  03.04.2019 prelungit pana in 02.04.2021 emis de Primaria municipiului Arad, - Conform  PUG abrobat HCL Arad nr:  502/2018 pentru acest  zona respectiva , conform scrisorii APM  Arad  nr 9229  -23.05.2019 sunt cerute completari deoarece proiectul intra sub incidenta  legii 292/2018 incadrat in anexa 2 la punctul 10, Proiect de infrastructura : a) proiect de dezvoltare a unitatilor .

- Valoarea investitie – conform devizului estimativ are o valoare de  apriimativ 331 100 lei la care se adauga  costuri de bransare  si de  amenajari exterioare , dotari , echipamente  necesare functionarii implementarii proiectului.

Amplasamentul se afla intr-o zona de extravilan  in  apropierea unui drum judetean de legatura dintre Arad –Timisoara

-Situatia existenta – in momentul aceststa exista o hala cu structura din beton care va fi partial demolata si reabilitata , in rest este teren liber.

- Perioada de implementare – proiectul se doreste  implementat in uema  autorizarii in termen de  36 de luni, conforma autorizatiei de contructie dupa ce va fi emisa..

-Planse reprezentand limitele amplasamentului

-Terenul pe care se va executa cladirea se afla in extravilanul municipiului Arad cu acces la DN69  Arad - Timisoara, in conformitate cu documentatia de urbanism faza PUG aprobata in Consiliul local al Mun. Arad , conform planului de situatie atasat , plansa A01*

Terenul pe care se va executa clădirea este teren proprietate personală, situat in extravilanul mun Arad, terenul are o suprafata totala de 14590 mp. Cu un front stradal de 64.39 m si adancimea terenului de 244.05  m cu o forma dreptunghiulara. Pe teren constructia  nou propus va fi la retrasa de la  strada  undeva in patea  din spate a terenului, iar hala existenta va fi in pozitia propusa in urma demolarii  pe teren.

Distante fata de vecinatati  - in zona exista cu diverse contructii industriale si agricole, si terenuri destinate  cultivarii cerelelor. Pe terenul actual exista o hala edificata care se doreste  demolata partial si renovata pentru a corespunde noilor norme si reglementati in contructii.

. Forme fizice alea proiectului

Hala  - sediu firma  tip P+E  partial

Gabatitele maxime a constructie sunt  24.00  m. latime * 24.00 m.lungime * 7.50 m.  inaltime maxima la coama . Pozitonata conform planului de situatie atasat.

Suprafata Hala Parter – 576  mp

Suprafata Hala Etaj partial – 26.73  mp

Suprafata desfasurata  Hala P+1E – 602.72 mp

Planse atasate la documentatie: A01, A02, A03,

Structura de rezistenţă:

Sistemul constructiv al clădirii are următoarea alcătuire:

Structura de rezistenţă : din catre de beton inchise cu panouri de zidarie si acoperis cu ferma metalica  si panouri tip sandwici

Fundaţii : continue din beton armat sub ziduri si izolata la cadre.

Pereţii : portanţi din zidărie de cărămidă plină între sâmburi de ba cu secţiunea de 25x25 cm.

Planşeu :din beton armat la partea de etaj partial

Acoperiş: de tip şarpantă din panori tip sandwici

Elemente specifice ale proiectului

- Profilul si capacitatea Proiectul respectiv are ca scop sediul unei firme , zona de  service auto (intretineri usoare la  parcul auto)  parcare pentru parc auto de transport zona de  incarcare / descarcare -  marfa / produse si depozitare pentru perioade scurte de timp pana vor fi preluate de alte autovehicule . Zona de birouri va fi echipata minimal cu un numar restrans de  persoane  aproximativ 10 oameni , in zona de hala  nu vor fi angajati permanet , numai cand sunt evenmente si de intretinut  echipamente. In  parcarea auto a de pe  platforma  betonata vor avea loc  pentru aproximativ 5 tiruri (un loc de parcare are dimensiunea de 3.5 m * 20 m)  + 5 locuri de parcare  auto pentru masinile  angajatiilor (un loc de parcare obisnuit 2.5 m* 5 m). In hala nou propusa va fi si zona de  depozitare  a diverselor  materiale care vor  fi tinute in magazie pentru timp scurt  - fiind vora de un parc logistic  cu un trafic mai redus fiind  o hala de dimensiuni mici cu o capacitate mica de  depozitare , reparatii de autovehicule (interventii mici, schimburi de  ulei ,  inlocuie de  becuri,  si alte  piese consumabile care pot fi inlocuite  usor )

- Fluxul tehnologic  - locuinte individuale + parcari auto in interioarul terenului a masinilor  persoale

Conform -Ordin Nr. 119 din feb. 2014 privind normelor de igiena a sanatatii. modificat cu Ordinul 994 din august 2018. Este permisa construirea in acea zona spatiilor industriale respectand normele impuse  in certificatul de urbansim impuse in urma  PUZ-ului

La partea de service o sa fie doar intretinere, uleiurile uzate o sa se colecteze in recipiente de metal de 208 L si o sa fie predate firmelor specializate, deseurile feroase la fel in containere si predate la remat, la fel si cele de hartie / folie,

O sa se creeze un tarc betonat unde sa intre 4-5 boxe pentru aceste deseuri reciclabile.

Depozitarea se va face  separate  doar  cu profil non-alimentar si doar pentru perioade scurte deoarece  hala este gandita ca si un parc logistic  pentru un traffic de mici dimensiuni

Spatiile si utilitatile proiectului au fost intocmite conform normativelor si legilor in vigoare

-Legea  50/ 1991.  (republicata)

-Codul Civil in vigoare

-Ordin Nr. 119 din feb. 2014 privind normelor de igiena a sanatatii. modificat cu Ordinul 994 din august 2018 , privind normelor de igiena a sanatatii.

-Materiile prime, energie si combustibii utilizati :  constructia va fi bransata la curent si bransament de  apa , restul solutiilor se vor realiza  in sisteme proprii deoarece in zona nu exista alte retele conectare la sistemul public (nu exista retea de gaz, canalizare si telecomunicati ).

- Racordarea la retele de : Electricitatea provine de la bransamentul stradal, executat de o firma agreata ENEL ,  apa se va racorda la  put forat existent  pe teren .

- Combustibili utilizati – in cazul proiectului acesta  combustibilul utilizat la incalzirea apei/caldurii necesare  se va face din panouri fotovoltaice – doar spatiul de  birou  va fi incalzit.

-Refacere amplasament – in urma executarii constructiei zona verde si vegetatia va fi executata conform autorizatie emise unde se vor da   procente de vegetatie, accese si toate reglementarile necesare la finalizarea constructiei pentru a primi receptia lucrarilor

-Cai de acces – terenul  va avea o cale de acces  auto  si  pietonala, cum este si in momentul actual – conform planului de situatie

- Resurse naturale folosite in functionare –

Apa va fi folosita de la puturile forate in zona,  iar  apa folosita in cadrul birourilor se va duce catre  un prister existent pe sit.

-Metode folosite in constructie

Soluţia funcţional – dimensională este în conformitate ce tema de proiectare stabilită de comun acord între beneficiar şi proiectant

Din punct de vedere constructiv clădirea se va executa din zidărie cadre de beton armat cu blocuri ceramice cu goluri verticale întărită în zonele de intersecţie cu sâmburi din B.A unde este cazul si rezulta din proiectul tehnic..

Învelitoarea se va executa in patru  ape , in acelasi stil uniform, cu o structura de lemn , ingnifugat si protejat impotriva daunatorilor..

Apele pluviale vor fi colectate prin elemente de tinichigerie specifice învelitorilor prin jgheaburi şi burlane..

Plan executie – Executarea lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat şi
atestat tehnic.

Din punct de vedere tehnologic, realizarea lucrărilor se va face în următoarea
succesiune de operaţii:

predare-primire amplasament;

îndepărtare strat vegetal;

săpături la fundaţii parter

montaj armături in fundaţii;

turnare tălpi fundaţii;

turnare cadre de beton

zidire  inchideri

hidroizolaţii peste soclul din beton armat;

executarea plăcii armate de la parter;

executarea zidăriei de la pereţii de parter;

montare armături şi turnarea stâlpişorilor din beton armat;

turnare planşeu peste parter;

zidării la pereţii de la etaj

executare stâlpişori la etaj

armare si turnare centuri la etaj

montaj elemente metalice  la şarpanta acoperişului.

- Relatia cu alte proiecte – intreaga zona extravilana este una  pentru agricultura si industrie , in zona existand  mai multe hale indusitiale cu profil auto si industial + alte  constructii industriale izolate.

- Alternative pentru functionarea in momentul actual pe teren  exista o hala care va trebui sa fie partial demolata si restul reabilitat. Hala respectiva a functionat pana prin ani 90’ cu un profil industrial

-Activitati care generate de proiect. In partea de executie  firmele de constructii  locale vor avea activitate  in executia proiectelor  si  dezvoltarea  parcului logistic a masinilor  de mare tonaj (care nu pot fi parcate  in zonele urbane). Benefici aduse  catre  administratie  - locuri de munca, taxe si impozite, trafic greu mentinut departe de  zona urbana, .

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pe teren exista o hala cu structura din cadre de beton cre se doreste partial demolata, datorita degradrii unei parti din acoperis in timp apa s-a infiltrat si a degradat partial anumte  zone. Astfel demolarea se va face  de sus un jos, se vor da jos  elementele prefabricate de la acoperis si din pereti care inchid  constructia iar  stuctura de rezistenta din cadrele de beton vor fi sparte  cu picamarul ori cu utilaje  de concasat. Vor fi incarcate in autobasculante si duse la  deponeul ecologic pe baza unui contract cu F.C.C. (Firma autorizata la nivel local si ceruta prin Certificatul de Urbanism.

- Descrierea amplasării proiectului

Localizare PROIECT

Incadrare

-Folosirea actuala si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si in zonele adiacente

Dupa cate se mai afirmat, si se vede si in incadrarile fotografice, intreaga zona este una folosita pentru zona industiala si agricola cu un acces la un drum judetean, hale de productie industriale, hale de  crestere animale , depozite de piese auto si agricole iar in jurul imobilelor sunt  doar  loturi de teren folosite  in scop agricol (plantatii de  cereale )

- Politici de zonare si de folosinta a terenului :Nu este cazul – terenul  este reglementat de un PUG / PUZ, in conditiile eliberari unei autorizatii de constructii. Conform C.U,  566/2019 – zone cu unitati agricole  (renovari , intretineri si construire  strict in incintele existente.

-Areale sensibile – Nu este cazul

-Detalii privind varianta de amplasament – Nu este cazul

- Descrierea  construcţiilor:

Conform Normativ P100-1/2013, construcţia se încadrează:

Categoria de importanta C

Clasa de importanta III

Grad de rezistenta la foc  III

Zona seismica cu ag=0,20g (Tc=0,70sec.)

Zona de zapada 1.50KN/m2

Zona de vant 0.50kPa

Categoria de importanţă, conform HGR 766/97:  „C” (normala).

Suprafata teren – 5209 mp

Suprafata PLATFORMA BETONATA  – 1500 mp

Suprafata ZONA  VERDE   –2552  mp

Suprafata EXISTENTA Hala –  PARTER = 581 mp

Suprafata Hala P+1E –  PARTER = 576 mp

Suprafata Hala P+1E –  ETAJ = 26.72mp

Suprafata tatal construita la sol = 1157 mp

Suprafata desfasurata  Hala P+1E = 1183.72 mp

Regim de înălţime

Număr de niveluri  P+1E

Sistem constructiv

Soluţia funcţional – dimensională este în conformitate ce tema de proiectare stabilită de comun acord între beneficiar şi proiectant

Din punct de vedere constructiv clădirea se va executa din zidărie cadre de beton armat cu blocuri ceramice cu goluri verticale întărită în zonele de intersecţie cu sâmburi din B.A unde este cazul si rezulta din proiectul tehnic..

Învelitoarea se va executa in patru  ape , in acelasi stil uniform, cu o structura de lemn , ingnifugat si protejat impotriva daunatorilor..

Apele pluviale vor fi colectate prin elemente de tinichigerie specifice învelitorilor prin jgheaburi şi burlane..

- – Surse de poluanti

Sediul de firma / parc logistic / depozitare   - zona de  birouri nu are  o sursa directa de poluare (genereaza o cantitate  de  gunoi care este ridicat de catre firmele specializate , asemanator  celui menajer). Zona de service  si parc  auto / parc logistic– in zona de service  se vor face mici reparati schimb de ulei , bujii si alte  eleemnte  care se uzeaza  curent in timpul mersului  - La partea de service o sa fie doar intretinere, uleiurile uzate o sa se colecteze in recipiente de metal de 208 l si o sa fie predate firmelor specializate, deseurile feroase la fel in containere si predate la remat, la fel si cele de hartie / folie,- conform unui contract incheiat intre beneficiar si firma care raspunde  de preluarea / ridicarea si neutralizarii acestor  tipuri de  surse de poluare   - cum  ar fi uleiul ars de motor,  baterii auto, becuri, curele auto si alte piese  care pot  fi schimbte  relative usor  (pentru intretineri si reparati ce tin de blocul motor  / tinichigerie  beneficiarul va avea un contract de colaborare cu un service  autorizat  din terioriul mun. Arad unde  va  duce  astfel de reparatii ) – Alegerea locatiei este datorita  proximiatii de  granite , detine acest teren iar  reglementarile  UE privind transportul  intern si international fac oportuna crearea unui astfel de  parc logistic  mic  penru o flota de masinimi mai mica  care  vor duce  marfa nealimentara  depozitata  in locatie si preluata  de alte  firme si duse  spre  producatori (in functie e  contractile obtinute  conform  reglementarilor  U.E.  si acordurilor  legale)

O sa se creeze un tarc betonat unde sa intre 4-5 boxe pentru aceste deseuri reciclabile.

La partea de  platform betonata unde vor sta  camioanele - Apele pluviale din parcare o sa le ducem spre exterior. In calalele de la drumuri existente  - ori daca va fi realizabil preluata  in  buncare de capacitate mari stocata si folosita  in  irigarea zonei verzi pe timp de seceta  .

- Protectia calitatii apelor – nu este cazul – va fi bransat la puturile forate deja existente. – iar  pentru zona  de atelier de reparatii va fi prevazuta o placa de beton impermeabila usor de curatat si mentinut  curata  iar toate resturile  si uleiurile  arse  vor fi retinute in  recipiente  tinute la  pretectie  si predate  catre  centrele / frmele specializate care se ocupa astfel de  reziduri

- Protectia calitatii aerului – in parcul auto autorturismele deja trebuie sa  indeplineaasca  anumite norme  pentru a avea dreptul de circulatie (norme euro) , iar  in locatie nu se vor  produce  obiecte ,  iar  posibili paleti care vor  fi depozitiati pe o perioada scurta  de  la cateva ori pana la cateva zile nu vor  fi  produse  alimentare

- Protectia inpotriva zgomotului si vibratiilor – locatia este   la  aproximativ  2  km de la ultimele  imobile de  locuit  din Arad , iar singurele  zgomote  produse  vor  fi de autovehiculele care  oricum ar  tranzita  orasul si atelierul auto fara a depasi normele impuse prin lege

- Protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

- Protectia solului si a subsolului – va  fi reglementata printr-un sistem riguros de predare a  resturilor  catre centrele care  neutralizaza  uleiul ars / piese  auto .

- Protectia calitatii ecosistemelor acvative – nu este cazul

- Protectia asezarilor umane si a alor obiective de interes public – nu este cazul (constructia  este  in zona de extravilan unde nu exista  case – cele mai apropiate case  de locuit sunt la  aproximativ  2 km fata de  locatie)

- Gospodarirea deseurilor generate de amplasament – resturile care pot aparea sunt deseuri  obisnuite care sunt reglementate direct de catre municipalitate prin  contracte intre  beneficiar si firma  care asigurar ridicarea si depozitarea gunoiului de la  populatie in deponeul ecologic  / groape de gunoi a orasului

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice pericoloase – nu este cazul. – deoarece  nu vor  fi retinute  in locatie astfel de substante   - in cazul transportului de astfel de  produse  este unul strict  controlat  de firme specializate – transportatrul fiind  oligat  sa preia si sa duca  recipientele direct in locatia  finala  - fara posibilitatea de a  gara masina  in locatii intermediare. – nu este cazul.

B. – Utilizarea  resurselor naturale

- in locatie  exista puturi forate  pentru apa  (lipsind  retaua  municipalitatii in zona respectiva)   - fara a afecta solul

- – Prevederi pentru monitorizarea mediului

Datorita faptului ca in locatie nu se fac produse  industriale ori manufactura  - nu sunt prevazute  masuri speciale  (intretinere curenta  constructii,  resturile  de la atelieul auto sa fie duse  la deponeul ecologic la timp -

- – Justificarea  incadrarii  proiectului.

Fiind  vorba de hale cu scopul de garare, reparare si intretinere autovehicule / par logistic  de mici dimensiuni / deozitare  produse   -  este justificata incadrarea  de APM  ARAD   - Nu va  avea  efecte negative asupra zonei (in zona  respectiva  deja  functioneaza  firme cu profil asemamator)

- – Legaturi cu alte acte normative  - teren reglementat  prin PUG mun. Arad   -   nu este cazul.

- – Lucrari necesare organizarii de santier

In   proiectul  tehnologic şi  de  organizare  de  şantier,   precum  şi  în  fişele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi operaţiunile de lucru, succesiunea lor, precum şi măsurile de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări.

Structura  fiind  - obtinere  avize ,  intocmire  documentatie  , obtinere  autorizatie de  constructie (faza DTAC) anuntare incepe lucrari, intocmire  PT pentru santier, iar la  finalizarea  lucrarilor  se face receptia  lucrarilor.

- – Lucrari de  refacere  amplasament

În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup  sanitar pentru muncitori.  Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente,  adiacente construcţiei. Deasemenea, se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier pestespaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de  şantier.  Materialele rezultate din demolări, săpături, etc se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate si pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile   organelor locale abilitate.   Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficar prin intermediul inspectorului de şantier.   Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase   utilizate să nu contamineze solul.   După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafaţa de teren afectată organizării de şantier va fi reamenajată   (Inierbări, etc.), aducându-se la parametrii iniţiali.  Realizarea lucrărilor şi exploatarea clădirii în condiţii normale nu crează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.

- – Anexe si piese desenate

A 01 – A03

Terenul are o suprafaţă de  14590  mp

POT  existent  =   22.0   %

CUT  existent  =   0.22

POT  propus  =   22.21   %

CUT  propus=   0.22

Suprafata PLATFORMA BETONATA  – 1500 mp – 28.79%

Suprafata ZONA  VERDE   – 2552  mp   -  49 %

– Flux tehnologic

Contruire  de hala  si renovare de hala  - in scopul unui parc auto logistic  / depozitare marfa  nealimentara si reparatii  autovehicule  auto si agricole

- – Etapa evaluare

-Pozitionat in muncipiul Arad

Nu este cazul.

-  Asigurarea cerinţelor de calitate

Siguranţa la foc – B.

Beneficiarul va dispune de un numar stabilit conform  normativelor in viguare de  stingătoare  portativ cu pulbere tip P6, o ladă cu nisip, o lopată şi găleată din tablă, un furtun din cauciuc şi o pătură.

Din punct de vedere a normativelor în vigoare P 118/2013, clădirea se încadrează în gradul III de rezistenţă la foc.

Prin proiectare s-au asigurat măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor astfel:

- protecţia faţă de vecinătăţi, prin amplasarea corespunzătoare faţă de clădirile învecinate;

- limitarea propagării incendiului prin dimensionarea corespunzătoare a încăperilor;

- asigurarea căilor de evacuare;

- asigurarea căilor de intervenţie în caz de incendiu.

UTILITĂŢI

. Instalaţii interioare de electrice  , apa si canalizare

Spatiile si utilitatile proiectului au fost intocmite conform normativelor si legilor in vigoare

-Legea  50/ 1991.  (republicata)

-Codul Civil in vigoare

-Ordin Nr. 119 din feb. 2014, privind normelor de igiena a sanatatii, modificat cu Ordinul 994 din august 2018

Constructia asigură confortul în ceea ce priveşte instalaţiile interioare de apă/canalizare, încălzire , iluminat şi prize.

Instalaţiile electrice se vor racorda la cele existente în zonă (bransamen nou).

Alimentarea cu apă potabilă se va face de la reţeaua existentă din  put forat existent

Pentru că pe stradă nu există reţea de canalizare, constructia este deja  conectata la un bazin vitanjabil dimensionat pentru numarul de persoane care au lucrat in acele hale

Încălzirea va fi rezolvată de beneficiar printr-o centrală termică proprie pe  curent , ori cu ajutorul panourilor fotovoltaice

. Energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din reţeaua existentă pe stradă+  panori fotovoltaice

Distribuţia energiei electrice la receptoarele de iluminat şi prize se va face de la tabloul electric de distribuţie monofazat.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu conducte de cupru izolate, protejate  în tuburi îngropate în zid. Aparatele utilizate (întrerupătoare, comutatoare) vor fi montate îngropat în pereţi.

Instalaţia de prize de utilizare generală împărţită pe mai multe circuite protejate fiecare cu câte un întrerupător automat va fi realizată cu conductoare de cupru izolate, protejate în tuburi flexibile montate îngropat în zid, sub tencuială.

. Prevederi in  utilizarea constructiei

Din punct de vedere a protecţiei muncii, se vor respectata  normativele următoare:

- Normativul general de protecţia muncii M.M.P.S. ediţia 1996;

- Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de zidărie – caiet nr. 27 M.M.P.S. ediţia 1998;

- Toate normativele de protecţia muncii înscrise în normativele de construcţii aflate în vigoare pentru fiecare gen de lucrare.

- Legea protectiei muncii nr.90/1996 si Norme metodologice de aplicare

XIV.  Dispoziţii finale

Noua clădire se va integra bine compoziţional lângă construcţiile existente atât din punct de vedere volumetric, cât şi arhitectural, de asemenea nu va afecta structura de rezistenţă a clădirilor existente.

Prezenta documentaţie face parte integrantă din Cartea Tehnică a Construcţiei.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si H.G. 925/1995 – proiectul va fi supus verificarii tehnice conform legilor si normativelor  in viguare.

- proiectul are urmatoarele verificari pentru obtinerea autorizatie de constructie „Faza D.T.A.C”  - verificari la cerinta  :A1, Af, It, Is, Ie (cerinte cerute prin Certificatul de Urbanism)

INTOCMIT,

Arh  Popa Romeo