MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„Înființarea unui sistem de producere şi distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală în Comuna Iratoșu, jud. Arad”.

- Titular:

a) denumire titular: Comuna Iratoșu - cod fiscal 3519534

b)  adresa titularului, Comuna Iratoșu, str. Principală nr.1, jud. Arad, cod poștal 317200 tel. 0257 454 101 fax 0257 454 114 e-mail primaria_iratosu@yahoo.com

c)  reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.

Papp Atila - Iosif,  primar,

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

În prezent, comuna Iratoșu nu beneficiază de un sistem centralizat de producere şi distribuție a energiei termice, fiecare consumator având responsabilitatea asigurării proprii cu energie termică.

Ca atare, furnizarea energiei termice este realizată prin centrale termice ce utilizează combustibili fosili, costisitori şi poluanți.

Situația propusă

Se propune realizarea unui sistem de producere şi distribuție a energiei termice tip sistem centralizat în Iratoșu, utilizând energie geotermală, având ca beneficiari clădiri publice, respectiv:

| Nr. | Obiectiv |
| --- | --- |
| 1 | Sediu Primărie |
| 2 | Școala Gimnazială |
| 3 | Dispensar medical |
| 4 | Casa notarială |
| 5 | Cămin cultural |
| 6 | Grădinița |
| 7 | Sala de sport |

Se va realiza un foraj de mare adâncime, în vederea exploatării apelor geotermale.

Se va amplasa un degazor şi se va realiza o construcție cu funcțiunea principală de centrală termică, în imediata apropiere a forajului propus.

Se va realiza o rețea de distribuție a agentului termic către consumatori, utilizându-se conducte preizolate montate subteran.

Se va realiza un foraj de reinjecţie a apei geotermale uzate termic.

Se va realiza o conducta de transport a apei geotermale uzate termic de la centrala termică spre forajul de reinjecţie. Se vor utiliza conducte preizolate montate subteran.

Se va realiza un sistem de monitorizare şi control al întregului sistem, prin care se va asigura inclusiv monitorizarea întregii rețele de conducte în vederea depistării de scurgeri accidentale.

Forajele de apă geotermală

Pentru asigurarea energiei termice necesare, se va realiza un foraj de extracție a apei geotermale cu adâncime de 1500 m. Forajul de extracție va fi echipat cu pompă submersibilă, în vederea asigurării unui debit constant necesar de 25 mc/h.

Pentru rezolvarea problemelor cu deversarea apei uzate termic apărute, precum şi pentru regenerarea stratelor colectoare, se va realiza şi un foraj de reinjecţie, identic cu cel de extracție. Reinjecţia apei geotermale uzate termic se va realiza cu ajutorul unei pompe montate în apropierea forajului, debitul necesar fiind de 25 mc/h.

Centrala termică

Proiectul general prevede realizarea unui sistem de distribuție a energiei geotermale pentru apă caldă şi consum şi construirea unei clădiri care să adăpostească utilajele tehnologice pentru sistemul de distribuție.

Descrierea funcțională

Din punct de vedere funcțional clădirea va fi compusă din următoarele spații:

- încăpere utilaje 69,79 mp,

- camera tehnică 15,00 mp,

- hol 2.28 mp,

- grup sanitar. 4.56 mp,

- vestiar 6.75 mp

Descrierea tehnică

Infrastructura construcției este alcătuită din fundații de beton armat.

Suprastructura este mixtă, din cadre metalice, europrofile HEA/IPE şi zidărie de cărămidă Placa pe sol este realizată din beton armat şi planșeul peste parter este realizat din beton armat şi panou tip sandwich.

Învelitoarea este de tip terasă circulabilă.

Închiderile structurii sunt din cărămidă cu goluri verticale şi panouri tip sandwich.

Compartimentările interioare propuse sunt din cărămidă cu goluri verticale.

Date tehnice:

DATE TEHNICE GENERALE:

Zona seismica de calcul: Tc=0.7s, ag=0.15g

Clasa de importanță = III

Categoria de importanță = D

Suprafață teren = 5325 mp

Suprafață spații verzi = 5013.40 mp

Suprafață drumuri alei platforme = 200 mp

Suprafață construită totală = 111.60 mp

Suprafață desfășurată totală = 111.60 mp

POT existent = 0%	POT propus = 2%

CUT existent = 0.02	CUT propus = 0.02

Nr locuri de parcare in incinta = 2 buc.

CLĂDIRE PROPUSĂ:

Funcțiunea propusă – centrală termică

Regim de înălțime: parter

Ac = 111.60 mp

Ad = 111.60 mp

Au = 172.97 mp

Înălțimea la atic – 4.00 - 5.75 m

Clasa de importanță = III

Categoria de importanță = D

Finisaje exterioare si interioare

Finisajele exterioare.

Finisajele la pereții exteriori vor fi din tencuieli structurate fine pe termosistem ETICS din polistiren expandat de 10 cm şi panouri sandwich.

Trotuarul exterior perimetral este propus a fi realizat din beton.

Soclul va fi din tencuială structurata impermeabilă aplicată pe polistiren extrudat EPS300 de 5 cm pe înălțimea de 20 de cm de la  trotuarul perimetral.

Finisajele interioare.

Pardoselile vor fi din pardoseala epoxidică.

Pereții şi tavanele vor fi finisate cu vopsele lavabile si vopsele epoxidice la grupuri sanitare.

Tâmplării interioare si exterioare, confecții metalice

Tâmplăriile la ferestre şi uși in exterior precum si la interior vor fi din aluminiu cu geam termopan culoare gri închis.

Jgheaburile, burlanele, sorturile şi aticele vor fi din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic.

Termoizolații şi hidroizolații

Termoizolațiile vor fi din polistiren extrudat XPS300 de 5 cm pe porțiunea de 20 de cm de la trotuarul de garda si EPS 120 de 10 cm pe restul fațadelor clădirii precum si panouri tip sandwich cu izolație din spumă poliuretanică.

Acoperiș şi învelitoare

Acoperișul este tip terasă circulabilă.

Finisajul va fi din membrana bituminoasa cu granule de ardezie şi pietriș şi panouri tip sandwich la partea cu structură metalică.

Apa pluvială va fi colectată prin pante de scurgere şi dirijată spre evacuările existente. Apa pluvială de pe acoperișul terasă va fi evacuată în șanțurile de colectare amplasate de-a lungul străzii.

Instalații interioare

Clădirea va fi dotată cu instalații termice, sanitare şi electrice.

Spații verzi plantate

Se va planta vegetație medie şi mică la minim 50 de cm distanță de limita terenului cu rol de protecție împotriva zgomotului.

Centrala termică va fi echipată cu utilaje şi echipamente tehnologice:

| 1 | Schimbător de căldură |
| --- | --- |
| 2 | Vase de expansiune |
| 3 | Sistem de pompare agent termic |
| 4 | Pompa de reinjecţie apă geotermală |
| 5 | Stație de dedurizare apă de umplere |
| 6 | Contor apă geotermală extrasă |
| 7 | Contor apă geotermală reinjectată |
| 8 | Contor energie termică distribuită |
| 9 | Tablou electric general |
| 10 | Generator de urgență |
| 11 | Paratrăsnet |
| 12 | Sistem de monitorizare si control |

Se va realiza împrejmuirea centralei termice şi a forajelor de exploatare şi de reinjecţie.

Rețeaua de distribuție a energiei termice

Se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice (tur-retur), utilizând conducte de otel preizolate montate subteran. Traseul rețelei de distribuție a energiei termice va fi de la centrală termică, către consumatorii propuși.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 125/225 | 460 |
| 100/180 | 780 |

Se vor realiza un număr de 7 cămine de racord şi conducte către consumatorii propuși.

Conductele de transport a apei geotermale

Se va realiza o conductă de transport a apei geotermale uzate termic, utilizând conducte de oțel preizolate montate subteran. Traseul conductei de transport a apei geotermale uzate termic va fi de la centrala termică, către forajul de reinjecţie.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 125/225 | 1665 |

Se va avea în vedere ca execuția rețelei de distribuție și de transport a apei geotermale să nu afecteze drumurile locale. În acest sens, se va avea în vedere amplasarea acestora în spațiul verde şi refacerea zonelor afectate, iar unde este cazul, se vor realiza subtraversări.

c) valoarea investiției;

Valoare estimată prin SF :  16.000.000 RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare 2022-2023 (36 luni de la semnarea contractului de finanțare)

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează.

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

Pentru faza inițială, Primăria comunei Iratoșu a emis Certificatul de urbanism, nr. 52/06.10.2021, în temeiul reglementărilor din Documentația de amenajare a teritoriului nr. 80/2008, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 15/21.03.2018.

Coordonatele STEREO 70 (Punct mijloc al centralei termice)

X = 207883,363 Y = 542807,611

Coordonatele STEREO 70 sonda A (exploatare)

X = 207879,244 Y = 542820,295

Coordonatele STEREO 70 sonda B (reinjecţie)

X = 208372,672 Y = 541376,359

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice;

În prezent nu există rețea centralizată de încălzire a obiectivelor propuse.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Sursa primară de energie va fi apa geotermală, dintr-un foraj de 1500m

Punctul termic va fi echipat cu schimbătoare de căldură cu plăci.

După răcire, apa geotermală este reinjectată în stratul de apă din care a fost extras, prin forajul de reinjecţie.

În circuitul secundar al schimbătoarelor de căldură se introduce apă dedurizată. Aceasta preia căldura de la apa geotermală şi o recirculă printr-o rețea subterană de conducte izolate termic. Aceasta va circula, în anotimpul rece, prin caloriferele aflate la consumatori.

La fiecare punct de utilizare se va monta şi câte un schimbător de căldură, care va asigura prepararea apei calde menajere, astfel că apa caldă de uz menajer va fi asigurată şi în anotimpurile în care nu este necesară încălzirea încăperilor.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materia primă principală constă din apă geotermală, extrasă din foraj.

Materia primă secundară este constituită din apa dedurizată, obținută de la rețeaua localității şi sarea (clorură de sodiu pastile) folosită la regenerarea schimbătorului de ioni de la dedurizator. Se menționează faptul că după umplerea rețelei de conducte stradale, necesarul de apă dedurizată este foarte scăzut, limitându-se exclusiv la completarea pierderilor de pe rețea.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

În prezent nu există rețele de agent termic în localitate.

Necesarul de energie electrică pentru pompele din centrală va fi asigurat de la rețeaua ENEL existentă în zonă.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Pozarea conductelor foraj - centrală termică, centrală termică – foraj de reinjecţie şi a celor care sunt în circuitul (dus-întors) al rețelei termice se va realiza în trama stradală, în subteran. Lucrările necesită excavarea solului, dar, după realizarea circuitelor, o mare parte din acesta va fi folosit la astuparea șanțurilor, iar excesul se va transporta la un loc desemnat de către Primărie. În cazul în care se va afecta structura drumurilor, a îmbrăcăminții asfaltice etc., acestea se vor readuce integral la starea inițială.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu vor exista căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

În etapa de construcție vor fi folosite agregate minerale (nisip, pietriș).

Sursa primară de energie este apa geotermală, care va fi valorificată integral.

- metode folosite în construcție/demolare;

Clădirea centralei termice va avea o structură de rezistență din cadre de beton armat formate din stâlpi şi grinzi. Pentru partea de suprastructura, clădirea va fi închisă cu planșeu de beton armat tip terasă. Pentru partea de infrastructură, clădirea va avea fundații de beton armat.

Închiderile vor fi din pereți de zidărie cu goluri verticale.

Tâmplăria exterioară va fi din aluminiu, cu rezistență la foc.

Tâmplăria interioară va fi tot din aluminiu, cu rezistență la foc.

Finisajele exterioare constau în termoizolație cu polistiren expandat, armat cu plasă de fibră de sticlă şi tencuială structurată, cu vopsea lavabilă pentru pereții verticali. Pentru învelitoare se folosește membrană bituminoasă cu granule de ardezie.

Finisajele interioare vor fi din pardoseli de beton. Pentru suprafețele verticale şi tavane se vor folosi tencuieli şi vopsele lavabile. Pe lângă aceasta, terenul va fi amenajat cu acces auto şi pietonal, trotuar de gardă pentru construcție şi spatii verzi plantate.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se va elabora în faza de PE.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Practic, din dotările existente nu se va putea reutiliza decât terenul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea energiei geotermale şi, implicit, utilizarea de combustibili fosili.

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă, implică cheltuieli şi lucrări suplimentare, inclusiv de prospecțiuni geologice de mare adâncime.

În cazul amplasării centralelor termice în alte locații, va fi necesară achiziția de teren.

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul actual, creându-se capacități de producere şi distribuție optimă a energiei termice. Totodată se asigură realizarea obiectivelor cu cheltuieli minime.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

La finalizarea proiectului se vor putea racorda la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice şi alți beneficiari.

Apa uzată termic este prevăzută a se reinjecta în stratul de proveniență, dar, în viitor, se va putea valorifica, eventual, și într-un ștrand termal.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

În această etapă nu mai este necesar aviz ANRM.

La construcția centralei nu vor fi interferențe cu corpurile de apă.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare necesită lucrări de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu sunt necesare

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu sunt alternative avute în vedere

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Apa uzată termic este propice ca apă de îmbăiere pentru ștrand.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de garnițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Neavând efect poluant, nu este relevantă distanța față de granițe, distanță care este de peste 2 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În apropierea de centrul localității  Iratoșu nu există situri cuprinse în prevederile legale menționate.

Astfel de obiective sunt la mare distanță față de obiectivele de investiție prevăzute, nefiind afectate în nici un fel.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale:

Plan de situație anexat la Notificare

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

La ora actuală teren neocupat sau tramă stradală

- arealele sensibile;

În imediata apropiere, nu există sit-uri NATURA 2000

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele STEREO 70 (Punct mijloc al centralei termice)

X = 207883,363 Y = 542807,611

Coordonatele STEREO 70 sonda A (exploatare)

X = 207879,244 Y = 542820,295

Coordonatele STEREO 70 sonda B (reinjecţie)

X = 208372,672 Y = 541376,359

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

După cum s-a arătat şi în Studiul de Fezabilitate, nu există altă variantă fezabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În etapa de construcție

Nu vor fi lucrări care să afecteze apele de suprafață sau din pânza freatică. Apa potabilă pentru organizarea de șantier şi respectiv apa uzată menajeră de la personalul implicat în construcție este asigurată cu apă îmbuteliată, respectiv WC ecologic.

În etapa de exploatare

Nu vor exista surse de poluanți pentru ape de suprafață sau de adâncime. Apa uzată termic nu poate fi asimilată ca şi apă uzată tehnică, şi este ulterior reinjectată în stratul de proveniență.

stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul

b) protecția aerului:

sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În etapa de construcție

Surse de poluanți pentru aer vor fi, în primul rând gazele de eșapament de la utilajele de construcție. Deoarece acestea sunt conforme normelor EURO de poluare actuale, nu vor exista probleme deosebite.

În această etapă sunt inerente şi degajări de praf, dar se vor lua măsuri punctuale, de exemplu stropirea cu apă a betonului de urmează a fi tăiat cu discuri abrazive.

În etapa de exploatare

Nu vor exista surse de poluanți pentru aer, altele decât de la degazorul propus..

instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă;

Dacă va fi cazul, se vor stabili în funcție de conținutul de gaze al apei termale, după analiza probelor de apă din foraj. Se va putea prevedea o faclă pentru arderea metanului.

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

În etapa de construcție

Utilajele de construcție constituie principala sursă de zgomot şi vibrații. Deoarece acestea sunt conforme normelor EURO de poluare actuale, nu vor exista probleme deosebite.

În etapa de exploatare

Sursele de zgomot sunt exclusiv motoarele pompelor amplasate în centrala termică. Acestea, practic, nu vor fi audibile extern

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Nu sunt necesare astfel de amenajări

- protecția împotriva radiațiilor:

sursele de radiații;

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de exploatare nu se vor folosi surse de radiații.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt necesare astfel de amenajări

e)          protecția solului şi a subsolului:

sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

În etapa de construcție pot să existe scurgeri accidentale  de ulei sau motorină.

În etapa de exploatare nu sunt surse de poluare a solului.

lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Scurgerile accidentale de combustibili sau ulei vor fi strânse cu material absorbant şi predate la societăți abilitate pentru neutralizare.

- protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu există arii naturale protejate NATURA 2000

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g)          protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Forajele şi centrala termică vor fi în apropierea caselor din localități. Rețeaua termică va fi amplasată în subteran, în trama stradală. Investiția are drept scop asigurarea agentului termic pentru obiectivele de interes public din localitate.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul de măsuri de protecție în timpul funcționării. În etapa de construcție se vor folosi utilaje şi tehnici de lucru care să deranjeze minimal obiectivele publice şi private, precum şi cetățenii localității.

h)        prevenirea şi gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În etapa de construcție vor rezulta cantități variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” şi „deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, de la constructori. Daca vor exista scurgeri de combustibil sau ulei de la utilaje, se vor strânge cu ajutorul absorbanților. Deșeul rezultat cod 15 02 02* se vor preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

În etapa de exploatare vor rezulta exclusiv „deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, de la personalul de exploatare.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este necesar un astfel de program

- planul de gestionare a deșeurilor;

În etapa de construcție

Deșeul de pământ excedentar cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune de către constructor pe terenul indicat de către Primărie.

Eventualul deșeu cod 15 02 02* se vor preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 030 01, se vor colecta în tomberoane puse la dispoziție de către societatea autorizată pentru colectarea acestor deșeuri în localitatea Lovrin.

În etapa de exploatare nu sunt deşeuri, altele decât cele menajere.

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se vor folosi substanțe sau preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației.

Nu sunt necesare astfel de substanțe.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității.

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se amplasează forajele şi centrala termică, şi respectiv apa geotermală.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra calității aerului va fi exclusiv unul pozitiv semnificativ, în sensul eliminării emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), cauzate de folosirea combustibililor fosili la încălzire.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul, exclusiv pozitiv, va fi unul local

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Se elimină necesitatea utilizării combustibililor fosili, care ar fi necesari pentru obținerea 1,5 MW termici

- probabilitatea impactului;

Impactul pozitiv va avea o probabilitate de 100%.

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Impactul pozitiv va fi permanent

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Datorită distanței de aprox. 2 km de cea mai apropiată graniță, nu există impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este necesară monitorizarea mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu se încadrează în actele normative respective

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul face parte din:

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

6.1 Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi făcută pe terenul destinat centralei termice. Aceasta va consta dintr-un container mobil pentru odihnă şi servitul mesei şi respectiv un WC ecologic.

- localizarea organizării de șantier;

Terenurile pentru organizările de șantier vor fi amplasamentele centralelor termice

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Cu excepția gazelor de eșapament şi a zgomotelor de la motoarele utilajelor de construcții şi al vehiculelor de transport, nu vor fi alte impacturi asupra factorilor de mediu

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Singurele surse de poluanți vor fi de la gazele de eșapament ale utilajelor şi vehiculelor utilizate în etapa de construcție, respectiv emisii de la degazoare.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Cu excepția menținerii parametrilor de funcționare a motoarelor utilajelor şi vehiculelor, nu sunt necesare alte măsuri

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

Lucrările de refacere se limitează la refacerea tramei stradale, afectate de amplasarea rețelelor termice şi a conductelor spre foraje.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluări accidentale se pot produce numai în caz de scurgeri de ulei sau de combustibil de la utilajele sau de la vehiculele folosite la construcții. Ca mod de răspuns se prevede achiziționare de absorbanți pentru produse petroliere şi colectarea ulterioară a absorbanților în recipienţi metalici. Absorbanții utilizați urmează a fi predați spre eliminare la o societate autorizată.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

În caz de dezafectare a centralei termice, utilajele neuzate se vor vinde ca atare. Utilajele uzate se vor preda la colectori de deșeuri metalice.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Suprafața ocupată de forajele actuale este foarte mică, astfel că, în caz de dezafectare (de altfel, nici în timpul funcționării), nu afectează o eventuală altă destinație a terenului.

Dacă se va ajunge la dezafectarea centralei termice, utilajele se vor valorifica, iar clădirea poate fi demolată iar deșeul rezultat dus la un deponeu pentru deșeuri de construcții, nepericuloase.

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Planuri anexate.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Se anexează

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare – stocare temporară – predare la societăți autorizate

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu sunt solicitate alte piese  desenate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu sunt în apropiere

- descrierea succintă a proiectului şi distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Pentru faza inițială, Primăria comunei Iratoșu a emis Certificatul de urbanism, nr. 52/06.10.2021, în temeiul reglementărilor din Documentația de amenajare a teritoriului nr. 80/2008, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 15/21.03.2018.

Coordonatele STEREO 70 (Punct mijloc al centralei termice)

X = 207883,363 Y = 542807,611

Coordonatele STEREO 70 sonda A (exploatare)

X = 207879,244 Y = 542820,295

Coordonatele STEREO 70 sonda B (reinjecţie)

X = 208372,672 Y = 541376,359

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu există în zonă arie  naturală protejată Natura 2000

- prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Obiectivele din proiect sunt în intravilanul localității, respectiv al comunei.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, şi nici cu apele de suprafață, aflate în administrarea AN „Apele Române”.

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Cod bazin hidrografic: b.h. Mureș

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Curs de apă Mureș cod cadastral: IV – 1. 000.00.00.00.00.

- corpul de apă (de suprafață şi/sau subteran): denumire şi cod.

Cod corp apă  de suprafață: RORW4.1_B11 sector Arad- graniță Ungaria

Corp de apă subteran de adâncime ROMU22/ Conul aluvionar Mureș (Pleistocen superior - Holocen)

Corp de apă subteran freatic ROMU20

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Bună / moderată

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi interferențe cu corpurile de apă de suprafață sau subterane, aflate sub jurisdicția Administrației Naționale „Apele Române”

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat înlocuirii surselor de încălzire bazate pe combustibili fosili sau biomasă la unele obiective sociale din localitate. Sursa propusă pentru încălzire este apa geotermală.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu sunt alte proiecte cumulate

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;+

Solul este utilizat minimal, pentru construcția Centralei termice şi ale forajelor. Resursa naturală utilizată este apa geotermală, dar care, după răcire, este reinjectată exact în stratul de proveniență.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Cu excepția deșeurilor menajere de la personal, nu vor fi alte deșeuri produse. Acestea vor fi în volum maxim de 0,5 mc/lună şi se vor colecta şi procesa împreună cu deșeurile

e) poluarea și alte efecte negative;

În perioada execuției forajelor şi a centralei termice poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune, poluarea este minimă, cauzată de degazor / făclie.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice

Riscuri legate de cutremure de pământ

Riscurile seismice, în general, nu pot fi prevenite decât prin măsuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind lipsite de eficacitatea economica a posibilității oferirii unor măsuri de intervenție imediată, astfel că în aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse măsuri preventive înaintea producerii catastrofelor naturale, decât în ceea ce privește dimensionarea stabilității construcțiilor.

Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 şi perioada de colţ Tc = 0.7sec.

Riscuri legate de inundații (la subtraversarea cursurilor de apa)

Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundații pot fi prognozate şi ameliorate prin măsuri preventive anterioare înafara celor constructive, iar aceste tipuri de măsuri vizează în general managementul resurselor de apă şi o activitate sistematică de gospodărire a apelor, în special la traversarea cursurilor de apă. Nu este cazul la investiția preconizată.

Riscuri legate de alunecări de teren

În general, alunecările de teren sunt  dezastre naturale induse de activitatea antropică neadecvată, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a dovedit dificilă, mai ales acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de fenomene.

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil.

Riscurile de exploatare,  ca fază de funcționare anormală, se refera la eliberarea accidentală a gazului metan separat din apa geotermală sau de deversare a apei geotermale în apele de suprafață sau subterane.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

Modul în care aducțiunea foraj – centrală termică şi rețeaua de distribuție a agentului termic va fi executată şi exploatată, reduce aproape în totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu şi sănătatea populației, cum ar fi: exploziile şi eliberarea necontrolată a gazului în mediul înconjurător.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică. Rezerva de apă geotermală se va reface permanent, datorită infiltrațiilor şi reinjectării apei uzate termic în același strat.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului este una locală şi este exclusiv una pozitivă asupra mediului.

b) natura impactului;

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze de ardere (SO2, NOx, pulberi  etc. )

c) natura transfrontalieră a impactului;

In măsura în care actualele gaze de ardere trec peste frontieră, acestea vor dispare în totalitate, după punerea în funcțiune a investiției.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Datorită trecerii la încălzirea pe bază geotermală este estimată o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 195 tone CO2/an

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului pozitiv, de reducere a emisiilor de CO2 cauzate de încălzirea obiectivelor precizate este de 100%, după punerea în funcțiune a sistemului.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a sistemului, impactul pozitiv va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Impactul fiind exclusiv pozitiv, nu este cazul ca să fie redus.

Primar

Papp Atila - Iosif