MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

" Înființare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu energetic al localității Vladimirescu”.

- Titular:

- numele titular

COMUNA VLADIMIRESCU- reprezentat prin PRIMAR Mag Mihai, CIF 3519615

- adresa poștală:

Primăria comunei Vladimirescu

Telefon: 0257-514101
Fax: 0257 206280
E-mail: contact@primariavladimirescu.ro

Cod CAEN 3511-Producţia de energie electrică

c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare: PRIMAR Mag Mihai

- persoană de contact

PRIMAR Mag Mihai

- responsabil cu protecția mediului

PRIMAR Mag Mihai

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Situația existentă

La ora actuală incinta propusă este teren viran, fără construcții, fostă livadă.

Suplimentar, pe câteva construcții existente, aparținătoare de Comuna Vladimirescu, se vor monta câteva panouri pe acoperișurile acestora.

Situația propusă

Se dorește realizarea unui sistem de centrale electrice solare astfel:

ILUMINAT PUBLIC (terenul CF 319018) – 314,8 kW - 787 buc panouri 400W ; 8invertoare de câte 100 kW fiecare

Suplimentar, se vor pune câteva panouri pe clădiri aparținând Comunei Vladimirescu, astfel:

CASA MORTUARĂ (CF 332682) – 3,6 kW - 9 buc panouri 400W

SALA SPORT (CF 330464) – 16,8 kW - 42 buc panouri 400W

BAZA SPORTIVĂ (CF 332146) – 6,8 kW - 17 buc panouri 400W

STADION HORIA (CF 325905) – 3,2 kW - 8 buc panouri 400W

CĂMIN CULTURAL VLADIMIRESCU – 3,6 kW - 9 buc panouri 400W

Instalația principală, ce se va realiza în câmp, va consta din 787 panouri fotovoltaice, așezate în șiruri paralele. Puterea instalată pe panou este de 400W, deci puterea maximă totală (curent continuu) este de 314,7 kW c.c.

Fiecare grup de panouri se va lega la unul din grupurile de conexiune prevăzute cu invertoare trifazate pentru realizarea conversiei din curent continuu în curent alternativ. Conexiunea până la invertoare se va face prin cabluri de energie electrică pozate pe suporții metalici, folosiți pentru înserierea panourilor. Puterea maximă disponibilă în curent alternativ va fi în jur de 300 kW.

Numărul total de invertoare va fi de 8 bucăți de 100 kW fiecare.

În cazul panourilor de pe acoperișuri se prevăd câte un invertor pentru fiecare clădire în parte,

Panourile fotovoltaice interconectate cu invertoarele produc energia electrică care este distribuită prin cabluri electrice de joasă tensiune spre tabloul de distribuție, respectiv spre  postul de transformare 0,4/20kV către  sistemul energetic național. Legăturile electrice se realizează  cu cabluri din cupru, având secțiunea crescătoare, de la panourile fotovoltaice spre postul de transformare,  fiind pozate pe structura metalică  şi în canalizări subterane.

Energia electrică produsă de instalația fotovoltaică de joasa tensiune este transformată in medie tensiune în postul de transformare şi vehiculată  către sistemul energetic național, printr-un punct de măsură şi conexiune, care reprezintă şi punctul de delimitare dintre instalația de utilizare şi instalația operatorului local de distribuție ENEL

Se va realiza împrejmuirea cu un gard şi se vor asigura sisteme de protecție şi alarmare.

În cazul panourilor instalate pe acoperișuri nu este necesară ridicarea tensiunii. Va exista câte un sistem de comutare spre şi de la rețeaua locală ENEL

b) justificarea necesității proiectului;

Proiectul este necesar pentru a se asigura posibilitatea valorificării energiei solare din zonă. Pe lângă economiile financiare obținute prin eliminarea necesității achiziției

c) valoarea investiției;

Valoare estimată prin SF:  2,5-3 milioane euro RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare 2023-2024

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Pentru centrala instalată în câmp, planurile s-au anexat la etapa de Notificare. Pentru cele instalate pe clădiri nu sunt necesare planuri de situație.

Bilanțul teritorial – suprafața totală, suprafața construită (clădiri, accese), suprafață spații verzi, număr locuri de parcare (dacă e cazul).

Suprafața totală este de 20.142 mp

La ora actuală terenul este liber de construcții, deci POT = 0% şi CUT = 0.

După realizarea construcțiilor noi, estimativ POT = 27,7 % şi CUT = 0,17

Terenul pe care se fac propuneri este relativ plat și are stabilitate asigurată, fără băltiri sau alte zone ce pot produce prăbușiri locale. Nu există pericol de inundații.

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

Terenul pe care se dorește realizarea proiectului este cuprins în CF 319018 – intravilan şi are o suprafață totală de 20.142 mp. Terenul face parte, conform PUG şi RLU aprobat, zonă mixtă M, subzonă activități industriale, depozitare şi servicii.

Accesul se face străzile din zonă.

Vecinătățile terenului sunt:

- la nord: spațiu verde

- la sud: teren agricol

- la vest: teren agricol

- la est: spațiu verde

Coordonatele STEREO 70 ale punctelor de contur ale incintei sunt:

| Nr. crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 221414,310 | 523708,232 |
| 2 | 221499,470 | 523715,400 |
| 3 | 221477,311 | 523620,624 |
| 4 | 221407,140 | 523620,624 |

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

În prezent terenul este viran. Investiția este de tipul „greenfield”. Se vor utiliza terenurile existent actualmente din zonă. O parte dintre panouri se vor monta pe clădiri.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Procesul de producție a fost menționat în etapa de descriere, prezentată anterior.

Sursa primară de energie va fi energia solară.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime şi combustibili se vor folosi exclusiv în etapa de construcție. Cantitățile exacte se vor stabili în cadrul proiectului de execuție.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Transportul energiei electrice rezultate va fi asigurat de la rețeaua ENEL existentă în zonă.

Nu există în zonă alte rețele de utilități.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Pentru investiția din câmp panourile vor fi montate pe suporți metalici, care se introduc în sol prin batere. Cablurile subterane se introduc în șanțuri, pe pat de nisip. Pământul excavat se reintroduce în șanțuri. Nu rezultă deșeuri de materiale de construcții şi nu este afectat solul, care va fi înierbat in totalitate.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu vor exista căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

Pentru investiția din câmp, în etapa de construcție vor fi folosite agregate minerale (nisip).

În etapa de exploatare sursa  primară de energie este energia solară.

- metode folosite în construcție/demolare;

Pentru investiția din câmp construcțiile (stație de transformare, punctele de conexiune), se vor realiza fără fundații, în anvelope din beton.

În cazul panourilor de pe clădiri, acestea se vor monta pe suporți atașați de structura actuală a acoperișului clădirilor.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se va elabora în faza de PE.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Practic, din dotările existente nu se va putea reutiliza decât terenul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea energiei solare şi, implicit, utilizarea de combustibili fosili.

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă, în cazul reamplasării este necesară achiziția unui alt teren, care implică cheltuieli şi lucrări suplimentare, inclusiv de prospecțiuni geologice de mare adâncime.

În cazul amplasării centralelor termice în alte locații, va fi necesară achiziția de teren.

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul / suprafețele existente din incintele propuse, creându-se capacități de producere şi transport optime a energiei electrice. Totodată se asigură realizarea obiectivelor cu cheltuieli minime.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

Nu apar alte activități conexe.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

În această etapă nu sunt necesare alte avize. Nu vor fi interferențe cu corpurile de apă.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se necesită lucrări de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu vor exista

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu vor fi demolări.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de garnițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Neavând efect poluant, nu este relevantă distanța față de granițe, distanță care este de peste 40 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În apropierea amplasamentului nu există situri arheologice sau culturale

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale privind:

Plan de situație anexat la Notificare

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

La ora actuală teren neocupat

- arealele sensibile;

Nu există areale sensibile în zonă

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Plan de situație anexat şi tabel cu coordonatele STEREO 70 ale colțurilor prezentate anterior.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

După cum s-a arătat anterior, nu există altă variantă fezabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu vor exista surse de poluanți pentru ape de suprafață sau de adâncime.

În etapa de construcție se vor utiliza toalete ecologice pentru muncitorii de pe șantier.

Apa potabilă se asigură sub formă de apă îmbuteliată. Nu se folosește apă tehnologică.

După punerea în funcțiune, nu va exista personal de exploatare stabil. Nu se vor genera ape uzate tehnologice sau menajere.

stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul, negenerându-se ape uzate

b) protecția aerului:

sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În etapa de șantier, vor fi emisiile de gaze ale vehiculelor de transport şi ale utilajelor.

În etapa de exploatare nu vor exista surse de poluanți pentru aer.

instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul.

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

În etapa de șantier sursele de zgomot sunt motoarele utilajelor de montaj şi ale vehiculelor de transport.

În etapa de exploatare ni vor exista surse de zgomot.

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Nu este cazul, utilajele folosite vor fi moderne, cu zgomot redus.

- protecția împotriva radiațiilor:

sursele de radiații;

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de exploatare nu se vor folosi surse de radiații.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt necesare

e) protecția solului şi a subsolului:

sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu vor exista surse de poluanți pentru sol sau pentru ape freatice. Eventualele scurgeri accidentale de ulei sau motorină de la utilaje sau vehiculele de transport se vor colecta şi preda la colectori autorizați.

lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Nu este cazul

f)Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu există arii naturale protejate NATURA 2000 în apropiere, care să poată fi influențate.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu sunt necesare astfel de lucrări.

g) protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Vecinătățile terenului sunt:

la nord: teren agricol şi case izolate

la sud: teren în extravilan

la vest: teren în extravilan

la est: teren în extravilan

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare măsuri de protecție în timpul funcționării, altceva decât gardul împrejmuitor. În etapa de construcție se vor folosi utilaje şi tehnici de lucru care să deranjeze minimal obiectivele publice şi private, precum şi cetățenii localității.

h) prevenirea şi gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În zona investiției principale – teren CF , în etapa de construcție vor rezulta cantități variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03”, estimate astfel:

La săpături pentru structura metalică de susținere : 43,3 mc

La săpături pentru amplasare subterană cabluri: 50,4 mc

La săpături pentru realizare împrejmuire: 4,1 mc

Total generat:97,8 mc pământ excedentar (nu se repune în săpături)

„Deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, provenite de la constructori, estimat total la 10 mc pe toată perioada șantierelor.

Dacă vor exista scurgeri de combustibil sau ulei de la utilaje, se vor strânge cu ajutorul absorbanților. Deșeul rezultat are codul 15 02 02* „absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase” se poate genera întâmplător, în cantități variabile, dar, cel mai probabil. zero.

În etapa de exploatare nu vor rezulta deșeuri.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este necesar un astfel de program

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deșeul de pământ excedentar cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” , în cantitate de 97,8 mc pământ excedentar (care nu se repune în săpături), se va depune de către constructor pe terenul indicat de către Primărie.

Eventualul deșeu cod 15 02 02* se vor preda la societăți autorizate (ex. DEMECO Vladimirescu) pentru colectare/eliminare.

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 030 01, se vor colecta în tomberoane puse la dispoziție de către societatea autorizată pentru colectarea acestor deșeuri din zonă (RETIM ECOLOGIC).

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se vor folosi substanțe sau preparate chimice periculoase, cu excepția motorinei pentru utilajele de lucru sau de transport.

- modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației.

Motorina se va alimenta direct în rezervoarele mașinilor şi utilajelor, de la stațiile de distribuție a carburanților, existente în zonă.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității.

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se amplasează panourile, invertoarele, cablurile,  stația de transformare etc.

Ca materiale naturale se folosește nisip pentru paturile de cabluri subterane, estimat la 50 mc.

Nu se utilizează apă tehnologică. Betonul turnat vine de la stații de preparare beton din zonă. Volum estimat de beton 40 mc pentru suporți panouri şi 30 mc pentru socluri la stâlpii de la

împrejmuire.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul direct asupra calității aerului va fi exclusiv unul pozitiv semnificativ, în sensul eliminării emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), cauzate de folosirea combustibililor fosili la generarea energiei electrice pe bază de combustibili fosili.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul, exclusiv pozitiv, va fi unul local

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Se elimină necesitatea utilizării combustibililor fosili, care ar fi necesari pentru obținerea energiei electrice.

- probabilitatea impactului;

Impactul pozitiv va avea o probabilitate de 100%.

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Impactul pozitiv va fi permanent

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Datorită distanței de aprox. 50 km de cea mai apropiată graniță, nu exista impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este necesară monitorizarea mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu se încadrează în actele normative respective

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul face parte din PNRR Programul National de Reconstrucție şi Reziliență

Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi făcută pe terenul destinat centralei principale şi a clădirile propuse. Organizarea va consta dintr-un container mobil pentru odihnă şi servitul mesei şi respectiv un WC ecologic.

- localizarea organizării de șantier;

Terenurile pentru organizările de șantier vor fi amplasamentele viitoarei centrale.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Cu excepția gazelor de eșapament şi a zgomotelor de la motoarele utilajelor de construcții şi al vehiculelor de transport, nu vor fi alte impacturi asupra factorilor de mediu. Acestea vor fi prezente exclusiv în etapa de șantier.

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Singurele surse de poluanți vor fi de la gazele de eșapament ale utilajelor şi vehiculelor utilizate în etapa de construcție.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Cu excepția menținerii parametrilor de funcționare a motoarelor utilajelor şi vehiculelor, nu sunt necesare alte măsuri

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

Lucrările de refacere se limitează la refacerea șanțurilor în care se îngroapă cabluri electrice.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluări accidentale se pot produce numai în caz de scurgeri de ulei sau de combustibil de la utilajele sau de la vehiculele folosite la construcții. Ca mod de răspuns se prevede achiziționare de absorbanți pentru produse petroliere şi colectarea ulterioară a absorbanților în recipienţi metalici. Absorbanții utilizați urmează a fi predați spre eliminare la o societate autorizată.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

În caz de dezafectare a centralei, panourile neuzate şi utilajele conexe se vor vinde ca atare. Deșeurile se vor preda la colectori de deșeuri metalice.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dacă se va ajunge la dezafectarea centralei, utilajele se vor valorifica, iar eventualele deșeuri rezultate se la un deponeu pentru deșeuri nepericuloase.

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Planuri anexate.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Se anexează

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare – stocare temporară – predare la societăți autorizate

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu sunt solicitate alte piese  desenate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

a) descrierea succintă a proiectului şi distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Pentru fazele DTAC, DTOE, Primăria comunei Vladimirescu a emis Certificatul de urbanism, nr.369 din 12.09.2022

Coordonatele STEREO70 ale punctelor de contur au fost prezentate anterior

Nu există în zonă arie  naturală protejată Natura 2000

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu există în zonă arie  naturală protejată Natura 2000

c) prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu există habitate de interes local sau comunitar în zonă.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu sunt necesare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, şi nici cu apele de suprafață, aflate în administrarea AN „Apele Române”.

- Localizarea proiectului:

## Bazinului Hidrografic Mureș,

            - Cod cadastral IV.1.000.00.00.00.0, curs de apă Mureș, mal stâng,

      - Corp de apă de suprafață cod RORW4.1._B10 Mureș confluență Șoimoș – confluență Zădărlac

      - Corp de apă subteran - ROMU 20 “Corpul de apă subterană – conul aluvial Mureș (Pleistocen superior – Holocen)” şi ROMU 22 “Corpul de apă subterană – conul aluvial Mureș (Pleistocen inferior – mediu)”

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Bună / moderată

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi interferențe cu corpurile de apă

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat înlocuirii surselor de energie electrică bazată pe combustibili fosili.	Puterea maximă disponibilă în curent alternativ va fi de 0,3 MW.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu sunt alte proiecte cumulate

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Solul este utilizat minimal, pentru construcția centralei electrice solare. Resursa naturală utilizată este energia solară.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

. În zona investiției principale – teren CF , în etapa de construcție vor rezulta cantități variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03”, estimate astfel:

La săpături pentru structura metalică de susținere : 43,3 mc

La săpături pentru amplasare subterană cabluri: 50,4 mc

La săpături pentru realizare împrejmuire: 4,1 mc

Total generat:97,8 mc pământ excedentar (nu se repune în săpături)

„Deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, provenite de la constructori, estimat total la 10 mc pe toată perioada șantierelor.

Dacă vor exista scurgeri de combustibil sau ulei de la utilaje, se vor strânge cu ajutorul absorbanților. Deșeul rezultat are codul 15 02 02* „absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase” se poate genera întâmplător, în cantități variabile, dar, cel mai probabil. zero.

În etapa de exploatare nu vor rezulta deșeuri.

e) poluarea și alte efecte negative;

În perioada execuției poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune nu sunt efecte negative.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Proiectul are ca scop principal reducerea efectului de seră, cauzată de utilizarea combustibililor fosili. Deci, nu există posibilitatea de dezastre ecologice.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Nu există astfel de risc, dacă nu se intră prin efracție în zonele de tensiune electrică înaltă. Pentru a evita acest lucru s-a prevăzut un gard de protecție şi sisteme antiefracţie.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică în zonă

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului est una locală şi este exclusiv una pozitivă asupra mediului.

b) natura impactului;

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze de ardere (SO2,NOx, pulberi  etc. )

c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu există astfel de impact.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Impactul este exclusiv pozitiv, de reducere a emisiilor de CO2

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului pozitiv, de reducere a emisiilor de CO2 cauzate de generarea de energie electrică din surse clasice va fi de 100%.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a sistemului, impactul pozitiv va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

După punerea în funcțiune a centralei impactul fiind pozitiv, nu este cazul ca să fie redus.

Primar

Mag Mihai