# MEMORIU DE PREZENTARE

Întocmit conform O.M. 292/2018

Anexa nr. 5.E

- DENUMIREA PROIECTULUI:

Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă in localitatea Sânmartin, comuna Macea, Județul Arad.

- TITULARUL:

Comuna Macea, jud. Arad, localitatea Macea , nr. 262, C.P. 317210, telefon: 0257536101.

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

Extindere rețele de distribuție apă :

- conductă de distribuție apă PE-ID, PE100, PN10, De=110mm, L=10485,00 ml;

- conductă de distribuție apă PE-ID, PE100, PN10, De=160mm, L=4732,00 ml;

- cămine de vane din beton armat carosabile de formă dreptunghiulară 68 bucăți;

- hidranți de incendiu stradali subterani Dn 80mm 26 bucăți;

- subtraversare cu tub din OȚEL Dn 250mm,  L= 56,00 ml;

- subtraversări cu tub din OȚEL Dn 200 mm , L= 96,00 ml;

- branșament apă PE-ID, PN6, De=32mm , L=676 bucăți;

- rezervor de înmagazinare din beton armat semiîngropat Vu = 200 mc;

- stație de pompare de capacitate Q= 60 mc/h , H= 45 mCA;

- stație de clorinare cu soluție de hipoclorit;

- construcție stație de pompare și clorinare Su = 32,01 mp;

- racord electric Gospodărie de apă Sânmartin;

- instalații de ventilație;

- instalații electrice de forță și iluminat de incintă;

- sistematizare orizontală incintă S= 4062 mp;

- gard de împrejmuire incintă 268 ml.

Investiţia este oportună în contextul dezvoltării socio-economice a localității Sânmartin.

Localitatea dispune actualmente de un sistem centralizat de alimentare cu apă aflat în exploatrea Companiei de Apă Arad SA.

Rezolvarea problemelor mai sus amintite impune extinderea și eficientizare sitemului de disptribuție actualmente în localitatea Sâmnartin.

3.1.   Necesitatea investiţiei

Prezenta documentaţie s-a întocmit la cerea beneficiarului în vederea realizării obiectivului propus extinderea și eficientizarea sistemului de distribuție a apei în localitatea Sânmartin , comuna Macea , jud. Arad și branșarea populație la sistemul de distribuție propus.

Amplasamentul obiectivului studiat se află situat în judeţul  Arad, teritoriul administrativ al comunei Macea intravilanul localitǎții Sânmartin.

Investiţia este oportună în contextul dezvoltării socio-economice a localității Sânmartin.

Localitatea dispune actualmente de un sistem centralizat de alimentare cu apă aflat în exploatrea Companiei de Apă Arad SA.

3.2.Elemente specifice caracteristice proiectului propus

3.2.1. Profilul și capacitățile de producție

Volumul de apă potabilă a fost evaluată pentru :

- prezent 2023

- pentru o perspectivă de 10ani - 2033;

- pentru o perspectivă de 25ani - 2048;

Unităţile de calcul sunt:

  - populaţia din localitatea Sânmatrin, comuna Macea.

  - unităţile industriale existente şi preconizate a se infinţa in localitaea Sâmnatrin

In ce priveşte gradul de echipare edilitară şi modul de distribuire a apei la consumatori, s-au avut in vedere prevederile standardului SR 1343/1-2006.

Debitul total luat in considerare pentru dimensionarea rețelei de distribuție propusă spre extindere este conf. SR 1343/1-2006  este:

- cerința de apă estimată pentru localitatea Sânmartin :

| Localitatea | Anul | Cerința de apă estimată – localitatea Sânmartin |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q zi med | Q zi max | Q orar max | Q orar min |
|  |  | mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s |
| Sânmartin | 2023 | 208,64 | 2,41 | 284,19 | 3,29 | 35,52 | 9,86 | 1,19 | 0,33 |
|  | 2033 | 267,81 | 3,10 | 356,11 | 4,12 | 44,51 | 12,36 | 1,48 | 0,41 |
|  | 2047 | 355,59 | 4,12 | 464,21 | 5,37 | 58,03 | 16,12 | 1,93 | 0,54 |

-debitul de incendiu conform SR 1343/1-2006 , P118-2013:

Se consideră Qinc =5 l/s, Tinc = 3h.

3.2.2. Descrierea instalație și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Macea este o comună în județul Arad, Crișana, România, formată din satele Macea (reședință) și Sânmartin.

Macea este o localitate în judeţul Arad, Crişana, România, situată la doar câţiva kilometri de oraşul Curtici, fiind renumită pentru cultura roşilor. Satul Macea este situat în Câmpia Crişurilor, la distanţă egală de râurile Mureş şi Crişul Alb, la doar 25 km de municipiul Arad. Conform recensământului efectuat în 2012, populația comunei Macea se ridică la 5.762 de locuitori.

Localitatea Macea este atestată documentar pentru prima dată în anul 1380.
         A făcut parte din teritoriul vestic al fostului Comitat al Zărandului şi, mai târziu, în perioada ocupaţiei otomane, din sangeacul Zărand. Dintre obiectivele turistice ale comunei cele mai importante sunt: "Arboretul de la Macea" în suprafaţă de 20,5 ha., Castelul Macea - monument de arhitectură cu valoare de patrimoniu naţional, datat din secolul al XIX-lea, ştrandul, grădina botanică şi nu în ultimul rând salonul expoziţional de caricatură.

Pana in anul 1968, ambele localitati, adica Macea si Sânmartin, au fost comune separate, iar incepand din acest an Sânmartinul devine sat apartinator al comunei Macea.

Localitatea Sanmartin - prima atestare documentara a localitati dateaza din 1465.

Microzonalul de apă Curtici din care face parte și comuna Macea are ca și sursă de apă frontul de captare Nord Arad. Apa captata in Frontul de captare Nord-Arad se transportă la presiunea de lucru a captarii printr-o aductiune la uzina de apa Curtici. Din conducta de aductiune apa este preluata de uzina de apa care deserveste intreg microsistemul de alimentare cu apa Curtici. Conducta de aductiune Curtici se racordeaza in conducta de refulare Dn 1000 mm a Frontului de captare Nord in dreptul Forajului 94.

Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare de la uzina de apă Curtici se realizeaza printr-o aductiune, PE-ID avand diametrul Dn = 300 mm, debitul instalat de 30 l/s și o lungime de aproximativ 7,3 km. O partea a aducțiunii in lungime de aproximativ 1,4 km a fost reabilitată recent cu o conductă din PE-ID De  225mm.

Gospodăria de apă Curtici este compusă dintr-o stație de tratare – clorinare, stație de pompare, și rezervoare de înmagazinare. Înmagazinarea este compusa din două rezervoare supraterane de capacitate 2x500mc realizate recent printr-un program SAMTID, un rezervor de 100mc semiîngropat și un castel de apă din beton V=500mc  și H=30m.

Clorinarea se face direct in rezervoarele de înmagazinare, statia de clorinare fiind compusă din instalatie de dozare soluție de hipoclorit.

Stația de pomare este prevazută cu un grup de pompare compact cu pompe verticale montate în paralel, care asigură debitul și presiunea în rețeaua de distribuție a orașului Curtici respectiv  în rețelele de distribuție din localitățile care compun microzonalul Curtici din care face parte și localitatea Macea, Sânmartin.

Aliamentarea cu apă a localitații Sânmartin se realizaea printr-o conductă de aducțiune PVC, Dn 125mm în lungime de aproximativ 2,6 km, conducta existentă fiind pozată pe partea dreaptă a drumului județean DJ 709B spre Sânmartin.

Rețelele de distribuție din localitatea Sânmartin au o lungime de aproximativ 2,5 km fiind realizate din teavă de PVC ,Dn 125mm.

Canalizarea menajeră existentă în localitatea Macea funcționaează gravitațional în sistem separat realizată din conducte PVC, Dn 250mm în lungime de aproximativ 71,3 km prevazută cu camine din beton prefabricate, 3 stații de pompare ape menajere și conducte de refulare din PE-ID în lungime totală de proximativ 2,7 km.

Apele uzate menajere colectate de pe vatra localității Macea sunt evacuate prin pompare în canalizarea menajeră a orașului Curtici unde ajung în final în noua statație de epurare Curtici de capacitate 15000 LE, Qu zi max =68 l/s.

Canaliazarea menajeră atât în orașul Curtici cât și în localitatea Macea este realizată recent  prin programul POS Mediu 1.

Localitatea Sânmartin nu dispune actualmente de un sistem centralizate de colectare și evecuare a apelor uzate menajere, acestea sunt colectate în rezervoare vidanjabile, pristere.

3.2.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus.

Extinderea reţelei de distribuţie existentă in localitatea Sânmartin va cuprinde:

-	conducte de distribuţie apă potabilă din polietilenă de inaltă densitate PE-ID, PN10,  De = 110 (160) mm în lungime totală  L=15217,00 ml;

-	cămine de vane de sectorizare din beton armat turnate monolit carosabile 68 bucăţi;

-	hidranţi de incendiu stradali DN 80mm supraterani 26 bucati;

- 	branşamente de apă propuse PE-ID, De 32mm în număt total de 676 bucăţi;

-	gospodărie de apă Sânmartin de capacitate Q= 60 mc/h, H=45 mCA.

Reţeaua de distribuţie propusă va fi de tip reţea inelară realizată din  conducte  pozate subteran din polietilenă PE-ID PE100  De=110mm PN10, L= 10.485,00 ml, PE-ID, PE100, De = 160 mm, PN10, L=4732,00 ml,  îmbinate prin sudură cu termoplaca şi având lungimea totală de L=15217,00 ml.

Extindrea de apă propusă se va realiza de la conductele de distribuție existente actualmente în intravilanul localității Sânmartin conform planurilor de situație anexate prezentei, respective de la gospodăria de apă propusă.

Toate conductele propuse prin prezentul proiect vor fi pozate la o adâncime de aproximativ 1,25m faţa de cota terenului natural în şanţuri de lătime 60, 70 cm.

La intersecţii de străzii se vor monta cămine de vane din beton armat turnate monolit, carosabile, echipate corestunzător cu vane din fontă cu sertar pană corp oval Dn = 100, 150 mm , Pn10 şi vane de golire Dn = 50mm, Pn10.

Hidranţii de incendiu se vor monta pe reţeaua de distribuţie la o distanţa de maxim 500m  unul faţa de celălalt conform NP 133 /1 -2013, vor fi de diametru Dn 80mm, subterani, fiind în numar total de 26 bucati.  Aceştia se vor racorda direct la conductele de distribuţie propuse.

Toate elementele de pe reţeaua de distribuţie (cămine ve vane, hidranţi de incendiu) se vor marca prin placi indicatoare montate pe cladirile existente unde se va preciza poziţia fiecarui element proiectat conform normelor tehnice în vigoare.

Branşamentele propuse care se vor realiza vor fi  compuse din:

- piesă de branşare cu prindere mecanică;

- robinet de concesie cu ventil, tija de actionare şi cutie stradală;

- conductă de branşament PE-ID, De 32mm, PN10;

- contor multijet Dn 20mm;

- cămin de branşament din beton armat necarosabil, echipat corestunzător aplasat stradal la limita de proprietate.

Presiunea minimă la branșamentul de apă propus – regim dinamic -  va fi de 12,00 mCA conform NP 133/1-2013 , pentru zone de locuit cu regim de înălțime P+1 nivel. Regimul static va asigura o presiune minimă la branșamentul de apă propus de 20,00 mCA pentru zone cu preparare individuală a apei calde și a agentului termic.

Traversăril de drumuri modernizate se vor realiza prin foraje orizontale conform STAS 9312 /87 cu tub de protecţie din oţel de diametru Dn 200mm, Dn 250mm. Lungimea totală a subtraversărilor propuse pe reţelele de distribuţie  va fi de 152 ml (10 bucăţi).

Gospodăria de apă Sânmartin

Se va amplasa pe partea dreapta a drumului județean DJ 709B spre Macea-Sânmartin, la intrare în localitea Sânmartin conform planulu de situație anexat și va cuprinde:

- rezervor de înmagazinare apă potabilă din beton armat, circular semiîngropat de capacitate Vu =200mc;

- stație de pompare și clorinare apă de capacitate Q= 60 mc/h , H= 45 mCA prevazută și cu instalație de clorinare cu soluție de hipoclorit.

- sistematizare orizontală incintă S= 4062 mp;

- gard de împrejmuire incintă 268 ml.

Rezervorul de înmagazinare şi camera vanelor se va realiza din beton armat turnat monolit, dispus semiîngropat , având un volum de îmnagazinare de V=200 mc amplasat în incinta Gospodăriei de apă propusă conform planului de situație anexat și care va asigura volulul intangibil de incendiu, volumul de compensare orară şi volumul de avarie pentru prima etapă de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă Sânmartin.

Alimentarea cu apă a rezervorului se va face de la conducta de aducțiune existentă Macea-Sânmartin PVC, Dn 125mm amplasată actualmente pe partea dreaptă a drumului județean DJ 709B.

Conductele din casa vanelor şi din rezervor vor fi din oţel inox imbinate prin sudură electrică de contact.  Vanele vor din fonta cu sertar pană precum şi vane tip fluture cu clapetă centrică. Diametrele vanelor vor fi DN 100,150, 200mm acţionate manual. Sorburile folosite pentru captare vor sorburi simple din oţel cu flanse având diametrul DN 150, 200 mm.

Conducta de alimentare a rezervorului va avea diametrul nominal DN125 mm fiind prevăzută la capete cu două robinete speciale de închidere la nivel maxim.

Conducta de preaplin şi de golire are diametrul nominal DN 200 mm fiind prevăzute cu pâlnii de captare, iar evacuarea apei se va face în rigola stradală existentă printr-o gura de varsare prevazută cu sită deasă, .   Conducta de  preaplin, in casa vanelor,  va fi prevăzută cu sorb pentru a prevenii contaminarea apei din rezervor.

Racordul P.S.I. se va executa dintr-o conductă de polietilenă PE-ID, PE100, PN6, De=160 mm, iar la capătul conductei, în incintă,  se va monta un hidrant suprateran Dn 100mm unde se va racorda la necesitate autospecialele de stins incendiu.

Staţia de pompare și clorinare se va amplasa în incinta Gospodăriei de apă, lângă rezervorul de înmagazinare fiind constituită dintr-o clădire supraterană realizată din zidărie portantă termoizolantă şi învelitoare de tip terasă.

Clădirea stației de pompare și clorinare va avea în componenţă 5 încăperi cu următoarea destinaţie: sala pompelor, un hol de acces, un grup sanitar, o încăpere destinată instalaţiei de clorinare si o încăpere destinată depozitării soluţiei de hipoclorit.

Canalizarea menajară a grupului sanitar se va racorda la un rezervor vidanjabil din PVC de capacitate V=7,00 mc. Apele uzate menajare colectate se vor încadra în limitele de încarcare cu poluanți conform NTPA 002/2005 și vor vi evacaute prin vidanjare în canalizarea menajeră a localității Macea.

Stația de pompare va fi dotată cu două grupuri de pompare compacte astfel:

- grup pompare apă pentru nevoi gospodărești care va fi prevăzut cu trei pompe verticale echipate cu convertizoare de frecvență 2 de serviciu + 1 rezervă:

- Debit per pompă ……………………………...… 30,00 mc/h

- Înălţimea de pompare  …………………………. 45,00  mH2O;

- Puterea motorului ( P2 ) ………………………..  5,5 kW.

- grup pompare apă pentru incendiu 1 de serviciu + 1 rezervă:

- Debit per pompă ……………………………...… 18,00 mc/h

- Înălţimea de pompare  …………………………. 50,00  mH2O;

- Puterea motorului ( P2 ) ………………………..  7,50 kW.

Clorinarea apei se va realiza cu soluţie de hipoclorit care va fi dozată automat in funcţie de debitul de apă pompat in rețea.

Stația de clorinare va fi echipată cu o ecropompă dozatoare care va avea următoarele caracteristici:

- Debit  ……………………………………….… 6,00 ml/h … 6,00 l/h;

- Raport de coborâre  …………………………. 1:1000

- Puterea motorului  …………….……………..  22 W.

Clorinarea va fi prevazută cu instalație de ventilație pe ambele încăperi.

Incinta care cuprinde Gospodăria de apă propusă se va împrejmui printr-un gard de protecţie conform HG 930/2005 și va alea o lungime de L=268 ml prevăzută cu porți de access auto și pietonale.

Sistematizarea orizontală din incinta Gospodăriei de apă va cuprinde: zone verzi în procent minim de 20% din suprafața împrejmuită, respectiv zone carosabile auto și pietonale care se vor face din pavaj.

Sistematizarea orizontală se va face pe o suprafață de S= 268 mp.

3.2.4. Materii prime, energie și combustibili utilizați, cu modul de asigurare a acestora .

Apa furnizată câtre consumatori va fi potabilă în limite excepționale conforl Legii 485 / 2002 cu modificările și completările ulterioare.

3.2.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă.

Extinderea propusǎ se va realiza pe o lungime totalǎ de L=15217m, în intravilanul localitǎții Sânmartin și care va cuprinde și o gospodǎrie de apǎ cere va fi compusǎ dintr-un rezervor de înmagazinare de capacitate V=200 mc, stație de pompare de capacitate Q=60 mc/h, H=45 mCA și stație de clorinare care vor fi dispuse conform planurilor de situație anexate.

Calitatea apei care se va  distribuii prin rețeaua de distribuție propusă va fi  apă potabilă în limite excepționale conform Legii 458 / 2002 cu modificările și completările ulterioare.

Apele uzate menajere care vor fi colectate prin canalizarea menajeră de la grupul sanitar a clădirii stației de pompare  vor respecta gradul de încărcare cu poluanţi conform NTPA 002-2005 și vor fi evacuate prin vidanjare periodică în canalizarea menajară a localității Macea.

3.2.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.

Drumurile existente și accesele auto care vor fi afectate de lucrările de săpătură necesare pozǎrii conductelor de distribuție vor fi aduse la starea lor inițială prin lucrări de refacere cu păstrarea stucturii rutiere existente.

Zonele verzi afectate vor fi aduse la starea lor iniţială prin lucrări de refacere şi înierbare.

3.2.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Nu sunt necesare căi noi de acces și nici schimbări ale celor existente.

3.2.8. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare.

La protecția conductelor din PE-ID  pozate în pământ se va folosii agregat natural nisip de balastieră care va fi compactat, iar în funcționarea rețelelor de distribuție se va folosii apă potabilă.

La refacerea drumurilor și a acceselor auto din zona afectată se va folosii agreagat natural balast și piatră spartă în diferite sorturi.

La refacerea zonelor verzi  se va folosii pământ vegetal care va fi înierbat

3.2.9. Metode folosite în construcție.

La realizarea rețelelor de distribuție apă se vor folosii următoarele metode de construcție:

- săpături mecanice și manuale în șanțuri înguste;

- epuismente ape freatice prin pompare după caz;

- transport pământ excedentar cu autobasculanta;

- transport agreagate naturale cu autobasculanta;

- umputuri manuale și mecanice;

- compactari mecanice și manuale;

- montaj instalații hidraulice;

- subtraversări de drumuri prin foraj orizontal cu tuburi de protecție din oțel;

- confecționare și montaj elemente prefabricate din beton;

- armare, cofrare, turnare beton monolit pentru camine de vane  propuse;

- refaceri straturi rutiere, zone verzi afectate după caz;

- clǎdirile care compun gospodaria de apǎ Sâmartin, vor fi construcții supraterane cu fundații de suprafațǎ din beton armat sau radiere generale dupǎ caz, iar suprastructura va fi din beton armat sau din zidarie și vor fi prevazute cu instalații electrice de forțǎ și automatizare.

3.2.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere în funcțiune, exploatre, refacere și folosire ulterioară.

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi după cum urmează:

- Organizare de șantier	1  lună

- Rețele de ditribuție apă	17  luni

- Branșamente apă	17  luni

- Gospodăria de apă Sâmnartin	8  luni

TOTAL Durată de realizare conform grafic	18 luni

Grafic de eşalonare a investiţiei

| Activitate | Unitate de timp ( luni ) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Organizare de șantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rețele distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branșamente apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodărie apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL Durată de realizare conform grafic	18 luni

3.2.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate.

Extinderea rețelei de alimentare cu apă în prima fază va duce la implementarea planurilor urbanistice de zona apropbate de către administrația locală; se favorizează implementarea investițiilor în zonă cea ce repzintă un lucru pozitiv în dezvoltatea socio-economimică a  comunei Macea.

În etapa imediat următoare se intenționează implementarea canalizăii menajare în zonă cu evacuarea apelor uzate menajare prin pompare în canalizarea menajerǎ existentǎ actualmente în localitatea Macea, urmând ca în final apele uzate sǎ fie epurate la Stația de Epurare Curtici.

3.2.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare.

La baza proiectului  au stat 3 scenarii de realizare a obiectivelor propuse:

- A nu face nimic;

- Extindere sistem de distribuția apă în localitatea Sânmartin cu aigurarea necesarului de apă prin conducta de aducțiune Macea-Sânmartin.

- Extindere sistem de distribuția apă în localitatea Sânmartin cu aigurarea necesarului de apă prin foraje de captare.

1) Scenariu - „A nu face nimic” este denumită si alternativa initială şi comportă păstrarea situaţiei actuale.

Alimentarea cu apă a parcelelor care nu au acces la rețeaua stradală existentă se va face prin fântâni proprii de mică adâncime care captează în principal apa subterană freatică a cărei calitate nu se încadrează în limitele de potabilitate conform Legii 458 cu modificările și completările ulterioare, iar pe periaoadele secetoase ale anului există riscul ca necesarul de apă să nu poată fi asigurat din lispă de apă din freatic .

Alternativa nu va mai produce  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din localitea Sânmartin și nu va crea premisele dezvoltării activităţiilor economice, sociale în zonă.

Singurul avantaj al acestei variante este ca nu comporta cheltuieli suplimentare.

2) Scenariu - „Extindere sistem de distribuția apă în localitatea Sânmartin cu aigurarea necesarului de apă prin conducta de aducțiune Macea-Sânmartin” este denumită si alternativa propusă care cuprinde:

Extindere rețele de distribuție apă :

- conductă de distribuție apă PE-ID, PE100, PN10, De=110mm, L=10485,00 ml;

- conductă de distribuție apă PE-ID, PE100, PN10, De=160mm, L=4732,00 ml;

- cămine de vane din beton armat carosabile de formă dreptunghiulară 68 bucăți;

- hidranți de incendiu stradali subterani Dn 80mm 26 bucăți;

- subtraversare cu tub din OȚEL Dn 250mm,  L= 56,00 ml;

- subtraversări cu tub din OȚEL Dn 200 mm , L= 96,00 ml;

- branșament apă PE-ID, PN6, De=32mm , L=676 bucăți;

- rezervor de înmagazinare din beton armat semiîngropat Vu = 200 mc;

- stație de pompare de capacitate Q= 60 mc/h , H= 45 mCA;

- stație de clorinare cu soluție de hipoclorit;

- construcție stație de pompare și clorinare Su = 32,01 mp;

- racord electric Gospodărie de apă Sânmartin;

- instalații de ventilație;

- instalații electrice de forță și iluminat de incintă;

- sistematizare orizontală incintă S= 4062 mp;

- gard de împrejmuire incintă 268 ml.

3) Scenariu – „Extindere sistem de distribuția apă în localitatea Sânmartin cu aigurarea necesarului de apă prin foraje de captare” care cuprinde:

- conductă de distribuție apă PE-ID, PE100, PN6, De=110mm, L=10485,00 ml;

- conductă de distribuție apă PE-ID, PE100, PN6, De=160mm, L=4732,00 ml;

- cămine de vane din beton armat carosabile de formă dreptunghiulară 69 bucăți;

- hidranți de incendiu stradali supraterani Dn 80mm 24 bucăți;

- subtraversare cu tub din OȚEL Dn 250mm,  L= 56,00 ml;

- subtraversări cu tub din OȚEL Dn 200 mm , L= 96,00 ml;

- branșament apă PE-ID, PN6, De=32mm , L=676 bucăți;

- rezervor de înmagazinare din beton armat semiîngropat Vu = 250 mc;

- stație de pompare de capacitate Q= 79 mc/h , H= 45 mCA;

- stație de clorinare cu soluție de hipoclorit;

- construcție stație de pompare și clorinare Su = 120 mp;

- racord electric Gospodărie de apă Sânmartin;

- instalații de ventilație;

- instalații electrice de forță și iluminat de incintă;

- sistematizare orizontală incintă S= 4725 mp;

- gard de împrejmuire incintă 276 ml.

- conductă de aducțiune PE-ID, Dn 100mm  L=1500,00 ml;

- cămine de vane pe conducta de aducțiune din beton armat carosabile 2bucăți;

- foraje de captare ape H=110 ml , Dn 200mm – 2 buc.

Pentru a asigura necesarul de apă pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti este necesar realizarea unei captări de apă subterană prin două puţuri forate. Puţurile vor fi forate la adancimea de proximativ 110m. Necesarul de apă la un grad de asigurare de 95% se va asigura prin două foraje care vor fi exploatate alternativ la un debit mediu de 21 mc/h.

Fiecare foraj va fi echipat cu o electropompă submersibilă având următoarele caracteristici: Q = 21 m3/h, H = 50 mCA,. Adâncimea de montare a pompei în foraj va fi de aproxinativ 30 m pentru ambele puţuri.

Forajele se vor executa în sistem hidraulic cu circulaţie inversă.

Tubarea forajelor  se va face  cu  tuburi din  PVC cu mufă filetată (R10) cu Dext 250 x 11,9 mm coloană filtrantă şi 2 m piesa de fund.

Stratul filtrant va fi alcătuit din pietriș mărgăritar.

Următoare etapă va cuprinde spălarea puţului şi delcomatarea filtrelor precum şi desnisiparea care se va executa cu  motocompresorul

În timpul desnisipării şi probelor de debit pentru stabilirea debitului de exploatare, se vor lua probe de apă pentru analize chimice  şi analize bacteriologice iar probele de teren, care se vor lua  se vor păstra în lădiţe compartimentate.

Fiecare foraj va fi predat cu capac metalic sudat la gură.

Conducta de aducțiune de la frontal de captare  la rezervor se va executa din PE-ID PE80 De=110mm PN6 , în lungime de 1500ml fiind echipară cu două câmine de sectorizare.

Forajele vor fi prevăzute cu cabină puț forat din beton armat turnat monolit, echipat corespunzător cu instalații hidraulice și debitmetre pentru înregistrarea debitelor captate.

Incinta forajelor se va imprejmuii cu respectarea prevedrilor HG 930/2005 privind zonele de protecție sanitară respectiv se vor realiza lucrări de sistematizare orizontală, alei, access, zone verzi.

Se vor realiza racordurile electrice necesare alimentării cu energie electrică respectiv instalatiile interioare de forță și iluminat conform normelor tehnice în vigoare pentru aceste tipuri de lucrări.

Scenariu recomandat:

Varianta optimă din punct de vedere tehnico-economic este considerată Alternativa 2 – (Extindere sistem de distribuția apă în localitatea Sânmartin cu aigurarea necesarului de apă prin conducta de aducțiune Macea-Sânmartin), deorece necesită cheltuieli de investiţie mai reduse , cheltuieli de operare mai reduse, impune costul cel mai mic  de distribuție a apei către populație, conferă siguranţă mare în exploatare, respectă normele tehnice în vigoare și rezolvă problemele legate de asigurarea necesarului de apă potabilă a locuitorilor  de pe vatra localității Sânmartin.

Varianta se armonizează angajamentului asumat de România prinvind distribuția apei potabile și colectarea apelor uzate menajere.

Alternativa selectată nu contavine prevederilor pe termen lung şi mediu stipulate prin Masterpalanul Judeţului Arad pe partea de apă-canal.

În ceea ce priveşte materialele şi echipamentele prevăzute, acestea vor fi asigurate din surse locale şi ţări membre UE fiind însoțite de certificate de calitate și agremente tehnice în vigoare.

Proiectul este elaborat în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea şi realizarea investiţiilor de infrastructură privind distribuția apei potabile către populație HG. 907/2016, NP 133 /2023.

3.2.13. Alte activității care pot apărea ca urmare a proiectului.

- Implementarea infrastrucurii de colectare, evacuare a apelor uzate menajare;

- Lucrǎri de modernizare a infrastructurii rutiere;

- Lucrări de alimentare cu gaze naturale;

- Lucrări pentru infrastructura de telecomunicații;

- Creșterea numărului de investiții în zonă conform reglementăilor urbanistice respectiv racordul acestora la utilitățile de apă / canal.

3.2.14. Alte autorizații cerute pentru proiect.

Investiția dispune de avize conform certificat de urbanism nr. 36 / 08.11.2022.

3.3.Descrierea amplasării proiectului:

3.3.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Proiectul de față nu  cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

3.3.2. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferii informații privind caracteristicile fizice ale mediului.

Conform borderou de piese desenate anexat prezentei.

3.3.3. Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și pe zonele adiacente acestuia.

Comuna Macea este situată  în partea de vest a judeţului Arad la o ditanţă de aproximativ 23 km nord de municipiul Arad  si de 4,5 km de orasul Curtici, pe ruta drumului judetean DJ709B.

Localitatea Sânmartin este sat aparținător comunei Macea, fiind situată la o distantă de aproximativ 2,35 km de localitatea Macea pe ruta drumului județean DJ709B.

Distanţe între localitatea Sânmartin şi localităţi importante din zonă:

- aproximativ 23 km faţă de Municipiul Arad pe ruta drumului DJ708B și aproximativ 7 km fața de orașul Curtici.

Vecini ai localității Sânmartin

| nord | Comuna Grăniceri |
| --- | --- |
| vest | Granița cu Ungaria |
| sud | Orașul Curtici, Mun. Arad |
| est | Comuna Șimand, Orașul Sântana |

3.3.4. Politica de zonare și de folosire a terenului.

Ampasamentul este situat în județul Arad, inravilanul localitǎții Sânmartin, teren proprietate a Comunei Macea.

Terenurile nu sunt grevate de sarcini.

Folosința actualǎ domeniu publical Comunei Macea.

Destinația stabilitǎ prin PUG domeniu public, strǎzi aflate in administrarea comunei Macea, drumuri județene aflate în administraea Județului Arad, zonǎ instituții publice, servicii.

Se solicită extinderea reței de distribuție existentǎ actualmente în localitatea Sânmartin, comuna Macea.

3.3.5. Areale sensibile

Nu există areale sensibile declarate în zonă.

3.3.6. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Rețelele de apă se vor amplasa pe străzile din zonă aparținând domeniului public și privat al statului conform planului desituație anexat.

Nu sunt alte variante de amplasament luate în calcul pentru dispunerea rețelelor propuse.

4. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

4.1 Protecţia calitaţii apelor

Lucrarile de alimentare cu apă  propuse în prezenta ducumentaţie se vor face cu conducte din PE-ID neexiztând scurgeri de ape uza din conductele de distribuție.

Conductele utilizate în prezenta documentaţie au Agrementul Tehnic emis de Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii Bucureşti, precum şi Avizul Sanitar emis de Ministerul Sănătăţii, iar din punct de vedere calitativ sunt rezistente la acţiunea corozivă  a agenţilor chimici din apa subterană din sol şi din apa menajeră pe care o transportă cât şi la încărcările statice date de greutatea pământul şi a traficului rutier.

Rețeaua de distribuțe propusă va transporta apă potabilă în limitele excepționale conform Legii 458 / 2002  cu modificările și completările ulterioare.

Eventuale defecţiuni de exploatare care pot să apară  se vor soluţiona de către operator prin intervenţii intr-un interval de timp cât mai scurt posibil şi remedieri cât mai corecte a problemelor semnalate, urmărindu-se reducerea la minim a efectelor negative datorate defecţiunii în cauză.

4.2. Protecţia aerului

Surse de poluare cum ar fi emisii de gaze sau vapori în atmosferă nu exista.

4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Posibile zgome și vibrații pot să apară în cazul rețelelor de distribuție a apei cauzate în special de șocuri hidraulice fenomen care portă denumirea de “lovitură de berbec". Acest fenomen pot să apară în special datorită manevrării necorespunzătore a vanelor de închidere și mai ales dacă acestea sunt manevrate de către personal neautorizat. Se va evita pe cât posibil manevrarea neautorizată a vanelor de sectorizare propuse.

Pentru a preintampinarea efectului fenomenului “loviturii de berbec" (soc hidraulic) în cazul rețelelor de distribuție s-a utilizat polietilena a carui modul de elasticitate este mult mai mic decat la otel, de exemplu, ceea ce duce la o scadere semnificativa a efectului mentionat.

Posibilele zgomote de impact pot apărea și la realizarea investiţiei, lucrarea în ansamblu realizându-se astfel încât să asigure condiţii optime de lucru pentru salariaţi.

Pe perioada de realizare a investiție se va urmarii folosirea unor utilaje moderne de execuție astfel încât sa nu se depășească limita de 60-70 dB pentru poluare acustică.

4.4. Protecţia înpotriva radiaţiilor

Posibile surse de radiaţii care pot să apară sunt cele rezultate  la efectuarea sudurilor electrice folosite în procesul de execuţie pentru îmbinarea conductelor  metalice respectiv la prinderea pieselor metalice.

Aceste operaţii se vor executa prin respectarea normelor de protecţie a muncii pentru lucrări de sudură utilizând personal calificat dotat cu echipament de protecţie adecvat.

În procesul de exploatare normală a sistemului de alimentare cu apă  nu apar radiaţii cu impact asupra mediului.

Radiaţii posibile pot să apară în condiţiile deversării din neglijenţă sau inteţionat a nunor subtanţe radioactive, in acest sens se vor lua măsuri conform legilor în vigoare în funcţie de impactul asupra mediului cauzat de acestea.

4.5. Protecţia solului şi a subsolului

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă  cuprinse in prezentul studiu se face prin folosirea conductelor de polietilenă  PE-ID, PE100, PN16 imbinate etanş neexistand scurgeri de apa din sistem.

În final rețeaua de apă realizată se va verifica la presiune prin probe conform legislației în vigoare pentru aceste tipuri de lucrări, iar rezultatele probelor fiind consemnate prin procese verbale în faze determinante. Eventualele nereguli constatate la probele de presiune vor fi însoţite de soluţii tehnice adecvate necesare remedierii acestora.

Apa transportată prin sistemul de alimentare este potabilă şi nu afectează solul şi subsolul.

Din punct de vedere calitativ apa livrată catre populaţia din zonă prin sistemul de distribuție propus se va  incadra în limitele  de potabilitate conform normelor în vigoare Legea 485/2002. Parametrii de potabilitate a apei distribuite vor fi monitorizati in permanentă de catre operatorul local prin prelevare de probe şi analize de laborator conform legislaţiei în vigoare.

Exploatarea sistemului de alimentare cu apă se va face de către un operator acreditat în acest scop prin respectarea unor norme specifice de funcţionare care prevăd reducerea la minim a accidentelor care pot duce la contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane.

Eventuale defecţiuni de exploatare care pot să apară  se vor soluţiona de către operator prin intervenţii intr-un interval de timp cât mai scurt posibil şi remedieri cât mai corecte a problemelor semnalate, urmărindu-se reducerea la minim a efectelor negative datorate defecţiunii în cauză.

4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Apa care va fi tranportată prin rețeaua de distribuție propusă spre extindere va fi potabilă în limite excepționale conform Legii 485 / 2002 cu modificările și completările ulterioare si nu se estimează impact negativ asupra ecosistemelor terestre și acvatice.

Apele uzate care vor fi colecatate din zonǎ vor respecta gradul de încărcare cu poluanţi conform NTPA 002-2005.

Apele pluviale colectate se vor încadra în limitele de încărcare cu poluanți conform NTPA 001/2005, NTPA 011/2005.

Deversari accidentale a apelor neepurate in emisar nu există.

Depǎşiri fațǎ de valorile admise la anumite substante a apelor evacuate vor fi raportate organelor abilitate, urmand a se lua masurile necesare reducerii în limitele admise a incarcarilor cu poluanti.

4.7. Protecţia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Măsurile prevăzute în prezenta documentaţie sunt în concordanţă cu prevederile din Legea Mediului privind impactul asupra mediului.

Prezenta documentaţie respectă prevederile din SR 8591:1997, conform cărora distanţa minimă de pozare a conductelor de alimentare cu apă, până la fundaţiile clădirilor trebuie să fie minim 3 m .

Pentru perioada de executie, zonele de lucru se vor ingradi cu panouri avertizoare şi de asemenea se vor monta parapete şi podete metalice de inventar.

Toate sapaturile se vor executa de preferinta mecanizat (functie de conditiile locale) tinandu-se insa seama de existenta retelelor subterane, in special in intravilanul localitatiilor in cauza. Pe portiunile dificile, sapatura se va realiza manual.  Toate obiectivele afectate de săpături, în special drumurile din interiorul localităţilor vor fi aduse la starea lor iniţială prin lucrări de refacere conform legislaţiei în vigoare.

Traseul conductelor de alimentare cu apă  s-a ales astfel incăt lucrări de defrișare abundentă a vegetaţie existente în zonă să nu se producă.

4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

Nu se estimează deșeuri generate pe amplasament pe perioada de exploatare a investiției.

Deşeurile generate în procesul de imlementare a proiectului vor fi depozitate în grămezi pe platforme betonate amplasament în incinta organizării de şantier, iar în final vor fi sortate şi transportate fie pentru a fi reciclate, fie vor fi duse în depozite finale ( gropi de gunoi) sau alte locuri de depozitare specifice deşeurilor în cauză.

4.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Exploatarea cât și realizarea investiției nu necesită și nu generează subsatanțe și preparate chimice periculoase.

5.  DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

5.1.Caracteristicile impactului potențial.

Prin realizarea invetiției propuse se estimează că impactul asupra poluației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului calitativ al apei, calității aerului, climei , zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural, va fi unul de natură pozitiv pe termen mediu și lung.

5.2.  Extinderea impactului.

Prin respectarea prevederilor cuprinse în prezentul proiect nu se estimează un impact negativ asupra habitatelor și speciilor din zonă.

5.3. Magnitudinea și complexitatea impactului.

Prin realizarea proiectului impactul estimat este unul pozitiv. Nu este cazul stabilirii magnitudinii și complexității impactului.

5.4. Probabilitatea impactului

Impactul estimat va produce efecte după punerea în funcțiune a investiție, pe perioada de exploatare.

5.5. Durata, fecvența și reversibilitatea impactului.

Impactul estimat este de natură pozitivă pe termen mediu și va produce efecte după punerea în funcțiune a investiție, pe perioada de exploatare.

5.6. Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

Nu sunt necesatre măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului.

5.7. Natura trasfrontieră a impactului.

Nu se estimează impact de natură transfrontieră.

6.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Din punct de vedere calitativ apa livrată către consumatori din zonă prin sistemul de distribuție propus se va  incadra în limitele  de potabilitate conform normelor în vigoare STAS 1342 respectiv Legea calităţii apelor potabile 458/2002. Parametrii de potabilitate a apei distribuite vor fi monitorizati in permanență de catre operatorul local prin prelevare de probe şi analize de laborator conform legislaţiei în vigoare.

Siguranta in exploatare a rețelelor proiectate  este data de utilizarea unor materiale de foarte buna calitate. Pentru rețelele de ditribuție s-au propus conducte din polietilenă PE-ID , PE100, PN10 respectiv robineți și piese de legatură din fontă ductilă montate în cămine din beton armat. Utilizarea acestor material este garantia realizarii unor lucrari de foarte buna calitate, tinand cont si de faptul ca durata de viata a unor astfel de lucrari este de 50 de ani. 	Contoarele folosite pentru înregistrarea debitelor de apă vor fi agementate în ţară şi în U.E. şi vor avea o fiabilitate ridicată garantaă de producător.

Exploatarea sistemului de alimentare cu apă propus se va face pe baza unor norme de exploatare întocmite conform legislaţie în vigoare.

Pentru perioada de executie, zonele de lucru se vor ingradii cu panouri avertizoare şi de asemenea se vor monta parapete şi podete metalice de inventar.

Toate sapaturile se vor executa de preferinta mecanizat (functie de conditiile locale) tinandu-se insa seama de existenta retelelor subterane existente. Pe portiunile dificile, sapatura se va realiza manual.

Exploatarea lucrarilor propuse nu pune probleme deosebite, avand in vedere schema tehnologica a sistemului de alimentare cu apă propus.

Eventualele avari care apar in timpul exploatarii vor fi remediate de catre operatorul local prin interventii cit mai eficiente si promte cu impact cit mai redus asupra mediului.

7.  LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DECUMENTE DE PLANIFICARE

Lipsa unui sistem de distribuția a apei potabile în zonă impune realizarea forajelor de captare a apei individuale. Captarea apei prin foraje individuale de mică adâncime asigura o calitate a apei  necorespunzătoare care poate inbolnăvii populatia din zona respectivă.

În concluzie putem menționa faptul că existenta infrastructurii de apă și în zona studiată va favoriza popularea zonei datorat creșterea gradului de conform respectiv asiguraea uni mediu curat și civilizat.

8.  LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea se şantier cuprinde următaorele lucrări:

- realizarea imprejmurii temporare cu panouri de invetar conform normelor tehnice în vigoare pe o suprafaţa de trern care va aprţine titularului investiţiei, suprafaţa imprejmuită fiind de aproximativ 1810mp, pe terenul aferent gospodariei de apǎ Sânmartin.

- decopertarea a 20cm strat vegetal şi asternerea de material granul compactat pentru a facilita accesul auto şi pietonal  în incintă precum şi realizarea drumului de acces auto şi pietonal în incintă;

- montarea de barăci de inventar prevazute cu grupuri sanitare ecologice şi vestiare pentru muncitori şi personal tehnico- administrativ. Deasemenea se vor asigura la puncele de lucru toalete ecologice de inventar.

- realizarea de platforme betonate pentru amplasarea containerelor pentru depozitarea deşeurilor lichide şi solide;

- asigurarea branşamentelor prevăzute cu contor pentru apă şi energie electrică după caz.

Lucrările aferente organizării de şanţier pentru investiţia în cauză nu au impact semnificativ asupra mediului. La finalizarea investiţiei amplasamentul unde s-a realizt organizarea de şantier va fi adus la starea lui iniţială.

Lucrările necesare organizării de şantier nu necesită măsuri pentru controlul al emisiilor de poluanţi în mediu.

8.1. Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi localizată pe amplasamentul Gospodǎriei de apǎ Sânmartin propusǎ, pe  parcela cu nr. C.F. 302273, având coordonatele STEREO 1970:

| Nr. punct | X [m] | Y[m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 552162,873 | 218785,289 |
| 2 | 552146,230 | 218826,949 |
| 3 | 552110,316 | 218812,601 |
| 4 | 552128,569 | 218767,270 |

,pe partea dreapta a drumului județean DJ 709B Macea-Sânmartin.

8.2. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier.

Deşeurile generate în procesul de imlementare a proiectului resturi de materiale nefolosite  ( în special materiale plastice polietilenă respectiv materiale din fontă și oțel ) vor fi depozitate în grămezi pe platforme betonate amplasate în incinta organizării de şantier, iar în final vor fi sortate şi transportate fie pentru a fi reciclate, fie vor fi duse în depozite finale ( gropi de gunoi) sau alte locuri de depozitare specifice deşeurilor în cauză.

Pentru deșeurile menajere, ambalaje din hartie sau platsic respectiv deșeuri fecaloid menajere se vor folosii pubele ecologice de sortare respectiv toalete ecologice. Acestea vor fi preluate de firme autorizate în baza unor contracte de prestări servicii.

9.  LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

Amplasamentul pe care s-a realizat investiţia va fi adus la starea lui iniţială cât şi obiectivele existente în zonă care au fost afectate de investiţia în cauză.

După finalizarea lucrărilor amplasamentul pe care s-a realizat organizarea de şantier va fi predat titularului cu lucrările de refacere a amplasamentului la faza iniţială finalizate şi acceptate de titularul investiţiei şi de organele abilitate.

Exploatarea sistemului centralizat de alimentare cu apă se va face pe baza unor norme de exploatare întocmite conform legislaţie în vigoare.

Toate sapaturile se vor executa de preferinta mecanizat (functie de conditiile locale) tinandu-se insa seama de existenta retelelor subterane pe anumite porțiuni. Pe portiunile dificile, sapatura se va realiza manual.

Exploatarea lucrarilor propuse nu pune probleme deosebite, avand in vedere schema tehnologica a rețelelor de distribuție apă propus.

Eventualele avari care apar in timpul exploatarii vor fi remediate de catre operatorul local prin interventii cit mai eficiente si promte cu impact cit mai redus asupra mediului.

10. AEXE PIESE DESENATE

Piesele desenate anexate prezentei sunt cele enumerate în borderoul de piese desenate prezentat mai sus.

11. PROIECT CARE SE ÎNCDRERAZĂ PE APE ŞI ARE LEGĂTURĂ CU APELE

11.1. Localizarea proiectului

Comuna Macea este situată  în partea de vest a judeţului Arad la o ditanţă de aproximativ 23km de municipiul Arad  si de 4,5 km de orasul Curtici, pe ruta drumului judetean DJ709B.

Lucrările de extindere a rețelelor de distribuție apă  propusă sunt  situate în intravilanul localității Sânmartin, comuna Macea, județul Arad.

Bazinul hidrografic Crișul Alb, cod cadastral bazin hidrografic : b.h III.1 , râul Crișul Alb, mal stâng, curs de apă Canalul Morilor, mal stâng – afluent stâng al râului Crișul Alb.

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Canalul Morilor-izvor-vărsare în Crișul    Alb+afluenții;

Cod corp de apă: RORW 3-1-40A_B1

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Râul Crișul-Alb-conf. Cigher-frontieră.

Cod corp de apă: RORW 3-1_B7

Corp de apă :  subterană freaticǎ

Denumire corp de apă:  Oradea ( Câmpia de Vest)

Cod corp de apă: ROCR01.

Corp de apă :  subterană de adâncime

Denumire corp de apă:  Arad – Oradea – Satu Mare

Cod corp de apă: ROCR08.

Țara România, Regiunea  Vest, județul Arad, Comuna Macea, localitatea Sânmartin, intravilan, având coordonate geostaționare a gospodariei de apă propusă: 46º21’10,86”N ; 21º29’42,83” E respectiv coordonate STEREO 1970: X=552107,579 ; Y=218841,153.

11.2. Indicarea stării/ potenţialului ecologic şi stării chimice a corpului de apă

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Canalul Morilor-izvor-vărsare în Crișul    Alb+afluenții;

Cod corp de apă: RORW 3-1-40A_B1

Corpul de apă se găseşte într-un potențial ecologic moderat

Corpul de apă se găseşte într-o stare chimică proastǎ ( notată cu 3).

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Râul Crișul-Alb-conf. Cigher-frontieră.

Cod corp de apă: RORW 3-1_B7

Corpul de apă se găseşte într-un potențial ecologic bun.

Corpul de apă se găseşte într-o stare chimică proastǎ ( notată cu 3).

Corp de apă :  subterană freaticǎ.

Denumire corp de apă:  Oradea ( Câmpia de Vest).

Cod corp de apă: ROCR01.

Corpul de apă se găseşte atualmente într-o stare cantitativă bună.

Corpul de apă se găseşte actualmente  într-o stare chimică bunǎ.

Corp de apă :  subterană de adâncime

Denumire corp de apă:  Arad – Oradea – Satu Mare.

Cod corp de apă: ROCR08.

Corpul de apă se găseşte atualmente într-o stare cantitativă bună.

Corpul de apă se găseşte actualmente  într-o stare chimică bunǎ.

11.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru corpul de apă

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Canalul Morilor-izvor-vărsare în Crișul    Alb+afluenții;

Cod corp de apă: RORW 3-1-40A_B1

Obiectiv de mediu moderat pe stare ecologică şi stare chimică bunǎ a corpului de apă.

Corp de apă :  de suprafaţă.

Denumire corp de apă:  Râul Crișul-Alb-conf. Cigher-frontieră.

Cod corp de apă: RORW 3-1_B7

Obiectiv de mediu bun pe stare ecologică şi stare chimică proastǎ a corpului de apă.

Corp de apă :  subterană freaticǎ.

Denumire corp de apă:  Oradea ( Câmpia de Vest).

Cod corp de apă: ROCR01.

Obiectiv de mediu bun pe stare cantitativă.

Se estimează atingerea obiectivului de mediu bun pe stare chimică bună.

Corp de apă :  subterană de adâncime

Denumire corp de apă:  Arad – Oradea – Satu Mare.

Cod corp de apă: ROCR08.

Obiectiv de mediu bun pe stare cantitativă.

Se estimează atingerea obiectivului de mediu bun pe stare chimică bună.

12. ALTE PRECIZĂRI

Coordonatele - STEREO 1970 – ale conturului proiectului :

| Coordonate contur intravilan Sânmartin rețea distribuție propusǎ. | X = 552005.597 | Y = 218693.892 |
| --- | --- | --- |
|  | X = 552129.757 | Y = 218631.163 |
|  | X = 552242.961 | Y = 218677.124 |
|  | X = 552447.696 | Y = 218872.096 |
|  | X = 552427.799 | Y = 219011.256 |
|  | X = 552485.361 | Y = 219074.537 |
|  | X = 552664.985 | Y = 219063.666 |
|  | X = 553101.155 | Y = 219035.310 |
|  | X = 553400.805 | Y = 219069.121 |
|  | X = 553416.738 | Y = 219166.777 |
|  | X = 553398.145 | Y = 219485.251 |
|  | X = 553338.633 | Y = 219673.897 |
|  | X = 553513.392 | Y = 219667.504 |
|  | X = 553537.889 | Y = 220111.539 |
|  | X = 552881.966 | Y = 220162.323 |
|  | X = 552836.293 | Y = 219718.408 |
|  | X = 552166.592 | Y = 219693.473 |
|  | X = 552140.184 | Y = 219883.363 |

X = 552305.126     Y = 218918

| Coordonate contur împrejmuire Gospodarie de Apǎ Sânmartin propusǎ. | X = 552152.829 | Y = 218808.584 |
| --- | --- | --- |
|  | X = 552125.333 | Y = 218877.718 |
|  | X = 552068.472 | Y = 218851.759 |
|  | X = 552087.949 | Y = 218802.880 |
|  | X = 552110.637 | Y = 218813.412 |
|  | X = 552118.100 | Y = 218794.798 |

PROIECTANT GENERAL:	                          S.C. Dromcons S.R.L.

ing.  Adrian Prahoveanu