MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

" Înființarea unui parc fotovoltaic în Orașul Ineu, Jud. Arad”

- Titular:

- numele titular

ORAȘUL INEU – C.I.F. 3519020, reprezentat prin Primar Abrudan Călin C.I. AR nr. 690417

- adresa poștală:

Primăria oraș Ineu, str. Republicii nr. 5 e-mail primaria@primariaineu.ro Tel. 0257-511550 Fax 0257-511965

-adresă punct de lucru

Intravilanul localității Ineu, Jud. Arad, pe terenul identificat cu: - CF 318330 Ineu

Persoană de contact Curetean Axente e-mail cureteanaxente@primariaineu.ro, mobil Tel: +40 257511550

- responsabil cu protecția mediului

Curetean Axente

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Situația existentă

Suprafața totală este de 11.012 mp

La ora actuală terenul este liber de construcții, deci POT = 0% şi CUT = 0.

Terenul pe care se fac propuneri este relativ plat și are stabilitate asigurată, fără băltiri sau alte zone ce pot produce prăbușiri locale. Nu există pericol de inundații. Nu sunt parcări.

Situația propusă

Terenul propus pentru amplasare se află in intravilanul localității Ineu, Jud. Arad, identificat cu: CF 318330 Ineu - Teren cu categoria de folosință pășune, având suprafața de 13790 mp

Terenul face parte, conform PUG şi RLU aprobat, zonă mixtă M, subzonă activități industriale, depozitare şi servicii.

Accesul se face străzile din zonă.

Vecinătățile terenului sunt:

- la nord: str. Avram Iancu

- la sud: str. Gheorghe Doja

- la vest: zonă mixtă M

- la est: Gheorghe Doja

Coordonatele STEREO 70 ale punctelor de contur ale incintei sunt:

| Număr punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 258959,792 | 552005,490 |
| 2 | 259111,017 | 552002,396 |
| 3 | 258953,141 | 551854,835 |

Instalația va consta din 2222 panouri fotovoltaice, așezate în șiruri paralele. Puterea instalată pe panou este de 450W, deci puterea maximă totală (curent continuu) este de 999,90 kW c.c.

Fiecare grup de panouri se va lega la unul din grupurile de conexiune prevăzute cu invertoare trifazate pentru realizarea conversiei din curent continuu în curent alternativ. Conexiunea până la invertoare se va face prin cabluri de energie electrică pozate pe suporții metalici, folosiți pentru înserierea panourilor. Puterea maximă disponibilă în curent alternativ va fi de 985,6 kW.

Numărul total de invertoare va fi de

      - 50 kW - 20 buc

      - 30 kW - 1 buc

Panourile fotovoltaice interconectate cu invertoarele produc energia electrică care este distribuită prin cabluri electrice de joasă tensiune spre tabloul de distribuție, respectiv spre  postul de transformare 0,4/20kV 1MW, către sistemul energetic național. Legăturile electrice se realizează  cu cabluri din cupru, având secțiunea crescătoare, de la panourile fotovoltaice spre postul de transformare,  fiind pozate pe structura metalică  şi în canalizări subterane.

Energia electrică produsă de instalația fotovoltaică de joasă tensiune este transformată în medie tensiune în postul de transformare şi transmisă  către sistemul energetic național, printr-un punct de măsură şi conexiune, care reprezintă şi punctul de delimitare dintre instalația de utilizare şi instalația operatorului local de distribuție ENEL

Se va realiza, de asemenea, împrejmuirea cu un gard şi se vor asigura sisteme de protecție şi alarmare.

b) justificarea necesității proiectului;

Proiectul este necesar pentru a se asigura posibilitatea valorificării energiei solare din zonă. Pe lângă economiile financiare obținute prin eliminarea necesității achiziției

c) valoarea investiției;

Valoare estimată prin SF:  2,5-3 milioane euro RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare 2023-2024

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează.

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

CF 318330 Ineu - Teren cu categoria de folosință pășune, având suprafața de 13790 mp

Coordonatele STEREO 70 ale punctelor de contur ale terenului: prezentate anterior

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

În prezent terenurile sunt virane. Investiția este de tipul „greenfield”. Se vor utiliza terenurile existent actualmente din zonă.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Procesul de producție a fost menționat în etapa de descriere, prezentată anterior.

Sursa primară de energie va fi energia solară.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime şi combustibili se vor folosi exclusiv în etapa de construcție. Cantitățile exacte se vor stabili în cadrul proiectului de execuție.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Transportul energiei electrice rezultate va fi asigurat de la rețeaua ENEL existentă în zonă.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Panourile sunt montate pe suporți metalici, care se introduc în sol prin batere. Cablurile subterane se introduc în șanțuri, pe pat de nisip. Pământul excavat se reintroduce în șanțuri. Nu rezultă deșeuri de materiale de construcții şi nu este afectat solul, care va fi înierbat in totalitate.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu vor exista căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

În etapa de construcție vor fi folosite agregate minerale (nisip).

În etapa de exploatare sursa  primară de energie este energia solară.

- metode folosite în construcție/demolare;

Construcțiile (stație de transformare, punctele de conexiune), se vor realiza fără fundații, în anvelope din beton.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se va elabora în faza de PE.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Practic, din dotările existente nu se va putea reutiliza decât terenul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea energiei solare şi, implicit, utilizarea de combustibili fosili.

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă, în cazul reamplasării este necesară achiziția unui alt teren, care implică cheltuieli şi lucrări suplimentare, inclusiv de prospecțiuni geologice de mare adâncime.

În cazul amplasării în altă locație, va fi necesară achiziția de teren.

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul actual din incinta propusă, creându-se capacități de producere şi transport optime a energiei electrice. Totodată se asigură realizarea obiectivelor cu cheltuieli minime.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

Nu apar alte activități conexe.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

În această etapă nu sunt necesare alte avize. Nu vor fi interferențe cu corpurile de apă.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se necesită lucrări de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu vor fi demolări.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de garnițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Neavând efect poluant, nu este relevantă distanța față de granițe, distanță care este de peste 45 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În apropierea amplasamentului nu există situri arheologice sau culturale

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale privind:

Plan de situație anexat la Notificare

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

La ora actuală teren neocupat

- arealele sensibile;

În apropiere este ROSPA0014 „Câmpia Cermeiului”, dar nu vor exista interferențe cu acesta.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Plan de situație anexat şi tabel cu coordonatele STEREO 70 ale punctelor de contur prezentat anterior.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

După cum s-a arătat anterior, nu există altă variantă fezabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu vor exista surse de poluanți pentru ape de suprafață sau de adâncime.

În etapa de construcție se vor utiliza toalete ecologice pentru muncitorii de pe șantier.

După punerea în funcțiune, nu va exista personal de exploatare stabil. Nu se vor genera ape uzate tehnologice sau menajere.

stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este necesar, neexistând personal permanent.

b) protecția aerului:

sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În etapa de șantier, vor fi emisiile de gaze ale vehiculelor de transport şi ale utilajelor.

În etapa de exploatare nu vor exista surse de poluanți pentru aer.

instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă;

Nu sunt necesare

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

În etapa de șantier sursele de zgomot sunt motoarele utilajelor de montaj şi ale vehiculelor de transport.

În etapa de exploatare nu vor exista surse de zgomot.

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Nu este cazul, utilajele folosite vor fi moderne, cu zgomot redus.

- protecția împotriva radiațiilor:

sursele de radiații;

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de exploatare nu se vor folosi surse de radiații.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e) protecția solului şi a subsolului:

sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu vor exista surse de poluanți pentru sol sau pentru ape freatice. Eventualele scurgeri accidentale de ulei sau motorină de la utilaje sau vehiculele de transport se vor colecta şi preda la colectori autorizați.

lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Nu este cazul

f)protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu există arii naturale protejate NATURA 2000 care să poată fi influențate.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Distanța față de primele case va fi de aproximativ 30 m.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul de măsuri de protecție în timpul funcționării, altceva decât gardul împrejmuitor. În etapa de construcție se vor folosi utilaje şi tehnici de lucru care să deranjeze minimal obiectivele publice şi private, precum şi cetățenii localității.

h) prevenirea şi gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În etapa de construcție vor rezulta cantități variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” şi „deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, de la constructori. Daca vor exista scurgeri de combustibil sau ulei de la utilaje, se vor strânge cu ajutorul absorbanților. Deșeul rezultat cod 15 02 02* „absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase se vor preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

În etapa de exploatare nu vor rezulta deșeuri.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este necesar un astfel de program

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deșeul de pământ excedentar cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune de către constructor pe terenul indicat de către Primărie.

Eventualul deșeu cod 15 02 02* „absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase” se vor preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 030 01, se vor colecta în tomberoane puse la dispoziție de către societatea autorizată pentru colectarea acestor deșeuri din zona Ineu.

.

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se vor folosi substanțe sau preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației.

Nu sunt necesare astfel de substanțe.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității.

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se amplasează panourile.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul direct asupra calității aerului va fi exclusiv unul pozitiv semnificativ, în sensul eliminării emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), cauzate de folosirea combustibililor fosili la generarea energiei electrice pe bază de combustibili fosili.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul, exclusiv pozitiv, va fi unul local

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Se elimină necesitatea utilizării combustibililor fosili, care ar fi necesari pentru obținerea energiei electrice.

- probabilitatea impactului;

Impactul pozitiv va avea o probabilitate de 100%.

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Impactul pozitiv va fi permanent

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Datorită distanței de aprox. 45 km de cea mai apropiată graniță, nu exista impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este necesară monitorizarea mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu se încadrează în actele normative respective

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul face parte din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi făcută pe terenul destinat centralei. Organizarea va consta dintr-un container mobil pentru odihnă şi servitul mesei şi respectiv un WC ecologic.

- localizarea organizării de șantier;

Terenurile pentru organizările de șantier vor fi amplasamentele viitoarei centrale.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Cu excepția gazelor de eșapament şi a zgomotelor de la motoarele utilajelor de construcții şi al vehiculelor de transport, nu vor fi alte impacturi asupra factorilor de mediu. Acestea vor fi prezente exclusiv în etapa de șantier.

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Singurele surse de poluanți vor fi de la gazele de eșapament ale utilajelor şi vehiculelor utilizate în etapa de construcție.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Cu excepția menținerii parametrilor de funcționare a motoarelor utilajelor şi vehiculelor, nu sunt necesare alte măsuri

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

Lucrările de refacere se limitează la refacerea șanțurilor în care se îngroapă cabluri electrice.

În caz de dezafectare, panourile, structurile metalice de susținere, materialele electrice se vor transfera la noua destinație sau se vor preda ca şi deșeuri, la colectori autorizați.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluări accidentale se pot produce numai în caz de scurgeri de ulei sau de combustibil de la utilajele sau de la vehiculele folosite la construcții. Ca mod de răspuns se prevede achiziționare de absorbanți pentru produse petroliere şi colectarea ulterioară a absorbanților în recipienţi metalici. Dacă va fi cazul, absorbanții utilizați urmează a fi predați spre eliminare la o societate autorizată, pe bază de comandă fermă.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

În caz de dezafectare a centralei, panourile neuzate şi utilajele conexe se vor vinde ca atare. Deșeurile se vor preda la colectori de deșeuri metalice sau la procesatori DEEE autorizați.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dacă se va ajunge la dezafectarea centralei, utilajele se vor valorifica, iar eventualele deșeuri rezultate se la un deponeu pentru deșeuri nepericuloase.

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Planuri anexate.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu sunt necesare instalații de depoluare

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare – stocare temporară – predare la societăți autorizate

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu sunt solicitate alte piese  desenate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

a) descrierea succintă a proiectului şi distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Pentru faza inițială, Primăria oraș INEU a emis Certificatul de urbanism nr.70 din 14.09.2022

Coordonatele STEREO70 ale punctelor de contur au fost prezentate anterior

În apropiere (dincolo de șoseaua de centură sud Ineu, ) există în zonă arie  naturală protejată Natura 2000

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

În apropiere este ROSPA0014 „Câmpia Cermeiului”, dar nu vor exista interferențe cu acesta.

c) prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu există efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului pe suprafața acoperită de proiect. de altfel, prezența la S-E față de zona proiectului a șoselei de centură Ineu, relativ intens circulate, a făcut mai demult ca zona din apropiere să nu mai fie propice prezenței faunei sălbatice în zonă.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, şi nici cu apele de suprafață, aflate în administrarea AN „Apele Române”.

- Localizarea proiectului:

## Bazinului Hidrografic Crișul Alb,

Cod cadastral III.1.000.00.00.00.0,

Curs de apă Canalul Morilor, hm282, km 18,8,

      - Corp de apă  ROCR 01

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Stare/potențial (S/P): P ; Stare ecologică/potențial ecologic: B

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi interferențe cu corpurile de apă

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat înlocuirii surselor de energie electrică bazată pe combustibili fosili.

Puterea maximă disponibilă în curent alternativ va fi de 985,6 kW

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu sunt alte proiecte cumulate

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Solul este utilizat minimal, pentru construcția centralei electrice solare. Resursa naturală utilizată este energia solară.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Cu excepția deșeurilor menajere produse de la personalul din faza de construcție, nu vor fi generate alte deșeuri. Excepție eventualele panouri sau componente electrice deteriorate DEEE.

e) poluarea și alte efecte negative;

În perioada execuției poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune nu sunt efecte negative.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Proiectul are ca scop principal reducerea efectului de seră, cauzată de utilizarea combustibililor fosili. Deci, nu există posibilitatea de dezastre ecologice.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Nu există astfel de risc, dacă nu se intră prin efracție în zonele de tensiune electrică înaltă. Pentru a evita acest lucru, s-a prevăzut un gard de protecție şi sisteme antiefracţie.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică în zonă

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului est una locală şi este exclusiv una pozitivă asupra mediului.

b) natura impactului;

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze de ardere (SO2,NOx, pulberi  etc. )

c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu există astfel de impact.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Impactul este exclusiv pozitiv, de reducere a emisiilor de CO2

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului pozitiv, de reducere a emisiilor de CO2 cauzate de generarea de energie electrică din surse clasice va fi de 100%.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a sistemului, impactul pozitiv va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

După punerea în funcțiune a centralei impactul fiind exclusiv pozitiv, nu este cazul ca să fie redus.

Primar

Călin – Ilie ABRUDAN