Arad, 310168, str. Calimaneşti nr.11, bl.31, ap.2

Tel. 0257 338002, Tel. / Fax. 0357 408313,

e-mail:office@arcoinstal.ro; arcoinstal@yahoo.com

Beneficiar: COMUNA ȘAGU

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei Nr.5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Nr. Proiect :		552  / 2023

Faza:	 			DTAC

Proiect tehnic și Detalii de Execuție

Denumirea investiţiei: 	„EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ZONĂ DE LOCUINȚE ȘAGU, COMUNA ȘAGU, JUDEȚUL ARAD”

Proiectant :			S.C.  ARCOINSTAL  S.R.L.  ARAD

ianuarie 2024

| S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L. Arad, str. Călimăneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Tel./Fax. 0357 408313, 0257 338002 e-mail: office@arcoinstal.ro arcoinstal@yahoo.com | Nr. proiect: Beneficiar: Denumire proiect: | 552/2023 COMUNA ȘAGU Extindere rețea distribuție apă și canalizare menajeră zonă de locuințe Șagu, comuna Șagu, judeţul Arad |
| --- | --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei Nr.5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

„EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ZONĂ DE LOCUINȚE ȘAGU, COMUNA ȘAGU, JUDEȚUL ARAD”

II. TITULARUL PROIECTULUI

Comuna Șagu

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Beneficiarul comuna Șagu își propune realizarea de rețele de apă și canalizare menajeră pentru noua zonă de locuințe Șagu Nord. Obiectele noii investiții sunt:

- Obiect nr.1: Extindere rețele apă și canal pentru Zonă de Locuințe Șagu

- Obiect nr.2: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU1 Șagu

b) justificarea necesitatii proiectului;

Oportunitatea investiţiei este determinată de necesitatea diminuării efectului negativ asupra mediului pe care îl are în prezent lipsa canalizării, de necesitatea creşterii nivelului de trai al locuitorilor, precum şi de posibilitatea finanţării investiţiei.

c) valoarea investitiei; 563.752,52 lei + T.V.A.

d) perioada de implementare propusa: 6 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului; anexate

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Descrierea situatiei existente

ALIMENTARE CU APĂ

În comuna Şagu, doar localităţile Şagu şi Cruceni dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă.

În localitatea Şagu este în funcţiune o gospodărie de apă și două puțuri forate, amplasate în parcul dintre primărie şi biserica romano-catolică. Gospodăria de Apă Șagu cuprinde: un rezervor de inmagazinare din beton armat cu un volum 100 mc şi o clădire pentru Staţie de Pompare echipată cu un grup de pompare cu un hidrofor pentru asigurarea presiunii și debitului de apă în rețeaua de distribuţia apei din localitatea Șagu. În clădirea Stației de Pompare există o staţie de clorinare. Rețeaua de distribuție apă din localitatea Șagu este de tip inelar și ramificat, este din ţeavă de PVC şi PEID diametre de 90-160 mm. Conductele de distribuție de apă sunt montate îngropat pe toate străzile din localitatea Șagu.

CANALIZARE MENAJERĂ

În comuna Şagu există un sistem centralizat de canalizare menajeră.

Reţeaua de canalizare menajeră este formată dintr-un colector principal, colectoare secundare şi de colectoare de serviciu. Colectoarele sunt executate din ţeavă PVC sau PEID riflat cu diametrele cuprinse între (250-500)mm. Lungimea totală a colectoarelor menajere este de 14,5km.

Stația de epurare din Șagu pentru ape uzate este amplasată la cca. 300 m de limita locuită a localității. Epurarea apelor se face în două trepte de epurare (mecanică şi biologică) şi o treaptă de prelucrare a nămolului în exces rezultat. Apele epurate sunt evacuate în valea Izvorin. Stația de Epurare construită în etapa I este o stație de epurare de tip SBR cu capacitatea 1.700LE.

În prezent, este în curs de execuție o extindere de colectoare menajere în localitatea Șagu și o extindere a Stației de Epurare Ape Uzate SEAU Șagu, și anume: lungimea colectoarelor menajere este de 4.034,00ml și Mărirea capacității Stației de Epurare Ape Uzate existentă este de la 1.700 LE la 3.300 LE.

Situația PROPUSă

Prin prezenta documentaţie tehnică pentru realizarea lucrărilor cuprinse în tema de proiectare se propun următoarele obiecte:

Beneficiarul comuna Șagu își propune realizarea de rețele de apă și canalizare menajeră pentru noua zonă de locuințe Șagu Nord. Obiectele noii invetiții sunt:

- Obiect nr.1: Extindere rețele apă și canal pentru Zonă de Locuințe Șagu

- Obiect nr.2: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU1 Șagu

ALIMENTARE CU APĂ

Beneficiarul comuna Șagu își propune realizarea unei noi zone de locuințe în partea de nord a localității Șagu (cu 45 de locuințe), astfel:

    - Conductă de distribuție de apă pentru consum menajer și pentru incendiu, din țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De110mm;

    - Branșamente de apă pentru 29 de locuințe;

    - Hidranți de incendiu subterani Dn80mm;

    - Cămin de vane.

Noua reţea de distribuţie apă se va executata în sistem inelar în cea mai mare parte. Pe strada 38 există o conductă de distribuție de apă din țeavă de PEID De90mm.

Rețeaua de distribuție apă potabilă a fost prevăzut a se realiza din conducte din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR17 Pn10, De 110mm și va avea lungimea totală 810,00m.

Conductele, armăturile şi piesele accesorii, vor fi spălate de murdăriile rămase în timpul lucrului, pregătind dezinfectarea lor. Spălarea se va face până când apa la capătul reţelei va fi limpede. Conductele se umplu şi se golesc, repetându-se aceleaşi operaţii până ce probele de apă receptate şi analizate la capătul conductei de organele sanitare, vor corespunde normativelor în vigoare. Adâncimea de pozare a conductelor de apă va fi de cca 1,20m, iar cea minimă va fi egală cu cel puțin adâncimea de îngheţ (STAS 6054) de 0,80m. După pozarea conductelor, realizarea probelor de etanșeitate şi executarea lucrărilor de umplutură se vor reface porţiunile de străzi afectate de lucrările specifice de rețele, la forma inițială. Deasupra generatoarei conductei de apă la cca. 30cm se va aşeza o bandă însoţitoare de identificare din PVC cu fir metalic, de culoare albastră, cu mențiunea APĂ POTABILĂ.

Racordare la rețeaua de distribuție existentă în localitatea Șagu se face în două puncte:

- în căminul de vane existent Cvex2, și

- în căminul de vane propus Cvpr1.

Pentru a alimentarea cu apă a noii rețele de distribuție de apă (pentru consum și pentru incendiu) propuse pentru zona nouă de locuințe Șagu nord, deoarece în zona adiacentă sunt doar conducte de apă din țeavă PEID De90mm, este necesar realizarea unei condute de apă de legătură în tre conductele existente din țeavă PVC De125mm. Această conductă de apă de legătură va fii din țeavă de PEID De110mm și face parte dintr-o documentație tehnică separată.

Căminul de vane existent Cvex2 este din beton cu secțiune rectangular cu dimensiunile interioare (1,50 x 1,50x 1,50)m și este acoperit cu o placă din beton armat rectangulară prevăzută cu capac cu ramă carosabile din fontă. Se va curăța și se vor demonta demonta toate echipamentele existente din căminul de vane Cvex2. Căminul de vane Cvex2 se va dota cu scări de acces metalice.

Pe rețeaua de distribuție cu apă se va amplasa, pentru buna funcționare a acesteia, 1 cămin de vane de sectorizare Cvpr1. Căminul de vane propus se realizează pe rețeaua de apă din țeavă de PEID De90mm existentă în partea de sud a noii zone de locuințe. Căminul de vane propus este din elemente prefabricate de beton armat (tip cuvă), carosabile, cu secțiune circulară, cu radier, rezistente la apa freatică. Căminul de vane va avea din fabricație (la livrare) bașă. Căminul de vane va avea scări de acces metalice și este acoperit cu o placă din beton armat circulară prevăzută cu capac cu ramă carosabile din fontă. Etanșarea dintre elementul de cămin de vane de bază cu placa prefabricată se face cu mortar de tencuială special de tencuială hidroizolant.

Echiparea celor două cămine existent Cvex2 și propus Cvpr1 se va face cu robineţi cu sertar pană şi corp plat cauciucat şi piese de legătură din oţel protejate anticoroziv prin grunduire şi vopsire cu vopsea de ulei (teuri, tuburi cu flanşă, etc.) Pn10bar armăturile din cămine se vor sprijini pe suporţi din metal sau beton. Legătura armăturilor şi a pieselor de legătură din oţel cu ţeavă şi piesele de legătură de polietilenă se va executa cu adaptoare de flanşă din polietilenă cu flanşe din oţel libere. La trecerea conductelor de apă prin pereții căminelor de vane se vor monta piese de trecere etanșe din PVC cu garnitură de cauciuc înglobate în beton pentru protecția țevilor din PEID

Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu au fost prevăzuți 2 hidranți de incendiu subterani cu Dn 80 mm care se montează pe tronsoanele de conducte cu diametru Dn100mm. Hidranţii de incendiu subterani se vor amplasa la distanţa maximă de 500 m unul de altul. Pentru asigurarea condiţiilor de acces al autovehicolelor de intervenţie ale serviciilor de pompieri la construcţii, hidranții de incendiu subterani vor fi amplasați la maxim 2,00m faţă de marginea căilor de circulație sau minim 5,00m de aliniamentul clădirilor pe care le protejează. Hidranții de incendiu Dn80mm vor avea cot cu talpă, corpul hidrantului și cutie de protecție din fontă. Cutia de protecție va fi prevăzută cu o placă de beton de susținere. Cotul cu talpă se va sprijini pe un masiv de beton simplu. Conducta de racord a hidranților de incendiu este din țeavă de PEID PE100 SDR17 Pn10 De90mm. Racordarea la rețeaua de distribuție de apă a hidrantului de incendiu se face cu ajutorul unui teu din PEID PE100 Pn10 De110/90mm îmbinat prin sudură. Îmbinerea cotului cu picior cu conducta de racord se face cu ajutorul unui adaptor de flanșă.

Pe extinderea de rețea de distribuție de apă se vor realiza 16 branșamente de apă la locuințe, dintre care: 3 branșamente de apă pentru căte o locuință și 13 branșamente de apă pentru câte 2 locuințe (16 locuințe se vor branșa la conducta de distribuție de apă din țeavă de PEID De90mm existentă pe strada 38). Conducta folosită pentru branșamente va fi din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80 PN6 De32mm și va fi montata sub adâncimea de îngheț. Pe domeniul public la limita de proprietate se va monta un cămin de apometru.

Branșamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu înaintea oricărei operații de acoperire a tranșeei. Branșamentele de apă potabilă la imobilele de locuințe se recomandă să se execute concomitent cu rețeaua publică de apă și numai până la limita incintei fiecărui imobil, urmând ca după obținerea avizului de racordare de la COMPANIA DE APĂ ARAD de către fiecare proprietar al imobilului respectiv să se execute și lucrările de racordare la incintă, pe bază de proiect individual pentru fiecare imobil.

Branșamentul de apă se execută perpendicular pe reţeaua de distribuție de apă. Branșarea se face cu colier din polietilenă cu prindere mecanică Dn110mm/1″.

Conducta de branșament de apă se montează îngropat, pe domeniul public. Conducta de branșament de apă se vor monta pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, șanțul se va umple cu nisip până la 10cm peste generatoarea superioară a conductei, apoi umplutura șanțului se face cu pământul rezultat din săpătură. Se va semnaliza prezenţa conductei de apă subterană cu bandă de PVC de culoare albastră cu fir metalic montată la o distanță de 30cm peste conducta de apă. Branșamentul de apă va avea un robinet de concesie de Ø1″ montat îngropat în pământ. Robinetul de concesie va fii Pn16 cu sertar cauciucat, cu filet exterior și filet interior, cu tijă de manevră cu tub de protecție şi cutie de protecţie a tijei din fontă/material compozit. Cutia de protecție va fii încastrată într-o placă de beton cu dimensiunile de (500 x 500)mm. Placa de beton se toarnă peste talpa cutii de protecție și va fii la nivelul terenului sistematizat.

Căminul de apometru al branșamentului de apă se va amplasa pe domeniul public, la limita de propritate, în zona verde și va fii necarosabil. Căminul de apometru se va realiza din beton armat turnat monolit circular (Dn1000mm, H=1,40m) sau rectangular (1000mm x 1000mm, H=1,40m), cu capac cu rama din fontă sau compozit, fără sistem de închidere cu cheie, carosabil. Căminul de apometru va fi prevăzut cu o bașă pentru colectarea apelor scurse accidental. Trecerea conductelor de apă prin pereții căminului de apometru se va face prinmanșoane de trecere din PVC etanșe Dn50mm. Contorul de apă va fi Dn 20mm (3/4”). Se vor prevedea 2 robineți de închidere din fonta cu ventil tip A PN10 Ø ¾”. Contorul de apă rece se va monta pe un suport metalic de cca. 18 cm înălțime. Îmbinarea contorului și a robinetului de concesie cu conducta de branșament de apă se va face cu ajutorul pieselor de legătură din polietilenă cu compresie cu filet.

La rețeaua de distribuție de apă toate produsele, materialele, substanțele chimice / amestecurile și echipamentele utilizate, care sunt în contact cu apa potabilă, propuse în prezenta documentație tehnică, vor fi avizate sanitar conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 275/2012.

CANALIZARE MENAJERĂ

Beneficiarul comuna Șagu își propune extinderea canalizării menajere pe străzile din noua Zonă de Locuințe din partea de nord a localității Șagu (cu 45 de locuințe), astfel:

    - Colectoare menajere cu țeavă PVC SN4 De250mm;

    - Racorduri menajere pentru 29 de locuințe;

    - Stație de pompare ape uzate menajere;

    - Conductă de refulare ape uzate SPAU1.

Datorită situației colectoarelor menajere existente în zona studiată și a configurației terenului din noua zona de locuințe Șagu nord, se propune realizarea de colectoare menajere cu curgere gravitațională pe străzile: 39, 40, 41 și 42, și anume colector menajer 1, colector menajer 1.1, colector menajer 2 și colector menajer 2.1. aceste colectoar emenajere se racordează la canalizarea menajeră existentă în zonă (din țeavă PVC SN4 De250mm) într-un cămin de vizitare existent Cmex cu H=1,95m. Colectoarele menajere propuse sunt din ţeavă de PVC SN4 De250mm cu mufă şi garnitură de etanșare din cauciuc și vor avea o lungime totală de 677,00m, montate îngropat, pe domeniul public la o distanţă minimă de 3,00 m față de reţeaua de apă potabilă și de 2,00m față de clădirile propuse. Pe colectoarele menajere se vor amplasa 24 de cămine de vizitare (de intersecţie, de linie, de racord, pentru spălare), din elemente circulare prefabricate de tuburi de beton cu Dn1000mm, pentru colectoare menajere De250mm. Căminele de vizitare sunt acoperite cu plăci de beton prevăzute cu capace cu ramă din fontă carosabile, prevăzute cu minim 6 goluri pentru ventilarea canalizării menajere. Căminele de vizitare vor avea scări de acces din oțel beton. Baza căminelor de vizitare vor fi cu jgheab hidraulic pentru apele uzate menajere. Pentru întreținerea și spălarea colectoarelor menajere pentru care nu se poate respecta panta minimă de montaj confom NP 133/2-2013, și anume de 1/DN (de 4‰ pentru colectoarele menajere având Dn250mm), se va prevedea 1 cămin de vizitare de spălare Cm3 (pentru colectorul 1 pe tronsonul cu pantă 1,75‰).

Pe strada 38 există un colector menajer gravitațional din țeavă de PVC SN4 De250mm.

Cele 45 de locuințe din noua zonă de locuințe Șagu Nord se vor racorda astfel:

    - 16 locuințe se racordează la colectorul menajer existent din țeavă de PVC SN4 De250mm pe strada 38;

    - 22 locuințe se racordează la colectorarele menajere propuse 1 și 1.1 gravitaționale;

    - 7 locuințe se racordează la colectorarele menajere propuse 2 și 2.1 gravitaționale care sunt preluate de SPAU1 Șagu.

Pe colectoarele menajere stradale noi (1, 1.1, 2, 2.1) se vor efectua 16 racorduri de canal menajer la toate cele 29 de locuințe propuse. Aceste racorduri menajere se vor executa din țeavă PVC SN4 De160mm, cu mufă și îmbinate cu inele de cauciuc. Panta de montaj pentru conductele racordului menajer este de minim 6,25‰. La limita de proprietate se va monta un cămin de racord menajer de inspecție la care să se poată racorda 2 imobile. Căminele de racord de inspecție sunt din material plastic (PVC sau PEID), vor fii cu o intrare și 1 / 3 ieșiri, pentru conducte circulare de scurgere menajeră de De160mm, necarosabile (se vor monta în zonele verzi, necarosabile), vor avea capac cu ramă cu goluri de ventilare.

Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU1 Șagu  preia colectoarele menajere 2 și 2.1 de pe străzile 40, 41 și 42, apa uzată menajeră curge gravitațional pe conducte PVC SN4 De250mm în stația de pompare ape uzate SPAU1 șagu.

Staţia de pompare ape uzate SPAU1 Șagu va cuprinde:

- Cămin grătar rar cu curățare manuală;

- Staţia de pompare propiu zisă;

- Împrejmuire;

- Poartă de acces auto și pietonală (3,00 x 2,00)m;

- Platformă auto incintă;

- Branşament de apă.

Stația de pompare va fi o construcție circulară îngropată din beton armat din elemente prefabricate, de tip cuvă, cu dimensiunile de (2.000 x1,500) mm și o înălțime utilă de 3,10 m. Stația de pompare se va acoperi cu o placă din beton armat circulară cu goluri tehnologice (acces în stația de pompare, montare/demontare pompe).

Pomparea apei se face cu un grup de 2 pompe submersibile cu funcționare în regim 1A+1R, fiecare pompă având un debit de Qmax = 7,20 m3/h și înălțime de pompare de 6,50 mCA, dotate cu variator de frecvență pentru a asigura o bună flexibilitate în exploatare și a prevenii loviturile de berbec la o oprire prea bruscă a pompelor. Debitul maxim al stației de pompare este dimensionat pentru 14,40 mc/h și este dat de funcționarea simultană a 2 pompe submersibile. Pentru manevrarea pompelor submersibile s-a prevăzut un dispozitiv rotativ de ridicat cu palan manual. Pompele vor avea sisteme de glisare pe verticală, astfel încât revizia repararea sau înlocuirea lor să se facă cu uşurinţă şi în timp scurt, fără să fie nevoie de golirea bazinului de aspiraţie.

Un traductor de nivel ultrasonic comandă funcționarea pompelor și monitorizează continuu evoluția nivelului de umplere din bașa stație de pompare. Plutitoarele cu contacte montate la niveluri de umplere prestabilite permit preluarea comenzilor în cazul în care sistemul ultrasonic de masură se defectează.

Tabloul electric al grupului de pompare are grad de protecţie IP54, este echipat cu întrerupător automat la intrare, prevăzut cu protecţie termică şi electromagnetică. Plecările din tablou se fac cu intrerupatoare automate cu protecţie termică şi electromagnetică.

Din tablou se vor alimenta următorii receptori:

- pompele

- serviciile

- încălzirea tabloului

- circuitele de comanda

- Aparatele de semnalizare.

Pompele vor lucra în regim 1A+1R.

Stația de pompare sunt comandate automat cu ajutorul unui automat programabil montat într-un tablou de comandă. Funcţionarea automată se va face prin PLC in funcţie de nivelul apei uzate din bașa stației de pompare. La defectarea unei pompe intră automat în funcţiune pompa de rezervă. S-a prevăzut semnalizarea optică a funcţionării şi avariei pompelor. După fiecare oprire pompele se schimbă. Deasemenea, pompele se comută între ele după un număr de ore de funcţionare. În regim manual şi automat pompele vor lucra cu blocaj la nivel minim. Statia de pompare poate functiona in regim "MANUAL" sau "AUTOMAT". Pompele vor putea fi exploatate în modul “Manual” fără altă intervenție decât cea de monitorizare prin PLC.

Înaintea de a curge apa uzată menajeră în stația de pompare s-a prevăzut un cămin prefabricat din beton armat cu dimensiunile de (800 x 800) mm, în care este amplasat un coș grătar cu interspatiu de e = 20 mm, pentru reținerea corpurilor solide > de 20 mm. Prin acest coș grătar din otel inox AISI 304 se realizează protecția  pompelor submersibile și a conductei de refulare.

Pentru ridicarea coșului grătar s-a prevăzut un dispozitiv de ridicat cu palan manual.

Reținerile grătarului sunt evacuate manual într-un container pe roți cu un volum de 1,10 m3.

Împrejmuire Stației de pompare ape uzate se face cu panouri de plasă de sărmă cu stâlpi metalici în fundaţie de beton având o înălţime de 2,00 m. Împrejmuirea are dimensiunile (10,00 x 8,00) m. Accesul în incinta Stației de Pompare Ape uzate se face printr-o poartă de acces auto și pietonală (3,00 x 2,00)m din strada 42.

În incinta Stației de Pompare se realizează o platformă auto incintă din beton pentru staționarea autoutilitarea care preia gunoiul din containerul de gunoi al grătarului manual. Dimensiunile alei de acces auto sunt de (4,00 x 3,00)m.

Pentru alimentarea stației de pompare cu apă potabilă se va prevede un branșament de apă la extinderea conductei de distribuție de apă din țeavă PEID Pn10 De90mm de pe strada 42. Branşament de apă pentru spălarea echipamentelor din țeavă PEID De32mm cu o lungime de 10,50m, prevăzut  cu un cămin de apometru CA17 în care se montează un contor Ø3/4”. Căminul de apometru va fi o construcție de beton armat prefabricată circulară de tip cuvă cu Dn 1.000 mm și adancimea de 1,20 m. Acesta va fi acoperit cu o placă de beton armat, prevăzută cu un capac de acces și scară de acces.

Conducta de refulare ape uzate de la stația de pompare ape uzate SPAU1 Șagu este din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR17 Pn10 De90mm cu o lungime de 111,00ml. Conducta de refulare se montează îngropat în pământ, în săpătură deschisă, la o adâncime medie de 1,50m pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, se vor acoperi cu 10cm de nisip. Săpătura pentru conductele de refulare se va face manual și mecanizat cu o lățime de 60cm. Umplutura se va face manual și mecanizat cu pământul rezultat din săpătură.

Evacuarea apelor uzate de la stația de pompare prefabricate SPAU1 Șagu se va face într-un cămin de vizitare menajer Cm14 propus de pe colectorul menajer 1.1 propus pe strada 41 din țeavă de PVC SN4 De250mm.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de executie a investitiei se va utiliza nisip si carburanti pentru utilajele aferente santierului asigurate prin societati de profil.

- racordarea la reţelele utilitare existente in zona; se va realiza racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă și canalizare menajera al localității Șagu in conformitate cu avizul SC COMPANIA DE APĂ ARAD S.A..

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuţia investiţiei;

Constructorului ii revine obligatia de a indeparta deseurile si surplusurile de materiale in vederea redarii la starea initiala a terenurilor folosite temporar.

Surplusul de pamint rezultat se va depozita in locuri special amenajate.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente; Nu este cazul

- resursele naturale folosite;

La  executarea  lucrarilor  vor  fi  folosite  materiale  de  constructie existente in zona si anume: nisip, balast, etc, precum si materiale comercializate şi anume: beton, beton asfaltic.

- metode folosite in construcţie;

Metodele folosite pentru execuţia lucrarilor sunt in conformitate cu prevederile normelor si

standardelor in vigoare in Romania si a normelor UE.

- planul de execuţie, cuprinzand faza de construcţie, punerea in funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioara;

| Nr. crt. | Denumire obiect |  | Luna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |
|  | Retele apa, colectoare menajere si statie de pompare |  |  |  |  |  |  |
|  | Bransamente si racorduri menajere |  |  |  |  |  |  |
|  | Probe, recepţie la terminarea lucrărilor |  |  |  |  |  |  |

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Investitia este in legatura directa cu sistemul de alimentare cu apă și canalizare menajera existent al localitatii Șagu.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Soluția aleasă a fost impusă de caracteristicile sistemul de canalizare existent în localitatea Șagu.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

In urma realizarii proiectului se va asigura eliminarea apelor uzate colectate de pe raza localității Șagu in condiţiile respectarii HG 188/2002 cu modificarile şi completarile din H.G. 352/2005 - NTPA002, urmând a fi epurate în stația de epurare a localității Șagu și evacuate în pârâul Slatina in condiţiile respectarii HG 188/2002 cu modificarile şi completarile din H.G. 352/2005 - NTPA001.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru proiect s-au obtinut urmatoarele avize si acorduri:

- Aviz Apele Române

- Aviz Compania de Apa Arad

- Aviz DSP

- Aviz E-distribuție

- Aviz Politia Rutieră

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001; Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice: Nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale:

Folosinta actuala: teren intravilan, curți-construcții, drum, teren viran.

Folosinta planificata:  căi de comunicație rutiere, alei pietonale, rețele construcții tehnico-edilitare, spații verzi.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului;

Coordonatele STEREO ale perimetrului sunt urmatoarele:

| Numar Punct | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| Cmex | 213140.016 | 514141.602 |
| Cvpr1 | 213417.142 | 513916.575 |
| Cm18 | 213550.752 | 514089.439 |
| Cm21 | 213503.537 | 514126.733 |
| Cm9 | 213408.401 | 514007.907 |
| Cm3 | 213236.058 | 514144.043 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Alegerea amplasamentului a fost determinata de existenta zonelor de locuit, de caracteristicile sistemului de alimentare cu apă și canalizare existent, de configurația terenului, de existența terenului aflat in domeniu public pentru statia de pompare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Surse potenţiale de poluare a apelor subterane se pot ivi in etapa de construcţie, unde praful şi posibile scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi din rezervoarele autovehiculelor utilizate de constructor se pot infiltra in panza freatica. In condiţii normale de funcţionare a autovehiculelor (fara defecţiuni) scurgerile sunt neglijabile şi necuantificabile.

In perioada de functionare a sistemului de alimentare cu apă nu se identifica surse de poluare a apelor.

Exista pericolul impurificarii apelor freatice in cazul unor defectiuni majore la reteaua de canalizare. Riscul este insa redus datorita realizarii racordurilor din tuburi PVC (material cu durata de viaţa ridicata - minim 50 de ani in condiţii normale de exploatare, etanşeitate totala faţa de apele freatice şi de radacinile plantelor; proprietaţi mecanice superioare; rezistenţa la coroziune, rezistenţa la uzura, etc.)

Apele uzate vor fi evacuate in emisar, după epurare, in conditiile respectarii prevederilor NTPA 001/2005.

Pentru asigurarea calitaţii apelor se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarirea Apelor emis de Administraţia Bazinala de Apa Banat.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Se  face  menţiunea ca sursele de poluare a aerului in perioada de execuţie sunt temporare, fiind limitate pe durata şantierului.

Activitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa nu genereaza surse de poluanti pentru aer.

Activitatea de exploatare a sistemului de colectoare stradale poate genera mirosuri neplacute (miros de hidrogen sulfurat).

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; Nu este cazul.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

Sursele de zgomot si vibratii sunt rezultate de la utilajele din dotare. Prin natura activitatii, cat si prin specificul utilajelor utilizate, se apreciaza ca nu se produc perturbatii de zgomot cu impact major care sa afecteze vecinatatile.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu sunt necesare amenajari şi dotari de reducere a zgomotului, deoarece acesta nu depaşeşte limitele admisibile.

Pentru faza de executie a proiectului se vor  lua urmatoarele masuri de diminuare a zgomotului:

-  respectarea duratei de  executie a proiectului  si  a orarului de  lucru (in perioada lucrarilor de execuţie in intravilanul localitaţii), astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada;

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

Lucrarile de construcţie cat şi cele de exploatare ulterioara nu sunt generatoare de radiaţii.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu sunt necesare amenajari şi dotari pentru protecţia impotriva radiaţiilor.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In etapa de contrucţie, indiferent de specificul lucrarilor, poluarea solului poate fi generata prin:

- poluari accidentale prin deversarea unor produse (adezivi, vopsele, produse petroliere) direct pe sol;

- scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; in timpul manipularii acestora pot sa ajunga in contact cu solul;

- depunerea pe sol a gazelor emise din funcţionarea utilajelor de construcţii;

- spalarea utilajelor de construcţii sau a altor substanţe de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului sau a apelor subterane.

- pulberile fine rezultate la manevrarea utilajelor de construcţii depuse pe sol;

- alte emisii in aer, care in anumite condiii se pot depune pe suprafaţa solului.

- depozitarea necontrolata de materiale pe sol.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

In perioada de construcţie se prevede folosirea de toalete ecologice, depozitarea controlata a materialelor şi deşeurilor. Se interzice efectuarea pe amplasament de reparaţii, lucrari de intreţinere sau alimentare cu combustibil a echipamentelor şi utilajelor folosite de catre constructor.

Pentru diminuarea impactului se are în vedere gestionarea corespunzătoare a tuturor deşeurilor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; nu este cazul

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate; nu este cazul

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Investitia se va realiza in intravilanul localitatii Șagu, in zone de locuințe.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In general, cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemul constructiv utilizat si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in pubele.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

- deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04); deseuri metalice (17 04 05), resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01);

- deseuri menajere (20 03 01), generate de activitatea personalului din constructii.

Pe rerioada de functionare deseurile rezultate sunt urmatoarele:

- deşeuri de la curatarea canalizarii (20 03 06), cantitatile nu pot fi cuantificate la aceasta faza.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- deseuri de constructii - fractiunile reciclabile se vor valorifica prin unitatie autorizate; deseurile inerte pot fi utilizate ca materiale de umplutura la indicatia si cerinta autoritatii locale ce emite autorizatia de construire sau pot fi depozitate intr-un depozit de deseuri inerte;

- deseurile menajere se vor depozita intr-o pubela in locul de lucru si vor fi transportate la baza societatii la sfarsitul zilei de lucru; vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari.

- planul de gestionare a deseurilor;

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de executie si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; Nu este cazul

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In perioada de executie se va utiliza nisip.

In perioada de functionare nu se folosesc resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noii investiții se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca find nesemnificativ potentialul impact negativ al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Monitorizarea reţelei de alimentare cu apă și canalizare in conformitate cu prevederile legale in vigoare va constitui obligaţia operatorului de servicii publice.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

Pentru organizarea de santier se va pune la dispozitia constructorului incinta caminului cultural pentru depozitarea materialelor, parcarea utilajelor.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Suprafata de teren ocupata temporar va fi adusa la starea initiala.

XII. Anexe

PIESE DESENATE

| Plan de situaţie general și Plan de încadrare în zonă | sc.1: 1.000 | G-01 |
| --- | --- | --- |
| Plan de situație nr. 1 | sc.1:500 | H-01 |
| Plan de situație nr. 2 | sc.1:500 | H-02 |
| SPAU1 Șagu – Vedere în plan, Secțiune A-A | sc.1:50 | H-10 |

Avize şi acorduri

  - Aviz Apele Române

  - Aviz Compania de Apa Arad

  - Aviz DSP

  - Aviz E-DISTRIBUTIE

  - Aviz ORANGE

  - Aviz POLITIA RUTIERA

Intocmit,

Ing. Anca Nan