MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„Valorificarea resurselor de apă geotermală în localitățile Pecica şi Zahony”

- Titular:

- numele titular

ORAȘUL PECICA - PRIMĂRIA reprezentat prin primar Antal Petru,

- adresa poștală:

Oraș Pecica, strada 2 nr. 150, jud. Arad, cod poștal 317235, tel 0257 468 323, e-mail primaria@pecica.ro sau urbanism@pecica.ro

- persoană de contact

Primar Antal Petru primar, CI seria AR nr. 790571

- responsabil cu protecția mediului

Primar Antal Petru

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Se propune realizarea unui sistem de producere şi distribuție a energiei termice in sistem centralizat în Pecica, utilizând energie geotermală, având ca beneficiari clădiri publice.

Clădirile publice beneficiare a sistemului de încălzire geotermal vor fi:

1	CLĂDIRE FERMĂ BIVOLI : ADMINISTRAȚIE ŞI ÎNGRIJITOR

2	CLĂDIRE FERMĂ BIVOLI : PAVILION MULTIFUNCȚIONAL

3	CLĂDIRE FERMĂ BIVOLI :CLĂDIRE ÎNGRIJITOR

4	CLĂDIRE FERMĂ BIVOLI : ANEXA GOSPODĂREASCĂ

5	CLĂDIRE FERMĂ BIVOLI : CENTRU VIZITARE

6	TEREN DE SPORT:  VESTIARE P+E

7	TEREN DE SPORT: VESTIARE

8	TEREN DE SPORT: GRUP SANITAR

Se va reabilita un foraj de mare adâncime existent în vederea exploatării apelor geotermale. Debitul necesar a fi obținut din forajul de exploatare este de 7 l /s, la o temperatura de 47 *C.

Se va amplasa un degazor şi se va realiza o construcție cu funcțiunea principală de centrală termică, în imediata apropiere a forajului propus.

Se va realiza o rețea de distribuție a agentului termic către consumatori. Se vor utiliza conducte preizolate montate subteran.

Se va realiza un racord pentru evacuarea apei geotermale uzate termic în conducta de transport a apei geotermale uzate termic existentă, realizată printr-un proiect anterior. Se vor utiliza conducte preizolate montate subteran.

Forajul de apă geotermală

Pentru asigurarea energiei termice necesare, se va reabilita un foraj de extracție a apei geotermale cu o adâncime de 1140 ml. Forajul de extracție va fi echipat cu pompă submersibilă, în vederea asigurării unui debit constant necesar de 7 l/s.

Pentru rezolvarea problemelor cu deversarea apei uzate termic, precum şi pentru regenerarea stratelor colectoare, se va realiza racordarea la unei conducte de transport a apei geotermale uzate termic (existenta), pentru evacuarea in foraj de reinjecţie existent, realizat prin proiect anterior.

Centrala termică

Proiectul general prevede realizarea unui sistem de distribuție a energiei geotermale pentru apă caldă şi consum şi construirea unei clădiri care să adăpostească utilajele tehnologice pentru sistemul de distribuție.

Clădirea va fi dotată cu instalații termice, sanitare şi electrice.

Componentele sistemului:

Foraj F1, pentru extragerea apei geotermale – foraj existent, necesită reabilitare.

Coordonatele STEREO 70 Foraj apă geotermală (existent)

X = 196460,175 Y = 525222,418

Terenul identificat cu CF 322321

Pentru asigurarea energiei termice necesare, se va reabilita un foraj de extracție a apei geotermale cu o adâncime de 1140 ml. Forajul de extracție va fi echipat cu pompă submersibilă, în vederea asigurării unui debit constant necesar de 7 l/s.

Tehnologia de reabilitare va fi pusă la punct de firma care va asigura reabilitarea, după prealabila analiză de către o firmă de specialitate

Degazorul (amplasat în clădirea centralei)

Conform estimărilor, apa extrasă va conține urme de gaz metan. Pentru înlăturarea acestuia, se prevede un degazor cu un volum de 63 mc, şi o făclie de ardere a metanului. Se menționează faptul că gazul metan are un efect de seră de 26 ori mai mare decât cel al dioxidului de carbon rezultat prin arderea sa controlată. In plus, se elimină potențialul pericol de explozie.

Pentru a nu se pierde căldura în degazor, se prevede la acesta o izolație termică din vată bazaltică de 100 mm, protejată la exterior cu tablă zincată.

Tot în zona degazorului se prevede un sistem de injectare cu o soluție de polifosfat (FOLMAR), care se adaugă în proporție de 50 ml Folmar la 1 mc apă termală. Soluția va împiedica depunerea pe traseul până la centrala termică şi in schimbătoarele de căldură a sărurilor. Se menționează faptul că nu se alterează parametrii apei, aceștia rămânând în limitele NTPA 001/2005, ceea ce va permite reinjectarea apei în stratul de apă termală, de proveniență.

Pompa de transport apă geotermală de la degazor la schimbătoarele de căldură din centrala termică (amplasat în clădirea centralei)

- Pompă de circulație apă caldă

- Debit 7 l/s

- h = 20 mCA

Conducta de aducțiune

Aducțiunea de la foraj la clădirea centralei termice se face prin țeavă dublu izolată termic. Lungime 15 ml.

Centrala termică

Centrala termică

Proiectul general prevede realizarea unui sistem de distribuție a energiei geotermale pentru apă caldă şi consum şi construirea unei clădiri care să adăpostească utilajele tehnologice pentru sistemul de distribuție.

Descrierea funcțională

Din punct de vedere funcțional clădirea va fi compusă din următoarele spații:

- încăpere utilaje 69,79 mp

Intrarea în clădire se realizează din fațada principală.

Infrastructura construcției este alcătuită din fundații de beton armat.

Suprastructura este structura metalica

Învelitori din panouri tip sandwich.

Clădirea va fi dotată cu instalații termice, sanitare şi electrice.

Centrala termică va fi echipată cu utilaje şi echipamente tehnologice:

| 1 | Schimbător de căldură |
| --- | --- |
| 2 | Pompa de căldură |
| 3 | Vase de expansiune |
| 4 | Sistem de pompare apa geotermala |
| 5 | Sistem de pompare agent termic |
| 6 | Stație de dedurizare apă de umplere |
| 7 | Contor apă geotermală extrasă |
| 8 | Contor energie termică distribuită |
| 9 | Tablou electric general |
| 10 | Generator de urgență |
| 11 | Paratrăsnet |
| 12 | Sistem de monitorizare si control |

Se va realiza împrejmuirea centralei termice şi a forajului de apă geotermală existent.

Pentru alimentarea cu apă a sistemului de alimentare cu căldură se prevede o stație de dedurizare de tip duplex cu debitul de 3 m3/h, în funcție de duritatea apei de alimentare.

Dedurizator (amplasat în clădirea centralei)

Apa recirculată prin rețelele din localitate va fi apă dedurizată. Dedurizarea se va face cu o instalație cu schimbători de ioni şi regenerare cu sare.

Distribuția energiei termice

Apa folosită ca agent termic va fi dusă prin perechi de conducte dublu izolate termic, îngropate.

Utilizatorii vor fi echipați cu schimbătoare de căldură în vederea asigurării apei pentru încălzire şi respectiv a apei calde pentru uz menajer.

Se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice (tur-retur), utilizând conducte PEX preizolate montate subteran. Traseul rețelei de distribuție a energiei termice va fi de la centrală termică, către consumatorii propuși.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 160/225 | 1230 |

Se vor realiza racordarea la consumatorii propuși, prin realizarea unor puncte de racord (vane preizolate îngropate) şi montarea unor module termice.

Conducta pentru apă geotermală, uzată termic

Apa geotermală, uzată termic, va fi trimisă printr-o conductă care va înţepa conducta realizată printr-un proiect anterior, către forajul de reinjecţie existent, realizat tot prin acel proiect

b) justificarea necesității proiectului;

Proiectul este necesar pentru a se asigura posibilitatea valorificării energiei geotermale din zonă. Pe lângă economiile financiare obținute prin eliminarea necesității achiziției

c) valoarea investiției;

Valoare estimată prin SF :  16.000.000 RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare 2024-2026 (36 luni de la semnarea contractului de finanțare)

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Se anexează în CD

Punctele de lucru pentru care se solicită reglementarea:

Pentru faza inițială, Primăria orașului Pecica a emis Certificatul de urbanism, nr.  7/18.01.2024.

Coordonatele STEREO 70 (Punct mijloc al centralei termice)

X = 196484,017; Y = 525216,641

Terenul identificat cu CF 322332

Coordonatele STEREO 70 Foraj apă geotermala (existent)

X = 196460,175 Y = 525222,418

Terenul identificat cu CF 322321

Coordonatele STEREO 70 Rețea distribuție energie termica

X = 196482.102; Y = 525211.205

X = 196364.314; Y = 524865.960

X = 196259.123; Y = 524709.697

X = 196140.111; Y = 524429.407

Terenurile identificate cu CF 322332; CF 321046; CF 316296; CF 312301; CF 305862; CF 313252; CF 312300.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele).

Planuri de situație anexate.

- profilul şi capacitățile de producție;

Se va realiza un sistem centralizat de producere şi distribuție a energiei termice utilizând energie geotermala, capacitate de producție a energiei minim 0,3 MW.

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

În prezent terenurile sunt lipsite de construcții. Investiția este de tipul „greenfield”. Se vor utiliza terenurile existent actualmente din zonă, proprietatea publică a orașului Pecica

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Sursa primară de energie este apa geotermală de la un foraj ce urmează a fi reabilitat.

Punctul termic va fi echipat cu schimbătoare de căldură cu plăci, stație de dedurizare , pompe de recirculare a agentului termic

După răcire, apa geotermală este reinjectată în același strat din care a fost extrasă, printr-o conductă care va înțepa conducta de apă uzată termic, realizată printr-un proiect anterior.

În circuitul secundar al schimbătoarelor de căldură se introduce apă dedurizată. Aceasta preia căldura de la apa geotermală şi o recirculă printr-o rețea subterană de conducte izolate termic. Aceasta va circula, în anotimpul rece, prin caloriferele aflate la consumatori.

La fiecare punct de utilizare se va monta şi câte un schimbător de căldură, care va asigura prepararea apei calde menajere.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materia primă principală constă din apa geotermală, extrasă dintr-un foraj reabilitat.

Materia primă secundară este constituită din apa dedurizată, obținută de la rețeaua orașului şi sarea folosită la regenerarea schimbătorului de ioni de la dedurizator. Se menționează faptul că după umplerea rețelei de conducte stradale, necesarul e apă dedurizată este foarte scăzut, limitându-se numai la completarea pierderilor.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

În prezent nu există rețele de agent termic în localitate

Necesarul de energie electrică va fi asigurat de la rețeaua ENEL existentă în zonă.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Pozarea conductelor 	F1- centrală termică, centrală termică – punct de înțepare în conducta existentă de apă uzată termic, precum şi a celor care sunt în circuitul (dus-întors) al rețelei termice ce se va realiza în trama stradală, în subteran. Lucrările necesită excavarea solului, dar, după realizarea circuitelor o parte din acesta va fi folosit la astuparea șanțurilor, iar excesul se va transporta la un loc desemnat de către Primărie. În cazul în care se va afecta structura drumurilor, a îmbrăcăminții asfaltice etc., acestea se vor readuce integral la starea inițială.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu vor exista căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

În etapa de construcție vor fi folosite agregate minerale (nisip, pietriș).

Pentru asigurarea energiei termice necesare, se va reabilita un foraj de extracție a apei geotermale cu o adâncime de 1140 ml. Forajul de extracție va fi echipat cu pompă submersibilă, în vederea asigurării unui debit constant necesar de 7 l/s.

- metode folosite în construcție/demolare;

La foraj – execuția de către societăți specializate în domeniu (foraj umed)

Clădirea centralei termice va avea o structură de rezistență din cadre de beton armat formate din stâlpi şi grinzi. Pentru partea de suprastructura, clădirea va fi închisă cu planșeu de beton armat tip terasă. Pentru partea de infrastructură, clădirea va avea fundații de beton armat.

Închiderile vor fi din pereți de zidărie cu goluri verticale.

Tâmplăria exterioară va fi din aluminiu, cu rezistență la foc.

Tâmplăria interioară va fi tot din aluminiu, cu rezistență la foc.

Finisajele exterioare constau în termoizolație cu polistiren expandat, armat cu plasă de fibră de sticlă şi tencuială structurată, cu vopsea lavabilă pentru pereții verticali. Pentru învelitoare se folosește membrană bituminoasă cu granule de ardezie.

Finisajele interioare vor fi din pardoseli de beton. Pentru suprafețele verticale şi tavane se vor folosi tencuieli şi vopsele lavabile. Pe lângă aceasta, terenul va fi amenajat cu acces auto şi pietonal, trotuar de gardă pentru construcție şi spatii verzi plantate.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se va elabora în faza de PE.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu există astfel de proiecte.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea energiei geotermale.

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă, în cazul reamplasării forajului de exploatare, implică cheltuieli şi lucrări suplimentare, inclusiv de prospecțiuni geologice de mare adâncime.

În cazul amplasării centralei termice în altă locație, va fi necesară achiziția de teren.

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul actual din incintă, creându-se capacități de producere şi distribuție optime a energiei termice. Totodată, cheltuielile se reduc la minim

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

La finalizarea proiectului se vor putea racorda la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice şi alți beneficiari.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

În această etapă sunt necesare numai aviz ANRM.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Terenurile fiind virane, nu se necesită lucrări de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Neavând efect poluant, nu este relevantă distanța față de granița cu Ungaria, Toate obiectivele sunt la o distanță de 8 km față de frontieră.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În Pecica există situl:

| Cod | Denumire | Localizare | Epoca |
| --- | --- | --- | --- |
| 11593.05 | Așezarea Bodrogkeresztur de la Pecica- Forgaci C | 1 km N-E față de locația propusă pentru centrală | Bronzului |

Acesta este la distanță față de obiectivele de investiție prevăzute, nefiind afectat în nici un fel.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informații privind:

Plan de situație depus la Notificare

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

Forajul de exploatare şi centrala vor fi amplasate în parc central.. Alături de forajul de reinjecţie se desfășoară activități agricole.

- arealele sensibile;

În imediata apropiere, dar în extravilan, peste dig, se găsește  ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior. Obiectivul propus este în intravilan, şi nu are cum să interfere cu aria protejata în cauză

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele STEREO 70 (Punct mijloc al centralei termice)

X = 196484,017; Y = 525216,641

Terenul identificat cu CF 322332

Coordonatele STEREO 70 Foraj apă geotermală (existent)

X = 196460,175 Y = 525222,418

Terenul identificat cu CF 322321

Coordonatele STEREO 70 Rețea distribuție energie termică

X = 196482,102; Y = 525211,205

X = 196364,314; Y = 524865,960

X = 196259,123; Y = 524709,697

X = 196140,111; Y = 524429,407

Terenurile identificate cu CF 322332; CF 321046; CF 316296; CF 312301; CF 305862; CF 313252; CF 312300.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

După cum s-a arătat şi în Studiul de Fezabilitate, nu există altă variantă fezabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Nu vor exista surse de poluanți pentru ape de suprafața sau de adâncime.

sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu sunt

stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu sunt prevăzute, nefiind necesare.

b) protecția aerului:

Nu este necesară decât în etapa de construcție

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Vehicule şi utilaje de construcții

- instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă;

Cele prevăzute pe vehicule şi utilaje de construcții

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

Sursele de zgomot sunt motoarele pompelor. Acestea , practic, nu vor fi audibile extern

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Pompe de recirculare a agentului termic amplasate în clădirea centralei

- protecția împotriva radiațiilor:

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de exploatare nu se vor folosi surse de radiații.

- sursele de radiații;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt necesare

e) protecția solului şi a subsolului:

Nu este necesară decât în etapa de șantier

sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Eventuale scurgeri de ulei sau motorină de la utilaje

lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Se colectează stratul de sol impurificat şi se predă la colector autorizat.

- protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

În direcția sud există  ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior. Obiectivul propus nu are cum să interfere cu aria protejată în cauză

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Forajul de exploatare şi centrala termică vor fi în imediata apropiere a caselor din localitate (zeci de metrii). Rețeaua termică va fi amplasată în subteran, în trama stradală. Investiția are drept scop asigurarea agentului termic pentru obiectivele de interes public din localitate

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul de măsuri de protecție în timpul funcționării. În etapa de construcție se vor folosi utilaje şi tehnici de lucru care să deranjeze minimal obiectivele publice şi private, precum şi cetățenii orașului.

h) prevenirea şi gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În etapa de construcție vor rezulta cantități variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” şi „deșeuri municipale amestecate” cod 20 030 01, de la constructori.

Tehnologia de reabilitare va fi pusă la punct de firma care va asigura reabilitarea, după prealabila analiză de către o firmă de specialitate. În această etapă se vor stabili exact şi tipurile de deșeuri şi cantitățile acestora.

În etapa de exploatare vor rezulta exclusiv „deșeuri municipale amestecate” cod 20 030 01, de la personalul de exploatare.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este necesar un astfel de program

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deșeul excedentar de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune de către constructor pe terenul indicat de către Primărie.

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 030 01, se vor colecta în tomberoane puse la dispoziție de către societatea autorizată pentru colectarea acestor deșeuri în orașul Pecica.

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu se vor folosi substanțe sau preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației.

Nu sunt necesare astfel de substanțe.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității.

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se amplasează forajele şi centrala termică, şi respectiv apa geotermală.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra calității aerului va fi exclusiv unul pozitiv semnificativ, în sensul eliminării emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2) cauzate de folosirea combustibililor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul pozitiv va fi unul local. Cel negativ va putea să apară, temporar, în etapa de șantier

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Zgomot de la utilajele de pe șantier

- probabilitatea impactului;

Probabilitate redusă în etapa de șantier. În etapa de utilizare practic inexistentă

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Temporar

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Folosire utilaje silențioase

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este necesară monitorizarea mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu se încadrează în actele normative respective

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul face parte din:

Proiect transfrontalier „Valorificarea resurselor de apă geotermală în localitățile Pecica şi Zahony”

Acesta face parte din PROGRAMUL INTERREG VI-A ROMÂNIA UNGARIA, în cadrul Priorității P1. „Cooperare pentru o zonă transfrontalieră verde şi mai rezistentă, intre România şi Ungaria – Obiectiv specific: SO2.2., Promovarea energiei regenerabile în conformitate cu Directiva privind energia din surse regenerabile(UE)2018/2001(1), inclusiv criteriile de durabilitate stabilite prin acesta ”

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi făcută pe terenul destinat centralei termice. Aceasta va consta dintr-un container mobil pentru odihnă şi servitul mesei şi respectiv un WC ecologic.

- localizarea organizării de șantier;

Terenul destinat centralei termice

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Cu excepția gazelor de eșapament şi a zgomotelor de la motoarele utilajelor de construcții şi al vehiculelor de transport, nu vor fi alte impacturi asupra factorilor de mediu

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Singurele surse de poluanți vor fi de la gazele de eșapament ale utilajelor şi vehiculelor de deservire,

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Cu excepția menținerii parametrilor de funcționare a motoarelor utilajelor şi vehiculelor, nu sunt necesare alte măsuri

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

Lucrările de refacere se limitează la refacerea tramei stradale, afectate de amplasarea rețelelor termice şi a conductelor spre foraj şi spre conducta care duce la rețeaua către forajul de reinjecţie existent.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluări accidentale se pot produce numai în caz de scurgeri de ulei sau de combustibil de la utilaje sau de la vehicule. Ca mod de răspuns se prevede achiziționare de absorbanți pentru produse petroliere şi colectarea ulterioară a absorbanților în recipienţi metalici. Absorbanții utilizați urmează a fi predați spre eliminare la o societate autorizată.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

După executarea forajelor, până la utilizarea efectivă a acestora, acestea vor fi închise cu vane corespunzătoare.

În caz de dezafectare a centralei termice, utilajele neuzate se vor vinde ca atare. Utilajele uzate se vor preda la colectori de deșeuri metalice.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Suprafața ocupată de foraj este foarte mică, astfel că, în caz de dezafectare, nu afectează o eventuală altă destinație a terenului.

Dacă se va ajunge la dezafectarea centralei termice, utilajele se vor valorifica, iar clădirea poate fi demolată şi deșeul rezultat dus la un deponeu pentru deșeuri de construcții, nepericuloase.

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Planuri anexate în format electronic, pe CD.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Se anexează

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare – stocare temporară – predare la societăți autorizate

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu sunt solicitate alte piese  desenate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanța faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Pentru faza inițială, Primăria orașului Pecica a emis Certificatul de urbanism, nr.  7/18.01.2024.

Coordonatele STEREO 70 (Punct mijloc al centralei termice)

X = 196484,017; Y = 525216,641

Terenul identificat cu CF 322332

Coordonatele STEREO 70 Foraj apă geotermala (existent)

X = 196460,175 Y = 525222,418

Terenul identificat cu CF 322321

Coordonatele STEREO 70 Rețea distribuție energie termica

X = 196482.102; Y = 525211.205

X = 196364.314; Y = 524865.960

X = 196259.123; Y = 524709.697

X = 196140.111; Y = 524429.407

Terenurile identificate cu CF 322332; CF 321046; CF 316296; CF 312301; CF 305862; CF 313252; CF 312300.

La o distanță de 1 km, există  ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior. Obiectivele propuse sunt în intravilan, şi nu au cum să interfere cu aria protejata în cauză.

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior, aflat la o distanță de 1 km

- prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Obiectivele din proiect sunt în intravilanul orașului sau în câmp, fără specii sau habitate de interes comunitar.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, şi nici cu apele de suprafață.

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazinul hidrografic Mureș

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Curs de apă Mureș cod cadastral: IV – 1. 000.00.00.00.00.

- corpul de apă (de suprafață şi/sau subteran): denumire şi cod.

Cod corp apă  de suprafață: RORW4.1_B11 sector Arad- graniță Ungaria

Corp de apă subteran de adâncime ROMU22/ Conul aluvionar Mureș (Pleistocen superior - Holocen)

Corp de apă subteran freatic ROMU20

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Investiția nu are legătură cu corpurile de apă de suprafață sau de adâncime, aflate în administrarea AN „Apele Române”

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

ROMU20 - Conul aluvial Mureș (Pleistocen superior-Holocen)

Corpul de apă subterană freatică este cantonat în depozite poros-permeabile proluviale de vârstă holocenă şi pleistocen-superior depuse în conul aluvionar al râului Mureș.

Litologic, acviferul este constituit din pietrișuri, nisipuri, local bolovănișuri, cu intercalații argiloase, având o granulometrie ce scade dinspre NV. Acviferul este continuu, plasat la adâncimi mici (2-5 m) şi având grosimea totală de cca. 120-150 m, din care însă numai primii 30 m sunt considerați a forma corpul freatic. Direcția de curgere este, în general, SE-NV. Parametrii hidrogeologici principali pentru acest corp sunt: K = 5-70 m/zi, T =1 50-2000 m2/zi.

Stratul acoperitor are o constituie prăfos-nisipoasă-argiloasă, discontinuu, cu grosimi, în general, de maxim 2-4 m.

Conjugat cu infiltrația eficace de 15-60 mm coloană de apă/an rezultă o protecție medie globală de la suprafață (clasa PM)

Corpul de apă subterană este transfrontalier.

Diagramele Piper şi Schoeller executate pe probele din forajele ce aparțin Rețelei Hidrogeologice Naționale arată că apele corpului de apă au o variație foarte mare a chimismului. Acesta variază de la bicarbonatat calcic la bicarbonatat magnezian sau bicarbonatat sodic, la cloro-sodic sau cloro- magnezian.

Calitate apei este bună.

ROMU22 - Conul aluvial Mureș (Pleistocen inferior – mediu)

Este un corp de apă subterană de medie adâncime cantonat în depozitele poros-permeabile ale conului aluvionar al râului Mureș, cel mai important din România. El constituie partea inferioară (Pleistocen inferior - mediu, 30-150 m) a unui pachet de strate cuaternare constituite din pietrișuri, nisipuri şi argile depuse într-un regim torențial cu structură încrucișată specifică.

Depozitele de con sunt acoperite de depozite loessoide reprezentate prin silturi gălbui macroporice în masa cărora apar concrețiuni calcaroase. Specificul hidrogeologic al unei structuri de acest tip constă în faptul că orizonturile permeabile sunt separate de argile cu dezvoltare lenticulară, motiv pentru care stratul acvifer situat în apropierea suprafeței terenului poate comunica direct cu stratele acvifere de medie adâncime ale conului.

Spectrul hidrodinamic arată o curgere radial divergentă pe direcțiile NV şi V şi cu valori ale gradienților mai mici de 1 ‰ ceea ce evidențiază o dinamică lentă.

Valorile parametrilor hidraulici sunt cuprinse între 5-70 m/zi pentru conductivitatea hidraulică şi între 500-5000 m2/zi pentru transmisivitate.

Acoperișul acviferului este reprezentat de corpul de ape freatice, situat în depozitele de con între adâncimile 0-30 m, ceea ce conjugat cu infiltrația eficace de 15-60 mm coloana de apă/an conduce la o protecție globală de la suprafață bună şi foarte bună (clasele PG şi PVG).

Diagramele Pipper şi Schoeller au fost efectuate date despre chimismul corpului pe datele analizei chimice. Apa acestui corp este bicarbonat calcică, sulfat magneziană, clorosodică şi corespunde stasului de potabilitate.

Corpul de apă subterană este transfrontalier.

Stare/potențial (S/P): P ; Stare ecologică  / potențial ecologic: B

Analizele chimice efectuate în forajele din aceste corpuri de apă subterane au pus în evidență valori relativ ridicate la Fe şi Mn.

Notă: În cadrul proiectului nu vor fi interferențe cu aceste corpuri de apă

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat înlocuirii surselor de încălzire bazate pe combustibili fosili sau biomasă la unele obiective sociale din localitate. Sursa propusă pentru încălzire este apa geotermală preluată dintr-un foraj existent, care necesită reabilitare.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu sunt alte proiecte cumulate

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;+

Solul este utilizat minimal, pentru construcția centralei şi ale forajelor. Resursa naturală utilizată este apa geotermală, dar care, după răcire, este reinjectată exact în stratul de proveniență.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

În etapa de reabilitare foraj - Tehnologia de reabilitare va fi pusă la punct de firma care va asigura reabilitarea, după prealabila analiză de către o firmă de specialitate. În această etapă se vor stabili exact şi tipurile de deșeuri şi cantitățile acestora.

În etapa de exploatare, cu excepția deșeurilor menajere cod 20 03 01, provenite de la personal, nu vor fi alte deșeuri produse. Acestea vor fi în volum maxim de 0,5 mc/lună şi se vor colecta şi procesa împreună de către societățile de salubritate ce activează in zonă.

e) poluarea și alte efecte negative;

În perioada execuției centralei termice şi a rețelelor poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune, poluarea este minimă, cauzată de degazor / făclie.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice

Riscuri legate de cutremure de pământ

Riscurile seismice, în general, nu pot fi prevenite decât prin măsuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind lipsite de eficacitatea economica a posibilității oferirii unor măsuri de intervenție imediată, astfel că în aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse măsuri preventive înaintea producerii catastrofelor naturale, decât în ceea ce privește dimensionarea stabilității construcțiilor. Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 şi perioada de colţ Tc = 0.7sec.

Riscuri legate de inundații (la subtraversarea cursurilor de apa)

Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundații pot fi prognozate şi ameliorate prin măsuri preventive anterioare înafara celor constructive, iar aceste tipuri de măsuri vizează în general managementul resurselor de apă şi o activitate sistematică de gospodărire a apelor, în special la traversarea cursurilor de apă. Nu este cazul la investiția preconizată.

Riscuri legate de alunecări de teren

În general, alunecările de teren sunt  dezastre naturale induse de activitatea antropică neadecvată, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a dovedit dificilă, mai ales acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de fenomene.

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil.

Riscurile de exploatare, ca fază de funcționare anormală, se referă la eliberarea accidentală a gazului metan separat din apa geotermală sau de deversare a apei geotermale în apele de suprafață sau subterane.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

Modul în care aducțiunea foraj – centrală termică şi rețeaua de distribuție a agentului termic va fi executată şi exploatată, reduce aproape în totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu şi sănătatea populației, cum ar fi: exploziile şi eliberarea necontrolată a gazului în mediul înconjurător.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică. Rezerva de apă geotermală se va reface permanent, datorită infiltrațiilor şi reinjectării apei uzate termic în același strat.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului este una locală şi este exclusiv una pozitivă asupra mediului.

b) natura impactului;

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze de ardere (SO2, NOx, pulberi  etc. )

c) natura transfrontalieră a impactului;

In măsura în care actualele gaze de ardere trec peste frontieră, acestea vor dispare în totalitate, după punerea în funcțiune a investiției.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Datorită trecerii la încălzirea pe bază geotermală este estimată o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 195 tone CO2/an

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului pozitiv, de reducere a emisiilor de CO2 cauzate de încălzirea obiectivelor precizate este de 100%, după punerea în funcțiune a sistemului.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a sistemului, impactul pozitiv va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Impactul fiind exclusiv pozitiv, nu este cazul ca să fie redus.

Primar

Antal Petru