EVALUARE ADECVATĂ

Pentru proiectul

“CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA”

privind  etapa de  incadrare  din  procedura  de evaluare  a impactului  conform LEGII 292/2018 și a modificărilor prevăzute în ORDINUL 1682/2023

BENEFICIAR:

SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL

Cuprins

I.a) Descrierea și analiza PP- ului supus aprobării	7

a.1)	Prezentarea PP	7

1. Informaţii generale privind PP: denumirea, titular, scop și obiective	7

2. Localizarea geografică şi administrativă cu prezentarea pe hărți și prezentarea coordonatelor GIS, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970), conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 6B;	9

3. Justificarea necesității PP- ului;	11

4. Descrierea ciclului de viață al PP-ului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP-ului şi eşalonarea perioadei de implementare a PP;	11

5. Resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ANPIC	22

6. Informaţii privind producţia care se realizează, informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate	23

7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii)	23

8. Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora	30

Substanțe periculoase	31

9. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP (categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj, altele);	31

10. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP (dezafectarea /reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ANPIC	32

11. Activităţi generate ca rezultat al implementării PP	33

12. Descrierea proceselor tehnologice ale PP (în cazul în care ACPM solicită acest lucru)	33

13. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta ANPIC	33

14. Alte informaţii solicitate de către ACPM;	39

15. Sumarul efectelor generate de implementarea PP	39

16. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ANPIC. Se realizează o hartă de sinteză cu toate intervenţiile care sunt în măsură să afecteze ANPIC, indiferent dacă acestea sunt temporare sau permanente sau dacă sunt în interiorul sau în vecinătatea ANPIC.	40

a.2).Efecte generate de intervenţiile PP	42

a.3). Alte PP-uri cu care PP analizat poate genera impact cumulat	42

I.b) Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP-ului	44

b.1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar	44

b.2) Date privind habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de PP:	57

b.3) Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC	83

b.4) Obiectivele de conservare ale ANPIC	89

b.5) Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC	96

b.6) Alte informații relevante	100

I.c) Prezentarea rezultatelor activităților de teren	100

I.d) Analiza presiunilor și amenințărilor	107

I.e) Evaluarea impactului	111

e.1) Identificarea și cuantificarea impactului	114

e.2) Evaluarea semnificației impacturilor	125

I.f) Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului	126

I.h) Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului	131

I.i) Evaluarea impactului rezidual	133

II. Soluțiile alternative	136

III. Măsurile compensatorii	136

IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate	137

V. Concluziile evaluării adecvate	139

# I.a) Descrierea și analiza PP- ului supus aprobării

## a.1)	Prezentarea PP

### 1. Informaţii generale privind PP: denumirea, titular, scop și obiective

Denumirea

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA

Titular

Denumirea titularului: SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 48/B, Birou 2, Camera 7, jud. Timis

Reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare:

SC PHOEBUS ADVISER SRL, POMPARAU AURELIA , 0746248634, aurapomparau@yahoo.com,

SC BIOPLAN SRL., PRUNAR FLORIN, 0770603874, bioplan_srl@yahoo.com

Scop

Proiectul are ca scop construirea unui parc fotovoltaic, amenajare acces incintă, împrejmuire și racordare rețeaua aelctrică  în loc. Chișineu Criș, UAT Chișineu Criș, jud. Arad extravilan, categoria de folosință curti constructii. Proiectul se desfășoară pe parcelele identificate prin Nr. c.f. 302585 pe suprafața de 170 mp și c.f  302496 cu suprafața de 60000 mp. (6,01 ha).

Obiective

Pentru realizarea obiectivului proiectul propune realizarea de investiții (construire centrală electrică fotovoltaică) având următoarea componență:

9.178 panouri fotovoltaice longi Green Energy Technology Co., Ltd. model LONGI LR5-72HBD-545M, tip LR5-72HBD-545M Puterea nominală  a instalaţiei 5,0479 MWp, nr. de module fv total 9178 buc., nr. de invertoare 26 buc., nr. total de şiruri 353 buc., nr. de şiruri pentru fiecare invertor 14/15 buc., nr. de module fv pentru fiecare şir 26 buc., putere de vârf a  modulului fv 615 w, suprafaţa modulului fv 2,58 m², suprafaţa totală a modulelor fv 23679,24 m², tensiune maximă a unui şir 1086 v, tensiune maximă de circuit deschis 1290 v, putere maximă a unui şir 15990 w, putere maximă de intrare invertor 344 kw, curent maxim la intrarea în invertor 180 a, greutate 32,6 kg, dimensiuni 1134 x 2278 x 35 mm

26 invertoare solare Sunny Highpower 172-21 montate pe structurile de susținere a panourilor fotovoltaice, putere maxima la iesire pca 172.000 w, curent max la intrare imax 180 a, range de tensiune la intrare mpp 968-1450 v, tensiune la iesire nominala vca 660 v, factor de putere cosφ 1, randament maxim 98,0%, randament european 97,5%

1 post de transformare putere nominală 6000 kva, grupa de conexiuni dy11-y11  , tip izolație ulei, tensiune primar 20000 v, tensiune secundar 660 v, tensiune de scurtcircuit 7,2 %, frecvență 50 hz

1 cladire punct de conexiune ( PC ) 20 kV Punctul de conexiune este realizat intr-o anvelopa prefabricata din beton asezata pe radier din B.A. Dimensiunile acesteia sunt de 2.50 X 5.50 m in plan si prezinta 2 compartimente : camera utilizatorsi camera operator retea, inaltimea acesteia fiind de +2.45 m. Clădirea este pozitionata in incinta terenului identificat prin CF nr 302585

Imprejmuirea  la înălțimea de + 2.40 m perimetral. Se realizează inchideri transparente din plasa metalica zincata cu gauri  romboidale de 50 x 50 mm, cu fir de diametru 3 mm, fixate pe fire zincate in partea superioara si cea  inferioara cu diametrul de 2 mm, prevazuta cu stalpi metalici  diametru 60 mm, la pas maxim de 2.3 m  si ranforsari, cu contravantuiri prevazute la fiecare 20 m de gard;

4 locuri de parcare,

amenajarea unei intersectii in ,, T ’’ cu drumul de exploatare DE596

drumuri de mentenanta in interioprul incintei realizate din strat rutier din piatra sparta (0-63) compactata pe substrat de geotextil.

iluminat perimetral pentru toata incinta. Proiectoarele vor fi de tip LED cu consum redus de energie (100 W) si vor fi actionate de sistemul de alarma

Lucările de construcții civile aferente parcului fotovoltaic vor fi:

- lucrări aferente drumurilor interioare și de acces pe amplasament.

- amenajare teren și lucrări de fundare a structurilor de susținere panouri fotovoltaice.

- amplasarea clădirii de conexiune

- împrejmuire perimetrală și sitem de iluminat pentru întregul parc.

- execuție lucrări necesare pentru conectarea la rețea.

### 2. Localizarea geografică şi administrativă cu prezentarea pe hărți și prezentarea coordonatelor GIS, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970), conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 6B;

Amplasamentul proiectului este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb. În vecinătate cele mai apropiate apropiate arii rpotejate sunt situate la peste  4,5 km ROSCI0231 Nădab - Socodor – Vărșad respectiv la peste 5 km ROSCI0350 Lunca Teuzului.

Coordonatele perimetrului proiectului în STEREO 70 Dealul_Piscului_1970

Tabelul nr. 30 (anexa 6B, 1682/2023) Informații minime pentru localizarea spațială a proiectului

| Nr. crt. | X (longitudine) | Y (latitudine) | Perimetru | Alte informații (ex: nume obiectiv, km aferent coordonatelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CF. NR. 302496 | Punctele care delimiteaza perimetrul suprafeței de teren aferentă proiectului | Amplasamentul are ca vecinătăți terenuri arabile private. Conform CF nr 302585 si CF nr. 302496 Chisineu-Cris, pe amplasament nu se afla nici o constructie. Terenul nu este imprejmuit. Accesul auto cat si cel pietonal in incinta se va realiza din drumul DE 596. Cursul râului Crișul Alb este situat la 1,9 km față de perimetrul proiectului. |
| 1 | 562378.241 | 236073.615 |  |  |
| 2 | 562335.910 | 236444.615 |  |  |
| 3 | 562334.490 | 236445.755 |  |  |
| 4 | 562193.265 | 236456.534 |  |  |
| 5 | 562215.566 | 236086.030 |  |  |
| CF. NR. 302585 |  |  |
| 1 | 563071.950 | 236380.922 |  |  |
| 2 | 563072.836 | 236397.899 |  |  |
| 3 | 563062.850 | 236398.421 |  |  |
| 4 | 563061.963 | 236381.444 |  |  |

În cadrul evaluării adecvate s-a avut în vedere gradul de propagare a impactului în vecinătate pe o distanță de până la 100 m liniari în jurul perimetrului proiectului pentru impactul local și 1,5 km pentru impactul zonal.

Proiectul nu se găsește în plan/ program/ strategie care să fi fost supus unei proceduri de evaluare de mediu.

Amplasarea proiectului în raport cu ariile protejate

### 3. Justificarea necesității PP- ului;

Prin realizarea acestui obiectiv se produce energie verde nepoluanta. In acelasi timp se valorifica un teren care in prezent nu este valorificat la potentialul zonei.

Implementarea proiectului pentru realizarea parcului fotovotaic propus este necesară din mai multe motive:

-parcul fotovoltaic contribuie la reducerea dependenței de sursele de energie neregenerabile și la protejarea mediului înconjurător

-prin energia verde produsă are rol în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind la lupta împotriva schimbărilor climatice și la protejarea sănătății populației

-la nivel local, județean și național, diversificarea surselor de energie folosite, reduce dependența de importurile de energie și asigurând o mai mare siguranță energetică

- proiectul stimulează economia locală și regională.

- contribuie la promovarea inovației în domeniul energiei regenerabile, dezvoltând tehnologii mai eficiente și durabile pentru viitor.

Beneficiile implementării proiectului sunt semnificative atât din punct de vedere al protejării mediului înconjurător, cât și al strategiilor de dezvoltare durabilă și a politicilor de mediu naționale și globale.

### 4. Descrierea ciclului de viață al PP-ului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP-ului şi eşalonarea perioadei de implementare a PP;

Conform  C.F. nr. 302496 si C.F. nr. 302585, terenul pe care se propune investiţia este in proprietatea CHIȘINEU CRIȘ FOTOVOLTAIC SRL, intabulare, drept de proprietate, cu titlu divizare, dovandit prin conventie, cota actuala 1/1.

Caracteristicile situatiei existente

La momentul de fata pe terenul dat nu exista nici o constructie.

Suprafata teren 60 170mp (6.017ha)

Suprafata construita 0.00mp

POT 0.00%

CUT 0.00

Construcţia propusă are următoarele caracteristici:

Caracteristicile constructiei propuse

Functiunea principala este parc fotovoltaic.

Regim de inaltime: Parter

CF nr. 302585:

S teren =170mp

Sc=27.11mp (15,94%)

Sverde=142.89mp (84.06%)

POT= 15.94%

CUT= 1.00

CF nr. 302496:

S teren=60 000mp

Sc=23094.11mp (38,49%)

S platforme=425.08 (0.71%)

S verde=36480.81(60,80%)

POT = 38.49%

CUT = 1.00

Instalaţia de producere a energiei electrice prin intermediul conversiei directe a iradierii solare, prin efectul fotovoltaic, este compusa dintr-un ansamblu de module fotovoltaice, mai multe grupuri de conversie a curentului continuu în curent alternativ şi alte componente electrice de dimensiuni variabile. Instalaţia rezultă conectată în paralel la sistemul electric şi cu o putere nominală egală cu 5047,9 kWp in c.c., situată pe un teren în loc. Chisineu Cris, jud. Arad în ROMÂNIA.

Generatorul fotovoltaic prezintă o putere nominală de 5,05 MWp in curent continuu, constituită din suma puterilor modulelor sau mai exact a puterilor nominale ale fiecărui modul, măsurată în condiţii STC (*).

Generatorul   fotovoltaic   este   compus   din   9178   module   fotovoltaice   tip   LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. model LONGI LR5-72HBD-545M cu puterea egală cu	545W.

| Puterea nominală a instalaţiei | 5,0479 | MWp |
| --- | --- | --- |
| Nr. De module fv total | 9178 | buc. |
| Nr. De invertoare | 26 | buc. |
| Nr. Total de şiruri | 353 | buc. |
| Nr. De şiruri pentru fiecare invertor | 14/15 | buc. |
| Nr. De module fv pentru fiecare şir | 26 | buc. |
| Putere de vârf a modulului fv | 615 | W |
| Suprafaţa modulului fv | 2,58 | m² |
| Suprafaţa totală a modulelor fv | 23679,24 | m² |
| Tensiune maximă a unui şir | 1086 | V |
| Tensiune maximă de circuit deschis | 1290 | V |
| Putere maximă a unui şir | 15990 | W |
| Putere maximă de intrare invertor | 344 | kW |
| Curent maxim la intrarea în invertor | 180 | A |

| Caracteristici modul fotovoltaic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP |  | LR5-72HBD-545M |  |
| CELULE FOTOVOLTAICE |  | SILICIU MONOCRISTALIN |  |
| PUTERE NOMINALĂ | Pn | 545 | W (*) |  |
| TENSIUNE LA PUTERE MAXIMĂ | Vpm | 41,8 | V |  |
| CURENT LA PUTERE MAXIMĂ | Ipm | 13,04 | A |  |
| TENSIUNE MAXIMĂ DE CIRCUIT DESCHIS | Voc | 49,65 | V |  |
| CURENT MAXIM DE SCURT CIRCUIT | Isc | 13,92 | A |  |
| GREUTATE |  | 32,6 | kg |  |
| DIMENSIUNI |  | 1134 x 2278 x 35 | mm |  |

(*) Caracteristici STC (AM 1.5, Iradiere pe planul modulelor = 1000 W/m², temperatură celulă fotovoltaică = 25°C)

| Caracteristici invertor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIP |  | Sunny Highpower 172-21 |
| PUTERE MAXIMA LA IESIRE | Pca | 172.000 | W |
| CURENT MAX LA INTRARE | Imax | 180 | A |
| RANGE DE TENSIUNE LA INTRARE | Mpp | 968-1450 | V |
| TENSIUNE LA IESIRE NOMINALA | Vca | 660 | V |
| FACTOR DE PUTERE | cosφ | 1 |  |
| RANDAMENT MAXIM |  | 98,0 | % |
| RANDAMENT EUROPEAN |  | 97,5 | % |
| CANTITATE |  | 26 | buc. |

| Caracteristici Post de Transformare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cabinele sunt de tip metalic, toate instalațiile interne sunt corespunzătoare normelor electrice în vigoare și sunt realizate pentru a garanta performanțele prevazute în condiții de maximă siguranță. Cabinele sunt realizate cu dimensiuni gabaritice compacte pentru a putea fi transportate pe platforme standard in condiții normale de trafic.

Generatorul fotovoltaic are în componență 1  Transfomator si o cabina de racordare la reteaua de distributie

| JT/MT Transformator ridicător in ulei |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONSTRUCTOR | MF TRASFORMATORI SRL |  |
| NUMĂR TRANSFORMATOARE | 1 | buc. |
| PUTERE NOMINALĂ | 6000 | kVA |
| GRUPA DE CONEXIUNI | Dy11-y11 |  |
| TIP IZOLAȚIE | ULEI |  |
| TENSIUNE PRIMAR | 20000 | V |
| TENSIUNE SECUNDAR | 660 | V |
| TENSIUNE DE SCURTCIRCUIT | 7,2 | % |
| FRECVENȚĂ | 50 | Hz |

Transformatorul de servicii auxiliare

Serviciile auxiliare vor fi asigurate prin montarea unui transformator de 40 kVA în tabloul de JT al transformatorului pentru a modifica tensiunea de 20.000 V ( iesire Invertor ) în 660 V. În scopul alimentării sistemelor auxiliare și a întregului sistem de alimentare cu energie, la o tensiune nominală standard. De asemenea prezența unui UPS de 6kVA va asigura alimentarea cu energie a sistemelor de supraveghere video și antiefracție în caz de avarie.

| CONSTRUCTOR | FCT SRL |  |
| --- | --- | --- |
| NUMĂR TRANSFORMATOARE | 1 | buc. |
| PUTERE NOMINALĂ | 40 | kVA |
| GRUPA DE CONEXIUNI | Dyn11 |  |
| TIP IZOLAȚIE | RĂȘINĂ |  |
| TENSIUNE PRIMAR | 400 | V |
| TENSIUNE SECUNDAR | 660 | V |
| FRECVENȚĂ | 50 | Hz |

Panourile fotovoltaice – 9.178 panouri dispuse la 20˚ inclinatie; H = 2.889 m ; pas 11200 mm; distanta intre randuri 5100 mm; 26 invertoare;

Pentru ca radiatia solara se schimba permanent, energia produsa de panourile fotovoltaice se injecteaza in retea fara a fi stocata. Pentru perioada de noapte, energia este furnizata de la retea pentru consumul propriu tehnologic al parcului fotovoltaic.

Parcul de panouri solare este realizat prin montarea unor panouri fotovoltaice conform unei arhitecturi optimizate, astfel incat sa permita captarea energiei solare cu un randament maxim si in acelasi timp sa se poata realiza o intretinere eficienta a instalatiilor in exploatare.

Aceste considerente au condus la asezarea panourilor fotovoltaice in siruri paralele.

Parcul fotovoltaic este format din mai multe panouri fotovoltaice montate pe suporti metalici cu picioare autoforante, impartite in grupuri de panouri  asezate pe randuri, corelat cu  tensiunea de intrare in invertoare.

Aceasta tehnologie de montare a suportilor metalici pentru panourile fotovoltaice face ca in interiorul parcului fotovoltaic sa nu existe nici o fundatie din beton pentru panouri, iar terenul pe care este amplasat parcul sa fie semanat cu iarba.

S-au avut in vedere panouri fotovoltaice performante cu putere mare pe unitatea de suprafata si eficienta foarte buna in ceea ce priveste transaformarea energiei radiatiei solare in energie electrica.

Grupurile de panouri se vor lega  la cutii de conexiuni, care ulterior grupat vor fi racordate la intrarea invertoarelor, pentru realizarea conversiei parametrilor energiei electrice, din curent continuu in curent alternativ. Conexiunea pana la invertor se va  face prin cabluri de energie electrica, pozate pe suportii metalici, sau pozate in pamant.

Amplasarea panourilor se face inspre sud la un unghi asimutal de 0 de grade si un unghi de inclinare de 20 de grade.

Sirurile de panouri fotovoltaice se vor monta pe structuri prefabricate metalice cu picioare autoforante, montate ingropat in pamant la minim 1.5 m fata de cota finita a terenului sistematizat. Intre sirurile de panouri fotovoltaice, regimul terenului va ramane neschimbat.

Panourile fotovoltaice sunt grupate astfel incat sa asigure putere de intrare a modulelor de invertoare.

Parcul fotovoltaic va fi constituit pe intreaga sa suprafata din celule fotovoltaice – panouri din cristale de siliciu bifaciale pe suport din sticla , cu rama din aluminiu anodizat si protejate cu panou din sticla securizata, montate pe structura prefabricata metalica.

Panourile sunt asamblate in module de 26 panouri (string-uri de inseriere). In functie de tehnologie, panourile se pot grupa si in alte tipuri de string.

Modulele sunt insiruite, dispuse in randuri paralele, cu spatiiinterstitiale suficiente pentru a permite insorirea tuturor randurilor, accesul facil la panouri si intretinerea terenului.

Inaltimea maxima a unui modul este 2,27 metri, latimea unui modul este de 1,13 metri.

Spatiul liber ramas intre randurile de module este de aproximativ 5.10 metri, depinzand de relieful terenului si conditiile de umbrire rezultate. Spatiul dintre randuri este necesar pentru operatiuni curente de curatire a panourilor, interventii pentru reparatii si operatiunide intretinere a terenului.

In general, un panou fotovoltaic este alcatuit din :

- Foaie de sticla ( sticla monostrat securizata ), expusa pe partea orientata spre Soare ;

- Pelicula transparenta cu rol  de protectie a sticlei, pelicula prefabricata din material plastic ( etilen vinil acetat – EVA sau cauciuc siliconic ) ; acest tratament ofera protectie impotriva intemperiilor, a furtunilor sau a radiatiilor ultraviolete ;

- Celule solare monocristaline sau policristaline, conectate intre ele prin benzi de cositor ;

- Priza de conectare prevazuta cu o dioda de protectie impotriva scurtcircuitarii si racord ;

Anexe tehnice

Anexele tehnice vor adaposti echipamentul pentru transformarea curentului continugenerat de panouri in curent alternativ si totodata de ridicare a tensiunii electrice. Fiecareanexa va fi compartimentata conform cerintelor echipamentului.

Se prevede si anexa tehnica pentru asigurarea racordului la reteaua nationala deelectricitate.

Anexele nu vor fi accesibile decat personalului autorizat si nu vor avea alte posbilitati de acces inafara usii pentru a preveni intrarea neavizatilor si eventuale accidentari prin electrocutare. De asemenea se vor afisa marcaje care sa previna impotriva pericolelor.

Anexele de transformare si conexiune nu sunt locuibile.

Constructiile pentru anexe sunt in regim temporar, fiind realizate din containere prefabricate asezate pe fundatii din beton armat.

POST DE TRANSFORMARE

Acesta reprezinta ansamblul de echipamente necesare pentru transformarea energiei din joasa tensiune in medie tensiune; Include tablou electric cu protectii, transformator si celule de medie tensiune.

In interiorul incintei se va pozitiona o cabina de transformare, prefabricata din metal,( pozitionata in estul terenului identificat prin CF nr 302496 ),  dimensiune 5.60 X 2.20 m, cu o inaltime maxima de 2.63 m, astfel :

Postul de Transformare va fi instalat  pe o platforma betonata cat sa nu stea in apa daca ploua intens;

Transformatoarele vor fi in ulei , cu ulei vegetal si cuva de retentie cu bariera antifoc in caz de scurgere accidentala.

Deasupra postului de transformare se propune a se monta o  COPERTINA METALICA - pentru a proteja Postul trafo de grindina, zapada si ploi; alcatuita din elemente verticale si orizontale din teava   114.3 mm  si inchidere  - invelitoare – din panouri sandwich poliuretan, H panou = 40 mm( conform planse desenate anexate prezentei documentatii );

CLADIRE PUNCT DE CONEXIUNE ( PC ) 20 kV

Aceasta gazduieste echipamentele electrice din gestiunea opreatorului de retea si a utilizatorului . Este cabina in care se face legarea la retea a parcului fotovoltaic si unde se realizeaza masura.

Cladirea punctului de conexiune ( pozitionata in incinta terenului identificat prin CF nr 302585 ), prezinta  doua compartimente unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA si unul  pentru instalatiile electrice ale producatorului ;

Gabaritul compartimentului de racordare va perminte montarea inca  unei celule de linie si va fi cu actionare din interior si cu acces direct din exterior.

Punctul de conexiune este realizat intr-o anvelopa prefabricata din beton asezata pe radier din B.A.

Dimensiunile acesteia sunt de 2.50 X 5.50 m in plan si prezinta 2 compartimente : camera utilizatorsi camera operator retea, inaltimea acesteia fiind de +2.45 m.

Anexe mentenanta

CONTAINER SERVICII

Acesta reprezinta un container prefabricat din metal in care sunt situate echipamentele de joasa tensiune necesare pentru monitorizarea productiei, supravegherea video si antiefractie, sistemul de tranmisie date precum si echipamente si piese de schimb. ( se va folosi un contaner standard CONTAINEX); atasat Fisa tehnica CONTAINEX, Container de depozitare 20', Schiţa nr. LC20-0000000014;

Date tehnice:

Uşă dublă exterioară cu garnitură de etanşare (două niveluri de etanşare) Cu bare de închidere zincate

Construcţia cadrului: profile sudate de oţel de 2 respectiv 3 m; 4 orificii de aerisire amplasate sub cadrul acoperişului;

Volum de încărcare: 32,85 mł

Sarcină maximă admisă: 10000 kg

Încărcarea caracteristică la sol a zăpezii Sk 2,5 kN/m˛

Posibilitatea de suprapunere de pana la un maxim de 3 niveluri.

Manevrabile cu macara sau motostivuitor;

Tipul de sol Lemn laminat cu grosimea de 21 mm

Culoarea containerului RAL 9002 alb gri

Imersie catodică (culoare gri) cu o grosime medie de 20μm (min. 15μm).

Vopsire cu pulbere pe bază de poliester cu o grosime medie de 70μm(min. 60μm);

Rezistenţă mare la coroziune şi acţiunea razelor UV;

Orificiile pentru motostivuitorpoziţionate central 2050 mm pe lungime

Greutate 1226,000 KG

Dimensiuni exterioare 6058 x 2438 x 2591 mm

– ALTE LUCRARI AFERENTE. AMENAJARI EXTERIOARE.

Imprejmuirea

Imprejmuirea se va realiza la 2.50 m fata de ampriza canalelor de desecare ; aceasta se va realiza prin inchideri transparente din plasa metalica zincata cu gauri  romboidale de 50 x 50 mm, cu fir de diametru 3 mm, fixate pe fire zincate in partea superioara si cea  inferioara cu diametrul de 2 mm, prevazuta cu stalpi metalici  diametru 60 mm, la pas maxim de 2.3 m  si ranforsari, cu contravantuiri prevazute la fiecare 20 m de gard ;

Pe tot perimetrul imprejmuirii propuse se va ingropa plasa de sarma 20 cm si se va poza pe stalpi ; Instalarea si fixarea stalpilor prin batere ;

Inaltimea imprejmuirii va fi de + 2.40 m perimetral.

In zona de acces ( Se va realiza accesul carosabil in incinta din drumul comunal De 596), se va prevedea o POARTA ACCES AUTO, cu o deschidere de aproximativ 6.00 m, legata la imprejmuirea perimetrala; sunt prevazuti stalpi fixati in teren si blocati prin fundatie de beton ;

Locuri de parcare

Pentu tema studiata se propun 4 locuri de parcare, dedicate parcarii autovehicolelor persoanelor autorizate sa aceseze incinta pentru mentenanta,  conform Cerificatului de Urbanism Nr. 43 din 22.06.2022 emis de catre Primaria Chisineu Cris si conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii.

Retele interioare

Panourile vor fi conectate cu conductori amplasati pe structura metalica, fiecare string de panouri este conectat la randul sau la cutii de distributie uniform distribuite ( o cutie de distribuite la 1-20 string-uri). De la cutiile de distributie se porneste cu conductor ingropat catre invertoare. De la invertoare se porneste cu conductor ingropat catre postul de transformare.

Din posturile de transformare se prevad cabluri de conexiune 20 KV ingropate ce duc catre Postul de Conexiune la reteaua electrica nationala.

Drumuri interne de MENTENANTA – acces incinta pe teren cu CF Nr. 302496

Se va realiza accesul carosabil in incinta prin amenajarea unei intersectii in ,, T ’’ cu drumul de exploatare DE596;

Se propune realizarea unor drumuri de mentenanta in interioprul incintei – conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii, realizat cu strat rutier din piatra sparta (0-63) compactata pe substrat de geotextil.

In zona de intrare in incinta se propun spre amenajare 4 locuri de parcare; din drumul de mentenanta propus in parc se propune a se amenaja o zona pentru amplasare POST DE TRANSFORMARE si CONTAINER SERVICII, conform plan de situatie propus, atasat prezentei documentatii.

Drumul va avea latime de minim 3.66 metri, panta de scurgere a apelor pluviale in exces;

Apele meteorice de pe drumurile interne de exploatare se vor scurge la teren inmod natural, prin stratul de pietris si fundatia de balast compactat. Nu este necesara captarea apelor meteorice.

Iluminat perimetral

Se va asigura iluminat perimetral pentru toata incinta. Proiectoarele vor fi de tip LED cu consum redus de energie (100 W) si vor fi actionate de sistemul de alarma;

Proiectoarele vor fi montati pe stalpii imprejmuirii perimetrale parcului.

Retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de protectie– nu este cazul ; obiectivul nu afecteaza instalatiile din zona ; nu exista retele edilitare care traverseaza terenul sau restrictii impuse de acestea;

Descrierea principalelor caracteristici ale procesului de productie

In procesul de productie a energiei electrice nu se folosesc combustibili sau alt tip de materiale. Energia electrica este produsa in mod direct de panourile fotovoltaice sub incidenta razelor solare.

Nu exista produsi secundari. Panourile fotovoltaice , realizate din cristale de siliciu, sunt stabile chimic si electric si nu se descompun in eventuale sub-elemente, solide sau volatile, sub actiunea razelor solare sau a agentilor meteorologici.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- nu este cazul.

In zona de acces ( Se va realiza accesul carosabil in incinta din drumul comunal De 596), se va prevedea o POARTA ACCES AUTO, cu o deschidere de aproximativ 6.00 m, legata la imprejmuirea perimetrala ; sunt prevazuti stalpi fixati in teren si blocati prin fundatie de beton ;

AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI

Au fost prevăzute lucrări exterioare după cum urmează:

- realizarea imprejmuirilor;

- realizarea accesului auto;

- realizarea accesului pietonal si a aleilor pietruite de incinta;

- amenajarea spatiului verde din interiorul parcelei;

- realizarea iluminarii pe timp de noapte.

### 5. Resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ANPIC

Materialele utilizate pentru construirea si functionarea obiectivului sunt nisip, balast, pietris pentru lucrarile de teren necesare – terasari, umplerea gropilor de fundare pentru pilonii metalici si pentru acoperirea tuburilor îngropate.

Resursa naturala în cadrul functionarii – radiația solară. Aceasta reprezintă energia emisă de către Soare sub formă de lumină și căldură și este una dintre cele mai abundente și accesibile surse de energie regenerabilă de pe Pământ.

### 6. Informaţii privind producţia care se realizează, informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate

In procesul de producere a energiei electrice nu se folosesc combustibili sau alt tip de materiale. Energia electrica este produsa in mod direct de panourile fotovoltaice sub incidenta razelor solare.

Nu exista produsi secundari. Panourile fotovoltaice, realizate din cristale de siliciu, sunt stabile chimic si electric si nu se descompun in eventuale sub-elemente, solide sau volatile, sub actiunea razelor solare sau a agentilor meteorologici.

Nu se folosesc substanțe sau preparate chimice.

### 7. Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii)

7.1. Protectia calitatii apelor:

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- nu este cazul

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma industriala).

Evacuarea apelor uzate - Nu este cazul; Functionarea parcului fotovoltaic nu presupune consum de apa si implicit nici debite de ape uzate menajere.

Apele meteorice – din zona destinata parcului fotovoltaic si cele provenite de pe drumurile de mentenanta se vor infiltra natural in sol. Drumurile de mentenanta sunt realizate din piatra sparta si permit infiltrarea in sol a  apelor pluviale.

In faza de construirea parcului fotovoltaic se vor amplasa in teren toalete ecologice vidanjabile.

In faza de functionare –nu sunt surse de poluare pentru ape.

7.2. Protectia aerului: - sursele de poluanti pentru aer, poluanti rezultati

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Perioada de execuție este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă durată și strict local neafectând zonele învecinate.

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

Perioada de exploatare

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- nu este cazul

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Masuri de diminuare a poluantilor in atmosfera

Perioada de functionare

Masurile de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera vor consta in:

- nu este cazul

Poluantii evacuati în atmosfera

- nu este cazul

7.3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- Perioada de execuție

In etapa de construire, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

Pentru evitarea disconfortului asupra receptorilor din zona, lucrarile se vor executa pe perioada zilei. Utilajele sunt performante şi nu prezintă un nivel ridicat al zgomotului.

La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca si asigurarea masurilor de reducere a disconfortului creat de lucrari. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- programul de lucru şicirculaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de lucrari, va fi marcată prin indicatoare rutiere, respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- diminuarea la minimum a înălţimilor de manevrare a materialelor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, cat mai departe de zonele de locuit astfel incat disconfortul creat la pornire sa fie cat mai mic;

- Se vor folosi utilaje si camioane de generatie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti în atmosferă sau zgomot;

- Se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

Nivelul de zgomot rezultat în perioada de execuţie a lucrărilor de demolare, nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind acustica limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant.

- Perioada de funcționare

În incinta obiectivului nu exista surse generatoare de zgomot.

7.4. Protectia împotriva radiatiilor

- sursele de radiatii; - amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor.

- nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece atât în perioada de execuție cât și de funcționare, pe amplasament nu vor exista surse generatoare de radiații și nici materiale radioactive.

Sursele luminoase al iluminatului perimetral sunt actionate de sistemul de alarma și se folosesc doar în cazuri specifice (alarmă, intervenții rapide în caz de defecțiuni, verificări periodice).

7.5. Protectia solului si a subsolului:

În perioada de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de lucrari por fi date de:

-sistematizarea pe verticală a suprafeţei

-executarea zonei de acces și a celor de incintă

-scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule;

-depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la muncitori

-alte lucrări de amenajare

Aceste lucrări vor duce la afectarea suprafeţelor de sol, determinând modificarea proprietăţilor sale naturale, fără a se înregistra o poluare semnificativă a acestuia. Se va înregistra un impact care va modifica proprietăţile pedologice, fizico-mecanice şi hidrofizice strict pe suprafeţele necesare a fi ocupate de  căile de transport rutier din incinta perimetrului și a lucărilor de fixare a suporturilor pentru panourile fotovoltaice.

Utilizarea balastului la lucrările de compactare, cât și a nisipului ca pat pentru conductele tehnico-edilitare nu vor afecta calitatea solului, cele două produse fiind naturale și inerte, în plus se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare pe perioada execuţiei.

Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi:

-Management adecvat al deseurilor de constructie pe amplasament, spatii de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare, eliminarea/valorificarea deseurilor prin firme specializate si autorizate, evitarea stocării deșeurilor de constructie pe amplasament pe perioade lungi de timp.

-Pierderile accidentale de produse petroliere, de la mașinile și utilajele folosite pe șantier, vor fi localizate imediat și eliminate de pe suprafețele de sol, pentru a se evita o poluare a acestuia, prin infiltrații.

-Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor;

-Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament;

-Schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament;

Controlul emisiilor pe sol

- nu este cazul

În timpul funcționării proiecutlui nu sunt generați polunați care să afecteze starea solurilor.

7.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.

Periemtrul amplasaemntului se suprapune cu aria protejată ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Impactul proiectului și măsurile propuse pentru reducerea/evitarea acestuia sutn tratate în capitolele următoare.

7.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata  de asezarile umane, respectiv fata  de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

- in zona nu sunt obiective de interes public, in zona nu exista  monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional  ;

Distanța față de zonele locuite este de 2,3 km intravilan Chișinău Criș și 2,5 km Sintea Mare.

Lucrările de executie, cu toate activitatile conexe nu afectează decât strict zona din imediata vecinătate, fără a crea disconfort pentru populaţie, activitatile fiind realizate intr-un timp  scurt.

Din cele prezentate anterior rezulta că lucrările de executie a obiectivului propus nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, impactul fiind nesemnificativ si de scurta durata.

Agenţii de poluare ce pot afecta aşezările umane si populatia sunt :

•	emisia de poluanţi gazoşi

•	nivelul zgomotului si vibraţiilor

Conform celor prezentate anterior, emisia de poluanti gazosi nu ridica probleme legate de protecţia aşezărilor umane si a populatiei, avand in vedere distanța, nivelurile de emisii și masurile organizatorice propuse.

Activitatile din timpul lucrarilor de executie, vor avea un impact nesemnificativ si de scurta durata asupra factorului de mediu aer, atat timp cat sunt respectate toate masurile adoptate pentru protectia mediului, iar in aceste conditii impactul asupra calitatii aerului se va situa in limite admisibile. Impactul resimtit asupra asezarilor  umane si populatiei, datorat proiectului va fi de scurta durata.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu va depasi zgomotul fondului urban.

### 8. Deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora

- Tipurile și cantitățile de deșeuri catalogate conform HG nr. 856/2002 anexa nr. 2, cantitați estimate a rezulta atât în perioada de execuție cât și în cea de funcționare sunt prezentate în continuare.

- În perioada de execuție

In etapa de constructie vor rezulta deseuri de materiale de constructie – nisip, piatra sparta, pamânt, materiale plastice, polistiren, deseuri metalice , în cantitati variabile. Pamantul, nisipul , piatra sparta  vor fi utilizate ca materiale de umplutura; celelalte deseuri vor fi colectate in containere si eliminate cu societati autorizate.

Deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si in timpul functionarii obiectivului – cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane si vor fi transportate de catre societati autorizate.

Deseurile reciclabile - plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc. se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitatile de profil.

Tipurile de deșeuri rezultate în perioada de execuție, sunt catalogate, conform Anexei 2 la categoria 17 – deșeuri din construcții și demolări și sunt prezentate codificat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Cod deșeu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate colectată pe perioada execuției (t) | Gestionarea deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eliminare | Operator |
| 1. | 17 04 07 | Amestecuri metalice | 0.5 | 0.5 | Constructor |
| 3. | 15 01 01 | Ambalaje de carton de la materialele utilizate | 0.15 | 0.15 |  |
| 4. | 15 01 02 | Ambalaje de plastic de la materialele utilizate | 0.20 | 0.20 |  |
| 5. | 17 04 01 | Cabluri electrice | 0.06 | 0.06 |  |

- În perioada de funcționare

- nu este cazul

- Planul de gestionare al deșeurilor rezultate în perioada de execuție/funcționare

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii vor fi transportate si neutralizate in baza unui CONTRACT/ Comezi de prestari servicii incheiat cu societati autorizate

	Se vor respecta prevederile legale in vigoare conform HG 856/2002 si Legea 211/2011, privind colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv al deseurilor refolosibile de orice fel;

	Se colecteaza deseuri inerte din constructii, (pamant, amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice);

	Pentru restul deseurilor rezultate in urma lucrarilor efectuate se va solicita container separat;

	Se interzice depozitarea in containere a deseurilor periculoase (polistiren, materiale hidroizolante, etc.).

### Substanțe periculoase

Pentru proiectul propus nu se utilizeaza substante periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

- nu e cazul

### 9. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP (categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj, altele);

Localizare

Terenul studiat este situat in intravilanul localitatii CHISINEU CRIS, cu suprafata totală de 60.170 mp, in proprietatea SC CHIȘINEU CRIȘ FOTOVOLTAIC SRL.

Terenul este identificat dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Nr. c.f. | Nr. cad. | Suprafața mp | Categorie de folosinta | Intravilan | Proprietar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 302585 | 302585 | 170 | curti constructii | DA | CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL |
| 2 | 302496 | 302496 | 60.000 | curti constructii | DA |  |

Categoria de folosință

Categoria de folosință a terenurilor este de curți construcții intravilan

Vecinatati

Vecinatatiile terenului sunt terenuri arabile private.

Situație existentă

Conform CF nr 302585 si CF nr. 302496 Chisineu-Cris, pe amplasament nu se afla nici o constructie.

Terenul nu este imprejmuit.

Accesul auto cat si cel pietonal in incinta se va realiza din drumul comunal DE 596.

Terenul studiat este delimitat de: terenuri arabile

Canale, construcții

În perimetrul proiectului nu sunt canale sau construcții. La limita estică a celor două perimetre este un canal de desecare dispus în lungul drumului de exploatare. Accesul în perimetrul proiectului se realziează pe podețe existente nefiind necesare amenejări sau deschideri.

### 10. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP (dezafectarea /reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ANPIC

Pe teren nu sunt echipări edilitare sau mobilări care să necesite dezafectare sau reamnplasare.

### 11. Activităţi generate ca rezultat al implementării PP

Activitate principală „ Producția de energie electrica“ – cod CAEN 3511.

Activitățile implementării proiectului constau în: activități de organizare de șantier, realizarea infrastructurii rutiere, delimitarea și dotarea zonelor funcționale.

În perioada de funcționare activitățile care pot să apară sunt cele legate de întreținere și eventuale reparații/înlocuiri părți dereriorate sau defecte.

### 12. Descrierea proceselor tehnologice ale PP (în cazul în care ACPM solicită acest lucru)

Procesul de realizare al parcului fotovoltaic va consta în efectuarea următoarelor lucrări:

-	realizarea împrejmuirii;

-	montarea structurilor metalice;

-	montarea cablurilor;

-	montarea panourilor;

-	montarea stațiilor de transformare cu invertoare;

-	realizarea căilor de acces pietonal și auto;

-	montarea sistemului de supraveghere;

-	montarea sistemului de iluminat

-	racordarea instalației.

### 13. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta ANPIC

Cumularea prin suprafețe și caracteristici

În județul Arad și în complexul Crișurilor au fost implementate sau sunt propuse și proiecte/planuri care vizează producerea de energie prin parcuri fotovoltaice conform tabelului de mai jos.

| Nr. crt. | Denumire proiect | Titular | Localizare, utilizare | Raport cu ariile protejate | Suprafața (ha) | Distanța față de proiectul propus (linie dreaptă) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parc Fotovoltaic Arad 1 | WEST POWER INVESTMENTS SRL | Extravilan localitatea Graniceri, extravilan localitatea Pilu Suprafața 10659699 mp (1065,969 ha) | se suprapune integral peste ariile naturale protejate de interes comunitar ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărşand şi ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Negru. | 1065.97 | 13,6 km |
|  | PUZ si RLU- Parc Fotovoltaic Nadab 1 | S.C. Solas Electricity S.R.L. | Arabil extravilan Chișinău Criș 381,4482 ha | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 381.45 | La limita PP |
|  | PUZ și RLU – Parc fotovoltaic Nadab 2 | SC Dara Solar Investment SRL | Arabil extravilan Macea 300 ha | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 300.00 | 18,5 km |
|  | Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la retea electrica Macea | ESPE Energia | 9,1 ha, Macea | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 9.1 | 19,4 km |
|  | Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la retea electrica Socodor | ESPE Energia | 8,9 ha, Socodor | În ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | 8.90 | 8 km |
|  | Construire parc fotovoltaic, împrejmuire și racordare la SEN | SGROM NINE SRL | 8,35 ha, Sântana | ROSPA0015 Campia Crisului Alb și Crișului Negru | 8.35 | 19,3 km |
|  | PROIECT PROPUS Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la reteaua electrica | SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL | Intravilan curți construcții, Chișineu Criș 6.01 ha | ROSPA0015 Campia Crisului Alb și Crișului Negru | 6.01 | - |
| TOTAL | 1831.05 ha |  |

Suprafața ocupată de proiectele de instalare a parcurilor fotovoltaice propuse sau realizate în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru (39.141,52 ha) este de 1831.05 ha ceea ce reprezintă 4,68% din aria protejată.

Proiectul propus ocupă cea mai redusă suprafață comparativ cu celelalte parcuri adiacente ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Raportat la suprafața ariei protejate proiectul ocupă 0,015%.

Dintre proiectele menționate, Nădab 1 este situat în zona proiectului propus, ampalsamentul acestuia învecinându-se pe trei laturi cu proiectul propus. Nădab 1 este al doilea cel mai mare proiect ca suprafață ocupată (381.45 ha), adiacent ariei protejate. Prin cumularea suprafeței cu propiectul propus, se ajunge la o suprafață totală 387.46 ha, din care proiectul propus reprezintă 1.95 %.

Proiecte/planuri cu caracteristici asemănătoare care pot genera impact cumulativ

Considerăm impactul cumulativ cu proiectele implementate sau în curs de implementare care au ca obiectiv realizarea de parcuri fotovoltaice sau alte activități prin care apar modificări ale habitatelor naturale ca nesemnificativ deoarece:

-terenurile vor fi utilizate în continuare ca habitat de hrănire de către speciile de păsări care prezente pe amplasament

-suprafața modificată nu are impact semnificativ asupra habitatelor speciilor prin raportare la surpafața sitului sau a celorlalte proiecte cumulate

-datorită amplasarii, învecinătarii pe trei laturi cu proiectul Nădab 1 și a raportului de surpafață cu acesta, suprafeței și caracteristicilor proiectului, prin implementarea proiectului nu se creează fragmentări ale habitatelor pentru nici una dintre speciile protejate nu are efect de barieră în deplasarea păsărilor atât considerat individual cât și cumulat cu celelalte proiecte

-impactul cumulat datorat lucrărilor necesare in implementare va fi evitat prin etapizarea și programarea activităților pentru a reduce cât mai mult suprafețele afectate de lucrări în același timp

-zonele verzi de sub panouri și surprafețele dintre acestea vor adăposti o biodiversitate mai ridicată decât  situația din prezent

-proiectul nu produce impact semnificativ prin cumulare care să afecteze integritatea ariei protejate

-accesul pe ampalsaement se face din drumul de exploatare DE596.

Cumularea prin activități

Planul de management al complexului de arii protejate Crișuri (Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci, aprobat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Anexă din 27 iunie 2016 în vigoare de la 13 octombrie 2016) prevede:

-limitarea extinderii culturilor agricole (activitatea 63),

-păstrarea tufărișurilor de-a lungul drumurilor şi la liziera pădurilor, precum şi între parcelele agricole (activitatea 66),

-păstrarea sau crearea de conexiuni între zonele umede existente, prin păstrarea sau  crearea de zone înierbate şi evitarea extinderii terenurilor agricole (activitatea 72, 77).

Activități în zona proiectului propus (Date Corine Land Cover 2018)

Amplasamentul proiectului este situat în zona 211 terenuri arabile neirigate care sunt dominante atât în jurul amplasamentului cât și în aria protejată (N12 Culturi, teren arabil 29.55%). Habitatul forestier (311 păduri de foioase și 324 zone de tranziţie cu arbuşti (în general defrişate)) este situat la peste 1,6 km sud față de amplasamentul proiectului.

Suprafețele învecinate de terenuri arabile (211) vor fi ocupate în cea mai mare măsură de proiectului Nadab 1. În prezent suprafețele pe care sunt propuse cele două proiecte sunt exploatate prin pășunat.

Suprafața de teren pe care este propus proiectul nu se pierde ca habitat pentru speciile protejate din sit, gestionarea terenurilor în amplasament fiind corespunzătoare cu activitățile propuse prin planul de management. Păstrarea zonelor înierbate între suporturile panourilor și sub acestea respectiv utilizarea în alt mod a terenurilor între zone arabile păstreză habitatul speciilor cu caracteristici asemănătoare terenurilor agricole exploatate prin pășunat. Astfel la nivelul ariei protejate, din punct de vedere funcțional nu se reduc suprafețele de habiat cu caracteristicile terenurilor agricole.

### 14. Alte informaţii solicitate de către ACPM;

Nu este cazul.

### 15. Sumarul efectelor generate de implementarea PP

Tabelul nr. 10 (cf. ghid1682/2023) Prezentarea tabelară a intervențiilor și componentelor PP

| Etapa | Tip de intervenție | Componenta | Localizare | Distanța față de cea mai apropiată ANPIC | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție | Transport | Materiale | Întregul amplasament al PP | În interiorul ROSPA0015 | - |
|  | amenajare a drumurilor interioare, parcări | Drumuri interioare parcaj | Întregul amplasament al PP | În interiorul ROSPA0015 | - |
|  | instalare a suporților schelet pentru panouri și a împrejmuirilor | Componente parc și imprejmuire | Întregul amplasament al PP | În interiorul ROSPA0015 | - |
|  | realizare post de transformare | Componente parc | Întregul amplasament al PP | În interiorul ROSPA0015 | - |
|  | instalare posturi trafo, panouri, cabluri | Componente parc | Întregul amplasament al PP | În interiorul ROSPA0015 | - |
| Operare | Lucrări de întreținere (spații verzi, drumuri, componente parc) | Parc fotovoltaic | Localizat amplasament al PP | În interiorul ROSPA0015 | - |
| Dezafectare | Demontare, transport | Parc fotovoltaic, împrejmuire | Întregul amplasament al PP | În interiorul ROSPA0015 | - |

### 16. Hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ANPIC. Se realizează o hartă de sinteză cu toate intervenţiile care sunt în măsură să afecteze ANPIC, indiferent dacă acestea sunt temporare sau permanente sau dacă sunt în interiorul sau în vecinătatea ANPIC.

Amplasarea proiectului în raport cu ariile protejate

Plan de situație propus

## a.2).Efecte generate de intervenţiile PP

Efectele generate de implementarea PP sunt prezentate tabelar, pentru fiecare din intervențiile PP.

Tabelul nr. 11 (cf. ghid1682/2023) Sumarul efectelor generate de implementarea PP

| Etapa | Efecte | Tip/ tipuri de intervenție care generează efectul | Modalitatea de cuantificare | Cuantificarea efectelor | Distanța până la care se resimt efectele | ANPIC potențial afectate | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție | Emisii atmosferice Zgomot | Transport materiale Lucări mecanizate de instalare a funcțiunilor propuse | Evaluare mumăr motoare, timp de lucru și grad de dispersie | Maxim 2 motoare concomitent | 25 m | ROSPA0015 | Intersectează ANPIC |
|  | Modificări în habitat | Instalare suporți/panouri/împrejmuire | Durata de timp lucări, suprafețe modificate | 24 luni, 0,8 ha | - | ROSPA0015 | Intersectează ANPIC |
| Operare | Zgomot | Întreținere spații verzi și drumuri de acces | Durata de timp lucări, suprafețe | Nivel zgomot, durată | 100 m | ROSPA0015 | Intersectează ANPIC |
| Modificările în habitat cuprind: -lucrări de amenajare a drumurilor interioare și fundației postului trafo, parcări -transport materiale -lucrări de instalare a suporților schelet pentru panouri și a împrejmuirilor, stâlpi -instalare posturi trafo, panouri, cabluri, sistem de iluminat |

## a.3). Alte PP-uri cu care PP analizat poate genera impact cumulat

Tabelul nr. 12 (cf. ghid1682/2023) Caracteristicile altor PP-uri (în implementare, aprobate sau în evaluare) care pot avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat asupra ANPIC

| Nr. ctr. | Nume PP | Localizarea față de ANPIC (distanța) | Efecte generate | Impacturi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parc Fotovoltaic Arad 1 | 18 km | Modificări în habitatele de pajiști | Faza de construcție : -perturbare, degradare habitat Faza de operare: -degradare habitat |
|  | Parc Fotovoltaic Chisineu Cris | 18 km | Modificări în habitatele de pajiști | Faza de construcție : -perturbare, degradare habitat Faza de operare: -degradare habitat |
|  | PUZ și RLU – Parc fotovoltaic Nadab 2 | 4.9 km | Modificări în habitatele de pajiști | Faza de construcție : -perturbare, degradare habitat Faza de operare: -degradare habitat |
|  | PUZ si RLU- Parc Fotovoltaic Nadab 1 | 17.5 km | Modificări în habitatele de pajiști | Faza de construcție : -perturbare, degradare habitat Faza de operare: -degradare habitat |
|  | Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la retea electrica Socodor | 19.3 km | Modificări în habitatele de pajiști | Faza de construcție : -perturbare, degradare habitat Faza de operare: -degradare habitat |
|  | Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la retea electrica Macea | 7.9 km | Modificări în habitatele de pajiști | Faza de construcție : -perturbare, degradare habitat Faza de operare: -degradare habitat |

Amplasarea proiectelor care pot avea impact cumulativ

# I.b) Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP-ului

ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru a fost desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.

## b.1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar

Proiectul propus este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

Aria protejată a fost confirmată ca sit SPA în 2007, în prezent având o suprafață de  39.158,60 ha, coordonatele de referință: 21.0120250 E, 46.0088694 N. Este situată în regiunea  administrativă: NORD-VEST, VEST, județele Arad, Bihor pe teritoriul UAT al comunelor: Cermei, Chişineu Criş, Grăniceri, Macea, Mişca, Olari, Pilu, Sântana, Socodor, Sintea Mare, Şepreuş, Șicula, Șimand, Zărand, Zerind din județul Arad repectiv, Avram Iancu  din județul Bihor. Regiunea biogeografică este  Continentală (1.05%), Panonică (98.95%).

În baza prevederilor tabelului nr.13 din Anexa nr. 5A la Anexa la Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023, în tabelul următor sunt prezentate date privind ariile naturale protejate de interes comunitar potențial afectate de implementarea proiectului.

Tabelul nr. 13 (cf. ghid1682/2023) Date privind ANPIC afectată de implementarea PP

| Nume și cod ANPIC | Suprafața (ha) | Importanță/ Rol | Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia/Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC | Regiunea/re giunile biogeografice în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP | Relații le ANPIC cu alte ANPIC | Alte particularități |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | 39158.6 | Zona importantă pentru eretele sur (Circus pygargus) și vânturel de seară (Falco vespertinus) | Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci, aprobat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Anexă din 27 iunie 2016 în vigoare de la 13 octombrie 2016 | Decizia nr. 191/13.04.2022 | CON 1.05% PAN 98.95% | Pajiști (50%), Agricole (terenuri arabile) (33%), Acvatice (6%), Forestiere (10%) | ROSPA0015 se suprapune cu ROSCI0048 Crișul Alb, ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărșand, ROSCI0350 Lunca Teuzului – ROSCI0049 Crișul Negru 2.97 Rezervația de soluri sărăturate Socodor, 2.98 Arboretul Macea, VI.1 Pădurea Lunca -colonie de stârci, VI.2 Pădurea Socodor -colonie de stârci.. | Face parte din Complexul de Arii Protejate Crișuri | Prioritatea numărul 6 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus î |

Lista speciilor menționate în articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evalaurea efectivelor populaționale la nivelul sitului Natura 2000 conform Formularului standard Natura 2000 pentru  ROSPA0015 revizuit în 17.09.2021

| Nr. crt. | Grup | Cod | Denumire ştiințifică | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
|  | B | A293 | Acrocephalus melanopogon | R |  | 4 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A229 | Alcedo atthis | R | 20 | 30 | p | P |  | C | C | C | C |
|  | B | A054 | Anas acuta (Rață sulițar) | C | 100 | 600 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A056 | Anas clypeata(Rață lingurar) | C | 500 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A052 | Anas crecca(Rață pitică) | C | 3000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A050 | Anas penelope(Rață fluierătoare) | C | 800 | 1500 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A053 | Anas platyrhynchos(Rață mare) | C | 8000 | 12000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A055 | Anas querquedula(Rață cârâitoare) | C | 400 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A051 | Anas strepera(Rață pestriță) | R | 5 | 8 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A051 | Anas strepera(Rață pestriță) | C | 100 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A394 | Anser albifrons albifrons | W | 250 | 2000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A043 | Anser anser(Gâscă de vară) | C | 100 | 150 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A255 | Anthus campestris | R | 30 | 60 | p | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A259 | Anthus spinoletta(Fâsă de munte) | W | 8 | 20 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A404 | Aquila heliaca | C | 1 | 3 | i | R |  | B | C | C | C |
|  | B | A089 | Aquila pomarina | R | 1 | 2 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A028 | Ardea cinerea(Stârc cenuşiu) | R | 200 | 250 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A028 | Ardea cinerea(Stârc cenuşiu) | C | 150 | 300 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A029 | Ardea purpurea | R | 10 | 15 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A029 | Ardea purpurea | C | 20 | 40 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A024 | Ardeola ralloides | R | 3 | 5 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A222 | Asio flammeus | R |  | 2 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A222 | Asio flammeus | W | 5 | 15 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A059 | Aythya ferina(Rață cu cap castaniu) | R | 100 | 150 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A059 | Aythya ferina(Rață cu cap castaniu) | C | 2000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A061 | Aythya fuligula(Rață moțată) | C | 500 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A060 | Aythya nyroca | R | 18 | 22 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A060 | Aythya nyroca | C | 70 | 100 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A021 | Botaurus stellaris | R | 5 | 6 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A067 | Bucephala clangula(Rață sunătoare) | C | 200 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A403 | Buteo rufinus | C | 1 | 3 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A149 | Calidris alpina(Fungaci de țărm) | C | 300 | 600 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A147 | Calidris ferruginea(Fungaci roşcat) | W |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A146 | Calidris temminckii(Fungaci pitic) | W |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A224 | Caprimulgus europaeus | R | 7 | 8 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A136 | Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic) | R | 25 | 40 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A136 | Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic) | C | 50 | 80 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A137 | Charadrius hiaticula (Prundăraş gulerat mare) | C |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A196 | Chlidonias hybridus | R | 20 | 120 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A197 | Chlidonias niger | R |  | 3 | p | P |  | D |  |  |  |
|  | B | A031 | Ciconia ciconia | R | 20 | 25 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A030 | Ciconia nigra | R | 3 | 4 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A030 | Ciconia nigra | C | 40 | 150 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A080 | Circaetus gallicus | R | 1 | 1 | p | C |  | C | B | C | C |
|  | B | A081 | Circus aeruginosus | R | 8 | 10 | p | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A082 | Circus cyaneus | W | 40 | 60 | i | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A084 | Circus pygargus | R | 6 | 9 | p | C |  | A | B | B | B |
|  | B | A373 | Coccothraustes coccothraustes(Botgros) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A207 | Columba oenas(Porumbel de scorbură) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A208 | Columba palumbus(Porumbel gulerat) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A231 | Coracias garrulus | R | 20 | 30 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A348 | Corvus frugilegus(Cioara de semănătură) | R | 800 | 1000 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A113 | Coturnix coturnix(Prepeliță) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A122 | Crex crex | R | 20 | 30 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A212 | Cuculus canorus(Cuc) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A036 | Cygnus olor(Lebădă cucuiată) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A036 | Cygnus olor(Lebădă cucuiată) | C | 6 | 12 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A253 | Delichon urbica(Lăstun de casă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A253 | Delichon urbica(Lăstun de casă) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A238 | Dendrocopos medius | P | 40 | 80 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A429 | Dendrocopos syriacus | P | 15 | 25 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A236 | Dryocopus martius | P | 6 | 8 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A027 | Egretta alba | C | 30 | 80 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A026 | Egretta garzetta | R | 22 | 27 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A511 | Falco cherrug | C | 1 | 3 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A098 | Falco columbarius | W | 3 | 6 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A103 | Falco peregrinus | W | 1 | 2 | i | C |  | C | B | C | C |
|  | B | A096 | Falco tinnunculus(Vânturel roşu) | R | 60 | 80 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A097 | Falco vespertinus | R | 53 | 68 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A097 | Falco vespertinus | C | 100 | 300 | i | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A125 | Fulica atra(Lişiță) | R | 300 | 500 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A125 | Fulica atra(Lişiță) | C | 4000 | 6000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A153 | Gallinago gallinago(Becațină comună) | R |  | 15 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A153 | Gallinago gallinago(Becațină comună) | C | 200 | 400 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A123 | Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A123 | Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A002 | Gavia arctica | W | 15 | 20 | i | R |  | B | C | C | C |
|  | B | A001 | Gavia stellata | W | 8 | 10 | i | R |  | B | C | C | C |
|  | B | A127 | Grus grus | C | 10 | 40 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A075 | Haliaeetus albicilla | P | 1 | 1 | p | C |  | C | C | C | B |
|  | B | A075 | Haliaeetus albicilla | W | 2 | 5 | i | C |  | C | C | C | B |
|  | B | A092 | Hieraaetus pennatus | R | 1 | 2 | p | C |  | C | C | C | B |
|  | B | A131 | Himantopus himantopus | R | 5 | 22 | p | C |  | C | C | B | C |
|  | B | A299 | Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A251 | Hirundo rustica(Rândunică) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A251 | Hirundo rustica(Rândunică) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A022 | Ixobrychus minutus | R | 30 | 70 | p | R |  | C | B | C | C |
|  | B | A233 | Jynx torquilla(Capîntortură) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A338 | Lanius collurio | R | 200 | 400 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A339 | Lanius minor | R | 300 | 400 | p | P |  | C | B | C | B |
|  | B | A459 | Larus cachinnans(Pescăruş pontic) | C | 400 | 800 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A182 | Larus canus(Pescăruş sur) | C | 800 | 1000 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A183 | Larus fuscus(Pescăruş negricios) | C | 6 | 20 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A176 | Larus melanocephalus | C | 1 | 5 | i | P |  | D |  |  |  |
|  | B | A179 | Larus ridibundus(Pescăruş râzător) | C | 3000 | 5000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A150 | Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol) | C | 2 | 6 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) | R |  | 10 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A156 | Limosa limosa(Sitar de mal) | C | 500 | 1500 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A291 | Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi) | R | 100 | 180 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A292 | Locustella luscinioides(Greluşel de stuf) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A290 | Locustella naevia(Greluşel pătat) | R | 4 | 8 | i | C |  | C | C | B | C |
|  | B | A246 | Lullula arborea(Ciocarlia de padure) | R | 20 | 30 | p | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A270 | Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi) | R |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A271 | Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A272 | Luscinia svecica | R | 1 | 2 | p | P |  | C | C | B | C |
|  | B | A068 | Mergus albellus | W | 8 | 20 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A070 | Mergus merganser(Ferestraş mare) | C | 10 | 20 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A383 | Miliaria calandra(Presură sură) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A073 | Milvus migrans | R | 2 | 3 | p | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A262 | Motacilla alba(Codobatură albă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A260 | Motacilla flava(Codobatură galbenă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A319 | Muscicapa striata(Muscar sur) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A160 | Numenius arquata(Culic mare) | C | 400 | 1000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A158 | Numenius phaeopus(Culic mic) | C | 2000 | 4000 | i | R |  | C | B | B | B |
|  | B | A023 | Nycticorax nycticorax | R | 80 | 120 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A277 | Oenanthe oenanthe(Pietrar sur) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A337 | Oriolus oriolus(Grangur) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A094 | Pandion haliaetus | C | 6 | 10 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A072 | Pernis apivorus | R | 2 | 3 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A017 | Phalacrocorax carbo(Cormoran mare) | C | 300 | 600 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A393 | Phalacrocorax pygmeus | R |  | 1 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A151 | Philomachus pugnax | C | 2000 | 10000 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A273 | Phoenicurus ochruros(Codroş de munte) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A274 | Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure) | R |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A315 | Phylloscopus collybita(Pitulice mică) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A314 | Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A234 | Picus canus | P | 2 | 5 | p | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A034 | Platalea leucorodia | R |  | 11 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A034 | Platalea leucorodia | C | 30 | 60 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A032 | Plegadis falcinellus | R |  | 6 | p | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A140 | Pluvialis apricaria | C | 50 | 300 | i | C |  | C | B | C | B |
|  | B | A141 | Pluvialis squatarola(Ploier argintiu) | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A005 | Podiceps cristatus(Corocodel mare) | R | 40 | 60 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A005 | Podiceps cristatus(Corocodel mare) | C | 150 | 300 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A006 | Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu) | R | 2 | 4 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A006 | Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu) | C | 8 | 16 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A008 | Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru) | R | 6 | 12 | i | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A008 | Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru) | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A120 | Porzana parva | R | 3 | 6 | p | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A118 | Rallus aquaticus(Cârstel de baltă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A132 | Recurvirostra avosetta | R | 20 | 60 | p | R |  | B | B | C | C |
|  | B | A132 | Recurvirostra avosetta | C | 80 | 150 | i | R |  | B | B | C | C |
|  | B | A336 | Remiz pendulinus(Boicuş) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A249 | Riparia riparia(Lăstun de mal) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A249 | Riparia riparia (Lăstun de mal) | C | 200 | 800 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A275 | Saxicola rubetra(Mărăcinar mare) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A276 | Saxicola torquata(Mărăcinar negru) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A361 | Serinus serinus(Cănăraş) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A193 | Sterna hirundo | R | 5 | 10 | p | R |  | C | B | C | C |
|  | B | A193 | Sterna hirundo | C | 20 | 100 | i | R |  | C | B | C | C |
|  | B | A210 | Streptopelia turtur(Turturică) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A351 | Sturnus vulgaris(Graur) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A311 | Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A310 | Sylvia borin(Silvie de grădină) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A308 | Sylvia curruca(Silvie mică) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A307 | Sylvia nisoria | R | 20 | 40 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) | R | 20 | 40 | p | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A004 | Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic) | C | 300 | 500 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A048 | Tadorna tadorna (Călifar alb) | C | 4 | 8 | i | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A161 | Tringa erythropus (Fluierar negru) | C | 200 | 300 | i | R |  | C | C | C | C |
|  | B | A166 | Tringa glareola | C | 300 | 800 | i | P? | DD | D |  |  |  |
|  | B | A164 | Tringa nebularia (Fluierar cu picioare verzi) | C |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A165 | Tringa ochropus (Fluierar de de zăvoi) | C |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A163 | Tringa stagnatilis (Fluierar de lac) | C |  |  |  | V |  | D |  |  |  |
|  | B | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roşii) | R | 10 | 40 | i | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A162 | Tringa totanus (Fluierar cu picioare roşii) | C |  |  |  | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A283 | Turdus merula (Mierlă) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A285 | Turdus philomelos (Sturz cântător) | R |  |  |  | R |  | D |  |  |  |
|  | B | A287 | Turdus viscivorus (Sturz de vâsc) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A232 | Upupa epops (Pupăză) | R |  |  |  | C |  | D |  |  |  |
|  | B | A142 | Vanellus vanellus (Nagâț) | R | 100 | 150 | p | R |  | C | B | C | B |
|  | B | A142 | Vanellus vanellus (Nagâț) | C | 2000 | 4000 | i | R |  | C | B | C | B |

Pop. = situația populației=mărimea și densitatea populației speciei prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe teritoriul național(A: 100≥p>15%, B: 15≥p>2%, C: 2≥p>0%);

Conserv. = Coonservare=gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective și posibilitățiile de refacere (a-conservare excelentă, b-conservare bună, C-conservare medie sau redusă);

Izolare = mărimea și densitatea populației specie prezente din sit în raport cu populațiile prezente pe teritoriul national (A- populație aproape izolată, B-populației neizolată dar la limita ariei de distribuție, C-populației neizolată cu o arie de răspândire extinsă;

Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea specie respective (A-valoare excelentă, B-valoare bună, C-valoare considerabilă).

## b.2) Date privind habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de PP:

Pentru identidicarea speciilor de importanță comunitară menționate în formularul standard al ariei protejate  ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru prezente în ampalsamentul proiectului propus au fost utilizate:

- datele spațiale privind distribuția speciilor de interes comunitar prezentate în  ”Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci”,

-datele culese prin observațiile în teren,

-datele din baze de date specifice (rombird.ro, ornitodata.ro, openbirdmaps.ro) iar toate acestea au fost corelate cu cerințele ecologice ale speciilor protejate în sit.

Specii menționate în formularul standard prezente și potențial prezente în amplasamnetul proiectului propus și în vecinătate

| Nr. crt. | Specie protejată în sit | Date privind relația speciei cu zona proiectului propus | Directivă Păsări 147/2009/CE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anser albifrons | Gârlița mare iernează în zonele agricole cu porțiuni mlăștinoase și ochiuri de apă deschise. Se hrănețte cu materiale vegetale (boabe de grâu/porumb, frunze de graminee, rapiță etc.). La aprox 1000 m sud de amplasament au fost observate peste 100 de exemplare. | Anexa IIA, Anexa IIIA |
|  | Anthus campestris | Fâsa de câmp este o o specie migratoare, cuibăritoare în România. Sosește de obicei în luna aprilie și pleacă în luna august. Perioada de reproducere se desfășoară de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii august. Preferă habitatele deschise și uscate cu vegetație scundă și tufișuri izolate cum sunt habitatele stepice, marginile terenurilor agricole, pășunile, dar și habitatele semi-deșertice. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru specia este prezentă pe suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor | Anexa I |
|  | Anthus spinoletta | Fâsa de munte cuibăreşte exclusiv pe înălţimile fără păduri, ale Carpaţilor, instalîndu-şi cuibul pe sol, lângă bolovani. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru întregul sit constituie habitat adecvat pentru specie. Amplasamentul proiectului constituie habitat atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor | - |
|  | Aquila heliaca | Acvila de camp cuibărește în pădurile sau pâlcurile de arbori din zona de stepă sau din câmpii deschise, dar și din zone deluroase, adeseori în apropierea apei. Vânează în zone deschise, adesea cultivate. Perioada de reproducere începe în intervalul martie-mai. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. În cursul observațiilor a fost observat un exemplar la în zona amplasamentului proiectului. | Anexa I |
|  | Aquila pomarina | Acvila țipătoare mică preferă pentru cuibărit pădurile mature de foioase, în general de stejar, din zonele de deal, șes și cele de luncă. Cuibărește în păduri în vecinătatea cărora există pășuni, câmpii umede și zone agricole, suficient de mari pentru procurarea hranei. Oaspete de vară, sosind de regulă la mijlocul lunii aprilie (rareori, unele exemplare chiar la sfârșitul lunii martie) și migrează spre cartierele de iernare în septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. În cursul observațiilor a fost observat un exemplar la aprox. 500 m față de amplasamentul proiectului. | Anexa I |
|  | Asio flammeus | Ciuful de câmp este specific zonelor deschise reprezentate de păşuni, stufărişuri, mlaştini şi terenuri agricole. Este activă noaptea, dar poate vâna şi în crepuscul sau chiar ziua. Soseşte din cartierele de iernare la sfârşitul lunii martie şi început de aprilie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor | Anexa I |
|  | Ciconia ciconia | Barza albă este o specie antropofilă, majoritatea cuiburilor fiind amplasate în zone populate sau în apropierea acestora. Sosește începând cu luna martie și pleacă înapoi în cartierele de iernare la sfârșitul lui august - începutul lui septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observați 3 indivizi în zbor în zona proiectului. | Anexa I |
|  | Circaetus gallicus | Șerparul preferă un mozaic de habitate cu zone împădurite folosite pentru cuibărit şi zone deschise preferate pentru hrănire. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Circus cyaneus | Eretele vânăt cuibărește în regiuni deschise, în special pajiști/pășuni, dar și zone mlăștinoase, plantații tinere de conifere, turbării din taiga, terenuri agricole din zone joase sau deluroase. Iernează în zone deschise, în special la altitudini mai mici și este întâlnit adesea pe terenurile agricole. Prezentă doar în sezonul rece, în principal din octombrie până în martie/ începutul lunii aprilie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observați 2 indivizi în zona proiectului. | Anexa I |
|  | Coracias garrulus | Dumbrăveanca este o specie de zone deschise, largi, însorite și cu precipitații mai reduse. Cuibărește în zone de pajiști/pășuni sau mozaicuri cu culturi agricole (suprafețe reduse), cu arbori maturi cu scorburi, în care cuibărește. Migratoare, cuibăritoare în România. Sosește de obicei la sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai și pleacă în luna august. Prin planul de management nu este menționată în zona proiectului. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor însă este prosibilă prezența acesteia. | Anexa I |
|  | Corvus frugilegus | Cioara de semănătură este prezentă în parcuri, terenuri agricole, pășuni, fânațe, localități. Cuibărește atât în localități cât și în zonele deschise, în aliniamente de arbori sau pâlcuri de pădure / plantații. În amplasament au fost observate peste 40 de exemplare. | Anexa IIB |
|  | Egretta alba (Ardea alba) | Egreta albă este legată de habitatele acvatice naturale, întinse, cu suprafețe mari de stuf, în care își amplasează coloniile (în zone retrase, izolate). Cuibărește în România, fiind prezentă la noi tot timpul anului. Este parțial migratoare, multe exemplare rămân și peste iarnă dacă nu sunt condiții climatice severe. Au fost observate 9 exempalre la aprox. 1000 m distanță sud de amplasament. | Anexa I |
|  | Falco cherrug | Șoimul dunărean este o specie caracteristică zonelor deschise, aride de stepă cu pâlcuri de pădure şi păşuni. Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii martie. Femela depune de obicei 3-5 ouă la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Falco columbarius | Șoimul de iarnă este caracteristic zonelor joase împădurite, păşunilor şi mlaştinilor. Cuibăritoare în nordul continentului european. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Falco peregrinus | Șoimul călător este o specie care iernează în sit. Cuibărește în habitate montane sau submontane, cu stâncărie și vegetație abundentă, forestieră sau tufăriș. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit are importanță ca habitat de hrănire. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Falco tinnunculus | Vânturelul roșu cuibărește atât în localități cât și în zone deschise reprezentate de pajiști/pășuni sau mozaicuri agricole tradiționale, cu arbori maturi, livezi, liziere, zăvoaie. Vânează micromamifere, insecte, reptile, păsări de talie mică. Amplasamentul proiectului și vecinătățile sunt importante ca habitat de hrănire atât în prezent cât și după implementarea proiectului. Au fost observate în zbor de hrănire 3 exemplare. | - |
|  | Falco vespertinus | Vânturelul de seară cuibărește în special în habitate semideschise, precum pajiști/pășuni sau mozaicuri agricole tradiționale, cu arbori maturi, păduri de mici dimensiuni (plantații de salcâm), zăvoaie, unde sunt prezente cuiburi de corvide: colonii de cioară de semănătură sau cuiburi izolate de cioară grivă și coțofană. Pentru cuibărit, ocupă cuiburi ale acestor specii. Migratoare pe întreg arealul de răspândire. Sosește în Europa începând cu sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai și pleacă înspre cartierele de iernare la sfârșitul lunii septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Hieraaetus pennatus | Acvila mica preferă pentru cuibărire habitatele forestiere în preajma cărora se află zone deschise, naturale sau mozaicuri agricole, propice pentru procurarea hranei. Tipurile de păduri în care specia cuibărește pot varia. Sosește din cartierele de iernare în luna aprilie și părăsind locurile de cuibărire în luna august - începutul lunii septembrie. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Lanius collurio | Sfrânciocul roșiatic cuibărește în toate habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de culturi care alternează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente. Intră inclusiv în localități unde găsește habitate propice (terenuri virane de la periferie, parcuri, grădini etc.). Cuibărește în România, fiind migratoare. Sosește de obicei începând cu sfârșitul lunii aprilie / începutul lunii mai și pleacă înapoi spre locurile de iernare spre sfârșitul lunii august. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire iar vegetația arbustivă din canalul care mărginește drumul de exploatare este folosită pentru cuibărit. Au fost identificate 3 exemplare. | Anexa I |
|  | Lanius minor | Sfrânciocul cu frunte neagră cuibărește în habitate deschise, de pajiști sau mozaicuri agricole, cu arboret, zăvoaie. Cuibărește frecvent în arborii de pe marginea șoselelor. Vânează insecte de talie mare (în special ortoptere și coleoptere și ocazional păianjeni sau alte nevertebrate. Foarte rar consumă și micromamifere sau păsări de talie mică. A fost obervat un exemplar în vecinătatea proiectului în tufărișurile din lungul drumului de exploatare. | Anexa I |
|  | Miliaria (Emberiza) calandra | Presura sură este caracteristică zonelor agricole deschise, predominant cu cereale, plante de nutreț și leguminoase, în pajiști cu tufișuri, dar și în zone semi-naturale de la periferia zonelor rurale. Parțial migratoare. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observate 10 exempalre în ampalsamentul proiectului | - |
|  | Milvus migrans | Gaia neagă este caracteristică pădurilor situate înapropierea zonelor umede. Soseşte din cartierele de iernare în martie. Cuibăreşte în scobiturile stâncilor şi în copaci înalţi. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Anexa I |
|  | Motacilla alba | Codobatura albă cuibărește în special în habitate deschise și semideschise (zone umede, zone costiere, habitatele agricole, parcuri, grădini, zone antropizate etc.). Se hrănește cu artropode, crustacee mici, melci etc. Amplasamentul proiectului constituie habitat de cuibărit și hrănire. Au fost observate 2 exemplare. | - |
|  | Motacilla flava | Codobatura galbenă este frecventă în zonele agricole mai ales în vecinătatea apelor unde găsește cu ușurință hrană. Se hrănește cu insecte, păianjeni, moluște etc. Cuibărește în zone deschise, ampalsamentul proiectului constituind habitat pentru hrănire și cuibărit. Au fost observate 7 exemplare. | - |
|  | Pernis apivorus | Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. Cuibăreşte adeseori în cuiburi părăsite de cioara de semănătură (Corvus frugilegus). Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii mai. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului este important pentru specie ca habitat de hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. A fost observat 1 exemplar în zbor la 500 m de ampalsamentul proiectului | Anexa I |
|  | Saxicola rubetra | Mărăcinarul mare este întâlnit în zone deschise, cu puncte de unde sa poata vedea intinderea, asa cum sunt vegetatia joasa sau gardurile. Traieste pe pajisti, miristi si plantatii tinere de conifere. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | - |
|  | Saxicola torquata (S. torquatus rubicola) | Mărăcinarul negru preferă zone uscate, cu vegetatie mica si rara, ziduri sau garduri pe care le foloseste ca punct de observatie. Populeaza campiile si zonele cu tufisuri si vegetatie mica. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Prezent în lungul canalului care mărginește drumul de exploatare. 13 exemplare observate. | - |
|  | Sturnus vulgaris | Graurul cuibărește în habitate deschise unde sunt prezente locuri propice de cuibărire, reprezentate de arbori scorburoși și construcții antropice în care se găsesc cavități, cu acces la locuri de hrănire de tipul zonelor agricole sau alte zone cu vegetație scundă, inclusiv parcuri și grădini. În afara perioadei de cuibărire este prezent într-o varietate mare de habitate, dar mai ales în habitatele agricole. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Peste 70 de indivizi în amplasament și vecinătate. | Anexa IIB |
|  | Sylvia atricapilla | Silvia cu cap negru folosește habitatele forestiere în cadrul cărora există un strat arbustiv bine dezvoltat. Este prezent în pădurile de foioase și de amestec, mai ales în zonele de lizieră, bogate în tufărișuri. Poate cuibări și în parcuri sau grădini, cu aspect natural, cu vegetație subarbustivă abundentă. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | - |
|  | Sylvia curruca | Silvia mica folosește zone cu tufișuri dese, garduri vii din grădini și crânguri tinere. Cuibărește în zone agricole tradiționale, mozaicate (cu șiruri de tufe între parcele), parcuri cu tufărișuri, în conifere tinere, grădini cu tufărișuri și arbuști fructiferi, chiar și în mărăcinișuri dense. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | - |
|  | Turdus merula | Mierla cuibărește într-un număr mare de habitate, fiind prezentă în majoritatea tipurilor de păduri, liziere, livezi, aliniamente de tufișuri, grădini și parcuri. Majoritar sedentară. Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar pentru elaborarea planului de management al sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, suprafața întregului sit. Amplasamentul proiectului constituie habitat de reproducere și hrănire atât în prezent cât și în urma modificărilor propuse. Au fost observate 2 exemplare. | Anexa IIB |
|  | Vanellus vanellus | Nagâtul este o specie care cuibărește într-o varietate mare de habitate deschise, cum sunt terenurile arabile, pășuni, fânațe, pajiști naturale sau zone umede. În afara sezonului de cuibărire preferă terenurile arabile cu arături proaspete, pajiștile, dar se hrănește și pe malul apelor. Majoritatea exemplarelor migratoare. Nu este menționată prin planul de management în zona proiectului. Prezent în amplasament și vecinătate, 18 exempalre. | Anexa IIB |
| Concluzii -dintre speciile menționate pe formularul standard au fost identificate 18 specii în amplasament sau vecinătate (pâna la aprox. 1,5 km) -au fost înregistrate peste 286 indivizi -raportat la directiva păsări, dintre speciile observate 8 sunt listate pe anexa I, 5 pe anexele II și/sau III iar 5 nu sunt menționate în anexele directivei |

Anexa I cuprinde specii care fac obiectul unor măsuri speciale de conservare privind habitatul lor pentru a asigura supraviețuirea și reproducerea lor în zona lor de distribuție.

Datele privind speciile și habitatele posibil afectate de PP sunt prezentate conform conform structurii tabelului nr. 14 (Date privind speciile și habitatele posibi afectate de PP) din cadrul Anexei nr. 5A (Conținutul-cadru al studiului de evaluare adecvată) la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Tabelul nr. 14 (cf. ghid1682/2023) Date privind speciile și habitatele posibil afectate de PP

| Denumire specie/ habitat | Localizare habitate& specii | Mărimea populației | Informaţii cuantificate privind prezenţa indivizilor | Dinamica populației | Suprafața habitatului speciei (PM) | Suprafața habitatului (ha) | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective- schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anser albifrons | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | 250-2000 indivizi în iernare | Prezentă pentru iernare în vecinătate peste 100 ind | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului. | - | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Nesemnificativă. Nu sunt zone mlaștinoase în amplasament | Stabile |
| Anthus campestris | Fâsa de câmp este prezentă pe întreg teritoriul ariei protejate | 30-60 perechi cuibăritoare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată în sit. | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului. | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Anthus spinoletta | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | 8-20 indivizi în iernare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată în sit. | Necunoscută |  | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Aquila heliaca | Acvila de câmp vânează pe întrega suprafața a ariei protejate, terenurile agricole fiind importante ca habitat de hrănire | 1-3 indivizi în perioada de mig raţie | Pezență rară, trecere în pasaj de primăvară și toamnă. A fost observat un exemplar | Necunoscută | 34500 ha, cereprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Neavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Aquila pomarina | Acvila țipătoare mică vânează pe întrega suprafața a ariei protejate, terenurile agricole fiind importante ca habitat de hrănire | 1-2 perechi cuibăritoare | Prezență rară pentru hrănire. A fost observat un exemplar | Necunoscută | 34500 ha, cereprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Asio flammeus | Habitatele deschise reprezentate de păşuni. stufărişuri, mlaştini şi terenuri agricole. | 2 perechi cuibăritoare şi la 5-15 indivizi în perioada de iernare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată. | Necunoscută | 32446.82 ha | - | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Ciconia ciconia | Barza albă folosește ampalsamentul pentru hrănire | 20-25 perechi cuibăritoare | Prezență comună pentru hrănire. Observați 3 indivizi în zbor în zona proiectului. | Necunoscută | 1310 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 3,7% din totalul suprafeţei sitului. |  | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Circaetus gallicus | Șerparul conform planului de de management utilizează întreg situl ca habitat de hrănire | 1 pereche cuibăritoare | Habitatul speciei în amplasament. Nu a fost identificată în sit. | Necunoscută | 34430 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Faborabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Circus cyaneus | Eretele vânăt oernează în sit, fiind prezent pe întreaga surpafața a acestuia, terenurile deschise fiind habiate de hrănire | 40-60 indivizi în iernare | Prezență comună, exempalre solitare în hrănire sau pasaj. Au fost observați 2 indivizi | Necunoscută | 34000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Coracias garrulus | Pajiştile/păşunile sau mozaicurile cu culturi agricole (suprafeţe reduse). cu arbori maturi cu scorburi, în care cuibăreşte | 20-30 de perechi cuibăritoare | Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor însă este prosibilă prezența acesteia. | Necunoscută | 32368,50 ha. | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Corvus frugilegu | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | 800-1000 perechi cuibăritoare | În amplasament au fost observate peste 40 de exemplare. | Necunoscută | Necunoscută | - | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare. | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Egretta alba | Egreta mare este prezentă mai ales în perioadele de migrație pe terenurile agricole fiind observată și în amplaamentul proiectului. | 30-80 exemplare în perioada de migraţie | Prezență comună în migrație. Au fost observate 9 exempalre la aprox. 1000 m distanță sud de amplasament. | Necunoscută | 400 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 1,25% din totalul suprafeţei sitului | - | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco cherrug | Șoimul dunărean folosește terenurile agricole din sit pentru hrănire. | 1-3 indivizi în perioada de migraţie | Prezență foarte de rară, poate să ajungă în amplasament în timpul migrației. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 24000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 67% din totalul suprafeţei sitului | - | Favorabilă | Menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco columbarius | Șoimul de iarnă poate să apară pe terenurile agricole din sit pentru hrănire. | 3-6 indivizi în perioada de iernare | Prezență rară în timpul iernii. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 21000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 59% din totalul suprafeţei sitului | - | Nefavorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco peregrinus | Șoimul călător prezent pe întreaga suprafață a ariei protejate. | 1-2 indivizi în perioada de iernare | Prezență rară în timpul iernii. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 21000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată circa 59% din totalul suprafeţei sitului | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco tinnunculus | Vânturelul roșu este prezentpe suprafața întregului sit. | 60-80 perechi cuibăritoare | Au fost observate în zbor de hrănire 3 exemplare. | Necunoscută | întregul sit | - | Favorabilă | Necunoscute | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Falco vespertinus | Vânturelul de seară cuibărește localizat însă pentru hrănire poate fi prezent pe surpafaț întregului sit. În zona proiectului ajunge pentru hrănire. | 100-300 indivizi în perioada de migraţie şi la 53-68 perechi cuibăritoare | Habitat de hrănire în amplasament. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 21300 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 60% din totalul suprafeţei sitului | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Hieraaetus pennatus | Acvila mică vânează pe întrega suprafața a ariei protejate, terenurile agricole fiind importante ca habitat de hrănire | 1-2 perechi cuibăritoare | Preență rară pentru hrănire. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Nefavorabilă | Menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Lanius collurio | Sfrânciocul roșiatic este prezent pe surpafața întregului sit. În zona proiectului cuibărește în afara amplasamentului. | 200-400 de perechi cuibăritoare | Au fost identificate 3 exemplare în vecinătatea amplasamentului | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Necunoscută | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Lanius minor | Pajiști sau mozaicuri agricole cu arbori. | 300-400 de perechi cuibăritoare | A fost obervat un exemplar în vecinătatea proiectului în tufărișurile din lungul drumului de exploatare. | Necunoscută | Habitatul potenţial însumează aproximativ 32368.50 ha | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Miliaria (Emberiza) calandra | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Au fost observate 10 exempalre în ampalsamentul proiectului | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Milvus migrans | Gaia neagă este prezentă pentru hărnire pe întrega surpafața a ariei protejate | 2-3 perechi cuibăritoare | Prezență rară pentru hrănire. Nu a fost identificată în cursul obsersațiilor. | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Favorabilă | Menţinere a efectivelor, respectiv de menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Motacilla alba | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Au fost observate 2 exemplare. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Motacilla flava | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Au fost observate 7 exemplare. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Pernis apivorus | Vieparul vânează în vecinătatea zonelor împădurite însă conform planului de de management este utilizat întreg situl ca habitat de hrănire | 2-3 perechi cuibăritoare | A fost observat 1 exemplar în zbor la 500 m de ampalsamentul proiectului | Necunoscută | 30000 ha, ce reprezintă 100% din suprafaţa adecvată a habitatelor speciei, circa 95% din totalul suprafeţei sitului | - | Necunoscută | Menţinere a suprafeţei habitatelor sale | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbare/ modificare habitat | Stabile |
| Saxicola rubetra | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Habitat prezent, specia nu a fost identificată | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Saxicola torquata | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Prezent în lungul canalului care mărginește drumul de exploatare. 13 exemplare observate. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Sturnus vulgaris | Terenuri agricole utilizate în mod extensiv | Necunoscută | Peste 70 de indivizi în amplasament și vecinătate. | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Sylvia atricapilla | Habitate forestiere și tufăriș | Necunoscută | Habitat prezent, specia nu a fost identificată | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Sylvia curruca | Habitate forestiere și tufăriș | Necunoscută | Habitat prezent, specia nu a fost identificată | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Turdus merula | Habitate forestiere și tufăriș | Necunoscută | Au fost observate 2 exemplare | Necunoscută | Necunoscut | - | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare, | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |
| Vanellus vanellus | Habitate acvatice litorale | Necunoscută. Valoare țintă cel puţin 125 | în amplasament și vecinătate, 18 exempalre. | Necunoscută | Necunoscut | - | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare | Tratată în tabelul anterior | Redusă datorată perturbării în perioada implementării | Stabile |

## b.3) Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC

Pentru menținerea integrității ariei protejate este necesară evitarea reducerii sau fragmentării semnificative a suprafeței habitatelor speciilor. De asemenea se va evita reducerea  numărului de indivizi care constituie populațiile speciilor protejate în sit. Impactul negativ semnificativ asupra elementelor biotice și abiotice pot duce la dereglarea echilibrului dinamic al relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar. În acest sens se va evita: reducerea semnificativă a suprafeței habitatelor, reducerea semnificativă a numărului de indivizi ai speciilor protejate, fragmentarea semnificativă a habitatelor, impactul semnificativ asurpa factorilor biotici și anbiotici care mențin starea și integritatea ariei protejate, impactul semnificativ asupra relațiilor ecositemice, impactul semnificativ asurpa elementelor care asigură structura și funcțiile ariei protejate.

Relația ariei protejate cu apele de suprafață

•	Identificarea corpurilor de apă subterană şi de suprafaţă suprapuse, respectiv aflate în conexiune cu ANPIC

Corpul de apă subterană freatică de pe teritoriul APA Crișuri aflat  în relație cu ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb  și Crișului Negru este ROCR01-Oradea (Câmpia de Vest) cu care se intersectează pe o suprafață de 387,1 km2.

Apele de suprafață aflate în vecinătatea proiectului propus sunt Râul Crișul Alb la 1.8-2 km sud și vest (RORW3-1_B7 Crișul Alb-cnf. Cigher-frontieră), respectiv Râul Crișul Mort, braț al Crișului Alb, situat la 1.6 km sud.

Corpul de apă RORW3-1B_7 este încadrat în categoria RW (râu natural), tipologia RO11 râu natural, starea ecologică  3 (moderată) și confidența stării ecologice 3 (ridicată).

Proiectul propus nu arel legătură cu apele de surpafață sau cu cele subterane. Prin propunerile proiectuluii nu sunt prevăzute lurări care au legătură cu apele.

•	Identificarea zonelor de coridor ecologic;

Proiectul propus este situat pe drumul de migrație a păsărilor II Panono-Bulgar care se intersectează pe cursul inferior al Crișului Alb cu drumul X Ruso-Adriatic. Culoarul II de migrație în zona proiectului propus are lățimea cuprinsă între râul Mureș și Crișul Alb. Direcția de migrație pe acest culoar este pe direcție N-S înspre Dunăre pe direcția Orșova-Calafat. Culoarul X de migrație este pe direcție V-E trecând printre Târnăveni și Târgu Mureș și trece  prin Piatra Neamț și Iași.

Partea vestică a ţării, Câmpia Banatului a fost fost studiată din punctul de vedere al migraţiei păsărilor, încă de pe la 1880, când Almasy a observat un drum de migraţiune care vine din depresiunea Peninsulei Balcanice, din Bosfor, peste Valea Maritei, Câmpia Sofiei, Struma, Vardar, Morava, până în Lunca Dunării şi de acolo peste Câmpia Banatului. Acest drum a fost apoi studiat de Dimitrie Linţia, care a constatat că el se continuă ca o ramificaţie a drumului est-elbic între valea Tisei şi poalele Munţilor Bihor, peste ţinutul muntos al Maramureşului, până în Câmpia Ucraineană, unde după toate probabilităţile se uneşte cu drumul pontic. Acest drum este frecventat de gâşte mari şi gârliţe, cocori, raţe mari şi mici, prepeliţe şi turturele.

Zona în care este situat proiectul nu are legătură cu apele de surpafață. Zona proiecutlui este importantă pentru speciile care migrează în lungul cursului Crișului Alb.

Rutele de migrație după publicația România. Calitatea solurilor şi reţeaua electrică de transport. Atlas geografic,  Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2003

•	Identificarea habitatelor de interes comunitar dependente de apă şi a relaţiilor dintre corpurile de apă (subterane şi de suprafaţă) şi habitate / specii. În această situaţie sunt utilizate informaţii din Planurile de management ale spaţiilor hidrografice sau opinii ale expertului;

Conform Planului de management actualizat al SH Crișuri vol. 1., ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru are o suprafață de 391,58 km2 din care suprafața intersecției cu corpul de apă subterană freatică ROCR01-Oradea (Câmpia de Vest) este de 387,1 km2.

Tipul de utilizare a ternului 211 terenuri agricole nu este dependent de apa subterană a corpului de apă ROCR01-Oradea.

•	Stabilirea modului de relaţionare între speciile de interes comunitar şi habitatele de interes comunitar, pe baza interdependenţelor acestora

În cazul speciilor protejate zona proiectului propus în ROSPA0015 nu există legături cu habitatele de interes comunitar, acestea fiind caracteristice terenurilor arabile, amplasamentul proiectului fiind de asemenea exploatat în trecut ca teren arabil.

•	Stabilirea relaţionării dintre diferitele specii, pe baza relaţiilor trofice sau a altor relaţii interspecifice (ex: simbioză, mutualism, parazitism, etc.)

Amplasamentul proiectului are importanță ca habitat de hrănire pentru speciile protejate baza trofică fiind constituită din micromamifere, insecte și formațiuni vegetale. Prin modificările propuse nu vor mai fi realizate lucrări cu impact asupra solului și vegetației iar prin instalarea panourilor se va crea un microhabitat prin umbrire și menținerea covorului vegetal pe tot parcursul anului. Toate acestea contribuie atât la creșterea biodiversității cât și a densităților populaționale a speciilor care formează baza trofică a speciilor protejate în sit.

•	Stabilirea relaţionării dintre specii şi alte componente abiotice (ex: coridoare ecologice)

Elementele proiectului reprezentate de împrejmuiri, panori fotovoltaice, surse de zgomot și luminoase pot constitui un efect negativ din punct de vedere structural chiar și pentru păsări. Astfel trebuie evaluată fragmentarea habitatelor respectiv efectul de barieră datorat elementelor proiectului. De asemenea pentru speciile de talie mare panourile pot constitui bariere în cursul urmăririi prăzii. Cum acest tip de habitat este folosit de specii care explorează fie spații întinse pentru hrănire, gradul de fragmentare a fost considerat a fi cel mult nesemnificativ fără a afecta relațiile funcționale și structurale din sit sau integritatea acestuia.

Tabelul nr. 15 Relațiile structurale și funcționale

| Denumire specie/ habitat | Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană şi de suprafaţă | Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar | Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele) | Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice | Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anser albifrons | Unitățile CLC 231 (Pășuni secundare), 324 (-Zone de tranziţie cu arbuşti), 243 (Terenuri predominant agricole în amestec cu vegetaţie naturală ) și 311 (păduri de foioase) au dependență probabilă de apa subterană și subordonat de alte surse. Terenurile din zona proiectului propusîncadrate CLC cod 211 terenuri arabile neirigate nu sunt dependente de apa subterană. | Speciile de păsări nu au legătură cu habitatele de interes comunitar din zona proiectului propus. În ampalsament nu sunt habitate de inpornață comunitară. | Teritoriul în care este situat ANPIC este relativ omogen din punct de vedere al caracteristicilor geografice (altitudine, pantă, expoziție, caractersistici geologice și climatice). Acestea variază în limite foarte strânse în cadrul sitului astfel această variație are o influența redusă asupra speciilor. Relațiile de dependență față de caractersiticile abiotice sunt reduse. Speciile din zona proiectului sunt cele caracteristice zonelor deschise, agricole care sunt dominante toată Câmpia de Vest. | Suprafața din perimetrul proiectului este folosită pentru hrănire și pasaj. Din punct de vedere trofic resursele disponibile sunt reprezentate de micromamifere, insecte și semințe respectiv mai puțin herpetofaună. Prin implementarea proiectului nu se diminuează resursele trofice ci dimpotrivă se creează microhabitate care favorizează creșterea biodiversității și abundența specifică. | Speciile migratoare pe ruta II Panono-Bulgar ajung în zona amplasamentului proiectului. În zona proiectului nu au fost stabilite coridoare ecologice în sensul prevăzut în art. 14 din OUG nr. 57/2007. |
| Anthus campestris |  |  |  |  |  |
| Anthus spinoletta |  |  |  |  |  |
| Aquila heliaca |  |  |  |  |  |
| Aquila pomarina |  |  |  |  |  |
| Asio flammeus |  |  |  |  |  |
| Ciconia ciconia |  |  |  |  |  |
| Circaetus gallicus |  |  |  |  |  |
| Circus cyaneus |  |  |  |  |  |
| Coracias garrulus |  |  |  |  |  |
| Corvus frugilegu |  |  |  |  |  |
| Egretta alba |  |  |  |  |  |
| Falco cherrug |  |  |  |  |  |
| Falco columbarius |  |  |  |  |  |
| Falco peregrinus |  |  |  |  |  |
| Falco tinnunculus |  |  |  |  |  |
| Falco vespertinus |  |  |  |  |  |
| Hieraaetus pennatus |  |  |  |  |  |
| Lanius collurio |  |  |  |  |  |
| Lanius minor |  |  |  |  |  |
| Miliaria (Emberiza) calandra |  |  |  |  |  |
| Milvus migrans |  |  |  |  |  |
| Motacilla alba |  |  |  |  |  |
| Motacilla flava |  |  |  |  |  |
| Pernis apivorus |  |  |  |  |  |
| Saxicola rubetra |  |  |  |  |  |
| Saxicola torquata |  |  |  |  |  |
| Sturnus vulgaris |  |  |  |  |  |
| Sylvia atricapilla |  |  |  |  |  |
| Sylvia curruca |  |  |  |  |  |
| Turdus merula |  |  |  |  |  |
| Vanellus vanellus |  |  |  |  |  |

•	Elaborarea unei scheme grafice a relaţiilor structurale şi funcţionale între componentele abiotice (corpuri de apă, coridoare ecologice) şi componentele biotice (habitate şi specii).

Schema grafică relația speciilor de păsări din zona zona proiectului cu ecosistemele ANPIC

## b.4) Obiectivele de conservare ale ANPIC

Proiectul propus în UAT Chișineu Criș este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.  Aria protejată face parte din Complexul Crișuri pentru care a fost elaborat planul de management: ”Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia de soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca - Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci”, aprobat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Anexă din 27 iunie 2016 în vigoare de la 13 octombrie 2016. Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea acestor arii naturale protejate, a emis ”Decizia 449/14.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile naturale protejate conexe, pentru ariile naturale ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, ROSAC0231 Nădab - Socodor - Vărşad şi ROSCI0048 Crişul Alb” iar ulterior pentru modificarea prevederilor referitoare la ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru a fost ”Decizia nr. 191/13.04.2022 privind modificarea Anexei 1 (Obiective de conservare specifice sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru) la Decizia nr. 449/14.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile naturale protejate conexe”.

Planul de management al Complexului Crișuri are ca obiectiv general stabilirea a cadrului reglementativ pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare pe o perioadă de cinci ani pentru 7 habitate şi 86 de specii de importanţă comunitară şi naţională şi 86 de specii de păsări cu migraţie regulată, care se constituie în obiective de conservare pentru Complexul de Arii Protejate Crişuri, în responsabilitatea şi cu coordonarea custodelui ariilor naturale protejate.

Obiectivele specifice ale PM sunt:

- Obiectiv specific 1: Implementarea unui sistem eficient de gestionare a problemelor administrative ale Complexului AP Crişuri, pe o perioadă de cinci ani, în responsabilitatea şi cu coordonarea custodelui ariilor naturale protejate.

- Obiectiv specific 2: Stabilirea măsurilor pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare pe o perioadă de cinci ani pentru 86 de specii şi 7 habitate de importanţă comunitară şi naţională, care se constituie în obiective de conservare pentru Complexul de Arii Protejate Crişuri, în responsabilitatea şi cu coordonarea custodelui ariilor naturale protejate.

- Obiectiv specific 3: Stabilirea măsurilor necesare pe o perioadă de cinci ani pentru a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, din perspectiva condiţiilor cadrului natural şi a utilizării durabile a resurselor naturale şi culturale tradiţionale ale comunităţilor locale de pe teritoriul Complexului AP Crişuri şi în vecinătatea acestuia, în responsabilitatea şi cu coordonarea custodelui ariilor naturale protejate.

- Obiectiv specific 4: Organizarea pe o perioadă de cinci ani a activităţilor, din responsabilitatea şi cu coordonarea custodelui ariilor naturale protejate, necesare pentru îmbunătăţirea informaţiilor, conştientizarea populaţiei şi pregătirea specialiştilor cu privire la cele 7 habitate şi 86 de specii de importanţă comunitară şi 86 de specii de păsări cu migraţie regulată de pe teritoriul Complexului AP Crişuri, care vor fi puse la dispoziţia celor 16 comunităţi locale, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a acestora.

Obiectivele de conservare, conform deciziei ANANP nr. 191/13.04.2022, destinate speciilor de interes comunitar din cadrul ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru

| Nr. crt. | Denumire științifică specie | Starea de conservare | Obiective de conservare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Acrocephalus melanopogon | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Alcedo atthis | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anas acuta* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anas clypeata* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anas crecca* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anas penelope* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anas platyrhynchos* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anas querquedula* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anas (Mareca) strepera* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anser albifrons albifrons* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anser anser* | Nefavorabilă | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Anthus campestris | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Anthus spinoletta* | Nefavorabilă | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Aquila heliaca | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Aquila pomarina | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Ardea cinerea* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Ardea purpurea | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Ardeola ralloides | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Asio flammeus | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Aythya ferina* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Aythya fuligula* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Aythya nyroca | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Botaurus stellaris | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Bucephala clangula* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Buteo rufinus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Calidris alpina* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Calidris ferruginea* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Calidris temminckii* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Caprimulgus europaeus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Charadrius dubius* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Charadrius hiaticula* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Chlidonias hybrida | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Chlidonias niger | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Ciconia ciconia | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Ciconia nigra | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Circaetus gallicus | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Circus aeruginosus | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Circus cyaneus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Circus pygargus | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Coccothraustes coccothraustes* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Columba oenas* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Columba palumbus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Coracias garrulus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Corvus frugilegus* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Coturnix coturnix* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Crex crex | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Cuculus canorus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Cygnus olor* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Delichon urbica * | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Dendrocopos medius | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Dendrocopos syriacus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Dryocopus martius | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Egretta (Ardea) alba | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Egretta garzetta | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Falco cherrug | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Falco columbarius | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Falco peregrinus | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Falco tinnunculus* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Falco vespertinus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Fulica atra* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Gallinago gallinago* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Gallinula chloropus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Gavia arctica | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Gavia stellata | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Grus grus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Haliaeetus albicilla | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Hieraaetus pennatus | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Himantopus himantopus | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Hippolais icterina* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Hirundo rustica* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Ixobrychus minutus | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Jynx torquilla* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Lanius collurio | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Lanius minor | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Larus cachinnans* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Larus canus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Larus fuscus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Larus melanocephalus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Larus ridibundus* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Limicola falcinellus | Necunoscută* | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Limosa limosa* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Locustella fluviatilis* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Locustella luscinioides* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Locustella naevia* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Lullula arborea | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Luscinia luscinia* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Luscinia megarhynchos* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Luscinia svecica | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Mergus albellus | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Mergus merganser* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Miliaria calandra * | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Milvus migrans | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Motacilla alba* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Motacilla flava* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Muscicapa striata* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Numenius arquata* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Numenius phaeopus* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Nycticorax nycticorax | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Oenanthe oenanthe* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Oriolus oriolus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Pandion haliaetus | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Pernis apivorus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Phalacrocorax carbo* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Phalacrocorax pygmaeus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Philomachus pugnax | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Phoenicurus ochruros* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Phoenicurus phoenicurus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Phylloscopus collybita* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Phylloscopus sibilatrix* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Picus canus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Platalea leucorodia | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Plegadis falcinellus | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Pluvialis apricaria | Necunoscută |  |
|  | Pluvialis squatarola* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Podiceps cristatus* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Podiceps grisegena* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Podiceps nigricollis* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Porzana parva | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Rallus aquaticus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Recurvirostra avosetta | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Remiz pendulinus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Riparia riparia* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Saxicola rubetra* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Saxicola torquata* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Serinus serinus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Sterna hirundo | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Streptopelia turtur* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Sturnus vulgaris* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Sylvia atricapilla* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Sylvia borin* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Sylvia curruca* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Sylvia nisoria | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Tachybaptus ruficollis* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Tadorna tadorna* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Tringa erythropus* | Nefavorabilă | Îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Tringa glareola | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Tringa nebularia* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Tringa ochropus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Tringa stagnatilis* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Tringa totanus* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |
|  | Turdus merula* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Turdus philomelos* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Turdus viscivorus* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Upupa epops* | Necunoscută | Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | Vanellus vanellus* | Favorabilă | Menținerea stării de conservare |

## b.5) Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC

Activitățile prevăzute prin Planul de management integrat al Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi Ariile Naturale Protejate conexe ROSCI0048 Crişul Alb ROSAC0231 Nădab-Socodor-Vărşand ROSCI0350 Lunca Teuzului - excluzând suprafaţa suprapusă ROSPA0014 Câmpia Cermeiului 2.97 rezervaţia se soluri Sărăturate Socodor 2.98 Arboretul Macea VI.1 Pădurea Lunca Colonie de Stârci VI.2 Pădurea Socodor - Colonie de Stârci, din 13.10.2016, în cadrul capitolului 5, plan de activități și care au legătură cu proiectul propus și cu cele două arii protejate din zona acestuia sunt prezentate mai jos sub formă tabelară.

Măsuri de conservare prevăzute în planul de management

| Activități prevăzute în PM | Habitate și specii vizate | Legătura cu proiectul propus și măsuri specifice |
| --- | --- | --- |
| Aplicarea ghidului de bune practici în agricultură, respectiv a codului bunelor practici agricole pentru protecția apelor subterane de poluarea cu nitrați şi pentru a reduce impactul antropic cauzat de activitățile agricole | Toate speciile de păsări de interes conservativ, | În amplasamentul PP-ului nu vor fi utilizate îngrășăminte reducând poluarea cu nitriți |
| Amplasarea de capcane pentru animale, nevertebrate şi vertebrate, în cadrul Complexului AP Crişuri este interzisă, cu excepţia măsurilor intreprinse pentru protejarea lucrărilor hidrotehnice. | Toate speciile de păsări | Prin soluțiile tehnice adoptate în perioada de implementare se evită crearea de capcane naturale iar în cea de exploatare nu vor fi folosite nici un fel de capcane pentru animale |
| Amplasarea unor dispozitive cu înregistrări audio menite să alunge/atragă speciile de amfibieni şi păsări este interzisă, conform prevederilor din legislaţia specifică | Toate speciile de păsări | În amplasament este interzisă utilizarea de dispozitive care emit sunete cu scop atractant sau repelent pentru faună |
| Respectarea zonelor de linişte în jurul vizuinelor, cuiburilor de răpitoare identificate ca fiind active, pe o rază de 50m în jurul acestora | Toate speciile de păsări răpitoare de interes conservativ | În cazul identificării de cuiburi de răpitoare în amplasament sau vecinătate se întrerup activitățile și va fi anunțat APM Arad și custodele ariei protejate pentru identificarea și aplicarea măsurilor necesare de protecție |
| Limitarea pătrunderii animalelor domestice în sit, controlul deplasării câinilor cu jujeu | Crex crex | În amplasament nu vor fi adăpostiți câini sau pisici |
| Renaturarea habitatelor afectate antropic prin lucrări adecvate. | Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Pernis apivorus, Circus yaneus, Pandion haliaetus, Aquila pomarina, Circaetus gallicus, Falco vespertinus | La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi renaturate și întreținute cu intervenții minime |
| Managementul suprafețelor în vederea evitării şi/sau reducerii fragmentării habitatelor datorată expansiunii infrastructurii şi dezvoltării activităților umane, includerea în planurile de dezvoltare a aspectelor legate de conectivitatea populațiilor, în special în zonele cheie - culoarele de legătură cu alte suprafețe împădurite masiv de exemplu. | Crex crex, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Alcedo atthis, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Platalea leucorodia, Philomachus pugnax, Tringa glareola, | Pentru evitarea fragmentării și a prezenței barierelor în habitat, împrejmuirile vor permite deplasarea la nivelul solului a animalelor mici prin spațiul de minim 15 cm lăsat între panouri și sol |
| Interzicerea accesului câinilor neînsoțiți, fără jujeu | Toate speiile de păsări de interes conservativ | În amplasament nu vor fi adăpostiți câini sau pisici |
| Marcarea firelor electrice de înaltă tensiune cu balize vizibile | Aquila pomarina | Firele electrice de înaltă tensiune vor fi marcate cu balize vizibile |
| Reducerea până la anulare a activităţii umane dacă sunt identificate teritorii sigure de cuibărire ale speciei pe întregul interval al perioadei de cuibărit. | Circaetus gallicus, Ciconia nigra, Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina | Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iunie, 15 septembrie - 15 octombrie) |
| Reglementarea activităţii de păşunat şi cosit, pentru a păstra structura habitatelor de cuibărire şi hrănire. | Crex crex, Tringa glareola | Vegetația se va întreține prin cosiri târzii sau pășunat, prima cosire fiind după 15 iunie. |
| Limitarea folosirii substanţelor chimice remanente. | Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Hieraaetus pennatus, | În amplasamentul PP-ului nu vor fi utilizate substanțe chimice cu capacitate poluantă |
| Plantarea pe cabluri a unor izolatori care să ferească păsările de electrocutare. | Ciconia ciconia, Ciconia nigra, | Toate firele care prezintă risc de electrocutare pentru păsări vor fi izolate |
| Stopara asanării zonelor umede şi păstrarea acestora. | Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Egretta alba, Nycticorax nycticorax, Philomacus pugnax | Nu vor fi realizate lucrări care prezintă risc de modificare a zonelor umede |
| Limitarea extinderii culturilor agricole. | Circus cyaneus | Prin proiectul propus se limitează extinderea culturilor agricole respectiv se va urmări creșterea biodiversității în amplasament |
| Interzicerea cu stricteţe a incendierii stufului şi vegetaţiei în general. | Ixobrychus minutus | Deșeurile sunt gestionate în scopul reciclării iar a cele naturale (pământ, vegetație etc) vor fi reutilizate în amplasament |
| Păstrarea tufărişurilor de-a lungul drumurilor şi la liziera pădurilor, precum şi între parcelele agricole. | Lanius minor | Limita perimetrelor între parcele se va întreține înspre dezvoltarea tufărișurilor și a gardurilor verzi din specii locale |

Regulamentul complexului de arii protejate Crișuri prevede pentru terenurile agricole și construcții:

- Art. 41.

1. În Complexul AP Crișuri amplasarea de construcţii noi se va face cu respectarea prevederilor legale, cu avizul custodelui atunci când este vorba de construcții în extravilan, avânduse în vedere necesitatea integrării adecvate a acestora în ansamblul peisagistic, în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal şi general, legal aprobate.

2. Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de apă, baraje pentru centrale hidroelectrice, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan şi altele asemenea se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul custodelui, dat în baza studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi biodiversităţii, respectiv a studiului de evaluare adecvată a impactului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, după caz.

3. Avizul custodelui va fi solicitat atunci când este cazul, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 42.

Construirea de obiective de orice fel, în imediata vecinătate a Complexului AP Crișuri se va face conform reglementărilor în vigoare, în conformitate cu prevederile planului de urbanism zonal şi general, legal aprobate.

Art. 57.

Custodele permite ca pe teritoriul și în vecinătatea Complexului AP Crișuri să fie promovate activități care să concureze la adaptarea comunităților locale la schimbările climatice.

Art. 59.

Pe teritoriul și în vecinătatea Complexului AP Crișuri vor fi promovate proiectele de dezvoltare a infrastructurii și de dezvoltare economică ce utilizează tehnologie verde, cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și consum redus de combustibili fosili.

Art. 60.

Pe teritoriul Complexului AP Crișuri se promovează producția de energie verde, dar numai în concordanță cu necesitatea de conservare a peisajului, dezvoltare a infrastructurii verzi/coridoarelor ecologice și a producției locale tradiționale/bio.

## b.6) Alte informații relevante

Nu este cazul.

# I.c) Prezentarea rezultatelor activităților de teren

Metode de culegere a informațiilor

Pentru realizarea prezentei documentații au fost parcurse mai multe etape de lucru printre care:

- etapa de documentare din literatura de specialitate de unde au fost adunate date despre speciile ariei protejate, a fost consultat Planul de Management și Regulamentul. Au fost colectate date privitoare la proiectele în derulare în sit și în vecinătatea amplasamentului.

-etapa de pregătire a lucrului in teren prin analiza harților, identificarea căilor de acces spre perimetru, a zonelor unde vor fi realizate observații teren și stabilirea punctelor de observație,

-etapa de colectare de observații din teren prin observații la punct fix  în zona proiectului verificând și analizând toate categoriile de habitat din vecinătatea amplasamentului.

-etapa de prelucrare și analiză a datelor din teren si de realizare a memoriului de prezentare și ulterior a evaluării adecvate.

Ieșirile în teren au fost realizate în toate sezonele ecologice în periaoda 2022-2023. Observațiile au fost realziate de obicei dimineața sau seara. Perioada petrecută staționar a fost de 30 minute /zi de observație. Observațiile au fost realziate staționar la marginea estică a periemtrului proiectului și în transect în lungul drumului de exploatare. Au fost notate speciile de importanță comunitară aflate în zbor sau staționare. Pentru determinare au fost folosite determinatoarele Lars Svensson 2009 ed. II și Hakan Delin & Lars Svensson 2016.

Ca materiale au fost folosite aparate foto DSLR Nikon cu teleobiectiv 55-500 mm, binoclu 10X50, aplicații GPS, hărți digitale, au fost prelucrate imagini stelitare cu softuri de GIS.

Observațiile în teren au fost coroborate cu datele disponibile în bazele de date online rombird.ro și ornitodata.ro. Au fost consultatele datele proiectelor implementate sau în curs de implementare disponibile spre consultare pe site-ul APM.

Pentru analiza prezenței potențiale a speciilor au fost corelate cerințele ecologice față de habitat a speciilor cu caracteristicile ecologice ale zonei în care se este propus proiectul cuprinzând atât perimetrul proiectului cât și zona învecinată considerată până la 1 km distanță.

Prezența speciilor pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a proiectului propus

| Nr. crt | Cod | Specie | Denumire populară | Observată în zona proiectului | Prezența speciei (baze de date) | Prezența speciei în zona proiectului conform PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A293 | Acrocephalus melanopogon | Privighetoare de baltă |  |  |  |
|  | A229 | Alcedo atthis | Pescăraş albastru |  |  |  |
|  | A054 | Anas acuta | Raţă suliţar |  |  |  |
|  | A056 | Anas clypeata | Raţă lingurar |  |  |  |
|  | A052 | Anas crecca | Raţă pitică, Raţă mică |  |  |  |
|  | A050 | Anas penelope | Raţă fluierătoare |  |  |  |
|  | A053 | Anas platyrhynchos | Raţă mare |  |  |  |
|  | A055 | Anas querquedula | Raţă cârâitoare |  |  |  |
|  | A051 | Anas (Mareca) strepera | Raţă pestriţă |  |  |  |
|  | A394 | Anser albifrons albifrons | Gârliţă mare | Peste 100 ind |  |  |
|  | A043 | Anser anser | Gâscă de vară |  | 2 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A255 | Anthus campestris | Fâsă de câmp | nu |  | da |
|  | A259 | Anthus spinoletta | Fâsă de munte | nu |  | da |
|  | A404 | Aquila heliaca | Acvilă de câmp | 1 ind. |  | da |
|  | A089 | Aquila pomarina | Acvila țipătoare mică | 1 ind. |  | da |
|  | A028 | Ardea cinerea | Stârc cenuşiu |  |  |  |
|  | A029 | Ardea purpurea | Stârc roșu |  |  |  |
|  | A024 | Ardeola ralloides | Stârc galben |  |  |  |
|  | A222 | Asio flammeus | Ciuf de câmp | nu |  |  |
|  | A059 | Aythya ferina | Raţă cu cap castaniu |  |  |  |
|  | A061 | Aythya fuligula | Raţă moţată |  |  |  |
|  | A060 | Aythya nyroca | Rață roșie |  |  |  |
|  | A021 | Botaurus stellaris | Buhai de baltă |  |  |  |
|  | A067 | Bucephala clangula | Raţă sunătoare |  |  |  |
|  | A403 | Buteo rufinus | Şorecar mare |  | 1 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A149 | Calidris alpina | Fungaci de ţărm |  |  |  |
|  | A147 | Calidris ferruginea | Fungaci roşcat |  |  |  |
|  | A146 | Calidris temminckii | Fungaci pitic |  |  |  |
|  | A224 | Caprimulgus europaeus | Caprimulg |  |  |  |
|  | A136 | Charadrius dubius | Prundăraş gulerat mic |  |  |  |
|  | A137 | Charadrius hiaticula | Prundăraş gulerat mare |  |  |  |
|  | A196 | Chlidonias hybridus | Chirighiță cu obraz alb |  |  |  |
|  | A197 | Chlidonias niger | Chirighiță neagră |  |  |  |
|  | A031 | Ciconia ciconia | Barza albă | 3 ind. | 1 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A030 | Ciconia nigra | Barză neagră |  |  |  |
|  | A080 | Circaetus gallicus | Şerpar | nu |  | da |
|  | A081 | Circus aeruginosus | Erete de stuf |  |  |  |
|  | A082 | Circus cyaneus | Erete vânăt | 2 ind. | 3 ind. (openbirdmaps) 1 ind. (ornitodata) | da |
|  | A084 | Circus pygargus | Erete sur |  |  |  |
|  | A373 | Coccothraustes coccothraustes | Botgros |  | 1 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A207 | Columba oenas | Porumbel de scorbură |  |  |  |
|  | A208 | Columba palumbus | Porumbel gulerat |  | 10 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A231 | Coracias garrulus | Dumbrăveanca | nu |  | nu |
|  | A348 | Corvus frugilegus | Cioara de semănătură | Peste 40 ind. | 844 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A113 | Coturnix coturnix | Prepeliţă |  | 1 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A122 | Crex crex | Cârstel de câmp |  |  |  |
|  | A212 | Cuculus canorus | Cuc |  | 1 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A036 | Cygnus olor | Lebădă cucuiată, lebădă de vară |  |  |  |
|  | A253 | Delichon urbica (D. urbicum) | Lăstun de casă |  |  |  |
|  | A238 | Dendrocopos medius | Ciocanitoare de stejar |  |  |  |
|  | A429 | Dendrocopos syriacus | Ciocănitoare de grădini |  |  |  |
|  | A236 | Dryocopus martius | Ciocănitoare neagră |  |  |  |
|  | A027 | Egretta alba (Ardea alba) | Egretă mare | 9 ind. | 3 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A026 | Egretta garzetta | Egretă mică |  | 1 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A511 | Falco cherrug | Şoim dunărean | nu | 1 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A098 | Falco columbarius | Şoim de iarnă | nu |  | da |
|  | A103 | Falco peregrinus | Şoim călător | nu |  | da |
|  | A096 | Falco tinnunculus | Vânturel roşu | 3 ind | 37 ind. (openbirdmaps) 4 ind (ornitodata) | da |
|  | A097 | Falco vespertinus | Vânturel de seară | nu | 4 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A125 | Fulica atra | Lişiţă |  |  |  |
|  | A153 | Gallinago gallinago | Becaţină comună |  | 8 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A123 | Gallinula chloropus | Găinuşă de baltă |  |  |  |
|  | A002 | Gavia arctica | Cufundar mare |  |  |  |
|  | A001 | Gavia stellata | Cufundar mic |  |  |  |
|  | A127 | Grus grus | Cocor |  |  |  |
|  | A075 | Haliaeetus albicilla | Codalb |  |  |  |
|  | A092 | Hieraaetus pennatus | Acvilă mică | nu |  | da |
|  | A131 | Himantopus himantopus | Piciorong |  |  |  |
|  | A299 | Hippolais icterina | Frunzăriţă galbenă |  |  |  |
|  | A251 | Hirundo rustica | Rândunică |  |  |  |
|  | A022 | Ixobrychus minutus | Stârc pitic |  |  |  |
|  | A233 | Jynx torquilla | Capîntortură |  |  |  |
|  | A338 | Lanius collurio | Sfrâncioc roşiatic | 3 ind. | 3 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A339 | Lanius minor | Sfrâncioc cu frunte neagră | 1 ind. | 9 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A459 | Larus cachinnans | Pescăruş pontic |  |  |  |
|  | A182 | Larus canus | Pescăruş sur |  |  |  |
|  | A183 | Larus fuscus | Pescăruş negricios |  |  |  |
|  | A176 | Larus melanocephalus | Pescăruş cu cap negru |  |  |  |
|  | A179 | Larus ridibundus | Pescăruş râzător |  |  |  |
|  | A150 | Limicola falcinellus | Prundăraş de nămol |  |  |  |
|  | A156 | Limosa limosa | Sitar de mal |  |  |  |
|  | A291 | Locustella fluviatilis | Greluşel de zăvoi |  |  |  |
|  | A292 | Locustella luscinioides | Greluşel de stuf |  |  |  |
|  | A290 | Locustella naevia | Greluşel pătat |  |  |  |
|  | A246 | Lullula arborea | Ciocarlia de padure |  |  |  |
|  | A270 | Luscinia luscinia | Privighetoare de zăvoi |  |  |  |
|  | A271 | Luscinia megarhynchos | Privighetoare roşcată |  |  |  |
|  | A272 | Luscinia svecica | Gusa vanata |  |  |  |
|  | A068 | Mergus albellus | Ferestras mic |  |  |  |
|  | A070 | Mergus merganser | Ferestraş mare |  |  |  |
|  | A383 | Miliaria calandra | Presură sură | 10 ind. | 11 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A073 | Milvus migrans | Gaie neagră | nu |  | da |
|  | A262 | Motacilla alba | Codobatură albă | 2 ind. | 1 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A260 | Motacilla flava | Codobatură galbenă | 10 ind. | 1 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A319 | Muscicapa striata | Muscar sur |  |  |  |
|  | A160 | Numenius arquata | Culic mare |  |  |  |
|  | A158 | Numenius phaeopus | Culic mic |  |  |  |
|  | A023 | Nycticorax nycticorax | Stârc de noapte |  |  |  |
|  | A277 | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur |  |  |  |
|  | A337 | Oriolus oriolus | Grangur |  | 6 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A094 | Pandion haliaetus | Uligan pescar |  |  |  |
|  | A072 | Pernis apivorus | Viespar | 1 ind. |  | da |
|  | A017 | Phalacrocorax carbo | Cormoran mare |  |  |  |
|  | A393 | Phalacrocorax pygmeus | Cormoran mic |  |  |  |
|  | A151 | Philomachus (Calidris) pugnax | Bătăuș |  |  |  |
|  | A273 | Phoenicurus ochruros | Codroş de munte |  |  |  |
|  | A274 | Phoenicurus phoenicurus | Codroş de pădure |  |  |  |
|  | A315 | Phylloscopus collybita | Pitulice mică |  |  |  |
|  | A314 | Phylloscopus sibilatrix | Pitulice sfârâitoare |  |  |  |
|  | A234 | Picus canus | Ghionoaie sură |  |  |  |
|  | A034 | Platalea leucorodia | Lopătar |  |  |  |
|  | A032 | Plegadis falcinellus | Ţigănuş |  |  |  |
|  | A140 | Pluvialis apricaria | Ploier auriu |  |  |  |
|  | A141 | Pluvialis squatarola | Ploier argintiu |  |  |  |
|  | A005 | Podiceps cristatus | Corocodel mare |  |  |  |
|  | A006 | Podiceps grisegena | Corocodel cu gât roşu |  |  |  |
|  | A008 | Podiceps nigricollis | Corocodel cu gât negru |  |  |  |
|  | A120 | Porzana parva | Crestet cenusiu |  |  |  |
|  | A118 | Rallus aquaticus | Cârstel de baltă |  |  |  |
|  | A132 | Recurvirostra avosetta | Ciocîntors |  |  |  |
|  | A336 | Remiz pendulinus | Boicuş |  |  |  |
|  | A249 | Riparia riparia | Lăstun de mal |  |  |  |
|  | A275 | Saxicola rubetra | Mărăcinar mare | nu | 1 ind (openbirdmaps) | da |
|  | A276 | Saxicola torquata | Mărăcinar negru | 13 ind. | 2 ind. (openbirdmaps) 1 ind. (ornitodata) | da |
|  | A361 | Serinus serinus | Cănăraş |  |  |  |
|  | A193 | Sterna hirundo | Chiră de baltă |  |  |  |
|  | A210 | Streptopelia turtur | Turturică |  |  |  |
|  | A351 | Sturnus vulgaris | Graur | peste 70 ind. | 413 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A311 | Sylvia atricapilla | Silvie cu cap negru | nu | 2 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A310 | Sylvia borin | Silvie de grădină |  |  |  |
|  | A308 | Sylvia curruca | Silvie mică | nu |  | da |
|  | A307 | Sylvia nisoria | Silvie porumbacă |  |  |  |
|  | A004 | Tachybaptus ruficollis | Corcodel mic |  |  |  |
|  | A048 | Tadorna tadorna | Călifar alb |  |  |  |
|  | A161 | Tringa erythropus | Fluierar negru |  |  |  |
|  | A166 | Tringa glareola | Fluierar de mlaştină |  |  |  |
|  | A164 | Tringa nebularia | Fluierar cu picioare verzi |  |  |  |
|  | A165 | Tringa ochropus | Fluierar de de zăvoi |  |  |  |
|  | A163 | Tringa stagnatilis | Fluierar de lac |  |  |  |
|  | A162 | Tringa totanus | Fluierar cu picioare roşii |  |  |  |
|  | A283 | Turdus merula | Mierlă | 2 ind. | 1 ind. (openbirdmaps) | da |
|  | A285 | Turdus philomelos | Sturz cântător |  | 2 ind. (openbirdmaps) |  |
|  | A287 | Turdus viscivorus | Sturz de vâsc |  |  |  |
|  | A232 | Upupa epops | Pupăză |  |  |  |
|  | A142 | Vanellus vanellus | Nagâţ | 18 ind. | 13 ind. (openbirdmaps) 10 ind. (ornitodata) |  |

Nu au fost identificate incertitudini semnificative cu privire la prezența și distribuția speciilor de interes comunitar în zona proiectului.

# I.d) Analiza presiunilor și amenințărilor

Conform Anexei la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, acest capitol ”cuprinde o analiză a presiunilor și amenințărilor, inclusiv a schimbărilor climatice, identificate în planurile de management ale ANPIC potențial afectate, corelată cu formele de impact asociate PP-ului analizat. Analiza include și alte PP-uri cu care PP-ul analizat poate genera impact cumulat”. Având în vedere caracteristicile proiectului propus și impacturile acestuia analiza vizează impactul cumulativ cu proiectele care generează același forme de impact la nivelul ariei protejate. În zona de influență a proiectului considerată pe o rază de până la 1 km față de perimetrul acestuia nu au fost identificate proiecte/planuri susceptibile de impact cumulat.

Proiectul propus este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Aria protejată are plan de management în vigoare de la 13 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808bis din 13 octombrie 2016, formă aplicabilă la 14 septembrie 2018 care însă și-a încetat valabilitatea datele acestuia fiind actualizate prin decizia ANANP 191/13.04.2022 pentru ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

Analiza cuprinde o corelare a presiunilor și amenințărilor identificate în planul de management respectiv prevăzute în formularul standard al ariei protejate (formular actualizat în 2021) cu formele de impact generate de proiectul propus. În cadrul analziei a fost considerat i impactul cumulat atât la nivel local cât și la nivelul ariei protejate.

Tabelul nr. 17 Analiza presiunilor/amenințărilor din planurile de managament şi a altor PP-uri

| ANPIC | Specie/ habitat | Parametru / ținta afectat(ă) | Presiune/ amenințare conform PM/FS al ANPIC | Nivelul presiunii/ amenințării conform PM/FS al ANPIC | PP care contribuie la presiune/ amenințare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Toate speciile | Suprafața habitatului Tipar de distribuție | P.A . E 01.01 Urbanizare continua (FS) | Ridicat | Perturbare/degradare habitat prin construcții în peisaj | În construcția și operarea proiectului propus se vor adopta soluțiile cele mai bune pentru proiecția păsărilor și crearea unor caracteristici de habitat favorabile speciilor de păsări specifice zonelor agricole. Se va evita crearea de bariere sau limitarea accesului speciilor protejate la resursa de hrană iar soluțiile adoptate vor urmări creșterea biodiversității și resursei trofice în ampalsamentul proiectului. Se vor respecta restricțiile impuse prin planul de management și deciziile ANANP. |
|  | Toate speciile | Suprafața habitatului Tipar de distribuție | P.A . E03.01 Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement (FS) | Ridicat | Perturbare/degradare habitat prin construcții în peisaj |  |
|  | Toate speciile | Suprafața habitatului Tipar de distribuție | P.A . E04.01 Infrastructuri agricole, construcii in peisaj (FS) | Mediu | Perturbare/degradare habitat prin construcții în peisaj |  |
|  | Toate speciile de păsări de interes conservativ şi cu migraţie regulată | Suprafața habitatului Tipar de distribuție | P.A. Fragmentarea habitatelor datorată dezvoltării infrastructurii şi activităţilor economice (PM) | Ridicat | Perturbare/degradare habitat prin construcții în peisaj |  |
|  | Toate speciile de păsări de interes conservativ şi cu migraţie regulată | Suprafața habitatului Tipar de distribuție | P.A. Degradarea habitatelor prin desfăşurarea unor activităţi economice, amenajarea cursurilor de apă, amenajarea teritoriului şi poluarea apelor, modificarea suprafeţelor de teren arabil, fânaţe, păşuni, izlazuri cât şi a zonelor împădurite, au un impact major în ceea ce priveşte condiţiile de migraţie şi chiar de ocupare a habitatelor (PM) | Ridicat | Perturbare/degradare habitat prin construcții în peisaj |  |

Construirea unui parcului fotovoltaic într-o zonă de terenuri agricole poate contribui la creșterea biodiversității prin implementarea unor practici și tehnologii sustenabile. Acesta contribuie la mozaicarea teritoriului și creșterea biodiversității. Impactul pozitiv asupra biodiversității și speciilor de păsări este generat prin:

- utilizarea mutifuncțională a terenurilor agricole permițând atât producția de energie solară, cât și utilizarea terenului pentru activități agricole sau conservarea habitatelor naturale. Prin integrarea acestor două scopuri, se pot crea condiții pentru creșterea biodiversității

- crearea și conservarea de habitate favorabile ca adăpost și hrană pentru speciile sălbatice

Prin urmare, construirea unui parc fotovoltaic într-o zonă agricolă poate contribui la creșterea biodiversității prin practici de utilizare multifuncțională a terenului, promovarea habitatelor pentru speciile sălbatice, adoptarea practicilor de gestionare ecologică și educație comunitară. Impactul negativ sau pozitiv poate fi getionat prin  modul în care parcurile sunt proiectate, gestionate și integrate în peisajul natural sau agricol.

Analiza privind schimbările climatice

Schimbările climatice reprezintă modificările pe termen lung ale modelelor meteorologice și a altor aspecte ale climei Pământului. Aceste schimbări pot include creșterea temperaturilor medii globale, modificări ale modelelor de precipitații și fenomene meteorologice extreme. Schimările climate se datorează în special emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din arderea combustibililor fosili și defrișările extinse. Pentru a contracara schimbările climatice, este important să se ia măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru adaptarea la noile condiții climatice.

Proiectele de construire a parcurilor fotovoltaice au o legătură semnificativă cu schimbările climatice și pot juca un rol important în combaterea acestora.

Principalele moduri prin care producerea energiei în parcurile fotovoltaice contribuie la reziliența schibărilor climatice sunt:

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Parcurile fotovoltaice generează energie electrică folosind radiația solară, o sursă de energie curată și regenerabilă. Prin producerea de energie fără a emite gaze cu efect de seră, aceste proiecte contribuie la reducerea amprentei de carbon a unei regiuni sau a unei țări, ajutând la limitarea schimbărilor climatice.

- Reducerea dependenței de combustibili fosili: Folosirea energiei solare ajută la reducerea dependenței de combustibilii fosili, care sunt cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de seră. Prin extinderea capacității de producție a energiei solare, se poate reduce poluarea și impactul negativ asupra climei.

- Promovarea tehnologiilor verzi: Investițiile în parcuri fotovoltaice contribuie la promovarea și dezvoltarea tehnologiilor verzi și a energiei regenerabile. Aceasta poate stimula inovația și creșterea în sectorul energiei curate, oferind soluții sustenabile pentru combaterea schimbărilor climatice.

- Creșterea resurselor de energie curată: Extinderea parcurilor fotovoltaice poate contribui la creșterea resurselor de energie curată la nivel global, oferind o alternativă viabilă la sursele tradiționale de energie, care contribuie la schimbările climatice.

- Constituie habitat pentru speciile sălbatice: Prin gestioanrea ecologică menținând în aprc plante native, pășuni sau zone cu vegetație naturală care să ofere hrană și adăpost pentru animalele locale

- Adoptarea practicilor de gestionare ecologică: prin adoptarea practicilor de gestionare ecologică pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător ce înseamnă reducerea utilizării pesticidelor și a altor substanțe chimice, gestionarea eficientă a apei și promovarea soluțiilor durabile pentru gestionarea terenurilor.

Prin urmare, proiectele de construire a parcurilor fotovoltaice sunt legate de schimbările climatice prin contribuția lor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la promovarea energiei curate și la creșterea sustenabilității în sectorul energetic. Parcul fotovoltaic contribuie la creșterea biodiversității prin practici de utilizare multifuncțională a terenului, promovarea habitatelor pentru speciile sălbatice, adoptarea practicilor de gestionare ecologică și educație comunitară.

# I.e) Evaluarea impactului

Prin investitia propusa se doreste Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la reteaua electrica. Accesul auto pe ansamblu studiat, se va realiza direct din drumul de exploate existent DE596. Amplasamentul studiat va beneficia de un drum de incintă prin care să se asigure accesul pentru mentenanța modulelor fotovoltaice.

Conform extraselor CF 302585 (1720 mp) și CF 302496 (60000 mp):

•	cele două parcele sunt situate în intravilan, loc. Chișineu Criș

•	categoria de folosință curți construcții ambele parcele

Propuneri:

CF nr. 302585:

•	S teren =170mp

•	Sc=27.11mp (15,94%)

•	Sverde=142.89mp (84.06%)

•	POT= 15.94%

•	CUT= 1.00

CF nr. 302496:

•	S teren=60 000mp

•	Sc=23094.11mp (38,49%)

•	S platforme=425.08 (0.71%)

•	S verde=36480.81(60,80%)

•	POT = 38.49%

•	CUT = 1.00

Proiectul propus este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, într-o zonă de terenuri arabile și este flancat pe trei laturi de drumuri de un proiect aprobat prin care se propune realizarea unui parc fotovoltaic de 381.45 ha. La est ambele perimetre sunt mărginite de drumul de exploatare DE596.

În vecinătatate și în perimetrul proiectului nu sunt situate  arii naturale protejate de interes național.

Aria protejată ROSPA0015 Câmpia Crilui Alb și Crișului Negru Cele este administrată de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Aria protejată este parte integrantă din Complexul de Arii Protejate Crişuri pentru care a fost elaboarat Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe: ROSCI0048, ROSCI0231 și ROSCI 0350 aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe: ROSCI0048, ROSCI0231 și ROSCI 0350 în vigoare de la 13 octombrie 2016.

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea acestor arii naturale protejate, a emis ”Decizia 449/14.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile naturale protejate conexe, pentru ariile naturale ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru, ROSAC0231 Nădab - Socodor - Vărşad şi ROSCI0048 Crişul Alb” iar ulterior pentru modificarea prevederilor referitoare la ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru a fost ”Decizia nr. 191/13.04.2022 privind modificarea Anexei 1 (Obiective de conservare specifice sitului ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru) la Decizia nr. 449/14.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile naturale protejate conexe”.

În uma inventarierilor în teren, a analizelor datelor de distribție a speciilor în ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb conform planului de management, a bazelor de date privind distribuția speciilor în zona proiectului considerând raza de 1,5 km în jurul amplasamentului respectiv prin corelarea cerințelor ecologice ale speciilor protejate cu distribuția tipurilor de habitate și ecosisteme în zona proiectului și ariile protejate prosibil influențate s-a stabilit ca fiind prezente sau potențial prezente în perimetrul proiectului sau vecinătate (până la 1,5 km) următoarele specii menționate în formularul standard:

-Anser albifrons albifrons,	Gârliţă mare

-Anser anser, Gâscă de vară

-Aquila heliaca, Acvilă de câmp

-Aquila pomarina, Acvila țipătoare mică

-Buteo rufinus, Şorecar mare

-Ciconia ciconia, Barza albă

-Circus cyaneus, Erete vânăt

-Coccothraustes coccothraustes, Botgros

-Columba palumbus, Porumbel gulerat

-Corvus frugilegus, Cioara de semănătură

-Coturnix coturnix, Prepeliţă

-Cuculus canorus, Cuc

-Egretta alba (Ardea alba), Egretă mare

-Egretta garzetta, Egretă mică

-Falco cherrug, Şoim dunărean

-Falco tinnunculus, Vânturel roşu

-Falco vespertinus, Vânturel de seară

-Lanius collurio, Sfrâncioc roşiatic

-Lanius minor, Sfrâncioc cu frunte neagră

-Gallinago gallinago, Becaţină comună

-Miliaria calandra, Presură sură

-Motacilla alba, Codobatură albă

-Motacilla flava, Codobatură galbenă

-Pernis apivorus, Viespar

-Oriolus oriolus, Grangur

-Saxicola rubetra, Mărăcinar mare

-Saxicola torquata, Mărăcinar negru

-Sturnus vulgaris, Graur

-Sylvia atricapilla, Silvie cu cap negru

-Turdus merula, Mierlă

-Turdus philomelos, Sturz cântător

-Vanellus vanellus, Nagâţ

## e.1) Identificarea și cuantificarea impactului

Terenul cu funcțiunea curți construcții este utilizat în prezent ca pășune. Prin proiect sunt propuse modificări constructive descrise în capitolele anterioare. Prin noul mod de utilizare pe spațiile neocupate de drumul din incintă se vor păstra spațiile verzi. Zona de sub panouri va fi întreținută prin intervenții minime reprezentate de cosiri sau pășunat astfel se vor asigura condiții pentru fauna sălbatică de habitat natural păstrând caracteristici asemănătoare pajiștilor. Umbrirea și cosnervarea vegetației creează microhabitat favorabil pentru rozătoare, creșterea densității populațiilor acestora având impact favorabil asupra speciilor de păsări răpitoare. Paseriformele care folosesc în prezent amplasamentul îl vor folosi și în perioada de operare a proiectului. Spațiile largi dintre șirurile de panouri permit răpitoarelor de talie mare să vâneze în continuare în amplasament. Prin modificările aduse suprafețelor propuse prin proiect nu se preconizează a avea impact cu efecte asupra nivelurilor populaționale ale speciilor protejate în sit.

Proiectul ocupă o suprafața de 0,015% din situl ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru  iar cumulat cu proiecte asemănătoare de modificare a modului de utilizatre a terenurilor agricole (arabile sau/și pășuni) se ajunge la un procent de 4,68% din aria protejată.

În perioada de construcție impactul este cauzat de perturbările produse de lucrări: prezența umană, zgomot, depozitări temporare de materiale. Astfel preconizăm că în această perioadă perimetrul proiecutului nu va fi folosit cu aceeași frecvență de avifauna sitului, mai ales de către speciile de talie mare.

În perioada de exploatare zona rămâne importantă ca suprafață de hrănire pentru o bună parte dintre speciile protejate în sit, creșterea preconizată a biodiversității având un impact favorabil asupra speciilor caracteristice terenurilor agricole.

Impactul potențial se evaluează în diverse scenarii:

-lipsa implementării măsurilor de evitare/reducere a impactului,

-impactul rămas în urma implementării măsurilor de evitare/reducere a impactului (rezidual)

-impactul cumulat cu alte proiecte implementate, în curs de implementare sau care urmează să fie implementate.

Modurile posibile de afectare a speciilor prin implementarea proiectului propus pot fi prin :

-pierdere sau alterare a habitatelor evaluată procentual prin raportare la suprafața ariei protejate și a tipului de habitat afectat

- fragmentare a habitatelor evaluat în condițiile impactului cumulat cu poriectul învecinat Nădab1

- perturbare a speciilor atât în perioada de implementare cât și în cea de funcționare

Pierderea sau alterarea habitatului este considerată pentru speciile a căror habitat specific reprezentat de terenurile agricole care prin implementarea proiectului sunt susceptibile a-și modifica frecvența de utilizare a zonei în care este propus proiectul. Dacă probabilitatea ca speciile să evite zona proiectului este mare având în vedere biologia speciei și accesibilitatea hranei sau a teritoriului considerăm pierdere de habitat. Dacă probabilitatea este mare ca speciile să folosească în continuare zona proiectului însă cu o frecvență mai redusă datorită reducerii disponibilității hranei sau a accesibilității teritoriului considerăm alterare.

Fragmentarea sau barierele în habitat pot fi datorate împrejmuirilor propuse, intensificării/diversificării activităților în habitat sau unor factori perturbatori cum sunt zgomotul, sursele luminoase, prezenței umane etc. Factorii perturbatori daca au caracter permanent creează fragmentare iar dacă au caracter temporar produc perturbare.

Perturbarea este datorată unor factori care determină modificarea temporară a tiparului de utilizare a zonei. Perturbarea se manifestă doar în timpul manifestării factorului perturbator. Perturbarea poate fi evaluată prin gradul de intensitate, durata şi frecvenţa.

Evaluarea impactului s-a realizat pentru:

-natura (pozitiv/negativ)

-etapa (implementare/funcționare)

-semnificație (absent/nesemnificativ/redus/semnificativ)

-tip (direct/indirect)

-cumulativ (da/nu)

-extindere (amplasament / vecinătate / local zona proiectului / arie protejată / regional)

-durata (termen scurt/termen mediu/nelimitat)

-frecvența (accidental/temporar/intermitent/periodic/continuu)

-probabilitate (incert/improbabil/probabil/foarte probabil)

-reversibilitate (da/nu)

-natura transforntalieră (da/nu).

Formele de impact al proiectului propus asupra ariilor protejate din zona de influență a acestuia

| Tip | Mod | Descriere | Evaluare impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Natura | pozitiv | prin implementarea proiectului se îmbunătățește/atinge starea de conservare favorabilă | Implementare -impact pozitiv absent Funcționare -impact pozitiv semnificativ menținerea vegetaței prin întrețineri minimale, realizarea suporturilor pentru răpitoare ca măsură de conservare, umbrirea terenului și creșterea biodiversității respectiv favorizarea unor grupe sistematice care constituie hrană speciilor protejate (insecte, herpetofauna, micromamifere, paseriforme, anelide, moluște...) |
|  | negativ | prin implementarea proiectului se înrăutățește/nu se atinge starea de conservare favorabilă | Implementare -impact temporar, nesemnificativ, direct, probabil, reversibil, local, pe termen scurt, datorat perturbărilor și alterării habitatelor prin reducerea disponibilității zonei de hrănire/odihnă în zona proiectului Funcționare -impact nesemnificativ, direct, în amplasament pe termen nelimitat, continuu, probabil, reversibil datorat alterării habitatelor prin modificări. Modificările datorate împrejmuirii și prezenței panourilor pot limita deplasarea și capturarea prăzii de către speciile de răpitoare respectiv limitarea folosirii amplasamentului pentru odihnă în cursul migrației. |
| Impact | direct | impactul ca efect direct al proiectului | Impactul direct negativ nesemnificativ se datorează: -perturbărilor prin activitățile din perioada de implementare -limitării deplasării prin bariere fizice în perioada de funcționare (împrejmuire, panouri fotovoltaice) |
|  | indirect | impactul datorat unor activități/modificări conexe favorizate de proiect sau a unor activități conexe | Impactul negativ nesemnificativ indirect: - absent |
| Cumulare | da | proiectul poate genera impact mai mare împreună cu efectele altor proiecte/planuri | Impact cumulativ la nivelul sitului prin cumularea cu proiecte similare care ocupa o suprfață de 4,68% din aria protejată. Impact cumulativ local cu proiectul Nădab 1 învecinat. |
|  | nu | nu are efecte care împreună cu alte proiecte să crească gradul de impact | - |
| Extindere | amplasament | in interiorul perimetrului amplasamentului | -impact nesemnificativ negativ în amplasament și vecinătate prin perturbare și limitare deplasare în toate etapele proiectului |
|  | vecinătate | amplasamentul proiectului și parcelele învecinate |  |
|  | local zona proiectului | zona în care se deplasează speciile din această parte a sitului (apreciat pe o rază de 1,5 km in jurul amplasamentului) | -impact negativ nesemnificativ prin perturbare în perioada de implementare -raportat la suprafața proiectului învecinat, imapctul local este nesemnificativ |
|  | arie protejată |  | Nu |
|  | regional |  | Nu |
| Durata | scurt | durata scurtă egală cel mult cu perioada constructivă | Impact prezent |
|  | lung | durată lungă perioada constructivă și de funcționare | Impact prezent |
|  | nelimitat | fără limită de timp | Impact prezent |
| Frecvența | accidental | apare doar excepțional (ex. poluări accidentale) | Impact datorat poluărilor accidentale cu efecte nesemnificative negative asupra speciilor de păsări |
|  | temporar | cert pentru o perioadă scurtă | Impact prezent în perioada constructivă manifestat prin perturbări |
|  | intermitent | repetat neregulat | Impact prezent în perioada constructivă care implică etape cu durată diferită, neregulată ca timp de desfășurare |
|  | periodic | repetat regulat | -perioada de implementare conform orarului de lucru |
|  | continuu | fără întrerupere | -impactul raportat la toata perioada de cosntrucție și funcționare |
| Reversibilitate | reversibil | prin incetarea impactului specia revine la condițiile inițiale | Da |
|  | ireversibil | prin incetarea impactului specia nu revine la condițiile inițiale | - |
| Transfrontalier | da | proiectul poate avea impact transfrontalier | Nu |
|  | nu | proiectul nu poate avea impact transfrontalier | - |

Tabelul nr. 18 Identificarea și cuantificarea impacturilor, conform  Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru/ țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructie: transport materiale | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat (faza de construcție) | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent perioadei | 1.Anser albifrons albifrons, Gârliţă mare 2.Anser anser, Gâscă de vară 3.Aquila heliaca, Acvilă de câmp 4.Aquila pomarina, Acvila țipătoare mică 5.Buteo rufinus, Şorecar mare 6.Ciconia ciconia, Barza albă 7.Circus cyaneus, Erete vânăt 8.Coccothraustes coccothraustes, Botgros 9.Columba palumbus, Porumbel gulerat 10.Corvus frugilegus, Cioara de semănătură 11.Coturnix coturnix, Prepeliţă 12.Cuculus canorus, Cuc 13.Egretta alba (Ardea alba), Egretă mare 14.Egretta garzetta, Egretă mică 15.Falco cherrug, Şoim dunărean 16.Falco tinnunculus, Vânturel roşu 17.Falco vespertinus, Vânturel de seară 18.Lanius collurio, Sfrâncioc roşiatic 19.Lanius minor, Sfrâncioc cu frunte neagră 20.Gallinago gallinago, Becaţină comună 21.Miliaria calandra, Presură sură 22.Motacilla alba, Codobatură albă 23.Motacilla flava, Codobatură galbenă 24.Pernis apivorus, Viespar 25.Oriolus oriolus, Grangur 26.Saxicola rubetra, Mărăcinar mare 27.Saxicola torquata, Mărăcinar negru 28.Sturnus vulgaris, Graur 29.Sylvia atricapilla, Silvie cu cap negru 30.Turdus merula, Mierlă 31.Turdus philomelos, Sturz cântător 32.Vanellus vanellus, Nagâţ | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Constructie: lucrări de amenajare a drumurilor interioare | Pierderea vegetației pe suprafețele ocupate de drumuri și post trafo / Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Degradare habitat hatural / Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Perturbări cumulate pe 4.66% din ROSPA0015 | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Suprafață habitat Tipar de distribuție | Pierdere 0.246328 ha / Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Construcție: lucrări de instalare a suporților schelet pentru panouri și a împrejmuirilor | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Constructie: realizare post de transformare | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Construcție: instalare posturi trafo, panouri, cabluri | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Operare: lucrări ocazionale de intervenții | Ocazional zgomot, ocazional prezență umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Operare: întreținere spații verzi, drumuri de acces, reparații ocazionale | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |
| Dezafectare: demontare panouri, suporți de susținere, gard împrejmuitor, demontare posturi trafo și dezafectare eliminare fundații posturi trafo, îndepărtare subtrat drumuri și asigurare planeitare cu pământ din ampalsament | Creștere nivel zgomot, creștere nivel de prezență utilaje și umană în habitat | Perturbare activități (tipar de distribuție specii) | Nu au fost identificate impacturi indirecte | Nu au fost identificata impacturi secundare | Impact cumulativ nesemnificativ cu proiectul Nadab 1 (impact pe suprafață cu 1,5% mai mare) | Impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor |  | Tipar de distribuție | Perturbare 8.3477 ha nesemnificativ | Surse, capacitate de propagare, suprafață afectată |

## e.2) Evaluarea semnificației impacturilor

Evaluarea semnificației impacturilor implementării proiectului ”Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la reteaua electrica” este tratată în cadrul anexei excel (Anexa 3C Chisineu Cris) atașată prezentului Studiu de evaluare adecvată (conform tabel din Anexa nr. 3C din Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023).

# I.f) Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului

Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului, conform cu  tabelul nr. 19 din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa ordinului MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar sunt prezentate mai jos.

Tabelul nr. 19 Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

| Măsură-descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Tipar de distribuție | Perturbare | Construire, funcționare, dezafectare | - |
| Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | P | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului |
| Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul fără a utiliza substanțe chimice | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului |
| Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). | R | Specii de păsări răpitoare | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Funcționare | Periemetrul proiectului |
| Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de 20 cm pe toată lungimea gardului. | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Funcționare | Periemetrul proiectului |
| La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale și iar întreținerea se va realiza prin intervenții minime | R | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Funcționare | Periemetrul proiectului |

(P) Prevenire: impactul nu se mai produce; (E) Evitare: impactul se va produce, dar nu este semnificativ; (R) Reducere: impactul negativ semnificativ devine impact rezidual nesemnificativ

Tabelul nr. 21 Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Măsură | Specia/ habitat ul afectat/ă | Parametr u căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Tipar de distribuție | Perturbare |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul fără a utiliza substanțe chimice | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului | Bugetul proiectului |
| Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). | Specii de păsări răpitoare | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de minim 15 cm pe toată lungimea gardului. | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |
| La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Titularul proiectului, Firme contractate pentru implementare | Bugetul proiectului |

# I.h) Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

Programul de monitorizare trebuie să evidențieze eficacitatea măsurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor și se realizează prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 22).

Tabelul nr. 22 Programul de monitorizare a măsurilor

| ANPIC afectată (COD, nume) | / Obiectiv de conservare/ afectat/parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitoizării | Grad de eficacitate | Buget | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Perturbare | Instruirea periodică | Construire, funcționare, dezafectare | - | - | Număr instruiri | Anual | - | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Întreruperea activităților | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului | Prezență specii de păsări în amplasament | Număr de specii păsări /indivizi în amplasament | Bianual | Toată suprafața proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Întreținerea vegetației | Construire, funcționare, dezafectare | Suprafața de implementare a proiectului | Înălțimea vegetației și surpafața din perimetru | cm mp | Bianual | Toată suprafața proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Suporturi răpitoare | Funcționare | Periemetrul proiectului | Stare și eficacitate suporturi | Număr | Bianual | Periemtrul proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Spațiu împrejmuire | Funcționare | Periemetrul proiectului | Grad de permeabilitate | Înălțime spațiu trecere | Bianual | Periemtrul proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Alterare habitat, Perturbare | Amenajarea suprafețelor verzi | Funcționare | Periemetrul proiectului | Grad de amenajare suprafețe | mp | Bianual | Toată suprafața proiectului | Toată perioada de construire și funcționare | Ridicat | Proiect | Titularul proiectului |

# I.i) Evaluarea impactului rezidual

Evaluarea impactului rezidual se realizează ținându-se cont de eficacitatea măsurilor de reducere propuse. Evaluarea semnificației impactului rezidual se realizează utilizând aceleași criterii ca și evaluarea impactului fără măsuri, în baza obiectivelor de conservare, completându-se tabelul nr. 23 (Evaluarea impactului eszidual) din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, tabel care este prezentat în cele ce urmează.

Tabelul nr. 23 Evaluarea impactului rezidual

| Denumire ANPIC | Impact | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru afectat | Măsura de prevenire, evitare, reducere | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Tipar de distribuție | Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul fără a utiliza substanțe chimice | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Specii de păsări răpitoare | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de minim 15 cm pe toată lungimea gardului. | Nesemnificativ |
| ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru | Alterare habitat, Perturbare | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Suprafața habitat Tipar de distribuție | La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Nesemnificativ |

# II. Soluțiile alternative

Conform Anexei la Ordinul MAPN nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, referitoare la soluțiile alternative ale unui plan/proiect ”în cazul în care, după luarea în considerare a măsurilor de prevenire/ evitare/ reducere, impactul rezidual rămâne semnificativ, se vor lua în considerare soluţii alternative care să asigure un impact rezidual nesemnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, precum şi asupra integrităţii siturilor Natura 2000 afectate de implementarea proiectului”.

# III. Măsurile compensatorii

Măsurile compensatorii necesare pentru a proteja și pentru a menține coerența rețelei Natura 2000 fac referire la structura, funcțiile și obiectivele de conservare a ANPIC, la habitatele și/sau speciile afectate semnificativ, precum și la celelalte specii și/sau habitate de interes comunitar din ANPIC respectiv. Conform art. 28, alin. 6, a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare: ”în cazul în care evaluarea adecvată relevă efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate şi, în lipsa unor soluţii alternative, planul sau proiectul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social ori economic, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a reţelei Natura 2000”.

# IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

Metode de culegere a informațiilor

Pentru realizarea prezentei documentații au fost parcurse mai multe etape de lucru printre care:

- etapa de documentare din literatura de specialitate de unde au fost adunate date despre speciile ariei protejate, a fost consultat Planul de Management și Regulamentul. Au fost colectate date privitoare la proiectele în derulare în vecinătatea amplasamentului.

-etapa de pregătire a lucrului in teren prin analiza harților, identificarea căilor de acces spre perimetru, a zonelor unde vor fi realizate observații teren și stabilirea punctelor de observație,

-etapa de colectare de observații din teren prin observații la punct fix  în zona proiectului verificând și analizând toate categoriile de habitat din vecinătatea amplasamentului.

-etapa de prelucrare și analiză a datelor din teren si de realizare a memoriului de prezentare și ulterior a evaluării adecvate.

Ieșirile în teren au fost realizate în toate sezonele ecologice în perida 2022-2023. Observațiile au fost realziate de obicei dimineața sau seara. Perioada petrecută staționar a fost de 30 minute /zi de observație. Au fost notate speciile de importanță comunitară aflate în zbor sau staționare. Pentru determinare au fost folosite determinatoarele Lars Svensson 2009 ed. II și Hakan Delin & Lars Svensson 2016.

Ca materiale au fost folosite aparate foto DSLR Nikon cu teleobiectiv 55-500 mm, binoclu 10X50, aplicații GPS, hărți digitale, au fost prelucrate imagini stelitare cu softuri de GIS.

Observațiile în teren au fost coroborate cu datele disponibile în bazele de date online rombird.ro, openbirdmaps.ro și ornitodata.ro. Au fost consultatele datele proiectelor implementate sau în curs de implementare disponibile spre consultare pe site-ul APM.

Pentru analiza prezenței potențiale a speciilor au fost corelate cerințele ecologice față de habitat a speciilor cu caracteristicile ecologice ale zonei în care se este propus proiectul cuprinzând atât perimetrul proiectului cât și zona învecinată considerată până la 1 km distanță.

Specialiștii implicați în elaborarea studiului de evaluare adecvată, conform tabelului nr. 28 din cadrul Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Tabelul nr. 28 Informații privind specialiștii implicați în elaborarea studiului de evaluare adecvată

| Nume organizații/ instituții/ specialiști | Alte PP pentru care a fost elaborat studiul EA | Perioada elaborării studiului EA | Tipul de expertiză (ex. expert habitate forestiere) * | Descrierea experienței |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC PHOEBUS ADVISERL SRL | Nu este cazul | - | - | - |
| Prunar Florin | Nu este cazul | 09.04.2023-15.01.2024 | Expert biodiversitate Expert evaluare adecvată Specialist GIS | Peste 10 ani conform Curriculum vitae anexat |
| Pomparău Aurelia | Nu este cazul | 09.04.2023-15.01.2024 | Expert evaluare adecvată | Peste 10 ani conform Curriculum vitae anexat |

# V. Concluziile evaluării adecvate

Concluziile evaluării adecvate sunt prezentate sintetic  conform Anexei nr. 5A la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

| Descriere componente PP | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obictive de conservare / pametri afectați | Tipuri de impact inclusiv cumulativ | Măsuri de de reducere | Impact rezidual | Soluția alternativă aleasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compensatorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport materiale | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Direct prin perturbare (tipar de distribuție specii) | Instruirea periodică a personalului care desfășoară activități în perimetrul parcului fotovoltaic cu privire la regimul ariei protejate și a regulamentului acesteia. Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Realizarea parcului și a împrejmuirii | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Suprafața habitatului Tipar de distribuție | Degradare habitat natural / Perturbare activități (tipar de distribuție specii) Cumulat pe 4.68% din ROSPA0015: impact pe termen scurt, aferent executării lucrărilor | Pe stâlpii gardului de împrejmuire vor fi montate suporturi în formă de T pentru speciile răpitoare (minim un suport la 25 m liniari). Între panourile gardului împrejmuitor și sol se va lăsa un spațiu de 20 cm pe toată lungimea gardului. La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Lucrări de întreținere | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Direct prin perturbare (tipar de distribuție specii) | Întreținerea vegetației prin intervenții minime prin cosiri târzii sau pășunat evitând suprapășunatul | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Demontare | ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru | Toate speciile de păsări protejate pentru care proiectul este sussceptibil să producă impact | Menținera /îmbunătățirea stării de conservare Tipar de distribuție | Direct prin perturbare (tipar de distribuție specii) | Întreruperea activităților de construcție în perioadele de cuibărit și migrație (01 aprilie - 30 iulie, 15 septembrie - 15 octombrie) La finalul lucrărilor toate spațiile verzi din amplasament vor fi redate circuitului naturale | Nesemnificativ | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul |

- Proiectul are ca scop construirea unui parc fotovoltaic, amenajare acces incintă, împrejmuire și racordare rețeaua electrică  în loc. Chișineu Criș, UAT Chișineu Criș, jud. Arad extravilan, categoria de folosință curti constructii.

- Amplasamentul este situat pe două parcelele identificate prin Nr. c.f. 302585 pe suprafața de 170 mp și c.f  302496 cu suprafața de 60000 mp.

- Puterea nominală  a instalaţiei 5,0479 MWp, nr. de module fv total 9178 buc., nr. de invertoare 26 buc., nr. total de şiruri 353 buc..

- Amplasamentul proiectului este situat în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb

- Suprafața ocupată de proiectele de instalare a parcurilor fotovoltaice propuse sau realizate în ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru (39.141,52 ha) este de 1831.05 ha ceea ce reprezintă 4,68% din aria protejată.

- Raportat la suprafața ariei protejate proiectul ocupă 0,015%.

- Proiectul Nădab 1 al doilea cel mai mare proiect ca suprafață ocupată (381.45 ha) este învecinat pe trei laturi cu proiectul propus.

- Amplasamentul proiectului este situat în zona CLC 211, terenuri arabile neirigate care sunt dominante atât în jurul amplasamentului cât și în aria protejată

- Având în vedere amplasarea, dimensiunile, caracteristicile, învecinarea pe trei laturi cu proiectul Nădab 1 și raportul de surpafață cu acesta, prin implementarea proiectului proiectului nu se creează fragmentări ale habitatelor pentru nici una dintre speciile protejate, nu are efect de barieră în deplasarea păsărilor atât considerat individual cât și cumulat cu celelalte proiecte.

- Suprafața de teren pe care este propus proiectul nu se pierde ca habitat pentru speciile protejate din sit, gestionarea terenurilor în amplasament fiind corespunzătoare cu activitățile propuse prin planul de management.

- În cursul observațiilor în toate sezoanele ecologice în perioada 2022-2023 au fost identificate 18 specii dintre cele menționate pe formularul standard observate în amplasament sau vecinătate (pâna la aprox. 1,5 km)

- Amplasamentul proiectului are importanță ca habitat de hrănire pentru speciile protejate baza trofică fiind constituită din micromamifere, insecte și formațiuni vegetale iar modificările propuse vor avea ca efect creșterea biodiversității și a densităților populaționale a speciilor care formează baza trofică a speciilor protejate în sit.

- Proiecutl propus nu afecteaă relațiile funcționale și structurale din sit sau integritatea acestuia.

- Prin implementarea și funcțioanrea proiectului nu sunt puse în pericol obiectivele conservare stabilite prin decizia ANANP nr. 191/13.04.2022

- Cumulate observațiile cu cele din bazele de date care acoperă o suprafață pe o rază de aprox. 1,5 km în jurul ampalsamentului proiectului cumulează un număr de 32 de specii dintre cele menționate pe formularul standard al ariei protejate.

- Starea de conservare a habitatelor speciilor protejate în sit nu este afectată prin proiect fie că este luată în considerare singur fie cumulat cu planurile/proiectele care susceptibile a avea impact cumulat

- Perturbările și alterarea habitatului în faza de cosntrucție sunt cauzate de lucrări: prezența umană, zgomot, depozitări temporare de materiale.

- În perioada de exploatare creșterea preconizată a biodiversității având un impact favorabil asupra speciilor caracteristice terenurilor agricole, alterarea și perturbarea habitatului fiind nesemnificative.

- Habitatul speciilor reprezentat de terenuri arabile este foarte bine reprezentat atât în sit cât și în vecinătate  fiind suficient de mare pentru asigurarea conservării speciilor pe termen lung.

- Prin implementarea și funcțioanrea proiectului propus nu se reduce numărul exemplarelor speciilor de importanță comunitară din sit, nu apar fragmentări semnificative pentru speciile în aria protejată, nu este afectată negativ starea de conservare a speciilor, nu se modifică structura și funcțiile airi naturale, nu este afectată integritatea ariei protejate.

- În urma implementării măsurilor de reducere/evitare a impactului, impactul rezidual atât în faza de implementare cât și în cea de funcționare este nesemnificativ.

# Text boxes

MAI 2024

Beneficiar

SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL

EVALUARE ADECVATĂ

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA

Amplasament proiect

211-Terenuri arabile neirigate

243-Terenuri predominant agricole în amestec cu vegetaţie naturală

231-Păşuni secundare

242-Zone de culturi complexe

311-Păduri de foioase

324-Zone de tranziţie cu arbuşti (în general defrişate)

112-Spaţiu urban discontinuu şi spaţiu rural

121- Unităţi industriale sau comerciale

511- Cursuri de apă

Impactul cumulativ din punct de vedere al modificărilor habitatelor, perturbării speciilor, fragmentării habitatelor atât în etapa de implementare cât și în cea de funcționare este nesemnificativ.

Proiectul propus singur sau cumulat nu duce în nici una dintre fazele de construire, operare și/sau dezafectare, la diminuarea semnificativă a suprafețelor specifice cu caracteristici ecologice speciilor de importanță comunitară.

Pe termen scurt și/sau lung, prin impact direct, indirect, secundar sau cumulativ,  implementarea proiectului nu duce la afectarea semnificativă a vreunei specii de importanță comunitară  menționată  în formularul standard Natura 2000 al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru în nici una din fazele proiectului

În urma analizei din cadrul studiului de evalaure adecvată impactul proiectului “Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la reteaua electrica” propus în UAT Chișineu Criș, jud. Arad, produce impact rezidual nesemnificativ asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară din cadrul ariilor ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru. Considerăm că nu se impune necesitate identificării și analizării soluțiilor anternative pentru planul analizat.

În urma analizei din cadrul evaluării adecvate, proiectul “ Construire parc fotovoltaic, amenajare acces incinta, imprejmuire teren si racord la reteaua electrica” propus în UAT Chișineu Criș, jud. Arad, nu produce efecte semnificative asupra parametrilor stabiliți pentru obiectivele specifice ale habitatelor și speciilor de interes comunitar din ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, evaluat ca fiind afectate sau potențial afectat. În acest caz stabilirea unor măsuri compensatorii nu este necesară.