AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

# ACORD DE MEDIU

Nr. ** din **.07.2024

Ca urmare a cererii adresată de SC FORCE TREND SRL, cu sediul în Tulcea, str. Neptun, nr. 2, Bloc J2, Scara A, Ap. 4, jud. Tulcea, înregistrată la APM Arad cu nr. 2850/R/14390 din 22.09.2022 precum și a completărilor depuse ulterior cu nr. 3313/R/16519 din 31.10.2022, nr. 3520/R/17530 din 17.11.2022, nr. 452 din 12.01.2023, nr. 1647 din 02.02.2023, nr. 1083/R/5523 din 30.03.2023, nr. 1122/R/5822 din 04.04.2023, nr. 6521 din 18.04.2023, nr. 2055/R/10255 din 22.06.2023, nr. 9797 din 04.06.2024, nr. 10110 din 10.06.2024, nr. 11309 din 27.06.2024 și nr. 11240 din 27.06.2024, în baza prevederilor:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„Amenajare lac de agrement cu exploatarea prealabilă a nisipului şi pietrişului”

propus a fi realizat în Zimandu Nou, FN – CF nr. 307385 (CF sporadic nr. 300456), jud. Arad,

titular SC FORCE TREND SRL

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 2, lit. a) –„cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, lit. f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.

# I.2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicile lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate

Terenul pe care se vor execută lucrările se află în proprietatea lui SC TUMIK IMPEX SRL, conform CF nr. 307385 (CF sporadic nr. 300456) cu care beneficiarul SC FORCE TREND SRL a încheiat Contractul de comodat nr. 193/26.02.2024.

Din punct de vedere administrativ, terenul destinat investitiei, perimetrul ”Zimandu Nou Sud - Est” este situat pe teritoriul administrativ al comunei Zimandu Nou, jud. Arad, intravilan conform PUZ aprobat, subzona balastiere A3, din U.T.R/ nr.18 județul Arad.

Situația teren:  arabil, aflat în intravilanul com. Zimandu Nou.

Suprafata teren – 73 800 mp (0,0738 Km2.

| Nr. crt. | Coordonate STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1. | 535 432 | 225 814 |
| 2. | 535 025 | 226 207 |
| 3. | 534 932 | 226 115 |
| 4. | 535 337 | 225 723 |

SITUAŢIA PROIECTATĂ

Scopul lucrărilor este crearea condițiilor optime din punct de vedere al gospodaririi apelor în vederea construirii/amenajarii unui Lac de agrement prin exploatarea agregatelor minerale. Agregatele minerale extrase vor fi valorificate la diverși agenți economici în bază contractuală.

Exploatarea agregatelor minerale se va face de la suprafața decopertată până la 11,0 m sub pânza freatică, respectându-se tehnologia de exploatare, panta taluzelor și zonele de protecție față de terenurile limitrofe.

Lucrările ce urmează a se executa în vederea amenajării lacului de agrement sunt:

- pregătirea terenului;

- amenajarea căilor de acces la obiectiv;

- decopertarea suprafeței pentru amenajare lac de agrement;

- depunerea decopertei în diguri;

- excavarea în vederea formării iazului;

- încarcărea și transportul balastului rezultat din săpare;

- nivelarea și compactarea pământului depus pe suprafețe de teren ce nu suferă săpare;

- amenajare, însamânțare iarbă;

- plantare puieți pomi.

Lucrările de deschidere

Accesul în perimetru se face din DN 79 Arad - Zimandu Nou, pe un drum industrial de acces la terenurile agricole din zonă cu o lungime de cca 6,2 km.

După executarea lucrărilor principale de deschidere a câmpului de exploatare se trece la săparea tranșeelor de pegătire (una pentru decopetă și una petru util) cu talpă orizontală ușor înclinată.

Lucrările de pregătire

Lucrările de pregatire constau în decopertarea suprafeței care va fi exploatată, în avans, prin îndepartarea solului vegetal și a rocilor sterile reprezentate prin nisipuri prăfoase, argile nisipoase, care acopera resursa minerală. Pe parcursul exploatării, lucrările de pregatire constau în amenajarea drumului de acces la subtreptele de extracție și la lucrări de decopettare ce includ eliberarea suprafețelor de extracție de resturi vegetale, decopertarea stratului de sol vegetal + nisip fin + argilă, nivelare și compactare.

Materialul rezultat în urma decopertării va fi folosit la amenajarea unui dig de pământ care sa circumscrie lacul de agrement în partea sudică, estică și nordică iar ulterior și pe latura nord-vestică.

Pregătirea pentru exploatare constă în crearea accesului la frontul de lucru al utilajului de excavație – excavatorul sau draglina și al utilajului  de transport – autobasculanta.

Terenul este de formă plană, poligonală și este liber de construcții, cu cote între 112,726 – 113,001 m.

Caracteristicile lacului de agrement

Suprafață perimetru = 73800 mp

Suprafața de exploatare = 50326 mp

S luciu de apa = 49375 mp

H max lac = 13 m

H med lac = 10 m

H med apă/H max apă = 2,8/3,5 m (NH = 102,8 mdM)

V apă = cca. 148000 mc

Talpa excavației = 100 mdM

Cotă teren natural + 112,7 – 113 mdM

H max săpătură = 13 m

Taluzuri min. 1:1,5

Solul vegetal va fi decapat cu buldozerul, transportat și depozitat în apropierea balastierei, pentru a fi utilizat la lucrarile de reconstructie ecologica a zonelor afectate. Separat vor fi depozitate temporar rocile sterile, care vor fi folosite la rambleerea partiala a golului de excavare, pe masura avansarii lucrarilor de exploatare, precum şi la construirea unui dig de protectie în jurul golului de excavare.

Decopertarea se va face progresiv și anticipat pentru trimestrul care urmează.

Lucrări de exploatare

Exploatarea se va face prin metoda de exploatare "balastiera cu o singura treapta de exploatare". Derocarea se realizeaza cu un excavator  și cu draglina.

Aceasta metoda de exploatare este considerata optima deoarece:

- zăcământul este stratiform

- pe adâncimea pe care se programează exploatarea nu există intercalații sterile.

Adâncimea viitorului lac de agrement va fi la cota Z = 100 mdM.

Aceasta metoda de exploatare se va aplica pe întreaga perioadă prevăzută în care se va derula activitatea de exploatare.

Caracteristicile fâșiei/treptei de exploatare sunt următoarele:

- lățime bermei de siguranță: 4-5 m

- adâncime bermei treptei de lucru: mun. 10-30 m

- unghi de înclinare a taluzului: 45o

- unghi final de înclinare a taluzului: 45o

Dotări cu utilaje și echipamente

Extractia agregatelor minerale se realizează cu următoarele utilaje aflate în dotarea societății:

- 1 excavator pentru decopertarea solului vegetal/sterilului, 1 draglină, 2 autobasculante cu capacitatea de 16 to pentru transport, cântar pod basculă de 60 to, 2 încărcătoare frontale.

Utilități la organizarea de șantier:

- un container mobil ce va fi utilizat ca si spatiu de birou

- toaletă ecologică

Suprafața excavată și lacul artificial, rezultat în urma exploatării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic, vor fi amenajate pentru agrement, respectiv:

- amenajarea unui debarcader, având lungimea de cca. 20 m și lățime de cca. 2,5 m, prevăzut la capătul prin care se realizează accesul vizitatorilor cu pasarelă mobilă articulată,

- achiziționarea unor bărci de agrement (hidrobiciclete, bărci cu vâsle, etc);

- amenajarea unor zone pentru picnic (mese, bănci, grilluri/grătare, etc), unde să se poată prepara produse la minut și servi masa;

- amenajarea unei zone de plajă, dacă calitatea apei din lac va corespunde condițiilor impuse pentru îmbăiere (HG 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere);

- amplasare de mobilier urban pentru odihnă și recreere în jurul lacului (bănci, umbrare, etc);

- achiziționare toalete ecologice sau amenajarea unor grupuri sanitare ecologice;

- amplasarea unor recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere;

- parcare auto;

Popularea cu pește pentru pescuit sportiv de agrement se va face cu specii specifice zonei de campie: crap, caras, rosioara, novac, etc.

Formula de populare cu specii neconcurente se va face progresiv, pe măsura constituirii biotopului și cu consultarea unei unitati specializate furnizoare de material piscicol.

Alimentarea cu apă  a lacului de  agrement

Alimentarea cu apă a lacului va fi făcută din pânza freatică prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a lacului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și din precipitații meteorice.

Evacuarea apelor uzate:

Din lac nu vor fi evacuate ape în cursuri de apă de suprafață. Golirea lacului se va face doar în situații speciale, prin pompare către canalul Ier.

În faza de funcționare a amenajării  propuse

De pe amplasament nu se evacuează ape uzate menajere. Apele meteorice se evacuează conform configurației terenului. Activitățile de agrement în zona lacurilor nu sunt generatoare de ape uzate.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată

Pe amplasamentul balastierei se vor executa următoarele lucrări:

- se vor rectifica taluzurile treptelor la 70º şi se va degaja vatra balastierei de materialul neevacuat sau căzut; aceste lucrări sunt lucrări miniere obligatorii care se vor executa înainte de finalizarea exploatării;

- în zonele afectate de lucrările de exploatare se va reface terenul prin lucrări de taluzare și geometrizarea malurilor, execuția debarcaderului, depunerea de sol vagetal pe berme, însămânțarea cu graminee a solului vegetal și plantarea de arbor pe maluri pentru umbrire.

# II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Din punct de vedere administrativ, terenul destinat investitiei, perimetrul ”Zimandu Nou Sud - Est” este situat pe teritoriul administrativ al comunei Zimandu Nou, jud. Arad, intravilan conform PUZ aprobat, subzona balastiere A3, din U.T.R/ nr.18 județul Arad.

Perimetrul Zimandu Nou Sud-Est, în care se vor desfășura lucrările de exploatare se află în partea de sud-est de zonele locuite ale comunei Zimandu Nou. Distanța dintre perimetrul unității (limitele terenului pe care va fi amplasat obiectivul) și intravilanul localității, respectiv de zona de locuit este 4 km.

Perimetrul studiat este situat la cca. 10 km NE de municipiul Arad, la cca. 14 km nord de râul Mureș

și la cca. 1,6 km SE de localitatea Zimandu Nou, în cuprinsul conului aluvionar al Mureșului, pe Câmpia de Vest.

Amplasamentul perimetrului ”Zimandu Nou Sud - Est” se află în afara perimetrului hidrogeologic al frontului de captare Nord, captare de medie adâncime (ROMU22). Distanța dintre frontul de captare și lacul de agrement este de 1247 m, iar față de limita N-V a terenului proprietate, unde în extremitatea SV se va amenaja lacul este de 2170 m.

Direcția generală de curgere a acviferului de medie adâncime este de la SSE spre NNV.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Proiectantul general a studiat mai multe variante, după cum urmează:

Alternativa 0 - neimplementarea proiectului, situaţie în care amplasamentul rămâne neschimbat, terenurile din jur având calitatea de arabil intravilan.

Apă - neimplementarea proiectului nu generează impact asupra apelor de suprafață sau freatice. Terenul pe care se intenționează să se execute proiectul este încadrat în categoria terenuri neproductive;

Aer - calitatea aerului este afectată temporar în perioada secetoasă a anului. În proximitatea amplasamentului există drum tehnologic circulat, respectiv se desfășoară activități agricole. Temporar calitatea aerului este afectată de pulberi sedimentabile, respectiv emisii rezultate de la utilaje;

Sol - în zona studiată solul poate fi afectat din cauza activităților agricole din zonă;

Biodiversitate - ocazional biodiversitatea din zonă este afectată de nivelul zgomotului generat, respectiv de pulberile sedimentabile generate în special în perioada secetoasă a anului;

Peisaj - peisajul din zonă este antropizat. Activitățile din zonă nu au un impact negativ asupra peisajului;

Sănătatea populației - sănătatea populației nu este afectată de activitățile din zonă.

Alternativa 1 – implementarea proiectului

Apă - implementarea proiectului poate genera un impact negativ nesemnificativ temporar asupra apelor de suprafață sau freatice;

Aer - calitatea aerului este afectată temporar în perioada secetoasă a anului prin generarea prafului și a noxelor rezultate de la utilizarea drumurilor tehnologice și excavare;

Sol - în perioada de construire solul este afectat din cauza lucrărilor de excavare;

Biodiversitate - Biodiversitatea este afectată temporar de implementarea proiectului;

Peisaj - implementarea proiectului nu generează impact negativ asupra peisajului în perioada amenajării lacului;

Sănătatea populației - implementarea proiectului nu generează efecte semnificative asupra populației.

Conform Studiului de impact s-a concluzionat următoarele: “În urma comparării celor două alternative s-a constat că există o probabilitate de 21,83 % ca factorii de mediu să fie afectați chiar dacă nu se va implementa proiectul, iar probabilitatea ca factorii de mediu să fie afectați crește nesemnificativ în cazul implementării proiectului în zona propusă. Implementarea proiectului afectează nesemnificativ calitatea factorilor de mediu”

Motivele ce au stat la baza alegerii variantei propuse sunt:

Au fost analizate mai multe variante de amplasament, dar doar materialul din acesta zona a corespuns calitativ, zăcămantul îndeplinind cumulativ mai multe conditii:

- asigură un volum mare de agregate;

- condiții de exploatabilitate ușoare;

- ruta de transport către drumurile judetene, cât mai scurtă și care nu afectează alte drumuri sau construcții/case (nu trece prin localități);

- costuri reduse cu exploatarea și transportul.

- avantajele implementării proiectului sunt: asigurarea locurilor de muncă, creșterea probabilității de a atrage noi investiții, utilizarea eficientă a terenurilor, valorificarea resursei existente, atragerea turiștilor.

Încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile: - nu este cazul, nu intra sub incidenta anexei I din legea 278/2013.

Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 2, lit. a) – „cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”.

Gestionarea deşeurilor care vor rezulta din activităţile de extracţie a agregatelor minerale se va face în conformitate cu legislaţia europeană privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă (Directiva 2006/21/CE sau Directiva deşeurilor miniere), transpusă în reglementări naţionale prin HG 856/2008.

Titularul va respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Directiva 2006/12/CE privind deşeurile: evidenta cantităţii de deşeuri, frecvenţa colectării, modul de colectare si eliminare. Titularul va respecta gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Directiva privind responsabilitatea pentru prevenire şi remediere daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa în legislaţia naţionala prin OUG 68/2007, cu modificările ulterioare: un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului.

Respectarea zonelor de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- terenuri agricole;

- canal ANIF;

- exploatări agregate minerale;

Amplasamentul perimetrului ”Zimandu Nou Sud - Est” se află în afara perimetrului hidrogeologic al frontului de captare Nord, captare de medie adâncime (ROMU22). Distanța dintre frontul de captare și lacul de agrement este de 1247 m, iar față de limita N-V a terenului proprietate, unde în extremitatea SV se va amenaja lacul este de 2170 m.

Din punct de vedere hidrogeologic investiția este amplasată pe următoarele corpuri de apă subterană:

- freatic: Conul Mureşului (Pleistocen superior – Holocen), cod ROMU20 – corp de apă subterană freatic, care se află la RISC din punct de vedere calitativ şi în stare cantitativă BUNĂ.

- de adâncime:  Conul aluvial al Mureşului (Pleistocen inferior – mediu) cod ROMU22 – corp de apă subterană, care se află în stare calitativă şi cantitativă BUNĂ.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului evidenţiază următoarele surse de poluare:

Aer

Au fost identificate următoarele surse de poluare a aerului:

- noxele din gazele de eşapament care se vor resimţi doar în proximitatea căilor de rulare:

- pulberile generate de activitatea de excavare a agregatelor minerale situate desupra nivelului hidrostatic și manipularea acestora;

- praful rezultat în urma rulării mijloacelor de transport pe drumul de acces în perimetru se va resimţi în apropierea căii de rulare;

Apă

Principalele surse majore de poluare pentru apele de suprafaţă şi subterane sunt:

- având în vedere ca excavația rezultată va deschide acviferul freatic, efectele asupra acviferului freatic, în principal asupra hidrodinamicii, acestuia vor fi resimțite pe parcursul drenării și umplerii excavației, după care odată cu stabilizarea nivelului în lac, regimul hidric sau hidrodinamica subterană în suprafețele de teren vecine cu excavația nu vor avea de suferit;

- influența asupra regimului hidric al acviferului freatic este cea de compensare a evaporației pe suprafața lacului dar care are un efect nesemnificativ.

Sol şi subsol

Impactul proiectului asupra solului şi subsolului poate proveni din următoarele motive:

- exploatarea va afecta solul vegetal îndepărtat de pe zona treptei de exploatare;

- apariţia luciului de apă artificial în urma lucrărilor de excavare, care se va resimţi pe suprafeţele excavate;

Vegetaţia şi fauna

Impactul proiectului asupra vegetaţiei şi faunei poate proveni din următoarele motive:

- o dată cu începerea activităţii, unele specii faunistice se vor stabili la distanţe mai mari faţă de actualele locuri de cuibărire;

- microfauna din stratul vegetal de pe suprafața care se va excava va dispărea o dată cu îndepărtarea copertei de pe această suprafață, resimţindu-se doar pe aceasta şi, eventual, în imediata vecinătate a acesteia.

Compatibilitatea proiectului cu obiectivele de protecţie a sitului Natura 2000

Proiectul nu se află situat în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad

Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Pentru estimarea impactului cumulat au fost luate în considerare activitățile ce se desfășoară în proximitatea amplasamentului, precum activități agricole, traficul de pe drumurile de exploatare, lacurile existente, respectiv proiectul propus.

Factorii de mediu analizați în identificarea impactului sunt: apa, aerul, solul, așezările umane, populația, peisajul, patrimoniul cultural, respectiv factorii climatici.

Efecte cumulate – factor de mediu aer

Poluarea atmosferică în zona în care se va implementa proiectul propus este cauzată de sursele antropice: traficul rutier desfășurat pe drumurile de exploatare agricolă, activitățile agricole, respectiv activități de extragere a agregatelor și prelucrarea acestora. Efectele cumulate rezultate în urma prestării activităților enumerate recent sunt efecte negative prin poluarea pe termen mediu cu pulberi sedimentabile, emisii rezultate de la utilizarea mijloacele de transport și a utilajelor.

Efecte cumulate – factor de mediu apă

Activitățile agricole sunt considerate surse potențiale de poluare a apelor prin utilizarea în exces a substanțelor chimice sau prin abandonarea ambalajelor contaminate în cursurile râurilor. Existența lacurilor de agrement în zonă nu afectează cantitativ sau calitativ corpul de apă de suprafață sau corpul de apă subteran. Există posibilitatea ca apa freatică să fie poluată accidental prin scurgeri de produse petroliere de la utilajele defecte în timpul construirii lacului.

Impactul cumulat asupra factorului de mediu apă este negativ nesemnificativ. Corpul de apă de suprafață, respectiv corpul de apă subteran nu este afectat din punct de vedere cantitativ de existența lacurilor, respectiv de activitățile desfășurate în proximitatea amplasamentului.

Din punct de vedere calitativ corpul de apă subteran poate fi afectat negativ de întreținerea necorespunzătoare a lacului. O altă sursă de poluare semnificativă a corpului de apă subteran este utilizarea în exces a substanțelor chimice, respectiv a îngrășămintelor naturale pe terenurile agricole.

Efecte cumulate – factor de mediu sol

Solul este puternic afectat de activitățile agricole, respectiv de activitatea de extragerea și prelucrare a agregatelor minerale. Efectele negative semnificative asupra solului sunt reprezentate de excavarea solului vegetal, modificarea texturii, poluarea accidentală cu substanțe petroliere, respectiv utilizarea substanțelor chimice în agricultură. Efectele negative cauzate de activitățile agricole se întind pe termen lung.

Efecte cumulate – factor de mediu biodiversitate

Flora și fauna locală sunt afectate de trafic, de activitățile agricole, respectiv de activitățile de extragere și prelucrare a agregatelor minerale.

Fauna este afectată de nivelul de zgomot generat de utilizarea utilajelor și mijloacelor de transport,

respectiv de substanțele chimice utilizate în agricultură, iar flora locală este afectată de pulberile sedimentabile, emisii generate de arderea combustibilului, de substanțele utilizate în agricultură, respectiv de incendierea vegetației.

Efecte cumulate – factor de mediu peisaj

Având în vedere că peisajul este caracterizat ca peisaj agricol activitățile care afectează temporar sunt reprezentate de activitățile de extragere și prelucrare a agregatelor minerale, mai exact organizarea de șantier amplasată în limitele amplasamentului analizat. Efectul negativ este temporar, doar pe durata de construire a lacului.

Efecte cumulate – factori climatici

Activitățile desfășurate în proximitatea obiectivului supus reglementării de mediu nu influențează factorii climatici, prin urmare efectele generate sunt permanent neutre.

Efecte cumulate – populație

Populația din localitatea Zimandu Nou nu este afectată de efectele generate de proiectul propus, respectiv generate de activitățile desfășurate din proximitatea amplasamentului analizat. Principalele efecte negative care ar putea afecta populația sunt poluarea aerului cu pulberi sedimentabile, respectiv poluarea sonoră.

Pulberile sedimentabile, respectiv nivelul de zgomot nu sunt resimțite de populație datorită distanței.

Amplasamentul află în afara zonei de locuit, la o distanță de aproximativ 2,1 km de cea mai apropiată localitate.

Impact cumulat în perioada de funcționare a lacului de agrement

Conform studiului de impact - în perioada de funcționare a tuturor lacurilor de agrement rezultă că mediul este ușor afectat pozitiv. Factorii asupra cărora sunt generate efecte pozitive sunt populația, peisajul, respectiv biodiversitatea.

Impactul generat în ceea ce privește calitatea apelor subterane este negativ nesemnificativ.

Conform concluziilor SEICA – lucrările de extracție a agregatelor minerale din perimetrul temporar de exploatare Zimand Sud - Est nu vor avea impact asupra acviferului freatic dacă se iau măsurile de protecție din studiul SEICA.

# III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora:

- amenajarea unor filtre de piatră spartă la partea finală a şanţurilor de gardă ce preiau apele meteorice;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrările de realizare a proiectului;

- se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren. Solul vegetal va fi depozitat astfel încât să poată fi folosit la reconstrucţia zonelor afectate;

Depozitarea deșeurilor de extracție se va face pe pilierii de protecție din jurul balasterei pentru realizarea digului de coronament. Sterilul neutilizat pentru construcția digului va fi reamplasat în golul de extracție.

Solul fertil, acoperit cu strat vegetal, cu o grosime medie de 0,5 m se va depune înainte de începerea lucrărilor de exploatare într-un depozit  separat pe conturul perimetrului de exploatare, pe berme. O parte din solul fertil va fi utilizată la acoperirea taluzurilor care încadrează viitoarea amenajare a lacului iar restul cantităţii va fi utilizată în cadrul altor lucrări de amenajare a terenului din jurului lacului (spatii vezi, etc).

Vor fi respectate prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii cu modificările și completările ulterioare;

- eventualele deşeuri reciclabile se vor preda la centrele de colectare autorizate;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier se vor depozita într-un spaţiu special amenajat, urmând a fi predate la unităţi autorizate;

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

Protecţia calităţii apelor:

Se vor respecta elemente caracteristice ale  perimetrului prevăzute în proiect:

Suprafața de exploatare = 50326 mp

S luciu de apa = 49375 mp

H max lac = 13 m

H med lac = 10 m

H med apă/H max apă = 2,8/3,5 m (NH = 102,8 mdM)

V apă = cca. 148000 mc

Talpa excavației = 100 mdM

Cotă teren natural + 112,7 – 113 mdM

H max săpătură = 13 m

Taluzuri min. 1:1,5

- respectarea tehnologiei de exploatare a agregatelor minerale în vederea amenajării zonei de agrement la finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale;

- manipularea carburanţilor şi celelalte operaţiuni de întreţinere a utilajelor se vor face numai în afara zonei de excavare, pe suprafeţe special amenajate cu protejarea factorilor de mediu;

- în zona amenajării se interzice folosirea substanţelor prioritar periculoase aşa cum sunt ele definite de HG 351/2005.

Pentru evitarea infestării accidentale a pânzei freatice, prin executarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:

- respectarea tehnologiei de excavare;

- respectarea unghiului de taluz final;

- executarea tuturor amenajărilor şi respectarea măsurilor prezentate în capitolele anterioare;

- întreţinerea şi repararea periodică a utilajelor şi a mijloacelor de transport folosite, pentru a diminua posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice care au ca efect scurgeri accidentale de produse petroliere;

- manipularea carburanţilor şi celelalte operaţiuni de întreţinere a utilajelor se vor efectua numai în afara zonei excavate, pe suprafeţe special amenajate (covor PVC, platformă betonată);

- executarea a 2 foraje de hidro – observaţie amplasate unul amonte și unul aval de balastieră pe direcția de curgere a apei subterane, pentru monitorizarea calității acesteia;

- implementare a programul de monitorizare cantitativă şi calitativă a apelor subterane din corpul de apă subterană, ROCR 01, care va consta în măsurători, analizându-se următorii indicatori: nivel hidrostatic, pH, Oxigen dizolvat, CCOCr, NH4+, NO2-,  NO3-, PO43- (conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 191/25.06.2024 emis de AN Apele Romane – ABA Mureș).

- în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol se va trece imediat la îndepărtarea acestora (folosindu-se materiale absorbante) şi a solului contaminat, acesta va fi stocat astfel încât  special amenajate pentru a nu veni în contact cu apele pluviale;

- menţinerea şi întreţinerea în stare bună de funcţionare a instalaţiilor proiectate pentru preepurarea apelor uzate, prezentate în capitolele anterioare;

- urmărirea lipsei totale a irizaţiilor la suprafaţa emisarului în punctul în care se face deversarea apelor pluviale;

- în cazul constatării existenţei poluanţilor în apa subterană sau de suprafaţă vor fi anunţate instituţiile competente, întreg costul de epurare a apelor va fi suportat de titularul proiectului/activității, conform principiului poluatorul plăteşte.

Protecţia aerului:

- pentru evitarea antrenării în atmosferă a prafului generat de mijloacele de transport care se deplasează pe căile de rulare (porţiunea de drum care face legătura între perimetrul de exploatare şi pe drumurile de acces în perimetru), se va fi menţinută o umiditate corespunzătoare a acestora (cu precădere în perioadele fără precipitaţii atmosferice) iar pentru mijloacele de transport (nisip – pietriş) vor fi prevăzute şi utilizate prelate pentru evitarea pierderilor de agregate minerale pe carosabil;

- menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor;

- folosirea utilajelor în limita strictului necesar;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe căile de acces;

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Protecţia solului şi a subsolului:

- solul vegetal va fi depozitat separat de restul materialului rezultat în urma decopertării, fiind ulterior folosit pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de exploatare;

- controlul permanent al stabilităţii taluzului din proximitatea treptei în care se lucrează;

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere în apă şi pe sol;

- alimentarea cu carburant a utilajelor prevăzute cu pneuri şi autovehiculelor, se va realiza la punctul de alimentare cu carburanţi din incinta unității.

În vederea protejării solului şi a subsolului vor fi respectate următoarele prevederi:

- la început solul vegetal va fi depozitat separat de restul materialului rezultat în urma descopertării, fiind ulterior folosit pentru refacerea păturii de sol vegetal pe coronamentele şi taluzurile digului perimetral, ce va fi amenaja pe laturile perimetrului, precum și pe taluzurile și bermele zonei excvate și suprafața care va fi readusă la o morfologie cât mai apropiată de cea inițială;

- controlul permanent al stabilităţii taluzurilor din proximitatea treptei în care se lucrează;

- executarea tuturor reparaţiilor şi reviziilor utilajelor la ateliere specializate în acest scop şi a operaţiunile de întreţinere curentă (schimb de ulei, etc) numai în afara zonei excavate, în general pe platforma betonată ce se va amenaja în zona organizării de șantier, iar pentru excavator pe un covor din PVC ori cauciuc;

- efectuarea operaţiilor de alimentare a utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi numai în afara suprafeţei excavate, cel puţin pe un covor din PVC ori cauciuc;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;

- verificarea unghiului general al marginilor zonei excavate şi al unghiului de taluz al treptelor în vederea asigurării stabilităţii acestora;

- în cazul unor accidente tehnice se va trece imediat la îndepărtarea produselor petroliere scurse accidental prin folosirea de materiale absorbante, ce vor fi ulterior depozitate în locuri special amenajate, fără a fi posibil să vină în contact cu solul sau cu apele meteorice. De asemenea, se va îndepărta şi porţiune de sol contaminată, aceasta fiind depozitată în locuri special amenajate pentru a nu veni în contact cu apele pluviale;

Amenajarea digului perimetral pe laturile perimetrului va reduce substanţial impactul vizual, golul creat (lacul) fiind vizibil doar din apropiere.

La finalizarea lucrărilor de exploatare a agregtelor minerae se va avea în vedere  următoarele lucrări:

- retragerea din perimetru a tuturor utilajelor şi instalaţiilor;

- se va face taluzarea malului și reconfigurarea terenului pentru amenajarea zonei de agrement;

- se vor rectifica şi finisa taluzurile excavaţiei în zona de extindere la o inclinare de 1 : 1,5 în scopul asigurării unei bune stabilităţi şi se vor compacta cu ajutorul unor vibratoare mecanice.

Protecţia biodiversităţii:

Pentru diminuarea impactului produs de activitatea de exploatare a agregatelor minerle în perimetrul Zimandu Nou Sud - Est asupra biodiversității, titularul de activitate va avea în vedere următoarele:

- menţinerea într-o bună stare de funcţionare a utilajelor;

- folosirea utilajelor în limita strictului necesar;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe drumurile de acces;

- umectare/stropirea drumului de acces în perioadele secetoase;

- evitarea deteriorarii terenurilor adiacente perimetrului exploatării în toate fazele de execuție a proiectului: lucrări de deschidere, pregătire și exploatare;

- monitorizarea prin observații și metode standard de măsurare, efectuate sezonier sau cel putin anual în același anotimp, privind structura vegetației în vecinatatea perimetrului exploatării;

- amenajarea haldei pentru depozitarea temporara a solului vegetal excavat, în vederea utilizării acesteia la refacerea amplasamentului dupa încetarea activitatii.

Zgomot şi vibraţii:

- se va respecta limita de greutate la încărcare în mijloacele de transport impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale.

Peisajul:

- se vor respecta zonele propuse pentru implementare fără a afecta alte zone din vecinătatea balastierei;

- se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor;

- se va respecta proiectul de refacerea mediului.

Operatorul va respecta prevederile Planului şi proiectul tehnic de refacere a mediului.

În urma executării lucrărilor de excavare efectele peisajului se vor modifica astfel:

- apare un relief nou, luciu de apă în urma excavării;

- apar digurile de contur în jurul lacurilor;

- după punerea în funcţiune se vor amenaja spaţii verzi pentru agrement.

Ca şi impact cumulativ, noul peisaj va fi acela al luciului de apă înconjurat de diguri perimetrale cu spaţii verzi amenajate. Această suprafaţă cu luciu de apă va atrage fauna specifică bălţilor.

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente special destinate acestui scop, urmând a fi preluate de societăţi autorizate care asigură salubrizarea;

- se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise;

- eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- materialul de decopertă (sol vegetal și argilă), rezutat în urma decopertării suprafeței care se va excava, va fi folosită pentru amenajarea digului perimetral ale perimetrului de exploatare;

- solul vegetal, îndepărtat de pe suprafaţa zonei ce va fi excavată, va fi depozitat temporar separat, fiind ulterior folosit pentru refacerea păturii de sol pe coronamentul și talzurile digului perimetral, pe taluzurile emerse, pe bermele dintre treptele zonei excavate, zonele verzi și căile de acces pietonal;

Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

Alimentarea cu apă

- alimentarea cu apă potabilă se va face din surse autorizate;

- alimentarea cu apă a lacului va fi făcută din pânza freatică prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a lacului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și din precipitații meteorice.

Evacuarea apelor uzate

- unitatea va avea în dotare grupuri sanitare – toalete ecologice;

- din lac nu vor fi evacuate ape în cursuri de apă de suprafață. Golirea lacului se va face doar în situații speciale, prin pompare către canalul Ier.

Apele pluviale evacuate în lacul rezultat în urma excavării gregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic se vor încadra calitativ în prevederile HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare - Normativul NTPA 001.

Exploatarea agregatelor minerale se va desfăşura astfel încât să nu fie influenţată calitatea apelor freatice din zona perimetrului de exploatare.

Gospodărirea deşeurilor:

- deșeuri menajere  cod 20 03 01;

- ambalaje de hârtie şi carton cod 15 01 01;

- deșeuri metalice feroase cod 16 01 17;

- uleiuri uzate cod 13 02 07* și 13 01 12*;

- anvelope scoaze din uz cod 16 01 03;

Modul de gospodărire a deşeurilor

- deşeurile menajere vor fi colectate, în recipiente special destinate acestui scop, urmând a fi preluate de societăţi autorizate şi depozitat pe un depozitul de deşeuri menajere în funcţiune;

- se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor;

- deşeuri metalice feroase (cantităţi variabile) cod 16 01 17 – se colectează pe platformă amenajata din incinta unităţii şi se vor preda la societăţi autorizate în vederea valorificării lor;

- uleiuri uzate cod 13 02 07* şi 13 01 12* – se stochează în butoaie metalice amplasat într-un container metalic, urmând a fi predate la societăţi autorizate pentru colectare în vederea valorificării lor;

- anvelope scoase din uz cod 16 01 03 – se colectează pe platformă balastată, urmând a fi predate la societăţi autorizate pentru colectare în vederea valorificării lor;

Solul fertil, acoperit cu strat vegetal, cu o grosime medie de 0,5 m se va depune înainte de începerea lucrărilor de exploatare într-un depozit  separat pe conturul perimetrului de exploatare, pe berme. O parte din solul fertil va fi utilizată la acoperirea taluzurilor care încadrează viitoarea amenajare a lacului iar restul cantităţii va fi utilizată în cadrul altor lucrări de amenajare a terenului din jurului lacului (spatii vezi, etc).

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

După finalizarea activităţi de excavare, titularul de activitate va avea în vedere executarea următoarelor lucrări:

- retragerea din perimetru a tuturor utilajelor şi instalaţiilor

- se va face taluzarea malului și reconfigurarea terenului pentru amenajarea zonei de agrement;

- se vor rectifica şi finisa taluzurile excavaţiei în zona de extindere la o inclinare de 1 : 1,5 până la 1:3 în scopul asigurării unei bune stabilităţi şi se vor compacta cu ajutorul unor vibratoare mecanice.

Lacul artificial, rezutat în urma exploatării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic, va fi amenajat pentru agrement, dotat cu debarcader şi bărci de agrement.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

Măsurile prevăzute în Avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Mureș:

Măsuri în timpul realizării proiectului:

- menținerea permanentă a pilierilor de siguranță impuși;

- amenajarea și consolidarea taluzelor bazinului piscicol, pe toată lungimea laturilor, în vederea evitării prăbușirii acestora;

- popularea heleșteului se va face doar după consultarea unui specialist în acest domeniu, deoarece valorile indicatorului “Fosfor” depășește mult valoarea de prag a ROMU 20;

- dotarea amenajării cu aeratoare în vederea menținerii apei acumulată în lac la valori aerobe în ceea ce privește oxigenul dizolvat;

- ihtiotehnlogia se va adapta la condițiile naturale în ceea ce privește variația nivelului hidrostatic;

-  se va executa foraje de observație situate pe direcția de curgere a apei freatice (un foraj amonte de amplasament și un foraj aval de acesta) și va monitoriza calitatea apei freatice din acestea;

Măsuri în timpul exploatării:

- pentru perioada de exploatare a agregatelor minerale se va solicita și se va obține autorizația de gospodărire a apelor pentru această activitate;

- în cazul producerii unor accidente la heleșteu, daunele produse riveranilor sau persoanelor fizice și juridice din aval vor fi suportate în totalitate de beneficiar;

- amenajarea locului de depozitare temporară a materialului rezultat din decoperta stratului vegetal;

- în zona amenajării se interzice folosirea substanțelor periculoase așa cum sunt ele definite de H.G. nr. 570/2016 și a oricăror substanțe care pot produce poluarea de orice natură a solului/apei freatice;

- nu se permite alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport, precum ș activități de schimb de ulei sau reparații mecanice pe amplasamentul amenajării;

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare:   -

# IV. Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor emis de A.N. Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă Mureș

În timpul realizării proiectului:

Condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare):

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare agregate minerale astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei din zona de exploatare să fie cât mai redus.

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în perimetrul lucrărilor executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorităţii competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare – respectiv APM Arad.

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

În momentul în care se ia decizia de sistare sau încetare a activităţii de exploatare, se va notifica APM Arad în vederea efectuării unei verificări în scopul de a constata realizarea tuturor lucrărilor de refacere a mediului şi pentru a stabilii necesitatea monitorizării factorilor de mediu atât în momentul încetării activităţii cât şi postînchidere.

Condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

- respectarea pilierilor de siguranţă impuşi - respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare, faţă de obiectivele existente în zonă (LEA, drumuri, vecinătăţi, canale, etc.) sau aflate în execuţie;

- se va respecta cota maximă de extracţie a agregatelor minerale în faza de realizare a bazinului piscicol – adâncime maximă lac - 13 m  – talpa excavației 100 mdM (cota teren natural 112,7 – 113 mdM).

- respectarea tehnologiei de exploatare a agregatelor minerale în vederea amenajării zonei de agrement la finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale;

- manipularea carburanţilor şi celelalte operaţiuni de întreţinere a utilajelor se vor face numai în afara zonei de excavare, pe suprafeţe special amenajate cu protejarea factorilor de mediu;

- în zona amenajării se interzice folosirea substanţelor prioritar periculoase aşa cum sunt ele definite de H.G. 351/2005;

Condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- amplasarea pe şantier a toaletelor ecologice şi gestionarea apelor uzate astfel încât să se evite poluarea solului şi apelor;

- investiţia se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a avizelor de specialitate menţionate în Certificatul de urbanism nr. 79/14.09.2022, eliberat de Primăria Comunei Zimandu Nou;

- pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile şi se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii solului şi apelor subterane precum şi pentru prevenirea poluării accidentale;

- se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte de construcţii, deşeuri de ambalaje etc), iar acestea vor fi gestionate în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

- respectarea Avizului de gospodărirea apelor emis de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureș precum şi a altor acte de reglementare/administrative emise de ANAR;

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol, ce pot rezulta pe perioada derulării proiectului;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrările de realizare a proiectului;

- se va delimita fizic, cu exactitate, culoarul de lucru, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile de teren. Solul vegetal va fi depozitat astfel încât să poată fi folosit la reconstrucţia zonelor afectate;

- eventualele deşeuri reciclabile se vor preda la centrele de colectare autorizate;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier se vor depozita într-un spaţiu special amenajat, urmând a fi preluate de societatea de salubritate;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport silenţioase.

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor

- programul de monitorizare se va desfăşura pe parcursul lucrărilor de excavare, a celor de amenajare a lacului de agrement şi pe perioada de funcţionare a acestuia şi se referă la:

- observaţii zilnice ale stabilităţii taluzurilor;

- prelevarea de probe de apă din punctele de monitorizare: foraje amplasate amonte şi aval de lacul proiectat şi efectuarea de analize semestriale: nivel hidrostatic, pH, Oxigen dizolvat, CCOCr, NH4+, NO2-,  NO3-, PO43-.

Ca şi referinţă se vor considera rezultatele obţinute la evaluarea iniţială (Raport de încercare nr. 205/13.05.2024 şi nr. 206/13.05.2024 eliberate de ABA Crișuri.

| Indicator | Valoare determinată foraj F1 - amonte | Valoare determinată foraj F2 - aval |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,3 | 7,4 |
| Oxigen dizolvat | 1,8 mg/l | 1,8 mg/l |
| NH4+ | <LOQ | 0,026 mg/l |
| Azotiți NO2- | <LOQ | <LOQ |
| Azotați NO3- | 11,4 mg/l | 11,5 mg/l |
| Fosfați PO43- | 5,62 mg/l | 5,45 mg/l |

Scopul acestei monitorizări este de a urmări evoluţia calităţii apei freatice în zona de amplasare a folosinţei. În cazul în care apare a tendinţă de înrăutăţire a calităţii apei freatice, datorată folosinţei la care se referă avizul de gospodărire a apelor/acordul de mediu, beneficiarul va lua toate măsurile şi va executa toate lucrările care se vor considera necesare pentru remedierea situaţiei, pe cheltuiala proprie.

În timpul exploatării:

Condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- exploatarea agregatelor minerale se va desfăşura astfel încât să nu fie influenţată calitatea apelor freatice din zona perimetrului de exploatare, cu respectarea prevederilor Ordinului MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Se va urmări cu stricteţe lipsa totală a irizaţiilor la suprafaţa apei pluviale, conform NTPA 001/2002 aprobate prin H.G. nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Calitatea apei folosite pentru piscicultură este reglementată prin standardele de calitate, încadrându-se, pentru salmonicultură apele de categoria I, iar pentru celelalte amenajări piscicole apele de categoria II. Aceste ape trebuie să aibă un conţinut redus de materii organice şi o mineralizaţie totală de 750 mg/l.

Având în vedere că viitorul bazin piscicol va fi alimentat cu apă doar din subteran, calitatea apei va fi propice destinaţiei amenajării. În vederea evitării poluării apelor cu substanţe este necesară stăpânirea dezvoltării algelor care pot determina „înflorirea apei”, cu efecte dăunătoare asupra calităţii apei şi a dezvoltării peştilor.

- beneficiarul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului şi apei pentru produse petroliere deversate accidental;

- exploatarea substanţei minerale utile în conformitate cu normativele în vigoare;

- respectarea metodologiei de exploatare;

- asigurarea stabilităţii treptelor prin respectarea pilierilor de protecţie şi a unghiurilor de taluz;

- amenajarea haldei pentru depozitarea şi păstrarea solului vegetal în exteriorul zonei de exploatare;

- se va  respecta programul de funcţionare şi restricţiile de viteză impuse de autorităţile publice locale pe drumul de acces în balastieră.

Condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice:

- respectarea pilierilor de siguranţă impuşi - respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în viguare, faţă de obiectivele existente în zonă (LEA, drumuri, vecinătăţi, etc) sau aflate în execuţie;

- se va respecta cota maximă de extracţie a agregatelor minerale în faza de realizare a lacului de agrement:

H max lac = 13 m

H med lac = 10 m

H med apă/H max apă = 2,8/3,5 m (NH = 102,8 mdM)

Talpa excavației = 100 mdM

H max săpătură = 13 m

- reducerea emisiilor de noxe în aer prin evitarea funcţionarii în gol a utilajelor; eliminarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi; realizarea unui transport al agregatelor şi balastului cu pierderi cât mai mici prin folosirea unor utilaje de transport cu bene etanşe;

- luarea celor mai eficiente măsuri de gospodărire a apelor pluviale şi a celor menajere (toalete ecologice);

- amenajarea corespunzătoare a haldelor de depozitare temporară a solului vegetal şi a argilei rezultate din decopertare;

- amenajarea unui spațiu, unei zone destinate stocării deşeurilor, altele decât cele minerale din industria extractică (steril, etc.).

În cazul unui ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Arad şi C.J. – GNM Arad conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării: - proiectul propus nu intră sub incidența legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Titularul de proiect are obligația de a respecta:

- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Ordinul nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- H.G. nr. 856/2002, cu completările şi modificările ulterioare,  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- Ordinul nr. 2.042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia.

- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- SR nr. 10009/2017 privind acustica urbană;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

- menținerea permanentă a pilierilor de siguranță impuși;

- amenajarea și consolidarea taluzelor bazinului piscicol, pe toată lungimea laturilor, în vederea evitării prăbușirii acestora;

- popularea heleșteului se va face doar după consultarea unui specialist în acest domeniu, deoarece valorile indicatorului “Fosfor” depășește mult valoarea de prag a ROMU 20;

- dotarea amenajării cu aeratoare în vederea menținerii apei acumulată în lac la valori aerobe în ceea ce privește oxigenul dizolvat;

- ihtiotehnlogia se va adapta la condițiile naturale în ceea ce privește variația nivelului hidrostatic;

-  se va executa foraje de observație situate pe direcția de curgere a apei freatice (un foraj amonte de amplasament și un foraj aval de acesta) și va monitoriza calitatea apei freatice din acestea;

În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

Condiţii necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

După finalizarea activităţi de excavare, titularul de activitate va avea în vedere executarea unor lucrări de refacere a mediului şi încadrare peisagistică, după cum urmează:

Închiderea lucrărilor de excavare

Lucrările de închidere vor fi executate etapizat, anual, astfel încât la finalul exploatării acestea să fie efectuate în totalitate.

După finalizarea activităţi de excavare, titularul de activitate va avea în vedere executarea următoarelor lucrări:

- se vor rectifica taluzurile treptelor la 70º şi se va degaja vatra balastierei de materialul neevacuat sau căzut; aceste lucrări sunt lucrări miniere obligatorii care se vor executa înainte de finalizarea exploatării;

- în zonele afectate de lucrările de exploatare se va reface terenul prin lucrări de taluzare și geometrizarea malurilor, execuția debarcaderului, depunerea de sol vagetal pe berme, însămânțarea cu graminee a solului vegetal și plantarea de arbor pe maluri pentru umbrire.

Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

La finalizarea lucrărilor de exploatare agregate minerale se va amenaja zona exploatării ca o zonă de agrement astfel:

Caracteristicile lacului de agrement

Suprafață perimetru = 73800 mp

Suprafața de exploatare = 50326 mp

S luciu de apa = 49375 mp

H max lac = 13 m

H med lac = 10 m

H med apă/H max apă = 2,8/3,5 m (NH = 102,8 mdM)

V apă = cca. 148000 mc

Talpa excavației = 100 mdM

Cotă teren natural + 112,7 – 113 mdM

H max săpătură = 13 m

Taluzuri min. 1:1,5

Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: -

# V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (participante în comisiile de analiză tehnică):

La şedinţele comisiilor de analiză tehnică (CAT) au fost invitate următoarele autorităţi: Garda Naţională de Mediu – C.J. Arad, Direcția de Sănătate Publică Arad, Primăria Comunei Zimandu Nou A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș SGA Arad, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad a parcurs procedura de reglementare cu respectarea prevederilor legale astfel:

- a înaintat Memoriul de prezentare depus de titular membrilor CAT în vederea exprimării punctului de vedere, însoţit de adresa nr. 16672/02.11.2022;

- a afişat pe site-ul propriu (APM Arad) Memoriul de prezentare depus de titular;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere în şedinţa de încadrare a proiectului, consemnate în Procesul verbal nr. 18935 din 14.12.2022;

- a afişat pe site-ul propriu (APM Arad) Decizia etapei de încadrare nr. 1291 din 30.01.2023;

- a înaintat membrilor CAT informaţiile depuse de titular (aspectele relevante care trebuie dezvoltate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului întocmite de SC CEPROMIN SA Deva în calitate de expert atestat) însoţite de adresa nr. 1964/07.02.2023, pentru înaintarea unui punct de vedere;

- a afişat pe site-ul proriu (APM Arad) Îndrumarul eliberat cu nr. 2835/20.02.2023;

- a înaintat membrilor CAT Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, însoţite de adresa 5952/06.04.2023 pentru emiterea unui punct de vedere;

- a solicitat membrilor CAT puncte de vedere în şedinţa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, consemnate în Procesul verbal nr. 10556/28.06.2023.

S-au primit de la membrii CAT, în scris, următoarele:

- adresă nr. 18943/ASN/32908/05.10.2022 eliberată de A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș, prin care este informată APM Arad despre solicitarea avizului de gospodărire a apelor;

- adresă nr. 18943/ASN/32908/11.10.2022, eliberată A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș care decide că pentru proiectul propus este necesară elaborarea SEICA;

- adresă nr. 7623/ASN/34969/29.05.2024, eliberată A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș, prin care se înaintează la APM Arad Proiectul de aviz de gospodărire a apelor;

- Punct de vedere nr. 10694/18.11.2022, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad.

# VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Depunerea solicitării:

- anunţ publicat în ziarul “Jurnalul Arădean”- 10.11.2022;

- anunţ afișat la Primăria Zimandu Nou, înregistrat cu nr. 6954/14.11.2022;

- anunţ postat pe pagina de internet a APM Arad din 03.11.2022;

Etapa de încadrare:

- anunţ publicat în ziarul “Jurnal Arădean”- 12.01.2022;

- anunţ postat pe pagina de internet a APM Arad în data de 18.01.2023;

- proiectul deciziei etapei de încadrare postat pe site-ul APM Arad în data de 18.01.2023;

- îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă – 20.02.2023.

Dezbaterea publică:

- anunţ postat pe pagina de internet a APM Arad în data de 11.04.2023;

- anunţ publicat în ziarul “Jurnal Arădean” în data de 13.04.2023;

- anunţ afișat la Primăria Comunei Zimandu Nou în data de 18.04.2023;

- Proces verbal-minută încheiată sub nr. 8745/25.05.2023 la Primăria comunei Zimandu Nou.

Decizia de emitere a acordului de mediu:

- anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu, publicat în ziarul “Jurnal Arădean” din 13.06.2024

- anunţ afișat la Primăria Comunei Zimandu Nou în data de 13.06.2024;

- afişare pe site-ul APM Arad a proiectului de acord de mediu în data de 02.07.2024;

- decizia de emitere a acordului de mediu postată pe site-ul APM Arad în data de 02.07.2024.

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă a fost disponibil spre consultare pe site-ul APM Arad (după realizarea acestora pe toată perioada de derulare a procedurii de reglementare);

- nu s-au înregistrat observaţii sau propuneri din partea publicului pe parcursul procedurii.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

- nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

- nu au fost solicitate completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului deoarece nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii, nu au fost solicitate informaţii suplimentare de către membrii CAT.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: -

# VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

În timpul realizării proiectului

Pentru evoluţia calităţii apelor freatice în zona de amplasare a perimetrului au fost realizate 2 foraje de observație situate pe direcția de curgere a apei freatice (un foraj amonte F1 și un foraj aval F2), care vor avea rolul de a monitoriza calitatea apei subterane, având în vedere că acesta va fi folosit ca lac de agrement;

Ca şi referinţă se vor considera rezultatele obţinute la evaluarea iniţială (Raport de încercare nr. 205/13.05.2024 şi nr. 206/13.05.2024 eliberate de ABA Crișuri.

| Indicator | Valoare determinată foraj F1 - amonte | Valoare determinată foraj F2 - aval |
| --- | --- | --- |
| pH | 7,3 | 7,4 |
| Oxigen dizolvat | 1,8 mg/l | 1,8 mg/l |
| NH4+ | <LOQ | 0,026 mg/l |
| Azotiți NO2- | <LOQ | <LOQ |
| Azotați NO3- | 11,4 mg/l | 11,5 mg/l |
| Fosfați PO43- | 5,62 mg/l | 5,45 mg/l |

Titularul proiectului are obligaţia întocmirii evidenţei gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu rezultat în timpul lucrărilor de construire, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi să o transmită la cerere agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

În timpul exploatării proiectului

Programul de monitorizare se va desfăşura pe parcursul lucrărilor de excavare, a celor de amenajare lac de agrement şi pe perioada de funcţionare a acestuia si se referă la:

- observaţii zilnice ale stabilităţii taluzurilor;

- prelevare de probe de apă din punctele de monitorizare: foraje amplasate amonte şi aval de bazinul proiectat şi efectuarea de analiza astfel:

| Parametru monitorizat | Frecvenţa |
| --- | --- |
| pH | Anual (conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 191/25.06.2024 emis de AN Apele Romane – ABA Mureș) |
| Oxigen dizolvat |  |
| NH4+ |  |
| Azotiți NO2- |  |
| Azotați NO3- |  |
| Fosfați PO43- |  |

Rezultatele analizelor fizico-chimice se vor compara cu probele martor efectuate la începutul exploatării pentru a putea urmării evoluţia în timp.

Deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi clasificate şi codificate potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Deciziei Comisiei 2000/532/CE şi Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, incluse în evidenţa gestiunii deşeurilor, și HG 856/2002 şi valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

- deşeurile rezultate din activitate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spaţii special amenajate, în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului,

- valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate;

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

O perioadă de cel puţin doi ani după punerea în funcţiune a investiţiei se va monitoriza stabilitatea taluzurilor malurilor lacului (vizual şi prin măsurători topografice anuale).

În timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere

- retragerea din perimetru a tuturor utilajelor şi instalaţiilor;

- se va face taluzarea malului și reconfigurarea terenului pentru amenajarea zonei de agrement;

- se vor rectifica şi finisa taluzurile excavaţiei în zona de extindere la o inclinare de 1:1,5 în scopul asigurării unei bune stabilităţi şi se vor compacta cu ajutorul unor vibratoare mecanice.

Lacul artificial, rezutat în urma exploatării agregatelor minerale de sub nivelul hidrostatic, va fi amenajat pentru agrement, dotat cu debarcader şi bărci de agrement.

Monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor

- 2 foraje de observație (unul amonte și unul aval)

Indicatori de calitate monitorizați: nivel hidrostatic, pH, Oxigen dizolvat, CCOCr, NH4+, NO2-,  NO3-, PO43-.

Frecvența de monitorizare a calității apei subterane:

- înainte de începerea execuției excavațiilor de nisipuri și pietrișuri, pentru evidențierea parametrilor de capăt calitativi și cantitativi ai pânzei freatice;

- anual din forajele de observație.

Documentaţia cuprinde:

- Notificarea elaborată de titularul proiectului;

- Certificat de urbanism nr. 79/14.09.2022 eliberat de Primăria Comunei Zimandu Nou;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 307385 Zimandu Nou (CF sporadic 300456),  emise de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

- Contract de comodat 193/26.02.2024 încheiat între SC TUMIK IMPEX SRL și SC FORCE TREND SRL;

- Certificat de înregistrare (CUI) nr. 15340221 din data de 04.04.2003, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea;

- Plan de situaţie, Plan de încadrare în zonă şi Fişa de localizare a perimetrului Zimandu Nou Sud - Est;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 14899/03.10.2022, încheiat de reprezentanții APM Arad;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 14967/04.10.2022, emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare elaborat de SC ECOPRO CONSULT SRL;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") dată de reprezentantul societății în data de 01.07.2024;

- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative dat de reprezentantul societății în data de 01.07.2024;

- Procesul verbal nr. 18935/14.12.2022 încheiat de APM Arad - şedinţa CAT de încadrare a proiectului;

- Decizia etapei de încadrare nr. 1291 din 30.01.2023 emisă de APM Arad;

- Aspecte relevante care trebuie dezvoltate în raportul de evaluare a impactului asupra mediului înaintate de SC CEPROMIN SA în calitate de expert atestat;

- Declaraţia dată de Doamna Florica Auner în calitate de director generl al SC CEPROMIN SA - expert atestat pentru elaborarea de studii de mediu;

- Adresa nr.1964/07.02.2023 – solicitare puncte de vedere pentru etapa de definire a domeniului depuse membrilor CAT pentru exprimarea unui punct de vedere;

-  Îndrumarul eliberat de APM Arad sub nr. 2835/20.02.2023 (afişat pe site-ul APM Arad);

- Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, elaborat de SC CEPROMIN SA Deva;

- Studiu de evaluare a impactului investiţiei asupra corpurilor de apă, elaborat SC IACOB ȘI FIII SRL;

- Adresa APM Arad nr. 5952/06.04.2023 de înaintare a studiilor membrilor CAT;

- Proces verbal minută nr. 8745/25.05.2023 încheiat la Primăria comunei Zimandu Nou cu ocazia dezbaterii publice a proiectului;

- adresă nr. 18943/ASN/32908/05.10.2022 eliberată de A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș, prin care este informată APM Arad despre solicitarea avizului de gospodărire a apelor;

- adresă nr. 18943/ASN/32908/11.10.2022, eliberată A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș care decide că pentru proiectul propus este necesară elaborarea SEICA;

- adresă nr. 7623/ASN/34969/29.05.2024, eliberată A.N. “Apele Române” - A.B.A. Mureș, prin care se înaintează la APM Arad Proiectul de aviz de gospodărire a apelor;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 191/25.06.2024 emis de A.N. ”Apele Române” - A.B.A. Mureși pentru proiectul “Amenajare lac de agrement cu exploatarea prealabilă a nisipului și pietrișului”- perimetrul Zimandu Nou Sud – Est – CF nr. 307385, comuna Zimandu Nou, jud. Arad;

- Punct de vedere nr. 10694/18.11.2022, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Procesul verbal nr. 10556/28.06.2023, încheiat de APM Arad cu ocazia şedinţei CAT de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordin de plată nr. 97/20.09.2022, Ordin de plată nr. 496/26.10.2022, Factură nr. 511/02.02.2023 şi  Factură nr. 2471/27.03.2023, dovada achitării tarifelor aferente etapelor procedurale;

- Declaraţia Domnului Ionescu Nicolae în calitate de administrator al SC FORCE TREND SRL prin care se declară că societate se încadrează în prevederile art. 25, alin (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Proiectul acordului de mediu elaborat de APM Arad.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului.

În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad, iar autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele

de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Titularul de proiect/operatorul are obligația de a solicita și obține autorizaţie de mediu înainte de începerea activității.

Prezentul Acord de Mediu cuprinde 20 de pagini şi a fost redactat în 3 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Husăraş Emil

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit, Câlb Cătălin