Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ******  din **.09.2023

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI cu sediul în Oradea, str. Ioan Bogdan, nr. 35, județul Bihor, înregistrată la APM Arad cu nr. 904R/4814 din 20.03.2023, precum şi a completărilor depuse ulterior cu nr. 10175 din 21.06.2023, nr. 11003 din 06.07.2023, nr. 2701R/13101 din 17.08.2023, nr. 14311 din 07.09.2023, nr. 14465 din 12.09.2023, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în cadrul ședinței din data de 06.09.2023, că proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Cigher, jud. Arad”– titular ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, propus a fi realizat în extravilanul loc. Zărand, teren identificat prin CF nr. 307120, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa 2, pct. 10 – Proiecte de infrastructură: lit g) baraje și alte instalații proiectate pentru reținerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Proiectul constă în îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare în siguranţă a acumulării nepermanente (polder) Cigher care are o suprafaţă totală de 603 ha şi o suprafaţă construită de aproximativ 42 ha şi este amplasat pe teritoriul comunei Zărand, în bazinul hidrografic Crişuri.

Prin realizarea proiectului se urmăreşte:

- reducerea riscului de producere a unor dezastre cauzate de fenomene hidrometrologice periculoase favorizate şi de schimbările climatice din ultimii ani, care pot afecta populaţia localităţilor din aval, căile de comunicaţii cu impact local, regional şi naţional;

- menţinerea în funcţiune a infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor şi a infrastructurii de gospodărire a apei;

- asigurarea şi protecţia echilibrului ecologic existent şi îmbunătăţirea biodiversităţii în bazinul hidrografic al râului Crişul Alb;

- asigurarea funcţionării în condiţiile normale a infrastructurii existente;

- protejarea infrastructurii economice, factorilor de mediu şi a obiectivelor sociale periclitate de riscul la inundaţii pe perioada de viaţă a investiţiilor propuse.

Lucrările proiectate vor consta în:

Aducere la cotă dig existent:

-aducere la cotă dig mal stâng râu Crişul Alb L = 4010 m: lăţime coronament dig: 4 m, înălţime: 3,5 m - 5 m, lățime coronament circulabil: 3m;

- aducere la cotă dig mal stâng râu Crişul Alb L = 1820 m: lăţime coronament dig: 4 m,  înălţime: 4 - 5,5 m, lățime coronament circulabil: 3 m;

- aducere la cotă dig de remuu mal drept râu Chigher L = 5050 m: lăţime coronament dig: 4 m, înălţime: 3 - 5,5m, lățime coronament circulabil: 3 m;

- aducere la cotă dig inelar de apărare a stației de pompare și a cantonlui L = 270 m: lăţime coronament dig: 4 m,  înălţime: 9 - 5,5 m, lățime coronament circulabil: 3 m;

În zona golirii de fund se va realiza un parapet din beton armat pe coronamentul digului pentru aducerea acestuia la cotă.

Reabilitarea deversorului de acces în polder:

Structura proiectată a deversorului va fi construită pe malul stâng al râului Crişul Alb, în imediata vecinătate a deversorului existent, care va fi demolat. Axa structurii este perpendiculară pe axa digului de protecţie împotriva inundaţiilor de pe malul stâng. Partea centrală a structurii (structura principală) şi bazinele de disipare amonte / aval se vor retrage ca poziţie în plan faţă de aliniamentul digurilor. După construirea structurii, digul de protecţie împotriva inundaţiilor va fi racordat la structură prin noi secţiuni de dig curbate. După construirea noilor secţiuni de dig, digurile existente vor fi demolate. În acest fel, structura de intrare/ieşire va fi decalată faţă de axa digului original spre partea protejată, în golful format de noile secţiuni de dig curbate.

Descrierea generală a structurii de intrare/ieșire a apei

- din beton armat cu l = 8 m, are 4 deschideri (stavile segment), stâlpii de separare cu l = 3 m și cei doi piloni de capăt cu l=  2,4 m;

- nivel la radier: 101.50 mdM.

Structura va fi racordată la ziduri de sprijin laterale din beton armat cu dispunere în pâlnie și platforme pavate atât pe partea protejată (partea polderului), cât și pe partea din amonte (partea râului).

Structura va fi traversată de un pod de serviciu cu o lățime de 5,07 m, cu două benzi de circulație, pentru a asigura traficul auto.

Zidurile de sprijin laterale

- din beton armat încastrate în pilonii exteriori ai structurii atât pe partea protejată, cât și pe partea râului;

- din elemente de zid în consolă cu o lungime de ~10 m;

- grosimea peretelui 40 cm, în timp ce placa de bază are o grosime de 70 cm;

- înălțime variabilă, de 4 m la conectarea de structură și de ~1,6 m la celălalt capăt.

- pereții zidurilor acoperiți cu un parapet din beton armat de 20 cm grosime și 90 cm înălțime.

Bazine de disipare a energiei în amonte și în aval

- platforme din beton armat cu praguri, delimitate de ziduri de sprijin: placa inferioară a platformei: din dale de beton armat de 70 cm grosime sub care se află un strat de beton de egalizare de 15 cm grosime și un strat de infiltrație de 30 cm grosime. Sub rosturile dalelor din beton armat se construiesc grinzi din beton armat de 50x100 cm pentru a egaliza tasările. Pe placa inferioară se construiesc pereți de rupere a energiei din beton armat cu grosimea de 60 cm (câte 4 în fiecare bazin) pe fiecare parte, perpendicular pe direcția de curgere. Înălțimea pereților scade pe măsură ce se îndepărtează de structură, înălțime ce variază între 1,05 și 0,60 m.

- Rizbermă: 10 m lățime, cu o grosime variabilă de 0,4-1,5 m, construită adiacent la platformele din amonte și din aval, pe un strat de geotextil.

Taluzurile de-a lungul zidurilor de sprijin laterale vor fi pavate cu zidărie din piatră spartă până la nivelul coronamentului. Pavajul din piatră va fi încastrat în grinzi de bordură din beton.

Realizare protecție antierozională a albiei râului Cigher

Pentru protecţia albiei în zona canalului de debuşare a goliri de fund s-a proiectat o structură pentru a reduce eroziunea şi a proteja malurile compusă dintr-un prism din anrocamente situat pe ambele maluri ale râului Cigher având un radier din anrocamente cu o adâncime de fundare de 0,75 m.

ST1 - parapet din beton armat Hvar = 0 – 1,3 m:

În zona golirii de fund se realizează  un parapet din beton armat pe coronamentul digului. Parapetul din beton: lăţimea la coronament: 0,7 m, înălţimea elevației: 1,3 - 0 m, parament vertical. Parapetul din beton se execută în ploturi a cate 4,00 m fiecare. Rosturile se etanșează.

Fundaţia din beton armat: lăţimea: 2,4 m, înălțimea: 0,8 m. Fundația se așează pe un strat de 10 cm de beton de egalizare.

ST2 - Prism de anrocamente h = 3,80 m: secțiune trapezoidală, înălţimea: h = 3,8 m, lăţimea la coronament: 1,5 m. Prismul se îngropă în talveg pe adâncimea de 75 cm.

ST3 - Prism de anrocamente h = 3,15 m: secțiune trapezoidală, înălţimea: h = 3,15 m, lăţimea la coronament: 1,50 m. Prismul se îngropă în talveg pe adâncimea de 75 cm.

ST4 - Prism de anrocamente h = 2,20 m: sectiune trapezoidală; înălţimea: h = 2,2m, lăţimea la coronament: 1,50 m. Prismul se îngropă în talveg pe adâncimea de 75 cm.

Realizare protecție antierozională taluz dig deversor de acces și golire de fund (pereu cu dale tip fagure):

Fundaţia este realizată dintr-o grindă din beton armat. Pe fundație sprijină pereul din dale de beton tip fagure dispus pe taluzul digului, mărginit de o grindă de de 20 x 40 cm. Dalele din beton au dimensiunile de 50 x 50 cm pe taluz și se așează pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm și geotextil de filtrare. Pereul se realizează pe tronsoane de 2 m delimitate de o grindă din beton cu dimensiunile 15 x 20 cm. Grinda de sprijin se realizează pe tronsoane de 4 m. Celulele dalelor din beton tip fagure sunt umplute cu pămant și însămânțate cu iarbă.

Drum tehnologic: L = 2650 m, după finalizarea lucrărilor acesta nu va mai este necesar, iar zonele afectate sunt readuse la starea inițială.

Reabilitare goliri de fund (lucrări de reparații betoane):

- reparaţii locale cu mortar;

- reparaţii prin torcretare;

- camaşuiri prin torcretare sau prin cofrare;

- armare cu plase sudate a cămăşuirilor;

- suprabetonări;

- injectării cu răşini epoxidice;

- ranforsare cu pânză din fibre de carbon sau lamele din fibra de carbon.

Echipamentele hidromecanice nu funcționează în parametrii normali și se înlocuiesc

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Poderul Cigher face parte dintr-o serie de lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţilor prevăzute pe râul Crişul Alb şi pe pârâul Cigher. Acestea includ: acumulări nepermanente (polderul Şicula aflat la cca. 4 km Est), baraje, lucrări de protecţie de mal, derivaţii şi aducţiuni. Pentru polderul Şicula sunt planificate lucrări similare de îmbunătăţire a condiţiilor de funcţionare în siguranţă, acestea având potenţial de cumulare a efectelor în special dacă lucrările se vor realiza simultan.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – resursele naturale folosite în etape de execuţie sunt: apa, solul şi agregatele minerale (piatră naturală, balast, nisip). Pământul, utilizat în lucrările de umplutură va fi asigurat din material local, respectiv din incinta polderului Şicula, situat la cca. 4 km Est faţă de proiect.Din punct de vedere al biodiversităţii, proiectul nu intersectează arii naturale protejate de interes naţional şi internaţional.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de implementare a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

| Tip deşeu | Cod deşeu* | Cantitatea estimată a fi generată | U.M |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri municipal amestecate | 20 03 01 | 14,1 | t/etapa execuţie |
| Hârtie şi carton | 20 01 01 | 1,6 | t/etapa execuţie |
| Plastic | 20 01 39 | 1,6 | t/etapa execuţie |
| Metale | 20 01 40 | 0,7 | t/etapa execuţie |
| Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 15 02 02* | 0,1 | t/etapa execuţie |
| Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 08* | 0,5 | t/etapa execuţie |
| Fier şi oţel | 17 04 05 | 1 | t/etapa execuţie |
| Pământ şi pietre altele decât cele specificate la 17 05 03* | 17 05 04 | 14302,8 | mc/etapa execuţie |
| Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 17 03 02 | 4,4 | mc/etapa execuţie |
| Beton | 17 01 01 | 2450 | mc/etapa execuţie |

- deşeurile municipale amestecate rezultate în cadrul organizării de şantier vor fi colectate în pubele. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are incheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

- deșeurile din construcții (hârtie carton, plastic metale, fier și oțel, beton, asfalturi, etc) vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora. În cazul deşeurilor recuperabile, pentru cantităţi semnificative, transportul acestora spre unităţile colectoare şi reciclatoare se realizează de către societăţile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare. Toate materialele cu potenţial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi. Deşeurile din construcţii, ce nu se constituie în categoria deşeurilor reciclabile, vor fi direcţionate spre un depozit de deşeuri solide nepericuloase autorizat;

- deşeurile rezultate din demolarea construcţiilor existente vor fi depozitate temporar pe spaţii amenajate adecvat în cadrul organizării de şantier, până la preluarea şi gestionarea conformă de către operatorii autorizaţi cu care se va încheia un contract prealabil.

- pământul de excavaţie va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spaţii aprobate de administraţia locală;

În cazul deşeurilor periculoase se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin stocare separată doar pe suprafeţe impermeabile), pentru a nu contamina restul deşeurilor sau solul. În incinta organizării de şantier, antreprenorul va amenaja o platformă special destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă.

Toate deşeurile generate atât în perioada de realizare a proiectului cât şi în perioada de funcţionare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare și codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

- Poluarea şi alte efecte negative – majoritatea efectelor se vor manifesta în etapa de execuţie, ca urmare lucrărilor de construcţie şi demolare, dar vor fi temporare şi reversibile. În această perioadă vor fi emisii de noxe şi zgomot de la utilaje şi mijloace de transport. În perioada de operare poluarea se va înregistra doar în cazul avariilor ce vor necesita intervenţii, care vor determina creşterea traficului şi poluarea cu noxe şi prin zgomot. Trebuie precizat că proiectul prevede reabilitarea unor obiective existente, lucrările de construcţie şi demolare fiind realizate strict în limita actuală a polderului existent Cigher.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – principalul risc indus de proiect este cel al apariţiei inundaţiilor în urma defectării instalaţiilor, însă posibilitatea apariţiei este redusă deoarece scopul proiectului este de imbunătăţire a condiţiilor de funcţionare în siguranţă. Riscurile asociate schimbărilor climatice sunt: degradarea structurilor de apărare ca urmare a viiturilor şi inundaţiilor fluviatile, creşterea turbităţii şi a gradului de colmatare din cauza ploilor extreme, viiturilor şi eroziunii solului şi depăşirea probabilităţii estimate de creştere a debitelor şi volumelor la viitură din cauza viiturilor şi inundaţiilor.

- Riscurile pentru sănătatea umană – riscurile asupra sănătăţii umane se datorează modificării calităţii aerului ca urmare a emisiilor de noxe şi pulberi în suspensie şi zgomotului, în special în perioada de execuţie. Localitatea susceptibilă a fi afectată de proiect este Zărand. Ca urmare a poziţionării acesteia la o distanţă relativ mare, dar şi a faptului că sursele de impurificare a aerului asociate etapei de execuţie se manifestă pe o perioadă scurtă de timp şi cu un aport redus de emisii, riscul potenţial de afectare a sănătăţii populaţiei din localitate este minim.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: conform Certificat de urbanism nr. 1/01.02.2023, categoria actuală de utilizare a terenului este „Dig”. În incinta polderului Cigher terenurile sunt utilizate în scop agricol în perioadele în care nu există apă, respectiv când obiectivul nu necesită preluarea undelor de viitură.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – proiectul va fi amplasat în locaţia actualei acumulări nepermanente (polder) Cigher, în UAT Zărand, judeţul Arad. Terenul aparţine domeniului public iar resursele de energie vor fi obţinute din reţeaua publică existentă în zonă. În etapa de operare proiectul nu prevede exploatarea unor resurse naturale.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul prevede realizarea unor lucrări hidrotehnice, inclusiv reconstrucţia deversorului, acestea fiind realizate pe cele două corpuri de apă existente în arealul proiectului;

- zonele costiere şi mediul marin – nu este cazul. Proiectul este situat la distanţă mare de zonele costiere şi marine ale României şi nu este în măsură să le afecteze;

- zonele montane şi forestiere – proiectul de îmbunătăţire a condiţiilor de funcţionare ale acumulării Cigher nu afectează zonele montane şi nici fondurile forestiere, deoarece proiectul prevede refacerea unor construcţii existente şi astfel nu necesită schimbarea utilizării terenului;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu se intersectează cu arii protejate, însă, există două situri Natura 2000 situate în apropierea acestuia. Totuşi, nu se preconizează generarea impactului asupra speciilor şi habitatelor protejate;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – ca urmare a faptului că proiectul nu intersectează arii naturale de interes comunitar, proiectul are un potenţial redus de afectare a habitatelor şi speciilor desemnate în siturile Natura 2000 cele mai apropiate. În plus, acesta nu intersectează captări de potabilizare, cea mai apropiată captare de potabilizare fiind cea a comunei Zărand, situată la 1 km faţă de amplasamentul proiectului;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul nu afectează zone cu densitate mare. Proiectul se desfăşoară în proximitatea localităţii Zărand ce are o densitate aproximativă de 18,48 loc./km2;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – în vecinătatea proiectului a fost identificat un singur element al patrimoniului cultural, respectiv Locuirea eneolitica de la Sintea Mica - La Meri, localizată la cca. 2,9 km faţă de obiectivul analizat.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:

Pentru majoritatea formelor de impact identificate, efectele potenţiale au un impact preponderent local. Singurele efecte identificate ce ar putea apărea pe o distanţă mai mare (maxim 500 m) sunt cele echivalente zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele implicate în lucrări. De asemenea şi creşterea nivelului de particule în suspensie în zona proiectului reprezintă un potenţial impact.

Proiectul are potenţialul de afectare a cursurilor de apă de suprafaţă prin creşterea turbidităţii în etapa de execuţie şi modificarea indicatorilor hidromorfologici. Impactul se poate resimţi la distanţe de cca. 500 m în aval de fronturile de lucru din albiile minore ale cursurilor de apă din zona proiectului.

Se apreciază că implementarea proiectului are un potenţial impact redus, local, pe termen scurt şi reversibil.

- Natura impactului: relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute. În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie şi demolare precum şi în perioada de operare va fi înregistrat un impact direct (compactarea solului, reducerea gradului de acoperire a vegetaţie, reducerea calităţii apei, emisii de pulberi sedimentabile, creşterea nivelului de zgomot).

- Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere. Limita proiectului se află situată la cca. 24,5 km faţă de graniţa cu Ungaria.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute.

Ca urmare a lucrărilor de protecţie a albiei minore a corpului de apă Cigher există un potenţial impact asupra elementelor de calitate hidromorfologice şi implicit a elementelor biologice a corpului de apă. Anvergura lucrărilor din albie este mică, magnitudinea modificărilor generate de lucrări în etapa de execuţie este redusă şi nu poate să conducă la modificarea stării ecologice actuale a corpului de apă.

În etapa de execuţie se vor produce perturbări ale populaţiei rezidente ca urmare în principal a traficului de şantier. Ţinând cont însă de anvergura mică a lucrărilor şi că acestea se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp, nu s-a considerat posibilitatea de apariţie a unor impacturi semnificative ca urmare a zgomotului şi a emisiilor atmosferice generate de utilaje.

Luând în considerare că proiectul reprezintă în principal o investiţie de modernizare a unor obiective construite existente, zona de implementare are o sensibilitate mică şi ca atare sunt apreciate potenţiale impacturi negative nesemnificative asupra tuturor componentelor de mediu, în toate etapele proiectului.

- Probabilitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impactul va debuta odată cu începerea lucrărilor de execuţie. Având în vedere că proiectul reprezintă reabilitarea unor obiective existente şi că acesta se realizează în limita actuală a acestor obiective se apreciază că majoritatea formelor de impact sunt reversibile.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: – poderul Cigher face parte dintr-o serie de lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţilor prevăzute pe râul Crişul Alb şi pe pârâul Cigher. Acestea includ: acumulări nepermanente (polderul Şicula aflat la cca. 4 km Est), baraje, lucrări de protecţie de mal, derivaţii şi aducţiuni. Pentru polderul Şicula sunt planificate lucrări similare de îmbunătăţire a condiţiilor de funcţionare în siguranţă, acestea având potenţial de cumulare a efectelor în special dacă lucrările se vor realiza simultan;

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impactul poate fi redus prin propunerea unor măsuri specifice care să reducă atât emisiile la sursă, cât şi propagarea poluanţilor fizici şi chimici la nivelul receptorilor sensibili.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit a) lucrări, construcții și instalații care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivații hidrotehnice.

- conform adresei nr. 16025/ET/06.07.2023 eliberată de Administrația Națională Apele Române (în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor), se precizează că „pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA” deoarece lucrările propuse prin proiect nu aduc atingere potențialului ecologic al corpurilor de apă. Lucrările sunt lucrări de punere în siguranță a obiectivelor inundabile aflate în zona localităților și constau în reabilitarea polderului Cigherprin realizarea lucrărilor de umpluturi la diguri (aducerea digurilor la aceeași cotă) și lucrărilor de reabilitare la echipamentele hidromecanice. Proiectul este încadrat în gama lucrărilor gri-verzi de apărare împotriva inundațiilor, cu un impact asupra mediului mult redusși, permito flexibilitate în controlul nivelurilor și debitelor dar și o utilizare în continuare a terenului în scopul inițial, cu excepția perioadelor de ape mari.

- Administraţia Națională Apele Române a emis Avizul de Gospodărirea a Apelor nr. 45/06.09.2023.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Condiții conform prevederilor legale:

- conform cu OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023, cu modificările și completările ulterioare

Art 17, alin. (4) „Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.”

alin. (7) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

Art 49, alin (9) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări […] trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) […].”

Măsuri de protecție a calității apelor și solului:

- lucrările de intervenție în albiile cursurilor de apă se va programa astfel încăt durata de timp să fie redusă la minim;

- beneficiarul are obligația ca pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și după aceasta, să asigure în albia cursurilor de apă scurgerea normală a apelor;

- execuția lucrărilor avizate nu va pune în pericol lucrările existente din albia și malurile cursului de apă, precum și execuția altor lucrări hidrotehnice necesare în viitor;

- pe toată durata de execuție a lucrărilor este interzisă orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață sau subterane, precum si orice deversare de deseuri lichide sau alte substante periculoase în cursurile de apă, care ar putea afecta calitatea apelor;

- în organizarea de şantier vor fi prevăzute toalete ecologice care vor fi vidanjate periodic de către operatorul economic care va pune la dispoziţie aceste dotări;

- în perioada de execuţie a lucrărilor în albia pârâului Cigher se vor amenaja pe luciul de apă bariere temporare cu filtre ce vor avea rol de control al turbidităţii apei, respectiv al sedimentelor antrenate în apă pe timpul lucrărilor;

- organizarea de şantier şi zonele de depozitare aferente acesteia nu se vor amplasa în vecinătatea cursurilor de apă din proximitate (Cigher şi Crişul Alb);

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lua toate măsurile pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport, semnalizări si marcaje de circulatie, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate situate înafara şantierului;

- folosirea autobasculantelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt.

- pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om si mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acomulatorilor uzati, anvelopelor uzate etc) se vor realiza în ateliere service specializate autorizate şi nu în organizarea de şantier;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

- nu se va accepta spălarea utilajelor sau autobasculantelor în amplasamentul organizării de şantier sau al lucrării, întrucât apele provenite de la aceste spălări sunt potenţial impurificate cu produs de tip petrolier (uleiuri, carburanţi);

- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării;

Măsuri de gestionare a deșeurilor

- deşeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de constructie proiectate sunt deseuri care pot fi valorificate  (deseuri plastic, metalice, etc), deseuri inerte (pământ si pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăţi autorizate;

- se interzice depozitarea deşeurilor din construcţii, a materialelor, precum și staţionarea utilajelor în albia cursului de apa, în zona adiacentă lucrărilor, sau pe accesele la acestea;

- deşeurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizati;

- evacuarea ritmică a deseurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri si amestecării diferitelor tipuri de deseuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăstierea deseuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transporta materiale potential pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea si/sau împrăstierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- evidenţa gestiunii deseurilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- este interzisă abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor;

- eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise;

- este interzisă stocarea temporară a deseurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, toti angajatii vor fi instruiti în acest sens;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- nu se vor amesteca deşeurile nepericuloase cu cele periculoase.

Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației:

- pentru prevenirea sau reducerea poluării asezărilor umane, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor care generează praf;

- timp scurt de execuție a lucrărilor;

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversităţii

- titularul, prin intermediul constructorului, va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeței vegetale.

- suprafețele a căror înveliș vegetal a fost afectat, după realizarea lucrărilor vor fi renaturate adecvat cu reinstalarea protecțiilor vegetale acolo unde au fost afectate și redate folosinței lor inițiale;

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu completările ulterioare;

- Legii apelor 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează proiectul/activitatea, beneficiarul investiţiei va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Documentaţia cuprinde:

- Certificat de urbanism nr. 1/01.02.2023 eliberat de Primăria comunei Zărand;

- Proiectul Avizul de Gospodărirea a Apelor și Avizul de Gospodărirea a Apelor nr. 45/06.09.2023 eliberat de Administraţia Națională Apele Române;

- Aviz nr. 159/21.08.2023 eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de I.F. Arad;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 5643/03.04.2023 eliberată de APM Arad;

- Planuri de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Notificare elaborată de Aqua Prociv Proiect SRL SRL – Cluj Napoca;

- Memoriu de prezentare elaborat de Aqua Prociv Proiect SRL SRL – Cluj Napoca;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 5642/03.04.2023 întocmit de reprezentanții APM Arad;

- Proces verbal nr. 14229 întocmit în baza sedinţei comisiei de analiză tehnică desfăşurată la sediul APM Arad în data de 06.09.2023;

- Lista de control pentru etapa de încadrare;

- Ordin de plată  nr. 77/14.03.2023 privind tariful aferent evaluării iniţiale;

- Ordin de plată  nr. 232/29.05.2023  privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului;

- Punct de vedere nr. 5136/21.08.2023 eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Arad, ca urmare a evaluării conţinutului cadru al memoriului de prezentare;

- Adresa nr. 14739/ET/21.06.2023 eliberată de Administrația Națională Apele Române, în care se precizează că s-a primit solicitarea ABA Crișuri, înregistrată cu nr. 14399/19 .06.2023 în vederea emiterii Avizului de gospodărire a apelor;

- Adresa nr. 16025/ET/06.07.2023 eliberată de Administrația Națională Apele Române, în care se precizează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR")

- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Informarea publicului

- Anunţ (titular)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” (din 22.08.2023);

- Anunţ (APM)  privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 18.08.2023);

- Anunţ (titular)  privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” din 11.09.2023;

- Anuţ (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 18.09.2023).

Până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare/deciziei etapei de încadrare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Decizia etapei de încadrare, se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor.

Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului este interzisă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act (în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018).

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie cuprinde 12 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

# Director executiv

# Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Iosif Dacian Florentin

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Bogdan Ciprian