Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din .09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC CARIERA DUD SRL cu sediul în comuna Târnova, sat   Dud, nr. 80, județul Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 1573/R/8063 din 15.05.2023, cu completările înregistrate la nr. 2034/R/10234 din 22.06.2023, nr. 10753 din 03.07.2023, nr. 11868 din 24.07.2023, nr.13238 din 21.08.2023, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.07.2023 că proiectul „Exploatarea resursei de rocă metamorfică din Perimetrul Dud” propus a fi amplasat în extravilanul satului Dud, UAT Târnova– CF nr. 321537, 321550, 321536, 321540, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- anexa nr. 2, pct. 2, lit. a) –„cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Cariera DUD va exploata zăcământul de rocă metamorfice situat în extravilanul localității Dud, care aparține administrativ de comuna Târnova, jud. Arad.

Localitatea este așezata in centrul județului Arad, la 11 km de orașul Ineu si Crișul Alb si la o mica distanta de muntele Highiș din masivul muntos al Zarandului. Accesul autovehiculelor către viitoarea carieră este cel folosit pentru accesul la cariera DUD respectiv din drumul județean DJ 708A printr-un drum de exploatare de pământ balastat de 2,5 km, până la platforma rămasă in urma exploatării zonei de către COMPANY AGREGAT SRL.

Datorită faptului că amplasamentul zonei solicitate pentru deschiderea Carierei Dud este în continuarea vechiului amplasament al Carierei Chiciora, actualul solicitant, în dorința de a folosii o parte din amplasamentul fostei cariere, a acceptat preluarea tuturor obligațiilor de mediu ce-i reveneau SC COMPANY AGREGAT SRL aferente vechiului amplasament și a întocmit un program de refacere a mediului pentru refacere întregii suprafețe afectate de exploatare Chiciora și Dud) la terminarea lucrărilor din perimetrul Dud .Suprafața totală a terenului pe care se solicita realizarea carierei, este de 13.530 mp, care se va exploata în reprize anuale în baza permiselor de exploatare obținute din partea ANRM București.

Zăcământul nu necesită lucrări de deschidere și pregătire de mare complexitate, întru-cât a fost deschis parțial cu ani în urmă când firma Company Agregat a exploatat în imediata vecinătate a perimetrului solicitat, aici existând în decursul anilor 2007-2021 permise de exploatare.

Conform cotelor indicate în planul de situație a terenului ce urmează a fi amenajat, adâncimea maximă de săpare va fi aferentă cotei topografice +164,00 m; Volumul calculat (aprox. 450.000 mc) cuprinde și materialul de decopertă aflat deasupra resursei minerale utile dar care din observațiile din teren are o grosime mică de până la 0,5 m, care va fi depozitat provizoriu în halde de steril iar după terminarea lucrărilor de exploatare se va folosii la refacerea mediului prin rambleierea parțială a golurilor rezultate ca urmare a lucrărilor miniere de exploatare.

Metoda de exploatare ce urmează a fi folosită va fi "exploatarea la zi în trepte descendente" (în carieră).Treptele de exploatare vor fi amplasate intre cota de bază +164 m și cota maximă a terenului +222 m. (3-4 trepte). Sensul de exploatare este de la Sud Vest la Nord Est în continuarea vechilor fronturi de lucru rămase după închiderea Carierei CHICIORA.

Materialul exploatat se va comercializa în formă brută sau se va prelucra la stație de concasare semimobilă care se va amplasa pe platforma de bază a fostei cariere Chiciora.

Pentru eliminarea unor fenomene de subminare și pentru asigurarea stabilității masivului, la proiectarea modelului carierei și a parametrilor geometrici ai carierei se vor avea în vedere caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor, efectele seismice generate de tehnologia de derocare și de traficul rutier rezultând următoarea geometrie a carierei:

-înălțimea treptei maxim 15 m;

-înclinarea taluzului treptei în lucru de 65°;

-lățimea bermei treptei în lucru minim 10 m;

-înclinarea taluzului de treaptă pe conturul final al carierei de 55°.

Tehnologia de exploatare s-a determinat ținând cont de structura zăcământului, stadiul lucrărilor de deschidere și pregătire precum și dotarea carierei.

Ca proces complex, comportă în general următoarele faze pe care le enumerăm, deși unele din ele sunt efectuate cu prestatori de servicii:

-decopertarea zăcământului concomitent cu exploatarea treptei superioare

-derocarea utilului cu ajutorul explozivilor minieri

-curățirea frontului de lucru prin împingerea materialului spre platforma de bază a carierei;

-încărcarea materialului de pe platforma de bază în stația de concasare mobilă

-concasarea la dimensiunile necesare și sortare cu ajutorul unei stații de sortare mobile;

-spargerea supra gabaritelor rezultate din dislocarea din masiv la dimensiunile necesare cu ajutorul unui picon hidraulic montat pe brațul excavatorului.

Lucrările de transport sunt executate pentru început prin prestări de serviciu.

Punctele care delimitează zona analizată sunt prezentate în tabelul următor, triangulația de stat fiind executată în proiecție stereografică 1970, având sistemul de cote ca plan de referință Marea Neagră:

| Punct | X | Y | Punct | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 535845 | 258363 | 9 | 535662 | 258404 |
| 2 | 535832 | 258354 | 10 | 535647 | 258426 |
| 3 | 535818 | 258335 | 11 | 535654 | 258441 |
| 4 | 535807 | 258329 | 12 | 535664 | 258454 |
| 5 | 535782 | 258330 | 13 | 535688 | 258470 |
| 6 | 535743 | 258341 | 14 | 535691 | 258476 |
| 7 | 535715 | 258358 | 15 | 535747 | 258442 |
| 8 | 535697 | 258374 | 16 | 535738 | 258429 |

Materialul rezultat din pușcare va fi introdus într-un concasor mobil cu fălci, cu ajutorul unui excavator. Materialul concasat se va sorta cu ajutorul unei stații de sortare mobile cu ciur vibrator, obținându-se astfel diverse sorturi de piatră spartă:

▪ 25, 32, 63 mm

▪ fracția 0-25 ( split).

Produsul minier comercializabil este: gresie cuarțoasă. Procesul de exploatare – prelucrare implică obținerea pe lângă produsele finite de carieră și a unor unor produse reziduale miniere, de largă căutare mai ales pentru lucrări de fundare la platforme industriale și drumuri comunale și forestiere

Sorturile obținute vor fi transportate pe drumurile existente, fiind folosite pentru reabilitarea drumurilor, în construcții.

Organizarea de șantier va fi de mică amploare, și nu necesită crearea de utilități privind alimentarea cu apă sau evacuări de ape menajere. Pe amplasamentul carierei nu se vor face construcții, birourile, magaziile sau alte zone administrative vor fi de tip amenajare de șantier provizorie cu containere mobile. Prin urmare impactul potențial creat de factorii de această natură este neglijabil. Pe amplasament nu sunt amplasate grupuri sociale gen băi, dușuri, etc. prin urmare nu rezultă ape menajere demne de luat în considerare. Ape menajere rezultă doar de la spălatul pe mâini a muncitorilor care vor fi permanent pe amplasament.

Utilajele care se vor folosi sunt:

- Excavator Caterpillar                                       1 buc

- Încărcător frontal Komatsu 360                       1 buc

- Autobasculante                                                2 buc

- Stație concasare sortare mobile                      1 buc

- Foreza                                                              1 buc

Pe perioada derulării activităților miniere în perimetru nu se vor construi clădiri, ci se va aplica sistemul provizoriu tip șantier cu container mobil.

Separat vor fi depozitate rocile sterile pe pilierii de protecție și taluzuri, care vor fi amenajate în cadrul lucrărilor de reabilitare a mediului afectat de activitățile desfășurate. O parte a sterilului va fi valorificat ca material de umplutură în lucrări de construcții. Sterilul rezultat din decopertare și din tranșeele de acces va fi depozitat la treapta + 164 m, prin rostogolire de la treptele superioare sau transportat cu mijloace auto. De la platforma bermei, sterilul va fi împins cu buldozerul spre taluzul haldei de steril.

Principalele lucrări pentru refacerea mediului la terminarea activității vor fi cele legate de refacerea solului și de asigurarea stabilității acestuia. Totodată, sunt necesare lucrări menite să îndepărteze din fostul perimetru minier toate potențialele surse de poluare. Lucrările ce se impun a se executa, la terminarea activității de exploatare în cariera sunt următoarele:

-retragerea tuturor utilajelor și instalațiilor din zona de exploatare;

-depozitarea deșeurilor industriale și de altă natură în locuri special amenajate;

-dezafectarea utilităților și din cadrul organizării de șantier care au caracter provizoriu fiind reprezentate prin construcții nedurabile cu parter;

-refacerea unghiurilor de taluz a exploatării pentru evitarea alunecărilor de teren și pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol și evitarea antrenării acestuia de către apele de șiroire;

-nivelarea și finisarea bermelor la treptelor finale;

-executarea lucrărilor de umplutură și nivelare a terenului;

-stabilizarea haldelor interioare (rambleuri) de steril;

-acoperirea suprafețelor treptelor și taluzurilor cu un strat de sol vegetal;

-ameliorarea terenului prin îmbunătățirea calitativă a solului vegetal;

-lucrări de înierbare și împădurire a treptelor, bermelor și zonelor haldate din interiorul excavației - (rambleu).

-realizarea de lucrări de fertilizare și înierbare a suprafeței pregătite și menținerea acestor lucrări; realizarea de lucrări de fertilizare și plantări cu arboret a suprafeței pregătite și menținerea acestor lucrări.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În zonă, în imediata vecinătate a viitoarei cariere, este amplasată platforma de producție dezafectată a fostei cariere Chiciora care a funcționat în baza mai multor permise de exploatare emise de ANRM București dar care în prezent este oprită și firma închisă.

Activitatea noii cariere va prelua cât mai mult din amplasamentul vechii platforme, reabilitând-o și dându-i o nouă formă. Căile de acces la amplasament vor fi aceleași cu cele folosite de Cariera Chiciora, ele fiind întreținute în continuare de noua firmă.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Resursa minerală exploatată este rocă metamorfică (cuarțit industrial).

Terenul pe care este proiectată realizarea carierei (Perimetrul Dud) are o suprafaţă de 13.530 mp, în care resursele calculate sunt estimate la circa 450.000 mc până la cota maximă de +222 m, o parte din acestea rămânând blocate în taluzurile și treptele finale ale carierei.

Întru-cât pe amplasament, apa în scopuri tehnologice se va folosii numai pentru pulverizatoarele cu care este dotată stația mobilă de concasare și pentru umectarea căilor de acces pe perioadele când se produce praf din cauza transportului, cantitățile medii folosite se înscriu în jurul valorii de 1,84 mc/zi.

Amplasamentul are o sursă de apă proprie pentru asigurarea necesarului de apă tehnologică (preluată de la Company Agregat SRL), iar pentru necesarul de apă potabilă aceasta se asigură din comerț, nu vor exista nici evacuări de ape tehnologice uzate.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deșeurile tehnologice:

-sol + fragmente de roci coezive fisurate, alterate (din coperta sterilă), ca steril pentru valorificare minieră – cod 01.03.01,

-material mărunt, blocuri agabaritice, blocuri piatră, ca deșeuri de la exploatarea rocii utile – cod 01.01.02.

provin din procesul de extracție și prelucrare al rocilor va rezulta o cantitate de cca. 300 mc de sol vegetal şi cca. 1500 mc de steril rezultat din pierderile de prelucrare. În primii ani, mare parte din aceasta cantitate va fi utilizată la realizarea și întreținerea drumurilor de acces și a platformelor din cadrul organizării de șantier și stației de concasare, precum și la amenajarea unor drumuri secundare din localitățile învecinate.

Deșeurile menajere rezultate se vor colecta selectiv în vederea valorificării (carton, hârtie, plastic), depozitându-se în locuri speciale amenajate, în vederea transportării acestora la unități autorizate, iar cele care nu se pot valorifica se depozitează în containere, de unde vor fi preluate de o unitate de salubritate și transportate la o haldă de gunoi autorizată.

Deșeurile de tipul:

-uleiuri de motor de transmisie și de degresare, uzate – cod 13.02.05.

-baterii de acumulatori – cod 16.06.01.

-anvelope uzate – cod 12.01.03

-deșeuri metalice (piese uzate) – cod 17.04.05

nu rezultă în cadrul perimetrului, întru-cât reparațiile și întreținerile utilajelor se fac de către firme autorizate cu care societatea are contracte de prestări servicii, lucrările efectuându-se la atelierele specializate ale acestora.

În afara deșeurilor menajere și cele rezultate din activitatea productivă-cantitățile estimate, pe teritoriul perimetrului de exploatare nu se produc și nici nu se vor depozita alte tipuri de deșeuri.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare.

e)Poluarea şi alte efecte negative

Impactul asupra factorilor de mediu (apă, aer, sol) este nesemnificativ având în vedere următoarele:

-resursa minerală care constituie substanța minerală utilă este cantonată numai deasupra nivelul hidrostatic al zonei sau al nivelului de curgere al apelor de suprafață,  excavația rezultată în urma exploatării resursei minerale nu va deschide acviferul freatic, prin urmare, efectele asupra acestuia, în principal asupra hidrodinamicii nu vor fi resimțite pe parcursul realizării investiției și nici pe parcursul funcționării.

- efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului. Nu vor interveni modificări semnificative în calitatea aerului, principalele surse de emisie a poluanților sunt utilajele și mijloacele de transport, necesare exploatării, prelucrării și transportului materialului exploatat din cariera DUD.

Conform informaţiilor furnizate în documentaţia depusă la APM Arad, activităţile din perimetru nu afecteaza factorii de mediu şi populaţia deoarece:

- distanţa până la localitatea Dud este de cca. 1,5 Km;

- pe perioadele caniculare drumul de acces se va umecta pentru a preveni degajarea de praf la transport;

-întreținerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică și înlocuirea celor cu deficiențe majore;

- pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: nu vor avea un impact semnificativ asupra populaţiei sau mediului conform documentaţiei.

f)Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

Față de localitățile învecinate perimetrul este situat astfel:

- 1.450 m față de localitatea Dud, județul Arad;

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Conform Certificatului de urbanism nr. 19/04.04.2023 emis de Primăria Comunei Târnova, folosinţa actuală a terenului este teren arabil în extravilan, la circa 1450 m distanță de localitatea Dud. Scopul lucrărilor proiectate constă în realizarea unei exploatări de rocă metamorfică.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Resursa minerală exploatată este rocă metamorfică (cuarțit industrial).

Rezerva exploatabilă calculată este de 450.000 m3 de resursă calculată, pentru o suprafaţă efectivă a carierei de cca 13.530 m2 .

c)Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor- nu este cazul.

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: -proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul nu este amplasat într-o zonă cu o densitate mare de populaţie. Localitatea cea mai apropiată este Dud, situată la aprox. 1,5 km;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

- Natura impactului – redusă.

- Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele  menţionate la pct. 1 şi 2.

- Probabilitatea impactului – redusă.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

-exploatare nu va avea un impact semnificativ asupra populaţiei din localitatea Dud;

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvate sunt următoarele: - proiectul propus nu este amplasat în sit Natura 2000

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Având în vedere că factorul de mediu posibil afectat este apa subterană, a fost luată în considerare adresa nr. 9981/IO/27.06.2023, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri în care se precizează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. C164 din 14.07.2023.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare resursei de rocă metamorfică astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei din zona de exploatare să fie cât mai redus;

- se vor anunţa autorităţile pentru protecţia mediului sau, după caz, celelalte autorităţi competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi se va acţiona pentru refacerea acestuia;

- este interzisă executarea activităţilor de exploatare a resursei de rocă metamorfică în afara perimetrului reglementat, precum şi în afara perimetrului instituit de ANRM, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care prin modul de desfăşurare pot conduce la pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zăcămintelor;

- se va efectua remedierea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral. În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere;

- la efectuarea lucrărilor de refacere a mediului în perimetrul de exploatare este interzisă îngroparea deşeurilor de orice fel;

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Se vor respecta următorii pilieri de siguranţă:

- minim 1,5 m deasupra nivelului hidrostatic;

- respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare faţă de obiectivele existente în zonă sau aflate în curs de execuţie.

a) Protecţia calităţii apelor:

Pentru diminuarea impactului asupra apelor de suprafaţă se stabilesc următoarele măsuri:

- respectarea pantei bermelor de lucru, care asigură reducerea vitezei de circulaţie a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide antrenate;

- respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz;

- nu se va spăla utilajele şi autobasculantele în incinta exploatari;

Ape uzate menajere nu există, în scop igienico sanitar va fi folosită o toaletă uscată.

- apele pluviale provenite de pe versanţii şi platforma carierei sunt colectate de o rigolă realizată pe toată lungimea pilierului de protectie a văii Dudiţa, decantate intr-un bazin excavat cu o capacitate de cca. 8 mc şi evacuate in valea Dudita.

b) Protecţia calităţii aerului:

- lucrările de exploatare a rocii metamorfice se va realiza numai în perimetrul aprobat;

- respectarea tehnologiei de execuţie/exploatare proiectata/aprobată;

- limitarea poluării aerului cu praf în suspensie prin umectarea materialului dislocat din frontul de lucru și a celui introdus în stația de sortare/apa din surse autorizate (dacă va fi necesar);

- umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o impune, funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice, anotimp etc.;

- utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

- limitarea vitezei vehiculelor pe drumurile de exploatare;

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Circulaţia auto se va face pe drumurile existente, cu aprobarea administraţiei locale, fără a se produce pierderi de agregate minerale pe carosabil. Porţiunea de drum de acces balastrat se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului.

În ceea ce priveşte gazele provenite din exploziile de la derocarea rocii utile, concentraţia lor este maximă în primele secunde de la producerea exploziei, dar scade rapid până la 0, în câteva minute, datorită dispersiei în curenţii de aer de pe perimetrul. Emisia în atmosferă a gazelor de explozie se produce într-o durată de timp foarte scurtă (de ordinul a câtorva secunde).

Exploatarea şi transportul agregatelor  se vor efectua fără a se aduce prejudicii factorilor de mediu, populaţiei şi biodiversităţii.

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- se va respecta tehnologia de lucru prevăzută prin proiectul tehnic;

- nivelarea bermelor, realizându-se pante de scurgere adecvate;

- se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri);

- îndepărtarea imediată a solului contaminat şi a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele în exploatare prin folosirea de materiale absorbante;

- periodic se vor executa măsurători topografice pentru urmărirea modului de încadrare a lucrărilor in teren;

- urmărirea activităţii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform legislatiei în vigoare;

- impactul asupra solului şi subsolului se va reduce prin folosirea cât mai raţională a suprafeţei, a căilor de acces şi a locurilor de depozitare a deşeurilor;

- eliminarea poluării solului cu carburanţi şi lubrifianţi se va face prin alimentarea utilajelor în locuri special amenajate;

- fronturile de lucru active şi inactive - vor fi în permanenţă curăţate pe perioada de exploatare, respectiv până la declanşarea etapei de închidere finală;

- pentru solul vegetal, ce acoperă zonele afectate de activitatea de exploatare se vor lua măsuri de protejare, după realizarea lucrărilor de descopertare, prin recuperarea şi conservarea acestuia.

- se va respecta limita de greutate la încărcare impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale;

- circulaţia auto se va face pe drumurile existente, aprobate de Primăria Comunei Tîrnova, fără a se produce pierderi de agregate minerale pe carosabil. Porţiunea de drum de acces balastrat se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului;

d) Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate pe categorii (tipuri de deşeuri) în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate pentru transport şi valorificarea/eliminarea acestor deşeuri;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din activitate precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

Se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

Se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

Solul vegetal și argila nisipoasă - rezultate din lucrările de decopertare a terenului vor fi depozitate, separat, în halde temporare care vor fi amenajate în interiorul perimetrului de excavare fără a bloca perimetrul de excavare (pe pilierii laterali de protecție) urmând ca pe tot parcursul derulării activităţii să fie folosite, în totalitate, la amenajarea conformă a gropii rezultate.

Lucrările de refacere a mediului se vor realiza etapizat - anual. În acest sens se va face o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului în funcţie de programul lucrărilor miniere, avându-se în vedere realizarea anuală a acestora, astfel încât în ultimul an de exploatare să rămână nerealizate doar acele lucrări care nu pot fi executate din cauza desfăşurării activităţii de exploatare. Beneficiarul proiectului va stabili etapele de realizare a lucrărilor de refacere a mediului, cu detalierea activităţilor specifice pentru fiecare etapă.

Lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de investiţie:

După terminarea lucrărilor de exploatare sau în cazul sistării activităţii, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi reintegrarea terenului în circuitul agricol.

Aceste lucrări vor consta, în principal, din:

- îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime şi materiale auxiliare;

- predarea tuturor deşeurilor de pe amplasament la unităţi autorizate;

- demolarea/îndepărtarea structurilor aferente perioadei de şantier;

-ameliorarea terenului prin îmbunătățirea calitativă a solului vegetal;

-lucrări de înierbare și împădurire a treptelor, bermelor și zonelor haldate din interiorul excavației - (rambleu).

-realizarea de lucrări de fertilizare și înierbare a suprafeței pregătite și menținerea acestor lucrări; realizarea de lucrări de fertilizare și plantări cu arboret a suprafeței pregătite și menținerea acestor lucrări.

Măsuri privind executarea lucrărilor de refacere a mediului:

Persoanele fizice sau juridice care prospectează sau exploatează resursele solului au următoarele obligaţii, conform OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului:

Art. 94, alin (1)

a) să efectueze remedierea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

b) să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau, dupa caz, celelalte autorităţi competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia;

Art. 68, „Deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii:

- să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic;

- să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional;

- să respecte orice alte obligaţii prevăzute de reglementările legale în domeniu;”

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare a mediului în perimetrul exploatare.

Acestea se vor realiza pentru perioade de timp, în funcţie de evoluţia şi condiţiile rezultate ca urmare a activităţilor miniere. În cadrul acestor perioade se stabilesc etape anuale de realizare a lucrărilor pentru refacerea mediului, în volume fizice şi valorice, care vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului.

Documentaţiile întocmite - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului vor fi realizate şi supuse analizei şi avizării conform prevederilor legale în viguare.

Obligaţii titularului de proiect/activitate conform legislaţiei în vigoare:

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare  astfel încât impactul asupra factorilor de mediu şi a populaţiei din zona de exploatare să fie cât mai redus.

Titularul proiectului/activităţii are obligaţia să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în perimetrul lucrărilor executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activităţii sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum şi graficul de execuţie a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentaţii tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentaţii vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorităţii competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare – respectiv APM Arad.

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere şi de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluţia şi condiţiile de exploatare rezultate ca urmare a activităţilor miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice şi valorice, vor sta la baza constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

În momentul în care se ia decizia de sistare sau încetare a activităţii de exploatare, se va notifica APM Arad în vederea efectuării unei verificări în scopul constatării realizării tuturor lucrărilor de refacere a mediului şi pentru a stabilii necesitatea monitorizării factorilor de mediu atât în momentul încetării activităţii cât şi postânchidere.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului;

- Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

- Ordinului nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului;

- Ordinului nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- Ordinului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

- HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;

- OUG nr. 38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor;

- HG nr. 856/2002, cu completările şi modificările ulterioare,  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- Hotărârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- Ordinului nr. 2.042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnalul” (din 29.06.2023), la Primăria Comunei Târnova (nr. 5670/28.06.2023) precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 27.06.2023);

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Jurnalul” (din 31.07.2023), la Primăria Comunei Târnova (nr. 2/31.07.2023), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 06.09.2023)

Documentaţia cuprinde:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu 1573/R/8063/15.05.2023;

- Certificat de Înregistrare nr. 4594663 din data de 13.01.2023 emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat de Urbanism nr. 19/04.04.2023, eliberat de Primăria comunei Târnova;

- Extrase CF nr. 321540, 321536, 321537, 321550- Târnova emise de O.C.P.I. Arad, Biroul de cadastru și Publicitate imobiliară Ineu;

- Plan de situaţie şi încadrare în zonă;

- Fişa de localizare a perimetrului de exploatare;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 8306/18.05.2023 încheiat de APM Arad;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 8392 din 19.05.2023;

- Decizia nr 6398/27.03.2023 si nr.6399/27.03.2023 emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor din cele 4 CF;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Memoriu de prezentare refăcut, întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E înregistrat la APM Arad cu nr. 2034/R/10234 din 22.06.2023;

- punct de vedere nr. 6164/18.07.2023 favorabil emis de Primăria Comunei Târnova;

- Adresă nr. 9981/I.O./27.06.2023 emisă de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri în care se precizează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. C164/14.07.2023, emis de A.N. ”Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crișuri;

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Conform HG 1000/2012

Art. 8 alin. (2), lit. ii, „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie.

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activităţii de exploatare.

Prezenta decizie cuprinde 12 pagini şi a fost redactată în două exemplare originale.

# Director Executiv

# Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Vulpe Valentin

Șef Serviciu C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian