Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din **.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC SOLAR ENERGY INNOVATION SRL cu sediul în Constanţa, B-dul Mamaia, nr. 175, Camera 15, Etaj 4, jud. Constanţa, înregistrată la APM Arad cu nr. 2020/R/10220 din 22.06.2023 cu completările înregistrate la nr. 2456/R/11996 din 25.07.2023, nr. 2610/R/12586 din 03.08.2023 şi nr. 3039/R/14451 din 11.09.2023, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în data de 06.09.2023 că proiectul „CONSTRUIRE PAR FOTOVOLTAIC IRATOŞU 1, STAŢIE DE TRANSFORMARE MT/IT, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE TEREN, REŢEA ELECTRICĂ INTERIOARĂ MT/JT ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER” propus a fi realizat în extravilanul comunei Iratoşu, sat Variaşu-Mare, FN – CF nr. 306255, nr. 306256, nr. 306259, nr. 306260, nr. 306261, nr. 306262, nr. 306266, nr. 306267, nr. 306268, nr. 306269, nr. 306271, nr. 306272, nr. 306280, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3, lit. a) –„Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”.

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Proiectul prevede construirea unei centrale fotovoltaice, cu o putere instalată de aproximativ 49,00 MW. Parcul fotovoltaic va fi dezvoltat/amplasat pe un teren de 483.400 mp, panourile fotovoltaice fiind montate pe o structură metalică fixă. Structura va fi amplasată direct în sol fără fundații din beton.

Parcul fotovoltaic va fi compus din urmatoarele echipamente:

- panouri fotovoltaice monofaciale sau bifaciale – aproximativ 99.315 buc.;

- invertoare – aproximativ 241 buc.;

- posturi de transformare 0,8/20 kV - aproximativ 8-9 buc.;

- stații electrice de transformare 20/110kV;

- cabluri electrice de curent continuu;

- cabluri electrice de curent alternativ;

- cabluri de comunicații/fibra optica.

Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe rânduri paralele formate din câte 3 panouri sau 2 panouri instalate în poziție orizontală și orientate spre sud, la un unghi de aproximativ 25° fașă de orizontală, cu respectarea unor distanțe minime necesare unei bune funcționări a întregului sistem și urmarindu-se o poziționare prin care să se utilizeze cât mai eficient forma terenului.

Panourile fotovoltaice se vor conecta la invertoare, prin realizarea unor circuite de curent continuu. Cablurile de curent continuu sau altenativ precum și cele de comunicații și/sau fibra optică se vor poza subteran sau pe paturi de cabluri amplasate deasupra solului.

Transformatoarele electrice JT/MT vor fi amplasate în anvelope prefabricate/ de tip container în interiorul parcului. În funcție de puterea transformatoarelor și a necesarului de invertoare se determină un numar de aproximativ 8-9 posturi de transformare de JT/MT.

Posturile de transformare se vor conecta la randul lor la stația electrică de transformare de MT/110 kV prin intermediul unui traseu de linii electrice subterane ce formează rețeaua internă subterană de medie tensiune. Rolul stației de transformare este de a ridica tensiunea din MT la nivelul de înaltă tensiune (IT) de 110 kV, în vederea racordării la Sistemul Energetic National.

Stația electrică de transformare MT/110 kV, va avea în componență urmatoarele echipamente, dar fără a se limita la:

- celula transformator;

- transformator IT/MT

- stație de MT

- TSI 20/0.4 kv

- sistem tratare neutru;

- baterie de acumulare staționară 220 Vcc și redresori;

- clădire stație dezvoltator;

- amenajări și împrejmuire;

- lucrări pentru calea de comunicații (ADSS).

Pentru realizarea stațiilor de transformare, pe amplasamentul propus, sunt necesare următoarele categorii de lucrări:

- amenajare și sistematizare teren (amplasament stație);

- realizarea prizei de pământ;

- realizarea instalației de protecție la supratensiuni (paratrăsnete);

- realizare împrejmuire metalică a perimetrului stației de transformare și montare de poartă metalică de acces auto și pietonal;

- realizare circulatii tehnologice interioare;

- instalație de iluminat exterior a stației;

- montare container tehnologic metalic prefabricat pentru echipamentele protectie și comandă ale stației; acesta va fi montat pe suporți metalici fixați în fundații din beton armat izolate;

- realizare fundații și suporți metalici zincați pentru echipamentele electrice care vor fi montate;

- montare separator de hidrocarburi pentru cuva trafo putere.

Amplasamentul parcului fotovoltaic va fi ingradit si in zona statiilor de transformare va fi prevazut cu un sistem de iluminare. Pentru siguranta se va implementa un sistem de monitorizare video permanenta a parcului fotovoltaic.

Racordarea la rețelele utilitare:

Alimentarea cu apa

Funcționarea parcului fotovoltaic nu necesită apă tehnologică și nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă.

Ape uzate menajere

Procesele tehnologice și activitatea desfașurată nu generează ape uzate.

În perioada de construcție se vor folosi toalete ecologice mobile, independente de sistemul de canalizare iar golirea bazinelor se va face cu autespeciale specializate.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate

Amplasamentul proiectului propus are urmatoarele vecinătăți:

- Nord-Est: drum de exploatarea DE 409 (Nr. Cad/CF 306175);

- Sud-Est: teren agricol proprietate privată, identificat cu nr. Cadastral 306281;

- Sud-Vest: canal desecare identificat cu nr. Cadastral 306170, teren agricol proprietate privată identificat cu nr. Cadastral 306258, drum de exploatare DE426/2;

- Nord-Vest: teren agricol proprietate private, identificat cu nr. Cadastral 306254.

Nu există un imapact cumulat cu alte activităţi/proiecte desfăşurate în zonă.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Principalele resurse naturale utilizate în cadrul proiectului în perioada de execuție sunt reprezentate de agregatele minerale (balast, nisip, piatră spartă, beton). Agregatele minerale vor fi achiziţionate de la furnizori autorizaţi.

O altă resursă naturală importantă utilizată este reprezentată de teren. Proiectul se implementează pe un teren extravilan, având categoria de folosinţă agricol.

d)Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Vor exista deşeuri generate de centrala fotovoltaică atât în perioada de execuţie a proiectului cât și în faza de funcționare – mentenanța instalației. Acestea se vor stoca temporar în europubele şi se vor preda în vederea eliminării/depozitării definitive catre operatorii economici autorizaţi. Transportul materialelor şi deseurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcţii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru a preveni împraştierea acestora

Deșeuri generate in perioada de construcție:

- deșeuri metalice (17 04 07);

- deșeuri de cabluri, resturi de conductori (17 04 11);

- deșeuri de materiale izolatoare (17 06 04);

- ambalaje de lemn (15 01 03);

- pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03; (17 05 04)

- resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 (17 05 08);

- ambalaje de hârtie și carton (15 01 01);

- ambalaje de materiale plastice (15 01 02);

- deșeuri menajere (20 03 01).

Deșeuri generate în perioada de funcționare

- pot apărea cantități mici de deșeuri doar în perioadele de mentenață și întreținere. Intervenţiile majore la instalaţii se fac în mod planificat, în perioada programată.

Deșeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- echipamente electronice și electrice casate, piese de schimb și componente ale panourilor (mai rar) – 16 02 14*;

- resturi de cabluri și conductori - 17 04 11;

Perioada de construcție

Deșeurile metalice feroase și neferoase vor fi colectate și depozitate temporar în incinta organizării de șantier, pe o suprafață impermeabilizată și acoperită și vor fi valorificate prin operatori economici autorizați.

Resturile de cabluri, conductori și materiale izolatoare vor fi colectate în incinta organizării de șantier și vor fi predate unui operator economic autorizat.

Deșeurile de ambalaje identificate în perioada de construire, sunt reprezentate de: lemn, metal, plastic, hârtie vor fi valorificate prin societăți autorizate.

Deșeurile menajere care rezultă de la personalul implicat în implementarea proiectului, de la punctele de lucru, vor fi colectate în recipienți tip europubelă, în incinta organizării de șantier, de unde vor fi predate unui operator economic autorizat.

Perioada de exploatare

Deșeurile rezultate în urma activităților de întreținere a parcului fotovoltaic nu vor fi depozitate pe sol. Acestea vor fi colectate în recipiente speciale și valorificate/eliminate prin operatori autorizați în baza contractelor.

e) Poluarea şi alte efecte negative

În perioada de construcţie

Aer:  în perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, pietriş, balast, beton) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate (poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);

- sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Apă: în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie;

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

Sol:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

Zgomot:

- traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

- funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

În perioada de funcţionare:

Singura sursă de zgomot sunt posturile de transformare, acesta fiind monobloc, containerizat iar echipamentele sale sunt montate pe cadre/fundații prevăzute cu amortizoare de vibrații, astfel încât să se asigure o funcționare silențioasă.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Proiectul nu poate va fi afectat de accidente major/dezastre naturale deoarece nu este situat în apropierea de cursuri de apă sau obiective SEVESO.

- Riscurile pentru sănătatea umană

Proiectul se va implementa la o distanță de aproximativ 1,5 Km față de zona rezidențială.

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuţie se vor lua următoarele măsuri: informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor, curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea acestor drumuri, protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul lucrărilor; interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate, utilizarea de vehicule, echipamente şi utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Categoria de folosinţă: arabil agricol (arabil) în extravilan, conform Certificatului de urbanism nr. 7/22.03.2023, emis de Primăria Comunei Iratoșu.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Zonele adiacente proiectului au folosinţă preponderentă de teren agricol.

c)Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverine sau guri ale râurilor;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat la câmpie, nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii naturale protejate de interes national, comunitar sau internaţional. Cea mai apropiată arie naturale se află la cca. 2 km (Turnu – Variașu);

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – distanţa până la zona de locuinţe este de 1,5 km față de zzona rezidențială;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt informații cu privire la existența unor situri de interes arheologic, cultural, istoric;

Nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţialistoric, cultural sau arheologic

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

În perioada de execuţie proiectul nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului şi locuitorilor din zonă.

- Natura impactului

În etapa de construcţie natura impactului este temporară cu efecte negative reduse asupra populaţiei şi mediului

Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul nu intră sub incidența Legii 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele  menţionate la pct. 1 şi 2.

- Probabilitatea impactului – redusă.

Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Durata formelor de impact (nesemnificativ) corespunde atât în perioada de construcţie cât şi perioadei de viaţă (operare) instalației fotovoltaice.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

În zona proiectului nu sunt în derulare alte proiecte

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este amplasat în arie naturală protejată sit Natura 2000. Cea mai apropiată arie este aria Turnu - Variașu aflată la o distanță de cca. 1,5 Km.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Condiţiile la faza de realizare a proiectului:

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase.

Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol.

Protecţia calităţii aerului:

Limitarea emisiilor de particule generate de activităţile de manevrare a materialelor se va realiza prin:

- limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

Gestionarea deşeurilor:

- colectarea deşeurilor se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajată pentru organizarea de șantier. În incintă se va amenaja o platformă specială destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă. Depozitarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat stocării va fi etichetat cu codul corespunzător al deşeului, conform HG 856/2002. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu;

- toate deşeurile rezultate din activitatea de construire vor fi încărcate, transportate şi valorificate/eliminate în conformitate cu legislaţia din domeniul deşeurilor (OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare);

- se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

În perioada de funcţionare a parcului fotovoltaic:

- deşeurile rezultate din activităţile de mentenanţă vor fi transportate cu autovehicule aparţinând operatorilor care activează în domeniu deșeurilor și predarea la operatori economici autorizaţi în vederea colectării/valorificării sau eliminării.

Protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel;

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- STAS - SR 10009/2017 privind nivelul zgomotului;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare privind intenția de realizare a proiectului;

- Împuternicire generală din 19.06.2023, emisă de SC SOLAR ENERGY INNOVATION SRL prin administrator Aldea Alexandru către Șerbamn Paul-Georgian pentru îndeplinirea formalităților necesare obținerii avizelor;

- Certificat de Urbanism nr. 7 din 22.03.2023 eliberat de Primăria Comunei Iratoșu;

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR")

- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

- Certificat de Înregistrare nr. 44886660 din data de 10.09.2021 emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța;

- Contract de superficie din 03.02.2022 încheiat între SC PORKPROD SRL și SC SOLAR ENERGY INNOVATION SRL cu Încheierea de autentificare nr. 120/03.02.2022;

- Extrase de Carte Funciară pentru Informare nr. 306255, nr. 306256, nr. 306259, nr. 306260, nr. 306261, nr. 306262, nr. 306266, nr. 306267, nr. 306268, nr. 306269, nr. 306271, nr. 306272, nr. 306280, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Punct de vedere nr. 4736/16.08.2023, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 342/28.06.2023, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Aviz pentru amplasament nr. 13503/14.07.2023, emis de COMPANIA DE APĂ ARAD SA;

- Aviz nr. DT/8673 din 03.08.2023 emis de M.A.N. – Statul Major al Apărării;

- Aviz favorabil nr. 575078/25.08.2023 emis de Ministerul Afacerilor Interne Direcția Generală Logistică;

- Aviz favorabil nr. 5493314/23.08.2023 emis de Serviciul Român de Informații U.M. 0362 București;

- Punct de vedere nr. 2553016/19.06.2023 emis de Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Arad;

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Ziua de Vest” (din 01.08.2023), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 28.07.2023);

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Ziarul Anunț de Mediu” (din 11.09.2023), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 14.09.2023).

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2) lit ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie.

Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie cuprinde 9 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

# DIRECTOR EXECUTIV

# Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Husăraş Emil

Şef Serviciu C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian