Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din xx.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC ROMANIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION SRL cu sediul în Timișoara, str. Baba Dochia, Camera 1, bloc D2, sc B, ap 4, județul Timiș, înregistrată la APM Arad cu nr. 2255/R/11155 din 10.07.2023, cu completările înregistrate cu nr. 3492/R/16422/16.10.2023; 1685223.10.2023;  16889/23.10.2023; 3683/R/17263/30.10.2023; 3885/R/18255/16.11.2023, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.11.2023 că proiectul „Exploatare agregate minerale (balastieră) perimetrul ZĂBRANI 5 SUD, jud. Arad” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zăbrani, FN, (CF nr. 302782, 302783, 302784-Zăbrani), jud. Arad – titular SC ROMANIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION SRL, se supune evaluării impactului asupra mediului, fără evaluarea adecvată şi fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 1, pct. 19 –„Cariere şi exploataţii miniere de suprafaţă când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 25 hectare sau, pentru extragerea turbei, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 150 hectare”,

-  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018.

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Terenul ocupat de perimetrul ZĂBRANI 5 SUD are suprafața de 253.281 m2 (cca. 25,33 ha), este înscris în CF nr. 302782 Zăbrani, nr. cad: 302782 (166391 m2), CF nr. 302783 Zăbrani, nr. cad: 302783 (8800 m2) și CF nr. 302784 Zăbrani, nr. cad: 302784 (78090 m2), eliberate de BCPI Lipova, jud. Arad, având categoria de folosință arabil și este proiprietatea SC SEL – RG MINERAL SRL, cu care titularul proiectului, S.C. ROMANIAN COMPANY FOR CONSTRUCTION S.R.L., are încheiat contract de constituire a dreptului superficie.

Coordonatele punctelor care delimitează perimetrul ZĂBRANI 5 SUD, în sistem ,,Stereo 1970’’, sunt:

| Pct. | X | Y | Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 518241 | 230732 | 37 | 517873 | 231090 |
| 2 | 518266 | 230736 | 38 | 517861 | 231085 |
| 3 | 518291 | 230757 | 39 | 517854 | 231079 |
| 4 | 518288 | 230799 | 40 | 517849 | 231064 |
| 5 | 518288 | 230810 | 41 | 517846 | 231045 |
| 6 | 518282 | 230899 | 42 | 517845 | 231032 |
| 7 | 518276 | 231005 | 43 | 517842 | 231009 |
| 8 | 518273 | 231036 | 44 | 517832 | 230976 |
| 9 | 518267 | 231047 | 45 | 517830 | 230973 |
| 10 | 518235 | 231093 | 46 | 517826 | 230966 |
| 11 | 518218 | 231099 | 47 | 517824 | 230949 |
| 12 | 518196 | 231082 | 48 | 517816 | 230925 |
| 13 | 518167 | 231119 | 49 | 517808 | 230903 |
| 14 | 518134 | 231162 | 50 | 517796 | 230877 |
| 15 | 518109 | 231204 | 51 | 517776 | 230842 |
| 16 | 518096 | 231226 | 52 | 517764 | 230819 |
| 17 | 518072 | 231280 | 53 | 517752 | 230796 |
| 18 | 517996 | 231268 | 54 | 517737 | 230769 |
| 19 | 517908 | 231261 | 55 | 517726 | 230746 |
| 20 | 517830 | 231256 | 56 | 517720 | 230732 |
| 21 | 517826 | 231256 | 57 | 517710 | 230718 |
| 22 | 517816 | 231257 | 58 | 517714 | 230669 |
| 23 | 517810 | 231257 | 59 | 517709 | 230663 |
| 24 | 517745 | 231262 | 60 | 517702 | 230668 |
| 25 | 517742 | 231224 | 61 | 517690 | 230681 |
| 26 | 517761 | 231219 | 62 | 517687 | 230693 |
| 27 | 517794 | 231213 | 63 | 517686 | 230742 |
| 28 | 517835 | 231200 | 64 | 517681 | 230755 |
| 29 | 517852 | 231191 | 65 | 517672 | 230764 |
| 30 | 517862 | 231181 | 66 | 517662 | 230765 |
| 31 | 517873 | 231164 | 67 | 517649 | 230763 |
| 32 | 517875 | 231154 | 68 | 517642 | 230754 |
| 33 | 517882 | 231142 | 69 | 517634 | 230732 |
| 34 | 517889 | 231130 | 70 | 517627 | 230699 |
| 35 | 517892 | 231114 | 71 | 515676 | 230629 |
| 36 | 517889 | 231100 |  |  |  |

Suprafaţa totală de pe care se vor exploata agregate minerale va fi de cca. 197.676 mp, formată din trei suprafețe de 132.729 mp, 3.826 mp și respectiv 61.121 mp.

Pe suprafaţa pentru care se solicitã acordul de mediu nu existã clãdiri şi nu se vor executa lucrari de construcţii, În perimetrul Zăbrani 5 Sud nu va exista organizare de șantier. Ca organizare de şantier vor fi utilizate dotările existente în partea sudică a perimetrului Zăbrani 4 SUD, situat limitrof la N și NNV față de perimetrului propus pentru exploatare.

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza pe o durată de 5 ani, în baza permiselor anuale de exploatare sau Programelor anuale de exploatare aferente licenței, avizate de Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM).

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul ZĂBRANI 5 SUD se va realiza utilizând metoda optimă pentru astfel de zăcăminte, respectiv ,,metoda treptelor orizontale descendente’’.

Exploatarea se va realiza în două trepte, respectiv:

- o treaptă de steril (copertă-sol vegetal), având înălţimea medie de cca. 1,50 m.

- o treaptă de util cu înălţimea medie de cca. 4 – 4,5 m (până la cota + 112,00 m), până deasupra nivelului pânzei freatice cu cca. 1,0 m;

Între treapta de steril şi cea de util va exista permanent un decalaj de minim 10 m.

Între trepta de copertă și prima treapă de util, precum și între cele două trepte de util se vor lăsa berme de siguranță cu lățimea finală de minim 1 m.

Volumele estimate pentru acestă etapă a proiectului sunt:

- resursa existentă - cca. 1.326.894 mc, între cota actuală a terenului și cota + 112,00 m

- rezerva existentă - cca. 889.542 mc (între cota medie + 116,0 m ÷ + 116,50 m și adâncimea maximă de exploatare, cota + 112,0 m)

- volumul util total (rezerva exploatabilă, având în vedere volumele imobilizaate în taluzuri și bermele de siguranță) - cca. 800.000 mc, între cotele + 116,50 m și 112,00 m cu o grosime medie de 4,5 m;

- volumul extras (extras industrial) - cca. 776.000 mc, pentru pierdere de exploatare estimată la cca. 3 % de cca. 24.000 mc;

- volumul de copertă - cca. 427.352 mc din care solul vegetal cca. 98.838 mc (cu grosimea medie cca. 0,5 m) și argilă cca. 328.514 mc (cu grosimea medie de 1,6 m).

Între zona care se va excava din perimetru și limitele de proprietate se va păstra o zonă de protecție cu o lățime de minim 12 m.

Se recomandă ca pe conturul prorietăți să se amenajeze un mic ”val” din pământ, folosind material din decopertă, cu rolul de a nu permite scurgerea apelor de șiroire, ce spală

terenurile învecinate, în zona excavată.

Limita de exploatare va fi la cota + 112,00 m.

Pe toată durata exploatării se va monitoriza calitatea apei subterane atât în amonte cât și în aval, pe direcția de curgere a freaticului, prin intermediul celor 2 foraje de monitorizare.

Pentru realizarea producției anuale propuse sunt necesare: 1 excavator EC 360 (cupa de 1,5 mc), 1 încărcător frontal (cupa de 3,5 mc) și 3 autobasculante (15 mc util).

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele activități etapizate:

- decopertarea solului vegetal și constituirea depozitului (haldei) temporar de steril;

- exploatarea agregatelor minerale prin lucrări miniere la zi deasupra nivelului hidrostatic, până la cota de + 112,0 m;

- transportul agregatelor minerale la stația de prelucrare – sortare din perimetrul Zăbrani 4 Sud, situată la cca. 280 m VNV;

- valorificarea produselor finite sau/și în stare brută (după cântărire), prin preluarea acestora de către autovehiculele de transport, asigurate de Cumpărători;

- refacerea solului vegetal pe măsura finalizării lucrărilor de exploatare, dacă titularul activității nu va dori, într-o altă etapă, să continuie exploatarea agregatelor minerale agregate minerale și sub cota + 112 m, solicitând un nou certificat de urbanism și acte de reglementare, conform prevederilor legale.

Haldarea materialului steril:

Solul vegetal, îndepărtat de pe suprafaţa zonei ce va fi excavată, va fi depozitat temporar separat, fiind ulterior folosit pentru refacerea păturii de sol pe vatra, taluzurile și bermele suprafeței excavate. Parte din sterilul argilos rezultat din decopertare (argila), va fi depozitat inițial pe conturul perimetrului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

După terminarea lucrărilor de exploatare şi prelucrare sau în cazul sistării activităţii din orice motive, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi reintegrarea terenului în peisajul iniţial.

Pe amplasamentul balastierei se vor executa următoarele lucrări:

După finalizarea activităţi de excavare, Titularul de activitate va avea în vedere executarea următoarelor lucrări:

- recuperarea tuturor instalaţiilor şi utilajelor;

- stabilizarea terenului, respectiv a taluzurilor exploatării, astfel încât să se evite alunecările de teren, prin verificarea și corectarea unghiurilor, înierbarea taluzurilorși a bermelor;

- parte din sterilul argilos, rezultat din decopertare (argila), va fi depozitat inițial pe conturul perimetrului. Dacă titularul activității nu va dori, într-o etapa ulterioară, să continuie exploatarea agregatelor minerale agregate minerale și sub cota + 112 m, solicitând și obținând un nou certificat de urbanism și acte de reglementare, conform prevederilor legale, argila depozitată temporar pe conturul perimetrului vafi folosită la refacerea păturii de sol pe toată suprafața exploatată (vatra exploatării, taluzurile și bermele acesteia), amplasându-se sub solul vegetal. Deasupra stratului de argilă se va așterne un strat poros permeabil (pietriș, nisip) de cca 15 cm grosime, pentru asigurarea drenajului apelor de infiltrație pluvială cu scopul evitării fenomenelor de ”băltire” și fertilizarea solului. Aceste măsuri vor reduce vulnerabilitatea la poluare a apelor subterane și vor reda terenul destinației actuale: arabil. Excedentul de material argilos (argila) va fi valorificat.

Optim ar fi ca înainte de finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale în perimetrul Zăbrani 5 Sud până la cota + 112,00 m (cu cca. 1 m deasupra nivelului hidrostatic), titularul de activitate să solicite și să obțină un nou certificat de urbanism și actele de reglementare necesare, conform prevederilor actelor normative în vigoare, în baza cărora să poată exploata agregate minerale și sub nivelul hidrostatic, rezultând astfel un luciu de apă ce poate fi folosit/amenajat pentru agrement, asigurând o valorificare superioară a terenului. În acest caz, sterilul argilos, depozitat pe conturul perimetrului, va fi sistematizat în scopul amenajării unui dig perimetral pe conturul perimetrului.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul nu interacționează cu alte proiecte existente în zonă, cum ar fi cele în domeniul Gospodăriri Apelor. (Alimentări cu apă, canalizare sau amenajări ale albiei râuluiMureșpentru regularizarea curgerii). Pentru obţinerea unui randament cât mai bun, Titularul de activitate va prelucra în totalitate total materia primă cu ajutorul staţiilor de prelucrare prezente în perimetrul Zăbrani 4 Sud, situat limitrof la nord de perimetrul ZĂBRANI 5 SUD (una existentă, funcțională și cea de-a doua în curs de punere în funcțiune).

Vecinătăţile amplasamentului perimetrului ZĂBRANI 5 SUD sunt:

- la est - drum de exploatare și terenuri agricole;

- la vest - terenuri agricole;

- la nord – nord - vest - drum de exploatare, perimetrul Zăbrani 4 Sud și terenuri agricole;

- la sud - terenuri agricole

Distanţele dintre perimetrul ZĂBRANI 5 SUD şi obiectivele din zona acestuia sunt:

- cca. 500 m între limita nord - estică a perimetrului și linia malului stâng al râul Mureș;

- DJ 682 Fântânele - Zăbrani este prezent la minim cca. 2,34 km sud de perimetru.

Distanțele față de zonele rezidențiale protejate sunt:

- localitatea Aluniș este situată la cca. 1,9 km spre NNE;

- localitatea Zăbrani este situată la cca. 4,80 km NV.

În zona perimetrului mai există activităţi de exploatare agregate minerale care ar putea produce un efect cumulat

- Utilizarea resurselor naturale

Realizarea proiectului presupune excavarea agregatelor minerale – nisip şi pietriş, care vor fi folosite ca materii prime în proiectele de construcții industriale și infrastructură.

Scopul principal al proiectului este utilizarea resurselor naturale, a solului, a terenului, a apei și biodiversității.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deşeurile rezultate în urma procesului de producţie sunt reprezentate de:

- deşeuri menajere și deşeuri tehnologice.

Deşeurile menajere se vor colecta şi înmagazina temporar în pubele din PVC cu capac şi vor fi predate operatorului zonal de salubritate din zonă, în baza unui contract de prestări servicii.

Deşeuri tehnologice

- materialul din copertă (sol vegetal, nisipos-argilos) și steril argilos, refolosibil (cod 01.01.02), deșeuri inerte;

- deşeuri metalice (cod 16.01.17), constituite din piese de schimb şi consumabile provenite din activitatea de întreţinere a utilajelor și acumulatori (cod 16.06.01);

- deşeuri din cauciuc, provenite de la schimbarea cauciucurilor utilajelor mobile echipate cu pneuri (cod 16.01.03);

- uleiuri uzate (cod 13.02.07 și 13.01.12), provenite în urma activităţii de întreţinere a utilajelor;

- ambalaje de hîrtie și carton (cod 15.01.01).

e) Poluarea şi alte efecte negative

Prin implementarea proiectului posibilele efecte asupra factorilor de mediu sunt:

- prin realizarea proiectului se va produce o schimbare majoră a condițiilor de mediu;

- apar surse noi de zgomot și vibrații;

- vegetaţia din proximitatea frontului de lucru şi a drumului de acces la amplasament poate fi afectată de activitatea de exploatare şi de trafic prin depunerea prafului, antrenat de anvelopele autobasculantelor;

- impact negativ la scară locală, prin modificarea reliefului, respectiv apariţia unui relief negativ (zona excavată);

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice - este necesară identificarea oricărui risc de accident asociat proiectului propus.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - vor fi identificate prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului riscurile pentru sănătatea umană ca urmare a implementării proiectului.

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Perimetrul ZĂBRANI 5 SUD este situat în teritoriul cadastral extravilan al comunei Zăbrani, pe malul stâng al râului Mureş, la cca. 500 m sud de râu, la cca. 1,9 km NNE de limita nordică a intravilanului localităţii Aluniş şi la cca. 4,8 km nord – vest de limita vestică a comunei Zăbrani, la SSE de perimetrul Zăbrani 4 Sud, în bazinul hidrografic al râului Mureș.

Pentru realizarea investiției, titularul de proiect a solicitat și a obținut de la Primăria comunei Zăbrani, Certificatul de Urbanism nr. 08/21.03.2023, în vederea întocmirii documentațiilor pentru autorizarea lucrărilor solicitate. Folosința actuală a terenului în suprafață totală 253281 mp este teren arabil situat în extravilan. Din această suprafață va fi exploatată o suprafață de 197.676 mp

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia.

Capacitatea de producţie a agregatelor (nisip şi pietriş)  din perimetrul ZĂBRANI 5 SUD a fost stabilită în funcţie de posibilităţile oferite de zăcământ, de necesităţile de utilizare (şi comercializare) a agentului economic pentru produsele rezultate, aceasta fiind de cca. 1.326.894 mc- volumul total (resursă + copertă).

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor

Din punct de vedere hidrologic perimetrului este situat la peste 500 m sud – est de corpul de apă de suprafață ”Mureș conf. Șoimoș - conf. Zădârlac”.

Conform adresei nr. 34360/09.10.2023 și Aviz de Gospodărire a apelor nr. 376 din 13.10.2023 emise de AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureș pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în acest tip de zone;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat în câmpia de vest, în zonă fără vegetaţie forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes national, comunitar sau internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplastat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – cca. 1,9 km N NE este localitatea Aluniș

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

- se va analiza impactul produs de activitate (emisii în aer, impact asupra cantităţii şi calităţii apelor subterane, generarea deşeurilor etc) asupra locuitorilor din Aluniș;

b) Natura impactului

Posibil impact negativ asupra mediului prin:

- vegetaţia din proximitatea frontului de lucru şi a drumului de acces la amplasament poate fi afectată de activitatea de exploatare şi de trafic prin depunerea prafului, antrenat de anvelopele autobasculantelor;

- impact negativ la scară locală, prin modificarea reliefului, respectiv apariţia unui relief negativ (zona excavată);

- eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere cu care se pot încărca apele pluviale şi implicit cele subterane

c) Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului - este necesară evaluarea impactului asupra flore/faunei, asupra solului, asupra calităţii aerului şi apelor subterane.

e) Probabilitatea impactului – posibil impact asupra factorilor de mediu pe perioada de funcţionare a exploatării;

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - posibil impact asupra factorilor de mediu pe perioada funcţionării balastierei; necesitatea întocmirii unui plan de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu ce urmeaza a fi monitorizate (periodicitate, parametrii).

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

În zona proiectului propus mai există și alte activități/proiecte de exploatare a agregatelor minerale care pot avea un impact cumulat asupra factorilor de mediu.

h)Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – vor fi identificate prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele - proiectul propus nu este amplasat în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Conform adresei nr. 34360/09.10.2023 și Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 376 din 13.10.2023 emise de AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureș pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Vulpe Valentin

Sef birou Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Ciprian Bogdan