Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 3039 din 20.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de BRAD DORIN – NICOLAS Î.I. cu sediul în loc. loc. Pilu, FN, județul Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 19149/3549/R/16.12.2021 şi completările ulterioare, înregistrate cu nr. 16624//01.11.2022, nr. 18444/07.12.2022, nr. 19316/20.12.2022, nr. 17364/15.11.2022, nr. 17014/09.11.2022, nr. 17328/14.11.2022, nr.16525/31.10.2022, nr.14255/20.09.2022, nr.261/41/R/09.01.2023 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor și a punctelor de vedere exprimate de membrii Comisiei de Analiză Tehnică, proiectul „DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE PARTER EXISTENTĂ ŞI CONSTRUIRE ADĂPOST ANIMALE şi ANEXE ÎN LOCALITATEA PILU, JUDEŢUL arad”, propus a fi amplasat pe teren intravilan trup izolat, loc. Pilu, FN, CF 304303, județul Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 1 Agricultură, silvicultură şi acvacultură, e) instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1; 1, f) abatoare;

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Pe amplasamentul studiat se află o veche fermă dezafectată, cu trei construcții în stare avansată de degradare, care se propun a se desființa. Se va construi o fermă nouă, modernă, pentru creșterea bovinelor de carne cu punct de sacrificare și un saivan pentru oi.

În acest sens va construi un adăpost nou pentru 90 de animale, un saivan pentru 400 de oi, container ecarisaj,  silozuri de furaje (sub forma unei platforme betonate închise pe trei laturi), bucatarie furajeră, șopron paie și cereale, bazin dejecții semilichide, platforme de gunoi de grajd și împrejmuire teren.

Se vor asigura utilitățile necesare: alimentare cu apă din foraj existent, energie electrică de la rețea.

Tot prin proiect se vor achiziționa: utilajele necesare desfasurarii activitatii de sacrificare a bovinelor de carne.

Ferma va cuprinde:

- adăpost pentru 90 vaci de carne, suprafaţa construită a adăpostului - 1.406,50 mp.

- saivan oi 786,85 mp (padoc acoperit și padosc neacoperit. Aaşternutul din saivan se scoate după ce ovinele sunt duse la păşune.

- punct sacrificare 268,15 mp. Punctul de sacrificare este prevăzut cu instalații de apă necasară pentru procesul tehnologic si grupuri sanitare.

- siloz furaje/șopron paie si cereal/bucatarie furajeră cu suprafață totală de 1.000,00 mp. (siloz pentru furaje de 500 mp, șopron de 350 mp, bucatarie furajera de 150 mp),

- platforma pentru dejectiile solide cu suprafață de 287 mp și capacitate de 718 mc,

- bazin dejecții semilichide din beton impermeabil avand diametru cu volum de 240 mc,

- platformă cu suprafața de 135 mp pentru stocarea aşternutului cu dejecţii din saivanul de oi,  (evacuate odată pe ciclu, maturat pe o perioadă de 3-4 luni),

- cabină ecarisaj de 13,80 mp,

- foraj alimenatre cu apă,

- platforme, drumuri 3600 mp,

- împrejmuire cu lungimea de 430 ml,

- asigurare utilități (alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă)

Bilanțul teritorial: Conform planurilor de situație și de încadrare anexate, terenul are suprafața totală de 14340 mp, intravilan trup izolat, loc. Pilu, FN, CF 304303, jud. Arad.

| BILANT TERITORIAL | mp | % |
| --- | --- | --- |
| SUPRAFATA INCINTA | 14.340,00 | 100,00 |
| Constr. existente - prop. spre desfiint. | -471,00 | 3,28 |
| Constructii noi - propuse | 4.086,35 | 28,50 |
| Total constructii | 4.086,35 | 28,50 |
| Platforme, drumuri | 3.600,00 | 25,10 |
| Spatii verzi amenajate | 3.273,15 | 22,83 |
| Teren neamenajat | 3.380,50 | 23,57 |
| Total | 14.340,00 | 100,00 |
| P.O.T. existent | 3,28% |  |
| C.U.T. existent | 0,328 |  |
| P.O.T. propus | 28,50% |  |
| C.U.T. propus | 0,285 |  |

Căi de  acces:  pe timpul execuţiei lucrărilor  se vor utiliza căile de comunicaţii existente – accesul pe parcelă se va face din DJ709J existent. Se mențin căile de acces existente.

Alimentarea cu apa: alimentarea cu apă a incintei se va asigura din foraj existent.

Rezervă intangibilă de incendiu  - bazin 110 mc.

Canalizare menajeră: evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare se va realiza în  bazin vidanjabil de 10 mc,

Evacuarea apelor tehnologice: evacuarea apelor uzate de la punctul de sacrificare se face în bazin vidanjabil de 15 mc, acestea vor fi trecute prin separator de grăsimi înainte de evacuarea în bazinul vidanjabil.

Rezerva de incediu: rezervor cu volum de 110 mc,

Gunoi de grajd/dejecții lichide: ferma va avea un adăpost pentru bovine și un sivan pentru oi, pentru colectarea și stocarea dejecțiilor au fost prevăzute – o platforma pentru dejectiile solide cu suprafață de 287 mp și capacitate de 718 m, bazin dejecții semilichide cu volum de 240 mc și o platformă pentru stocarea aşternutului cu dejecţii din saivanul de oi cu suprafața de 135 mp,

Apele pluviale: apele puviale de pe clădiri și platformele pietruite se descarcă liber în sol în zona spațiilor verzi.

Apele pluviale colectate de pe platformele carosabile vor fi preepurate într-un separator de hidrocarburi înainte de descărcarea în spațiile verzi/rețeua hidrografică locală.

Alientare cu energie electrică: branșament la rețea.

Energia termică necesară: alimentarea cu energie termică se va realizeaza prin intermediul radiatoarelor electrice.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

BRAD DORIN – NICOLAS Î.I. are ca obiect principal de activitate Prelucrarea și conservarea cărnii cod CAEN 1011, CUI 45140730/2021.

Pe amplasament se află o veche fermă dezafectată, cu construcții în stare avansată de degradare.

Vecinatățile amplasamentului:

| LATURA | FUNCȚIUNE VECINĂTĂȚI |
| --- | --- |
| Nord | Teren agricol |
| Sud | Teren agricol |
| Vest | DJ709 |
| Est | Teren agricol |

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Terenul care va fi ocupat de fermă este de 14.340,00 mp.

Materialele de construcţii folosite pentru realizarea proiectului vor fi: nisip, pietriș, beton armat (pentru fundații, căi acces), din lemn etc. Acestea vor fi asigurate prin grija titularului. De asemenea, vor fi utilizate apă pentru preparare betoane și energie electrică, care vor fi asigurate de către titular.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- în etapa de construcție vor rezulta: deșeuri cod 17 05 04 „pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03”, pământ de la săpături, cantitate necunoscută și vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau eliminate de societati autorizate; sau se vor depune pe locurile indicate de către Primăria Pilu. Deșeurile de materiale de construcții, cod 17 01 07 în cantități de ordinul câtorva tone se vor preda către societăți autorizate prin grija titularului.

Materialele rezultate din demolari, caramidă, tigle ceramice și lemn, se vor valorifica prin refolosire iar resturile inutilizabile vor fi depozitate intr-un loc desemnat de catre consiliul local.

- deșeurile menajere cod 20 03 01 se colectează în tomberoane și vor fi transportate de către societăți autorizate;

- dejectiile rezultate in perioada de creștere vor fi stocate pe amplasament, apoi vor fi  împrastiate pe terenurile agricole ca fertilizant organic, titularul exploatează cca. 250 ha teren agricol.

- mortalitațile se vor stoca în container frigo si se vor elimina cu societăți autorizate.

Tabel cu deseurile rezultate din activitatea propusă prin proiect.

| Faza procesului | Numele si codul deşeului şi numele emisiei | Impactul deseului, emisiei | Cantitatea t/t materie primă |
| --- | --- | --- | --- |
| Creşterea animalelor | Dejecţii animaliere cod 02 01 06 | - deşeu nepericulos - impact nesemnificativ - împrăştiere pe sol in beneficiul agriculturii . | aprox. 2250 mc/lună |
| Creşterea animalelor | Mortalităţi cod : 02 01 02 | - deşeu nepericulos dar cu impact potenţial important în cazul gestionării necorespunzătoare - necesită eliminare – se elimina cu societăţi autorizate | variabil t/an |
| Personal angajat | Deşeuri menajere cod: 20 03 01 | Impact nesemnificativ . Se colectează în pubele, în spaţiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare către firme autorizate | 1 t/lan |
| Activitati auxiliare | Deşeu de ambalaj hârtie carton Cod :15 01 01 | Impact nesemnificativ . Se colectează in pubele, în spaţiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare către firme autorizate | variabil |
| Activitati auxiliare | Deşeu de ambalaj de plastic Cod :150102 | Impact nesemnificativ . Se colectează in pubele, în spaţiu delimitat pe platforma betonata si se predau spre eliminare către firme autorizate | variabil |

- Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie.

e) Poluarea și alte efecte negative

În perioada de execuţie a lucrărilor sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape pot fi următoarele:

- depozitarea necontrolată a deșeurilor și a materialelor de construcție;

- activitățile desfășurate pentru amenajarea obiectivului investiției;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehicule și utilaje.

Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice perioadei de construire, sunt:

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite din activitătile de executie a lucrărilor de construcție proiectate și de la materialele de construcții utilizate;

- gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de construcții proiectate.

În perioada de funcţionare sursele potențiale de poluanți pentru sol, subsol şi ape pot fi:

- gunoiul de grajd inclusiv dejecţii lichide de grajd. Potrivit datelor furnizate de către titularul proiectului, gunoiul de grajd va fi stocate pe platformă urmând a fi valorificate ca și fertilizanți organici, prin aplicarea acestora pe terenuri agricole; Perioada de stocare a dejectiilor va fi funcție de perioada de interdicție legată de împraștierea dejecțiilor pe terenurile agricole. După această perioadă, dejecțiile se vor utiliza la fertilizarea solului, în conformitate cu planul de fertilizare întocmit anual și planurile OSPA.

- substanțele chimice ce se vor utiliza pe amplasament pentru igienizare;

- cadavrele de animale.

Sursele de poluanţi pentru aer:

- eventuale mirosuri de la dejecții;

- emisii de amoniac;

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite din activitățile de transport a furajelor și de la măcinarea cerealelor pentru furajarea animalelor;

- gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitățile desfășurate pe amplasament (furajare, curățarea grajdurilor, transportul și depozitarea furajelor).

În perioada de realizare a lucrărilor, zgomotul va fi dat de activităţile utilajelor/mașinilor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor, dar acesta se va resimţi pe perioade scurte de timp, iar în perioada de funcţionare zgomotul va fi dat de funcționarea motoarelor de la mașinile/utilajele agricole/mijloacele de transport de pe amplasament.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

Proiectul nu generează efecte majore și nu poate fi afectat semnificativ de dezastre naturale.

g) Riscurile pentru sănătatea umană.

Proiectul nu va afecta sănătatea umană dacă vor fi respectate condițiile de implementare a proiectului. A fost emisă Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr.410/06.10.2022 emisă de de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad și punctul de vedere favorabil la DSVSA  nr. 11891/14.09.2022.

2. Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Conform Certificatului de urbanism nr. 16/016.12.2021 emis de către Primăria Pilu, proiectul propus este situat pe teren intravilan –trup izolat- cu funcțiuni curți construcții, construcții agricole, loc. Pilu, FN, conform Documentației de urbanism nr.16/2000, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.17.

Pe amplasament se află o veche fermă dezafectată, cu trei construcții în stare avansată de degradare.  Dreptul de concesiune pe o perioada de 49 ani, începând cu data de 07.03.2021-06.03.2070, il detine BRAD DORIN-NICOLAS, ca patrimoniu de afectatiune a Brad Dorin Nicolas Întreprindere Individuală.

A fost emis punctul de vedere nr.  nr. 37759/24.10.2022 emis de Direcția pentru Agricultură Arad;

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia - nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat la câmpie, nu este amplasat în zonă montană sau cu vegetație forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere suprapunerea totală peste aria naturală protejată de importanță comunitară (tip SPA/SCI) ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” în România, respectiv: ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru,  în suprafaţa de  7,6417 ha

- zonele clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: cea mai apropiată zonă de intravilan cu funcțiunea de locuire: la nord  2,80 km fată de vatra loc. Pilu, la sud  2,50 km fată de vatra loc. Graniceri;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul este amplasat într-o zonă care nu prezintă aceste caracteristici.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului:

- proiectul se va implementa la 2,80 km fată de loc. Pilu,  2,50 km fată de loc. Graniceri.

Impactul va fi local în timpul realizării proiectului, cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru şi  nu va schimba funcţiunea zonelor invecinate.

b) Natura impactului

În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate anterior la punctul I.1.e.

Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă atât a substanțelor și materialelor folosite, cât și a deșeurilor ce vor rezulta.

c) Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea nr. 22/2001, lista pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului

- sunt stabilite măsuri pentru prevenirea poluării aerului, solului şi apelor freatice (manevrarea deşeurilor pe platforme betonate şi impermeabilizate, stocarea dejecţiilor/platformă pentru dejecţii, stocarea cadavrelor în spaţiu frigorific, separator de grăsimi la punctul de sacrificare),

- a fost emis Avizul favorabil cu condiții nr.1/09.01.2023 emis de ANANP Serv. Teritorial Arad, privind condițiile, obligațiile și măsurile de care se va ține cont la realizarea proiectului și pe perioada de funcționare în ce privește aria naturală protejată ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

e) Probabilitatea impactului

# În conformitate cu cele descrise în memoriul de prezentare, întocmit în conformitate cu prevederile Ord. nr. 19/2010, se concluzionează că proiectul propus nu are un impact semnificativ negativ asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar identificate la nivelul ariilor naturale protejate și nici asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000, peste care se suprapune.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul generat ca urmare a implementării proiectului şi desfăşurării activităţii nu este unul semnificativ negativ asupra mediului, pe amplasament au fost desfășurate activități fiin o veche fermă dezafectată cu construcții în stare avansată de degradare.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

# - situl de importanţă comunitară deţine plan de management aprobat prin Ordinul nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului  sitului Natura 2000 ROSPA  Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru si al  ariilor naturale protejate conexe,

- nu se identifică un impact cumulat cu alte proiecte existente sau propuse în situl ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Măsuri de ordin legislativ privind protecția biodiversității:

# Conform OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare

# Art. 21, alin (4) ,,Respectarea planurilor de management și al regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea arie naturale protejate.”

# Art. 33, alin. (1) ,,Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

# a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

# b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

# c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

# d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

# e)  recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

# f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”
alin. (2) ,,Fără a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) şi (4) şi ale art. 38 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt  interzise:

# a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor in natură;
c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;

# e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
f) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.”

Măsuri de ordin general privind biodiversitatrea:

# - în amplasament nu se vor utiliza biocide, capcane sau repelenți acustici;

# - în amplasament și vecinătate se realizează monitorizarea prezenței/absenței speciilor de interes comunitar și a impactului proiectului propus pe durata întregii perioade de implementare a proiectului;

# - în amplasamentul proiectului din aria protejată nu vor fi adăpostiți câni fără stăpân și nu vor fi utilizați câini de pază;

# - suprafața terenului din amplasamentul proiectului va fi administrat adecvat pentru a împiedica instalarea speciilor de plante invazive;

# - vor fi realizate instruiri periodice cu angajații privitor la obiectivele ariei protejate și măsurile de reducere/eliminare a impactului proiectului;

# - accesul în perimetrul proiectului  se va realiza doar pe drumurile de acces propuse (existente);

# - scurgerile accidentale de produse petroliere pe sol, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante și la îndepărtarea solului afectat;

# - gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri, conform prevederilor actelor normative în vigoare;

# - cadrul siturilor şi nici sa nu se arunce resturi menajere în cadrul acestora. Este de dorit ca o posibila organizare de şantier să se realizeze în exteriorul sitului la o distanţă apreciablă, astfel încât să nu se aduca perturbări florei şi faunei amintite anterior, iar posibile resturi menajere să fie colectare în pubele amplasate în acesta zonă şi preluate la umplere de serviciul de salubritate cel mai apropiat.

# - dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului.

# - aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit:

# - se vor amenaja spaţii verzi și plantate in incinta studiata, respectiv minim 20% din suprafața incintei.

# - asigurarea utilitatilor, respectiv alimentarea cu apa se face din putul forat existent iar apele uzate se vor elimina in rezervoare vidanjabile, cele de la punctul de sacrificare trecand si prin separatoare de grasimi.

# - din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul activitatii din zona, luand in considerare situatiile cu investitii similare, apreciem ca investitia este cu risc redus, nesemnificativ asupra mediului.

# - conform temei de proiectare, suprafata de teren care face obiectul prezentului proiect, va fi destinata autorizării de constructii agrozootehnice si anexele acestora.

# - organizarea sistemelor de spatii verzi: in incinta se vor amenaja spatii verzi si plantate, precum si plantarea de pomi si arbusti in special pe perimetrul incintei. Terenul liber din zona constructiilor propuse, care nu s-a amenajat ca platforme betonate sau asfaltate, drumuri, parcaje, va fi amenajat ca spatiu verde cu rol de protectie si ambientare. Spatiile verzi reprezinta un procent de cca. Minimum 20 % din totalul suprafetei imprejmuite si amenajate apartinatoare investitiei.

- Întreaga activitate și lucrările propuse prin proiectul „Înființare exploatație creștere bovine, jud. Arad” se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, păstrând în condiții optime biodiversitatea zonei, a obiectivelor de conservare ale siturilor Natura 2000, respectând condiţiile din avizul ANANP - Serviciul teritorial Arad (Aviz nr. 25/16.12.2022), măsurile pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din documentaţie.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

# - proiectul propus nu include acțiuni care să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate de tip sit Natura 2000 peste care se suprapune;

- proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanțe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele pentru care ariile naturale protejate au fost desemnate;

- prin implementarea proiectului nu sunt identificate activități/dezvoltări conexe care pot afecta semnificativ negativ habitatele naturale și/sau speciile sălbatice pentru care au fost desemnte ariile naturale protejate;

- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migrație și nu are o acțiune directă asupra ariilor naturale de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane din acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică și nici nu implică utilizarea unor resurse de care depinde diversitatea biologică;

- implementarea prevederilor proiectului propus nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar și nici nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unui/unor habitat/e natural/e de interes comunitar.

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

# În conformitate cu cele descrise în memoriul de prezentare, întocmit în conformitate cu prevederile Ord. nr. 19/2010, se concluzionează că proiectul propus nu are un impact semnificativ negativ asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar identificate la nivelul ariilor naturale protejate și nici asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000, peste care se suprapune.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele :

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, AN Apele Române – ABA Crișuri a decis că nu este necesară elaborarea SEICA şi a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. C 204 din 11.10.2022, emis de AN Apele Române ABA Crișuri;

Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a) Măsuri pentru diminuarea poluării aerului

Principalele măsuri de protecție împotriva poluării aerului vor consta în:

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport silenţioase, performante și adecvate, care să respecte normele Euro în vigoare;

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și a mijloacelor de transport;

- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale de acțiunea vântului;

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- încadrarea în prevederile STAS 12574-87 referitoare la condițiile de calitate a aerului;

- respectarea limitei maxime de zgomot admise, de 65 dB, măsurată la limita zonei funcționale (incintei), în conformitate cu prevederile SR nr. 10009/2017.

În perioada de funcţionare:

- 	utilizarea doar a agenților frigorifici ecologici pentru agregatele frigorifice cu care va fi echipat spațiul special destinat colectării eventualelor cadavre (container frigorific sau spațiu dotat cu agregate frigorifice);

În perioada de funcționare:

- transportul dejecțiilor/purinului se va face numai pe drumuri de exploatare agricole, evitându-se pe cât posibil traversarea localității.

- împrăştierea dejecțiilor în timpul zilei, când este foarte probabil ca populaţia să nu fie acasă, şi evitarea sfârşiturilor de săptămână şi a sărbătorilor publice;

- observarea direcţiei vântului în raport cu casele din localitățile cele mai apropiate de terenurile fertilizate.

b) Măsuri pentru diminuarea poluării solului

Principalele măsuri de protecție împotriva poluării solului vor consta în:

- toate construcţiile şi canalele destinate colectării gunoiului de grajd  şi apelor uzate igienico sanitar vor fi impermeabilizate corespunzător;

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea de către constructor a tuturor măsurilor necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- verificarea stării tehnice a utilajelor și a mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulație, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate, situate în afara şantierului;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

c) Măsuri şi condiţii de realizare a proiectului în vederea protecției apei

- alimentarea cu apă la nivelul amplasamentului se face se va asigura din foraj, în jurul căruia va fi instituită zona de protecţie sanitară cu regim sever, conform HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificările și completările ulterioare;

- dotarea adăposturilor pentru animale cu echipamente performante pentru adăpare animalelor pentru reducerea consumului de apă;

- canalizare menajeră: evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare se va realiza în  bazin vidanjabil de 10 mc,

- evacuarea apelor tehnologice: evacuarea apelor uzate de la punctul de sacrificare se face în bazin vidanjabil de 15 mc, acestea vor fi trecute prin separator de grăsimi înainte de evacuarea în bazinul vidanjabil.

- asigurarea colectării și depozitării gunoi de grajd și a dejecților lichide (de la adăpostul pentru bovine și un sivanul pentru oi): platforma pentru dejectiile solide cu suprafață de 287 mp și capacitate de 718 mc, platformă cu suprafața de 135 mp pentru stocarea aşternutului cu dejecţii din saivanul de oi (evacuate odată pe ciclu, maturat pe o perioadă de 3-4 luni), bazin dejecții semilichide din beton impermeabil avand diametru cu volum de 240 mc,

- apele pluviale colectate de pe platformele carosabile vor fi preepurate într-un separator de hidrocarburi înainte de descărcarea în spațiile verzi/rețeua hidrografică locală, apele puviale de pe clădiri și platformele pietruite se descarcă liber în sol în zona spațiilor verzi...

- apele meteorice evacuate în rețeaua hidrografică locală vor respecta prevederile HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare NTPA 001;

-mijloacele auto folosite nu se vor spăla în zonele de lucru, doar la societăţi autorizate în acest scop.

- Conform Avizului de gospodărirea apelor nr. C 204 din 11.10.2022, emis de AN Apele Române ABA Crișuri;

monitorizarea calităţii freaticului din incinta fermei se va face prin foraje de control ce se vor executa pe amplasament. Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza: pH, CCO-Mn, NH4, NO2, NO3, Ptotal, cloruri. Forajele de control se vor amplasa conform prevederilor studiului hidrogeologic şi a referatului de expertiză care va fi elaborat.

d) Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor

Principalele măsuri de protecție împotriva poluării generate de deșeuri vor consta în:

- dejecțiile se vor utiliza pentru fertilizarea terenurilor agricole;

- stocarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor lichide, doar pe platforma betonată respectiv bazin colector pentru dejecții lichide - cu respectarea astfel prevederile Codului de bune practici în fermă;

- cadavrele de animale vor fi colectate corespunzător, stocate provizoriu în spații special destinate acestui scop și prevăzute cu agregat frigorific, până la predarea acestora unor societăți specializate și autorizate, în vederea eliminării lor în condiții de siguranță;

- colectarea pe categorii a deșeurilor produse, atât în etapa de construcție, cât și în cea de funcționare, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării, conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeuri;

- deşeurile generate în perioada de executie a lucrărilor de construcţie proiectate sunt deşeuri care pot fi valorificate, deşeuri inerte (pământ şi pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi), iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului;

- ca primă opţiune de gestionare a deşeurilor se vor alege variantele de reutilizare şi reciclare a deşeurilor rezultate, iar cele care nu pot fi valorificate vor fi supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21 din OUG nr.92/2021;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- este interzisă abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor

- eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise

- titularul autorizaţiei de construire emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (conform prevederilor art 17, alin 4 din OUG nr 92/2021);

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1) la OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;

- eliminarea deșeurilor municipale amestecate prin intermediul societăţii de salubritate autorizată, care are contract de delegare;

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea de deșeuri pe drumurile publice;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- interzicerea abandonării deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- interzicerea depozitării temporare a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajații vor fi instruiți în acest sens;

- refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- anunţarea autorităţilor de mediu în legătură cu apariţia oricăror forme de poluare.

e) Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației

În perioada de realizare a lucrărilor de construcţie, pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane din zona limitrofă proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a autobasculantelor pe timpul transportului materialelor și restricționarea vitezei autobasculantelor.

Se va asigura aplicarea corespunzătoare a fertilizărilor cu dejecții animaliere, urmărindu-se aplicarea acestora când direcția predominantă a vântul nu  va fi înspre așezările umane, pentru a diminua răspândirea eventualelor mirosuri dezagreabile, care ar putea crea disconfort populației din zonă.

Pe toată durata de execuție și funcționare a proiectului vor trebui asigurate condițiile de igienă și sănătate publică prevăzute în legislație.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- HG nr. 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul comun nr. 242/197 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţia vulnerabile la poluarea cu nitraţi [...];

- Ordinul comun nr. 296/216 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- OM nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

şi ale altor acte normative care reglementează proiectul/activitatea reglementată.

Documentația cuprinde:

- Notificare conform Legii nr. 292/2018, întocmită de titularul proiectului și înregistrată la APM Arad cu nr. 19149/3549/R/16.12.2021;

- Împuternicirea FN/25.11.2022 eliberată pentru domnul Șimon Imre pentru a reprezenta societatea în relația cu APM Arad pe parcursul procedurii;

- Certificat de Urbanism nr.16/16.12.2021 emis de către Primăria Pilu;

- Plan de încadrare în zonă a proiectului, plan de situație existent, plan de situație propus;

- Extras de Carte Funciară pentru informare nr. CF 304303 Pilu, eliberat de OCPI Chișineu Criș;

- Certificat de Înregistrare seria B nr. 4405063, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Dovada achitării tarifelor aferente procedurii specifice de acord de mediu cu OP/ 16.12.2021 și OP /20.09.2022;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 19286 din 20.12.2021, emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare întocmit conform anexei 5E din Legea nr. 292/2018 și Memoriu de prezentare întocmit conform prevederilor Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările şi completările ulterioare,

- Proces verbal ședință etapă de încadrare nr.17025/09.11.2022 și PV reluare ședință nr.18437/07.12.2023,  întocmite de reprezentanții APM Arad,

- Punct de vedere nr.2/03.02.2023 și LIstă control EA, emise de CFM Biodiversitate din cadrul APM Arad,

- Aviz nr.25/16.12.2023 emis de ANANP Serv. Teritorial Arad,

- Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad a participat la şedinţele etapei de încadrare ca membru CAT unde și- a exprimat punctul de vedere față de proiect;

- Punct de vedere emis de Primăria Pilu nr.2184/08.11.2022; Reprezentantul primăriei Pilu a participat la şedinţele etapei de încadrare ca membru CAT unde și-a exprimat punctul de vedere față de proiect;

- Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 410/06.10.2022 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Jud. Arad;

- Punctul de vedere  nr. 11891/14.09.2022 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Punct de vedere nr.  nr.37759/24.10.2022 emis de Direcția pentru Agricultură Arad;

- Avizul de gospodărire al apelor nr.  C 204 din 11.10.2022, emis de AN Apele Române ABA Crișuri;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din data de 27.10.2022), Anunț nr.2124/27.10.2022 afișat la Primăria Pilu, precum şi pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 18.10.2022);

- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în în ziarul “Glasul Aradului” (din data de 06.01.2023), Anunț nr.63/06.01.2023 afișat la Primăria Pilu şi pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 03.02.2023), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri / observaţii din partea publicului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

În situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Arad.

Autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă, prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile, prevăzută la art. 22 alin. (1), este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Conform HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8 alin. (2), lit. ii) “Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei și înainte de începerea activității titularul proiectului/activităţii are obligaţia notificării Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului-verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin 3 din Legea nr. 292/2018 și solicitarea autorizației de mediu.

Prezentul act de reglementare cuprinde 13 pagini și a fost emis în 2 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii - Orăşan Adina

Întocmit, Micu Carmen

Șef Serviciu C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian