Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. XXX din XX.11.2023

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în mun. Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 75, judeţul Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 822/R/4312 din 13.03.2023, și completările înregistrate cu nr. 5242 din 28.03.2023, nr. 2062/R/10262 din 22.06.2023, nr. 10772 din 03.07.2023, nr. 2207/R/10887 din 04.07.2023, nr. 11480 din 17.07.2023, nr. 13841 din 30.08.2023, nr. 2959/R/14159 din 05.09.2023, nr. 3196/R/15082 din 21.09.2023, nr. 3733/R/17513 din 02.11.2023 și XXX în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului - APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.08.2023, că proiectul “ ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE FAZA DALI – REABILITARE PARC ZSOLT TOROK” propus a fi realizat în municipiul Arad, Parcul Copiilor ”Zsolt Torok”, județul Arad nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48, lit.b din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare - lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apa potabilă, industriala şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel.

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Proiectul se va implementa pe un teren in suprafata de 18,588 mp, situat în intravilanul municipiului Arad, Parcul Copiilor ”Torok Zsolt”, FN,  identificat prin CF 354428  Arad, județul Arad. Terenul este unul urban, neîmprejmuit, domeniu public, categoria de folosință curți construcții.

Accesul se face prin B-dul General Dragalina din municipiul Arad. Toate vecinătățile sunt urbane, rezidențiale și administrative, respectiv nu afectează funcționarea investiţiei.

Terenul nu este este ocupat în prezent de nici-o constructie – actualmente parc.

BILANȚ TERITORIAL

Caracteristici tehnice  şi parametric specifii obiectivului:

| Bilanț teritorial | Existent Initial | Modificare | Propus Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafata (mp) | Procent din total Initial | Suprafata (mp) | Procentual se modifică cu | Suprafata (mp) | Procent din total Rezultat |
| Construcții: | 37,68 |  | +10,32 |  | 48,00 |  |
| Locuri de joacă / relaxare / activități: | 1172,90 |  | +557,13 |  | 1730,03 |  |
| perete cățărare pentru adolescenți și tineri |  |  |  |  | 61,00 |  |
| spațiu amenajat pentru skateboard / role |  |  |  |  | 182,00 |  |
| pistă de alergare |  |  |  |  | 240,00 |  |
| teren de baschet împrejmuit |  |  |  |  | 524,19 |  |
| spațiu activități sportive adolescanți / tineri |  |  |  |  | 140,00 |  |
| spațiu recreere cu hinte (cu pietriș) |  |  |  |  | 94,00 |  |
| loc de joacă copii mici |  |  |  |  | 467,59 |  |
| perete de cățărare amenajat pentru preșcolari |  |  |  |  | 21,25 |  |
| Accese / Rampe / Platforme: | 135,33 |  | +62,40 |  | 197,73 |  |
| Alei și suprafețe pavate: | 4848,63 |  | -1077,76 |  | 3770,87 |  |
| alei înierbate |  |  |  |  | 198,95 |  |
| alei pietonale și platforme bănci |  |  |  |  | 3545,50 |  |
| fântână centrală |  |  |  |  | 26,42 |  |
| Spații verzi: | 12393,46 |  | +447,91 |  | 12841,37 |  |
| Suprafață totală teren | 18.588 | 100% |  |  | 18.588 | 100% |

POT rezultat = 0.26 / CUT rezultat =  0.0026

Obiective propuse în cadrul amenajării :

- Amenajare zone cu tematică sportivă și de recreere pentru tineri/ adolescenți și pentru copii

- Amenajare alei incintă

- Reabilitare zid de sprijin spre B-dul G-ral Dragalina

- Reabilitare/refacere accese parc

- Realizare element central parc – fântână în pardoseala

- Lucrări aferente instalării toaletei inteligente

- Împrejmuiri parțiale și pergole decorative

- Rețele parc: Alimentare cu apa (realizare rețea apă potabilă, sistem irigații și alimentare fântână centrală; bransament – reabilitare branșament și puț existent și realizare puț forat nou); Canalizare (realizare rețea canalizare (apă menajeră – fântâni și grup sanitar); realizare branșament canalizare (grup sanitar + fântâni); Energie electrică (realizare rețea electrică incintă (iluminat public și prize); reabilitare bransament electric); Telecomunicații (realizare rețea telecomunicații (internet); realizare branșament telecomunicații) și Realizare instalații supraveghere video incintă (CCTV).

Echipamente și dotări specifice funcțiunilor propuse:

Dotări aferente zonelor cu tematică sportivă și celor de recreere

- perete de cățărare;

- ansambluri pentru skateboard / role;

- teren de baschet;

- spațiu activități sportive: echipamente multifuncționale pentru antrenament în aer liber (spalier, bare paralele, bară de tracțiuni, ”monkey bars”, suport pentru abdomene, etc.);

- zonă de recreere 1 (leagăne / hinte);

- zonă de recreere 2  (pentru lectură, relaxare, activități) – prevazută cu hamace și băncuțe circulare dispuse în jurul arborilor;

- zoc de joacă copii mici (cel putin 2 ansambluri complexe de joacă (cu turnulețe, poduri, plase sau rampe de cățărare, monkey bars, topogane, scări, etc.); balansoare pe arcuri; balansoare duble normale, topogane, ansamblu central de catarare (con sau a unei piramide de cățărare din sfori), leagane);

- perete de cățărare amenajat pentru preșcolari

Mobilier urban: bănci individuale, bănci circulare, bănci cu forme complexe, bănci inteligente (smart) cu  încărcare solară (pentru wi-fi și încărcare telefoane)

Mobilier utilitar/Dotari utilitare :

- dotari utilitare de mici dimensiuni: coșuri de gunoi prevăzute cu compartimente diferite pentru colectare selectivă; cișmele apa potabilă;  panouri de informare;

- grup sanitar inteligent  (1 cabină adaptată pentru femei / bărbați / persoane cu dizabilități)

Utilaje: utilaje aferente fântânii și puțurilor, aferente sistemelor de telecomunicații și supraveghere, utilaje aferente sistemului de irigații, etc.

Amenajare alei pietonale

-	refacerea integrala a pavajului cu materiale noi si implicit a infrastructurii acestuia (pentru a se evita tasarile diferite care sa genereze denivelari la suprafata pavajului si pentru o mai buna rezistenta in timp , se propune ca pavajul sa fie realizat pe o placa de beton)

- refacerea acceselor utilizând trepte monobloc din piatra naturala (calcar /travertin deschis) pentru a se asigura o coerenta in amenajarea zonei centrale

- realizarea unui spatiu pavat mai generos (în stânga aleii principale) delimitat de bancute cu forme complexe, de stejarul bătrân (ce va fi pus în evidență cu iluminat decorativ) și de spații verzi. În spatiul verde a fost delimitată o zonă în care ocazional se poate monta o scenă pentru a găzdui diferite evenimente.

Reabilitare zid de sprijin spre B-dul G-ral Dragalina

- refacerea scărilor/rampelor de acces în parc, dispuse perimetral parcului (inclusiv a accesului pentru persoane cu dizabilități) ;

- repararea și finisarea decorativă a parapetului existent (zidului de sprijin) spre B-dul G-raI Dragalina ( curățarea zidului de sprijin de vegetație; realizarea de reparații locale unde este cazul prin injectarea mortarelor de reparații; zidăria de piatră se va restaura prin curățirea pietrei; moloanele sparte sau căzute se vor înlocui; se va rostui și proteja zidaria de piatră la intemperii);

- repararea/înlocuirea parțială/completare a balustradei metalice de protectie, precum si refacerea estcadei metalice ce protejeaza conducta de gaze.

Reabilitare/refacere accese parc

- refacerea integrală a accesului dinspre Colegiul Elena Ghiba Birta ca Acces principal în parc;

- refacerea accesului central (Acces Nr. 2), inclusiv a rampei pentru persoane cu dizabilități;

-  refacerea accesului Nr. 3 ( coltul S-V spre cazinou), dar și a acceselor Nr. 5  (coltul de N-E) și Nr. 9 (coltul de S-E);

- intrarea principală în parc (cea dinspre Colegiul Elena Ghiba Birta) să fie marcată printr-un „portic „utilizand materiale prietenoase cu mediul, inscriptionat cu denumirea parcului „Parc Zsolt Torok”.

- accesul în parc să fie marcat tot printr-un postament/lespede de piatră pe care să fie inscripționată denumirea acestuia „Parc Zsolt Torok”, precum și alte informatii legate de memoria alpinistului si de conceptul parcului.

Realizare element central parc - fântână în pardoseală

- montarea unei fântâni arteziene de tip pavimentală, echipată cu 19 duze.

Lucrări aferente instalării toaletei inteligente

- montarea unei toalete inteligente prevazută cu o cabină (femei/bărbați) ce va fi adaptată și pentru persoanele cu dizabilități, amplasată pe o platformă betonată (conform specificațiilor furnizorilor), mascată spre bulevard cu vegetație, care va fi branșată la reteaua de alimentare cu apă, la canalizare și la energie electrică.

Împrejmuiri parțiale și pergole decorative

- stația de gaze și cele două posturi de transformare vor fi mascate cu împrejmuiri dublate de vegetatie decorativă;

- amenajarea pe coltul de SE al parcului a unei zone prevazute cu pergole din lemn și vegetație decorativă, dedicată realizării sedintelor foto.

Retele parc

- se vor reface/realiza următoarele tipuri de utilități: alimentarea cu apă, canalizare, retea de energie electrică, retea de telecomunicații și CCTV.

- parcul va fi prevăzut cu fântâni cu apă potabilă și sistem de irigații pentru spațiile verzi.

- realizarea unei rețele de canalizare menajeră pentru toaleta inteligentă și pentru fântâna cu apă.

- dotarea parcului cu stâlpi de iluminat similari cu cei din Parcul Eminescu, cu iluminat ambiental pentru diferitele spații/obiective;

- dotarea parcului cu sistem de supraveghere video.

Toate retelele se vor realiza ingropat.

Realizare rețea de alimentare cu apă potabilă, sistem de irigații și alimentare fântână centrală

- sursa de alimentare cu apă potabilă pentru cismelele din parc, fântâna decorativă și toaleta ecologică va fi asigurată din reteaua publică a municipiului Arad de pe strada G-ral Dragalina, printr-un branșament contorizat.

Realizare puț și reabilitare puț existent

- pentru asigurarea debitului necesar irigarii spatiilor verzi se propune realizarea unui nou put forat si reabilitarea celui existent, forat la adancimea de 15m.

- puțul propus se va realiza la 20 m adancime

- necesarul de apă pentru irigarea spațiilor verzi este de 1.10 mc/h.

Realizare sistem irigatii

- irigarea spatiilor verzi se va realiza cu ajutorul unui sistem de irigatii automatizat este prevazut cu senzori de ploaie, electrovane si panou de comanda pentru programarea zonelor de irigat, astfel:

-zonele cu arbori/arbusti se vor iriga cu ajutorul aspersoarelor telescopice cu duze reglabile pentru ajustarea razei de irigare, avand un debit maxim de 11.5 l/h/buc;

-zonele amenajate cu plante decorative se vor iriga prin picurare, folosind furtun/tub de irigatii, cu perforatii din metru in metru. Debitul maxim pentru fiecare orificiu este de 1.5 l/h.

Realizare fântână centrală

- fântâna arteziană de tip pavimentală va fi echipată cu 19 duze, iar recircularea apei se va realiza cu ajutorul unei pompe montate în căminul aferent acesteia.

Realizarea rețelei de canalizare (apă menajeră, fântână și grup sanitar)

Bransament canalizare menajera

- canalizarea menajeră a parcului va deversa în reteaua publică de canalizare a municipiului Arad aflată de pe strada G-ral Dragalina. Având în vedere diferența de nivel a parcului față de stradă, pe bransament se va monta și un cămin prevazut cu clapetă de sens, pentru evitarea refulării apelor menajare/meteorice în parc.

Canalizare menajera

- realizarea unei retele de canalizare de tip gravitational pentru preluarea apelor uzate de la toaleta ecologică, cișmelele de băut apă și fântâna de pardoseală.

Managementul apelor pluviale / meteorice:

- nu se recomandă realizarea unei rețele de canalizare a apelor pluviale, acestea vor fi dirijate către spatiile verzi.

Realizare rețea energie electrică incintă (iluminat public și prize)

- alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin intermediul unui cablu electric montat subteran, de la BMPT (Bloc de Masura si Protectie Trifazat) montat în/lângă postul de transformare existent aflat în incinta parcului până la tabloul electric general T.G. nou proiectat, montat la exterior.

Rețele electrice de incintă, instalații electrice

- iluminatul parcului se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED pe stâlpi ornamentali metalici de 3,5 m înăltime, care se vor monta pe fundatii din beton, cu ancore si buloane;

- pentru punerea in accent a anumitor copaci, precum și a statuii cu bustul Elenei Ghiba Birta au fost prevazute proiectoare de exterior, montate încastrat, echipate cu surse LED;

- iluminatul terenului de baschet se va realiza cu proiectoare cu sursa LED, montate pe stâlpii metalici ai împrejmuirii incintei terenului;

- a fost prevazut un tablou electric echipat cu prize monofazice pentru alimentarea de echipamente electrice în zona  pentru amenajarea ocazională a scenei de evenimente;

- alimentarea cu energie electrică a toaletei automate, a pompelor aferente puțurilor de apă, a instalațiilor de irigare și a instalației aferente fântânii arteziene au fost prevazute cabluri de alimentare până la tablourile electrice aferente acestora.

Realizare rețea de telecomunicații

- se vor monta 24 de camere de supraveghere conectate cu echipamentele NVR prin intermediul fibriei optice și a mediaconvectoarelor. Camerele video vor fi amplasate pe stâlpi ornamentali, iar mediaconvertoarele se vor amplasa în cofrete metalice.

- cablurile sistemului de supraveghere video se vor monta îngropat (în aceleasi șanțuri cu cablurile de energie), pe pat de nisip, semnalizate cu folie de avertizare.

- alimetarea cu energie electrică a surselor de alimentare pentru camere se va realiza o retea electrică  pe acelasi traseu ca cea de iluminat, însă separată pentru o funcționare permanentă a sistemului CCTV.

Intervenții de reabilitare peisageră a parcului – intervenții de toaletare, defrișare, plantare arbori și vegetatie decorativă

- conform Studiului Peisagero-cultural, au fost identificați un număr de 335 arbori existenți în teren;

- în urma evaluarii fiecarui arbore existent pe amplasament au fost propuse pentru defrisare aproximativ 11% din exemplare, datorită stării de sănătate a acestora, iar lor li se adaugă alte câteva exemplare afectate de lucrările de sistematizare și amenajare a parcului (exemplu – terenul de baschet);

- pentru restul arborilor au fost propuse lucrări de toaletare și de întretinere;

- în cadrul parcului au fost identificate câteva zone ce permit plantarea de arbori;

- spațiile verzi rezultate vor fi însămânțate cu gazon, iar zonele identificate în proiect pentru a beneficia de o amenajare peisagistică vor fi tratate cu vegetație cățărătoare și plante decorative compatibile cu vegetația existentă și cu condițiile de mediu.

Lucrări peisagere: (de la Bociort)

- reabilitarea peisageră a parcului prin plantare, toaletarea, înlocuirea sau mutarea vegetației existente;

- copacii se vor păstra, doar în cazuri justificate din punct de vedere al soluției peisagere vor fi eliminate;

- refacerea tuturor rondourilor florale;

- terasament;

- înlocuirea gazonului;

- toaletare arbori;

- extrageri de arbori;

- transplantari arbusti;

- arbori și arbuști existenți în parc, propunere de toaletare și tundere;

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Terenul se învecinează:

- la nord: Palatul Cultural

- la sud: Cazinoul din Arad

- la vest: Faleza Mureșului

- la est: B-dul General Dragalina

Nu au fost identificate proiecte sau planuri existente sau în curs de autorizare în zona proiectului propus.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

- nu vor fi ocupate suprafeţe noi de teren. Materialele de construcţii necesare pentru derularea proiectului vor fi asigurate prin grija constructorului de la terţe societăţi. Energia utilizată este numai energie electrică prin branșament în rețeaua națională în perioada de funcționare.

- organizarea de şantier va fi localizată în limitele incintei deţinute de către titularul proiectului;

- lucrări propuse pentru alimentarea cu apă rece:

- pentru sistemul de irigare va fi realizat 1 foraj nou, 20 m adâncime, și va fi reabilitat puțul forat existent cu adâncimea de 15 m. Sistemul de alimentare cu apă pentru irigare este un sistem de irigatii automatizat este prevazut cu senzori de ploaie, electrovane si panou de comanda pentru programarea zonelor de irigat.

- în cadrul amenajarii parcului se vor reface/realiza urmatoarele tipuri de utilitati: alimentarea cu apa, canalizarea, reteaua de energie electrica, reteaua de telecomunicatii si CCTV.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deșeurile generate vor fi colectate pe platformă impermeabilă aferentă organizării de șantier în containere metalice, puse la dispozitie de operatorul care le va gestiona. Se vor realiza astfel spații special amenajate pentru colectarea separată a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de plastic, deşeuri metalice, deșeuri de lemn, etc.); Deseurile se vor stoca în aceste containere pe categorii de deșeuri și vor fi gestionate conform OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare. Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate se stabileşte de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului). În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

În perioada realizării proiectului pot fi generate următoarele tipuri de deseuri:

| Cod deşeu | Denumirea deşeului | Cantitate estimtivă |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate |  |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | 2 mc |
| 16 01 17 | Metale feroase | 2 tone |
| 17 01 01 | Beton | 1400 tone |
| 17 02 01 | Lemn | 7 tone |

Deşeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi colectate, stocate pe tipuri şi şi predate operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, OUG nr.92/2021.

- Poluarea şi alte efecte negative:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape în perioada de execuţie a lucrărilor sunt

- depozitarea necontrolată a deseurilor şi a materialelor de constructie;

- activitătile desfăşurate pentru amenajarea obiectivului investiţiei;

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehicule şi utilaje.

Amenajările şi dotările propuse pentru protecţia solului, subsolului şi apelor sunt:

- evitarea ocupării terenului peste limitele organizării de şantier;

- gestionarea riguroasă şi corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri generate de implimentarea proiectului;

- manipularea corespunzătoare a substanţelor/amestecurilor utilizate în vederea evitării scurgerilor accidentale pe suprafaţa solului;

- interzicerea deversării de ape uzate, reziduuri sau alte deşeuri în apele de suprafţă sau subterane;

- interzicerea depozitării de material, a deşeurilor sau staţionarea/spălarea utiljelor în sau imediata vecintătate a corpurilor de apă din interiorul sau aflate în vecinătatea proiectului;

- carburanţi şi uleiurile vor fi stocate în rezervoare şi recipient etanşe prevăzute cu cuve de retentive, astfel încât să nu se producă pierderi şi depozitate în cadrul organizării de şantier.

Sursele de poluare ale aerului în perioada de execuţie a lucrărilor:

- pulberi în suspensie şi sedimentabile provenite din activitătile de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate şi de la materialele de construcţii utilizate;

- emisiile provenite de la arderea carburanţilor în motoarele unor utilaje (CO, NOx, SO2), gazele de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitătile de constructii proiectate.

Amenajările şi dotările propuse pentru protecţia calităţii aerului sunt:

- întreţinerea corespunzătoare a maşinilor şi utiljaleor, restricţionarea funcţionării în gol;

- respectarea traseelor  pentru vehiculele care transportă materialele ce pot constituii surse de emisii în atmosferă;

- utilizarea unor mijloace de construcţii performante şi realizarea inspecţiilor tehnice periodice;

- în perioada de operare, pentru activităţile de reparaţii se recomandă utilizarea de echipemnte/utilaje/vehicule performante care să respecte prevederile în vigoare privind concentraţiile de emisii în aer;

- stropirea cu apă a pământului excavat şi a deşeurilor de demolare depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- stocarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri generate de implimentarea proiectului;

- utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se utlizarea de materiale de construcţii pulverulente în amplasament;

În perioada de realizare a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii sunt repreznetate de activităţile autoutilajelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor, dar acestea se vor resimţii pe perioade realizării investiţiei.

Amenajările şi dotările propuse pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor sunt:

- evitarea transporturilor pe timpul nopţii şi aplicarea unor măsuri adiţionale pentru reducerea vitezei de circulaţie, în cazul în care acestea sunt necesare;

- limitarea vitezei autoturismelor şi a vehiculelor grele pe drumul de acces;

- planificarea activităţilor de transport a materialelor în aşa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar pentru a reduce disconforul creat populaţiei locale;

- diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor;

- utilajele şi mijloacele de transport vot fi supuse periodic inspecţiilor tehnice şi vor fi înteţinute în parametric normali de funcţionare;

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- adezivi, vopsea, diluanţii, uleiurile, combustibilii lichizi folosiţi pentru funcţionarea utilajelor vor fi păstrate în spaţii special amenajate care să prezinte sigurană şi închise. În perioada de execuţie se vor respecta cu stricteţe normativele de protecţia muncii, igienă în construcţii, de exploatare corectă a utilajelor. În contextul în care construcotrul îşi va desfăşura activitatea conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile utilizării substanţelor/amestecurilor periculoase nu va avea un implact negativ.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

- Proiectul se va implementa la o distanță de aproximativ 30 m față de zona rezidențială.

- Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, în etapa de execuţie se vor lua următoarele măsuri: informarea cetăţenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor; curăţarea zilnică a căilor de acces în vecinătatea zonelor de lucru şi întreţinerea acestor drumuri; protecţia şi semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul lucrărilor; interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate; utilizarea de vehicule, echipamente şi utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente.

- Pentru acest proiect a fost emisă Notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică nr.113/10.03.2023.

2. Amplasarea proiectului:

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

Terenul pe care se doreşte a fi realizat proiectul propus este teren intravilan, domeniul public, proprietatea municipiului Arad.

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.606/29.03.2022, destinaţia conform PUZ- MONUMENTE PROTEJATE: subzonă construcții administrative, actualmente teren neîmpejmuit, domeniu public, categoria de folosință curți construcții (actualmente Parcul Copiilor).

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:

-prin specificul lor, aceste lucrării nu vor afecta biodiversitatea, solul, apa din zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: - amplasamentul nu se situează în zone umede

- zone costiere şi mediul marin – amplasamentul nu se situează în zone costiere;

- zonele montane şi forestiere – amplasamentul este în zonă de câmpie, nu se situează în zone montane sau împădurite;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - amplasamentul proiectul propus nu este situat în arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: - Terenul pe care se doreşte a fi realizat proiectul propus este teren intravilan, destinaţia conform PUZ- MONUMENTE PROTEJATE: subzonă construcții administrative, actualmente teren neîmpejmuit, domeniu public, categoria de folosință curți construcții (actualmente Parcul Copiilor).

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: – nu sunt informaţii referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: – zona proiectului propus se află la o distanță de cca. 30 m faţă de cea mai apropiată zonă locuită.

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zona studiată.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:

- impactul va fi limitat la zona incintei şi imediata vecinătate a acestuia.

b) Natura impactului

- relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute.

- Natura transfrontalieră a impactului:

- proiectul nu intră sub incidenţa Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera. Nu se regăseşte în anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

- Intensitatea şi complexitatea impactului

-  amplasamentul proiectul propus este situat în municipiul Arad, Parcul Copiilor ”Zsolt Torok”;

- impactul va fi cu probabilitate redusă atât pe perioada realizării investitiei cât şi după darea în folosinţă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2.

e) Probabilitatea impactului

În perioada de execuţie a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Durata de realizare al întregului proiect cuprinde şi duratele de realizare a proiectelor de avizare şi alte proceduri legislative şi însumează împreună cu execuţia o durată de 36 luni, din această durată execuţia se extimează la o durată de 24 luni.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului  Impactul pe termen scurt este unul negativ, generator de praf şi emisii.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:

- nu au fost identificate proiecte sau planuri existente sau în curs de autorizare în zona proiectului propus.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

- reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului şi apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deşeurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- în conformitate cu Adresa nr. 4634/OM/22.08.2023 emisă de A.N. Apele Române, ABA Mureş – SGA ARAD (autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor): - proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă subternă sau de suprafaţă.

A.N. Apele Române, ABA Mureş – SGA ARAD a emis Avizului de Gospodărirea Apelor nr. 52/19.09.2023.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lua toate măsurile pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante.

Protecţia calităţii aerului:

- prevenirea ridicării prafului prin acţiuni de stropire;

- limitarea activităţii de construire în perioadele cu vânt puternic;

- limitarea vitezei de circulaţie a vehiculelor în perioada de construire;

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile generate în perioada de executie a lucrărilor de construcţie proiectate sunt deşeuri care pot fi valorificate (deşeuri plastic, metalice, etc), deşeuri inerte (pământ şi pietre care se pot valorifica pentru umpluturi), iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului;

- ca primă opţiune de gestionare a deşeurilor se vor alege variantele de reutilizare şi reciclare a deşeurilor rezultate, iar cele care nu pot fi valorificate vor fi supuse unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21 din OUG. nr.92/2021;

- este interzisă incendierea deşeurilor pe amplasament;

-transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăstierea deseuri pe drumurile publice;

- titularul autorizaţiei de construire emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

-titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

-titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1) la OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor.

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deşeurilor pe traseu şi/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- este interzisă depozitarea temporară a deşeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, toti angajatii vor fi instruiti în acest sens.

Protecţia biodiversităţii:

- schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare.

- în baza prevederilor Legii nr.24/2007, art17, alin. 7 ,,Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde.”

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului;

- Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr.264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afară fondului forestier national;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002, cu completările şi modificările ulterioare,  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- STAS 12574-87 aer din zone protejate;

Documentaţia depusă conţine:

- Notificare privind intenția de realizare a proiectului, înregistrată la APM Arad cu nr.710/R/3722 din 02.03.2023;

- Certificat de Urbanism nr. 606/29.03.2022, emis de Primăria Municipiului Arad;

- Planşe anexă Certificatului de urbanism, plan de situaţie, plan de încadrare în zonă;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 354428 Arad, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Arad;

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale, OP nr.1647 din 10.03.2023 și OP nr.4190 din 19.06.2023.

- Proces verbal de verificare a amplasamentului, nr. 5184 din 27.03.2023, emisă de APM Arad;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 5233/28.03.2023 emisă de APM Arad;

- Memoriu de prezentare şi memoriu de prezentare refăcut însoţit de planşe;

- Procesele verbale şedinţă CAT nr. 12438/02.08.2023;

- Adresa nr. 4003/03.07.2023, privind proiectul ”Întocmire documentație faza DALI – Reabilitare Parc Zsolt Torok”, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad;

- Adresa nr. 4634/OM/22.08.2023 emisă de A.N. Apele Române – SGA ARAD prin care se precizează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Avizului de gospodărirea apelor nr. 52/19.09.2023 emis de AN Apele Române, ABA Mureş – SGA ARAD;

- Studiu peisagero-cultural al proiectului ”Reabilitare Parc Zsolt Torok”, eleborat de SC EUROPROIECT SRL

- Lista de control întocmită de APM Arad pentru etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu publicat “Jurnal Arădean” din data de 30.06.2023 ;

- Anunţul afişat pe site-ul APM Arad în data de 27.06.2023;

- Anunţul privind decizia etapei de încadrare publicat în “Jurnal Arădean” din data de 12.08.2022

- Anunţul afişat pe site-ul APM Arad în data de 27.06.2022 iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2) lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

Prezenta decizie cuprinde 13 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

Director Executiv

Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Brad Mihai Larian

Şef Serviciu, Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit, Câlb Cătălin