Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ** din 15.11.2023

# Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de                                       SC DEL BONO&CO SA, cu sediul în Timișoara, DN 69 Km 7+200 m stânga, jud. Timiș,  înregistrată la APM Arad cu nr. 455/R/2415 din 13.02.2023 și completările ulterioare înregistrate cu nr. 1372/R/7062 din 27.04.2023, nr. 1778/R/8978 din 29.05.2023, nr. 10129/21.06.2023 și 16420/16.10.2023,

# în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului - APM Arad decide, ca urmare a consultărilor cu membrii Comisiei de Analiză Tehnică, că proiectul „Extindere carieră existentă, pregătire şi exploatare în carieră a rocii utile – calcar, în perimetrul temporar de exploatare Măderat 2” propus a fi realizat în extravilanul satului Măderat, UAT Pâncota  (CF nr. 303740), jud. Arad se supune evaluării impactului asupra mediului,  nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă sau a evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării  impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în:

- anexa 2 pct. 2, lit. a) – „cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect;

Proiectul prevede exploatarea calcarului industrial în cariera, din perimetrul Măderat 2.

Obiectivul supus avizării este situat în extravilanul localității Măderat, oraș Pâncota, judetul Arad, respectiv într-o zona de deal dintre localitățile Mâsca la vest și Măderat la est, fiind identificat prin perimetrul de exploatare inclus în parcela cu CF nr. 303740.

Terenul pe care se propune realizarea proiectului, este identificat prin extras CF nr. 303740 în suprafață de 86130 mp, având ca proprietar – Composesoratul Foștilor Urbalialiști din comuna Maderat.

În zona perimeturlui de exploatare MADERAT 2 nu sunt prezente cursuri de apă permanente.

Suprafaţa efectivă, propusă pentru exploatarea agregatelor minerale din perimetrul este de 81.123 mp

Coordonatele punctelor care delimitează perimetrului MADERAT 2, în sistem ,,STEREO '70”, sunt următoarele:

| Nr. | X | Y | Nr. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 536167 | 244729 | 19 | 536250 | 245174 |
| 2 | 536237 | 244787 | 20 | 536259 | 245162 |
| 3 | 536331 | 244856 | 21 | 536267 | 245147 |
| 4 | 536356 | 244905 | 22 | 536284 | 245100 |
| 5 | 536363 | 244983 | 23 | 536279 | 245046 |
| 6 | 536366 | 245050 | 24 | 536207 | 245005 |
| 7 | 536347 | 245128 | 25 | 536185 | 244998 |
| 8 | 536304 | 245189 | 26 | 536153 | 245010 |
| 9 | 536273 | 245202 | 27 | 536089 | 245039 |
| 10 | 536251 | 245206 | 28 | 536071 | 245037 |
| 11 | 536233 | 245222 | 29 | 536060 | 245024 |
| 12 | 536233 | 245236 | 30 | 536050 | 245008 |
| 13 | 536243 | 245252 | 31 | 536125 | 244888 |
| 14 | 536225 | 245237 | 32 | 536144 | 244823 |
| 15 | 536221 | 245229 | 33 | 536070 | 244769 |
| 16 | 536219 | 245217 | 34 | 536010 | 244743 |
| 17 | 536222 | 245205 | 35 | 536055 | 244665 |
| 18 | 536232 | 245193 | 36 | 536106 | 244613 |
|  | 37 | 536124 | 244648 |

Pe locația descrisă anterior se intenționează extinderea carierei existente, prin lucrări de exploatare în carieră cu trepte ascendente, în limita perimetrului de exploatare propus.

Exploatarea calcarului industrial se va realiza deasupra nivelului pânzei freatice, (forajele de cercetare hidrogeologica executate nu au interceptat nivelul freatic).

Implementarea proiectului în acest perimetru presupune:

- lucrări de deschidere, constând în intreținerea drumului de acces în perimetru din incinta carierei existente, limitrofă la sud;

- lucrări de pregătire, constând în îndepărtarea copertei, constituită din sol vegetal și rocă alterată, de pe suprafața care se va exploata. Decopertarea se va realiza cu ajutorul unui buldozer și/sau excavator, pătura de sol saracacios, fiind dedpozitată separat de restul materialului steril, care va fi folosită ulterior la refacerea păturii de sol pe treptele și taluzele zonei exploatate. Conform extras CF, categoria de folosință a terenului este neproductiv, acesta nefiind acoperit cu vegetație.

Suprafaţa care se va exploata din perimetrul Măderat 2 (81.123 m2) este acoperită de copertă cu grosimea medie de cca. 1.00 m, constituită din sol vegetal și argilă nisipoasă. Volumul de copertă estimat că va trebui indepărtat de pe suprafața care se va exploata din perimetrul de exploatare este de cca. 81123 m3

- lucrări de expoatare, constând în extracția calcarului din zăcământ cu explozivi plasaţi în găurile de sondă, care presupune mai multe faze şi anume: forarea găurilor, împuşcarea, controlul frontului de lucru şi rănguirea;

- încărcarea materialului derocat în autovehicule si transportul acestuia la instalațiile de prelucrare mobilă din incinta carierei existente, limitrofă la sud;

Metoda de exploatare care se va aplica pentru exploatarea calcarului din perimetrul Măderat 2 este „Metoda de exploatare cu trepte ascendente, derocare cu piconul şi/sau explozivi în găuri de sondă, cu transportul sterilului la halde interioare”.

Conform documentației în partea vestică, nordică și estică a suprafeței care se va exploata din perimetrul Măderat 2 se va păstra un pilier de siguranță/protecție față de limita perimetrului, care este și limita de proprietate, cu lățimea de cca. 10 – 10,5 m, pe toată lungimea perimetrului..

Elementele estimative treptelor de exploatare sunt:

- înălţime treaptă  cca. 15 m;

- lungime treaptă  între 100 m și 350 m;

- unghi de taluz în lucru  80 – 850;

- berma de transport 10 m;

Activitatea de prelucrare

Prelucrarea calcarului extras din perimetrul Măderat 2 se va realiza pe fluxurile tehnologice ale instalațiilor de prelucrare mobile, amplasate pe locația vechii cariere, limitrofă la sudul perimetrului Măderat 2.

În urma prelucrării calcarului, vor rezulta următoarele categorii de produse:

- piatra brută, piatră spartă, cribluri, nisip de concasaj.

Produse miniere obţinute în urma prelucrării utilului sunt:

- cribluri cu următoarele dimensiuni: 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 16 - 25 mm

- piatră spartă cu următoarele dimensiunii:  25 - 50 mm, 50 - 63 mm, 31,5 - 63 mm (piatră spartă pentru calea ferată), > 63 mm

- nisip de concasaj: 0 – 4 mm.

Încărcarea

Încărcarea materialului util din front în autobasculante sau traker se va realiza cu încărcător frontal sau excavator. Materialul derocat în frontul de lucru al perimetrului Măderat 2 este transportat direct la instalațiile de prelucrare mobile din incinta carierei existente, limitrofă la sud vest de perimetrului Măderat 2.

Activitatea de transport

Activitatea de transport va consta în transportul materialului util derocat din frontul de lucru la instalațiile de prelucrare mobile, amplasate în vecinatate.

Cantitatea de calcar estimată care ar putea fi exploatată din perimetrul Măderat 2 este de cca. 3.471.927 to (1.239.974 m3). Se estimează excavarea unei cantității de cca. 250.000 to/an.

Suprafața ce va fi exploată din perimetrul Măderat 2 va fi de cca. 8.1 ha.

Lucrările de exploatare a calcarului se vor realiza în 5 trepte, respectiv:

Treapta 1 - cota + 275 m

Treapta 2 - cota + 290 m

Treapta 3 - cota + 305 m

Treapta 4 - cota + 320 m

Treapta 5 - cotă + 335 m.

Limita de adâncime pâna la care se va exploata în perimetrul Măderat 2, este cota +275 m.

În perimetrul Măderat 2 nu va exista organizare de șantier, folosindu-se organizarea de șantier existentă în cariera Maderat, limitrofă la sud și operată de același titular de activitate punctul administrativ, punctul de alimentare cu carburant, grup sanitar, magazii, platforme betonate, etc).

Dacă pentru încărcarea materialului derocat în frontul de lucru se va folosi un excavator pe șenile, alimentarea cu carburant a utilajului se va realiza pe un covor din PVC sau cauciuc, care se va întinde sub rezervorul utilajului și furtunul prin care se realizează transvazarea carburantului.

Alimentarea cu apă - alimentarea cu apă în scop tehnologic (pentru umectare) se realizează din surse autorizate.

Evacuarea apelor

Grup sanitar – toaletă ecologică.

Evacuare apelor pluviale se va face în sistemul hidrologic local după trecerea printr-un filtru natural realizat din piatră concasată.

Implementarea proiectului datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării poate genera impact potenţial semnificativ asupra:

- populaţiei şi sănătății umane; terenului, solului, apei, aerului şi climei; bunurilor materiale, patrimoniului cultural şi peisajul; interacţiunea dintre factorii prevăzuţi mai  sus; riscul de accidente majore şi/sau dezastre, respectiv schimbări climatice, relevante pentru proiectul în cauză.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Vecinătăţile amplasamentului:

- la est - nr cad 334233, drum de exploatare;

- la vest - nr. cad 303744, proprietati particulare – carieră de piatră;

- la nord - nr. cad. 303744 proprietati particulare;

- la sud - nr. cad. 324154; 303339; 303338; cariera existenta, drum exploatare.

La sudul perimetrului de exploatare MADERAT 2 se dezvoltă cariera existentă, a carei licență de exploatare este expirată.

Este necesară evaluarea impactului cumulat cu activitatea desfășurată în cariera existentă aparținând SC METABRAS SRL.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Proiectul propune exploatarea și valorificarea calcarului din perimetrul M[derat 2 de pe o suprafață cca 8,1 ha. Realizarea proiectului va produce un impact ireversibil asupra solului, subsolului prin apariția unui gol care nu va putea fi readus la forma inițială, dar care va fi reamenajat prin lucrări de refacere a mediului.

Exploatarea calcarului se va desfășura în baza permiselor anuale de exploatare emise de ANRM, iar volumele anuale estimate sunt:

- resursa calculata = 1239974 m3 ≈ 3471927 to;

- coperta 81123 m3.

Se preconizează exploatarea unui volum anual de cca. 250000 t/an

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

| Nr. crt. | Tip deșeu | Cod | U/M | Modul de depozitare | Modul de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20.03.01 | to | Containere metalice | Societăţi autorizate |
| 2 | Sol vegetal | 01.03.01 | mc | Halda de sol vegetal | Depozitare în vederea reutilizării |
| 3 | Material mărunt (sol + fragmente de calcar) ca deşeuri de la decopertare și de la pierderile de prelucrare (split ) | 01.01.02 | mc | La amenajarea platformelor și drumurilor din perimetru de exploatare, întreținere drumuri secundare |  |

Vor fi respectate prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor completată prin HG 210/2007;

e) Poluarea şi alte efecte negative:

Prin implementarea proiectului posibilele efecte asupra factorilor de mediu sunt:

- impactul asupra calităţii aerului generat de activitatea de exploatare;

- impact negativ la scară locală, prin modificarea reliefului, respectiv apariţia unui relief negativ (zona excavată);

- pot fi afectate caracteristicile sau resursele existente pe amplasament;

- există riscul ca standardele de mediu să fie încălcate.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- este necesară identificarea oricărui risc de accident asociat proiectului propus.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

În cea mai mare parte, zona de maximă influentă a emisiilor de poluanți va fi zona carierei şi cea adiacentă (păşune, zonă împădurită). În apropierea localităților Mâsca și Măderat, aflate la cca. 2000 m față de frontul carierei.

2. Amplasarea proiectului:

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:

Folosința terenului este conform extrasului CF  teren neproductiv.

Amplasarea proiectului este legată de prezența în substratul geologic a resurselor minerale și posibilitatea valorificării economice, în condiții de rentabilitate, cu respectarea legislației de mediu și a celei de exploatare și valorificare a resurselor minerale utile.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:

Zona dispune de rezerve de roci utile, necesare pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor - amplasamentul nu se situează în astfel de zone.

Zone costiere şi mediul marin - nu este amplasat în acest tip de zone.

Zonele montane şi forestiere - la nord, de suprafața care se va exploata din perimetrul Măderat 2 terenul este acoperit cu vegetație forestieră.

Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată.

Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

Proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată.

Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu sunt date privind poluarea terenurilor in zona.

Zonele cu o densitate mare a populaţiei – în zona de implementare a proiectul propus și în vecinătatea acesteia nu există zone cu densitate mare a populției.

Locuitorii din Măderat sunt la cca. 1900 m iar cei din Mâsca la cca. 1850 m.

Peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - proiectul nu se află în situri arheologice.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:  - se va analiza impactul produs de activitate (emisii în aer, vibraţii, generarea deşeurilor etc) asupra locuitorilor din Măderat şi Mâsca;

- Natura impactului

În perioada de execuţie

- impactul asupra calităţii aerului generat de activitatea de exploatare;

- impact negativ la scară locală, prin modificarea reliefului, respectiv apariţia unui relief negativ (zona excavată);

- proiectul va genera zgomot şi vibraţii la transportul agregatelor minerale cu posibil impact asupra zonelor de locuinţe din zonă;

- pot fi afectate caracteristicile sau resursele existente pe amplasament;

- există riscul ca standardele de mediu să fie încălcate;

c) Natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului – este necesară evaluarea impactului asupra flore/faunei, asupra solului, asupra calităţii aerului din zonă, apelor pluviale.

e) Probabilitatea impactului - se va analiza în studiu de evaluare a impactului asupra mediului.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - trebuie evaluată dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs de activitate - trebuie evaluată dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs de exploatare a dioritelor.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:

În imediata vecinătate a perimetrului analizat există perimetrul de exploatare Păuliş (carieră de diorit) ca urmare trebuie evaluată dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului cumulat cu al activităţilor/proiectelor din zonă.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului - vor fi analizate şi propuse măsuri pentru reducerea impactului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Investiţia menţionată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din judeţul Arad

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

AN Apele Romane - ABA Crişuri pentru proiectul propus a emis adresa nr. 7360/I.O./08.05.2023 în care se precizează faptul că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act cuprinde 6 (şase) pagini şi a fost redactat în 2 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit, Husăraş Emil

Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit, Bogdan Ciprian