AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ****** din **.06.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ ARAD, cu sediul în Arad, str. Toth Sandor, nr. 6D, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 3078R/14668 din 14.09.2023, precum şi a completărilor depuse ulterior cu nr. 232R/1133 din 22.01.2024, nr. 597R/3067 din 22.02.2024, nr. 1286R/6232 din 04.04.2024, nr. 1562R/7410 din 23.04.2024, nr. 7652/26.04.2024, nr. 7682/26.04.2024, nr. 1970R/9180 din 27.05.2024, în baza:

- Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică în cadrul ședinței din data de 15.05.2024, că proiectul „Reabilitarea amenajării de irigații Semlac – Pereg”– titular AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ ARAD, propus a fi realizat în extravilanul comunelor Semlac și Șeitin, jud. Arad, terenuri identificate prin CF 305882 Semlac, CF 305399 Semlac și Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, Anexa 3, cod MF 51027, 51028, 51149, 141067, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct. 1, lit. c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigații și desecări și la pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate[…];

b)  justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Amenajarea de irigații Semlac – Pereg este amplasată în partea de vest a județului Arad, în  Câmpia Aradului, la nord de cursul râului Mureș, are o suprafață de 8394 ha și utilizează ca sursă de apă râul Mureș.

Situația existentă: Componentele principale ale amenajării de irigații:

-  stația de pompare de bază SPB Semlac are un grad mare de degradare în ceea ce privește starea construcțiilor dar are un grad avansat de uzură fizică și morală a agregatelor de pompare, a instalațiilor hidromecanice, a instalațiilor auxiliare, a instalațiilor electrice și de comandă care au durata de viață normată expirată;

-  priza de apă la râul Mureș: toate instalațiile prizei de apă la râul Mureș au durata de viață expirată;

-  canalele de aducțiune (canal Magistral și canal CDG) și distribuție (CPA și CP1): la toate canalele, de aducțiune sau de distribuție, datorită perioadei mari de funcționare a intervenit fenomenul de degradare, în proporție de 60-80%, ceea ce a condus la pierderi de apă foarte mari prin infiltrații. De asemenea, a crescut gradul de infestare cu buruieni în secțiunile canalelor și datorită defecțiunilor nodurilor hidrotehnice,  ceea ce conduce  la micșorarea vitezei de curgere și implicit la funcționarea cu nivele mari și foarte mari. Pe toată lungimea canalelor este prezentă vegetație abundentă. Construcțiile hidrotehnice de pe aceste canale s-au degradat și nu mai asigură distribuția debitelor necesare pe fiecare canal în parte.

Prin urmare proiectul prevede realizarea următoarelor obiective:

Priza  de apă la râul Mureș

În conformitate cu solicitările beneficiarului, ANIF, s-a analizt o nouă soluție de amenajare a prizei, care necesită lucrări de construcție în albia minoră a râului Mureș, prag de fund parțial, și construcții conexe, lucrări care vor modifica nivelul talvegului și regimul de curgere. A fost aleasă soluția construirii unui prag de fund (L=190 m) încastrat în malul stâng al albiei minore active în prezent  și orientat spre aval, înspre malul drept, în zona actuală de aspirație a stației SPB, astfel încât să se formeze canalul de aspirație solicitat care să permită alimentarea cu apă a zonei de aspirație.

Pe lângă pragul deversor s-au prevăzut și următoarele lucrări:

-construcție pentru disiparea energiei, risbermă,

- construcție stăvilar pe canalul pentru aspirație,

- consolidarea canalului din zona de aspirație,

- lucrări de apărare a malurilor, lucrări provizorii pentru izolarea și uscarea tronsonului de canal de priză, unde se execută grătarele și stăvilarul;

Pragul deversor este prevăzut pe fundație din anrocamente și piatră spartă și se va realiza din sisteme tip gabion, alcătuit din cutii prefabricate din beton armat sau din sisteme din materiale sintetice, umplute cu piatră.

Risberma este prevăzută pe un strat cu proprietăți filtrante și se realizează din saltele flexibile umplute cu material granular pentru a asigura o elasticitate necesară reducerii micropulsațiilor de presiune și viteză provocate de pragul propriu-zis.

Pe tot perimetrul se va asigura stabilitatea risbermei cu închidere în plan vertical pentru întârzierea propagării eroziunilor ce se pot manifesta în special în capătul aval.

Ca elemente suplimentare de disipare a energiei s-au prevăzut blocuri de piatră amplasate pe risbermă.

Stația de pompare de bază SPB Semlac

- Având în vedere starea tehnică constatată se propun următoarele lucrări de reabilitare:

- înlocuirea sistemului de acoperiș, compus din șarpantă, învelitoare, jgheaburi și burlane de scurgere;

- înlocuirea geamurilor și a tâmplăriei pentru toate ferestrele și ușile;

- refacerea trotuarului perimetral, a platformei de la intrarea în stație;

- repararea scării pietonale de acces la clădirea stației de pompare;

- refacerea șapei pe întreaga suprafață de pardoseală, acolo unde este cazul;

- refacerea hidroizolației clădirii și căminului aferent;

- lucrări de tencuire și revopsire totală, interioară și exterioară;

- dotarea stației cu scule și echipamente de mică mecanizare;

- refacerea instalației de iluminat exterior;

- împrejmuire și sistematizare verticală a incintei;

- reabilitarea drumului de acces la stație;

- refacerea trecerilor prin pereți cu conducte;

- recondiționarea scărilor și balustradelor, tratarea anticorosivă a acestora.

- Înlocuirea echipamentelor și instalațiilor tehnologice:

- înlocuirea a 3 buc. motoare electrice sincrone 320 kW, cu motoare asincrone,

- înlocuire 3 buc. pompe Sigma

- înlocuire 2 buc. motoare electrice sincrone 500kW, cu motoare asincrone;

- înlocuire 2 buc. pompe Siret – 900 cu pompe orizontale;

- prevederea a 5 buc. vane pe conductele de refulare cu acţionare electrică,

- prevederea a 5 buc. vane pe conductele de aspiraţie DN 900 cu acţionare electrică;

- dotarea cu compensatori de montaj pentru fiecare vană instalată;

- înlocuirea pieselor de trecere prin pereții stației de pompare și a căminului de pe conductele de aspirație;

- reabilitarea instalaţiei de amorsare, ce cuprinde și 3 buc. agregate de vid;

- reabilitarea instalațiilor de epuizment, compuse din conducte, accesorii și electropompe.;

- înlocuirea conductei de aspirație DN 1000 mm, cu conductă DN 900 mm în lungime totală de 275 ml;

- înlocuirea conductei de refulare aferente noilor electropompe până la colectoarele de refulare;

- montarea a 4 debitmetre DN 800 mm si un debitmetru DN600 mm în camine noi proiectate, pentru contorizarea apei pompate;

- înlocuirea clapetelor de sens de la bazinul de refulare, pentru cele două conducte de refulare.

- Pentru instalațiile auxiliare sunt necesare următoarele intervenții:

- instalația de ridicat: înlocuirea palanului manual cu un electropalan echivalent cu acționare electrică; înlocuirea ansamblului pod rulant și cărucior cu un ansamblu cu capacitate echivalentă și cu ambele acționări asistate de motoare electrice.

- instalațiile de epuizment: înlocuirea pompei tip Cerna; înlocuirea conductelor și a elementelor accesorii, de legătură și susținere, a robinetelor și pieselor de trecere prin pereți;

- instalația de amorsare: procurarea și instalarea unor agregate de pompare pentru vid, noi și cu randamente superioare; înlocuirea conductelor, elementelor de legătură și susținere, precum și a elementelor tehnologice specifice.

- Reechiparea și refacerea instalațiilor de alimentare cu energie electrica se va face complet:

      - înstalația de forță - asigură alimentarea fiecărui motor electric;

      - înstalația de joasă tensiune – cuprinde tabloul general ce alimentează consumatorii de forță și tabloul pentru iluminatul electric;

      - înstalația de curent continuu – alimentează baretele de comandă și baretele de semnalizare și iluminatul de siguranță din stația de pompare;

      - înstalația de automatizare și semnalizare – se va asigura un sistem tip SCADA pentru monitorizarea funcționării stației de pompare care să asigure contorizarea parametrilor hidrotehnici ai stației și timpul de funcționare al fiecărui agregat și transmitere a datelor la Dispecerul filialei ANIF; instalații de protecție la efracție și de supraveghere video.

Rețeaua de canale:

Pentru fiecare din canale se va avea în vedere:

- decolmatarea deponiilor;

- distrugerea vegetației ierboase și lemnoase,

- impermeabilizare utilizând geotextil + geomembrană + turnare beton armat cu plasă sudată, peste pereul existent și refăcut sau impermeabilizare nouă pe zonele in care aceasta nu există,

- decolmatarea subtraversărilor, podețelor, căderilor și sifoanelor,

- refacerea / reabilitarea tuturor construcțiilor hidrotehnice de pe canal.

Se vor analiza două soluții de impermeabilizare a canalelor:

-impermeabilizare utilizând geotextil de protecție + geomembrană PEID + dale din beton armat cu plasă sudată sau

- impermeabilizare utilizând folie PVC  + turnare beton armat cu plasa tip STNB.

În ambele situații soluțiile de impermeabilizare vor fi aplicate peste pereul existent, acolo unde este cazul, iar înainte de aplicare se va realiza, pe zonele cu pereu existent, o suprafața plană de așternere. Dalele deplasate se vor elimina și suprafața va fi adusă la cotă folosind materiale granulare (balast și/sau nisip).

Reabilitarea secţiunii canalelor de aducţiune:

- Canal de Aducțiune Magistral, L = 3.100 ml: refacerea secțiunii de transport prin aducerea la parametrii proiectați, refacerea pereelor, reabilitarea unor construcții hidrotehnice (podeţ - 1 bucată, sifoane - 2 bucăţi). Secțiunea transversală este definită astfel: B = 7,0 m; b = 2,0 m, h = 2,0 m, m = 1,5.

- Canale de aducțiune CDG, L = 10.533 ml: refacerea secțiunii de transport prin aducerea la parametrii proiectați, refacerea pereelor, reabilitarea unor construcții hidrotehnice (podeţe - 7 bucăți, sifon 1 bucată, cădere 1 bucată, stăvilare 2 bucăți). Secțiunea transversală este definită astfel: B = 7,0 m; b = 2,0 m, h = 2,0 m, m = 1,5.

Reabilitarea secțiunii canalelor de distribuție:

- Canal de distribuție CP1, L = 6.175 ml: refacerea secțiunii de transport prin aducerea la parametrii proiectați, refacerea pereelor, reabilitarea unor construcții hidrotehnice (stăvilare - 2 bucăți). Secțiunea transversală este definită astfel: B = 7,0 – 12,0 m; b = 1,5 m, h = 2,0 – 4,0m, m = 1 – 1,5.

- Canal de distribuție CPA, L = 6.956 ml: refacerea secțiunii de transport prin aducerea la parametrii proiectați, refacerea pereelor; reabilitarea unor construcții hidrotehnice (cădere – 1 bucată, stăvilar - 2 bucați). B = 7,0 – 12,0 m; b = 1,5 m, h = 2,0 – 4,0m, m = 1 – 1,5.

Conform memoriu de prezentare, proiectul nu implică tăieri de arbori aflați în exteriorul zonei de protecție aferente obiectivelor ce urmează a fi reabilitate.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În zona de interes a prezentului proiect nu sunt alte proiecte existente sau planificate.

Amplasamentul amenajării are următoarele vecinătăți:

- la vest – orașul Nădlac;

- la sud – râul Mureș;

- la nord – satul Peregu Mare);

- la est – comuna Pecica.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii  Materiile prime şi materialele folosite pentru realizarea acestui proiect propus sunt: beton, oţel, geotextil, prefabricate din beton (dale), anrocamente, pietriş, nisip, pământ. Apa tehnologică necesară în perioada de construcție va fi adusă cu cisterne sau va fi folosită sursa de apă existentă în zonă. Nu se vor utiliza alte resurse naturale decât cele folosite în mod obișnuit la realizarea unui astfel de proiect, care vor fi aduse pe amplasament de către constructori. Din punct de vedere al biodiversităţii, proiectul  se suprapune parțial peste arii naturale protejate de importanță comunitară (tip SPA/SCI(SAC)) ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” în România, respectiv ROSPA0069 și ROSAC0108 ”Lunca Mureșului Inferior” și o arie naturală protejată de importanță națională și internațională RO*** Parcul Natural Lunca Mureșului Inferior.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de implementare a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri de materiale de construcţii (cod 17 09 04) – cantităţi variabile -  vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora. În cazul deşeurilor recuperabile, pentru cantităţi semnificative, transportul acestora spre unităţile colectoare şi reciclatoare se realizează de către societăţile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare. Toate materialele cu potenţial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi. Deşeurile din construcţii, ce nu se constituie în categoria deşeurilor reciclabile, vor fi direcţionate spre un depozit de deşeuri solide nepericuloase autorizat;

- pământ si pietre: aluviunile din canalele de irigații (cod 20 02 02) – cca 15000 kg, se vor împrăștia în zona de protecție a canalului, fără a afecta în vreun fel terenurile persoanelor fizice sau juridice adiacente acestor canale;

- lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 (cod 20 01 38) – cca 3000 kg,  deșeurile vegetale se vor toca și se vor transforma în compost de către societăți autorizate.

- deşeurile municipale amestecate (cod 20 03 01) – cantităţi variabile  - rezultate în cadrul organizării de şantier - vor fi colectate în pubele. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul  autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are incheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

- ambalajele cu conținut de substanțe periculoase 15 01 10*  se vor preda în vederea valorificării/eliminării prin operatori economici autorizați – cantitate variabila.

Toate deşeurile generate atât în perioada de realizare a proiectului cât şi în perioada de funcţionare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizaţi în vederea valorificării/eliminării după caz. Deşeurile rezultate vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare și codificate conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

- Poluarea şi alte efecte negative

Apă: în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:

- traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie;

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- manipularea şi punerea în operă sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (beton, bitum, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construire;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizării de şantier, gestionarea asugurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizaţi.

Aer: în perioada de execuţie a lucrărilor de realizare a proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:

- activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, pietriş,etc.) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

- grupurile electrogene pentru asigurarea alimentării cu energie – sursă staţionară dirijată.

- activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate (poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);

- sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Sol/subsol: în etapa de construire sursele potenţiale de poluare/ degradare a solului vor fi reprezentate de:

- depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

- traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

- degradarea calităţii solului prin manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a materialului decopertat/excavat;

- depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţie;

Zgomot: în etapa de construire sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, manifestate local şi intermitent. Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

- funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, cu condiţia respectării tuturor normelor de protecţie a muncii specifice, precum și a legislației, normelor și normativelor în vigoare.

- Riscurile pentru sănătatea umană  - nu este cazul, lucrările se efectuează în extravilanul localităților vizate

2. Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 08/09.03.2023.03.2023, Regimul juridic – extravilanul comunelor Semlac și Șeitin, proprietar – domeniul public al Statului Român în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, județul Arad. Regimul economic: folosință actuală – apa curgătoare în extravilan conform CF 305882 și CF 305399. Destinația stabilită prin PUG-uri și PATJ aprobate / zonă râu Mureș. Stație de pompare de bază SPB Semlac, canale de îmbunătățiri funciare.

- Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă. Terenul aparţine domeniului public iar resursele de energie vor fi obţinute din reţeaua publică existentă în zonă.

- Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – apa utilizată pentru irigarea suprafețelor de teren agricol este preluată din albia minoră a râului Mureș;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat la câmpie, nu este amplasat în  zonă montană cu vegetaţie forestieră;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: proiectul propus se suprapune parțial peste arii naturale protejate de importanță comunitară (tip SPA/SCI(SAC)) ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” în România, respectiv ROSPA0069 și ROSAC0108 ”Lunca Mureșului Inferior”.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice: zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- proiectul propus se suprapune parțial peste arii naturale protejate de importanță comunitară (tip SPA/SCI(SAC)) ca parte integrantă a reţelei ecologice europene „Natura 2000” în România, respectiv ROSPA0069 și ROSAC0108 ”Lunca Mureșului Inferior” și o arie naturală protejată de importanță națională și internațională RO*** Parcul Natural Lunca Mureșului Inferior.

ROSPA0069  ”Lunca Mureșului Inferior” este declarat prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

ROSCI0108 devenit - ROSAC0108 ”Lunca Mureșului Inferior” este declarat prin Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin OAP nr. 2387/2011 și H.G. nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Parcul natural este declarat prin H.G. nr. 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

| Suprafața totală ROSPA0069 și ROSAC0108 ha | Suprafața totală a proiectului propus, ha | Suprafața care se suprapune cu ANPIC ha | Procentul ocupat de proiectul propus, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 17397,40 | 8394 | 0,06 | 0,00034 |

La momentul prezentei, siturile Natura 2000 și parcul natural peste care se suprapune parțial proiectul propus, au plan de management aprobat prin Ord. nr. 1224/2016, iar prin Decizia ANANP nr. 452/14.09.2021 privind aprobarea normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. nr 1224/2016 privind aprobarea planului de management și a Regulamentului Parcului natural Lunca Mureșului pentru siturile ROSPA0069 și ROSCI(SAC)0108.

Necesitatea reabilitării sistemelor de îmbunătățiri funciare decurge din constatarea precizată în art. 1.6 din HG nr. 793/2016 că: „Amenajările vechi de irigații generează un consum mare de apă și energie, ceea ce are un impact negativ asupra rezervelor de apă ale României“.

În conformitate cu prevederile cap. III, art. 1.2 din H.G. nr. 793/2016, „Obiectivul specific al Programului îl reprezintă creșterea randamentului stațiilor de bază (fixe și plutitoare) și repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infiltrație din canalele de irigații aparținând domeniului public al statului și eliminarea degradărilor apărute la construcțiile hidrotehnice de pe acestea.

Restabilirea capacităților existente de irigații reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România.

Reabilitarea infrastructurii principale de irigații va conduce la creșterea randamentelor de funcționare ale amenajărilor de irigații cu reflectare directă în reducerea tarifului/1000 mc apă pompată, ceea ce va crea posibilități mai mari fermierilor pentru utilizarea apei pentru irigații.

Obiectul proiectului „Reabilitarea amenajării de irigații Semlac – Pereg, județul Arad“, îl constituie reabilitarea stației de pompare de bază SPB Semlac, a canalelor de aducțiune și de distribuție, precum și a construcțiilor hidrotehnice aferente canalelor prin care se asigură apa necesară irigației pe o suprafață de 8394 ha;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei –proiectul nu afectează zone cu densitate mare. Proiectul se desfăşoară în extravilanul localităților Pereg și Șeitin;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu intesectează obiective de interes pentru patrimoniul cultural şi nici zone de protecţie aferente acestor tipuri de obiective.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului

În perioada de execuţie, proiectul nu va genera un impact semnificativ negativ asupra mediului și nu va reprezenta un risc asupra sănătății pentru locuitorii din localitățile Semlac și Șeitin.

- Natura impactului:

În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menţionate anterior. În perioada de funcționare a proiectului apa nu va fi contaminată, fiind utilizată doar pentru irigarea terenurilor.

- Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul propus nu se regăseşte în lista activităţilor din Legea nr. 22/2001, pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

- Intensitatea şi complexitatea impactului

În cazul proiectului analizat, impactul se poate împărți în două etape:

- în etapa de construcție, natura impactului este temporară cu efecte negative reduse asupra populației și biodiversității datorită emisiilor atmosferice și a zgomotului;

- în etapa de funcționare, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, conform datelor furnizate prin proiect.

Pentru niciuna din formele de impact identificate nu se preconizează atingerea unui nivel semnificativ, se preconizează că impactul nu va fi unul important, practic acesta nu va fi resimțit în afara amplasamentului dacă sunt respectate toate măsurile de protecție a mediului.

- Probabilitatea impactului

Impactul cu caracter local, manifestat în special prin zgomot se va manifesta pe durata executării lucrărilor proiectului, în zilele lucrătoare. Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestându-se în zona frontului de lucru şi a organizării de şantier. Impactul este caracterizat ca nesemnificativ, local pe termen scurt. Impactul execuţiei lucrărilor se va putea diminua prin reducerea la minim a duratei de execuţie, evitarea perioadelor inadecvate din punct de vedere meteo-climatic, precum şi printr-o execuţie îngrijită şi o organizare atentă a acestora.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, se va manifesta în perioada de construcţie/implementare aferentă acestui obiectiv de investiţii. Se apreciază că impactul nu va fi semnificativ negativ și va avea o frecvenţă variabilă (în funcţie de programul de execuţie şi tipul lucrărilor executate).

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: cf. pct I.1.b);

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Lucrările prevăzute se vor desfășura numai pe suprafețele destinate, cuprinse în proiect, fără afectarea unor suprafețe suplimentare de teren.

Pe întreaga perioadă de realizare a proiectului, se va acorda o atenţie deosebită măsurilor de protecţie a mediului prin utilizarea vehiculelor şi utilajelor aflate în stare bună de funcţionare.

Vor fi adoptate soluţiile care să afecteze cât mai puţin populaţia şi factorii de mediu.

Măsuri de evitare a impactului:

- se va asigura, respecta graficul de lucrări;

- se vor utiliza suprafeţele de teren alocate lucrărilor astfel încât să nu fie ocupate suprafeţe suplimentare, pentru a se proteja vegetaţia specifică amplasamentului;

- evitarea decopertării inutile a stratului vegetal;

- nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate (vegetaţie, pământ, etc.);

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări, fiind amplasat parțial în siturile de importanță comunitară ROSPA0069, ROSAC0108 ”Lunca Mureșului Inferior” și în Parcul Natural Lunca Mureșului, în suprafaţă 0.06 ha din totalul de 8394 ha.

Având în vedere informațiile furnizate în:

- documentația proiectului propus;

- memoriul de prezentare asumat de titular, care dezvoltă capitotul XIII din Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/2018 și întocmit în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificări și completări prin Ordinul nr. 2452/2023;

- poziția manifestată de celelalte autorități consultate pentru parcursul derulării procedurii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului consemnate în PV nr. 8507/15.05.2024;

-  lista de control întocmită ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare din cadrul procedurii de  evaluare adecvată;

a rezultat că nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată în vederea emiterii actului de reglementare.

Motivele care au stat la baza luării deciziei conform memoriului de prezentare din documentație, sunt următoarele:

1. Criteriu - Pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

Pierderea directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitate ca urmare a distrugerii sale fizice este nesemnificativă.

Conform Anexei nr.1 Distribuția habitatelor Natura 2000 a Planului de Management al Parcului Natural Lunca Mureșului, singurul habitat posibil a fi în zona proiectului este 92A0, ce are o suprafață totală de 1043 ha, acesta nefiind identificat în teren în zona lucrărilor de interes, astfel impactul este nesemnificativ.

2. Criteriu - Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

În urma implementării proiectului nu vor fi pierderi de habitate de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor.

3. Criteriu - Alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

În urma implementării proiectului nu vor fi alterate/degradate prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor).

4. Criteriu - Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor:

În urma implementării proiectului nu vor fi alterate/degradate prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor.

5. Criteriu - Perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

În urma implementării proiectului nu vor fi perturbări prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor.

6. Criteriu - Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Prin realizarea investiției, însemnând reabilitarea lucrărilor existente, nu rezultă fragmentarea prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate.

Fragmentarea prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate este nesemnificativă.

7. Criteriu - Reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact este nesemnificativă.

8. Criteriu - Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

În urma implementării proiectului nu vor fi alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului.

9. Criteriu - Incertitudinile identificate:

În urma implementării proiectului nu au fost incertitudini identificate.

Având în vedere suprafața mică a lucrărilor de reabilitare propuse prin proiect, raportată la suprafața zonelor protejate, rezultă că impactul direct și indirect asupra habitatelor și speciilor posibil identificate în zona proiectului este nesemnificativ.

Alte motive:

- pe suprafețele de teren și pe cele adiacente, unde se va implementa proiectul, nu sunt alte proiecte propuse, aprobate sau în curs de aprobare, ce pot genera impact cumulativ și care ar avea un potențial impact negativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și național;

- proiectul propus nu include acțiuni care să ducă la modificări fizice în ariile naturale protejate de tip sit Natura 2000 peste care se suprapune;

- proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanțe sau materiale care ar putea afecta speciile și/sau habitatele pentru care ariile naturale protejate au fost desemnate;

- prin implementarea proiectului nu sunt identificate activități/dezvoltări conexe care pot afecta semnificativ negativ habitatele naturale și/sau speciile sălbatice pentru care au fost desemnte ariile naturale protejate;

- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migrație și nu are o acțiune directă asupra ariilor naturale de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane din acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică și nici nu implică utilizarea unor resurse de care depinde diversitatea biologică;

- implementarea prevederilor proiectului propus nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar și nici nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unui/unor habitat/e natural/e de interes comunitar.

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

- nu se identifică un impact cumulat cu alte proiecte existente sau propuse în siturile de interes comunitar ROSPA0069 și ROSAC0108 ”Lunca Mureșului Inferior”.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit. b) lucrări de folosire a apelor cu construcțiile și instalațiile aferente: alimentări cu apă industrială și pentru irigații și în art. 54, lit. a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali a folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări.

- Administrația Națională ”Apele Române” - A.B.A. Mureș – SGA Arad a emis punctul de vedere nr. 5556/27.09.2023 în care precizează că „pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA” deoarece proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă.

- Administraţia Bazinală de Apă Mureș - SGA Arad a emis pentru proiect Avizul de Gospodărirea a Apelor nr. 21/23.04.2023 modificator al avizului nr. 72/21.11.2023 privind investiția “Reabilitarea amenajării de irigații Semlac - Pereg”

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

De ordin legislativ:

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 17/2023, cu modificările și completările ulterioare

Art 17, alin. (4) „Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.”

alin. (7) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

Art 49, alin (9) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări […] trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) […].”

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 55, alin. (1) „Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale”.

Art. 65, „Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu”.

Art. 94, alin (1) lit. n) „nu ard miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă”.

- Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1, alin (1) „Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.”

alin. (2) „În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităţilor publice locale, lucrări de întreţinere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.”

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 21, alin (4) ”Respectarea planurilor de management și al regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătateaarie naturale protejate”.

Art. 33, alin (1) ”Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane,

prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B, cu exceptia speciilor de păsări şi care trăiesc atât în ariile naturale

protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.”

Art. 33, alin (2) ”Fără a se aduce atingere art. 33, alin(3) şi (4) şi art. 38 din prezenta Ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. 17, art. 19, alin (5), art.20, 22, 24 şi art. 26, alin (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălelor din natură;

c) culegerea ouălelor din natură şi păstrarea acestora chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;

e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

f) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea uşor de identificat.”

OUG  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 55, alin. (1) „Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale”.

Art. 65 „Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu”.

Art. 94  alin (1) punctul n) ”nu ard miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă”;

De ordin general:

Măsuri/condiții pentru diminuarea poluării solului şi apelor:

- pe toată durata de execuție a lucrărilor este interzisă orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață sau subterane, precum si orice deversare de deseuri lichide sau alte substante periculoase în cursurile de apă, care ar putea afecta calitatea apelor;

- în organizarea de şantier vor fi prevăzute toalete ecologice care vor fi vidanjate periodic de către operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului;

- organizarea de şantier şi zonele de depozitare aferente acesteia nu se vor amplasa în vecinătatea cursurilor de apă din proximitate (râul Mureș);

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lua toate măsurile pentru întreţinerea corespunzătoare a utilajelor;

- măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor si mijloacelor de transport, semnalizări si marcaje de circulatie, alimentarea cu carburanți şi reparații în spații special amenajate situate în afara şantierului și doar la sediul unor operatori autorizați;

- folosirea autobasculantelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt.

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

- nu se va accepta spălarea utilajelor sau autobasculantelor în amplasamentul organizării de şantier sau al lucrării, întrucât apele provenite de la aceste spălări sunt potenţial impurificate cu produs de tip petrolier (uleiuri, carburanţi);

- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării;

Măsuri de gestionare a deșeurilor

- deşeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de constructie proiectate sunt deseuri care pot fi valorificate  (deseuri plastic, metalice, etc), deseuri inerte (pământ si pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăţi autorizate;

- deşeurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizati;

- evacuarea periodică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri si amestecării diferitelor tipuri de deseuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăstierea deseuri pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate autovehiculele ce transporta materiale potential pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea si/sau împrăstierea materialelor transportate în timpul deplasării;

- evidenţa gestiunii deseurilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările şi modificările ulterioare;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- este interzisă abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor;

- eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise;

- este interzisă stocarea temporară a deseurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, toti angajatii vor fi instruiti în acest sens;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- nu se vor amesteca deşeurile nepericuloase cu cele periculoase.

Măsuri de diminuare a impactului asupra populației şi sănătății populației:

- pentru prevenirea sau reducerea poluării asezărilor umane, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor care generează praf, precum si umectarea lor şi a drumului de acces; restrictionarea vitezei autobasculantelor;

- asigurarea săpăturii;

- timp scurt de execuție a lucrărilor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

- titularul proiectului propus are obligația să nu se reducă suprafața habitatelor și numărul speciilor de importanță comunitară din cadrul siturilor peste care se suprapune intergal;

- în ceea ce privește habitatele marginale/fragile (liziere, zone umede etc.), se recomandă protejarea acestora şi a vegetaţiei limitrofe, după caz, pentru menţinerea condiţiilor specifice în vederea protejării biodiversităţii caracteristice acestor suprafeţe;

- ori de câte ori se observă elemente din floră sau faună remarcabile/valoroase, care pot să facă obiectul conservării/protecției, zonele în care acestea se află să se individualizeze terenul în subparcele aparte, urmând a i se aplica un regim de gospodărire favorabil protejării elementelor respective şi a habitatului lor;

- se interzice incendierea voluntară a vegetației ierboase, miriștilor, litiera pădurii, stuful, tufărișurile;

- prevenirea răspândirii și controlul speciilor invazive (plante sau animale), pe suprafețele de teren unde se impune, chiar și în afara ariilor naturale protejate.

- se vor respecta perioadele de migraţie şi reproducere a speciilor de interes conservativ în lunile aprilie – iunie și septembrie, să nu fie deranjați de anumite lucrări în perioadele de sosire primăvara, clocirea/creșterea puilor și perioada de pregătire la migrația de toamă.

- proprietarii/administratorii de terenuri din suprafețele situate în ariile naturale protejate vor informa în cel mai scurt interval de timp posibil, autorităţile abilitate în domeniul protecției mediului (Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Arad, Garda Forestieră Oradea, APM Arad) în cazul depistării incidentelor cu impact negativ semnificativ asupra elementelor de conservare (floră, faună, habitate).

- întreaga activitate și lucrările propuse prin proiectul „Reabilitarea amenajării de irigații Semlac – Pereg, județul Arad“ se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectând condiţiile din Avizul nr. 2/12.02.2024 emis de către Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului

Se vor respecta prevederile:

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 17/2023 cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu completările ulterioare;

- Legii apelor 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările;

- Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;

- Ord. nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ord. nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările prin Ord. nr. 2387/2011;

- H.G. nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările prin H.G. nr. 971/2011;

- H.G. nr. 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

- H.G. nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Regulamentului nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive;

precum și ale altor acte normative care reglementează această catregorie de planuri/proiecte/activități.

Documentaţia cuprinde:

- Notificare elaborată de solicitant;

- Certificat de urbanism nr. 8 din 02.03.2023  eliberat de Consiliul Județean Arad;

- Planuri de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") dată de solicitant în data de 14.09.2024;

- Consimțământ expres conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative dată de solicitant în data de 14.09.2024;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 15090/21.09.2023 eliberată de APM Arad;

- Memoriu de prezentare și memorii de prezentare refăcute, elaborate de SC Sirius Proiectare Studii SRL;

- Listă de control pentru etapa de încadrare (EIM);

-Lista de control  pentru etapa de încadrare - Anexa 3 B

- Listă de control - Anexa nr. 1 pentru etapa de evaluare inițială pentru proiecte;

- Proces verbal nr. 8507/15.05.2024 întocmit în baza sedinţei comisiei de analiză tehnică desfăşurată la sediul APM Arad;

- Punct de vedere al Domeniului Biodiversitate  nr. 12/30.05.2024 eliberat de APM Arad - Serviviul Calitatea Factorilor der Mediu;

- Punct de vedere nr. 3105/26.04.2024 eliberat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a evaluării conţinutului cadru al memoriului de prezentare;

- Punct de vedere nr. 10223/26.04.2024 eliberat de Consiliul Județean Arad - S.A.D.P. – Compartimentul Elaborare  Avize și Acorduri, ca urmare a evaluării conţinutului cadru al memoriului de prezentare;

- Punct de vedere nr. 5556/27.09.2023 eliberată de Administrația Națională “Apele Române”  – A.B.A. Mureș, în care se precizează că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 21/21.11.2023 modificator al avizului nr. 72/21.11.2023 privind investiția “Reabilitarea amenajării de irigații Semlac-Pereg” eliberat de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureș – SGA Arad;

- Aviz nr. 2/12.02.2024 eliberat de Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului R.A.;

- Acord prealabil nr. 21828/19.09.2023 eliberat de Consiliul Județean Arad - S.A.D.P. – Compartimentul Elaborare  Avize și Acorduri;

- Aviz pentru amplasament nr. 20392/03.10.2023 eliberat de Compania de Apă Arad SA;

- Transfer bancar din 13.09.2023 privind tariful aferent evaluării iniţiale;

- Transfer bancar din 19.10.2022  privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului;

Informarea publicului s-a realizat astfel:

- Anunţ (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în ziarul “Jurnalul Arădean”  din 30.04.2024;

- Anunţ (APM) privind depunerea solicitării acordului de mediu, postat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro) – în data de 25.04.2024;

- Anunţ (titular) privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul “Jurnalul Arădean” din 04.06.2024;

- Anunţ (APM) privind decizia etapei de încadrare postat pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro) – în data de 04.06.2024.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării iar autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Decizia etapei de încadrare, se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor.

Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului este interzisă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (2), lit. ii) „Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele atribuţii principale: urmăresc îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de mediu din actele de reglementare emise şi, în cazul constatării unor neconformităţi, iau măsurile care se impun, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

La finalizarea investiţiei titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare (în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. (3) și alin. (4) din Procedura la Legea nr 292/2018).

Prezenta decizie cuprinde 15 pagini şi a fost redactată în 2 exemplare originale.

# Director Executiv

# Dănoiu Dana Monica

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Iosif Dacian Florentin

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Lacsan Maria