S.C. PHOEBUS ADVISER  S.R.L.

BIROU MANAGEMENT MEDIU

RAPORT DE AMPLASAMENT

PENTRU  INSTALAŢIA INTEGRATA DE MEDIU

CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

Normativ de conţinut	: Ord. 36/2004 si Legea 278/2013 privind

Emisiile Industriale

Această documentaţie conţine informaţii care sunt proprietatea intelectuală a  Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA şi nu poate fi utilizată sau copiată, în parte sau în întregime, fără consimţământul scris al Directorului General al acestei organizaţii

Pag.

#### INTRODUCERE……………………………………………………………		3

1. PREZENTAREA TITULARULUI DE ACTIVITATE……………………..		5

1.1. Date de identificare ale societatii………………………………….	5

### 1.2. Activitatea desfăşurată…………………………………………….		6

### 2. DESCRIEREA TERENULUI…………………………………………………		6

2.1. Localizarea terenului…………………………………………………	7

2.2. Proprietatea actuală……………………………………………………	7

2.2.1.	Patrimoniu………………………………………………….	7

2.2.2. Date de înregistrare………………………………………	7

2.3 Utilizarea actuală a terenului ………………………………………	7

2.4. Folosirea de teren din imprejurimi…………………………………	8

2.5. Utilizarea chimica………………………………………………….		8

2.6. Topografie si scurgere…………………………………………….		14

2.7. Geologie si hidrologie……………………………………………..		15

2.8. Clima şi calitatea aerului…………………………………………   	19

2.9. Autorizatii curente …………………………………………………		20

2.9.1. Autorizaţia de mediu……………………………………..	20

2.9.2. Autorizaţia de gospodărirea apelor……………………….	20

2.10. Detalii de planificare……………………………………………….	23

2.11. Incidente legate de poluare………………………………………..	25

2.12. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile…	25

2.13. Condiţiile clădirilor……………………………………….		            25

2.14. Răspuns de urgenţă………………………………………..		26

2.14.1. Planul pentru situaţii de urgenţă..........……………		26

2.14.2. Planul de apărare......................................................……	26

3.ISTORICUL TERENULUI……………………………………………………		26

4. RECUNOASTEREA TERENULUI…………………………………………..		27

4.1. Probleme identificate………………………………………………….	27

4.2. Deşeuri. Gestiunea deşeurilor………………………………………	27

4.3. Depozite…………………………………………………………….	            27

4.3.2. Depozitul de uleiuri........………………………………...	27

4.3.3. Depozitul de carburanţi........…………………………….	28

4.3.4. Magazia de reactivi chimici........................................	...	28

4.3.5.Depozit tuburi de oxigen............................................		28

4.4. Instalaţii de evacuare a apelor uzate……………………………		28

4.4.1. Canalizarea apelor menajere.......................................	28

4.4.2. Canalizarea apelor pluviale ............................................	28

4.4.3. Canalizarea apelor tehnologice ......................................	28

5. ACTIVITATE, INSTALAŢII  ŞI DOTĂRI, COMBUSTIBILI, UTILITĂŢI…		29

5.1. Activitatea desfăşurată……………………………………………….	29

5.2. Descrierea activităţii…………………………………………………	30

5.3. Instalaţii şi dotări ……………………………………………………	31

5.3.1. Instalaţii de ardere ………………………………………	31

5.3.2. Dotări.........................................……………………….		31

5.4. Combustibili…………………………………………………………		31

5.4.2. Alimentarea cu gaze naturale..........................…………		33

5.5. Utilităţi…………………………………………………………….		33

5.5.1. Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi pentru stingerea incendiilor………………….....................................................	            33

5.5.2. Reactivi utilizaţi ................…………………………….		33

5.5.3. Carburanţi, materii şi materiale utilizate………………….	34

6. REZUMAT AL INVESTIGAŢIILOR DE TEREN

REZULTATE MĂSURĂTORI ŞI ANALIZE…………………………………		35

6.1. Observaţii pe amplasament………………………………………….	35

6.2. Rezultatul măsurărilor şi analizelor………………………………..	38

6.2.1. Emisii în atmosferă……………………………………….	38

6.2.1.1. Sursele şi poluanţii pentru aer…………………	36

6.2.1.2. Norme de emisie……………………………….	36

6.2.1.3. Rezultate măsurători…………………………..		39

6.2.1.4. Determinarea pulberilor sedimentabile...............		45

6.2.2. Efecte ale activităţii pe amplasament…………………….	42

6.2.2.1. Investigaţii sol…………………………………..		45

6.2.2.2. Investigaţii asupra apelor	……………………….  45

6.2.2.3. Zgomot şi vibraţii……………………………….	46

7. interpretarea informaţiilor

recomandări……………………………………………………………	46

7.1. Interpretarea informaţiilor…………………………………………	47

7.2. Recomandări……………………………………………………….	47

ANEXE LA RAPORT

# INTRODUCERE

Context

Acest raport a fost întocmit de SC PHOEBUS ADVISER TIMISOARA şi are ca scop evideţierea situaţiei amplasamentului CET Hidrocarburi SA.

CET Hidrocarburi Arad  are ca profil de activitate producerea energie termică pentru alimentarea cu apă fierbinte a punctelor termice care deservesc populaţia şi punctelor termice aflate în gestiunea unor agenţi economici.

Raportul de amplasament reprezinta o parte a solicitarii pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, inaintate de reprezentantii producatorului termoenergetic autoritatilor competente, conform Legii 278/2013.

###### Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament stabilite prin legislatia privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii sunt prezentate mai jos:

- sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare ale terenului ce pot fi comparate si vor constitui un punct de referinta in predarea cererii;

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale;

- sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.

Obiective specifice ale raportului:

- sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de poluare;

- sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la intelegerea naturii, in masura in care comportamentul in cazul oricarei contaminari poate fi prezent;

- sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al terenului si al imprejurimilor sale. "Modelul conceptual" este un termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Scop şi abordare

Acest raport a fost elaborat prin revederea unor date anteriore şi actuale ale terenului.

Raportul este împărţit în următoarele capitole:

Capitolul 1	Prezentarea titularului de activitate;

Capitolul 2	Descrierea terenului – descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului;

Capitolul 3	Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului;

Capitolul 4	Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca făcând parte din descrierea terenului;

Capitolul 5	Activitate, instalaţii şi dotări, combustibili, utilităţi;

Capitolul 6	Rezultat al investigaţiilor de teren; Rezultate măsurători şi analize;

Capitolul 7	interpretarea informaţiilor; Recomandări.

Prezenta lucrare a fost elaborata la solicitarea S.C. CET H S.A.

Activitatea principala desfasurata pe amplasament este productia de energie termica conform cod CAEN  3530-furnizarea de aburi si aer conditionat.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale (transpunerea in legislatia nationala a Directivei IED), activitatile de pe platforma S.C. CET H S.A. - Punct de Lucru situat in localitatea Arad, B-dul. Iuliu Maniu nr. 65-71,intra sub incidenta Anexei 1: 1.- Industrii energetice

1.1. arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de

50MW.

Pe platforma opereaza S.C. CET H S.A. care detine instalatiile si utilajele pentru activitatile desfasurate:

Cod NFR: 1A.1a

Cod SNAP:  010102

Pe amplasament sunt doua cazane de apa fierbinte  cu capcitatea de 49.5 MWt fiecare.

Conform adresei ANPM nr. 1/5512/29.11.2023, se precizeaza : Conform anexei 1 punct 2 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care un operator desfasoara in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament mai multe activitati prevazute in aceeasi subcategorie de activitate pentru care este stabilita o valoare de prag, capacitatile acestor activitati se insumeaza.

Activitatea desfasurata pe amplasament se incadreaza la punctul 1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW al Anexei 1, din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

1. PREZENTAREA TITULARULUI DE ACTIVITATE

  - Date de identificare ale societatii

Numele societatii comerciale: SC CENTRALA EELECTRICA DE TERMOFICARE  HIDROCARBURI SA ARAD

Titularul activitatii: SC CENTRALA EELECTRICA DE TERMOFICARE  HIDROCARBURI SA ARAD

Adresa societatii comerciale: bulevardul Iuliu Maniu nr.65-71, Arad

Telefon:   0257-307745 , 0740-947533 , 0257-307766

Adresa de e-mail: ramona.ciurdariu@cetharad.ro; aurel.parvu@cetharad.ro, contact@cetharad.ro

Conducerea societatii:

Director general: 			ing. Victor Ciulean

Responsabil protectia mediului:	ing. Ramona Carmen Ciurdariu

Categoria de incadrare conform prevederilor Legii 278/2013 ca tip de industrie si de activitate:

1:1.- Industrii energetice

1.1. arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50MW.

Denumirea activităţii /  activităţilor desfăşurate:

COD CAEN PRINCIPAL:3511 PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE – activitate de baza

Activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament

Cod CAEN:3530 Furnizarea  de abur si aer conditionat

Cod NFR: 1A.1a

Cod SNAP:  010102

  - Activitatea desfăşurată

Terenul pe care se afla amplasamentul CET HIDROCARBURI SA ARAD are o suprafata de 36 210 m2 fiind amplasat in municipiul Arad, pe canalul Muresel, de o parte si de alta a acestuia, fiind invecinat cu linia de cale ferata Arad-Timisoara, la cca. 1 km de gara Arad.

Utilizarea terenului de pe amplasamentul   CET HIDROCARBURI SA ARAD este urmatoarea:

- suprafata totala a incintei:' St = 36.210 m2

- suprafata construita:Sc = 18.354 m2

- suprafata aferenta retelelor:sr = 808 m2

- suprafata aferenta cailor de transport::S, - 6.456 m2

- suprafata libera:S, = 10.592 m2

Vecinataţile amplasamentului sunt:

-la Nord – linia de cale ferată Arad-Timișoara / zonă industrială;

-la Est – zonă industrială/comercială;

-la Sud – sediul Electrica / bulevardele Iuliu Maniu și Nicolae Titulescu / zonă comercială-publică;

-la Vest – zonă industrială/comercială.

-poarta 1 (Sud) – acces auto din bd. Iuliu Maniu (intrarea principală administrativă);

-poarta 2 (Vest) – acces auto din str. Ion Neculce;

-poarta 3 (Est) – acces auto din bd. Nicolae Titulescu.

Ca urmare a finalizarii perioadei in care operatorul s-a angajat printr-o declaratie scrisa, sa nu functioneze mai mult de 17.500 de ore in perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2023, conform Capitolul III, Sectiunea 6, art 33, alin. (1) din Legea nr. 278/2013 , cele 4 instalatii mari de ardere IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9, si -au incetat activitatea ca instalatii mari de ardere.

Pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad, este necesară păstrarea în funcţiune a cazanelor de apă fierbinte CAF 4 şi CAF 5,acestea fiind singura sursă de producție pentru energia termică, livrată de societate, consumatorilor casnici, instituțiilor publice și agenților economici racordați la sistemul de termoficare SACET Arad.

Singura soluție identificată pentru continuarea activității, cu respectarea legislației de mediu în vigoare, a fost  transformarea instalațiilor CAF 4 și CAF  5, din instalații mari de ardere, în instalații medii de ardere astfel încât acestea să poată să rămână funcționale și după data de 31.12.2023, până la preluarea în operare pe amplasament a instalațiilor noi, aferente investiției ,,SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ”

Pentru transformafrea instalatiilor CAF 4 si CAF 5 din IMA in instalatii medii de ardere s-a obtinut clasarea notificarii nr. 19425/11.12.2023.

Au fost efectuate lucrari de transformare a celor doua instalatii si retimbrarea acestora astfel incat acestea sa devina  instalatii medii de ardere.

Transformarea s-a realizat fara modificari constructive, doar prin adaptari la instalatiile de ardere si de automatizare astfel incat sa se asigure puteri termice nominale de 49,5 MWt (42,56 Gcal) pentru fiecare cazan. In acest sens s-a redus numarul arzatoarelor si s-a limitat debitul total de gaze naturale consumate la fiecare cazan.

Reducerea  prin  retimbrare  a  debitului  caloric  nominal  de  la  100 Gcal/h (116,3 MWt) la 42,56 Gcal/h (49,5 MWt), pentru incadrarea ca instalatie de ardere de medie putere, s-a realizat prin reducerea numarului de arzatoare in functionare de la 16 la 8 precum si prin reducerea debitului de gaz / arzator la o valoare mai mica decat cea nominala astfel incat consumul total de gaze naturale sa se limiteze la max. 5374 Nm3/h. A fost  limitat debitul de gaz natural consumat pe cazan la 5374 Nm3/h precum si presiunea gazului la arzator la max. 0,31 bar. Debitul max. de gaz natural pe arzator este  de max. 672 Nm3/h.

De asemenea s-a redus si limitat debitul maxim de apa pe cazan la 1500 t/h.

Instalatia de automatizare este  adaptata la noii parametri functionali conform programului de examinari, verificari si incercari pentru instalatia tehnologica si de automatizare. Dupa realizarea lucrarilor cele doua cazane au fost  supuse inspectiei ISCIR si retimbrate pentru noile capacitati de functionare.

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6                                                    1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672

Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Instalatiile IMA 3 si IMA 4 sunt scoase din functiune si urmeaza sa fie dezafectate.

Deasemenea gospodaria de pacura urmeaza sa fie dezafectata in vederea realizarii noului proiect.

Cele doua CAF -uri vor functiona aproximativ 9 luni/an. In perioada de vara va functiona doar unul din cele doua CAF-uri.

2. DESCRIEREA TERENULUI

2.1. Localizarea terenului

Terenul pe care se afla amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare pe hidrocarburi are o suprafata de 36.210 m2 fiind amplasat in municipiul Arad,pe canalul Muresel, de o parte si de alta a acestuia, fiind invecinat cu linia de cale ferata Arad-Timisoara, la cca. 1 km de gara Arad.

CET H Arad are vecini pe patru laturi: o latura este vecina cu o strada a municipiului Arad o latura este invecinata cu calea ferata Arad-Timisoara, a treia latura cu o zona de locuinte, a patra latura depozit (arhive)

Suprafata de teren in proprietatea exclusiva a SC CET H Arad este identificata in Extrasele de carte funciara anexate si in Planul de situatie si Planul de incadrare in zona.

Mod de incadrare in planurile de urbanism §i amenajarea teritoriului.

Din punct de vedere urbanistic zona in care se desfasoara activitatea are functiune de activitati industriale, conform Planului de Urbanism General al localitatii Arad.

Cai de acces

Amplasamentul poate fi accesat din patru directii: poarta 1 acces auto din B-dul Iuliu Maniu, poarta 2 acces auto si linie CF din strada Ion Neculce, poarta 3 Est acces auto, poarta 4 pentru rezervorul 6 pacura, acces auto.

Vecinatati

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: B-dul Iuliu Maniu - zona locuita;

- la Est: depozit GRANTEX (arhive);

- la Vest: zona industriala ENEL Banat;

- la Nord: CF Arad -Timisoara, zona industriala.

2.2. Proprietatea actuală

Centrala Electrica de Termoficare pe Hidrocarburi" este o societate pe actiuni infiintata in noiembrie 2009 care a preluat ,de la 01.01.2010 patrimoniul fostei sectii CET pe Hidrocarburi din cadrul S.C. CET Arad S.A. in urma divizarii S.C. CET Arad S.A..

Detalii ale delimitarii terenului din proprietatea actuala sunt prezentate in Planul de situatie

anexat.

Proprietatea SC CET H SA asupra terenului este atestata prin Extrasele de Carte Funciara nr. 307809, 307811, 307815, 307712 anexate.

2.3. Utilizarea actuală a terenului

Centrala electrică de termoficare pe hidrocarburi Arad produce energie termică care este livrată sub formă de apă fierbinte consumatorilor urbani şi apă fierbinte unor agenţi economici ai municipiului Arad.

Pe amplasamentul CET pe hidrocarburi Arad sunt în funcţiune următoarele instalaţii medii  de ardere:CAF 4 si CAF 5. Instalatiile mari de ardere ce exista pe amplasament sunt oprite si urmeaza sa fie dezafectate.

Date specifice activităţii şi dotările de pe amplasament sunt prezentate în detaliu în capitolul “ACTIVITĂŢI ŞI DOTĂRI ”.

Utilizarea terenului de pe amplasamentul  CET Arad pe hidrocarburi este următoarea:

- suprafaţa totală a incintei:			            St = 36.210 m2

- suprafaţa construită:				Sc = 18.354 m2

- suprafaţa aferentă retelelor:			Sr = 808  m2

- suprafaţa aferentă căilor de transport:		St = 6.456 m2

- suprafaţa liberă:					Sl = 10.592 m2

Terenul pe care se află amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare pe hidrocarburi are o suprafaţă de 3,621 ha, amplasat în  municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinat cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad.

Capacitatea energetică a termocentralei la ora actuala , se compune din următoarele:

CAF 4 retimbrat- 49,5 MWt

CAF  5 retimbrat- 49,5 MWt

Capacitatea nominala totala este de 99MWt.

Centrala electrica de termoficare hidrocarburi SA a inceput prima procedura de obtinere a autorizatiei integrate de mediu in anul 2006, si a obtinut autorizatia integrate de mediu nr. 19/21.05.2007. Capacitatile functionale la acea data si care au fost autorizate sunt:

Instalatii mari de ardere

- IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MWt,  tip BKZ - cu circulaţie naturală , fabricat în  1963 în  URSS - Barnaul - 75t/h, 40 ata , 445 oC  - pe gaze naturale.Cazanul este dotat cu 6 arzătoare pe gaz . Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc.

- IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MWt,  tip TKTI fabricat în  1952 şi transformat de IRME de pe cărbune -pe gaze naturale - pus în  funcţiune în  ianuarie 1966 , ( 75 t/h ,  40 ata , 450 oC)

Cazanul este dotat cu 5 arzătoare pe gaz . Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc.

Cazanele de apă fierbinte :

- IMA 5 - CAF 1 de 116 MWt - tip PTVM - 100 - proiect URSS  1962  pe gaze , debit caloric 100 Gcal/h , 10 - 20 ata , cu debite de apă maxim 1235 t/h , minim 800 t/h , în  regim de bază şi maxim 2140 t/h , minim 1500 t/h , în  regim de vârf cu 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 6 - CAF 2 de 116 MWt - idem - consum de gaze - 14 mii mc/h - 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 7 - CAF 3 de 116 MWt - tip 4a , fabricaţie " Vulcan " - proiect ICPET Bucureşti ,este pe gaze sau păcură . Debite : caloric 100 Gcal/h , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h - 16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Spre deosebire de PTVM - are 3 fascicole de convecţie .Se specifică – funcţionarea CAF3 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 8 - CAF 4 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h -  16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF4 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 9 - CAF 5 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil păcură , 16 arzătoare  cu un debit de 11000 Kg/h. Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

-  IMA 10 - CAF 6 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil păcură , 16 arzătoare  cu un debit de 11000 Kg/h. Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

Temperaturi - minimă intrare - 60 oC  , maximă ieşire 150 oC  .

Grupul turboalternator - TA 1 12 MW , de termoficare cu două    prize reglabile la 10 - 13 ata la priza industrială - şi 1.5 -2.5 ata - priza de termoficare . Pentru circuitul regenerativ are şi două  prize fixe la 18 ata şi 4 ata .

Constructie URSS - Kaluga - un singur corp  , tip APT - 12 .

Parametrii de intrare : 35 ata şi 435 oC  , 112 t/h abur .

Debitul nominal al prizelor : - industrială - 50 t/h ,

- termoficare - 40 t/h .

Consumul specific 9.07 kg abur / kWh sau 5800 kcal /kWh .

O parte din aceste instalatii au functionat cu gaz, altele cu gaz si pacura.

Aferente acestor instalatii au fost instalatiile auxiliare de transport energie electrica si termica , depozitele de materii prime si combustibil , precum si statia de tratare a apei.

Inainte de expirarea autorizatiei integrate de mediu s-a solicitat o noua reautorizare  si s-a obtinut  autorizatia integrata nr. 7/21.08.2018.

In perioada 2006-2017, o parte din instalatiile mari de ardere cuprinse in autorizatia integrate de mediu nr. 19/21.05.2007 , au fost scoase din functiune.

Autorizatia integrate de mediu nr. 7/21.08.2018 cuprinde urmatoarele IMA:

•IMA 3 - Cazan energetic nr 6 -57 MWt

• IMA 4 -Cazan energetic nr 7 - 73 MWt

• IMA 8 - CAF 4 cu functionare pe gaz sau pacura - 116 MWt

• IMA 9 - CAF 5 cu functionare pe gaz sau pacura - 116 MWt

Toate cele 4 IMA au functionat cu gaze naturale.

In cursul anului 2023 , conducerea societatii a luat decizia de a face modificari la cele doua instalatii mari de ardere IMA8 si IMA 9 prin retimbrarea cazanelor la un debit de gaze mai mic si reducerea numarului de arzatoare , astfel incat cele doua instalatii sa se incadreze in categoria instalatiilor medii de ardere.

Acestea au fost prezentate mai sus.

Aferent functionarii acestor doua instalatii va fi si statia de tratare a apei si  depozitele de materii auxiliare.

In toata perioada de functionare au fost realizate Rapoartele Anuale de Mediu , solicitate prin autorizatiile integrate emise.

Ultimul Raport efectuat pentru anul 2022 nu indica depasiri ale valorilor indicatorilor pentru apa freatica si sol.

2.4. Folosirea de teren din împrejurimi

Terenurile situate în vecinătatea amplasamentului CET  Hidrocarburi SA aparţin:

-consiliului local al municipiului Arad

- proprietatea unor persoane fizice

2.5. Utilizarea chimică

Reactivii chimici utilizaţi în CET  Hidrocarburi SA in prezent sunt  sunt: hidroxidul de sodiu si clorura de sodiu ( utilizaţi la instalaţia de epurare chimică) şi reactivi chimici utilizaţi de laboratorul chimic al societăţii.

CET  Hidrocarburi SA achiziţionează reactivii chimici numai de la furnizori autorizaţi pentru care este ţinută o evidenţă specială .

Inofensivitatea chimică şi documentele privind siguranţa reactivilor chimici utilizaţi sunt obţinute de la furnizori şi ţinute într - un dosar de evidenţă.

Acidul sulfuric este prezent pe amplasament dar nu se mai utilizeaza. Rezervoarele sunt prevăzute cu cuve placate antiacid.

Hidroxidul de sodiu se aduce cu cisterne speciale, cu transport auto. Din cisterne, hidroxidul de sodiu este transportat în rezervoare speciale, prevăzute cu cuve placate antibazic.

Substanţe periculoase prezente pe amplasamentul CET Hidrocarburi SA Arad

| Nr.crt | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Localizare | Capacitatea totală de stocare (tone) | Stare fizică | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Acid sulfuric | 7664-93-9 | CET Hidrocarburi Statia de tartare chimică | 140 | Lichid dens si uleios (96-98%) | Rezervoare, proprii special amenajate |
| 2. | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | CET Hidrocarburi Statia de tratare chimică | 60 | Lichid corosiv (Conc.48%) | Rezervoare tip cisterna,special amenajate |
| 3. | Acetilena | 74-86-2 | CET Hidrocarburi Sectia Reparatii | Nu se stocheaza | Gaz incolor | Butelii de otel omologate, cu masa poroasa monolitica |
| 4 | Oxigen | 7782-44-7 | CET Hidrocarburi Ateliere reparatii | Nu se stocheaza | Gaz incolor | Butelii de otel omologate, cu masa poroasa |
| 5 | pacura | 6S476-33-5 | CET Hidrocarburi Nu se mai utilizeaza | 9300 | Lichid vascos , nu mai e prezent pe amplasament. In rezervoare mai exista urme de lichid care nu a putut fi scos | Rezervoare subterane si supraterane doua, rezervoare subterane 2x750 mc, util 2x600 mc (un rezervor subteran nu este utilizat pentru depozitare pacura) - un rezervor subteran: - 1x2000 mc. util 1x1800 rnc - un rezervor metalic suprateran: 1x3150 mc, util 1x2900 mc - un rezervor metalic: suprateran - 1x5000 mc, Util 1 x4700 mc .:l TOTAL UTIL: 10.600 mc |

Unitatea  NU se mai încadrează în categoria de risc minor  conform Legii 59/2016 privind accudentele majore la utilizarea substantelor periculoase.  având în vedere cantitatea de substanţe periculoase ce se manevrează.S-a  incadrat  in aceasta categorie datorita capacitatii de stocare a pacurii. In prezent pe amplasament nu mai exista stocata pacura. Societatea  a facut demersurile pentru a iesi de sub incidenta Seveso. Conform notificarii cu numarul 2949/21.02.2024/1.901.272/770/22.02.2024 , emisa de Secretariarul de Risc, unitatea CET ARAD HIDROCARBURI SA , obiectivul/amplasamentul nu se mai incadreaza  conform Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor  de accident major in care sunt implicate substante periculoase.   O data cu realizarea noului proiect, gospodaria de pacura intra in procesul de dezafectare.

- Acid sulfuric- s-a utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate; in prezent nu se mai utilizeaza

- Hidroxid de sodiu:- este utilizat în instalaţia de producere a apei dedurizate  la regenerarea masei ionice

- procesele tehnologice sunt controlate automat

- Acetilena si oxigenul  - sunt utilizate  în procedeele autogene: sudare, taiere termica, preincalzire materiale metalice,  indreptare cu flacara ,

- este distribuita la atelierele de reparatii, in butelii de otel omologate

- buteliile se manipuleaza manual

In laborator se utilizeaza in cantitati mici si urmatoarele substante:

| Nr. crt | Denumire substanta | U.M. | Cantitate estimate a fi consumata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid acetic glacial, solutie | l | 0 |
| 2 | Acid azotic, solutie | l | 2 |
| 3 | Acid boric | kg | 2 |
| 4 | Acid clorhidric, solutie | kg | 88,03 |
| 5 | Acid fosforic , solutie | kg | 6 |
| 6 | Acid oxalic | kg | 0,2 |
| 7 | Acid sulfuric,tehnic | kg | 10270 |
| 8 | Acid sulfuric,pt. analize de laborator | kg | 64,20 |
|  | Acid tioglicolic | kg | 0,8 |
| 9 | (mercaptoacetic) |  |  |
| 10 | Alcool metilic | l | 3,325 |
| 11 | Amoniac | kg | 1 |
| 12 | Apa oxigenata , solutie (perhidrol) | l | 0,2 |
| 13 | Azotat de argint | kg | 0,2 |
| 14 | Azotat mercuric | kg | 3,077 |
| 15 | Azotit de sodiu | kg | 0,50 |
| 16 | Dietil-ditio-carbamat de sodiu | kg | 0,4 |
| 17 | Cianura de potasiu | kg | 0,356 |
| 18 | Clorura de amoniu | kg | 1 |
| 19 | Clorura de bariu | kg | 2,5 |
| 20 | Clorura cuproasa | kg | 3,25 |
| 21 | Cromat de potasiu | kg | 2,0 |
| 22 | Dicromat de potasiu | kg | 0 |
| 23 | Etanol | l | 0 |
| 24 | Etanolamina | l | 0 |
| 25 | Etilen diamino-tetraa-cetat-tetrasodic | kg | 1,8 |
| 26 | Hidrat de hidrazina | kg | 10 |
| 27 | Hidroxid de sodiu (lesie 50%) | kg | 5400 |
| 28 | Hidroxid de sodiu (solid,granulat) | kg | 3 |
| 29 | Hidroxid de potasiu | kg | 2 |

2.6. Topografie şi scurgere

CET hidrocarburi SA este amplasată în  municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinată cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad.

Amplasamentul CET hidrocarburi  se află situat în Câmpia Aradului, subunitate a Câmpiei Mureşului şi respectiv, a marii unităţi a Câmpiei Banato-Crişane.

Acest teritoriu cu relief plat, în care denivelările locale prezintă 2-3 m  sunt date de vechile albii părăsite ale cursurilor divagante ale Mureşului şi de grindurile fluviale ce le însoţesc. Teritoriul prezintă altitudini cuprinse între 105 m în lunca Mureşului şi 120 m în partea cea mai înaltă a conului de dejecţie al Mureşului, zona localităţii Horia.

Depozitele de solidificare sunt reprezentate prin depozite fluviatile în lunca Mureşului şi în cea mai mare parte a câmpiei Aradului. Ele au textură ce variază de la nisip lutos la argilă. La unele areale ocupate cândva de mlaştini se întâlnesc depozite fluvio-lacustre cu textură argiloasă. Pe câteva areale, la vest şi nord de Şofronea, la est de Zimand Cuz, la nord de Arad şi vest de Horia se întâlnesc depozite loessoide. Local se întâlnesc şi depozite nisipoase care prezintă la mică adâncime (40 – 50 cm) pietrişuri fluviatile, silicatice.

2.7. Geologie şi hidrologie

Solurile

Amplasamentul studiat este acoperit de un mozaic de soluri, diversitatea acestora fiind determinată de multitudinea factorilor de pedogeneză. Principalii factori de solificare în acest areal sunt relieful şi roca sau materialul parental. Învelişul de soluri al teritoriului studiat prezintă o gamă destul de variată de tipuri.

Solurile din arealul studiat în zona CET  Hidrocarburi  pot fi grupate în 6 clase principale de soluri prezentate mai jos:

( Molisoluri:

- Cernoziom tipic, freatic umed;

- Cernoziom gleic;

- Cernoziom gleizat alcalizat;

- Cernoziom cambic tipic;

- Cernoziom cambic tipic freatic umed;

- Cernoziom cambic gleizat;

- Cernoziom cambic gleizat alcalizat;

- Cernoziom argiloiluvial tipic;

- Cernoziom argiloiluvial tipic freatic umed.

( Cambisoluri:  - Sol brun eumezobazic molic

( Soluri hidromorfe:

- Lacovişte tipică;

- Lacovişte mlăştinoasă;

- Lacovişte alcalizată;

- Sol gleic molic;

- Sol gleic molic alcalizat;

- Sol gleic mlăştinos.

( Soluri halomorfe:

- Soloneţ luvic;

- Soloneţ gleic;

- Soloneţ gleizat.

( Vertisoluri:  - Vertisol gleizat

( Soluri neevoluate trunchiate sau desfundate:

- Protosol aluvial tipic;

- Sol aluvial tipic;

- Sol aluvial gleizat;

- Sol aluvial gleizat alcalizat;

- Protosol antropic tipic;

- Protosol antropic molic;

- Protosol antropic gleizat;

- Protosol antropic molic gleizat.

Molisolurile

Molisolurile sunt cea mai răspândită clasă din teritoriu. Ea cuprinde: cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale.

Cernozomurile

Cernoziomurile sunt soluri întâlnite în partea centrală şi vestică a Câmpiei Aradului. Ele sunt formate pe depozite loessoide şi local pe depozite fluviatile vechi.

Aceste soluri sunt formate sub influenţa pânzei de apă freatică, nivelul hidrostatic al acesteia găsindu-se la adâncimi de 2-4m.

Cernoziomurile au un conţinut  de humus moderat, datorită precipitaţiilor relativ bogate (500 –500 mm anual) cernoziomurile sunt decarbonatate, carbonaţii fiind levigaţi din primii 40 – 50 cm.

Tipurile de cernoziomuri de pe amplasament:

Cernoziomuri tipice freatic –umede –sunt întâlnite în câteva areale la nord şi vest de Arad şi la est de Sân pe depozite fluviatile vechi şi pe depozite loessoide cu textura lutoargiloasă – lutoasă. În aceste areale stratul acvifer freatic se găseşte la 3,5 – 5 m adâncime, franja capilară umezind partea  inferioară a profilului de sol.

Cernoziomuri gleizate -  apar pe unele grinduri vechi cu depozite loessoide lutoargiloase. În aceste areale nivelul hidrostatic al apei freatice se găseşte la adâncimea de 2 – 3,5 m, ceea ce cauzează o umezire moderată – puternică a părţii inferioare a profilului de sol. Areale cu astfel de soluri se întâlnesc în partea de nord-vest a teritoriului, către localitatea Sfântul Paul şi în partea central-estică, la nord de Săuleani.

Cernoziomurile gleizate, alcalizate sunt răspândite pe unele grinduri fluviatile vechi din partea vestică şi nord-vestică  a acestui teritoriu. Sunt formate pe depozite fluviatile lutoargiloase, cu stratul acvifer la 2-3m adâncime. Aceste soluri sunt gleizate de la moderat până la puternic.

Cernoziomurile cambice – ocupă areale întinse în amplasamentul termocentralei. Ele s-au format pe depozite loessoide şi depozite fluviatile vechi. Prezenţa pânzei de apă freatică la adâncimi de 2-5 m a făcut ca să se separe unităţi de soluri în funcţie de intensitatea şi adâncimea gleizării.

Cernoziomurile cambice fiind formate pe depozite cu textură variată, de la nisipuri lutoase la argile, proprietăţile lor fizice şi chimice sunt influenţate de caracterul depozitelor respective.

Ţinând cont de caracterele specifice, cernoziomurile cambice din amplasamentul termocentralei au fost încadrate la nivel de subtip de sol în: tipice, gleizate şi gleizat –alcalizate.

Cernoziomurile  cambice tipice sunt prezente cu varianta freatic – umedă, în care stratul acvifer freatic se găseşte la 3-5m adâncime, umezind partea inferioară a profilului de sol. Ele se întâlnesc pe unele grinduri fluviale vechi şi au textură ce variază de la nisipolutoasă la lutoargiloasă. În unele areale materialul de sol prezintă nisip grosier şi pietriş silicatic mărunt.

Cernoziomurile  cambice gleizate sunt formate în areal unde stratul acvifer freatic se află la 2-3m adâncime, cauzând gleizarea slabă până la puternică. Aceste soluri, faţă de cernoziomurile cambice tipice, au un conţinut ceva mai ridicat de humus, atât în orizontul superior cât şi pe profil.

Cernoziomurile  cambice gleizate, alcalizate se intâlnesc în areale  unde stratul acvifer se află la adâncimea de 2,0 – 2,5 m, iar apa freatica este slab sălcie şi conţine bicarbonat de sodiu.

Cernoziomurile argiloiluviale se întâlnesc în Câmpia Aradului, în partea centrală şi vestică a acesteia, în zona cu precipitaţii medii anuale de 550 – 650 mm. Aceste soluri sunt formate pe depozite loessoide şi fluviatile vechi, predominând arealele cu textură lutoasă-lutonisipoasă, cu conţinut ridicat de nisip grosier.

Cernoziomuri argiloiluviale tipice, cernoziomuri argiloiluviale tipice freatic umede sunt întâlnite în partea centrală şi estică a teritoriului. Au o textură ce variază de la nisipolutoasă până la lutoasă sau lutoargiloasă, iar adesea materialul solului prezintă şi nisip grosier în proporţie de 10 –20%. Cernoziomurile argiloiluviale tipice freatic umede se caracterizează prin prezenţa franjei capilare a pânzei de apă freatică ce umezeşte partea inferioară a profilului de sol.

Cernoziomurile  argiloiluviale gleizate sunt mai puţin răspândite. Ele apar pe unele grinduri mai joase, unde nivelul stratului acvifer freatic se află situat la 2-3m adâncime provocând solului o gleizare slabă până la moderată.

Cernoziomurile  argiloiluviale gleizate alcalizate apar în condiţii de relief uşor depresionar, unde apa freatică mineralizată se găseşte la mică adâncime.

Cernoziomurile  argiloiluviale vertice, gleizate s-au format în unele areale depresionare cu depozite fluviatile argiloase cu caracter gonflant şi cu stratul acvifer freatic la 2-3 m adâncime.

Cambisolurile  - sunt reprezentate în amplasament numai de solul brun eu-mezobazic.

Solurile brune eu-mezobazice

Aceste soluri se întâlnesc în jumătatea estică a teritoriului cu un regim climatic mai umed, precipitaţiile medii anuale fiind cuprinse între 550 şi 650 mm. La nivelul inferior a fost separat un singur subtip, solul brun eu-mezobazic molic, întâlnit la nord de localităţile Mândruloc, Vladimirescu, Arad, precum şi pe unele grinduri nisipoase de la nord şi vest de Horia şi la vest de Livada şi Zimand.

Clasa solurilor hidromorfe

Solurile hidromorfe sunt destul de răspândite în teritoriu, fiind întâlnite în arealele depresionare ale câmpiei. Aici au fost identificate două tipuri genetice: lăcoviştea şi solul gleic, soluri formate sub influenţa stratului acvifer care se află la mică adâncime.

Lăcoviştile

Sunt soluri formate sub influenţa apei freatice situată la cca 1 m adâncime. Ele ocupă arealele cele mai coborâte ale reliefului, fiind specifice vechilor albii părăsite de pe conul de dejecţie al Mureşului.

Depozitele de solificare sunt cele fluviatile, cu textură lutoargiloasă-argiloasă.

Principalele subtipuri intâlnite sunt: lăcoviştile tipice, lăcoviştile mlăştinoase şi lăcoviştile alcalizate.

Lăcoviştile tipice sunt întâlnite  mai ales în partea centrală şi estică a teritoriului, care este mai slab drenată. Ele prezintă stratul acvifer freatic frecvent la adâncime mai mică de 0,5 m.

Lăcoviştile alcalizate sunt răspândite în arealele unde apa freatică se află la 0,5 – 1,5m.

##### Solurile gleice

Solurile gleice apar în condiţii  similare cu ale lăcoviştilor. Ele sunt răspândite mai ales în lunca actuală a Mureşului şi pe unele cursuri de ape. în prezent părăsite, dar care au funcţionat în timpul viiturilor.

Dintre solurile gleice în  amplasamentul termocentralei au fost separate unităţi cu soluri gleice molice, soluri gleice mlăştinoase şi soluri gleice molice – alcalizate.

Solurile gleice molice sunt răspândite în câmpia de divagare a Mureşului, prezentând un orizont amolic cu o bună aprovizionare cu humus (4-6%).

Solurile gleice molice –alcalizate apar în areale cu apa freatică la 1-2 m adâncime, care este moderat – puternic sălcie. În condiţiile climatice ale zonei, procesele de salinizare şi desalinizare produc alcalizarea solului, care se manifstă cel mai adesea de la suprafaţă. Adesea, în arealele cu astfel de soluri se întâlnesc şi soloneţuri.

Solurile gleice mlăştinoase s-au format cel mai adesea, în condiţiile stratului acvifer la  adâncime mai mică de 0,5 m.

Solurile hidromorfe

Solurile hidromorfe sunt reprezentate prin lăcovişti tipice unde influenţa apei freatice este evidentă.

Sunt soluri puţin raspândite în acest teritoriu, apărând în câteva areale din partea centrală şi vestică. Aici se întâlneşte un singur tip – soloneţul.

Soloneţurile

Aceste soluri s-au format pe un relief plan, depresionar cu apa freatică situată la 1,5-2,5 m adâncime şi care prezintă o mineralizare puternic sălcie. Depozitele de solificare sunt constituite din luturi argiloase şi argile de natură fluviatilă. Datorită alcalizării puternice  sunt improprii pentru  culturile agricole, sunt folosite ca păşuni, dar şi acestea de slabă calitate.

Vertisolurile

În amplasamentul studiat se gasesc doar vertisoluri gleizate. Ele ocupă arealele depresionare, care au avut până la lucrările de indiguire-desecare, un regim de mlaştină. În  aceste areale s-au format depozite fluvio-lacuste argiloase care au proprietăţi gonflante.În aceste areale apa freatică se găseşte la adâncimi cuprinse între 2 şi 4 m. În partea inferioară a profilului, unde are loc o fluctuaţie a franjei capilare a apei freatice, există o uşoară alcalizare a materialului solului.

Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate

În această clasă de soluri au fost cuprinse protosolurile aluviale, solurile aluviale şi protosolurile antropice.

Protosolurile aluviale

Aceste soluri ocupă zona frecvent inundabilă a luncii Mureşului. Datorită inundaţiilor ce au loc aproape anual, noi aluviuni sunt depuse.

Protosolurile aluviale au o textură ce variază de la nisipoluatoasă până la lutoasă, cu numeroase stratificaţii pe profil.

Solurile aluviale

Solurile aluviale sunt răspândite atât în lunca actuală, zona mai rar inundabilă, cât şi unele areale aflate pe conul de dejecţie al Mureşului. Ele sunt formate pe depozite fluviatile frecvent stratificate şi cu textură variată (nisipolutoasă sau argiloasă).

În funcţie de condiţiile locale au fost separate la nivel de subtip, soluri aluviale tipice, soluri aluviale gleizate şi soluri aluviale gleizate alcalizate.

Solurile aluviale tipice sunt răspândite mai ales în lunca Mureşului, ocupând o parte a grindului rar inundabil. La aceste areale apa freatică este la o adâcime mai mare de 3 m, are o slabă mineralizare şi nu influenţează profilul de sol. Textura  lor este nisipolutoasă- lutoasă, sunt carbonatice şi au un conţinut redus de humus (1-2%).

Solurile aluviale gleizate sunt întâlnite în areale uşor depresionare ale luncii, unde apa freatică se află la 2-3 m adâncime. Textura lor este în general lutoasă lutoargiloasă.

Solurile aluviale gleizate, alcalizate se intâlnesc în unele areale (zona Sânleani) unde apa freatică mineralizată (0,5-2 g/l) se află la mică adâncime (1,8-3m). Ele sunt formate pe depozite fluviatile vechi şi recente în condiţii ce favorizează procesele de alcalizare a solului.

Protosolurile antropice

Aceste soluri găsite fie în terenuri aflate sub influenţa antropică, fie în zona intens construită din oraş, sau pe amplasamentul termocentralei

Sunt cazuri în care unele soluri au fost reconstruite antropic prin copertare cu material adus din zone limitrofe. Aceste soluri sunt alcătuite din diferite materiale acumulate sau rezultate în urma unor activităţi umane, având o grosime de cel puţin 50 cm. Nu au orizonturi pedogenetice într-o succesiune normală, în profilul de sol putând să fie întâlnite fragmente din orizonturile diagnosticate ale solului transportat sau supus antropizării. În zona afectată de emisiile provenite de la termocentrala s-au întâlnit protosoluri antropice tipice, molice şi gleizate, unele dintre aceste subtipuri fiind asociate. În cazul protosolurilor antropice molice, gleizate sau nu, acest material provine dintr-un orizont molic aflat la suprafaţa solului, transportat sau prelucrat “ in situ”. Gleizarea apare în zonele în care apa freatică este aproape de suprafaţă afectând profilul de sol. În incintă, unde protosolurile antropice au fost constituite prin copertare, textura solului este lutonisipoasă, iar în baza profilului nisipoasă. Condiţia de grosime la aceste soluri este puţin îndeplinită caracterul lor “leptic” fiind bine pus în evidenţă.

Ape de suprafaţă

Râul Mureş traversează zona de la est la vest, nivelurile maxime ale apelor depăşind cu 3 – 4m  nivelul mediu. Râul nu prezintă afluenţi în acest sector. El prezintă numeroase braţe părăsite, răspândite pe întregul său con de dejecţie.

### Ape subterane

Apele subterane care interesează sunt cele freatice. Nivelul lor hidrostatic variază în zonă. Cele mai mari adâncimi, de peste 5 m se găsesc în zona Sâmboteni – Horia – Zinand, pe axa conului de dejecţie al Mureşului. În partea vestică a conului de dejecţie , adâncimile se află, cel mai adesea, la 2-3 m, iar pe albiile părăsite adâncimile sunt şi mai mici, stratul acvifer ajungând chiar la suprafaţă.

Mineralizarea apelor freatice variază în funcţie de adâncimea la care se află şi de depozitul înmagazinare. Cele care se află la adâncime mai mare de 5 m şi care sunt cantonate în pietrişuri au o mineralizare sub 0,5 . Cele care se găsesc la adâncime mai mică şi sunt cantonate în nisipuri, luturi sau argile au o mineralizare ce variază de la 0,5 la 1 – 2 g/l. Local, în unele areale depresionare, se înregistrează valori mai mari (2–4g /l).

Tipul de mineralizare al apelor freatice este predominant bicarbonato-calcic, magnezic sau sodic, local, unde şi gradul de mineralizare este mai ridicat, întâlnindu-se ape sulfato-sodice sau cloro – sodice.

2.8. Clima şi calitatea aerului

Situată în partea de vest a ţării, zona amplasamentului prezintă un climat temperat continental moderat cu influenţe atlantice şi mediteraneene.

Temperatura medie anuală este de 10,6oC la Arad, cele mai scăzute temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie: -1,3oC la Arad. Precipitaţiile medii anuale au o tendinţă de creştere de la vest către est, ca urmare a activităţii ciclonale a fronturilor atmosferice. La Arad se înregistrează anual, în medie, 580,7 mm. Variaţia lunară a precipitaţiilor căzute arată prezenţa a două maxime, unul foarte pronunţat în luna iunie şi altul abia schiţat în luna noiembrie. Activitatea climatului este relativ ridicată, evapotranspiraţia potenţială anuală depăşind suma precipitaţiilor cu 114 mm.

În zona Arad direcţiile predominante ale vântului sunt S - E cu o frecvenţă anuală de 19,06% şi N cu 9,89%. Pe lângă acestea, direcţii cu frecvenţă semnificative sunt  cele din NV cu 7,51% şi S cu 7,37%.

Zona Arad este  caracterizată de viteze mici ale vântului. Pe direcţii de vânt vitezele medii sunt, în general, de 1 – 3 m /s. Direcţia S-S-V este însoţită de cele mai mari viteze de vânt – 2,95m/s – iar direcţia E-NE de cele mai mici – 1,32 m/s. Valoarea concentraţiilor la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului.

2.9. Autorizaţii curente

S.C. CET HIDROCARBURI  S.A. deţine autorizaţii de funcţionare pentru Centrala Electrică de Termoficare emise favorabil din partea instituţiilor autorizate, conform ANEXEI LA CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE

Autorizaţii deţinute pentru CET HIDROCARBURI Arad

| Nr. crt. | Denumire autorizaţie | Nr./data emiterii | Instituţia emitentă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTORIZAŢIA INTEGRATA DE MEDIU | 7 / 21.08.2018 | Agentia pentru Protecţia Mediului –ARAD |
| 2. | AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIREA APELOR | 240/21.07.2021 | Administraţia Naţională “ Apele Române” Direcţia apelor Mureş |

2.9.1. Autorizaţia de mediu

Autorizaţia integrata de mediu nr. 7/21.08.2018 –s-a emis pentru funcţionarea Centralei Electrice de Termoficare hidrocarburi Arad în scopul producerii de energie electrică şi termică (abur şi apă fierbinte). Prin aceasta autorizatie au fost autorizate IMA 3. IMA4 , IMA 8 si IMA 9.

2.9.2. Autorizaţia de gospodărirea apelor

Autorizaţie de gospodărire  apelor nr. 240/21.07.2021 atribuie titularului de autorizaţie, dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă şi receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează:

ALIMENTAREA CU APA POTABILA:

Din reteaua de apa potabila a municipiului Arad conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canaiizare nr. 1611/ 23.11.2018 incheiat tntre CET Hidrocarburi Arad si S.C. Compania de Apa Arad S.A Apa prelevata este contorizata. Apa captata este utilizata in scop igienico-sanitar.

Debite si volume totale de apa autorizate:

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 16,9 | 0.2 | 2.5-6.2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 6.9 | 0,02 |  |

ALIMENTAREA CU APA TEHNOLOGICA:

Apa tehnologica prelevata este utilizata la obtinerea apei calde pentru circuitul de termoficare. Functionare: in medie 270zile/an;

Surse deapa:

- subteranui de medie adancime- 4 foraje;

| debite | mc/zi | l/s | Volum mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| captat apa tehnologica subteran - pentru functionare in circuit termoficare cu grad de recirculare de 98,2% |
| zilnic maxim | 666.2 mc/zi | 7.71 l/s | 105.1-243.2 |
| zilnic mediu | 512.4 mc/zi | 5.93 l/s |  |
| zilnic minim | 288.0 | 3.33 l/s |  |

Amplasamentul forajelor in coordonate STEREO70:

| foraj | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 217211,38 | 526728.60 |
| F2 | 217147.83 | 526739.8 |
| F3 | 217089,44 | 526813.89 |
| F4 | 217046,80 | 526782,97 |

Apa prelevata din forajele F1 si F2 este refulata printr-o conducta Ø 100 mm in colectorul comun Ø 150 mm, de unde se distribuie la statia/instalatia de tratare a apei .

Apa prelevata din forajele F3 si F4 este refulata prin conducta comuna  Ø 100 mm spre statia/instalatja de tratare a apei . Din forajul F3 exista o conducta de legatura pentru refularea apei si in colectorul comun al forajelor F1+F2.

Instalatii de tratare

statie de tratare chimica apa bruta - statie de dedurizare a apei cu schimbatori de ioni.

Apa tehnologica, captata din sursa subterana. se trateaza -pentru preparare apa fierbinte adaos in circuitele de termoficare;

Instalatia de tratare chimica a apei  dedurizate are o capacitate de tratare a apelor tehnologice de: 100 mc/h apa dedurizata -utilizata pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte si pentru completarea pierderilor in circuitul de termoficare

D.Instalaţii evacuare ape uzate

Cele mai intalnite fluxuri de apa reziduala in cadrul instalatiei  sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- apa reziduala provenita de la instalatiile de epurare a apei  in cadrul procesului de dedurizare

- ape uzate menajere

Dedurizarea apei;

Apa bruta tehnologica (captare subteran) este trecuta prin instalatia de dedurizare a apei compusa din masa schimbatoare de ioni de sodiu (cationica).

Dupa epuizarea capacitatii de inlocuire a masei ionice se procedeaza la afanarea masei din schimbatoarele de ioni. Aceasta operatiune se executa folosind apa bruta iar efluentul rezultat se colecteaza in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa. Se regenereaza masa cationica cu:

- solutie de clorura de sodiu 10-12%. Efluentul rezultat este colectat in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa.

Efluentul rezultat este colectat in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa.

Neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate sunt neutralizare prin dozare de lesie de soda in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de tratare chimica dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2).

In cazul celor doua CAF-uri nu se utilizeaza apa in circuit de racire.

Circuitul de termoficare:

In circuitul de termoficare se utiiizeaza apa dedurizata provenita din statia de tratare apa captata din sursa subterana.

Apa dedurizata se foloseste ca apa de adaos in circuitul de termoficare pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte (CAF-uri).Din statia de tratare a apei, apa dedurizata este pompata in degazorul de termoficare de unde este pompata ca adaos pentru inlocuirea pierderilor (neetanseitati. porniri-opriri sau goliri pentru reparatii).

Apa din sistemul de termoficare este intr-un circuit inchis. Este pompata in cazanele de fierbere (CAF-uri) unde se incalzeste (max 150 C) de unde pleaca spre punctele termice din oras unde incalzeste agentul termic iar apoi se reintoarce in centrala spre a fi reincalzita.Gradul de recirculare maxim este de 98,2%.

Canalizarea apelor menajere

Apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate in reteaua interna de canalizare menajera si sunt conduse intr-un decantor Imhoff (V= 50 mc). Din decantor. apele uzate sunt pompate in canalizarea oraseneasca a municipiului Arad, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.1611 din data de 23.11.2018 incheiat intre CET Hidrocarburi Arad si S.C. Compania de Apa Arad S.A Apele sunt evacuate prin gura de evacuare  (EV1).

Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe suprafata cailor de acces sunt colectate intr-o canalizare pluviala cu evacuarea acestora prin evacuarea tehnologica EV2. Amplasamentul evacuarii EV2 in coordonate STEREO70: X: 217027,002; Y: 526773,01

Apele pluviale provenite din zona adiacenta canalului Muresel sunt evacuate liber in acesta.

Apele pluviale provenite de pe suprafetele cladirilor si zonele adiacente acestora sunt evacuate in canalizarea oraseneasca (EV1).

Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

- Canalizarea chimic impura si epurarea/neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate sunt neutralizare prin dozare de lesie de soda in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de tratare chimica dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2),

conform contractuiui de prestari servicii nr. 2019.07.065715.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de lmbun£itatiri Funciare Timis.

- Colectarea si evacuarea apelor uzate tehnologice conventional curate se descarca in canalul Muresel conform contractului de prestari servicii nr. 2019.07.065./15.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis:

- cuve CAF-uri 4.5 (cazane apa fierbinte)- evacuare EV5;

- garda hidraulica circuit de termoficare- evacuare EV6;

Prin aceste 2 guri de evacuare sunt evacuate ape tehnologice conventional curate care nu necesita epurare, cel mult odata/an sau mai rar. Inainte de evacuare in emisar:

- temperatura apei trebuie sa fie de maxim 35 C°

- pH 6,5-8,5

2.10. Detalii de planificare

Actiunile planificate pentru asigurarea si supravegherea calitatii amplasamentului CET hidrocarburi Arad sunt urmatoarele:

- crearea unei culturi a securitatii la nivelul societatii;

>	concentrarea tuturor resurselor in vederea prevenirii riscurilor majore;

- identificarea, documentarea si conducerea tuturor activitatilor care contribuie la realizarea obiectivelor fiecarei persoane implicate in aceste activitati;

- corelarea obiectivelor de asigurare a securitatii cu alte obiective si asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;

- incurajarea angajatilor de a semnala problemele care apar pentru prevenirea accidentelor majore;

- motivarea personalului pentru realizarea securitatii;

- analizarea periodica, de catre conducere, a stadiului, evolutiei si eficientei Sistemului Securitatii;

- stabilirea si alocarea resurselor umane si materiale necesare pentru atingerea obiectivelor;

- cresterea gradului de calificare profesionala a personalului;

- constientizarea si asumarea responsabilitatii fiecarui angajat, pentru securitatea muncii sale si in ce priveste atingerea obiectivelor de securitate;

- modernizarea si retehnologizarea instalatiilor existente cu implementarea celor mai bune tehnici de prevenire a accidentelor majore;

- instituirea unui sistem de planificare si executare a reparatiilor care sa fie strans legat de starea tehnica reala a echipamentelor si urmarirea comportarii in exploatare a acestora;

- inregistrarea, evidenta, analiza si prelucrarea statistica a tuturor evenimentelor de securitate;

- stabilirea conditiilor tehnice-calitative si criteriilor de acceptare a materialelor, echipamentelor si serviciilor achizitionate.

La S.C. CET H S.A Arad s-a introdus " Sistemul de management al securitatii mediului, prin  plementarea caruia au fost intocmite si adoptate:

>	programul sistemului de management al securitatii mediului;

- organizarea si personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securitatii mediului;

- identificarea si evaluarea poluantilor potentiali ai mediului;

- controlul operational si evaluarea pericolelor majore ale poluarilor accidentale de mediu ;

- managementul pentru modernizare care include urmatoarele actiuni:

- introducerea unor "tehnologii curate", cu implicatii pozitive, directe, sau investitii in echipamente amplasate la sfarsitul procesului de productie, asa numitele "tehnologii adaugate";

- utilizarea unor materii prime si materiale care sa nu contina substante periculoase, sau inlocuirea substantelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scazut;

- monitorizarea permanenta a intrarilor si iesirilor substantelor periculoase, din punct de vedere cantitativ si calitativ.

Supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului este o activitate continua efectuata de catre o persoana responsabila cu protectia mediului numita prin decizia directorului general al societatii.

Responsabilul cu protectia mediului are atributii si sarcini bine stabilite prin fisa postului avand datoria de a efectua zilnic control asupra fluxului tehnologic, al calitatii si cantitatii de deseuri depozitate sau valorificate si de a informa conducerea societatii asupra respectarii legislatiei de mediu din termocentrala, prompt, pentru reducerea impactului asupra mediului prin reducerea sarcinii cazanului, schimbarea combustibilului in cazul unor conditii nefavorabile dispersiei gazelor de ardere.

Responsabilul cu protectia mediului raspunde de raportarea corecta si la termen catre forurile superioare si la Agentia Locala de Protectia Mediului privind nivelul emisiilor, evacuarile de ape uzate, depozitarea de deseuri, incidente legate de o posibila poluare; prezinta realizarile termocentralei in planul protectiei mediului; organizeaza si tine cursuri pe probleme de protectia mediului in scopul educarii ecologice a intregului personal din termocentrala pentru cresterea interesului si responsabilitatii fata de mediu.

In acest mod in crearea fluxului informational al asigurarii protectiei mediului la S.C. CET H S.A. si pentru eliminarea deficientelor aparute sunt implicati toti factorii de raspundere din centrala, respectiv:

- sectoarele de exploatare, de la operator pana la directorul executiv de productie;

- toate serviciile, birourile, compartimentele;

- responsabilul cu protectia mediului din centrala;

- conducerea centralei.

Supravegherea calitatii amplasamentului este asigurata prin efectuarea periodica de masurari de catre personalul specializat din centrala cu aparatura din dotare.

2.11. Incidente legate de poluare

Din investigatiile din teren rezulta ca nu au fost semnalate incidente legate de poluare pe amplasamentul termocentralei si nu au fost inregistrate reclamatii ale unor persoane fizice sau juridice privind acest aspect.

2.12. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Centrala electrică de termoficare hidrocarburi ARAD este amplasată în perimetrul municipiului ARAD.  .

În zonele din vecinătatea amplasamentului CET  Arad  hidrocarburi, nu au fost declarate zone cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile.

2.13. Condiţiile clădirilor

Constructii existente pe amplasament

Pe amplasament sunt situate mai multe constructii in care sunt amplasate birourile functionale , instalatiile si utilajele de productie precum si ateliere si magazii, dupa cum urmeaza :

- Cladiri administrative :

- cladirea C1, extras CF 359602, cladire administrativa-birouri cu 3 niveluri si o suprafata construita la sol de 265 m2 , avand subsol, parter , etaj si mansarda cu o suprafata desfasurata totala de 1050 m2, edificata in 1910. Cladirea are grupuri sanitare atat la parter cat si la etaj ;

- cladirea C7, extras CF 359602 ,cladirea principala a centralei compusa din subsol , parter si trei etaje cu o suprafata construita de  2279 m2 si o suprafata totala desfasurata de  6918  m2, construita in anul 1966.

Subsolul are o suprafata de   168  m2 . Aici se afla amplasate instalatiile punctului termic al centralei precum si cablurile electrice principale ale centralei.

La parter se situeaza accesul principal ( din fata ) spre etaje precum si accesul secundar    ( din spate ) spre etaje , sala bateriei pentru iluminatul de siguranta , sala compresorilor pentru aer instrumental , transformatoarele electrice nr. 1, 2 si 4 precum si hala principala de productie care cuprinde cazanele energetice nr. 6 si nr. 7 , turboagregatul energetic TA1 ,pompele aferente cazanelor si turboagregatului , pompe si vase de dozare , degazorii centralei , boylerele de termoficare si pompele de termoficare si adaos cu scarile si pasarelele de acces necesare la toate nivele acestor instalatii si agregate , precum si un pod rulant.

Parterul are o suprafata desfasurata de de   972  m2.

Etajul I are o suprafata de 962 m2. La acest etaj se afla sala releelor in care sunt ampla-sate releele electrice principale ale centralei, atelierul electric , magazia atelierului elec-tric , vestiarul atelierului electric si un grup sanitar.

Etajul II are o suprafata de 972  m2. La acest etaj sunt amplasate birouri , magazia PRAM si sala podului de cable al centralei precum si un grup sanitar.

Etajul III are o suprafata de 972  m2. La acest etaj sunt amplasate birouri , atelierul EMM , camera de comanda a centralei un hol de acces la cota + 10 m a turboagregatului.,un vestiar  cu dusuri si grup sanitar precum si alte doua grupuri sanitare.

- Cladiri cu utilizare industriala :

- cladirea C6, extras CF 359602 , cladirea centralei vechi, cu 2 niveluri . Aceasta are subsol si parter, suprafata construita  la sol de 2079 m2 si o suprafata desfasurata de 4158 m2, edificata in anul 1938.

La subsol se afla rezervoare , conducte ,distribuitoare precum si postamente si fundatii ale unor instalatii din centrala veche , dezafectate la ora actuala.

La parter se afla ateliere de reparatii si magaziile aferente acestora , un birou cu dus si  grup sanitar,magazia principala a centralei precum si un pod rulant, atelierul de strungarie , magazie si atelierul de interventie termoficare.

De asemenea, in partea dinspre curte, cladirea adaposteste transformatoarele nr. 5 si 6 , birouri , doua grupuri sanitare precum si vestiarul principal al centralei prevazut cu dusuri si grupuri sanitare;

- cladirea C9, extras CF 359602, cladirea statiei de tratare a apei cu 2 niveluri si o suprafata construita la sol de 699 m2. Suprafata construita desfasurata este de 2946 m2, formata din subsol, parter si etaj, edificata in anul 1967. Subsolul are o suprafata de 529  m2. Aici sunt amplasate bazinele de saramura , bazinele de lapte de var , cisternele de depozitare acid sulfuric si soda caustica , pompele de saramura si pompele de lesie soda caustica si lapte de var precum si groapa de puncte joase pentru colectarea apelor de la parter sau de infiltratie.

Parterul are o suprafata de 699  m2.La parter sunt amplasate bazinele de apa ,pompele , compresoarele ,frontul de vane cu conducte si armaturi , tabloul de comanda,magazia si  scarile de acces la etaj;

Etajul are o suprafata de 1015  m2.La etaj sunt amplasate birouri ,laboratorul chimic , vestiare cu grupuri sanitare , alte doua grupuri sanitare precum si terasa cu filtre de tratare ape, neacoperita ;

- cladirea C8, extras CF 359602, cladire pompe termoficare cu parter, suprafata construita de 161 m2, alipita cladirii C7, edificata in anul 1979.

- cladirea C12, extras CF 359602, cladire extindere statie de tratare a apei, alipita cladirii C9, cu parter si o suprafata construita de 120 m2. Cladirea adaposteste filtrele de tratare condens si pompele nr. 4 si 5 neutralizare cu conductele aferente, edificata in anul1982 ;

- cladirea C2, extras CF 359602, cladire depozit,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 32 m2, suprafata construita desfasurata de 38 m2, edificata 1982, aici fiind amplasate transformatoarele nr. 10 si 11 precum si o magazie ;

- cladirea C11, extras CF 359602, cladire pompe apa de racire , cu subsol cota „ -2,0 m”, ,regim de inaltime P , avand o suprafata construita la sol de 36 m2, edificata in anul 1982. La subsol sunt amplasate cele  patru pompe pentru vehicularea apei de racire , conductele si armaturile corespunzatoare ;

- cladirea C15, extras CF 307809, cladire casa pompe gospodarie de pacura,  cu parter si o suprafata construita la sol de 43 m2,edificata in anul1957 ;

- cladirea C16, extras CF 307809, cladire statie pompe pacura, regim de inaltime P si o suprafata construita la sol de 202 m2, edificata in anul1979. Cladirea adaposteste pompele de pacura cu conductele aferente, situate la subsol, scari si pasarele de acces la cotele de „ – 3,5 m” si „ – 6,5 m”.Parterul are o suprafata de 160,25  m2 si aici sunt amplasate vane , statia electrica pe o suprafata de 33  m2 , sala variator liniar de turatie cu suprafata de 8  m2 ;

- cladirea C13, extras CF 307811, cladire statie electrica CAF-uri, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 143 m2, suprafata construita desfasurata de 143 m2 ;

- cladirea C14, extras CF 307811, cladire CAF 4 si CAF 5, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 661 m2, suprafata construita desfasurata de 661m2. Constructia metalica a CAF-urilor se inalta pana la 55m , avand scari metalice de acces.La parter se afla camera de comanda , pompe compresoare si ventilatoare. De asemenea sunt prevazute scari si pasarele de acces la cotele de verificare si reparatii ;

- Cadiri auxiliare

-  Cladirea C10, extras CF 359602, cladire remiza PSI, in regim de parter cu o suprafata construita de 51 m2, edificata in anul 1957. In interior este amenajat un birou si sunt adapostite materiale si echipamente de interventie la incendii;

- Constructia C12, extras CF 307809, rezervor apa de incendiu, cu o suprafata construita la sol de 111 m2 si desfasurata de 111 m2, edificat in anul 1979 ;

- Cladirea C4, extras CF 359602, tarc imprejmuit pentru depozitare materiale metalice pentru reparatii, cu o suprafata construita la sol de 38 m2, edificata 1982 ;

- Cladirea C5, extras CF 359602, cladire magazie materiale pt atelierul de exploatare termomecanica,regim de inaltime P , avand o suprafata construita la sol de 50 m2, suprafata construita desfasurata de 50 m2 , edificata in anul 1982, in care este compartimentata si magazia pentru depozitare ulei uzat , avand o suprafata de  6,9  m2 ;

- Cladirea C1, extras CF 359603, cladire depozit,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 107 m2, suprafata construita desfasurata de 107 m2, edificata 1982, aici fiind amplasate doua magazii si un garaj auto ;

- Cladirea C2, extras CF 359603, cladire fost atelier de forja,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 20 m2, suprafata construita desfasurata de 20 m2, edificata 1938, actualmente folosita ca magazie pentru colectarea deseurilor electrice si electronice ;

- Punct control nr.1 ( poarta 1 ) , cladire cu parter , in suprafata de 12,5 m2. Cladirea este alipita de cladirea C1, extras CF 359602. In cladire se afla si un grup sanitar ;

- Cladirea C11, extras CF 307811, cladire cabina poarta nr. 2, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 5 m2, suprafata construita desfasurata de 5 m2 ;

- Cladirea C16, extras CF 307811, cladire magazie chimicale, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 258 m2, suprafata construita desfasurata de 258 m2.  La subsol sunt amplasate cate o cisterna pentru acid sulfuric si soda caustica folosite pentru descarcarea acestora din vagoane iar la parter se afla materiale pentru lucrarile de mentenanta in statia de tratare chimica a apei ;

- Constructia C18, extras CF 307811, sopron depozitare sare bulgari, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 60 m2 ;

- Instalatii bazine si rezervoare

- Constructia C5, extras CF 307809, separatorul de pacura cu conductele si armaturile corespunzatoare, amplasat la sol cu o amprenta de 17 m2;

- Constructia C6, extras CF 307809, bazin de colectare condens de pe rampa de descarcare pacura, amplasat la sol cu o amprenta de 10 m2;

- Constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 3150 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 1172 m2 si desfasurata de 1172 m2, edificat in anul 1979 ;

- Constructia C7, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 750 m3, amplasat subteran cu o suprafata construita la sol de 261 m2 si desfasurata de 261 m2, edificat in anul 1955 ;

- Constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 750 m3, amplasat subteran cu o suprafata construita la sol de 255 m2 si desfasurata de 255 m2, edificat in anul 1956 ;

- Constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 2000 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 720 m2 si desfasurata de 720 m2, edificat in anul 1962 ;

- Constructia C15, extras CF 307811, turn de racire cu o suprafata construita la sol de 1072 m2, suprafata construita desfasurata de 1072 m2

- Constructia C1, extras CF 307815, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 6000 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 733 m2 si desfasurata de 733 m2, edificat in anul 1992 ;

Pe amplasament se mai afla , amplasate in aer liber, decantorii de apa de racire, rampele de descarcare pacura cu conductele aferente, conducte de termoficare, drumuri de acces, poduri de cable, platforme betonate, alte soproane si tarcuri pentru depozitare.

Pentru realizarea noului proiect ,,SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ” , se vor dezafecta sau demola urmatoarele cladiri:

- cladirea C15, extras CF 307809, cladire casa pompe gospodarie de pacura,  cu parter si o suprafata construita la sol de 43 m2,edificata in anul1957 ;

- cladirea C16, extras CF 307809, cladire statie pompe pacura, regim de inaltime P si o suprafata construita la sol de 202 m2, edificata in anul1979. Cladirea adaposteste pompele de pacura cu conductele aferente, situate la subsol, scari si pasarele de acces la cotele de „ – 3,5 m” si „ – 6,5 m”.Parterul are o suprafata de 160,25  m2 si aici sunt amplasate vane , statia electrica pe o suprafata de 33  m2 , sala variator liniar de turatie cu suprafata de 8  m2 ;

- Cladirea C16, extras CF 307811, cladire magazie chimicale, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 258 m2, suprafata construita desfasurata de 258 m2.  La subsol sunt amplasate cate o cisterna pentru acid sulfuric si soda caustica folosite pentru descarcarea acestora din vagoane iar la parter se afla materiale pentru lucrarile de mentenanta in statia de tratare chimica a apei ;

- Constructia C18, extras CF 307811, sopron depozitare sare bulgari, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 60 m2 ;

- Constructia C5, extras CF 307809, separatorul de pacura cu conductele si armaturile corespunzatoare, amplasat la sol cu o amprenta de 17 m2;

- Constructia C6, extras CF 307809, bazin de colectare condens de pe rampa de descarcare pacura, amplasat la sol cu o amprenta de 10 m2;

- Constructia C15, extras CF 307811, turn de racire cu o suprafata construita la sol de 1072 m2, suprafata construita desfasurata de 1072 m2

Legenda

|  | Mijloace auto de transport si interventie aflate pe amplasament |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. CRT. | NUMAR INMATRICULARE | MARCA-TIP | masa maxim autorizata(kg) | tip carb. | ani vechime | Utilizare |
|  |  | Autoturisme |  |  |  |  |
| 1 | AR-15-KZP | Dacia Logan | 1496 | benzina | 4 | Transport persoane |
| 2 | AR-13-VXS | Dacia Lodgy | 1900 | motorina | 7 | persoane si materiale |
| 3 | AR-11-CET | renault megane classic 1.9 TDI | 1725 | motorina | 24 | interventie,persoane si materiale |
|  |  | Autoutilitare |  |  |  |  |
| 4 | AR-36-CET | Dacia Doker | 1930 | motorina | 4 | interventie,persoane, materiale si scule |
| 5 | AR-41-CET | Autoutilitară Dacia LOGAN | 1940 | motorina | 16 | persoane, materiale si scule |
| 6 | AR-13-VXT | Dacia Doker | 1956 | motorina | 7 | persoane, materiale si scule |
| 7 | AR-07-UJB | Autoutilitara FORD TRANZIT 90 1350 | 3500 | motorina | 18 | persoane, materiale si scule |
| 8 | AR-15-CRA | Camioneta IVECO | 3500 | motorina | 17 | materiale |
|  |  | Utilaje terasiere |  |  |  |  |
| 9 | AR 00928 | Miniexcavator KOMATSU |  | motorina | 22 | manipulari materiale |

Pentru activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a constructiilor exista numit responsabil cu urmarirea comportarii in timp a constructiilor pe centrala precum si rondieri de exploatare cu sarcini de UCC - sefii de sectii de la SC CET H SA.

Activitatea se desfasoara cu respectarea legislatiei in vigoare:

- Legea 10 / 1995 privind calitatea in constructs

- HG 766/1997 - Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventii in timp si postutilizarea constructiilor;

- PE 130/1999 - Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora;

- PE 732/1989 - Norme tehnice pentru intocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor din cadrul obiectvelor termoenergetice.

Atat pentru urmarirea curenta a constructiilor cat si pentru urmarirea speciala exista "Instructiuni tehnice de urmarire curenta si speciala a constructiilor" elaborate de catre ISPE Timisoara (proiectantul general al obiectivului) si reactualizate in 15.12.2000.

Urmarirea curenta, se efectueaza prin examinarea vizuala directa si prin masurari specifice, trimestriale cu intocmirea de rapoarte de inspectie si mentionarea acestora in "Jurnalul evenimentelor".

Un alt parametru urmarit din anul 1996 este tasarea - deplasarea constructiilor, pentru care anual se executa de catre firma specializata masuratori topogeodezice. Pana la aceasta data tasarile masurate pe reperii montati au inregistrat valori cuprinse in limitele normale.Au fost efectuate si masurari pentru determinarea abaterilor de la verticala ale cosurilor de fum . S-a constatat si in aceste cazuri incadrarea in limitele valorilor normale de exploatare.

In vederea prevenirii aparitiei unor depasiri ale valorilor admise ale amplitudinilor vibratiilor in fiecare luna se fac masurari de vibratii la lagare turbina, generator, stalpi,

tabliere, EPA, VA, VGA

Concluziile investigatiilor fiind ca starea tehnica asigura exploatarea in conditii de siguranta cu conditia respectarii instructiunilor de exploatare si intretinere.

2.14. Răspuns de urgenţă

S.C. CET H S.A a elaborat procedurile de interventie pentru cazuri de urgenta in conformitate cu cerintele prevederilor legislative in vigoare constand in Planul de urgenta interna a S.C.CET H S.A.

SC CET H a intocmit planul de urgenta interna care a fost distribuit ISU Arad, APM Arad si intern (anexat). Acesta a fost intocmit in scopul planificarii masurii specifice pentru reducerea riscului asupra sanatatii angajatilor, calitatii factorilor de mediusi integritatii bunurilor materiale in caz de evenimente in care sunt implicate substantele periculoase de pe amplasament, sursa de risc chimic, emisii, avarii, incendii, explozii si poluari.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, societatea a intocmit si transmis autoritatii competente cf. Ord. Nr.1084/2003 si HG nr. 1033/2013 notificarea activitatii cu pericol potential de producere a unui accident major in care este implicata o substanta periculoasa. Unitatea se afla sub incidenta „ Directivei Seveso „ din cauza capacitatii de stocare a pacurii. Ca urmare a prevederilor Legii nr. 59 /2016 socitatea a intocmit si inaintat la ISU Arad si APM Arad Politicile de prevenire a accidentelor majore.

3. ISTORICUL TERENULUI

In 20 mai 1895 s-a infiintat "uzina electrica"Arad pe amplasamentul actualei CET H Arad. In februarie 1897 s-a pus in functiune doua cazane Simonis Lanz cu praf de carbune si trei masini cu piston verticale de cate 100 cp cu generatoare monofazate. In anul 1907 s-a efectuat prima extindere cu inca doua cazane Simonis Lanz cu praf de carbune si masina cu piston orizontala de 500 cp cu generator monofazat. In anul 1910 s-a efectuat a doua extindere, iar in anul 1915 ultima extindere.

In perioada 1935-1941 s-a trecut la sistemul trifazat.

In anul 1960 electrificarea zonei a necesitat marirea capacitatii de productie a energiei electrice, au aparut consumatori de energie termica, aburi si apa fierbinte si au inceput constructia magistralelor de abur si apa fierbinte.

Capacitatea energetică actuala  a termocentralei, se compune din următoarele:

CAF 4 retimbrat- 49,5 MWt

CAF  5 retimbrat- 49,5 MWt

Capacitatea nominala totala este de 99MWt.

Centrala electrica de termoficare hidrocarburi SA a inceput prima procedura de obtinere a autorizatiei integrate de mediu in anul 2006, si a obtinut autorizatia integrate de mediu nr. 19/21.05.2007. Capacitatile functionale la acea data si care au fost autorizate sunt:

Instalatii mari de ardere

- IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MWt,  tip BKZ - cu circulaţie naturală , fabricat în  1963 în  URSS - Barnaul - 75t/h, 40 ata , 445 oC  - pe gaze naturale.Cazanul este dotat cu 6 arzătoare pe gaz . Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc.

- IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MWt,  tip TKTI fabricat în  1952 şi transformat de IRME de pe cărbune -pe gaze naturale - pus în  funcţiune în  ianuarie 1966 , ( 75 t/h ,  40 ata , 450 oC)

Cazanul este dotat cu 5 arzătoare pe gaz . Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc.

Cazanele de apă fierbinte :

- IMA 5 - CAF 1 de 116 MWt - tip PTVM - 100 - proiect URSS  1962  pe gaze , debit caloric 100 Gcal/h , 10 - 20 ata , cu debite de apă maxim 1235 t/h , minim 800 t/h , în  regim de bază şi maxim 2140 t/h , minim 1500 t/h , în  regim de vârf cu 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 6 - CAF 2 de 116 MWt - idem - consum de gaze - 14 mii mc/h - 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 7 - CAF 3 de 116 MWt - tip 4a , fabricaţie " Vulcan " - proiect ICPET Bucureşti ,este pe gaze sau păcură . Debite : caloric 100 Gcal/h , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h - 16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Spre deosebire de PTVM - are 3 fascicole de convecţie .Se specifică – funcţionarea CAF3 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 8 - CAF 4 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h -  16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF4 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 9 - CAF 5 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil păcură , 16 arzătoare  cu un debit de 11000 Kg/h. Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

-  IMA 10 - CAF 6 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil păcură , 16 arzătoare  cu un debit de 11000 Kg/h. Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

Temperaturi - minimă intrare - 60 oC  , maximă ieşire 150 oC  .

Grupul turboalternator - TA 1 12 MW , de termoficare cu două    prize reglabile la 10 - 13 ata la priza industrială - şi 1.5 -2.5 ata - priza de termoficare . Pentru circuitul regenerativ are şi două  prize fixe la 18 ata şi 4 ata .

Constructie URSS - Kaluga - un singur corp  , tip APT - 12 .

Parametrii de intrare : 35 ata şi 435 oC  , 112 t/h abur .

Debitul nominal al prizelor : - industrială - 50 t/h ,

- termoficare - 40 t/h .

Consumul specific 9.07 kg abur / kWh sau 5800 kcal /kWh .

O parte din aceste instalatii au functionat cu gaz, altele cu gaz si pacura.

Aferente acestor instalatii au fost instalatiile auxiliare de transport energie electrica si termica , depozitele de materii prime si combustibil , precum si statia de tratare a apei.

Inainte de expirarea autorizatiei integrate de mediu s-a solicitat o noua reautorizare  si s-a obtinut  autorizatia integrata nr. 7/21.08.2018.

In perioada 2006-2017, o parte din instalatiile mari de ardere cuprinse in autorizatia integrate de mediu nr. 19/21.05.2007 , au fost scoase din functiune.

Autorizatia integrate de mediu nr. 7/21.08.2018 cuprinde urmatoarele IMA:

•IMA 3 - Cazan energetic nr 6 -57 MWt

• IMA 4 -Cazan energetic nr 7 - 73 MWt

• IMA 8 - CAF 4 cu functionare pe gaz sau pacura - 116 MWt

• IMA 9 - CAF 5 cu functionare pe gaz sau pacura - 116 MWt

Toate cele 4 IMA au functionat cu gaze naturale.

In cursul anului 2023 , conducerea societatii a luat decizia de a face modificari la cele doua instalatii mari de ardere IMA8 si IMA 9 prin retimbrarea cazanelor la un debit de gaze mai mic si reducerea numarului de arzatoare , astfel incat cele doua instalatii sa se incadreze in categoria instalatiilor medii de ardere.

Acestea au fost prezentate mai sus.

Aferent functionarii acestor doua instalatii va fi si statia de tratare a apei si  depozitele de materii auxiliare.

In toata perioada de functionare au fost realizate Rapoartele Anuale de Mediu , solicitate prin autorizatiile integrate emise.

Ultimul Raport efectuat pentru anul 2022 nu indica depasiri ale valorilor indicatorilor pentru apa freatica si sol.

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate

Pentru identificarea problemelor de mediu ale amplasamentului si pentru a avea posibilitatea compararii situatiei actuale cu evolutia viitoare se prezinta in continuare o descriere succinta a obiectivelor din incinta industriala si observatiile rezultate cu ocazia vizitei efectuate pe amplasament.

Ca si caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei in teren, se mentioneaza:

- Toate spatiile in care se desfasoara activitati de productie, de depozitare sau auxiliare sunt intr-o stare tehnica buna.

- Platformele betonate sunt in stare buna.

- Pe amplasamentul nu s-au identificat zone poluate.

Zonele sensibile identificate cu ocazia vizitei pe amplasament sunt:

- platformele, cuvele de retentie, rezervoarele de stocare materii prime din care ar putea sa apara scapari de substante;

- reteaua de canalizare pluviala care ar putea colecta ape cu continut de substante periculoase.

- Probleme ridicate

Principalele riscuri de poluare pe platforma se refera la urmatoarele aspecte:

- evacuarea de ape pluviale contaminate;

- riscul producerii de poluari accidentale la manipularea substantelor periculoase.

- Depozitul chimic

- Magaziile si depozitele de materii prime si materiale sunt prevazute cu platforme betonate sau placate antiacid.

4.4. Deseuri

Din activitatile desfasurate pe amplasament rezulta:

- deseuri tehnologice;

- deseuri menajere.

Deseurile tehnologice sunt valorificate prin predare la operatori specializati. Deseurile menajere sunt colectate in pubele si valorificate de catre operatori specializati.

Societatea realizeaza colectarea selectiva a deseurilor conform OUG 92/2021 aprobata prin Legea 17/2023.

- Aria interna de depozitare

Pentru depozitarea materiilor prime si auxiliare, produselor finite, subproduselor si deseurilor SC CET H dispune de spatii special amenajate in acest scop.

- Sistemul de canalizare

Apele menajere sunt colectate si deversate in reteaua C.A Apa Arad Apele pluviale de pe platforma sunt evacuate in Canalul Muresel.

Canalizarea apelor menajere

Apele uzate menajere de pe amplasamentul CET Arad pe hidrocarburi sunt evacuate într-un decantor Imhoff de 50 mc şi de aici  prin pompare în canalizarea    R.A. Apă - Canal Arad.Reţeaua de canalizare a apelor menajere este separată de canalizarea pluvială şi tehnologică.

Canalizarea apelor pluviale

Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor,care se descarcă în Mureşel

Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

- Canalizarea chimic impura si epurarea/neutralizarea apelor uzate:

Apele rezultate din regenerări prezintă acidităţi care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acesteia se realizează prin neutralizarea lor  cu lesie de soda. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.  Deşi  atât în procesul de regenerare cât şi în cel de neutralizare apar degajări de căldură, totuşi acestea nu sunt atât de importante încât să ridice temperatura întregului volum de ape peste 28oC. Neutralizarea apelor uzate se realizeaza in doua rezervoare : 150 mc si  200 mc.

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate sunt neutralizare prin dozare de lesie de soda in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de tratare chimica dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2),

conform contractuiui de prestari servicii nr. 2019.07.065715.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de lmbun£itatiri Funciare Timis.

d)Colectarea si evacuarea apelor uzate tehnologice conventional curate se descarca in canalul Muresel conform contractului de prestari servicii nr. 2019.07.065./15.07.2019 incheiat intre ANIF -Filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis:

- cuve CAF-uri 4.5 (cazane apa fierbinte)- evacuare EV5;

- garda hidraulica circuit de termoficare- evacuare EV6;

Prin aceste 2 guri de evacuare sunt evacuate ape tehnologice conventional curate care nu necesita epurare, cel mult odata/an sau mai rar. Inainte de evacuare in emisar:

- temperatura apei trebuie sa fie de maxim 35 C°

- pH 6,5-8,5

5. ACTIVITATE, INSTALAŢII ŞI DOTĂRI, COMBUSTIBILI, UTILIZAŢI

5.1. Activitatea desfăşurată

Inventarul proceselor

Pe amplasamentul S.C.CET Arad – CET hidrocarburi  există o singură instalaţie formată din 2 cazane de apă fierbinte de 49.5MWt fiecare  cu anexele respective, ce produc o energie termica de 99 MWt impreuna .

Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfăşoară la CET Arad pe hidrocarburi:

    - Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune,staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

    - dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de apa calda , în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

    - Obţinerea apei fierbinţi prin cele 2cazane de apă fierbinte de 49.5 MWt  fiecare

    - Utilizarea apelor chimic impure provenite din regenerări şi spălări de filtre după neutralizare.

    - Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

5.2. Descrierea activităţii

Combustibilul. Acest flux de materiale depinde de puterea termică momentană a centralei şi de natura şi calitatea combustibilului utilizat. Necesarul de combustibil gazos se asigura prin intermediul furnizorilor de gaze naturale prin magistrala de medie presiune, statia de reglare gaze si retele de distributie in incinta.

Aerul necesar arderii. Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirii în care se află instalate cazanele de apa fierbinte.

Gazele de ardere.  În urma arderii combustibilului în focar rezultă gaze de ardere a căror temperatură este ridicată. Gazele de ardere cedează căldura fluidului de lucru (apa), reducându-şi treptat temperatura până la temperatura de ieşire din cazan.Coşul de evacuare a gazelor de ardere are înălţimea H=56m,  Dv=3.2 m pentru fiecare cazan, astfel încât poluanţii conţinuţi în acestea (CO2, NOx, ) să aibă o dispersie mare.

Apa de adaos în circuitul termic. Debitul de apă de adaos depinde de cantitatea de condensat pe care o restituie consumatorii interni si externi.

Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne. Reprezintă fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice

Centrala electrică de termoficare pe hidrocarburi Arad are în funcţiune  2 cazane de apa fierbinte care asigură un necesar de energie termică de 85.12 Gcal/h apă fierbinte(99MWt). Ele functioneaza fie concomitent , fie alternativ in functie de necesarul de energie termica necesara. Se preconizeaza o functionare de 270 zile/an pentru fiecare cazan. Gazele de ardere rezultate sunt evacuate pe cate un cos pentru fiecare cazan, nu se evacueaza pe cos comun.

Instalaţiile medii de  ardere din dotarea CET hidrocarburi Arad, în funcţiune sunt următoarele:

CAF 4 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 4 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43 °C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10 °C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6                                                    1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus si functioneaza pe gaze naturale .Arzatoarele sunt echipate cu aprinzatoare de tip gaz-electric, prevazute cu tija de ionizare pentru detectarea flacarii aprinzatorului.Pentru supravegherea flacarii este prevazut un detector de flacara in UV.

CAF  5 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 5 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43 °C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10 °C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar functie de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifica inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) si urmatoarea compozitie volumetrica:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6                                                    1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus si functioneaza pe gaze naturale .Arzatoarele sunt echipate cu aprinzatoare de tip gaz-electric, prevazute cu tija de ionizare pentru detectarea flacarii aprinzatorului.Pentru supravegherea flacarii este prevazut un detector de flacara in UV.

Instalatiile IMA 3 si IMA 4 sunt scoase din functiune si urmeaza sa fie dezafectate.

Deasemenea gospodaria de pacura urmeaza sa fie dezafectata in vederea realizarii noului proiect.

Cele doua CAF -uri vor functiona aproximativ 9 luni/an. In perioada de vara va functiona doar unul din cele doua CAF-uri.

Activitati conexe:

- Staţia de tratare chimică a apei:

Dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

- Dedurizarea apei

Apa brută este trecută peste o masă Na cationică în 2 trepte având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na.

După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei ionice se procedează la afânarea masei cu apă brută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu (efluenţii rezultaţi sunt deversaţi în canalul Mureşel).

Din procesul de preregenerare a masei H cationice în efluent sunt prezente cloruri ajungând până la concentraţii 350 – 360 mg/l.

Din procesul de regenerare a masei H cationice cu NaCl rezultă în efluent ioni – cloruri în concentraţii de până la 380 mg/l.

Din procesul de regenerare a maselor anionice cu NaOH rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de până la 115 – 120 mg/l.

La regenerarea masei filtrelor de dedurizare rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de 170 – 180 mg/l.

- Neutralizarea apelor

Apele rezultate din regenerări prezintă acidităţi care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acesteia se realizează prin neutralizarea lor  cu lesie de soda. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.  Deşi  atât în procesul de regenerare cât şi în cel de neutralizare apar degajări de căldură, totuşi acestea nu sunt atât de importante încât să ridice temperatura întregului volum de ape peste 28oC.

Staţii de preepurare (Bazine de neutralizare a apelor):

- Neutralizarea apelor uzate se realizeaza in doua rezervoare : 150 mc si  200 mc

- Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

Alte dotari:

- Transformatoare

Centrala are 11 transfprrnatoare electrice de putere mica intre 630 KVA si 1 MVA, Dintre acestea,  7 transformatoare sunt amplasate in incinte inchise, proprii (celule) prevazute, sub transformator, cu cuve din beton care.pot prelua, in situatii accidentaie, intreaga cantitate de ulei din transformator (fara continut de PCB). Patru transformatoare sunt amplasate in aer liber, in incinte acoperite si inconjurate cu gard de sarma si sunt prevazute cu borduri de beton care delimiteaza spatiul de sub transformatoare, umplut cu piatra sparta- Incinta bordurata poate prelua intreaga cantitate de ulei din transformatoare, in cazul unei scurgeri.accidentaie.

- Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

Reţelele termice de transport agent termic primar în municipiul Arad sunt constituite din reţele magistrale de apă fierbinte inclusiv racordurile la punctele termice  în lungime de 167,9 KM şi reţeaua de abur industrial şi sunt actualmente în gestiunea SC CET HIDROCARBURI  S.A.

Reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar precum şi 44 puncte termice care deservesc populaţia sunt o parte în patrimoniul Consiliului Local Arad şi o parte în patrimoniul S.C.CET HIDROCARBURI S.A. Pentru traseele care sunt în gestiunea CLM , CET Arad detine concesiune.Lungimea totala a traseelor de distribuţie agent secundar este de 99,052 Km.  Alte 53 de puncte termice sunt în gestiunea altor agenţi economici (firme, instituţii).

- Depozite şi magazii pentru:

- carburanti si uleiuri;

- materii si materiale de schimb

- acetilena; .

- oxigen

- reactivi chimici

•	echipament de protectie si securitatea muncii. - hidroxid de sodiu - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

-1 rezervor cilindric vertical de 40 mc; Capacitatea utila de depozitare pentru hidroxid de sodiu, exprimat in Na OH 100% este de 60 tone.

-	acid sulfuric	- 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

- 1 rezervor cilindric vertical de 40 mc; Capacitatea utila de depozitare pentru acid sulfuric este de 140 tone.

-	sare gema bulgari - depozit deschis, acoperit in rampa, cu o capacitate de 100 t. CET HIDROCARBURI. S.A. Arad este atat producator de energie termica cat si consumator, utilizand circa 10% din energia produsa.

Cuve de retentie

- Pentru cisternele nr. 1 si 2 stoc acid sulfuric si cisternele nr. 1 si 2 stoc lesie soda caustica fiecare avand o capacitate de 15 mc situate in statia de tratare ape la cota -3,5 m (subsol) nu exista cuva de retentie propriu - zisa dar intreg subsolul a fost placat antiacid, pana la o inaltime de.60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase si canalul colector de 60 m3.

- Pentru cisternele nr. 3 stoc acid sulfuric si 3 stoc lesie soda caustica fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m;i situate la magazia de chimicale, rampa de descarcare vagoane la cota - 3 (subsoi) nu exista cuva de retentie propriu - zisa decaf daca se placheaza antiacid subsolul pana la o anumita inaltime. Exista un canal colector si un camin de neutralizare situat langa magazie care are un volum util de retentie de 4,0 m. Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt aprovizionati cu vagoane de calea ferata,

Rezervoareie verticale de acid sulfuric si lesie soda caustica situate in exteriorul statiei la cota ,;0" fiecare avand o capacitate de depozitare de 40 m3 au o cuva de volum mic legata la o cuva de retentie placata antiacid cu o capacitate de 55 m3. Rezervoareie-verticale nu se folosesc decat ca solutie de rezerva, in situatia in care ar aparea probleme si trebuie sa se transfere acid sau soda din cisternele nr. 1 si 2 pentru reviziile sau reparatiile acestora.

- Gospodaria de pacura

Este formata din :

- doua rezervoare subterane	-.2x750 mc, util 2x600 mc; 
  - un rezervor subteran	- 1x2000 mc, util 1x1800 mc

- un rezervor metalic suprateran	- 1x3150 mc, util 1x2900 mc

-	un rezervor metalic suprateran ; - 1x5000 mc, - util 1x4700 mc

TOTAL UTIL : 10.600 mc

- rampa de descarcare

- statia de pompare

In prezent pe amplasament nu se mai depoziteaza pacura. Amplasamentul este incadrat sub incidenta Legii 59/2016 la risc minor din cauza capacitatilor de stocare a pacurii.

Alte magazii

Masa ionica este aprovizionata in saci si este depozitata in hala de la sectia de tratare ape.

Sisternul de exploatare in sistem de siguranta a centralei

Un rol important in centrala, il are sisternul de protectie, care sesizeaza abaterile marimilor de exploatare care pot conduce la defectiuni si avarii si intervine in mod direct pentru prevenirea acestora.

Actiunea protectiilor asupra proceselor se face in mai multe etape, in functie de nivelul consecintelor ce decurg din functionarea anormala si anume:

- semnalizare luminoasa si sonora, daca depasirea limitelor parametrilor nu conduce la pericol de incident;

-comanda directa a reducerii sarcinii daca, prin micsorarea puterii, fluxului si/sau a debitelor de fluid poate reveni la conditiile normale;

- declansarea imediata a. agregatelor cu oprirea instalatiei (ventile de inchidere rapida, intrerupatoare automate) daca pericolul de avarie si/sau poluare este iminent. Modul de fucctionare pentru fiecare situatie in parte este descris in instructiunile de lucru aferente proceselor.

Instalatiile de automatizare

Supravegherea. parametrilor principali care privesc intreaga centrala, precum si comanda si controlul instalatiilor electrice ale serviciilor interne, se realizeaza din camera de comanda centrala.

Monitorizarea emisiilor la cazane

- CAF 4 si.CAF 5 9 sunt prevazute cu echipamente separate de monitorizare continua a NOx, pulberi, Exista posibilitatea ca echipamentul sa monitorizeze si CO.

Alimentarea cu gaze  naturale

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

Alimentarea cu apă potabilă,

tehnologică şi pentru stingerea incendiilor

ALIMENTAREA CU APA POTABILA:

Din reteaua de apa potabila a municipiului Arad conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canaiizare nr. 1611/ 23.11.2018 incheiat tntre CET Hidrocarburi Arad si S.C. Compania de Apa Arad S.A Apa prelevata este contorizata. Apa captata este utilizata in scop igienico-sanitar.

Debite si volume totale de apa autorizate:

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 16,9 | 0.2 | 2.5-6.2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 6.9 | 0,02 |  |

ALIMENTAREA CU APA TEHNOLOGICA:

Apa tehnologica prelevata este utilizata la obtinerea apei calde pentru circuitul de termoficare. Functionare: in medie 270zile/an;

Surse deapa:

- subteranui de medie adancime- 4 foraje;

| debite | mc/zi | l/s | Volum mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| captat apa tehnologica subteran - pentru functionare in circuit termoficare cu grad de recirculare de 98,2% |
| zilnic maxim | 666.2 mc/zi | 7.71 l/s | 105.1-243.2 |
| zilnic mediu | 512.4 mc/zi | 5.93 l/s |  |
| zilnic minim | 288.0 | 3.33 l/s |  |

Ampiasamentul forajelor in coordonate STEREO70:

| foraj | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 217211,38 | 526728.60 |
| F2 | 217147.83 | 526739.8 |
| F3 | 217089,44 | 526813.89 |
| F4 | 217046,80 | 526782,97 |

Apa prelevata din forajele F1 si F2 este refulata printr-o conducta Ø 100 mm in colectorul comun Ø 150 mm, de unde se distribuie la statia/instalatia de tratare a apei .

Apa prelevata din forajele F3 si F4 este refulata prin conducta comuna  Ø 100 mm spre statia/instalatja de tratare a apei . Din forajul F3 exista o conducta de legatura pentru refularea apei si in colectorul comun al forajelor F1+F2.

Instalatii de tratare

statie de tratare chimica apa bruta - statie de dedurizare a apei cu schimbatori de ioni.

Apa tehnologica, captata din sursa subterana. se trateaza -pentru preparare apa fierbinte adaos in circuitele de termoficare;

Instalatia de tratare chimica a apei  dedurizate are o capacitate de tratare a apelor tehnologice de: 100 mc/h apa dedurizata -utilizata pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte si pentru completarea pierderilor in circuitul de termoficare

Cele mai intalnite fluxuri de apa reziduala in cadrul instalatiei  sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- apa reziduala provenita de la instalatiile de epurare a apei  in cadrul procesului de dedurizare

- ape uzate menajere

Dedurizarea apei;

Apa bruta tehnologica (captare subteran) este trecuta prin instalatia de dedurizare a apei compusa din masa schimbatoare de ioni de sodiu (cationica).

Dupa epuizarea capacitatii de inlocuire a masei ionice se procedeaza la afanarea masei din schimbatoarele de ioni. Aceasta operatiune se executa folosind apa bruta iar efluentul rezultat se colecteaza in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa. Se regenereaza masa cationica cu solutie de clorura de sodiu 10-12%.

Efluentul rezultat este colectat in rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apa.

Neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalatiilor de dedurizare, ce prezinta aciditate sunt neutralizate in rezervoarele de neutralizare din cadrul statiei de tratare chimica prin adaosde lesie de soda dupa care sunt evacuate in canal Muresel (EV2).

Apa reziduala provenita de la sistemul circuitului de termoficare

In cazul celor doua CAF-uri nu se utilizeaza apa in circuit de racire.

Circuitul de termoficare:

In circuitul de termoficare se utiiizeaza apa dedurizata provenita din statia de tratare apa captata din sursa subterana.

Apa dedurizata se foloseste ca apa de adaos in circuitul de termoficare pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte (CAF-uri).Din statia de tratare a apei, apa dedurizata este pompata in degazorul de termoficare de unde este pompata ca adaos pentru inlocuirea pierderilor (neetanseitati. porniri-opriri sau goliri pentru reparatii).

Apa din sistemul de termoficare este intr-un circuit inchis. Este pompata in cazanele de fierbere (CAF-uri) unde se incalzeste (max 150 C) de unde pleaca spre punctele termice din oras unde incalzeste agentul termic iar apoi se reintoarce in centrala spre a fi reincalzita.Gradul de recirculare maxim este de 98,2%.

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Cap proiectată | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generare energie termică | Energie termică | 99MWt (2x49.5 MWt) | Termoficare | 85.12 Gcal/h(2x42.56), 551577Gcal/an la o functinare de 270 zile /an pentru fiecare CAF |

## Inventarul iesirilor (deseurilor):

| NR. CRT. | DENUMIRE DEȘEU | COD DEȘEU CF. HG 856 / 2002 | PROVENIENȚĂ | CANTITATE preconizata a fi generata/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lacuri și vopsele | 08 01 12 | Din activitatea de mentenanță | 17,00 kg |
| 2 | Tonere de imprimantă | 08 03 17 | Din activitatea de mentenanță | 100,00 kg |
| 3 | Emulsii și soluții de ungere | 12 01 09 | Din activitatea de mentenanță | 15,00 kg |
| 4 | Uleiuri minerale hidraulice | 13 01 10 | Din activitatea de mentenanță | 29,00 kg |
| 5 | Uleiuri minerale neclorurate | 13 02 05 | Din activitatea de mentenanță | 172,00 kg |
| 6 | Deșeuri din ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | Din activitatea de aprovizionare | 2340,00 kg |
| 7 | Deșeuri din ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Din activitatea de aprovizionare | 1529,00 kg |
| 8 | Ambalaje contaminate (cu ulei) | 15 01 10 | Din activitatea de mentenanță | 47,00 kg |
| 9 | Lavete, echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02 | Din activitatea de mentenanță | 13,00 kg |
| 10 | Anvelope scoase din uz | 16 01 03 | Din activitatea de transport | 45,00 kg |
| 11 | Baterii cu plumb | 16 06 01 | Din activitatea de mentenanță | 32,00 kg |
| 12 | Baterii cu Ni-Cd | 16 06 06 | Din activitatea de mentenanță | 15,00 kg |
| 13 | Deșeuri de cupru, bronz, alamă | 17 04 01 | Din activitatea de mentenanță | 19,20 kg |
| 14 | Deșeuri aluminiu | 17 04 02 | Din activitatea de mentenanță | 6,00 kg |
| 15 | Deșeuri de fier și oțel | 17 04 05 | Din activitatea de mentenanță | 257042,30 kg |
| 16 | Deșeuri de amestecuri metalice (inox) | 17 04 07 | Din activitatea de mentenanță | 3692,00 kg |
| 17 | Amestec de materiale de la tratarea mecanică a deșeurilor | 19 12 12 | Din activitatea de mentenanță | 2940,00 kg |
| 18 | Hârtie și carton | 20 01 01 | Din activitatea de aprovizionare | 1120,00 kg |
| 19 | Sticlă | 20 01 02 | Din activitatea de mentenanță | 94,00 kg |
| 20 | Tuburi fluorescente | 20 01 21 | Din activitatea de mentenanță | 33,00 kg |
| 21 | DEEE casate cu conținut de compuși periculoși | 20 01 35 | Din activitatea de mentenanță | 140,00 kg |
| 22 | Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 20 01 36 | Din activitatea de mentenanță | 120,00 kg |
| 23 | Deșeuri de lemn altul decât cel de la 20 01 37* | 20 01 38 | Din activitatea de mentenanță | 0,00 kg |
| 24 | Deseuri materiale plastice din industrie | 20 01 39 | Din activitatea de mentenanță | 20,00 kg |
| 25 | Deșeuri municipale amestecate (menajere) | 20 03 01 | Deșeuri din activitatea administrativ | 63,78 m3 |

5.5.2. Reactivi utilizaţi

Pentru regenerarea masei ionice la staţia de tratare chimică a apei se foloseşte o soluţie o soluţie de NaOH 4% - si  o soluţie de clorură de sodiu de 8 – 10%. Acid sulfuric nu se mai utilizeaza dar este in stoc pe amplasament.

Pe amplasamentul obiectivului se află magazia de reactivi chimici utilizaţi de laboratorul centralei pentru analize ape.

Pentru condiţionarea apei de adaos în cazane se utilizează amoniacul (dozare în apa demineralizată.

5.5.3. Carburanţi, materii şi materiale utilizate

- Carburanţi

Motorina si benzina se aprovizioneaza de la statiile de carburanti. Nu se stocheaza pe amplasament

- Oxigen si acetilena

Oxigenul si acetilena se utilizează la sudura oxiacetilenică, taieri, erc. Aprovizionarea se face în tuburi de oţel sub presiune ce sunt depozitate pe un teren special amenajat pe amplasamentul centralei.

- Alte materiale

Pentru desfăşurarea activităţilor de pe amplasament mai sunt utilizate în lucrările de reparaţii alte materiale ca:

▪ echipamente şi materiale electrice;

▪ piese mecanice de schimb.

6. REZUMAT AL INVESTIGAŢIILOR DE TEREN  REZULTATE MĂSURĂRI ŞI ANALIZE

6.1 DISCUTII DESPRE MODUL DE PREZENTARE A REZULTATELOR

In baza informatiilor prezentate in acest Raport, se propune in continuare un model conceptual al amplasamentului pentru ilustrarea modului in care activitatea desfasurata poate afecta calitatea factorilor de mediu si sanatatea populatiei.

Modelul conceptual propus se intemeiaza pe mai multe categorii de informatii:

- date privind istoricul amplasamentului si activitatile industriale care s-au desfasurat aici

- procesele tehnologice actuale, bilanturi de materii prime, materiale auxiliare, utilitati

- planuri de dezvoltari viitoare ale capacitatilor de productie

- studii si monitorizari efectuate in afara amplasamentului care au relevanta pentru instalatia integrata

- constatari ale vizitelor efectuate pe amplasament

"Modelul conceptual" presupune identificarea surselor potentiale si efective de poluare, a cailor de transmitere a poluarii si a receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezinta un punct de referinta al amplasamentului pentru momentul actual constituind totodata baza managementului de mediu pentru instalatia analizata. In sectiunile anterioare ale acestui Raport au fost analizate toate sursele de emisie si caile de transmitere a poluarii spre receptorii sensibili. O sinteza a acestor elemente este prezentata in Tabelul 6.1.

6.2. Rezultatul măsurărilor şi analizelor

Instalatia a fost autorizata cu autorizatia integrata de mediu nr. 7/21.08.2018. conform RAM -urilor depuse la APM Arad  in perioada de functionare nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor indicatorilor analizati. In RAM 2022 avem rezultatele masuratorilor efectuate.

SOL

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | PUNCT DE PRELEVARE/ COORDONATE STEREO | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 (mg / kg s. u.) | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII (mg / kg s. u.) | VALOARE ADMISĂ.CF. ACT REGLEMENTARE Sub Prag alertă (mg / kg s. u. ) | OBSEVAȚII Categoria tipului de folosință cf. OMAPPM 756/1997: Soluri mai puțin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare |
|  |  |  | (-10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) |
| 17-19.10.2022 13-15.12.2022 | Rampă descărcare păcură 526743.740 217230.475 | Total hidrocarburi din petrol | 326,00 | 456,00 | 43,50 | 33,70 | 1000 | Sub prag alertă Sub prag alertă |
| 04-10.08.2022 | Depozit de păcură 526744.637 217306.725 | Total hidrocarburi din petrol | 227,00 | 317,00 | 65,30 | 56,30 | 1000 | Sub prag alertă |
| 04-12.08.2022 | Stație Tratare Ape 526741.456 217034.707 | Cupru | 23,40 | 23,90 | 34,10 | 40,70 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Zinc | 43,10 | 46,90 | 87,50 | 96,20 | 700,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Plumb | 10,40 | 6,84 | 47,80 | 109,80 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Nichel | 20,60 | 20,50 | 16,90 | 27,00 | 200,00 | Sub prag alerta |
|  |  | Cadmiu | 1,33 | 1,74 | 1,70 | 1,50 | 5,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Crom total | 17,70 | 18,30 | 11,80 | 20,30 | 300,00 | Sub prag alertă |

6.2.2.2. Investigaţii asupra apelor

## Apa freatica

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | PUNCT DE PRELEVARE | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.08 – 05.08.2022 | Puț control nr.1 (PC 1) | pH, unități de pH | 7,0/21,0 0C | 7,5 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,0 | 3,0 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 358,0 | 401,1 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,0 | 5,8 |
|  | Puț control nr. 2 (PC 2) | pH, unități de pH | 7,1/21,0 0C | 7,5 |
|  |  | MT, mg/l | < 8,0 | 2,1 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C, mg/l | 340,0 | 403,3 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,0 | 5,7 |
|  | Puț control nr. 3 (PC 3) | pH, unități de pH | 7,0/20,9 0C | 7,5 |
|  |  | MTS, mg/l | < 8,0 | 1,6 |
|  |  | Reziduu filtrabil uscat la 1050C, mg/l | 346,0 | 408,2 |
|  |  | CCO-Cr, mg/l | < 30,0 | 5,6 |

6.2.2.3. Zgomot şi vibraţii

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | INTERVAL ORAR | INSTALAȚII ÎN FUNCȚIUNE ȘI CAPACITATEA ÎN INTERVALUL DETERMINĂRII, ÎN MWth | PUNCT DE MĂSURARE | LOCUL DETERMINĂRII | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 | U.M. | VALOARE NORMALĂ CF. STAS 10009/88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.04.2022 | 1248 – 1315 | IMA 8 (CAF 4) 713,04 | Nr. 1 | Poarta 1, limita S | 55,39 | dB | 65,00 |
|  | 1330 – 1357 |  | Nr. 2 | Poarta 3, limita E | 53,21 |  |  |
|  | 1406 – 1414 |  | Nr. 3 | Poarta 2, limita N | 54,53 |  |  |
|  | 1436 – 1503 |  | Nr. 4 | Limita V | 52,95 |  |  |

7. interpretarea informaţiilor. recomandări

7.1. Interpretarea informaţiilor

Identificarea şi evaluarea impactului potenţial (pozitiv sau negativ) datorat funcţionării CET hidrocarburi, asupra factorilor de mediu (abiotici şi biotici),  se poate efectua prin cuantificarea efectelor potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat.

Pe baza datelor primite de la beneficiar, a observaţiilor şi constatărilor investigaţiilor de teren, a rezultatelor măsurărilor efectuate la instalaţiile de ardere şi analizele de laborator (probe sol şi ape) conduc la concluzia că activităţile desfăşurate pe amplasamentul analizat nu au produs o modificare a elementelor şi factorilor  naturali şi nu reprezintă un factor de risc care să pună în pericol mediu ambiant sau biodiversitatea din zonă.

7.2. Recomandări

In vederea reducerii poluarii pe amplasament se fac urmatoarele recomandari:

- Titularul are obligatja sa asigure conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu inconjurator;

- Se vor asigura lucrarile si dotarile speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfasurarii activitatii, in vederea respectarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului;

- In caz de poluare accidentala, pentru zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica masuri de decontaminare - curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica; se va proceda de asemenea la informarea de urgenta a autoritatilor de mediu Agentiei pentru Protectia Mediului, GNM -CJ si a populatiei din zona;

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra masurilor de protectie a mediului, a obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin, precum si a conditiilor din actele de reglementare, in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare;

- Instalatiile si echipamentele vor fi intretinute periodic, conform legislatiei in vigoare, pentru a limita emisiile si a evita poluarile accidentale; intretinerea si repararea acestora se va face prin prestator de servicii autorizat; mijloacele de transport vor utiliza caile de acces existente;

• Pentru substantele chimice utilizate se vor detine fisele de securitate intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului REACH;

Cu privire la deseuri titularul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

- sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor aprobata de catre Comisia Europeana preluata in legislatia nationala prin Hotarare a Guvernului;

- sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie,metal, plastic si sticla si sa nu amestece aceste deseuri;

- sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane;

- sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului;

- sa permita accesul autoritatilor de inspectie si control pe amplasament si la documentele care contin informatii referitoare la originea, natura, cantitatea si destinatia deseurilor;

- eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa;

- sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale, cu exceptia situatiilor in care amestecul de deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se face numai cu acordul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului si doar in situatiile in care sunt respectate conditiile precizate la art.20 din OUG 92/2021, amestecarea include diluarea substantelor periculoase;

Intrucat CET H Arad NU  mai intra sub incidenta directivei 96/82/EC (SEVESO 3) transpusa prin Legea 59/2016 , se va avea  in vedere ca depozitul de pacura sa fie  dezafectat pentru a se putea implementa noul proiect.

# Text boxes

Strada CHISODEI, nr. 75,  Timisoara, jud. Timis

Tel . 0746248634, 0720101706 ;E-mail: phoebus.adviser@)yahoo.com  ,   aurapomparau@yahoo.com;

Cod Unic Înregistrare: RO 30914859(Nr. Ordine Registrul Comeţului   J35/2813/2012

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| - emisii din surse fixe de gaze de ardere cu continut de CO, NOX, si pulberi de la CAF-urile 4 si 5 - utilajele de pe platforma | Aerul atmosferic | - personalul care deserveste instalatia - zonele rezidentiale din vecinatate - solul din incinta industriala si din vecinatatea ei |
| - evacuarea apelor pluviale | Canalizare pluviala | - Canalizare - Canal Muresel |

Tabelul 6.1. Surse potentiale de poluare, cai si receptori