RAPORT DE AMPLASAMENT 2.0

- În procedura de revizuire a autorizației integrate de mediu -

BENEFICIAR: S.C. INDECO GRUP S.R.L, str. Tufănică, nr. 6A, Sect. 3, București, punct de lucru Zădăreni, Zona Industrială nr. 14, jud. Arad

ELABORATOR:

Dr.chim-fiz. PÎRLEA HARIETA HERMINA

S.C. IT & MEDIU S.R.L.

# Str. Liege nr. 5/10, 300639, Timişoara

Tel/Fax: 0256/426617, mobil: 0722877728

e-mail: harieta.pirlea@electro-mediu.ro

Colectiv de elaborare:

Dr.chim-fiz. PÎRLEA HARIETA HERMINA

Dr.ing. PÎRLEA OVIDIU IOSIF

Mai 2024

STUDIU REALIZAT PENTRU REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

Acest material nu poate fi reprodus fără acordul scris al autorului

# RAPORT DE AMPLASAMENT

Cuprins general:

1.0 Introducere

1.1 Context

1.2 Obiective

1.3 Scop și Abordare

2.0 Descrierea terenului

2.1 Așezarea terenului

2.2 Dreptul de proprietate actual

2.3 Utilizarea actuală a terenului

2.4 Folosirea de teren din imprejurime

2.5 Utilizarea chimică

2.6 Topografie și canalizare

2.7 Geologie și hidrologie

2.8 Hidrologie

2.9 Autorizație actuală

2.10 Detalii de planificare

2.11 Incidente provocate de poluare

2.12 Specii sau Habitate sensibile sau protejate care se află în apropiere

2.13 Condiții de constucție

2.14 Răspuns de urgență

3.0 Trecutul terenului

3.1 Folosiri istorice ale terenului ți ale zonei din împrejurimi

4.0 Recunoașterea terenului

4.1 Probleme ridicate

4.2 Deșeuri

4.3 Depozite

4.4 Instalație generală de evacuare

4.5 Gropi-Zona internă de depozitare

4.6 Incinta de încheiere

4.7 Sistem de scurgere

4.8 Alte depozitări chimice ți zone de folosință

4.9 Alte posibile impurități din folosinșa anterioară a amplasamentului

5.0. Modelul Conceptual al Rezultatelor

6.0 Interpretări ale informațiilor și Recomandări

6.1. Prezența principalelor surse de poluare

6.2. Considerații privind poluarea factorilor de mediu

6.3. Concluzii privind calitatea amplasamentului

6.4. Recomandări

ANEXE:

Anexa 1- Certificat constatator

Anexa 2 – Plan de situație

Anexa 3 – Plan de încadrare în zonă

Anexa 4 – Contract închiriere

Anexa 5 – Planul amplasamentului

Anexa 6 – Buletin analiză apă foraj

Anexa 7 – Buletin analiză sol

Anexa 8 – Contract E-on

- INTRODUCERE

  - Context

Raportul de Amplasament a fost întocmit de dr.chim-fiz. Pîrlea Harieta Hermina și are ca scop evidențierea situației prezente a amplasamentului din localitatea Zădăreni, Zona Industrială, nr. 14, jud. Arad, România, în condițiile unor modificări survenite in legislația din domeniul protecției mediului – OUG 92/2021.

PÎRLEA HARIETA HERMINA. – înregistrată în REGISTRUL EXPERȚILOR ATESTAȚI PENTRU ELABORAREA DE STUDII DE MEDIU – SERIA RGX nr. 515/18.05.2023

# Str. Kos Karoly, nr.4, jud. Timiș, Dumbrăvița

Tel/Fax: 0256/426617, mobil: 0722877728

e-mail: pirleah@yahoo.com

harieta.pirlea@electro-mediu.ro

S.C. INDECO GRUP S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat, înfiintata în anul 2006 si înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11817/2009, avand sediul social în București, str. Tufănică, nr. 6A, sector 3 și punct de lucru în localitatea Zădăreni, Zona Industrială, nr. 14, jud. Arad.

Activitatile principale derulate de societate sunt conform Ordinului INS nr. 337 din 20.04.2007 :

3700 colectarea și epurarea apelor uzate

3811 colectarea deșeurilor nepriculoase

3812 colectarea deșeurilor periculoase

3821 tratare și eliminarea deșeurilo rnepericuloase

3822 tratarea și eliminarea deseurilor periculoase

3832 recuperarea meterialelor reciclabile sortate

4612 intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4677 comerț cu ridicata a deseurilor și resturilor

4941 transporturi rutiere de mărfuri

5210 depozitări

● Cod NOSE-P: nu se aplică

● Cod SNAP 2: nu se aplică

Categoriile de activitate ale societății S.C. INDECO GRUP S.R.L.. conform Anexei nr. 1 din LEGEA 278/2013 privind emisiile industriale sunt:

- Anexa 1, pct “5.1. lit. b „Tratarea fizico-chimica  a deseurilor periculoase in vederea eliminarii sau valorificarii, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi;

- Anexa 1, pct 5.5 Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării.

Lucrarea s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de la beneficiar, pentru corectitudinea cărora acesta și-a asumat întreaga responsabilitate, precum și pe baza observațiilor directe ca urmare a vizitelor pe amplasament.

1.2. Obiective

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele legislative actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Acest raport trebuie sa constituie un punct de referinta efectiv pentru evaluarea calitatii mediului la nivelul amplasamentului considerat, in vederea evaluarii impactului produs de o activitate anterioara sau ca referinta pentru evaluarea impactului asupra uneia noi.

In functie de specificul lor, aceste obiective sunt grupate astfel:

1) formarea unui cadru initial de referinta pentru evaluari ulterioare ale terenului, care trebuie sa fie luat in considerare la revizuirea Autorizatiei Integrate de mediu, precum și analiza amplasamantului raportată la momentul emiterii autorizației. Acest obiectiv s-a realizat prin:

- identificarea utilizarilor anterioare si actuale ale terenului pentru a determina dacă și în ce măsură există zone cu potențial de contaminare (istorică și actuală);

- compararea cu model conceptual al amplasamentului, realizat la emiterea autorizației integrate de mediu, astfel încât să se descrie interacțiunea dintre factorii de mediu.

2) identificarea și furnizarea de informații asupra caracteristicilor fizice și chimice ale terenului și a vulnerabilității sale în cazul oricărei contaminări posibile în trecut, prezent și viitor. Acest obiectiv este realizat prin studierea și interpretarea tuturor datelor furnizate de studiile anterioare și a datelor existente în baza de date a societății (date de monitorizare).

1.3 Scop si Abordare

Scopul elaborării Raportului de Amplasament este în principal evidențierea stării amplasamentului în care S.C. INDECO GRUP S.R.L. ZĂDĂRENI își desfășoară activitățile.

Raportul de Amplasament va reprezenta și va oferi un punct de referință pentru stabilirea gradului de afectare a componentelor de mediu din amplasament, în urma unor evaluări viitoare, precum și o analiză a acestuia raportat la momentul emiterii autorizației integrate de mediu.

Activitățile necesare elaborării Raportului de amplasament sunt conforme cu Ghidul Tehnic General, fiind parcurse etapele recomandate privind cercetarea documentară și observațiile de recunoaștere a terenului, pentru fundamentarea unui raport privind conditiile inițiale și dezvoltarea “modelului conceptual”.

Din punct de vedere al continuțului, Raportul de amplasament abordează aspectele indicate în cuprinsul prezentat în ghidul tehnic și este structurat pe șase capitole astfel :

CAPITOLUL I – Introducere ;

CAPITOLUL II – Descrierea terenului – descrierea utilizărilor actuale și decorul terenului ;

CAPITOLUL III – Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului ;

CAPITOLUL IV – Recunoașterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca făcând parte din descrierea terenului ;

CAPITOLUL V – Principalele surse de poluare, căi de răspândire, receptori

CAPITOLUL VI – Interpretarea datelor și recomandari – implicațiile modelului și recomandarile pentru o acțiune viitoare.

Fiecare capitol este împărțit în subcapitole și include o serie de anexe.

Cadrul legislativ

Prevederile Directivei 96/61/EC modificata prin directivele nr. 2003/35/CE si nr. 2003/87/CE, au fost transpuse prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

In vederea realizării suportului legal pentru implementarea prevederilor directivei, a fost creată următoarea baza legislativă pentru susținerea abordării integrate a aspectelor de mediu în domeniul prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării:

• HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

• Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, completat și modificat de Ordinul MMGA 1158/2005 și Ordinul MMP 3970/2012;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2.0  Descrierea Terenului

  - Localizarea terenului

S.C. INDECO GRUP S.R.L este amplasată în localitatea Zădăreni, județul Arad. Localitatea Zădăreni este situată în nordul Câmpiei Vingăi, pe valea Mureșului, la o distanță de 8 km față de municipiul Arad.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. INDECO GRUP S.R.L este de 4614 mp.

Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:

- 46o08’02.73” N, 21o13’45.51” E

- 46o08’03.54” N, 21o13’49.12” E

- 46o08’01.69” N, 21o13’50.03” E

- 46o08’00.08” N, 21o13’46.24” E

Obiectivele aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. INDECO GRUP S.R.L sunt:

- în partea de N : drum județean, cimitir

- în partea de S: teren fotbal ,teren agricol

- în partea de E: zona industriala

- În partea de V: teren viran

Localitatile și obiectivele din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:

- Arad – 12 km

- Bodrogu Nou – 2 km

- Parcul Natural Lunca Mureșului – 1.5 km

Amplasarea terenului si delimitarea terenului sunt aratate in Figura 1.

Fig. 1 Amplasarea în zonă a terenului

2.2 Proprietatea actuala

Compania S.C. INDECO GRUP S.R.L. este societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat. Amplasamentul pe care își desfășoara activitatea societatea la punctul de lucru din Zădăreni este proprietatea societății comerciale Compania de salubritate Brantner Veres SA, conform extras CF nr. 301580. Detalii ale delimitarii terenului sunt aratate in Anexele 2 si 3 – Planul de încadrare în zonă si in Planul de situație. Acestea arata de asemenea limitele zonei de depozitare pentru care este facuta cererea.

  - Utilizarea actuala a terenului

Societatea desfășoară la punctul de lucru următoarele activități, conform autorizației integrate de mediu nr. 2/27.06.2016:

- 3700 colectareasiepurareaapeloruzate

- 3811 colectareadeseurilornepriculoase

- 3812 colectareadeseurilorpericuloase

- 3821 tratareasieliminareadeseurilornepericuloase

- 3822 tratareasieliminareadeseurilorpericuloase

- 3832 recuperareameterialelorreciclabilesortate

- 4612 intermedieri in comertulcucombustibili, minereuri, metale si produsechimicepentru industrie

- 4677 comertcuridicata a deseurilor si resturilor

- 4941 transporturirutiere de marfuri

- 5210 depozitari

Activitățile se desfășoară într-un spațiu cu o suprafață totală de 5185 m2 după cum urmează:

- Hală beton: 242 m2

- Vestiare + magazie: 77 m2

- Platformă betonată cu rampă de spălare și 5 șoproane: 3402 m2

- Birouri P+E: 76 m2

- Centrala termică (2 magazii probe): 7 m2

- Casa + laborator: 41 m2

- Decantor: 38 m2

- Fosa septică: 4 m2

- Spațiu verde: 1298 m2

Societatea desfășoară activități de colectare și tratare deșeuri periculoase și nepericuloase după cum urmează:

- Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase de la societăți comerciale, pe bază de contract sau comandă și expedierea acestora direct la societățile de valorificare/reciclare sau eliminare, fără a fi stocate în depozitul de la Zădăreni.

- Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase de la societăți comerciale, pe bază de contract sau comandă, stocarea temporară a acestora în depozitul de la Zădăreni. O parte a acestor deșeuri sunt tratate pe amplasament (în funcție de specific și cod de deșeu) și apoi expediate la societățile de valorificare/reciclare sau eliminare, iar o parte sunt expediate la firmele de valorificare/reciclare sau eliminare după o perioadă de stocare temporară.

Societatea deține contracte pentru valorificarea, reciclarea sau eliminarea deșeurilor cu următoarele societăți comerciale:

- ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL

- ECOSAFE SRL

- ENVIRO ECO BUSSINES

- HOLCIM SA

- OLTENIA-INDECO-VIRTUS NR.11

- OLTENIA-INDECO-VIRTUS NR.17

- PIKANORE

- RECOLOGICA WASTE SOLUTIONS SRL

- REMAT ALESD-INDECO-VIRTUS

- REMAT MG SA

- REMATINVEST SRL

- SAPPHIRE ENERGY SRL

- STILO EVORA SRL

- TEHNOLOGIC CONSULTING SRL

Etapele activității de colectare, stocare temporară și tratare a deșeurilor sunt:

Colectare deșeuri de la societățile comerciale cu care societatea are contract, sau pe bază de comandă.

Transport deșeuri – transportul deșeurilor se face respectând prevederile legale conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Tratare deșeuri – anumite coduri de deșeuri suferă operațiuni de tratare

Expedierea deșeurilor colectate sau tratate

Mijloace de transport utilizate în activitate

Transporturile de vor realiza cu mijloacele de transport ADR proprii locate pe punctul de lucru al societății din localitatea ZADARENI. In situații excepționale (defecțiuni, caz fortuit, forță majoră, alte situații care nu pot fi prevăzute si anticipate), transportul se va realiza cu mijloacele de transport menționate în autorizațiile de mediu în vigoare (care menționeaza ca autorizată activitatea de transporturi rutiere de marfuri) emise pe SC INDECO GRUP SRL, de autoritățile de mediu din alte județe.

Autovehicule locate la punctul de lucru din localitatea Zădareni:

Tabel 1 : Vehicule

| Nume | Serie buletin | ADR auto |
| --- | --- | --- |
| Arsan Gheorghe | AR 947306 | 143737/02.05.2024 |
| Bartok Alexandru | AR 659465 | 161811/13.06.2026 |
| Bustean Ion | AR 975947 | 211985/11.10.2028 |
| CIRPACI SORIN | AR 818011 | 215101/08.12.2028 |
| Crisnic Voicu Mircea | ZR 097967 | 204402/21.04.2028 |
| Foghis Radu | AR 897574 | 213568/03.11.2028 |
| Kocsis Gheorghe | AR 654259 | 177102/06.11.2025 |
| Magdau Ioan | ZR 044366 | 182840/25.11.2026 |
| Mitrov Mihaita | AR 893329 | 156813/13.02.2025 |
| Mocan Marius | AR 763009 | 182752/25.11.2026 |
| Muntean Cosmin | AR 813523 | 215133/08.12.2028 |
| Petri Ioan | AR 605008 | 206095/22.06.2028 |
| Rancea Cristian | AR 740630 | 217842/16.02.2029 |

Mijloacele de transport deșeuri periculoase sunt dotate conform ADR, iar șoferii sunt instruiți și certificați conform legislației în viguare:

Se utilizează și alte mijloace de transport închiriate de la terți autorizați, în cazul în care mașinile proprii nu corespund necesităților sau nu sunt suficiente (gabarit depășit, cantități mari de deșeuri ce necesită transport într-un interval de timp scurt, etc).

De asemenea transportul deșeurilor se face și cu autospeciale închiriate de la societăți autorizate, conform contractelor existente, societăți care dețin licență de transport pentru efectuarea acestor tipuri de transporturi.

Manipularea și descărcarea deșeurilor - se face în spațiul de recepție, pe platforma betonată. Astfel se va evita poluarea solului prin scurgerile sau împrăștierea acestora pe sol. Se va face recepția cantitativă, calitativă și documentară a deseurilor și înscrierea deșeurilor in jurnalul de intrări.

Stocarea temporară se va face în așa fel încât să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deseuri și se va aplica principiul first in – first out.

Modul  de stocare al deseurilor se va realiza astfel: vrac, containere tip abroll (ptr depozitare deseuri solide, semisolide sau lichide), recipienti din plastic sau metalici de diferite capacitati, recipienti tip IBC de 1000 de litri, butoaie metalice sau din plastic de diferite capacitati, saci din diferite materiale (plastic, rafie, hartie, etc) si de diferite marimi, baloti de diferite dimensiuni.

Toate tipurile de deșeuri vor fi depozitate separat, în spații special amenajate și etichetate în acest sens.

Livrarea deșeurilor – de la punctul de lucru Zădăreni, jud Arad către punctual de lucru Ploiești sau alte societăți comerciale cu care societatea are încheiate contracte în vederea valorificării/reciclării sau eliminării. Transportul se realizează cu mijloacele de transport ale societății sau cu mijloace de transport închiriate

Tratarea deșeurilor pe amplasament – pe amplasament sunt realizate următoarele operațiuni de tratare mecano-fizică a deșeurilor colectate, a ambalajelor utilizate pentru colectare și a deșeurilor care impun acest lucru pentru eliminarea lor corespunzatoare:

- separarea materialelor reciclabile de cele nereciclabile sau contaminate,

- distribuire deșeuri în ambalaje corespunzatoare pentru eliminarea lor,

- compactarea deșeurilor

- realizarea de operațiuni de separare solid-lichid și separare apă (în cazul deșeurilor lichide și semilichide), în recipienti tip IBC de 1000 l, în vederea eliminării lor corespunzătoare.

- prelucrarea și dezmembrarea deșeurilor provenite din activitatea de service auto (filtre de ulei, filtre de motorină și filtre de aer, parbrize, componente metalice și din plastic, etc), a deșeurilor DEEE, etc.

Activitatea constă în colectarea și  stocarea temporară de deșeuri periculoase și nepericuloase, după cum urmează:

01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor

02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor

03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de hârtie, hârtiei si cartonului

04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila

05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a carbunilor

06. Deseuri din procese chimice anorganice

07. Deseuri din procese chimice organice

08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice

09. Deseuri din industria fotografica

10.Deseuri din procesele termice

11.Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa

12.Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice

13.Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)

14.Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07 si 08)

15.Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire., filtrante si îmbracaminte de protectie, nespecificate în alta parte

16.Deseuri nespecificate în alta parte

17.Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente contaminate)

18.Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii)

19.Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

20.Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv  fractiuni.

Toate tipurile de deșeuri vor fi depozitate separat, în spații special amenajate și etichetate în acest sens.

În depozit sunt acceptate codurile de deșeuri pentru care societatea deține autorizație integrată de mediu:

Tabel2. Deșeuri periculoase stocate temporar sau transportate direct în vederea eliminării/valorificării prin societăți autorizate.

| Coduri deșeu conform H.G. 856/2002 |
| --- |
| Cod deseu | Denumire deseu | Operatiune valorificare/ eliminare | Cod operatiune |
| 01 03 Deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere |
| 01 03 04* | reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri | eliminare | D15 |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 01 03 07* | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere | eliminare | D15 |
| 01 04 Deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere |
| 01 04 07* | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea, fizică și chimică a minereurilor nemetalifere | eliminare | D15 |
| 01 05 Noroaie de foraj și alte deșeuri de la forare |
| 01 05 05* | deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri | eliminare | D15 |
| 01 05 06* | noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 02 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vănătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor |
| 02 01 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit |
| 02 01 08* | deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 03 Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producer plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului |
| 03 01 dșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei |
| 03 01 04* | rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 03 02 deșeuri de la conservarea lemnului |
| 03 02 01* | agenți de conservare organici nehalogenati pentru lemn | eliminare | D15 |
| 03 02 02* | agenți de conservare organoclorurati pentru lemn | eliminare | D15 |
| 03 02 03* | agenți de conservare organometalici pentru lemn | eliminare | D15 |
| 03 02 04* | agenți de conservare anorganici pentru lemn | eliminare | D15 |
| 03 02 05* | alți agenți de conservare pentru lemn, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 04 deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă |
| 04 01 deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei |
| 04 01 03* | deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără faza lichidă | eliminare | D15 |
| 04 02 deșeuri din industria textilă |
| 04 02 14* | deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici | eliminare | D15 |
| 04 02 16* | coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 05 deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor natural și tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 01 deșeuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 02* | șlamuri de la desalinizare | eliminare | D15 |
| 05 01 03* | șlamuri din rezervoare | valorificare | R12 |
| 05 01 04* | nămoluri acide alchilice | eliminare | D15 |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase | eliminare | D15 |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operațiile de întretinere a instalațiilor și echipamentelor | eliminare | D15 |
| 05 01 07* | gudroane acide | eliminare | D15 |
| 05 01 08* | alte gudroane | eliminare | D15 |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze | eliminare | D15 |
| 05 01 12* | acizi cu conținut de uleiuri | eliminare | D15 |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate | eliminare | D15 |
| 05 06 01* | gudroane acide | eliminare | D15 |
| 05 06 03* | alte gudroane | eliminare | D15 |
| 06 Deșeuri din procese chimice anorganice |
| 06 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea acizilor |
| 06 01 01* | acid sulfuric și acid sulfuros | eliminare | D15 |
| 06 01 02* | acid clorhidric | eliminare | D15 |
| 06 01 03* | acid fluorhidric | eliminare | D15 |
| 06 01 04* | acid fosforic și acid fosforos | eliminare | D15 |
| 06 01 05* | acid azotic si acid azotos | eliminare | D15 |
| 06 01 06* | alți acizi | eliminare | D15 |
| 06 02 deșeuri de la PPFU bazelor |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu | eliminare | D15 |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu | eliminare | D15 |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu si potasiu | eliminare | D15 |
| 06 02 05* | alte baze | eliminare | D15 |
| 06 03 deșeuri de la PPFU sărurilor și a soluțiilor lor și a oxizilor metalici |
| 06 03 11* | săruri solide și soluții cu conținut de cianuri | eliminare | D15 |
| 06 03 13* | săruri solide și soluții cu conținut de metale grele | valorificare | R12 |
| 06 03 15* | oxizi metalici cu conținut de metale grele | eliminare | D15 |
| 06 04 deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele specificate la 06 03 |
| 06 04 05* | deșeuri cu conținut de alte metale grele | eliminare | D15 |
| 06 05 nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 06 06 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare și desulfurare |
| 06 06 02* | deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase | eliminare | D15 |
| 06 07 deșeuri de la PPFU halogenilor și a proceselor chimice cu halogeni |
| 06 07 01* | deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză | eliminare | D15 |
| 06 07 02* | cărbune activ de la producerea clorului | eliminare | D15 |
| 06 07 03* | nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur | eliminare | D15 |
| 06 07 04* | soluții și acizi, de exemplu acid de contact | eliminare | D15 |
| 06 08 02* | deșeuri cu conținut de siliconi periculoși | eliminare | D15 |
| 06 09 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor și de la procesele chimice cu fosfor |
| 06 09 03* | deșeuri pe baza de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 06 10 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot și obținerea îngrășămintelor |
| 06 10 02* | deșeuri cu conținut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 06 13 deșeuri de la procese chmice anorganice fără altă specificație |
| 06 13 01* | produși anorganici de proteție a instalației, agenți de conservare a lemnului și alte biocide | eliminare | D15 |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02) | valorificare | R12 |
| 06 13 04* | deșeuri de la procesele cu azbest | eliminare | D15 |
| 06 13 05* | funingine | eliminare | D15 |
| 07 deșeuri din procese chimice organice |
| 07 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU)produșilor chimici organici de bază |
| 07 01 01* | soluții apoase de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 01 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 01 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma | valorificare | R12 |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție | eliminare | D15 |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție | valorificare | R12 |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 01 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 02 deșeuri de la PPFU materialelor plastic, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale |
| 07 02 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 02 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spîlare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 02 04* | alți solvenți organici, soluții de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 02 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 02 14* | deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase) | valorificare | R12 |
| 07 02 16* | deșeuri cu conținut de siliconi periculoși | eliminare | D15 |
| 07 03 deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmenților organici (cu excepția 06 11) |
| 07 03 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 03 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 03 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 03 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 03 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 04 deșeuri de la PPFU produselor de protective a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și a altor biocide |
| 07 04 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 04 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 04 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | eliminare | D15 |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 04 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 04 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 04 11* | nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 04 13* | deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 05 deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice |
| 07 05 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 05 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spalare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 05 04* | alți solvenți organici, lichide de spalare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 05 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 05 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 05 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 05 13* | deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 06 deșeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și produselor cosmetice |
| 07 06 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 06 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 06 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 06 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 06 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 06 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 07 07 deșeuri de la PPFU produselor chimice innobilate și a produselor chimice nespecificate în listă |
| 07 07 01* | lichide apoase de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 07 03* | solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 07 04* | alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma | eliminare | D15 |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție | eliminare | D15 |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 07 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați | eliminare | D15 |
| 07 07 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice |
| 08 01 deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora |
| 08 01 11* | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 01 13* | nămoluri de la vopsele și lacuri cu conținut de solvețti organici sau alte substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 08 01 15* | nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 01 17* | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | valorificare | R12 |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solventi organici sau alte substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 01 21* | deșeuri de la îndepartarea vopselelor și lacurilor | valorificare | R12 |
| 08 03 deșeuri care provin de la PPFU cernelurilor tipografice |
| 08 03 12* | deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 03 14* | nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 03 16* | deșeuri de soluții de gravare | eliminare | D15 |
| 08 03 17* | deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 08 03 19* | ulei de dispersie | valorificare | R12 |
| 08 04 deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusive produsele impermeabile) |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și cleiuri cu contțnut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 08 04 11* | nămoluri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 04 13* | nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 04 15* | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu | valorificare | R12 |
| 08 05 deșeuri nespecificate în altă parte |
| 08 05 01* | Deșeuri de izocianați |  |  |
| 09 deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 01* | developanți pe baza de apă și soluții de activare | eliminare | D15 |
| 09 01 02* | soluții de developare pe baza de apă pentru plăcile offset | eliminare | D15 |
| 09 01 03* | soluții de developare pe baza de solvenți | eliminare | D15 |
| 09 01 04* | soluţii de fixare | eliminare | D15 |
| 09 01 05* | soluţii de albire şi soluţii de albire filatoare | eliminare | D15 |
| 09 01 06* | deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice | eliminare | D15 |
| 09 01 11* | cameră de unică folosință cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 | eliminare | D15 |
| 09 01 13* | deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06 | eliminare | D15 |
| 10 deșeuri din procesele termice |
| 10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19) |
| 10 01 04* | cenușă zburătoare de la arderea uleiului și praf de cazan | eliminare | D15 |
| 10 01 09* | acid sulfuric | eliminare | D15 |
| 10 01 13* | cenuși zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil | eliminare | D15 |
| 10 01 14* | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 01 16* | cenușă zburătoare de la co-incinerare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 01 18* | deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 01 20* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 01 22* | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 02 deșeuri din industria siderurgică |
| 10 02 07* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 02 11* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri | eliminare | D15 |
| 10 02 13* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 03 deșeuri din metalurgia termică a aluminului |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primară | valorificare | R12 |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundară | eliminare | D15 |
| 10 03 09* | scorii negre de la topirea secundară | eliminare | D15 |
| 10 03 15* | cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apă, gaze inflamabile în cantități periculoase | valorificare | R12 |
| 10 03 17* | deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor | eliminare | D15 |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 03 21* | alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 03 23* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 03 25* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 03 27* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei | eliminare | D15 |
| 10 03 29* | deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 04 deșeuri din metalurgia termică a plumbului |
| 10 04 01* | zguri de la topirea primară și secundară | eliminare | D15 |
| 10 04 02* | scorii și cruste de la topirea primară și secundară | eliminare | D15 |
| 10 04 03* | arseniat de calciu | eliminare | D15 |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere | eliminare | D15 |
| 10 04 05* | alte particule și praf | eliminare | D15 |
| 10 04 06* | deșeuri solide de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 04 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 04 09* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei | eliminare | D15 |
| 10 05 deșeuri din metalurgia termică a zincului |
| 10 05 03* | praf din gazul de ardere | eliminare | D15 |
| 10 05 05* | deșeuri solide de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 05 06* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 05 08* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei | eliminare | D15 |
| 10 05 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase | eliminare | D15 |
| 10 06 deșeuri din metalurgia termică a cuprului |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere | eliminare | D15 |
| 10 06 06* | deșeuri solide de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 06 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 06 09* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei | eliminare | D15 |
| 10 07 deșeuri din metalurgia termică a argintului, aurului și platinei |
| 10 07 07* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei | eliminare | D15 |
| 10 08 deșeuri din tetalurgia termică a altor neferoase |
| 10 08 08* | zgură salină de la topirea primară și secundară | eliminare | D15 |
| 10 08 10* | scorii și cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apă, gaze inflamabile în cantități periculoase | eliminare | D15 |
| 10 08 12* | deșeuri cu conținut de gudron de la producerea anozilor | eliminare | D15 |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 10 08 17* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 08 19* | deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei | eliminare | D15 |
| 10 09 deșeuri de la turnarea pieselor feroase |
| 10 09 05* | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 09 07* | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 09 09* | praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 09 11* | alte particule care conțin substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 09 13* | deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 09 15* | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 10 deșeuri de la turnarea pieselor neferoase |
| 10 10 05* | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 10 07* | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 10 09* | praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 10 11* | alte particule cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 10 13* | deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 11 deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă |
| 10 11 09* | deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 11 11* | deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de ex.: de la tuburile catodice) | eliminare | D15 |
| 10 11 13* | nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 11 15* | deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 11 17* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 11 19* | deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramic, cărămizilor, țiglelor și m aterialelor de construcție |
| 10 12 09* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 12 11* | deșeuri de la smălțuire cu conținut de metale grele | eliminare | D15 |
| 10 13 deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului, a aricolelor și produselor derivate din ele |
| 10 13 09* | deșeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conținut de azbest | eliminare | D15 |
| 10 13 12* | deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 10 14 deșeuri de la crematorii |
| 10 14 01* | deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de mercur | eliminare | D15 |
| 11 deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și altor materiale; hidrimetalurgie neferoasă |
| 11 01 deșeuri de al tratarea chimică de suprafță și acoperirea metalelor și a altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de fabricare a anozilor) |
| 11 01 05* | acizi de decapare | eliminare | D15 |
| 11 01 06* | acizi fără altă specificație | eliminare | D15 |
| 11 01 07* | baze de decapare | eliminare | D15 |
| 11 01 08* | nămoluri cu conținut de fosfați | eliminare | D15 |
| 11 01 09* | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 11 01 11* | lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 11 01 13* | deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 11 01 15* | eluați și nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 11 01 16* | rășini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | eliminare | D15 |
| 11 01 98* | alte deșeuri conținând substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 11 02 deșeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă |
| 11 02 02* | nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit) | eliminare | D15 |
| 11 02 05* | deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 11 02 07* | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 11 03 nămoluri și solide de la procesele de călire |
| 11 03 01* | deșeuri cu conținut de cianuri | eliminare | D15 |
| 11 03 02* | alte deșeuri | valorificare | R12 |
| 11 08 deșeuri de la procesele de galvanizare la cald |
| 11 05 03* | deșeuri solide de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 11 05 04* | baie uzată | eliminare | D15 |
| 12 deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastic |
| 12 01 deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al suprafețelor metalelor și materialelor plastice |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu exceptia emulsiilor și soluțiilor) | valorificare | R12 |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu exceptia emulsiilor și soluțiilor) | valorificare | R12 |
| 12 01 08* | emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni | valorificare | R12 |
| 12 01 09* | emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni | valorificare | R12 |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate | valorificare | R12 |
| 12 01 12* | ceruri și grăsimi uzate | valorificare | R12 |
| 12 01 14* | nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 12 01 16* | deșeuri de materiale de sablare cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunțire, nonuire, lepuire) cu conținut de ulei | valorificare | R12 |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere ușor biodegradabile | valorificare | R12 |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate mărunțite și materiale de polizare mărunțite cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 12 03 deșeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur (cu excepția 11) |
| 12 03 01* | lichide apoase de spalare | eliminare | D15 |
| 12 03 02* | deșeuri de la degresarea cu abur | eliminare | D15 |
| 13 Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05,12 și 19) |
| 13 01 deșeuri de uleiuri hidraulice |
| 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu continut de PCB (1) (1) Pentru scopul acestei liste de deșeuri PCB se va define conform HG 173/2000 | valorificare | R12 |
| 13 01 04* | emulsii clorurate | valorificare | R12 |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate | valorificare | R12 |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate | valorificare | R12 |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | valorificare | R12 |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice | valorificare | R12 |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice ușor biodegradabile | valorificare | R12 |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | valorificare | R12 |
| 13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere | valorificare | R12 |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | valorificare | R12 |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | valorificare | R12 |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile | valorificare | R12 |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | valorificare | R12 |
| 13 03 deșeuri deșeuri de uleiuri uzolante și de transmitere a căldurii |
| 13 03 01* | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB | valorificare | R12 |
| 13 03 06* | uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 | valorificare | R12 |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii | valorificare | R12 |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii | valorificare | R12 |
| 13 03 09* | uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile | valorificare | R12 |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii | valorificare | R12 |
| 13 04 uleiuri de santină |
| 13 04 01* | uleiuri de santină din navigația pe apele interioare | valorificare | R12 |
| 13 04 02* | uleiuri de santină din colectoarele de debarcader | valorificare | R12 |
| 13 04 03* | uleiuri de santină din alte tipuri de navigație | valorificare | R12 |
| 13 05 deșeuri de la separarea ulei/apă |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă | valorificare | R12 |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă | valorificare | R12 |
| 13 05 03* | nămoluri de intercepție | eliminare | D15 |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă | valorificare | R12 |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă | eliminare | D15 |
| 13 05 08* | amestecuri de desșuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă | valorificare | R12 |
| 13 07 deșeuri de combustibili lichizi |
| 13 07 01* | ulei combustibil și combustibil diesel | valorificare | R12 |
| 13 07 02* | benzină | valorificare | R12 |
| 13 07 03* | alși combustibili (inclusiv amestecuri) | valorificare | R12 |
| 13 08 alte deșeuri nespecificate |
| 13 08 01* | nămoluri și emulsii de la desalinizare | eliminare | D15 |
| 13 08 02* | alte emulsii | eliminare | D15 |
| 13 08 99* | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 14 deșeuri de solvent organici, agenți de racire și agenți de propulsare (cu excepția 07 și 08) |
| 14 06 deșeuri de solvent organici, agenți de racire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și aerosolilor |
| 14 06 02* | alți solvenți halogenați si amestecuri de solvenți | valorificare | R12 |
| 14 06 03* | alți solvenți și amestecuri de solvenți | valorificare | R12 |
| 14 06 04* | nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați | eliminare | D15 |
| 14 06 05* | nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți | valorificare | R12 |
| 15 deșeuri de ambalaje; material absorbante, material de lustruire, filtrante și imbrăcăminte de protective în altă parte |
| 15 01 ambalaje (inclusive deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care conțin o matrișă poroasă formată din materiale periculoase (ele ex. Azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune | valorificare | R12 |
| 15 02 absorbanți, material filtrante, material de lustruire și echipamente de protecție |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 16 deșeuri nespecificate în altă parte |
| 16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusive vehicule pentru transport în afara drumurilor) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor caste și întreținerea vehiculelor (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08) |
| 16 01 07* | filtre de ulei | valorificare | R12 |
| 16 01 11* | placuțe de frâna cu conținut de azbest | valorificare | R12 |
| 16 01 13* | lichide de frâna | eliminare | D15 |
| 16 01 14* | fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice |
| 16 02 11* | echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC | eliminare | D15 |
| 16 02 12* | echipamente casate cu conținut de azbest liber | eliminare | D15 |
| 16 02 13* | echipamente casate cu conținut de componente periculoase (2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 | eliminare | D15 |
|  | (2)componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și marcate ca periculoase, comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice și alte tipuri de sticle activate |  |  |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate | valorificare | R12 |
| 16 03 Deșeuri nespecificate și grupe neobișnuite |
| 16 03 03* | deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 16 03 05* | deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate |
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 16 05 06* | substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator | eliminare | D15 |
| 16 05 07* | substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 16 05 08* | substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 16 06 baterii și acumulatori |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | valorificare | R12 |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd | valorificare | R12 |
| 16 06 03* | baterii cu mercur | valorificare | R12 |
| 16 06 06* | electroliți colectați separat din baterii și acumulatori | eliminare | D15 |
| 16 07 deșeuri de la curățarea cisternelor de transport și de stocare (cu excepția 05 și 13) |
| 16 07 08* | deșeuri cu conținut de țiței | valorificare | R12 |
| 16 07 09* | deșeuri conținând alte substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 16 08 catalizatori uzați |
| 16 08 02* | catalizatori uzați cu conținut de metale tranzitionale periculoase (3) sau compuși ai metalelor tranziționale periculoase (3) pentru această poziție materialele tranziționale sunt: scandium, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafnium, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden și tantal. Aceste metale și compușii lor sunt periculoși dacă sunt clasificați ca atare substanțe periculoase. Această clasificare a substanțelor periculoase poate determina în ce măsură aceste metale transițioanle și care dintre compușii lor reprezintă substanțe periculoase. | eliminare | D15 |
| 16 08 05* | catalizatori uzați cu continut de acid fosforic | eliminare | D15 |
| 16 09 substanțe oxidante |
| 16 09 01* | permanganați, de ex. permanganat de potasiu | eliminare | D15 |
| 16 09 02* | cromați, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu | eliminare | D15 |
| 16 09 03* | peroxizi, de ex. apă oxigenată | eliminare | D15 |
| 16 09 04* | substanțe oxidante, fără alte specificații | eliminare | D15 |
| 16 10 deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara unității |
| 16 10 01* | deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | R12 |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 16 11 deșeuri de căptușire și refractare |
| 16 11 01* | materiale de căptușire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase | eliminare | D15 |
| 16 11 03* | alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 16 11 05* | materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 deșeuri din construcții și demolări (inclusive pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 01 beton, cărămizi, țigle și material ceramice |
| 17 01 06* | amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | valorificare | R12 |
| 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate |
| 17 03 01* | asfalturi cu continut de gudron de huila | eliminare | D15 |
| 17 03 03* | gudron de huila si produse gudronate | eliminare | D15 |
| 17 04 metale (inclusive aliajele lor) |
| 17 04 09* | deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 05 pământ (inclusive excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare |
| 17 05 03* | pamânt si pietre cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 05 05* | deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 05 07* | resturi de balast cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 06 materiale izolante și materiale de constructie cu conținut de azbest |
| 17 06 01* | materiale izolante cu continut de azbest | eliminare | D15 |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constând din sau cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 06 05* | materiale de constructie cu continut de azbest | eliminare | D15 |
| 17 08 materiale de contrucție pe bază de gips |
| 17 08 01* | materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase | eliminare | D15 |
| 17 09 alte deșeuri de la contrucții și demolări |
| 17 09 01* | deseuri de la constructii si demolari eu continut de mercur | eliminare | D15 |
| 17 09 02* | deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex.: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB) | eliminare | D15 |
| 1709 03 * | alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentarea cu apă și uz industrial |
| 19 01 deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor |
| 19 01 05* | turte de filtrare de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 19 01 06* | deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase | eliminare | D15 |
| 19 01 07* | deseuri solide de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 19 01 10* | carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere | valorificare | R12 |
| 19 01 11* | cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 01 13* | cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 01 15* | praf de cazan cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 01 17* | deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 02 deseuri de la tratarea fizico-chimică a deșeurilor (inclusive decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continând cel putin un deseu periculos | eliminare | D15 |
| 19 02 05* | namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase | valorificare | R12 |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de la separare | valorificare | R12 |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 02 11* | alte deseuri cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 03 deșeuri stabilizate/solidificate (4) (4) procesele de stabilizare modifică periculozitatea componentelor deșeului și astfel transformă un deșeu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimbă numai starea fizică a deșeului (de exemplu din lichid în solid ) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba proprietățile chimice ale deșeului |
| 19 03 04* | deseuri încadrate ca periculoase, partial (5) stabilizate (5) un deșeu este considerat partial stabilizat dacă după procesul de stabilizare, componenții periculoși care nu au fost transformați complet în unii nepericuloși pot fi eliberați în mediu pe termen scurt, mediu și lung. | eliminare | D15 |
| 19 03 06* | deseuri încadrate ca periculoase, solidificate | eliminare | D15 |
| 19 04 deșeuri vitrificate și deșeuri de la vitrificare |
| 19 04 02* | cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere | eliminare | D15 |
| 19 04 03* | faza solida nevitrificata | eliminare | D15 |
| 19 07 levigate din halde |
| 19 07 02* | levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 08 deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 06* | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | valorificare | R12 |
| 19 08 07* | solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni | eliminare | D15 |
| 19 08 08* | deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele | eliminare | D15 |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi ş iuleiuri de la separatoarele ulei/apă, altele decât cele specificate la 19 08 09 | valorificare | R12 |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase rezultate din epurarea biologică a apelor rezuduale industriale | valorificare | R12 |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | eliminare | D15 |
| 19 10 deșeuri de la mărunțirea deșeurilor cu conținut de metale |
| 19 10 03* | fractii de span usor si praf continând substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 10 05* | alte fractii cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 11 deșeuri de la regenerarea uleiurilor |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate | eliminare | D15 |
| 19 11 02* | gudroane acide | eliminare | D15 |
| 19 11 03* | deseuri lichide apoase | eliminare | D15 |
| 19 11 04* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | eliminare | D15 |
| 19 11 05* | namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 11 07* | deseuri ele la spalarea gazelor de ardere | eliminare | D15 |
| 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (ex. sortare, mărunțire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziție a catalogului |
| 19 12 06* | lemn cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 12 11* | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | valorificare | R12 |
| 19 13 deșeuri de la lucrări de remediere a solului si apelor subterane |
| 19 13 01* | deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 13 03* | namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 13 05* | namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 19 13 07* | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 20 deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 fracțiuni colectate separate (cu excepția 15 01) |
| 20 01 13* | solventi | eliminare | D15 |
| 20 01 14* | acizi | eliminare | D15 |
| 20 01 15* | baze | valorificare | R12 |
| 20 01 17* | substante chimice fotografice | eliminare | D15 |
| 20 01 19* | pesticide | eliminare | D15 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | valorificare | R12 |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi) | valorificare | R12 |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 | valorificare | R12 |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continând substante periculoase | eliminare | D15 |
| 20 01 29* | detergenti cu continut de substante periculoase | eliminare | D15 |
| 20 01 33* | baterii si acumulatori inclusi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati continând aceste baterii | valorificare | R12 |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi (6)(6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile mentionate la 16 06 și notate ca periculoase;comutatoare cu mercur; sticlă de la tuburile catodice sau altă sticlă activată. | valorificare | R12 |
| 20 01 37* | lemn cu continut de substante periculoase | valorificare | R12 |

Tabel 3: Deșeuri nepericuloase colectate sau transportate direct în vederea valorificării / eliminării

| Coduri deșeu conform H.G. 856/2002 |
| --- |
| Cod deseu | Denumire deseu | Operatiune valorificare/ eliminare | Cod operatiune |
| 01 Deșeuri rezultate de la exploatarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor |
| 01 01 Deșeuri de la excavarea minereurilor |
| 01 01 01 | deșeuri de la excavarea minereurilor | eliminare | D15 |
| 01 01 02 | deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere | eliminare | D15 |
| 01 03 Deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05 | eliminare | D15 |
| 01 03 08 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 | eliminare | D15 |
| 01 03 09 | nămoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 | eliminare | D15 |
| 01 03 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 01 04 Deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere |
| 01 04 08 | deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 | eliminare | D15 |
| 01 04 09 | deșeuri de nisip și argilă | valorificare | R12 |
| 01 04 10 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 | eliminare | D15 |
| 01 04 11 | deseuri de la procesarea leșiei și rocilor care conțin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07 | eliminare | D15 |
| 01 04 12 | reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11 | eliminare | D15 |
| 01 04 13 | deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 | eliminare | D15 |
| 01 04 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 01 05 Noroaie de foraj și alte deșeuri de la forare |
| 01 05 04 | deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce | eliminare | D15 |
| 01 05 07 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | eliminare | D15 |
| 01 05 08 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | eliminare | D15 |
| 01 05 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 02 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vănătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor |
| 02 01 Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit |
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare și curățare | eliminare | D15 |
| 02 01 04 | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | valorificare | R12 |
| 02 01 07 | deșeuri din exploatarea forestieră | valorificare | R12 |
| 02 02 deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animală |
| 02 02 01 | nămoluri de la spălare și curățare | eliminare | D15 |
| 02 02 04 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii | eliminare | D15 |
| 02 02 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 02 03 deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului, producerea conservelor, prepararea și fermetarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei |
| 02 03 01 | nămoluri de la spalare, curățare, decojire, centrifugare și separare | eliminare | D15 |
| 02 03 02 | deșeuri de agenți de conservare | eliminare | D15 |
| 02 03 03 | deșeuri de la extracția cu solvenți | eliminare | D15 |
| 02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | eliminare | D15 |
| 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii | eliminare | D15 |
| 02 03 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 02 04 Deșeuri de la procesare zahărului |
| 02 04 01 | nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr | eliminare | D15 |
| 02 04 02 | deșeuri de carbonat de calciu | eliminare | D15 |
| 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii | eliminare | D15 |
| 02 04 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 02 05 deșeuri din industria produselor lactate |
| 02 05 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | eliminare | D15 |
| 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii | eliminare | D15 |
| 02 05 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 02 06 deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie |
| 02 06 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | valorificare | R12 |
| 02 06 02 | deșeuri de agenți de conservare | eliminare | D15 |
| 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii | eliminare | D15 |
| 02 06 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 02 07 deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul și cacaua) |
| 02 07 01 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime | eliminare | D15 |
| 02 07 02 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice | eliminare | D15 |
| 02 07 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | valorificare | R12 |
| 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | eliminare | D15 |
| 02 07 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 03 Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producer plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului |
| 03 01 dșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei |
| 03 01 01 | deșeuri de scoarță și de plută | valorificare | R12 |
| 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | valorificare | R12 |
| 03 02 deșeuri de la conservarea lemnului |
| 03 02 99 | alți agenți de conservare pentru lemn, nespecificați | valorificare | R12 |
| 03 03 deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului |
| 03 03 01 | deșeuri de lemn si de scoarță | valorificare | R12 |
| 03 03 02 | nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) | valorificare | R12 |
| 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei | valorificare | R12 |
| 03 03 07 | deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate | valorificare | R12 |
| 03 03 08 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | valorificare | R12 |
| 03 03 09 | deșeuri de nămol de caustificare | eliminare | D15 |
| 03 03 10 | fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare | valorificare | R12 |
| 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 | eliminare | D15 |
| 03 03 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 04 deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă |
| 04 01 deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei |
| 04 01 01 | deșeuri de la seruire | eliminare | D15 |
| 04 01 02 | deșeuri de la cenușărire | eliminare | D15 |
| 04 01 04 | flota de tăbăcire cu conținut de crom | eliminare | D15 |
| 04 01 05 | flota de tăbăcire fără conținut de crom | eliminare | D15 |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom | eliminare | D15 |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără conținut de crom | eliminare | D15 |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | valorificare | R12 |
| 04 01 09 | deșeuri de la apretare și finisare | valorificare | R12 |
| 04 01 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 04 02 deșeuri din industria textilă |
| 04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | valorificare | R12 |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) | valorificare | R12 |
| 04 02 15 | deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14 | valorificare | R12 |
| 04 02 17 | coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16 | eliminare | D15 |
| 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 | eliminare | D15 |
| 04 02 21 | deșeuri de fibre textile neprocesate | valorificare | R12 |
| 04 02 22 | deșeuri de fibre textile procesate | valorificare | R12 |
| 04 02 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 05 deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor natural și tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 01 deșeuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 | eliminare | D15 |
| 05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare | eliminare | D15 |
| 05 01 14 | deșeuri de la coloanele de răcire | eliminare | D15 |
| 05 01 16 | deșeuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului | eliminare | D15 |
| 05 01 17 | bitum | valorificare | R12 |
| 05 01 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 05 06 Deșeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 06 04 | deșeuri de la coloanele de răcire | eliminare | D15 |
| 05 06 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 05 07 deșeuri de la purificarea și transportul gazelor naturale |
| 05 07 02 | deșeuri cu conținut de sulf | eliminare | D15 |
| 05 07 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 Deșeuri din procese chimice anorganice |
| 06 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea acizilor |
| 06 01 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 02 deșeuri de la PPFU bazelor |
| 06 02 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 03 deșeuri de la PPFU sărurilor și a soluțiilor lor și a oxizilor metalici |
| 06 03 14 | săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13 | valorificare | R12 |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alții decât cei specificati la 06 03 15 | eliminare | D15 |
| 06 03 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 04 deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele specificate la 06 03 |
| 06 04 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 05 nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
| 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 | eliminare | D15 |
| 06 06 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare și desulfurare |
| 06 06 03 | deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 | eliminare | D15 |
| 06 06 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 07 deșeuri de la PPFU halogenilor și a proceselor chimice cu halogeni |
| 06 07 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 08 Deșeuri de la PPFU siliconului și a derivaților din silicon |
| 06 08 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 09 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor și de la procesele chimice cu fosfor |
| 06 09 02 | zgura fosforoasă | eliminare | D15 |
| 06 09 04 | deșeuri pe baza de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 | eliminare | D15 |
| 06 09 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 10 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot și obținerea îngrășămintelor |
| 06 10 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 11 deșeuri de la producerea pigmenților anorganici și a opacizanților |
| 06 11 01 | deșeuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan | eliminare | D15 |
| 06 11 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 06 13 deșeuri de la procese chmice anorganice fără altă specificație |
| 06 13 03 | negru de fum | eliminare | D15 |
| 06 13 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 07 deșeuri din procese chimice organice |
| 07 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU)produșilor chimici organici de bază |
| 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 | eliminare | D15 |
| 07 01 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 07 02 deșeuri de la PPFU materialelor plastic, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale |
| 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11 | eliminare | D15 |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | valorificare | R12 |
| 07 02 17 | deșeuri cu conținut de siliconi altele decât cele menționate la 07 02 16* | valorificare | R12 |
| 07 02 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 07 03 deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmenților organici (cu excepția 06 11) |
| 07 03 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11 | eliminare | D15 |
| 07 03 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 07 04 deșeuri de la PPFU produselor de protective a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și a altor biocide |
| 07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11 | eliminare | D15 |
| 07 04 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 07 05 deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice |
| 07 05 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11 | eliminare | D15 |
| 07 05 14 | deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 | eliminare | D15 |
| 07 05 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 07 06 deșeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și produselor cosmetice |
| 07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11 | eliminare | D15 |
| 07 06 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 07 07 deșeuri de la PPFU produselor chimice innobilate și a produselor chimice nespecificate în listă |
| 07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11 | eliminare | D15 |
| 07 07 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 08 Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice |
| 08 01 deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora |
| 08 01 12 | deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 | eliminare | D15 |
| 08 01 14 | nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 | eliminare | D15 |
| 08 01 16 | nîmoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 | eliminare | D15 |
| 08 01 18 | deșeuri de la îndepartarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 | eliminare | D15 |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 | eliminare | D15 |
| 08 01 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 08 02 deșeuri de la PPFU altor material de acoperire (inclusiv materiale ceramice) |
| 08 02 01 | deșeuri de pulberi de acoperire | valorificare | R12 |
| 08 02 02 | nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice | eliminare | D15 |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice | eliminare | D15 |
| 08 02 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 08 03 deșeuri de la PPFU cernelurilor tipografice |
| 08 03 07 | nămoluri apoase cu conținut de cerneluri | valorificare | R12 |
| 08 03 08 | deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri | eliminare | D15 |
| 08 03 13 | deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 | eliminare | D15 |
| 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 | eliminare | D15 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | valorificare | R12 |
| 08 03 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 08 04 deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusive produsele impermeabile) |
| 08 04 10 | deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 | valorificare | R12 |
| 08 04 12 | nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 | eliminare | D15 |
| 08 04 14 | nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 | eliminare | D15 |
| 08 04 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 09 deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 deșeuri din industria fotografică |
| 09 01 07 | film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint | valorificare | R12 |
| 09 01 08 | film sau hârtie fotografica fără conținut de argint sau compuși de argint | valorificare | R12 |
| 09 01 10 | camere de unică folosință fără baterii | valorificare | R12 |
| 09 01 12 | camere de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11 | valorificare | R12 |
| 09 01 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 10 deșeuri din procesele termice |
| 10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19) |
| 10 01 01 | cenușă de vatră, zgură si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04 | valorificare | R12 |
| 10 01 02 | cenușă zburatoare de la arderea cărbunelui | eliminare | D15 |
| 10 01 03 | cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat | valorificare | R12 |
| 10 01 05 | deșeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | eliminare | D15 |
| 10 01 07 | nămoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | eliminare | D15 |
| 10 01 15 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14 | eliminare | D15 |
| 10 01 17 | cenușă zburătoare de la co-incinerare, altă decât cea specificată la 10 01 16 | eliminare | D15 |
| 10 01 19 | deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18 | eliminare | D15 |
| 10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 | eliminare | D15 |
| 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 | eliminare | D15 |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate | eliminare | D15 |
| 10 01 25 | deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice | eliminare | D15 |
| 10 01 26 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire | eliminare | D15 |
| 10 01 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 02 deșeuri din industria siderurgică |
| 10 02 01 | deșeuri de la procesarea zgurii | eliminare | D15 |
| 10 02 02 | zgură neprocesata | eliminare | D15 |
| 10 02 08 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07 | eliminare | D15 |
| 10 02 10 | cruste de tunder | eliminare | D15 |
| 10 02 12 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 | eliminare | D15 |
| 10 02 14 | nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 | eliminare | D15 |
| 10 02 15 | alte naămoluri și turte de filtrare | eliminare | D15 |
| 10 02 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 03 deșeuri din metalurgia termică a aluminului |
| 10 03 02 | resturi de anozi | eliminare | D15 |
| 10 03 05 | deșeuri de alumină | eliminare | D15 |
| 10 03 16 | cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15 | eliminare | D15 |
| 10 03 18 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 | eliminare | D15 |
| 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19 | eliminare | D15 |
| 10 03 22 | alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21 | eliminare | D15 |
| 10 03 24 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 | eliminare | D15 |
| 10 03 26 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 | eliminare | D15 |
| 10 03 28 | deșeuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 03 27 | eliminare | D15 |
| 10 03 30 | deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29 | eliminare | D15 |
| 10 03 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 04 deșeuri din metalurgia termică a plumbului |
| 10 04 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 | eliminare | D15 |
| 10 04 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 05 deșeuri din metalurgia termică a zincului |
| 10 05 01 | zguri de la topirea primară și secundară | valorificare | R12 |
| 10 05 04 | alte particule și praf | eliminare | D15 |
| 10 05 09 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 | eliminare | D15 |
| 10 05 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10 | eliminare | D15 |
| 10 05 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 06 deșeuri din metalurgia termică a cuprului |
| 10 06 01 | zguri de la topirea primară și secundară | valorificare | R12 |
| 10 06 02 | scorii și cruste de la topirea primară și secundară | eliminare | D15 |
| 10 06 04 | alte particule și praf | eliminare | D15 |
| 10 06 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 | eliminare | D15 |
| 10 06 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 07 deșeuri din metalurgia termică a argintului, aurului și platinei |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primară și secundară | valorificare | R12 |
| 10 07 02 | scorii și cruste de la topirea primară și secundară | eliminare | D15 |
| 10 07 03 | deșeuri solide de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 07 04 | alte particule și praf | eliminare | D15 |
| 10 07 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 07 08 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 | eliminare | D15 |
| 10 07 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 08 deșeuri din tetalurgia termică a altor neferoase |
| 10 08 04 | particule și praf | eliminare | D15 |
| 10 08 09 | alte zguri | valorificare | R12 |
| 10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 | eliminare | D15 |
| 10 08 13 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 | eliminare | D15 |
| 10 08 14 | resturi de anozi | eliminare | D15 |
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15 | eliminare | D15 |
| 10 08 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 17 | eliminare | D15 |
| 10 08 20 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19 | eliminare | D15 |
| 10 08 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 09 deșeuri de la turnarea pieselor feroase |
| 10 09 03 | zgură de topitorie | valorificare | R12 |
| 10 09 06 | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 | eliminare | D15 |
| 10 09 08 | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 | eliminare | D15 |
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 | eliminare | D15 |
| 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 | eliminare | D15 |
| 10 09 14 | deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13 | eliminare | D15 |
| 10 09 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 | eliminare | D15 |
| 10 09 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 10 deșeuri de la turnarea pieselor neferoase |
| 10 10 03 | zgură de topitorie | valorificare | R12 |
| 10 10 06 | miezuri și forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 | eliminare | D15 |
| 10 10 08 | miezuri sș forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 | eliminare | D15 |
| 10 10 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09 | eliminare | D15 |
| 10 10 12 | alte particule, decât cele specificate la 10 10 11 | eliminare | D15 |
| 10 10 14 | deșeuri de lianti, altele decât cele specificate la 10 10 13 | eliminare | D15 |
| 10 10 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 | eliminare | D15 |
| 10 10 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 11 deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă |
| 10 11 03 | deșeuri din fibre de sticlă | valorificare | R12 |
| 10 11 05 | particule și praf | valorificare | R12 |
| 10 11 10 | deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09 | eliminare | D15 |
| 10 11 12 | deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 | eliminare | D15 |
| 10 11 14 | nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 | eliminare | D15 |
| 10 11 16 | deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 | eliminare | D15 |
| 10 11 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 | eliminare | D15 |
| 10 11 20 | deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19 | eliminare | D15 |
| 10 11 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramic, cărămizilor, țiglelor și m aterialelor de construcție |
| 10 12 01 | deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice | eliminare | D15 |
| 10 12 03 | particule și praf | eliminare | D15 |
| 10 12 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 12 06 | forme și mulaje uzate | eliminare | D15 |
| 10 12 08 | deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termică) | valorificare | R12 |
| 10 12 10 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 | eliminare | D15 |
| 10 12 12 | deșeuri de la smalțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 | eliminare | D15 |
| 10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii | eliminare | D15 |
| 10 12 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 10 13 deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului, a aricolelor și produselor derivate din ele |
| 10 13 01 | deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice | eliminare | D15 |
| 10 13 04 | deseuri de la calcinarea și hidratarea varului | eliminare | D15 |
| 10 13 06 | particule și praf (cu exceptia 10 13 12 și 10 13 13) | eliminare | D15 |
| 10 13 07 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor | eliminare | D15 |
| 10 13 10 | deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 | eliminare | D15 |
| 10 13 11 | deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10 | eliminare | D15 |
| 10 13 13 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 | eliminare | D15 |
| 10 13 14 | deșeuri de beton și nămoluri cu beton | valorificare | R12 |
| 10 13 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 11 deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și altor materiale; hidrimetalurgie neferoasă |
| 11 01 deșeuri de al tratarea chimică de suprafță și acoperirea metalelor și a altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de fabricare a anozilor) |
| 11 01 10 | nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 | valorificare | R12 |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11 | eliminare | D15 |
| 11 01 14 | deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 | eliminare | D15 |
| 11 01 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 11 02 deșeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă |
| 11 02 03 | deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție | eliminare | D15 |
| 11 02 06 | deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05 | eliminare | D15 |
| 11 02 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 11 08 deșeuri de la procesele de galvanizare la cald |
| 11 05 01 | zinc dur | valorificare | R12 |
| 11 05 02 | cenușă de zinc | valorificare | R12 |
| 11 05 99 | alte deșeuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 12 deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastic |
| 12 01 deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al suprafețelor metalelor și materialelor plastice |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | valorificare | R12 |
| 12 01 02 | praf și suspensii de metale feroase | valorificare | R12 |
| 12 01 03 | pilitura și șpan neferos | valorificare | R12 |
| 12 01 04 | praf și particule de metale neferoase | valorificare | R12 |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice | valorificare | R12 |
| 12 01 13 | deșeuri de la sudură | valorificare | R12 |
| 12 01 15 | nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 | eliminare | D15 |
| 12 01 17 | deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | valorificare | R12 |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunțite și materiale de polizare marunțite, altele decât cele specificate la 12 01 20 | valorificare | R12 |
| 12 01 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 15 deșeuri de ambalaje; material absorbante, material de lustruire, filtrante și imbrăcăminte de protective în altă parte |
| 15 01 ambalaje (inclusive deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | valorificare | R12 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | valorificare | R12 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | valorificare | R12 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | valorificare | R12 |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | valorificare | R12 |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | valorificare | R12 |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | valorificare | R12 |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile | valorificare | R12 |
| 15 02 absorbanți, material filtrante, material de lustruire și echipamente de protecție |
| 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbracaminte de protectie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | valorificare | R12 |
| 16 deșeuri nespecificate în altă parte |
| 16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusive vehicule pentru transport în afara drumurilor) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor caste și întreținerea vehiculelor (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08) |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | valorificare | R12 |
| 16 01 12 | placuțe de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11 | valorificare | R12 |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 | eliminare | D15 |
| 16 01 16 | Rezervoare pentru gaz lichefiat | Valorificare | R12 |
| 16 01 17 | metale feroase | valorificare | R12 |
| 16 01 18 | metale neferoase | valorificare | R12 |
| 16 01 19 | materiale plastice | valorificare | R12 |
| 16 01 20 | sticlă | valorificare | R12 |
| 16 01 22 | componente fără altă specificație | valorificare | R12 |
| 16 01 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | valorificare | R12 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | valorificare | R12 |
| 16 03 grupe nespecificate și produse neobișnuite |
| 16 03 04 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 | valorificare | R12 |
| 16 03 06 | deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 | valorificare | R12 |
| 16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate |
| 16 05 09 | substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 | valorificare | R12 |
| 16 06 baterii și acumulatori |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03) | valorificare | R12 |
| 16 06 05 | alte baterii și acumulatori | valorificare | R12 |
| 16 07 deșeuri de la curățarea cisternelor de transport și de stocare (cu excepția 05 și 13) |
| 16 07 99 | alte deșeuri nespecificate | valorificare | R12 |
| 16 08 catalizatori uzați |
| 16 08 01 | catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07) | eliminare | D15 |
| 16 08 03 | catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, fără alte specificații | eliminare | D15 |
| 16 08 04 | catalizatori uzați de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07) | eliminare | D15 |
| 16 10 deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara unității |
| 16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 | eliminare | D15 |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 | eliminare | D15 |
| 16 11 deșeuri de căptușire și refractare |
| 16 11 02 | materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la. 16 11 01 | valorificare | R12 |
| 16 11 04 | materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decât cele mentionate la 16 11 03 | valorificare | R12 |
| 16 11 06 | materiale de captusire si refractare clin procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 | valorificare | R12 |
| 17 deșeuri din construcții și demolări (inclusive pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 01 beton, cărămizi, țigle și material ceramice |
| 17 01 01 | beton | valorificare | R12 |
| 17 01 02 | caramizi | valorificare | R12 |
| 17 01 03 | tigle si materiale ceramice | valorificare | R12 |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | valorificare | R12 |
| 17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice |
| 17 02 01 | lemn | valorificare | R12 |
| 17 02 02 | sticla | valorificare | R12 |
| 17 02 03 | materiale plastice | valorificare | R12 |
| 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | valorificare | R12 |
| 17 04 metale (inclusive aliajele lor) |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama | valorificare | R12 |
| 17 04 02 | aluminiu | valorificare | R12 |
| 17 04 03 | plumb | valorificare | R12 |
| 17 04 04 | zinc | valorificare | R12 |
| 17 04 05 | fier si otel | valorificare | R12 |
| 17 04 06 | staniu | valorificare | R12 |
| 17 04 07 | amestecuri metalice | valorificare | R12 |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | valorificare | R12 |
| 17 05 pământ (inclusive excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare |
| 17 05 04 | pamânt si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | valorificare | R12 |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 | valorificare | R12 |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | valorificare | R12 |
| 17 06 materiale izolante și materiale de constructie cu conținut de azbest |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | valorificare | R12 |
| 17 08 materiale de contrucție pe bază de gips |
| 17 08 02 | materiale de constructie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | valorificare | R12 |
| 17 09 alte deșeuri de la contrucții și demolări |
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | valorificare | R12 |
| 19 deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentarea cu apă și uz industrial |
| 19 01 deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenusile de ardere | valorificare | R12 |
| 19 01 12 | cenusi de ardere si zguri, altele decât cele mentionate la 19 01 11 | eliminare | D15 |
| 19 01 14 | cenusi zburatoare, altele decât cele mentionate la 19 01 13 | eliminare | D15 |
| 19 01 16 | praf de cazan, altul decât cel mentionat la 19 01 15 | eliminare | D15 |
| 19 01 18 | deseuri de piroliza, altele decât cele mentionate la 19 01 17 | eliminare | D15 |
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate | eliminare | D15 |
| 19 01 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 19 02 deseuri de la tratarea fizico-chimică a deșeurilor (inclusive decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continând numai deseuri nepericuloase | eliminare | D15 |
| 19 02 06 | namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 | eliminare | D15 |
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 | eliminare | D15 |
| 19 02 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 19 03 deșeuri stabilizate/solidificate (4) |
| (4) procesele de stabilizare modifică periculozitatea componentelor deșeului și astfel transformă un deșeu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimbă numai starea fizică a deșeului (de exemplu din lichid în solid ) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba proprietățile chimice ale deșeului |
| 19 03 05 | deseuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 | eliminare | D15 |
| 19 03 07 | deseuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 | eliminare | D15 |
| 19 04 deșeuri vitrificate și deșeuri de la vitrificare |
| 19 04 01 | deseuri vitrificate | eliminare | D15 |
| 19 04 04 | deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor | eliminare | D15 |
| 19 05 deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide |
| 19 05 01 | fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile | eliminare | D15 |
| 19 05 03 | compost fara specificarea provenientei | eliminare | D15 |
| 19 05 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 19 06 deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor |
| 19 06 03 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale | eliminare | D15 |
| 19 06 04 | faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale | eliminare | D15 |
| 19 06 05 | faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale | eliminare | D15 |
| 19 07 levigate din halde |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deseuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 | eliminare | D15 |
| 19 08 deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 01 | deseuri retinute pe site | eliminare | D15 |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare | eliminare | D15 |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | eliminare | D15 |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile | eliminare | D15 |
| 19 08 11 | namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale | eliminare | D15 |
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 | eliminare | D15 |
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | eliminare | D15 |
| 19 08 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 19 09 deșeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obținerea apei pentru uz industrial |
| 19 09 01 | deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site | eliminare | D15 |
| 19 09 02 | namoluri de la limpezirea apei | eliminare | D15 |
| 19 09 03 | namoluri de la decarbonatare | eliminare | D15 |
| 19 09 04 | carbune activ epuizat | valorificare | R12 |
| 19 09 05 | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | eliminare | D15 |
| 19 09 06 | solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni | eliminare | D15 |
| 19 09 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 19 10 deșeuri de la mărunțirea deșeurilor cu conținut de metale |
| 19 10 01 | deseuri de fier si otel | valorificare | R12 |
| 19 10 02 | deseuri neferoase | valorificare | R12 |
| 19 10 04 | fractii de span usor si praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 | valorificare | R12 |
| 19 10 06 | alte fractii decât cele specificate la 19 10 05 | valorificare | R12 |
| 19 11 deșeuri de la regenerarea uleiurilor |
| 19 11 06 | namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 | eliminare | D15 |
| 19 11 99 | alte deseuri nespecificate | eliminare | D15 |
| 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (ex. sortare, mărunțire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziție a catalogului |
| 19 12 01 | hârtie si carton | valorificare | R12 |
| 19 12 02 | metale feroase | valorificare | R12 |
| 19 12 03 | metale neferoase | valorificare | R12 |
| 19 12 04 | materiale plastice si de cauciuc | valorificare | R12 |
| 19 12 05 | sticla | valorificare | R12 |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 | valorificare | R12 |
| 19 12 08 | materiale textile | valorificare | R12 |
| 19 12 09 | minerale (de ex.: nisip, pietre) | valorificare | R12 |
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) | valorificare | R12 |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decâtcele specificate la 19 12 11 | valorificare | R12 |
| 19 13 deșeuri de la lucrări de remediere a solului si apelor subterane |
| 19 13 02 | deseuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | eliminare | D15 |
| 19 13 04 | namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 | eliminare | D15 |
| 19 13 06 | namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 | eliminare | D15 |
| 19 13 08 | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 | eliminare | D15 |
| 20 deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 fracțiuni colectate separate (cu excepția 15 01) |
| 20 01 01 | hârtie si carton | valorificare | R12 |
| 20 01 02 | sticla | valorificare | R12 |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | eliminare | D15 |
| 20 01 10 | îmbracaminte | valorificare | R12 |
| 20 01 11 | textile | valorificare | R12 |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile | valorificare | R12 |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 | eliminare | D15 |
| 20 01 30 | detergenti, altii decât cei specificati la 20 01 29 | eliminare | D15 |
| 20 01 34 | baterii si acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 | valorificare | R12 |
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | valorificare | R12 |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 | valorificare | R12 |
| 20 01 39 | materiale plastice | valorificare | R12 |
| 20 01 40 | metale | valorificare | R12 |
| 20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor | valorificare | R12 |
| 20 01 99 | alte fractii, nespecificate | eliminare | D15 |

Modul de colectare și stocare temporară a deșeurilor este:

  - deșeurile lichide și semilichide (deșeuri lichide apoase, emulsii, nămoluri, reziduuri petroliere, ulei uzat, solvent uzat, aditiv uzat, lichid frână uzat, antigel uzat) sunt depozitate în butoaie metalice de tablă sau plastic de capacitate 205 litri sau în recipienti de plastic cu grilaj, având o capacitate de 1000 litri, așezați pe europalet.

  - deșeuri de natură petrochimică (solvenți uzați, aditivi uzați, substanțe chimice expirate, deșeuri de lacuri și vopsele, cleiuri, cerneluri) sunt depozitate în butoaie metalice de 205 l și recipienți de 1000 l;

  - deșeurile solide vor fi ambalate în recipienți metalici și din pastic, saci din folie groasă sau saci tip big-bag;

  - anvelopele uzate sunt depozitate în containere metalice sau pe platformă betonată;

  - deșeurile din cauciuc, hârtie și plastic vor fi depozitate în saci de plastic sau rafie sau pe platformă betonată

  - deșeurile de tip DEEE vor fi depozitate în spații special amenajate pe platforma betonată.

  - Deșeurile metalice și nemetalice sunt stocate în containere metalice sau pe platforma betonată

  - Deșeuri de baterii și acumulatori uzați – sunt stocate în spații special amenajate impermeabilizate, în containere de plastic.

Conform OUG 92/2021 textul operațiunile de valorificare/eliminare prezentate în tabelurile de mai sus (deșeuri periculoase și deșeuri nepericuloase) sunt:

R12 - Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 115

5 În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11.

D15 - Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor)3 (*7)

3 Stocare temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 punctul 10.

Societatea va realiza operațiuni de tratare a deșeurilor:

- Tratarea deșeurilor lichide din categoria uleiurilor prin realizarea decantarii apei prin sedimentare în recipienții de 1000 litri tip IBC  sau autocisternele din dotarea societatii de 24 mc capacitate, aceasta separare se va efectua gravitational sau prin transvazare cu motopompe din dotare aplicabilă deșeurilor:

12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fãrã halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 08* emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni

12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fãrã halogeni

12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12* ceruri şi grãsimi uzate

12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile

12 01 99 alte deşeuri nespecificate

12 03 deşeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepţia 11)

12 03 01* lichide apoase de spalare

12 03 02* deşeuri de la degresarea cu abur

13 01 05* emulsii neclorurate

13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere 13 03 deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii

13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a caldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a caldurii

13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii uşor biodegradabile

13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii

13 04 uleiuri de santina

13 04 01* uleiuri de santina din navigaţia pe apele interioare

13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader

13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigaţie

13 05 deşeuri de la separarea ulei/apa

13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apa

13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 08* amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele

13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel

13 07 02* benzina

13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 alte deşeuri uleioase nespecificate

13 08 02* alte emulsii

13 08 99* alte deşeuri nespecificate,

- Tratarea nămolurile cu continut mare de lichide separate mecanic  in IBC de 1000 litri dupa sedimentare separarea prin pompare a partii lichide de cea solidă, pentru deșeurile:

12 01 14* namoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 15 namoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

12 01 16* deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16

12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei

12 01 20* piese de polizare uzate maruntite şi materiale de polizare maruntite cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 21 piese vizate de polizare maruntite şi materiale de polizare maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20

12 01 99 alte deşeuri nespecificate 13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa

13 05 03* namoluri de interceptie 13 08 01* namoluri şi emulsii de la desalinizare

- Separarea echipamentelor casate cu conținut de substanțe periculoase prin demontare mecanică a elementelor care contin componenta periculoasă și încadrarea celorlalte materiale spre reciclare sau valorificare:

16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

- Golirea de continut reziduual al ambalajelor și presarea acestora în vederea reciclării:

15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matrita poroasa formatã din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containare goale pentru stocarea sub presiune.

S.C. INDECO GRUP  S.R.L menține un program de gestionare  a intrărilor și ieșirilor de deșeuri într-un sistem electronic centralizat pe generatori, coduri de deșeu, cantități, documente întocmite conform legislației în vigoare.

În cadrul Punctului de lucru vor fi colectate și urmatoarele tipuri de deșeuri din categoria echipamentelor electrice și electronice :

Categorii de deseuri DEEE colectate conform anexai 2 la OUG 5/2015 cu modificările și completările ulterioare :

- Echipamente de transfer termic

- Ecrane, monitoare şi echipamente care conţin ecrane cu o suprafaţă mai mare de 100 cm2

- Lămpi

- Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3.

- Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3 şi 6.

- Echipamente informatice şi de telecomunicaţii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm

Deseuri colectate conform anexa anexei 2 la OUG 5/2015:

16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi, HCFC şi HFC

16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber

16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase2 altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09  la 16 02 13 16 02 15

16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15

20 01 23* echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi

20 01 35* componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15

20 01 36 echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35

Categorii de deseuri de baterii si acumulatori uzat colectate conform anexa nr. 2 din Ordinul 669/2009:

Baterii portabile (categoriile 1 și 2)

1a Alcaline

1b Litiu

1c Zinc carbon

1d Zinc aer

1e Oxid de mercur (HgO)

1f Oxid de argint (Ag2O)

1g Ansamblu de baterii

1h Altele

2a Nichel Cadmiu (NiCd)

2b Plumb

2c Nichel metal hidrura (NiMH)

2d Litiu ion

2e Litiu polimer

2f Altele

Baterii auto (categoría 3)

3a Plumb acid

3b Nichel cadmiu (NiCd)

3c Altele

Baterii industriale (categoría 4)

4a Plumb acid

4b Nichel cadmiu (NiCd)

4c Altele

Deseuri de baterii si acumulatori colecate conform anexa nr. 2 din Ordinul 669/2009:

16 06 01* baterii cu plumb

16 06 02* baterii cu Ni-Cd 16 06 03*

16 06 03* baterii cu mercur

16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)

16 06 05 alte baterii si acumulatori

16 06 06* electroliti colectati separat din baterii si acumulatori

20 01 33* baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii

20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33

Capacitatea proiectată de stocare temporară este de 9676,3 t.

Cantități estimate a fi colectate și stocate temporar:

Deseuri periculoase si nepericuloase lichide – 100.000 to/an

Deseuri periculoase si nepericulose solide- 100.000 to/an

Deșeurilor sunt stocate temporar maxim 1 an în cazul celor periculoase și maxim 3 ani în cazul celor nepericuloase.

Tratarea deșeurilor pe amplasament – pe amplasament se vor realiza următoarele operațiuni de tratare mecano-fizică a deșeurilor colectate, a ambalajelor utilizate pentru colectare și a deșeurilor care impun acest lucru pentru eliminarea lor corespunzatoare:

- separarea materialelor reciclabile de cele nereciclabile sau contaminate,

- distribuire deșeuri în ambalaje corespunzatoare pentru eliminarea lor,

- repararea deșeurilor de ambalaje în vederea reutilizării și comercializării la terți

- compactarea deșeurilor

- realizarea de operațiuni de separare solid-lichid și separare apă (în cazul deșeurilor lichide și semilichide), în vase tip IBC de 1000 l, în vederea eliminării lor corespunzătoare.

- prelucrarea și dezmembrarea deșeurilor provenite din activitatea de service auto (filtre de ulei, filtre de motorină și filtre de aer, parbrize, componente metalice și din plastic, etc), a deșeurilor DEEE, etc.

Procesele se realizează mecanic și/sau manual, utilizându-se prese specifice fiecărei activitați în parte. Pentru compactarea, balotarea deșeurilor din hârtie, carton, plastic, metale feroase și neferoase, fibră de sticlă, burete și alte materiale pretabile, se utilizeaza presa hidraulică verticală.

- Deseuri lichide (uleiuri uzate, emulsii uzate, solventi, vopseluri, diluanti, deseuri lichide cu un continut mare de apa), supuse tratării prin decantare

Descrierea procesului:

Prin decantarea/separarea apei (partii lichide) prin sedimentare in recipientii tip IBC de 1000 de litri, butoaie metalice sau plastic de diverse capacitati, autocisterne sau containere de diverse capacitati; separare se va efectua gravitational (decantare mecanica) sau prin transvazare cu motopompe din dotare tip HONDA aplicabila urmatoarelor deseuri:

Tabel 4. Deșeuri lichide colectate supuse tratării prin decantare și deșeuri rezultate în urma decantării mecanice

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de decantare mecanică | Coduri rezultate in urma decantării mecanice conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate | 12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 12 01 12* ceruri si grasimi uzate | 12 01 12* ceruri si grasimi uzate 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate | 13 01 10*uleiuri minerale hidraulice neclorinate 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice | 13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 05*uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | 13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii | 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii | 13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii | 13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa | 13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 13 07 03 alti combustibili (inclusiv amestecuri) 16 10 01*deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |

- Deseuri semisolide/solide (namoluri, slamuri, etc) cu continut mare de lichide (apa, ulei, solventi, vopseluri, diluanti, etc) supuse tratării prin decantare.

Descrierea procesului:

Procesul are ca scop diminuarea procentului de apa (lichid) functie de cerintele instalatiilor de procesare a acestor namoluri , consistenta pompapila pentru coincinerare (R1) sau consistenta pentru eliminare, acest proces consta in decantarea acestora in saci big-bag de capacitate 1 mc care la randul lor sunt asezati in recipiente IBC de 1000 litri pentru colectarea lichidului ,prin ridicarea cu ajutorul motostivuitorului a big bag ului din ibc in acesta v a ramane namolul iar in ibc se va scurge surplusul de lichid astfel se v a separa procentul de lichid dorit din compozitia deseului de namol dupa care namolul v-a fi stocat in saci biga-bag si paletati pentru a fi valorificati/eliminati iar partea lichida v a fi ambalata in IBC 1000 litri , butoaie metalice de 200 litri sau autocisterne pentru a fi livrate spre valorificare/eliminare.

Deseuri semisolide/solide (namoluri, slamuri, etc) cu continut mare de lichide (apa, ulei, solventi, vopseluri, diluanti, etc) supuse tratării prin decantare si deșeuri rezultate

Tabel 5 Deșeuri tratate prin decantare

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de decantare mecanică | Coduri rezultate in urma decantării mecanice conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri | 01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri Uleiuri – cod conform HG 865/2002 pe baza buletinului ne analiza al deseului 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase | 01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | 01 05 07 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | 01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 01 01 namoluri de la spalare si curatare | 02 01 01 namoluri de la spalare si curatare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 02 01 namoluri de la spalare si curatare | 02 02 01 namoluri de la spalare si curatare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare | 02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 04 01 namoluri ele la curatarea si spalarea sfeclei de zahar | 02 04 01 namoluri ele la curatarea si spalarea sfeclei de zahar 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 05 02 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta | 02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 04 01 06 * namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de crom | 04 01 06 * namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de crom 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fara continut de crom | 04 01 07 namoluri, în special de la epurarea efluentilor în incinta fara continut de crom 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 04 02 19*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase | 04 02 19*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19 | 04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 05 01 06*namoluri uleioase de la operatiile de întretinere a instalatiilor si echipamentelor | 05 01 06* namoluri uleioase de la operatiile de întretinere a instalatiilor si echipamentelor 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase | 05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09 | 05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 06 05 02* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02 | 06 05 03 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 01 11*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11 | 07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut ele substante periculoase | 07 02 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut ele substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 02 12 (namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11 | 07 02 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 02 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11 | 07 03 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 03 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11 | 07 04 12 namoluri de la tratarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 04 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11 | 07 05 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 05 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 06 11*namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11 | 07 06 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 06 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11 | 07 07 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 07 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 | 08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 | 08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 02 02 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice | 08 02 02 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 02 03 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice | 08 02 03 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 03 07 namoluri apoase cu continut de cerneluri | 08 03 07 namoluri apoase cu continut de cerneluri 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 | 08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | 08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 | 08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | 08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 | 08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | 10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 01 20* namoluri de la. epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase | 10 01 20* namoluri de la. epurarea efluentilor în incinta, cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoas |
| 10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20 | 10 01 21 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 10 01 20) 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase | 10 01 22* namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 | 10 01 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 02 13* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | 10 02 13* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 02 14 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 | 10 02 14 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase | 10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 03 26 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 | 10 03 26 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | 10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 07 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor | 10 07 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | 10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 08 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate la 10 08 17 | 10 08 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate la 10 08 17 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase | 10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 | 10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase | 10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 | 10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 11 01 08* namoluri cu continut de fosfati | 11 01 08* namoluri cu continut de fosfati 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 11 01 09*namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase | 11 01 09* namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 | 11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 12 01 14* namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante periculoase | 12 01 14* namoluri de la masini-unelte cu continut ele substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 12 01 15 namoluri de la masini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 | 12 01 15 namoluri de la masini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei | 12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, nonuire, lepuire) cu continut de ulei 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa | 13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi | 14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 02 05* namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase | 19 02 05* namoluri de la tratarea fizico chimica cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 | 19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | 19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 08 11* namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale | 19 08 11 * namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 | 19 08 11* namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | 19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | 19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 09 02 namoluri de la limpezirea apei | 19 09 02 namoluri de la limpezirea apei 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 09 03 namoluri de la decarbonatare | 19 09 03 namoluri de la decarbonatare 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase | 19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 | 19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 13 03* namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase | 19 13 03* namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 | 19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |
| 19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase | 19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase 16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 | 19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01 |

- Deșeuri supuse tratării mecanice prin presare.

Procesul tehnologic presupune golirea ambalajelor contaminate cu substante periculoase, a filtrelor de ulei (combustibil auto si industriale), a filtrelor nespecificate, a ambalajelor metalice sortarea acestora şi apoi presarea in vederea reciclarii /valorificarii.

Tabel 6: Deșeuri tratate prin presare

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de tratare mecanică prin presare utilizând presa HSM FP 1500 | Coduri rezultate in urma tratării mecanice prin presare conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 15 01 04 ambalaje metalice | 15 01 04 ambalaje metalice |
| 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |
| 16 01 07* filtre de ulei | 16 01 07* filtre de ulei |

Utilaje utilizate in procesul tehnologic:

- presa HSM FP 1500 având capacitate tehnică proiectată de cca 1t/h

Presa HSM FP  1500 este un este un dispozitiv de compactare echipamente si obiecete care necesită o suprafață de stocare / transport redusa. PRESA HSM FP 1500  este destinata presarii butoaielor de tabla, a filtrelor metalice, a tuburilor depresurizate, galeti metalice si a altor recipiente metalice.

PRESA HSM FP 1500 se utilizeaza conform manualului de utilizare, presa beneficiaza de fereastra de observare si monitorizare. Specificații tehnice: forță de comprimare 170 kn 170, motor 7,5 kW, tava recuperare fluide 30l.

- presa balotat HSM VL 500, având capacitatea tehnică proiectată de cca 5t/oră

Procesele se realizează mecanic și/sau manual, utilizându-se prese specifice fiecărei activitați în parte. Pentru compactarea, balotarea deșeurilor din hârtie, carton, plastic, metale feroase și neferoase, fibră de sticlă, burete și alte materiale pretabile, se utilizeaza presa hidraulică verticală. Tratarea deșeurilor se realizează conform operațiuni de valorilicare R12, conform OUG 92/2021:

- R12 (schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11).

# Deşeuri vidanjabile colectate.

Colectare deșeuri lichide cu vidanja ADR cu numar inmatriculare B 179 EKO  capacitate totala 11000 litri impartit in 2 compartimente 3200 litri si respectiv 6800 litri, se vor colecta de la generatori deseuri lichide periculoase sau industriale nepericuloase mentionate mai jos, se vor efectua lucrari de spalare a cuvelor, a instalatiilor, a filtrelor mecanice de separare, a separatoarelor de hidrocarburi si colectarea deseului obtinut, se vor efectua lucrari de  desfundare a traseelor si conductelor prin faptul ca autovidanja este dotata cu instalatie de spalare cu apa la 300 bar si furtun de desfundare de 100 m ,deseurile colectate de la generator vor fi transportate la depozit unde vor fi transvazate in containere ibc de 1000 litri fiind etichetate corespunzator codului transportat in vedrea valorificarii/ eliminarii catre agenti economici autorizati

Tabel 7. Deșeuri vidanjate

Cod deșeu conform HG 856/2002 vidanjabil

11 01 11* lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase

11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 11

11 01 13* deseuri de degresare cu continut de substante periculoase

11 01 14 deseuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut ele halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 08* emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni

12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12* ceruri si grasimi uzate

12 03 01* lichide apoase de spalare

12 03 02* deseuri de la degresarea cu abur

13 01 04* emulsii clorurate

13 01 05* emulsii neclorurate

13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii

13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile

13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

13 04 01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare

13 04 02* uleiuri de santina clin colectoarele de debarcader

13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie

13 05 01* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa

13 05 03* namoluri de interceptie

13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel

13 07 02* benzina)

13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 01* namoluri si emulsii de la desalinizare

13 08 02* alte emulsii

13 08 99* alte deseuri nespecificate

16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase

16 10 02 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01

16 10 03* concentrate apoase cu continut de substante periculoase

16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03

19 06 03 faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 04 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 05 faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 07 02* levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase

19 07 03 levigate din depozite de deseuri, altele decât cele specificate la 19 07 02

19 08 02 deseuri de la deznisipatoare

19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti

19 08 07* solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni)

19 08 09 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei clin sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile

19 08 10 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11 namoluri cu continut de substante periculoase ele la epurarea biologica a apelor reziduale industriale

19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13

19 09 02 namoluri de la limpezirea apei

19 09 03 namoluri de la decarbonatare

19 11 03 deseuri lichide apoase

19 11 04* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze

19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase

19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 11 07* deseuri ele la spalarea gazelor de ardere

19 11 99 alte deseuri nespecificate

19 12 10 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)

19 13 03* namoluri de la remedierea solului eu continut de substante periculoase)

19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03

19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase

19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

19 13 07* deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase

Pentru preluarea apelor uzate si apelor menajere se vor folosi vidanje inchiriate de la SC CASA DEL MARIO SRL conform contractului de inchiriere, cu licenta transport LTM 0862769, autovidanja TM 87 CDM  şi autovidanja 279 EKO, acestea vor fi predate direct la statia de epurare Arad pentru procesare.

- Deșeuri DEEE supuse tratării mecanice prin separarea fracției periculoase de fracțiile nepericuloase

Tabel 8 DEEE tratate

| Cod deseu conform H.G 856/2002 (deșeuri intrate) destinat operațiunii de tratare mecanică prin presare utilizând presa HSM FP 1500 | Coduri rezultate in urma tratării mecanice prin presare conform H.G. 856/2002 |
| --- | --- |
| 16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase2 altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 | 16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate 16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |

Livrarea deșeurilor – de la punctul de lucru Zădăreni, jud Arad către punctual de lucru Ploiești sau alte societăți comerciale cu care societatea are încheiate contracte în vederea valorificării/reciclării sau eliminării. Transportul se realizează cu mijloacele de transport ale societății sau cu mijloace de transport închiriate.

Dotările societății sunt :

- presa HSM FP 1500 pentru balotat deşeuri

- presă  HSM VL 500 pentru balotat deşeuri

- 1000containere pvc 1000l,

- 500 butoaie 200 l,

- 2 pubele,

- 1000 saci big – bags,

- 50 saci de plastic,

- 20-30 paleti de lemn.

- 1 motostivuitor

- 2 pompe Honda

- sistem de supraveghere video la cele 2 magazii de 5,27 m2 fiecare.

- cântar 3 to

Dotări pentru siguranța la incendiu: pichet PSI complet 4 stingatoare P50 4 stingătoare P100 și 10 stingătoare P6.

-6 saci absorbati produse petroliere pentru poluari accidentale

Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite:

Capacitatea proiectată de stocare temporară este de 9676,3 t.

Cantități estimate a fi colectate și stocate temporar:

Deseuri periculoase si nepericuloase lichide – 100.000 to/an

Deseuri periculoase si nepericulose solide- 100.000 to/an

Capacitatea momentană de stocare temporară este de 1000 t sau 1300 mc în suprafețe acoperite și 1000 mc platformă betonată.

- Substanțe de decontaminare – absorbanți – cantitate variabilă în funcție de necesități, stocare – magazia de 9,12 m2.

- Materiale de protecție pentru șoferi și manipulanți: salopete, mănuși – cantități diverse în funcție de necesități.

Utilități :

- Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se realizează dintr-un puț forat cu adâncimea de 15 m. Lucrările companiei de apă sunt în derulare în zonă, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să se realizeze branșarea la sistemul centralizat.

Societatea deține Autorizație de gospodărire a apelor nr. 257/23.07.2018 eliberată de ABA Mureș, valabilă până la 27.06.2026.

Eliminarea apelor uzate : apele uzate se colectează într-un bazin etanș vidanjabil de 35 m3 iar apele pluviale sunt trecute printr-un separator de produse petroliere și apoi cu societăți autorizate.

- Alimentarea cu gaze naturale

Gazele naturale necesare încălzirii este furnizat de către E-on. Acesta se utilizează pentru :

- Centrala termică – încălzire birouri. Centrala termică cu funcționare pe gaz metan și evacuare forțată a gezelor de ardere, H=2 m, Φ=90mm.

- Convector cu funcșionare pe gaz – protejarea halei contra înghețului

- Alimentarea cu energie electrică

Energia electrică este asigurată prin branșare la rețeaua națională.

Depozitul chimic folosit pentru depozitarea efluentilor instalatiilor chimice, localizat de asemenea in instalatia de epurare a efluentului :

Nu se aplică. Societatea nu folosește substanțe și preparate chimice în procesul de stocare temporară sau tratare a deșeurilor.

Pentru eventualele scurgeri de lichide pe timpul stocării temporare societatea este dotată cu un separator de produse petroliere, cu o capacitate de 165 m3 iar pentru apele uzate societatea deține un bazin etanș vidanjabil de 68 m3.

Contracte, protocoale, abonamente incheiate / detinute de S.C. INDECO GRUP S.R.L ZĂDĂRENI.

Pentru derularea activitatilor, S.C. INDECO GRUP S.R.L ZĂDĂRENI.. a incheiat contracte cu societati cu profil de prestari servicii :

Tabel 9. Contracte

| Domeniu contract | Societate | Tip serviciu |
| --- | --- | --- |
| Energie | Enel | Furnizare enegie electrică |
| Apă |  | Momentan alimentarea cu apă se realizează dintr-un puț forat cu adâncimea de 15 m. Lucrările companiei de apă sunt aproape pe final, urmând ca în viitorul apropiat să se realizeza branșarea și contractual de furnizare servicii. |
| Deșeuri | RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL | Deșeuri menajere |
| Gaz | E-on | Furnizare gaze naturale |

Autorizatii si avize curente:

-Autorizatie integrata de Mediu nr. 2/27.06.2016 valabila pana la 26.06.2026 – emisă de APM ARAD

- Autorizația de Gospodărire a apelor nr. 257/23.07.2018 – emisă de ABA Mureș.

Evacuari de poluanti in mediu si instalatii – dotari pentru reducerea efectului poluant

- Dotări pentru reducerea emisiilor poluante

A.1. Dotări pentru reducerea poluanților din apă (de suprafață și freatică) :

Societatea este dotată cu următoarele instalații pentru reducerea poluanților din apă :

- Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate – capacitate de 35 m3

- Decantor – separator de produse petroliere cu o capacitate de 165 m3. Se utilizează pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma betonată.

- Platforme betonate neacoperite pentru încărcare descărcare deșeuri

- Pardoseală betonată în hala de depozitare și magazii

- Hala de depozitare și magaziile sunt securizate, prevăzute cu ușă metalică, închise cu cheie și prevăzute cu ventilație naturală.

- Sunt utilizate materiale absorbante pentru anihilarea scurgerilor accidentale.

A.2. Dotări pentru reducerea poluanților din aer :

- Nu este cazul

A.3. Dotări pentru reducerea poluanților din sol :

Societatea este dotată cu următoarele instalații pentru reducerea poluanților din sol și subsol :

- Bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate – capacitate de 35 m3

- Decantor – separator de produse petroliere cu o capacitate de 165 m3. Se utilizează pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma betonată.

- Platforme betonate neacoperite pentru încărcare descărcare deșeuri

- Pardoseală betonată în hala de depozitare și magazii

- Hala de depozitare și magaziile sunt securizate, prevăzute cu ușă metalică, închise cu cheie și prevăzute cu ventilație naturală.

- Sunt utilizate materiale absorbante pentru anihilarea scurgerilor accidentale.

B.  Evacuari in mediu

B.1 Evacuări în apă

Apele uzate ale societății provin de la : ape uzate menajere (igienico-sanitare), ape pluviale. Modul de eliminare este următorul:

- Ape de la toalete (igienico-sanitare) – bazin vidanjabil 35 m3, vidanjat cu firme specializate

- Ape pluvial – separator de nisip și produse petroliere, capacitate 165 m3, se vidanjează și se elimină cu firme autorizate.

- Ape meteorice - sol

Tabel 10: Ape uzate – proveniență

| Proveniența apelor uzate | Faza de proces | Frecventa | Impurificatori |
| --- | --- | --- | --- |
| Toalete | - | Zilnic | (apă uzată igienico-saniară) |
| Platformă și parcare | Ape pluviale | Zilnic | Produse petroliere, nisip |
| Acoperișuri | Ape pluviale | Zilnic | - |

B.2. Surse punctiforme de emisie

Nu este cazul.

B.3. Surse de zgomot si vibratii

Utilajele folosite în procesul de stocare temporară și tratare a deșeurilor. Nivelul de zgomot în interior conform legii protecției muncii și la limita incintei conform legislației de mediu se estimează a fi în limite normale.

B.4.. Deseurile din activitatea de productie sunt prezentate în tabelul nr. 11.

Tabel 11 : Deșeuri produse – mod de gestionare

| Denumire deşeului | Sursa deșeului | Codurile deseurilor conform legislației | Caracterizare (periculos, nepericulos) | Cantitate maxima | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fãrã alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrãcãminte de protectie contaminata cu substanţe periculoase | Activitate manipulare deșeuri | 15 02 02* | Periculos | Variabil în funcție de necesități | Colectare selectiva stocare temporară. Eliminare cu firme specializate. |
| Deseuri municipale amestecate | Deseu menajer | 20.03.01 | Nepericulos | 1 m3/lună | Colectare in containere, eliminare cu firme specializate |
| Deșeuri de lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase | Ape pluviale de pe platform betonată | 16 10 01* | Periculos | Variabil în funcție de precipitații | Colectare selectiva stocare temporară. Eliminare cu firme specializate. |

IMPACTUL POTENȚIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ȘI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA

Pentru analiza activității se evidenţiază efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea acestuia. Conform ordinului 863/2002 principalele tipuri de impact avute în vedere sunt:

- direct și indirect;

- pe termen scurt și pe termen lung;

- rezidual

- permanent și temporar;

- pozitiv și negativ.

- cumulativ;

In vederea evaluarii impactului activitatilor proiectului care face obiectul proiectului s-au definit următoarele categorii de impact:

- Impact pozitiv semnificativ – Produce efecte pozitive de lungă durata sau permanente ale proiectului  asupra factorilor de mediu. Se va utiliza în prezentul studiu simbolul ++.

- Impact pozitiv – produce efecte pozitive ale proiectului asupra factorilor de mediu. Se va utiliza în prezentul studiu simbolul +.

- Impact Neutru - Nu produce nici un efect. Se va utiliza în prezentul studiu simbolul 0.

- Impact negativ nesemnificativ – produce efecte minore negative. Se va utiliza în prezentul studiu simbolul –

- Impact negativ – produce efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra factorilor de mediu. Se va utiliza în prezentul studiu simbolul --.

- Impact negativ semnificativ – produce efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra factorilor de mediu. Se va utiliza în prezentul studiu simbolul ---.

Pentru stabilirea potenţialelor efecte pe care proiectul ce urmează a fi implementat îl are asupra mediului s-au stabilit criterii de evaluare pentru fiecare factor de mediu, conform ordin 863/2002. În tabelul nr. 12 sunt prezentate criteriile de evaluare a impactului asupra fiecărui factor de mediu.

Tabel nr. 12. Criteriile de evaluare a impactului asupra fiecărui factor de mediu.

| Factor de mediu | Criteriu de evaluare a impactului |
| --- | --- |
| Apa | Calitatea apei din foraj și a alelor uzate evacuate |
| Aer | Concentraţii de poluanţi proveniţi de la procesul de topire |
| Sol | Poluarea solului cu scurgeri de produse petroliere Depozitare de deşeuri |
| Biodiversitate | Impactul asupra florei și faunei |
| Peisaj | Gradul în care proiectul se încadrează în mediul natural Modificări ale peisajului |
| Mediu social şi economic | Impactul socio-economic al zonei Beneficii pentru populaţie |

Pentru fiecare dintre cei șase factori de mediu consideraţi relevanţi pentru implementarea proiectului, s-a realizat o predicţie a impactului potential generat de proiect, comparând efectele produse de implementarea acestuia cu nivelurile de poluare maxim admisibile in legislația natională.

- Impactul asupra factorului de mediu apă

Societatea are în incintă un puț forat la o adâncime de 15 m. Pentru apa provenită din acel puț societatea a realizat un buletin de analiză a calității, rezultatele fiind prezentate în Buletinul de analiză nr. 20330 din 06.03.2015. Din rezultatele prezentate în buletinul mai sus menționat reiese faptul că apa din pânza freatică nu este potabilă, dar nu este poluată. Prin AIM nu au fost impuse analize ale apei din puțul forat.

Societatea a realizat analiza apei din bazinul etanș vidanjabil. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 13.

Tabel 13. Analiză apă uzată – bazin vidanjabil

| Nr. Crt | Parametru | UM | Valoare | Valoare maximă admisă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indice fenol | Mg/L | <0,01 | 30 |
| 2 | pH | pH unit | 6,7 | 6,5-8,8 |
| 3 | CBO5 | mgO2/l | <10 | 300 |
| 4 | Clor liber | mg/l | <0,1 | 5 |
| 5 | Cianuri totale | mg/l | <0,005 | 1 |
| 6 | CCOCr | mgO2/l | <9,7 | 500 |
| 7 | Sulfuri | mg/l | <0,01 | 1 |
| 8 | Amoniu | mg/l | 0,079 | 30 |
| 9 | Sulfit | mg/l | 0,5 | 2 |
| 10 | sulfat | mg/l | 40,2 | 600 |
| 11 | Detergenți sintetici | mg/l | 0,124 | 25 |
| 12 | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/l | <20 | 30 |
| 13 | Materii în suspensie | mg/l | 26 | 350 |
| 14 | Crom hexavalent | mg/l | <0,05 | 0,2 |
| 15 | Cadmiu | mg/l | <0,002 | 0,3 |
| 16 | Crom | mg/l | 0,0043 | 1,5 |
| 17 | Mangan | mg/l | 0,0154 | 2 |
| 18 | Nichel | mg/l | <0,006 | 1 |
| 19 | Plumb | mg/l | <0,02 | 0,5 |
| 20 | Zinc | mg/l | 0,147 | 1 |
| 21 | Fosfor total | mg/l | <0,1 | 5 |

Din analiza efectuată se constată că nici un parametru analizat nu a avut depășiri, deci apa uzată este în parametrii NTPA 002.

Impactul posibil asupra factorului de mediu apă este prezentat în tabelul nr. 14 - matricea impactului proiectului asupra factorului de mediu apă.

Tabel 14. Matricea de evaluare a impactului asupra factorului de mediu apă

| Nr. crt | Impact potențial | Tip impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poluarea apei prin scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje | Direct | - |
| 2 | Poluarea apei prin gestionarea incorectă a deşeurilor | Direct | - |
| 3 | Poluarea apei prin depozitarea incorectă a deşeurilor menajere | Indirect | - |
| 4 | Poluarea apei prin gestionarea incorectă a apelor uzate | Direct | -- |

Societatea deține autorizație de Gospodărire a apelor nr. 257/23.07.2018, valabilă până la data de 27.06.2026.

Prin activitatea desfășurată de societate nu s-a adus o poluare asupra apei provenite din puțul forat.

Măsurile ce se impun pentru diminuarea impactului ipotetic sunt:

- Întreţinerea bazinului etanș vidanjabil și vidanjarea acestuia cu firme specializate.

- Gestionarea corectă a deșeurilor.

- Întreținerea separatorului de nisip și produse petroliere.

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate în receptor natural si apa de suprafață.

BAT-ul nu prevede specificații în acest caz.

În condițiile în care sunt respectate toate măsurile pentru protecția factorului de mediu apă analizele parametrilor apei se vor încadra în limitele impuse de legislația în viguare.

În condiţiile în care măsurile impuse sunt respectate impactul rezidual asupra apei va fi nesemnificativ.

- Impactul asupra factorului de mediu aer

Clima are un caracter temperat continental moderat, cu usoare influente ale climatului mediteraneean si oceanic, cu ierni relativ blande si cu veri calduroase si nu prea secetoase. Temperaturile medii anuale ating 8-10 grade Celsius, si o umiditate relativ medie anuala ce ating valori mari 77%, cu un maxim ce apare in luna decembrie 80%. Precipitatiile medii anuale au valori de 564,2 mm cu repartitia urmatoare: vara 33%, iarna 20%, primavara 25%, toamna 22%. Cantitatiile de precipitatii sufera fluctuatii din cauza fluctuatiilor circulatiei atmosferice. Numarul mediu al zilelor cu ninsoare este 18.3, cele mai numeroase fiind in luna ianuarie, grosimea medie a stratului de zapada prezinta cea mai mare valoare in lunile ianuarie si februarie (2,6- 5,2cm).

Pe amplasamentul studiat există ca surse de poluare a aerului următoarele:

- Centrala termică pe gaz

- Convectorul pe gaz pentru încălzirea halei

- Particule de praf de la utilaje

- Noxe provenite de la utilaje și mijloace de transport

Prognozarea impactului

Ţinând cont de sursele de poluare a aerului prezentate anterior și ținându-se cont de faptul că numărul utilajelor și al mijloacelor de transport este redus, se consideră că impactul asupra aerului este nesemnificativ. În tabelul nr. 14 este prezentată matricea impactului proiectului asupra factorului de mediu aer.

Tabel. 15 Matricea de evaluare a impactului asupra factorului de mediu aer

| Nr. crt | Impact potențial | Tip impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poluarea aerului cu noxe provenite de la centrala termică și convectorul pe gaz | Direct | - |
| 2 | Poluarea aerului cu particule de praf | Direct | -- |
| 3 | Poluarea aerului cu noxe provenite de la utilaje și mijloace de transport | Direct | -- |

Principalele măsuri de care trebuie să se ţină cont pentru a se obţine un impact nesemnificativ asupra mediului sunt:

- Întreținerea corectă și permanentă a utilajelor și a mijloacelor de transport

- Utilizarea unui număr minim necesar de utilaje și mi jloace de transport concomitent

- Curățarea suprafețelor betonate

- Întreținerea rigolelor

- Udarea suprafețelor betonate vara

În condiţiile în care măsurile impuse sunt respectate impactul rezidual asupra aerului va fi nesemnificativ.

- Impactul asupra factorului de mediu sol

Terenurile din aceasta zona sunt terenuri preponderent agricole sau pasuni. Aceste terenuri nu au fost poluate de activitati industriale. Singura poluare care ar putea sa existe este poluarea cu pesticide datorata tratarii culturilor agricole.

Terenul pe care se află activitatea a fost anterior proprietatea unei companii importante din domeniul petrolier. Pentru a stabili gradul de poluare reziduală a solului, rămasă în urma activității acestei societăți comerciale, societatea SC INDECO GRUP SRL a realizat un buletin de analiză a solului, pentru determinarea produselor petroliere – fabric de cimentare sonde. Astfel conform raportului de încercare nr. 46/DEMPM din 05.03.2015, emis de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București, proba a fost recoltată de la o adâncime de 30 cm din locația punct de lucru Arad – Indeco Grup. S-a realizat analiza pentru hidtrocarburi totale din petrol iar rezultatul est de 186 mg/kg.

Conform Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului valoarea normal trebuie să se situeze sun 100 mg/kg. Valoarea obținută este superioară valorii normale, dar este inferioară pragului de alertă pentru soluri sensibile de 200 mg/kg iar pentru restul solurilor este 1000 mg/Kg.

Deci se poate concluziona faptul că există o poluare istorică cu hidrocarburi din petrol.

Societatea are impus prin AIM realizarea analizelor de sol. În anul 2024 a realizat analizele de sol, rezultând Raportul de încercare nr. PI2402324/21.03.2024, raport realizat de ALS Life Sciences Romania SRL.

Rezultatul acestui raport este prezentat în tabelul nr. 16

Tabel 16 : Rezultat analize sol

| Nr. Crt | Analiză | UM | Valoare | Valoare normală | Prag de alertă conform Ordin 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Sol sensibil | Sol mai puțin sensibil |
| 1 | Hidrocarburi totale | mg/Kg | 761 | <100 | 200 | 1000 |
| 2 | Cadmiu | mg/Kg | <0.8 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Crom | mg/Kg | 22.6 | 30 | 100 | 300 |
| 4 | Cupru | mg/Kg | 32.9 | 20 | 100 | 250 |
| 5 | Mangan | mg/Kg | 552 | 900 | 1500 | 2000 |
| 6 | Plumb | mg/Kg | 19.7 | 20 | 50 | 250 |

Din raportul de analiză reiese faptul că există depășiri pentru hidrocarburi totale – sub pragul de alertă pentru soluri mai puțin sensibile și pentru cupru – mult sub pragul de alertă pentru sol sensibil.

Având în vedere faptul că față de buletinul de analiză inițial, la emiterea autorizației integrate de mediu, doar hidrocarburile petroliere au valori crescute, iar acestea sunt sub pragul de alertă pentru soluri mai puțin sensibile, se poate concluziona că solul nu a fost afectat semnificativ.

Emisii in sol, subsol și apă subterană în cadrul activității analizate:

- deseuri depozitate necorespunzator

- pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje

- depozitarea unor substante in mod necontrolat in diverse zone

Impactul posibil asupra factorului de mediu sol se poate manifesta perioada de construcţie. În tabelul nr. 17 este prezentată matricea impactului proiectului asupra solului.

Tabel 17. Matricea de evaluare a impactului asupra factorului de mediu sol

| Nr. crt | Impact potențial | Tip impact | Categorie impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | deseuri depozitate necorespunzator | Direct | -- |
| 2 | pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje | Indirect | -- |
| 3 | depozitarea unor substante in mod necontrolat in diverse zone | Indirect | -- |

Principalele măsuri de reducere a impactului asupra solului sunt:

- deșeurile sunt depozitate în spații închise sau pe platforme, acoperite și betonate. Se va menține modul de depozitare, care este BAT.

- Inainte de sortare și depozitare, deșeurile se descarca pe o platforma de beton.

- Deșeurile se stocează temporar în zone special amenajate, specific pentru fiecare tip de deșeu, zonele de depozitare vor fi etichetate.

- Se va respecta principiul first in – first out.

- Apele pluviale de pe amplasament sunt trecute prin separatorul de produse petroliere și vidanjate cu firme specializate.

- Se va menține modul de gestionare a deșeurilor.

- Se va menține și întreține spațiul verde existent pe amplasament

În condiţiile în care măsurile impuse sunt respectate impactul rezidual asupra solului va fi nesemnificativ.

- Impactul asupra factorului de mediu zgomot

Societatea este situată în intravilanul localității Zădăreni. Nivelul de zgomot din zona societății este unul normal, ținând cont de faptul că este limitrofă drumului județean.

Surse de zgomot: utilajele implicate în procesul de tratare a deșeurilor, mijloace de transport, motostivuitor.

Ținând cont de faptul că nu se lucrează pe timp de noapte, că nu există un număr mare de utilaje și mijloace de transport se poate estima că nivelul de zgomot este în limite normale.

În condiţiile în care măsurile impuse pe parcursul Raportului de amplasament sunt respectate impactul asupra zgomotului va fi negativ nesemnificativ în perioada de funcţionare.

- Impactul asupra biodiversității

În apropierea localității Zădăreni se găsește Parcul Natural Lunca Mureșului – aproximativ 1,5 km în linie dreaptă. Parcul adăpostește o serie de plante și habitate, păsări și ihtiofaună. Conform Planului de management la Parcului Natural Lunca Mureșului au fost identificate un număr de:

- 206 specii de păsări

- 521 specii de plante în diverse habitate

- 9 habitate

- 27 specii plante autohtone dintre care unele invazive

- 2 mamifere de interes comunitar: lutra lutra și popândăul

- 12 specii de pești de interes comunitar

- Alte specii de pești identificate pe teritoriul parcului

Ținând cont de faptul că amplasamentul se găsește la o distanță de minim 1,5 km, de faptul că nu au loc deversări în albia râului sau care ar putea ajunge în albia râului, de faptul că emisiile provenite de la arderea gazelor naturale sunt inferioare limitelor maxime admise și de faptul că nu există un potențial impact semnificativ al apei freatice sau a solului se poate aprecia că activitatea nu are efecte negative asupra biodiversității din zonă sau din Parcul Natural Lunca Mureșului.

Pentru o protecție suplimentară trebuie respectate toate măsurile pentru protejarea factorilor de mediu identificate pe percursul raportului de amplasament.

- Impactul asupra peisajului

Nu este cazul – este zonă industrială, cimitir, etc.

- Zonele inclinate unde materialele chimice sunt depozitate.

Nu este cazul

- Rezervorul de depozitare si zona corespunzatoare de predare .

Nu este cazul

- Traseul de uscare si porii folositi la transportul efluentilor catre instalatia de tratament

Nu este cazul

INSTALATII SI ACTIVITATI CONEXE

- Alimentarea cu apa

a. Apa potabila

Alimentarea cu apa potabila se realizeaza din surse îmbuteliate, deoarece apa din forajul propriu nu este potabilă.

b. Apa industriala

Alimentarea cu apa industrială se realizeaza din forajul propriu al societății, realizat la o adâncime de 15 m.. Apa este utilizată în scop igienico – sanitar, udarea spațiilor verzi sau curățarea paltformei betonate.

- Alimentarea cu energie electrică

Energia electrică este furnizată de către ENEL-ENERGIE.

- Alimentarea cu gaze naturale

Societatea deține centrală termică, tip Xilo, cu tiraj forțat, pentru încălzirea spațiilor de birouri și un convector pe gaze naturale pentru protejarea la îngheț a halei și magaziilor. Alimentarea cu gaze naturale se realizează de către E-on gaz, cu care societatea are încheiat contract.

- Centrala termică

Centrala pentru încălzirea spațiilor funcționează cu egaz metan. Este o centrală termică cu tiraj forțat.

  - Folosirea de teren din imprejurimi

S.C. INDECO GRUP S.R.L este amplasată în localitatea Zădăreni, județul Arad. Localitatea Zădăreni este situată în nordul Câmpiei Vingăi, pe valea Mureșului, la o distanță de 8 km față de municipiul Arad.

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care îşi desfăşoară activitatea S.C. INDECO GRUP S.R.L este de 4614 mp.

Coordonatele geografice de localizare, in sistem internaţional, sunt:

- 46o08’02.73” N, 21o13’45.51” E

- 46o08’03.54” N, 21o13’49.12” E

- 46o08’01.69” N, 21o13’50.03” E

- 46o08’00.08” N, 21o13’46.24” E

Obiectivele aflate in vecinatatea amplasamentului S.C. INDECO GRUP S.R.L sunt:

- în partea de N : drum județean, cimitir

- în partea de S: teren fotbal ,teren agricol

- în partea de E: zona industriala

- În partea de V: teren viran

Localitatile și obiectivele din imediata vecinatate a platformei societatii sunt:

- Arad – 12 km

- Bodrogu Nou – 2 km

- Parcul Natural Lunca Mureșului – 1.5 km

### Folosirea actuala de teren din imprejurimile fabricii consta in principal din terenuri agricole, cimitir și locuințe.

Amenajari viitoare in zona sunt considerate potrivite deoarece zona este una industrială și nu se află în raza teritorială sau în vecinătatea nici unui Parc Național sau arie naturală protejată desemante prin lege, doar în vecinătate – aproximativ 1,5 km în linie dreaptă.

2.5 Utilizare chimica

Pentru desfășurarea activității societatea nu utilizează produse chimice.

2.6 Topografie si scurgere

Sistemul de canalizare al societății este structurat după cum urmează:

- apele uzate provenite de la toalete (ape uzate igienico-sanitar) sunt evacuate într-un bazin etanș vidanjabil, cu volum de 35 m3.

- Apele pluviale de pe platforme și acoperiș sunt dirijate în separatorul de produse petroliere și nisip și apoi vidanjate cu firme specializate.

  - Geologie si Hidrologie

Din punct de vedere geologic, zona se găseşte la marginea estică a bazinului panonic, în apropierea contactului cu zona montană. Din punct de vedere genetic, toată zona de câmpie este o continuare spre vest a soclului Dealurilor Vestice. Fundamentul cristalin, compartimentat de numeroase falii în reţea şi străpuns de intruziuni granitice suportă un pachet gros de strate sedimentare. Câmpurile tabulare loessoide mai înalte se alternează cu şesurile de subsidenţă. Rocile cele mai vechi fac parte din complexul de roci cristaline de Békés. Până la sfârşitul terţiarului în zonă predomina un peisaj de mare extensiune al uscatului, după care, paralel cu înălţarea Carpaţilor, transregiunea recucereşte o mare parte din vechiul domeniu marin şi determină geneza Mării Panonice. Cu o valoare de 4,5 km, falia de la Makó reprezintă tocmai adâncimea maximă a mării Panonice. Depozitele ce s-au format aici sunt purtătoare de resurse utile de hidrocarburi şi aproape peste tot apar apele termale. În pliocen, datorită sedimentaţiei puternice şi mişcărilor de ridicare ale uscatului, suprafeţele continentale îşi măresc întinderea paralel cu retragerea apelor marine şi apariţia lacurilor despărţite de câmpuri înalte. Odată cu cuaternarul se schiţează cursul actual al râului, direcţia de scurgere fiind dată de zona de subsidenţă a Mureşului Vechi. În sud, de-a lungul Mureşului câmpia este ceva mai înaltă, caracter ce este favorizat de corespondenţa sa în adâncime cu un bloc mai ridicat peste care în pleistocen s-a suprapus conul uriaş al Mureşului.

Orizonturile acvifere din con sunt separate in unele sectoare prin intercalatii lenticulare de argile, argile nisipoase si prafuri argiloase care nu asigura decat partial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adancime. Intercalatiile argiloase sunt in general mai groase si din ce in ce mai numeroase spre extremitatile vestice, nordice si sudice.

Deschiderile de foraje au evidentiat un important complex acvifer acumulat in principal in depozite fluvio – lacustre si aluvionare in care, in portiunile cu strat separator de argila apar doua strate acvifere: freaticul, pana la 30 m adancime si cel subiacent, considerat de medie adancime. Acviferul freatic este alimentat atat din precipitatiile cazute pe toata suprafata conului aluvionar, cat si din infiltratii din raul Mures.

Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat mai aprofundat in lungul frontului nou de

captare al municipiului Arad, este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelari de 0,2 – 2,1 m. Acviferul de medie adancime reprezinta cea mai importanta sursa de apa subterana din care se alimenteaza majoritatea folosintelor. Grosimea orizonturilor acvifere sunt cuprinse, pe intreg arealul, intre 20-80 m.

Straturile acvifere au caracter ascensional, nivelul piezometric situandu-se intre 3–7 m. La pomparile experimentale debitele forajelor au fost apreciabile: Q=25-30 l/s, la denivelari de 1,4 – 4,7 m intalnindu-se insa si valori mai mari.

Din punct de vedere geomorfologic, fabrica se găseste într-o zonă de câmpie relativ înaltă (97 m … 98 m), Câmpia Aradului, care reprezintă genetic o deltă cuaternară aMuresului, construită la iesirea din defileul Soimos-Lipova.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. Din punct de vedere geologic, zona aparține Bazinului Panonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertură post tectonică.

Depozitele cuaternare, cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

- aluvionare - aluviuni vechi si noi ale râurilor care străbat regiunea si intră înconstituția teraselor si luncilor acestora;

- gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren si deluvii de pantă, ce se dezvoltăîn zona de ,,ramă" a depresiunii;

  - Hidrologie

Acviferul freatic

Orizonturile acvifere din con sunt separate in unele sectoare prin intercalatii lenticulare de argile, argile nisipoase si prafuri argiloase care nu asigura decat partial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adancime. Intercalatiile argiloase sunt in general mai groase si din ce in ce mai numeroase spre extremitatile vestice, nordice si sudice.

Deschiderile de foraje au evidentiat un important complex acvifer acumulat in principal in depozite fluvio – lacustre si aluvionare in care, in portiunile cu strat separator de argila apar doua strate acvifere: freaticul, pana la 30 m adancime si cel subiacent, considerat de medie adancime. Acviferul freatic este alimentat atat din precipitatiile cazute pe toata suprafata conului aluvionar, cat si din infiltratii din raul Mures.

Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat mai aprofundat in lungul frontului nou de

captare al municipiului Arad, este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelari de 0,2 – 2,1 m. Acviferul de medie adancime reprezinta cea mai importanta sursa de apa subterana din care se alimenteaza majoritatea folosintelor. Grosimea orizonturilor acvifere sunt cuprinse, pe intreg arealul, intre 20-80 m.

Straturile acvifere au caracter ascensional, nivelul piezometric situandu-se intre 3–7 m. La pomparile experimentale debitele forajelor au fost apreciabile: Q=25-30 l/s, la denivelari de 1,4 – 4,7 m intalnindu-se insa si valori mai mari.

Zona studiată are orizont freatic foarte bine dezvoltat, cu grosimi de 10 –50 m, atingând chiar 100 m. Este din nisipuri grosiere cu elemente de pietris si bolovănis, care se dezvoltă imediat sub pătura de sol, fiind întrerupt de lentile de argilă, argilă nisipoasă sau argilă prăfoasă cugrosimea de 1- 10 m. Grosimea orizontului freatic creste de la vest, de asemenea granulometria depozitelor permeabile scade de la sud la nord si de la est la vest, de la pietrisuri si bolovănisuri la nisipuri si pietrisuri, ceea ce indică direcția de transport a materialului deluvio – proluvial, înperioada de formare a conului de dejecție al Muresului. Nivelul hidrostatic se menține în general între 0 –5 m, existând însă si zone unde este între 5 –10 m si chiar la adâncimi de peste 10 m.

Alimentarea startului freatic se face prin infiltrarea directă a precipitațiilor atmosferice si din apele desuprafață. Localitățile din zona studiată au apă potabilă asigurată din foraje de mediea dâncime.

Acviferul de adâncime

Litologia formațiunilor este reprezentată la partea superioară prin bolovănisuri cu pietrisuri si nisipuri cu elemente de pietris având în culcus si acoperis pachete marno – argiloase impermeabile. La partea inferioară este un pachet de argile prăfoase, nisipoase cu intercalații de nisipuri, predominant fine, argiloase.

Pe baza descrierii litologice si a diagrafiei electrice se diferențiază un complex acvifer multistrat constituit din 3 orizonturi permeabile ce au fost captate: 57,0 –60,0; 65,o –68,0; 140 –143m.

  - Autorizatii curente

Alimentarea cu apă nu se face din râu, ci din foraj – Autorizație de Gospodărire a apelor nr. 257/23.07.2018.

Consimtamantul de deversare

Nu este cazul.

.

  - Detalii de planificare

Conform noilor reglemntări în viguare (OUG 92/2021) activitatea de stocare temporară a deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 50 t necesită obținerea unei autorizații integrate de mediu.

Societatea realizează următoarele raportări impuse prin autorizația de mediu :

- Evidența gestiunii deșeurilor – anual

- Evidența cronologică a deșeurilor periculoase – anual

- Raportarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice conform Ordin 1223/2005 – anual până la 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent.

- Raportarea deșeurilor de baterii și acumulatori conform Ordin 669/1304/2009 – anual până la 28 februarie a anului în curs pentru anul precedent.

- Raportarea deșeurilor de ambalaje – anaul până la 25 februarie a fiecărui an.

- Raportarea anvelopelor uzate conform HG 170/2004 – anual până la 15 martie.

- Raportare uleiuri uzate conform HG 235/2007 – semestrial

În cazul unei amenințîri iminente cu un prejudiciu asupra mediului societatea va lua măsurile preventive  necesare și în termen de 2 ore va informa GNM și APM.

  - Incidente legate de poluare

Accidentele descrise mai jos au fost evaluate si au fost luate masuri corespunzatoare pentru a se evita aparitia unor incidente similare pe viitor.

Nu s-au semnalat accidente majore cu efecte negative asupra sanatații populatiei sau mediului.

Pe amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluari semnificative ale terenului, apelor de suprafata sau subterane si nici poluari ale aerului. Activitatea desfașurată pe amplasament nu constituie un factor de risc privind declansarea unor accidente care sa afecteze populatia asezarilor umane din zonă.

Tabel 18. Evidenta Incidentelor legate de Poluare.

| DATA | INCIDENTUL | SUBSTANTE CHIMICE IDENTIFICATE |
| --- | --- | --- |
| 05.02.2015 | Poluare istorică a solului cu hidrocarburi din petrol | Hidrocarburi din petrol |
| 21.03.2024 | Poluare istorică a solului cu hidrocarburi din petrol | Hidrocarburi de petrol |
|  |  | Cupru |

Poluarea cu hidrocarburi este istorică. Se constată că poluarea solului a crescut față de valoarea de referință. Totodată se constată o depășire a valorii normale pentru cupru.

  - Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile

În apropierea amplasamentului se află Parcul Natural Lunca Mureșului - aproximativ 1,5 km în linie dreaptă. Parcul adăpostește o serie de plante și habitate, păsări și ihtiofaună. Conform Planului de management la Parcului Natural Lunca Mureșului au fost identificate un număr de:

- 206 specii de păsări

- 521 specii de plante în diverse habitate

- 9 habitate

- 27 specii plante autohtone dintre care unele invazive

- 2 mamifere de interes comunitar: lutra lutra și popândăul

- 12 specii de pești de interes comunitar

- Alte specii de pești identificate pe teritoriul parcului

Singurele specii care ar putea ajunge în zona amplasamentului sunt speciile de păsări, dar având în vedere că suprafața parcului le asigură zonele de hrană și cuibărit este puțin probabil ca acestea să se deplaseze în zona amplasamentului, care este situat într-o zonă industrială.

Ținând cont de faptul că amplasamentul se găsește la o distanță de minim 1,5 km, de faptul că nu au loc deversări în albia râului sau care ar putea ajunge în albia râului, de faptul că emisiile provenite de la arderea gazelor naturale sunt inferioare limitelor maxime admise și de faptul că nu există un potențial impact semnificativ al apei freatice sau a solului se poate aprecia că activitatea nu are efecte negative asupra biodiversității din zonă sau din Parcul Natural Lunca Mureșului.

  - Conditiile cladirilor

Clădirile societății au fost proiectate și construite conform normativelor tehnice în viguare și nu prezintă nici un fel de risc.

În tabelul 19 sunt prezentate clădirile construite, tipul acestora, material din care sunt construite și suprafețe:

Tabel 19. Clădiri – materiale, suprafețe

| Denumire clădire | Tip clădire | Suprafață m2 |
| --- | --- | --- |
| Hală depozitare | Depozitare deșeuri periculoase | 242 |
| Vestiare + magazie |  | 77 m2 |
| Platformă betonată cu rampă de spălare și 5 șoproane | Depozitare deșeuri periculoase |  |
| Birouri și anexe | 3 birouri, hol, toalete, baie | 76 |
| Centrala termică (2 magazii probe) |  | 7 m2 |
| Casă + laborator |  | 41 m2 |

  - Raspuns de urgenta

Obiectivul S.C. INDECO GRUP S.R.L nu este clasificat cu risc major şi nu intră sub incidenţa reglementărilor şi a dispoziţiilor administrative de implementare a Legii 59/2016.

Sistemul de management pentru situatii de urgenta

Sistemul de management al securitatii aplicat in societate prevede organizarea obiectivului în vederea prevenirii accidentelor.

La baza politicilor de prevenire a accidentelor conform declaratiilor persoanelor responsabile, stau:

- urmarirea modului de aplicare a regulamentelor de functionare a utilajelor,

- urmărirea modului de respectare a instructiunilor de lucru, instructiunilor de protectia muncii si PSI

- respectarea planului privind monitorizarea factorilor de mediu

- urmărirea indicatorilor de calitate pentru apele evacuate si situatii de avarii

Personalul implicat în managementul accidentelor la toate nivelele societatii are responsabilitati stabilite în fisa postului, planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale si va interveni în conformitate cu prevederile acestora.

Pentru situatii neprevazute, societatea dispune de:

1. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, care cuprinde:

- obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

- organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta

- pregătirea personalului de conducere

- pregătirea membrilor echipelor de interventie şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile

- planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii

- evidenţa şi evaluarea pregătirii

- asigurarea logistică şi financiară .

2. Structuri interne implicate in managementul situatiilor de urgent:

Toate persoanele angajate cunosc procedura în caz de ugență.

Procedurile sunt elaborate in conformitate cu cerintele prevederile legislative in vigoare.

Alte actiuni si schimbari pot urmari sa asigure un bun exercitiu al muncii la fabrică.

Procedura de deversare chimica accidentala este aratata in Planul de poluări accidentale.

În cazul în care are loc un accident de mediu societatea este obligată să însțiinteze GMN în cel mult 2 h. Pentru situațiile de accidente în interiorul fabricii au fost elaborate proceduri pentru intervenție.

Principalele tipuri de accidente posibile și măsurile ce se vor lua sunt prezentate în tabelul 20.

Tabel 20. Tipuri de accidente si măsuri de intervenție

| Nr. Crt. | Tipul accidentului | Măsura de intervenție | Dotări |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spargerea bazinului etanș vidanjabil – poluare sol | Oprirea deversării. Se cheamă o firmă specializată în reparații. | - |
| 2 | Spargere butoaie ulei | Se absoarbe cu materiale absorbante | Materiale absorbante, găleți, lopeți, big-bag |
| 3 | Spargere sau fisurare ambalaje stocare deșeuri metalice | Se absoarbe cu materiale absorbante | Materiale absorbante, găleți, lopeți, big-bag |

3. Trecutul terenului

3.1 Folosiri istorice ale terenului si ale zonei din imprejurimi

Comuna Zadareni este situata in nordul Campiei Vingai, pe valea Muresului, si are o suprafata de 2145 ha. Din punct de vedere administrativ, comuna este alcatuita din doua sate: Zadareni - sat resedinta de comuna situat la o distanta de 8 km fata de municipiul Arad si Bodrogu Nou.
    Populatia comunei este de aproximativ 2650 locuitori din care 97% sunt romani, 3,0% alte nationalitati.
    Desi urmele locuirii pe aceste meleaguri dateaza din antichitate (in situl arheologic "Cartierul Nou" de la Zadareni au fost puse in evidenta o asezare din epoca fierului si o necropola romana), prima atestare documentara a localitatii Zadareni dateaza doar din anul 1333. Satul Bodrogu Nou este atestat documentar in anul 1828.

Economia zonei cunoaste in prezent o dinamica puternica, cu cresteri importante semnalate in toate sectoarele de activitate. Sectoarele economice secundar si tertiar detin ponderi importante in spectrul economic al comunei. Dintre resursele exploatabile ale comunei amintim aici rezervele de hidrocarburi.

Zona unde este situată societatea a fost situată în zona industrială a localității. Folosința anterioară a fost  - fabrică de cimentare sonde petrol.

4.0. Recunosterea terenului

4.1. Probleme identificate.

Zonele care au fost evidentiate cu ocazia studiului ca necesitand o investigatie mai detaliata sunt:

Nu este cazul.

Alte zone unde cantitati mici de produse chimice sau metale grele sunt folosite, vor fi evaluate cu privire la cantitatile folosite si integritatea recipientilor de stocare.

Deșeurile sunt depozitate în magazii betonate și aerisite, șoproane sau pe suprafețe betonate. Nu există o poluare a solului sau apei de suprafață sau subterane. Există riscul producerii unor mici incidente prin deteriorarea ambalajelor deșeurilor (în special a celor lichide) dar societatea este dotată cu mijloace de eliminare a efectelor acestora : lopeți, găleți, materiale absorbante.

Apele meteorice sunt colectate prin 5 guri de captare si sunt dirijate intr-un bazin betonat decantor vitanjabil avand V= 165 mc /separator 3 compartimente , cu radierul si peretii laterali betonat. Acestea periodic sunt pompate in recipienit IBC de 100 litri si transportata spre tratare la agenti economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului si gospodaririi apelor.

D.p.d..v al emisiilor în aer societatea se încadrează în limitele legale, valorile poluanților fiind mult sub nivelul maxim admis de lege.

D.p.d.v. al zgomotului societatea se încadrează în legislația în viguare, prin natura activității nu există surse de zgomot semnificativ.

Există o poluare istorică a solului cu hidrocarburi din petrol.

4.2. Probleme ridicate

Zone de depozitare

- Deșeurile sunt stocate pe 3 zone de deșeuri:

- Zonă de stocare deșeuri periculoase: Hală, magazii, șoproane acoperite, platformă betonată pentru manipulare deșeuri periculoase.

- Zonă de stocare deșeuri nepericuloase: Platformă betonată, hală, magazii, șoproane.

- Zonă de stocare deșeuri menajere

Riscul prezentat de zona de stocare deșeuri periculoase:

În zona de depozitare a deșeurilor periculoase pot apărea următoarele riscuri:

- Deteriorarea ambalajelor – societatea este dotată cu lopeți, găleți și materiale absorbante

- Aprindere unor deșeuri dacă apare o flacără deschisă – se va pregăti personalul în acesată privință.

Riscul prezentat de zona de stocare a deșeurilor nepericuloase:

Deșeurile nepericuloase sunt depozitate afară, pe platform betonată. Riscul prezentat de zona de depozitare a deseurilor nepericuloase este minim.

Riscul prezentat de zona de stocare a deșeurilor menajere:

Nu este cazul

Societatea deține autorizație integrată de mediu din anul 2016. În toată această perioadă nu au fost identificate poluări ale factorilor de mediu.

4.3. Depozitul chimic

Nu este cazul – societatea nu utilizează substanțe și preparate chimice.

4.4. Instalatia de tratament rezidual

Nu se aplică.

  - Posibile impuritați din folosința anterioara a terenului

Terenul a avut anterior folosință industrială – fabrică de cimentare a sondelor de petrol. Din această cauză solul prezintă o poluare istorică cu hidrocarburi din petrol. Pentru a stabili gradul de poluare reziduală a solului, rămasă în urma activității acestei societăți comerciale, societatea SC INDECO GRUP SRL a realizat un buletin de analiză a solului, pentru determinarea produselor petroliere – fabrică de cimentare sonde. Astfel conform raportului de încercare nr. 46/DEMPM din 05.03.2015, emis de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București, proba a fost recoltată de la o adâncime de 30 cm din locația punct de lucru Arad – Indeco Grup. S-a realizat analiza pentru hidtrocarburi totale din petrol iar rezultatul est de 186 mg/kg.

Conform Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului valoarea normal trebuie să se situeze sun 100 mg/kg. Valoarea obținută este superioară valorii normale, dar este inferioară pragului de alertă pentru soluri sensibile de 200 mg/kg.

Deci se poate concluziona faptul că există o poluare istorică cu hidrocarburi din petrol. Din rezultatele analizelor de sol efectuateîn 2024 se trage concluzia că poluarea solului cu hidrocarburi a crescut, rămânând sub pragul de alertă.

4.6. Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare este propriu.  Este conceput după cum urmează:

- apele pluviale – separator de produse petroliere – vidanjare cu firme specializate

- ape uzate menajere  - bazin etanș vidanjabil – vidanjare cu firme specializate

4.7. Alte depozite chimice si zone de folosire

Nu este cazul.

4.8. Analiza amplasamentului

Societatea a realizat analize de laborator pentru determinarea calității apei freatice din puțul forat, aflat pe teritoriul amplasamentului și analize de laborator pentru stabilirea calității solului la momentul obținerii AIM. Prin AIM nu sunt impuse analize ale apei

Analiza d.p.d.v. al  factorului de mediu apă

Prin autorizația integrată de mediu nu s-a impus monitorizarea factorului de mediu apă – provenită din foraj. Se realizează analize ale apelor uzate colectate de către societate de la generator de deșeuri.

Analiza d.p.d.v. al  factorului de mediu aer

Principalele surse de poluare sunt :

- Central termică pe gaze natural

- Convectorul pe gaze natural

- Particule de praf de la circulația utilajelor și mijloacelor de transport în incintă

- Noxe provenite de la mijloacele de transport din incintă

Valorile emsiilor la coș sunt sub limita admisă. Prin modelare matematică se pot determina concentrațiile poluanților la diferite distanțe. Deoarece valoarea imisiilor depinde de foarte mulți parametrii, inclusiv de cei meteorologici ( temperatură, direcția și vitaza vântului, umiditate ) pentru a estima valoarea imisiilor datorate societății ar trebui să se cunoască implicit emisiile produse de traficul rutier.

Din cele prezentate mai sus se constată că emisiilor poluante existente pe amplasament: NOx, SO2, CO și pulberi se încadrează în limite normale.

Analiza d.p.d.v. al  factorului de mediu sol

Terenurile din aceasta zona sunt terenuri preponderent agricole sau pasuni. Aceste terenuri nu au fost poluate de activitati industriale. Singura poluare care ar putea sa existe este poluarea cu pesticide datorata tratarii culturilor agricole.

Terenul pe care se află activitatea a fost anterior proprietatea unei companii importante din domeniul petrolier. Pentru a stabili gradul de poluare reziduală a solului, rămasă în urma activității acestei societăți comerciale, societatea SC INDECO GRUP SRL a realizat un bulletin de analiză a solului, pentru determinarea produselor petroliere – fabric de cimentare sonde. Astfel conform raportului de încercare nr. 46/DEMPM din 05,03,2015, emis de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București, proba a fost recoltată de la o adâncime de 30 cm din locația punct de lucru Arad – Indeco Grup. S-a realizat analiza pentru hidtrocarburi totale din petrol iar rezultatul est de 186 mg/kg.

Conform Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului valoarea normal trebuie să se situeze sun 100 mg/kg. Valoarea obținută este superioară valorii normale, dar este inferioară pragului de alertă pentru soluri sensibile de 200 mg/kg.

Deci se poate concluziona faptul că există o poluare istorică cu hidrocarburi din petrol.

Emisii in sol, subsol și apă subterană în cadrul activității analizate:

- deseuri depozitate necorespunzator

- pierderi accidentale de ulei de la autovehicule si utilaje

- depozitarea unor substante in mod necontrolat in diverse zone

Principalele măsuri de reducere a impactului asupra solului sunt:

- deșeurile sunt depozitate în spații închise sau pe platforme, acoperite și betonate. Se va menține modul de depozitare, care este BAT.

- Inainte de sortare și depozitare, deșeurile se descarca pe o platforma de beton.

- Deșeurile se vor stoca temporar în zone special amenajate, specific pentru fiecare tip de deșeu, zonele de depozitare vor fi etichetate.

- Se va respecta principiul first in – first out.

- Apele pluviale de pe amplasament sunt trecute prin separatorul de produse petroliere înainte de

deversare in canalul limitrof amplasamentului.

- Se va menține modul de gestionare a deșeurilor.

- Se va menține și întreține spațiul verde existent pe amplasament

Analiza d.p.d.v. al  factorului de mediu biodiversitate

În apropierea amplasamentului se află Parcul Natural Lunca Mureșului - aproximativ 1,5 km în linie dreaptă. Parcul adăpostește o serie de plante și habitate, păsări și ihtiofaună. Conform Planului de management la Parcului Natural Lunca Mureșului au fost identificate un număr de:

- 206 specii de păsări

- 521 specii de plante în diverse habitate

- 9 habitate

- 27 specii plsnte autohtone dintre care unele invazive

- 2 mamifere de interes comunitar: lutra lutra și popândăul

- 12 specii de pești de interes comunitar

- Alte specii de pești identificate pe teritoriul parcului

Singurele specii care ar putea ajunge în zona amplasamentului sunt speciile de păsări, dar având în vedere că suprafața parcului le asigură zonele de hrană și cuibărit este puțin probabil ca acestea să se deplaseze în zona amplasamentului, care este situat într-o zonă industrială.

Ținând cont de faptul că amplasamentul se găsește la o distanță de minim 1,5 km, de faptul că nu au loc deversări în albia râului sau care ar putea ajunge în albia râului, de faptul că emisiile provenite de la arderea gazelor naturale sunt inferioare limitelor maxime admise și de faptul că nu există un potențial impact semnificativ al apei freatice sau a solului se poate aprecia că activitatea nu are efecte negative asupra biodiversității din zonă sau din Parcul Natural Lunca Mureșului.

Analiza d.p.d.v. al  factorului de mediu peisaj

Nu este cazul.

Analiza d.p.d.v. al  deșeurilor

Activitatea societății este reprezentată de colectare și tratare a deșeurilor. Deci întraga analiză a factorilor de mediu s-a realizat din această perspectivă.

Societatea stochează temporar și gestionează corect deșeurile colectate și cele generate din activitate :

- Colectare selectivă

- Etichetare corespunzătoare

- Stocarea deșeurilor în spații dedicate

- Expediarea deșeurilor în vederea valorificării/reciclării către firme specializate

Ținând cont de acest aspect se poate afirma că amplasamentul nu este poluat datorită deșeurilor.

5.0. Modelul Conceptual al Rezultatelor

În tabelul 15 sunt prezentate – Posibile surse de poluare, cai si receptori.

Tabel 15. Surse poluare, cale, receptori

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| Defecțiune bazin etanș vidanjabil | Apă | Canal limitrof amplasamentului |
| Deteriorare ambalaje deșeuri | Apă, sol | Nu este afectat solul deoarece incinta este betonată. |
| Scurgeri ulei | - | Nu este afectat solul deoarece incinta este betonată. |
| Defectare utilaje | Aer | Omul (zgomot puternic), noxe ardere combustibil |

Impactul actual și potențial asupra factorilor de mediu a fost prezentat în capitolele anterioare.

6.0. Interpretarea datelor si Recomandari

Pe baza informatiilor deținute, se poate conluziona ca terenul amplasamentului nu a fost poluat cu substante chimice. Prezentul raport de amplasament trebuie studiat împreuna cu solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

6.1. Prezentarea principalelor surse de poluare

Principalele surse de poluare identificate sunt:

- emisiile în aer provenite de la utilaje și mijloace de transport care operează în incintă

- emisiile în aer provenite de la central termică pe gaze naturale

- posibile infiltratii in sol din bazinul etanș vidanjabil

- posibile infiltrații în sol din separatorul de produse petroliere și nisip

6.2. Consideratii privind poluarea factorilor de mediu

Pe baza informatiilor oferite, terenul pe care este amplasata S.C. INDECO GRUP S.R.L. are un potential de poluare redus. De-a lungul activitatii societatii nu s-au sennalat accidente majore care să conducă la poluarea majora a factorilor de mediu. Pe baza datelor existente privind activitatea societății se poate considera ca aceasta generează un impact local, in incinta unității, fără a afecta locuitorii din zonă, prin emisiile de NOx, SO2, CO, particule în atmosfera (functie de conditiile climaterice), sau prin depășirea unor indicatori ai apei pluviale, pe solul din vecinatatea acestuia si implicit in canalul limitrof. De mentionat ca solul pe care se afla amplasamentul unitatii este mai greu penetrabil de eventualele ape de infiltratie și că acesta prezintă déjà o poluare istorică cu hidrocarburi din petrol.

6.3. Concluzii privind calitatea amplasamentului

Emisii aer

Emisiile în aer provin de la central termică și utilajele care operează în incintă. Impact nesemnificativ.

Calitatea apelor uzate evacuate

Nu se evacuează ape uzate, acestea sunt vidanjate și eliminate cu firme spacializate.

Calitatea solului

Există o poluare istorică a solului. Activitatea curentă nu adduce o poluare semnificativă acesui factor de mediu.

  - Recomandari

Pe baza informatiilor oferite de beneficiar, terenul pe care este amplasata societatea are un potential de contaminare redus. De-a lungul activitatii societatii nu s-au semnalat accidente majore care sa conduca la poluarea factoriior de mediu.

Se propun urmatoarele masuri pentru o bună funcționare:

Pentru prevenirea poluarii solului:

- salubrizarea platfomei din incinta;

- intretinerea bazinului etanș vidanjabile

- întreținerea separatorului de produse petroliere;

Pentru prevenirea si protectia calitatii apelor:

- monitorizarea efluentului evacuat

- intretinerea bazinului etanș vidanjabile

- întreținerea separatorului de produse petroliere;

Pentru prevenirea și protecția calității aerului:

- întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport care operează în incintă

Măsuri generale:

- să exploateze și să întrețină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire, tratre şi evacuare a apelor uzate, precum şi dispozitivele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentulului de exploatare.

- să reactualizeze, atunci când este cazul, programul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus;

- să întreţină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespuzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;

- să acţioneze conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale în cazul producerii unor poluări în receptori, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate şi să înştiinţeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea  de gospodărire a apelor;

- să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă;

- să nu deverseze şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede şi de coastă deşeuri de orice fel şi să nu inducă în ape substanţe explozive, tensiune electrică, substanţe prioritare/prioritar periculoase.

PLAN DE DEZAFECTARE IN CAZUL INCETARII ACTIVITATII

1. Domeniul de aplicare

Acest plan se aplica in cazul in care din motive obiective S.C. INDECO GRUP S.R.L este nevoita sa-si inceteze activitatea. Inchiderea unitatii se poate face pe baza unui plan de inchidere dar care trebuie sa aiba la baza un proiect de dezafectare a unitatii si de reabilitare a factorilor de mediu. Se prezinta in

continuare fazele planului de inchidere.

2. Fazele planului de inchidere

ATENTIE! Inainte de dezafectarea structurilor subterane si supraterane se va proceda la decuplarea obiectivului de la reteaua de alimentare cu energie electrica si pe toata durata dezafectarii acestora se va avea in vedere respectarea regulilor de protectie a muncii. Personalul care participa la aceasta activitate de dezafectare va fi instruit in acest sens.

2.1 Dezafectarea structurilor subterane

Structurile subterane sunt reprezentate prin:

- 1 foraje de adancime utilizat in prezent;

- retea de alimentare cu apa de la foraj ;

- bazin etanș vidanjabil

- separator de produse petroliere ;

Dezafectarea acestor instalatii si rezervoarele nu ridica probleme de poluare a solului si subsolului, deoarece odata cu incetarea activitatii acestea se vor goli.

Materiale rezultate din dezafectare

- apele din bazinul etanș vidanjabil – se vidanjează;

- fierul vechi rezultat este valorificat;

- tevile din material plastic, folosite pentru transportul apei industriale si evacuarea apelor pluviale si uzate, sunt valorificate in vederea reutilizarii;

- betonul armat este eliminat prin contracte cu firme specializate.

2.2. Dezafectarea structuriior supraterane

Construcțiile de pe sol vor fi dezafectate pornind cu :

- intreruperea utilitatilor si dezafectarea instalatiilor;

- colectarea si trimiterea catre eliminare a substantelor periculoase rămase

- expedierea deșeurilor periculoase și nepericuloase către firme specializate

- demolarea constructiilor;

- evacuarea materialelor rezultate din demolare ;

Materiale rezultate din dezafectare:

a) Hala de depozitare și magazii:

- Structura matalica a halelor este valorificata ca deseu metalic;

- Grinzile de beton din tavane pot fi valorificate in vederea reutilizarii acestora;

b) Platforma betonata pentru stocarea temporara a deseurilor se evacueaza, deșeurile se gestionează cu firme specializate. Platforma fiind betonata se poate curata foarte usor, neexistand contact direct cu solul, iar impactul asupra mediului fiind minim.

c) Societatea nu dispune de depozite permanente de deseuri sau de rezervoare de stocare a combustibililor lichizi sau uleiuri minerale uzate.

Anexa 1.  CERTIFICAT CONSTATATOR

Anexa 2 PLAN SE SITUAȚIE

Anexa 3 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ