P.F.A. DUMESCU FLORIN

Expert de mediu

Proiectant autorizat de Ministerul Mediului

Înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor

de studii de protecţia mediului poziția 450

310052 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 12

Tel 0744606574, e-mail: florindumescu@gmail.com

_______________________________________________________________________

Raport de amplasament

PENTRU REVIZUIREA AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU

NR. 3/20.10.2015, rev 1/08.04.2018 PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE ŞI ELIMINARE A DEŞEURILOR PERICULOASE – VLADIMIRESCU, STR. JANDARMERIEI F.N. (PL2)

Beneficiar: SC DEMECO SRL BACĂU

Proiectant: PFA Dumescu Florin

Intocmit: Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Ing.       Mirel Pana

ARAD, Mai 2022

RAPORT DE AMPLASAMENT

1.0 INTRODUCERE

1.1 Context

Acest raport are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului situat in localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN, jud. Arad apartinand de SC DEMECO SRL Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, în vederea revizuirii Autorizației integarte de mediu nr. 3/20.10.2015 emisă de APM Arad. Pe acest amplasament se deruleaza incepand cu anul 2014 activitatea de tratare şi eliminare a deşeurilor periculoase. Aceasta activitate a fost incadrata de autoritatea locala de mediu ca fiind IPPC conform Legii 278/2013. SC Demeco SRL deţine Autorizatia integrată de mediu nr. 3/20.10.2015 emisă de APM Arad.

În baza Autorizaţie integrate de mediu 3/20.10.2015, activităţile autorizate sunt:

- Colectarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev.2-3811;

- Colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2-3812;

- Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2- 3822;

- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cod CAEN rev.2  - 4677;

- Depozitări cod CAEN – 5210.

- Recuperarea materilaelor reciclabile sortate - cod CAEN 3832

- SC Demeco SRL solicită revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 3/20.10.2015, rev 1/08.04.2018 întrucât se dorește tratarea și altor deșeuri:

- Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase cod CAEN rev.2- 3821;

Sc Demeco SRL solicita reviziuirea Autorizatiei de Mediu 3/2015 REV 1/2018 intrucat se doreste tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase COD CAEN REV 2. 3821 (Obtinere fluff)

Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul Contractului nr. 7/13.05.2022 încheiat între PFA Dumescu Florin şi SC Demeco SRL Bacău. PFA Dumescu Florin este abilitată de Ministerul Mediului şi Gospodăriei Apelor pentru elaborarea rapoartelor privind impactul asupra mediului conform CERTIFICATului DE ATESTARE din 23.02.2012 (poziţia 450 din Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului).

Activitatea principală desfăşurată pe amplasament este de tratarea deşeurilor periculoase şi constă în:

- colectarea, descărcarea, depozitarea temporară;

- tratarea deşeurilor prin procedeul: tratare fizică și chimică.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale (transpunerea in legislatia nationala a Directivei IED), activitatile de pe platforma SC DEMECO SRL - Punct de Lucru situat in localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN, jud. Arad intra sub incidenta Anexei 1:

5.- Gestiunea deseurilor

5.1. eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t / zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

a) tratare biologică

b) tratare fizico-chimica

f) reciclare/ valorificarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau compusii metalici

Pe platforma operează S.C. DEMECO SRL Bacău care deţine instalaţiile şi utilajele pentru tratarea deşeurilor.

Codurile NOSE-P şi SNAP-2 sunt:

- Cod NOSE-P  – 109.07

- Cod SNAP-2 – 0910

Activitate PRTR

- 5 a Instalatii de recuperare sau eliminare a deseurilor periculoase.

Datele de identificare ale operatorului sunt:

- Operator SC Demeco SRL Bacău, punct lucru Vladimirescu incinta Archim SA

- Sediul social municipiul Bacău str. Chimiei nr. 6A jud. Bacău

- Certificat înregistrare seria B nr. 2690853

- CUI 16514342

- Nr. Ordine Registrul Comerțului J4/1070/2004

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de Amplasament, in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluării, constă în furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor terenului şi a vulnerabilităţii sale precum şi asupra evoluţiei calităţii solului, subsolului şi apei freatice, în vederea revizuirii Autorizației integrate de mediu nr. 3/2015 emisă de APM Arad.

Pe baza acestor informatii se vor formula concluzii privind atingerea obiectivelor de protecţie a mediului pe amplasament.

Raportul de Amplasament va servi de asemenea ca referinţă pentru studiile viitoare care vor avea ca obiectiv starea terenului de pe platforma SC Demeco SRL Vladimirescu str. Jandarmeriei FN.

1.3 Scop si Abordare

Acest raport a fost realizat pe baza unor date anterioare si actuale ale terenului. Elementul de referinta principal il constituie actul de reglementare emis anterior şi anume Autorizaţia integrată de mediu nr. 3/2015 emisă de APM Arad și Raportul de mediu cu completările ulterioare întocmit inițial pentru obținerea autorizației integrate.

Raportul este impartit in urmatoarele capitole:

Capitolul 1 – Introducere - Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului

Capitolul 3 – Istoricul terenului si al obiectivului

Capitolul 4 – Recunoasterea terenului – prezentarea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 – Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

Capitolul 6 – Interpretarea datelor si recomandari

Capitolul 7 – Recomandări pentru reducerea poluarii

ANEXE

In cadrul studiului s-a efectuat o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate in Capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Pe baza investigaţiilor şi analizelor efectuate pe amplasament, a cadrului natural in care e situat obiectivul şi a altor informaţii existente se va dezvolta un ”model conceptual” de management al amplasamentului care va reliefa interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii de mediu. Modul de abordare şi rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolele 5 şi 6.

2.0 Descrierea Terenului

2.1 Localizarea terenului

Punctul de lucru Staţia de bioremediere pe care sunt amplasate instalatiile IPPC este situată în loc. Vladimirescu str. Jandarmeriei FN, în incinta fostului combinat chimic, la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic terenul este considerat intravilan si este compus dintr-un singur lot cu nr. CF 313533 întabulat în CF 313533 a loc. Vladimirescu de sub AI-A1 Proprietatea şi de sub BII-B1, B2 Imobilul în com. Vladimirescu str. Jandarmeriei FN.

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea SC Demeco SRL şi a fost cumpărat de la SC Arstate SRL Bucureşti, fiind teren intravilan în suprafaţă de 7830 mp. Pe acest teren SC Demeco SRL a construit în anul 2014 Staţia de bioremediere cu rol de tratare a solului contaminat.

Mod de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Din punct de vedere urbanistic zona in care se  desfasoara activitatea are funcţiune de activitati industriale şi depozitare, conform Planului de Urbanism General al localitatii Vladimirescu.

Cai de acces

Amplasamentul poate fi accesat din două direcţii: drum de exploatare care asigură legutra cu DN 7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu.

Vecinătăţi

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: teren viran şi clădire industrială dezafectată;

- la Est: Demeco Pl7 ;

- la Vest: teren viran;

- la Nord: Demeco PL4.

Staţia de bioremediere SC Demeco SRL este amplasata deci intr-o zona industrială din afara zonei rezidentiale Vladimirescu, la cca. 1100 m de aceasta. În trecut acest teren a aparţinut fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad.

In vecinatatea amplasamentului se afla calea ferată Arad - Deva, retele de alimentare cu apa şi canalizare care deservesc localitatea Vladimirescu şi alţi beneficiari ai platformei industriale.

Terenul din incinta industrială poate fi împărţit convenţional în 2 ZonE funcţionale distincte, ce diferă între ele prin una sau mai multe din caracteristicile următoare:

- activitatea desfăşurată

- sensibilitatea terenului şi a zonelor învecinate

- nivelul de dotare cu infrastructură pentru utilităţi

- gradul de ocupare al terenului

- existenţa de receptori sensibili la poluare în zonă

Cele 2 ZONE FUNCTIONALE au fost denumite convenţional ZF1, ZF2 fiind prezentate si in Planul de Situatie anexat.

ZONA FUNCTIONALA I  este situata in partea de nord a incintei si este destinată stocării temporare a solului infestat (cod deşeu 170305* - pământ şi pietre), Staţiei de sortare,Instalatie de maruntire deseuri nepericuloase (Fluff) suprafaţa fiind de 2494 mp, care include:

- platformă betonata şi impermeabilizată cu geomembrană

- staţie sortare piatră şi sol contaminat

- Instlatia de maruntire deseuri nepericuloase (fluff)

ZONA FUNCTIONALA II acopera partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 5336 mp si include:

- platformă betonată şi impermeabilizată cu folie de polietilenă pentru activitatea de bioremediere, stabilizare, inertizare

- stație de concasare pentru mărunțirea deșeurilor din construcții și demolări (pentru care se solicită revizuirea)

- mașină de sablare pentru curățirea deșeurilor periculoase din construcții și demolări (pentru care se solicită revizuirea)

- bazin colectare ape pluviale, contaminate, cu o capacitate de 100 mc

- rigolă colectare ape pluviale

2.2 Proprietatea actuala

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea SC DEMECO SRL .

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.3.1. Utilizarea terenului

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 7830 m2. Modul de utilizare actuală a terenului este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Utilizarea terenului în Staţia de bioremediere aparţinând SC DEMECO  SRL, Punct de Lucru VLADIMIRESCU, str. Jandarmeriei FN, [mp]

|  | Suprafaţă construită | Teren liber | Total suprafeţe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, balastate | Căi de transport auto, bazin apă |  |  |
|  | 7485,7 | 344.3 | 0 | 7830 |
| TOTAL | 7485,7 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St = 7485,7/7830 x 100 = 95 %

Platforma betonată este impermeabilizată cu membrană PVC în două straturi şi geotextil iar platforma balastată este impermeabilizată cu geomembrană.

Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale - Indicativ P 100 -92” oraşul Arad se încadrează, în zona “D” din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks, ceea ce înseamnă KS = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc (sec), în zona TC = 10. Pe baza acestor date, din tabelul A.2. al Normativului menţionat mai sus, rezultă că oraşul Arad se încadrează în zona de intensitate seismică VII  (exprimată în grade MSK ).

Adâncimea de îngheţ – dezgheţ, conform STAS 6054 – 77 este de 0,70 – 0,80 m.

Coordonatele STEREO ale amplasamentului sunt:

- P508: X=525199.957; Y=224602.133

- P511: X=525082.354; Y=224619.922

- P515: X=525228.340; Y=224565.400

- P520: X=525205.575; Y=224575.652

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament

In aceasta sectiune sunt prezentate procesele tehnologice ale activitatilor desfasurate  pe amplasament, respectiv:

- activitatea de tratare a deşeurilor

- colectarea, descărcarea, sortarea, depozitarea temporară şi transportul deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase și nepericuloase;

- tratarea deşeurilor prin procedeele:

- sortare (mecanica/manuala)

- tratare fizică (maruntire deseuri/concasare) și chimică (stabilizare/inertizare)

- bioremediere

- valorificare

- activitati auxiliare:

- colectarea apelor pluviale contaminate

- parc auto și utilaje

- utilaje

- buldoexcavator

- încărcător Wolla  4.5 mc

- utilaj bioremediere Bachus

- betonieră 240 l

- stație sortare

- habă 22 mc

- concasor 225 to/h

- mașină de sablat cu aspirator 4 tone/h

-  parc auto – 1 autocamion transport deşeuri periculoase şi nepericuloase cu o capacitate de 22 to (asigurat de SC Glencora SRL)

- 1 autocamion transport deseuri periculoase si nepereculoase cu o capacitate de 7.5 to.

-Instalatie de maruntire deseuri nepericuloase Capacitatea maxima: 15 to/h (120 to/zi)

I. Activitatea IPPC – tratarea deşeurilor

- Capacităţi de producţie

- colectare – 50000 to/an din care periculoase 40000 to/an, nepericuloase 10000 to/an

- depozitare temporară – 50000 to/an din care periculoase 40000 to/an, nepericuloase

10000 to/an

- tratare deşeuri – 40000 to/an periculoase

- sortare – 40000 to/an

- tratare fizică, chimică – 10000 to/an (3000 to nămoluri cu substanțe periculoase și 7000 to deșeuri solide – 32,25 to/zi).

- bioremediere – 30000 to/an (90 to/zi)

- depozitare / tratare deșeuri nepericuloase 10000 to/an inclusiv Fluff (120 to/zi)

Mod de functionare:  5 zile /saptamana; 8 h/zi; 250 zile/an.

Personal

- 15 persoane

- Bilanţ de materiale

- Cantitatile de materii prime si produse finite

Bilantul general de materiale aferent instalatiei IPPC la capacitatea maxima de functionare este prezentat in tabelul urmator

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică/ compoziţie | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri nepericuloase solide | Cele trecute în Procedura P1 flafuri | Materie primă | 9500 | t/an | - | Stocare temporară, concasare deșeuri din construcții și demolări, Maruntire deseuri nepericuloase Fluff. | - platformă betonată deschisă și impermeabilizată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri nepericuloase fluide | Cele trecute în Procedura P2 | Materie primă | 500 | t/an | - | Stocare temporară, deshidratare | - platformă betonată deschisă și impermeabilizată cu geomembrană | Nepericuloase |  |
| Deşeuri periculoase | Cele trecute în Procedura P3 | Materie primă | 10000 | t/an | - | Stocare temporară, sablare, concasare, stabilizare, inertizare | - platformă betonată deschisă și impermeabilizată cu geomembrană | Periculoase |  |
| Deşeuri periculoase | Cele trecute în Procedura P4 | Materie primă | 30000 | t/an | - | Deșeuri supuse procesului de bioremediere | - platformă betonată deschisă și impermeabilizată cu geomembrană | Periculoase |  |
| Amestec lichid | Bioneol | Materie primă | 2 | t/an | Bacterii nonpatogene pentru biodegradare produse petroliere | Tratare deșeuri | - ambalaje originale (canistre din material plastic) depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC Demeco SRL | Nepericulos |  |
| Pulbere de natură anorganică | Inercem (lianţi hidraulici speciali) | Materie primă | 150 | t/an | Clincher de ciment şi praf de cuptor | Tratare deşeuri | - big-bag polipropilenă pe palet de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC Demeco SRL | H317, H318, H315, H335, R37/38, R41,43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator PP V3 | Materie primă | 170 | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratant | Tratare deşeuri | - big-bag polipropilenă pe palet de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC Demeco SRL | R36/37, 38, 43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator V1 – V3 de produse petroliere | Materie primă | 170 | t/an | Var, cenuşă, ciment | Tratare deşeuri | - big-bag polipropilenă pe palet de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC Demeco SRL | Nepericulos |  |
| Apă | apă | Materie auxiliară | 15 | t/an | - | Tratare deşeuri | - de la punctul de lucru nr. 3 al SC Demeco SRL | Nepericulos |  |
| Var stins | Var stins | Materie aux | 10 | t/an | Hidroxid de calciu | Deshidratare deșeuri | - saci depozitați la punctul de lucru nr. 3 al SC Demeco SRL | H315, H318, H335GHS05, GHS07 |  |
| Nisip pentru sablare | Nisip pentru sablare | Altele | 5 | t/an | - | Tratare deșeuri | - saci de 25 kg depozitați la punctul de lucru nr. 3 al SC Demeco SRL | Nepericulos |  |
| Carburant | motorină | Altele | 50 | t/an | Fuel, diesel | Carburant pentru utilaje | -canistre 25 l | GHS02, GHS07, GHS09, GHS08 |  |

- Produse și subproduse obținute

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitatea obţinută in anul 2015* (t/an) | Cantitatea obţinută la capacitatea proiectata (t/an) |
| Tratare deseuri periculoase prin bioremediere (P4) | Deșeu nepericulos - sol bioremediat | - umplere amplasamente escavate - gropi de imprumut - depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate -valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizare | 5682 | 30 000 |
|  | deseuri de lemn si mase plastice | Coincinerare/incinereare | - |  |
| Tratare fizico-chimică deșeuri periculoase - stabilizare/ inertizare valorificare/ eliminare deseuri (P3) | deșeu nepericulos – piatră spartă | depozitare finală în locurile indicate de beneficiar; valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 1616 |  |
|  | deșeu nepericulos – blocuri betoane sparte, concasate | depozitare definitivă în depozite de deșeuri nepericuloase autorizate; valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate |  |  |
|  | deseu stabilizat sau/si inertizat | - valorificare/ depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate - valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizate | 2004 | 10 000 |
| Depozitare temporară și valorificare/ eliminare finala deseuri nepericuloase solide (P1) | deşeu nepericulos | -valorificare / eliminare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate -valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizare | 30 - | 9500 |
| Depozitare temporară și valorificare/ eliminare finala deseuri fluide nepericuloase (P2) | deşeu nepericulos | Valorificare / eliminare prin depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate -valorificare prin persoane fizice sau juridice autorizare | 50 | 500 |
| TOTAL |  |  | 9382 | 000 |

- Descrierea procesului tehnologic

Activitatea consta in realizarea mai multor procese și procedee de sitare/sortare, bioremediere, tratare de deseuri, tratare ape uzate, maruntire deseuri.

Flux tehnologic:

Diagramele flux ale proceselor de tratare a deseurilor de pe platforma SC DEMECO Punct de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei FN  sunt prezentate mai jos.

SCHEMA FLUX DE PRINCIPIU A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE TRATARE A

Deseurilor

Procedura 1

Depozitare temporara / valorificare / eliminare finala deșeuri nepericuloase solide

Coduri deseu:

| 010308 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010307* |
| --- | --- |
| 010408 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra,altele decat cele specificate la 010407* |
| 010409 | Deseuri de nisip si argila |
| 010410 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010407* |
| 010413 | Deseuri de la taiere si slefuirea pietrei,altele decat cele specificate la 010407* |
| 020402 | Deseuri de carbonat de calciu |
| 100101 | Cenusa de vatra,zgura si praf de cazan(cu exceptia prafului de cazan specificat la 100104*) |
| 100102 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 100105 | Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 100117 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare,alta decat cea specificata la 100116* |
| 100504 | Alte particule si praf |
| 100804 | Particule si praf |
| 100910 | Praf din gazelle de ardere,altul decat cel specificat la 100909* |
| 101105 | Particule si praf |
| 170504 | Pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 170503* |
| 190305 | Deseuri stabilizate altele decat cele specificate la 190304* |
| 190119 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 190114 | Cenusi zburatoare,altele decatcele mentionate la 190113* |

Deseuri pentru care s-a solicită revizuirea Rev.1:

| 170504 | Pamant si pietre altele decat cele specificate la 170503* |
| --- | --- |
| 170107 | Amestecuri de beton,caramizi, tigle si materiale ceramic altele decat cele specificate la 170106* |
| 170508 | Resturi de balast altele decat cele specificate 170507* |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cărămizi |
| 170103 | Țigle și materiale ceramice |
| 170302 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 170301* |

Deseuri pentru care se solicita revizuirea autorizatiei REV 2:

| 02 01 03 | deşeuri de țesuturi vegetale |
| --- | --- |
| 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestieră |
| 02 03 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 05 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 06 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarță și de plută |
| 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 |
| 03 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 03 03 01 | deșeuri de scoarță și de lemn |
| 03 03 07 | deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate |
| 03 03 08 | deşeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării |
| 03 03 10 | rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom |
| 04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate |
| 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate |
| 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* |
| 07 02 99 | deşeuri nespecificate |
| 07 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 01 12 | deșeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
| 08 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 04 10 | deşeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
| 09 01 07 | film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint |
| 09 01 08 | film și hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint |
| 10 10 12 | alte particule decât cele specificate la 10 10 11 |
| 10 11 03 | deșeuri din fibre de sticlă |
| 12 01 05 | pilitură şi șpan de materiale plastice |
| 12 01 17 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
| 12 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 15 02 03 | absorbanţi materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbracăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| 16 01 19 | materiale plastice |
| 16 01 22 | alte componente nespecificate |
| 16 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 17 02 01 | lemn |
| 17 02 03 | materiale plastice |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
| 19 02 03 | deşeuri preamestecate conţinând numai deșeuri nepericuloase |
| 19 02 10 | deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09 |
| 19 08 09 | amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile |
| 19 09 04 | cărbune activ uzat |
| 19 09 05 | rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate |
| 19 10 04 | fracţii de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 12 01 | hârtie şi carton |
| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 | materiale textile |
| 19 12 10 | deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi) |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 10 | îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | materiale textile |
| 20 01 25 | uleiuri şi grăsimi comestibile |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi şi rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 99 | alte fracţii nespecificate |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |

Fluxul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma Demeco. Acestea sunt cantarite si descarcate in zona destinata fiecarui tip de deseu. Dupa descarcare se preleveaza probe care sunt pastrate intr-un dulap de probe timp de 90 de zile.

Deseurile sub forma de praf si pulberi cum ar fi : 010308,010410,020402,100102,100105,100117,100504,100804100910,101105,190114 ajung pe platforma ambalate in saci de tip Big-Bag. Acestea sunt descarcate cu ajutorul stivuitorului. Deseurile ambalate in bigbags sunt depozitate sub forma de gramada (bigbags

este bigbags pana la cel mult 4 bucati). Acestea sunt depozitate in partea de nord a platformei betonate.

Deseurile solide si anume : 010408,010409,010413,170504190305,190119 ajung pe platforma vrac si sunt depozitate in partea de sud a platformei betonate in zonele delimitate fiecarui tip de deseu.

Deseurile din construcții și demolări (170107,170508, 170504, 170101, 170102, 170103, 170302) ajung pe platforma vrac. Acestea sunt depozitate apoi sub forma de gramada in zona destinata depozitarii temporare pe platforma betonata in partea de nord-est a acesteia pana la maruntirea acestora si tranformare in materie prima valorificabila.

Deșeurile din construcții și demolări sunt supuse operațiunii de concasare care constă în:

- Sortarea si sfaramarea prin concasare cu falci a diverselor tipuri de materiale incepand de la piatra sparta, betoane simple, betoane armate, deseuri de asfalt etc.Concasorul  dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deseurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplaseaza concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui incarcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a falcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioara, în bena vibranta care este prevazuta la partea inferioara cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant)este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Deseul  sortat/concasat se folosește la lucrările de drumuri, cai acces,constructii, agregate pt beton.

Activitatea de maruntire deseuri (Fluff):

Fluff reprezintă fracția combustibilă din deșeurile municipale și industriale, materiale plastice, textile, lemn, tocate și amestecate pentru a fi utilizate sub forma  de combustibil alternativ.

Combustibil solid alternativ (FLUFF) este produs prin mărunțirea deșeurilor municipale și/sau industriale solide, cu ajutorul tocătorului, și constitue o sursă de combustibil alternativ pentru industria cimentului, industria energetică, industria metalurgică si alte industrii consumatoare de energie termica.

Fluff-ul rezultat prin acest proces este comercializat și co-incinerat în instalațiile generatoare de energie sau în alte instalații care necesită căldură.

Folosirea Fluff-ului prezintă avantaje multiple datorită faptului că:

- permite gestionarea și valorificarea deșeurilor municipal/industriale, fiind o alternativă validă la depozitarea acestora într-un depozit final (haldă);

- utilizarea sa în procesele industriale oferă o flexibilitate mai mare decât simpla incinerare a deșeurilor. Utilizarea sa permite reducerea emisiilor de CO2, din moment ce instalațiile pot înlocui parțial combustibilii fosili.

Activitatea de tratare a deșeurilor nepericuloase –preparare combustibil alternativ solid, nepericulos din care rezulta:

- cod 19 12 12 alte deșeuri(inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11*

Combustibilul alternativ solid nepericulos va fi un amestec omogen de deșeuri(material plastic, polistiren, hârtie și carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje), sortate, depozitate temporar, tratate prin mărunțire.

In cazul în care, deșeurile colectate nu se pretează pentru prepararea combustibililor alternativi din motive ce țin de compoziție, stare de agregare și proprietăți fizico-chimice-acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fie pe aceleași coduri pe care au fost colectate fie pe coduri rezultate în urma tratarii lor.

Producerea combustibilului alternativ se realizează cu ajutorul instalației de mărunțire, separare și omogenizare (tocător) astfel:

Cu ajutorul utilajelor (excavator și încărcator frontal) se încarcă deșeurile în instalatia de tocare ce cuprinde 2 echipamente tocator primar si tocator secundar.Primul tocator asigura maruntirea si separarea fractiilor metalice, alimentand in mod continuu si constant tocatorul dsecundar, iar cel de-al doilea tocator asigura maruntirea sub 30 mm si separarea fractiilor metalice mici, evacuand materialul maruntit in mod continuu si constant in containere de 30 mc de tip abroll. In cazul care in baza in baza solicitarilor unor clienti de omogenitate si dimensiune se poate introduce in flux si un al treilea echipament. Acesta este alimentat continuu de tocatorul secundar si are rolul de a elimina din  compozitia Fluff-ului eventualele fractii agabaritice (mai mari de 30 mm) si de a aomogeniza materilalul. Operatiunea se realizeaza printr-o sita de tip tambur cu rotire lenta. Capacitate maximă-autorizată de 15 to/h.

Inainte de valorificare deseurile sunt cantarite din nou, incarcate in camioane si transportate catre persoane fizice sau juridice autorizate cu care societatea are încheiate convenții sau contracte de preluare deșeuri nepericuloase.

Notă 1: pentru deșeuri exceptând 170504, 170107, 170508, 170101, 170102, 170103, 170302

Eliminatori finali pot fi:  persoane fizice sau juridice autorizate.

Utilaje: buldoexcavator, stivuitor

Notă 2: pentru deșeurile 170504, 170107, 170508, 170101, 170102, 170103, 170302

Valorificatori  finali pot fi numiti orice persoana fizica sau juridica autorizata cu care Demeco are incheiate conventii sau contracte de preluare si sunt folosite ca si material de umplutura, strat suport la caile de acces etc.

Utilaje: buldoexcavator, stivuitor, concasor, instalatie maruntire.

Procedura 2

Depozitare temporara/valorificare/eliminare finala deseuri fluide nepericuloase

Coduri deseuri:

| 010504 | Deseuri si noroaie de forajpe baza de apa dulce |
| --- | --- |
| 010507 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina altele decat cele specificate la 010505* si 010506* |
| 020301 | Namoluri de la spalare,curatare,decojire,centrifugare si separare |
| 030305 | Namoluri de la eliminarea cernelei din procesul de reciclare al hartiei |
| 020699 | Alte deseuri nespecificate |
| 020401 | Namoluri de la curatarea si splarea sfeclei de zahar |
| 020201 | Namoluri de la spalare si curatare |
| 190902 | Namoluri de la limpezirea apei |
| 190903 | Namoluri de la decarbonatare |
| 191306 | Namoluri de la remedierea apelor subteranealtele decat cele specificate la 191305* |

Fluxul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de tratare. Acestea sunt cantarite, iar apoi descarcate in haba cu un volum de 20 mc. Din aceste deseuri se preleveaza probe care se stocheaza pe o perioada de 90 de zile in dulapul de probe.

Din haba deseurile sunt preluate cu ajutorul buldoexcavatorului si depozitate pe platforma betonata in zona destinata deshidratarii.  Dup ace deseurile au suferit acest process de deshidratare aceste sunt depozitate sub forma de gramada p e platforma betonata in zona destinata depozitarii temporare.  Din  aceasta zona deseurile sunt incarcate in camioane,cantarite si trimise catre persoane fizice sau juridice autorizate.

Utilaje: habă 21 mc, buldoexcavator, betonieră, stivuitor

Procedura 3

Tratare fizico-chimica stabilizare/inertizare/eliminare/valorificare deseuri periculoase

Coduri deseuri:

| 010505* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de ulei |
| --- | --- |
| 050102* | Slamuri de la desalinizare |
| 050103* | Slamuri din rezervoare |
| 050106* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor |
| 080314* | Namoluri de cerneluri cu substante periculoase |
| 050107* | Gudroaneacide |
| 050108* | Altegudroane |
| 050603* | Altegudroane |
| 060201* | Hidroxidul de calciu |
| 060405 | Deseuri cu continut de metale grele |
| 100104* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan |
| 100116* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase |
| 100503* | Praf din gazul de ardere |
| 101009* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase |
| 190113* | Cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 190402* | Cenusi zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 130501* | Solide din paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |
| 130502* | Namoluri de la separatoarele ulei apa |
| 130508* | Amestecuri de deseuri de la paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |

Deseuri care s-au introdus pentru revizuire REV 1:

| 170106* | Amestecuri sau fractii separate de beton,caramizi,tigle sau materiale ceramice cu continut de susbstante periculoase. |
| --- | --- |
| 170503* | Pamant si pietre cu continuat de substante periculoase |
| 170507* | Resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 170903* | Alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri cu continut de substante periculoase |

Procesul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajuns deseul este cantarit  si apoi este descarcat pe platforma betonata in zona destinata descarcarii.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient,gramada (bigbags,sac,gramada..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe.  Din zona unde  deseul a fost descarcat  este preluat cu ajutorul stivuitorului sau a buldoexcavatorului si depozitat in zona special amenajata pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deseului din recipientul in care a ajuns pe platforma  si aranjarea acestuia sub forma de halda (gramada sub forma de con) cu ajutorul unui incarcator frontal de tip buldoexcavator, wola.

Urmatorea etapa corespunde stabiliri unei sarje de tratare. Sarja de tratare este de maxim 50 de tone/zi. Dupa stabilirea sarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianti chimici ce urmeaza a fi amestecati cu deseul. Calculul stoechiometric se face in functie de concentratia substantei periculoase din deseu, a umiditatii, a ph-ului. Aceste informatii se gasesc in buletinul de analiza al deseului. In functie de rezultatele acestui calcul se stabileste ce operatie are loc in prima faza de tratare.

In cazul deseurilor de betoane, caramizi, tigle rezultate din demolari constructii coduri de deseu:170106*,170507*,170903*170503* operatiunea de tratare cuprinde și următoarea etapă de pregătire material (deșeu) înainte de concasare - sablare.

Sablarea deseului din beton constă in: pozitionarea bucatilor de  material infestat (beton) cu partea infestata in sus, realizarea de culoare de trecere printre aceste bucati si inceperea activitatii de sablare. Sablarea consta in frecarea partilor infestate cu o perie de sarma si curatirea cu jet de nisip la presiune inalta 8 bari. Dupa sablare deseul este incarcat in cupa buldoexcavatorului si alimentat in concasor.

Deșeurile din construcții și demolări sablate sunt supuse operațiunii de concasare care constă în:

- sortarea si sfaramarea în concasorul cu falci a diverselor tipuri de materiale incepand de la piatra sparta, betoane simple, betoane armate, deseuri de asfalt etc. Dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deseurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplaseaza concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui incarcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a falcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioara, în bena vibranta care este prevazuta la partea inferioara cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant)este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Deșeul nepericulos sortat/concasat se folosește la lucrările de drumuri, cai acces,constructii, agregate pt beton, etc. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru celelalte tipuri de deșeuri o data stabilite aceste lucruri incepe tratarea propriu-zisa a acestor tipuri  de deseuri.In prima faza aceste tipuri de deseuri sunt umectate cu apa in vederea evitarii formarii prafului in timpul amestecarii acestora cu diferiti lianti chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 si substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileste ordinea introducerii acestora in procesul de amestecare. O data cu amestecarea deseurilor are loc si aerarea succesiva a acestora. Oxigenul care intra in gramada de deseu o data cu vanturarea acestuia creste viteza de reactie chimica dintre substanta periculoasa si substantele introduse in vederea tratarii deseului.

Tratarea deseului prin amestecare si aerare continua dureaza intre 5-15 zile de la introducerea liantilor chimici in amestec.

Dupa finalizarea operartiei de amestecare si tratatre, deseurile sunt depozitate sub forma de halda in zona destinata deseurilor stabilizate. Sunt monitorizate orar in vederea cresterii temperaturi in interiorul gramezii. Daca gramada fumega inseamna ca procesul nu este terminat, inca se produc reactii endoterme, si se continua aerarea.Din aceasta gramada se preleveaza probe. Dupa finalizarea buletinelor de analiza aceste deseuri stabilizate sunt  incarcate si transportate catre persoane fizice sau juridice autorizate  in vederea valorificarii.

Figura 1. Flux tehnologic pentru tratarea deseurilor ce urmeaza  fi stabilizate inertizate (exceptie facand codurile de deseu 170106*,170903*).

Notă: dacă valorile concentrațiilor compușilor periculoși din deșeuri depășesc limitele procesului de tratare fizico-chimică, aceste deșeuri vor fi destinate eliminării prin incinerare sau valorificare prin coincinerare, în instalații aparținând operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

Utilaje: Wolla, excavator, buldoexcavator, betonieră.

Eliminatori/Valorificatori deșeuri: persoane fizice sau juridice autorizate.

Deșeuri rezultate în urma stabilizării: 190305 deșeuri stabilizate altele de cât cele specificate la 190304*

Figura 2. Flux tehnologic tratare deseuri din constructii si demolari pt codurile de deseu 170507*,170106* si 170903*170503*.

Utilaje: Wolla, excavator, buldoexcavator, betonieră.

Eliminatori/Valorificatori deșeuri: persoane fizice sau juridice autorizate.

Deșeuri rezultate în urma stabilizării: 190305 deșeuri stabilizate altele de cât cele specificate la 190304*

Pentru deșeurile din construcții și demolări care se sablează/concasează:

Utilaje: Wolla, excavator, buldoexcavator, betonieră, mașină de sablat, concasor.

Produse rezultate în urma sablării / concasării: alte deseuri valorificabile.

Procedura 4 - de tratare deseuri periculoase

Bioremediere

Coduri deseuri:

| 170503* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 17 09 03* | Alte deseuri de la constructiisi demolari (inclusive amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase. |
| 190304* | Deseuri incadrate ca periculoase partial stabilizate |
| 191301* | Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase. |
| 160708* | Deseuri cu continut de titei |

Procesul tehnologic incepe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajuns deseul este cantarit  si apoi este descarcat pe platforma betonata in zona destinata descarcarii.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient,gramada (bigbags,sac,gramada..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe.  Din zona unde  deseul a fost descarcat  este preluat cu ajutorul buldoexcavatorului si depozitat in zona special amenajata pentru depozitare temporara.   Dupa depozitare solul este supus  sortarii manuale in urma careia sunt evacuate resturile de betoane, lemn, cauciuc, plastic, textile. Aceste deseuri sunt stocate temporar in zonele destinate stocarii.  Din aceste zone sunt incarcate in camioane, cantarite si transportate la instalatiile de coincinerare. Solul care a fost supus sortarii manuale   ajunge apoi in buncarul instalatiei de sitare.

In urma sitarii rezulta doua fractii si anume: - o fractie mai mica de 60 mm care  va intra in procesul de bioremediere, si  fractie mai mare de 60 mm care va intra in procesul de stabilizare.

Solul destinat bioremedierii este depozitat pe platforma de bioremediere sub forma de prisme.  Dupa depozitare sunt prelevate probe pentru a se determina continutul de Tph, umiditatea, in vederea stabilirii procesului de bioremediere. In functie de rezultate se stabileste cantitatea de nutrient ce urmeaza a fi adaugata pentru activarea bacteriilor care se hranesc cu hidrocarburi. Dupa ce se cunosc rezultatele analizelor incepe procesul de bioremediere. Prismele sunt aerate zilnic cu ajutorul unui aerator de capacitate 2500 -3000 mc/h. (se stabileste un ciclu orar de aerare). Pe parcursul procesului de bioremediere sunt masurate temperatura si umiditatea din interiorul  prismelor. In functie de acestea se va stii cum evolueaza procesul. In timpul procesului de bioremediere sunt prelevate probe si trimise catre laborator in vederea stabilirii concentratiei de Tph. In functie de rezultatele analizelor de laborator se cunoaste cand procesul de bioremediere este finalizat. Daca toate conditiile necesare bioremedierii sunt satisfacute procesul poate decurge intre 12-180 zile. Factorul principal fiind concentratia de Tph.

Dupa finalizarea procesului de bioremediere se preleveaza probe din toate prismele aflate pe platforma de bioremediere. Aceste probe sunt trimise catre un laborator acreditat. Dupa finalizarea rezultatelor de laborator, solul bioremediat este incarcat in camioane si transportat catre diferite personae fizice sau juridice in vederea valorificarii.

Notă: Deșeuri rezultate: conform flux menționat mai sus:

- 190305 – deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 190304*

- 191302 – deșeuri solide de la remedierea solilui, altele decât cele specificate la 191301*

Utilaje: stație sortare, echipament de bioremediere Bachus, buldoexcavator, Wolla.

Eliminatori/Valorificatori  deșeuri: personae fizice sau juridice autorizate.

C.1 Colectarea deşeurilor, depozitare temporară şi transport

Societatea desfăşoară activitatea de colectare în vederea valorificării/eliminării finale a deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase. Transportul deşeurilor se face societăţi autorizate, iar valorificarea/eliminarea finală se fac prin societăţi autorizate, în baza contractelor încheiate.

În vederea optimizării transporturilor, se face stocarea temporară a deşeurilor colectate la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL.

Colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase de la generatori se face în baza contractelor încheiate cu generatorii de deşeuri, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora  până la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL, unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării acestuia.

Dacă generatorul deşeului nu poate pune la dispoziţie buletine de analiză, atunci se prelevează probe, care sunt trimise la analiză în laboratoare acreditate.

În cadrul activităţii desfăşurate, deşeurile sunt colectate, transportate şi stocate temporar în mod separat, pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel încât să se poate asigura un grad ridicat de protecţie a mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, precum şi trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală.

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport se face sub observaţia deţinătorului deşeurilor. La operaţiunea de încărcare se utilizează electro sau motostivuitor, transpalet, paleţi, cutii de transport etc. În cazul coletelor cu mase mici, încărcarea se poate face şi manual.

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport se face prin grija angajaţilor societăţii unde are loc operaţiunea de valorificare/eliminare finală sau sub directa şi atenta supraveghere a şefului de depozit în cazul în care deşeurile sunt stocate temporar la punctele de lucru.

Se va avea în vedere ca :

- deşeurile să fie descărcate corect, în conformitate cu informaţiile din documentul de transport şi cu informaţiile de pe colete, containere sau vehicule;

- să se verifice  înainte şi în timpul descărcării ca ambalajele să nu fie deteriorate, să aibă pierderi care ar putea pune în pericol operaţiunea de descărcare;

Cantităţile de deşeuri colectate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară/balotare/presare/tratare de la punctele de lucru deţinute de societate.

După descărcarea deşeurilor din mijloacele de transport în vederea depozitării temporare la punctele de lucru se va face recepţia calitativă a acestora prin care se verifică:

- dacă toate deşeurile sunt ambalate şi securizate;

- ca fiecare ambalaj să poarte eticheta de identificare;

Deşeurile care sunt ambalate necorespunzator şi care prezintă risc de poluare trebuie să fie reambalate şi etichetate corespunzător.

- Deşeurile descărcate trebuie sortate şi depozitate pe grupe de deşeuri.

După ce deşeurile au fost descărcate şi identificate se efectuează recepţia cantitativă.

- Fiecare lot recepţionat este cântărit şi depozitat separat

- Este interzisă introducerea în depozit a deşeurilor necântărite

- Rezultatele cântăririi sunt înregistrate

După efectuarea cântăririi, se completează Procesul Verbal de predare-primire a deşeurilor;

- În cazul în care a fost întocmit Proces Verbal de neconformitate, acesta este transmis şefului punctului de lucru în vederea eliminării neconformităţii.

- Bonul de cântar, avizul de însoţire a deşeurilor, procesul verbal de predare-primire, anexa transport şi fişa de siguranţă şefului punctului de lucru în vederea operării datelor în sistemul informatic.

Sortarea deşeurilor preluate se face pe grupe de aceeaşi clasă de periculozitate, corespunzător condiţiilor de  depozitare prevăzute în legislaţia în vigoare şi a matricei de compatibilitate a deşeurilor în funcţie de caracteristicile fizico-chimice.

Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase

Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri; transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Transportul deşeurilor periculoase se face cu societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, în baza contractelor încheiate.

Lista deşeurilor nepericuloase/periculoase care pot fi colectate şi transportate în vederea valorificării/eliminării finale este prezentată la secţiunea "Deşeuri colectate" (conform clasificării din H.G. nr.856/2002 completată, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase).

C.2. Tratarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase

● Activitatea de deshidratare a solurilor contaminate cu THP şi metale grele, a deşeurilor de nămol precum şi a deşeurilor periculoase cu conţinut de substanţe periculoase

Solurile contaminate şi deşeurile care urmează a fi tratate sunt depozitate pe platformă betonată/impermeabilizată cu membrană şi geotextil, în zona delimitată destinată operaţiei de deshidratare.

După depozitare sunt prelevate probe în vederea stabilirii metodei de tratare care se stabileşte în  funcţie de umiditatea solului şi a conţinutului de substanţe periculoase conţinute.

Utilajele necesare în desfăşurarea acestei activităţi sunt: excavator, buldoexcavator, wolla si un şnec de capacitate mare. În funcţie de rezultatul analizelor solurile vor fi tratate cu lianţi chimici, CaO, Ca(OH)2, Inercemul si diferici stabilizatori chimici V1-V3.

Solurile sunt amestecate cu ajutorul excavatorului, lianţii sunt introduşi pe parcursul amestecării. Cantitatea maximă de lianţi care pot fi folosiţi este cuprinsă între 2-10% faţă de cantitatea de deşeuri tratată.

Pentru tratarea solurilor contaminate care au un conţinut de umiditate mare se introduce oxidul de calciu care are rolul de a micşora umiditatea până la 5-15%.

● Tratare cu INERCEM a deşeurilor /solurilor contaminate cu THP şi metale grele

Activitatea de stabilizare cu INERCEM constă în tratarea solurilor contaminate cu conţinut de hidrocarburi şi/sau metale grele având ca scop:

- reglarea pH, prin aducerea acestuia la valori alcaline (pH=8-9);

- adăugarea liantului hidraulic (INERCEM) duce la formarea fazelor insolubile care fixează substanţele poluante (ex: carbonaţi sau sulfaţi ai metalelor grele) cu reducerea mobilităţii contaminantului atunci când este expus la fluide şi cu legarea contaminantului într-o formă netoxică;

- conferirea unei stări fizice de bloc solid.

Procesul tehnologic constă în:

- amestecarea deşeurilor (cu conţinut de 25-30% umiditate) cu INERCEM şi stabilizatori pe o platformă betonată/impermeabilizată. Dozarea acestuia se face în funcţie de conţinutul de hidrocarburi şi metale grele;

- efectuarea de analize la deşeurile intrate/ieşite din tratare;

- dirijarea solului tratat la acoperirea celulei de depozitare deşeuri nepericuloase/folosire ca strat de acoperire (se vor respecta prevederile Ord.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare; în acest sens sunt necesare analize pentru materialul folosit cât şi teste de levigabilitate pe materialul inert ce urmează a fi depus) sau în cazul neîncadrării în limitele impuse de legislaţie se va preda la o societate autorizată în vederea eliminării.

Tehnicile de stabilizare/solidificare (S/S) sunt folosite pentru a preveni sau minimiza contaminarea mediului prin producerea unui amestec solid, cu caracteristici îmbunǎtǎţite de manipulare, cu arie specifică de  transfer a  contaminantului redusǎ, cu reducerea mobilitaţii contaminantului atunci cand este expus la fluide şi cu legarea contaminantului într-o formă netoxică.

Stabilizarea deşeurilor periculoase constă în îmbunătăţirea proprietaţilor fizice, chimice, şi mecanice ale deşeului, încapsularea poluanţilor şi reducerea solubilităţii substanţelor toxice. Metoda de stabilizare este aplicată pentru legarea metalelor şi a componenţei organice. Scopul tratării este de a neutraliza deşeul, de a produce un amestec compactabil asemănător solului şi de a imobiliza hidrocarburile în structura formată prin cimentare într-un monolit.

Stabilizarea este procesul de reducere al potenţialului toxic al deşeurilor prin convertirea compuşilor periculoşi în forma lor cu solubilitate, mobilitate şi toxicitate minimă. Stabilizarea îmbunătăţeşte proprietăţile mecanice ale deşeurilor. Stabilizarea deşeurilor cu var şi INERCEM şi stabilizator este tehnica cea mai simplă, deoarece varul asigură controlul pH-ului, iar liantul hidraulic îmbunătăţeşte legarea dintre particule. Proprietăţile mecanice sunt şi ele îmbunătăţite semnificativ.Adăugarea de var duce la scăderea umidităţii. Solubilitatea hidrocarburilor este şi ea redusă semnificativ.

Prin solidificare se elimină lichidele libere, se scade aria de suprafaţă a deşeului şi se produce un material solid monolitic cu integritate structurală ridicată. Solidificarea poate implica imobilizarea particulelor fine de deşeuri sau a blocurilor voluminoase de deşeuri. Principalul avantaj al procesului de imobilizare este acela că deşeul nu intră în contact cu apa sau alte chimicale solubile  care pot fi imobilizate cu succes. Contaminanţii nu interacţionează chimic cu aditivii, dar sunt imobilizaţi mecanic în matricea solidificată prin microîncapsulare.

Este interzisă pătrunderea lianţilor hidraulici speciali în reţeua de canalizare sau cursuri de apă (poate produce o soluţie alcalină potenţial periculoasă, deversarea în canalizare poate produce obturarea conductelor, nu se vor depozita în locuri unde poate afecta solul sau apele de suprafaţă; în timpul manipulării, depozitării şi utilizării se va evita degajarea nasivă de praf.Depozitarea produsului vrac se va face în silozuri impermeabile (protejate de umezeală şi impurităţi).

După finalizarea procesului de tratare mai sus menţionat şi efectuarea de determinări de laborator privind caracteristicile materialului rezultat, acesta poate fi depozitat direct în celula de depozitare pentru deşeuri nepericuloase sau folosit ca strat de acoperire.

# a) Staţia de sortare tip MPRT – SS – 40 care are o capacitate de sortare de 90 mc/h şi  este compusă din următoarele componente:

- Buncăr de alimentare cu grătar pe balama de 8mc

- Alimentator tip bandă 650x3m

- Bandă de alimentare de 650x15m

- Ciur vibrant 4 mp cu 2 câmpuri

- 2 Benzi de sorturi de 500x12,5m

- Bandă de evacuare material sitat, lungime 12 m

- Instalaţie electrică

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

17 01 06*	 amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

17 01 07 	amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 04*	 sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase

17 05 03*	 pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 04 	pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 07*	 resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 08 	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 09 03*	 alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

17 09 04 	amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03

Fluxul tehnologic:

- Deşeurile care urmează să fie sortate sunt introduse în buncărul de alimentare, de unde sunt preluate cu un alimentator şi încărcate pe banda transportoare (banda de alimentare);

- Deşeurile sunt transportate cu ajutorul benzii de alimentare până la ciur unde datorită vibraţiilor are loc sortarea deşeurilor în funcţie de granulaţie. Ciurul este dotat cu două site de cernere, cu dimensiuni diferite ale ochiurilor de 32 mm, respectiv 16 mm;

- Deşeurile care au fost trecute prin site, ajung pe banda de evacuare, care le transportă şi la evacuare sunt aranjate sub formă de prismă conică;

- Refuzul de ciur este preluat de o altă bandă şi este transportat în zona de depozitare;

Alimentatorul staţiei de sortare este prevăzut cu convertizor de frecvenţă, care ajută la reglarea debitului de material transportat.

Deşeurile rezultate în urma sortării:

19 12 06*	 lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 11*	 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 01*	deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare)

b) Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere.

Activitatea de bioremediere constă în:

- transportul deşeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma dotată corespunzător acestei activităţi;

- cântărirea deşeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului (deşeurilor) care va fi supus bioremedierii, la recepţia acestuia şi pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratorului propriu-al beneficiarului sau a SC DEMECO SRL;

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi;

- spălarea şi curăţarea autobasculantelor în zona de spălare roţi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalaţiei mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim K:N:P – Potasiu, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (Bioneol); Conform datelor furnizate de SC Cadox Biodistribution SRL Bucureşti modalitatea de intervenţie pe sol contaminat TPH este următoarea: la 1 mc de sol infestat TPH se aplică 200 ml Bioneol. Deoarece umiditatea normală a solului este de 10-15 % se caută să se obţină o umiditate de 15-40% pentru o intervenţie optimă în procesul de epurare. Pentru aceasta se utilizează de exemplu la 40 l amestec apă – bioneol aplicarea pe 1000 kg sol. Bioneolul facilitează descompunerea biodegradabilă a TPH.

- temperatura optimă compostării de 40-65°C, este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent;

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul este dirijat după caz:

  - materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat (ex: amplasamentul sondelor şi parcurilor de rezervoare dezafectate aparţinâd SC OMV PETROM SA);

  - pentru depozitarea definitivă la persoane fizice sau juridice autorizate ;

Utilajul folosit în activitatea de bioremediere este de tip Backhus 15.50

- Capacitate de aerare de 300-3000 mc/h

- Lăţime prismă - 2.8 m

- Inălţime prismă - 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

Fluxul tehnologic:

Utilajul de bioremediere BACKHUS seria 15.50 se foloseşte pentru răscolirea (în vederea aerării) grămezilor de sol. Acesta este prevăzut cu două curăţătoare de drum care se mişcă în faţa şasiului, materialul care trebuie răscolit, este preluat de benzile de circulaţie spre centrul maşinii şi se aruncă în spate. Bolovanii mari se macină în acest fel şi va fi formată o prismă nouă, amestecată şi aerisită.

Cu ajutorul echipamentului, prismele sunt aerate prin procedeul de întoarcere a brazdelor. Echipamentul dispune şi de o instalaţie de umezire a prismei de deşeu şi introducere de enzime, care au rolul de a micşora lanţul de hidrocarburi din poluant, în anumite condiţii de temperatură şi umiditate.

Bioremedierea se va realiza în cicluri succesive a căror durată de timp va depinde umiditate şi temperatură.

Deşeuri care pot fi tratate prin procesul de bioremediere:

- deşeuri (soluri) contaminate cu produse petroliere

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat ca urmare a poluărilor accidentale) |
| --- | --- |
| 17 09 03* | alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase (deşeu de moluz mărunţit amestecat cu sol, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 03 04* | deşeuri încadrate ca periculoase, parţial stabilizate (sediment rezultat din procesarea şlamurilor) |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare) |
| 16 07 08* | deșeuri cu conțnut de țiței |

Deşeuri rezultate în urma bioremedierii:

| 19 13 02* | deşeuri solide de la remedierea solului altele decât 191301* |
| --- | --- |

c) Sablare

Sablarea deseului din beton constă in pozitionarea bucatilor de  material infestat (beton) cu partea infestata in sus, realizarea de culoare de trecere printre aceste bucati si inceperea activitatii de sablare. Sablarea consta in frecarea partilor infestate cu o perie de sarma si curatirea cu jet de nisip la presiune inalta 8 bari. Dupa sablare deseul este incarcat in cupa buldoexcavatorului si alimentat in concasor, iar nisipul de sablare și materialul sablat contaminat sunt destinate tratării (191211*).

d) Concasare

Concasarea deseului din beton constă in sortarea si sfaramarea prin concasare cu falci a diverselor tipuri de materiale incepand de la piatra sparta, betoane simple, betoane armate, deseuri de asfalt etc. Utilajul dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deseurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Scopul acestei  operatiuni este urmatorul:

Recuperarea materialelor reciclabile sortate include transformarea deseurilor metalice si nemetalice si a resturilor de articole din metal, in alte deseuri 191212 si 191302, prin zdrobirea, curatarea si sortarea deseurilor provenite din constructii si demolari, pentru a obtine alte deseuri. Prin recuperarea materialelor reciclabile provenite in special din demolarea constructiilor respectiv balast, piatra sparta, asfalt, betoanele rezultate din demolari de imobile,demolari sonde, reparatii de drumuri etc.,  rezulta deseuri folosite pentru constructii.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplaseaza concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui incarcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a falcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioara, în bena vibranta care este prevazuta la partea inferioara cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant)este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Produsele rezultate din aceasta activitate sunt pământ steril și deseuri  granulare sortate. Pământul steril este folosit pentru amenajarea spatiilor verzi și/sau este valorificat la balastiere pentru umplerea gropilor de împrumut, la lucrările de drumuri pentru realizarea umpluturilor, etc.

Deseul granular  sortat/concasat se folosește la lucrările de drumuri, cai acces, constructii, agregate pt beton.

e) Tocator (instalatie maruntire deseuri/preparare fluff)

Activitatea de tratare a deșeurilor nepericuloase –preparare combustibil alternativ solid, nepericulos din care rezulta:

- cod 19 12 12 alte deșeuri(inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11*

Combustibilul alternativ solid nepericulos va fi un amestec omogen de deșeuri(material plastic, polistiren, hârtie și carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje), sortate, depozitate temporar, tratate prin mărunțire.

In cazul în care, deșeurile colectate nu se pretează pentru prepararea combustibililor alternativi-din motive ce țin de compoziție, stare de agregare și proprietăți fizico-chimice-acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fie pe aceleași coduri pe care au fost colectate fie pe coduri rezultate în urma tratarii lor.

Producerea combustibilului alternativ se realizează cu ajutorul instalației de mărunțire, separare și omogenizare(tocător) astfel:

Cu ajutorul utilajelor (excavator și încărcator frontal) se încarcă deșeurile în instalatia de tocare ce cuprinde 2 echipamente tocator primar si tocator secundar.Primul tocator asigura maruntirea si separarea fractiilor metalice, alimentand in mod continuu si constant tocatorul dsecundar, iar cel de-al doilea tocator asigura maruntirea sub 30 mm si separarea fractiilor metalice mici, evacuand materialul maruntit in mod continuu si constant in containere de 30 mc de tip abroll. In cazul care in baza in baza solicitarilor unor clienti de omogenitate si dimensiune se poate introduce in flux si un al treilea echipament. Acesta este alimentat continuu de tocatorul secundar si are rolul de a elimina din  compozitia Fluff-ului eventualele fractii agabaritice (mai mari de 30 mm) si de a aomogeniza materilalul. Operatiunea se realizeaza printr-o sita de tip tambur cu rotire lenta. Capacitate maximă-autorizată de 15 to/h.

- Utilaje si echipamente pentru tratarea deşeurilor

| Tip echipament | Forma de proprietate |
| --- | --- |
|  | Proprietate | Închiriere |
| Platformă betonată şi platformă balastată cu suprafaţa de 7830 mp prevăzută cu rigolă colectoare şi bazin de stocare a apelor pluviale contaminate | 1 buc |  |
| Utilaj bioremediere de tip Bachus, 15.50 | 1 buc |  |
| Staţie de sortare 7.5 MPRT-SS-40 | 1 buc |  |
| Bazin colectare apăe pluviale contaminate | 1 buc |  |
| Masină de sablare | 1 buc |  |
| Concasor J1160 Terex |  | 1 buc |
| Instalatie maruntire deseuri | 1 buc |  |

D.1. Staţia de sortare

Tip MPRT-SS-40, capacitate maximă 90 mc/h

Statia de sortare este compusa din urmatoarele utilaje:

- Buncar de alimentare cu gratar pe balama;

- Alimentator tip banda;

- Banda de alimentare;

- Ciur vibrant;

- Banda de evacuare material sitat;

- Banda de evacuare refuz ciur;

- Tabloul electric.

Buncar de alimentare

- capacitate 8 m.c.;

- Prevazut cu gratar separator, platforma si scara de acces;

Alimentator tip banda

- Are o lungime de 3 m si o latime de 650 mm;

- Dotat cu motor prevazut cu convertizor de frecventa;

- Modulul de lucru este de la 1 la 10;

- Capacitate de alimentare intre 25 si 90 m.c./h

Banda de alimentare

- Dimensiuni: 15 m lungime, 650 mm latime.

- Capacitate de transport 150 m.c./h

Ciur vibrant

- Suprafata de sitare   6 m.p.;

- Dotat cu doaua site, una cu ochiuri de 32 mm si celalata de 16 mm;

- Motor electric de 7.5 kW;

- Dotat cu platforma care-l inconjoara si scara de acces

Banda de evacuare material sitat

- Lungime 12 m, latime 650 mm;

- Motor electric de 5.5 kW;

- Capacitate maxima de transport de 90 m.c./h

Banda evacuare refuz ciur

- Lungime 12 m, latime 650 mm;

- Motor electric de 5.5 kW;

- Capacitate maxima de transport de 90 m.c./h

Tablou electric

- Tabloul electric este dotat cu un PLC care comanda toate utilaje din componenta statiei de sortare.

- Pe tabloul electric sunt montate si inscriptionate butoane de pornire/oprire a tuturor utilajelor componente.

D.2. Utilaj bioremediere de tip Bachus 15.50

- Bioremedierea este un termen care se refera la fenomene biochimice aerobe prin care compusii organici sunt descompusi in apa, dioxid de carbon si materii humice.

- Bioremediere = compusi organici + micro(macro)organisme + conditii specifice

- Conditii:

- macroelemente:  N, P, Na, K, Mg, Ca, etc.

- Oxigen;

- Umiditate 40-60%;

Temperatura  40-65°C; va fi reglata indirect prin cantitatea de aer pompat

Biremedierea - tehnologie

Are loc pe o platforma speciala numita platforma de bioremediere. Procesul consta in:

-  Receptia si pretratarea solului contaminat: premixarea, maruntirea si udarea solului;

- Zona de bioremediere: aerul este introdus prin tehnologia prismelor aerate ;

- Depozitul de compost.

Toate aceste procese dureaza aproximativ 4-6 saptamani.

Debitul de aer va fi realizat cu ajutorul echipamentului mobil BACKHUS 15.50, cu o capacitate de  2500 m.c./h.

In prisme, temperatura minima pentru proces va fi cuprinsa intre 55 ºC, mentinuta timp de 2 saptamani (rolul de distrugere a microorganismelor patogene), si 65 ºC , temperatura maxima mentinuta timp de 1 saptamana.

Datorita procesului de biodegradare si aerarii continue, gramezile de sol pot pierde apa, deci se va utiliza sistemul de udare BACKHUS HD 6320M, ce este atasat sistemului de aerare. –capacitatea maxima de udare este de 5 l/minut, volumul vasului este de 400 litri, consumul creste in functie de concentratia de hidrocarburi din sol.

Solul infestat va fi inspectat si se vor lua probe in zona de receptie.

Deseurile neconforme (continut mare in metale, etc) vor fi separate si vor fi duse in zona de tratare a deseurilor periculoase.

Gramezile de sol dispuse in forma unor prisme cu ajutorul transportorului frontal.

Aerarea

Solul tratat

Gramezile de sol supuse bioremedierii vor fi tratate in mod individual si vor fi testate in laborator pentru a determina continutul de TPH. In urma procesului de bioremediere, solul tratat poate fi utilizat ca:

- Sol destinat agriculturii, mai ales pentru plantarea arborilor (compostul este un sol foarte bun pentru cresterea plantelor);

- Acoperirea deponeelor de tratare a deseurilor menajere;

- Remedierea in facilitati destinate deseurilor periculoase daca solul tratat contine si alti contaminanti periculosi, in afara de TPH.

Componentele utilajului sunt următoarele: cabină, cadru metallic, tunel, rotor, baterie cu comutator, motor diesel, rezervor pentru udat.

Capacitatea de lucru a utilajului este de 300-3000 mc/h; zgomot 73-112 dB.

Motor diesel putere 200 kW; 6 cilindri; 8300 cm3

D.3. Mașină de sablare

Mașină de sablat cu aspirator încorporat pentru recuperarea și filtrarea agentului de sablare. Mașina se poate utiliza pentru sablarea oricărui tip de material (oțel, aluminiu, plastic sticlă, piatră lemn, etc.). Aspiratorul încorporat cu putere de 1200 W ajută la recuperarea materialului de sablare și filtrarea prafului rezultat în urma sablării. Mașina lucrează la o presiune de 8 bar.

D.4. Concasor

Concasor cu fălci, model J-1160 TEREX J W40, capaitate 225 – 350 to/h.

Este dotat cu: cameră încărcare 5 mc, alimentator cu grătar vibrator cu bare, bandă transportoare principală, bandă transportoare de ocolire, separator cu magneți, sistem de comandă, motor 202 kW. Funcționează cu motorină, având un rezervor de combustibil cu capacitate de 400 l.

D.5. Bazin colectare ape pluviale

Are rolul de a reţine apele pluviale contaminate, colectate de pe platforma betonată prin intermediul unei rigole.

D.6. Flafuri

- Tocător combinat, este compus din:

- Tocator primar

- Tocator secundar

- Sita tambur rotativa

- sașiu de tip semiremorca cu 4axe,

- sistem de frânare cu ABS și  protecție anti-stropire

- 2 motoare de actionare utilaj de tip diesel, min 750 CP Unitate motor rabatabilă

- rezervor combustibil de minim 900 l

- tambur de tocare primară prevăzut cu minim 40 dinți si pieptene cu minim 20 contradinți

- tambur de tocare secundara primară prevăzut cu minim 40 dinți si pieptene cu minim 20 contradinți

- nr. ciocane – minim 35 bucăți

și are următoarele caracteristici

- viteza	maximă autorizată 80 km/h

- masa	maximă autorizată 46.000 kg

- rotație tambur 20-25 rpm

- coș tocare minim 30 – 70 mm

- Capacitate maxima de maruntire : 15 to/h (120 to/zi)

II. Activitati auxiliare

- Parc auto şi utilaje (aparţine SC Glencora SRL)

- parc auto – 1 autocamion transport deşeuri periculoase şi nepericuloase cu o capacitate de 22 to (asigurat de SC Glencora SRL)

– 1 autocamion transport deşeuri periculoase şi nepericuloase cu o capacitate de 7,5 to (asigurat de SC Glencora SRL)

– 2 autoturisme pentru deplasarea personalului tesa (asigurat de SC Glencora SRL)

- utilaje

- buldoexcavator

- încărcător Wolla  4.5 mc

- utilaj bioremediere Bachus

- betonieră 240 l

- stație sortare

- habă 22 mc

- concasor 225 to/h

- mașină de sablat cu aspirator 4 tone/h

-  parc auto – 1 autocamion transport deşeuri periculoase şi nepericuloase cu o capacitate de 22 to (asigurat de SC Glencora SRL)

- 1 autocamion transport deseuri periculoase si nepereculoase cu o capacitate de 7.5 to

2.3.3. Surse de poluare

Din activitatile desfasurate pe platforma unitatii SC Demeco  SRL punct de lucru Vladimirescu rezulta urmatoarele emisii:

♦ emisii in aer

- emisii de la sistemele de eşepare ale autovehiculelor şi utilajelor

- emisii de la operaţiile de tratare, manipulare şi depozitarea deşeurilor solide

- emisii de la bazinul de stocare a apelor pluviale contaminate

- emisii de la mașina de sablat și concasor

- emisii de la instalatia de maruntire

♦ emisii in apa

- scurgeri accidentale produse în urma manipulării şi transportului de deşeuri

- ape pluviale potenţial contaminate de la contactul cu deşeurile

♦ emisii de deseuri

- de la tratarea deşeurilor în instalaţia de sortare

- de la sistemul de colectare a apelor pluviale contaminate

- ambalaje de la materii prime

- de la maruntirea deseurilor

2.3.3.1. Emisii în aer

In cadrul unitatii SC DEMECO – Staţie de bioremediere punct de lucru Vladimirescu nu exista surse punctiforme de poluare a aerului.

În cadrul activităţii de tratare a deşeurilor nepericuloase şi periculoase există următoarele surse difuze, mobile si fugitive de emisie în atmosferă:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide – emisii difuze de pulberi, COV si miros

- emisii de la bazinul de colectare a apei pluviale – emisii de COV si miros

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

- emisii de la instalatia de maruntire deseuri de motorul instalatiei (NOx, SO2, CO)

In conformitate cu tipurile de procese tehnologice care se deruleaza pe amplasament precum si cu emisiile in atmosfera asociate BAT, pe platforma DEMECO rezulta emisii difuze si fugitive compuse din:

- Emisii COV – compuse din hidrocarburi in principal, in cazul tratarii solurilor contaminate cu produse petroliere;

- Emisii de pulberi

Nivelul emisiilor difuze si fugitive totale nu poate fi calculat si nici macar estimat deoarece normativele de calcul al emisiilor din procese tehnologice (atat normativul american EPA AP 42 cat si normativul european  CORINAIR) nu ofera informatii privind coeficientii de emisie. Altfel spus, activitatile de tratare a deseurilor solide nu constituie surse semnificative de emisii difuze si fugitive.

Emisii difuze şi fugitive

- emisii de Cov de la staţia de epurare ape uzate – cca. 20% din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi, COV de la platforma betonată pentru stocare deşeuri – 10% pulberi şi 15% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de COV şi pulberi de la descărcarea deşeurilor contaminate intrate pe amplasament – 20% COV şi 20% pulberi din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de la încărcarea deşeurilor tratate – pulberi 25% din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi şi COV de la transportul deşeurilor pe bandă la instalaţia de sortare – 5% pulberi, 20% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi de la operațiunile de sablare și concasare a eșeurilor din construcții și demolări (0,5% din evacuările totale ale poluantului) și COV de la concasare (0,5% din evacuările totale ale poluantului);

Pentru minimizarea poluării cu pulberi se aplică următoarele tehnici:

Depozitarea temporara a deseurilor solide se face in sistem descoperit, ceea ce constituie o sursa de poluare cu pulberi; monitorizarea imisiilor nu indica depasirea limitelor admise

Se urmareste minimizarea timpului de depozitare a deseurilor netratate; se utilizeaza stropirea cu apa atunci cand este cazul.

Se realizeaza Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Exista program de curatenie a amplasamentului

2.3.3.2. Emisii in apa  - sunt prezentate in Sectiunea 2.9.2.

2.3.3.3. Surse de poluare a solului si subsolului

Activitatea principală de tratare a deşeurilor nu genereaza  emisii controlate pe sol sau subsol.

Unitatea nu deţine rezervoare de carburanţi subterane.

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare in cadrul amplasamentului, pot fi:

- pierderi accidentale la alimentarea autovehiculelor

- scurgeri ocazionale din reteaua de canalizare a apelor pluviale contaminate si a bazinului de colectare a acestora

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice

Măsuri de diminuare a impactului

Toate operaţiile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate sau balastate, izolate cu geomembrană. Platforma betonată este prevăzută cu rigolă colectoare, asigurându-se în acest fel o protecţie a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante.

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate din scurgeri accidentale,    s-au luat următoarele măsuri:

Activităţile de colectare şi transport a deşeurilor periculoase şi nepericuloase se desfăşoară în zone industriale. În scopul evitării scurgerilor acestora, se vor utiliza numai ambalaje/recipiente de stocare de calitate corespunzătoare, din care să nu existe scăpări de produs. În cazul scăpărilor accidentale se vor utiliza materiale absorbante (Spill Sorb, Kemsorb, nisip) pentru colectarea deşeului scurs, care se colectează în recipiente bine închise şi urmează acelaşi traseu de eliminare ca şi deşeul.

Colectarea, sortarea şi depozitarea pe categorii a deşeurilor se vor desfăşura doar pe suprafeţe betonate sau balastate izolate.

Pe durata stocării temporare, recipientele cu deşeuri vor fi supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierilor accidentale. Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi predate operatorilor de salubritate.

În scopul evitării scurgerilor se vor utiliza numai recipiente de stocare corespunzătoare tipului de deşeu stocat, conform indicaţiilor din prescripţiile ADR. Pentru deşeuri de produse petroliere (şlamuri cu conţinut de ţiţei, emulsii, vaseline etc.) se folosesc recipiente tip IBC, butoaie metalice şi din material plastic, iar pentru deşeuri corozive se folosesc recipiente din PVC sau polietilenă (IBC-uri, butoaie).

Stocarea temporară a ambalajelor pe amplasamentul de lucru se va face pe spaţiu betonat sau balastat izolat.

- deşeurile tratate rezultate de la bioremediere care va fi utilizat ca material de umplutură, la refacerea amplasamentelor,  va avea concentraţia de hidrocarburi din petrol (THP) sub valorile de prag admise de Ord.756/1997 cu modificările şi completările ulterioare );

- calitatea solurilor în zona amplasamentelor instalaţiilor mobile nu va depăşi valoarea de prag admise de Ord.756/ 1997 cu modificările şi completările ulterioare ;

- în cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activităţile desfăşurate, se vor respecta prevederile OUG nr.68/2008, HG nr.1403/2007, HG nr.1408/2007, după remedierea defecţiunii şi reconstrucţia ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

2.3.3.4. Emisii de deseuri – sunt prezentate in Sectiunea 2.3.6.

2.3.4. Asigurarea utilitatilor

Apa.

Alimentarea cu apa  este prezentata in Sectiunea 2.9

Energia electrica

În prezent nu există sursă de energie electrică pe amplasament. SC Demeco SRL e în curs de amenajare a instalaţiei electrice.

Energia termica

Nu există sursă de energie termică pe amplasament.

2.3.5. Zone de depozitare

Incinta în care se desfăşoară activitatea este împărţită în două compartimente:

- compartimentul nordic, în suprafaţă de 2494 mp este destinat depozitării temporare a solului sitat, contaminat pentru activitatea de bioremediere, stabilizare şi inertizare şi staţiei de sortare, flafuri;

- compartimentul sudic, în suprafaţă de 5336 mp, destinat activităţii de bioremediere, stabilizare, inertizare, sablării și concasării deșeurilor din construcții și demolări şi bazinului de colectare ape pluviale contaminate.

Pe platforma de bioremediere a SC Demeco  SRL de pe amplasament zona de depozitare a materiilor prime si produselor finite este situata in partea de nord a incintei. Zona de depozitare este balastată şi izolată şi are o suprafaţă de 2494 mp.

Pentru colectarea apelor pluviale există o rigolă colectoare care conduce apele în bazinul de stocare ape pluviale contaminate.

Pentru depozitarea substanţelor de tratare a deşeurilor societatea deţine spaţii proprii pe amplasamentul din incinta Archim (fosta Fabrică de apă-oxigen-azot AOA).

2.3.6. Gestiunea deseurilor

Pe amplasamentul unitatii SC Demeco SRL exista doua tipuri de deseuri:

- – deseuri rezultate din activitatile proprii

- – deseuri colectate de la terti in vederea valorificarii ca materie prima

I. Deşeurile rezultate pe amplasamentul SC Demeco SRL se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite din activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

şi se pot clasifica în două categorii: deşeuri periculoase şi nepericuloase.

Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri municipale amestecate (20 03 01);

- deşeurile lichide rezultate  în urma unor potenţiale scurgeri accidentale din zonele de stocare temporară (codul deşeului se va stabili în funcţie de tipul deşeului scurs);

- sol stabilizat/inertizat, cod 19 03 05

- materialul stabilizat cu INERCEM – 19 03 05

- deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04*;

- Fluff cod deseu 191212

Deşeuri rezultate din desfăşurarea activităţii de colectare a deşeurilor industriale

Deșeuri nepericuloase:

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeuri menajere | 200301 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 to/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unități autorizate |
| 2. | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 150203 | Activitatea de prevenire şi protecţie | 0,1 to/an | Cutii, în magazia societăţii. Se valorifică / elimină prin agenți economici autorizați |
| 3. | Ambalaje de hârtie și carton | 150101 | Ambalaje, materii prime și materiale | 0,3 to/an | Stocare pe platforme betonate. Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| 4. | Deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | 191302 | Tratare deșeuri de pământ și pietre contaminate cu hirdrocarburi | 30000 to/an | Stocate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| 5. | Deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 | 190305 | Tratare deșeuri periculoase și alte deșeuri |  | Stocate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| 6. | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 191212 | Activitatea de sablare concasare si maruntire prin tocare a deseurilor destinate obtinerii Fluff-ului | 9500 to/an | Stocate pe platforme betonate si in containere de tip abroll. Se valorifică prin agenți economici autorizați |
| 7. | Metale feroase | 191202 |  |  |  |
| 8. | Minerale (nisip pietriș) | 191209 |  |  |  |
| 9. | Metale neferoase | 191203 |  |  |  |

Deșeuri periculoase:

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienţa | Cantitate | Modul de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, imbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 150202* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 to/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 2. | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 150110* | Recipienți de stocare | 0,3 to/an | ….. |
| 3. | Lemn cu conținut de substanțe periculoase | 191206* | Recipienți de stocare | variabilă | Stocare pe platforme betonate urmând a fi predate în vederea coincinerării |

Deşeurile stocate temporar:

Stocarea temporară a deşeurilor colectate se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Perioada de stocare temporară a deşeurilor periculoase şi nepericuloase nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Deşeuri colectate de la terţi şi cele tratate în cadrul punctelor de lucru se stochează temporar, în ambalaje corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

Stocarea temporară a deşeurilor colectate din activitatea de depoluare şi decontaminare se face pe amplasamentele SC DEMECO SRL autorizate, unde a fost realizată activitatea de bioremediere, cu respectarea prevederilor legale referitoare la timp şi condiţiile de stocare şi pe amplasamentele beneficiarilor, în baza contractelor încheiate.

În cadrul punctului de lucru vor fi stocate temporar în vederea tratării deşeurile provenite din reabilitarea tronsonului de cale ferată precum şi  deşeuri ce urmează a fi tratate în baza contractelor ce vor fi încheiate cu  alţi generatori.

Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

Operaţiunile de valorificare a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

Deşeurile colectate în cadrul punctului de lucru sunt predate la societăţi autorizate în valorificare/eliminare, conform contractelor încheiate.

Materialul decontaminat în urma tratării va fi predat beneficiarului sau va fi reutilizat, după caz, la refacerea terenurilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Betoanele decontaminate în urma operaţiilor de curăţare/spălare pot fi valorificate dacă analizele indică faptul că nu mai prezintă caracter periculos.

Deşeurile rezultate de la tratare pot avea următoarea trasabilitate stabilită în baza criteriilor prevăzute în legislaţiei în vigoare:

- depozitarea într-un depozit conform pentru deşeuri nepericuloase cu stabilirea criteriilor de levigabilitate din Ord. nr.95/2005;

- folosirea ca strat de închidere şi/sau susţinere conform criteriilor din Ord. MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- refacerea zonelor decontaminate se va face cu materiale care respectă criterile din Ord. nr.756/1997.

Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Transportul deşeurilor periculoase colectate de la generatori la punctul de stocare temporară stocare şi de la punctele de stocare la firmele autorizate care asigură valorificarea sau eliminarea lor finală este efectuat de către SC GLENCORA IMPEX SRL, cu ajutorul flotei auto din dotare sau cu alte societăţi de transport autorizate.

Transportul se face cu autovehicule licenţiate şi conducători auto cu certificat ADR.

În acest scop SC Glencora Impex SRL Bacău deţine Autorizaţia de mediu nr. 41/15.10.2012 emis de ANPM pentru activitatea „Transporturi rutiere de mărfuri (produse periculoase şi deşeuri periculoase)” cod CAEN 4941 şi cod CAEN 6024, pentru desfăşurarea activităţii pe întreg teritoriul ţării.

Transportul deşeurilor nepericuloase se face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008.

- Deşeurile menajere sunt preluate de operatorul de salubritate.

Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

Operaţiunile de eliminare finală a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

- În cazul în care deşeurile tratate nu se încadrează în din Ord. MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, acestea vor fi trimise la eliminare finală.

Monitorizarea gestiunii deşeurilor și raportarea acestora:

- Se ţine evidenţa în registre speciale, a cantităţilor de deşeuri intrate şi ieşite pentru deşeurile colectate/transportate/pretratate/tratate şi depozitate temporar în vederea valorificăriişi/sau eliminării;

- Se ţine evidenţa rezultatelor analizelor efectuate înaintea începerii operaţiunilor de tratare şi la finalizarea tratării, pe loturi de deşeuri;

- Se ţine evidenţa cantităţilor de ape reziduale tratate şi trasabilitatea acestora;

- Se ţine evidenţa cantităţilor şi tipurilor de deşeuri în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007 cu modificări şi completări ulterioare.

- Datele ce sunt raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

- evidenţa gestiunii deşeurilor, pentru deşeurile generate de activităţile proprii, conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, raport anual şi la cerere, în formatul solicitat;

- evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor colectate şi a celor stocate temporar, raportată la cerere, în formatul şi la data stabilită de autoritatea de mediu;

- depunere documente solicitate prin HG 1061/2008.

În fiecare an, până la 31 ianuarie, operatorul întocmeşte şi transmite la APM un raport anual de mediu (RAM), care va conţine informaţii referitoare la:

- datele de identificare a titularului activităţii;

- raportarea privind gestionarea deşeurilor menajere şi tehnologice, conform HG 856/2002, cu modificări şi completări ulterioare, privind evidenţa gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea listei privind deşeurile;

- se vor raporta incidentele, accidentele, poluări accidentale, rezultate din activitatea proprie, cu efecte asupra mediului;

- reclamaţii de mediu, sesizări, mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- măsurile dispuse de autorităţile de control pe linie de mediu şi modul de rezolvare;

- măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, după caz.

Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu HG nr. 856/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

La punctul de lucru, deşeurile menajere rezultate se vor colecta selectiv în recipienţi corespunzător amplasaţi pe platforme betonate şi vor fi eliminate pe bază de contract încheiat cu firme specializate.

2.4  Folosirea de teren din imprejurimi

Zone rezidenţiale şi comerciale

Zona rezidenţială cea mai apropiată este localitatea Vladimirescu situata la cca. 1,1 km  vest de obiectiv.

Obiective industriale

Platforma Demeco SRL se află amplasată în incinta fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad, la limita vestică a acestuia.

În partea de nord şi est a incintei se găsesc spaţii neutilizate cu destinaţie industrială şi teren viran.

Terenuri agricole

Platforma SC Demeco SRL este amplasata in afara zonelor agricole ale localităţii Vladimirescu. Cele trei terenuri virane limitrofe, pe laturile de vest, est şi sud ale obiectivului nu sunt în prezent folosite.

Ape de suprafaţă

Obiectivul se află în bazinul hidrografic Mureş. Râul Mureş se găseşte la cca. 3 km sud de platforma industrială Demeco.

Zona nu este inundabilă întrucât există dig de apărare împotriva inundaţiilor pe malul drept al râului Mureş care apără atât fosta platformă industrială a CIC Arad cât şi loc. Vladimirescu, digul continuându-se în aval până în loc. Pecica.

Obiective turistice, istorice şi arheologice

In apropierea platformei industriale, la cca. 1 km sud există Situl arheologic „Livada 5 Movile”, amplasată limitrof DN7 Arad - Deva. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestui sit.

Zone protejate

Obiectivul este amplasat  la cca. 10 km est de aria naturală protejată din reteaua Natura 2000, ROSPA 0069 Lunca Mureşului Inferior şi ROSCI 0108 Lunca Mureşului Inferior. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestor situri întrucât între obiectiv şi aceste situri se află mun. Arad şi autostrada Nădlac – Arad – Deva, obiective cu impact asupra mediului.

2.5 Utilizare chimica

# Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

Substanţele/preparatele chimice utilizate pentru tratarea solului şi apelor sunt:

Pentru tratarea solului:

- Bioneol: detergent cu agenţi activi la suprafaţă, destinat scopurilor industriale; ingrediant principal utilizat în produsele de curăţat industriale şi de uz casnic. Preparatul nu este clasificat în clase de pericol în conf. cu D.199/45/EO

- Inercem: liant hidraulic special; se foloseşte la stabilizarea sau/şi solidificarea deşeurilor în vederea depozitării în depozite conforme şi la reabilitarea siturilor cu soluri poluate. Conţine clincher de ciment Portland 25-100% şi praf de cuptor 0,5%. Fraze de risc R37/38, R41,R43.

- Stabilizator V1-V3: liant hidraulic conţinând clincher de ciment 5-20%, var 5-30%, cenuşe min. 50%. Se utilizează în procesul de tratare, solidificare şi imobilizare/inertizare a produselor petroliere depozitate în bataluri, a şlamurilor, a detritusurilor, gunoaielor menajere.

- Stabilizator PPV3: utilizare în lucrări de ecologizare / reabilitare a siturilor cu soluri poluate cu produs petrolier (tratare în vederea solidificării, inertizării reziduurilor de produse petroliere depozitate în bataluri, a şlamurilor, a detritusurilor, a gunoaielor menajere). Conţine ciment Portlant 5-20%, făină de calcar peste 50%, var hidratat 5-30%. Clasificare: R36/37, R38, R43.

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate  de la substanţele şi preparatele  periculoase:se va face cu respectarea prevederilor HG 621/2005 modificată şi completată cu HG 1872/2006 şi HG 247/2011, organizându-se sistemul de colectare, reutilizând acelaşi tip de ambalaj pentru tipurile de produse până la sfârşitul duratei utile de viaţă.

Instalaţiile, amenajările , dotările  şi măsurile pentru protecţia factorilor de  mediu şi pentru intervenţie în caz de accident :

Pentru motorină: în caz de  scurgeri se izolează zona contaminată.În cazul în care se deversează a cantitate mare de substanţe, acestea  trebuie colectate rapid prin creerea unui canal de colectare, sau se vor folosi substanţe absorbante necombustibile (nisip, pământ).Materialul absorbant utilizat şi produsul deversat se colectează în vederea valorificării/ eliminării de către societăţi autorizate.Scurgerile de motorină constituie un pericol pentru mediul înconjurător, fapt pentru care este interzisă deversarea în canalizare, ape de suprafaţă sau pe sol .

Pentru INERCEM: se interzice deversarea apelor de la spălarea liantului hidraulic în sistemele de canalizare, în apele subterane/apele de suprafață.Deversarea în canalizare poate produce obturarea conductelor.Produsele vrac trebuie să fie depozitate în silozuri impermeabile, uscate (condensare la interior redusă la minim), curate și protejate împotriva contaminării.Se va evita degajarea masivă de praf în timpul manipulării, depozitării și utilizării.

Se vor respecta toate măsurile înscrise în fişele de securitate ale produselor.

Monitorizarea  gospodăririi substanţelor toxice şi periculoase :

- se va ţine evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor toxice şi periculoase, a recipienţilor şi ambalajelor acestora, într-un registru special;

- se va asigura prin sisteme proprii supravegherea mediului pe baza datelor din autorizaţie, identificarea şi prevenirea riscurilor;

- se va menţine evidenţa strictă a rezultatelor monitorizării şi se va comunica anual la APM locale;

- gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

Gestiunea ambalajelor

Ambalajele în care au fost achiziţionate substanţele periculoase(saci de hârtie) se stochează temporar în big-bags sau pe paleţi, apoi sunt trimise în baza contractelor de eliminare a deşeurilor încheiate cu firmele autorizate, la eliminarea finală.

# Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

# echipamente de protecţie;

# respectarea prevederilor din fişele de securitate;

# respectarea prevederilor planului de intervenţie pentru situaţii accidentale;

# dotări specifice şi instruirea personalului din punct de vedere al protecţiei mediului;

# asigurarea materialelor absorbante şi de neutralizare a scurgerilor accidentale;

# Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

Se va ţine evidenţa strictă cu privire la cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare a substanţelor periculoase (transportate şi folosite, cât şi a stocurilor), inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor acestora care intră în sfera de activitate. Aceste date vor fi raportate la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

Se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu conform legislaţiei specifice în vigoare substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri.

- gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se va face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire;

Autorităţile pentru protecţia mediului şi de apărare civilă vor fi anunţate imediat în caz de accidente sau iminenţa descărcărilor neprevăzute de substanţe chimice periculoase.

Se va menţine starea de etanşeitate şi integritate a recipienţilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare cu impact asupra mediului.

Substantele  periculoase utilizate  pe amplasamentul unitatii SC Demeco SRL sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tabelul 2.5.2. Substantele periculoase deţinute

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Numar CAS | Fraze de risc | Localizarea | Cantitate totala detinuta (tone) | Capacitate totala de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inercem, clincher de ciment Praf de cuptor | 65997-15-1 68475-76-3 | Xi, R37/38, R41,43 H318,315,318,335 Xi, R37/38, R41,43 H318,315,318,335 | Platformă | 12,5 | 20 | Pudră | Saci rafie 1 tonă | OAA magazie |
| 2 | Stabilizator PP V3 Ciment Portland Făină de calcar Var hidratat | 65997-15-1 1317-65-3 1305-62-0 | Xi, R36/37,38,43 - Xi, R36,37,38 H315, H318, H335 | Platformă | 14,2 | 20 | Pudră | Saci rafie 25 kg | OAA magazie |
| 3 | Hidroxid de calciu 1305-78-8 | Nu apare | H315, H318, H335 | Platformă |  |  | Pudră | Saci rafie 1 tonă | OAA magazie |

* Nu s-a folosit

OAA = oxigen – apă – azot, spaţiu deţinut de Demeco

2.6. Topografie şi scurgere

Amplasamentul pe care se gaseste obiectivul este un teren plan cu cota cuprinsa intre 113-115 mMN.

Toate operaţiunile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate izolate sau balastate izolate, platforma betonată fiind prevăzută cu rigolă de colectare ape pluviale. Pavarea şi izolarea amplasamentului asigură scurgerea apei meteorice în bazinul de colectare ape pluviale, prevenind infiltraţia în sol şi contaminarea pânzei freatice.

Apele pluviale colectate de pe platforma betonată sunt utilizate pentru umectarea solului bioremediat sau sunt evacuate în staţia de epurare de pe platforma Euroconstruct Vladimirescu FN, cu respectarea parametrilor impuşi de HG. 352/2005 – NTPA 002. In acest fel se asigura o protecţie a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante.

2.7. Geologie şi hidrogeologie

GEOLOGIE

Din punct de vedere geologic, zona se situează în sectorul românesc al Depresiunii Pannonice.

Depresiunea Pannonică  reprezintă o unitate geologică cu extensie mare, (600km lungime şi 400km lăţime) dezvoltată, de la vest spre est, pe teritoriile Austriei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Iugoslaviei şi României. Sectorul românesc al acesteia ocupă partea vestică a teritoriului României, fiind limitat spre est şi nord de structurile Munţilor Carpaţi, iar spre vest şi sud, de frontiera României cu Ungaria şi Serbia.

Evoluţia acestei unităţi geologice, ca arie depresionară intramontană, s-a făcut începând din neogen, simultan cu ridicarea structurilor muntoase carpatice. Această situaţie a condus la separarea a două etaje structurale distincte, care se regăsesc în toată Depresiunea Pannonică.

Etajul inferior, constituit din formaţiuni preneogene, prezintă o structură complexă, ca urmare a  consolidării în mai multe cicluri tecto-genetice şi a evoluţiei ulterioare îndelungate, în regim subaerian.

Etajul superior, constituit din formaţiuni neogene, prezintă o structură mai simplă, determinată de răspunsul casant al etajului inferior la eforturile tectonice şi de  viteza de subsidenţă diferită a blocurilor rezultate.

Zona Arad se situează în partea centrală a sectorului românesc al Depresiunii Pannonice, la cca. 25 km vest de rama Munţilor Zărand. Ca urmare a acestei poziţii, în etajul structural inferior, s-au putut identifica elemente ce atestă prelungirea spre vest a unităţilor carpatice, respectiv ale Munţilor Zărand.

Etajul structural superior este rezultatul acumulării sedimentelor neogene şi cuaternare, iniţial în mediu marin şi ulterior, pe măsura scăderii salinităţii, salmastru , lacustru şi deltaic-fluviatil.

Acest aranjament structural face ca la alcătuirea structurii geologice a sectorului unde se situează municipiul Arad, să participe depozite aparţinând fundamentului cristalin, corespunzând etajului structural inferior, şi depozite sedimentare neogene şi cuaternare, aparţinând etajului structural superior.

Fundamentul cristalin se găseşte la adâncimi ce variază între 1100 şi 1400 m, corespunzând unuia dintre blocurile ridicate ale sectorului românesc al Depresiunii Pannonice.

El este constituit din şisturi epimetamorfice, cu un grad de metamorfism scăzut, corespunzător faciesului şisturilor verzi, izogradul cloritului, astfel încât pot fi recunoscute unele dintre particularităţile texturale şi structurale ale rocilor precursoare.

S-au identificat şisturi cloritoase, şisturi clorito - epidotice, şisturi clorito- cuarţoase, sernifite cu aspect grafitos, şisturi cuarţoase cu aspect pătat, şisturi filitoase, conglomerate brecioase, metamorfozate, intens cataclazate.

Ele sunt constituite în principal din mică albă (sericit, muscovit), cuarţ şi clorit, la care se adaugă subordonat amfiboli, epidot, biotit. Prezintă structură lepidoblastică şi textură şistoasă accentuată.

Din partea de sud a Munţilor Zărand, din şisturile cristaline ale Dealului Cetăţii Şiria, s-au recoltat probe care, prin conţinutul palinologic, indică vârsta devonian superior-carbonifer inferior a rocilor. Astfel, s-au identificat speciile: Stenozonotriletes simplicissimus Naum., Trachitriletes sp., Punctatisporites globatus (Luber.) Luber, Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum., Zonotriletes cf. auritus Waltz.

Rocile cristaline ce constituie fundamentul zonei Arad, prezintă acelaşi facies petrografic cu formaţiunile descrise în Seria de Păiuşeni, din alcătuirea Munţilor Zărand, precum şi din Munţii Bihor (bazinul văilor Runcu şi Poşaga).

Etajul structural superior  este constituit din roci sedimentare aparţinând la două cicluri sedimentare : miocen superior (badenian-sarmaţian inferior) şi ponţian-cuaternar.

2.8. Hidrologie. Date Climatice

Apele freatice

Sunt cantonate în depozite cuaternare alcătuite din nisipuri cu granulometrie diferită, pietrişuri cu intercalaţii de argile, prafuri argiloase sau argilo-prăfoase. În partea superioară a acestor depozite permeabile se dezvoltă formaţiuni cu o permeabilitate mai redusă care fac ca în anumite zone nivelele hidrostatice să prezinte caractere ascensionale. În acelaşi timp, formaţiunile cu granulometrie fină şi apariţia unor orizonturi genetice de soluri impermeabile, bine dezvoltate, fac ca deasupra acestora (0,4 - 0,6 m) să se acumuleze strate acvifere sezoniere (suprafreatice) influenţate de condiţiile climatice, motiv pentru care prezintă oscilaţii sezoniere accentuate. Aceste strate sunt discontinue şi se află în interdependenţă cu stratele freatice propriu-zise.

Nivelurile apelor freatice în câmpia joasă se întâlnesc între 0,0 şi 3,0 metri, excepţie fac areale reduse de 3,0 - 5,0 metri care sunt situate în zonele grindate. Niveluri de 0,0 - 2,0 metri se întâlnesc în zonele depresionare şi pe fostele albii părăsite. În zonele înalte, apele freatice se drenează mai repede (din cauza materialului mai grosier al stratului acvifer) decât în zonele plane şi depresionare. Alimentarea pânzelor acvifere se face în cea mai mare parte din precipitaţii şi mai puţin din Mureş. Condiţiile cele mai favorabile de alimentare sunt în zona în care predomină materialele ceva mai grosiere.

Maximele de nivele se produc, de regulă, în lunile februarie şi martie. În continuare nivelul scade treptat până în lunile octombrie-noiembrie când se înregistrează valorile minime.

Conul aluvionar al Mureşului

Conul de dejecţie al râului Mureş se desfăşoară spre vest ca un larg evantai, la ieşirea din culoarul Mureşului imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova şi Nădlac de cca. 70 km şi o lăţime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri totalizând o suprafaţă de 2.210 km2, din care 2.040. km2 pe teritoriul României. Debitul acestei hidrostructuri este de 11,1 m3/s omologat în 1983.

Faţă de axa Mureşului se observă o dezvoltare asimetrică în sensul că sectorul situat la nord de râu ocupă o suprafaţă mult mai mare (1.590 km2) faţă de sectorul situat la sud de Mureş (450 km2). De asemenea, în Ungaria, conul ocupă o suprafaţă de aproximativ 170 km2.

Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prin intercalaţii lenticulare de argile, argile nisipoase şi prafuri argiloase care nu asigură decât parţial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalaţiile argiloase sunt în general mai groase şi din ce în ce mai numeroase spre extremităţile vestice, nordice şi sudice.

Deschiderile de foraje au evidenţiat un important complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio – lacustre şi aluvionare în care, în porţiunile cu strat separator de argilă apar două strate acvifere: freaticul, până la 30 m adâncime şi cel subiacent, considerat de medie adâncime.

Acviferul freatic este alimentat atât din precipitaţiile căzute pe toată suprafaţa conului aluvionar, cât şi din infiltraţii din râul Mureş. Studiile cu foraje ale I.S.P.I.F. în albia Mureşului au stabilit că între Păuliş şi Arad pe o lungime de 16 km râul are un aport de 640 l/s la alimentarea acviferului. Nivelul hidrostatic întâlnit este de regulă cuprins între 2-5 m iar în luncile Mureşului, Ierului şi al principalelor canale de desecare de 0-2 m. Aspectul curgerii este în general divergent, reţelele de descărcare drenând în general freaticul.

Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat mai aprofundat în lungul frontului nou de captare al municipiului Arad este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelări de 0,2 – 2,1 m.

Apa de suprafaţă

Râul Mureş constituie principala arteră care drenează municipiul Arad de la est spre vest. Evoluţia sa reprezintă cea mai importantă şi mai complexă evoluţie de vale din Câmpia Banatului.

Panta scăzută şi frecventele meandre au făcut ca unda de propagare a viiturii să fie redusă (2 - 4 km/h ).

Scurgerea minimă se produce la sfârşitul verii şi începutul toamnei, datorită prelungirii secetelor (la Arad în 1962 a fost 0,93 mc./sec.).

Debitul solid cărat de Mureş este la Arad de 86 kg/sec; el fiind rezultatul afluenţilor mari pe care îi are în Podişul Transilvaniei. Afluenţii mici din Munţii Zărandului îi aduc un debit solid redus - fapt explicat prin natura petrografică şi gradul ridicat de împădurire.

Date climatice

Localitatea Vladimirescu este situată în Câmpia Aradului, care este caracterizată printr-o uniformitate a reliefului, ce are ca urmare omogenizarea elementelor climatice, ceea ce îi oferă compoziţiei unicitate. Ea este mărginită la nord de Câmpia Crişurilor, la vest de Câmpia Peregului, la sud de lunca Mureşului şi Câmpia Vingăi, iar la este de Munţii Zarandului care apoi are un zid înalt de circa 400 m.

Din punct de vedere climatologic, Câmpia Aradului se încadrează în climatul Câmpiei Tisei adică într-un climat continental moderat, cu uşoare influenţe ale climatului mediteranean şi oceanic, cu ierni relativ blânde şi cu veri călduroase şi nu prea secetoase.

Lanţul Carpaţilor o adăposteşte împotriva invaziilor aerului rece continental, iar deschiderea dinspre vest, permite acoperirea câmpiei cu aer temperat maritim.

Temperatura aerului

Circulaţia maselor de aer specifice latitudinilor medii imprimă trăsături distincte temperaturii aerului din partea de vest a ţării.

Intensificarea circulaţiei maselor de aer umed dinspre vest în lunile iunie, iulie şi august face ca diferenţa medie de temperatură dintre lunile cele mai calde să fie doar câteva zecimi de grad.

Temperaturi medii anotimpuale (0C)

iarna		primăvara		vara		toamna

1,9		     10,2		20,0		   10,8

O caracteristică a regimului termic este faptul că temperaturile medii lunare cresc din ianuarie şi până în iulie, urmând o curbă descendentă până în ianuarie.

Luna cea mai rece este ianuarie (-1,80C) şi cea mai călduroasă iulie (21,00C).

Umezeala aerului

Umezeala aerului constituie un indicator important pentru caracterizarea regimului climatic a unei regiuni şi pentru ecologie.

Regimul anual se caracterizează printr-un maxim în perioada rece a anului şi un minim în perioada caldă.

Urmărind evoluţia umezelii relative medii anuale a aerului în comparaţie cu temperatura medie anuală se constată raportul invers dintre cele 2 elemente caracteristice. În schimb deficitul de umiditate urmează îndeaproape mersul temperaturii aerului, lunile cele mai călduroase caracterizându-se printr-o mare uscăciune a aerului.

Valorile maxime ale deficitului de umiditate sunt înregistrate în lunile iulie şi august, atunci când temperaturile sunt maxime.

Precipitaţii atmosferice

Precipitaţiile atmosferice reprezintă elementul component al climei care reflectă în cea mai mare măsură cadrul natural al unei zone.

Precipitaţiile sunt fenomene meteorologice care se disting printr-o accentuată variabilitate în timp şi spaţiu. Ele se modifică de la o lună la alta în funcţie de frecvenţa şi de direcţia de deplasare a maselor de aer şi a fronturilor.

Regimul anual al precipitaţiilor în Municipiul Arad este de tip continental caracterizat prin existenţa unui singur maxim în luna iunie şi un singur minim în luna februarie.

În lunile de iarnă precipitaţiile sunt mai scăzute, ele încep să crească începând cu luna aprilie, mai datorită activităţii ciclonilor şi a pătrunderii maselor de aer umed şi instabil dinspre Oceanul Atlantic. Ele au caracter de aversă însoţite de descărcări electrice.

Începând cu luna iulie acestea încep să scadă datorită frecvenţei mai accentuate a anticiclonilor, până în luna noiembrie, când se observă o uşoară creştere datorită ciclonillor din Marea Mediterană.

Stratul de zăpadă este prezent în lunile cu temperaturi negative şi numărul zilelor cu strat sunt în medie de 11 în luna ianuarie, 7 în februarie, 2-3 în martie şi 5-6 în decembrie.

Regimul eolian

Vântul este un factor climateric important, deoarece direcţia lui indică originea maselor de aer care pătrund în zonă, modificând mersul vremii.

Regimul vânturilor este determinat de dezvoltarea diferitelor sisteme barice care traversează Câmpia Aradului: Anticiclonul Azoric, anticiclonul euroasiatic, depresiunea Islandeză şi ciclonii mediteraneeni.

La Arad, vântul predominant este din sectorul sud-estic şi sudic. Acestea scot în evidenţă influenţa aerului mediteranean ce determină un climat cu nuanţă mai blândă în Câmpia Aradului.

De asemenea o frecvenţă destul de ridicată o au şi vânturile din sectorul nordic şi nord-vestic care aduc mase de aer rece.

Variaţiile frecvenţei vânturilor pe direcţii în timp de un an pot fi scoase în evidenţă şi mai bine prin analiza acesteia pe anotimpuri.

Frecvenţa vântului creşte spre amiază ca urmare a încălzirii suprafeţei active şi a aerului de deasupra ei. Cele mai mari deosebiri de frecvenţă a vânturilor scurte între orele din timpul dimineţii şi amiezii, apar rar. Frecvenţa calmului se reduce la mai mult de jumătate la orele 14:00 faţă de valorile de la orele 7:00

Viteza vântului variază în strânsă legătură cu mărimea gradientului baric orizontal, cu factorii fizico-geografici şi cu asperităţile suprafeţei subiacente deasupra căruia se mişcă. Cea mai mare valoare a vitezei vântului este din sectorul nord-vestic 4,3 m/s.

2.9. Autorizaţii curente

2.9.1. Reglementări de mediu

Activitatile derulate pe amplasamentul situat in localitatea Vladimirescu jud. Arad apartinand de SC Demeco SRL au fost autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, pentru prima data, in anul 2012 prin Autorizatia de mediu nr. 59/2012, revizuita in mai multe etape. Aceste activitati nu se incadrau in Directiva IPPC.

Autorizaţia s-a eliberat pentru 4 puncte de lucru dintre care 3 în loc. Vladimirescu jud. Arad şi unul în loc. Băicoi jud. Prahova.

In perioada 2013 -2014 operatorul a realizat proiectul de investiţie „Construire staţie de bioremediere cu dotările aferente” obţinând de la APM Arad Decizia etapei de încadrare nr. 1570/11.02.2014.

În anul 2015 APM Arad în baza solicitării Demeco SRL a emis Autorizația integrată de mediu nr. 3/2015, REV 1/18.04.2018.

2.9.2. Reglementări de gospodărire a apelor

SC Demeco SRL deține Autorizația de gospodărirea apelor nr. 262/09.08.2021 emisă de ABA Mureș Târgu-Mureș cu valabilitate pana la data de 04.11.2025.

► Alimentarea cu apa

Apă potabilă şi tehnologică

Nu există sursă de apă pe amplasament. Apa se asigura de pe amplasamentul Punctului de lucru Nr 3 Incinta Archim.

Apa se foloseste pentru umezirea prizmelor la bioremediere (in cazul in care apa din bazinul de ape pluviale nu este suficienta).

Nu exista instalatie de tratare si inmagazinare a apei.

► Canalizare şi epurare ape uzate

● Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt colectate prin rigolă şi dirijate spre bazinul de colectare de 100 mc  în vederea epurării sau utilizării la umectarea prismelor.

Sursele de emisie pentru ape sunt:

-  ape pluviale contaminate, provenite de pe platforma de bioremediere, din compartimentul sudic (5336 mp) sunt dirijate în bazinul de 100mc, de unde apa este folosită la umezirea prismelor de bioremediere iar apele pluviale în exces se vor vidanja şi descărca în staţia de epurare a municipiului Arad, conform contractului încheiat cu prestatori autorizati.

- apele pluviale provenite de pe platforma de 2494 mp (pietruită şi impermeabilizată cu geomembrană) care cade pe aglomerările cu sol contaminat este absorbită iar eventualul exces se scurge pe platfoma betonată învecinată de unde ajung în bazinul de retenţie urmând acelaşi circuit ca mai sus.

In perioadele de seceta prismele vor fi umectate cu apa prelevata din forajul existent in Incinta Arachim Pct de lucru Nr 3.

- apele menajere

- nu există pe amplasament

♦Apa de incendiu

Nu există.

♦ Indicatorii de calitate a apelor sunt:

Caracteristicile fizico- chimice ale apelor uzate evacuate

Limitele admise la intrarea in statia de epurare mecano-biologica Arad, impuse prin Autorizația de Gospodarire a apelor sunt conform normativului HG 352/2005 - NTPA 002:

Tabelul 2.9.3. Limitele admise conform normativului HG 352/2005 - NTPA 002

| Indicator | U.M. | HG 352/2005 - NTPA 002 |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | 6,5(8,5 |
| Materii în suspensie | mg/dm3 | 350 |
| Substanţe extractibile în eter de petrol | mg/dm3 | 30 |
| CCO-Cr | mg/dm3 | 500 |
| Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |

În cursul anului 2015 nu au fost evacuate ape uzate pluviale contaminate, acestea utilizanduse in totatlitate la umectarea prizmelor.

Caracteristicile apelor colectate în bazinul de 100 mc, în cursul anului 2016 sunt prezentate în Rapoartele de încercări emise de Pro Air Clean Timișoara (vezi anexa).

■ Apele folosite la stingerea incendiilor - nu există sursă separată de apă pentru stingerea incendiilor

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

Conform Autorizației de gospodărirea apelor indicatorii urmăriți și frecvența de monitorizare sunt următoarele:

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit pH | Staţie de epurare | semestrial | Cf. STAS |
| Materii în suspensie | mg/dm3 |  | semestrial | Cf. STAS |
| Substanţe extractibile | mg/dm3 |  | semestrial | Cf. STAS |
| CCOCr | mg/dm3 |  | semestrial | Cf. STAS |
| Produse petroliere | mg/dm3 |  | semestrial | Cf. STAS |

2.10. Detalii de planificare

Activităţile planificate prin Autorizaţia de mediu nr. 3/2015, REV 1/18.04.2021 sunt realizate astfel:

- Se ţine evidenţa în registre speciale a cantităţilor de deşeuri intrate şi ieşite pentru deşeurile colectate/transportate/pretratate/tratate şi depozitate temporar în vederea valorificăriişi/sau eliminării;

- Se ţine evidenţa rezultatelor analizelor efectuate înaintea începerii operaţiunilor de tratare şi la finalizarea tratării, pe loturi de deşeuri;

- Se ţine evidenţa cantităţilor de ape reziduale tratate şi trasabilitatea acestora;

- Se respecta valorile impuse  de STAS 12574/1987 privind calitatea aerului în zonele protejate.

Se ţine evidenţa cantităţilor şi tipurilor de deşeuri în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007 cu modificări şi completări ulterioare.

Datele ce sunt raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

- evidenţa gestiunii deşeurilor, pentru deşeurile generate de activităţile proprii, conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, raport anual şi la cerere, în formatul solicitat;

- evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor colectate şi a celor stocate temporar, raportată la cerere, în formatul şi la data stabilită de autoritatea de mediu;

- evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje, raport anual, până la data de 25 februarie a fiecărui an, conform OM   nr. 794 / 2012  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

În fiecare an, până la 31 ianuarie, operatorul întocmeşte şi transmite la APM un raport anual de mediu (RAM), care va conţine informaţii referitoare la:

- datele de identificare a titularului activităţii;

- raportarea privind gestionarea deşeurilor menajere şi tehnologice, conform HG 856/2002, cu modificări şi completări ulterioare, privind evidenţa gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea listei privind deşeurile;

- se vor raporta incidentele, accidentele, poluări accidentale, rezultate din activitatea proprie, cu efecte asupra mediului;

- reclamaţii de mediu, sesizări, mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- măsurile dispuse de autorităţile de control pe linie de mediu şi modul de rezolvare;

- măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, după caz.

2.11. Incidente legate de poluare

Activitatea de tratare a deşeurilor funcţionează din luna aprilie 2014 iar din declaraţiile operatorului SC Demeco SRL rezultă că nu au existat episoade de poluare accidentală pe amplasament.

Principalele pericole potenţiale care pot genera accidente, precum şi o evaluare preliminară a riscurilor sunt identificate şi prezentate în Tabelul 2.11.1

Tabel 2.11.1 Managementul principalelor pericole potenţiale de pe amplasamentul Staţiei de bioremediere SC Demeco  SRL – punct de lucru Vladimirescu str. Jandarmeriei FN

| Identificarea pericolelor | Evaluarea consecinţelor | Măsuri de reducere a riscurilor |
| --- | --- | --- |
| Evacuarea de ape în cazul unor avarii la bazinul de colectare | ♦ Afectarea accidentală a retelei de canalizare şi a râului Mureş | - monitorizarea apelor evacuate de pe amplasamentul unitatii din bazinul de 100 mc - intervenţii operative în caz de funcţionare anormală |
| Riscul producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase | ♦ Afectarea personalului angajat ♦ Riscul contaminarii solului | - aplicarea Planului de urgenţă internă |

2.12. Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile

Obiectivul este amplasat  la cca. 10 km est de aria naturală protejată din reteaua Natura 2000, ROSPA 0069 Lunca Mureşului Inferior şi ROSCI 0108 Lunca Mureşului Inferior. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestor situri întrucât între obiectiv şi aceste situri se află mun. Arad şi autostrada Nădlac – Arad – Deva, obiective cu impact asupra mediului.

2.13. Conditiile cladirilor

Condiţii de construcţie

Construcţiile existe pe amplasament privesc:

- platforma betonată şi izolată a incintei în suprafaţă de 5336 mp

- platforma betonata şi impermeabilizată în suprafaţă de 2494 mp

- bazinul de stocare ape pluviale contaminate cu un volum de 100 mc

Din datele forajului F6 de observaţie a apelor subterane, limitrof amplasamentului, rezultă că structura litologică a solului este următoarea:

- 0,8 – 2,6 m – argilă compactă, gălbuie cu concreţiuni calcaroase mici;

- 2,6 - 3,2 m – argilă slab nisipoasă compactă cu FeO;

- 3,2 - 4,6 m - argilă nisipoasă cenuşie compactă cu FeO;

- 4,6 – 5 m – nisip fin spre mediu fără apă.

Pe amplasament nu există clădiri cu acoperiş din azbociment.

2.14. Raspuns de urgenta

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite se fac în baza unui plan – Scenarii de securitate la incendii – care este elaborat în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare şi poate fi consultat în baza de date a operatorului.

Din informaţiile furnizate de operator, de la demararea activitatilor productive pe amplasament si pana in prezent nu s-au înregistrat evenimente deosebite sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului.

3.0. Istoricul terenului SI AL OBIECTIVULUI

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea SC Demeco SRL se află pe fosta platformă a Combinatului de Îngrăşaminte Chimice Arad, în partea de vest a acesteia, pe terenul fostului depozit de amoniac.

Combinatul de I. Ch. Arad a fost înfiinţat într-o structură de producţie de 360.250 t/an SA 100 %îngrăşăminte complexe, adică: - 150.000 t/an N 100 %; 100.000 t/an P2O5  l00%; 35.000 t/an K2O 100%; 75.250 t/an N 100% în azotat de amoniu sau nitrocalcar.

Prin H.C.M. 295/1976 în cadrul etapei a II-a de dezvoltare s-a hotărât construirea unor capacităţi de 300.000 t/an amoniac şi 420.000 t/an uree cu 46,3% N.

Din 01.01.1990 societatea a încetat să mai funcţioneze şi au urmat succesiv diverse proceduri de privatizare, astfel: începând din anul 1999, S.C. ARCHIM S.A. - Arad şi culminând cu perioada 2000 - 2004 când s-au încercat diverse forme de privatizare, progresiv s-a trecut la dezafectarea tuturor instalaţiilor, depozitelor, traseelor de conducte şi estacade de transport. Au fost demontate toate utilajele, instalaţiile electrice şi de automatizare, inclusiv construcţiile metalice de susţinere a acestora. Toate acestea, după demontare au fost fie valorificate, fie expediate în afara platformei.

Pentru demolarea construcţiilor pe amplasamentul fostului C.Î.C., SC Arstate SRL a obţinut acordul de mediu nr. 2/22.01.2009.

Prin demolarea construcţiilor se dorea redarea în circuitul industrial a întregului ansamblu aflat în teren proprietatea SC Arstate SRL, demolările şi dezafectările efectuându-se până la cota zero.

Amenajarea staţiei de bioremediere s-a făcut pe un teren cu o suprafaţă de 7830 mp pe care se afla un bazin aparţinând fostei fabrici de amoniac a fostului Combinat chimic.

C.Î.C. Arad a lăsat în urmă o zestre de poluare manifestată îndeosebi în domeniul poluării solurilor şi apelor subterane:

- Probele de ape subterane recoltate după pompări din forajele de control (8 buc) indică depăşiri faţă de STAS 1342/92 la majoritatea indicatorilor dar totuşi mai mici decât în perioadele anterioare, semn că freaticul s-a mai „spălat”. Determinările efectuate de APM Arad, pentru zonele contaminate, arată depăşiri la amoniu, şi parţial la azotaţi.

- Solurile din zonă prezentau un caracter moderat acid (cu valori cuprinse între 5,1-5,8), datorită acţiunii noxelor cu caracter acid. În ultimii 25 ani datorită întreruperii poluării de către C. I. C. Vladimirescu, se constată o tendinţă de evoluţie pozitivă a solurilor din zonă, spre solurile caracteristice zonale care prezintă un pH foarte apropiat de valorile normale. Aceste aspecte pun în evidenţă faptul că simpla suprimare a acţiunii nefavorabile asupra factorului de mediu-sol a fost suficientă pentru revenirea la o situaţie normală din punct de vedere al pH-ului.

- În consecinţă amplasamentul staţiei de bioremediere se află pe un teren afectat de poluare atât în zona superioară a solului cât şi în adâncime, afectând apele subterane.

4.0. Recunoasterea terenului

Pentru identificarea problemelor de mediu ale amplasamentului si pentru a avea posibilitatea compararii situatiei actuale cu evolutia viitoare se prezinta in continuare o descriere succinta a obiectivelor din incinta industriala si observatiile rezultate cu ocazia vizitei efectuate pe amplasament.

4.1. Probleme identificate

► Zona I – în suprafaţă de 2494 mp, include:

- platformă betonata, impermeabilizata cu geomembrană, pentru stocarea temporară a solului infestat si a deseurilor nepericuloase destinate obtinerii Fluff-ului.

- staţie sortare care ocupă o suprafaţă de 600 mp şi zona de refuz de ciur cu o suprafaţă de 300 mp

► Zona II  - în suprafaţă de 5336 mp include:

- platformă betonată, impermeabilizata cu folie de polietilena pentru depozitarea solului sitat, bioremediere, stabilizare, inertizare; Solul este depozitat în prisme

Zona II are o rigolă  pentru colectarea apelor pluviale contaminate şi un bazin de colectare a acestora cu capacitate de 100 mc.

Ca si caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei in teren, se mentioneaza:

♦  Toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de producţie, de depozitare sau auxiliare sunt într-o stare tehnică perfecta.

♦  Elementele de infrastructura si utilajele care tin de controlul emisiilor pe amplasament sunt finalizate si puse in functiune

♦  Platformele betonate sunt în stare foarte bună.

♦   Pe amplasamentul  nu s-au identificat zone poluate de către SC DEMECO SRL.

Zonele sensibile identificate cu ocazia vizitei pe amplasament sunt:

- platformele pe care ar putea sa apara scapari de hidrocarburi de la utilaje;

- cuva de retentie a bazinului de colectare ape pluviale contaminate;

4.2. Probleme ridicate

Principalele riscuri de poluare pe platforma  de bioremediere SC Demeco  SRL – Vladimirescu FN  se referă la următoarele aspecte:

- evacuarea de ape pluviale contaminate;

- riscul producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase.

4.3. Depozitul chimic

- Magazia 1 şi Magazia 2 de pe amplasamentul Apă – Oxigen – Azot unde sunt depozitate substanţe cu volum mare: Inercem, stabilizator,  Bioneol

4.4. Instalatia de tratare a reziduurilor

Din activitătile desfăşurate pe amplasament rezultă:

- deşeuri tehnologice;

- ape pluviale

- fluff

♦ Deşeurile tehnologice sunt constituite din materiale plastice, cauciuc, etc care rezultă de la sortarea deşeurilor periculoase. Ele sunt generate continuu. Operatorul valorifică aceste deşeuri, colectându-le temporar în incinta unităţii într-un spaţiu adecvat.

♦ Apele pluviale contaminate sunt colectate prin rigola si sunt valorificate la umectarea prismelor sau în caz de exces se evacuează prin vidanjare cu descărcare în stația de epurarea a municipiului Arad.

Din bazinul de colectare ape pluviale rezulta namol care se bioremediaza si care se valorifică împreună cu solul decontaminat.

4.5. Aria interna de depozitare

Pentru depozitarea materiilor prime şi auxiliare, produselor finite, subproduselor şi deşeurilor SC Demeco  SRL dispune de spatii special amenajate în acest scop in apropierea platformei de lucru, în spaţiul de la fost Fabrică de apă – oxigen – azot, punctul de lucru incinta Archim FN.

4.6. Sistemul de canalizare

Activitatea desfăşurată pe amplasament conduce la existenţa unei singure categorii de ape reziduale, pluviale contaminate, cu potenţial poluant pentru care s-a prevăzut colectarea de pe platformă prin intermediul unei rigole şi conducerea lor într-un bazin cu capacitatea de 100 mc

4.7. Alte depozite chimice şi zone de depozitare

Nu exista alte depozite chimice sau zone de depozitare pe amplasamentul studiat, in afara celor prezentate deja.

5.0. Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

In baza informaţiilor prezentate în acest Raport, se propune în continuare un model conceptual al amplasamentului pentru ilustrarea modului în care activitatea desfăşurată poate afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.

Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:

- date privind istoricul amplasamentului şi activităţile industriale care s-au desfăşurat aici

- procesele tehnologice actuale, bilanţuri de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi

- planuri de dezvoltări viitoare ale capacităţilor de producţie

- studii şi monitorizări efectuate în afara amplasamentului care au relevanţă pentru instalaţia integrată

- constatări ale vizitelor efectuate pe amplasament

- informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF referitoare la Directiva IPPC, din domeniul industriei de rafinare a titeiului.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare, a căilor de transmitere a poluării şi a receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezintă un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul actual constituind totodată baza managementului de mediu pentru instalaţia integrată. In sectiunile anterioare ale acestui Raport au fost analizate toate sursele de emisie şi căile de transmitere a poluării spre receptorii sensibili. O sinteza a acestor elemente este prezentată in Tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Surse potenţiale de poluare, căi şi receptori

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| - emisii din surse mobile de gaze de ardere cu conţinut de CO, NOX, SO2 si pulberi – utilajele de pe platformă | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte instalaţia - zona rezidenţială din vestul incintei – loc. Vladimirescu - solul din incinta industrială şi din vecinătatea ei – terenul agricol |
| - emisii difuze din procesul tehnologic de tratare a deşeurilor | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte instalaţia - zona rezidenţială din vestul loc. Vladimirescu - solul din incinta industrială şi din vecinătatea ei – teren agricol |
| - evacuarea apelor pluviale contaminate | Se utilizeaza in procesul de stabilizare. | Bazin vidanjabil 100 mc |

In continuare sunt prezentate, pentru o mai bună ilustrare, interconexiunile surse-căi-receptori pentru incinta industrială SC Demeco  SRL (Figura 4 - Anexă).

Semnificaţiile noţiunilor utilizate în Figura 4  sunt următoarele:

poluare directă – emisii gazoase:

  - emisii gaze de ardere din surse mobile

poluare indirectă – emisii gazoase

– transmiterea poluării cu gaze prin intermediul atmosferei către zonele rezidenţiale sau sensibile (prin dispersie)

poluare directă – emisii solide:

  - emisii de pulberi în atmosferă din surse fixe (depozitul de deşeuri)

–   emisii difuze de pulberi de la circulatia autovehiculelor

poluare indirectă – emisii solide:

  - depuneri de praf din atmosferă atât pe amplasament cât şi în vecinătatea acestuia (terenuri agricole)

poluare directă – emisii lichide:

  - exfiltraţii din sistemele locale de colectarea a apei: bazin colectare ape pluviale şi din reţeaua de canalizare a incintei

  - evacuarea apelor uzate epurate in stația de epurare Arad

poluare indirectă – emisii lichide

- transferul substanţelor lichide deversate accidental către pânza freatică prin infiltrare în sol

poluarea fonică

  - emisii de zgomot datorită funcţionării utilajelor

6.0. Interpretarea datelor si Recomandari

Acest Capitol evidentiaza măsurile luate de operator si cele pe care urmeaza sa le aplice pe perioada functionarii instalatiei IPPC pentru limitarea nivelului de poluare şi încadrarea tuturor activităţilor de pe amplasament în legislaţia din domeniu.

Recomandările vor fi elaborate în baza concluziilor privind starea actuală a amplasamentului.

A. Ape reziduale

În cursul anului 2022 SC Demeco SRL a efectuat, în laboratorul Pro Air Clean Ecologic SA Timișoara determinări pentru a stabili nivelul de încărcare cu poluanţi la bazinul colector al staţiei de bioremediere (vezi Raportul de încercare nr. 16/08.02.2022) rezultatele fiind următoarele:

- pH – 5.5 faţă de 6,5-8,5 admis conf NTPA 002/2012

- suspensii 75.5 mg/l faţă de 350 mg/l admis conf NTPA 002/2012 (se încadrează)

- substanţe extractibile 25.2 mg/l faţă de 30 mg/l admis conf NTPA 002/2012 (se încadrează)

- produse petroliere 5 mg/l faţă de 30 mg/l admis conf NTPA 002/2012 (se încadrează)

- CCO-Cr sub 30 mg/l față de 500 mg/l admis conf NTPA 002/2012 (se încadrează)

Rezultă că s-au constatat depăşiri ale indicatorului pH.

Masurile de management al apelor uzate si implementarea sistemelor de epurare prezentate in capitolele anterioare asigura, capacitate suficienta si randamente de epurare ridicate pentru apele uzate si pluviale. Acest lucru a fost verificat si confirmat prin aplicarea programului de monitorizare al beneficiarului, efectuându-se analize în acest scop, rezultatele fiind prezentate în cele ce urmează:

B. POLUAREA AERULUI

În cursul anului 2022 SC Demeco SRL a efectuat, în laboratorul SC Ecoind S.A București, determinări pentru imisii (Raport de încercare nr. 40/1/PAER/2022 anexat, punct de prelevare pe latura de vest a amplasamentului PL2) rezultatele fiind următoarele:

- PM 10: 35 µg/mc față de 50 µg/mc conform Legii 104/2011 – se încadrează;

- NH3: 0.13 mg/mc față de 0.3 mg/mc conform STAS 12574/87; - se încadrează;

- Aldehidă formică: 0.015 mg/mc față de 0.035 mg/mc conform STAS 12574/87; - se încadrează;

- Benzen: sub 0.03 mg/mc față de 1.5 mg/mc conform STAS 12574/87; - se încadrează;

- Fenol: sub 0.003 mg/mc față de 0.1 mg/mc conform STAS 12574/87; - se încadrează;

- Pulberi sedimentabile: 12.25 g/mp/lună față de 17 g/mp/lună conform STAS 12574/87; - se încadrează.

Conform legii 104/2011 indicatorii analizati se incadreaza in valorile normate.

c. Zgomot

Nu s-au efectuat determinări în cursul anului 2022, nefiind prevăzute în AIM rev 1.

D. DEŞEURI

În cursul anului 2022 s-au efectuat rapoarte de încercări de către SC Pro Air Clean Ecologic SA Timișoara pentru următoarele deșeuri:

- deșeu stabilizat 19 03 05 (Rî nr. 20/2022) rezultatele fiind următoarele (Cf Ord 95/2005):

  - Nichel, Crom, Cupru, Plumb, Stibiu sub 0.1 mg/l – se încadrează;

  - Bariu 5.15 mg/l – se încadrează;

  - Calciu sub 0.025 mg/l – se încadrează;

  - Molibden sub 1 mg/l – se încadrează;

  - Zinc 0.06 mg/l – se încadrează;

  - Floruri 9.99 mg/l – se încadrează;

  - Cloruri 1484.15 mg/l – se încadrează;

  - Sulfat 47.14 mg/l – se încadrează;

  - DOC 22.15 mg/l – se încadrează;

  - TDS 2806 mg/l – se încadrează.

Consform ORD 95/2005 valorile indicatorilor analizati se incadreaza in prevederile normate.

În cursul anului 2022 s-au efectuat rapoarte de încercări de către DSP Arad (Buletine de analiză microbiologică nr. 1166-1167/2022; 844-845/2022) pentru deșeuri medicale periculoase cod 18 01 01; 18 01 03* provenite de la cabinete medicale rezultând următoarele:

- absența creșterii microbiene ceia ce denotă o încadrare la nivelul IV – inactivarea formelor vegetative ale bacteriilor, fungilor, virusurilor lipofilice, hidofilice, paraziților, nitrobacteriilor și sporilor de B.S.

E. SOL ȘI APE SUBTERANE

În cursul anului 2022 s-a efectuat Raport de încercare pentru sol de către SC Pro Air Clean Ecologic SA Timișoara nr. 19/2022 rezultatele fiind următoarele  :

- Cupru = 67.98 mg/kg S.U. – se încadrează;

- Plumb = 26.28 mg/kg S.U. – se încadrează;

- Cadmiu = 0.99 mg/kg S.U. – se încadrează;

- Mangan = 1662.57 mg/kg S.U. – se încadrează;

- Nichel  = 98.76 mg/kg S.U. – se încadrează;

- Produse petroliere = 216.56 mg/kg S.U. – se încadrează.

Probele de sol analizate nu depasesc pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de ORD 756/1997.

În cursul anului 2022 s-a efectuat Raport de încercare pentru apă subterană (forajamplasat la Vest de PL2 –Foraj DA) de către SC Pro Air Clean Ecologic SA Timișoara nr. 12/2022 rezultatele fiind următoarele:

- pH = 6.3 – se încadrează;

- Amoniu = 3.003 mg/l – se încadrează;

- Cloruri = 3121.9 mg/l – se încadrează;

- Sulfat = 50.82 mg/l – se încadrează;

- Nitriți = 0.9 mg/l – se încadrează;

- Cupru sub 0.1 mg/l – se încadrează;

- Plumb sub 0.1 mg/l – se încadrează;

- Zinc = 0.07 mg/l – se încadrează

- Cadmiu sub 0.025 mg/l – se încadrează;

- Magneziu = 18.62 mg/l – se încadrează.

Indicatorii analizati constitue probe martor intrucat pe amplasamentul PL 2 nu s-a intocmit raport de referinta, acestea urmand sa fie considerate probe martor

7.0.  recomandări pentru reducerea poluarii

În vederea reducerii poluării pe amplasament se fac următoarele recomandări:

- Titularul are obligaţia să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;

- Se vor asigura lucrările şi dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

- În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică; se va proceda de asemenea la informarea de urgenţă a autorităţilor de mediu Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiei pentru protecţia mediului de pe raza teritorial-administrativă a judeţului în cauză, GNM –CJ  şi a populaţiei din zonă;

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

- Mijloacele de transport şi echipamentele vor fi întreţinute periodic, conform legislaţiei în vigoare, pentru a limita emisiile şi a evita poluările accidentale; întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport şi a utilajelor din dotare se va face prin prestator de servicii autorizat; mijloacele de transport vor utiliza căile de acces existente;

- Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH;

Cu privire la deşeuri titularul trebuie să aibă în vedere următoarele:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin Hotărâre a Guvernului;

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special; să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie,metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale, cu excepţia situaţiilor în care amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se face numai cu acordul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art.20 din Legea 211/2011, amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

Întocmit,

Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Ing. Mirel Pana