AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 3 din 20.10.2015

Revizuită 1 din data de 18.04.2018

Revizuită 2 din data de...... 2023

Titularul autorizaţiei: DEMECO SRL

Locaţia activităţii:	localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr 28, judetul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NOSE-P | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi. a) tratare biologică b) tratare fizico - chimică f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici 5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi: (îi) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare; | 109.07 | 0910 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.a | Instalaţii de recuperare sau eliminare a deşeurilor periculoase |

Cod CAEN rev.2: 	3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deşeurilor periculoase

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677  Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

5210  Depozitări

Emisă de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: 04.11.2015

Conform Legii 219/2019 de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Art. I, pct. 2, alin. (2^1) „Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.”

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 – Anexa 1, Art. 5, alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:

Art. 5, alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu iniţială sau este necesară aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior și copia prezentei autorizaţii de mediu, precum și a deciziei de aplicare a vizei anuale emisă pentru anul anterior.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

# DEMECO SRL

Sediul social: 		municipiul Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Adresa punct de lucru: 	comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr 28, judeţul Arad

Certificat de înregistrare: 	Seria B nr. 2690853

Cod unic de înregistrare:   16514342

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J4/1070/14.06.2004

Telefon: 				0749462858

E-mail:				offie@demeco.ro

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii de revizuire nr. 2 adresată de DEMECO SRL cu punctul de lucru în localitatea Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr 28, judeţul Arad, înregistrată la APM Arad cu nr.8792//1662/06.06.2022 precum şi a completărilor ulterioare depuse cu nr. 12051/2331/08.08.2022, 12844/2524/25.08.2022, 14254/2844/20.09.2022, 740/140/ 17.01.2023, 7399/...../04.05.2023, 8973/1773/29.05.2023, 222/GNM/561/23/IP/27.06.2023;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a cererii de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, a punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, completările și modificările ulterioare;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OM nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Revizuită la data de ............

# pentru societatea	DEMECO SRL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia de punere în aplicare UE 2018/1147 a comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT pentru tratarea deşeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- OM nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

- HG nr. 942/2017, privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- OM nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei cu completările şi modificările ulterioare;

- OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării  mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- SR nr. 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

- STAS nr. 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

precum şi ale oricăror alte acte normative în vigoare care reglementează activitatea autorizată.

Până la modificarea legislaţiei orice trimitere la Legea nr. 211/2011, va fi înţeleasă ca şi trimitere la prevederile OUG nr.92/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt respectate principiile BAT;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei, frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (Art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la Art. 15, alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (Art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, care modifică, completeză sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la valorificarea/eliminarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea cuprinsă în Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi.

a) tratare biologică

b) tratare fizico - chimică

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici

5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(îi) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare.

Activitatea conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1.a | 30000 | t/an |
| 5.1.b | 10000 | t/an |
| 5.1.f | 50000 | t/an |
| 5.3. b | 10000 | t/an |

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu în 2015 cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu,

- Dovada publicităţii – anunţ publicat privind solicitarea autorizaţie integrate de mediu în cotidianul “Arena” din 05.02.2015,

- Formular de solicitare autorizaţie integrată de mediu,

- Raport de amplasament,

- Chitanţa nr. 0021379/16.02.2015 eliberată de A.P.M. Arad, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse,

- Certificat de înregistrare având nr. de ordine în registrul comerţului J4/1070/14.06.2004, CUI 16514342, eliberat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău,

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5138 din 31.01.2013 , la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău,

- Contract de închiriere nr. 117 din 08.10.2012 privind închirierea unui imobil – teren în suprafaţă de 4500 mp, încheiat între S.C. AGRI TRANSPORT S.R.L. în calitate de proprietar (locator) şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş (locatar),

- Contract de prestări servicii nr. 1254/01.08.2013 privind depozitarea temporară a deşeurilor periculoase pe platforma punctului de lucru, încheiat între S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator,

- Contract de prestarea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 3589/27.09.2013 privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, încheiat între S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar,

- Contract de prestări servicii nr. S150300600/01.01.2015, privind preluarea şi transportul deşeurilor solide nepericuloase şi a depozitării acestora, încheiat între S.C. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar,

- Contract de prestări servicii Dem. nr. 216/28.11.2013, S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. nr. 3662/28.11.2014 privind efectuarea de către prestator pentru beneficiar a serviciilor de stocare, valorificare/eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase, încheiat între S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator,

- Contract nr. 1F10155/05.02.2015 de prestări servicii de depozitare deşeuri nepericuloase, încheiat între S.C. AVE BIHOR S.R.L. în calitate de operator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator,

- Convenţie de prestări servicii privind eliminarea/valorificarea solului bioremediat încheiată la data de 01.10.2014 între Miclea Ioan în calitate de destinatar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de operator,

- Certificat de valorificare intermediară seria BHECODP nr. 131 pentru lemn cu conţinut de substanţe periculoase cod deşeu 19 12 06*, eliberat de S.C. ECOVALOR S.R.L.,

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR10 nr. 1659/08.07.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (blocuri betoane), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA,

- Certificat de valorificare/eliminare final seria 40EUR13 nr. 357/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (sol bioremediat), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA,

- Certificat de valorificare final seria 40EUR12 nr. 1666/11.08.2014 pentru deşeuri solide de la remedierea solului cod deşeu 19 13 02 (piatră spartă), emis de ASOCIEREA SWIETELSKY, ASTALDI, EUROCONSTRUCT, DAFORA,

- Contract pentru prestare servicii toalete ecologice nr. 1377/30.03.2015 încheiat între S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. în calitate de proprietar/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriaş/beneficiar,

- Contract de prestări servicii nr. 404/10.03.2015 - realizarea de investigaţii şi determinări analitice privind factorii de mediu încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar,

- Contract de servicii nr. 924/01.04.2015 – efectuarea la solicitarea beneficiarului  a determinărilor/analizelor, încheiat între S.C. BIOSOL PSI S.R.L. în calitate de executant şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar,

- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. S/50300611/23.03.2015, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de client şi S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator,

- Contract de închiriere instalaţii pentru tratarea deşeurilor nr. 360/20.04.2012 încheiat între S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. în calitate de proprietar – locator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de chiriş – locatar,

- Contract de vânzare – cumpărare bunuri nr. 274/18.03.2014, încheiat între S.C. „MECANICA POIANA RUSCA” S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de cumpărător,

- Contract de garantare încheiat la data de 03.03.2014 între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de garant şi S.C. C GENGU CONSULTING S.R.L. în calitate de beneficiar,

- raport de încercări nr. 4037 AEI din 14.04.2015 – aer – imisii, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4039 AEN din 10.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4040 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4041 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări nr. 4042 AEN din 14.04.2015 – aer – nivel de zgomot, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări/analize nr. 1136 AUC din 08.05.2015 – piatră spartă, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări/analize nr. 1124 AUC, 1125 AUC, 1128 AUC, 1129 AUC din 08.05.2015 – DEŞEU SOL BIOREMEDIAT, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- raport de încercări/analize nr. 1147 AUC din 30.04.2015 – APĂ- BAZINUL STAŢIEI DE EPURARE, emis de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.,

- fişe cu date de securitate ale substanţelor/amestecurilor folosite în activitate,

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 167/30.06.2015 eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş,

- Proces verbal nr. 11460 din 09.09.2015 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi de luare a deciziei de emitere,

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr. 11476/09.09.2015,

- Anunt decizie de emitere.

Anexe:

- plan de situaţie S.C. DEMECO S.R.L.

- plan de încadrare în zonă.

Documentaţia depusă în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu din data 16.04.2018:

-  Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, revizuită, elaborată de către titular,

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, revizuită, refăcută, elaborată de către titular,

- O.P nr. 11045/06.10.2016, dovada achitării tarifului de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu,

- Dovada publicităţii – anunţ publicat privind solicitarea revizuiri autorizaţie integrate de mediu în cotidianul “Glasul Aradului” din 03.10.2016,

- Formularul de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, elaborat de către Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu,

- Completări la formularul de solicitare, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- Completări la formularul de solicitare, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- Formularul de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, refăcut în totalitate, elaborat de către Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu,

- Raportul de amplasament, elaborat de către PFA Florin Dumescu,

- completări la raportul de amplasament, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- completări la raportul de amplasament, elaborate de către PFA Florin Dumescu,

- Raportul de amplasament, refăcut în totalitate, elaborat de către PFA Florin Dumescu,

- Contract de servicii conexe nr. 80/11.08.2016, încheiat cu ECO BIHOR SRL, pentru determinare compoziţie deşeuri nepericuloase,

- Contract de prestări servicii publice de depozitare nr.79/11.08.2016, încheiat cu ECO BIHOR SRL,

- actul adiţional nr.1 din 11.08.2016 la contracul nr.79/11.08.2016,

- Contract de prestării servicii nr.1203/04.05.2015, încheiat cu  SC CITADIN PREST SA  şi actele adiţionale nr.1 şi 2, având ca obiec tratarea deşeurilor şi eliminarea prin depozitare finală,

- Contract de prestării servicii nr.1204/04.05.2015, încheiat cu  SC CITADIN PREST SA şi actele adiţionale nr.1 şi 2 pentru preluarea deşeurilor nepericuloase,

- Contract de închiriere nr. 2412/14.09.2016, încheiat cu Glencora Impex SRL, pentru închiriere concasor,

- Rapoarte de încercare nr.1193/08.04.2016, 1192/08.04.2016, emise de către SC PRO AIR CLEAN SRL pentru apa tehnologică,

- Raport de încercare nr. 4987/19.11.2015, emis de către Laborator Mediu BIOSOL, pentru deşeuri din construcţii şi demolări cu conţinut de substanţe periculoase,

- Raport de încercare nr.152854/15.09.2015, emis de către Wessling Romania SRL, pentru deşeuri din beton şi pietriş,

- Raport de încercare nr. 2779/11.04.2017 emis de către PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA pentru deşeuri stabilizate 19 03 05,

- Contract de vânzare cumpărare nr. 2/14.01.2014, încheiat cu Vrancart SA Adjud, pentru deşeuri din hârtie/carton,

- Contract de vânzare cumpărare nr.1037/10.05.2016, încheiat cu Vrancart SA Adjud, pentru deşeuri din hârtie/carton, folie,

- Contract de prestării servicii nr. S150300611/23.03.2015, încheiat cu SC ASA SERVICII Ecologice SRL, pentru prestare serviciu de vidanjare,

- Contract de prestării servicii nr. S150300600/01.01.2015, încheiat cu SC ASA SERVICII Ecologice SRL, pentru preluarea şi transportul deşeurilor nepericuloase,

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr.3589/27.09.2013,

- Contract de vânzare imobil CF nr.313533 Vladimirescu, aparţinând SC ARSTATE SRL,

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 41854 din 10.10.2013, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău,

- Adresa ANPM nr. 1/3445/15.12.2016 privind încadrarea anumitor materiale ca subproduse, respectiv ca materiale cărora le-a încetat statutul de deşeu,

- Rapoarte de analiză a documentaţie, emise de către APM Arad,

- Procese verbale încheiate cu ocazia şedinţelor CAT, de analiză detaliată a documentaţiei şi completărilor depuse,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad, în 31.08.2017,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat la sediul Primăriei Vladimirescu, în 31.08.2017,

- Anunţ privind dezbaterea publicat în cotidianul Jurnal Naţional din 31.08.2017,

- Proces verbal nr. 13864/17.10.2016, privind verificarea amplasamentului,

- Proces verbal minută dezbatere publică nr.14010/12.09.2017,

- proces verbal nr.3165/28.02.2018 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu, revizuită şi de luare a deciziei de emitere,

- Decizia de emitere nr. 3472/05.03.2018,

- Anunţul deciziei de emitere, publicat de către titular la sediul primăriei Vladimirescu în data de 13.03.2018 şi cotidianul “Glasul Aradului” din data de 14.03.2018,

Anexe:

- Plan de situaţie şi de încadrare în zonă a obiectivului.

Documentaţia depusă în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu din data de .......... cuprinde:

- Cerere pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, elaborată de către titular;

- Formularul de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu,  elaborat de către Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu și Formularul de solicitare refăcut;

- Raportul de amplasament, elaborat de către PFA Florin Dumescu și Raportul de amplasament refăcut;

- Raportul privind situaţia de referinţă elaborat în Mai 2022;

- Dovada publicităţii – privind revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, anunţ publicat în cotidianul “Glasul Aradului” din data 28.06.2022, la sediul Primăriei comunei Vladimiresu în data de 28.06.2022;

- Document comparativ al tehnologiei cu cele menţionate în BAT pentru tratarea deşeurilor la SC DEMECO SRL;

- OP nr .E0400304/03.06.2022, privind tariful de revizuire a autorizaţiei integrate;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.262/09.08.2021, valabilă până în 04.11.2025, emisă de către AN Apele Romîne – ABA MUREȘ;

- Certificat de înregistrare nr.8974/002/UAS/RO pentru  recunoaşterea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu cerinţele ISO 14001/2015  domeniul de activitate colectarea, transportul, depozitarea temporară, tratarea şi eliminarea/valorificarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase;

- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr.

29482/14.04.2022, emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău;

- Extras de carte funciară nr.329380 Vladimirescu;

- Notificarea întocmită conform prevederilor Ordinului nr.1175/39/2020 și Notificarea actualizată;

- Raport de inspecție Seveso nr. 3 din 19.12.2022;

- Raport de inspecție Seveso nr. 4 din 27.06.2023;

- Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 1AR0038633/18.05.2018, încheiat cu Retim Ecologic Service SA, în vederea preluării deşeurilor reziduale;

- Contractul de prestării servicii nr.1474/08.08.2022 încheiat cu punctul de lucru nr.3 pentru preluarea deșeurilor colectate;

-Inventarul, prezentat sub forma tabelară a  tuturor deşeurilor recepţionate în anul 2021;

- Formulare de expediţie/transport deşeuri periculoase (17 05 03*), din anul 2021;

- Formulare de încărcare - descărcare deşeuri nepericuloase (01 05 04, 19 03 05), din anul 2021 ;

- Rapoarte de încercare nr.40/1/PAER/18.03.2022 pentru pulberi sedimentabile, PM 10, NH3, Aldehidă formică, Benzen, Fenol emis de către ECOIND;

-  Rapoarte de încercare nr.419/1/PAER/09.12.2021 pentru pulberi sedimentabile, PM 10, NH3, Aldehidă formică, Benzen, Fenol emis de către ECOIND;

-  Rapoarte de încercare nr.311/1/PAER/15.09.2021 pentru pulberi sedimentabile, PM 10, NH3, Aldehidă formică, Benzen, Fenol emis de către ECOIND;

- Rapoarte de încercare nr.20/09.02.2022 pentru eluat deşeu stabilizat, emis de către  Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.13/09.02.2022 pentru probă sol, emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.770/08.08.2022 pentru probă sol, emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.769/08.08.2022 pentru probă sol, emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.768/08.08.2022 pentru probă sol, emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.767/08.08.2022 pentru probă sol, emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.12/08.02.2022 pentru apă subterană (apă foraj), emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.764/08.02.2022 pentru apă subterană (apă foraj), emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Rapoarte de încercare nr.16/08.02.2022 pentru apă uzată (apă pluvială), emis de către Pro Air Clean Ecologic SA;

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Proces verbal verificare amplasament nr. 10016/30.06.2022;

- Proces verbal nr. 10733/13.07.2022 - analiza detaliată a documentaţiei depuse;

- Proces verbal nr. 13475/07.09.2022 întocmit cu ocazia întrunirii CAT;

- Proces verbal nr. 384/11.01.2023 întocmit cu ocazia întrunirii CAT;

- Proces verbal minută dezbatere publică nr.1115/26.01.2023;

- Procese verbale nr. 8627/24.05.2023 întocmit cu ocazia întrunirii CAT;

- Procese verbale nr. 11293/12.07.2023 întocmit cu ocazia întrunirii CAT;

- Proces verbal analiză draft  autorizație nr...........;

- Rapoarte analiză nr. 10784/14.07.2022, 13724/12.09.2022

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad, în 13.01.2023;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat la sediul Primăriei Vladimirescu, în 13.01.2023;

- Anunţ privind dezbaterea publicat în cotidianul „Glasul Aradului” din 16.01.2023;

- Anunț privind emiterea revizuirii autorizației integrate de mediu, în cotidianul .....................;

- Punct de vedere nr........................... emis de către Serviciul CFM

Anexe:

- Planuri de situaţie şi de încadrare în zonă a obiectivului.

SCOPUL

Autorizaţia Integrată de Mediu nr. Nr. 3/20.10.2015 s-a revizuit 18.04.2018 ca urmare a extinderii activităţii prin colectarea/tratarea/depozitarea temporară a unor noi tipuri de deşeuri, extinderea domeniului de activitate cu codul CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Autorizaţia Integrată de Mediu nr. Nr. 3/20.10.2015 s-a revizuit ........2023 ca urmare a modificărilor apărute pe amplasament, respectiv:

-5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(îi) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;

- asimilarea activităților desfășutate în punctul de luccru nr.4 la punctul de lucru nr. 2 ca urmare a unificării terenurilor aferente celor două activități.

Autorizaţia integrată de mediu revizuită este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuită.

Conform Art. 17, alin. (2) din OUG nr.195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării - Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

În conformitate cu prevederile Legii 278/2013:

Art. 21 alin. (7) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea

autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit

prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

alin. (8) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.”

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

Operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, şi fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITÃŢII

Titularul are implementat şi certificat Sistemul de Management de Mediu şi al Calităţii. Vor fi respectate prevederile Decizia de punere în aplicare UE 2018/1147 a comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT pentru tratarea deşeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului:

BAT 1. Pentru îmbunătăţirea performanţei generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare şi aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) având toate caracteristicile următoare:

I. Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

II. Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu a instalaţiei; 17.8.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 208/45

III. Planificarea şi stabilirea procedurilor, a obiectivelor şi a ţintelor necesare, în corelare cu planificarea financiară şi cu investiţiile;

IV. Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenţie deosebită:

(a) structurii şi responsabilităţii;

(a) structurii şi responsabilităţii;

(b) recrutării, formării, conştientizării şi competenţei;

(c) comunicării;

(d) participării angajaţilor;

(e) documentării;

(f) controlului eficient al proceselor;

(g) programelor de întreţinere;

(h) pregătirii şi intervenţiei în caz de urgenţă;

(i) garantării conformităţii cu legislaţia privind protecţia mediului;

V. Verificarea performanţei şi luarea de măsuri corective, acordând o atenţie deosebită:

(a) monitorizării şi măsurării (a se vedea şi Raportul de referinţă al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer şi în apă provenite de la instalaţiile care fac obiectul Directivei privind emisiile industriale – ROM);

(b) acţiunilor corective şi preventive;

(c) păstrării evidenţelor;

(d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS

respectă sau nu dispoziţiile prevăzute şi dacă este pus în aplicare şi menţinut în mod corespunzător;

VI. Revizuirea de către conducerea superioară a EMS şi a conformităţii, a adecvării şi a eficacităţii continue a acestuia;

VII. Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;

VIII. Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a

instalaţiei încă din etapa de proiectare a unei noi instalaţii şi pe tot parcursul perioadei sale de funcţionare;

IX. Efectuarea de evaluări sectoriale comparative în mod regulat;

X. Gestionarea fluxului de deşeuri (a se vedea BAT 2);

XI. Un inventar al fluxurilor de ape uzate și de gaze reziduale (a se vedea BAT 3);

XII. Un plan de management al reziduurilor (a se vedea descrierea din secţiunea 6.5);

XIII. Un plan de management al accidentelor (a se vedea descrierea din secţiunea 6.5); XIV. un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 12);

XV. Un planul de gestionare a zgomotelor şi vibraţiilor (a se vedea BAT 17)

Conformare BAT 1

DEMECO S.R.L. deţine CERTIFICAT ISO 14001/2015 cu  nr. 8974/0002/UAS/RO. Sistemul de management de mediu răspunde cerinţelor de la BAT 1 prin intermediul pachetului de planuri şi proceduri generale şi specifice.

Documentele de conformare cele mai relevante sunt:

- Politica din 05.01.2012,

- Plan anual de revizii şi reparaţii pe secţii şi sectoare

- Procedura operaţională “Asigurarea mentenanţei utilajelor şi instalaţiilor”

- Proceduri generale

- Prelevări de probe şi analize efectuate de laboratoare autorizate

- Plan de monitorizare şi măsurare a indicatorilor de mediu

- Procedura de sistem “Instruire, conştientizare şi competenţă”. Procedura s-a completat cu datele necesare pentru conştientizarea angajaţilor şi subcontractorilor,  ca urmare a aplicării reglementărilor pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu

- Fişele de post

- Procedura operaţională “Procedura de tratare a reclamaţiilor de mediu şi SSM”.

| BAT 2. Pentru îmbunătăţirea performanţei generale de mediu a instalaţiei, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| (a) | Instituirea şi punerea în aplicare a unor proceduri de caracterizare şi preacceptare a deşeurilor. | Operatorul aplica următoarele măsuri: - Deşeurile achiziţionate sunt însoţite obligatoriu de documente corespunzătoare privind caracteristicile lor. - Operatorul utilizează un procedeu de preacceptare a deşeurilor, cu informaţii preliminare. - Operatorul utilizează procedura de acceptare a deşeurilor cu precizarea cerinţelor minimale conform reglementarilor in vigoare. - În cazul analizelor efectuate de laboratoare externe prelevarea probelor se face de către acestea. - Este implementată procedura de respingere a deşeurilor neconforme - Spaţiile de depozitare provizorie sunt prevăzute cu sistem de drenaj scurgeri |
| (b) | Instituirea şi punerea în aplicare a unor proceduri de acceptare a deşeurilor. |  |
| (c) | Instituirea şi punerea în aplicare a unui sistem de urmărire şi a unui inventar al deşeurilor. |  |
| (d) | Instituirea şi punerea în aplicare a unui sistem de management al calităţii deşeurilor rezultate. |  |
| (e) | Asigurarea trierii deşeurilor. |  |
| (f) | Asigurarea compatibilităţii deşeurilor înainte de amestecarea sau combinarea acestora. |  |
| (g) | Sortarea deșeurilor solide intrate. |  |

| BAT 3. Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă şi aer, BAT constă în întocmirea şi menţinerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate şi de gaze reziduale, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) şi cuprinde toate elementele următoare: |
| --- |
| i) informaţii despre caracteristicile deşeurilor care urmează să fie tratate şi despre procesele de tratare a deşeurilor, inclusiv: (a)diagrame de flux simplificate ale proceselor, care să indice originea emisiilor; (b) descrieri ale tehnicilor integrate în procese și ale tratării la sursă a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale rezultatelor lor; (ii) informaţii referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape uzate; de exemplu: (a) valorile medii şi variabilitatea debitului, a pH-ului, a temperaturii și a conductivităţii; (b) concentraţia medie şi valorile medii ale încărcăturii poluante a substanţelor relevante, precum și variabilitatea acestora (de exemplu, CCO/COT, compuşi azotaţi, fosfor, metale, substanţe prioritare/micropoluanţi); (c) date privind capacitatea de bioeliminare [de exemplu, CBO, raportul CBO/CCO, metoda Zahn-Wellens, potenţialul de inhibiţie biologică (de exemplu, inhibarea nămolului activat)] (a se vedea BAT 52 (iii) informaţii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale; de exemplu: (a)valorile medii şi variabilitatea debitului şi a temperaturii; (b)concentraţia medie şi valorile medii ale încărcăturii poluante a substanţelor relevante, precum şi variabilitatea acestora (de exemplu, compuşi organici, POP, cum ar fi PCB) (c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare şi superioare, reactivitatea (d) prezenţa altor substanţe care ar putea să afecteze sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranţa instalației (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apă, pulberi). | Mod de realizare Operatorul păstrează o evidenţă clară pentru consumul şi generarea de apa, energie pe tipuri de surse (electricitate, gaz, combustibil lichid, solid, deseuri) Prin SMM sunt stabilite obiective privind consumurile specifice de energie. |

| BAT 5. Pentru a reduce riscul de mediu asociat manipulării și transferului deșeurilor, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unor proceduri de manipulare și de transfer: |
| --- |
| Procedurile de manipulare și de transfer au scopul de a asigura manipularea și transferarea în siguranță a deșeurilor la locul corespunzător de depozitare sau de tratare. Procedurile cuprind următoarele elemente: - manipularea și transferul deșeurilor sunt realizate de personal competent; - manipularea și transferul deșeurilor sunt documentate în mod corespunzător, validate înainte de executare și verificate după executare; - se iau măsuri pentru a preveni, detecta și diminua scurgerile; - se iau măsuri de precauție la realizarea și conceperea operațiilor de amestecare sau combinare a deșeurilor (de exemplu, aspirarea deșeurilor sub formă de praf/pulberi). | Mod de realizare Operatorul detine personal competent si instruit pentru toate operatiile din incinta o Exista proceduri pentru operatiile de transfer si manipulare deseuri, care includ si verificarea dupa executare o Se fac verificari permanente pentru detectarea scurgerilor accidentale Exista proceduri pentru operatiile de amestecare a deseurilor care pot genera emisii importante de pulberi sau gaze |

| BAT 12. În vederea prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care să includă toate elementele de mai jos: |
| --- |
|  | Mod de realizare |
| - un protocol care să conţină măsuri şi grafice de aplicare; - un protocol pentru monitorizarea mirosurilor conform celor prevăzute în BAT 10; - un protocol de răspuns în cazul incidentelor de miros identificate, de exemplu în cazul reclamaţiilor; - un program de prevenire şi reducere a mirosurilor conceput să identifice sursa (sursele) acestora, să caracterizeze contribuţiile surselor şi să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. | Nu se preconizează şi nu au fost confirmate neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |

| BAT 13. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinaţii a acestora |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| (a) | Reducerea la minimum a timpului de staţionare | Operatorul a luat măsuri de reducere la minim a timpilor de staţionare a deşeurilor potenţial mirositoare. |
| (b) | Utilizarea tratării chimice |  |
| (c) | Optimizarea tratării aerobe |  |

| BAT 17. În vederea prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot şi a vibraţiilor, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare şi revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a zgomotului şi vibraţiilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care să includă toate elementele de mai jos: |
| --- |
|  | Mod de realizare |
| I. Un protocol care să conţină măsuri şi grafice de aplicare corespunzătoare; II. Un protocol pentru monitorizarea zgomotului şi a vibraţiilor; III. Un protocol de răspuns în cazul evenimentelor de zgomot şi vibraţii identificate, de exemplu în cazul reclamaţiilor; IV. Un program de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor conceput să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot şi la vibraţii, să caracterizeze contribuţiile surselor şi să aplice măsuri de prevenire şi/sau de reducere. | Nu se preconizează şi nu au fost confirmate neplăceri cauzate de zgomot sau vibraţii la nivelul receptorilor sensibili |

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Arad cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Arad o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de Management de Mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni – nu este cazul.

5.4.	Responsabilităţi

5.4.1. Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.4.2. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea

nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g), conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.4.3. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea OUG nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului:

5.4.4. În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare (art.44, alin.1, 2), persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul prevăzut se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.5.	 Raportări

5.5.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Arad şi GNM - CJ Arad raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului". De asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizaţiei va depune la APM Arad şi GNM - CJ Arad, nu mai târziu de           1 februarie a fiecărui an, un raport anual de mediu - RAM - pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele agenției. Acest raport va include obligatoriu cel puţin informaţiile menţionate în Tabelul 14.1.

5.5.2 Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.5.3. Titularul instalaţiei este obligat să raporteze anual la APM Arad şi GNM - CJ Arad datele înregistrate în urma tuturor monitorizărilor pentru a demonstra conformitatea cu prevederile prezentei autorizaţii integrate de mediu, iar în cazul în care se constată orice efecte ecologice negative semnificative, orice depășiri ale limitelor pentru indicatorii monitorizați, să notifice în regim de urgență (maxim 12 ore de la constatare) atât APM Arad cât și GNM CJ Arad.

5.5.4  Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligaţia să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 şi ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document. Contribuţia la (EPRTR) va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi raportată în format electronic şi pe suport hârtie, anual până la 30 aprilie anul n+1 - considerând n = anul de raportare.

5.5.Documentaţia................

Titularul Autorizaţiei va menţine un sistem propriu de management al documentelor care vor fi raportate către APM Arad.

5.6. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa APM Arad, GNM - CJ Arad în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. În notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad și Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform OUG nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu completările și modificările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad și Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an;

- reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.5 Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte datele prevăzute la art.12  alin. (1) lit. f) din Legea 278/2013.

5.6.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG nr. 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului APM Arad şi GNM - CJ Arad despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

Operatorul va utiliza următoarele materii prime/auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

| Tip | Denumire | Încadrare | Canti-tate | UM | Natura chimică/ compoziţie | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuril periculoase pt inertizare/ stabilizare/sablare | Anexa nr.3 | Materie primă | 10000 | t/an | - | Tratarea deşeurilor prin inertizare/stabilizare/sablare/ | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană, hală | Periculoase/ Nepericuloase |
| Deşeuril nepericuloase solide pt fluff sau stocare temporara in vederea valorificării/eliminării | Anexa nr.1 | Materie primă | 500 | t/an | - | stocare temporară în vederea valorificării/eliminării sau pentru obținere fluff | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Nepericuloase |
| Deşeuri nepericuloase lichide în vederea valorificării/eliminării | Anexa nr.2 | Materie primă | 10000 | t/an | - | stocare temporară în vederea valorificării/eliminării | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Periculoase |
| deseuri periculoase pentru bioremediere | Anexa nr.4 | Materie primă | 30000 | t/an | - | Deseuri supuse procesului de bioremediere | Platformă betonată deschisă şi impermeabilizată cu geomembrană | Periculoase |  |
| Pulbere de natură anorganică | Inercem (lianţi hidraulici speciali | Materie primă | 150 | t/an | Clincher de ciment şi praf de cuptor | Tratare deşeuri | Siloz de 16 mc | GHS 07 GHS 05 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator PP V3 | Materie primă | 170 | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratant | Tratare deşeuri | Siloz de 16 mc , | R36/637, R38, R43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator V1 – V3 de produse petroliere | Materie primă | 170 | t/an | Var, cenuşă, ciment | Tratare deşeuri | Saci big bag, păstrate în magazia pct. de lucur nr.3 | Nepericulos |  |
| Apă | apă | Materie auxiliară | 15 | t/an | - | Tratare deşeuri | - | Nepericulos |  |
| Var nestins | Var nestins | Materie auxiliară | 10 | t/an | Oxid de calciu | Deshidratare deseuri | Saci de 25 kg depozitate la punctul de lucru nr. 3 al DEMECO SRL | GHS 05 GHS 07 |  |
| Carburant | Motorină | altele | 20 | l/an | Fuel, diesel | Carburant pentru utilaje | Canistre 25 litri, aprovizionat la nevoie de la pct. de lucur nr.3 | GHS02, GHS07, GHS09, GHS08 |  |
| bacterii non patogene pentru biodegradare produse petroliere | Bioneol | Materie auxiliară | 2 | tt/an | - | Tratare deşeuri | Canistre 25 litri, păstrate în magazia pct. de lucru nr.3 | Nepericulos |  |
| Nisip pentru sablare | Nisip pentru sablare | altele | 5 | Tt/an | - | Tratare deşeuri | Saci de 25 kg depozitate la punctul de lucru nr. 3 al SC DEMECO SRL | Nepericulos |  |

| BAT 22. În vederea utilizării eficiente a materialelor, BAT constă în înlocuirea materialelor cu deşeuri. |
| --- |
| Descriere | Mod de realizare |
| Se utilizează deşeuri în locul altor materiale pentru tratarea deşeurilor (de exemplu, deşeurile alcaline sau acide se utilizează pentru ajustarea pH-ului, cenuşa zburătoare se utilizează ca liant). | Operatorul are proceduri pentru înlocuirea unor materiale cu deşeuri în procesele de tratare dar şi limitările cauzate de riscurile unor reacţii violente sau contaminări suplimentare. |

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime (deșeuri), a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie: Activitatea desfăşurată nu este o activitate de producţie, ci una de gestionare a deşeurilor, în cadrul procesului aplicat de către societate sunt utilizate:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanțe chimice periculoase CAS) | 1305-78-8- Oxid de Calciu | 10 | t/an | H315, H318, H335 |
| Amestecuri | 65997-15-1Clincher de ciment, 68475-76-3 Praf de cuptor | 150 | t/an | H 317, H 318, H 315, H 335 |
| Amestecuri | 65997-15-1Clincher de ciment 1305-62-0 Oxid de calciu | 170 | t/an | H315, H318 H335 |
| Amestecuri | Fuel, diesel | 20 | l/an | H 351, H 226, H 304, H 332,H 411 |

Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe/amestecuri periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008. Operatorul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi amestecurile periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare.  Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi amestecurilor utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi preparatelor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme).

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1.2. Alimentarea cu apă:

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 262/09.08.2021, valabilă până în 04.11.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş.

În cazul în care după pierderea valabilităţii acestui act de reglementare se va obţine o nouă autorizaţie de gospodărire a apelor cu alte condiţii decât cele stabilite prin autorizaţia anterioară, titularul va notifica APM Arad.

Pentru umezirea prismelor supuse stabilizării/inertizării, bioremedierii din sursa subterană, respectiv puţul forat situat pe amplasamentul punctului de lucru nr.3 (loc. Vladimirescu, F.N. incinta ARCHIM S.A).

Apele pluviale sunt colectate şi dirijate prin rigole de suprafaţă într-un bazin  betonat având V=100 mc, iar apa colectată în acest bazin este utilizată la umezirea prismelor de stabilizării/inertizării, bioremediere.

În caz de:

- - precipitaţii abundente surplusul acestor ape se vidanjează,

              - - secetă - prismele de pământ vor fi umectate cu apă prelevată din sursa subterană, foraj existent pe amplasamentul din loc. Vladimirescu, F.N. incinta ARCHIM S.A.

- Nu există instalaţii de tratare a apei.

| BAT 11. BAT constă în monitorizarea consumului anual de apă, energie şi materii prime, precum şi a generării anuale de reziduuri şi de ape uzate, cu o frecvenţă de cel puţin o dată pe an. |
| --- |
| Descriere | Mod de realizare |
| Monitorizarea include măsurări directe, calcule sau înregistrări, de exemplu utilizarea unor contoare corespunzătoare sau a facturilor. Monitorizarea se detaliază la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel de proces sau de instalație/echipament) şi ţine cont de orice modificări semnificative ale instalaţiei. | Operatorul păstrează evidenţa clară a consumurilor de apă (montat apometru), energie şi materie primă ca instrument de reducere a acestora. |

| BAT 19. ln vederea optimizării consumului de apă, a reducerii volumului de ape uzate generat și a prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor în sol și în apă, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- |
| Descriere | Mod de realizare |
| Gestionarea apei | Reducerea consumului de apa prin utilizarea unor planuri de economisire a apei și utilizarea de metode de curățire fără apa pentru reducerea apelor de spălare. Impermeabilizarea suprafețelor pe care se desfasoară operații de recepție, manipulare și tratare a deșeurilor. Deșeurile se depozitează și se tratează atât hală acoperită cît și în spațiu deschis. Pe amplasament nu se utilizeaza infrastructuri de depozitare subterane Apele uzate tehnologice se colecteaza in bazine vidanjabile care au si rolul de bazine tampon |
| Recircularea apei |  |
| Impermeabilizarea suprafeței |  |
| Tehnici pentru reducerea probabilității și a impactutui debordărilor și pierderilor din rezervoare și bazine |  |
| Acoperirea zonelor de de pozitare și tratare a deșeuri lor |  |
| Separarea fluxurilor de ape uzate |  |
| lnfrastructură de drenaj corespunzătoare |  |
| Dispoziții referitoare la proiectare și întreținere care permit detectarea și eliminarea scăpărilor de gaze |  |
| Capacitate de stocare adecvată a rezervorului tampon |  |

- 7.1.2. Evacuarea apelor uzate și pluviale

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Staţia de epurare a mun. Arad | - | - | - | - | Nu rezultă |
| Ape pluviale | Canalizare pluvială internă – 2 rigole cu grătar cu finalizare într-un bazin de retenţie având V=100 mc. | - | Se utilizează pentru umezirea prismelor supuse stabilizării/ inertizării |

7.1.3  Ape subterane

Surse:- nu există puţ forat pe acest amplasament.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR ENERGETICE

7.2.1. Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – amplasamentul nu este racordat la alimentarea cu energie electrică.

| BAT 23. În vederea utilizării eficiente a energiei, BAT constă în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| (a) | Plan pentru eficienţă energetică | Operatorul are implementat un plan pentru eficienţa energetică şi păstrează o evidenţă strictă a consumului de energie. Aceste măsuri contribuie la reducerea consumurilor specifice de energie. |
| (b) | Înregistrarea bilanţului energetic |  |

7.2.2. Energie termică

În cadrul activităţii nu se foloseşte energia termică.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament se achiziţionează în cantităţile strict necesare din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate – cca. 4 tone/an

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine |  | 224602.95 |
|  |  | 224619 |
|  |  | 224619 |
| Latitudine |  | 525199.95 |
|  |  | 525082 |
|  |  | 525228 |

Amplasare în teritoriu: S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru în loc. Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr. 28, jud.Arad îşi desfăşoară activitatea pe fosta platformă a Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Arad, la limita de vest a acestuia.

Distanţa faţă de ultimele case este de peste 1000 m.

Din punct de vedere urbanistic este în intravilan comuna Vladimirescu, UTR 18 – zonă de unităţi industriale nepoluante, depozitare, unităţi cu destinaţie specială, unităţi cu activitate agricolă, în zonă cu leziuni ireversibile, la peste 1000 m faţă de zonă rezidenţială.

Vecinătăţi:

- la Sud: teren viran şi clădire industrială dezafectată,

- la Est: DEMECO SRL,

- la Vest: teren viran,

- la Nord: PIATRA IMPEX BALAST SRL

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate: - nu se află în arie naturală protejată.

Unităţi structurale pe amplasament:

Incinta în care se desfăşoară activitatea este împărţită în trei zone funcționale:

ZONA FUNCTIONALA I (platformă betonată şi impermeabilizată cu geomembrană) situată în partea de mijloc a incintei, destinată stocării temporare a solului infestat, staţiei de sortare, echipamentul de mărunțire deșeuri nepericuloase pentru obținere Fluff, 2494 mp. Capacitate stocare 1500 tone.

ZONA FUNCTIONALA II (platformă betonată, impermeabilizată cu membrană PVC şi geotextil) pentru activitatea de bioremediere, stabilizare şi inertizare, sablare şi concasare, stocare temporară a deşeuri colectate, bazin de colectare ape pluviale contaminate V=100 mc, 5336 mp. Capacitate stocare 5000 tone.

ZONA FUNCTIONALA III acoperă partea de nord-est a incintei, are o suprafață de 8400 mp și include:

- hală construită din prefabricate din beton, acoperiş din plăci de beton cu pardosea din beton rezistent la trafic auto, prevăzut cu două uşi de acces, nu dispune de canalizare interioară proprie -2438 mp. Capacitate stocare 48 tone.

- platforma betonată exterioară-5962 mp;

- spații verzi -1545 mp.

8.2 Descrierea principalelor activităţi şi procese

Din procedurile desfăşurate pe amplasament nu rezultă produse şi/sau subproduse în accepţiunea prevederilor legale în vigoare. Activitatea desfăşurată nu este o activitate de producţie, ci una de gestionare a deşeurilor (stocare temporară, tratarea fizico-chimică a deşeurilor prin stabilizare/inertizare/sablare, mărunțire).

Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Instalaţii, utilaje:

- buldoexcavator;

- încărcător Wolla  4.5 mc;

- utilaj aerare Bachus, 2500-3000mc/h;

- betonieră 240 l;

- stație sortare, capacitate120 t/h, compusa din urmatoarele utilaje: buncar de alimentare cu gratar pe balama, alimentator tip banda, banda de alimentare, ciur vibrant, banda de evacuare material sitat, banda de evacuare refuz ciur, tabloul electric, buncar de alimentare capacitate 8 m.c. prevazut cu grătar separator, platforma si scară de acces.

- habă 22 mc;

- concasor cu fălci, capaciate 225 to/h, dotat cu: cameră încărcare 5 mc, alimentator cu grătar vibrator cu bare, bandă transportoare principală, bandă transportoare de ocolire, separator cu magneți, sistem de comandă, motor 202 kW. Funcționează cu motorină, având un rezervor de combustibil cu capacitate de 400 l.

- mașină de sablat cu aspirator încorporat pentru recuperarea şi filtrarea agentului de sablare, capacitate 4 tone/h;

-instalatie de mărunțire, separare și omogenizare deșeuri nepericuloase, capacitatea 15 to/h (120 to/zi), formată din 2 echipamente (tocător primar și tocător secundar), sită tambur cu rotire lentă, la nevoie.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

SCHEMA FLUX DE PRINCIPIU A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE TRATARE A DESEURILOR

## Inventarul proceselor:

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitare temporara pentru anumite categorii de deseuri, tocare deseuri pentru obtinere fluff, concasare DCD și valorificare/eliminare deșeuri nepericuloase solide | Procedura P1 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei - descarcare și stocare temporară - sortare deseuri nepericuloase a) valorificare/eliminare deşeuri către operatori economic autorizați; b) concasare deșeuri din construcții și demolări; c) valorificare alte deșeuri rezultate din constructii si demolari; d)mărunțire pt obtinere fluff | 9500 |
| Depozitare temporară /valorificare/eliminare finala deșeuri fluide nepericuloase | Procedura P2 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei - descarcare și stocare temporară; - deshidratare pe platforma betonată; - stocare temporară pe platforma betonată; - valorificare/eliminare deşeuri către persoane fizice sau juridice autorizate. | 500 |
| Tratare fizico-chimică deșeuri periculoase prin stabilizare/inertizare/sablare/eliminarea/valorificare deșeurilor | Procedura P3 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei - descarcare si stocare temporară - sortare mecanizata sau manual: a) stabilizare sau inertizare deşeuri periculoase prin tratare cu stabilizator şi inercem; b) valorificare/eliminare deşeuri tratate c) sablare, concasare deșeuri din construcții și demolări d) valorificare alte deșeuri, provenite din construcții și demolări | 10 000 |
| Tratare deseuri periculaose prin bioremediere | Procedura P4 | - transport pe platforma DEMECO - Punct de Lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei - descarcare si stocare temporara - sortare mecanizata sau manuala - bioremediere pământ contaminat cu produse petroliere; - valorificare pământ decontaminat către persoane fizice sau juridice autorizate; | 30 000 |
| TOTAL |  |  | 50 000 |

| BAT 4. Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării deşeurilor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| (a) | Optimizarea amplasării locului de depozitare | a) Obiectivul este amplasat pe un sit industrial, la distanţă mare de receptori sensibili. Organizarea internă a incintei permite minimizarea distanţelor parcurse în procesele de manipulare şi depozitare a deşeurilor. (b) Operatorul urmăreşte permanent gradul de ocupare a spaţiilor de depozitare pentru a nu depăşi capacităţile maxime stabilite şi autorizate. Sunt clar stabiliţi timpii de staţionare a deşeurilor. (c) Sunt stabilite şi etichetate echipamentele utilizate la încărcarea, descărcarea şi depozitarea deşeurilor. (d) Deşeurile periculoase se depozitează separate ţinându-se cont de caracteristicile lor fizico-chimice |
| (b) | Capacitate de depozitare adecvată |  |
| (c) | Funcţionare a depozitului în condiţii de siguranţă |  |
| (d) | Zonă separată pentru depozitarea și manipularea deşeurilor periculoase ambalate |  |

| BAT 40. În vederea îmbunătăţirii performanţei generale de mediu, BAT constă în monitorizarea intrărilor de deşeuri ca parte a procedurilor de preacceptare sau de acceptare a deşeurilor (a se vedea BAT 2). |
| --- |
| Descriere | Mod de realizare |
| Monitorizarea intrărilor de deşeuri, de exemplu din punctul de vedere al: - conţinutului de substanţe organice, substanţe oxidante, metale (de exemplu, mercur), săruri, compuşi mirositori; - potenţialului de formare a H2 după amestecarea cu apă a reziduurilor de la tratarea gazelor de ardere, de exemplu a cenuşii zburătoare. | Operatorul aplică următoarele măsuri: - deşeurile achiziţionate sunt însoţite obligatoriu de documente corespunzătoare privind caracteristicile lor; - operatorul utilizează un procedeu de preacceptare a deşeurilor, cu informaţii preliminare; - operatorul utilizează procedura de acceptare a deşeurilor cu precizarea cerinţelor minimale conform reglementărilor în vigoare. |
| BAT 24. În vederea reducerii cantităţii de deşeuri trimise spre eliminare, BAT constă în maximizarea reutilizării ambalajelor, ca parte a planului de management al reziduurilor (a se vedea BAT 1). |
| Descriere | Mod de realizare |
| Ambalajele (butoaie, containere, IBC-uri, paleți etc.) se reutilizează pentru a depozita deşeuri dacă sunt în stare bună şi suficient de curate, lucru stabilit prin verificarea compatibilităţii substanţelor conţinute (în cadrul utilizărilor consecutive). Dacă este necesar, ambalajele se trimit pentru o tratare corespunzătoare înainte de reutilizare (de exemplu, recondiţionare, curăţare). | Ambalajele care nu sunt contaminate se valorifică prin firme specializate, iar cele contaminate se trimit la furnizorul de materiale respective. |

Procedura de lucru P1 Depozitare temporara pentru anumite categorii de deseuri, tocare deseuri pentru obtinere fluff, concasare DCD și valorificare/eliminare deșeuri nepericuloase solide. Deşeurile codificate care se supun acestei proceduri sunt cele din Anexa nr. 1 la prezenta autorizaţie integrată.

Fluxul tehnologic începe o dată cu intrarea deșeurilor pe platforma Demeco. Acestea sunt cântărite la punctul de lucru nr. 3 al operatorului economic (Vladimirescu, F.N., incinta ARCHIM S.A) și descărcate în zona destinata fiecarui tip de deseu. După descărcare se preleveaza probe care sunt păstrate într-un dulap de probe timp de 90 de zile.

Deșeurile sub formă de praf și pulberi cum ar fi 010308, 010410, 020402, 100102, 100105, 100117, 100504, 100804, 100910,101105, 190114 ajung pe platformă ambalate în saci de tip Big-Bag. Acestea sunt descarcate cu ajutorul stivuitorului. Deșeurile ambalate in big bags sunt depozitate sub forma de gramada (igbags pana la cel mult 4 bucati).

Deseurile solide și anume: 010408, 010409, 010413, 170504,190305, 190119 ajung pe platforma vrac.

Deseurile din construcții și demolări (170107,170508, 170504, 170101, 170102, 170103, 170302) ajung pe platforma vrac. Acestea sunt depozitate apoi sub forma de gramada in zona destinata depozitării temporare pe platforma pana la maruntirea acestora si tranformare in materie prima valorificabila.

Deșeurile din construcții și demolări sunt supuse operațiunii de concasare care constă în:

-sortarea și sfaramarea prin concasarul cu fălci a diverselor tipuri de materiale incepand de la piatra sparta, betoane simple, betoane armate, deseuri de asfalt etc. Concasorul  dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deșeurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru tratarea acestor materiale fie se deplaseaza concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui incarcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a falcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioara, în bena vibranta care este prevazuta la partea inferioara cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant) este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi. Deseul  rezultat se folosește la lucrările de drumuri, cai acces,constructii, agregate pt beton.

Activitatea de măruntire deseuri pentru obținere (Fluff):

Combustibilului alternativ solid nepericulos (cod deșeue 19 12 12) este produs prin mărunțirea deșeurilor cu ajutorul tocătorului, și constitue o sursă de combustibil alternativ pentru industria cimentului, industria energetică, industria metalurgică si alte industrii consumatoare de energie termica.

Fluff-ul rezultat prin acest proces este comercializat și co-incinerat în instalațiile generatoare de energie sau în alte instalații care necesită căldură.

In cazul în care, deșeurile colectate nu se pretează pentru prepararea combustibililor alternativi din motive ce țin de compoziție, stare de agregare și proprietăți fizico-chimice-acestea vor fi valorificate/eliminate prin firme autorizate, pe aceleași coduri pe care au fost colectate.

Producerea combustibilului alternativ se realizează cu ajutorul instalației de mărunțire, separare și omogenizare (tocător) astfel:

Cu ajutorul utilajelor (excavator și încărcator frontal) se încarcă deșeurile în instalatia de tocare ce cuprinde 2 echipamente (tocator primar și tocator secundar). Primul tocător asigura mărunțirea peste 30 mm și separarea fracțiilor metalice, alimentând în mod continuu și constant tocătorul secundar, iar cel de-al doilea tocător asigura mărunțirea sub 30 mm și separarea fractiilor metalice mici, evacuand materialul maruntit în mod continuu și constant în containere de 30 mc de tip abroll. In cazul care in baza solicitarilor unor clienți de omogenitate si dimensiune se poate introduce in flux si un al treilea echipament. Acesta este alimentat continuu de tocatorul secundar si are rolul de a elimina din  compozitia Fluff-ului eventualele fractii agabaritice (mai mari de 30 mm) si de a omogeniza materilalul. Operatiunea se realizeaza printr-o sită de tip tambur cu rotire lentă. Capacitate maximă-autorizată de 15 to/h.

Procedura de lucru P2 Depozitare temporară /valorificare/eliminare finala deșeuri fluide nepericuloase

Fluxul tehnologic începe o dată cu intrarea deșeurilor pe platforma de tratare. Acestea sunt cântărite la punctul de lucru nr. 3 al operatorului economic (Vladimirescu, F.N., incinta ARCHIM S.A), iar apoi descărcate în haba cu un volum de 20 mc. Din aceste deșeuri se preleveaza probe care se stochează pe o perioada de 90 de zile în dulapul de probe.

Din haba deseurile sunt preluate cu ajutorul buldoexcavatorului si depozitate pe platforma betonata in zona destinata deshidratării.  După ce deseurile au suferit acest proces de deshidratare aceste sunt depozitate sub formaăde gramadă pe platforma betonata in zona destinata depozitarii temporare. Din această zona desșurile sunt încarcate în camioane, cantarite si trimise catre persoane fizice sau juridice autorizate.

Procedura de lucru P3 Tratare fizico-chimică deșeuri periculoase, stabilizare/inertizare/sablare/eliminarea/valorificare deșeurilor

Figura 1. Flux tehnologic pentru tratarea deşeurilor ce urmează a  fi stabilizate/inertizate

Nota* Dacă din anumite motive (concentraţii prea mari ale substanţei periculoase în compoziţia deşeului) aceste deşeuri  nu se pot stabiliza, atunci ele vor fi transferate către o instalaţie de incinerare.

Figura 2. Flux tehnologic tratare deşeuri din construcţii şi demolări pt. codurile de deşeu 170507*,170106* si 170903*170503*.

*........

prevede la art.17(3)  că  titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie Top of Form2020Bottom of Form

, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice natural.

Operațiuni de tratare a deșeurilor pe platforma betonată:

Procesul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de depozitare/tratare. Deşeul este cântărit la punctul de lucru nr. 3 al operatorului economic (Vladimirescu, F.N., incinta ARCHIM S.A)  şi apoi este descărcat pe platforma betonată în zona destinată descărcării.

După descărcare se prelevă probe din fiecare recipient, grămadă (bigbags, sac, gramada..etc) obţinându-se o proba medie care se stocheaza într-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt păstrate în dulapul de probe.  Din zona unde deşeul a fost descărcat este preluat cu ajutorul stivuitorului sau a buldoexcavatorului şi depozitat în zona special amenajată pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deşeului din ambalajul în care a ajuns pe platforma şi aranjarea acestuia sub formă de haldă cu ajutorul unui încarcator frontal de tip buldoexcavator, wola.

Următoarea etapă corespunde stabilirii unei şarje de tratare. Şarja de tratare este de maxim 50 de tone/zi. Dupa stabilirea şarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianţi chimici ce urmează a fi amestecaţi cu deşeul. Calculul stoechiometric se face în funcţie de concentraţia substanţei periculoase din deşeu, a umidităţii, a pH-ului. Aceste informaţii se găsesc în buletinul de analiza al deşeului. In funcţie de rezultatele acestui calcul se stabileşte ce operaţie are loc în prima faza de tratare.

În cazul deşeurilor din construcţii şi demolări (170106*,170507*,170903*170503*) operaţiunea de tratare cuprinde şi următoarea etapă de pregătire material (deşeu) înainte de concasare - sablarea.

Sablarea deşeului din beton constă în: - poziţionarea bucăţilor de  material infestat (beton) cu partea infestată în sus, realizarea de culoare de trecere printre aceste bucăţi şi începerea activităţii de sablare. Sablarea constă în frecarea părţilor infestate cu o perie de sârmă şi curăţirea cu jet de nisip la presiune înaltă 8 bari. Dupa sablare deşeul este încărcat în cupa buldoexcavatorului şi alimentat în concasor.

Deşeurile din construcţii şi demolări sablate sunt supuse operaţiunii de concasare care constă din:

- sortarea şi sfărâmarea în concasorul cu fălci a diverselor tipuri de materiale începând de la piatră spartă, betoane simple, betoane armate, deşeuri de asfalt etc. Concasorul  dispune de un extractor (recuperator) de metal care permite recuperarea metalelor din deşeurile concasate, inclusiv din betonul armat.

Pentru sortarea/reciclarea acestor materiale fie se deplasează concasorul precum și sortatorul mobil în zona materialului respectiv sau aceste materiale sunt aduse la concasor cu ajutorul unui încărcator frontal din zona de unde sunt depozitate. Se pornește concasorul și se regleaza deschiderea la partea inferioara a fălcilor (care stabileste mărimea agregatului rezultat). Apoi concasorul este alimentat cu ajutorul unui excavator sau a unui încărcător în partea superioară, în bena vibranta care este prevazută la partea inferioară cu ciur și cu banda extractoare parte fina. Materialul fin (pamant) este evacuat lateral. Materialul granular este dirijat în concasor și după concasare este evacuat, cu ajutorul benzii transportoare mari, în grămada în fata concasorului sau în sortator dacă se dorește obtinerea de diferite sorturi.

Deşeul nepericulos sortat  şi concasat (se va folosi la lucrările de drumuri, căi acces,construcţi, agregate pt. beton etc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru celelalate tipuri de deşeuri odată stabilite aceste lucruri începe tratarea propriu-zisă a acestora. In prima fază aceste tipuri de deşeuri sunt umectate cu apă în vederea evitării formării prafului în timpul amestecării cu diferiţi lianţi chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 şi substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileşte ordinea introducerii acestora în procesul de amestecare. Odată cu amestecarea deşeurilor are loc şi aerarea succesivă a acestora. Oxigenul care intră în gramada de deşeu odata cu vînturarea acestuia creşte viteza de reacţie chimică dintre substanţa periculoasă şi substanţele introduse în vederea tratării deşeului.

Tratarea deşeului prin amestecare şi aerare continuă durează între 5-15 zile de la introducerea lianţilor chimici în amestec.

După finalizarea operarţiei de amestecare şi tratatre, deşeurile sunt depozitate sub formă de haldă în zona destinată deşeurilor stabilizate. Sunt monitorizate orar în vederea creşterii temperaturi în interiorul grămezii. Dacă gramada fumegă înseamnă că procesul nu este terminat, încă se produc reacţii endoterme şi se continua aerarea. Din această gramadă se prelevează probe. După finalizarea buletinelor de analiză aceste deşeuri stabilizate sunt încarcate şi transportate către persoane fizice sau juridice autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Operațiunea de tratare a deșeurilor în hala:

- cântărite deşeurilor la Punctul de lucru nr. 3 al operatorului economic (Vladimirescu, F.N., incinta ARCHIM S.A), situat în vecinătatea acestui punct de lucru, descărcate în spaţiul temporar de deşeuri periculoase. Aceste se depozitează în zona delimitată pentru deşeurile periculoase. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora până la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL, unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării acestora. În cazul în care generatorul deşeului nu poate pune la dispoziţie buletine de analiză, atunci se prelevează probe, care sunt trimise la analiză în laboratoare acreditate.

- prelevare probe din fiecare recipient obţinându-se o probă medie care se stochează pentru o perioadă de 3 luni (90 de zile). Probele sunt păstrate în dulapul de probe.

- din spaţiul temporar deşeurile sunt preluate cu ajutorul stivuitorului şi manipulate în zona special amenajată pentru dezambalare. Aici are loc golirea deşeurilor din ambalajele în care au ajuns şi aranjarea acestora sub forma de grămadă (con) cu ajutorul unui încarcator frontal de tip buldoexcavator, wola,

- stabilirea unei sarje de tratare. Sarja de tratare este de maxim 9,75 de tone/zi,

- calcul stoechiometric pentru lianţi chimici care urmează a fi amestecaţi cu deşeurile. Calculul stoechiometric se realizează în funcţie de concentraţia substanţei periculoase din deşeu, a umiditatii, a ph-ului. Aceste informatii se gasesc în buletinul de analiza al deşeului.

- amestecarea acestor deşeuri cu diferiţi lianti chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 şi substanţe pentru inertizare (Inercem, NaOH,), umectare.  Se stabileste ordinea introducerii acestora in procesul de amestecare. O data cu amestecarea deseurilor cu liantii chimici are loc si aerarea succesiva a acestora,

- tratarea deşeurilor prin amestecare şi aerare continua durează între 5-15 zile de la introducerea lianţilor chimici în amestec şi umectare pulberi,

- după finalizarea operaţiei de amestecare şi tratatre, deşeurile sunt  depozitate sub formă de halda în zona destinată deşeurilor stabilizate. Din acestă gramadă se prelevează probe. După finalizarea buletinelor de analiza aceste deşeuri stabilizate sunt încarcate şi transportate către persoane fizice sau juridice autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Dacă din anumite motive (de ex. concentraţii prea mari ale substanţei periculoase) aceste deşeuri nu se pot stabiliza, deşeurile colectate vor fi stocate temporar şi valorificate/elimitate prin operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru acestă categorie de deşeu.

Procedura de lucru P4 PROCEDURA 4 - Tratare deşeuri periculoase prin bioremediere

Procesul tehnologic începe o dată cu intrarea deşeurilor pe platforma de depozitare/tratare. Deşeul este cântărit la Punctul de lucru nr. 3 al operatorului economic (Vladimirescu, F.N., incinta ARCHIM S.A), situat în vecinătatea acestui punct de lucru şi apoi este descarcat pe platforma betonata in zona destinata descărcării.

După descarcare se prelevează probe din fiecare recipient, grămadă (bigbags, sac, gramada..etc) obţinîndu-se o probă medie care se stochează pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt păstrate în dulapul de probe. Din zona unde  deşeul a fost descărcat este preluat cu ajutorul buldoexcavatorului şi depozitat în zona special amenajată pentru depozitare temporară.  După depozitare solul este supus  sortării manuale în urma căreia sunt evacuate resturile de betoane, lemn, cauciuc, plastic, textile. Aceste deşeuri sunt stocate temporar în zonele destinate stocarii.  Din aceste zone sunt încarcate în camioane, cântarite şi transportate la instalaţiile de coincinerare. Solul care a fost supus sortarii manuale ajunge apoi în buncărul instalaţiei de sitare.

În urma sitării rezultă doua fracţii şi anume:

- o fractie mai mica de 60 mm care  va intră în procesul de bioremediere

- o fractie mai mare de 60 mm care va intra în procesul de stabilizare.

Sortarea deşeurilor

Staţia de sortare tip MPRT – SS – 40 care are o capacitate de sortare de 90 mc/h.

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

17 01 06*	amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

- 17 05 03*	pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 05 04 	pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

- 17 05 07*	resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase

- 17 05 08 	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

- 17 09 03*	alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

Deşeurile rezultate în urma sortării:

- 19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase

- 19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

- 19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare)

Decontaminarea solurilor poluate prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere.

Activitatea de bioremediere constă în:

-transportul deşeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma dotată corespunzător acestei activităţi;

- cântărirea deşeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului (deşeurilor) care va fi supus bioremedierii, la recepţia acestuia şi pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratorului propriu-al beneficiarului sau a SC DEMECO SRL;

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalaţiei mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim C:N:P – carbon, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (Bioneol); Conform datelor furnizate de SC Cadox Biodistribution SRL Bucureşti modalitatea de intervenţie pe sol contaminat TPH este următoarea: la 1 mc de sol infestat TPH se aplică 200 ml Bioneol. Deoarece umiditatea normală a solului este de 10-15 % se caută să se obţină o umiditate de 15-40% pentru o intervenţie optimă în procesul de epurare. Pentru aceasta se utilizează de exemplu la 40 l amestec apă – bioneol aplicarea pe 1000 kg sol. Bioneolul facilitează descompunerea biodegradabilă a TPH.

- temperatura optimă compostării de 40-65°C, este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului;

- efectuarea de analize  pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent;

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul este dirijat după caz:

  - materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat (ex : amplasamentul sondelor şi parcurilor de rezervoare dezafectate aparţinâd SC OMV PETROM SA) ;

  - pentru depozitarea definitivă într-un depozit pentru deşeuri nepericuloase/periculoase autorizat;

Solul destinat bioremedierii este depozitat pe platforma de bioremediere sub formă de prisme. După depozitare sunt prelevate probe pentru a se determina continutul de Tph, umiditatea, în vederea stabilirii procesului de bioremediere. In functie de rezultate se stabileste cantitatea de nutrient ce urmeaza a fi adaugată pentru activarea bacteriilor care se hrănesc cu hidrocarburi. Dupa ce se cunosc rezultatele analizelor începe procesul de bioremediere. Prismele sunt aerate zilnic cu ajutorul unui aerator de capacitate 2500 -3000 mc/h. (se stabileste un ciclu orar de aerare). Pe parcursul procesului de bioremediere sunt măsurate temperatura şi umiditatea din interiorul  prismelor. In timpul procesului de bioremediere sunt prelevate probe şi trimise către laborator în vederea stabilirii concentratiei de Tph. In funcţie de rezultatele analizelor de laborator se cunoaşte când procesul de bioremediere este finalizat. Daca toate conditiile necesare bioremedierii sunt satisfacute procesul poate decurge intre 12-180 zile. Factorul principal fiind concentratia de Tph.

Dupa finalizarea procesului de bioremediere se prelevează probe din toate prismele aflate pe platforma de bioremediere. Aceste probe sunt trimise către un laborator acreditat. După finalizarea rezultatelor de laborator, solul bioremediat este încarcat în camioane si transportat către diferite persoane fizice sau juridice autorizate în vederea valorificarii/eliminării.

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI  DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| BAT 41. În vederea reducerii emisiilor în aer de pulberi, compuşi organici şi NH3, BAT constă în aplicarea BAT 14d şi în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinaţii a acestora. |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| (a) | Adsorbţie | Tratarea fizico-chimica a deşeurilor prin stabilizare/inertizare se realizează atât în spaţiu închis (hala industriala)cât și afară pe platformă betonată. Nu se realizează izolarea, colectarea şi tratarea emisiilor difuze de la procesul de inertizare întrucât nivelul emisiilor este foarte redus. Ca urmare nu se aplică tehnicile de control si nici nivelurile asociate BAT (BAT-AEL) deoarece nu exista emisii dirijate pe amplasament. |
| (b) | Biofiltru |  |
| (c) | Filtru textil |  |
| (d) | Epurare umedă |  |

9.1.2. Emisii difuze

Surse mobile de poluare:

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri,

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare.

Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice:

| BAT 14. În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor difuze în aer, în special a pulberilor, a compuşilor organici şi a mirosurilor, BAT constă în utilizarea unei combinaţii adecvate a tehnicilor indicate mai jos. În funcţie de riscul pe care îl prezintă deşeurile din punctul de vedere al emisiilor difuze în aer, este relevantă în special BAT 14d. |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| (a) | Minimizarea numărului de surse potenţiale de emisii difuze | Se aplică următoarele: punctul (a): favorizarea utilizării transferului gravitaţional în detrimentul utilizării pompelor; limitarea înălţimii de cădere a materialelor; - limitarea vitezei de circulaţie punctul (c): selectarea adecvată a materialelor de constructive, - acoperirea interioară și exterioară a echipamentelor si vopsirea conductelor cu inhibitori de coroziune, punctul (d) depozitarea, tratarea si manipularea deşeurilor si a materialelor care pot genera emisii difuze în clădiri sau echipamente închise, punctul (e) umezirea prismelor punctul (g) - utilizarea de tehnici specifice pentru curăţarea regulate a zonelor de tratare din hala şi a zonelor de depozitare |
| (b) | Selectarea şi utilizarea unor echipamente cu integritate ridicată |  |
| (c) | Prevenirea coroziunii |  |
| (d) | Izolarea, colectarea şi tratarea emisiilor difuze |  |
| (e) | Umezirea |  |
| (f) | Întreţinere |  |
| (g) | Curăţarea zonelor de tratare şi de depozitare a deşeurilor |  |
| (h) | Program de detectare şi eliminare a scăpărilor de gaze (LDAR) |  |

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare;

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor. Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea;

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament;

- materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată;

- se vor lua toate măsurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel încât impactul activităţii asupra personalului muncitor şi a populaţiei din zona învecinată să fie minim.

Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM ARAD şi GNM - CJ Arad, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

În vederea prevenirii sau, dacă aceasta nu este posibilă, a reducerii emisiilor difuze în aer, în special a pulberilor, a compuşilor organici şi a mirosurilor, BAT constă în umezirea surselor potenţiale de emisii difuze de pulberi (de exemplu, locul de depozitare a deşeurilor, zonele de circulaţie şi procesele de manipulare deschise) cu apă, curăţarea regulată a întregii zone de tratare (zone de circulaţie, zone de depozitare etc.), a benzilor transportoare, a echipamentelor şi a containerelor.

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metoda de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Canalizare pluvială internă – 2 rigole cu grătar cu finalizare într-un bazin de retenţie având V=100 mc. | pH, suspensii totale, CCOCr, substanţe extractibile, produse petroliere | bazin betonat având V = 100 mc |

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. 174/26.06.2017.

Pentru urmărirea influenţei activităţii instalaţiei de tratare a deşeurilor asupra calităţii apelor subterane se vor efectua analize ale apelor subterane (anual) pentru următori indicatori: Ph, NH(4), Cl,SO(4), NO(2), PO(4), Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, As.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

-

9.2.3 Pretratare:

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale pe amplasament | NU |
| Staţie epurare | NU |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Nu |
| Detalii | nu |

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

### Acoperiri izolante

Suprafaţă amplasamentului, este izolată după cum urmează:

ZONA FUNCTIONALA I (platformă betonată şi impermeabilizată cu geomembrană)

ZONA FUNCTIONALA II (platformă betonată, impermeabilizată cu membrană PVC şi geotextil)

-  hala de depozitare temporară/tratare/valorificare deşeuri are pardoseali betonată.

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri;

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei;

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUlLU ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate – nu este cazul.

10.2. Calitatea aerului

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător.

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă - imisii nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr. 12574/1987 şi Legii 104/2011:

| Indicator | Valoare limită admisă conform |
| --- | --- |
|  | Legea 104/211 | STAS 12574/1987 |
| PM10 | 50 µg /mc/24 h |  |
| Pulberi sedimentabile |  | 17g/m2/lună |
| NH3 |  | 0,1 mg/mc/24 h |

## 10.3.   Apa

10.3.1. Indicatorii de calitate ai apelor uzate descărcate în canalizarea oraşului se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de gospodărire a a apelor nr. 262/09.08.2021, valabilă până în 04.11.2025.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

În privinţa poluării apelor subterane s-au efectuat 2 determinări (februarie, august 2022): 2 în foraje de observaţie (F11 şi F12) rezultând următoarele:

| Indicator | Valoare minimă | Valoare maximă |
| --- | --- | --- |
| ph | 6.3 | 6,9 |
| Amoniu | 3,003 mg/dm3 | 31,56 mg/dm3 |
| Nitriti | 0,9 mg/dm3 | 0,041 mg/dm3 |
| cadmiu | 0,025 | 0,05 |
| Fosfor | <0.04 mg/dm3 | <0.04 mg/dm3 |
| crom |  |  |
| nichel | 0,1 mg/dm3 | 0,1 mg/dm3 |
| cupru | 0,1 mg/dm3 | 0,1 mg/dm3 |
| zinc | 0,07 mg/dm3 | 0,08 mg/dm3 |
| plumb | 0,1 mg/dm3 | 0,1 mg/dm3 |

Monitorizarea apelor subterane se va realiza pentru indicatorii din tabel, rezultatele se vor compara cu evaluările iniţiale ale acestor indicatori şi nu vor depăşi valorile analizate pentru proba martor.

Pentru urmărirea influenţei activităţii instalaţiei de tratare a deşeurilor asupra calităţii apelor subterane se vor efectua analize ale apelor subterane (anual). Valorile obţinute se vor compara cu valorile de referinţă (valorile obţinute pe proba prelevată/analizată pentru prima dată).

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosinţa mai puţin sensibilă.

| Nr. crt. | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanţă uscată) | Prag de intervenţie (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibil | Mai puţin sensibil | Sensibil | Mai puţin sensibil |
| 2 | crom total | - | 300 | - | 600 |
|  | Cloruri |  |  |  |  |
|  | Cu |  | ..... | .... | .... |
| 3 | Ni | - | 200 | - | 500 |
| 4 | Mn | - | 2000 | - | 4000 |
| 5 | Pb | - | 250 | - | 1000 |
| 6 | Cd | - | 700 | - | 1500 |
| 7 | THP | - | 1000 | - | 2000 |

În tabelul de mai jos sunt menţionate valorile analizate pentru probele martor (4 probe prelevate în martie 2018).

| Nr. crt. | Nr. proba1) | Adânc. (cm) | Cu | Crtotal | Ni | Mn | Pb | Cd | THP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/kg |
| 1 | P8 est (Psol1) | 30 | 93,02 | 27,75 | 41,8 | 405,09 | 36,17 | 1,59 | 469,99 |
| 2 | P7 nord(Psol2) | 30 | 67,44 | 23,59 | 28,77 | 322,38 | 36,68 | 1,58 | 288,63 |
| 3 | P6 vest (Psol3) | 30 | 140,89 | 74,46 | 81,71 | 310,62 | 44,8 | 1,59 | 983,82 |
| 4 | P5 sud(Psol4) | 30 | 86,3 | 50,13 | 43,27 | 651,6 | 47,62 | 1,55 | 1558,27 |

# Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului privind situaţia de referinţă.

Monitorizarea evacuărilor de emisii poluante se realizează de către laboratoare acreditate conform prevederilor autorizației în vigoare:

- o dată la 5 ani analiza solului pentru indicatorii din tabelul de mai sus.

Zgomot

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR nr. 10009/2017 - Acustica în construcţii - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.

| BAT 17. În vederea prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot şi a vibraţiilor, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare şi revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a zgomotului şi vibraţiilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care să includă toate elementele de mai jos: |
| --- |
| I. Un protocol care să conţină măsuri şi grafice de aplicare corespunzătoare; II. Un protocol pentru monitorizarea zgomotului şi a vibraţiilor; III. Un protocol de răspuns în cazul evenimentelor de zgomot și vibraţii idenificate, de exemplu în cazul reclamaţiilor; IV. Un program de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor conceput să identifice sursa (sursele), să măsoare/estimeze expunerea la zgomot și la vibraţii, să caracterizeze contribuțiile surselor și să aplice măsuri de prevenire şi sau de reducere. | Mod de realizare |
|  | Nu se preconizează şi nu au fost confirmate neplăceri cauzate de zgomot sau vibraţii la nivelul receptorilor sensibili. |

| BAT 18. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot și a vibraţiilor, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinaţii a acestora: |
| --- |
|  | Mod de realizare |
| (a)Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor (b) Măsuri operaționale (c) Echipamente silențioase (d) Echipamente pentru controlul zgomotului și al vibrațiilor (e) Atenuarea zgomotului | Operatorul aplica măsuri de prevenţie: (a) Incinta este situata la distanțe mari față de receptorii sensibili (c) Se utilizează echipamente silenţioase pe amplasament |

La limita receptorilor sensibili, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentul autorizat nu va depăşi nivelul admis, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului spaţiului de stocare a deşeurilor.

Deşeurile primite pe amplasamentul instalaţiei trebuie să se regăsească în autorizaţia integrată de mediu.

Se va realiza permanent salubrizarea întregului amplasament şi a zonelor adiacente acestuia, fără abandonarea necontrolată a deşeurilor de orice natură;

Abandonarea/depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate este strict interzisă.

Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.

Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Este interzisă eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

Se vor respecta prevederile legislaţiei specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

Documentul Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment” 2018, prezintă un exemplu de diagramă de compatibilitate pentru stocarea deşeurilor periculoase  de care se va ţine cont în desfăşurarea activităţii.

Vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt.

Definiții/termeni:

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

- producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri.

Caracterizarea deşeurilor va cuprinde informaţiile menţionate în secţiunea 1, pct.1.6 din Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 32, alin (1) „Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora, este interzisă.”

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

alin. (2) „În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.”

alin. (4) „În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.”

Art. 11 „Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.”

alin. (2) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

„a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei”

alin. (3) „Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin. (2) „Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin.(2^1) „Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21 „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are

obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (3) „Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să efectueze operaţiuni de colectare de deşeuri au obligaţia să le predea numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea unei operaţiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 şi 7, cu respectarea prevederilor art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.”

alin. (3) „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 34;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 21, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a.....

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs

fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri

de reducere a periculozităţii deşeurilor.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

alin. (6) „La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.”

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 16, alin. (14) „Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.”

- Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Art. 4, alin. (1) „Operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare, reciclare sau valorificare a deşeurilor de ambalaje (...) sunt obligaţi să raporteze datele prevăzute în anexa nr. 3, tabelul 1 sau, după caz, tabelul 2, referitoare la ambalajele

gestionate.”

- H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

Art...„Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a)să ţină evidenţa datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată;

b)să păstreze pe o perioadă de 3 ani evidenţa prevăzută la lit. a);

c)să raporteze anual, până la data de 15 martie, datele prevăzute la lit. a) Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, conform tabelului nr. 5a) prevăzut în anexa nr. 5 la H.G. 170/2004.”

11.1	. Deşeuri produse

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 | t/an | eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,5 | t/an |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | dezambalare | 0,3 | t/an |  |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | Tratare deşeuri | 30000 | t/an |  |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 | Tratare deşeuri | 10000 | t/an |  |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | Tratare deşeuri | 9500 | t/an |  |
| 19 12 02 | metale feroase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 03 | metale neferoase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |

11.2. Deşeuri colectate

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 | t/an | eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,5 | t/an |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | dezambalare | 0,3 | t/an |  |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | Tratare deşeuri | 30000 | t/an |  |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 | Tratare deşeuri | 10000 | t/an |  |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | Tratare deşeuri | 9500 | t/an |  |
| 19 12 02 | metale feroase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 03 | metale neferoase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |

În anexele 1, 2, 3, 4 la prezenta autorizaţie integrată sunt specificate tipurile de deşeuri care sunt colectate de către titularul actului de reglementare de la generatori/deţinători.

11.3. Deşeuri stocate temporar

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 2 | t/an | Europubele de 1 mc |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 0,1 | t/an | container |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | 0,5 | t/an | In recipiente adecvate pentru a se evita pierderea de conţinut, etichetate corespunzător |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | 0,3 | t/an | container |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | 30000 | t/an | Vrac, pe platformă betonată |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 | 10000 | t/an | Vrac, pe platformă betonată |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | 9500 | t/an | Vrac, pe platformă betonată |
| 19 12 02 | metale feroase |  | t/an | Vrac, pe platformă betonată |
| 19 12 03 | metale neferoase |  | t/an | Vrac, pe platformă betonată |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) |  | t/an | Vrac, pe platformă betonată |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |  | t/an | Vrac, pe platformă betonată |

În anexele 1, 2, 3, 4 la prezenta autorizaţie integrată sunt specificate tipurile de deşeuri care sunt colectate de către titularul actului de reglementare de la generatori/deţinători.

Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu va depășii 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.4. Deşeuri tratate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 | t/an | eliminare | D5 | Depozite special construite |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,5 | t/an |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | Dezambalare | 0,3 | t/an |  |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 | Tratare deşeuri | 30000 | t/an |  |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 | Tratare deşeuri | 10000 | t/an |  |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 | Tratare deşeuri | 9500 | t/an |  |
| 19 12 02 | metale feroase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 03 | metale neferoase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) | Tratare deşeuri |  | t/an |  |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase | Tratare deşeuri |  | t/an |  |

În anexele 1, 2, 3, 4 la prezenta autorizaţie integrată sunt specificate tipurile de deşeuri care sunt colectate de către titularul actului de reglementare de la generatori/deţinători și codul operațiunilor de valorificare/eliminare.

Deşeuri transportate

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Transportul deşeurilor (atît a celor generate cât și a celor colectate de la generstori/dețintăroti) se realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR, aparținând operatorilor economici care operează în domeniul transporturilor.

Fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform HG 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor;

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un  interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii  nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale prevederilor Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase având în vedere Raportul de inspecție SEVESO nr. 4/27.06.2023. În situația în care vor fi recepționate deșeuri periculoase care nu au fost cuprinse în Notificare supusă analizei comisie SEVESO, aceasta se va actualiza și transmite de către operator cu respectarea termenelor şi situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2), (6) şi (7) şi la art. 11 din Legea nr. 59/2016, cu completările ulterioare.

Amplasamentul este situat pe platforma industrială a fostului combinat chimic unde sunt 3 amplasamente care intră sub incindenţa Legii 59/2016, din care 2 amplasamente de nivel superior şi unul de nivel inferior.

Titularul desfăşoară o activitate de tratare deşeuri periculoase care este în concordanţă cu prevederile PUG Vladimirescu şi cu prevederile art.10 şi anexa 3 la metodologia Ord. 3710/2017.

Activitatea se încadrează în anexa nr.3 poziţia 1 şi 2 la OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

| BAT 21. În vederea prevenirii sau a limitării consecinţelor asupra mediului ale accidentelor și incidentelor, BAT constă în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos, ca parte a planului de management al accidentelor |
| --- |
|  | Tehnică | Mod de realizare |
| (a) | Măsuri de protecţie | Operatorul are implementat proceduri pentru înregistrarea tuturor accidentelor si incidentelor, de gestionare a emisiilor provenite din accidente/incidente. |
| (b) | Gestionarea emisiilor incidentale/accidentale |  |
| (c) | Sistem de înregistrare şi evacuare a incidentelor/accidentelor |  |

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, încălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de întreţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului APM Arad și GNM-Cj Arad.

Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM ARAD să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Aer - Imisii

Imisiile se vor determina la limita amplasamentului pe direcţia predominantă a vântului din momentul efectuării măsurării spre zona de locuinţa, în timpul derulării activităţii.

Concentraţiile poluanţilor nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul  ambiental nr. 12574/1987, respectiv ale Legii 104/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

| Indicator | Valoare limită | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 50 µg /mc/24 h | semestrial |
| Pulberi sedimentabile | 17g/m2/lună | semestrial |
| NH3 | 0,3 mg/mc/24 h | semestrial |

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Monitorizarea emisiilor de apa uzată se va efectua înaintea fiecărei vidanjări la  indicatorii şi limitele impuse în contractele încheiate cu unităţile autorizate în epurarea apelor uzate.

Titularul activităţii trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza  emisiile de poluanţi în apă.

Titularul activităţii are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia  mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuarea apelor de pe  amplasament.

13.4. Monitorizarea pânzei freatice

Pentru urmărirea influenţei activităţii instalaţiei de tratare a deşeurilor asupra calităţii apelor subterane se vor efectua analize ale apelor subterane (anual) din forajele de observaţie (F11 şi F12) şi din forajul de exploatare al Demeco pentru următori indicatori:

Pentru urmărirea influenţei activităţii instalaţiei de tratare a deşeurilor asupra calităţii apelor subterane se vor efectua analize ale apelor subterane (anual) pentru următori indicatori: Ph, NH(4), Cl, PO(4), Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, As. Valorile obţinute se vor compara cu valorile de referinţă (valorile obţinute pe proba prelevată/analizată pentru prima dată).

13.5. Monitorizarea solului

Se vor efectua analize ale solului, prelevat din incinta societăţii.

Valorile obţinute din monitorizare vor fi comparate cu valorile de referinţă (valorile obţinute pe proba prelevată şi menţionată în Raportul de referinţă depus la documentaţie) şi cu  valorile de referinţă/prag pentru soluri mai puţin sensibile.

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

| Nr. crt. | Adâncime (cm) | Indicator | Tip monitorizare | Frecventă | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | Bariu | discontinua | o dată la 5 ani | SR ISO 11047/1999 |
|  | 30 | Cu | discontinua |  | SR ISO 11047/1999 |
| 2 | 30 | crom total | discontinua |  | SR ISO 11047/1999 |
| 3 | 30 | Ni | discontinua |  | SR ISO 11047/1999 |
| 4 | 30 | Mn | discontinua |  | SR ISO 11047/1999 |
| 5 | 30 | Pb | discontinua |  | SR ISO 11047/1999 |
| 6 | 30 | Cd | discontinua |  | SR ISO 11047/1999 |
| 7 | 30 | THP | discontinua |  | SR ISO/TR11046-97 |

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor și substanțelor chimice periculoase

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile OUG, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecurile periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art 28):

b) să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră in sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

c) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

d) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, către autorităţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare zgomot

Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute în stare bună de funcţionare.

13.10. Monitorizare miros – nu este cazul.

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmăriite următoarele acţiuni:

- golirea bazinului pentru preluarea apelor pluviale;

- curăţarea rigolelor de apă pluvială;

- oprirea alimentării cu apă tehnologică;

- golirea şi curăţarea echipamentelor şi instalaţiilor;

- eliminarea/valorificarea tuturor deşeurilor de pe amplasament, în functie de categoria deşeului, către operatori economici autorizaţi din punct de vedere al protecţei mediului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.278/2013, art.22 (6) - La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă prevăzut la art. 22, alin. (2)-(5) , operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

(7) Fără a aduce atingere prevederilor art. 22, alin. (6), la data încetării definitive a activităţilor şi în cazul în care contaminarea solului şi a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfăşurării activităţilor autorizate, ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislaţiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate,  în orice moment.

Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la termenele stabilite, rezultatele monitorizărilor conform cap. 13 după primirea lor de la laboratoarele atestate.

Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Arad şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul  trebuie să depună un raport la agenţie în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.14 la APM  Arad

Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare:locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2., 14.3, 14.4 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, ale oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

de deşeuri periculoase.

14.4. Raportul  anual de mediu

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportul  de mediu  va fi transmis la APM ARAD şi GNM CJ Arad.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţiei integrate de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform O.M. nr. 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deşeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deşeurilor/ | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deşeurilor. |
| 2 | Statistica deşeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deseuri si au in gestiune diverse instalaţii de tratare | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deseuri si au in gestiune diverse instalaţii de tratare. |
| 3 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 4 | Raport privind conformarea instalaţiei cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu - Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 5 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 7 | Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianţi de deseuri de ambalaje | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianţi de deseuri de ambalaje |
| 11 | Raportul Anual de mediu | anual |  | 1 februarie a anului următor |

15. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile Art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Arad.

În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Arad, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

Operatorul trebuie să notifice APM Arad şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru apele de suprafaţă şi subterane, pentru aer sau sol, sau care necesită un răspuns urgent din partea autorităților de mediu;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” - Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad;

-  în cazul incendiilor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului sau în cazul în care este posibil a fi afectată sănatatea populației din zona obiectivului - Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificări şi completări, conducerea DEMECO SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de verificare/control/inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Arad, precum şi la autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr.105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările și modificările ulterioare.

Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţia publicului pe suport de hârtie/electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Arad sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. nr. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Arad. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include cel  puţin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării activității la prevederile prezentului act de reglementare se face de către reprezentanţii APM Arad şi GNM - Comisariatul Judeţean Arad.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr .... pagini.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

ŞEF SERVICIU Avize, Acorduri, Autorizații

ŞEF SERVICIU C.F.M.

Potrea Nicoleta

Întocmit,

Bociort Claudiu

# 17. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei respective |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | H |  |
| 17 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 18 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 19 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 20 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 21 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. ABREVIERI

| 1 | APM Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD |
| --- | --- | --- |
| 2 | ACPM | Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului |
| 3 | CJ Arad al GNM | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv Tehnic de Avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 18 | ABREVIERI |  |
| 19 | CUPRINS |  |
| 20 | ANEXE |  |

20. ANEXE

ANEXA NR. 1

Depozitare temporara pentru anumite categorii de deseuri, tocare deșeuri pentru obținere fluff, concasare DCD și valorificare/eliminare deșeuri nepericuloase solide

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 010308 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010307* |
| 010408 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra,altele decat cele specificate la 010407* |
| 010409 | Deseuri de nisip si argila |
| 010410 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 010407* |
| 010413 | Deseuri de la taiere si slefuirea pietrei,altele decat cele specificate la 010407* |
| 020402 | Deseuri de carbonat de calciu |
| 100101 | Cenusa de vatra,zgura si praf de cazan(cu exceptia prafului de cazan specificat la 100104*) |
| 100102 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 100105 | Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 100117 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare,alta decat cea specificata la 100116* |
| 100504 | Alte particule si praf |
| 100804 | Particule si praf |
| 100910 | Praf din gazelle de ardere,altul decat cel specificat la 100909* |
| 101105 | Particule si praf |
| 170504 | Pamant si pietre ,altele decat cele specificate la 170503* |
| 190305 | Deseuri stabilizate altele decat cele specificate la 190304* |
| 190119 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 190114 | Cenusi zburatoare,altele decatcele mentionate la 190113* |

Alocarea codurilor de valorificare/eliminarea pentru deşeurile colectate, a fost stabilită în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului),  potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: R12, R13.

Deseuri pentru care s-a solicitat revizuirea Rev.1:

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 170504 | Pamant si pietre altele decat cele specificate la 170503* |
| 170107 | Amestecuri de beton,caramizi, tigle si materiale ceramic altele decat cele specificate la 170106* |
| 170508 | Resturi de balast altele decat cele specificate 170507* |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cărămizi |
| 170103 | Țigle și materiale ceramice |
| 170302 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 170301* |

Codul operaţiunii de tratare alocat activităților desfășurate de către operatorul economic pe amplasament (concasare), potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: R12.

Deşeuri pentru care s-a solicitat revizuirea 2:

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 02 01 03 | deşeuri de țesuturi vegetale |
| 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestieră |
| 02 03 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 02 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 02 06 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarță și de plută |
| 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 |
| 03 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 03 03 01 | deșeuri de scoarță și de lemn |
| 03 03 07 | deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate |
| 03 03 08 | deşeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării |
| 03 03 10 | rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom |
| 04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate |
| 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate |
| 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* |
| 07 02 99 | deşeuri nespecificate |
| 07 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 01 12 | deșeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
| 08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
| 08 03 99 | deșeuri nespecificate |
| 08 04 10 | deşeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
| 09 01 07 | film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint |
| 09 01 08 | film și hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint |
| 10 10 12 | alte particule decât cele specificate la 10 10 11 |
| 10 11 03 | deșeuri din fibre de sticlă |
| 12 01 05 | pilitură şi șpan de materiale plastice |
| 12 01 17 | deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
| 12 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 15 02 03 | absorbanţi materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbracăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| 16 01 19 | materiale plastice |
| 16 01 22 | alte componente nespecificate |
| 16 01 99 | deșeuri nespecificate |
| 17 02 01 | lemn |
| 17 02 03 | materiale plastice |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
| 19 02 03 | deşeuri preamestecate conţinând numai deșeuri nepericuloase |
| 19 02 10 | deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09 |
| 19 09 04 | cărbune activ uzat |
| 19 09 05 | rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate |
| 19 10 04 | fracţii de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 12 01 | hârtie şi carton |
| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 | materiale textile |
| 19 12 10 | deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi) |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 10 | îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | materiale textile |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi şi rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 99 | alte fracţii nespecificate |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |

Codul operaţiunii de tratare alocat activităților desfășurate de către operatorul economic pe amplasament (obținere fluff), potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: R12.

Pentru asigurarea trasabilităţii deşeului, colectorul are obligaţia de a furniza generatorului sau colectorului anterior, operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată conform prezentei autorizaţii, inclusiv operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată de tratatorul final al deşeului.

ANEXA NR. 2 Depozitare temporară/valorificare/eliminare finala deșeuri fluide nepericuloase

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 010504 | Deseuri si noroaie de forajpe baza de apa dulce |
| 010507 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina altele decat cele specificate la 010505* si 010506* |
| 020301 | Namoluri de la spalare,curatare,decojire,centrifugare si separare |
| 030305 | Namoluri de la eliminarea cernelei din procesul de reciclare al hartiei |
| 020699 | Alte deseuri nespecificate Namoluri de la curatarea si splarea sfeclei de zahar |
| 020401 |  |
| 020201 | Namoluri de la spalare si curatare |
| 190902 | Namoluri de la limpezirea apei |
| 190903 | Namoluri de la decarbonatare |
| 191306 | Namoluri de la remedierea apelor subteranealtele decat cele specificate la 191305* |

Alocarea codurilor de valorificare/eliminarea pentru deşeurile colectate, a fost stabilit în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului),  potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: D15, R12.

Pentru asigurarea trasabilităţii deşeului, colectorul are obligaţia de a furniza generatorului sau colectorului anterior, operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată conform prezentei autorizaţii, inclusiv operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată de tratatorul final al deşeului.

ANEXA NR.3 Tratare fizico-chimică deșeuri periculoase prin stabilizare/inertizare/sablare/eliminarea/valorificare deșeurilor

Coduri deseuri:

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 010505* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de ulei |
| 050102* | Slamuri de la desalinizare |
| 050103* | Slamuri din rezervoare |
| 050106* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor |
| 080314* | Namoluri de cerneluri cu substante periculoase |
| 050107* | Gudroaneacide |
| 050108* | Altegudroane |
| 050603* | Altegudroane |
| 060201* | Hidroxidul de calciu |
| 060405 | Deseuri cu continut de metale grele |
| 100104* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan |
| 100116* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase |
| 100503* | Praf din gazul de ardere |
| 101009* | Praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase |
| 190113* | Cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase |
| 190402* | Cenusi zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere |
| 130501* | Solide din paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |
| 130502* | Namoluri de la separatoarele ulei apa |
| 130508* | Amestecuri de deseuri de la paturile de nisi psi separatoarele ulei/apa |

Codul operaţiunii de tratare alocat activităților desfășurate de către operatorul economic pe amplasament (stabilizare/inertizare), potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: D9, D15 (dacă din anumite motive (concentraţii prea mari ale substanţei periculoase în compoziţia deşeului) aceste deşeuri  nu se pot stabiliza, atunci ele vor fi transferate către o instalaţie de incinerare).

Deşeuri pentru care s-a solicitat revizuire REV 1:

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 170106* | Amestecuri sau fractii separate de beton,caramizi,tigle sau materiale ceramice cu continut de susbstante periculoase. |
| 170503* | Pamant si pietre cu continuat de substante periculoase |
| 170507* | Resturi de balast cu continut de substante periculoase |
| 170903* | Alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri cu continut de substante periculoase |

Codul operaţiunii de tratare alocat activităților desfășurate de către operatorul economic pe amplasament (sablare) potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: D13.

Deşeuri pentru care s-a solicitat revizuirea 2, tratate în cadrul halei:

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 04 02 16* | coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate |
| 05 06 01* | gudroane acide |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu şi potasiu |
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 09 03* | deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 06 10 02* | deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02) |
| 070110* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare și absorbanți epuizați |
| 07 03 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 04 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 06 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 13* | deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 10 01 13* | cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil |
| 10 01 14* | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 0120* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 07* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 13* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundară |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 21* | alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 23* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere |
| 10 04 05* | alte particule şi praf |
| 10 04 06* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 04 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 05* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 05 06* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere |
| 100606* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 06 07* | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 08 08* | zgură salină de la topirea primară și secundară |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 08 17* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 05* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 07* | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 09* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 11* | alte particule care conţin substanţe periculoase |
| 10 10 05* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 11* | alte particule cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 13* | deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 13* | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 15* | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 17* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 19* | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 12 09* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 13 12* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 08* | nămoluri cu conţinut de fosfaţi |
| 11 01 09* | nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase |
| 11 02 07* | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 110503* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 12 01 16* | deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 07 08* | deşeuri cu conţinut de ţiţei |
| 17 08 01* | materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase |
| 19 01 05* | turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 19 01 07* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 19 01 10* | cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 01 11* | cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 17* | deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 03 04* | deşeuri încadrate ca periculoase, parţial *5) stabilizate |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 10 05* | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate |
| 19 11 05* | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 12 11* | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 03* | nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 05* | nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |

Codul operaţiunii de tratare alocat activităților desfășurate de către operatorul economic pe amplasament (stabilizare/inertizare), potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: D9, D15 (dacă din anumite motive (concentraţii prea mari ale substanţei periculoase în compoziţia deşeului) aceste deşeuri  nu se pot stabiliza, atunci ele vor fi transferate către o instalaţie de incinerare)).

Pentru asigurarea trasabilităţii deşeului, colectorul are obligaţia de a furniza generatorului sau colectorului anterior, operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată conform prezentei autorizaţii, inclusiv operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată de tratatorul final al deşeului.

Deşeuri care nu pot fi acceptate în vederea tratării fizico-chimice prin stabilizare/inertizare conform BAT:

- deşeuri inflamabile şi foarte inflamabile

- deşeuri cu conţinut de COV

- agenţi oxidanţi

- deşeuri cu conţinut mare de deşeuri organice foarte solubile şi un conţinut mare de DOC

- deşeuri cu conţinut de cianuri

- deşeuri cu conţinut de săruri solubile anorganice

- deşeuri cu conţinut de Molibden

- agenţi de chelare

- deşeuri mirositoare.

Tipul analizelor necesare pentru a caracteriza cu precizie deşeurile va varia în funcţie de natura deşeurilor, de procesul utilizat şi de ceea ce se ştie deja despre deşeurile existente,

aceste detalii pot include informaţii despre:

- verificările efectuate asupra componentelor declarate de producătorul/deţinătorul deşeurilor pentru a asigura conformitatea cu autorizaţia și că sunt adecvate pentru specificaţia instalaţiei de tratare și pentru optiunea de eliminare finală.

- toate caracteristicile periculoase (ex. inflamabilitate, explozivitate, infecțiozitate),

- aspectul fizic (ex. consistență)

- evaluarea compatibilității (ex. Reacţia cu apa sau alte susbstanţe)

- culoare

- aciditate sau alcalinitate

- prezenţa, rezistenţa şi descrierea evaluării mirosurilor

- prezenţa oxidanţilor

- TOC

- COD

- amoniac

- punctul de ardere şi proprietăţile de combustie în condiţii normale

- prezenţa sulfurilor

- prezenţa cianurilor

- compuşi care conţin halogen

- sulf

- metale (ex. Metale grele)

- COV

- POPs (ex.PCB)

Conform Referatului tehnic nr. 811/05.02.2018 emis de către Centrul Regional de Sănătate Publică în echipamentul de tratare deşeuri medicale nu vor fi tratate:

- substanţe explozive,

- deşeuri chimice

- deşeuri provenite din activităţile laboratoarelor de radiologie

- deşeuri inflamabile, explosive

- acizi, produse secundare chimice

- deşeuri anatomo-patologice şi părţi anatomice

- cadavre animale de laborator

- deşeuri radioactive

- elemente metalice mari

- medicamente expirate, citostatice

- material cu conţinut pietrificat

- deşeuri susceptibile care pot interfera cu buna funcţionare a echipamentului

- orice material similar cu cele din lista de mai sus.

ANEXA NR. 4

Tratare deseuri periculaose prin bioremediere:

| COD DESEU | DENUMIRE DESEU |
| --- | --- |
| 170503* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase |
| 17 09 03* | Alte deseuri de la constructiisi demolari (inclusive amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase. |
| 190304* | Deseuri incadrate ca periculoase partial stabilizate |
| 191301* | Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase. |
| 160708* | Deseuri cu continut de titei |

Codul operaţiunii de tratare alocat activităților desfășurate de către operatorul economic pe amplasament, potrivit anexei nr. 3 din OUG nr.92/2021: D8, D15 (dacă din anumite motive (concentraţii prea mari ale substanţei periculoase în compoziţia deşeului) aceste deşeuri  nu se pot stabiliza, atunci ele vor fi transferate către o instalaţie de incinerare)).

| Cod eliminare | Denumire | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| D 8 | tratarea biologică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12 | bioremediere (pentru deseurile care ies din instalatiile de bioremediere si care au destinatia eliminare) |
| D 9 | tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operaţiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea | instalații de tratare fizico-chimică |
| D 15 | stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege |  |

Pentru asigurarea trasabilităţii deşeului, colectorul are obligaţia de a furniza generatorului sau colectorului anterior, operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată conform prezentei autorizaţii, inclusiv operaţiunea de valorificare/eliminare desfăşurată de tratatorul final al deşeului.

| Cod valorificare | Denumire | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| R1 |  |  |
| R12 |  |  |