Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 2 din 26.02.2018

Revizuită în 01.03.2019

Revizuită în xx.09.2023

Titularul autorizaţiei :

FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

Locaţia activităţii:

Municipiul Arad, Zona CET-Şoseaua Centura Nord, FN, jud. Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NOSE – P | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4 | Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozi-tarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte; | 109.06 | 0904 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.d | Depozitele de deseuri, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone |

Coduri CAEN :

3821– tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase

3832– recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677– comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

3521 – producţia gazelor (generarea gazului din depozit)

4520 – întreţinerea şi repararea autovehiculelor (din parcul auto propriu)

3311 – repararea articolelor fabricate din metal

4799 – comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor chioşcurilor şi pieţelor (vânzarea de pubele către populaţie)

6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (închirierea unor spaţii către RENEWABLE POWER SRL)

6203 – activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

7739 – activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile nca

Emisă de: Agenţia pentru Protecţia Mediului ARAD

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală - conform Legii 219/2019 – Art. I, pct. 2, alin. (2) de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

ADRESA: 	Municipiul Arad, Zona CET-Şoseaua Centura Nord, FN, jud. Arad

TELEFON: 	0357130920

FAX: 			0357130921

E-MAIL:	office@fcc-group.ro

2. TEMEIUL LEGAL

2.1.     Urmare a cererii de revizuire adresată de  FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL cu sediul în municipiul Arad, Şoseaua de Centura Nord, FN, jud. Arad, înregistrata la APM Arad sub nr. 584/R/2964 din 28.02.2022, precum şi a completărilor depuse la documentaţie

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a cererii de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu,

- în baza O.U.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza  Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Ordinului Ministrului nr. 169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana,

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ

Pentru:

FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- O.M.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

# Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliul

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin Comun MM/ME 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin 1399/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori;

- OUG  5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000

- HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020,

- H.G. nr. 942 din 20 decembrie 2017, privind aprobarea Planului Naţional de Gestionare a deşeurilor;

- OUG 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, cu completările şi modificările ulterioare;

- Legea nr.101/2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor;

- ﻿ Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu completările şi modificările ulterioare

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publica privind mediul de viaţă al populaţiei

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- H.G. nr. 236/2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare

precum şi a altor acte normative care reglementează activitatea autorizată prin prezenta.

Până la modificarea legislaţiei orice trimitere la O.U.G 78/2000,  va fi înţeleasă ca şi trimitere la prevederile Legii 211/2011 – privind regimul deşeurilor.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea deşeurilor pe amplasament până la depozitarea finală a acestora, închiderea depozitului şi monitorizarea post închidere, inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

Activitatea cuprinsa în Anexa I a Legii nr. 278/2013:

„5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte” .

Depozitul se încadrează în clasa b-depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificării din Ordonanța nr. 2/2021 (art.4).

Depozitul de deşeuri din Arad a fost pus în funcţiune în noiembrie 2003 şi este exploatat în conformitate cu prevederile Contractului de concesiune nr. 6863/25.07.2002 şi a actelor adiţionale ulterior semnate.

Depozitul este proiectat să funcţioneze cu 15 sectoare, dintre care 9 sunt în prezent închise, sectoarele 10-11 sunt în fază de stabilizare, 10-12 sunt active, sectoarele 12-14, iar sectorul 15 este pregătit pentru exploatare.

Capacitatea totală după extinderea zonelor 14-15 și stabilizarea corpului depozitului va fi de 2.029.620 mc (estimat 2.841468 tone).

Înălţimea depozitului va fi de 30 m după închiderea şi stabilizarea  corpului depozitului.

Programul de funcţionare:

- de luni până vineri: 	07:00 – 23:00;

- sâmbăta: 			07:00 – 15:00;

- duminică: 			08:00 – 10:00.

Programul poate fi modificat în funcţie de necesităţi (evenimente, sărbători legale, etc.) – astfel încât să fie asigurată eliminarea deşeurilor municipale colectate, în condiţii optime.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITÃRII. SCOPUL

Documentaţia în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde :

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu

- Raport de amplasament elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L.

- Dovada publicităţii privind depunerea solicitării din ziarul Glasul Aradului apărut în 26.05.2017

- Proces verbal de constatare nr. 7892 din 31.05.2017

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1377603 cu CUI 14822567 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru ASA SERVICII ECOLOGICE SRL

- Contract de concesiune nr. 6863 din 26.07.2002 (înregistrat la titular sub nr. 1/25.07.2002) încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Arad şi actele adiţionale nr. 1/24.04.2003, 2/20.12.2004, 3/FD, 4/21.12.20015, 5/2006, 6/14.08.2009, 7/14.08.2009, 8/2009, 9/22.02.2011, 10.02.2013, 11/28.05.2013, 12/23.05.2014, 13/09.01.2017, 14/10.07.2017

- Extras de carte funciară pentru informare din CF 338901-Arad, eliberat ca urmare a cererii nr. 1958 din 11.01.2017 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

- Copia Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 27 din 16.07.2007 revizuită în 14.05.2014

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 87 din 19.09.2008 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

- Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 558822 din 07.12.2002 emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

-  Contract nr. 575 din 24.10.2003 (cod 919170) încheiat cu Regia Autonomă Apă Canal Arad pentru alimentare cu apă

- Contract de prestări servicii nr. 8873 din 20.04.2015 încheiat cu Compania de Apă Arad SA pentru vidanjarea apelor uzate

- Contract de prestări servicii nr. 2014.05.060 din 06.05.2014 încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare pentru evacuarea apelor pluviale

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4717 din 27.01.2017 încheiat cu ENEL

- Contract de prestări servicii nr. 121 din 02.02.2011 încheiat cu PRO AIR CLEAN SA pentru eliminarea deşeurilor, Anexa nr. 1 la contract, actele adiţionale la contract – nr. 9 din 28.01.2016, nr. 11 din 31.01.2017, 12 din 07.07.2017

- Contract de prestări servicii încheiat cu DEMECO SRL - 216/28.11.2014 pentru eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase şi Anexa nr. 1 la contract

- Contract de vânzare-cumpărare nr. I-VC-071-AV0/25.05.2011 încheiat cu INDECO GRUP S.R.L.

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 2033 din 25.02.2016 încheiat cu BRIOTHERMXPS S.R.L. pentru polistiren expandat şi ambalaje 15 01 02, Actul adiţional nr. 1 la contract

- Contract de vânzare nr. 76 din 12.10.16 încheiat cu GREENTECH SA pentru deşeuri reciclabile (plastic) şi Anexele nr. 1, 2, 3 la contract

- Contract de vânzare-cumpărare din 01.01.2012 încheiat cu HAMBURGER RECYCLING ROMANIA S.R.L. pentru ambalaje de hârtie, carton, plastic, Anexa nr. 1 la contract

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S150200859/01.06.2015 încheiat cu NEW REAL PAL pentru deşeuri de lemn şi paleţi

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1636/28.04.2015 încheiat cu PASSAGER S.R.L. pentru deşeuri de plastic

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 478/19.08.2011 încheiat cu REMAT MG S.A. pentru cabluri, deşeuri aluminiu, cositor, fier; anexele 1, 2, 10 şi 11 la contract; Act adiţional nr. 1 la contract, Act adiţional nr. 3/10.07.2017 la contract

- Contract de prestări servicii nr. 206 din 22.03.2012 încheiat cu THERMO RECYCLING S.R.L.

- Contract nr. 415 din 12.09.017 încheiat cu GREENWEEE INTERNATIONAL S.R.L. pentru deşeuri de sticlă, baterii şi acumulatori; Anexa 1 la contract

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri de ambalaje de sticlă nr. 253 din 08.0.2017 încheiat cu GREENGLASS RECYCLING S.A., Anexele nr. 1 şi 2 la contract

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 835 din 01.09.2017 încheiat cu TOTAL RECOVER S.R.L. pentru ambalaje din plastic şi din sticlă, Anexa nr. 1 din 05.09.2017 la contract

- Contract de prestări servicii nr. S172500161 din 01.08.2017 încheiat cu DATA AR PLAST SRL pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje din plastic

- Adresa nr. 2695/22.09.2017 înaintată de către titular, cu precizări referitoare la stropirea depozitului în perioadele secetoase

- Fişele cu date de securitate ale acidului sulfuric, hidroxidului de sodiu, uleiurilor lubrifiante folosite

- Ordin de plată din 30.05.2017, tarif de evaluare a documentaţiei

- Plan topografic elaborat de S.C. XcsYecZet SRL

- Plan cu etapele de exploatare a depozitului, elaborat de titular

- Profil longitudinal şi profile transversale prin depozit – elaborat în decembrie 2016 de titular

- Planşa privind rezervorul de levigat, elaborată de SC VULCAN VEST SRL,

- Planşa privind recultivarea sectoarelor 1,2,3, elaborată de PROIECT ARAD S.A.,

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă uzată (menajeră, spălare roţi, spălare auto)

- Rapoarte de încercări ale probelor de permeat

- Rapoarte de încercări ale probelor de levigat

- Buletine de analiză şi rapoarte de încercări ale probelor de apă din forajele de observaţie

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă prelevate din canalul Ier

- Anexe – Lista deşeurilor nepericuloase acceptate la depozitare şi Lista deşeurilor reciclabile valorificate, cu modificările lor ulterioare

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie

- Plan de intervenţie avizat de ISU „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor nr. 111 din 15.06.2017 eliberată de A.N. Apele Române pentru ASA SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor nr. 148 din 21.08.2017 eliberată de A.N. Apele Române pentru FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

- Ordin de plată din 04.07.2017, tarif de analiză a documentaţiei

- Proces verbal nr. 9874 din 05.07.2017 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de analiză a documentaţiei depuse

- Anunţ afişat la Primăria Municipiului Arad, pe site-ul APM Arad şi publicat în ziarul Glasul Aradului din 10.07.2017 privind dezbaterea publică

- Raport de analiză nr. 10621 din 17.07.2017

- Proces verbal-minută întocmit cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu

- Rezoluţia nr. 11119 din 31.07.2017 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad privind FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

- Certificat Constatator eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere nr. 58453 din 28.07.2017 de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3519003 cu CUI 14822567 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

- Extras de carte funciară pentru informare din CF 338901-Arad, eliberat ca urmare a cererii nr. 82723 din 23.08.2017 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad,

- Proces verbal nr. 11556 din 02.08.2017 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de analiză a documentaţiei şi completărilor depuse

- Notificarea referitoare la schimbarea denumirii societăţii, nr. 2248/07.08.2017

- Raport de analiză nr. 11833 din 08.08.2017

- Cantităţi de ambalaje depozitate în anul 2016 şi în primele 5 luni din 2017

- Cantităţi de deşeuri depozitate în anul 2016 şi în primele 6 luni din 2017

- Cantităţi de deşeuri reciclabile gestionate în anul 2016

- Cantităţi de deşeuri reciclabile gestionate în anul 2017

- Cantităţi de deşeuri tratate în anul 2016 şi 7 luni din anul 2017

- Raportul întocmit de SENSOR SRO în mai 2016, urmare a verificării integrităţii geomembranei

- Proces verbal nr. 14437 din 20.09.2017 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de analiză a documentaţiei şi completărilor depuse

- Adresa RAIFFEISEN BANK nr. 5523/28.09.2006 referitoare la garanţia financiară privind siguranţa depozitului şi la contul privind recultivarea/închiderea/postînchiderea depozitului de deşeuri

- Extrase de cont din 01.08.2017 şi 04.09.2017 eliberate de RAIFFEISEN BANK - fondul de recultivare,

- Extrase de cont din 01.08.2017 şi 04.09.2017 eliberate de RAIFFEISEN BANK – garanţia de operare în siguranţă

- Ordinele nr. 682 din 11.11.2005 şi nr. 372 din 24.10.2017 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice pentru eliberarea Licenţei Clasa I

- Licenţa nr. 3482 din 31.08.2017 acordată FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

Documentaţia în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu în 01.03.2019 cuprinde :

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu

- Raport de amplasament elaborat de S.C. ARGIF PROIECT S.R.L.

- Dovada publicităţii privind depunerea solicitării din ziarul „Jurnal Arădean” apărut în 31.05.2018;

- Ordin de plată nr. 1505 din 29.05.2018, tarif de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu;

- Adresa nr. 41902/T7/05.06.2018 transmisă de Municipiul Arad-Direcţia Tehnică privind gradul de ocupare a depozitului;

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 10682 din 02.07.2018 redactat de reprezentanţii APM Arad;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3519003 cu CUI 14822567 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat pentru sistemul de management conform OHSAS 18001:2007 nr. 20116141374263 eliberat de TUV Austria Cert GMBH;

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015 nr. 20100141374265 eliberat de TUV Austria Cert GMBH;

- Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 nr. 20104141374264 eliberat de TUV Austria Cert GMBH;

- Contract de concesiune nr. 6863 din 26.07.2002 (înregistrat la titular sub nr. 1/25.07.2002) încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Arad,

- Extras de carte funciară pentru informare din CF 338901-Arad, eliberat ca urmare a cererii nr. 82723 din 23.08.2017 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

- Copia Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 2 din 26.02.2018 emisă de APM Arad;

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 148/21.08.2017 emisă sub nr. 73 din 08.03.2018 de A.N. Apele Române;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 87 din 19.09.2008 emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

- Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 558822 din 07.12.2002 emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Declaraţie de conformitate a staţiei de osmoză inversă pentru purificarea levigatului din depozitele de deşeuri eliberată de ROTREAT Abwasserreinigung GmbH;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4717 din 27.01.2017 încheiat cu ENEL

- Contract de prestări servicii nr. 2014.05.060 din 06.05.2014 încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare pentru evacuarea apelor pluviale

- Contract de prestări servicii nr. 8873 din 20.04.2015 încheiat cu Compania de Apă Arad SA pentru vidanjarea apelor uzate

-  Contract nr. 575 din 24.10.2003 (cod 919170) încheiat cu Regia Autonomă Apă Canal Arad pentru alimentare cu apă

- Contract de prestări servicii nr. 121 din 02.02.2011 încheiat cu PRO AIR CLEAN SA pentru eliminarea deşeurilor, Anexa nr. 1 la contract, actele adiţionale la contract

- Contract de prestări servicii încheiat cu DEMECO SRL - 216/28.11.2014 pentru eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase şi Anexa nr. 1 la contract

- Contract de vânzare-cumpărare nr. I-VC-071-AV0/25.05.2011 încheiat cu INDECO GRUP S.R.L.

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 2033 din 25.02.2016 încheiat cu BRIOTHERMXPS S.R.L. pentru polistiren expandat şi ambalaje 15 01 02, Actul adiţional nr. 1 la contract

- Contract de vânzare nr. 76 din 12.10.16 încheiat cu GREENTECH SA pentru deşeuri reciclabile (plastic) şi Anexele la contract

- Contract de vânzare-cumpărare din 01.01.2012 încheiat cu HAMBURGER RECYCLING ROMANIA S.R.L. pentru ambalaje de hârtie, carton, plastic, Anexa la contract

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S150200859/01.06.2015 încheiat cu NEW REAL PAL pentru deşeuri de lemn şi paleţi

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1636/28.04.2015 încheiat cu PASSAGER S.R.L. pentru deşeuri de plastic

- Contract nr. 415 din 12.09.017 încheiat cu GREENWEEE INTERNATIONAL S.R.L. pentru deşeuri de sticlă, baterii şi acumulatori; Anexa la contract

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri de ambalaje de sticlă nr. 253 din 08.0.2017 încheiat cu GREENGLASS RECYCLING S.A., Anexele la contract

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 835 din 01.09.2017 încheiat cu TOTAL RECOVER S.R.L. pentru ambalaje din plastic şi din sticlă, Anexa la contract

- Contract de prestări servicii nr. S172500161 din 01.08.2017 încheiat cu DATA AR PLAST SRL pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje din plastic

- Fişele cu date de securitate ale degresantilor (Antiscalant, Cleaner S), acidului clorhidric, acidului sulfuric, hidroxidului de sodiu, uleiurilor lubrifiante folosite, motorină

- Plan topografic elaborat de S.C. XcsYecZet S.R.L.

- Plan cu etapele de exploatare a depozitului, elaborat de titular,

- Profil longitudinal şi profile transversale prin depozit – elaborat în decembrie 2017

- Planşa privind rezervorul de levigat, elaborată de SC VULCAN VEST SRL,

- Planşa privind recultivarea sectoarelor 1,2,3, elaborată de PROIECT ARAD S.A.,

- Planul staţiei noi de epurare levigat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de permeat

- Rapoarte de încercări ale probelor de levigat

- Rapoarte de încercări ale probelor de concentrat

- Buletine de analiză şi rapoarte de încercări ale probelor de apă din forajele de observaţie

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă prelevate din canalul Ier;

- Rapoarte de analiză a compoziţiei biogazului

- Utilizarea biogazului generat în 2017, pentru producţia de energie electrică şi concentraţia în gaz metan a biogazului;

- Anexe – Lista deşeurilor nepericuloase acceptate la depozitare şi Lista deşeurilor reciclabile valorificate, cu modificările lor ulterioare

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie

- Plan de intervenţie avizat de ISU „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Procese verbale nr. 11357 din 11.07.2018, nr. 14467 din 05.09.2018 şi nr. 17745 din 31.10.2018 încheiate cu ocazia şedinţelor CAT de analiză a documentaţiei şi completărilor depuse

- Raport de analiză nr. 11867 din 18.07.2018

- Anunţ afişat la Primăria Municipiului Arad, pe site-ul titularului şi a APM Arad şi publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 20.09.2018 privind dezbaterea publică

- Proces verbal-minută nr. 15580/24.09.2018 întocmit cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu

Documentaţia în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu în xx.09.2023 cuprinde :

- Cerere de revizuire a autorizației integrată de mediu nr. 584/R/2964 din 28.02.2022,

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu și completările depuse sub nr. 1661/R/8661 din 02.06.2022, nr. 2531/R/12851/25.08.2022 nr. 19591/27.12.2022, nr. 668/R/3431 din 27.02.2023,

- compararea instalaţiei cu toate prevederile OM 757/2004;

- schema flux de acceptare a deşeurilor la depozitare;

- Contract de concesiune nr. 6863 din 26.07.2002 (înregistrat la titular sub nr. 1/25.07.2002) încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Arad şi actele adiţionale nr. 1/24.04.2003, 2/20.12.2004, 3/FD, 4/21.12.20015, 5/2006, 6/14.08.2009, 7/14.08.2009, 8/2009, 9/22.02.2011, 10/19.02.2013, 11/28.05.2013, 12/23.05.2014, 13/09.01.2017, 14/10.07.2017, 15/28.07.2017, 16/22.09.2017, 17/29.01.2019, 18/27.01.2020, 19/18.06.2020, 20/09.03.2022;

- Angajament semnat între Primăria Municipiului Arad, Consiliul Județean Arad și ASA Servicii Ecologice Arad SRL înregistrat la CJ Arad sub nr. 11742 din 24.09.2009;

- Extras de cont din 31.03.2022  deschis la banca RAIFFEISEN BANK;

- Confirmarea depozite deschise la banca RAIFFEISEN BANK;

- Dovada publicităţii privind depunerea solicitării de revizuire - ziarul „Jurnal Arădean” apărut în 31.05.2022;

- Ordin de plată nr. 126 din 22.02.2022, tarif de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu;

- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal,

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 4747 din 29.03.2022 redactat de reprezentanţii APM Arad;

- Proiectul tehnic de închidere și monitorizare post-închidere a depozitului Arad, depus la Administrația Fondului pentru Mediu cu nr. 3091/18.01.2023, elaborat de ECO MED DESIGN SRL;

- Copia Autorizaţiei Integrată de Mediu nr. 2 din 26.02.2018 revizuită în 01.03.2019 de APM Arad;

- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220/08.10.2019 emisă sub nr. 50 din 22.08.2022 de A.N. Apele Române (valabilă până la 31.10.2024);

- Punct de vedere transmis de Municipiul Arad sub nr. 2441/A5/19.01.2023;

- Formulare de expediție/transport uleiuri 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 08*, ambalaje contaminate 15 01 10* din 23 03 2022, 25 03 2022 cu descărcare la INDECO GRUP SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 1964/07.10.2019 încheiat cu GEOCYCLE (Romania) SRL pentru deșeuri reciclabile (03 01 05, 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 07 02 13, 07 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 19, 19 02 03, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39), anexe la contract;

- Act adițional nr. 11 din 16.09.2019 la Contractul de prestări servicii nr. 2436/20.12.2013 încheiat cu GEOCYCLE (Romania) SRL pentru deșeuri reciclabile (04 02 09, 04 02 22, 07 02 13, 15 01 05, 15 02 03, 19 02 03, 19 12 04, 15 01 02, 03 01 05, 04 02 21, 15 01 01, 19 12 12, 16 01 19, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39), Act adițional nr. 2/01.02.2023 la contract;

- Act adițional nr. 2/01.02.2023 la Contractul de vânzare-cumpărare nr. 36/01.04.2020 încheiat cu COM ABM SRL pentru tratare anaerobă deșeuri (02 05 02, 02 07 04, 02 07 99, 19 08 12),

- Contract de prestări servicii nr. 206 din 22.03.2012 încheiat cu THERMO RECYCLING SRL pentru deșeuri nepericuloase 02 01 04/07; 03 01 01/05; 03 03 01/07/08/10, 04 02 09/21/22, 07 02 13/99; 12 01 05, 15 01 01/02/03/05/06/09, 15 02 03, 16 01 03/19, 17 02 01/03, 17 09 04, 19 10 04/06, 19 12 01/04/07/08/10/12, 20 01 01/10/11/38/39/99, 20 03 07,

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S220300282 din 23.09.2022 încheiat cu ISOLINE SRL pentru deșeuri de vată minerală (17 06 04);

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S210900226 din 26.11.2021 încheiat cu SYMREC TOTAL SRL pentru deșeuri de hârtie și carton (20 01 01),

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 96 din 11.06.2019 încheiat cu DEVALEX SRL pentru deșeuri reciclabile (menționate în Autorizația de mediu nr. 432/19.11.2012 rev 2018, 2019 și 04.08.2021 emisă de APM Argeș);

- Autorizația de mediu nr. 432/19,11.2012, rev in 15,01,2018, rev. in 04.08.2021 emisă pentru Devalex SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S213501299 din 04.01.2021 încheiat cu CALEX SRL pentru deșeuri de plastic (15 01 02, 20 01 39),

- Contract de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile nr. S220900252 din 06.04.2022 încheiat cu ECOREC TIM SRL pentru deșeuri metalice (12 01 01, 12 01 03, 16 01 18, 16 01 17, 17 04 02, 17 04 07, 20 01 40);

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 49 AR din 01.05.2016 încheiat cu REMATINVEST SRL pentru deșeuri metalice feroase sau neferoase, ambalaje metalice, ambalaje carton;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 362/AR din 04.12.2018 încheiat cu REMATINVEST SRL pentru deșeuri metalice sau nemetalice;

- Contract de prestări servicii de valorificare a deșeurilor de ambalaje nr. 362/A/AR din 04.12.2018 încheiat cu REMATINVEST SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. S180900130 din 01.02.2018 încheiat cu REMAT MG S.A. în prezent MGG RECYCLING SA, pentru deșeuri metalice (12 01 02, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 22, 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 17, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40), cabluri (17 04 11), DEEE, baterii și acumulatori, anexe la contract;

- Contract de prestări servicii nr. S180900131 din 01.02.2018 încheiat cu REMAT MG SA pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje (15 01 04, 20 01 40, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07) anexe la contract;

- Act adițional nr. 25 din 12.04.2021 la Contractul de vânzare nr. S183501265 din 29.01.2018 încheiat cu VRANCART SA pentru deșeuri de ambalaje din carton 15 01 01 și 20 01 01;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri de plastic reciclabile nr. 173 din 08.06.2018 încheiat cu TOTAL RECYCLING SRL (15 01 02, 07 02 13), anexe la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S220900246 din 05.04.2022 încheiat cu TOTAL RECOVER S.R.L. pentru deșeuri de plastic (15 01 02, 20 01 39), anexa la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S210900211 din 21.04.2021 încheiat cu societatea ECO RECYCLING CNE S.R.L. pentru deșeuri de plastic și metal (07 02 13, 15 01 02, 16 01 17, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39, 20 01 40), Anexa la contract;

- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. S220900241 din 01.03.2022 încheiat cu societatea C&C GIVACO S.R.L. pentru deșeuri de plastic (07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 19 12 04, 20 01 39), Anexa la contract;

- Plan topografic din 06.2022;

- Plan rețea captare gaz elaborat de titular;

- Plan sistem de colectare levigat elaborat de titular,

- Plan cu etapele de exploatare a depozitului, elaborat de titular,

- Rapoarte de încercări biogaz din puțurile de degazeificare;

- Rapoarte de încercări ale probelor de levigat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de permeat;

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă din forajele de observaţie

- Rapoarte de încercări ale probelor de apă pluvială deversată în canalul Ier;

- Anexe – Lista deşeurilor nepericuloase acceptate la depozitare şi Lista deşeurilor reciclabile valorificate, cu modificările lor ulterioare

- Plan de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie, elaborat de titular;

- Plan de urgență în cazul apariției unui incendiu în cadrul depozitului, elaborat de titular;

- Procese verbale nr. 5779 din 13.04.2022, nr. 10332 din 06.07.2022, nr. 17419 din 16.11.2022, nr. 811 din 18.01.2023, nr. 4533 din 15.03.2023, nr. 6566 din 19.04.2023, nr. 12814 din 09.08.2023 şi nr. xxx din xxx încheiate cu ocazia şedinţelor CAT de analiză a documentaţiei, completărilor depuse şi proiectului autorizației integrate revizuite,

- Rapoarte de analiză nr. 6733 din 03.05.2022, nr. 11083 din 20.07.2022, 18031 din 25.11.2022, nr. 1026 din 25.01.2023;

- Raportul anual de mediu elaborat de titular pentru anul 2021;

- Anunţ afişat la Primăria Municipiului Arad, pe site-ul titularului şi a APM Arad şi publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 22.03.2023 privind dezbaterea publică;

- Proces verbal-minută nr. 5783/04.04.2023 întocmit cu ocazia dezbaterii publice a solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu.

SCOPUL

- Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 2/26.02.2018 s-a revizuit în 01.03.2019 ca urmare a intenției de punere în funcţiune a noii staţii de epurare a levigatului, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare.

- Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 2/26.02.2018 s-a revizuit în xx.09.2023 în vederea  extinderii corpului depozitului în zona sectoarelor 14 și 15, punerii în funcțiune  a staţiei de epurare a levigatului cu capacitatea de 150 mc/zi, precum şi a modificării legislaţiei în vigoare.

- Autorizaţia integrată de mediu revizuită este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuită.

- Conform art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării - Legea 278/2013 privind emisiile industriale,

- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

Alin (7) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Alin (8) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

-În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

-Operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

-Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, şi fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITÃŢII

LOCALITĂŢILE  ARONDATE  DEPOZITULUI

Toate localităţile din judeţul Arad, respectiv un municipiu, 9 oraşe  şi 68 de comune cu satele aferente sunt arondate direct sau prin staţii de transfer la depozitul pentru deşeuri solide nepericuloase precum și a actelor încheiate cu municipiul Arad;

Titularul are implementat şi certificat Sistemul integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţionala conform standardelor SR EN ISO 9001/2015, SR EN ISO 14001/2015 şi OHSAS 18001/2007.

5.1.Acţiuni de control

- Titularul activităţii va controla ca activitatea de depozitare deşeuri să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi prevederilor actelor normative în vigoare.

- Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA evaluează toate operaţiunile şi revizuieşte toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, minimizării deşeurilor şi utilizării eficiente a energiei.

5.1.3.	Titularul activităţii va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi

- evidenţele de întreţinere

- registre de monitorizare

- rezultatele auditurilor

- rezultatele analizelor

- evidenţa privind sesizările şi incidentele

- evidenţe privind instruirile.

- Titularul va lua toate măsurile care să asigure că nu va fi cauzată nici o poluare.

- Titularul activităţii va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora.

5.2.	Conştientizare şi instruire

5.2.1.	Titularul activităţii va stabili şi va menţine proceduri de evaluare a necesităţii de
pregătire a personalului şi va efectua instruirea potrivită, utilizând cele mai bune tehnici de instruire, pentru personalul a cărui activitate poate avea un efect semnificativ asupra factorilor de mediu.

5.2.2.	Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în   domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pe depozitele de deşeuri. Toate activităţile de administrare a unui depozit de deşeuri se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.

Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii. Instruirea trebuie să se realizeze pentru următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă

- cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor de funcţionare ale depozitului, atât pentru funcţionarea normală cât şi pentru accidente sau cazuri de urgenţă

- echipamentul de protecţie necesar,

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor,

- măsurile de prim-ajutor,

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (utilaje, cântar, curăţarea anvelopelor, etc.).

Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat la apariţia de noi legi, aprobări şi reglementări legate de funcţionarea depozitului:

- organizarea activităţilor pe depozit (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă, etc.);

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă;

- construcţiile şi instalaţiile, în special cele pentru depozitare se proiectează, amenajează, funcţionează şi se verifică conform normelor legale şi standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

5.3.	Responsabilităţi

- Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

- În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (Art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul depozitului de deşeuri este răspunzător financiar pentru prevenirea şi repararea prejudiciilor asupra mediului, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, provocate de activităţile de administrare a depozitului de deşeuri, inclusiv în perioada de monitorizare postînchidere.

În cazul producerii unor evenimente cu impact asupra mediului costurile de remediere sunt suportate de operatorul economic.

Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului aprobă sau respinge măsurile de remediere propuse de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact asupra mediului.

În cazul în care agenţia judeţeană pentru protecţia mediului respinge măsurile de remediere, operatorul depozitului are obligaţia transmiterii unor noi propuneri de măsuri în termen de 5 zile de la comunicarea respingerii.

5.4.	Raportări

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului", de asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul Autorizaţiei va depune la A.P.M., nu mai târziu de 1 februarie în fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele A.P.M. ARAD. Acest raport va include obligatoriu cel puţin informaţiile menţionate în Tabelul 14.1.

- Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

- Titularul depozitului este obligat să raporteze APM Arad şi GNM - Comisariatul Judeţean Arad, conform graficului de raportare (semestrial), datele înregistrate în urma monitorizării depozitului pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu şi în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligaţia să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 şi ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document. Contribuţia la (EPRTR) va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi raportată în format electronic şi pe suport hârtie, anual până la 30 aprilie anul n+1 - considerând n = anul de raportare.

5.5.Documentaţia

Titularul Autorizaţiei va menţine un sistem propriu de management al documentelor care vor fi raportate către APM Arad.

5.6. Notificarea autorităţilor

- Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (conform prevederilor OUG 68/2007, art.10)

- În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

- Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor, conform prevederilor alin. (1), se referă la:

a) datele de identificare ale operatorului;
b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;
c) elementele de mediu posibil a fi afectate;
d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
e) alte informaţii considerate relevante de operator.

- Măsurile preventive prevăzute la alin. (1) trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

- încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

- reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a parcurge parţial sau integral procedura de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atât în ce priveşte cantităţile cât şi modul de depozitare.

Lista  deşeurilor acceptate la depozitare în depozitul FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL Arad se regăseşte în Anexa 1.

Lista  deşeurilor reciclabile valorificate se regăseşte în Anexa 2.

Alte tipuri de materii prime şi auxiliare utilizate pentru desfăşurarea activităţii sunt menţionate în tabelul 6.1.

Tabel. 6.1.

| Materii prime | Proces tehnologic/ activitate | Natura chimică/ Compoziţia | Cantitati anuale | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol | Acoperirea deşeurilor depuse zilnic | Material inert1 | 8000 t | 100% înglobat în depozit | Pe amplasament: în halda de sol rezultat din săpătura care este executată în zona compartimentelor viitoare ale depozitului | Nu |
| Piatră spartă | Căi de acces | Material inert1 | 600 t | 100% înglobat în construcţia căilor de acces | Pe amplasament | Nu |
| Refuz de ciur | Puţuri de captare gaze | Material inert1 | 500 t | 100% înglobat în construcţia puţurilor de captare gaze | Pe amplasament | Nu |
| Apă | Spălare autovehicule şi utilaje (inclusiv spălare roţi) | Apa potabilă | max. 0,73 mii m3 | Operaţiuni de spălare utilaje | Reţeaua municipiului Arad | Nu |
|  | Rezerva pentru caz de incendii | Apa industriala | Volum util 500 m3 | Rezervă intangibilă | Bazin pentru rezerva de incendiu de 500 m3 (inclusiv sporul de volum) | Nu |
|  | Apa potabilă şi utilizată în scop igienico-sanitar | Apa potabila | max 1,64 mii m3 | Consum menajer | Reţeaua municipiului Arad | Nu |
| NaOH | Epurare levigat | Soluţie NaOH 30-35% | 10000 kg | Staţie epurare | Cubitainer 1000 l, Rezervor 100 l din PEHD încorporat în staţia de epurare | H 290, H314, H 318 |
| H2SO4 | Epurare levigat în sezonul cald 2 | Acid sulfuric 97 % | 10000 kg | Staţie epurare | Rezervor V=3 mc | H 314 |
| HCl | Epurare levigat 2 | Acid clorhidric soluţie 30-38% | 40.000 l | Staţie epurare | Rezervor V=3 mc | H290, H 314, H 335 |
| Cleaner A | Spălare membrane în cadrul staţiei de epurare | NaOH 2-5% | 2200 l |  | Cubitainere 1000 l | H314 coroziv |
| Cleaner S | Spălare membrane în cadrul staţiei de epurare |  | 200 kg |  | Recipienti speciali in cadrul SE | H318 |
| Antiscalant | Prevenirea colmatării filtrului cu nisip din cadrul staţiei de epurare |  | 100 kg |  | Recipienti speciali in cadrul SE |  |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior, funcţionare electropompe | - | 400.000 kW | - | - | - |
| Energie termică | Apă caldă şi încălzire |  | 120.000 kW | Apă caldă şi încălzire | - | - |
| Uleiuri şi lubrifianţi | Gresarea utilajelor | Uleiuri minerale | 7000 l | Consum utilaje/autovehicule | Butoaie metalice de 200 l în spaţiu amenajat prevăzut cu cuve de retenţie (tăvi metalice), recipienţi din plastic | H412 –sau Nu sunt clasificate ca periculoase în conf. cu Regulamentul 1272/2008 cu modif. ulterioare |
| Aditiv ADBlue | Alimentare utilaje | uree | 12.000 l | Consum utilaje/autovehicule pentru reducerea emisiilor de la motoarele diesel | Cubitainer 1000 l | Nu este clasificat ca periculos în conf. cu Regulamentul 1272/2008 cu modif. ulterioare |
| Antigel | Alimentare utilaje | Etandiol >85%, tolytriazole 0,1-0,3%, inhibitori, colorant | 450 l | Consum | Recipient plastic 200 l | H302 H373 |
| Solutie parbriz | Alimentare utilaje | Alcool etilic <5%; etoxilati 0,005-0,2% | 1.500 l | Curatare parbriz autovehicule | Cubitainer 1000 l | Nu este clasificat ca periculos în conf. cu Regulamentul 1272/2008 cu modif. ulterioare |
| Motorina | Alimentare utilaje | combustibil diesel | 450.000 l | Carburant | În staţia proprie de distribuţie carburanţi, îngrădită, în rezervor cu pereţi dubli | H226, H332 H315 H351 H373 H304 H411 |
| Benzina | Alimentare utilaje | Benzina, aditivi, marcheri | 500 l | Carburant | Nu se stochează pe amplasament, se achiziţionează de la staţii de distribuţie carburanti, autorizate | H224 H315 -H350 H361 H336 H371 H373 H304 H411 |
| Gaz de depozit | Obţinere energie electrică şi apă caldă (menajeră şi pentru încălzirea sediului) | CH4, CO2, O2, H2, N2 | cca 140 mc/h | Ardere în staţia de cogenerare aflată în proprietatea şi operată de S.C. RENEWABLE POWER SRL (Autorizaţia de mediu nr. 243/22.12.2022) | - | Periculos |

Nota 1

- Conform OM 95/2005 – secţiunea 5 pct.1.2.2 – deşeurile inerte pot fi eliminate alternativ în depozite pentru deşeuri nepericuloase prevăzute să întrunească criteriile corespunzătore.

- Conform Normativului tehnic anexă la OM 757/2004, 4. Operare si monitorizare, pct 4.2.2.2. – Acoperirea deşeurilor/a celulelor de depozitare: „Drept material pentru acoperire se pot utiliza deşeuri solide minerale, cum ar fi sol, deşeuri din construcţii şi demolări, cenusă, compost. Deşeurile prăfoase nu pot fi utilizate.”

Conform OM 95/2005, pct 2.1.4. „expresia deşeuri sortate din construcţii şi demolări înseamnă deşeuri din construcţii şi demolări cu conţinut cât mai mic posibil de alte tipuri de materiale (metale, plastic, pământ, materiale organice, lemn, cauciuc etc.). Originea deşeului trebui să fie cunoscută. Nu se acceptă deşeuri din construcţii şi demolări contaminate cu substanţe organice sau anorganice periculoase (ex: materiale provenite din construcţii, sol poluat, stocarea şi utilizarea pesticidelor sau altor substanţe periculoase de la demolări din zone contaminate) decât dacă se atestă că deşeul este contaminat nesemnificativ. Nu se acceptă deşeuri din construcţii şi demolări tratate, acoperite sau vopsite cu materiale conţinând substanţe periculoase, în cantităţi semnificative.”

Ca urmare materialul inert folosit în depozit pentru lucrări de acoperire, fundare etc poate conţine şi deşeuri inerte cu codurile 10 11 03-deşeuri din fibră de sticlă (numai deşeuri care nu conţin lianţi sticlă organici, 17 01 01 beton (numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări), 17 01 02 Cărămizi (numai deşeuri sortate din construcţii şi demolări), 19 12 05 sticlă (provenită de la tratarea mecanică a deşeurilor), 20 01 02 sticlă, 20 02 02 pământ şi pietre – numai în limita cantităţilor anuale necesare.

Nota 2- La corecţia pH-ului în locul H2SO4 se poate utiliza şi HCl din motive de protectie împotriva corodării pieselor staţiei de preepurare, dar şi în funcţie de anotimp (de ex. în sezonul cald se dezvoltă microorganisme care pot afecta randamentul staţiei).

Operatorul economic utilizează precursorii de droguri categoria 3 (acidul clorhidric şi acidul sulfuric), folosiţi în procesul de epurare levigat pentru care vor fi respectate prevederile enunţate în Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri.

Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi preparatelor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme).

Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.

Se vor utiliza detergenţi ai căror agenţi tensioactivi conţinuţi trebuie să corespundă criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul 648/2004.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecurile periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art 28):

b) să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră in sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

c) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

d) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apă

În conformitate cu prevederile Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019 emisă sub nr. 50 din 22.08.2022 Administraţia Naţională „Apele Române” alimentarea cu apă se face în felul următor:

7.1.1.1. Alimentarea cu apă  potabilă:

S-a realizat prin racordare la reţeaua de apă a municipiului Arad.

Volume de apă potabilă autorizate: zilnic maxim 4,54 mc/zi (anual maxim 1,64 mii mc), zilnic mediu 3,21 mc/zi (anual mediu 1,17 mii mc), zilnic minim 2 mc/zi (anual minim 0,73 mii mc),

Funcţionarea este permanentă - 365 zile/an.

Nu există instalaţii pentru înmagazinare apă potabilă.

7.1.1.2 Alimentarea cu apă  industrială:

Sursa - reţeaua de apă potabilă a municipiului Arad

Volume de apă autorizate: zilnic maxim 2 mc/zi (anual maxim 0,73 mii mc), zilnic mediu 1,5 mc/zi (anual mediu 0,55 mii mc), zilnic minim 0,5 mc/zi (anual minim 0,18 mii mc),

Funcţionarea este permanenta - 365 zile/an.

Apa este utilizată pentru spălare mijloace de transport (inclusiv sistemul de spălare roţi).

7.1.1.3 Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor:

Pentru stingerea incendiilor este prevazut un hidrant având ca sursă de alimentare reţeaua de apă orăşenească.

Suplimentar s-a amplasat un inel subteran împrejurul depozitului. Inelul este alimentat dintr-un bazin impermeabilizat tip lagună având capacitatea de Vutil=500 mc, prin intermediul unei staţii de pompare.

Rezerva intangibilă este asigurată dintr-un puţ strategic PSI (H=40m, D=160 mm).

În conformitate cu calculul rezervei de incendiu bazinul asigură rezerva de incendiu de 432 mc, inclusiv sporul de volum pentru acoperirea volumului de apă pierdut prin evaporare sau îngheţ.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate si pluviale

În conformitate cu prevederile Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019 emisă sub nr. 50 din 22.08.2022 de Administraţia Naţională „Apele Române” evacuarea apelor se face în felul următor:

Tabel 7.1.2.1.

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (Mii mc) |  |
|  |  | Maxim | Mediu - 2019 | Minim |  |  |
| Scurgere din depozit (levigat -acumulat în rezervor de levigat*) | Staţia nouă de epurare levigat prin osmoză inversă | 150** levigat 70,5 permeat 79,5 concentrat | 108 levigat 50,8 permeat 57,2 concentrat | 50 levigat 23,5 permeat 26,5 concentrat | 54,7 levigat 25,7 permeat 29 concentrat | Apa epurată (permeatul) este descărcată în bazinul de incendiu sau: descărcată în staţia de epurare a municipiului Arad; folosită la stropirea spaţiilor verzi, rampei de deşeuri - în funcţie de valorile indicatorilor de calitate va fi evacuată în canalul Ier |
|  | Staţia veche de epurare levigat prin osmoză inversă | 24*** levigat 11,3 permeat 12,7 concentrat |  |  | 18,25 levigat 8,57 permeat 9,67concentrat |  |
| Ape pluviale | Canal Ier | Qcalcul=183 l/s**** |  |
| Ape tehnologice-rampa spălare roţi | Cuva retenţie | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,27 | cuva de retenţie (V = 3,5 mc) se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad |
| Ape tehnologice platforma de spalare auto | Decantor | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,27 | decantorul (V = 24 mc) se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad |
| Ape uzate menajere | Bazin betonat vidajabil | 5 | 3,2 | 2 | 1,37 | bazin (V=25 mc) se vidanjeaza; vidanja se descarca in statia de epurare a municipiului Arad |

* Pornirea/oprirea staţiei de epurare levigat se face automatizat în funcţie de cantitatea de levigat acumulată în rezervorul de levigat

** Qproiectat= 6,25 mc/h

*** Qproiectat= 1 mc/h

**** debitul de dimensionare al sistemului de colectare ape pluviale

Utilizarea permeatului ca apă de stropire a spațiilor verzi din incinta depozitului se face doar în condiţiile în care se obţin avizele pedologice şi agrochimice de la instituțiile competente.

Permeatul se poate descărca în receptor natural – canal Ier doar dacă îndeplineşte condiţiile de calitate stabilite în NTPA 001 din HG 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Apele pluviale

- Apele pluviale rezultate de pe platforme, drumuri şi acoperişul clădirilor sunt colectate prin două  colectoare pluviale și conduse gravitaţional către 2 separatoare de ulei și produse petroliere. Efluentul separatoarelor este descărcat în canalul de desecare existent la marginea incintei şi din acesta în canalul Ier. Sistemul de colectare al pluvialului este dimensionat pentru Qpl=183,11 l/s.

- Apele pluviale necontaminate de pe terenurile nebetonate se infiltraza în sol

- Apele pluviale necontaminate de pe zonele recultivate sunt îndepărtate în 2 moduri:

  - acolo unde zona recultivată se învecinează cu drumul de serviciu este executat un şanţ colector din elemente prefabricate din beton (l=0,5 m) aşezate pe un pat de nisip, şanţ cu o lungime de 151 m şi o înclinaţie de 0,5%. După traversarea drumului de acces (prin intermediul unor tuburi din PVC) şanţul continuă pe o lungime de cca 10 m pentru a conduce apa pluvială colectată la marginea parcelei deponeului, cu descărcare în canalul Ier,

  - acolo unde zona recultivată este mărginită de digul periferic al deponeului, care se învecinează cu terenul natural, apa din precipitaţii nu este colectată şi este drenată în terenul din împrejurime prin descărcarea difuză, fără preluare de rigole/canale.

Apele tehnologice

Apele uzate tehnologice provenite de la:

- rampa de spălare roţi sunt trecute printr-un separator de produse petroliere și apoi colectate într-o cuvă de retenție cu Vutil=3,5 mc, cuva de retenţie se vidanjează de către beneficiar și vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

- platforma de spălare auto se colectează printr-o rigolă deschisă şi sunt conduse către un decantor de nămol (V = 25 mc) de unde se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

Apele uzate igienico-sanitare

Apele uzate rezultate de la grupurile sociale sunt colectate printr-o reţea internă de canalizare din tuburi PVC şi dirijate gravitațional către un bazin betonat vidanjabil, cu capacitatea de 25 mc. Bazinul se vidanjează de către beneficiar și vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

7.2.1. Energie electrică

- Alimentare cu energie electrică – s-a realizat prin branşament la reţeaua de înalta tensiune. Cablul de alimentare subtraverseaza linia ferată Arad-Oradea, drumul tehnologic al CET Arad, precum şi calea ferata uzinală a CET Arad, de unde intra în incintă şi se racordează la transformator. De la punctul de transformare are loc distribuţia de curent electric la fiecare clădire, precum şi distributia pentru acţionarea echipamentelor electrice şi iluminatul exterior.

- Biogazul colectat este folosit în staţia de cogenerare aflată in proprietatea şi operată de S.C. RENEWABLE POWER SRL (Autorizaţia de mediu nr. 243/22.12.2022) pentru obţinere de energie electrică (livrată în sistemul naţional) şi energie termică achiziționată prin compensare de la această societate (utilizată pentru obţinerea apei calde menajere şi încălzire).

- Titularul autorizaţiei trebuie sa identifice şi sa aplice toate oportunităţile pentru reducerea consumului de energie al echipamentelor rulante din depozitul controlat de deşeuri, pentru asigurarea unei eficienţe energetice mari şi a unor emisii scăzute; acesta se va realiza prin respectarea unor grafice judicioase de reparaţii si întreţinere a fiecarei piese de echipament.

- Anual se va intocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o dată la trei ani se va realiza un audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de Management al Autorizaţiei şi vor fi transmise spre ştiinţă APM Arad şi GNM – CJ Arad.

7.2.2. Energie termică

Încălzirea spaţiilor de lucru se realizeaza cu energia termică (tabel 6.1.) rezultată de la staţia de cogenerare operată de S.C. RENEWABLE POWER S.R.L. (Autorizaţia de mediu nr. 243/22.12.2022).

7.3.UTILIZARE  COMBUSTIBIL LICHID

Combustibilul lichid (motorină şi benzină) este folosit pentru alimentarea autovehiculelor şi utilajelor din dotare.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul depozitului pentru deşeuri nepericuloase este situat la circa 2,5 km nord-nord-est de teritoriului administrativ al municipiului Arad, în imediata vecinatate a batalului de cenuşă şi zgură aparţinând CET Arad, mai exact între calea ferată Arad-Oradea şi taluzul exterior al batalului amintit.

La cca  1,5  km sud de amplasament se află şoseaua de centură Nădlac-Deva.

La cca. 50 m nord de amplasament se află canalul Ier care are rol de colectare şi evacuare a apelor pluviale, drenând astfel terenurile agricole din jur.

Depozitul are următoarele vecinătăţi:

- La nord – terenul agricol A1691, proprietate privată, respectiv canalul de  desecare CN 1688

- La sud – parcela de păşune Ps 1697/2, teren proprietate privată a  Primăriei Municipiului Arad

- La est – canalul de desecare CN 1595, respectiv terenul agricol A1694 proprietate privată şi drumul de acces auto spre staţia CFR

- La vest – depozitul de zgură şi  cenuşă CET-LIGNIT Arad

Distanta faţă de case este de cca. 1,5 km - municipiul Arad şi 2,5 km - localitatea Livada.

Terenul aferent dezvoltării depozitului a fost liber de construcţii, neamenajat şi în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Depozitul de deşeuri este situat în bazinul hidrografic Mureş-canal Ier, corp de apă de suprafaţă RORW4.4_B1, pe corpurile de apă subterane ROMU20 (pentru apa freatică) şi ROMU22 (pentru apa subterană de adâncime).

8.2 DOTĂRI (INSTALAŢII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE ÎN ACTIVITATE)

## Obiectivul cuprinde atât amenajări pentru depozitarea deşeurilor, care reprezintă activitatea de bază desfăşurată pe amplasament, cât şi dotări, instalaţii şi spaţii de depozitare materiale necesare desfăşurării activităţilor conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum şi instalaţii de protecţie şi de monitorizare a calităţii mediului.

Amplasamentul este împărţit în două zone distincte, una denumita “zona de depozitare” şi cealaltă  este “aria de servicii” descrise în cele ce urmează.

- ZONA DE DEPOZITARE  (depozitul propriu zis) cuprinde:

- Sistemul de etanşare - pentru impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului

- Sistem de drenare a levigatului

- Rezervorul pentru levigat

- Staţia de preepurare a levigatului

- Staţia de epurare a levigatului

- Sistem de colectare pentru biogaz

- Staţia de pompare a biogazului

- Sistem de închidere a sectoarelor ajunse la cota finală de umplere

- Sistem de monitorizare

- Staţia de cogenerare

- Rezerva de incendiu

- ARIA DE SERVICII:

- Clădire administrativă

- Container vestiar pentru angajaţii de la salubritate

- Cabina cântar şi platforma electronică de cântărire

- Platformă procesare deșeuri reciclabile 2861 mp

- Hala materiale reciclabile şi cort provizoriu pentru stocare

- Hala de spălare auto

- Atelierul de reparaţii auto, magazia care deserveşte atelierul şi cea care deserveşte depozitul

- Şopron depozitare anvelope

- Rampa de curăţare şi bazin spălare roţi

- Staţie de alimentare cu combustibil (motorină)

- Depozit uleiuri

- Platformă pentru deshidratarea nămolului provenit de la automături

- Conectare la reţeaua electrică

- Iluminat exterior

- Paratrăsnet

- Spaţii verzi

- Împrejmuire

Drum de acces la amplasament

Drum de serviciu

8.2.1. ZONA DE DEPOZITARE  (DEPOZITUL PROPRIU ZIS)

Aria de depozitare este formată din 15 sectoare de depozitare a deşeurilor solide nepericuloase, cu suprafaţa totală de 9,9438 ha şi o capacitate totală  de deşeuri, la momentul pregătirii pentru recultivare de 2029620 m3 (estimat 2.841.468 tone). Exploatarea s-a realizat şi se realizează astfel:

  - Sectoarele 1-3 au fost puse în funcţiune în 2003 şi închise în anul 2009

  - Sectorul 4 a fost pus în funcţiune în 2006

  - Sectoarele 5 si 6 au fost puse în funcţiune în 2007

  - Sectoarele 4 si 5 au fost închise în 2012

  - Sectorul 7 a fost pus în funcţiune în 2008

  - Sectoarele 6-7 au fost închise în 2017,

  - Sectoarele 8 şi 9 au fost construite în 2010 si 2011 şi au fost închise în 2018-2019.

  - Sectoarele 10 si 11, au fost construite în anul 2015, au fost închise în 2021 și sunt în recultivare.

  - Sectorul 12 a fost construit în anul 2018, în prezent este în curs de stabilizare;

  - Sectorul 13, a fost construit în anul 2019, în prezent este în perioada de exploatare;

  - Sectorul 14, a fost construit în 2021, în prezent este în perioada de exploatare;

  - Sectorul 15 a fost construit în anul 2022, în prezent este în perioada de exploatare.

Acoperirea corpului depozitului va fi executata în conformitate cu prevederile OM 757/2004.

Deşeurile destinate eliminării, vor fi depozitate în corpul depozitului şi acoperite continuu.

Tabelul 8.2.1.1. Situaţia depozitul după extindere:

| Sector | Suprafaţa (mp) | Volum sectoare la momentul pregătirii pentru recultivare (mc) | Volum dupa tasare, la închiderea completă a depozitului (mc) | Volum strat recultivare (mc) | Volum total depozit la închiderea completă (mc) | Stadiul actual (la data emiterii autorizaţiei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 494,0 | 220 000,00 | 172 960,00 | 18 753.6 | 191 713,6 | închis/ recultivat |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13 106,00 | 296 000,00 | 234 752,00 | 14 049.6 | 248 801,6 | închis/ recultivat |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 727,00 | 155 000,00 | 125 300,00 | 7 211.3 | 132 511,3 | închis/ recultivat |
| 7 | 6 717,00 | 161 500,00 | 131 350,00 | 7 200.6 | 138 550,6 | închis/ recultivat |
| 8 | 6 853,00 | 161 500,00 | 133 025,00 | 7 346.4 | 140 371,4 | închis/ recultivat |
| 9 | 6 985,00 | 162 500,00 | 136 500,00 | 7 487.9 | 143 987,9 | închis/ recultivat |
| 10 | 7 038,00 | 162 500,00 | 140 450,00 | 7 544.7 | 147 994,7 | în recultivare |
| 11 | 6 935,00 | 162 000,00 | 141 850,00 | 7 434.3 | 149 284,3 | în recultivare |
| 12 | 6 743,00 | 155 500,00 | 137 800,00 | 7 228.5 | 145 028,5 | în curs de stabilizare |
| 13 | 6 475,00 | 140 000,00 | 128 000,00 | 6 941.2 | 134 941,2 | în exploatare |
| 14 | 6225,00 | 155332,00 | 126855,70 | 6992,00 | 133847,70 | în exploatare |
| 15 | 8140,00 | 97788,00 | 79860,98 | 7426,00 | 87286,98 | în exploatare |
| TOTAL | 99438,00 | 2029620,00 | 1688703,67 | 105616,10 | 1794319,77 |  |

Paralelă între prevederile Ordinului 757/2004 – Normativ tehnic privind depozitarea  deșeurilor și realizarea/funcționarea depozitului

| Ordinul 757/2004 -Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor | Depozit pentru deșeuri - LB1 |
| --- | --- |
| Imperneabilizare operare: Bariera GEOLOGICA naturala | Conform studiu geotehnic Geosond nu sunt îndeplinite condițiile pentru bariera geologică naturală. |
| 3.1.6. Cerințe privind impermeabilizarea baza depozit: |
| Impermeabilizare baza depozit var. I: Distanta freatic ≥1 m, Bariera naturala kf≤1*10-7 m/s, grosime 1m Impermeabilizare minerala 3*25 cm (al treilea strat doar sub dren) Folie HPDE ≥ 2 mm care trebuie sudata continuu Strat din nisip si bentonita Folie PEHD ≥ 2 mm Geotextil protectie folie G≥ 1000 gr/m2 Folie izolanta PEHD grosime ≥ 1 mm Strat deranj din PIETRIS 16/32, carbonat de calciu <30%, d≥50 cm | Distanta freatic max 1,94 m; Bariera naturala grosime 1 m ; Impermeabilizare minerala 2*25 cm; Sistem monitorizare etanșeitate cu senzori Folie HDPE 2 mm sudata continuu ; Strat nisip și bentonită, Geotextil de protectie, Folie izolantă PEHD 1,5 mm - Strat drenaj sort 16/32 mm, d = 50 cm ; |
| Impermeabilizare baza depozit var. II: Distanta freatic ≥1 m, Impermeabilizare minerala 4*25 cm Folie HPDE ≥ 2 mm Strat nisip/bentonita Folie PEHD ≥ 1,5 mm Pietris ≥ 2000g/m2, strat drenant d≥50 cm, kf≥1*10-3, continut de carbonat de calciu < 10% |  |
| 3.2.5. Conducte de drenaj pentru levigat |
| Strat drenaj pentru levigat (pietriș) ≥ 50 cm | Strat drenaj (pietriș) 40 cm |
| Conducte de drenaj: perforate, PEHD, Lmax=200m/ramura retea, diametrul nominal ≥250 mm | Conducte drenaj la mijlocul fiecărui sector, din PEHD Dn 225 mm PN 10 perforate. |
| - cămin pentru levigat | Cămin principal pentru colectare levigat cu diametrul 3,5 m, volum maxim 31,7 mc |
| 3.3. Colectarea levigatului |
| Sistemul de colectare a levigatului cuprinde și: |
| Conducta de colectare levigat PEHD (legatura intre conducta de drenaj si camine, respectiv camine si rezervor), diametru nominal ≥200 mm | Tronson A și B (S1-S8 și S8-S15) conductă PEHD cu diametrul de 315 mm, tronson C (S7-S8) conductă PEHD 225 |
| Cămine pentru levigat | Căminele sunt prefabricate, din PEHD, cu diametrul de 1500 mm; 14buc (13 din sectoare şi un colector principal) cu o capacitate de 50 mc |
| Statia de pompare | 2 pompe în căminul de colectare S8 |
| Rezervor subteran (PEHD, beton) sau suprateran (beton/oțel) | Rezervorul suprateran din oțel pe fundație de beton de 700 mc. |
| Conducta de eliminare pentru levigat, DN ≥200 mm, PEHD pentru transport la instalatia de tratare | Conducte de alimentare a statiei de tratare din PEHD subterana cu DN 200 mm |
| 3.4. Tratarea levigatului |  |
| Instalatie de tratare proprie depozitului cara să permită evacuarea direct in receptorul natural (NTPA 001/2005) Instalație de preepurare a levigatului pentru evacuarea într-o stație de epurare a apelor uzate orășenești. | Statie tratare levigat prin osmoză inversă proprie depozitului cu capacitate tratare de 150 mc/zi; evacuare apa epurată la parametrii de calitate NTPA 001/2005 |
| Sistem de control pentru detectare scurgeri | Sistem de senzori pentru detectare scurgeri, sub membrana PEHD a fiecărui sector, posibilitate de monitorizare permanentă |
| 3.5. Sistem colectare biogaz |
| Puturi de extractie gaz: cca. 50 m intre ele, montarea cand se ajunge la inaltimea de 4m deseuri, formate din filtru vertical din pietris sau griblura cu d˃80 cm; conducta de drenaj cu d≥200 mm, perforata, pervazuta cu sistem de infiletare. Dispozitiv de acoperire și închidere. | Puțurile de extracție gaz(41 buc până în prezent), aflate la 50 m intre ele, începând cu 4 m deșeuri, conductă drenaj 225 mm, perorată, filtru vertical din sort 32-60 mm. |
| Conducte de captare gaz (de colectare) conectate la fiecare put de extractie . Panta de 5% . | Există rețea de conducte de captare gaz din puturi cu diametru de 90 mm conectate la conducta principala cu diametru de 160 mm ce duce la statia de ardere. |
| Stații de colectare gaz : cilindru de colectare si echipamente de măsură. Construite in afara zonei impermeabilizate. Pot fi mai multe in funcție de dimensiune depozit si numărul de puturi. | Extern : Renewable Power , Exista o singura statie de colectare gaz in afara zonei impermeabilizate – LB1, in apropiere de statia de cogenerare, ce primeste gazul si il transfera catre aceasta cu ajutorul unei pompe de presiune |
| Conducta principala de eliminare gaz (conducta perimetrală de gaz), in afara zonei de impermeabilizare. Conectare mai multe statii de colectare gaz intre ele. | Conducta principala de eliminare/transportare gaz la statia de cogenerare/facla este din PEHD de dimensiuni 250x12,8 mm. |
| Separator de condensat, instalat in conducta principala de eliminare gaz, in camine subterane, compus din: conducta pentru extragere condensat, robinet, pompa, rezervor cu apa, conducta pentru eliminarea condensului, dispozitiv pentru citire nivel, ștuț pentru umplere rezervor | Intre statia de pompare si statia de cogenerare este prevazut un separator de condens. Condensul rezultat din pomparea biogazului este colectat intr-un camin separator/colector PEHD de 500 litri, de unde cu o pompa submersibila cu plutitor, se pompeaza intr-un IBC, iar periodic este descarcat, prin vidanjare, la stația de epurare levigat proprie. |
| Rezervor pentru condensat la care sunt conectate toate separatoarele de condensat | Rezervorul pentru condens este dedesuptul separatorului de condens |
| 3.6. Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit |
| După ultimul cămin de separare a condensului se instalează exhaustorul și instalația de ardere sau de valorificare a gazului. | Extern : Renewable Power Statia de cogenerare este prevazuta cu 4 exhaustoare : doua superioare si doua inferioare |
|  | Exista instalatie de ardere controlata , BYOPLIN model VTP60.0/300 |
|  | Statie de cogenerare (producere energie electrica) cuplata la reteaua de 20 kv |
| 3.7.2. Cerințe pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase clasa b |
| Varianta a-II-a Strat de susținere (suport): 50 – 100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4m/s, d≥30cm Impermeabilizare sintetica PEHD ≥2 mm Geotextil protectie ≥1000 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietris sau balast. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parti. Geotextil permeabil, -Strat de pamant argilos, nisip si pietris, d≥85cm, necompactat Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Nota: Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie de protectie sau alt geocompozit cu protectie similara | FCC aplica Varianta II |
| Berme (l=5m) | Există berme cu lățimea 5 m |
| 3.8. Colectarea apelor de pe suprafețele acoperite |
| -Strat drenaj direct peste geotextil sau PEHD –mineral grosime min. 30cm (piertis sau griblura 8-32 mm), kf≥1*10-3m/s. Panta stratului de drenaj trebuie să fie de cel puţin 5%, panta maxima admisă este de 33%. La o panta mai mare de 10% trebuie să fie prezentată dovada stabilităţii stratului în funcţie de caracteristicile efective ale materialelor din care este alcătuit. - În cazul depozitelor cu suprafaţa mare, panta mica şi timp lung de scurgere a apei din precipitaţii, se amenajează conducte de scurgere în stratul de drenaj, pentru ca apa să poată fi evacuata direct în rigola perimetrala. -Panta conductelor de scurgere trebuie să fie > 1,5%, după stingerea tasarilor. - Între stratul de recultivare şi stratul de drenaj trebuie să nu existe pericolul de sufoziune, astfel încât în stratul de drenaj sa nu ajungă granule sau particule foarte fine, care să modifice valoarea permeabilităţii. După caz se aplică un geotextil de filtrare pe stratul de drenaj. -Rigola pe margine interioara berme; -Rigola perimetrala la baza taluzului (dale sau criblura/nisip, izolatie); -Decantor, dupa caz -Bazin colectare ape din precipitatii, dupa caz -Rigola de evacuare, -Punct de evacuare in apa de suprafață sau scurgere in apa freatica | Strat pentru drenarea apei pluviale deasupra geotextilului Conducte de scurgere în stratul de drenaj PVC cu diametrul de 110 mm, cu conexiune în rigola perimetrală, Rigole pe margini interioare berme, Dale perimetrale la baza taluzului, Rigole de evacuare |
| 3.9. Instalatii monitorizare |
| Sistem de monitorizare apa freatica – 1 put in amonte si 2 foraje aval | 5 puturi monitorizare 2 in amonte si 3 in aval |
| Instalatii de monitorizare a lăsarilor si deformarilor sistemului de izolare a bazei depozitului precum si a corpului depozitului | Extern cu laboratoare specializate acreditate Topografia depozitului: comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului, structura și compoziția depozitului. Prin firme specializate. |
| Instalatie monitoriare levigat, a apelor acumulate la suprafata depozitului si a precipitatiilor | Extern cu laboratoare specializate acreditate Monitorizarea factorilor de mediu, atât în faza de exploatare cât și post-închidere se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, astfel: Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit Volumul și compoziția levigatului Compoziția permeatului Calitatea apei pluviale evacuate in emisar - Compoziția gazelor de depozit evacuate (CH4, CO2, H2S, H2)- la statia de biogaz Caracterizarea apelor subterane: nivelul apei subterane și compoziția apei subterane (prin intermediul celor 5 puțuri de monitorizare) |
| Instalatii monotirizare a datelor meteo – precipitatii, temperatură, vânt, evaporarea apei | Date meteorologice: Cantitatea de precipitații medii, temperatura minimă, maximă, la ora 15.00, direcția si viteza dominantă a vântului, evaporare, umiditate atmosferică (ANMetrologie Banat) |
| 3.10. Criterii pentru instalațiile din dotare |
| În vederea unei funcţionari corespunzătoare a unui depozit, sunt necesare următoarele instalaţii şi echipamente principale: Zona de acces cu: zona de livrare a cantităţilor mici de deşeuri – max 1 mc, in zona de acces spatiu special amenajat pentru acest scop dotat cu containere cântare şi echipament de înregistrare a cantităţii de deşeuri, cabina operatorului responsabil cu preluare deseuri | Există zonă de livrare a cantităților mici de deșeuri în apropierea cântarului, dotat cu containere pt acest scop, Sunt 2 cântare auto de 40 t (suprateran) respectiv 60 t (subteran) |
| echipament pentru controlul vizual al deseurilor zona de staţionare, echipamente de verificare şi prelevare a probelor de deşeuri, echipament pentru testare rapida deseuri. zona de securitate – 200mp cu margini din beton sau suprafata intarita cu pietris si containere inchise pentru depozitare echipamente de monitorizare a radioactivităţii: monitoare portabile de detecţie a radiaţiilor tip radiodebitmetru sau contaminometru | este desemnată persoana responsabila cu vizualizarea deseurilor care stabileste conformitatea acestora cu codul de deseu inscris in documente ; - este implementat sistem de camere video si deasupra cabinei cantar; - există zona de stationare in imediata apropiere a cabinei cantar ; - la intrarea pe cântar există portal de verificare a radioactivității deșeurilor |
| Îngrădire completa a amplasamentului depozitului | amplasamentul este imprejmuit cu gard de protectie de 2 m inaltime perimetral - gardul este din plasa de sarma cu ochiuri foarte mici ; |
| Drumuri in incinta depozitului: - drumul perimetral care asigura accesul catre celule - drumul de acces intre poarta si zona de acces - accesul catre zona de depozitare | există drum de acces perimetral, drum între poartă și zona de aaces precum și 2 drumuri ce duc la zonele de depozitare |
| Garaje, ateliere şi locuri de parcare pentru utilaje; | există garaj, un atelier pentru reparatii , un loc de aprox 3000 mp pentru parcare containere si utilaje; hala materiale reciclabile șopron depozitare anvelope și cort provizoriu pentru materiale reciclabile stație alimentare combustibil depozit uleiuri platforma deshidratare nămoluri |
| Echipament de curăţare a roţilor utilajelor de transport; | bazin din beton de 4,2x21 m |
| Birouri administrative, vestiare şi grupuri sanitare. Unitate PSI | cladire de birouri administrative , vestiare pentru muncitori si grupuri sanitare Facilitați stingerea incendiilor compuse din: rețea perimetrală de hidranți alimentați din bazin de incendiu de 500 mc, cu ajutorul a 3 pompe cu debit mare |
| Utilaje:buldozer, incarcator, compactor picior de oaie, compactor cu role, scraper, excavator hidraulice, tocator | Utilaje disponibile : - buldoexcavator x1 ; - încărcator frontal x1 ; - compactor picior de oaie x 2 ; |

ARIA DE DEPOZITARE

Este formată din 15 sectoare de depozitare a deşeurilor solide nepericuloase.

Are în prezent o formă regulată şi compactă, având o latură mai mare şi rotunjită, de aproximativ 220 x 450 m, cu o latură mai lată orientată aproximativ spre nord. Întreaga locaţie a corpului este înconjurată de dig periferic, iar la est este amenajat drumul de serviciu.

Baza sectoarelor este realizată în coame cu panta de 3 %, cu distanţa între axe de 30 m şi panta longitudinală de 1 %. Baza depozitului este realizată astfel încât să asigure o distanţă minimă între zona de depozitare a deşeurilor şi nivelul apei freatice de min. 1,5 m.

Înălţimea maximă a stratului de deseuri, în punctul cel mai înalt al depozitului va fi de 30 m după închiderea şi stabilizarea corpului depozitului.

În vederea asigurării accesului în zona de recultivare, pentru monitorizarea şi întreţinerea depozitului, profilul drumului folosit pentru operare se menţine şi după impermeabilizarea acestuia.

- Sistemul de etanşare - pentru impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului

Prezintă următoarea succesiune a straturilor:

- Doua straturi de argilă bine compactată, cu grosimea de 0,25 m fiecare şi permeabilitatea 10-9 m/s;

- Sistem de geosenzori pentru monitorizarea integrităţii stratelor de etanşare geosintetică (geocompozit şi geomembrană). Aceşti senzori sunt legaţi la un panou de control, putându-se efectua verificări periodice ale integrităţii foliei de PEHD. Fiecare senzor acoperă o suprafaţă circulară cu diametrul de 8 m;

- Geocompozit cu bentonită de 6000 g/m2 şi k = 10-11 m/s;

- Geomembrana din HDPE cu grosimea de 2,00 mm;

- Geotextil de protectie - 800 g/m2.

- Sistem de drenare a levigatului

Drenurile absorbante au fost montate la baza coamelor, în stratul de pietriş. Drenurile absorbante (din PEHD 225 mm PN 10, perforate) se descarcă gravitaţional în drenul colector (din PEHD PN 10, neperforate), prin cămine de vizitare. Drenul colector este împărţit în 3 tronsoane:

- tronsonul A (aferent sectoarelor 1-8) construit din HDPE, între drenurile S1 şi S8, are lungimea de 224,38 m, panta 0,8% şi diametrul exterior de 315 mm;

- tronsonul B (aferent sectoarelor 9-15) construit din HDPE, între drenurile S8 şi S15, are lungimea de 217,32 m, panta 0,8% şi diametrul exterior de 315 mm;

- tronsonul C construit din HDPE, între drenurile S7 şi S8, va avea lungimea de 44,20 m, panta 1% şi diametrul exterior de 225 mm.

Căminul S8 are diametrul interior de 3,5 m, volumul de operare de 18,3 mc şi volumul de acumulare de 31,7 mc. De aici, levigatul este pompat în rezervorul pentru levigat, prin intermediul a două pompe submersibile.

- Rezervorul pentru levigat

Are rolul de a asigura stocarea levigatului drenat din depozit, în condiţii de siguranţă. Acesta este amplasat pe latura de vest a depozitului şi are capacitatea utilă de 700 mc. Acesta este un recipient metalic, cilindric vertical, închis, cu pereţi şi parte inferioară duble. Rezervorul este poziţionat pe fundaţie de beton.

Între peretii rezervorului este prevăzut un sistem de senzori hidrometrici, rezervorul fiind echipat astfel:

- scara laterală de acces, gura de vizitare la partea superioară, stuţ de aerisire la partea superioară, tot aici este prevazută balustrada de protecţie şi platorma pietonală până la gura de vizitare;

- lateral, partea superioară - racord de umplere pentru alimentarea cu levigat;

- lateral, partea inferioara - racord de evacuare (pentru aducţiune la staţia de epurare);

- lateral, partea inferioară - racord de evacuare (adaptabil la stuţ pentru vidanjă, pentru eventualele cazuri de avarie);

- toate racordurile sunt prevăzute cu stuţ filetat;

- strat anticoroziv interior-exterior.

Din rezervor, levigatul este pompat către staţia nouă de epurare cu osmoză inversă.

Stația nouă de epurare levigat (capacitatea de 150 mc/zi) tratează levigatul în 3 trepte:

  - prefiltrare,

  - epurare propriu-zisă prin osmoză inversă,

  - post-tratare (degazeificare și îndepărtare ioni amoniu).

Stația nouă de epurare funcționează conform tehnologiei de epurare cu osmoză inversă prin intermediul unui sistem de membrane ”modul RCDT” (radial-channel-disc-module).

Procesul de epurare constă în următoarele etape:

- reglarea pH-ului levigatului cu acid clorhidric sau acid sulfuric până la valori ale pH-ului de 6÷6,8 pentru a preveni precipitarea sărurilor,

- prefiltrare într-un filtru cu nisip și filtre tip cartuş unde se rețin particulele mai mari de 10 μm,

- prima etapă de osmoză inversă: filtrare în 38 module cu membrane, în urma căreia rezultă concentratul care este evacuat din linia de distribuție și utilizat în funcție de caracteristicile acestuia, iar permeatul este trimis în a doua treaptă de osmoză,

- a doua treaptă de ozmoză inversă: filtrare în 5 module de filtrare cu membrane. Permeatul rezultat din a doua treaptă de osmoză inversă este trimis la degazeificare, iar concentratul este trimis în prima treaptă de osmoză inversă,

- post-tratarea permeatului:

- degazeificarea: permeatul este trimis într-un turn de degazeificare pentru îndepărtarea dioxidului de carbon și a hidrogenului sulfurat, permeatul degazeificat se colectează într-un rezervor unde se aduce valoarea pH-ului la 6,5÷8,5, după care se trimite în coloana schimbătoare de ioni,

- schimbător de ioni de amoniu: permeatul degazeificat intră în coloane schimbătoare de ioni pentru îndepărtarea ionilor de amoniu. Permeatul se colectează într-un rezervor de unde este pompat în rezervorul de apă pentru incendiu (V=500 mc).

Stația veche de epurare levigat (capacitate 24 mc/zi) în rezervă – tratează levigatul în două trepte: mecono/chimică (în care are loc o reducere a valorii pH și o prefiltrare) și tratarea propriu-zisă prin osmoză inversă.

Flux tehnologic:

- levigatul este trecut printr-un filtru grosier tip sită,

- corecție pH cu acid sulfuric de la valoarea 9 la 6,5 pentru a preveni precipitarea metalelor pe suprafața membranei de osmoză inversă,

- filtrare pe filtru cu masă filtrantă nisip, care asigură reținerea particulelor cu dimensiuni până la 50 μm,

- sisteme de filtrare fină,

- prima treaptă de osmoză inversă: permeatul se trimite în rezervorul de colectare permeat V=20 mc, iar concentratul este trimis în treapta a doua de ozmoză inversă,

- treapta a doua de osmoză inversă: permeatul se trimite în rezervorul de colectare permeat, iar concentratul este utilizat în funcție de caracteristicile acestuia.

Permeatul rezultat este transportat la stația de epurare  a municipiului Arad.

Ca utilizări secundare s-au identificat:

  - completarea şi/sau împrospătarea volumului de apă PSI;

  - igienizarea containerelor şi/sau utilajelor proprii;

  - stropirea spaţiilor verzi, a drumurilor şi aleilor din aria de servicii

Utilizarea permeatului ca apă de stropire a spațiilor verzi din incinta depozitului se face doar în condiţiile în care se obţin avizele pedologice şi agrochimice de la instituțiile competente.

Permeatul se poate descărca în receptor natural – canal Ier doar dacă îndeplineşte condiţiile de calitate stabilite în NTPA 001 din HG 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- Sistem de colectare pentru biogaz

Se bazează pe sistemul activ de colectare a biogazului, prin intermediul puţurilor de biogaz (total 49 de puţuri existente), distribuite până în prezent, astfel:

- Sectoare 1-3 – 4 buc

- Sectoare 4-5 – 5 buc

- Sector 5 – 4 buc

- Sector 6 – 4 buc

- Sector 7 – 5 buc

- Sector 8 – 5 buc

- Sector 9 – 5 buc

- Sector 10 – 5 buc

- Sectoare 12-13 – 3 buc

Puţurile sunt executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate în interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm şi lungimea de 3,0 m, umplut cu piatră spartă şi pietriş (refuz de ciur). La partea superioară este  montat un capac metalic. Fiecare puţ are o fundaţie circulară din beton de 0,50 m grosime şi 1,10 m diametru, în care este încastrată o ţeavă metalică  care prin flanşe se leagă de ţeava PEHD perforată. Fundaţia din beton este plasată pe stratul drenant din pietriş peste care este aşternut un geotextil de protecţie de 200 g/mp. Înălţimea totală a puţurilor de colectare a gazului de depozit, când celulele ajung la cota maximă, variază între 14 - 30 m, datorită formei depozitului.

- Staţia de pompare a biogazului

Preia biogazul din depozit şi-l pompează către unitatea de cogenerare (în proprietatea şi operată de S.C. RENEWABLE POWER S.R.L.), pentru a fi transformat în energie electrică sau direct la ardere la temperatura înaltă prin flacără. Staţia se compune dintr-o suflantă de aer, unitatea de izolare, analizator biogaz plasat într-un container tehnologic. Staţia de degazeificare a fost pusă în funcţiune în luna decembrie 2009.

- Sistem de închidere a sectoarelor ajunse la cota finală de umplere

Constă în impermeabilizarea suprafeţei (taluzurilor şi coronamentului) depozitului astfel:

- prin strat de nivelare portant – grosimea 0,3 m, costruit din deşeuri corespunzătoare sau din sol

- strat de drenare a gazului – geocompozit de drenare (GSE FabriNet ST-E, geotextil cu două feţe 200g/mp + plasă/armatură/reţea)

- strat de etanşare cu pat de bentonită dispus pe toata suprafaţa, pe calotă şi taluzuri,

- strat de drenare a apei – geo-compozit (GSE FabriNet ST-E, geotextil cu două feţe 200g/m2 + plasă) – acoperire completă,

- strat de sol cu grosimea 0,850 m,

- strat fertil cu grosimea 0,15 m.

În anul 2009 s-a efectuat prima etapă de închidere a sectoarelor 1-3, în anul 2012 s-au închis sectoarele 4-5, sectoarele 6 si 7 au fost închise în anul 2017, sectoarele 8-9 au fost închise în anii 2018-2019, sectoarele 10-11 sunt în faza de stailizare, iar sectoarele 12-14 sunt în faza de exploatare.

- Sistem de monitorizare

Cuprinde următoarele instalaţii:

- 5 foraje (M1–M5), două în amonte şi trei în aval, pentru monitorizarea calităţii apei subterane, conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019 emisă sub nr. 50 din 22.08.2022 de Administraţia Naţională „Apele Române”

- sistemul de senzori pentru verificarea integrităţii straturilor de etanşare

- platforma electronică de cântărire auto pentru monitorizarea cantităţii de deşeuri primită în instalaţie

- apometru pentru determinarea consumului de apa potabilă

- apometru pentru determinarea cantităţii de permeat rezultată.

Staţia de cogenerare

Este în proprietatea şi operată de către S.C. RENEWABLE POWER S.R.L., pentru activitatea căreia s-a emis Autorizaţia de mediu nr. 243/22.12.2022. Construcţia este  realizată în apropierea zonei de recultivate a depozitului de deşeuri (partea de degazeificare) şi pe suprafaţa recultivată a depozitului de deşeuri (partea tehnologică).

Rezerva de incendiu

Pentru stingerea incendiilor este prevăzut un hidrant având ca sursă reţeaua de apă a municipiului Arad.

Suplimentar s-a amplasat şi un inel subteran împrejurul depozitului, alimentat dintr-un bazin pentru rezerva de incendiu, impermeabilizat cu geomembrană, tip lagună, împrejmuit cu balustradă metalică, având capacitatea de V=500 mc. Acesta este conectat prin două conducte Dn 250 la o staţie de pompare prevăzută cu trei pompe Grundfos cu Q max = 144 mc/h, H = 55 mCA, P = 15 kW, din care două sunt prevăzute să funcţioneze concomitent iar una este de rezervă. Lungimea reţelei este de 1330 m, fiind prevazută cu un număr de 19 hidranţi supraterani de tip 2B si 2B + 1A. Suplimentar, staţia de pompare este legată la un grup generator cu P=50 kW, pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în caz de necesitate.

Reînprospătarea rezervei de apă se face dintr-un puţ forat la adâncimea de 40 m, Dn 160 mm. Acesta este echipat cu o pompa submersibilă  WellPump WPS 12-8, ce asigură un debit de 12,5 mc/h. Pompa este prevazută cu un sistem de pornire manual.

Sunt montate 2 camere de supraveghere cu termoviziune care monitorizează zona activă a depozitului.

ARIA DE SERVICII

Zona de servicii şi construcţii anexe cuprinde construcţiile auxiliare şi spaţiile amenajate necesare derulării în condiţii optime de productivitate, protecţie a muncii, protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Zona de servicii este amplasată în sudul ariei de depozitare şi ocupă o suprafaţă totală de cca. 0,20 ha şi  are în alcătuire următoarele construcţii:

Clădire administrativă

Este o clădire formată din două corpuri care comunică între ele, unul pe structura uşoară P+M (suprafaţa 105 mp) şi un corp construit din cărămidă P+E+M (suprafaţa 223 mp). Acesta este centrul controlului operaţional şi este destinată activităţilor operatorilor rampei. Clădirea include grupuri sanitare, vestiare, birouri.

Furnizarea apei se face de la reţeaua de alimentare cu apă a oraşului prin intermediul unui cămin de apometru în zona de intrare a CET Arad. Apa reziduală este colectată într-un bazin etanş vidanjabil, care este vidanjat periodic.

Încălzirea clădirilor se face cu ajutorul apei de răcire de la motoarele termice ale staţiei de cogenerare. Astfel la ieşire din motoarele termice care ard biogazul, există un schimbător de căldură care transferă căldura şi o stochează într-un rezervor de 2000 litri, de unde se face alimentarea instalaţiei interioare de încălzire (calorifere). În faţa clădirii administrative este amenajată o parcare pentru vehiculele clienţilor şi angajaţilor.

În vecinătatea clădirii administrative a fost amplasat un container cu rol de vestiar pentru angajaţii de salubritate.

Cabina cântar şi platforma electronică de cântărire

Depozitul este dotat cu două cântare electronice cu capacitatea de 60 t (lungime 18,00 m şi lăţime 3,00 m) şi de 40 t (lungime 10 m şi lăţimea de 3 m). Datele provenite din cântărire sunt scanate şi evaluate de către un operator, în cabina cântarului (o construcţie metalică tip container, cu o suprafaţă de 13,95 mp, amplasată astfel încât permite comunicarea între operator şi şoferul autogunoierei precum şi schimbul de documente între aceştia). Sistemul de cântărire şi înregistrare a vehiculelor este controlat cu un program special pe calculatorul principal.

Hala materiale reciclabile, cort provizoriu, platformă procesare şi stocare

Hala de reciclabile s-a construit lângă atelierul de reparaţii. Din suprafaţa totală de 591 mp, 400 mp se utilizează pentru valorificarea deşeurilor reciclabile din hârtie, carton, folie şi materiale plastice, iar 191 mp se utilizează pentru stocarea baloţilor. Pentru balotarea deşeurilor reciclabile colectate se utilizează o presă cu capacitatea de 30 baloţi/8h şi o presă cu capacitatea de 1,5 t/h, pentru polistiren o presă cu capacitatea de procesare de 250 kg/8h, iar pentru PET un perforator. Pentru sortarea deşeurilor reciclabile se utilizează, după caz, o bandă de sortare marca Bluetech.

Cortul provizoriu este realizat dintr-o structura metalică, fiind închis cu membrană de vinil armat cu poliester. Acesta este amplasat pe platforma betonată din faţa  halei de reciclare, ocupă o suprafaţă de 178,37 mp şi este destinat stocării  deşeurilor din hârtie.

Platforma de procesare şi stocare deşeuri reciclabile are o suprafaţă totală de cca 980 mp şi se utilizează pentru valorificarea şi stocarea deşeurilor reciclabile din materiale plastice, textile etc.

Codurile deşeurilor valorificate şi codurile operaţiunilor de valorificare se regăsesc în Anexa 2.

Hala de spălare autovehicule

Aceasta este lipită pe una din laturile mari de magazia de materiale care deserveşte depozitul şi are suprafaţa de 72,00 mp. Structural  clădirea este formată din cadre metalice (stâlpi metalici încastraţi în fundaţie de beton şi rigle metalice transversale). Învelitoarea şi pereţii laterali sunt realizaţi din policarbonat dublu strat de 10 mm. Pardoseala este betonată şi etanşata cu geomembrană din HDPE. Alimentarea cu apă este asigurată din sistemul de alimentare cu apă al depozitului. Apa murdară este colectata într-un rezervor etanşat cu geomembrana HDPE. Rezervorul este divizat în 3 compartimente şi lucrează ca un bazin de sedimentare şi separator de ulei. Capacitatea proiectată a acestui spaţiu este de 4 vehicule pe oră. Rezervorul, cu cele 3 compartimente, are o capacitate de 24 mc.

Atelierul de reparaţii auto, magazia care deserveşte atelierul şi cea care deserveşte depozitul

Sunt amplasate între hala de reciclabile şi hala de spălare. Este o construcţie din cărămidă, susţinută de stâlpi din beton, cu suprafaţa totală este de 128,62 mp.

Atelierul de reparaţii este destinat întreţinerii şi reparaţiei maşinilor şi utilajelor proprii. Atelierul este compartimentat, având o parte operaţională şi o parte folosită ca şi magazie. Pentru accesul sub vehicule este construit un canal din beton. Lumina este asigurată din două surse, una naturală prin luminatoare şi alta artificială prin tuburi fluorescente. Sursa de caldură este asigurată de staţia de cogenerare.

Filtrele de ulei uzate sunt stocate în atelier urmând a fi valorificate prin societăţi autorizate, uleiul uzat colectat în recipienţi metalici sau din material plastic este stocat în depozitul pentru uleiuri şi valorificat/eliminat prin societăţi autorizate.

Înăltimea maximă a garajului este de 7,20 m. Magaziile de materiale sunt despărţite printr-un perete rezistent la incendiu. Duşumeaua ambelor spaţii este realizata din ciment, coborâtă cu 5 cm în garaj, peste care s-a aplicat o vopsea pentru impermeabilizare. Posibila stocare a produselor din ulei în aceasta zona trebuie să respecte reguli speciale de operare a stocării şi de manipulării produselor din ulei (depozit de ulei).

Şopron depozitare anvelope

Spronul pentru depozitarea anvelopelor de iarnă/vară pentru parcul auto propriu - este o construcţie metalică uşoară, cu acoperiş din panouri sadwich, fără alte închideri în plan vertical. Suprafaţa de depozitare este din pietriş. Acesta ocupă o suprafaţa de 79,53 mp şi este amplasat lângă hala de spălare.

Rampa de curăţare şi bazin spălare roţi

Scopul acesteia este de a spăla roţile şi partea inferioară a autogunoierelor ce ies din incintă. Dimensiunea acestuia, inclusiv intrările de la drum, este 4,2 x 21,0 m. Bazinul este situat pe partea dreaptă a drumului ce duce la ieşirea din incintă. Bazinul este realizat din beton, în pantă.

Apa este vidanjată şi transportată la staţia de epurare a municipiului, după care bazinul este spălat, în vederea îndepărtării sedimentelor (care se depozitează pe platforma de desidratare) şi reumplut cu apă până la nivelul necesar.

Staţie de alimentare cu combustibil (motorină)

Constă dintr-un  rezervor monocompartimentat cu pereţi dubli, capacitatea 20 mc, montat pe suporţi de rezemare metalici şi dotat cu gură de vizitare cu capac etanş, racord 3” încărcare rezervor dotată cu supapă de limitare a umplerii la 90 % din capacitate şi cuplă etanşa cu închidere rapidă, racord, aspiraţie, racord aerisire cu filtru şi opritor de flăcări;

-       distribuitor motorină uniprodus cu 1 pistol şi debit de 68 litri/min/furtun;

-       instalaţie detecţie scurgeri din rezervorul cu pereţi dubli;

-       amplasat pe platforma betonată.

Depozit uleiuri

Constă într-o cabină din oţel uşor, construită pe travei de oţel, destinată stocării uleiurilor şi uleiurilor uzate în butoaie de 200 l. Cabina este prevăzută cu cuve de retenţie (2 tăvi de retenţie pentru 4 butoaie) pentru scurgerile accidentale de uleiuri.

Platformă pentru deshidratarea nămolului provenit de la automături

Nămolul (deşeul stradal) provenit de la automături este descarcat pe o platforma betonată cu suprafata de 18 mp, amplasat lângă rezervorul de levigat, în vederea deshidratării. După deshidratare deşeul stradal este depozitat în zona activă a depozitului.

Împrejmuire

Sunt realizate următoarele tipuri de împrejmuire:

- perimetral, pe tot conturul amplasamentului. Gardul este realizat din plasă de sârma fixată pe stâlpi metalici, cu înălţimea de 2 m, incluzând şi o linie de sârmă  ghimpată.

- un gard mobil cu înălţimea de 1,5 m, din plasă de sârmă fixată pe stâlpi metalici cu talpa din beton. Acest gard se instalează pe platforma activă de depozitare, pe direcţia vântului.

Conectare la reţeaua electrică

Se realizează prin intermediul unui branşament la reţeaua de înaltă tensiune. Cablul de alimentare  subtraversează linia ferată dublă Arad-Oradea, drumul tehnologic al CET Arad, precum şi calea ferata uzinală a CET Arad, de unde întră în incintă şi este racordată la transformator. De la punctul de transformare are loc distribuţia de curent electric la fiecare clădire precum şi distribuţia pentru iluminat exterior.

Iluminat exterior

Depozitul propriu–zis şi zonele de acces din incinta sunt iluminate cu lămpi tub vacuum plasate pe stâlpi metalici.

Paratrăsnetul este amplasat pe un stâlp exterior.

Spaţii verzi

În partea de sud a amplasamentului, în cadrul ariei de servicii s-au amenajat spaţii verzi cu rol peisagistic şi de protecţie. Pe această suprafaţa s-au plantat arbori foiosi, Ptelea trifolia (salcâm), care este recomandat pentru zone industriale şi care are o înălţime maximă de creştere de 8,00 m. Pe lângă gardul de împrejmuire a amplasamentului s-au realizat plantaţii de aliniament din acelasi tip de arbori, plantaţi la distanţă de cca. 6,00 m între ei.

Drum de acces la amplasament

Este în continuarea drumul care asigură accesul la depozitul CET Arad. Există două intrări separate în incintă: prima asigura accesul spre clădirea administrativă şi parcarea de maşini adiacentă şi a doua permite accesul direct la cântar şi respectiv la depozit. Drumul are următoarele caracteristici:

- două benzi, de 3 m lăţime fiecare, cu un acostament de 0,25 m;

- lăţimea totală de 6,50 m;

- panta transversală unică de 3 % spre stânga pentru asigurarea scurgerii apelor din precipitaţii în canalul de gardă;

- este realizat din beton asfaltic.

Drum de serviciu

Asigura circulaţia autogunoierelor spre depozit. Punctul de început al drumului este la poarta 2 şi are o lungime de 300,64 m. La început drumul are 3 benzi, fiecare având lăţimea de 3,00 m şi în continuare, are două benzi cu lăţimea de 3,00 m şi acostamente, iar structura drumului se dezvoltă pe digul de pe latura vestică a depozitului. Acostamentul este rigid, pe latura dinspre depozit acesta are lăţimea de 1,00 m şi pe lângă gard are lăţimea de 0,50 m. Drumul are panta transversală unică de 3,00 % spre dreapta, pentru a asigura scurgerea apelor pluviale spre canalul de desecare existent.

8.3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI PROCESELOR.

Ordonanţa nr. 2 din 2021 privind depozitarea deşeurilor, Art. 8, prevede:

(2) În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:
a) deşeuri municipale, în conformitate cu alin. (6);

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a

(4) Se interzice operatorilor depozitelor de deşeuri amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.

(6) Depozitarea deşeurilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta ordonanţă.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei nr. 2 din 2021 Art. 8, alin. (6), operatorul economic aplică următoarea schemă:

| Nr. crt. | Numele procesului | Descrierea | Capacitate maximă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Depozitarea propriu-zisă a deşeurilor | descărcarea la locul de depozitare nivelarea şi compactare, pentru reducerea volumului, în zona activă de lucru aşternere de straturi de acoperire, periodic menţinerea tuturor instalaţiilor în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi (colectarea şi pomparea levigatului către rezervorul colector şi de aici în staţia de pre-epurare, stocarea apei epurate –permeat- în bazinul pentru permeat, funcţionarea sistemului de colectare şi pompare biogaz etc.) | Total depozit: 2029620 mc, din care sectoarele active: xxx mc |
| 2. Activităţi din cadrul ariei de servicii |
| a. | Recepţie, cântărire deşeuri şi operaţiuni de control, verificare şi acceptare a deşeurilor pe amplasament | Se realizează imediat după accesul în amplasament, în dreptul cabinei poartă, unde se află şi podul de cântărire. Aici are loc verificarea documentelor de transport al deşeurilor, cântărirea deşeurilor, inspecţia vizuală a deşeurilor. Platforma electronică de cântărire auto este controlată printr-un sistem pe calculator, cu un software specializat, care asigura si inregistrarea datelor, tipărirea rapoartelor si a chitanţelor de greutate. | Cântar 60 to si cantar 40 to, inclusiv softul operaţional |
| b. | Spălarea roţilor vehiculelor care ies de pe amplasament | La ieşirea din amplasament, maşinile trec prin bazinul pentru spălare a roţilor. | - |
| c. | Spălare maşini | Spălarea autovehiculelor, prevăzută cu sistem de alimentare cu apă, rezervor etanşat cu geomembrană - 24 mc, divizat în 3 compartimente, care funcţionează ca un bazin de sedimentare şi separator de ulei. | 4 vehicule /oră |
| d. | Reparaţii autovehicule | Activitatea de reparatii şi întreţinere autovehicule se desfăşoară în atelierul de reparaţii, dotat corespunzator acestei activităţi. |  |
| e. | Valorificarea deşeurilor reciclabile | Activitatea constă în: primirea deşeurilor reciclabile - fracţiuni de hârtie, carton, plastic, polistiren în Hala de reciclabile; sortare manuală sau utilizand banda de sortare; presarea şi balotarea acestora; depozitarea în vederea valorificării. | Capacitate presare/balotare: - presa balotat: 30 baloti/8 h, - presă balotat 1,5 t/h - presa polistiren: 250 kg/8h cca 8000 t/an |
| c. | Activităţi administrative | Coordonarea activităţii generale şi pe sectoare, evidenta deşeuri, arhivarea tuturor documentelor, activităţi de contabilitate, de marketing, dispunerea de efectuare a lucrărilor curente de reparaţii şi întreţinere. | - |
| 3. Activităţi de protecţie a mediului şi monitorizare |
| a. | Epurarea levigatului – în cadrul staţiei de tratare | Epurarea levigatului în cadrul staţiei cu osmoză inversă; | 150 mc/zi |
| b. | Preepurarea levigatului – în cadrul staţiei vechi de tratare | Pretratarea levigatului în cadrul staţiei cu osmoză inversă; | 24 mc/zi |
| c. | Captarea şi arderea controlată a gazului de depozit | Prin sistemul de colectare biogaz, staţie de pompare biogaz, arderea şi valorificarea acestuia în staţia de cogenerare (activitate externalizată care face obiectul unei alte autorizaţii de mediu) | >140 mc/h |
| d. | Activităţi de monitorizare | Monitorizarea proceselor, a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri, a calităţii apelor care intră şi ies din staţia de preepurare, a factorilor de mediu (apă, aer), a tasărilor şi deformărilor corpului depozitului, monitorizare date meteorologice. | - |

Tehnologia de depozitare va respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanta nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor

- Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat cu Ordinul MAPM nr. 757/2004.

- Ordinul MAPM 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifica unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

Toate documentele, informaţiile şi instrucţiunile care se referă la activităţile de la un depozit (începând cu faza de proiect până la reconstrucţia ecologica) se păstrează într-un registru de funcţionare.

Registrul consta din:

a) documentele de aprobare

b) planul organizatoric

c) instrucţiunile de funcţionare

d) manualul de funcţionare

e) jurnalul de funcţionare

f) planul de intervenţie

g) planul de funcţionare / de depozitare

h) planul stării de fapt

Planul de funcţionare conţine un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv împărţirea celulelor de depozitare în zone de maximum 2500 mp. Mărimea celulelor de depozitare trebuie să fie cat se poate de mica, pentru a reduce cantitatea de levigat formată.

Dacă se depozitează tipuri de deşeuri diferite (nepericuloase, periculoase tratate, deşeuri cu azbest etc.), atunci aceste informaţii trebuie să fie cuprinse în planul de depozitare.

Registrul de funcţionare se realizează în forma scrisă şi în formă electronică şi se prezintă, la cerere, autorităţii competente pentru protecţia mediului. Documentele registrului se completează în timp.

## Inventarul ieşirilor

Depozitul conform

Obiectivul nu presupune o activitate de producţie. Prin urmare în urma activităţii desfăşurate nu rezultă produse.

Hala de reciclabile

Capacitatile de presare/balotare pentru deseurile reciclabile intrate în hala de reciclabile sunt:

- presa balotat: 30 baloti/8 h

- presă balotat: 1,5 t/h

- presa polistiren: 250 kg/8h

## Obs: nu toate tipurile de deseuri reciclabile necesita presare si balotare si pot fi valorificate direct catre valorificator, fara a mai ajunge pe amplasament, cantitatile de deseuri reciclabile sunt influentate de cantitatile de deseuri contractate de la clienti,

Deşeuri generate

| Denumirea procesului | Denumirea deşeului şi denumirea emisiei | Cod deşeu conform HG nr. 856/2002 | Deşeul, impactul emisiei | Cantitatea estimată/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi de întreţinere, reparaţii autovehicule şi utilaje | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* | Periculos pentru sol şi apă subterană | 600 l |
|  | anvelope scoase din uz | 16 01 03 | Nepericulos | schimbate la societăţi autorizate |
|  | baterii cu plumb | 16 06 01* | Periculos pentru sol şi apă subterană | la societăţi autorizate |
|  | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 08* | Periculos pentru sol şi apă subterană | 300 l |
|  | uleiuri minerale hidraulice neclorurate | 13 01 10* | Periculos pentru sol şi apă subterană | 1100 l |
|  | filtre de ulei | 16 01 07* | Periculos pentru sol şi apă subterană | 150 kg |
|  | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 15 02 02* | Periculos pentru sol şi apă subterană | 200 kg |
|  | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 15 01 10* | Periculos pentru sol | 1000 kg |
| Bazin sedimentare ape pluviale | Nămoluri din fosele septice | 20 03 04 | Nepericulos | 40 m3 |
| Activităţi de exploatare şi întreţinere staţie de epurare levigat | Absorbanți,materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | Nepericulos | 180 buc./an |
|  | Ambalaje reactivi chimici (PE) materiale plastice | 15 01 10* | Nepericulos | 1100 buc. |
|  | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 (Concentrat ) | 19 08 14 | Dacă se dovedeşte prin analize că este deşeu periculos se va elimina prin societăţi autorizate | 9000 mc |
| Activităţi personal de exploatare, întreţinere | Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Nepericulos | 2000 kg |
| Bazin spălare roţi | deşeuri de la deznisipatoare (nămol - nisip) | 19 08 02 | Nepericulos | 3 mc |
| Activitatea din hala de reciclare | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 (refuz de deşeuri) | 19 12 12 | Nepericulos | 800 t |

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Alocarea codurilor de valorificarea/eliminarea a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

Diagrama proceselor tehnologice principale care au loc pe amplasamentul Depozitului pentru deşeuri din Arad sunt prezentate în figura de mai jos.

DIAGRAMA PROCEDURII DE ACCEPTARE A DEŞEURILOR LA DEPOZITARE

Activitatea de tratare a deşeurilor reciclabile constă în :

- primirea deşeurilor reciclabile, pe tipuri de deşeuri

- verificarea calităţii deşeurilor primite

- descărcarea acestora în cortul provizoriu/hala de reciclabile

- îndepărtarea eventualelor deşeuri neconforme (care nu aparţin categoriei de deşeu primită sau deşeuri din aceiasi categorie, dar perimate)

- balotarea deşeurilor pe fracţiuni de deşeuri

- livrarea către valorificatori.

SCHEMA TEHNOLOGICĂ – PROCESAREA DEŞEURILOR RECICLABILE

Lista deşeurilor reciclabile valorificate este menţionată în Anexa  2.

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI  DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1 . AER

- se asigură colectarea gazului de depozit;

- gazul de depozit colectat va fi ars în instalaţia de cogenerare operată de S.C. RENEWABLE POWER S.R.L. (Autorizaţia de mediu nr. 243/22.12.2022);

- conform OM 757/2004, planul de functionare al depozitului trebuie să conţină un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv împărţirea celulelor de depozitare in zone de maximum 2.500 m2.

- sunt plantate perdele vegetale de protecţie;

- au fost închise şi recultivate sectoarele 1÷9 şi sunt în curs de stabilizare sectoarele 10-11;

- au fost însămânţate cu iarbă şi a fost stimulată regenerarea naturală a zonelor libere de clădiri sau instalaţii;

- utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;

- materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată;

- se reduce riscul împrăştierii particulelor de praf şi a mirosurilor în atmosferă prin acoperirea zilnică a deşeurilor depozitate cu pământ sau materiale inerte;

- imediat dupa umplerea  unui sector, se aplică un sistem de impermeabilizare pe suprafaţa nivelată şi se trece la închiderea acestuia  conform cerinţelor din Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor nr.757/2005;

- se interzice utilizarea directă a levigatului pentru stingerea incendiilor.

9.2. APA

Activităţile desfăşurate în cadrul Depozitului S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. generează ape uzate:

- din aria de servicii

- apa menajeră: de la grupurile sanitare

- tehnologică: din bazinul pentru spălat roţi, hala de spalare şi curăţarea depozitului de containere

- din depozitul propriu-zis

- levigat

- din staţia de epurare a levigatului

  - permeat/concentrat

şi ape pluviale.

9.2.1. Apa menajeră

Apele uzate rezultate din activităţile igienico – sanitare ale angajaţilor sunt colectate în reţeaua de canalizare menajeră din incintă şi stocate într-un bazin betonat vidanjabil, cu capacitatea de 25 mc. Prin natura acestor ape şi prin colectarea acestora într-un bazin etanş, se reduce la minim pericolul poluarii solului de adâncime de la această sursă.

9.2.2. Apa tehnologică

Apele de la rampa de spălare roţi sunt colectate în cuvă de retenţie (V = 3,5 mc) care se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

Apele de la platforma de spălare auto se colectează printr-o rigolă deschisă şi sunt conduse către un decantor/separator de uleiuri (V = 24 mc) de unde se vidanjează; vidanja se descarcă în staţia de epurare a municipiului Arad.

9.2.3. Levigatul

Datorita sistemului de impermeabilizare a bazei şi a taluzurilor depozitului, este prevenita infiltrarea levigatului în sol/subsol. Prin sistemul de conducte de drenaj şi colectare a levigatului, sistem realizat în fiecare sector al depozitului, se asigură evacuarea controlată a levigatului din depozit şi transportul acestuia către staţia de epurare a acestuia.

Levigatul brut colectat de sistemele de drenaj construite din tuburi perforate de PEHD şi montate în fiecare sector operaţional al depozitului este transportat printr-un dren colector, confecţionat tot din PEHD, la căminul S8 şi apoi pompat în rezervorul  de colectare a levigatului.

Debitul de levigat generat este gestionat prin pompare în rezervorul colector pentru levigatul brut.

Din rezervor  levigatul va fi pompat în staţia nouă de epurare prin procedeul de osmoză inversă.

Conform OM 757/2004, pentru a reduce cantitatea de levigat formată este necesară împărţirea celulelor de depozitare în zone de maximum 2.500 m2.

Este interzisă recircularea levigatului în corpul depozitului.

9.2.4. Apele uzate de la staţia de epurare

Permeatul (levigatul preepurat) va fi colectat într-un rezervor din incinta staţiei şi va fi gestionat în conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărirea apelor (pct. 8.2.1)

Concentratul, va fi gestionat funcţie de compoziţia sa (conform prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, cu modificările şi completările ulterioare).

Titularul are obligatia de a minimiza producerea de levigat.

9.2.5. Apele pluviale

9.2.5.1. Apa  pluvială  din zona activă a depozitului

Apele pluviale care penetrează masa de deşeuri se transformă în levigat. Acesta este colectat prin sistemul de drenaj şi dirijat în rezervorul pentru levigat, cu capacitatea de 700 mc.

9.2.5.2. Apa pluvială  din zona inactivă a depozitului

Apele pluvialele rezultate de pe suprafaţa de teren ce urmează a fi amenajată în vederea depozitării sunt considerate ape convenţional curate. Aceste ape se vor infiltra în pământ, iar surplusul va fi colectat de rigolele de colectare a apelor pluviale şi dirijat spre canalul de desecare de la limita de vest amplasamentului şi apoi în canalul Ier.

9.2.5.3. Apa  pluvială  din zona închisă  a depozitului (zonele recultivate)

- Acolo unde zona recultivată se învecinează cu drumul de serviciu este executat un şanţ colector din elemente prefabricate din beton aşezate pe un pat de nisip, şanţ cu o lungime de 151 m şi o înclinaţie de 0,5%. După traversarea drumului de acces (prin intermediul unor tuburi din PVC) şanţul continuă pe o lungime de cca 10 m pentru descărcarea apei în canalul Ier,

- Acolo unde zona recultivată este mărginită de digul periferic al deponeului, care se învecinează cu terenul natural, apa din precipitaţii nu este colectată şi este drenată în terenul din împrejurime prin descărcarea difuză, fără preluare de canale.

9.2.5.4. Apa pluvială  colectată  de pe drumuri, platforme, alei şi acoperişul clădirilor

- Apele pluviale rezultate de pe drumuri, platforme şi de pe acoperişul clădirilor sunt colectate prin două colectoare pluviale, conduse gravitaţional către doua separatoare de ulei şi produse petroliere, cu capacitatea de 40 l/s fiecare.

- Efluentul  separatoarelor este descărcat în canalul  de desecare existent la marginea incintei. Gura de vărsare în canalul de desecare este prevăzută din beton, iar malul canalului este placat cu dale de beton în amonte şi aval. Din canalul de desecare apele pluviale ajung în canalul Ier.

Întreţinerea separatoarelor de produse petroliere se realizează prin:

- îndepartarea produselor petroliere din separator;

- aspirarea noroiului din bazinul de sedimentare;

- curăţirea scurgerii în canal.

9.3. SOL

Pentru protecţia solului la depozitarea deşeurilor se execută următoarele :

Lucrări de terasamente pentru sectoarele de depozitare

- decopertare pe 0,70 m;

- scarificarea, nivelarea şi compactarea bazei depozitului;

- s-a realizat un strat de umplutură din material local cu grosimi de 1,5–3,0 m pentru a asigura distanţa minima de 1 m faţă de nivelul maxim al panzei freatice;

- sistem de etanşare – pentru impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului. Acesta are următoarea stratificatie:

- 2 straturi de argilă bine compactată, cu grosimea de 0,25 m fiecare şi permeabilitate         10-9 m/s

- sistem de geosenzori, pentru monitorizarea integrităţii stratelor de etanşare geosintetică (geocompozit şi geomembrană). Aceşti senzori sunt legaţi la un panou de control, putându-se efectua verificări periodice ale integrităţii foliei PEHD. Fiecare senzor acoperă o suprafaţă circulară cu diametrul de 8 m;

- geocompozit cu bentonită de 6000 g/m2   si k = 10-11 m/s

- geomembrană din HDPE cu grosimea de 2,00 mm

- geotextil de protecţie - 800 g/m2

- aria de depozitare are în prezent o forma regulată şi compactă, având o latură mai mare şi rotunjită, de aproximativ 220 x 450 m, cu o latură mai lată orientată aproximativ spre nord. Întreaga locaţie a corpului depozitului este  înconjurată de dig periferic, iar la est este amenajat drumul de serviciu. Baza sectoarelor de depozitare este realizată în coame  cu panta de 3%, cu distanţa între axe de 30 m şi panta longitudinală de 1%. Baza depozitului este realizată astfel încât să se asigure distanţa minimă între zona de depozitare a deşeurilor şi nivelul apei freatice de 1,5 m;

Pentru protecţia solului în zona de servicii:

- depozit uleiuri este prevăzut cu pardoseală betonată, cuve de retenţie amplasate sub rezervoare, materiale absorbante,

- atelier reparaţii – este prevăzut cu pardoseală betonată,

- hala pentru spălarea autovehiculelor este prevăzută cu pardoseală betonată, împermeabilizată, apa uzată fiind colectată în bazin impermeabilizat, cu trei compartimente pentru sedimentarea nămolului şi separarea produselor petroliere,

- rezervor motorină – este prevăzut cu pereţi dubli, amplasat pe platformă betonată,

- hala pentru deşeurile reciclabile – este prevăzută cu pardoseală betonată,

- rampa de spălare roţi este prevăzută cu bazin betonat.

9.4 ZGOMOT

#### Prin amplasare, unitatea se află la o distanţă de 1,5 km faţă de receptori sensibili care ar putea fi afectaţi.

#### Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire

În prezent sursele de zgomot din zona analizată sunt reprezentate cu precădere de traficul rutier pe drumul de acces către depozit.

Sursele de zgomote şi vibraţii generate de pe amplasamentul depozitului de deşeuri menajere sunt următoarele:

- hala deşeuri reciclabile prin: presa de balotare, inclusiv utilajele care o deservesc;

- vehiculele care transportă deşeurile spre celula de depozitare şi utilajele care deservesc depozitul: buldozerul, compactorul.

Tabel 9.4.1.

| Sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii | Natura zgomotului sau vibraţiei | Acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot |
| --- | --- | --- |
| Traficul rutier de pe artera de circulaţie (drum de acces) | Traficul auto | Oprirea motoarelor în timpul staţionării |
| Zona operaţională | Funcţionarea utilajelor de compactare şi nivelare deşeuri | Oprirea motoarelor în timpul staţionării |
| Zona viitorului compartiment de depozitare deşeuri | Funcţionarea utilajelor de amenajare | Oprirea motoarelor în timpul staţionării |

9.5 MIROSURI

#### Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire

Amplasarea depozitului de deşeuri este la o distanţă mai mare de 1,5 km faţă de cea mai apropiată zonă rezidenţială.

Principala sursă de mirosuri neplăcute asociată depozitului de deşeuri o reprezintă levigatul generat de depozit.

Deşeurile menajere aflate în descompunere aduse la depozit reprezintă o altă sursă majoră de mirosuri neplăcute.

Toate celelalte activităţi desfăşurate pe amplasament (administrative, staţia de carburanţi (motorină), lucrări curente de întreţinere pentru utilaje) se încadrează în categoria activităţilor care nu generează miros.

Tabel 9.5.1.

| Nr. | Sursa | Tehnici de control al emisiilor de mirosuri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Levigatul | - stocarea levigatului în rezervor închis; - epurarea levigatului într-o staţie compactă, amplasată într-un spaţiu închis (container metalic) prin procedeul de osmoză inversă, cu o eficienţă de reţinere a poluanţilor deosebit de ridicată, - respectarea tehnologiei de epurare |
| 2 | Deşeurile descarcate şi depozitate în cursul zilei, până la acoperirea periodică cu strat de pământ | - compactarea imediată a deşeurilor şi acoperirea periodică a acestora cu material inert mai frecvent în anotimpul cald - restricţionarea la depozitare a unor deşeuri cu potenţial crescut de emitere de mirosuri neplăcute, prin neincluderea acestora pe lista de deşeuri acceptate în depozit |
| 3 | acoperirea periodică a deşeurilor cu strat de pământ | Împărţirea celulelor de depozitare în zone de maximum 2.500 m2 |
| 4 | Perdele vegetale de protecţie | Realizarea, pe langa gardul de imprejmuire a amplasamentului a unei plantatii de aliniament de arbori. |

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii în atmosferă.

Se va determina compozitia gazului de depozit înainte de a fi furnizat operatorului care deţine staţia de cogenerare, în conformitate cu prevederile OM nr.757/2004, fiind determinată compoziţia în CH4, CO2, O2, H2S, H2, N2.

Emisiile în aer de la statia de cogenerare nu vor depăşi valorile limită de emisie prevăzute în Ordinul MAPPM 462/1993:

Tabel 10.1.1.1.

| Nr. crt. | Sursă | Indicator | VLE Ord. 462/1993 (mg/ N m3) Anexa 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La arderea gazului de depozit | pulberi | 5 |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100 |
|  |  | oxizi de sulf (SOx) (exprimaţi în SO2) | 35 |
|  |  | oxizi de azot (NOx) (exprimaţi în NO2) | 350 |
|  |  | HAP | 1 |
|  | Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3 %, în condiţii standard de temperatură şi presiune. |

Titularul activităţii se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, în afara limitelelor admise ale amplasamentului.

## 10.2. EMISII ÎN APĂ

10.2.1. Evacuări în ape de suprafaţă şi canalizări

| Nr. crt. | Sursa de ape uzate | Mod de tratare/colectare | Natura efluentului | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levigat | Epurare prin staţia de epurare modulară pe principiul osmozei inverse | Ape epurate | Permeatul rezultat va fi gestionat astfel: descărcat în bazinul de incendiu descărcată în staţia de epurare a municipiului Arad; folosită la stropirea spaţiilor verzi, rampei de deşeuri - în funcţie de valorile indicatorilor de calitate va fi evacuată în canalul Ier |
| 2 | Ape pluviale | Preepurate prin separatoare de produse petroliere | Ape convenţional curate | Infiltrare in sol Evacuate în canal IER după preepurare |
| 3 | Ape tehnologice de la bazin de spălare roti | Cuva de retenţie (3,5 mc) | Ape uzate | Transportate periodic cu vidanja la staţia de epurare a municipiului Arad |
| 4 | Ape tehnologice de la spălarea autovehiculelor (platforma spălare auto) | Preepurate/colectate în decantor (24 mc) | Ape uzate | Transportate periodic cu vidanja la staţia de epurare a municipiului Arad |
| 5 | Ape menajere de la pavilionul administrativ | Colectare în bazin betonat vidanjabil (25 mc) | Ape uzate | Transportate periodic cu vidanja la staţia de epurare a municipiului Arad |

Permeatul tratat se va eliminat din incinta amplasamentului conform Autorizaţiei de gospodărirea apelor modificatoare a Autorizaţiei nr. 220 din 08.10.2019 emisă sub nr. 50 din 22.08.2022 de Administraţia Naţională „Apele Române”.

Permeatul poate fi evacuat în canalul Ier numai dacă indicatorii de calitate se încadrează în  prevederile legale în vigoare - stabilite în NTPA 001 din HG 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

10.2.2. Emisii fugitive  în apele de suprafaţă, subterane şi pe sol

| Nr. | Sursa | Natura emisiei | Cantitate | Echipament de control/ mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exfiltraţii din reţeaua de canalizare | Apa uzată | Accidental | S-au folosit materiale de constructie noi şi teoretic impermeabile. Conductele au fost pozate sub adâncimea de îngheţ, pe pat de nisip. S-a efectuat proba de presiune şi etanşeitate. Măsuri de prevenire: control periodic vizual pentru depistarea eventualelor deteriorari ale pereţilor şi fundului rezervoarelor şi canalelor. |
| 2 | Exfiltraţii din bazinele colectoare (staţia de preepurare şi separatorul de produse petroliere) | Apa uzată | Accidental | Bazinul de levigat este metalic cu pereţi dubli. Bazinele separatoarelor de produse petroliere sunt construite din beton armat protejat cu geomembrana, asigurandu-se astfel impermeabilizarea. |
| 3 | Ape meteorice căzute pe suprafaţa platformei tehnologice, ce urmează a fi amenajată în vederea depozitării deşeurilor reciclabile | Apa convenţional curată | În funcţie de cantitatea de precipitaţii | În prezent apa se infiltreaza în sol. |
| 4 | Apele provenite din precipitaţii, căzute pe drumuri, platforme şi de pe acoperişul clădirilor sunt preluate de două colectoare, trecute prin două separatoare de produse petroliere | Apa convenţional curată | În funcţie de cantitatea de precipitaţii | Gravitaţional la canalul de desecare Ier existent în partea de est a incintei |

10.2.3. Valori de referinţă pentru emisii în apă

10.2.3.1. Apele uzate (ape tehnologice şi ape provenite din cadrul grupurilor sociale) – indicatorii de calitate se vor încadra în prevederile HG 188/2002 - NTPA 002.

Pentru utilizări pe amplasament permeatul va respecta valorile din NTPA 001/2002, analizele efectuîndu-se cu frecvenţa stabilită în Tabelul 13.1.3.4.:

| Indicatorii de calitate ai permeatului utilizat pe amplasament | Valori maxim admise cf. H.G. 188/Anexa nr.3–NTPA-001/2002 | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,5-8,5 | Probele se recoltează înaintea fiecărei utilizări, la ieşirea din rezervorul de permeat şi se analizează pentru a se stabilii încadrarea în limitele NTPA 001/2002 |
| CCOCr | 125 mg/l |  |
| CBO5 | 25 mg/l |  |
| Materii în suspensie | 60 mg/l |  |
| Azot total | 10 mg/l |  |
| Fosfor total | 1 mg/l |  |
| Produse petroliere | 5 mg/l |  |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20 mg/l |  |

10.2.3.2. Apele pluviale

În conformitate cu HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare, valorile substanţelor poluante din apele pluviale rezultate de pe amplasament nu vor depăşi NTPA 001/2002 fiind cuprinse în următoarele limite

| Categoria apei | Indicatorii de calitate | Valori maxim admise cf. H.G. 188/Anexa nr.3 NTPA-001/2002 cu modificările şi completările ulterioare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Apele pluviale | pH | 6,5-8,5 | Probele se recoltează la ieşirea din separatoarele de produse petroliere, în perioade ploioase. |
|  | Materii în suspensie | 60 mg/l |  |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20 mg/l |  |
|  | CBO5 | 25 mg/l |  |
|  | produse petroliere | 5 mg/l |  |
|  | reziduu fix | 2000 mg/l |  |

10.2.3.3. Apele prelevate din forajele de control

Conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor modificatoare a autorizației nr. 220/08.10.2019 emisă sub nr. 50 din 22.08.2022, pentru monitorizarea calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului, s-au realizat 5 foraje  de control,  2 în amonte de depozit şi 3 în aval de depozit, amplasate pe directia de curgere a apelor subterane astfel:

Tabel 10.2.3.3.1.

| Nr.crt. | Poziţionare | Foraj | Adâncime (m) | Amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latura vest | M1 | 25 | Amonte |
| 2 | Latura vest | M2 | 25 | Amonte |
| 3 | Latura est | M3 | 25 | Aval |
| 4 | Latura est | M4 | 25 | Aval |
| 5 | Latura est | M5 | 12 | Aval |

Pentru probele de apa prelevate din forajele de control se efectuează analize chimice pentru urmatorii indicatori (cu frecvenţa semestrială menţionată în tabelul 13.1.3.1):

Tabel 10.2.3.3.2.

| Categoria apei | Indicatori de calitate |
| --- | --- |
| Ape prelevate din forajele de control | pH |
|  | CCO-Cr |
|  | CBO5 |
|  | substanțe extractibile |
|  | cloruri |
|  | fosfor total (P) |
|  | fenoli (indice fenolic) |
|  | sulfaţi (SO42-) |
|  | reziduu total uscat la 105oC |
|  | azot amoniacal (NH4+) |
|  | azotaţi (NO3-) |
|  | azotiti (NO2-) |
|  | zinc |
|  | arsen |
|  | cadmiu |
|  | plumb |
|  | mercur |
|  | nivelul apei freatice |

Valorile limită admisibile ale indicatorilor de calitate a apei din forajele de monitorizare vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţă (proba martor).

| Foraje monitorizare | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori/valori/UM |  |  |  |  |  |
| pH (unit.pH) | 6,82 | 7,19 | 7,52 | 7,51 |  |
| Azot amoniacal (mg/l) | 1,03 | 0 | 0 | 0,62 |  |
| Azotaţi (mg/l) | 0,014 | 0,014 | 0,002 | 0,15 |  |
| Azotiţi (mg/l) | 7,02 | 2,03 | 1,17 | 0,89 |  |
| Sulfaţi (mg/l) | 1500 | 1200 | 1350 | 1495 |  |
| Cloruri (mg/l) | 248 | 319 | 284 | 319 |  |
| Cadmiu (µg/l) | <1(5) | <1(5) | <1(5) | <1(5) | <1(2) |
| Plumb (µg/l) | <10(5) | <10(5) | <10(5) | <10(5) | <10(2) |
| Fosfati (mg/l) | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,018(3) |
| Reziduu filtrabil la 105oC (mg/l) | 1314(4) | 1435(4) | 1312(4) | 1521(4) | 1214(4) |
| Arsen (µg/l) | <0,2(6) | <0,2(6) | <0,2(6) | <0,2(6) | <0,2(6) |
| Pesticide organoclorurate (µg/l) | <0,005(6) | <0,005(6) | <0,005(6) | <0,005(6) | <0,005(6) |
| CCO-Cr (mgO2/l) | <30(7) | <30(7) | <30(7) | <30(7) | <30(7) |
| CBO5 (mgO2/l) | <1(7) | <1(7) | <1(7) | <1(7) | 5,8 |
| Substanţe extractibile (mg/l) | <20(7) | <20(7) | <20(7) | <20(7) | <20(7) |
| Fenoli (indice fenolic) (mg/l) | <0,002(7) | <0,002(7) | <0,002(7) | <0,002(7) | <0,002(7) |
| Zinc (mg/l) | <0,06(7) | <0,06(7) | <0,06(7) | <0,06(7) | <0,06(7) |
| Mercur (µg/l) | <0,01(7) | <0,01(7) | <0,01(7) | <0,01(7) | <0,01(7) |

Nota (1) - Raport de încercare nr. 76/TIM din 02.05.2008

Nota (2) - Raport de încercare nr. 611/5  AI din 07.07.2008

Nota (3) - Raport de încercare nr. 353/TIM din 16.09.2008

Nota (4) - Raport de încercare nr. 3728/AI din 17.12.2013

Nota (5) - Raport de încercare nr. 826/1,2,3,4 AI din 13.11.2007

Nota (6) - Raport de încercare nr. 2126/4/AI din 05.10.2012

Nota (7) - Raport de încercare nr. 413-TIMI din 24.08.2023

Pentru urmărirea influenţei activităţii de depozitare a deşeurilor asupra calităţii apelor subterane, se vor compara analizele cu probele martor realizate iniţial, la executarea forajelor.

Rezultatele analizelor vor fi puse la dispoziţia APM Arad şi GNM-CJ Arad

10.3 Zgomotul

10.3.1. Activităţile de pe amplasament  vor respecta urmatoarele limite ale nivelului de zgomot faţă de locaţiile sensibile  :

- În timpul zilei - 50 dB(A), Cz 45.

- În timpul noptii (orele 22-6) -  40 dB (A).

10.4. Controlul  emisiilor fugitive

Titularul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimaliza emisiile fugitive, în special prin structurile subterane.

Titularul trebuie să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate  construcţiile şi conductele subterane.

Pentru sistemele existente se va realiza un program de inspectie şi întretinere cel puţin o data la 3 ani.

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

Gestionarea deșeurilor care fac obiectul operațiunii de eliminare –cod D5

- Conform Ordonanței nr.2/2021, art. 6

Deşeurile care nu se acceptă la depozitare într-un depozit sunt:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, aşa cum sunt acestea definite conform dispoziţiei naţionale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definită conform dispoziţiei naţionale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, precum şi alte substanţe chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învăţământ care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte negative asupra mediului sau sănătăţii umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcţii într-un depozit;

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;

f) deşeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) şi art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni ulterioare de tratare a deşeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privinţa mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.
Cerinţele pentru pregătirea depozitului

Modul de realizare a bazei depozitului:

Cerinţele impuse terenului de fundare şi impermeabilizarii bazei depozitului se pot împărţi în trei categorii:

- cerinţe privind proprietăţile fizice: - Materialul din care este constituit terenul de fundare trebuie să fie omogen să fie stabil, investigat în prealabil prin studii de teren şi determinări geotehnice de laborator, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. Stabilitatea terenului de fundare şi a taluzelor se calculează de către proiectanţi luând în considerare încărcările date de grosimea finala a stratului de deşeuri depozitate şi sarcina provenită din acoperirea finala a depozitului. Distanta dintre nivelul hidrostatic cel mai ridicat al apei subterane şi cel mai de jos punct al suprafeţei inferioare a stratului de izolare a bazei depozitului, nu trebuie să fie mai mica de 1,00 m.

Bariera naturala geologica, precum şi cea construită prin compactarea în straturi succesive a materialelor, trebuie să fie constituită din pământuri cu conţinut de argila, după cum urmează:

- bariera naturala: conţinut de minimum 15% (masa) minerale argiloase cu d < 0,002 mm;

– bariera construită: conţinut de minimum 20% (masa) minerale argiloase cu d < 0,002 mm.

Bariera geologică a bazei şi taluzurilor depozitului va consta într-un strat mineral care satisface cerinţele de permeabilitate şi grosime cu un efect combinat din punctul de vedere al protecţiei solului, apei freatice şi de suprafaţă cel puţin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiţii:

– depozit pentru deşeuri nepericuloase: K </= 1,0 x 10^–9 m/s; grosime >/= 1 m;

Atât bariera naturala, cat şi cea construită, trebuie să aibă un conţinut de maximum 40 % (masa) nisip şi pietriş cu diametrul particulelor cuprins între 0,06 şi 63 mm. Argila trebuie să conţină, în proporţie mai mare de 10%, minerale cu potenţial ridicat de reţinere a particulelor poluante din levigat şi cu capacitate mare de umflare (cum sunt mineralele smectice - illit, montmorilonit etc.).

-cerinţe privind proprietăţile chimice: - conţinutul de carbonaţi pentru materialul argilos ce constituie barierele geologice, (naturala şi construită) a depozitului trebuie să fie mai mic de 10% (masa), de materii organice pentru materialul argilos ce constituie bariera geologica, (naturala şi construită), a depozitului trebuie să fie mai mic de 5% (masa).

– cerinţe de ordin biologic - este necesar a se lua măsuri de protecţie a barierelor construite, împotriva eventualelor degradări produse de acţiunea rădăcinilor plantelor, animalelor şi microorganismelor. Protecţia împotriva animalelor rozătoare se face prin acoperirea barierelor cu un strat de pietriş grosier.

În afara barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificială care îndeplineşte cerinţele de rezistenţă fizico-chimică şi de stabilitate în timp, corespunzătoare condiţiilor de etanşare cerute, şi cu un sistem etanş de colectare a levigatului pentru a se asigura că acumularea de levigat la baza depozitului se menţine la un nivel minim.

Sistemul de colectare a levigatului cuprinde: stratul de drenaj pentru levigat, conductele de drenaj pentru levigat, conductele de colectare pentru levigat, căminele, staţia de pompare, rezervorul de stocare, conducta de eliminare pentru levigat, instalaţia de transvazare.

Şanţurile de gardă trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafeţele învecinate depozitului.

Sistemul de colectare şi evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalaţii de prelucrare/valorificare.

Sistemul de degazare trebuie să fie construit astfel încât să se garanteze siguranţa construcţiei şi sănătatea personalului de operare, întregul sistem de colectare a gazului trebuie construit perfect etanş faţă de mediul exterior şi trebuie să fie amplasat izolat faţă de sistemele de drenaj şi evacuare a levigatului, respectiv a apelor din precipitaţii.

Poziţionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte echipamente, a stratului de baza ori a sistemului de acoperire al depozitului.

În cazul depozitelor nou construite se începe instalarea puţurilor de gaz după ce stratul de deşeuri a atins înălţimea de aproximativ 4 m. Baza puţului trebuie să fie amplasata la cel puţin 2 - 3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariţia unor forte de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat şi pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului.

Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului.

II Operaţiile de depozitare,

Operatorul depozitului trebuie să se asigure ca deşeurile pe care le primeşte la depozitare se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu şi respectă cerinţele legate de protecţia mediului şi a sănătăţii umane.

În depozitul de deşeuri nepericuloase, este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri municipale. Este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta ordonanţă. Tratare - procesele fizice, termice, chimice şi/sau biologice, inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile deşeurilor pentru a reduce volumul sau natura periculoasă a acestora, pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a creşte gradul de recuperare.

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 din Ordonanța nr.2/2021;

La primirea transportului de deşeuri se efectuează un control de recepţie. Controlul de recepţie poate fi efectuat numai de persoane specializate şi constă în:

- verificarea documentelor care însoţesc transportul de deşeuri: cantitatea, caracteristicile, sursa de provenienţa şi natura deşeurilor, conformarea cu analiza de declaraţie, date despre transportator,

– inspecţia vizuala, în vederea controlului stării de agregare a deşeurilor (nămolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65 %) şi pentru verificarea conformării deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare,

– cântărirea deşeurilor,

– prelevarea probelor, dacă este cazul, şi efectuarea analizei de control (rapida pentru deşeurile nepericuloase, respectiv completa pentru deşeurile periculoase), dacă este cazul.

– monitorizarea radiologică a deşeurilor.

Procedurile generale pentru caracterizarea şi testarea deşeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:

Nivelul 1: Caracterizare generală, realizată cu metode de analiză standardizate pentru determinarea compoziţiei fizicochimice a deşeurilor şi pentru testarea comportării la levigare şi/sau a variaţiei caracteristicilor deşeurilor pe termen scurt şi lung.

Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deşeurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate şi metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deşeu îşi menţine încadrarea în condiţiile din autorizaţie şi/sau criteriile specifice de referinţă. Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) şi pe comportarea identificată prin caracterizarea generală.

Nivelul 3: Verificarea la faţa locului, printr-un control rapid, pentru a confirma că deşeul depozitat este acelaşi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 şi că este cel descris în documentele de însoţire. Ea poate consta într-o inspecţie vizuală a încărcăturii de deşeuri, înainte şi după descărcarea la depozit.

Pentru a figura pe o listă de deşeuri acceptate într-o clasă de depozit, un deşeu este caracterizat la nivelul 1.

Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului, un deşeu se testează la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.

Toate încărcăturile de deşeuri ce intră într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare.

Perioada de exploatare să fie de minimum 20 de ani.

Operatorul depozitului de deşeuri este obligat să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză, precum şi date privind identitatea producătorului/ generatorului sau a deţinătorului deşeurilor;

b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 2;

c) păstrarea, cel puţin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse în conformitate cu prevederile pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 2, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;

d) păstrarea unui registru electronic cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului, iar în cazul depozitelor de deşeuri periculoase, şi localizarea precisă a acestora în depozit.

În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care predă deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit, care să conţină informaţiile prevăzute mai sus.

Descărcarea unui transport de deşeuri este supravegheată şi controlată de o persoană instruită în acest scop. Dacă apar dubii în ce priveşte caracteristicile deşeurilor şi acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie să fie imediat informată asupra acestui fapt, astfel încât ea să poată lua măsurile necesare (reţinere în zona de securitate sau o nouă verificare).

Dacă în urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerinţelor pentru depozitare sau se constată că exista diferenţe între documentele însoţitoare şi deşeurile livrate, atunci se efectuează o analiza de control, parametrii analizaţi fiind stabiliţi în funcţie de tipul şi aspectul deşeurilor. În cazurile în care se efectuează analize de control, se prelevează şi probe martor, care trebuie păstrate minimum 1 luna.

În situaţia în care deşeurile nu sunt acceptate într-un depozit, operatorul are obligaţia de a informa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile.

Toate aceste cazuri se înregistrează în jurnalul de funcţionare.
Dacă deşeurile livrate nu corespund cu documentele însoţitoare, însă ele se încadrează în cerinţele de acceptare şi sunt acceptate la depozitare, atunci acest lucru se menţionează în jurnalul de funcţionare. Generatorul deşeurilor şi autoritatea competentă trebuie să fie informate despre aceasta.

Primul strat de deşeuri de deasupra stratului de drenaj, în grosime de 1 m, se depune cu atenţie, fără compactare şi cu evitarea circulaţiei excesive a mijloacelor de transport pe acesta. Compactarea deşeurilor depozitate începe numai după ce stratul de deşeuri depăşeşte 1 m grosime. Primul metru de deşeuri depozitate trebuie să fie constituit din deşeuri menajere cu granulozitate medie. Deşeurile masive, voluminoase, cele sub forma semilichida, mâloasa, nisipurile fine şi alte tipuri de deşeuri care pot penetra în sistemul de drenaj colmatându-l sunt interzise a se depune în primul metru de deşeuri deasupra drenajului.

Celulele de depozitare trebuie umplute repede, pentru a se putea aplica impermeabilizarea suprafeţei, evitând astfel formarea levigatului.

Deşeurile se depun şi se distribuie în straturi cât se poate de subţiri- max. 1 m, , apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/mc.

Deşeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilităţii se depun în amestec cu deşeuri stabile.

Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale, deşeuri voluminoase) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu deşeuri menajere.

Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10.

La viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecţie nu sunt suficiente (clasa b), iar deşeurile pot fi împrăştiate, se construiesc pe marginile zonei de depozitare suprainaltari din pământ cu o înălţime > 2 m peste nivelul deşeurilor, pentru a construi celula de depozitare.

Deşeurile descărcate şi compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcţie de condiţiile de operare şi de prevederile autorizaţiei de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăştierea de vânt a deşeurilor uşoare şi apariţia insectelor şi a pasărilor. Acoperirea are ca scop şi îmbunătăţirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se pot utiliza deşeuri solide minerale, cum ar fi sol, deşeuri din construcţii şi demolări, cenuşa, compost. Deşeurile prăfoase nu pot fi utilizate.

O acoperire a deşeurilor menajere nu este necesară, dacă în ziua următoare se continuă depozitarea. Acest lucru este valabil numai pentru acele celule de depozitare care au fost proiectate la dimensiuni cât se poate de mici. Proiectarea dimensiunilor celulei în operare ține cont de cantităţile de deşeuri livrate zilnic.

După umplerea completa şi nivelarea unei celule de depozit, stratul de impermeabilizare a suprafeţei se aplică imediat. Depozitele de deşeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasari (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30 - 50 cm, pe el se plantează gazon.

Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia. Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deşeuri cuprind:

a) automonitorizarea tehnologică;

b) automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

III. Planul şi operaţiile de închidere şi operaţiile de urmărire postînchidere

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare. La punctulele 3.7.2., 3.8 din Ordinul nr.757/2004 sunt prezentate cerinţele pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b) și colectarea apelor de pe suprafeţele acoperite. De asemenea, operatorul depozitului a depus Proiectul ethnic de execuție pentru închiderea și monitorizarea post închidere.

După încheierea umplerii unei celule de depozit se întocmeşte un plan al stării de fapt. Planul se prezintă într-un raster de 60 m x 60 m şi la o scara adecvată (M = 1:500).

Planul stării de fapt se înaintează autorităţii competente, la cel târziu 6 luni după încheierea umplerii celulei.

- În Jurnalul de funcționare vor fi consemnate toate cazurile de neacceptare a deşeurilor la depozitare, inclusiv cauzele şi măsurile întreprinse.

- Deşeurile tehnologice rezultate din activitatile de exploatare a depozitului vor fi gestionate în conformitate cu natura lor:

- deşeurile reciclabile vor fi recuperate şi revalorificate,

- deşeurile nevalorificabile nepericuloase vor fi depozitate pe depozit,

- deşeurile  nevalorificabile  periculoase,  provenite de  la  staţia de spălare auto (13 05 07*  ape uleioase),  ateliere de reparaţii ( 13 02 08*- uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere), vor fi eliminate în funcţie de natura lor,  cu  firme autorizate.

- deşeurile periculoase aduse accidental pe depozit vor fi izolate în containere şi gestionate  similar deşeurilor periculoase generate pe depozit;

- se interzice eliminarea prin depozitare finală a DEEE;

- se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare;

- Concentratul, va fi gestionat funcţie de compoziţia sa (conform prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, cu modificările şi completările ulterioare).

- Depozitarea deşeurilor se va face în sectoare conform Tabelului 8.2.2.1.

- Deşeurile depozitate se vor acoperi periodic (minim o data pe lună) cu un strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;

- Deşeurile se vor compacta imediat după depozitare, cu utilaje adecvate.

- Gestionarea deşeurilor generate din activitate și a deșeurilor colectate de la generatori/deținători în vederea valorificării:

Se vor respecta prevederile:

OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare.”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.”

alin. (2) „Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin. (2) „Operatori economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător și de a le prelua separate și a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deșeuri sau material cu proprietăți diferite.”

alin (2^1) „Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.”

alin. (3) „Este interzisă incinerarea deşeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare şi reciclare în temeiul art. 17 alin. (1)-(4) şi al art. 33, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni de tratare ulterioară a deşeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 4.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 20 alin. (1) ,,Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.

Alin.(2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele obligaţii:

a) să asigure eliminarea în totalitate a deşeurilor care le sunt încredinţate;

b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

c) să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, ANPM, după caz, şi să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.”

Art. 21, „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (3) „Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să efectueze operaţiuni de colectare de deşeuri au obligaţia să le predea numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea unei operaţiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 şi 7, cu respectarea prevederilor art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,

etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 31 alin. (1) „Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate. ”

Alin. (3) Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau

industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

Alin.(9) „Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin (1). ”

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 14 „Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operaţiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art. 20-24.”

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori:

Art. 7, alin. (15) „Deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare.”

Art. 10, alin. (1) „Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.”

- OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 1, alin. (1)  „Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a următoarelor categorii de metale feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora:

a) utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă sau de irigaţii şi desecări;

b) utilizate în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare;

c) utilizate în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere;

d) utilizate în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice;

e) de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, semnelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi;

f) obţinute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi conductorilor de orice fel. ”

Alin. (1^1) “Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la

alin. (1), încadrate ca deşeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în

condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii. ”

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 16, alin. (14) „Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.”

Întrucât operatorul economic nu deţine dotările menţionate în Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, este interzis a se colecta vehicule scoase din uz sau vehiculele scoase din uz depoluate şi dezmembrate parţial, acestea fiind încadrate conform H.G 856/2002, pe un alt cod de deşeu decât cele specificate la cap. IV, pct.2.

12. INTERVENTIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Prin capacitatea de stocare a substantelor chimice periculoase, unitatea nu intra sub incidenţa Legea 59/2016 care transpune Directiva SEVESO.

Activitatea legată de exploatarea depozitului se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor şi procedura în caz de accidente.

Procedura în caz de accidente, parte din managementul securităţii, este parte componentă a managementului general al societăţii. Managementul securităţii va cuprinde:

- planurile şi măsurile generale pentru limitarea riscului unor accidente;

- măsuri de transmitere a informaţiilor autorităţilor responsabile;

- măsuri privind pregătirea personalului pentru prevenirea oricăror accidente, pentru intervenţia în cazul unui accident şi pentru limitare a consecinţelor acestuia,

Titularul va lua măsuri de  prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- luarea de măsuri pentru asigurarea stabilităţii masei de deşeuri, prin exploatarea depozitului conform legislaţiei în vigoare;

- interzicerea supraînălţării depozitului peste înălţimea maximă de umplere, punctul cel mai înalt al depozitului va fi de 30 m după închiderea şi stabilizarea corpului depozitului;

- asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, sisteme de avertizare asupra prezentei gazului de depozit, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotare cu mijloace de stingere a incendiilor, asigurarea echipamentelor de protecţie.

Titularul de activitate trebuie să  prevină şi să ia măsuri în caz de accidente  urmând să raporteze orice accident şi situaţie de urgenţă care îşi poate avea originea în amplasament.

Activitatea de prevenire şi control a accidentelor se va desfăşura conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Este obligatorie întocmirea planurilor de intervenţie în caz de accidente, avarii, care pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător.

Operatorul depozitului are întocmit planulul de prevenire a poluărilor accidentale în caz de avarie și planul de urgență în cazul apariției unui incendiu în cadrul depozitului conform.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate are obligaţia de a preleva probe, de a efectua analize, măsuratori, conform programelor de monitorizare şi automonitorizare stabilit în   prezenta autorizaţie:

13.1. AUTOMONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ A DEPOZITULUI DE DEŞEURI

Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionarii amenajărilor din depozitul FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. în scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:

- Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului şi anume:

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării în zonele de ancorare;

- funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deşeuri – apa freatică şi levigat;

- funcţionarea drenurilor de gaze din masa deeurilor;

- starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă;

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale şi a levigatului;

- functionarea instalaţiilor de epurare a levigatului;

- funcţionarea canalizării şi a instalaţiilor de vidanjare a apelor uzate menajere;

- funcţionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

- funcţionarea separatorului de produse petroliere;

- fucţionarea staţiei de tratare a levigatului.

- Urmărirea gradului de tasare şi stabilitatii depozitului:

- comportarea taluzurilor şi digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deseuri.

- Monitorizarea şi Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare a depozitului şi după închiderea acestuia.

13.1.1. Datele meteorologice

Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei sunt menţionate în tabelul 13.1.1.1.

Tabel 13.1.1.1.

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii | zilnic |
| Temperatura minimă, maximă, la ora 1500 | zilnic |
| Direcţia şi viteza dominantă a vântului | zilnic |
| Evaporare | zilnic |
| Umiditatea atmosferică la ora 1500 | zilnic |

13.1.2.Topografia depozitului

Tabel 13.1.2.1

| Nr. Crt. | Parametri urmăriţi | Frecvenţa în faza de funcţionare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Structura si compozitia depozitului (date despre planul de situaţie al depozitului, supafaţa ocupată de deşeuri, volumul deşeurilor, calculul capacităţii remanente de depozitare). | anual |
| 2 | Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | anual |

13.1.3. Ape

Din forajele de control:

Pe amplasament exista 5 foraje de control, 2 în amonte şi 3 în aval.

Pentru probele de apă prelevate din forajele de control se efectuează analize chimice pentru urmatorii indicatori :

Tabel 13.1.3.1

| Indicatori de calitate ai apelor din forajele de control | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| pH | semestrial |
| CCO-Cr |  |
| CBO5 |  |
| substanțe extractibile |  |
| cloruri |  |
| fosfor total (P) |  |
| fenoli (indice fenolic) |  |
| sulfaţi (SO42-) |  |
| reziduu total uscat la 105oC |  |
| azot amoniacal (NH4+) |  |
| azotaţi (NO3-) |  |
| azotiti (NO2-) |  |
| zinc |  |
| arsen |  |
| cadmiu |  |
| plumb |  |
| mercur |  |
| nivelul apei freatice |  |

Apele pluviale

Tabel 13.1.3.2.

| Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate de pe amplasament | Observaţii |
| --- | --- |
| pH | Anual (o probă/an) probele se recoltează la ieşirea din separatoarele de produse petroliere, in perioade ploioase. |
| suspensii totale |  |
| extractibile |  |
| CBO5 |  |
| produse petroliere |  |
| reziduu fix |  |

Controlul calităţii levigatului şi a gazului de depozit

Tabel 13.1.3.3.

| Parametrii urmăriţi | Observaţii |
| --- | --- |
| Volum levigat | lunar |
| Compozitie levigat (pH, Cloruri, Sulfati, Cupru, Cadmiu, Crom total, Nichel, Zinc, Plumb, Total Solide Dizolvate, DOC, Arsen, Conductivitate, Bariu, Mercur, Molibden, Stibiu, Seleniu, Floruri) | trimestrial |
| Emisii de gaz şi presiunea atmosferică (CH4, CO2, O2, H2S, H2)* | trimestrial |

* CH4, CO2,O2 - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie de compoziţia deşeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicile levigatului

Controlul calităţii permeatului

Tabel 13.1.3.4.

| Indicatorii de calitate ai permeatului utilizat pe amplasament | Observaţii |
| --- | --- |
| pH | Semestrial (de 2 ori pe an) probele se recoltează la ieşirea din staţia de preepurare. |
| CCOCr |  |
| CBO5 |  |
| Materii în suspensie |  |
| Amoniu |  |
| Fosfor total |  |
| Produse petroliere |  |
| Substanţe extractibile în eter de petrol |  |

Metodele de determinare/sondare vor fi cele standard, conform legislaţiei în vigoare.

Analizele şi determinările necesare pentru controlul calităţii componentelor mediului vor fi realizate de către laboratoare acreditate, pe probe prelevate de către reprezentanţii laboratorului care efectuează analiza (raportul de încercare) pe baza de contract, iar rezultatele vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare.

Titularul de activitate va asigura, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de control, protecţia necesară şi accesul permanent la:

- depozitul de deseuri aflat pe suprafata amplasamentului,

- punctele de prelevare pentru monitorizarea aerului şi a apei,

- accesul în siguranţă pentru oricare alte puncte de prelevare a probelor şi monitorizări cerute de autoritatea de mediu.

13.1.4. Măsuri generale obligatorii privind  monitorizarea  mirosurilor

Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptat de disconfort.

Se vor limita mirosurile utilizind tehnici eficiente de tratament sau alte măsuri de minimizare a emisiilor(când prevenirea nu este posibilă).

Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului incluzând sisteme de depozitare a deşeurilor şi de reţinere a mirosului.

13.2. MONITORIZAREA POST-ÎNCHIDERE  A DEPOZITULUI

Rezultatele  activităţii de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul depozitului pe toată durata programului şi după încheierea acestuia, conform prevederilor actului de închidere finală.

Sistemul de monitorizare post –închidere cuprinde:

- determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale levigatului;

- determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale gazului de depozit;

- înregistrarea datelor meteorologice pentru stabilirea cantităţii de precipitaţii, a domeniului de temperatură şi a direcţiei dominante a vântului;

- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din punctele situate amonte, respectiv aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane;

- determinarea concentraţiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental din zona de influenţă a depozitului;

- determinarea concentraţiilor specifice de poluanţi în sol, în zona de influenţă a depozitului;

- urmărirea topografiei depozitului.

Utilizarea ulterioară a amplasamentului se va face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice impuse de existenta depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului si a gradului de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană.

Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru şi se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

13.3. ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

- Controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/autorităţi competente, cu echipamente de prelevare si analiză adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

- Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducătorul unităţii.

- Titularul de activitate are obligaţia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informaţiile solicitate către autoritatea  competentă în conformitate cu OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006,  privind protecţia mediului.

- Titularul de activitate trebuie să respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiului uzat.

- Rezultatele măsurătorilor se înregistrează, se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea de mediu.

- Se va ţine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi măsurilor întreprinse.

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, după evaluarea rezultatelor testărilor.

- Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţa.

- Se solicita reprezentarea grafică a evoluţiei parametrilor monitorizaţi pentru toţi factorii de mediu, având ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include în RAM.

14. RAPORTĂRI LA A.P.M. ARAD ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

- Titularul de activitate trebuie să înregistreze în Registrul de funcționare toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsuratorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în aceasta autorizaţie.

- Titularul de activitate trebuie să deţină buletine de analiză pentru deşeurile acceptate la depozitare, altele decât cele menajere sau similare acestora.

- Registrul depozitului, precum şi buletinele de analiză  vor  fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu  şi/sau autorităţii de control  pentru verificări .

- Raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

Tabel 14.1.

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se raportează |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu | anual | 31 martie a anului în curs pentru anul precedent. | APM ARAD, GNM-CJ ARAD |
| Evidenţa gestiunii deşeurilor de baterii şi acumulatori, şi raportarea acestora pe tipuri aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul 669/1304/2009, respectiv conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1399/2032/2009. | anual | 28 februarie a anului în curs pentru anul precedent. La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM ARAD |
| Evidenţa gestiunii deşeurilor de ambalaje şi raportarea acestora conform anexei 3 din OM 794/2012. Chestionar Anexa 3 operatori economici colectori/comercianţi de deşeuri de ambalaje | anual | 25 februarie a anului în curs pentru anul precedent | APM Arad |
| Evidența uleiurilor uzate generate din activitate Chestionar: 2.1 Generator uleiuri exclusiv serivce-urile si PFA | semestrial | Conform OUG nr.92/2021. In formatul solicitat de APM Arad | APM Arad |
| Statistica deseurilor: Chestionar : COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor | anual | 1 februarie - 15 iunie | APM Arad |
| Statistica deseurilor: Chestionar : TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare | anual | 1 februarie - 15 iunie | APM Arad |
| SCP Chimicale | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM Arad |
| Tipuri şi cantităţi de deşeuri eliminate | anual | În cadrul RAM şi/sau la solicitarea şi în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), conform H.G. 140/2008 | anual | 30 aprilie sau la solicitarea autorităţii de mediu | APM ARAD |
| Reclamaţii (când ele există) | când există | În luna următoare primirii acesteia | APM ARAD |
| Raportarea incidentelor semnificative | imediat ce se produc | La 24 de ore de la data producerii | APM ARAD, CJ al GNM Arad, AN Apele Române |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | În cadrul RAM | APM ARAD |
| Date înregistrate în urma monitorizării depozitului(levigat , concentrat, permeat, ape subterane, ape uzate evacuate, emisii in aer) | anual | În cadrul RAM | APM ARAD |
| Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare | când se produc | În maxim două ore de la constatare | APM ARAD |

Operatorul depozitului este obligat să raporteze agenţiei judeţene pentru protecţia mediului şi comisariatului judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, după cum urmează:

a) semestrial, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul;

b) în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare.

Raportarea emisiilor se face în mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerinţele HG. 140/2008 .

Rapoartele finale vor fi depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Se va raporta grafic evolutia fiecărui parametru analizat în parte.

14.2.  Notificare în cazul unor accidente

- Titularul activitatii va lua măsuri de prevenire a poluărilor accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora.

- Titularul activităţii va lua măsuri ca nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

- Titularul activităţii va anunţa autoritatea competentă pentru protecţia mediului  telefonic, sau  prin fax, imediat după momentul producerii,  în următoarele cazuri:

- orice  poluări accidentale  pe amplasament  sau în afara amplasamentului;

- orice incident care poate conduce la contaminarea mediului, a apelor de suprafaţa sau subterane, prezintă o ameninţare pentru atmosferă, apa sau sol, sau cele care necesită o intervenţie urgentă.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor notifica incidentul. În notificarea  transmisă  către autoritatea de mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimaliza emisiile şi a preveni  repetarea acestora.

- În cazul oricărui incident  sau situaţia de urgenţă persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Direcţia Apelor Mureş, SGA Arad, APM Arad;

- în cazul incendiilor: Grupul de Pompieri;

- în cazul susceptibilităţii unei îmbolnăviri sau mortalităţii unui număr mare a animalelor din zona: Direcţia Sanitar-Veterinară;

- în caz de  îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică.

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

- Apa provenită din precipitaţii de pe suprafeţele acoperite poate fi redată circuitului natural în cursuri de apă (pârâuri şi râuri), în ape stătătoare (lacuri şi bălti), prin intermediul unui bazin decantor. Apa din precipitaţii evacuată în apele naturale, indiferent de natura lor, trebuie să fie nepoluata, cu caracteristici similare apelor naturale şi trebuie analizată înainte de evacuarea în apele naturale.

- După ploi abundente, decantorul trebuie verificat şi curăţat în mod regulat pentru asigurarea unei funcţionari corecte. În imediata vecinătate a decantorului nu trebuie să existe tufişuri sau copaci, pentru a evita acumularea de frunze în instalaţia de colectare şi evacuare a apei.

- Actualizarea (modificarea) actelor de reglementare emise de alte autorităţi, care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, în perioada de valabilitate a prezentului act de reglementare, poate conduce la revizuirea autorizaţiei integrate de mediu de către A.P.M. Arad. Titularul autorizaţiei de mediu este obligat să prezinte în acest scop la A.P.M. Arad orice act de reglementare actualizat, în termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia.

- Biogazul trebuie să fie captat la toate puţurile unde se înregistrează depăşiri a conţinutului de metan peste 20%. Cantitatea de metan evacuată prin puţuri va fi controlată lunar. Valorificarea metanului va fi o prioritate pentru operator. Dacă metanul nu poate fi valorificat, acesta va trebui incinerat în faclă (instalaţie de ardere catalitică).

- Titularul are obligaţia de a anunţa Consiliul Local a Municipiului Arad şi APM Arad, înainte de  atingerea a 75% din capacitatea de operare a depozitului.

- Titularul are obligatia să notifice APM Arad cu 90 de zile înainte de orice modificare care afecteaza activitatea sau o parte din activitate.

- Titularul are obligatia de a reduce cantitatea de deşeuri biodegradabile la depozitare şi de a nu depozita deşeuri pentru care există tehnică de valorificare.

- Protecţia cadrului natural şi vegetal.

- se va evita afectarea biotopurilor învecinate prin realizarea unei perdele verzi pe laturile depozitului, amenajată pe rânduri succesive de arbuşti şi arbori cu înălţimi şi coronamente diferite;

- în urma lucrărilor de închidere şi reamenajare se va reface vegetaţia şi se vor amenaja zone verzi în spaţiile care delimitează diferite activităţi din incintă;

- se vor recultiva cu plante ierboase  terenurile eliberate de sarcini tehnologice;

- se vor contacta firme specializate pentru operaţiile de dezinsecţie şi deratizare.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizație de mediu conduce la suspendarea acesteia și la încetarea activității după caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată și completată, precum și la sancționarea celor vinovați.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

- La epuizarea capacităţii de depozitare pe toate cele 15 sectoare existente titularul va deţine în cont întreaga sumă necesară tuturor lucrărilor de închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere. Suma necesară va fi estimată din timp de către titular, având în vedere faptul că sectoarele se  închid etapizat după ce a fost atinsă capacitatea maximă de depozitare.

- La  incetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului unei activităţi, inclusiv prin vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare în condiţiile legii, este obligatorie notificarea autorităţii de mediu în vederea stabilirii obligaţiilor ce revin titularului (Legea 265/2006,  care aproba OUG 195/2005 privind protectia mediului).

- Vor fi respectate prevederile Ordonanţei nr.2/2021:

- Închiderea depozitului de deşeuri se realizează utilizând „Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-închidere”. Fondul constituit până la un anumit moment de timp din durata de functionare a depozitului poate fi utilizat pentru închiderea parţială (a unei celule cu capacitatea epuizată). Consumul Fondului se va face pe baza de situaţii de lucrări, ce vor fi întocmite o dată cu realizarea lucrărilor de închidere.

- Art. 11 alin. (1) Solicitantul unei autorizaţii de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să facă dovada existenţei unei garanţii financiare, conform legislaţiei în vigoare, înainte de începerea operaţiilor de eliminare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie. Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire postînchidere a depozitului.

- Art. 12. Alin. (1) Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere.

Alin. (2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstreaza într-un cont purtator de dobândă deschis la o banca comercială [Banca Raiffeissen, Sucursala Arad. Dobânda obţinuta constituie sursa suplimentară de alimentare a fondului.

Alin. (3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, astfel:

a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrarii in functiune a depozitului unde se realizeaza depozitarea deseurilor pentru terta persoana;

b) cota-parte anuala din suma stabilita prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizeaza eliminarea propriilor deseuri.

Alin.(4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul se stabileste initial prin proiect si se recalculeaza la cel mult 3 ani in vederea asigurarii sumei stabilite la alin. (3).

Alin.(5) Fondul se alimenteaza trimestrial, dupa finalizarea incasarilor contravalorii operatiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toata perioada exploatarii depozitului; aceste sume sunt previzionate.

Alin. (6) Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu realizarea lucrarilor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile previzionate constituite in acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative.

Alin.(7) Fondul prevazut la alin. (1) nu se include la masa credala in caz de lichidare judiciara, el urmand sa fie folosit numai in scopul pentru care a fost constituit.

Alin. (8) Controlul alimentarii si utilizarii fondului se realizeaza de catre autoritatile competente ale administratiei publice locale pentru finante publice, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Pentru realizarea cerinţelor de protecţie a mediului se impune:

- acoperirea finală a depozitelor în condiţii de siguranţă, luând în considerare utilizarea ulterioară a terenurilor şi de încadrarea în peisaj;

- monitorizarea emisiilor în mediu dupa închiderea depozitului pe o durată de minimum 30 ani, până la stabilizarea completa a deşeurilor;

- realizarea formei finale a corpului depozitului;

- compactarea suprafeţei la cel mai mic nivel astfel încât panta minimă să fie de 5% iar maximă de 1:3 (33%) dupa stabilizare;

- aplicarea straturilor de închidere şi impermeabilizare a suprafeţei conform Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- închiderea finală se va face numai în baza actului de reglementare emis de autoritatea de mediu, unde vor fi stabilite condiţiile tehnice.

- Sistemul de impermeabilizare şi acoperire finală a depozitului conform are următoarele scopuri:

- să izoleze permanent şi stabil masa de deşeuri faţă de mediul înconjurător, constituind o barieră impermeabilă care să împiedice infiltrarea apelor de suprafaţă, favorizând o scurgere orizontală către exterior;

- să confere suprafeţei externe spaţiului de depozitare conformatie stabilă si durabilă în timp şi rezistenţă la fenomenele erozive; să constituie suportul pentru acoperirea cu teren vegetal; să creeze condiţiile pentru o refacere peisagistica finală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  73 pagini semnate şi ştampilate, intră în vigoare la data de 01.03.2019 şi inlocuieste Autorizatia Integrată de Mediu nr. 2 din 26.02.2018.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica Dănoiu

Redactat,ŞEF SERVICIU A.A.A. 	xxx

ŞEF SERVICIU CFM 	Nicoleta Daniela Potrea

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ...............................................3

2. TEMEIUL LEGAL .............................................................................................................3

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ........................................................................................5

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.SCOPUL .......................................................................6

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ....................................................................................11

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ..................................................................................14

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE .........................................................19

7.1. APA .........................................................................................................................18

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI ..................................................................20

7.3. COMBUSTIBILI .......................................................................................................21

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT ................................................................................................................21

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI ...................................................................21

8.2. DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE) .....................................................................................................................21

# 8.3. PROCESUL TEHNOLOGIC ..................................................................................29

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER ......................................................................................................................37

9.2. APA .......................................................................................................................37

9.3. SOL .......................................................................................................................39

9.4. ZGOMOT ...............................................................................................................39

9.5. MIROSURI .............................................................................................................40

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER ......................................................................................................................40

10.2. EMISII ÎN APA ......................................................................................................41

10.3 ZGOMOTUL ..........................................................................................................44

10.4 CONTROLUL EMISIILOR FUGITIVE  ...................................................................44

11. GESTIUNEA DESEURILOR ........................................................................................44

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI ............................................................................49

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ..................................................................................49

14. RAPORTARI LA A.P.M. ARAD SI PERIODICITATEA ACESTORA ............................53

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ..................................................................54

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI ............................................................55

17. GLOSAR DE TERMENI ...............................................................................................58

ANEXA 1 ............................................................................................................................59

ANEXA 2 ............................................................................................................................70

18. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 18

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad (APM) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspectie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Arad |
| 3 | Autoritatea centrală pentru protecţia mediului | Ministerul Mediului |
| 5 | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6 | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7 | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8 | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9 | RAM | Raport anual de mediu |
| 10 | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11 | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionara, în care se desfăşoara una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum şi orice altă activitate direct legată,sub aspect tehnic,de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării. |
| 13 | R | Fraza de risc este o fraza care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR13253/1996 |
| 14 | H | Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15 | Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| 16 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatură a surselor de emisie |
| 17 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18 | VLE | Valorile limită de emisii |
| 19 | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20 | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21 | dB (A) | Decibeli(curba A de zgomot) |
| 22 | TOC (COT) | Carbon organic total |
| 23 | Permeat | Lichid cu concentraţie scăzută, rezultat în urma filtrării prin osmoza inversă |
| 24 | Concentrat | Lichidul rezidual cu concentraţie ridicată, rezultat ca urmare a filtrării prin osmoza inversa |

ANEXA  1.a

LISTA  DEŞEURILOR  MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE ACCEPTATE  LA  DEPOZITARE  ÎN DEPOZITUL FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

Cu respectarea prevederilor din Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, Art. 8

alin (2) În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:
a) deşeuri municipale, în conformitate cu alin. (6);

alin (4) Se interzice operatorilor depozitelor de deşeuri amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.

alin (5) Autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului adoptă măsurile necesare astfel încât, până în anul 2035, cantitatea totală, exprimată în tone, a deşeurilor municipale eliminate anual prin depozitare să fie redusă la 10% sau mai puţin din totalul deşeurilor municipale generate.

alin (6) Depozitarea deşeurilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta ordonanţă.

| Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii , inclusiv fracţiuni colectate separat |
| --- |
| 20 01 10 | Hârtie și carton | x |
| 20 01 10 | Imbracaminte | X |
| 20 01 11 | Textile | X |
| 20 01 25 | Uleiuri si grasimi comestibile | X |
| 20 01 28 | Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decit cele specificate la 20 01 27* | X |
| 20 01 30 | Detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29* |  |
| 20 01 32 | Medicamente altele decit cele mentionate la 20 01 31 | X |
| 20 01 39 | Materiale plastice | X |
| 20 01 41 | Deseuri de la curatatul cosurilor |  |
| 20 02 03 | Alte deseuri nebiodegradabile |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate2 | X |
| 20 03 03 | Deseuri stradale |  |
| 20 03 04 | Namoluri din fosele septice |  |
| 20 03 06 | Deseuri de la curatarea canalizarii |  |
| 20 03 07 | Deseuri voluminoase | X |
| 20 03 99 | Deseuri municipale, fara alta specificatie |  |

ANEXA  1.b

LISTA  DEŞEURILOR  INDUSTRIALE ACCEPTATE  LA DEPOZITARE  ÎN DEPOZITUL FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L.

Cu respectarea prevederilor din Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, Art. 8
alin (2) În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:
b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2;
alin (4) Se interzice operatorilor depozitelor de deşeuri amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozite.

alin (8) Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE, şi prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2.

| Cod deseu | Denumire | sE recomanda aplicarea unei metode de valorificare (x) conform ord. 95/2005 |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |
| 01 03 06 | Reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04* si 01 03 05* |  |
| 01 03 09 | Namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07* |  |
| 01 04 11 | Deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07* |  |
| 01 04 12 | Reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07* si 01 04 11 |  |
| 01 05 04 | Deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | X |
| 01 05 07 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05* si 01 05 06* |  |
| 01 05 08 | Noroaie de foraje si deseuri cu continut de cloruri, altele decit cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 |  |
| Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |
| 02 01 01 | Namoluri de la spalare si curatare | X |
| 02 01 04 | Deseuri de materiale plastice ( cu exceptia ambalajelor) | X |
| 02 01 07 | Deseuri din exploatarea forestiera | X |
| 02 01 09 | Deseuri agrochimice altele decat cele specificate la 02 01 08* | X |
| 02 02 01 | Namoluri de la spalare si curatare | X |
| 02 02 03 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | X |
| 02 02 04 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  |
| 02 03 01 | Namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare | X |
| 02 03 02 | Deseuri de agenti de conservare |  |
| 02 03 03 | Deseuri de la extractia cu solventi |  |
| 02 03 04 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | X |
| 02 03 05 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  |
| 02 04 01 | Namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar | X |
| 02 04 02 | Deseuri de carbonat de calciu |  |
| 02 04 03 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  |
| 02 05 01 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | X |
| 02 05 02 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  |
| 02 06 01 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | X |
| 02 06 02 | Deseuri de agenti de conservare |  |
| 02 06 03 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  |
| 02 07 01 | Deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime | X |
| 02 07 02 | Deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice | X |
| 02 07 03 | Deseuri de la tratamente chimice |  |
| 02 07 04 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | X |
| 02 07 05 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta |  |
| Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |
| 03 01 01 | Deseuri de scoarta si de pluta | X |
| 03 01 05 | Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04* | X |
| 03 03 01 | Deseuri de lemn si de scoarta | X |
| 03 03 02 | Namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere) |  |
| 03 03 05 | Namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de recirculare a hartiei |  |
| 03 03 07 | Deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate | X |
| 03 03 08 | Deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii | X |
| 03 03 09 | Deseuri de namol de caustificare |  |
| 03 03 10 | Fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare | X |
| 03 03 11 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10 |  |
| Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |
| 04 01 01 | Deseuri de la seruire |  |
| 04 01 02 | Deseuri de la cenusarie |  |
| 04 01 04 | Flota de tăbăcire cu conţinut de crom | x |
| 04 01 05 | Flota de tăbăcire fără conţinut de crom |  |
| 04 01 06 | Namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de crom | X |
| 04 01 07 | Namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta fara continut de crom |  |
| 04 01 08 | Deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom | X |
| 04 01 09 | Deseuri de la apretare si finisare |  |
| 04 02 09 | Deseuri de la materialele compozite( textile impregnate, elastomeri, plastomeri ) | X |
| 04 02 10 | Materii organice din produse naturale( grasime, ceara) | X |
| 04 02 15 | Deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 02 14 * |  |
| 04 02 17 | Coloranti si pigmenti, alti decit cei specificati la 04 02 16* | X |
| 04 02 20 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 04 02 19* |  |
| 04 02 21 | Deseuri de fibre textile neprocesate | X |
| 04 02 22 | Deseuri de fibre textile procesate | X |
| Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 01 10 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09* | X |
| 05 01 13 | Namoluri de la cazanul apei de alimentare |  |
| 05 01 14 | Deseuri de la coloanele de racire |  |
| 05 01 16 | Deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului |  |
| 05 01 17 | Bitum | X |
| 05 06 04 | Deseuri de la coloanele de racire | X |
| 05 07 02 | Deseuri cu continut de sulf |  |
| 05 01 99 | Alte deseuri nespecificate | X |
| 05 06 99 | Alte deseuri nespecificate | X |
| Deşeuri din procese chimice anorganice |
| 06 03 14 | Săruri solide şi soluţii altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13 |  |
| 06 03 16 | Oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15* |  |
| 06 05 03 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02* |  |
| 06 06 03 | Deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02* |  |
| 06 09 02 | Zgura fosforoasa |  |
| 06 09 04 | Deseuri pe baza de calciu , altele decat cele specificate la 06 09 03* |  |
| 06 11 01 | Deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan |  |
| 06 13 03 | Negru de fum | X |
| Deşeuri din procese chimice organice |
| 07 01 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11* |  |
| 07 02 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 02 11* |  |
| 07 02 13 | Deseuri de materiale plastice | X |
| 07 02 15 | Deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14* | X |
| 07 02 16 | Deşeuri cu conţinut de silicon | x |
| 07 03 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11* |  |
| 07 04 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11* |  |
| 07 05 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11* |  |
| 07 05 14 | Deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13* |  |
| 07 06 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11* |  |
| 07 07 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11* |  |
| Deşeuri de la producerea, prepararea, funizarea şi utilizarea (ppfu straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decit cele specificate la 08 01 11* | X |
| 08 01 14 | Namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13* | X |
| 08 01 16 | Namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15* | X |
| 08 01 18 | Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17* | X |
| 08 02 01 | Deseuri de pulberi de acoperire |  |
| 08 02 02 | Nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice |  |
| 08 03 07 | Nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri |  |
| 08 03 13 | Deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12* |  |
| 08 03 15 | Namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14* |  |
| 08 03 18 | Deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |  |
| 08 04 10 | Deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09* | X |
| 08 04 12 | Namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11* | X |
| 08 04 14 | Namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13* | X |
| Deşeuri din industria fotografică |
| 09 01 07 | Film sau hirtie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint | X |
| 09 01 08 | Film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint | X |
| 09 01 10 | Camere de unica folosinta fara baterii | X |
| Deşeuri din procesele termice |
| 10 01 01 | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan ( cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04* ) |  |
| 10 01 02 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |  |
| 10 01 03 | Cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat |  |
| 10 01 05 | Deseuri solide pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |  |
| 10 01 07 | Namoluri pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |  |
| 10 01 15 | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14* |  |
| 10 01 17 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16 * |  |
| 10 01 19 | Deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18* |  |
| 10 01 21 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20* |  |
| 10 01 24 | Nisipuri de la paturile fluidizate |  |
| 10 01 25 | Deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice | X |
| 10 01 26 | Deseuri de la epurarea apelor de racire |  |
| 10 02 01 | Deseuri de la procesarea zgurii |  |
| 10 02 02 | Zgura neprocesata |  |
| 10 02 08 | Deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07* |  |
| 10 02 10 | Cruste de tunder |  |
| 10 02 12 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11* |  |
| 10 02 14 | Namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13* |  |
| 10 02 15 | Alte namoluri si turte de filtrare |  |
| 10 03 02 | Resturi de anozi | X |
| 10 03 05 | Deseuri de alumina |  |
| 10 03 16 | Cruste altele decat cele specificate la 10 03 15* |  |
| 10 03 18 | Deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17* | X |
| 10 03 20 | Praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19* |  |
| 10 03 22 | Alte particule si praf ( inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele specificate la 10 03 21* |  |
| 10 03 24 | Deseuri solide de la epurarea gazelor altele decat cele specificate la 10 03 23* |  |
| 10 03 26 | Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25* |  |
| 10 03 28 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27* |  |
| 10 03 30 | Deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 03 29* |  |
| 10 04 10 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09* |  |
| 10 05 01 | Zguri de la topirea primara si secundara |  |
| 10 05 04 | Alte particule si praf |  |
| 10 05 09 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08* |  |
| 10 05 11 | Scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10* |  |
| 10 06 01 | Zguri de la topirea primara si secundara |  |
| 10 06 02 | Scorii si cruste de la topirea primara si secundara |  |
| 10 06 04 | Alte particule si praf |  |
| 10 06 10 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09* |  |
| 10 07 01 | Zguri de la topirea primara si secundara |  |
| 10 07 02 | Scorii si cruste de la topirea primara si secundara |  |
| 10 07 03 | Deseuri solide de la epurarea gazelor |  |
| 10 07 04 | Alte particule si praf |  |
| 10 07 05 | Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |  |
| 10 07 08 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07* |  |
| 10 08 04 | Particule si praf |  |
| 10 08 09 | Alte zguri |  |
| 10 08 11 | Scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10* |  |
| 10 08 13 | Deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor , altele decat cele specificate la 10 08 12* | X |
| 10 08 14 | Resturi de anozi | X |
| 10 08 16 | Praf si gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15* |  |
| 10 08 18 | Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele mentionate la 10 08 17* |  |
| 10 08 20 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19* |  |
| 10 09 03 | Zgura de topitorie |  |
| 10 09 06 | Miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare , altele decat cele specificate la 10 09 05* | X |
| 10 09 08 | Miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare , altele decat cele specificate la 10 09 07* | X |
| 10 09 10 | Praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09* |  |
| 10 09 12 | Alte particule decat cele specificate la 10 09 11* |  |
| 10 09 14 | Deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13* |  |
| 10 09 16 | Deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor altele decat cele specificate la 10 09 15* |  |
| 10 10 03 | Zgura de topitorie |  |
| 10 10 06 | Miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 05* | X |
| 10 10 08 | Miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare , altele decat cele specificate la 10 10 07* | X |
| 10 10 10 | Praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09* |  |
| 10 10 12 | Alte particule, decat cele specificate la 10 10 11* |  |
| 10 10 14 | Deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13* |  |
| 10 10 16 | Deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor altele decat cele specificate la 10 10 15* |  |
| 10 11 10 | Deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09* |  |
| 10 11 14 | Namoluri de slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 13* |  |
| 10 11 16 | Deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 15* |  |
| 10 11 18 | Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 11 17* |  |
| 10 11 20 | Deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 10 11 19* |  |
| 10 12 05 | Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |  |
| 10 12 06 | Forme si mulaje uzate |  |
| 10 12 10 | Deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 09* |  |
| 10 12 12 | Deseuri de la smaltuire altele decat cele specificate la 10 12 11* |  |
| 10 12 13 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii |  |
| 10 13 04 | Deseuri de la calcinarea si hidratarea varului |  |
| 10 13 07 | Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor |  |
| 10 13 11 | Deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09* si 10 13 10 |  |
| 10 13 13 | Deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12* |  |
| Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă |
| 11 01 10 | Namoluri si turte de filtrare, altele decit cele specificate la 11 01 09* |  |
| 11 01 14 | Deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13* | X |
| 11 02 03 | Deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza |  |
| 11 02 06 | Deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05* |  |
| 11 05 01 | Zinc dur | X |
| 11 05 02 | Cenusa de zinc |  |
| Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |
| 12 01 02 | Praf si suspensii de metale feroase | X |
| 12 01 03 | Pilitura si span neferos | X |
| 12 01 04 | Praf si particule de metale neferoase | X |
| 12 01 05 | Pilitura si span de materiale plastice | X |
| 12 01 13 | Deseuri de la sudura |  |
| 12 01 15 | Namoluri de la masini-unelte, altele decit cele specificate la 12 01 14* |  |
| 12 01 17 | Deseuri de materiale de salbare, altele decat cele specificate la 12 01 16* |  |
| 12 01 21 | Piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite altele decat cele specificate la 12 01 20* |  |
| Materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbra-caminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02* | X |
| Deşeuri nespecificate în altă parte |
| 16 01 19 | Materiale plastice | X |
| 16 01 22 | Componente fara alta specificatie |  |
| 16 03 04 | Deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03* |  |
| 16 03 06 | Deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05* |  |
| 16 05 09 | Substante chimice expirate, altele decit cele mentionate la 16 05 06*,16 05 07* sau 16 05 08* |  |
| 16 08 01 | Catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07*) |  |
| 16 08 03 | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii |  |
| 16 08 04 | Catalizatori uzati de la cracarea catalitica (cu exceptia 16 08 07*) |  |
| 16 11 02 | Materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procese metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01* |  |
| 16 11 04 | Materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03* |  |
| 16 11 06 | Materiale de captusire si refractare din procese nemetalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05* |  |
| Deşeuri din construcţii şi demolari (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 02 03 | Materiale plastice | X |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01* | X |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10* | X |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03 * |  |
| 17 08 02 | Materiale de constructie pe baza de ghips, altele decat cele specificate la 17 08 01* |  |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* si 17 09 03* | X |
| Deşeuri de la instalaţii de la tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |
| 19 01 02 | Matriale feroase din cenusile de ardere |  |
| 19 01 12 | Cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la19 01 11* |  |
| 19 01 14 | Cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13* |  |
| 19 01 16 | Praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15* |  |
| 19 01 18 | Deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17* |  |
| 19 01 19 | Nisipuri de la paturile fluidizate |  |
| 19 02 03 | Deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase | X |
| 19 02 06 | Namoluri de la tratarea fizico- chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05* |  |
| 19 02 10 | Deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08* si 19 02 09* | X |
| 19 03 05 | Deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04* |  |
| 19 03 07 | Deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06* |  |
| 19 04 01 | Deseuri vitrificate |  |
| 19 05 01 | Fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile |  |
| 19 05 02 | Fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale |  |
| 19 05 03 | Compost fara specificarea provenientei |  |
| 19 06 04 | Faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale* | X |
| 19 06 06 | Faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale* | X |
| 19 08 01 | Deseuri retinute pe site |  |
| 19 08 02 | Deseuri de la deznisipatoare | X |
| 19 08 05 | Namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | X |
| 19 08 09 | Amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile | X |
| 19 08 12 | Namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11* |  |
| 19 08 14 | Namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 13* |  |
| 19 09 01 | Deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site |  |
| 19 09 02 | Namoluri de la limpezirea apei |  |
| 19 09 03 | Namoluri de la decarbonatare |  |
| 19 09 04 | Carbune activ epuizat | X |
| 19 09 05 | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | X |
| 19 09 06 | Solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni |  |
| 19 10 04 | Fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03* |  |
| 19 10 06 | Alte fractii decat cele specificate la 19 10 05* |  |
| 19 11 06 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05* |  |
| 19 12 04 | Materiale plastice și de cauciuc |  |
| 19 12 08 | Materiale textile |  |
| 19 12 12 | Alte deșeuri |  |
| 19 13 02 | Deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01* | X |
| 19 13 04 | Namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03* | X |
| 19 13 06 | Namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05* |  |

Codul alocat operațiunii la care sunt supuse aceste deșeuri  este D5.

Note:

Nota 1

Conform Ordinului 95/2005

  - Caracterizarea generală a unui deşeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung, în condiţii de siguranţă. Caracterizarea generală se cere pentru fiecare tip de deşeu.

1.3. În cazul în care, în urma caracterizării generale a unui deşeu rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru o anumită clasă de depozit (a se vedea Secţiunea 2), se consideră că deşeul poate fi depozitat pe un depozit din clasa respectivă.

1.5. Operatorul depozitului păstrează înregistrări ale informaţiilor necesare pentru fiecare tip de deşeu, pentru o perioadă de timp stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 3 ani.

Ca regulă generală, informaţiile privind caracterizarea generală se obţin în urma testării deşeului. Pe lângă comportarea la levigare, compoziţia deşeului trebuie să fie cunoscută sau determinată prin analize.

3.1. În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu îndeplineşte criteriile de acceptare într-o anumită clasă de depozit, se procedează la teste ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deşeul respectiv este conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare, prezentate în Secţiunea 2.

3.2. Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deşeuri care vin la depozitare.

3.4. Testele şi analizele pentru verificarea conformării se realizează prin aceleaşi metode utilizate în cadrul caracterizării generale şi ele cuprind cel puţin un test de levigare discontinuă. Pentru acest scop se folosesc metodele listate în Secţiunea 3 sau orice alte metode care asigură o calitate ştiinţifică unitară.

3.6. Testele de verificare a conformării se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure că efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în conformitate cu scopul şi frecvenţa stabilite în cadrul caracterizării generale.

3.7. Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă de timp stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

4. Verificarea la locul de depozitare

4.1. Fiecare transport de deşeuri adus la un depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare.

4.2. Se verifică documentaţia însoţitoare.

4.4. Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit.

4.5. Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat, în acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de testare rapidă.

4.6. După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, pentru o perioadă de timp care este stabilită de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, dar nu mai puţin de 1 lună,

Deşeurile de tip municipal, din categoria 20 pot fi acceptate la depozitare fără testare; celelalte deşeuri cuprinse în lista anexată pot fi acceptate doar dacă buletinul de analiză confirmă încadrarea în limitele maxime admise pentru indicatorii specifici levigatului conform tabelului 3.1 din Anexa Ordinului 95/2005.

- 20 03 01 - deşeurile biodegradabile care se colectează în pubela maro de către operatorul de salubritate vor fi destinate valorificării prin compostare,

Se va respecta ca ordine de prioritate în cadrul politicii de gestionarea a deşeurilor Ierarhia deşeurilor - eliminarea finală a deşeurilor (depozitarea) se va realiza numai în cazul în care deşeurile nu pot fi valorificate.

Pentru fluxurile de deşeuri specifice (ambalaje, nămoluri, etc)se vor respecta prevederile actelor normative corespunzătoare.

Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale, deşeuri voluminoase) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu deseuri menajere.

Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proportie de 1:10.

ANEXA  2

LISTA DEŞEURILOR RECICLABILE COLECTATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII CĂTRE OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI,

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimata anual, tone/an | cod operațiune alocat ca urmare a activitaii contractantului | Mod de stocare in incinta unității | Acţiune- proces derulat in unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 04 | Deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | 500 | R12 | Pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 02 07 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 03 01 01 | deșeuri de scoarță și de plută | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | 1000 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 03 03 01 | deșeuri de scoarță și de lemn | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 03 03 08 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclări | 500 | R12/R3 | In hala de reciclabile pentru balotare | Stocate temporar |
| 04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elas tomeri, plastomeri) | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 04 02 21 | deșeuri de fibre textile neprocesate | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 04 02 22 | deșeuri de fibre textile procesate | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 06 13 99 | deșeuri nespecificate | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 07 02 13 | Deşeuri de materiale plastice | 2000 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 12 01 01 | pilitură și șpan feros | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastic | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 15 01 01 | Ambalaje de hirtie si carton | 3000 | R12/R3 | In hala de reciclabile pentru balotare | Stocate temporar |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 2000 | R12 | In hala de reciclabile pentru balotare | Stocate temporar |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 1500 | R12/R3 | Pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | 300 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | 2000 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate | 1000 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 500 |  | Container/ saci big bag, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile | 2000 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 15 02 03 | absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbră căminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | . Stocate temporar. |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 1000 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 16 01 17 | Metale feroase | 1000 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 16 01 18 | Metale neferoase | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 16 01 19 | Materiale plastice | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 16 01 22 | Componente fără alte specificaţii | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 16 06 04 | Baterii alcaline cu exceptia 16 06 03* | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 16 06 05 | Alte baterii și acumulatoare | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alama | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 04 02 | Aluminiu | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 04 03 | Plumb | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 04 04 | Zinc | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 04 05 | Fier si otel | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 04 06 | Staniu | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 10 01 | Deseuri de fier si otel | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 10 02 | Deșeuri neferoase | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 12 01 | hârtie și carton | 1000 |  | In hala de reciclabile | Stocate temporar |
| 19 12 02 | Metale feroase | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 12 03 | Metale neferoase | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 12 04 | materiale plastice și de cauciuc | 1000 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 12 07 | Lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06* | ..... |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 12 08 | Materiale textile | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 19 12 12 | Alte deseuri (inclusiv amestecul de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11* | 1000 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 20 01 01 | Hartie si carton | 500 | R12/R3 | In hala de reciclabile pentru balotare | Stocate temporar |
| 20 01 10 | Imbracaminte | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 20 01 11 | Textile | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 20 01 34 | Baterii si acumulatori, altele decit cele specificate la 20 01 33 | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37* | 500 | R12 | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 20 01 40 | Metale | 500 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |
| 20 03 07 | Deseuri voluminoase | 1000 |  | Container, pe platforma betonată exterioară | Stocate temporar |

Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor colectate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În conformitate cu OM nr. 669/2009:

- bateriile alcaline cu codul 16 06 04 sunt încadrate conform Anexei 2

- baterii portabile - categoriile 1 şi 2 - 1a alcaline

- alte baterii şi acumulatori cu codul 16 06 05 şi 20 01 34 sunt încadrate conform Anexei 2:

- baterii portabile - categoriile 1 şi 2

- 1g ansamblu de baterii,

- 1h altele,

- 2f altele,

- baterii auto - categoria 3

- 3c altele,

- baterii industriale - categoria 4

- 4c altele.

# Text boxes

Se decide acţiunea corespunzătoare

Deşeuri nepericuloase  sosite la instalaţia Arad

Verificarea documentelor de provenienţă

Documente corespunzatoare

Reţinerea documentelor şi direcţionarea maşinii către zona de parcare

Se informează administratorul depozitului

Se ia legatura cu producatorul şi/sau autorităţile competente

Se inregistrează neconformarea

Cântărire

Transport şi descarcare în celula de depozitare

Verificare vizuală

Necesită verificări suplimentare

Modelare şi compactare cu utilajele depozitului

Izolarea deşeuri, reîncarcarea lor şi refuz depozitare

DA

NU

DA

NU

Acoperire zilnica cu material inert

NU

Se acceptă depozitarea

DA

Înapoiere deşeuri către client