Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. x din xx.08.2023

Titularul autorizaţiei: VR ROM MEAT SRL

Locaţia activităţii: Pecica, FN, CF 302335, judeţul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN;

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6.6 – Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (cu o greutate ce depăşeste 30 kg) | 3B3 | 100903 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.a.ii | Instalaţii de creştere intensivă a [...] porcilor: ii) cu 2.000 de locuri pentru porcii de producție (peste 30 kg) |

Cod CAEN:		0146    - Creşterea porcinelor

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (cadavre de animale)

3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericulosae

8129 – alte activități de curățenie (curățenie în fermă)

Cod NOSE-P:	110.04 - Fermentația enterică

110.05 - Managementul dejecțiilor animaliere

Cod NFR (2019):		3B3 – Managementul dejecţiilor - Porci la îngrăşat

Cod SNAP (2019):		100903 - Porci la îngrăşat

Emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: XX.08.2023

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală - conform Legii 219/2019 – Art. I, pct. 2, alin. (2) de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

- OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:

Art. 5, alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu iniţială sau este necesară aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale, împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior şi copia prezentei autorizaţii.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

VR ROM MEAT SRL

Adresa sediu: Mun. București, sector 2, str. Zece Mese nr. 7, sc. A, camera 11, ap.1, judeţul Ilfov

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: C.U.I. 30421389; J40/8076/11.07.2012

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresată de VR ROM MEAT SRL, cu sediul în Mun. București, sector 2, str. Zece Mese nr. 7, sc. A, camera 11, ap.1, judeţul Ilfovşi punct de lucru cu activitate în localitatea Pecica, FN, CF 302335, judeţul Arad,  înregistrată la APM Arad cu nr. 3241/631/R din 23.02.2023 şi a completărilor înregistrate ulterior,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  Integrate de Mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii,

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

- în baza OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- în baza OM nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

- în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- în baza OM 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

pentru

VR ROM MEAT SRL

FERMA DE PORCI din localitatea Pecica, FN, CF 302335, judeţul Arad

2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legii nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată;

- Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 458/2002  privind calitatea apei potabile, republicată;

- HG nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecția atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produși de surse staţionare;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legii nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Conventiei – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului președintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Regulamentui (CE) nr. 1907/2006, cu completările și modificările ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legii nr. 360/02.09.2003 (republicată) privind regimul substanţelor și preparatelor chimice periculoase;

- Legii nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu completările şi modificările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deșeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deșeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deșeurilor;

- Deciziei Comisiei din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu completările şi modificările ulterioare;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu completările şi modificările ulterioare;

- Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

- STAS 10009/2017 - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

- HG nr. 964/2000 pentru modificarea și completarea privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (M.Of. 1061/2005), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole;

- Ordinului MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului naţional de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control și decizii, pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinului MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- Ordinului nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură; cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordinului MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsă în Anexa I din Legea 278/2013 la punctul 6.6. Creșterea intensivă a [...]porcilor, cu capacităţi de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg);

Coduri CAEN:	0146  - Creșterea porcilor

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (cadavre de animale)

3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericulosae

8129 – alte activități de curățenie (curățenie în fermă)

Cod NFR:		3B3   - Managementul dejecţiilor - porci la îngrăşat

Cod SNAP:		100903 - Porci la îngrăşat

Numărul de locuri proiectate: 2500 (calculate conform standardului de bunăstare)

Capacitatea reglementată de DSVSA: 15000 capete

4. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII, SCOPUL

## Documentația cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu întocmită de titular;

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu întocmit de ECONOVA SRL Iaşi;

- Raport de amplasament şi evaluarea conformării cu BAT adoptat prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, întocmit de ECONOVA SRL Iaşi;

- Ordin de plată nr. 4 din 21.02.2023 de achitare a tarifului aferent analizei iniţiale 1000 ron;

- Adresa nr. 3620/01.03.2023 eliberată de APM Arad privind acceptarea documentaţiei;

- Ordin de plată nr. 13 din 29.04.2023 de achitare a tarifului aferent analizei documentaţiei 5000 ron;

- Dovada mediatizării solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu – anunţ în ziarul „Jurnal Arădean” din 22.02.2023 și Anunț public  - adeverința nr.6086/22.02.2023 afișat la Primăria Pecica;

- Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Seria B,  Nr. 3427810, Cod Unic de Înregistrare 30421389; J40/8076/11.07.2012;

- Certificat constatator eliberat sub nr. 456248 din 26.04.2023 de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului;

- Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Cionca Angela Ana, Pop Sorin  Iulian și Pop Manuela Iuliana pentru terenul în suprafaţă de 36900 mp (înscris în CF 302335-Pecica), cu încheierea de autentificare nr. 2031 din 12.05.2017 – notar Morariu Patriciu Ion;

- Extras din CF nr 302335-Pecica eliberat în 2020 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Extras din CF nr 303824- Pecica eliberat în 2020 de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Autorizaţia de construire nr.90 din 18.10.2021 emisă de Primăria Pecica;

- HCL Oraș Pecica nr.105 din 17.06.2020 privind aprobarea PUZ la înființarea fermei;

- Proces verbal de verificare a condiții din Acordul de mediu nr.3/01.10.2021 nr. 4229 din 13.03.2023 întocmit de reprezentanţii APM Arad;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 4231 din 13.03.2023 întocmit de reprezentanţii APM Arad;

- Dispoziția de șantier nr.1 din 03.05.2022 a SC Ral Construct Management SRL referitoare la modificări pentru care a fost revizuit acrdul de medui;

- Acord din 31.03.2023 încheiat cu SC Landul Hessa Coorporation SRL pentru livrarea dejecţiilor de la porci în vederea fertilizării terenurilor agricole, hartă cu poziţionarea terenurilor în raport cu ariile protejate şi distanţele până la acestea;

- Acord din 31.03.2023 încheiat cu SC TAR FARMING SRL pentru livrarea dejecţiilor de la porci în vederea fertilizării terenurilor agricole, hartă cu poziţionarea terenurilor în raport cu ariile protejate şi distanţele până la acestea;

- Studiu agrochimic în vederea folosirii eficiente şi raţionale a îngrăşămintelor şi amendamentelor – folosirea fertilizantului organic lichid porcine întocmit de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad, beneficiar SC VR ROM MMEAT SRL, pe suprafaţa de 421,34 ha din teritoriul administrativ al Oraș Pecica proprietar TAR FARMING SRL,, Plan fertilizare 2021-2022;

- Contract de prestări servicii nr. 1 din 01.02.2023 încheiat cu Brist Vet SRL asigurare servicii de medicină veterinară;

- Proces verbal de predare-primire incinerator nr. 100 din 16.02.2021 încheiat cu FLEXTIM INDUSTRY SRL;

- Certificat de garanţie nr. 5 din 11.02.2021 eliberat de FLEXTIM INDUSTRY SRL;

- Cartea tehnică a incineratorului IncinerPro i400;

- Acord de mediu nr. 3 din 01.10.2021 revizuit la data de 20.01.2023 emis de APM Arad;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 215 din 29.08.2022 emis de Administrația Națională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş pentru ferma de porci cu capacitatea proiectată de 2500 capete/serie;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 101 din 28.03.2023 valabilă până în 28.03.2028, emisă de Administrația Națională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş pentru ferma de porci cu capacitatea maximă de 12500 capete;

- Acord de preluare apă uzată nr.400 din 02.11.2020 încheiat cu Compania de Apă Arad SA,

- Autorizaţia sanitar-veterinară nr. 1645 din 22.02.2023 eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad pentru exploataţie comercială porcine – creştere şi îngrăşare porcine RO 0115939036 capacitate 15000 capete;

- Contract de prestări servicii vidanjare nr. 21 din 26.07.2022 încheiat cu SC VITSERV SRL pentru vidanjare apă uzată igienico-sanitară;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor (inclusiv preluare deşeuri reciclabile) nr. 1AR0076903 din 07.07.2022 încheiat cu RETIM Ecologic Service SA și Anexele la contract;

- Contract de prestări servicii nr. 770 din 06.07.2022 încheiat cu PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA, pentru eliminarea deşeurilor de ţesuturi animale (02 01 02), ambalaje contaminate (15 01 10*), obiecte ascuțite cu excepția 18 02 02 (18 02 01), deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor (18 02 02*), deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor (18 02 03), medicamente altele decât cele specificate la 18 02 07 ( 18 02 08);

- Contract de prestări servicii nr. 639 din 01.02.2023 încheiat cu SC Kill Rest SRL pentru deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid RATISTOP FARM FORTE PASTA 29, nr. RO/2018/0197/MRA/UK-2015-0889 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Aviz nr. 1741/BIO/18/12.24 emis pentru produsul biocid BIOSECT de Ministerul Sănătăţii;

- Aviz nr. 1754/BIO/18/05.14 emis pentru produsul biocid FOVAL CE de Ministerul Sănătăţii și Aviz de prelungire nr.1754BIO/18/12.24;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid K-Othrine Flexx, nr. RO/2019/0236/MRA/ PL/2018/310 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid K-Othrine Flexx, nr. RO/2019/0224/MRA/UK /2018/1130 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid  K-Othrine WG 250CE nr. RO/2018/0212/MRA/ 5289 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid  MaxForce IC White nr. RO/2020/0280/MRP/UK-2019-1173 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid Ratistop Farm Forte pasta 29, nr. RO/2019/0224/MRA/UK /2018/1130 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid  Muribrom Brodifacoum Fresh Bait nr. RO/2019/0188/MRA/ /ES/APP(NA)-2018-14-00311 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Certificat pentru autorizarea produsului biocid  AGITA  10WG nr. RO/2019/0224/MRA/ UK-2018-1130 eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Anexa la certificat;

- Fişele cu datele de securitate pentru produsele chimice folosite la deratizare, dezinfecție, dezinsecție;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. B2B 19597/23.11.2021 încheiat cu Enel Energie SA;

- Raport de încercare nr. 9658901 din 13.02.2023 eliberat de SC ICA RESEARCH & DEVELOPMENT SRL– Laborator de încercări – probă apă potabilă ca urmare a monitorizării apei subterane;

- Raport de încercare nr. 9757101 din 27.03.2023 eliberat SC ICA RESEARCH & DEVELOPMENT SRL– Laborator de încercări ca urmare a monitorizării apei subterane din foraj F1;

- Raport de încercare nr. 9757101 din 27.03.2023 eliberat SC ICA RESEARCH & DEVELOPMENT SRL– Laborator de încercări ca urmare a monitorizării apei subterane din foraj F2;

- Raport de încercare nr. 7073LIFC07022023 din 07.02.2023 eliberat de Laborator Încercări Fizico-chimice Ploieşti – TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL pentru probe de sol prelevate din fermă;

- Raport de încercare nr. 7073LIFC07022023 din 07.02.2023 eliberat de Laborator Încercări Fizico-chimice Ploieşti – TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL pentru probe de sol prelevate din fermă  - câte 2 probe la adâncimi de 5 cm respectiv 30 cm;

- Plan secțiune lagună de stocare dejecții întocmit de a SC Ral Construct Management SRL arh. Prelipcean A;

- Plan  și secțiune lagună de stocare dejecții întocmit de a SC Ral Construct Management SRL arh. Prelipcean A;

- Plan de situaţie şi de încadrare în zonă întocmite de a SC Ral Construct Management SRL arh. Prelipcean A;

- Planul rețelelor de alimentare cu apă, evacuare apă uzată și poziționarea bazinelor colectoare, canalizarea șlamului de dejecții cu poziționarea căminelor/stației de pompare și lagunei dejecții, colectarea apelor pluviale și a separatoarelor de produse petroliere;

- Plan coordonator rețele edilitare întocmit de SC Ral Construct Management SRL arh. Prelipcean A;

- Plan coordonator rețele de apă pluvială întocmit de a SC Ral Construct Management SRL arh. Prelipcean A;

- Procesele verbale pentru verificarea calătății lucrărilor ascunse: nr. 17/06.12.2021, nr.17/08.02.2022, nr.17/25.02.2022, nr.17/17.03.2022, nr.17/22.03.2022, nr.5/23.01.2023, nr.6/30.01.2023, întocmite cu ocazia verificării efectuate la turnarea betonului, montare membrană (ecobag) lagună, recepție lagună stocare dejecții;

- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 19.05.2021 privind execuţia lucrărilor de construcţii aferente investiţiei „Înfiinţarea unei ferme de creştere a suinelor”;

- Plan de închidere a instalației întocmit conform Ord. nr.36 din 07/01/2004 privind  aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a AIM-cap.18 elaborat de titular;

- Plan de gestionare a disconfortului olfactiv elaborat de Fanel Apostu - Econova Iasi;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale elaborat de titular;

- Plan de intervenâie pentru situații de urgență elaborat de titular;

- Plan de intervenție în caz de epizootii elaborat de titular - nesemnat;

- Poces verbal de verificare amplasamnet nr.4231 din 13.03.2023;

- Procese verbale CAT din data de 22.03.2023 și din  03.05.2023;

- Raport de analiză nr. 7373 din 04.05.2023 și nr. 5244/28.03.2023;

- Punct de vedere nr.2771/05.05.2023 emis de Direcția de Sănătate Publică Arad;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad în 08.05.2023;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat la Primăria Pecica sub nr.29686 din 09.05.2023;

- Anunţ privind dezbaterea publică din ziarul „Jurnalul Arădean” din 09.05.2023;

- Proces verbal minuta nr. 8731 din 25.05.2023 întocmit cu ocazia dezbaterii publice înregistrat la Primăria Pecica sub nr. 32609/25.05.2023;

- Adresa nr. 18719/10.12.2021 de comunicare către ANPM privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrată de mediu;

- Decizia nr. 12242/31.07.2023 de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Proiectul autorizaţiei integrate de mediu supus analizei CAT;

- Anunţ privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrată de mediu înregistrat la Primăria Comunei Pecica sub nr. xx.08.2027 şi publicat în ziarul „Jurnalul Arădean” din xx.08.2023.

SCOPUL

S-a solicitat emiterea Autorizației Integrate de Mediu pentru funcţionarea fermei în regim de îngrășare.

Instalaţia va fi controlată, exploatată și întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

Prezenta Autorizaţie integrată de mediu cuprinde XX pagini, intră în vigoare la data de XX.06.2023.

Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  - Art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, respectiv în conformitate cu prevederile Art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

alin. (7) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situația în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

alin. (8) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.”

În scopul conformării la prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

Operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum și în ceea ce privesţe indicarea naturii și a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, și fără autorizație de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Prezenta autorizaţie reglementează toate activităţile desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea purceiilor/materiilor prime/materialelor până la expedierea animalelor.

Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Titularul autorizaţiei se va asigura că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1)

| Prevederi BAT 1 | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- |
| Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: |
| 1. Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; | Va exista un angajament al conducerii fermei cu privire la performanțele de mediu |
| 2. Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; | Va exista o politică de mediu care prevede inclusiv îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu |
| 3. Planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; | Va exista o planificare și sunt implementate proceduri specifice |
| 4. Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația în domeniul mediului; | Procedurile vor fi puse în aplicare |
| 5. Verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; | Performanța de mediu este verificată anual prin Raportul anual de mediu. Pentru orice deficiență constatată se iau imediat măsuri corective |
| 6. Revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | SMM nu este în prezent certificat Se vor face revizuiri interne ale SMM |
| 7. Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; | Toate tehnologiile aplicate în fermă sunt în concordanţă cu evoluţia tehnică a sectorului |
| 8. Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; | A fost întocmit un plan de închidere a instalaţiei |
| 9. Aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). | Activitatea se adaptează la cele mai noi tehnici și măsuri în domeniu |
| 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului | Nu este cazul (vezi BAT 9) |
| 11. Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT12). | După aprobarea prin hotărâre de guvern a conţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv, titularul va revizui planul depus şi îl va înainta la APM Arad |

5.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document şi vor fi transmise anual. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare.

5.4. Documentaţia

Titularul Autorizaţiei va stabili și va menține un sistem propriu de management al documentelor de mediu.

5.5. Conștientizare și instruire

Titularul Autorizaţiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului, în sensul minimizării consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum și minimizarea deșeurilor și măsuri în caz de urgență, funcţie de instalaţia pe care-și desfășoară activitatea. Evidenţa instruirilor va fi păstrată în registre adecvate.

Personalul va fi calificat conform specificului instalaţiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor și experienţei adecvate.

Titularul Autorizaţiei va transmite câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

5.6. Responsabilități

Se va asigura accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora art. 94, pct. f din O.U.G 195/2005;

5.7. Comunicare

Titularul Autorizaţiei se va asigura de faptul că publicul poate obține informaţii privind performanţele de mediu ale titularului activităţii.

Titularul Autorizaţiei va depune la APM Arad şi GNM – CJ Arad, nu mai târziu de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport anual de mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, raport care trebuie să îndeplineasca cerinţele APM Arad. Acest raport va include obligatoriu cel puţin informaţiile menţionate în Tabelele nr. 14.1. și nr. 14.2.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

Materii prime:

- purcei pentru îngrăşat – 1062,5 t/an, capacitatea totală a fermei este de 12500 locuri, se produc anual 3,4 serii (rezultă un număr de 42500 capete/an);

- pentru hrana porcilor - 14600 tone/an furaje combinate. Reţetele de furajare sunt pe stadii de dezvoltare;

- pentru adăpare - apă potabilă cca 60006 mc/an;

- pentru spălare boxe - apă cca 5011,45 mc/an;

- apă pentru filtrele sanitare - cca 448,95 mc/an;

- materii auxiliare - materiale de uz veterinar 34,761 t/an, soluţii de dezifecţie, dezinsecţie, deratizare, tratare a apei – conform tabelului de mai jos;

- GPL pentru incinerator - 20 t/an.

Tabel 6.1. Materii prime, materii auxiliare și utilități

| Materii prime/auxiliare | Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează | Cantități anuale/ | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (prin natura chimică sau modul de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Furaje | Creşterea şi îngrăşarea suinelor | 14600 t/an | Creşterea şi îngrăşarea suinelor | din 3 silozuri externe pentru fiecare hală, cu capacitatea de 40 mc fiecare (120 mc în total); | NU |
| Apa | Adăpat animale, igienizări, consum angajaţi | 65466,4 mc/an (reglementat maxim 65,48 mii mc/an) | În scop menajer şi tehnologic | Foraj cu adâncimea de 80 m; | NU |
| Medicamente | Creşterea şi îngrăşarea suinelor | 34,761 t/an (1,5 kg/ cap/an) | Combaterea agenţilor patogeni | Magazie | NU |
| GPL | incinerator | 20 mc/an | eliminare cadavre | Rezervor 5000 l | GHS02, GHS04, H220 |
| var | dezinfecţie | variabil | dezinfectant | magazie | H315, H318, H335 |
| OXIVIR PLUS | dezinfecţie | 51.70 | dezinfectant | magazie | H 314 |
| AGITA 10WG | dezinsecţie | 78.80 | insecticid | magazie | H 400, H 410 |
| FOVAL | dezinsecţie | 20.70 | insecticid | magazie | H318, H411 |
| K-OTHRINE WG 250 | dezinsecţie | 2.07 | insecticid | magazie | H332, H410 |
| MaxForce IC White | dezinsecţie | 68.93 | insecticid | magazie | H410, EUH 208 |
| MURIBROM BRODIFACOUM FRESH BAIT | deratizare | 84.05 | raticid | magazie |  |
| Clor | dezinfecţie | 84,05 l/an | tratarea apei | magazie | E314, E400, EUH031 |

Managementul nutrițional (conformare cu BAT 3, BAT 4)

| Index | BAT 3 Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a,b,c,d, |
| a | Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | Furajul utilizat este special realizat în FNC-uri autorizate, pentru furajarea porcilor, pe categorii de vârstă și tip animal |
| b | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adăptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Furajarea se face diferențiat în funcție de categoria de vârstă și tipul de animal |
| c | Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | Furajul utilizat este special realizat în FNC-uri autorizate, pentru furajarea porcilor, pe categorii de vârstă și tip animal |
| d | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Furajul utilizat este special realizat în FNC-uri autorizate, pentru furajarea porcilor, pe categorii de vârstă și tip animal. Se utilizează aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat |

| Index | BAT 4 Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a, b |
| a | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adăptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Furajarea se face diferențiat în funcție de categoria de vârstă și tipul de animal |
| b | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitaza). | Furajul utilizat este special realizat în FNC-uri autorizate, pentru furajarea porcilor, pe categorii de vârstă și tip animal. Se utilizează aditivi furajeri autorizați care reduc fosforul total excretat |

7. RESURSE: APA, ENERGIE

7.1. APA

Conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 101 din 28.03.2023 emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş:

Alimentarea cu apă

Sursa: foraj cu adâncimea de 80 m (coordonate STEREO 70: X 534000,764; Y 203000), cod corp de apă subterană „Conul Mureşului” ROMU20 – corp de apă subteran freatic, „Conul aluvionar al Mureşului” ROMU22 – corp de apă subterană de adâncime.

Volume şi debite de apă  autorizate:

- zilnic maxim = 179,4 mc/zi;

- zilnic mediu  =  138,0 mc/zi;

- zilnic minim = 115,0 mc/zi;

- volum anual maxim = 65,48÷42,0 mii mc/an.

Instalaţii de captare:

Apa este preluată din foraj contorizat cu ajutorul pompei submersibile. Apa din foraj nu se tratează.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare:

Conductă de aducţiune din PEHD. Apa din foraj este înmagazinată în rezervor cu volumul 200 mc.

Reţeaua de distribuţie

Distribuţia apei este asigurată printr-o reţea de conducte din PEHD, Ø110-63-32 mm.

În scop PSI se va utiliza sursa de apă existentă şi hidranţi.

Modul de folosire:

Necesarul total de apă:

- maxim – 179,4 mc/zi;

- mediu – 138,0 mc/zi;

- minim – 115,0 mc/zi;

Cerinţa totală de apă (scop igienic şi tehnologic):

- maxim – 179,4 mc/zi;

- mediu – 138,0 mc/zi;

- minim – 115,0 mc/zi

Gradul de recirculare internă a apei: - se recirculă apa la centrala termică.

Cerinţe BAT referitoare la utilizarea eficientă a apei:

- curăţarea adăposturilor cu jet de apă de înaltă presiune, după fiecare ciclu de producţie;

- sistem de adăpare raţional, computerizat;

- calibrarea periodică a instalaţiilor de adăpare a animalelor;

- înregistrarea consumului de apă prin apometre;

- detectarea şi eliminarea pierderilor.

Consumuri specifice de apă

- consum biologic specific maxim 10 l/zi/cap suine;

Evacuarea apelor uzate

Tabel ape uzate

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat (mc/zi) | Anual mii mc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| Ape uzate igienico-sanitare | 2 x Bazin etanş vidanjabil, de 8 mc (fecaloid menajer) respectiv 2 mc (la incinerator) | 1,2 | 0,9 | 0,04 | 0,062 ÷ 0,076 |
| Ape uzate tehnologice şi dejecţii | Dejecțiile se evacuează din hală gravitațional într-un bazin tampon de 35 mc. De aici dejecțiile sunt pompate direct în laguna* de stocare a dejecțiilor, cu volumul de 8.000 mc, | 16250 mc/an** |

* Laguna este etanşeizata prin folosirea unui balon închis (pungă închisă tip Ecobag), realizat dintr-o folie specială de poliester cu ambele feţe din PVC (grosime 1 mm). Balonul este realizat după dimensiuni în fabrică şi nu în şantier, ce asigură o calitate superioară a produsului.

** Vmaxim= 16250 mc/an, la care se adaugă 223.8 mc/an ape de spălare.

# Canalizarea apelor uzate din incinta fermei se face în sistem divizor:

# - ape uzate igienico-sanitare sunt colectate în două bazine, de 8 mc (fecaloid  menajer) respectiv 2 mc (la incinerator);

# - ape uzate tehnologice de la igienizări hală şi dejecţiile de la suine sunt colectate  sub zona cu pardoseală din grătare prefabricate de beton. Aceasta este realizată dintr-o cuvă din beton cu adâncimea de 80 cm și o zonă centrală de 95 cm. Sub această cuvă sunt amplasate conductele pentru evacuarea gravitațională a dejecțiilor semilichide. La capătul fiecărei conducte este prevazută o valvă de aerisire. Acest sistem de golire asigură eliminarea completă a dejecţiilor şi a sedimentelor solide de pe fundul canalelor. Pȃlniile de admisie sunt dispuse puţin sub nivelul cuvei de dejecţii (cu 15 cm), pentru asigurarea unei goliri complete. Impermeabilitatea este asigurată prin garniturile speciale din cauciuc dispuse constructiv ȋn dopurile de ȋnchidere ale pȃlniilor de admisie. Rețeaua de canalizare este pozată în pantă continuă de 5‰ (5 mm/m) către căminele de racord. Dejecțiile vor fi depuse apoi într-o lagună impermeabilizată cu volumul de 8000 mc. (capacitatea utilă de stocare a lagunei pentru depozitarea dejecțiilor este de 8000 mc, la care se adaugă capacitatea cuvelor de beton de sub grătarele perforate din fiecare hală (adâncime 70 cm, volum 1700 mc per hală). Capacitatea totală a cuvelor de sub hale este de 1700 x 5 = 8500 mc. Aceste cuve se golesc în lagună după fiecare ciclu de creștere (o dată la 3,5 luni). Capacitatea utilă totală de stocare a dejecțiilor este de 8000 mc (lagună de stocare) + 8500 mc (cuve de colectare sub grătare) = 16500 mc, ceea ce asigură colectarea dejecțiilor generate în 12 luni)

# După perioada de stabilizare dejecţiile vor fi vidanjate şi utilizate ca fertilizant.

# 7.2. ENERGIE

Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua existentă în zonă.

Consumul specific de energie (termică + electrică) este cuprins între 19 și 48 kWh/cap/an (conform BREF, cap. 3.2.4). Astfel, consumul de energie al fermei este de maxim 600 MWh/lună, reprezentând energie electrică pentru iluminat, acționat mașini și climatizare. Ferma este dotată și cu un generator electric cu funcţionare pe GPL, pentru situaţiile de avarii energie electrică, cu putere 25 kVA. În fermă se utilizează energie termică pentru încălzirea filtrului sanitar – o centrală termică pe energie electrică, de 24 kW. Consumul specific de energie al fermei va fi de 20 kWh/cap/an, încadrându-se în specificațiile BAT.

Utilizarea eficientă a energiei (conformare cu BAT 8)

| Index | BAT 8 Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a,b,c,d |
| a | Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | Sistemul de microclimat este automat, controlat printr-o unitate de proces, astfel încât să aibă o eficiență energetică optimă |
| b | Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | Sistemul de microclimat este automat, controlat printr-o unitate de proces, astfel încât să aibă o eficiență energetică optimă |
| c | Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Halele sunt izolate termic |
| d | Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Se utilizează sistem de iluminat cu LED, cu consum redus de energie |

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTĂRI

Titularul SC VR ROM MEAT SRL deține suprafața de teren de 36217 mp, identificată cu nr. cadastral CF 302335 (nr. cadastral vechi 2908), situată în intravilanul loc. Pecica, jud. Arad (zonă industrială/agroozootehnică).

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

- la NORD-EST: drum de exploatare DE 1725/1 și zonă de producție și depozitare (liber de construcții);

- la SUD-EST: canal ANIF-HCN 1622;

- la SUD-VEST: teren proprietate privată – nr. cad. 3910 (liber de construcții);

- la NORD-VEST: canal ANIF-HCN 1620.

Vecinătăți relevante:

- SC HT EST DIVISION SRL - la 202,75 m faţă limita amplasamentului, spre nord-est– hală industrială pentru activitatea fabricarea de aparate electrocasnice, echipamente electrice, operaţiuni de mecanică generală;

- Locuințe din sat Turnu, oraș Pecica, jud. Arad – 1610 m față de limita amplasamentului, spre vest;

- Unitate agricolă – 655,00 m față de limita amplasamentului, spre nord-est. Complexul agricol este situat pe partea stângă a DN7B spre loc. Turnu. Se identifică o construcție de locuințe de serviciu P+1 (cămine);

- Complex zootehnic – creștere ovine – spre est, 738.00 m.

Amplasamentul este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

| Nr. Pct. | Coordonate pct.de contur | Lungimi laturi D(i,i+1) |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Y[m] |  |
| 1 | 534140.279 | 203070.833 | 305.41 |
| 2 | 533974.122 | 203327.089 | 30.07 |
| 3 | 533952.407 | 203306.292 | 44.04 |
| 4 | 533919.453 | 203277.081 | 21.51 |
| 5 | 533905.519 | 203260.694 | 25.75 |
| 6 | 533889.065 | 203240.888 | 303.34 |
| 7 | 534054.094 | 202986.372 | 27.57 |
| 8 | 534073.796 | 203005.653 | 36.32 |
| 9 | 534099.937 | 203030.871 | 51.77 |
| 10 | 534136.680 | 203067.342 | 5.01 |

Coordonatele geografice ale punctului de lucru în sistem WGS 84 sunt: longitudine 21.14704 şi latitudune 46.24198.

Accesul se realizează din drumul DN7B, pe partea dreaptă la cca. 1.72 km după ieșirea din loc. Turnu, pe un drum de exploatare existent.

Terenurile folosite pentru fertilizare cu dejecţii provenite din fermă nu se suprapun cu arii naturale protejate (harți).

În cadrul fermei de porcine operată de S.C. VR ROM MEAT S.R.L. se află următoarele dotări:

- hala porci la îngrășat - 5 buc, Sc = 2.757,25 mp fiecare hală; suprafața totală 13.786,25 mp; 6 compartimente; Halele au câte 6 compartimente cu 20 de boxe/compartiment, cu o capacitate maximă de 2500 locuri/ hală și un total de 12500 locuri porci. Acestea sunt prevăzute cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat: Sub zona de creștere a porcilor prevăzută cu pardoseală din grătare este construită o cuvă în care se scurg dejecțiile. Sub această cuva este amplasată o conductă pentru evacuarea gravitațională a dejecțiilor semilichide.

- coridoare tehnice și rampă livrare Sc = 301,82 mp; Coridoarele tehnice asigură legătura între grajdurile de creștere a suinelor și filtrul sanitar având rol de trecere din zona murdară în zona curată. Iar rampa este folosita pentru primirea și livrarea porcilor;

- filtru sanitar Sc=330,03 mp;

- filtru sanitar  p+m format din: holuri, birouri, filtru sanitar femei/bărbați, spălătorie zonă murdară, grup sanitar, spălătorie zonă curată, depozit medicamente, sală de mese, cordor, spații tehnice Sc 330,03 mp;

- incinerator care conține echipament de incinerare tip Volkan 400, ce funcționeză cu combustibil GPL, cameră de ardere, cameră postcombustie,  prevăzută cu echipament frigorific Sc= 75,47 mp;

- lagună de stocare  a dejecțiilor etanşeizată prin balon închis (pungă închisă tip Ecobag), realizat dintr-o folie specială de poliester cu ambele feţe din PVC (grosime 1 mm), flexibilă şi foarte rezistentă, pretabilă pentru acest tip de utilizare. Balonul este realizat după dimensiuni în fabrică, Su = 2.712 mp; V = 8000 mc; Dejecțiile  sunt pompate în lagună cu ajutorul stației de pompare dejecţii;

- puț forat, H = 80 m, conform AGA;

- bazine vidanjabile pentru preluare ape uzate de la grupurile sanitare și vestiar cu capacitate  de 8 mc (filtru sanitar), respectiv 2 mc (incinerator);

- împrejmuire teren,

- alei betonate.

Ca sistematizare verticală: va fi întreținută o perdea de arbori (înlocuire/plantare pomi uscați, udare la nevoie, ...)

Halele sunt echipate cu sisteme complete de creștere (îngrășare) a suinelor, prevăzute cu:

Instalație de furajare formată din 3 silozuri externe de furaj, cu capacitatea de 40 mc fiecare (120 mc/ hală); linie de furajare uscată care se face controlat, conform BAT, utilizând rețete specifice tipului și vârstei animalului.

Instalație de adăpare formată din linie de adăpare din inox, cu suzete. Apa este asigurată la discreție.

Sistem de ventilație. Fiecare hala este dotată cu un sistem de admisie a aerului format din clapete laterale și un sistem de evacuare a aerului din hală format din exhaustoare de tavan. Instalația de ventilație este controlată automat. Sunt prevăzute alarme pentru atenționarea defectării sistemului;

Microclimatul. Controlul parametrilor de microclimat este realizat cu calculatoare a căror program este diferit în funcție de vârsta porcilor, pe baza senzorilor existenți în hală. Aportul minim de aer pe cap de animal se realizează prin ventilație artificială formată din guri cu clapeți de admisie a aerului situate în frontoane și ventilatoare montate în tavan. În zilele caniculare temperatura și umiditatea sunt controlate cu o instalație specială de umidifiere și răcire a aerului (pad-cooling), precum și prin creșterea ventilației.

Sistem de iluminat. Este artificial, fiind asigurat cu corpuri LED ce au un consum redus de energie, iar intensitatea luminoasă este de minim 50 lucsi/mp.

Sistem de adăpostire. Pentru porci la îngrășare s-a proiectat un sistem de adăpostire conform BAT, normelor naționale și europene. Se asigură suprafața minimă pe cap de animal. Pardoseala este conformă, perforată, din grătare din beton şi cuve din beton armat. Este asigurată izolarea termică și fonică a clădirilor.

Sistem de evacuare dejecții. Dejecțiile de la porci, precum și apele uzate rezultate în urma proceselor de spălare din hale, se vor colecta sub zona cu pardoseală din grătare prefabricate de beton. Aceasta este realizată dintr-o cuvă din beton cu adâncimea de 80 cm și o zonă centrală de 95 cm. Sub această cuvă vor fi amplasate conductele pentru evacuarea gravitațională a dejecțiilor semilichide realizate din țevi PVC . Acest sistem de golire asigură eliminarea completă a dejecţiilor şi a sedimentelor solide de pe fundul canalelor. Pȃlniile de admisie sunt dispuse puţin sub nivelul cuvei de dejecţii pentru asigurarea unei goliri complete. Impermeabilitatea este asigurată prin garniturile speciale din cauciuc dispuse constructiv ȋn dopurile de ȋnchidere ale pȃlniilor de admisie. Rețeaua de canalizare este pozată în pantă continuă către căminele de racord. Dejecțiile vor fi depuse apoi în laguna etanşeizată prin balon închis cu volumul de 8000 mc.

Alimentarea cu apă a fermei se face dintr-un puț forat cu adâncimea de 80 m.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în bazine vidanjabile care preiau apele uzate de la grupurile sanitare și vestiar.  Capacitate bazinului de la filtru sanitar este de 8 mc, respectiv 2 mc bazinul de la incinerator.

Dejecțiile sunt stocate în laguna cu volumul 8000 mc, după care sunt preluate de terţi (societatea agricolă cu care există contract)  şi utilizare ca îngrășământ organic.

Deșeurile de origine animală nedestinate consumului uman (de ex. mortalități) sunt colectate într-un depozit frigorific, după care sunt incinerate în incineratorul propriu model Volkan 400, cu funcționare pe GPL. Pentru siguranță, există un contract cu un operator autorizat care să preia mortalitățile în cazul în care incineratorul nu face față.

Halele de creștere nu sunt încălzite; filtrul sanitar este încălzit cu o centrală electrică.

Ferma este dotată cu toate funcțiunile necesare: filtru sanitar, punct farmaceutic, magazie substanțe, necropsie, depozit frigorific pentru mortalități etc.

# 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Activitatea specifică a unităţii constă în creșterea și îngrășarea porcilor în sistem intensiv,             3,4 serii/an.

Popularea halelor se realizează pe principiul „totul plin - totul gol” la nivel de boxă şi de hală, respectiv popularea şi depopularea prin intrarea şi ieșirea din hală sau boxă a întregului efectiv de porcine.

Activitățile conexe celei principale sunt:

- achiziționarea, stocarea furajelor;

- curăţarea, dezinfecţia şi deratizarea halei;

- întreținere și reparații utilaje.

După trimiterea unei serii de porci la abator se efectuează curățarea, igienizarea și dezinfecția halei.

În acest moment ferma intră într-un vid sanitar necesar acestor operațiuni și pregatirea halelor pentru o nouă populare cu purcei.

SCHEMA GENERALĂ A ACTIVITĂŢILOR ÎN FERMĂ

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o bună organizare internă (conformare cu BAT 2):

| Index | BAT 2 Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a,b,c,d,e |
| a | Amplasarea corespunzătoare a instalației/ fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: - a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); - a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. | Ferma este amplasată astfel: - amplasamentul este cu acces direct dintr-un drum principal - distanța față de potențialii receptori este mai mare de 1500 m. - zona nu se caracterizează prin vânturi puternice sau precipitații >800 mm/an - există potențial de dezvoltare - ferma nu interceptează ape de suprafață și nici ape subterane |
| b | Educarea și formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; - planificarea activităților; - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; - repararea și întreținerea echipamentelor. | - personalul care lucrează in domeniul de activitate autorizat este calificat si instruit corespunzator fiecarui loc de munca. - în ferma se aplica un sistem de instruire periodica pe linie de protectia mediului, a personalului relevant. Evidenta instruirilor este ţinuta in scris. |
| c | Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; - planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | - plan de prevenire și intervenție în caz de poluare accidentală - procedura scrisa de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a incidentelor de mediu |
| d | Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare - sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | - toate echipamentele si instalatiile utilizate pe amplasament sunt intretinute in conditii optime de funcționare. - anual se intocmeste un plan de revizii si intretinere a instalatiilor si echipamentelor; - operatorul asigura evidenta scrisa a reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in instalatii. - reviziile si reparatiile sunt efectuate de personal calificat |
| e | Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | - stocare temporară în ladă frigorifică până la incinerare în incinerator sau preluarea de către operatorul autorizat |

9. INSTALAȚII ŞI MĂSURI PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI  DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1 . AER

Sursele de generare a emisiilor în  atmosferă sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejecțiilor;

- activități auxiliare: de transport, de descărcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Tabel 9.1.1.: Inventarul emisiilor în aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adăpostirea animalelor, depozitarea dejecțiilor și utilizarea acestora la fertilizarea terenurilor agricole |
| Metan (CH4) | Adăpostirea animalelor, depozitarea și tratarea dejecțiilor |
| Oxizi de azot NOx | Instalații de încălzire interioară și instalații mici de combustie |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adăpostirea animalelor, |
| Miros (cum ar fi H2S) | Adăpostirea animalelor, depozitarea dejecțiilor și utilizarea acestora ca fertilizant |
| Pulberi | Descărcarea/depozitarea nutrețului combinat în buncăre |

Principalele emisii în aer sunt reprezentate de amoniac, metan și oxizi de azot care rezultă din procesele metabolice și din dejecții. Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt: spaţiile de creştere şi laguna de stocare a dejecțiilor.

Emisii de amoniac, gaz metan și oxizi de azot sunt generate și din activitatea de împrăștiere a dejecțiilor pe câmp. Aceste emisii se produc însă în afara amplasamentului fermei și de aceea, nu sunt luate în considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excreției de azot și a emisiilor de compuși ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adăpostire, compoziția furajelor, modul de administrare a apei de băut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea și eliminarea dejecțiilor.

Din procesele de distribuție a hranei și din transport pot să apară și emisii de pulberi, minimizate prin măsuri specifice menționate în tabelele de conformare cu tehnicile exemplificate în documentul de referință .

NOx și CO apar de la activități asociate, cum sunt motoarele cu ardere interne ale autovehiculelor de transport.

Emisii fugitive pot apărea din sistemul pentru transferul dejecțiilor din hală către bazinul de stocare.

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate următoarele măsuri:

| Index | BAT 11 Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a. 3 |
| a | a. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: 1. utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); 2. aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); 3. alimentarea ad libitum 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate 5. montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | - sistemul de adăpost este cu grătare. Astfel, emisiile de pulberi sunt minime - alimentare ad libitum |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de depozitul de dejecții lichide (conformare cu BAT 16) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 16 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a.1, a.3, b.3 |
| a | Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: |  |
|  | 1. reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. | - Dejecțiile sunt colectate în lagună impermeabilizată cu volum suficient pentru a stoca dejecțiile generate în 10 luni. Astfel laguna nu se umple total și rămâne un spațiu suficient între luciul dejecțiilor și limita superioară a pereților lagunei. |
|  | 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. | Pentru reducerea mirosului este amenajată o lagună etanşeizata și folosirea unui balon închis pentru stocarea dejecțiilor |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide | Dejecțiile lichide nu se amestecă |
| b | Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: 3. acoperiri plutitoare, cum ar fi: - pelete de plastic - materiale vrac uşoare - acoperitori flexibile plutitoare - plăci geometrice din plastic - acoperitori gonflabile | Laguna este etanşeizata prin folosirea unui balon închis (pungă închisă tip Ecobag), realizat dintr-o folie specială de poliester cu ambele feţe din PVC (grosime 1 mm), flexibilă şi foarte rezistentă, pretabilă pentru acest tip de utilizare. Balonul va fi realizat după dimensiuni în fabrică şi nu în şantier, ce asigură o calitate superioară a produsului. Sistemul de stocare fiind un sistem închis, de tip balon închis (pungă închisă), asigură şi acoperirea dejecţiilor şi implicit reducerea emisiilor de mirosuri |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) vor fi aplicate următoarele:

| Index | BAT 21 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| b | Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2. rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. | Se aplică tehnica rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică |

| Index | BAT 22 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. |
| --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| a | Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). | Aplicarea se va realiza în general înainte de lucrări agricole asupra solului (arare, însămânțare, discuire, prășire etc.), la terț autorizat. Se va aplică tehnica - rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci (conformare cu BAT 30) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 30 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a.0.iv., a.2, a.4, a.7, a.10, a.11, a.12, a.14 |
| a | Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; separarea urinei de materiile fecale; păstrarea așternutului curat și uscat. | Păstrare așternut curat și uscat |
|  | 2. Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere care asigură evacuarea imediată și totală a dejecțiilor |
|  | 4. Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune după fiecare ciclu de producție |
|  | 7. Cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). | Cuști sau padocuri (podea prevăzută parțial cu grătare) |
|  | 10. Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide) | Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide) |
|  | 11. Hrănire/odihnă pe podea solidă (în cazul boxelor cu așternut). | Hrănire/odihnă pe podea solidă (în cazul boxelor cu așternut). |
|  | 12. Bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Lagună pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). Există bazin colector sub podele |
|  | 13. Colectarea dejecțiilor animaliere în apă. | Colectarea sub strat de apă |
|  | 14. Benzi pentru dejecții animaliere în formă de „V” (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). | Benzi pentru dejecții animaliere în formă de „V” |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22)

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioară a intervalului corespunde încorporării imediate.

(2) Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic.

9.2. APA

Apele de pe amplasament sunt gestionate astfel:

Apele uzate tehnologice (ape de spălare hale şi dejecții lichide):

Igienizarea halei are loc după depopulare, fiind executate următoarele operaţii: curăţirea manuală şi mecanică a compartimentului din hală, spălare cu jet de apă cu presiune, dezinfecţie (cu nebulizatoare) şi clătire cu apă.

Dejecţiile se vor colecta prin sistemul de canalizare si se vor evacua prin intermediul unei statii de pompare în lagună, Vu = 8000 mc. Stocarea dejecţiilor se va realiza şi în cuvele de beton armat de sub grătarele perforate (adancime 70 cm). Capacitatea totală de stocare a cuvelor este de 1700 x 5 = 8500 mc, dejecţiile eliminandu-se din acestea la finalizarea ciclului de ingrasare (cca. 3,5 luni) în laguna cu ecobag de stocare dejecţii. Capacitatea utilă totală de stocare a dejecțiilor este de 8000 mc (lagună de stocare) + 8500 mc (cuve de colectare sub grătare) = 16500 mc, ceea ce asigură colectarea dejecțiilor generate în 12 luni.

Utilizarea dejecțiilor maturate ca fertilizant pentru terenuri agricole se va face conform codului de bune practici agricole, respectându-se perioadele de interdicție în funcție de cultură și ținând cont de distanțele minime față de zonele locuite de 300 m, precum și de distanța minimă față de cursurile de apă de 20 m. Pentru monitorizarea apei subterane s-au realizat 2 foraje (F1 amplasat amonte de fermă, F2 amplasat aval de fermă).

Apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar şi grupurile sanitare din clădirea administrativă, apele uzate provenite de la igienizări în sala de necropsie şi incinerator, sunt evacuate în 2 bazine cu capacitățile: 8 mc la bazinul de la filtru sanitar și 2 mc bazinul de la incinerator. Aapele vor fi vidanjate de societate autorizată şi vor fi transportate la staţie de epurare;

Apele pluviale de pe acoperişuri sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi şi burlane şi sunt înmagazinate într-un bazin de retenţie de capacitate V= 100 mc. Apele pluviale provenite de pe platformele parcărilor sunt trecute printr-un separator de produse petroliere dimensionat corespunzător de unde vor fi trimise în bazinul de retenţie de capacitate V= 100 mc menţionat anterior. Apele pluviale colectate în bazinul de capacitate V= 100 mc sunt utilizate pentru irigarea spaţiilor verzi.

Pentru a utiliza eficient apa (conformarea cu BAT 5) operatorul fermei respectă cerinţele de reducere a consumului specific de apă astfel:

| Index | BAT 5 Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a, b, c, d, e |
| a | Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | Consumul de apă este contorizat. În orice moment se cunoaște consumul specific |
| b | Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | Instalațiile de alimentare cu apă sunt verificate periodic pentru a identifica eventualele scurgeri |
| c | Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Pentru spălare se utilizează turbojeturi |
| d | Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Se utilizează suzete pentru adăpare; |
| e | Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Sistemul de adăpare este verificat și calibrat periodic |
| f | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. | Nu se aplică la ferma din motive de biosecuritate si costuri mari. Apa pluvială este colectată intr-un bazin de 100 mc și se utilizeaza la irigarea spațiilor verzi. |

Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate (conformare cu BAT 6, BAT 7), operatorul fermei aplică următoarele:

| Index | BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Conformare a, b, c |
| a | Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. |
| b | Reducerea la minimum a consumului de apă. | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. |
| c | Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apă utilizată pentru curățenie. |

| Index | BAT 7 Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a, b, c |
| a | Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. | - apele de spălare în hală şi dejecțiile sunt colectate în lagună impermeabilă |
| b | Epurarea apelor uzate menajere. | - apele uzate menajere sunt colectate în bazine vidanjabile și preluate cu vidanja în vederea epurării în afara amplasamentului |
| c | Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere | - dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ pe terenurile agricole, la terţi (societatea agricolă cu care există contract) |

9.3. SOL

În fermă sunt aplicate următoarele măsuri pentru protecţia solului:

- depozitarea deşeurilor menajere în pubele amplasate pe platforme betonate;

- bazine vidanjabile betonate, impermeabilizate în care sunt colectate apele uzate igienico-sanitare;

- conducte și alte construcții subterane sunt etanșe și întreținute corespunzător pentru evitarea scurgerilor;

- laguna pentru stocarea dejecțiilor lichide etanşeizată prin balon închis (pungă închisă tip Ecobag), realizat dintr-o folie specială de poliester cu ambele feţe din PVC (grosime 1 mm), flexibilă. Balonul este realizat după dimensiuni în fabrică

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecţiilor (conformarea cu BAT 20) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnică aplicată în fermă Conformare a, b, c, d, e, g, h |
| a | Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: - tipul de sol, condițiile și panta terenului; - condițiile climatice; - drenarea și irigarea terenului; - rotațiile culturilor; - resursele de apă și zonele de apă protejate. | Dejecțiile sunt preluate de terţi (societatea agricolă cu care există contract) care le utilizează ca îngrășământ pe terenurile agricole, cu respectarea normelor în vigoare. Sunt întocmite studii agropedochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri |
| b | Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). | Dejecțiile sunt preluate de de terţi (societatea agricolă cu care există contract) care le utilizează ca îngrășământ pe terenurile agricole, cu respectarea normelor în vigoare. Sunt întocmite studii agropedochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri. |
| c | Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apă, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3 scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Dejecțiile sunt preluate de terţi (societatea agricolă cu care există contract), care le utilizează ca îngrășământ pe terenurile agricole, cu respectarea normelor în vigoare. Sunt întocmite studii agropedochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri. Suprafața minimă necesară de teren agricol (pentru a nu depăși încărcarea maximă cu azot și fosfor) este asigurată, ținând cont de capacitatea fermei |
| d | Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Dejecțiile sunt preluate de terţi (societatea agricolă cu care există contract) care le utilizează ca îngrășământ pe terenurile agricole, cu respectarea normelor în vigoare. Sunt întocmite studii agropedochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri. |
| e | Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. | Dejecțiile sunt preluate de terţi (societatea agricolă cu care există contract) care le utilizează ca îngrășământ pe terenurile agricole, cu respectarea normelor în vigoare. Sunt întocmite studii agropedochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri. |
| g | Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. | Este asigurat accesul la lagună |
| h | Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Utilajele de împrăștiere sunt verificate periodic |

9.4. MIROS

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13)

| Index | BAT 13 Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a | Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | SC HT EST DIVISION SRL - la 202,75 m față limita amplasamentului, spre nord-est– hală industrială, Locuințe din sat Turnu, oraș Pecica – 1610 m față de limita amplasamentului, spre vest Unitate agricolă – 655,00 m față de limita amplasamentului, spre nord-est. Complexul agricol este situat pe partea stângă a DN7B spre loc. Turnu. Se identifică o construcție de locuințe de serviciu P+1 (cămine); Complex zootehnic – creștere ovine – spre est, 738.00 m Pentru reducerea mirosului este amenajată o lagună etanşeizata și folosirea unui balon închis pentru stocarea dejecțiilor |
| b | Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; - reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; - scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; - menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Sistemul de creștere este cu grătare care permite scurgerea dejecțiilor în canalul colector de dedesubt. Astfel, zona de adăpostire rămâne uscată Dejecțiile sunt evacuate după fiecare ciclu de producție în laguna special construită. Sistemul adoptat permite următoarele: — reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); — evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către laguna de colectare a dejecțiilor — scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; |
| c | Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); - creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; - amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); - adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; - alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Sistemul de ventilație este amplasat deasupra halelor, la înălțime de minim 10 m de la sol. Ventilatoarele sunt de tip CL600; se asigură o viteză de evacuare a aerului de 11.8 m/s Sistemul de ventilație pentru fiecare hală este format din: Admisie: fante de admisie cu suprafața totală de 20 mp (câte 10 mp în fiecare fronton); Evacuare: 12 ventilatoare de tavan tip CL600, cu următoarele caracteristici: -debit la presiune negativă de 0 Pa = 14130 mc/h; -consum: 39 W/1000mc/h; -viteza de evacuare: 11.8 m/s; -diametru gură exhaustare: 63 cm ( 0.312 mp per exhaustor sau 3.744 mp per hală; -debit evacuare hală = 12 x 14130 = 169.560 mc/h; În zilele caniculare temperatura și umiditatea sunt controlate cu o instalație specială de umidifiere și răcire a aerului (PAD Cooling – instalație de răcire cu faguri – 2 buc. 1,5 x 15 m), precum și prin creșterea ventilației. |
| e | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: |  |
|  | 1. acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în timpul depozitării; | Laguna va fi etanşeizata prin folosirea unui balon închis (pungă închisă tip Ecobag), realizat dintr-o folie specială de poliester cu ambele feţe din PVC (grosime 1 mm), flexibilă şi foarte rezistentă, pretabilă pentru acest tip de utilizare. Balonul va fi realizat după dimensiuni în fabrică şi nu în şantier, ce asigură o calitate superioară a produsului. |
|  | 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | Amplasarea lagunei s-a făcut luând în considerare direcția generală a vântului; există obstacole artificiale (gard) care reduc viteza vântului la nivelul lagunei |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Dejecțiile nu sunt amestecate. Preluarea dejecțiilor se face cu sorbul vidanjei, fără agitarea acestora. |
| g | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: | Dejecţiile sunt preluate de societatea agricolă cu care există contract, în vederea fertilizării terenurilor |
|  | 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; |  |
|  | 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. |  |

După aprobare prin Hotărâre de Guvern a conţinutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr. 123/2020, titularul are obligaţia revizuirii acestuia şi depunerea lui la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

9.5. ZGOMOT

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 10)

| Index | BAT 10 Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnică | Tehnici aplicate în fermă Conformare a, b, c, d, e |
| a | Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili. În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. | Potențialii receptori sunt situați la minim 1000 m de fermă (Cea mai apropiată localitate se află la o distanţă >1500 m faţă de amplasamentul fermei) |
| b | Amplasarea echipamentelor. Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i) mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | Silozurile de furaje sunt amplasate cât mai aproape de calea de acces și cât mai aproape de hale, astfel încât lungimea de transport pneumatic este redusă. |
| c | Măsuri operaționale Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | - se aplică toate măsurile operaționale |
| d | Echipamente silențioase. Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei) | - sistemele de ventilație sunt noi; acestea respectă limitele de zgomot admise - sistemele de hrănire sunt ad libitum |
| e | Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor | - clădirile sunt izolate termic și implicit fonic - echipamentele care fac zgomot sunt amplasate în interior |

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1.  Emisii

Valori limită pentru emisiile atmosferice de amoniac (BAT 30)

Tabel 10.1.1.1: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci

| Parametru | Categorie de animale | BAT AEL (kg NH3/loc/an)* |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Purcei înțărcați | 0,03-0,53( *) |
|  | Porci pentru îngrășare | 0,1-2,6(**) |

(*) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(**) Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 3,6 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

Emisiile poluantilor în aer de la incinerare se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1.2.

Tabel 10.1.1.2.

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incinerator cadavre | Pulberi | Coş de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | Substanţe organice exprimate prin COT |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |

10.1.2. Aer înconjurător (imisii):

Concentrațiile poluanților din aerul înconjurător nu vor depăși valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabel 10.1.2.1

| Indicator | Perioada de mediere | V.L.E. Legea nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| Dioxid de azot | Perioada de mediere: o oră | 200 µg/mc |
|  | an calendaristic | 40 µg/mc |

Valorile imisiilor substanţelor poluante cuprinse în STAS 12574 – 87, în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute în tabelele următoare:

Tabel 10.1.2.2.

| Indicator | Perioada de mediere | V.L.E. STAS 12574/1987 |
| --- | --- | --- |
| H2S | Media de scurtă durată (30 min) | 0,015 mg/mc |
|  | Medie zilnică | 0,008 mg/mc |
| Amoniac | Media de scurtă durată (30 min) | 0,3 mg/mc |
|  | Medie zilnică | 0,1 mg/mc |

Tabel 10.1.2.3.

| Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-87 |
| --- | --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | lună | 17 g/m2/lună |

### NOTA - Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor face doar de laboratoare acreditate.

10.2. APA

Apele uzate igienico-sanitare vidanjate de societăţi autorizate, descărcate în staţie de epurare autorizată, vor respecta limitele maxim admise prin  HG 188/2002– NTPA 002, cu modificările şi completările ulterioare.

Apele pluviale scurse din spaţiul verde din zona halei şi deversate în sistemul hidrografic local vor respecta parametrii din HG 188/2002– NTPA 001.

10.3. APE SUBTERANE

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de observaţie se vor compara cu valorile obţinute pentru proba martor şi anume cele menţionate în Rapoartele de încercare nr. 82492/20/ROTM,  82493/20/ROTM, 82494/20/ROTM din 05.01.2021:

Tabel 10.3

| Indicator | Unitatea de măsura | Foraj F1 X1: 520139,661 Y1: 180947,413 | Foraj F2 X2: 520318,560 Y2: 180748,653 | Valori limită ( legea apei potabile0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. pH (25 oC) | 7,48 | 7,47 | 7,48 |
| CCO-Mn | mgO2/l | 1,78 | 2,31 | 1,57 |
| Amoniu | mg/l | <0,028 | 0,031 | 0,035 |
| Azotiți | mg/l | 0,055 | 0,056 | 0.044 |
| Azotați | mg/l | 15,698 | 14,644 | 17,440 |
| Fosfor total | mg/l | <0,100 (0.06) | <0,100 (0.05) | <0,100 (0.05) |
| Cloruri | mg/l | 44,405 | 45,471 | 45,471 |

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de obsevaţie vor fi în jurul valorilor menţionate în tabelul 10.3.

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de observaţie nu vor depăşi valorile de prag pentru corpurile de apă subterană din bazinul Mureş în care se încadrează, conform OM 621/2014.

10.4. SOL

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății și pe solurile unde se împrăștie dejecțiile nu vor depăși limitele indicate în tabelele de mai jos:

Tabel 10.4.1

|  | pH unităţi pH/T oC | Hidrocarburi din petrol total mg/kg SU | Cupru mg/kg | Zinc mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proba sol - adâncime 5-10 cm | 6,49/24,8 | 4977 | 19,88 | 75,37 |
| Proba sol - adâncime 50 cm | 6,69/24,7 | 4635 | 17,84 | 69,75 |
| Limite conform Ord. 756/1997* |
| Valori normale | - | <100 | 20 | 100 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag alertă | - | 200 | 100 | 300 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag intervenție | - | 500 | 200 | 600 |

*) Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

La atingerea pragurilor de alertă (70% din concentrațiile admise pentru agenții poluanți pentru factorul de mediu sol), titularul activității are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora.

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 10.4.2.

| Domeniu de pH | Reacția solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acidă |
| 5.0-5.8 | Moderat acidă |
| 5.8-6.8 | Slab acidă |
| 6.8-7.2 | Neutră |
| 7.2-8.4 | Slab alcalină |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalină |
| >9.0 | Puternic alcalină |

Gradul de poluare cu compuși de azot, funcție de clasele de aprovizionare cu azot

Tabel 10.4.3

| Strarea de aprovizionare | Culturi de câmp | Culturi intensive |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm(mg/kg) |
| Scăzută | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normală | 41-60 | 71-100 |
| Ridicată | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicată | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Doza maximă de azot provenit din îngrășămintele organice care se aplică pe teren nu trebuie să depășească 170 kg/hectar/an, conform Codului de bune practici agricole.

10.5. ZGOMOT

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei nu va depăși nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului Național 12574/87 - Condiții de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 10.6.1

| Sursa | Intensitatea mirosului | Măsuri de control |
| --- | --- | --- |
| Hale de adăpostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzătoare |
| Părți componente ale rețelei de canalizare; cămine de vizitare | Sesizabil | Acoperite cu capac |
| Laguna de stocare dejecții | Sesizabil |  |

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

##### Tabel 11.1.

| Nr. crt. | Cod deșeu conf. HG 856/2002 | Denumire deșeu | Cantitate | Gestiunea deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1 | 02 01 06 | Dejecții animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei 1 | 17176 t/an | Sunt colectate în cuvele din interiorul halelor (capacitate 1700 mc), apoi sunt dirijate spre laguna cu capacitatea de 8000 mc. | Fertilizarea terenurilor agricole (R10) |  |
| 2 | 02 01 02 | Deseuri de țesuturi animale - cadavre porci2 | 93,5/an | Camera frigorifică | - | Incinerate (în incinerator propriu sau la terţi). (D10) |

Nota 1 - dejecţiile animaliere şi  deșeuri de țesuturi animale - cadavre porci

- sunt excluse din domeniul de aplicare al OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu completările ulteriare (conform art. 2, alin 1 şi 2);

- (1), f) materii fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (2) lit. b), paie şi alte materii naturale nepericuloase provenite din agricultură sau silvicultură şi care sunt folosite în agricultură sau silvicultură sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei;

- (2), b) subproduse de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu excepţia produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului sau a compostului;

- (2), c) carcase de animale care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii, şi care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.

Tabel 11.1.1. BAT-asociat total azot excretat (BAT – tabel 5.1.)

| Parametru | Categorie de animale | BAT asociat total azot excretat (kg N excretat/loc animal/an)* |
| --- | --- | --- |
| Total azot excretat, exprimat ca N | Purcei întărcați | 1,5-4,0 |
|  | Porci pentru îngrășare | 7,0-13,0 |

Tabel 11.1.2. BAT-asociat total phosfor excretat (BAT – tabel 5.2.)

| Parametru | Categorie de animale | BAT asociat total phosfor excretat (kg P2O5 excretat/loc animal/an)* |
| --- | --- | --- |
| Total phosfor excretat, exprimat ca P2O5 | Purcei întărcați | 1,2-2,2 |
|  | Porci pentru îngrășare | 3,5-5,4 |

Tabel 11.2.Deşeuri

| Tip de deșeu – denumire conform HG 856/2002 | Cod/ categorie | Cantităţi estimate generate anual | Mod stocare temporară | Mod de recuperare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje de hârtie-carton | 15 01 01 | 100 kg/an | Loc special amenajat | Predate în vederea reciclării pe bază de contract (R12) |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 |  | Loc special amenajat |  |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 |  | Loc special amenajat |  |
| Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (ambalaje de la produse DDD) | 15 01 10 * | 100 kg/an | Loc special amenajat | Predate în vederea eliminării, pe bază de contract (D14) |
| Deşeuri rezultate din activitatea de asistenţă veterinară | 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 08 | 30 kg/an | Containere | Predate pe bază de contract în vederea eliminării (D10) |
| Deşeuri municipale amestecate (deșeuri menajere) | 20 03 01 | 27,4 t/an | Pubele, containere metalice | Predate pe bază de contract în vederea eliminării (D5) |
| Nămoluri de la spălare și curățare Din curățarea bazinelor vidanjabile și a căminelor de vizitare | 02 01 01 | 0,5 t/an |  |  |
| Cenușă incinerator Cenușa nu este periculoasă. | 19.01.12 | 0.30 t/an |  | Depusă în bazinele de dejecții |

11.1. Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

11.3. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperarea sau eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.4. Animalele decedate în fermă vor fi depozitate temporar în camera frigorifică și eliminate în condiții specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6.  Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a)prevenirea;
b)pregătirea pentru reutilizare;

c)reciclarea;
d)alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e)eliminarea”

alin. (2) „Aplicarea ierarhiei deşeurilor prevăzute la alin. (1) are ca scop încurajarea acelor opţiuni care produc cel mai bun rezultat global în privinţa mediului şi a sănătăţii populaţiei.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (2) „Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele obligaţii:

b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

c) să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, ANPM, după caz, şi să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.”

alin. (3) „Abandonarea deşeurilor este interzisă.”

alin. (4) „Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.”

alin. (5) „Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21 „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24 alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă”

Art. 27, alin (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48”

Art. 28, alin (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale”

alin. (2) Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.“

Art. 29, alin (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 44, alin (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.
3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

- codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

- destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

- cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

11.7. Dejecții animaliere

Titularul autorizaţiei integrate va comunica proprietarului de teren agricol că are următoarele obligaţii privind fertilizarea terenurilor:

- respectarea prevederilor/recomandărilor din „Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole:

- în timpul administrării îngrășămintelor organice naturale lichide și semilichide se vor adopta bunele practici în scopul evitării trecerii acestora în sursele de apă:

- îngrăşămintele organice lichide şi semilichide se aplică, de regulă, prin injectare în sol;

- să se aibă în vedere condițiile meteorologice și starea solului; în cazul aplicării la suprafaţa solului, se va evita împrăștierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, în timpul ploilor;

- să se evite orice descărcare accidentală sau intenționată a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, în apropierea oricărei surse de apă sau direct în acestea. În acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna sa fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atât la transportul, cât și la administrarea acestor îngrășăminte, pierderile tehnologice sau prin neetanșeitatea utilajelor trebuie reduse în totalitate;

- se interzice aplicarea gunoiului de grajd, ca şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe timp de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenuri cu exces de apă, îngheţate sau acoperite cu zăpadă;

- în plus faţă de cele arătate mai sus, nu se recomandă să fie aplicate dacă:

- solul este crăpat (fisurat) în adâncime;

- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură.

Pe terenurile în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrăşămintelor în sol şi ţinând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrăşăminte, mai ales dejecţii lichide, când sunt prognozate precipitaţii intense).

Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel.

Zonele de protecţie se instituie în conformitate cu art.40 şi Anexa nr. 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită în funcţie de lăţimea cursului de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau amenajării hidrotehnice (anexa 12 din Cod).

Alte condiţii care trebuiesc respectate:

- încorporarea rapidă în sol a dejecţiilor, folosind utilajele mecanice specifice activităţii;

- organizarea sistemului de monitorizare/urmărire la teren a tuturor operaţiilor de încărcare/transport/aplicare a dejecţiilor pe terenurile agricole;

- urmărirea permanenă a utilajelor cu care se transportă și se aplică dejecţiile în vederea respectării planului de fertilizare stabilit de titular.

11.8. Titularul autorizaţiei integrate are obligația de a analiza dejecțiile înainte de împrăștiere, din punct de vedere chimic și biologic

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică deșeurile se comunică la APM Arad.

11.9. Instalaţiile de incinerare trebuiesc exploatate astfel incat sa asigure respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamanetului European si al Consiliului European de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului CE nr.1774/2002. Se va asigura respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei de punere in aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului. (vezi pct 15.9)

Instalaţiile de incinerare trebuie sa fie exploatate astfel încât gazul rezultat din proces să se ridice în mod controlat şi omogen, chiar şi în cele mai defavorabile condiţii, la o temperatură de 850oC, măsurată, timp de două secunde, în apropierea peretului intern.

Condiţii privind instalaţiile de incinerare:

- se vor utiliza numai pentru incinerarea cadavrelor de animale, rezultate ca pierderi naturale din activitatea proprie;

- în caz de epizooti, cadavrele (deşeuri infecţioase) vor fi incinerate numai în incineratorul propriu (al fermei);

- se vor întocmi şi aplica instrucţiuni de lucru pentru aceste instalaţii, având în vedere prescripţiile furnizorului, legislaţia sanitara, sanitar-veterinara şi de mediu în vigoare;

- operatorul trebuie sa se asigure ca instalaţiile funcţionează astfel încăt deşeurile sunt complet reduse la cenuşa şi să monitorizeze temperatura;

- în cazul unei defecţiuni sau în caz de funcţionare anormala a instalaţiei, operatorul trebuie sa oprească instalaţia cat mai repede posibil, pana in momentul când se poate relua funcţionarea normala;

- se va tine evidenta cantităţilor de cadavre de porci incinerate, a orelor de funcţionare si a deşeurilor rezultate (cenuşa).

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI.

Gestiunea substanțelor toxice și  periculoase

Pe amplasament se utilizează următoarele substanțe chimice periculoase: GPL, dezinfectanţi (substanțe toxice și periculoase) utilizate la dezinfecția halelor, raticide.  Acestea sunt monitorizate prin intermediul fișelor de magazie, realizându-se  verificarea modului de depozitare și manipularea acestor substanțe și instruirea personalului care intră în contact cu substanțele considerate a fi periculoase pentru mediu și angajați.

|  | Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează | Cantități anuale | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (prin natura chimică sau modul de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPL | incinerator | 20 mc/an | eliminare cadavre | Rezervor 5000 l | GHS02, GHS04, H220 |
| var | dezinfecţie | variabil kg/an | dezinfectant | magazie | H315, H318, H335 |
| OXIVIR PLUS | dezinfecţie | 51.70 l/an | dezinfectant | magazie | H 314 |
| AGITA 10WG | dezinsecţie | 78.80 l/an | insecticid | magazie | H 400, H 410 |
| FOVAL | dezinsecţie | 20.70 l/an | insecticid | magazie | H318, H411 |
| K-OTHRINE WG 250 | dezinsecţie | 2.07 l/an | insecticid | magazie | H332, H410 |
| MaxForce IC White | dezinsecţie | 68.93 l/an | insecticid | magazie | H410, EUH 208 |
| MURIBROM BRODIFACOUM FRESH BAIT | deratizare | 84.05 kg/an | raticid | magazie |  |
| Clor | dezinfecţie | 84,05 l/an | tratarea apei | magazie | E314, E400, EUH031 |

Unitatea nu prezintă pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase și nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Măsuri luate în situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare:

În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în rândul porcilor, deşeurile de origine animală și dejecţiile se vor colecta, manipula și elimina din activitate conform dispoziţiilor autorităților sanitar-veterinare, elaborate în acest sens.

În situaţia defecţiunilor la instalaţia de incinerare, se va opri funcţionarea incineratorului, se va asigura stocarea cadavrelor de porci in camera frigorifica si se vor efectua remedierile necesare, cu personal calificat. Reluarea activităţii de incinerare se va face numai după ce se asigura condiţiile de funcţionare normală.

Defecțiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halelor se vor remedia imediat, astfel încât microclimatul necesar pentru creşterea și întreţinerea porcilor să fie asigurat.

Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societății și cu autorităţile locale.

Orice situaţie anormală de funcţionare ce necesită remedierea operativă a acestora, va fi comunicată imediat, telefonic și în scris, următoarelor autorități: APM Arad, GNM – CJ Arad, Primăria Pecica, Prefectura Arad.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007

Prin natura activității, în cadrul unității pot apărea situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, ferma va fi dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislației specifice PSI.

În cadrul firmei a fost întocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale, fișa poluantului potențial din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor.

O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

Controlul emisiilor de poluanți în mediu, precum și controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/autorități acreditate, cu echipamente de prelevare și analiză decvate, folosind metode de lucru în vigoare.

Activitatea de supraveghere și monitorizare a calității mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unității.

Titularul de activitate are obligația de a monitoriza nivelul emisiilor și de a raporta informațiile solicitate către autoritatea competentă, în conformitate cu OUG 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006.

Rezultatele măsurătorilor se înregistrează, se prelucrează și se transmit într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfășurare a activității și minimizarea consumurilor de materii prime, materiale și utilități, societatea va ține evidența lunară (care reprezintă recomandare BAT 29) a:

| Index | BAT 29 BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. |
| --- | --- |
|  | Parametru | Descriere | Tehnici aplicate în fermă Conformare a, b, c, d, e, f |
| a | Consumul de apă. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. | Se înregistrează debitul de apă consumat |
| b | Consumul de energie electrică. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. | Există contor pentru înregistrarea consumului de energie electrică |
| c | Consumul de combustibil | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. | Se înregistrează |
| d | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. | Se înregistrează numărul de purcei care intră și cel al porcilor care ies (producție) și se raportează anual (în RAM). De asemenea, se înregistrează mortalitățile și se raportează anual (în RAM). |
| e | Consumul de furaje. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. | Se înregistrează consumul de furaje și se raportează anual (în RAM). |
| f | Generarea de dejecții animaliere. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. | Se înregistrează toate cantitățile de dejecții generate şi valorificate și se raportează anual (în RAM). |

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea porcilor, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei (BAT 24).

| Index | BAT 24 BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnică | Frecvența |
| b | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

Se vor compara date obţinute din analiza dejecţiilor cu datele BAT din tabelul 11.1.1 şi 11.1.2.

13.1. AER

13.1.1. IMISII

Titularul autorizației are obligația să monitorizeze nivelul imisiilor de poluanți în aer în condițiile stabilite în Tabel 13.1.1.1., astfel :

# Tabel 13.1.1.1.

| Nr.crt. | Parametri de analizat | Frecvența | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de azot | anual* | Conform standardelor în vigoare |
| 2 | Amoniac | anual* |  |
| 3 | H2S | anual* |  |
| 4 | Pulberi | anual* |  |

* în perioada caldă a anului (iulie-august), trei măsurători pentru fiecare parametru, în zile diferite.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectând prevederile Legii nr. 104/2011, standardele de calitate pentru aer ambiental în vigoare şi perioadele de mediere menţionate.

13.1.2. EMISII

Monitorizarea emisiilor în aer și raportarea către APM Arad se va realiza conform tabelelor:

| Index | BAT 25 BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnică | Frecvența |
| c | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

| Index | BAT 27 BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Frecventa |
| b | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an. |

Pentru incinerarea cadavrelor:

| Nr.crt. | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | incinerator | Pulberi | anual | Conform standardelor in vigoare |
|  |  | Substanţe organice exprimate prin COT | anual |  |
|  |  | CO | anual |  |

Punct de prelevare a emisiilor în aer: - coşurile de evacuare a gazelor arse de la incinerator

Se va efectua monitorizarea pe durata unei şarje de incinerare, min 8 h.

În raportul de analiză se va indica locul de prelevare a probei şi metoda de analiză aplicată pentru monitorizare.

13.2. APA

Apa uzată igienico-sanitară din bazinul etanș vidanjabil şi apele pluviale descărcate în reţeaua hidrografică locală, vor fi monitorizate la solicitarea GNM-CJ Arad, APM Arad sau AN Apele Române-ABA Mureş.

Condiții de monitorizare pentru apa subterană

Amplasarea forajelor de monitorizare

Rețeaua de monitorizare a apelor freatice cuprinde 2 foraje de control amplasate în incinta fermei: F1 (X1: 533983; Y1: 203285), F2 (X2: 533898, Y2:203234),

Apa subterană  va fi monitorizată  anual.

Monitorizarea  calității apei subterane se va face conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 101 din 28.03.2023 emisă de AN Apele Române – ABA Mureş, valabilă până în 28.03.2028:

Tabelul 13.2.1.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvența de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 foraje de control din fermă | pH | Anual | Conform standardelor în vigoare |
|  | CCO-Cr |  |  |
|  | NH4 amoniu |  |  |
|  | NO2 azotiţi |  |  |
|  | NO3 azotaţi |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |

Se va întreține/implementa un sistem/sistemul de detectare a unor eventuale scurgeri accientale între cele 2 straturi de impermeabilizare și sistemul de control al etanșeității pe fundul lagunei.

13.3. SOL

Monitorizarea solului în incinta fermei în zona bazinelor de dejecţii:

- 2 locaţii din vecinătatea bazinului de stocare dejecţii şi

- o probă din afara zonelor indicate mai sus (proba martor).

Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate.

Tabel 13.3.1

|  | pH unităţi pH/T oC | Hidrocarburi din petrol total mg/kg SU | Cupru mg/kg | Zinc mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proba sol - adâncime 5-10 cm | 6,82/24,6 | 5717 | 18,39 | 64,98 |
| Proba sol - adâncime 50 cm | 6,98/24,3 | 4452 | 18,02 | 62,10 |
| Frecvenţa | - cel puţin o dată la 10 ani, dacă rezultatele primei monitorizări nu depăşesc pragurile de alertă - anual dacă valorile primei monitorizări depăşesc pragurile de alertă, pentru poluanţii care depăşesc acest prag, până la scăderea valorilor sub pragul de alertă, - se iau măsuri de intervenţie dacă rezultatele primei determinări depăşesc pragul de intervenţie |
| Metoda de analiza | SR ISO 10390:2015, PO-105 | ICP-MS/ EPA 200.8, PO-102 |
| Limite conform Ord. 756/1997* |
| Valori normale | - | <100 | 20 | 100 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag alertă | - | 200 | 100 | 300 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag intervenție | - | 500 | 200 | 600 |

*) Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

La atingerea pragurilor de alertă (70% din concentrațiile admise pentru agenții poluanți pentru factorul de mediu sol), titularul activității are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora.

Pentru terenurile unde se împrăștie dejecțiile:

Tabel 13.3.2

| Parametru | Frecvența | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | Conform standardelor în vigoare |
| pH |  |  |
| Azot total |  |  |
| Fosfor mobil |  |  |
| Potasiu mobil |  |  |

Parcelele pentru recoltarea probelor de sol, adâncimea de recoltare a probelor şi număr acestora se stabilesc cu OSPA.

Pentru terenurile unde se împrăștie dejecțiile, se va realiza o dată la 4 ani  Studiul Agrochimic și Pedologic, și anual Planuri de fertilizare a terenurilor.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare.

13.4. DEȘEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, colectarea și eliminarea lor conform celor specificate în Tabelele 11.1 şi 11.2.

13.4.2. Prezenta autorizație se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în Tabelele 11.1 şi 11.2. ale prezentei Autorizatii, în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Arad.

13.4.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

- formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.4.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului, cantitatea produsă, data evacuării deșeului, modul de stocare, data predării deșeului, cantitatea predată de către transportator, date privind orice amestecare a deșeurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate ale Agenției pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației.

Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

- numele agentului și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalației finale destinate eliminării/recuperării deșeurilor);

- confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase și locul de depozitare/eliminare;

Se interzice golirea sau spălarea utilajelor de administrare a dejecțiilor în apele de suprafață sau în apropierea lor.

13.4.8. Dejecții animaliere

Titularul autorizaţiei integrate va comunica proprietarului de teren agricol obligaţiile menţionate la pag 28-29 privind fertilizarea terenurilor:

Recomandările privind împrăștierea dejecțiilor vor fi monitorizate în mod special ținind cont de OM 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, partea II-a, punctul 2.4.

Se va ține seama de tipurile fertilizanților și de obligația de a respecta perioadele de interdicție (restricționare) la aplicarea (împrăștierea) acestora pe sol, conform Ordinului MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţia agricolă trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECȚIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.9. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Arad, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Monitorizarea zgomotului nu s-a impus întrucât ferma este amplasată la 1250 m spre est față de prima locuință din satul Şeitin, comuna Seitin și 2400 km spre vest față de prima locuință din satul Semlac, comuna Semlac, în mijlocul unor terenuri agricole, în incinta unităţii nu se semnalează zgomote şi nu au fost înregistrate la APM Arad reclamaţii.

În situaţia în care se va dovedi o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili, pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, vor fi elaborate și puse în aplicare un plan de gestionare a zgomotului (conformarea cu BAT 9), care va face parte din sistemul de management de mediu și care va include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

- un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate;

- un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore.

13.6. MIROSURI

Activitatea crează disconfort local datorită mirosului. Se apreciază ca impactul asupra populației din localităţile învecinate este redus, datorită amplasării fermei.

Mirosurile apar și atunci când sunt împrăștiate dejecțiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile înseamnă gestionarea împrăștierii dejecțiilor pe sol pentru reducerea neplăcerilor provocate de miros, prin:

- împrăștierea în timpul zilei, când este foarte probabil ca populația să nu fie acasă, și evitarea sfârșiturilor de săptămâna și a sărbătorilor publice;

- observarea direcției vântului în raport cu casele din localitate;

- plantarea/ întreținerea de perdele forestiere de protecție din specii autohtone, neinvazive, de-a lungul perimetrului fermei, pe direcția predominantă a vântului, în special pe laturile aflate spre localități.

S-au adoptat cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea mirosurilor, astfel:

- măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros;

- respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în adăposturi;

- gestiunea corectă a dejecțiilor;

- întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare;

- titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. De asemenea, toate operațiile de pe amplasament sunt realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor” BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer.

După aprobare prin Hotărâre de Guvern a conţinutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr.123/2020, titularul are obligaţia refacerii acestuia şi depunerea la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor din planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

În situaţia în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, se vor aplica următoarele:

Prevederile BAT 12: BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare şi revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (BAT 1), care include următoarele elemente:

- un protocol care conţine acţiunile şi calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire şi eliminare a mirosurilor, conceput pentru identificarea sursei, monitorizarea emisiilor de mirosuri (BAT 26), a caracteriza contribuţiile surselor şi pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare şi/sau reducere;

- o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri şi a măsurilor de remediere a acestora;

- diseminarea cunoştiinţelor privind incidentele în materie de mirosuri.

Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate (conformarea cu BAT 26) prin utilizarea:

- Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

- În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

# 13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI SI TRANSFERAŢI (E-PRTR)

Pentru factorii de mediu aer şi apă, în conformitate cu HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art.5 alin (1)-(4) şi ale art.a6, alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie să raporteze către APM Arad cantităţile anuale (împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) a emisiilor în aer şi apă a oricărui poluant specificat în prezenta autorizație și în Anexa II din Regulament.

În cazul în care datele au fost exprimate pe bază de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art.5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

Documentele se vor transmite la APM Arad, cu respectarea prevederilor art.2 alin (5) din HG nr.140/2008, în format electronic şi pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Arad. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat,potrivit art.11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR.

Se vor respecta prevederile menţionate în cap.14 RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITĂȚILE DE MEDIU.

13.8. ALTE OBLIGAȚII PRIVIND MONITORIZAREA

Operatorul are obligația de a analiza dejecțiile înainte de împrăștiere (prin laborator specializat și acreditat), din punct de vedere chimic, fiind analizați următorii indicatori: pH, azot total, posfor, potasiu;

Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testărilor.

Titularul autorizației trebuie să asigure accesul sigur și permanent la punctele de prelevare și monitorizare.

Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

Se va ține evidența cantităților de dejecții produse, cantitățile împrăștiate pe terenuri, locul și suprafața de împrăștiere.

În cazul depășirii indicatorilor de calitate autorizați, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua următoarele măsuri:

- vor face investigații pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

- vor aplica măsuri de prevenire a contaminării și de reducere a efectului poluării.

Toate puțurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic în ceea ce privește etanșeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafață.

Se solicită reprezentarea grafică a evoluției parametrilor monitorizați pentru toți factorii de mediu, având ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include în RAM.

14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN. Se va ține cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizație.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1. - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea concentrațiilor de poluanți în aerul înconjurător/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calității solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Anual | Ca parte a RAM |
| Situația lunară a gestiunii deșeurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejecțiilor pentru anul în curs | Anual | 31.01. al fiecarui an |
| Situația cantității ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situația gestiunii deșeurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | 15 martie anul următor raportării |
| Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate | Anual | 30 aprilie anul următor raportării |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 ianuarie a anului următor |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an următor raportării |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanți în atmosferă în conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă; | Anual | 15 martie a anului următor |

Tabel 14.2. - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației | Odată cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluările accidentale | Maxim două ore de la producere |
| Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale | Actualizare anuală |
| Reclamații (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii în care se face reclamația |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizează toate informațiile privind desfășurarea activității în condiții normale și anormale de funcționare, impactul asupra mediului și modul de respectare a prevederilor autorizației integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel puțin, urmatoarele informații:

- date de identificare a titularului activității;

- date privind desfășurarea activității (date privind producția în anul încheiat);

- utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare/consumuri specifice; măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice;

- măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice de apă, energie și gaze naturale (utilizarea eficientă a utilităților );

- impactul activității asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deșeurilor;

- reclamații, sesizări/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- măsuri dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu și modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificări.

Titularul autorizației trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea activității. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și să ofere detalii cu privire la natura reclamației. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecarei reclamații. Titularul autorizației trebuie să depună un raport la Agenția pentru Protecția Mediului Arad în luna următoare primirii reclamației, oferind detalii despre orice reclamație care apare. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizație trebuie agreat de APM Arad.

Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani și trebuie să fie disponibile pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate în orice moment.

Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, așa cum sunt ele menționate în prezenta Autorizație trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un original și o copie trebuie depuse la momentul și în modalitatea precizată.

Toate procedurile scrise deținute de operator să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în Autorizația integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad după evaluarea rezultatelor.

Titularul autorizației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad și la sediul unității. Acest dosar trebuie să conțină minimum:

- copii ale corespondenței (alta decât cea desemnată a fi confidențială,) între APM Arad și titularul autorizației;

- Autorizația Integrată de Mediu;

- solicitarea;

- raportările anuale către APM Arad;

- alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră relevante.

15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

15.1. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizație de mediu conduce la suspendarea acesteia și la încetarea activității după caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată și completată, precum și la sancționarea celor vinovați.

15.2.  Instalația va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate așa cum s-a stabilit în prezenta Autorizație integrata de mediu.

15.3. Operatorul este obligat să notifice la APM Arad, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activității.

15.4. Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, până la expedierea animalelor.

15.5. Operatorul de activitate trebuie să înregistreze într-o bază de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în această autorizație.

15.6. Operatorul activității are obligația să dețină un număr adecvat de dispozitive de absorție precum și o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei poluări accidentale.

15.7. Operatorul activității trebuie să planifice și să realizeze activitățile de revizii și reparații la elmentele de construcții subterane: conducte, cămine.

15.8. Sub controlul direct al autorității sanitar veterinare, titularul activității va respecta reglementările în domeniu.

15.9.  Implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001.

15.10. Operatorul activității are obligația de a realiza tehnici nutriționale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, în scopul reducerii cantității de nutrienți din dejecții (azot și fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor în mediu.

15.11. Administrarea șlamului de balegar se va face numai cu unități autorizate conform legislației în vigoare.

15.12. Operatorul activității are obligația ca în registrul cu documente de mediu să păstreze documente doveditoare privind vidanjările de ape uzate și transportul apelor uzate la stația de epurare.

15.13. Operatorul activității este obligat să informeze autoritățile competente pentru protecția mediului despre orice schimbare adusă instalației sau procesului tehnologic. Autoritatea pentru protecția mediului, reanalizează după caz , condițiile de funcționare stabilite în autorizația integrată de mediu.

15.14. Operatorul are obligația de a depune la sediul Primăriei de pe raza localității unde se află amplasamentul și la GNM CJ Arad următoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planșe cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejecțiilor de la fermă până la parcele;

15.15. Operatorul trebuie să aibă disponibilă suprafața de teren necesară pentru împrăștierea dejecțiilor corelată în permanență cu numărul de animale din fermă.

15.16.  Operatorul are obligația ca după umplerea fiecărui  compartiment a lagunei de stocare și înainte de împrăștiere să analizeze dejecțiile; este interzisă deversarea dejecțiilor din fermă în acel compartiment până la golire și inspectare.

15.17. La înregistrarea la APM, GNM, DSP și/sau administrația publică locală de petiții ale cetățenilor prin care se reclamă disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveți obligația ca în  termen de 10 zile de la luarea la cunoștință de existența petițiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind acoperirea lagunei de stocare dejecții sau de neutralizare a mirosurilor și de a comunica APM Arad soluția aleasă cu indicarea termenelor de realizare.

15.18. Va fi asigurată vidanjarea cu societăţi autorizate a apelor uzate menajere de câte ori este nevoie, astfel încât să se evite deversările din bazinul vidanjabil. Titularul se va asigura că descărcarea vidanjei se va face numai în canalizarea menajeră de la o staţie de epurare funcţională;

15.19.  Notificarea autorităților

Titularul Autorizației trebuie să notifice APM Arad şi GNM Comisariatul Județean Arad, electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

a) Orice emisie în aer, care depășește valorile limită prevăzute în autorizație, de la orice punct potențial de emisie.

b) Orice funcționare defectuoasă sau defecțiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

c) Orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane, sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformează cu cerințele prezentei Autorizații.

- Titularul Autorizației trebuie să înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deșeurilor generate și a efectelor asupra mediului și evitarea reapariției. După notificarea incidentului, titularul Autorizației trebuie să depună la APM Arad și GNM Comisariatul Județean Arad raportul privind incidentul.

- Raportul care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Arad şi GNM Comisariatul Județean Arad, ca parte a RAM.

- În cazul oricărui incident precizat mai sus, care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizației trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Arad:

- încetarea permanentă a funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații Autorizate;

- încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații Autorizate pentru o perioada care poate depăși un an;

- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate, dupa oprire.

Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificată la APM Arad, în scris, în 14 zile de la apariția ei:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificări privind aspecte specifice ale ultimului deținător al instalației, acționariatului (inclusiv detalii ale unui consorțiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală);

- măsuri luate privind implicarea Operatorului în administrație, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI

16.1. La încetarea activității cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea titularului activității, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilanțului de mediu de către titularul activității, în scopul stabilirii obligațiilor de mediu. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.2. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la situaţia descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.3. Legea 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art 22, paragraful (6) „La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă prevăzut la alin. (2)-(5), operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.”

16.4. Legea 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art 22, paragraful (7) „Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6),la data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, înainte de prima actualizare a autorizaţiei, după data intrării în vigoare a prezentei legi şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuala sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislației specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.”

16.5. Legea 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art 22, paragraful (8) „În cazul în care operatorul nu se află, la momentul autorizării, sub incidenţa prevederilor legale care să îl oblige să întocmească raportul privind situaţia de referinţă conform alin. (2)-(5), la data încetării definitive a activităţilor, acesta ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate, să nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului şi a apelor subterane ca rezultat al activităţilor autorizate şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d).

16.6. Pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, a propunerii de program de acțiuni și a planului de închidere, prezentate de titularul activității, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabileşte obligaţiile de mediu conform Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificări şi completări. Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planuri ale tuturor conductelor și rezervoarelor subterane;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completă de conținut potențial periculos și spălarea conductelor și a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substanțelor potențial dăunătoare de pe amplasament și eliminarea deșeurilor;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenționată.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.

17. FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII ANORMALE

În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile ce se vor stabili în comandamentul antiepizootic central/județean/local.

Titularul/operatorul activității va respecta măsurile stabilite de consiliile locale și structurile teritoriale ale Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Titularul/operatorul activității are obligația să asigure neutralizarea deșeurilor de origine animală fără afectarea factorilor de mediu și să informeze autoritatea de mediu asupra modului de desfăşurare a acțiunilor.

Alegerea uneia sau mai multor metode de neutralizarea  a animalelor moarte, în cazul unei epidemii care implică o boală cu declarare obligatorie, trebuie să fie în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, să fie realizabile în funcţie de resursele disponibile, iar procedura de neutralizare trebuie să fie selectată astfel încât să aibă drept rezultat inactivarea agentului patogen.

În situaţia în care se confirmă apariţia Pestei Porcine Africane în exploataţia comercială, deciziile emise de către Centrul Local pentru Combaterea Bolilor al judeţului Arad vor fi obligatoriu respectate.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Verificat - Avizat- Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Orășan Adina

Întocmit -Micu Carmen Venera

18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru Protecția Mediului | Agenția pentru Protecția Mediului Arad Splaiul Mureş, FN, |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuții de control,inspecție și sancționare în domeniul protecției mediului | Garda Naţionala de Mediu Comisariatul Județean Arad |
| 3 | Autoritatea centrală pentru protecția mediului | Ministerul Mediului Bulevardul Libertății nr.2,Sector nr.5.București |
| 5 | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6 | BREF | Documentul de Referință BAT |
| 7 | EMAS | Schema de Audit și Management de Mediu |
| 8 | EWC | Catalogul European al Deșeurilor |
| 9 | RAM | Raport anual de mediu |
| 10 | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11 | IPPC | Prevenirea, Reducerea și Controlul Integrat al Poluării |
| 12 | Instalație | O unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a Legii 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare. |
| 13 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanțele și preparatele chimice periculoase pentru om și mediul înconjurător conform SR13253/1996 |
| 14 | H | Proprietăți ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobată cu modificări de Legea nr.426/2001 |
| 15 | Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităților economice |
| 16 | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatură a surselor de emisie |
| 17 | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18 | VLE | Valorile limită de emisii |
| 19 | CCO-Mn | Consum chimic de oxigen-metoda cu permanganat de potasiu |
| 20 | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII	2

2. TEMEIUL LEGAL	2

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	5

4. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII, SCOPUL	5

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII	8

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE	10

7. RESURSE : APA, ENERGIE	11

7.1. APA	11

7.2. ENERGIE	12

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	13

8.1. DOTĂRI	13

8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC	14

9. INSTALAȚII ŞI MĂSURI PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI  DISPERSIA POLUANȚILOR IN MEDIU	16

9.1 . AER	16

9.2. APA	18

9.3. SOL	20

9.4. MIROS ...................................................................................................................................................... 21

9.5 ZGOMOT .................................................................................................................................................. 22

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR	23

10.1. AER	23

10.1.1.  Emisii	..............................23

10.1.2. Aer înconjurător:	23

10.2. APA	24

10.3. APE SUBTERANE	24

10.4. SOL	24

10.5. ZGOMOT	25

10.6. MIROS	25

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR	25

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI.	30

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII	31

13.1. AER	32

13.1.1. Imisii	32

13.1.2. Emisii	32

13.2. APA	33

13.3. SOL	33

13.4. DEȘEURI	34

13.5. ZGOMOT	35

13.6. MIROSURI	35

13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI ȘI TRANSFERAŢI (E-PRTR)	36

13.8. ALTE OBLIGAȚII PRIVIND MONITORIZAREA	37

14. RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	37

15. OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII	39

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI	40

17. FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII ANORMALE	42

18. GLOSAR DE TERMENI	43

Anexa

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECȚIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. capete/an | Cantitatea de dejecții t/an | Concentrația de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandări prin planul de fertilizare pe parcele și culturi | Realizat | Cantitatea de dejecții rămasă t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Număr | Supra-fața | Perioada de împrăștiere | Îngrășăminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Îngrășăminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Data și locul prelevării probei | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusă conform autorizației | Valoare obținută | Observații* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Se va justifica depășirea VLE impusă dacă este cazul