AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ** din **.06.2024

Titularul autorizaţiei: CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

Locaţia activităţii: Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71, județul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW 1.A.1.a | 1A.1a | 010102 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1.(c) | Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termica mai mare de 50 MW |

Activitatea desfașurată pe amplasament se încadreaza la punctul 1.1. Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW al Anexei 1, din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale. Conform anexei 1 punct 2 din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un operator desfășoară în aceeași instalație sau pe același amplasament mai multe activități prevăzute în aceeași subcategorie de activitate pentru care este stabilita o valoare de prag, capacitățile acestor activități se însumează

Codul CAEN rev.2:

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: **.06.2024

Conform Legii 219/2019 de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Art. I, pct. 2, alin. (2^1) „Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.”

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 – Anexa 1, Art. 5, alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Art. 5, alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/ autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu iniţială sau este necesară aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior și copia prezentei autorizaţii integrate de mediu precum și a deciziei de aplicare a vizei anuale emisă pentru anul anterior.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Operator:  CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

Adresa sediu social/punct de lucru:        Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71, judeţul Arad

Certificat de Înregistrare: 		        Seria B, nr. 2205789

Cod Unic de Înregistrare:	                   26176052

Nr. de ordine în Registrul Comerţului:   J02/1141/02.11.2009

Telefon: 				        0257/307766

E-mail: 			                   contact@cetharad.ro

2. TEMEIUL LEGAL

Urmare a cererii adresată de autorizare adresată de către SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71, judeţul Arad, înregistrată la APM Arad sub nr. 214/R/994 din 18.01.2024, precum şi a completărilor depuse ulterior, în baza:

- analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- OM nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2326 a comisiei din 30 noiembrie 2021de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului

- Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

# pentru funcţionarea instalaţiei: SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA amplasată în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71, judeţul Arad

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru a se asigura că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt reutilizate, reciclate, valorificate sau în cazul în care aceste operatii sunt imposibile din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- în caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei. Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei, frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizaţii Integrate de Mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, (prevăzută la Art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (Art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia respectării prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completeză sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2326 a comisiei din 30 noiembrie 2021de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

- OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

-  HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea "Registrului european al poluantilor emisi si transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului ambiental;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului în zonele protejate;

- Ordinul comun al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministrului Transporturilor, Ministrului Sanatatii Publice si Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerari, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerari unde se desfășoara activități industriale prevazute in anexa nr. 1 Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cumodificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completările si modificările ulterioare;

- HG nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotarare nr. 1038/13.10.2010 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase;

- HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquisul comunitar în domeniul protectiei mediului;

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Regulament CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea

substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de

modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului CE nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase;

- Ordinul MMAP/MAI nr.1175/39/2020 privind aprobarea procedurii de notificare a activitățiilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- HG nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr.105/2006 cu modificările și completarile ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

- OUG nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările aduse prin

Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 15/2009;

- SR 10009/2017 - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot;

precum şi ale oricăror alte acte normative în vigoare care reglementează activitatea autorizată.

Încălcarea prevederilor legislative menţionate anterior, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea principală desfășurată pe amplasament este producția de energie termică conform cod CAEN  3530 - Furnizarea de abur și aer conditionat.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale (transpunerea în legislatia nationala a Directivei IED), activitatile de pe platforma SC CET Hidrocarburi SA, intra sub incidenta Anexei 1: 1. - Industrii energetice, 1.1. arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW.

Activitatea cuprinsă în Anexa I a Legii nr. 278/2013:

1. Industrii energetice

1.1. Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW al Anexei 1 (punctul 2)

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW | 2 cazane (CAF 4 retimbrat și CAF 5 retimbrat) cu o putere termică nominală de 49,5 MWt (42,56 Gcal) fiecare – 99 MWt | MWt |

Ca urmare a finalizării perioadei în care operatorul s-a angajat printr-o declarație scrisă, să nu funcționeze mai mult de 17.500 de ore în perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2023, conform Capitolului III, Sectiunea 6, art 33, alin. (1) din Legea nr. 278/2013, cele 4 instalații mari de ardere IMA 3, IMA 4, IMA 8 și IMA 9 și-au încetat activitatea ca instalații mari de ardere.

Pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad, este necesară păstrarea în funcţiune a cazanelor de apă fierbinte CAF 4 şi CAF 5, acestea fiind singura sursă de producție pentru energia termică, livrată de societate, consumatorilor casnici, instituțiilor publice și agenților economici racordați la sistemul de termoficare.

Singura soluție identificată pentru continuarea activității, cu respectarea legislației de mediu în vigoare a fost transformarea instalațiilor CAF 4 și CAF  5 din instalații mari de ardere, în instalații medii de ardere astfel încât acestea să poată să rămână funcționale și după data de 31.12.2023, până la preluarea în operare pe amplasament a instalațiilor noi, aferente investiției ,,SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ”

Au fost efectuate lucrari de transformare a celor doua instalații și retimbrarea acestora astfel încât acestea să devină  instalații medii de ardere.

Transformarea s-a realizat făra modificari constructive, doar prin adaptări la instalațiile de ardere și de automatizare astfel încat să se asigure puteri termice nominale de 49,5 MWt (42,56 Gcal) pentru fiecare cazan. În acest sens s-a redus numarul arzatoarelor și s-a limitat debitul total de gaze naturale consumate la fiecare cazan.

Reducerea  prin  retimbrare  a  debitului  caloric  nominal  de  la  100 Gcal/h (116,3 MWt) la 42,56 Gcal/h (49,5 MWt), pentru încadrarea ca instalatie de ardere de medie putere, s-a realizat prin reducerea numarului de arzatoare în funcționare de la 16 la 8 precum și prin reducerea debitului de gaz/arzator la o valoare mai mică decât cea nominală astfel încat consumul total de gaze naturale să se limiteze la max. 5374 Nm3/h. A fost  limitat debitul de gaz natural consumat pe cazan la 5374 Nm3/h precum și presiunea gazului la arzator la max. 0,31 bar. Debitul max. de gaz natural pe arzator este  de max. 672 Nm3/h.

De asemenea s-a redus și limitat debitul maxim de apă pe cazan la 1500 t/h.

Instalația de automatizare este adaptată la parametri funcționali conform programului de examinări, verificări și încercări pentru instalația tehnologică și de automatizare. După realizarea lucrărilor cele doua cazane au fost supuse inspecției ISCIR și retimbrate pentru noile capacități de funcționale.

Cazanul va funcționa cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifică inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3).

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzătoare în funcțiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Instalațiile IMA 3 și IMA 4 sunt scoase din funcțiune și urmeaza să fie dezafectate.

Deasemenea gospodaria de pacura urmeaza să fie dezafectată în vederea realizarii noului proiect.

Cele doua CAF-uri vor funcționa aproximativ 9 luni/an. În perioada de vară va funcționa doar unul din cele doua CAF-uri.

Instalaţiile medii de  ardere din dotarea CET HIDROCARBURI SA, în funcţiune sunt următoarele:

CAF 4 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 4 retimbrat sunt următorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43°C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10°C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar funcție de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifică inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) și urmatoarea compoziție volumetrică:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6             1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	           0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus și funcționează pe gaze naturale. Arzătoarele sunt echipate cu aprinzătoare de tip gaz-electric, prevăzute cu tijă de ionizare pentru detectarea flăcării aprinzatorului. Pentru supravegherea flăcării este prevazut un detector de flacara în UV.

CAF  5 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 5 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43°C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10°C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar funcție de temperatura apei la ieșire

Cazanul va funcționa cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifică inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) și urmatoarea compoziție volumetrică:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6              1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	           0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzătoare în funcțiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus și funcționeaza pe gaze naturale. Arzatoarele sunt echipate cu aprinzătoare de tip gaz-electric, prevăzute cu tijă de ionizare pentru detectarea flăcării aprinzătorului. Pentru supravegherea flăcării este prevazut un detector de flacara în UV.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

- Cerere de solicitarea a autorizaţiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare pentru emiterea  Autorizație integrată de mediu şi formularul refăcut, elaborate de către SC PHOEBUS ADVISER SRL;

- Raport de amplasament și raportul refăcut, elaborate de către SC PHOEBUS ADVISER SRL;

- Dovada publicităţii privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu – anunţ publicat în ziarul ”Jurnalul Arădean” din 08.01.2024;

- Împuternicire nr. 212/18.01.2024 emisă de SC CET HIDROCARBURI SA pentru D-nul Aurel Pârvu;

- Declarație de luare la cunoștință de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR"), dată de reprezentantul societății în data de 18.01.2024;

- Consimțământ expres, conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al beneficiarului serviciului public, SC CET HIDROCARBURI SA, dat de reprezentantul societății în data de 18.01.2024;

- OP nr. 1/04.01.2024 privind tariful pentru analiza preliminară a documentației de susținere a solicitării autorizaţiei integrată de mediu;

-  OP nr. 268/11.06.2024 privind Analiza propriu-zisă a conţinutului documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu;

- Certificat de înregistrare nr. 26176052 din data de 03.11.2009, eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat constatator nr. 27422/10.01.2024 emis de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad;

- Proces verbal verificare amplasament nr.1968/06.02.20024, încheiat de reprezentanții APM Arad;

- Raport de inspecție 70-035/18.01.2024 emis de CNCIR SA pentru CAF 4;

- Proces verbal de verificare nr. 66C-026 din 15.01.2024 încheiat de ISCIR –Inspecția Teritorială Timișoara cu ocazia acceptării documentației preliminară de reparare la cazanul de apă fierbinte 18891/1976;

- Raport de inspecție 70-036/18.01.2024 emis de CNCIR SA pentru CAF 5;

- Proces verbal de verificare nr. 66C-027 din 15.01.2024 încheiat de ISCIR – Inspecția Teritorială Timișoara cu ocazia acceptării documentației preliminară de reparare la cazanul de apă fierbinte 188921/1976;

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 14 din 17.01.2024, valabilă până în data de 13.07.2026, emisă de AN Apele Romane – ABA Mureș;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 24/2020 cu Act adițional nr. 1/2021 încheiat cu AN Apele Romane – ABA Mureș;

- Contract cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță nr. 39/E/27.09.2023, încheiat cu E ON ENERGIE ROMANIA SA;

- Contract de prestări servicii nr. 2023.06.070 din 08.06.2023 încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Arad;

- Contract prestări servicii privind alimentarea cu apă din canalele de desecare nr. 2021.04.041 din 06.04.2021, încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Arad;

- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 1AR0013697 din 14.03.2018 încheiat cu RETIM Ecologic Service SA;

- Contract de prestări servicii nr. I-AB-PA/T-012-AV1/20.01.2023 încheitat cu SC INDECO GRUP SRL pentru preluarea deșeurilor conform Anexei 1 la contract;

- Contract vânzare-cumpărare nr. F.V.C. 3/15.02.2023 încheiat cu SC TOTAL RECOVER SRL pentru preluarea de deșeuri plastic/pet/folie, carton hârtie, doze aluminiu și deșeu sticlă;

- Dovezile de predare deșeuri produse de către societate (facturi, formulare de încărcare-descărcare, avize de expediție și formulare de transport) pentru deșeurile predate în 2023;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1611/23.11.2018 încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA;

- Clasarea notificării nr. 19425/11.12.2023 emisă de APM Arad pentru proiectul ,,Modificare a două instalații mari deardere de 100 Gcal/h (116 MWt/h), pe gaze naturale, prin reducerea sarcinii termice fără modificări constructive ale părților sub presiune ale cazanelor (cu adaptări pe partea instalațiilor de ardere și de automatizare)”;

- Plan de situaţie și plan de amplasare în zonă;

-  Adresă nr. 3151551/08.04.2013 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" Arad  în care se precizează faptul că obiectivul nu face obiectul avizării/autorizării din punct de vedere al securității la incendiu;

- Notificare de certificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 175/03.04.2018, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad;

- Fișe cu date de securitate pentru amestecurile/substanțele periculoase utilizate;

- Raport de măsurare a emisiilor nr. 7 din 25.01.2024, întocmit de LACIEDIN – Universitatea Politehnica Timișoara, cuprinzând determinările de emisii la CAF 4 și CAF 5 efectuate în 17.01.2024;

- Raport privind rezultatele obținute în urma exercițiului de încercări inter-laboratoare – Echipamente monitorizare imisii aparținând SC CET HIDROCARBURI SA și Laboratorul de analize de combustibili, investigații ecologice și dispersia noxelor – UPT din 01.2024;

- Raport privind efectuarea procedurii QAL 3 privind verificarea periodică a aparaturii de monitorizare;

- Raport de verificare periodică a calității măsurătorilor concentrațiilor de gaze de ardere CAF 4 și CAF 5 (emisii) la SC CET HIDROCARBURI SA;

- Raport de inspecție SEVESO nr. 11/19.02.2024 ca urmare a solicitării SC CET HIDROCARBURI SA de scoatere de sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Adresă comună APM Arad nr. 2949/21.02.2024, ISU Arad nr. 1.901.272 și GNM – CJ Arad nr. 770/22.02.2024 prin care se informează SC CET HIDROCARBURI SA că amplasamentul nu se mai încadrează conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Notificări întocmite pentru cele 2 instalaţii medii de ardere, conform Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere;

- Procese verbale nr. 2962/21.02.2024 – analiza detaliată a documentaţiei depuse și nr. 6509/10.04.2024;

- Rapoart de analiză nr. 3012/22.02.2024, eliberat de APM Arad;

- Punct de vedere nr. 1371/20.02.2024, emis de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad;

- Punct de vedere nr. 12876/A5/23.02.2024, emis de Municipiul Arad – Direcția Construcții și Dezvoltare Urbană Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente;

- Extrase CF nr. 359602 Arad, nr. 359603 Arad, nr. 307809 Arad, nr. 307811 Arad și nr. 307815 Arad emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

- Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Arad nr. 73837/12.09.2023 cu Anexa 3 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Arad și SC CET HIDROCARBURI SA din care reiasă concesionarea de către SC CET HIDROCARBURI SA a celor 3 suprafețe de teren aflate în proprietatea Consiliului Local Arad;

- Contract nr. 1919/E/30.03.2023, încheiat cu SC PREMIER ENERGY SRL pentru furnizare gaze naturale cu Act adițional nr. 1;

- Anunţ privind dezbaterea publică afișat la sediul Primărie Municipiului Arad din 17.04.2024;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad, în 16.04.2024;

- Anunţ privind dezbaterea publică publicat în ziarul „Jurnalul Arădean” din data de 18.04.2024;

- Proces verbal nr. 7891/30.04.2024, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a activității și documentației de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrată de mediu;

- Adresă nr. 1/1829/LAP/29.05.2024 emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului referitoare la Notificarea instalațiilor noi de ardere;

Anexe:

- Plan de situație al amplasamentului;

- Plan de încadrare în zonă – Schema de instalații și rețele.

SCOPUL

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006, respectiv în conformitate cu prevederile Art. 21, din Legea 278/2013:

Art. 21. alin (1) „În scopul conformării cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) şi, acolo unde este necesar, le actualizează.”

alin. (2) „La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.”

alin. (3) „La reexaminarea condiţiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu utilizează toate informaţiile obţinute în urma monitorizării sau a inspecţiilor instalaţiei.”

alin. (7) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea

valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

alin. (8) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.”

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, reexaminează periodic toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi, acolo unde este necesar, le actualizează.

În acest scop operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, care afectează activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad şi fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

Prezenta autorizaţie reglementează toate activităţile desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului,  se aplică concluziile privind BAT specifice combustibilului utilizat incluse în secțiunile 2-7, pe lângă concluziile generale privind BAT din această secțiune

Titularul nu are implementat şi certificat Sistemul de Management de Mediu şi al Calităţii.

BAT 1. În vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare:
(i)angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

(ii) definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a instalației;

(iii) planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile;

(iv) punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, sensibilizării și competenței; (c) comunicării; (d) participării personalului; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) capacității de pregătire și intervenție în caz de urgență; (i) garantării respectării legislației de mediu;

(v) verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită: (a)monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, documentul de referință privind principiile generale de monitorizare); (b) acțiunii corective și preventive; (c) păstrării înregistrărilor; (d)auditului intern și extern independent (dacă este posibil) pentru a se stabili dacă sistemul de management de mediu respectă sau nu procedeele prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

(vi) revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformitătii, a adecvării si a eficacitătii continue a acestuia;

(vii) urmărirea dezvoltării de tehnologii ecologice;

(viii) luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației în etapa de proiectare a unei noi fabrici și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

(ix) aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat;

Concret pentru acest sector, este important să se aibă în vedere următoarele funcții ale EMS, descrise în BAT relevante, după caz:

(x) programele de asigurare a calitătii/de control al calitătii pentru a asigura stabilirea si controlarea deplină a caracteristicilor tuturor combustibililor (a se vedea BAT 9);

(xi) un plan de gestionare pentru reducerea emisiilor în aer si/sau în apă în alte conditii de functionare decât cele normale, inclusiv perioadele de pornire si de oprire (a se vedea BAT 10 si BAT 11);
(xii) un plan de gestionare a deseurilor pentru a asigura evitarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea deseurilor în alt mod, inclusiv utilizarea tehnicilor indicate la BAT 16;
(xiii) o metodă sistematică de identificare si abordare a eventualelor emisii necontrolate si/sau neplanificate în mediul înconjurător, în special:

(a) emisii în sol si în apele subterane provenite ca urmare a manipulării si depozitării de combustibili, aditivi, produse secundare și deseuri;

(b) emisii asociate autoîncălzirii si/sau autoaprinderii de combustibil în activitătile de depozitare si manipulare;
(xiv) un plan de gestionare a pulberilor pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze rezultate din operatiunile de încărcare, descărcare, depozitare si/sau manipulare a combustibililor, reziduurilor si aditivilor;

(xv) un plan de gestionare a zgomotului în cazul în care se asteaptă sau se produce în mod sustinut poluarea sonoră la nivelul receptorilor sensibili, care include:

(a) un protocol pentru monitorizarea zgomotului la limitele instalatiei

(b) un program de reducere a zgomotului

(c) un protocol pentru interventii în caz de incidente sonore, care să contină măsuri si termene corespunzătoare

(d) o trecere în revistă a incidentelor sonore istorice si a măsurilor de remediere, precum si transmiterea cunostintelor despre incidente sonore părtilor afectate;

(xvi) pentru arderea, gazeificarea sau coincinerarea substantelor urât mirositoare, planul de gestionare a mirosului care să includă:

(a) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor

(b) după caz, un program de eliminare a mirosurilor pentru a identifica si a elimina sau a reduce emisiile de mirosuri

(c) un protocol pentru înregistrarea incidentelor legate de mirosuri, precum si a măsurilor si termenelor corespunzătoare

(d) o trecere în revistă a incidentelor istorice legate de mirosuri si a măsurilor de remediere, precum si transmiterea cunostintelor despre incidente legate de miros părtilor afectate.
În cazul în care, în urma unei evaluări se dovedeste faptul că nu este necesar unul dintre elementele mentionate la punctele x-xvi, decizia respectivă, inclusiv motivele, se înregistrează.
Aplicabilitate
Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliu) și natura EMS (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) sunt, în general, corelate cu natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei, precum si cu gama de efecte pe care aceasta le-ar putea avea asupra mediului.

5.1.Acţiuni de control

5.1.1 Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.1.3 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.4 Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.1.5 Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare cu rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.6 Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management de Mediu, care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. Sistemul de management va evalua toate operaţiunile şi toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de Management de Mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1 Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC CET HIDROCARBURI SA.

5.2.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.3 Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii, în format fizic sau electronic tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prevăzute în aceasta.

5.2.4 Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele securitate la incendiu de sănătatea şi securitatea muncii în vigoare.

5.2.5  Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveste instalaţiile.

5.2.6 Se vor prelucra instrucţiunile de lucru, atât pentru operare, cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiilor.

5.2.7 În tablourile locale de comandă din cadrul fiecărui sector vor fi afișate schemele de anunțare a persoanelor și serviciilor care trebuie informate în cazul apariției unor evenimente.

5.2.8 Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

5.3. Responsabilităţi

Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

- În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (Art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3 Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta în registre specifice.

5.3.4 Instalaţia va fi exploatată, controlată și întreținută, asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse în solicitare și care vor fi duse la indeplinire conform condițiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

5.3.5 Activitatea se va desfașura cu personal calificat pentru fiecare loc de muncă, special instruit și familiarizat cu condițiile impuse în prezenta autorizatie.

5.3.6 Toate echipamentele și instalațiile utilizate în desfașurarea activității, a căror avarie sau funcționare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intreținute în condiții optime de lucru.

5.3.7 Operatorul va asigura un program de întreținere a echipamentelor și instalațiilor și documente de evidență a operațiunilor de întreținere efectuate.

5.3.8 În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „ poluatorul plateste”.

5.3.9 Poluanții care trebuie incluși în raportul către autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati în H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 – privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.

5.3.10 Operatorul activității va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.3.11 Operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile:

- operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate în așa manieră încât emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- operatorul activității va menține un Sistem de management de mediu, prin care se va urmari modul de acțiune pentru realizarea condițiilor din autorizatie. Sistemul de Management de mediu va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate și reducerii și minimizării deșeurilor și va include o planificare a obiectivelor și sarcinilor de mediu.

5.3.12 În caz de scurgeri masive de poluanți în cantități necontrolate, se va opri faza sau instalația respectivă și se va acționa conform procedurilor stabilite în Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale la folosințele de apă. Totalitatea procedurilor este pusă la dispoziția autorității de mediu în orice circumstanță.

5.3.13 Întregul personal trebuie să aibă o instruire prealabilă inițială asupra problemelor de mediu și siguranță, adaptate specificului activității.

5.3.14 Orice modificare pe care operatorul intenționează să o facă în instalați sau în apropierea acestora, în modul lor de funcționare, de natură a antrena o schimbare semnificativă a elementelor precizate inițial în documentația ce stă la baza solicitării autorizației integrate de mediu, va fi adusă la cunoștința autorității competente pentru protectia mediului, împreună cu toate elementele ei descriptive, înainte de efectuarea acesteia.

5.3.15 La schimbarea modului de exploatare a instalației, prevazută de operator, operatorul de activitate este obligat să ceară eliberarea acordului și/sau autorizatiei integrate de mediu.

5.3.16 Monitorizările prevazute în prezenta autorizație se vor realiza în perioadele de funcționare normală a instalațiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizări sunt suportate de titularul activității.

5.3.17 Titularul activitătii se va asigura că publicul interesat va obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.4.	 Raportări

5.4.1 Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad şi GNM - CJ Arad raportările solicitate în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului". De asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2 Titularul activităţii va depune la APM Arad și GNM-CJ Arad, nu mai târziu de 31 martie a fiecărui an (pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu) Raportul Anual de Mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care va cuprinde raportarea anuală cu monitorizarea factorilor de mediu, managementul deşeurilor, consumuri de substanţe chimice, practici pentru întreţinerea amplasamentului, audit de apă, energie etc.

5.4.3 Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.4 Titularul instalaţiei este obligat să raporteze la APM Arad şi GNM - CJ Arad anual, datele înregistrate în urma monitorizării pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu, iar în cazul în care se constată orice efecte ecologice negative semnificative, orice depășiri ale limitelor pentru indicatorii monitorizați, să notifice în regim de urgență (maxim 12 ore de la constatare) atât APM Arad cât și GNM CJ Arad.

5.4.5  Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligaţia să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 şi ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document. Contribuţia la (EPRTR) va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi raportată în format electronic şi pe suport hârtie, anual până la 30 aprilie anul n+1 - considerând n = anul de raportare.

5.5.Documentaţia

Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu va menţine un sistem propriu de management al documentelor care vor fi raportate către APM Arad.

5.6. Notificarea autorităților

5.6.1 Titularul activităţii va înregistra şi va comunica la APM Arad şi GNM-CJ Arad prin notă telefonică, e-mail, producerea oricăror evenimente pe amplasament, într-un interval de timp de  maxim 1 oră:

- poluări accidentale legate de orice emisie în aer, apă, pe sol;

- creşterea nivelului de zgomot, semnificativă pentru mediu, de la orice punct de emisie;

- accidente, avarii, disfuncţii ale sistemului de monitorizare;

- defecţiuni la echipamente din instalaţie sau la activităţi asociate, la instalaţii de depoluare;

- apariţia unor substanţe necunoscute la data prezentării solicitării.

5.6.2 Titularul activităţii va specifica în comunicat: data, ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident, extinderea, impactul, circumstanţele producerii incidentului, măsuri corective.

5.6.3 Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul  Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 12 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control.

5.6.4 Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. În notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor comunica: - data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi a oricărui risc creat de incident, extinderea, impactul, circumstanţele producerii incidentului, măsuri corective. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform OUG nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu completările și modificările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.6.5 Titularul activităţii va notifica orice incident care are legatură cu deversările în apă la APM Arad, GNM CJ Arad, precum şi la Administrația Națională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG nr. 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului APM Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate.

5.6.6 În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an;

- reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.7 Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte datele prevăzute la art.12  alin. (1) lit. f) din Legea 278/2013.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE, MOD DE DEPOZITARE

Principalele materii prime sunt gazele naturale. În afară de acestea mai sunt şi reactivi utilizaţi pentru tratarea apei şi analize, depozitaţi de asemenea în mod adecvat.

Reactivii chimici utilizaţi în CET  Hidrocarburi SA în prezent sunt  sunt: hidroxidul de sodiu și clorura de sodiu (utilizaţi la instalaţia de epurare chimică) şi reactivi chimici utilizaţi de laboratorul chimic al societăţii.

CET  Hidrocarburi SA achiziţionează reactivii chimici numai de la furnizori autorizaţi pentru care este ţinută o evidenţă specială.

Acidul sulfuric este prezent pe amplasament dar nu se mai utilizeaza. Rezervoarele sunt prevăzute cu cuve placate antiacid.

Hidroxidul de sodiu se aduce cu cisterne speciale, cu transport auto. Din cisterne, hidroxidul de sodiu este transportat în rezervoare speciale, prevăzute cu cuve placate antibazic.

6.1. Operatorul va utiliza următoarele  materii prime:

| Tip | Denumire | Încadrare | Capacitate | UM | Natura chimică/ compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculo zitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Gaze naturale | Combustibili | 69647040 | Nmc | Combustibil fosil: MetanCH4 EtanC2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Pentan C5H12 | Combustibil pentru CAF 4 și CAF 5 | Nu se depozitează pe amplasament | Periculos H220, H280 |
| Alte materii | Apă | Materie primă | 512,4 | mc/zi | H2O | Folosințăla circuitul de termoficare | Nu se stochează pe amplasament | Nepericulos |

Materii auxiliare/capacități de stocare/neutilizate

| Tip | Denumire | Încadrare | Capacitatea totală de stocare | UM | Natura chimică/ compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculo zitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Acid sulfuric | Materii auxiliare | 140 | t | Lichid dens si uleios (96-98%) | s-a utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate; | Rezervoare, proprii special amenajate | Periculos H290, H314, H318 |
| Alte materii | Hidroxid de sodiu | Materii auxiliare | 60 | t | Lichid corosiv (Conc.48%) | este utilizat în instalaţia de producere a apei dedurizate la regenerarea masei ionice | Rezervoare tip cisterna,special amenajate | Periculos H314, H290 |
| Alte materii | Acetilena | Materii auxiliare | Nu se stocheaza |  | Gaz incolor | sudare, tăiere termică, | Ateliere de reparații | Periculos H280, H220 |
| Alte materii | Oxigen | Materii auxiliare | Nu se stocheaza |  | Gaz incolor | sudare, tăiere termică, | Ateliere de reparații | Periculos H270, H280 |
| Alte materii | Păcura | Materii auxiliare | 9300 | t | Lichid vascos | Nu mai este utilizat | În rezervoare mai exista urme de lichid care nu a putut fi scos. | Periculos H350, H361d, H373, H332, H411 |

Unitatea NU se mai încadrează în categoria de risc minor conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase având în vedere că societatea nu mai utilizează ca și combustibil păcura. O data cu realizarea noului proiect, gospodăria de păcura intră în procesul de dezafectare.

- Acid sulphuric - Hidroxid de sodiu - este utilizat în instalaţia de producere a apei dedurizate  la regenerarea masei ionice. Procesele tehnologice sunt controlate automat.

- Hidroxidul de sodiu – este utilizat în innstalația de producer a apei dedurizate la regenerarea masei ionice.

- Acetilena și oxigenul

- sunt utilizate în procedeele autogene: sudare, tăiere termică, preîncălzire materiale metalice,  îndreptare cu flacara.

- este distribuita la atelierele de reparații, în butelii de oțel omologate

- buteliile se manipuleaza manual

Rezervoare pentru depozitare:

Pentru acid sulfuric (sulphuric acid) CAS 7664-93-9/tratare apă - s-a utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate; în prezent nu se mai utilizeaza

- 3 cisterne de 15 mc. Pentru cisternele nr. 1 și 2 stoc acid sulfuric fiecare avand o capacitate de 15 mc situate în stația de tratare ape la cota - 3,5 m (subsol) nu exista cuva de retentie propriu - zisa, dar întreg subsolul a fost placat anticoroziv, pana la o înaltime de 60 cm având astfel o capacitate de retentie de 60 m3 (impreuna cu groapa de puncte joase și canalul colector).

Pentru cistern a nr. 3 stoc acid sulfuric cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situată la magazia de chimicale, rampa de descarcare vagoane la cota - 3 (subsol) nu exista cuva de retentie propriu -zisa. Exista un canal colector și un camin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retentie de 4,0 m3,

- 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 are o cuva de retentie placată anticoroziv cu o capacitate de 55 mc. Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de acid, sulfuric în caz de avarie

Pentru Hidroxid de sodiu sol. 48% (sodium hydroxide sol. 48%) CAS 1310-73-2/Neutralizare ape acide de la regenerare filtre de dedurizare

- 3 cisterne orizontale a cate 15 mc

Pentru cisternele nr. 1 și 2 stoc Na OH, fiecare având o capacitate de 15 mc situate în stația de tratare ape la cota 3,5 m (subsol) nu exista cuvă de retenție propriu zisă, dar întreg subsolul a fost placat anticoroziv, pana la o inaltime de 60 cm, avand astfel  o   capacitate  de retenție împreuna cu groapa de puncte joase și canalul colector de 60 mc. Pentru cisterna nr. 3 stoc NaOH cu o capacitate de depozitare de 15 mc situată la magazia de chimicale, rampa de descarcare vagoane la cota - 3  (subsol)  nu  exista cuva de retentie propriu - zisă. Exista un canal colector  și   un   cămin de neutralizare  situat lângă magazie care are un volum util de retentie de 4,0 mc.

- 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 are o cuva de volum mic legata la o cuva de retentie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc. Acesta cuvă are capacitatea de a prelua cantitatea de NaOH în caz de avarie.

Pentru păcură – nu se mai utilizează

Rezervoare subterane și supraterane

- 2  rezervoare subterane 2x750 mc, util 2x600 mc

- un rezervor subteran 1x2000 mc, util 1x1800 mc

- un rezervor metalic suprateran 1x3150 mc, util 1x2900 mc

- un rezervor metallic suprateran  1x5000 mc, util 1 x4700 mc

TOTAL UTIL: 10.600 mc

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor/amestecurilor chimice pentru a se prevenii efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor/amestecurilor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor/amestecurilor chimice utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

| Substante chimice utilizate | Cantitate anuala utilizata [g] | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Alcool metilic | 475 | Pentru laboratorul chimic la analize ape |
| Amoniac | 20.000 | Pentru laboratorul chimic la analize ape |
| Benzen | - |  |
| Azotat mercuric | 15 |  |
| Reactiv Nessler Tetraiodmercuriat | 500 |  |
| Iodură de mercur | 100 |  |

Deasemenea se utilizează în laborator și urmatoarele substanțe în cantități foarte mici:

| Nr. crt | Denumire substanta | U.M. | Cantitate estimate a fi consumata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid acetic glacial, solutie | l | 0 |
| 2 | Acid azotic, solutie | l | 2 |
| 3 | Acid boric | kg | 2 |
| 4 | Acid clorhidric, solutie | kg | 88,03 |
| 5 | Acid fosforic , solutie | kg | 6 |
| 6 | Acid oxalic | kg | 0,2 |
| 7 | Acid sulfuric,tehnic | kg | 10270 |
| 8 | Acid sulfuric,pt. analize de laborator | kg | 64,20 |
| 9 | Acid tioglicolic | kg | 0,8 |
|  | (mercaptoacetic) |  |  |
| 10 | Alcool metilic | l | 3,325 |
| 11 | Amoniac | kg | 1 |
| 12 | Apa oxigenata , solutie (perhidrol) | l | 0,2 |
| 13 | Azotat de argint | kg | 0,2 |
| 14 | Azotat mercuric | kg | 3,077 |
| 15 | Azotit de sodiu | kg | 0,50 |
| 16 | Dietil-ditio-carbamat de sodiu | kg | 0,4 |
| 17 | Cianura de potasiu | kg | 0,356 |
| 18 | Clorura de amoniu | kg | 1 |
| 19 | Clorura de bariu | kg | 2,5 |
| 20 | Clorura cuproasa | kg | 3,25 |
| 21 | Cromat de potasiu | kg | 2,0 |
| 22 | Dicromat de potasiu | kg | 0 |
| 23 | Etanol | l | 0 |
| 24 | Etanolamina | l | 0 |
| 25 | Etilen diamino-tetraa-cetat-tetrasodic | kg | 1,8 |

Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite:

Operatorul va utiliza în cadrul proceselor tehnologice substanţe/amestecuri periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008. Operatorul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi amestecurile periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare.  Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi amestecurilor utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi preparatelor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme). Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba

română.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecurile periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, Art 28):

- să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră in sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

- să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţe-

le şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

- să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot

reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau

accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 14 din 17.01.2024, valabilă până la data de 13.07.2026, eliberată de Administraţia Naţională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș.

7.1.1. Alimentarea cu apă

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ: - din rețeaua de apă potabilă a municipiului Arad conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canaizare încheiat între CET Hidrocarburi SA și SC Compania de Apa Arad SA. Apa prelevată este contorizata. Apa este utilizată în scop igienico-sanitar.

Debite si volume totale de apa autorizate:

| Debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 16,9 | 0.2 | 2.5-6.2 |
| zilnic mediu | 14,1 | 0,16 |  |
| zilnic minim | 6.9 | 0,02 |  |

ALIMENTAREA CU APĂ TEHNOLOGICĂ: - este utilizată la obținerea apei calde pentru circuitul de termoficare. Functionare: în medie 270 zile/an;

Surse de apa:

- subteranui de medie adancime - 4 foraje;

| debite | mc/zi | l/s | Volum mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| captat apa tehnologica subteran - pentru functionare in circuit termoficare cu grad de recirculare de 98,2% |
| zilnic maxim | 666.2 mc/zi | 7.71 l/s | 105.1-243.2 |
| zilnic mediu | 512.4 mc/zi | 5.93 l/s |  |
| zilnic minim | 288.0 | 3.33 l/s |  |

Amplasamentul forajelor în coordonate STEREO70:

| Foraj | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| F1 | 217211,38 | 526728.60 |
| F2 | 217147.83 | 526739.8 |
| F3 | 217089,44 | 526813.89 |
| F4 | 217046,80 | 526782,97 |

Apa prelevată din forajele F1 și F2 este refulată printr-o conducta Ø 100 mm în colectorul comun Ø 150 mm, de unde se distribuie la stația/instalația de tratare a apei.

Apa prelevată din forajele F3 și F4 este refulată prin conducta comuna Ø 100 mm spre stația/instalația de tratare a apei. Din forajul F3 exista o conducta de legatura pentru refularea apei și în colectorul comun al forajelor F1+F2.

Instalatii de tratare

Statie de tratare chimica apa brută - statie de dedurizare a apei cu schimbatori de ioni.

Apa tehnologică, captata din sursa subterana se tratează pentru preparare apă fierbinte adaos în circuitele de termoficare;

Instalația de tratare chimică a apei  dedurizate are o capacitate de tratare a apelor tehnologice de 100 mc/h apă dedurizată - utilizată pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte și pentru completarea pierderilor în circuitul de termoficare.

Instalaţii evacuare ape uzate

Cele mai întalnite fluxuri de apa reziduala în cadrul instalației  sunt prezentate în cele ce urmează:

- apa reziduală provenită de la instalațiile de epurare a apei  în cadrul procesului de dedurizare

- ape uzate menajere

Dedurizarea apei;

Apa brută tehnologică (captare subteran) este trecută prin instalația de dedurizare a apei compusă din masa schimbatoare de ioni de sodiu (cationică).

Dupa epuizarea capacității de înlocuire a masei ionice se procedează la afânarea masei din schimbatoarele de ioni. Această operațiune se execută folosind apa brută iar efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare ale stației de tratare apă. Se regenereaza masa cationică cu: - soluție de clorura de sodiu 10-12%. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare ale statiei de tratare apă.

Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare ale stației de tratare apă.

Neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalațiilor de dedurizare, ce prezintă aciditate sunt neutralizare prin dozare de lesie de soda în rezervoarele de neutralizare din cadrul stației de tratare chimică dupa care sunt evacuate în canal Muresel (EV2).

In cazul celor doua CAF-uri nu se utilizeaza apă în circuit de răcire.

Circuitul de termoficare:

In circuitul de termoficare se utilizează apa dedurizată provenită din stația de tratare apă captată din sursa subterană.

Apa dedurizată se folosește ca apă de adaos în circuitul de termoficare pentru alimentarea cazanelor de apa fierbinte (CAF-uri). Din stația de tratare a apei, apa dedurizată este pompată în degazorul de termoficare de unde este pompata ca adaos pentru înlocuirea pierderilor (neetanseitati, porniri-opriri sau goliri pentru reparații).

Apa din sistemul de termoficare este într-un circuit închis. Este pompată în cazanele de fierbere (CAF-uri) unde se încalzește (max 1500 C) de unde pleacă spre punctele termice din oraș unde încălzește agentul termic iar apoi se reîntoarce în centrală spre a fi reîncalzită. Gradul de recirculare maxim este de 98,2%.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Canalizarea apelor menajere

Apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate în rețeaua internă de canalizare menajera și sunt conduse într-un decantor Imhoff (V= 50 mc). Din decantor apele uzate sunt pompate în canalizarea municipiului Arad, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între CET Hidrocarburi Arad și SC Compania de Apa Arad SA. Apele sunt evacuate prin gura de evacuare  (EV1).

Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe suprafața căilor de acces sunt colectate într-o canalizare pluvială cu evacuarea acestora prin evacuarea tehnologică EV2. Amplasamentul evacuarii EV2 în coordonate STEREO70: X: 217027,002; Y: 526773,01

Apele pluviale provenite din zona adiacentă canalului Muresel sunt evacuate liber în acesta.

Apele pluviale provenite de pe suprafetele clădirilor și zonele adiacente acestora sunt evacuate în canalizarea municipiului (EV1).

Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

a) Canalizarea chimic impură și epurarea/neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalațiilor de dedurizare, ce prezintă aciditate sunt neutralizate prin dozare de lesie de soda în rezervoarele de neutralizare din cadrul stației de tratare chimică după care sunt evacuate în canal Muresel (EV2), conform contractuiui de prestari servicii încheiat între ANIF - Filiala teritorială de lmbunătățiri Funciare.

b)Colectarea și evacuarea apelor uzate tehnologice conventional curate se descarcă în canalul Mureșel conform contractului de prestari servicii încheiat între ANIF -Filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare:

- cuve CAF-uri 4.5 (cazane apa fierbinte) - evacuare EV5;

- garda hidraulică circuit de termoficare - evacuare EV6;

Prin aceste 2 guri de evacuare sunt evacuate ape tehnologice conventional curate care nu necesită epurare, cel mult odată/an sau mai rar. Înainte de evacuare în emisar:

- temperatura apei trebuie sa fie de maxim 35 C°

- pH 6,5-8,5

- 7.1.3. Obligații ale titularului activității

- să respecte prevederile Autorizației de gospodarire a apelor;

- să respecte cerintele B.A.T. în vigoare;

- să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, preepurare și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

- să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să actioneze în conformitate cu prevederile Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pe care are obligatia să-l reactualizeze permanent;

- să ia măsuri corective în cazul în care se constată depașiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementați;

- să determine prin măsuratori datele tehnice privind captarea, aductiunea, tratarea, evacuarea apelor, să organizeze și să întrețina evidenta acestora și să transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor conform legislatiei in vigoare;

- în caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de restrangere sau de încetare provizorie sau definitiva a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunțe conform obligatiunilor contractuale, organul emitent al autorizatiei;

- în cazul provocării unor poluări în receptori, prin depașirea concentrațiilor indicatorilor de calitate autorizați, să anunte Sistemul de Gospodarire a Apelor și Administratia Bazinală de Apa, din  bazinul hidrografic în care funcționează;

- toate instalațiile care conțin substanțe posibil poluatoare vor fi prevăzute cu platforme betonate și sisteme de colectare a eventualelor scurgeri și a apelor pluviale; Rezervoarele vor avea cuve de retenție și platforme impermeabilizate;

- nu se va evacua apa uzată fără ca analizele de laborator să confirme calitatea corespunzatoare.

7.1.4. Cerința BAT

BAT 13 - Pentru a reduce consumul de apă și volumul apelor uzate contaminate evacuate, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Reciclarea apei | Cursurile de ape uzate, inclusiv apele deversate din instalatie sunt reutilizate în alte scopuri. Gradul de reciclare este limitat de cerintele de calitate ale corpului de apă receptor si de echilibrul apei din instalatie | Nu este aplicabilă în cazul apelor uzate provenite din sistemele de răcire, atunci când există substante chimice pentru tratarea apei si/sau concentratii ridicate de săruri din apa de mare | DA, apa se recircula. Apele de la statia de tratare a apei se descarca in canalul Muresel |
| b. | Gestionarea cenusii de vatră uscate | Cenusa de vatră uscată si fierbinte cade din cuptor pe un sistem mechanic de transport si se răceste în aerul ambiant. Nu se utilizează apă în proces. | Este aplicabilă numai în cazul instalatiilor care ard combustibili solizi. Pot exista restrictii tehnice care să împiedice modernizarea instalatiilor de ardere existente | N/A se utilizeaza gaze naturale ca si combustibil , nu rezulta cenusa. |

BAT 14. În vederea prevenirii contaminării apelor uzate necontaminate și a reducerii emisiilor în apă, BAT constă în separarea corpurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în functie de continutul de poluanti.

Descriere - cursurile de ape uzate, care sunt de obicei separate si tratate, includ apele deversate de suprafată, apa de răcire și apele uzate provenite din tratarea gazelor de ardere.

Aplicabilitate - poate fi limitată, în cazul instalatiilor existente, din cauza configurării sistemelor de drenare.

Conformare - apele uzate sunt colectate separat și tratate/epurate corespunzător.

BAT 15. În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere, BAT constă în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos și în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă pentru evitarea diluării.

Nu se aplică - nu rezultă ape uzate din epurarea gazelor de ardere

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ENERGETICE

7.2.1. Energie electrică

Alimentarea cu  energie electrică se realizează prin conexiunea de 6 KV din Stația de transformare „Mureșel” 110/20/6KV. Aceasta se face prin Transformatorul nr.2 – 110/6 KV de 25 MVA, care asigură consumul de Servicii interne din CET HIDROCARBURI SA, care în aceasta situație nu depășește 500 KV. Tot de pe barele de 6KV din CET HIDROCARBURI SA se alimenteaza și LES nr.11 care asigură alimentarea de rezervă pentru serviciile proprii ale Statiei 220/110 KV Horia, precum și Bara 2 de 20 KV din Statia „Mureșel” prin Transformatorul nr.3 de 20/6 KV instalat în aceasta statie.

Pentru întreruperi în furnizarea de energie electrică cu durata de până la o ora, nu sunt  consumatori vitali care să sufere în acest interval avarii majore. Bateriile de acumulatori ale centralei și ale instalatiilor de telecomunicatii asigura functionarea pentru acesta perioadă.

7.2.2. Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica |  | 0 | - |
| Electricitate din alta sursa* | Nu |  |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* | Nu |  |  |
| Gaze (mii Nmc) | 69647 | Nu se aplica | 100 |
| Petrol (Benzină şi motorină, pacura) tone |  | Nu se aplica |  |
| Carbune (cocs) |  |  |  |
| Altele (Operatorul /titularul activitatii trebuie sa specifice) |  |  |  |

Consumul specific de energie pentru activitatea desfășurată:

| Energie intrată cu combustibilul MW | Energie produsă MW | Consum intern MW | Randament % |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | 99 | 22583 | 90% |

Energia specifică

Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu sunt descrise în tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) Gcc/ kWh | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere energie termică | Pt et. – 161 gcc/Gcal |  | 300 gcc/KWh pe plan international |

# 7.2.3 Combustibili utilizați – gaze naturale

Asigurarea necesarului de combustibil gazos pentru cele 2 centrale termice se realizează prin magistrala de medie presiune, staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

| Numele procesului | Numele produsului | Cap proiectată | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generare energie termică | Energie termică | 99MWt (2x49.5 MWt) | Termoficare | 85.12 Gcal/h(2x42.56), 551577Gcal/an la o functinare de 270 zile /an pentru fiecare CAF |

Tehnicile si modul de conformare BAT:

Concluzii privind BAT pentru arderea gazului natural - în lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea gazului natural. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere de pe platformele maritime, care sunt incluse la secțiunea 4.3.

Eficiența energetică

BAT 40 - în vederea creșterii eficienței energetice a arderii gazului natural, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Ciclu combinat | A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2 | General aplicabilă la turbinele și motoarele cu gaz noi, cu excepția cazului în care acestea funcționează mai puțin de 1 500 h/an. Se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente în limitele impuse de tipul ciclului cu abur și de spațiul disponibil. Nu se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente, care funcționează mai puțin de 1 500 h/an. Nu se aplică la turbinele cu gaze antrenate mecanic, care funcționează în regim intermitent cu variații ample de sarcină și frecvente porniri și opriri. Nu se aplică la cazane | N/A |

Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea gazului natural

| Tipul unitatii de ardere | BAT-AEL (1)(2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Randament electric (%) (38) | Consum total net de combustibil (%)(3)(4) | Eficiență energetică mecanică netă (%)(4)(5) |
|  | Unitate noua | Unitate existenta | Unitate noua sau existenta | Unitate noua sau existenta |
| Cazan cu ardere pe gaz | 39-42,5 | 38-40 | 75 — 97 | Fără BAT-AEEL. |

(1) Aceste BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.

(2) În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).

(3) Este posibil ca nivelurile BAT-AEEL pentru utilizarea netă totală de combustibil să nu poată fi atinse dacă cererea de energie termică potențială este prea scăzută.

(4) Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.

(5) Aceste niveluri BAT-AEEL se aplică în cazul unităților utilizate în aplicații cu acționare mecanică.

CONFORMARE: Nu se aplica, nu se produce si energie electrica

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Terenul pe care se află amplasamentul CET HIDROCARBURI SA ARAD are o suprafata de 36 210 m2 fiind amplasat în municipiul Arad, pe canalul Mureșel, de o parte și de alta a acestuia, fiind învecinat cu linia de cale ferata Arad-Timisoara, la cca. 1 km de gara Arad.

Utilizarea terenului de pe amplasamentul   CET HIDROCARBURI SA ARAD este urmatoarea:

- suprafața totală a incintei: St = 36.210 m2
- suprafața construită: Sc = 18.354 m2

- suprafața aferentă retelelor: Sr = 808 m2

- suprafața aferentă căilor de transport: S - 6.456 m2

- suprafața liberă: S = 10.592 m2

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- la Nord – linia de cale ferată Arad-Timișoara/zonă industrială;

- la Est – zonă industrială/comercială;

- la Sud – sediul Electrica/Bulevardele Iuliu Maniu și Nicolae Titulescu/zonă comercială-publică;

- la Vest – zonă industrială/comercială.

Accese:

- poarta 1 (Sud) – acces auto din B-dul Iuliu Maniu (intrarea principală administrativă);

- poarta 2 (Vest) – acces auto din str. Ion Neculce;

- poarta 3 (Est) – acces auto din B-dul Nicolae Titulescu.

Ca urmare a finalizarii perioadei în care operatorul s-a angajat printr-o declarație scrisă, să nu funcționeze mai mult de 17.500 de ore în perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2023, conform Capitolul III, Sectiunea 6, art 33, alin. (1) din Legea nr. 278/2013, cele 4 instalații mari de ardere IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9, și-au încetat activitatea ca instalații mari de ardere.

Soluție identificată pentru continuarea activității, cu respectarea legislației de mediu în vigoare, a fost  transformarea instalațiilor CAF 4 și CAF  5, din instalații mari de ardere, în instalații medii de ardere astfel încât acestea să poată să rămână funcționale și după data de 31.12.2023, până la preluarea în operare pe amplasament a instalațiilor noi, aferente investiției „SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ”

## Au fost efectuate lucrări de transformare a celor două instalatii – CAF 4 și CAF 5 și retimbrarea acestora astfel încât acestea să devină  instalații medii de ardere.

## Transformarea s-a realizat fără modificări constructive, doar prin adaptări la instalațiile de ardere și de automatizare astfel încât să se asigure puteri termice nominale de 49,5 MWt (42,56 Gcal) pentru fiecare cazan. În acest sens s-a redus numarul arzatoarelor și s-a limitat debitul total de gaze naturale consumate la fiecare cazan.

## Reducerea  prin  retimbrare  a  debitului  caloric  nominal  de  la  100 Gcal/h (116,3 MWt) la 42,56 Gcal/h (49,5 MWt), pentru încadrarea ca instalație de ardere de medie putere, s-a realizat prin reducerea numărului de arzătoare în funcționare de la 16 la 8 precum și prin reducerea debitului de gaz/arzator la o valoare mai mică decât cea nominală astfel încât consumul total de gaze naturale să se limiteze la max. 5374 Nm3/h. A fost  limitat debitul de gaz natural consumat pe cazan la 5374 Nm3/h precum și presiunea gazului la arzator la max. 0,31 bar. Debitul max. de gaz natural pe arzator este  de max. 672 Nm3/h.

## De asemenea s-a redus și limitat debitul maxim de apa pe cazan la 1500 t/h.

## Instalația de automatizare este adaptată la noii parametri funcționali conform programului de examinări, verificări și încercări pentru instalația tehnologică și de automatizare. După realizarea lucrărilor cele două cazane au fost  supuse inspecției ISCIR și retimbrate pentru noile capacități de funcționare.

## Astfel pe amplasament exită funcționale cele doua cazane CAF 4 și CAF 5 cu urmatorii parametrii:

CAF 4 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 4 retimbrat sunt următorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43°C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10°C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar funcție de temperatura apei la iesire

Cazanul va functiona cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifică inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) și urmatoarea compoziție volumetrică:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6             1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	           0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzatoare in functiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

Arzatoarele sunt de tip Riello model ER9 NSE. Arzatoarele sunt cu NOx redus și funcționează pe gaze naturale. Arzătoarele sunt echipate cu aprinzătoare de tip gaz-electric, prevăzute cu tijă de ionizare pentru detectarea flăcării aprinzatorului. Pentru supravegherea flăcării este prevazut un detector de flacara în UV.

CAF  5 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 5 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43°C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10°C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar funcție de temperatura apei la ieșire

Cazanul va funcționa cu combustibil gaze naturale conform SR 3317:2003 cu puterea calorifică inferioara 35,169 MJ/Nm3 (8400 kcal/Nm3) și urmatoarea compoziție volumetrică:

- MetanCH4	96,11 %

- EtanC2H6              1,23%

- Propan C3H8	0,30 %

- Butan C4H10	0,13 %

- Pentan C5H12	0,03 %

- Azot N2	           0,90 %

- Dioxid de carbon C02	1,30 %,

Debitul de gaze naturale consumat pe cazan va fi de maximum 5374 Nm3/h. Debitul maximum de gaz natural pe arzator (8 arzătoare în funcțiune) va fi de 672 Nm3/h. Presiunea gazului natural la arzator: max. 0,31 barg.

## Instalațiile IMA 3 și IMA 4 sunt scoase din funcțiune și urmează să fie dezafectate.

## Deasemenea gospodaria de păcură urmează să fie dezafectată în vederea realizarii noului proiect.

## Cele doua CAF -uri vor functiona aproximativ 9 luni/an. In perioada de vara va functiona doar unul din cele doua CAF-uri.

Construcții existente pe amplasament

Pe amplasament sunt situate mai multe construcții în care sunt amplasate birourile funcționale, instalațiile și utilajele de producție precum și ateliere și magazii, după cum urmează:

Cladiri administrative:

- cladirea C1, extras CF 359602, cladire administrativa-birouri cu 3 niveluri si o suprafata construita la sol de 265 m2 , avand subsol, parter , etaj si mansarda cu o suprafata desfasurata totala de 1050 m2. Cladirea are grupuri sanitare atat la parter cat si la etaj;

- cladirea C7, extras CF 359602, cladirea principala a centralei compusa din subsol, parter si trei etaje cu o suprafata construita de  2279 m2 si o suprafata totala desfasurata de  6918  m2.

Subsolul are o suprafata de   168  m2 . Aici se află amplasate instalatiile punctului termic al centralei precum si cablurile electrice principale ale centralei.

La parter se situeaza accesul principal (din fata ) spre etaje precum si accesul secundar  (din spate) spre etaje, sala bateriei pentru iluminatul de sigurantă, sala compresorilor pentru aer instrumental, transformatoarele electrice nr. 1, 2 și 4 precum și hala principala de productie care cuprinde cazanele energetice nr. 6 și nr. 7, turboagregatul energetic TA1, pompele aferente cazanelor si turboagregatului, pompe si vase de dozare, degazorii centralei, boylerele de termoficare si pompele de termoficare si adaos cu scarile si pasarelele de acces necesare la toate nivele acestor instalatii si agregate, precum si un pod rulant.

Parterul are o suprafata desfasurata de de   972  m2.

Etajul I are o suprafata de 962 m2. La acest etaj se afla sala releelor in care sunt ampla-sate releele electrice principale ale centralei, atelierul electric , magazia atelierului elec-tric, vestiarul atelierului electric si un grup sanitar.

Etajul II are o suprafata de 972  m2. La acest etaj sunt amplasate birouri, magazia PRAM si sala podului de cable al centralei precum si un grup sanitar.

Etajul III are o suprafata de 972  m2. La acest etaj sunt amplasate birouri, atelierul EMM, camera de comanda a centralei un hol de acces la cota + 10 m a turboagregatului, un vestiar  cu dusuri si grup sanitar precum si alte doua grupuri sanitare.

Cladiri cu utilizare industrială:

- cladirea C6, extras CF 359602, cladirea centralei vechi, cu 2 niveluri. Aceasta are subsol si parter, suprafata construita  la sol de 2079 m2 si o suprafata desfasurata de 4158 m2.

La subsol se afla rezervoare, conducte, distribuitoare precum si postamente si fundatii ale unor instalatii din centrala veche, dezafectate la ora actuala.

La parter se afla ateliere de reparatii si magaziile aferente acestora , un birou cu dus si grup sanitar, magazia principala a centralei precum si un pod rulant, atelierul de strungarie, magazie si atelierul de interventie termoficare.

De asemenea, în partea dinspre curte, cladirea adaposteste transformatoarele nr. 5 si 6, birouri, doua grupuri sanitare precum si vestiarul principal al centralei prevazut cu dusuri si grupuri sanitare;

- cladirea C9, extras CF 359602, cladirea statiei de tratare a apei cu 2 niveluri si o suprafata construita la sol de 699 m2. Suprafata construita desfasurata este de 2946 m2, formata din subsol, parter si etaj, edificata in anul 1967. Subsolul are o suprafata de 529  m2. Aici sunt amplasate bazinele de saramura, bazinele de lapte de var, cisternele de depozitare acid sulfuric si soda caustica, pompele de saramura si pompele de lesie soda caustica si lapte de var precum si groapa de puncte joase pentru colectarea apelor de la parter sau de infiltratie.

Parterul are o suprafata de 699 m2. La parter sunt amplasate bazinele de apa, pompele, compresoarele, frontul de vane cu conducte si armaturi, tabloul de comanda,magazia si scarile de acces la etaj;

Etajul are o suprafata de 1015  m2. La etaj sunt amplasate birouri, laboratorul chimic, vestiare cu grupuri sanitare, alte doua grupuri sanitare precum si terasa cu filtre de tratare ape, neacoperita;

- cladirea C8, extras CF 359602, cladire pompe termoficare cu parter, suprafata construita de 161 m2, alipita cladirii C7.

- cladirea C12, extras CF 359602, cladire extindere statie de tratare a apei, alipita cladirii C9, cu parter si o suprafata construita de 120 m2. Cladirea adaposteste filtrele de tratare condens si pompele nr. 4 si 5 neutralizare cu conductele aferente;

- cladirea C2, extras CF 359602, cladire depozit, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 32 m2, suprafata construita desfasurata de 38 m2, aici fiind amplasate transformatoarele nr. 10 si 11 precum si o magazie;

- cladirea C11, extras CF 359602, cladire pompe apa de racire, cu subsol cota „ -2,0 m”, regim de inaltime P, avand o suprafata construita la sol de 36 m2. La subsol sunt amplasate cele  patru pompe pentru vehicularea apei de racire, conductele si armaturile corespunzatoare;

- cladirea C15, extras CF 307809, cladire casa pompe gospodarie de pacură,  cu parter si o suprafata construita la sol de 43 m2;

- cladirea C16, extras CF 307809, cladire statie pompe pacura, regim de inaltime P si o suprafata construita la sol de 202 m2. Cladirea adaposteste pompele de pacura cu conductele aferente, situate la subsol, scari si pasarele de acces la cotele de „ – 3,5 m” si „ – 6,5 m”. Parterul are o suprafata de 160,25  m2 si aici sunt amplasate vane , statia electrica pe o suprafata de 33  m2, sala variator liniar de turatie cu suprafata de 8  m2 ;

- cladirea C13, extras CF 307811, cladire statie electrica CAF-uri, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 143 m2, suprafata construita desfasurata de 143 m2 ;

- cladirea C14, extras CF 307811, cladire CAF 4 si CAF 5, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 661 m2, suprafata construita desfasurata de 661m2. Constructia metalica a CAF-urilor se inalta pana la 55 m, avand scari metalice de acces. La parter se afla camera de comanda, pompe compresoare si ventilatoare. De asemenea sunt prevazute scari si pasarele de acces la cotele de verificare si reparatii ;

Cadiri auxiliare

-  clădirea C10, extras CF 359602, cladire remiza PSI, în regim de parter cu o suprafata construita de 51 m2. In interior este amenajat un birou si sunt adapostite materiale si echipamente de interventie la incendii;

- constructia C12, extras CF 307809, rezervor apa de incendiu, cu o suprafata construita la sol de 111 m2 si desfasurata de 111 m2;

- cladirea C4, extras CF 359602, tarc imprejmuit pentru depozitare materiale metalice pentru reparatii, cu o suprafata construita la sol de 38 m2;

- cladirea C5, extras CF 359602, cladire magazie materiale pt atelierul de exploatare termomecanica,regim de inaltime P , avand o suprafata construita la sol de 50 m2, suprafata construita desfasurata de 50 m2, in care este compartimentata si magazia pentru depozitare ulei uzat , avand o suprafata de  6,9  m2;

- clădirea C1, extras CF 359603, cladire depozit,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 107 m2, suprafata construita desfasurata de 107 m2, aici fiind amplasate doua magazii si un garaj auto ;

- cladirea C2, extras CF 359603, cladire fost atelier de forja,regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 20 m2, suprafata construita desfasurata de 20 m2, actualmente folosita ca magazie pentru colectarea deseurilor electrice si electronice;

- punct control nr.1 (poarta 1), cladire cu parter, in suprafata de 12,5 m2. Cladirea este alipita de cladirea C1, extras CF 359602. In cladire se afla si un grup sanitar;

- cladirea C11, extras CF 307811, cladire cabina poarta nr. 2, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 5 m2, suprafata construita desfasurata de 5 m2;

- cladirea C16, extras CF 307811, cladire magazie chimicale, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 258 m2, suprafata construita desfasurata de 258 m2.  La subsol sunt amplasate cate o cisterna pentru acid sulfuric si soda caustica folosite pentru descarcarea acestora din vagoane iar la parter se afla materiale pentru lucrarile de mentenanta in statia de tratare chimica a apei;

- constructia C18, extras CF 307811, sopron depozitare sare bulgari, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 60 m2 ;

Instalatii bazine și rezervoare

- construcția C5, extras CF 307809, separatorul de pacura cu conductele si armaturile corespunzatoare, amplasat la sol cu o amprenta de 17 m2;

- constructia C6, extras CF 307809, bazin de colectare condens de pe rampa de descarcare pacura, amplasat la sol cu o amprentă de 10 m2;

- constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 3150 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 1172 m2 si desfasurata de 1172 m2;

- constructia C7, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 750 m3, amplasat subteran cu o suprafata construita la sol de 261 m2 si desfasurata de 261 m2;

- constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 750 m3, amplasat subteran cu o suprafata construita la sol de 255 m2 si desfasurata de 255 m2;

- constructia C6, extras CF 307809, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 2000 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 720 m2 si desfasurata de 720 m2;

- constructia C15, extras CF 307811, turn de racire cu o suprafata construita la sol de 1072 m2, suprafata construita desfasurata de 1072 m2

- constructia C1, extras CF 307815, rezervor de depozitare pacura cu o capacitate de 6000 m3, amplasat la sol cu o suprafata construita la sol de 733 m2 si desfasurata de 733 m2;

Pe amplasament se mai află, amplasate, decantorii de apă de răcire, rampele de descarcare pacură cu conductele aferente, conducte de termoficare, drumuri de acces, poduri de cable, platforme betonate, alte soproane si tarcuri pentru depozitare.

Pentru realizarea noului proiect „SURSA DE PRODUCȚIE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ PRIN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ” , se vor dezafecta sau demola urmatoarele cladiri:

- cladirea C15, extras CF 307809, cladire casa pompe gospodarie de pacura,  cu parter si o suprafata construita la sol de 43 m2,edificata in anul1957 ;

- cladirea C16, extras CF 307809, cladire statie pompe pacura, regim de inaltime P si o suprafata construita la sol de 202 m2. Cladirea adaposteste pompele de pacura cu conductele aferente, situate la subsol, scari si pasarele de acces la cotele de „ – 3,5 m” si „ – 6,5 m”. Parterul are o suprafata de 160,25  m2 si aici sunt amplasate vane , statia electrica pe o suprafata de 33  m2, sala variator liniar de turatie cu suprafata de 8  m2 ;

- cladirea C16, extras CF 307811, cladire magazie chimicale, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 258 m2, suprafata construita desfasurata de 258 m2.  La subsol sunt amplasate cate o cisterna pentru acid sulfuric si soda caustica folosite pentru descarcarea acestora din vagoane iar la parter se afla materiale pentru lucrarile de mentenanta in statia de tratare chimica a apei;

- constructia C18, extras CF 307811, sopron depozitare sare bulgari, regim de inaltime P cu o suprafata construita la sol de 60 m2 ;

- constructia C5, extras CF 307809, separatorul de pacura cu conductele si armaturile corespunzatoare, amplasat la sol cu o amprenta de 17 m2;

- constructia C6, extras CF 307809, bazin de colectare condens de pe rampa de descarcare pacura, amplasat la sol cu o amprenta de 10 m2;

- constructia C15, extras CF 307811, turn de racire cu o suprafata construita la sol de 1072 m2, suprafata construita desfasurata de 1072 m2.

Mijloace de transport și intervenție: autoturisme, autoutilitare, camionetă și excavator.

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

### 8.2.1 Activitatea desfăşurată

### Pe amplasamentul există o singură instalaţie formată din 2 cazane de apă fierbinte de 49.5 MWt fiecare cu anexele respective, ce produc o energie termica de 99 MWt împreună.

### Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfăşoară:

### Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune, staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

### Dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de apa calda , în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

### Obţinerea apei fierbinţi prin cele 2 cazane de apă fierbinte de 49.5 MWt  fiecare;

### Utilizarea apelor chimic impure provenite din regenerări şi spălări de filtre după neutralizare;

### Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

### 8.2.2 Descrierea activității

### Combustibilul - Acest flux de materiale depinde de puterea termică momentană a centralei şi de natura şi calitatea combustibilului utilizat. Necesarul de combustibil gazos se asigura prin intermediul furnizorilor de gaze naturale prin magistrala de medie presiune, statia de reglare gaze și rețele de distribuție în incintă.

### Aerul necesar arderii - Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirii în care se află instalate cazanele de apa fierbinte.

### Gazele de ardere - În urma arderii combustibilului în focar rezultă gaze de ardere a căror temperatură este ridicată. Gazele de ardere cedează căldura fluidului de lucru (apa), reducându-şi treptat temperatura până la temperatura de ieşire din cazan.Coşul de evacuare a gazelor de ardere are înălţimea H = 56 m,  Dv = 3.2 m pentru fiecare cazan, astfel încât poluanţii conţinuţi în acestea (CO2, NOx, ) să aibă o dispersie mare.

### Apa de adaos în circuitul termic - Debitul de apă de adaos depinde de cantitatea de condensat pe care o restituie consumatorii interni si externi.

### Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne - Reprezintă fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice.

### Centrala electrică de termoficare pe hidrocarburi Arad are în funcţiune 2 cazane de apă fierbinte care asigură un necesar de energie termică de 85.12 Gcal/h apă fierbinte (99MWt). Ele funcționează fie concomitent, fie alternativ în funcție de necesarul de energie termică necesară. Se preconizează o funcționare de 270 zile/an pentru fiecare cazan. Gazele de ardere rezultate sunt evacuate pe câte un coș pentru fiecare cazan, nu se evacuează pe cos comun.

### Instalaţiile medii de  ardere din sunt:

CAF 4 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 4 retimbrat sunt următorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43°C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10°C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar funcție de temperatura apei la iesire

CAF  5 retimbrat

Parametrii CAF-ului nr. 5 retimbrat sunt urmatorii:

- Debit caloric nominal: 49,5 MWt (42,56 Gcal/h)

- Debit caloric minim: 11,63 MWt (10 Gcal/h)

- Debit de apa: 1000-1500 t/h

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric nominal   28  ÷   43°C

- Ecart de temperatura apa la debitul caloric minim      7 ÷ 10°C

- Presiune apa la iesire 2 ÷ 20 bar funcție de temperatura apei la ieșire

### 8.2.3 Activități conexe

### Staţia de tratare chimică a apei:

### Dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

### a) Dedurizarea apei

### Apa brută este trecută peste o masă Na cationică în 2 trepte având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na. După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei ionice se procedează la afânarea masei cu apă brută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu (efluenţii rezultaţi sunt deversaţi în canalul Mureşel).

### Din procesul de preregenerare a masei H cationice în efluent sunt prezente cloruri ajungând până la concentraţii 350 – 360 mg/l.

### Din procesul de regenerare a masei H cationice cu NaCl rezultă în efluent ioni – cloruri în concentraţii de până la 380 mg/l.

### Din procesul de regenerare a maselor anionice cu NaOH rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de până la 115 – 120 mg/l.

### La regenerarea masei filtrelor de dedurizare rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de 170 – 180 mg/l.

### b) Neutralizarea apelor

### Apele rezultate din regenerări prezintă acidităţi care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acesteia se realizează prin neutralizarea lor cu lesie de soda. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.  Deşi  atât în procesul de regenerare cât şi în cel de neutralizare apar degajări de căldură, totuşi acestea nu sunt atât de importante încât să ridice temperatura întregului volum de ape peste 28oC.

### Staţii de preepurare (Bazine de neutralizare a apelor):

### Neutralizarea apelor uzate se realizează în două rezervoare: 150 mc și  200 mc

### Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

### - canalizarea apelor menajere;

### - canalizarea apelor pluviale;

### - canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

### Alte dotari:

### Transformatoare

### Centrala are 11 transfprrnatoare electrice de putere mică între 630 KVA și 1 MVA. Dintre acestea  7 transformatoare sunt amplasate în incinte închise proprii (celule) prevazute sub transformator, cu cuve din beton care pot prelua în situatii accidentale, întreaga cantitate de ulei din transformator (fara continut de PCB). Patru transformatoare sunt amplasate în aer liber, în incinte acoperite și înconjurate cu gard de sârmă și sunt prevazute cu borduri de beton care delimiteaza spațiul de sub transformatoare, umplut cu piatra Sparta. Incinta bordurata poate prelua întreaga cantitate de ulei din transformatoare, în cazul unei scurgeriaccidentale.

### Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

### Reţelele termice de transport agent termic primar în municipiul Arad sunt constituite din reţele magistrale de apă fierbinte inclusiv racordurile la punctele termice în lungime de 167,9 Km şi reţeaua de abur industrial şi sunt actualmente în gestiunea SC CET HIDROCARBURI  SA

### Reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar precum şi 44 puncte termice care deservesc populaţia sunt o parte în patrimoniul Consiliului Local Arad şi o parte în patrimoniul SC CET HIDROCARBURI SA. Pentru traseele care sunt în gestiunea CLM, SC CET HIDROCARBURI SA deține concesiune. Lungimea totală a traseelor de distribuţie agent secundar este de 99,052 Km.  Alte 53 de puncte termice sunt în gestiunea altor agenţi economici (firme, instituţii).

### Depozite şi magazii pentru:

### carburanți și uleiuri

### materii și materiale de schimb

### acetilenă

### oxigen

### reactivi chimici

### -    echipament de protectie si securitatea muncii.

### Pentru hidroxid de sodiu

### - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

### - 1 rezervor cilindric vertical de 40 mc;

### Capacitatea utilă de depozitare pentru hidroxid de sodiu, exprimat în Na OH 100% este de 60 tone.

### Pentru acid sulfuric

### - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

### - 1 rezervor cilindric vertical de 40 mc; Capacitatea utila de depozitare pentru acid sulfuric este de 140 tone.

### - sare gema bulgari - depozit deschis, acoperit în rampă, cu o capacitate de 100 t.

### CET HIDROCARBURI SA Arad este atat producator de energie termică cât și consumator, utilizand circa 10% din energia produsa.

### Cuve de retentie

### Pentru cisternele nr. 1 și 2 stoc acid sulfuric și cisternele nr. 1 și 2 stoc lesie soda caustică fiecare avand o capacitate de 15 mc situate în stația de tratare ape la cota -3,5 m (subsol) nu exista cuva de retentie propriu - zisă dar întreg subsolul a fost placat antiacid, până la o înaltime de 60 cm având astfel o capacitate de retenție împreună cu groapa de puncte joase și canalul colector de 60 m3.

### Pentru cisternele nr. 3 stoc acid sulfuric și 3 stoc lesie soda caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale. Există un canal colector și un cămin de neutralizare situat langă magazie care are un volum util de retenție de 4,0 m. Din această cauză acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decât un timp foarte scurt până la transportul reactivilor la statia de tratare.

### Rezervoarele verticale de acid sulfuric și lesie soda caustica situate în exteriorul statiei la cota “0” fiecare având o capacitate de depozitare de 40 m3 au o cuva de volum mic legata la o cuvă de retenție placată antiacid cu o capacitate de 55 m3. Rezervoarele verticale nu se folosesc decât ca soluție de rezerva, în situația în care ar aparea probleme și trebuie să se transfere acid sau soda din cisternele nr. 1 si 2 pentru reviziile sau reparațiile acestora.

### Gospodaria de pacura - neutilizată

### Este formata din :

### doua rezervoare subterane	-2x750 mc, util 2x600 mc; 
- un rezervor subteran	- 1x2000 mc, util 1x1800 mc

### un rezervor metalic suprateran	- 1x3150 mc, util 1x2900 mc

### un rezervor metalic suprateran  - 1x5000 mc, - util 1x4700 mc

### TOTAL UTIL : 10.600 mc

### rampa de descarcare

### statia de pompare

### Rezervoarele de păcură nu se mai utilizează.

### Alte magazii

### Masa ionica este aprovizionată în saci și este depozitată în hala de la secția de tratare ape.

### Sisternul de exploatare în sistem de siguranta a centralei

### Un rol important în centrală îl are sisternul de protecție, care sesizează abaterile mărimilor de exploatare care pot conduce la defecțiuni și avarii și intervine în mod direct pentru prevenirea acestora.

### Acțiunea protecțiilor asupra proceselor se face în mai multe etape, în funcție de nivelul consecintelor ce decurg din funcționarea anormala și anume:

### semnalizare luminoasă și sonoră, dacă depașirea limitelor parametrilor nu conduce la pericol de incident;

### comandă directă a reducerii sarcinii dacă, prin micsorarea puterii, fluxului și/sau a debitelor de fluid poate reveni la conditiile normale;

### declansarea imediata a agregatelor cu oprirea instalatiei (ventile de închidere rapidă, întrerupătoare automate) dacă pericolul de avarie și/sau poluare este iminentă. Modul de fucționare pentru fiecare situație în parte este descris în instrucțiunile de lucru aferente proceselor.

### Instalatiile de automatizare

### Supravegherea parametrilor principali care privesc întreaga centrală, precum și comanda și controlul instalațiilor electrice ale serviciilor interne, se realizeaza din camera de comandă a centralei.

### Monitorizarea emisiilor la cazane

### CAF 4 și CAF 5  sunt prevazute cu echipamente separate de monitorizare continuă a NOx, pulberi, Exista posibilitatea ca echipamentul să monitorizeze si CO.

### Alimentarea cu gaze  naturale

### Instalaţia de gaze naturale – SRM

### Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

### 8.3. Diagrama elementelor principale ale instalației

Sistemul de exploatare

Funcţionarea corectă a cazanelor din punctul de vedere al protecţiei mediului este influenţată de modul de operare în special al instalaţiei de ardere şi de buna funcţionare a circuitului gazelor de ardere. Sistemul de exploatare acordă o maximă importanţă în special secvenţelor de pornire şi oprire a instalaţiei si a celorlalte operatiuni astfel:

- Pregătirea pentru pornire

În cadrul acestei etape de pregătire este necesar ca în prima fază să se efectueze verificarea integrităţii tuturor echipamentelor componente şi a stării de curăţenie a suprafeţelor exterioare ale acestora; de asemenea se verifică să fie asigurate iluminatul corespunzător şi circulaţia liberă, fără obstacole, pe toate căile de acces spre arzătoare şi spre armăturile prevăzute pe circuitele fluidelor de lucru.

1. Se execută un control amănunţit al cazanului şi al instalaţiilor conform instrucţiunilor de exploatare.

2. Se anunţă dispecerul pe centrală şi se cere avizul de pornire, după primirea căruia se continuă astfel:

- se cere punerea în funcţiune a aparatelor de măsură, punerea pe poziţie de probă a motoarelor şi sub tensiune a armăturilor pe circuitele de apă, aer, gaze arse, suflare.

- se face proba comenzilor armăturilor şi şiberelor, a semnalizărilor şi protecţiilor tehnologice în prezenţa personalului AMC.

- Pornirea cazanului

Pentru pornirea cazanului se execută următoarele operaţiuni:

– se verifică poziţia robinetelor de drenaj şi Dn 80 pentru a nu se pierde în mod inutil apa din cazan

– se umple cazanul cu apă din reţeaua de termoficare prin deschiderea ventilului de ocolire a electrovalvei intrare. Ventilul de intrare a apei în CAF 4-5 se află în partea stângă a fiecărui cazan iar cel de ieşire în partea dreaptă, dacă privim aria cazanelor dinspre canalul Mureşel spre linia de cale ferată Arad-Timişoara.

- se verifică poziţia robinetelor de aerisire. În cazul când temperatura este scăzută şi mai ales când bate vântul şi este pericol ca conductele de aerisire să îngheţe, robinetele de aerisire se deschid uşor, pentru a se crea o circulaţie continuă a apei.

– se verifică poziţia robinetelor instalaţiei de spălare, pentru a nu curge continuu apa în cazan

– se ventilează cazanul timp de 10-15 minute punând în funcţionare minimum 4 ventilatoare. Pornirea ventilatoarelor se realizează prin manevra de aprindere a arzătoarelor respective cu condiţia ca clapeta de blocaj combustibil să fie închisă şi presiunea în conducta de combustibil după clapeta de blocaj să fie zero.

După ce cazanul este plin cu apă, se constată prin ieşirea apei de la robineţii de aerisire

Funcţionarea de regim

Pe parcursul funcţionării cazanului o importanţă deosebită se va acorda siguranţei în exploatare şi calităţii arderii.

- Se va urmări ca presiunile de gaz la arzător să fi egale.

- Variaţia sarcinii arzătoarelor se va realiza prin variaţia debitului de gaze naturale şi aer cu elementele de reglare respective.

- Armăturile vor fi protejate de lovituri, surse de foc.

- Armăturile defecte vor fi reparate sau înlocuite astfel încât în instalaţie toate armăturile să fie permanent în stare ireproşabilă de funcţionare.

- În cazul apariţiei unei defecţiuni se va analiza de la caz la caz, dacă defecţiunea se va remedia cu cazanul în funcţiune sau va fi necesară oprirea cazanului.

Oprirea

a) La oprirea unui arzător

- Se închid automat: cele două ventile de închidere rapidă şi clapa de aer şi se deschide robinetul electromagnetic pentru aerisire.

- Se închide clapa fluture.

b) La oprirea cazanului sau a instalaţiei de ardere pentru susţinere

- Se opresc arzătoarele

- Se închide VIR principal Dn 400 şi se deschide aerisirea principală

- Se închid robinetele manuale şi se deschid robinetele de aerisire Dn 25 şi Dn 100 de pe circuitele de gaz.

Exploatarea cazanului

- sarcina cazanului se asigură prin introducerea sau scoaterea din funcţiune a numărului de arzătoare necesar, manual de la tablou

- nu se admite funcţionarea cazanului cu mai puţin de două arzătoare

- procesul de ardere trebuie supravegheat sistematic în care scop flacăra trebuie să umple uniform focarul şi să nu ajungă în faşcicolul de convecţie

- nu se admite arderea cu fum negru, nici chiar de scurtă durată, pe coş trebuie să iasă numai produse de ardere transparente

- reglajul arderii se realizează prin varierea presiunii combustibilului pe baza indicaţiilor date de analizorul gazelor de ardere

- debitul de apă care trece prin cazan trebuie să fie minimum cel indicat:

  - 1500 t/h în regim de vârf

  - 1000 t/h în regim de bază

  - CAF 4-5 funcţionează în regim de bază

  - Temperatura apei la ieşire din cazan nu trebuie să depăşească 150oC. În cazul când temperatura apei depăşeşte această valoare se reduce sarcina cazanului scoţând din funcţiune câteva arzătoare

În timpul funcţionării cazanului se verifică periodic starea izolaţiei.

Conformare la cerinţele BAT

Asigurarea funcționării corespunzătoare prin:

1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

La S.C. CET Hidrocarburia fost implementat „Sistemul de management al securităţii mediului”, prin implementarea căruia au fost adoptate:

- Programul sistemului de management al securităţii mediului;

- Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului.

- Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului

- Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu

- Managementul pentru modernizare care include următoarele acţiuni:

-  introducerea unor „tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele „tehnologii adăugate”;

-  utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut;

- monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

2. Minimizarea impactului produs de accidente și de avarii printr-un plan de prevenire și management al situatiilor de urgenta;

Planul pentru situaţii de poluari accidentale  cuprinde:

- Modul de acţionare în caz de producere a unei poluări accidentale  sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a mediului;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Responsabilităţile şi coordonarea activităţilor în  situaţii de urgenţă.

- Rezervoarele de substante periculoase sunt prevazute cu cuve de retentie.

- Planul de urgenţă internă pentru CET HIDROCARBURI SA cuprinde activităţile generale care se intreprind pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor de pe amplasament cât şi măsurile de intervenţie intreprinse în cazul producerii de incendii, explozii, accidente – contaminări şi calamităţi naturale.

Performanta generală de mediu si calitatea arderii

BAT 6 - în vederea îmbunătătirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și a reducerii emisiilor de CO și substanțe nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnică | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Malaxarea si amestecarea combustibilului | Asigură conditii de ardere stabile si/sau reduc emisiile de poluanti prin amestecarea aceluiasi tip de combusti bil de diferite calităti | General aplicabilă | Nu se aplica; in instalatie se utilizeaza gaz natural preluat din reteaua de gaze naturale a furnizorului. |
| b. | Întretinerea sistemului de ardere | Întretinerea periodică planificată conform recomandărilor furnizorilor |  | DA |
| c. | Sistem de control avansat | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.1 | Aplicabilitatea la instalatiile de ardere vechi poate fi conditionată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere si/sau a sistemului de control al comenzilor | Da, intreg procesul este condus prin programul instalat. |
| d. | Un model bun de echipamente de ardere | Un model bun de cuptor, camere de ardere, arzătoare si dispozitive conexe | Se aplică, în general, la instalatiile de ardere noi | DA (arzatoare bune cu nivel redus de NOx ) |
| e. | Selectia combustibilului | Se selectează sau se trece integral sau partial la un alt combustibil/alti combustibili având un profil ecologic mai bun (de exemplu, cu un continut redus de sulf si/sau mercur) dintre tipu rile de combustibil disponibile, inclusiv în situatiile de punere în functiune sau atunci când se utilizează combustibili de rezervă | Se aplică în limitele impuse de disponibilitatea tipurilor adecvate de combustibil cu un profil ecologic mai bun în ansamblu, la care se poate adăuga impactul politicii energetice a statului membru în cauză sau al echilibrului de combustibil la nivelul integral al ampla samentului în cazul arderii de combus tibili pentru procese industriale. În cazul instalatiilor de ardere existente, tipul de combustibil ales poate fi conditionat de configuratia si proiectarea in stalatiei | Da, -s-a inlocuit lignitul cu gaze naturale |

Conformare: Se aplică arderea optimizată; se utilizeaza arzatoare cu NOx redus.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate în atmosferă

Poluanții principali emiși în aer sunt cei proveniți din arderea gazelor naturale

| Proces | IMA/ Cap. nominala | Intrari comb. | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere | CAF 4 | 5374 Nm3/h gaze naturale | Emisii NOx CO2 CO Pulberi | Se monitorizeaza continuu NOx, pulberi si CO | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |
| Ardere | CAF 5 | 5374 Nm3/h gaze naturale | Emisii NOx CO2 CO Pulberi |  | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |

Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaz | CAF4 | NOx pulberi | Arzătoare cu NOx redus Monitorizare continua | existent |
| Ardere gaz | CAF5 | NOx pulberi | Arzătoare cu NOx redus Monitorizare continua | existent |

9.1.2. Emisii difuze

Se vor lua toate masurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel încât impactul activităţii asupra personalului muncitor şi a populaţiei din zona învecinată să fie minim.

Se vor monitoriza imisiile la locurile de muncă, conform prevederilor legislaţiei specifice de protecţie a muncii.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Arad, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

-să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

Monitorizarea în condiţii anormale de funcţionare este necesară în cazul apariţiei unei poluări accidentale datorată unor disfuncţionalităţi tehnologice cum ar fi: opriri, porniri cădere a echipamentului de control sau de reducere a emisiilor, care ar putea determina apariţia unui episod de poluare cu posibil impact semnificativ asupra atmosferei. In toate aceste cazuri se va interveni rapid pentru reducerea impactului conform procedurilor de intervenţie în caz de poluări accientale şi se va anunţa imediat autoritatea locală de mediu şi Garda de Mediu.

- Procedura pentru situaţiile de funcţionare necorespunzătoare sau de întrerupere a funcţionării echipamentelor de reducere a emisiilor va conţine:

1. Inregistrarea întreruperii functionării sau a funcţionarii necorespunzătoare: data, ora, cauza, efectul produs ( creşterea valorii emisiilor).

2. Notificarea disfunctionalităţii către autoritatea competentă de mediu (data, ora, cauza, efectul produs).

3. Luarea de urgenţă a măsurilor care se impun pentru remediere (plan urgent de gestionare a situaţiei) şi transmiterea lor către APM Arad.

4. Solicitarea motivată a unei eventuale derogări de la limitele de timp admise conform legislaţiei în vigoare;

5. Inregistrarea repunerii în funcţiune a instalaţiei: data, ora

6. Notificarea punerii în funcţiune către autoritatea competentă de mediu (buletinul de analiză a emisiilor la data şi ora pornirii).

Cerițe BAT

BAT 7 - pentru reducerea emisiilor de amoniac în aer provenite din utilizarea sistemului de reducere catalitică selectivă (SCR) si/sau de reducere necatalitică selectivă (SNCR) pentru reducerea emisiilor de NOx, BAT constă în optimizarea proiectării si/sau functionării RCS si/sau SNCR (de exemplu, optimizarea raportului de reactiv la NOX, distributia omogenă a reactivilor si stabilirea dimensiunii optime a picăturilor de reactiv).

Nivelurile de emisii asociate BAT

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NH3 în aer provenite din utilizarea RCS si/sau SNCR este < 3-10 mg/Nm3 ca medie anuală sau medie pe perioada de prelevare a probelor. Limita inferioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează RCS, iar limita superioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează SNCR fără tehnici de reducere la umed. În cazul instalatiilor care ard biomasă și functionează la sarcini variabile, precum si în cazul motoarelor care ard păcură grea si/sau motorină, limita superioară a BAT-AEL este de 15 mg/Nm3.
Conformare : nu e cazul, nu este necesara Instalație SNCR,  se utilizeaza arzatoare cu NOx redus care asigura incadrarea emisiilor in VLE impuse. In consecinta nu sunt emisii de amoniac.

BAT 8 - pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în conditii normale de functionare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea si disponibilitatea optimă, prin proiectare,exploatare si întretinere adecvată.

Conformare

Sistemele de reducere a emisiilor, arzatoarele cu NOx redus sunt utilizate la capacitate optimă, au fost analizate și verificate la retimbrarea CAF-urilor.

BAT 9 - în vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu a instalatiilor de ardere si/sau de gazeificare si a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calitătii/control al calitătii pentru toti combustibilii utilizati, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1):

(i) Caracterizarea initială completă a combustibilului utilizat, inclusiv cel putin parametrii enumerati mai jos si în conformitate cu standardele EN. Se pot aplica standardele ISO, standardele nationale sau alte standarde internationale cu conditia ca acestea să asigure furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă.

(ii) Testarea periodică a calitătii combustibilului pentru a verifica dacă acesta este compatibil cu caracterizarea initială si în conformitate cu specificatiile de proiectare a instalatiei. Frecventa testării si parametrii alesi din tabelul de mai jos se bazează pe variabilitatea combustibilului si o evaluare a relevantei emisiilor de poluanti (de exemplu, concentratia în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere).

(iii) Adaptarea ulterioară a setărilor instalatiei, după cum si când este necesar si posibil [de exemplu integrarea caracterizării si controlului combustibilului în sistemul de control avansat (a se vedea descrierea de la sectiunea 8.1)].

Descriere
Caracterizarea initială si testarea periodică a combustibilului se pot efectua de către operator si/sau furnizorul de combustibil. În cazul în care acestea se efectuează de către furnizor, rezultatele complete sunt puse la dispozitia operatorului sub forma unei specificatii si/sau garantii a furnizorului pentru produs (combustibil).

| Combustibil(i) | Substante/parametri care fac obiectul caracterizării | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- |
| Biomasă/turbă | — PCN — umiditate | N/A |
|  | — Cenusă — C, Cl, F, N, S, K, Na — Metale si metaloizi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) | N/A |
| Huilă/lignit | — PCN — Umiditate — Materii volatile, cenusă, carbon fixat, C, H, N, O, S | Da |
|  | — Br, Cl, F | Incert (nu se fac aceste analize) |
|  | — Metale si metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | Incert (nu se fac aceste analize) |
| PG | — Cenusă — C, S, N, Ni, V | N/A |
| Motorină | — Cenusă — N, C, S | N/A |
| Gaze naturale | — PCN — CH 4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indicele Wobbe | N/A |
| Combustibili rezultati din procesele din industria chimică (1) | — Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Metale si metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | N/A |
| Gaze de procese tehnologice pentru siderurgie | — PCN, CH4 (pentru GC), CXHY (pentru GC), CO2, H2, N2, sulf total, pulberi, indi cele Wobbe | N/A |
| Deseuri (2) | — PCN — Umiditate — Materii volatile, cenusă, Br, Cl, C, F, H, N, O, S — Metale si metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | N/A |

(1) Lista substantelor/parametrilor caracterizate/caracterizati poate fi redusă doar la cele care pot fi prevăzute în mod rezonabil a fi prezente în combustibil(i) pe baza informatiilor privind materiile prime si procesele de productie.

(2) Această caracterizare se efectuează fără a aduce atingere aplicării procedurii privind acceptarea prealabilă si acceptarea deseurilor, care este prevăzută la BAT 70(a), ceea ce poate conduce la caracterizarea si/sau controlul altor substante/parametri pe lângă cele enumerate/cei enumerati în prezentul document.

Conformare - Furnizorul de gaze naturale, la cererea consumatorului furnizeaza caracteristicile gazelor furnizate.

BAT 10 -  pentru a reduce emisiile în aer si/sau în apă în conditii de functionare altele decât cele normale (OTNOC), BAT constă în elaborarea si punerea în aplicare a unui plan de gestionare în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), proportional cu relevanta unor posibile eliberări de poluanti, care să includă următoarele elemente:

- proiectarea corespunzătoare a sistemelor considerate relevante pentru aparitia OTNOC care ar putea avea un impact asupra emisiilor în aer, apă si/sau sol (de exemplu, concepte de modele cu sarcină redusă pentru reducerea sarcinilor de pornire si de oprire minime în vederea asigurării unei productii stabile la turbinele cu gaz);

- elaborarea si punerea în aplicare a unui plan specific de întretinere preventivă pentru aceste sisteme relevante;

- analizarea si înregistrarea emisiilor produse ca urmare a OTNOC si a împrejurărilor aferente si punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar;

- evaluarea periodică a emisiilor globale în timpul OTNOC (de exemplu, frecventa evenimentelor, durata, cuantificarea/estimarea emisiilor) si punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar.
Conformare  - pentru fiecare cazan  exista instructiuni de exploatare în conditii de functionare altele decât cele normale, sunt planificate anual lucrarile de mentenanta preventiva, exista proceduri de inregistrare si raportare a incidentelor, se vor face periodic analize ale incidentelor

BAT 11 - constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer si/sau în apă în timpul OTNOC.
Descriere
Monitorizarea se poate efectua prin măsurarea directă a emisiilor sau prin monitorizarea parametrilor surogat, dacă aceasta se dovedeste a fi de o calitate stiintifică echivalentă sau mai bună decât măsurarea direct a emisiilor. Emisiile în fazele de pornire si de oprire (SU/SD) pot fi evaluate pe baza măsurării detaliate a acestora în cadrul unei proceduri SU/SD tipice cel putin o dată pe an si, pe baza rezultatelor acestei măsurători, se pot estima emisiile pentru fiecare SU/SD pe parcursul anului.

Conformare - emisiile se măsoară inclusiv în cazul OTNOC, monitorizarea emisiilor in aer fiind continua.

Cerințe BAT – Eficiența energetică

BAT 12 - în vederea cresterii eficientei energetice a unitătilor de ardere, de gazeificare si/sau IGCC care functionează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Optimizarea arderii | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. Optimizarea arderii reduce la minimum continutul de substante nearse în gazele de ardere si în reziduurile solide rezultate în urma arderii | General aplicabilă | DA |
| b. | Optimizarea conditiilor în mediul de lucru | Unitatea se exploatează la cel mai înalt nivel posibil de presiune si temperatură din mediul de lucru cu gaz sau abur, tinând cont de constrângerile aferente, de exemplu, controlului emisiilor de NOx sau caracteristicilor energiei cerute |  | DA |
| c. | Optimizarea ciclului de abur | Unitatea se exploatează la o presiune mai mică la evacuarea turbinei, utilizându-se cea mai scăzută temperatură posibilă a apei de răcire din condensator în conditiile de proiectare |  | N/A |
| d. | Reducerea la minim a consumului de energie | Reducerea la minim a consumului de energie (de exemplu, o eficientă mai bună a pompei de alimentare cu apă) |  | DA |
| e. | Preîncălzirea aerului de combustie | Reutilizarea unei părti din căldura recuperată din gazele de ardere pentru preîncălzirea aerului utilizat la ardere | General aplicabilă în limitele impuse de necesitatea de a controla emisiile de NOx | N/A |
| f. | Preîncălzirea combustibilului | Preîncălzirea combustibilului care utilizează căldură recuperată | General aplicabilă în limitele impuse de proiectarea cazanului si de necesitatea de a controla emisiile de NOx | N/A |
| g. | Sistem de control avansat | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. Controlul computerizat al principali lor parametri de ardere permite îmbunătătirea eficientei procesului de ardere | General aplicabilă unitătilor noi Aplicabilitatea la instalatiile vechi poate fi constrânsă de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere si/sau a sistemului de control al comenzilor | Nu se aplica |
| h. | Preîncălzirea apei de alimentare utilizând căldura recuperată | Se preîncălzeste apa care iese din condensatorul de abur cu căldură recuperată, înainte de reutilizarea acesteia în cazan | Se aplică numai în cazul circuitelor cu abur, nu al cazanelor cu apă caldă. Aplicabilitatea pentru unitătile existente poate fi limitată de constrângerile im puse de configuratia instalatiei si de cantitatea de căldură recuperabilă | Nu e cazul |
| i. | Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP) | Recuperarea căldurii (în principal din sistemul cu abur) pentru producerea de apă/abur fierbinte pentru utilizare în procesele/activitătile industriale sau alimentarea unei retele publice de ter moficare. În plus, căldura se poate re cupera din: — gazele de ardere — răcirea grătarelor — patul fluidizat circulant | Aplicabilă în limitele impuse de cererea locală de energie termică si electrică. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul compresoarelor cu gaz având un profil termic operational neprevăzut | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| j. | Disponibilitatea instalatiei de cogenerare | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. | Este aplicabilă numai unitătilor noi în cazul în care există, în perspectivă, o posibilitate realistă de utilizarea căldurii în vecinătatea unitătii | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| k. | Condensator de gaze de ardere | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. | În general, este aplicabilă în cazul unitătilor de cogenerare cu conditia să existe o cerere suficientă de căldură la temperatură scăzută | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| l. | Acumulare de căldură | Depozitarea volumului acumulat de căldură în modul de cogenerare | Aplicabilă doar în cazul instalatiilor de cogenerare. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul unei cereri de sarcină termică redusă | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| m. | Cos de fum care functionează în regim umed | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. | General aplicabilă în cazul unitătilor noi si al celor existente dotate cu sistem de FGD umedă | N/A |
| n. | Evacuare printr-un turn de răcire | Eliberarea emisiilor în aer prin inter mediul unui turn de răcire, nu printr-un cos specific | Este aplicabilă numai în cazul unitătilor dotate cu sistem FGD de tip umed în cazul în care gazele de ardere trebuie să fie reîncălzite înainte de a fi eliberate si în care sistemul de răcire a unitătii este un turn de răcire | N/A |
| o. | Uscarea prealabilă a combustibilului | Reducerea continutului de umiditate din combustibil înainte de ardere pentru îmbunătătirea conditiilor de ardere | Este aplicabilă pentru arderea de bio masă si/sau turbă în limitele impuse de riscurile arderii spontane (de exemplu, continutul de umiditate din turbă este mentinut la un nivel de peste 40 % pe lantul de livrare). Modernizarea instalatiilor existente poate fi limitată de puterea calorifică suplimentară care poate fi obtinută din operatiunea de uscare si de posibilitătile limitate de modernizare oferite de unele modele de cazan sau configuratii de instalatii | N/A |
| p. | Reducerea la minimum a pierderilor de căldură | Reducerea la minimum a pierderilor de căldură reziduală, de exemplu, a ce lor care se produc prin zgură sau a ce lor care pot fi reduse prin izolarea surselor radiante | Este aplicabilă numai în cazul unitătilor de ardere pe combustibil solid si al uni tătilor de gazeificare/IGCC | N/A |
| q. | Materiale avansate | Ca urmare a utilizării materialelor avansate, s-a dovedit că acestea pot re zista la temperaturi si presiuni ridicate de lucru si, astfel, se poate realiza o crestere a eficientei proceselor de generare abur/ardere | Aplicabilă numai în cazul instalatiilor noi | N/A |
| r. | Modernizarea turbinei cu abur | Aceasta include tehnici precum creste rea temperaturii si a presiunii aburului la presiune medie, adăugarea unei tur bine de joasă presiune si modificarea geometriei elicelor rotorului turbinei | Aplicabilitatea poate fi limitată de con ditiile privind cererea si aburul si/sau durata de viată redusă a instalatiei | N/A |
| s. | Parametri supercritici si ultrasupercritici ai aburului | Utilizarea unui circuit cu abur, cu sis teme de reîncălzire a aburului, în care aburul poate atinge presiuni de peste 220,6 bar si temperaturi de peste 374 °C, în cazul parametrilor super critici, respectiv presiuni de peste 250-300 bar si temperaturi de peste 580-600 °C, în cazul parametrilor ul trasupercritici | Este aplicabilă numai în cazul unitătilor noi ≥ 600 MW t, care functionează > 4 000 h/an. Nu este aplicabilă în cazul în care sco pul unitătii este de a produce tempera turi si/sau presiuni reduse ale aburului în industriile prelucrătoare. Nu este aplicabilă în cazul turbinelor cu gaz si al motoarelor care produc abur în cogenerare. În cazul unitătilor care ard biomasă, aplicabilitatea poate fi limitată de coro ziunea la temperatură înaltă în cazul anumitor biomase | N/A |

9.2. Apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Evacuarea apelor uzate

Canalizarea apelor menajere

Apele uzate fecaloid-menajere sunt colectate în rețeaua internă de canalizare menajera și sunt conduse într-un decantor Imhoff (V= 50 mc). Din decantor apele uzate sunt pompate în canalizarea municipiului Arad, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între CET Hidrocarburi Arad și SC Compania de Apa Arad SA. Apele sunt evacuate prin gura de evacuare  (EV1).

Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe suprafața căilor de acces sunt colectate într-o canalizare pluvială cu evacuarea acestora prin evacuarea tehnologică EV2. Amplasamentul evacuarii EV2 în coordonate STEREO70: X: 217027,002; Y: 526773,01

Apele pluviale provenite din zona adiacentă canalului Muresel sunt evacuate liber în acesta.

Apele pluviale provenite de pe suprafetele clădirilor și zonele adiacente acestora sunt evacuate în canalizarea municipiului (EV1).

Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

a) Canalizarea chimic impură și epurarea/neutralizarea apelor uzate:

Apele uzate rezultate de la regenerarea masei cationice din cadrul instalațiilor de dedurizare, ce prezintă aciditate sunt neutralizate prin dozare de lesie de soda în rezervoarele de neutralizare din cadrul stației de tratare chimică după care sunt evacuate în canal Muresel (EV2), conform contractuiui de prestari servicii încheiat între ANIF - Filiala teritorială de lmbunătățiri Funciare.

b)Colectarea și evacuarea apelor uzate tehnologice conventional curate se descarcă în canalul Mureșel conform contractului de prestari servicii încheiat între ANIF -Filiala teritoriala de Imbunatatiri Funciare:

- cuve CAF-uri 4.5 (cazane apa fierbinte) - evacuare EV5;

- garda hidraulică circuit de termoficare - evacuare EV6;

Prin aceste 2 guri de evacuare sunt evacuate ape tehnologice conventional curate care nu necesită epurare, cel mult odată/an sau mai rar. Înainte de evacuare în emisar:

- temperatura apei trebuie sa fie de maxim 35 C°

- pH 6,5-8,5

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 14/17.01.2024, eliberată de Administraţia Naţională ,,Apele Române” - ABA Mures, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptori autorizaţii | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | maxim | mediu | minim |
| ape uzate fecaloid menajere | canalizare orăşenească Compania de Apă Arad | 16,9 mc/zi | 14,1, mc/zi | 6,9 mc/zi |
| Volum anual mii mc/an | 2,5 – 6,2 mii mc/an |
| apă uzată tehnologică epurată + pluvial | canal Mureşel | 666,2 mc/zi | 512,9 mc/zi | 2,1 mc/zi |
| Volum anual mii mc/an | 0,775 – 243,16 mii mc/an |

Apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare a orașului vor respecta prevederile NTPA 002 din HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

# Apele uzată tehnologic epurate și pluvial pluviale evacuate în canalul Mureșel trebuie să se înscrie din punct de vedere al încărcării în limitele admise prin NTPA 001/2005 din HG nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conformare la cerinţe BAT

BAT 14. În vederea prevenirii contaminării apelor uzate necontaminate și a reducerii emisiilor în apă, BAT constă în separarea corpurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în functie de continutul de poluanti.

Descriere - cursurile de ape uzate, care sunt de obicei separate si tratate, includ apele deversate de suprafată, apa de răcire și apele uzate provenite din tratarea gazelor de ardere.

Aplicabilitate - poate fi limitată, în cazul instalatiilor existente, din cauza configurării sistemelor de drenare.

Conformare - apele uzate sunt colectate separat și tratate/epurate corespunzător.

BAT 15. În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere, BAT constă în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos și în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă pentru evitarea diluării.

Nu se aplică - nu rezultă ape uzate din epurarea gazelor de ardere

9.2.3. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.4. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

9.3.1.1. Pentru ape subterane

- pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric şi cisternele nr. 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid, pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3.

- pentru cisternele nr. 3  stoc acid sulfuric şi 3 stoc leşie sodă caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie  propriu – zisă decât dacă se plachează antiacid subsolul până la o anumită înălţime. Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m. Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt aprovizionati cu vagoane de calea ferata.

9.3.1.2. Pentru sol

- suprafata de contact cu solul este impermeabila în zona de descarcare  a rezervoarelor de acid sulfuric  si hidroxid de sodiu. Acestea prezinta o cuva de retentie din beton placata antiacid, cu imbinari etanse si conectata prin  canalizarea antiacida la bazinele de neutralizare antiacide.Pentru rezervoarele subterane cuva  este placata  pana la o anumita inaltime, pentru a putea fi preluata in intregime cantitatea de substanta coroziva in caz de avarie.

- rezervoarele de acid sulfuric si hidroxid de sodiu situate la cota 0, au o cuva de retentie mica, dar sunt legate printr-o canalizare subterana la o cuva de retentie placata anticoroziv, situata la fostele rezervoare de acid clorhidric. Aceasta cuva poate prelua intreaga  cantitate de substante in caz de avarie.

- sarea  este stocata   pe rampă betonată şi  acoperită, capacitate de aproximativ 30 tone

- în zona rampei de descarcare pacura, suprafata este betonata, iar scurgerile accidentale de pacura sunt colectate si  preluate de decantorul  subteran.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

9.4. Miros

Pe amplasament nu exista surse de mirosuri. Ca materie prima se utilizeaza gazul natural care este fără miros, iar materiile prime auxiliare utilizate nu sunt surse de miros. În ceea ce priveste managementul mirosului, nu este cazul de a se implementa un astfel de management.

9.5. Zgomot

| Sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Care este contribuția la emisia totală de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilatoarele de aer şi gaze | Zgomot mecanic | ~ 25% | Panou absorbant |
| Secţia exploatare T.M. | Zgomot mecanic | ~ 8% | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |
| Staţia de compresoare | Zgomot mecanic | ~ 6% | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |

Conformare la cerinţele BAT – Zgomot

BAT 17 - Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Măsuri operationale | Printre acestea se numără: — îmbunătătirea inspectiei si a întretinerii echipamentelor — închiderea usilor si a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil — exploatarea echipamentului de către personal cu experientă — evitarea activitătilor generatoare de zgomot în timpul noptii, dacă este posibil — dispozitii pentru controlul zgomotului în cursul activitătilor de întretinere | General aplicabilă | DA |
| b. | Echipamente silentioase | Aici pot fi incluse compresoare, pompe si discuri | În general, această tehnică se poate aplica atunci când echipamentul este nou sau înlocuit | DA |
| c. | Atenuarea zgomotului | Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emitător si receptor. Printre obstaco lele adecvate se numără peretii de protectie, rambleurile si clădirile | General aplicabilă la instalatiile noi. În cazul instalatiilor existente, introduce rea de obstacole poate fi limitată de lipsa de spatiu | DA |
| d. | Echipamente de control al zgomotului | Aici se includ: — reductoarele de zgomot — izolarea echipamentelor — amplasarea în spatii închise a echipamentelor care produc zgomot — izolarea fonică a clădirilor | Aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spatiu | DA |
| e. | Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor si clădirilor | Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin mărirea distantei dintre emitător si receptor si prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva zgomotului | General aplicabilă la instalatiile noi. În cazul instalatiilor existente, relocarea echipamentelor si unitătilor de produc tie poate fi restrictionată de lipsa de spatiu sau de costurile excesive | DA |

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Emisii dirijate în atmosfera ( surse punctiforme de poluare a atmosferei)

Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor acceptate legal.

Emisiile în aer, rezultate în urma arderii gazului, nu vor depășii valorile limită

Tabel10.1-1

| Sursa | Capacitatea sursei in MWt | Poluant | VLE conform Legii 188/2018 | Sistem de reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan de apa fiebinte cu ardere pe gaz – CAF 4 | 49,5 | NOx | 100 mg/Nmc | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |
| Cazan de apa fiebinte cu ardere pe gaz – CAF 5 | 49,5Wt | NOx | 100 mg/Nmc | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |

Se vor monitoriza anual emisiile de NOx şi CO pentru fiecare instalație (CAF 4 și CAF 5), conform prevederilor Legii nr. 188/2018. Conform cerințelor de monitorizare, primele măsurători se fac în termen de 4 luni de la data înregistrării motoarelor termice și se comunică, sub formă de buletine de analiză, către APM Arad.

Monitorizarea emisiilor se va face anual, anterior solicitării vizei anuale.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.2. Concentrații de poluanți în aerul înconjurător

Concentrațiile de poluanți în aerul înconjurător specifice, determinate de activitatea desfășurată pe amplasament, nu trebuie sa depășească valorile limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator

Vor fi respectate valorile limită ale poluanților în mediul înconjurător din Anexa nr. 3, punctul B.2. din Legea nr. 104/2011 conform tabel 10.1.2

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valori limita -Conf. Legii 104 / 2011, Anexa 3, pct. B2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | 1 ora | 350 ug/m3 |
|  |  | 24 ore | 125 ug/m3 |
| 2 | Dioxid de azot | 1 ora | 200 ng/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 ug/m3 |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 10mg/m3 |
| 4 | Particule în suspensie (PM10) | 24 ore | 50 ug/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 u.g/m3 |

10.2. Apă

10.2.1 Apa uzată

Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 14/17.01.2024 şi se referă la apă uzată tehnologică epurată + pluvial evacuate în canalul Mureșel.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Apele tehnologice şi pluviale descărcate în Canalul Mureşel, trebuie sa respecte urmatorii parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005 (NTPA 001/2005):

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | 3 analize/an | Se vor analiza probe de ape evacuate din gura de deversare EV2 |
| Materii în suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu fix | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20,0 mg/l |  |  |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este 3 analize/an.

Ceilalți indicatori vor respecta valorile limită prevazuți de HG. 188/2002-NTPA 001/2005, HG. 351/2005 si HG. 352/2005.

Indicatorii de calitate vor fi analizati din probe momentane.

Prelevarea probelor și efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

10.2.2 Apa freatică

Valorile indicatorilor de calitate a apelor freatice se vor compara cu valorile analizelor efectuate pentru documentația de solicitare a Autorizatiei Integrate de Mediu și vor constitui valori de referință pentru evoluția viitoare a calității apei subterane și influența activității societății asupra acesteia.

| PUNCT DE PRELEVARE | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII – 2008 și conform Autorizației de gospodărire a apelor |
| --- | --- | --- |
| Puț control nr.1 (PC 1) | pH | 7,0 |
|  | CCO-Cr | 8,4 mg/l |
|  | MTS | 3,0 mg/l |
|  | Reziduu fix | 401,1 mg/l |
| Puț control nr. 2 (PC 2) | pH | 7,5 |
|  | CCO-Cr | 5,6 mg/l |
|  | MTS | 2,1 mg/l |
|  | Reziduu fix | 503,0 mg/l |
| Puț control nr. 3 (PC 3) | pH | 7,0 |
|  | CCO-Cr | 4,9 mg/l |
|  | MTS | 1,6 mg/l |
|  | Reziduu fix | 458,2 mg/l |

Monitorizarea apelor subterane se va realiza pentru indicatorii din tabel, rezultatele se vor compara cu evaluările iniţiale ale acestor indicatori şi nu vor depăşi valorile analizate pentru proba martor.

Frecvenţa de monitorizare – anual, anterior solicitării vizei anuale, din probe momentane

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta evidenţierea influenţei activităţii desfăşurate pe amplasamet asupra apei freatice. Înrăutăţirea în timp a calităţii apei freatice duce la concluzia că activitatea are impact negativ asupra apei freatice urmând a se impune depistarea şi înlăturarea în regim de urgenţă a sursei de poluare.

10.3. Sol

Se vor respecta concentrațiile maxime admise prevazute de Ordinul nr. 756/1997 - aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila, și anume:

Tabel 10.3 - Concentrații de poluanți în sol pentru terenuri cu folosința mai putin sensibilă

| DATA EFECTUĂRII ANALIZEI | PUNCT DE PRELEVARE/ COORDONATE STEREO | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 (mg / kg s. u.) | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII (mg / kg s. u.) | VALOARE ADMISĂ.CF. ACT REGLEMENTARE Sub Prag alertă (mg / kg s. u. ) | OBSEVAȚII Categoria tipului de folosință cf. OMAPPM 756/1997: Soluri mai puțin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare |
|  |  |  | (-10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) |
| 17-19.10.2022 13-15.12.2022 | Rampă descărcare păcură 526743.740 217230.475 | Total hidrocarburi din petrol | 326,00 | 456,00 | 43,50 | 33,70 | 1000 | Sub prag alertă Sub prag alertă |
| 04-10.08.2022 | Depozit de păcură 526744.637 217306.725 | Total hidrocarburi din petrol | 227,00 | 317,00 | 65,30 | 56,30 | 1000 | Sub prag alertă |
| 04-12.08.2022 | Stație Tratare Ape 526741.456 217034.707 | Cupru | 23,40 | 23,90 | 34,10 | 40,70 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Zinc | 43,10 | 46,90 | 87,50 | 96,20 | 700,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Plumb | 10,40 | 6,84 | 47,80 | 109,80 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Nichel | 20,60 | 20,50 | 16,90 | 27,00 | 200,00 | Sub prag alerta |
|  |  | Cadmiu | 1,33 | 1,74 | 1,70 | 1,50 | 5,00 | Sub prag alertă |
|  |  | Crom total | 17,70 | 18,30 | 11,80 | 20,30 | 300,00 | Sub prag alertă |

Frecvenţa de monitorizare – anual, anterior solicitării vizei anuale, din probe momentane

- conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alertă, titularul activității are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora;

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului privind situaţia de referinţă.

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății, nu vor depăși limitele de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

Obligatiile titularului activitatii :

- Se vor evita deversarile accidentale de produse chimice care pot polua solul şi implicit apa subterană.Titularul activităţii are obligaţia să deţină un număr adecvat de dispozitive de absorbţie precum şi o cantitate corespunzatoare de materiale absorbante, adecvate pentru controlul oricărei deversări accidentale. În cazul producerii unor deversări accidentale se va proceda la eliminarea prin îndepartarea urmărilor acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversarilor.

- Toate conductele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzator pentru a preveni contaminarea solului şi  a  apelor subterane;

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substante, altele decât apa necontaminată, trebuie să fie supuse verificărilor vizuale săptâmanale;

10.4. Zgomot

Valori limită

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, pe baza căreia se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform Standardului SR 10009:2017: Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

La limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Se va realiza permanent salubrizarea întregului amplasament şi a zonelor adiacente acestuia, fără abandonarea necontrolată a deşeurilor de orice natură.

Abandonarea/depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate este strict interzisă.

Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.

Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Este interzisă eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

Se vor respecta prevederile legislaţiei specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

Documentul Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment” 2018, prezintă un exemplu de diagramă de compatibilitate pentru stocarea deşeurilor periculoase  de care se va ţine cont în desfăşurarea activităţii.

Vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt.

Definiții/termeni:

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

- producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri.

Caracterizarea deşeurilor va cuprinde informaţiile menţionate în secţiunea 1, pct.1.6 din Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 32, alin (1) „Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora, este interzisă.”

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

alin. (2) „În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.”

alin. (4) „În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.”

Art. 11 „Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.”

alin. (2) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

„a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei”

alin. (3) „Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin. (2) „Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin.(2^1) „Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21 „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are

obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.”

alin. (3) „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 34;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 21, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ”

Art. 31, alin. (1) „Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate. ”

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs

fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri

de reducere a periculozităţii deşeurilor.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

alin. (6) „La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.”

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 16, alin. (14) „Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.”

11.1. Deşeuri produse

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deseuri municipal amestecate | Deseuri menajere de la angajati | 156 | mc/an | Eliminare | D 5 | depozite special construite |
| 20 01 39 | Materiale plastice | activitatea administrative | 28 | Kg/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 | activitatea de mentenanta | 39 | Kg/an |  |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21.20 01 23 Si 20 01 3 | activitatea de mentenanta | 570 | Kg/an |  |
| 20 01 21* | Tuburi fiuorescente si alte deseuri cu cont,inut de mercur | activitatea de mentenanta | 15 | Kg/an |  |
| 20 01 11 | Materiale textile | casari | 10 | Kg/an |  |
| 20 01 01 | Hartie si carton | activitatea de birou | 340 | Kg/an |  |
| 17 04 05 | Fier si otel | activitatea de mentenanta | 8629 | Kg/an |  |
| 17 04 01 | Cupru., bronz, alama | activitatea de mentenanta | 25 | Kg/an |  |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | activitatea de, productie | 10 | Kg/an |  |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | activitatea de transport | 40 - | Kg/an |  |
| 16 02 14 | Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | casari echipamente | 20360 | Kg/an |  |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | activitatea de transport | 100 | Kg/an |  |
| 15 01 10* | Ambataje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | activitatea de mentenanfa | 230 | Kg/an |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | activitatea de aprovizionare - | 20 | Kg/an |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale ptastice | activitatea de aprovizionare | 955 | Kg/an |  |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | activitatea de aprovizionare | 733 | Kg/an |  |
| 13 02 05* | Uleiuri mineralenecforurate de motor, de transmisie si de ungere. | activitatea de mentenanta | 200 | Kg/an |  |
| 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | activitatea de productie si mentenanja. | 30 | Kg/an |  |
| 12 01 09* | Emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | activitatea de productie si mentenanta | 15 | Kg/an |  |
| 12 01 01 | Pilitura si span feros | activitatea de productie si mentenanta | 520 | Kg/an |  |
| 08 03 17* | Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | Activitatea de birou | 25 | Kg/an |  |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11 | activitatea de productie si mentenanta | 10 | Kg/an |  |

11.2. Deşeuri colectate

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deseuri municipal amestecate | 156 | mc/an | Eliminare | D 5 | depozite special construite |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 28 | Kg/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 | 39 | Kg/an |  |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21.20 01 23 Si 20 01 3 | 570 | Kg/an |  |
| 20 01 21* | Tuburi fiuorescente si alte deseuri cu cont,inut de mercur | 15 | Kg/an |  |
| 20 01 11 | Materiale textile | 10 | Kg/an |  |
| 20 01 01 | Hartie si carton | 340 | Kg/an |  |
| 17 04 05 | Fier si otel | 8629 | Kg/an |  |
| 17 04 01 | Cupru., bronz, alama | 25 | Kg/an |  |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 10 | Kg/an |  |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 40 | Kg/an |  |
| 16 02 14 | Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 20360 | Kg/an |  |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 100 | Kg/an |  |
| 15 01 10* | Ambataje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | 230 | Kg/an |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 20 | Kg/an |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale ptastice | 955 | Kg/an |  |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 733 | Kg/an |  |
| 13 02 05* | Uleiuri mineralenecforurate de motor, de transmisie si de ungere. | 200 | Kg/an |  |
| 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 30 | Kg/an |  |
| 12 01 09* | Emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 15 | Kg/an |  |
| 12 01 01 | Pilitura si span feros | 520 | Kg/an |  |
| 08 03 17* | Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | 25 | Kg/an |  |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11 | 10 | Kg/an |  |

11.3. Deşeuri stocate temporar

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deseuri municipal amestecate | 156 | mc/an | Europubele de 1 mc |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 28 | Kg/an | Containere |
| 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 | 39 | Kg/an | Vrac în incinta unității |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21.20 01 23 Si 20 01 3 | 570 | Kg/an | Magazia unității |
| 20 01 21* | Tuburi fiuorescente si alte deseuri cu cont,inut de mercur | 15 | Kg/an | Magazia unității |
| 20 01 11 | Materiale textile | 10 | Kg/an | Magazia unității |
| 20 01 01 | Hartie si carton | 340 | Kg/an | Containere |
| 17 04 05 | Fier si otel | 8629 | Kg/an | Zonă betonată |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alama | 25 | Kg/an | Zonă betonată |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 10 | Kg/an | Magazia unității |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 40 | Kg/an | Magazia unității |
| 16 02 14 | Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 20360 | Kg/an | Magazia unității |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 100 | Kg/an | Zonă betonată |
| 15 01 10* | Ambataje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | 230 | Kg/an | Magazia unității |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 20 | Kg/an | Magazia unității |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 955 | Kg/an | Containere |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 733 | Kg/an | Containere |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale necforurate de motor de transmisie si de ungere. | 200 | Kg/an | Magazia unității |
| 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 30 | Kg/an | Magazia unității |
| 12 01 09* | Emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 15 | Kg/an | Magazia unității |
| 12 01 01 | Pilitura si span feros | 520 | Kg/an | Containere |
| 08 03 17* | Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | 25 | Kg/an | Magazia unității |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11 | 10 | Kg/an | Magazia unității |

Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu va depășii 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.4. Deşeuri tratate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deseuri municipal amestecate | 156 | mc/an | Eliminare | D 5 | depozite special construite |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 28 | Kg/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 | 39 | Kg/an |  |
| 20 01 36 | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21.20 01 23 Si 20 01 3 | 570 | Kg/an |  |
| 20 01 21* | Tuburi fiuorescente si alte deseuri cu cont,inut de mercur | 15 | Kg/an |  |
| 20 01 11 | Materiale textile | 10 | Kg/an |  |
| 20 01 01 | Hartie si carton | 340 | Kg/an |  |
| 17 04 05 | Fier si otel | 8629 | Kg/an |  |
| 17 04 01 | Cupru., bronz, alama | 25 | Kg/an |  |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | 10 | Kg/an |  |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 40 | Kg/an |  |
| 16 02 14 | Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | 20360 | Kg/an |  |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 100 | Kg/an |  |
| 15 01 10* | Ambataje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | 230 | Kg/an |  |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | 20 | Kg/an |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale ptastice | 955 | Kg/an |  |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 733 | Kg/an |  |
| 13 02 05* | Uleiuri mineralenecforurate de motor, de transmisie si de ungere. | 200 | Kg/an |  |
| 13 01 10* | Uleiuri hidraulice minerale neclorurate | 30 | Kg/an |  |
| 12 01 09* | Emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | 15 | Kg/an |  |
| 12 01 01 | Pilitura si span feros | 520 | Kg/an |  |
| 08 03 17* | Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | 25 | Kg/an |  |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11 | 10 | Kg/an |  |

11.5. Deşeuri transportate

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Transportul deşeurilor (atât a celor generate, cât și a celor colectate de la generatori/deținători) se va realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR, aparținând operatorilor economici care operează în domeniul transporturilor.

Fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform HG 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor;

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un  interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii  nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale prevederilor Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, având în vedere următoarele:

- Raport de inspecție SEVESO nr. 11/19.02.2024 ca urmare a solicitării SC CET HIDROCARBURI SA de scoatere de sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Adresă comună APM Arad nr. 2949/21.02.2024, ISU Arad nr. 1.901.272 și GNM – CJ Arad nr. 770/22.02.2024 prin care se informează SC CET HIDROCARBURI SA că amplasamentul nu se mai încadrează conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele;

- Amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3 Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă

şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

12.4. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil,

disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Operatorul economic are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi, conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.1.1. emisii din surse dirijate

Emisiile în aer, rezultate în urma arderii gazului, nu vor depășii valorile limită:

| Sursa | Capacitatea sursei in MWt | Poluant | VLE conform Legii 188/2018 | Sistem de reducere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan de apa fiebinte cu ardere pe gaz – CAF 4 | 49,5 | NOx | 100 mg/Nmc | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |
| Cazan de apa fiebinte cu ardere pe gaz – CAF 5 | 49,5Wt | NOx | 100 mg/Nmc | Cos H= 56 m de la baza CAF D = 3200 mm fara variatie de sectiune |

Se vor monitoriza anual emisiile de NOx şi CO pentru fiecare instalație (CAF 4 și CAF 5), conform prevederilor Legii nr. 188/2018. Conform cerințelor de monitorizare, primele măsurători se fac în termen de 4 luni de la data înregistrării motoarelor termice și se comunică, sub formă de buletine de analiză, către APM Arad.

Monitorizarea emisiilor se va face anual, anterior solicitării vizei anuale.

## 13.1.2. Monitorizarea calităţii aerului

Concentrațiile de poluanți în aerul înconjurător specifice, determinate de activitatea desfășurată pe amplasament, nu trebuie sa depășească valorile limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator

Vor fi respectate valorile limită ale poluanților în mediul înconjurător din Anexa nr. 3, punctul B.2. din Legea nr. 104/2011.

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valori limita -Conf. Legii 104 / 2011, Anexa 3, pct. B2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | 1 ora | 350 ug/m3 |
|  |  | 24 ore | 125 ug/m3 |
| 2 | Dioxid de azot | 1 ora | 200 ng/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 ug/m3 |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 10mg/m3 |
| 4 | Particule în suspensie (PM10) | 24 ore | 50 ug/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 u.g/m3 |

Monitorizarea imisiilor - anuală în perioada de functionare în cele 4 puncte.

Monitorizarea se va realiza în 4 puncte  la limita amplasamentului:

- N-NE - spre casele de dupa calea ferata

- E - zona industrială

- V- zona industrială

- S - Calea Iuliu Maniu

13.2.3. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiză de la locul de prelevare, din coş, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor în apă

13.2.1. Monitorizarea apei

Apele tehnologice şi pluviale descărcate în Canalul Mureşel, trebuie sa respecte urmatorii parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005 (NTPA 001/2005):

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | 3 analize/an | Se vor analiza probe de ape evacuate din gura de deversare EV2 |
| Materii în suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu fix | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | 20,0 mg/l |  |  |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este 3 analize/an (aprilie, august, decembrie).

Ceilalți indicatori vor respecta valorile limită prevazuți de HG. 188/2002-NTPA 001/2005, HG. 351/2005 si HG. 352/2005.

Indicatorii de calitate vor fi analizati din probe momentane.

Prelevarea probelor și efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

13.3. Monitorizarea apei freatice

Valorile indicatorilor de calitate a apelor freatice se vor compara cu valorile analizelor efectuate pentru documentația de solicitare a Autorizatiei Integrate de Mediu și vor constitui valori de referință pentru evoluția viitoare a calității apei subterane și influența activității societății asupra acesteia.

| PUNCT DE PRELEVARE | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII – 2008 și conform Autorizației de gospodărire a apelor |
| --- | --- | --- |
| Puț control nr.1 (PC 1) | pH | 7,0 |
|  | CCO-Cr | 8,4 mg/l |
|  | MTS | 3,0 mg/l |
|  | Reziduu fix | 401,1 mg/l |
| Puț control nr. 2 (PC 2) | pH | 7,5 |
|  | CCO-Cr | 5,6 mg/l |
|  | MTS | 2,1 mg/l |
|  | Reziduu fix | 503,0 mg/l |
| Puț control nr. 3 (PC 3) | pH | 7,0 |
|  | CCO-Cr | 4,9 mg/l |
|  | MTS | 1,6 mg/l |
|  | Reziduu fix | 458,2 mg/l |

Monitorizarea apelor subterane se va realiza pentru indicatorii din tabel, rezultatele se vor compara cu evaluările iniţiale ale acestor indicatori şi nu vor depăşi valorile analizate pentru proba martor.

Frecvenţa de monitorizare – anual, anterior solicitării vizei anuale, din probe momentane

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta evidenţierea influenţei activităţii desfăşurate pe amplasamet asupra apei freatice. Înrăutăţirea în timp a calităţii apei freatice duce la concluzia că activitatea are impact negativ asupra apei freatice urmând a se impune depistarea şi înlăturarea în regim de urgenţă a sursei de poluare.

13.4. Monitorizarea solului

Se vor respecta concentrațiile maxime admise prevazute de Ordinul nr. 756/1997 - aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila, și anume:

| PUNCT DE PRELEVARE/ COORDONATE STEREO | INDICATOR ANALIZAT | VALOARE DETERMINATĂ PENTRU ANUL 2022 (mg / kg s. u.) | VALOARE ÎNREGISTRATĂ LA MOMENTUL AUTORIZĂRII (mg / kg s. u.) | VALOARE ADMISĂ.CF. ACT REGLEMENTARE Sub Prag alertă (mg / kg s. u. ) | OBSEVAȚII Categoria tipului de folosință cf. OMAPPM 756/1997: Soluri mai puțin sensibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare | Profil prelevare |
|  |  | (-10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) | (- 10 cm) | (-40 cm) |
| Rampă descărcare păcură 526743.740 217230.475 | Total hidrocarburi din petrol | 326,00 | 456,00 | 43,50 | 33,70 | 1000 | Sub prag alertă Sub prag alertă |
| Depozit de păcură 526744.637 217306.725 | Total hidrocarburi din petrol | 227,00 | 317,00 | 65,30 | 56,30 | 1000 | Sub prag alertă |
| Stație Tratare Ape 526741.456 217034.707 | Cupru | 23,40 | 23,90 | 34,10 | 40,70 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  | Zinc | 43,10 | 46,90 | 87,50 | 96,20 | 700,00 | Sub prag alertă |
|  | Plumb | 10,40 | 6,84 | 47,80 | 109,80 | 250,00 | Sub prag alertă |
|  | Nichel | 20,60 | 20,50 | 16,90 | 27,00 | 200,00 | Sub prag alerta |
|  | Cadmiu | 1,33 | 1,74 | 1,70 | 1,50 | 5,00 | Sub prag alertă |
|  | Crom total | 17,70 | 18,30 | 11,80 | 20,30 | 300,00 | Sub prag alertă |

Frecvenţa de monitorizare – anual, anterior solicitării vizei anuale, din probe momentane

- conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alertă, titularul activității are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora;

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului privind situaţia de referinţă.

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății, nu vor depăși limitele de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

13.5. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor și substanțelor chimice periculoase

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

precum şi ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei, raportându-se la APM Arad, datele în funcţie de legislaţia specifică sau la solicitarea acesteia.

Recuperarea sau eliminarea deseurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în prezenta Autorizație și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, valorificate şi eliminate se va raporta conform actelor normative în vigoare şi a cerinţelor APM ARAD.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM Arad, ca parte a RAM.

13.7. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul va ține evidența ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, evidențiind: cantitatea achiziționată, cantitatea introdusă pe piață, cantitatea reutilizabilă, cantitățile recuperate și eliminate.

Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia:

- să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale;

- să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

- să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

Se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea,

respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, pe baza căreia se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform Standardului SR 10009:2017: Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

La limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.Toate utilajele și instalatiile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de functionare.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita incintei în punctul cel mai apropiat de locuinţe | zgomot | anuala | SR 10009:2017: Acustică |

13.9. Monitorizare miros – nu este cazul

## 13.10.  Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate,  în orice moment.

Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la datele stabilite, rezultatele monitorizărilor conform cap. 13 după primirea lor de la laboratoarele atestate.

Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul  trebuie să depună un raport la agenţie în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM

14.2. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM  Arad

Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

Date privind operatorul: nume, sediu

1.Date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

a) numele instalaţiei;

b) locaţia instalaţiei;

c) sursa de emisie;

d) condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

e) instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

2.Pentru fiecare poluant monitorizat:

a) tipul poluantului;

b) felul măsurătorii: continuu, momentan;

c) cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

d) metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

e) condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

f) aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

g) rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informații disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuații de bilanț de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raționamente tehnice și alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 și în concordanță cu metodologiile internaționale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.4. Raportul  anual de mediu

Este un document ce sintetizează toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condiţii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel:

| Raport | Frecvența raportării | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- |
| RaportuI anual de mediu (RAM) | Anual | Pâna la 31 martie a anului urmator celui pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual | Anterior solicitării vizei anuale. pentru a fi inclusă în RAM |
| Monitorizarea poluanților în aerul înconjurator (imisii) | Anual | Inclusă în RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă evacuată | 3 analize/an (aprilie, august, decembrie) | Inclusă în RAM |
| Monitorizarea apelor freatice ( 3 buc foraje monitorizare) | Anual | Inclusa în RAM |
| Monitorizarea zgomotului | Anual | Inclusa în RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Inclusa în RAM |
| Monitorizarea deseurilor | Anual | Inclusa în RAM |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera în conformitate cu OM 3299/2012 | Anual | La termenele specificate de APM |
| Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie |
| Reclamații | Imediat ce se produc | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea; Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite |

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM Raportul emisii totale anuale de compuşi organici volatili – completat conform Legii nr. 264/2017

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu | Anuala | Perioada 1 aprilie – 30 mai | Registrul IPPC |
| 2 | Raportul anual de mediu | anual | 31 martie a anului în curs pentru anul precedent. | APM Arad GNM-CJ ARAD |
| 3 | Raport anual pentru Registrul European al Poluantilor emisi si transferati conform H.G 140/2008 | Anual | Perioda 1 aprilie – 30 mai | Registrul EPRTR |
| 4 | Raportarea inventarului privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu O.M. nr. 3299/2012 | anual | La termenele specificate de APM | Inventare locale de emisii |
| 5 | Statistica deşeurilor Chestionar 4 PRODDES – completat de producatorii de deseuri | anual | 1 februarie – 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri |
| 6 | SCP Chimicale | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM Arad |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITÃŢII

Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Arad și Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

Operatorul trebuie să notifice APM Arad şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

- notificare telefonică maxim 2 ore dar nu mai mult de 24 ore

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Administraţia Bazinală de APĂ Mureş Sitemul de Gopsodărirea Apelor Arad;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia integrată de mediu;

- solicitarea de autorizare;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. Takata Romania SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legeanr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII ACTIVITĂȚII

În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi

golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării la prevederile prezentului act de reglemrntare se face de către reprezentanţii Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 67 pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Husăraș Emil

17. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | Producţie secundară | Producția de metale utilizând reziduuri și/sau resturi, inclusiv prin procese de retopire și de aliere |
| 7 | Măsurare continuă | Măsurarea cu ajutorul unui „sistem de măsurare automată” instalat permanent în unitate pentru monitorizarea continuă a emisiilor |
| 8 | Măsurare periodică | Stabilirea unei mărimi măsurate (cantitate specifică supusă măsurării), la intervale de timp specificate, folosind metode manuale sau automate |
| 9 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 10 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 11 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 12 | NOX | Cantitatea totală de monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO2) exprimată ca NO2 |
| 13 | TCOV | Cantitatea totală de carbon organic volatil; cantitatea totală de compuși organici volatili măsurată cu ajutorul unui detector cu ionizare în flacără (FID) și exprimată sub forma cantității totale de carbon |
| 14 | COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | PCDD/F | Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (17 congeneri) |
| 16 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | PRTR | HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 23 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 24 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 25 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 26 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. CUPRINS

| 1. | DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII .......................................................... | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | TEMEIUL LEGAL .................................................................................................................... | 2 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE ................................................................................................ | 3 |
| 4. | DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII. SCOPUL ............................................................................... | 7 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII ................................................................................................... | 10 |
| 6. | MATERII PRIME ȘI AUXILIARE. MOD DE DEPOZITARE ............................................................ | 15 |
| 7. | RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE, AER COMPRIMAT............................................. | 18 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT .............................................................................................................................. | 23 |
| 9. | INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR IN MEDIU | 34 |
| 10. | CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT ........................................................................................................................ | 43 |
| 11. | GESTIUNEA DEȘEURILOR..................................................................................................... | 46 |
| 12. | INTERVENȚIA RAPIDA/PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, SIGURANTA INSTALATIEI ..................................................................................................... | 54 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII ............................................................................................... | 55 |
| 14. | RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA ACESTORA................................................................................................ | 60 |
| 15. | OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII ................................................................................ | 63 |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII ACTIVITĂŢII ............................................................................ | 64 |
| 17. | GLOSAR DE TERMENI ............................................................................................................ | 66 |

# Text boxes

Emisii la coșuri

Combustibil

gaze naturale

Cazan apă fierbinte nr. 4

42.56 Gcal/h

Apă fierbinte termoficare

Apă fierbinte termoficare

Apă tratată

Cazane apă fierbinte nr. 5

42.56 Gcal/h

Apă fierbinte termoficare

POMPE