AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ... din 2024....

Titularul autorizaţiei: GUALA PACK NADAB SRL

Locaţia activităţii: oras Chisineu Criș, sat Nădab, str.Calea Aradului nr.20, jud. Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7. | Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solventi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare de 200 de tone pe an. | 107.04 | 0604 |

Codul CAEN rev.2:

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

Emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: ...........2024

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală - conform Legii 219/2019 – Art. I, pct. 2, alin (2) de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Art. 5. alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu.”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior şi copia autorizaţiei integrată de mediu.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Operator: 				     GUALA PACK NADAB SRL

Adresa sediu social cu activitate: oras Chisineu Criș, sat Nădab, str.Calea Aradului nr.20, jud. Arad

Cod Unic de Înregistrare:		      27810947

Nr. de ordine în Registrul Comerţului:  J2/889/14/12/2010

Telefon: 				      0257352944

E-mail: 					  ............

2. TEMEIUL LEGAL

Urmare a cererii adresată de către GUALA PACK NADAB SRL cu sediul în str.Calea Aradului nr.20, Nadab, jud. Arad, înregistrată la APM Arad sub nr.13/18/05.01.2023 precum şi a completărilor depuse ulterior cu nr.765/3955/07.03.2023, 1359/7049/27.04.2023, 10225/2025/22.06.2023, 13142/17.08.2023

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza OM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

Ţinând cont de recomandările:

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals, ediţia 2020;

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

# pentru funcţionarea instalaţiei: GUALA PACK NADAB SRL

amplasată în oraș Chisineu Criș, sat Nădab, str.Calea Aradului nr.20, jud. Arad

Operator: GUALA PACK NADAB SRL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2009 A COMISIEI din 22 iunie 2020 de stabilire a

concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru tratarea de suprafață utilizând solvenți organici, inclusiv conservarea lemnului și a produselor din lemn cu produse chimice;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei;

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

# - Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere;

- Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei – cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;

- OUG nr. 92/2011 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Încălcarea prevederilor legislative menţionate anterior, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru a se asigura că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt respectate principiile BAT;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei, frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, după caz, pe baza notificării titularului, (prevăzută la Art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (Art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completeză sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea autorizată pe amplasament se încadrează în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013:

6.7. Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solventi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe ora sau mai mare de 200 de tone pe an.

Activități încadrate în Anexa 7 a Legii nr. 278/2013:

Activitatea 3 – Alt tip de rotogravură, flexografie, tipărire serigrafică în rotativă, unități de laminare sau glazurare (>15), tipărire serigrafică în rotativă pe textile sau carton (>30)

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.7 | 280,5 | t/an |

* consum de solvent organic

Activităţi conexe fluxurilor tehnologice

- producerea energiei termice;

- mentenanţă;

- laborator control calitate;

- producție aer comprimat;

- depozitare;

- activități administrative.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

- Cererea pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- OP nr. 1/03.01.2023 privind tariful pentru autorizaţia integrată de mediu;

- OP nr. 23.02.2023 privind tariful pentru autorizaţia integrată de mediu;

- Dovada publicităţii privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu – anunţ publicat la sediul Primăriei Chișineu Criș și în ziarul ”Jurnalul Arădean” din 04.01.2023;

- Formular de solicitare (și documentul refăcut), pentru emiterea  Autorizație integrată de mediu şi documentul refăcut, elaborat de către titular;

- Raport de amplasament (și documentul refăcut), elaborat de cătreINCD ECOIND BUCUREȘTI;

- Raportul privind situaţia de referinţă pe amplasamentul mai 2023, elaborat INCD ECOIND București;

- Compararea activității cu tehnicile BAT în vigoare;

- Proces verbal nr.12907/26.08.2022 privind respectarea prevederilor acordului de mediu 7/16.06.2022, întocmit de către APM ARAD;

- Adresa nr.793/18.01.2023 privind acceptarea documentaţiei, eliberată de APM Arad;

- Proces verbal verificare amplasament nr.998/20.01.2023 întocmit de către reprezentantul APM ARAD;

- Procese verbale nr.1510/01.02.2023 – analiza detaliată a documentaţiei depuse, nr. 4924/22.03.2023, 8196/17.05.2023, 11294/12.07.2023, 14904/20.09.2023, 17395/01.11.2023;

- Proces verbal nr.16888/23.10.2023, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a activității și documentației de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrată de mediu;

- Anunţ privind dezbaterea publică a documentaţiei apărut în ziarul „Jurnal Arădean” din 27.09.2023;

- Anunţ APM Arad privind dezbaterea publică afişat 29.09.2023;

- Proces verbal analiză draft  autorizație nr...........;

- Rapoartele de analiză nr. 2046/08.02.2023, 5407/30.03.2023, 8820/26.05.2023, 11665/19.07.2023 eliberat de APM Arad;

- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind

libera circulație a acestor date ("GDPR") din data de .................;

- Consimțământ expres, conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din data de ..........;

- Certificat ISO 14001:2015, nr.ro2021.024.027E;

- Certificat ISO 45001:2018, nr.RO2021.024.027S;

- Certificat de atestare al Institului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala

- Bilanțul de solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili pentru activitățile desfășurate în anul 2021;

- Bilanțul de solvenți organici cu conținut de compuși organici volatili pentru activitățile desfășurate în anul 2022;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 245/16.08.2023, valabilă până la 01.08.2027, emisă de AN ”Apele Române”- ABA Criș;

- Fișe cu date de securitate pentru substanțele/amestecurile folosite în activitatea societății;

- Punct de vedere ANANP privind localizarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate;

- Planul de urgență internă:

- Plan de prevenire și combatre a poluărilor accidentale;

- Fişe de caracterizare deşeu 15 02 02*, 15 01 10*, 14 06 03* 08 04 09*, 08 03 12* ;

- Hotărârea nr. 184/17.11.2022 emisă de către Consiliul local Chișineu Criș privind aprobarea taxei

speciale de salubrizare în orașul Chișineu Criș datorată existenței unei situații de urgență la nivelul

celor 11 UAT-rui din zona 2;

- Contract de prestării servicii nr. S190201081/01.11.2019 încheiat cu FCC Environment România SRL pentru colectare deșeuri nepericuloase și actul adițional nr.9/01.12.2022;

- Formulare de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase cod deșeu  15 01 01, 07 02 13, 20 01 40, 15 01 05 FCC Environment România SRL;

- Contractul de vânzare cumpărare nr.723/7.11.2014 încheiat cu REMAT MG SA  pentru colectare deșeuri nepericuloase;

- Tichet de cântar pentru deșeu fier emis de către REMAT MG SA;

- Contractul de vânzare cumpărare nr.121/15.02.2018 încheiat cu WOOD LINE BUSINESS 2012 SRL  pentru colectare paleți;

- Contract de prestări servicii nr. I/T-001-AV1/08.01.2020, încheiat cu Indeco Grup SRL, privind colectare deșeuri periculoase;

- Formularele de expediție/transport deșeuri periculoase cod 08 04 09*, 15 01 10*, 15 02 02*, 08 03 12*  destinatar INDECO GRUP SRL;

- Raport de încercare nr. PI 2104265/25.06.2021 pentru COD DEȘEU 08 03 12*, emis de către ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport de încercare nr. PI 2104262/25.06.2021 pentru COD DEȘEU 08 03 09*, emis de către ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport de încercare nr. PI 2203811/15.05.2022 pentru COD DEȘEU 13 02 05*, emis de către ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport de încercare nr. PI 1906859/06.12.2019 pentru COD DEȘEU 14 06 03*, emis de către ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport de încercare nr. PI 2203807/12.05.2022 pentru COD DEȘEU 15 01 10*, emis de către ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Raport de încercare nr. PI 2203810/13.05.2022 pentru COD DEȘEU 15 02 02*, emis de către ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL;

- Fişe de caracterizare deşeuri 08 04 09*, 15 01 10*, 12 01 18*, 10 08 10*, 13 02 08*, 08 01 11*, 07 01 04*;

- Raport de încercare nr....din 10.05.2022 emis de către Compania de Apă Arad SA pentru apă uzată;

- Raport de încercare nr.121T din 10.05.2022 emis de către Compania de Apă Arad SA pentru apă pluvială;

- Raport de încercare nr.227T din 13.07.2022 emis de către Compania de Apă Arad SA pentru apă pluvială;

- Raport de încercare nr.329/1 PAER din 07.10.2022 emis de către ECOIND pentru emisii COV, pulberi, CO,SO2, NOX, O2;

- Raport de încercare nr.329/2/PAER din 06.10.2022 emis de către ECOIND nivel zgomot la limita incintei în 6 puncte;

- Contract de furnizare/prestare a servicului de alimentare cu apă și de canalizare către agenți economici și instituții păublice nr.3/01.11.2018 încheiat cu Compania de Apă Criș SRL și actul additional nr.2/01.04.2019;

- Factura din 31.01.2023 emisă de către Compania de Apă Criș pentru consumul de apă potabilă și canalizare;

- Contract prestări servicii privind evacuarea apelor pluviale nr. 2022.12.069 din 19.12.2022 încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățirii funciare- IF Arad;

- Certificat de Înregistrare CUI 27810947, J22/889/14.12.2010, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat Constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere nr.25929/09.05.2019;

- Organigrama Guala Pack;

- Punct de vedere nr......./2024 emis de către Serviciul CFM pentru emiterea autorizației integrate de mediu;

Anexe:

- Plan de situație amplasament;

- Plan de încadrare în zonă a amplasamentului;

- Planșă planimetrie magazie;

- Planșă planimetrie puncte de strângere deseuri;

- Extras CF nr.303804 Chișineu Criș;

SCOPUL

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006, respectiv în conformitate cu prevederile Art. 21, din Legea 278/2013:

Art. 21. alin (1) „În scopul conformării cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) şi, acolo unde este necesar, le actualizează.”

alin. (2) „La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.”

alin. (3) „La reexaminarea condiţiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu utilizează toate informaţiile obţinute în urma monitorizării sau a inspecţiilor instalaţiei.”

alin. 4) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activităţii principale a unei instalaţii, să asigure că:

a) toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţia respectivă sunt reexaminate şi, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei legi, în special cu cele cuprinse în art. 15 alin. (3)-(9), după caz;

b) instalaţia este conformă cu noile condiţii de autorizare.”

alin. (5) „În procesul de reexaminare a autorizaţiei integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalaţiei, publicate după data acordării autorizaţiei integrate de mediu sau după data ultimei reexaminări a acesteia.”

alin. (7) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea

valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

alin. (8) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.”

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, reexaminează periodic toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi, acolo unde este necesar, le actualizează.

În acest scop operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, care afectează activitatea sau orice parte a activităţii, care va

rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad şi fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

Prezenta autorizaţie reglementează toate activităţile desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Titularul autorizației are implementat Sistemul de Management de Mediu - Certificat ISO 14001/2015,  nr.RO2021.024.027E din 07.05.2021.

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2009 ).

| BAT 1. Pentru îmbunătățirea performanței generale de mediu, BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu: |
| --- |
| I. angajament, asumarea rolului de lider și responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii superioare, în ceea ce privește punerea în aplicare a unui EMS eficient; | În cadrul unității este implementat sistem de mamagemnt de mediu ISO 14001, sistemul OHSAS 18001 și sistemul pentru managementul sănătății și securității ocupaționale ISO 45001. Politica Sistemului de Management este asumată de conducerea unitatii.Toate procedurile sunt aprobate de conducerea unitatii. |
| II. o analiză care să includă determinarea contextului organizației, identificarea nevoilor și a așteptărilor părților interesate, identificarea caracteristicilor instalației care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sănătatea umană), precum și a cerințelor legale aplicabile în ceea ce privește mediul; | Unitatea este permanent preocupată de îmbunatatirea condițiilor de mediu și a performanțelor, de identificarea riscurilor pentru mediu sau pentru sănătatea umană. |
| III. elaborarea unei politici de mediu care să includă îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; | Politica Sistemului de Management include prevederi pentru îmbunătăţirea continuă a performanțelor de mediu. |
| IV. stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectării cerințelor legale aplicabile; | Există procedura de sistem pentru identificarea, evaluarea și respectarea aspectelor de mediu |
| V. planificarea și punerea în aplicare a procedurilor și acțiunilor necesare (inclusiv acțiuni corective și preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu și a evita riscurile de mediu; | Există proceduri și se aplică în scopul atingerii obiectivelor de mediu ți evitarea riscurilor de mediu Aplicarea procedurilor este coordonată și controlată de: - departamentul de mediu din cadrul unității - echipa de auditori interni. Procedurile de mediu se aplică în toate departamentele/sectoarele unități. Personalul este instruit periodic, fisele de post, includ şi obligațiile lucrătorilor în domeniul protecței mediului. |
| VI. determinarea structurilor, a rolurilor și a responsabilităților legate de aspectele și obiectivele de mediu și asigurarea resurselor financiare și umane necesare; |  |
| VII. asigurarea faptului că personalul a cărui activitate poate afecta performanța de mediu a instalației este competent și conștient de rolul său (de exemplu, prin furnizarea de informații și formare profesională); |  |
| VIII. comunicarea internă și externă; |  |
| IX. încurajarea implicării angajaților în bune practici de management de mediu; |  |
| X. stabilirea și păstrarea a unui manual de management și a unor proceduri scrise pentru controlul activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și a unor înregistrări relevante | Există manual de management, proceduri scrise și înregistrări pentru controlul activităților cu impact semnificativ asupra mediului. |
| XI. planificare operațională și control al proceselor, eficace; | Există o procedură care urmărește planificarea operațională și controlul proceselor. |
| XII. punerea în aplicare a unor programe de întreținere corespunzătoare; | Programul de mentenanță prevede măsuri de întreținere corespunzătoare. |
| XIII.protocoalele de pregătire și răspuns la situații de urgență, inclusiv de prevenire și/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situațiilor de urgență; | Operatorul va intocmi planuri privind situațiile de urgență, inclusiv de prevenire/atenuare a impactului negativ asupra mediului. |
| XIV la (re)proiectarea unei instalații (noi) sau a unei părți a acesteia, luarea în considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viață, care include construirea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea; | La proiectarea instalației s-a avut în vedere efectele asupra mediului generate de funcționarea și eventuala dezafectare a instalației. |
| XV. punerea în aplicare a unui program de monitorizare și de măsurare; dacă este necesar, se pot găsi informații în Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile prevăzute în Directiva privind emisiile industriale; | La nivelul unități există un program de monitorizarea privind monitorizarea emisiilor în aer. |
| XVI. realizarea, cu regularitate, a unor evaluări comparative sectoriale; | Evaluările sectoriale comparative se realizează anual, în cadrul Raportului Anual de Mediu. |
| XVII. audit intern periodic independent (în măsura posibilului) și audit extern periodic independent pentru a evalua performanțele de mediu și pentru a determina dacă EMS este sau nu conform cu măsurile planificate și a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător | Periodic se realizează audituri interne și externe de conformare la cerinţele de mediu. |
| XVIII. evaluarea cauzelor neconformităților, punerea în aplicare a acțiunilor corective ca răspuns la neconformități, revizuirea eficacității acțiunilor corective și stabilirea existenței sau a posibilității de apariție a unor neconformități similare; | Departamentul de mediu şi Responsabilul Sistemului de Management de Mediu, din cadrul unității evalueaza cauzele neconformităților și urmărește aplicarea acțiunilor corective. |
| XIX revizuirea periodică, de către conducerea superioară, a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | Conducerea unității este informată asupra rezultatelor aplicării procedurilor și aprobă planurile și măsurile pentru îmbunătățirea performanțelor. |
| XX. urmărirea și luarea în considerare a dezvoltării unor tehnici mai curate | In faza de proiectare s-a optat pentru tehnici și tehnologii curate, cu impact minim. |

În mod specific, pentru tratarea de suprafață utilizând solvenți organici, BAT constă în integrarea, de asemenea, a următoarelor caracteristici în EMS:

| Nr. crt. | Cerință de conformare BAT | Modul de conformare |
| --- | --- | --- |
| (i) | interacțiunea cu considerente de control al calității și asigurare a calității, precum și de sănătate și siguranță | SMC, SSM, certificări ISO 14001, sistemul OHSAS 18001 și sistemul pentru managementul sănătății și securității ocupaționale ISO 45001 |
| (ii) | planificarea reducerii amprentei de mediu a unei instalații. Acest lucru implică, în special, următoarele: |  |
| a | evaluarea performanței generale de mediu a instalației | Evaluarea performanței de mediu este prezentată în BAT 2, respectiv au fost identificate activitatile care contribuie cel mai mult la emisiile de COV, acestea sunt: procesul de imprimare, laminare, preparare cerneluri, adezivi și spălare utilaje. Instalația de imprimare ți laminare este prevăzută cu sisteme de aspirație localizate și colectare a solventului. Acestea sunt conectate la conducta de la instalația de recuperare solvent. Periodic se urmărește consumul de energie și emisiile de COV, în cazul în care se identifică alte măsuri de reducere acestea se vor aplica. Reducerea emisiilor de solvenți și consumul de energie - prezentate în BAT 19, respectiv operatorul are în vedere realizarea planulu pentru eficientă energetică. In cadrul unității se contorizează energia electrică doar la intrarea în unitate (există un singur contor generai). Operatorul monitorizează consumurile energetice în scopul minimizării acestora. Măsurile de minimizare sunt: - comanda iluminatului exterior cu senzori crepusculari, - comanda iluminatului interior din halele de producție, temporizată și selectivă, - iluminat cu tuburi fluorescente de nouă generație, - activităti periodice de mentenanță sau în funcție de necesități. Consumul de apă și materii prime -prezentate în BAT 20, respectiv BAT 6. Operatorul înregistrează lunar consumul de apă. Reducerea emisiilor de COV din procesele de curățare - sunt prezentate in BAT 9. |
| b | luarea în considerare a considerentelor intersectoriale, în special menținerea unui echilibru adecvat între reducerea emisiilor de solvenți și consumul de energie (a se vedea BAT 19), apă (a se vedea BAT 20) și materii prime (a se vedea BAT 6); |  |
| c | reducerea emisiilor de COV din procesele de curățare (a se vedea BAT 9) |  |
| (iii) | includerea următoarelor elemente: |  |
| a | un plan pentru prevenirea și controlul scurgerilor și al deversărilor | Planul pentru prevenirea și controlul scurgerilor - se prezintă în BAT 5 (a). Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale cuprinde: un plan cu incidentele majore, proceduri de urgență pentru scurgeri, verificarea regulată a echipamentelor, asigurarea de personal specializat și instruit pentru intervenții la scurgeri, nominalizarea responsabilităților și personalului implicat. Sistemul de evaluare a materiilor prime și planul de optimizare a utilizării solvenților - se prezintă în BAT 3. Bilanțul masic al solvenților - se prezintă în BAT 10. Programul de întreținere - se prezintă in BAT 13. Date despre eficiența energetică -se prezintă în BAT 19 (a). |
| b | un sistem de evaluare a materiilor prime pentru a utiliza materii prime cu impact scăzut asupra mediului, precum și un plan de optimizare a utilizării solvenților în proces |  |
| c | un bilanț masic al solvenților |  |
| d | un program de întreținere pentru a reduce frecvența și consecințele OTNOC asupra mediului |  |
| e | un plan pentru eficiență energetică |  |
| f | un plan de gestionare a apei |  |
| g | un plan de gestionare a deșeurilor |  |
| h | un plan de gestionare a mirosurilor |  |

5.1. Acţiuni de control

Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Arad cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Arad o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

Sistemul de Management de Mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor

cursuri de specialitate, conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind depozitarea deşeurilor.

### Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

### 5.3. Plan de acţiuni – nu este cazul.

5.4. Responsabilităţi

Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii APM Arad și GNM-CJ Arad.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (Art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare (art.44, alin.1, 2), persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul prevăzut se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

Programul se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

5.5.	 Raportări

Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad şi GNM - CJ Arad raportările solicitate în capitolul 14 ”Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului". De asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

Titularul activităţii va depune la APM Arad și GNM-CJ Arad, nu mai târziu de 15 februarie în fiecare an, Raportul Anual de Mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care va cuprinde raportarea anuală cu monitorizarea factorilor de mediu, managementul deşeurilor, consumuri de substanţe chimice, practici pentru întreţinerea amplasamentului, energie etc. Acest raport va include obligatoriu cel puţin informaţiile menţionate în Tabelul 14.1.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

Titularul instalaţiei este obligat să raporteze anual la APM Arad şi GNM - CJ Arad datele înregistrate în urma tuturor monitorizărilor pentru a demonstra conformitatea cu prevederile prezentei autorizaţii integrate de mediu, iar în cazul în care se constată orice efecte ecologice negative semnificative, orice depășiri ale limitelor pentru indicatorii monitorizați, să notifice în regim de urgență (maxim 24 ore de la constatare) atât APM Arad cât și GNM CJ Arad.

Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligaţia să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 şi ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document. Contribuţia la (EPRTR) va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi raportată în format electronic şi pe suport hârtie, anual până la 30 aprilie anul n+1 - considerând n = anul de raportare.

5.6. Notificarea autorităților

Titularul activităţii va anunţa APM Arad, GNM - CJ Arad în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control.

Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. În notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad și Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform OUG nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu completările și modificările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad și Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an;

- reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte datele prevăzute la art.12  alin. (1) lit. f) din Legea 278/2013.

Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului:

- în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG nr. 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului APM Arad şi GNM - CJ Arad despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE, MOD DE DEPOZITARE

Operatorul va utiliza materiile prime, auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Materiile prime și materialele sunt depozitate în spaţii  existente cu  destinaţie specială, cu regim controlat (gestionar  autorizat  şi  personal  instruit  pentru manipulare).

Tabelul 6.1

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică/ compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Materiale plastice PET+OPA | Materi primă | 1203121 | Kg/an | - | Pentru proces producţie | Magazie de materie primă | - |
| Alte materii | Materiale plastice PP | Materi primă | 670000 | Kg/an | - |  | magazia de materie primă | - |
| Alte materii | Materiale plastice PE | Materi primă | 1400,208 | Kg/an | - |  | Magazia de materie primă | - |
| Alte materii | ALU | Materie auxiliară | 647242 | Kg/an | - |  | Magaia de materie materie | - |
| amestec | azeotrop | Materie auxiliară | 78934 | Kg/an | Alcool etilic, Acetat de etil | Pentru curățare cilindri/accesorii | IBC 1000 kg, în spațiu îngrpdit, pe platfomă betonată |  |
| substanță | Azot lichid | Materie auxiliară | 337000 | Kg/an | azot | Pentru instalația de recuperare solvent | Rezervor metalic de 30 mc | H281 |
| substanță | Monoetilenglicol | Materie auxiliară | 1600 | Kg/an | Monoetilenglicol | Pentru schimbătoarele de căldură | IBC 1000 kg, in spatiu îngradit, pe platformă betonată |  |
| substanță | Acetat de etil | Materie auxiliară | 236770 | Kg/an | Acetat de etil | Pentru proces producţie | In parcul de rezervoare și recipient de 1000 litri | H225, H319, H336 |
| deseu | Acetat de etil deseu introdus in instalatia de distilare | Materie auxiliară | 257 | kg/an | Acetat de etil | introdus in instalatia de distilare | In parcul de rezervoare si recipient de 1000 litri | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală tipografică, COV 52,4% | Materie auxiliară | 200 | Kg/an | Acetat de etil | Pentru proces producţie | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv, COV 75,5% | Materie auxiliară | 100339 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv, 72, 6% COV % | Materie auxiliară | 1500 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Colorant 57%COV | Materie auxiliară | 101560 | Kg/an | Acetat de etil | Pentru proces producţie | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat |  |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv, 71,7% COV % | Materie auxiliară | 30697 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, in spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv,64.8 % COV | Materie auxiliară | 5811 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv,67.3 % COV | Materie auxiliară | 5000 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv,71,5 % COV | Materie auxiliară | 5400 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv,67,7 % COV | Materie auxiliară | 10550 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în și magazia de adezivi spatiu delimitat | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv,65,6 % COV | Materie auxiliară | 8214 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneală pentru imprimare sau aditiv, 64,1 % COV | Materie auxiliara | 18582 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Cerneala, 66,3% COV | Materie auxiliară | 48956 | Kg/an | Acetat de etil |  | In hala de producție- imprimare, in spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H319, H336 |
| amestec | Adeziv, 30% COV | Materie auxiliară | 108495 | Kg/an | Acetat de etil, 4,4 difenil diizocianat, Izocianat de o-(p-izocianatobenzil)fenil |  | In hala de producție- lipire, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H225, H317, H319, H334, H336, H351 |
| amestec | Adeziv,9,9 % COV | Materie auxiliară | 727763 | Kg/an | Etanol, Glycol deitilenic 2-2,-oxybisethanol reaction products |  | In hala de producție- lipire, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H226, H302, H373 |
| amestec | Adeziv,4,8 % COV | Materie auxiliară | 130094 | Kg/an | Glycol ploipropilen 3-Aminopropyltriethoxysilane etanol | Pentru proces producţie | In hala de producție- lipire, în spațiu delimitat și magazia de adezivi | H314, H302, H317 |
| amestec | Adeziv, % COV | Materie auxiliară | 49331 | Kg/an | 1-Methoxy-2-propanol |  | In hala de producție- imprimare, în spatiu delimitat | H26, H336 |
| ambalaj | folii | Materie auxiliară | 15 | Tone/an | - | ambalare | Magazie de materie primă | - |
| ambalaj | carton | Materie auxiliară | 120 | Tone/an | - | ambalare | Magazie de materie primă | - |
| ambalaj | paleți | Materie auxiliară | 70 | Tone/an | - | ambalare | Magazie de materie primă | - |

Materiile prime principale (chimicale), ambalate în butoaie metalice de 20 litri, 50 litri și 200 litri (cernelurile) și în IBC -uri (adezivii), sunt descărcate într-o primă faza în depozitul amplasat lângă zona de preparare, în afara halei, sub o copertină.

Acesta ocupă o suprafață de 140 mp și are o capacitate maximă de depozitare de 240 tone.

Apoi sunt transferate în depozitul aflat lângă zona de preparare cemeluri și adezivi pentru producție - zona atex, care reprezintă o suprafață de 287,08 mp, iar zona de pregătire și spălare cilindri -297,55mp.

Depozitul de substanțe chimice/atex este prevăzută cu ferestre/ventilatoare pentru asigurarea aerisirii încăperii, având o capacitate de stocare de 60 tone, desfășurându-se pe o suprafață de 595.63 mp, betonat, cu pardoseala epoxidică cu rol în protecția stratului de beton la acțiunea agenților chimici.

BAT 3 (Decizia UE 2020/2009) Pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului pe care îl au materiile prime utilizate, BAT constă în utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos.

| Cerința BAT 3 | Conformare cu BAT 3 |
| --- | --- |
| Utilizarea unor materii prime cu impact scăzut asupra mediului | Din faza de proietare s-a ținut cont de principiul utilizării de substanțe cu toxicitate și impact scăzut asupra mediului. Solventul utilizat este acetatul de etil. De asemenea, cernelurile și adezivi utilizați contin acetat de etil |
| Optimizarea utilizării solvenților în proces | -pentru pregătirea cernelurilor se utilizează scări de culoare programabile și sisteme de amestecare a culorilor computerizate; - se aplică tipărirea în sarje prin gruparea culorilor, pentru a schimba cât mai rar culorile; - se realizează o dozare eficientă a cernelurilor și adezivilor prin utilizarea noului echipament achizitionat LAKCOLOR; - cerneala recuperată de la imprimare se colectează și se reutilizează; |

BAT 4 (Decizia UE 2020/2009) Pentru reducerea consumului de solvenți, a emisiilor de COV și a impactului general asupra mediului pe care îl au materiile prime utilizate, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

|  | Cerința BAT 4 | Conformare cu BAT 4 |
| --- | --- | --- |
| a | Utilizarea unor vopsele/preparate de acoperire/ lacuri/cerneluri/adezi și pe bază de solvenți cu un conținut ridicat de materii solide | Cernelurile și adezivi utilizați conțin o cantitate minimă de solvent și un continut ridicat de materii solide. |

BAT 5 (Decizia UE 2020/2009) Pentra prevenirea sau reducerea emisiilor fugitive de COV în timpul depozitării și al manipulării materialelor care conțin solvenți si/sau a materialelor periculoase, BAT consta în aplicarea principiilor bunei organizări interne, prin utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

| Cerința BAT 5 | Conformare cu BAT 5 |
| --- | --- |
| a | Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan pentru prevenirea și controlul scurgerilor și al deversărilor | Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale cuprinde: un plan cu incidentele majore, proceduri de urgență pentru scurgeri, verificarea regulată a echipamentelor, asigurarea de personal specializat și instruit pentru intervenții la scurgeri, nominalizarea responsabilităților și personalului implicat |
| b | Sigilarea sau acoperirea recipientelor și zona de depozitare ìngrădită | Depozitarea solventului (acetatul de etil), a cemelurilor, a adezivilor, a solvenților uzați se realizează ăn recipiente închise. Magazia/rezervorul de depozitare au capacități adeevate de depozitare. |
| c | Reducerea la minimum a depozitării materialelor periculoase în zonele de producție | Cantitățile mari de materii prime (acetat de etil) se depozitează în depozit adecva, punctele de lucru se alimentează cu cantități mici, necesare pentru producție. |
| d | Tehnici pentru prevenirea scurgerilor și a deversărilor în timpul pompării | Se utilizează pompe cu gamituri adecvate pentru pentru asigurarea etenseității în cazul utilizărli acetatului de etil. |
| e | Tehnici pentru prevenirea debordărilor în timpul pompării | Rezervoarele de depozitare solvent sunt dotate: - cu sisteme automate de monitorizare a capacității, -sisteme de semnalizare, -cu sisteme de preaplin, - operațiunea de pompare este supravegheată, - se utilizează rezervoare și containere închise pentru reducerea emisiilor fugitive. |
| f | Captarea vaporilor de COV în timpul livrării de materiale care conțin solvenți | La încărcarea rezervoarelor de acetat de etil, vaporii evacuați din rezervoarele receptoare sunt captați prin folosirea unui un sistem antiretur. |
| g | Izolarea pentru deversări și/sau absorbția rapidă atunci când sunt manipulate materiale care conțin solvenți | La locurile de manipulare a solventului, cernelurilor și adezivilor se folosesc materiale absorbante. |

BAT 6. (Decizia UE 2020/2009) Pentru reducerea consumului de materii prime și a emisiilor de COV, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Cerința BAT 6 | Conformare cu BAT 6 |
| --- | --- |
| a | Fumizarea centralizată de materiale care conțin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenți de curățare) | Alimentarea cu solvenți în procesul tehnologic se realizează prin intermediul conductelor. Dozarea eficientă a cernelurilor și adezivilor se realizează prin utilizarea noului echipament achiziționat LAKCOLOR. |
| b | Sisteme de amestecare avansate | Pentru pregătirea cernelurilor se utilizează scări de culoare programabile și sisteme de amestecare a culorilor computerizate |
| c | Fumizarea de materiale care conțin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenți de curățare) la punctul de aplicare | Recipientele de transport solvent, cerneluri, adezivi la zonele de lucru sunt închise. |
| d | Automatizarea schimbării culorii | Schimbarea culorii se realizează manual cu capatrea emisiilor de solvenți. |
| e | Gruparea culorilor | Se aplică tiparirea în șarje prin gruparea culorilor, pentru a schimba cât mai rar culorile. |

BAT 7. (Decizia UE 2020/2009) Pentru reducerea consumului de materii prime și a impactului general asupra mediului pe care îl au procesele de aplicare a preparatelor de acoperire, constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Cerința BAT 7 | Conformare cu BAT 7 |
| --- | --- |
| b | Racletă deasupra tamburului | În cadrul unității se aplică imprimarea prin rotogravură este o tehnica precisă pentru a depune un strat subțire de culoare pe un material adecvat. În proces este utilizată cerneala sau o soluție de culoare, care este aplicată pe suprafața unui cilindru de imprimare. Excesul este eliminat de o racletă în timp ce celulele rămân impregnate de soluție. Culoarea este depusă prin contactulî între material și cilindri de imprimare. |

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică, în concordanţă cu  noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale, astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie:

Substanţele/amestecurile periculoase utilizate de către titularul de acitivitate sunt prezentate la tabelul 6.1.

Se vor respecta prevederile din:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind

înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare, furnizându-se la APM Arad datele solicitate, la termenul şi în formatul solicitat.

Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a Anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe/amestecuri periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi amestecurilor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme).

Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecurile periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art 28):

b)să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră in sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

- să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţe-

le şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

- să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot

reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau

accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.245/16.08.2023, valabilă până la data de 01.08.2027, eliberată de Administraţia Naţională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

7.1.1. Alimentarea cu apă

- se realizează din rețeaua orașului prin intermediul unui branșament.

Apa este utilizată pentru grupurile sanitare, igienizarea spațiilor, spălării platformelor, pentru turnul de răcire și rezerva de incendiu.

| Parametru | Necesar de apă |
| --- | --- |
|  | volum med (mc/zi) | volum max (mc/zi) |
| Consum menajer | 3,22 | 4,51 |

Funcţionarea este permanentă 365 zile/an, 24 h/zi.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor

In amplasamentul societății există 2 bazine antiincendiu ce stochează apa de: 464 mc (pentru sprinklere) și 358 mc (pentru hidranți).

Conform planului de urgență internă rețeaua de hidranți este formată din: hidranți exterior, hidranți interior.

7.1.3. Evacuarea apelor uzate

- Evacuarea apelor uzate si pluviale

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Anual, mc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) |  |
|  |  | Maxim | Mediu |  |
| Ape uzate menajere | Reţeaua de canalizare a orașului | 4,51 | 3,22 | 2832,4 mc/an |
| Ape pluviale | canal de desecare CS30 | - | - | - |

Apele pluviale scurse atât de pe acoperișurile clădirilor cât și de pe zonele betonate sunt colectate în rețeaua de canalizare pluvială și sunt evacuate în canalul de desecare CS30 administrat de IF Arad. Înainte de evacuare apa pluvială trece printr-un decantor-separator.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ENERGETICE

7.2.1. Energie electrică

Alimentarea cu energie electrică – se realizează prin racordare la Sistemul Energetic Naţional, prin postul de transformare propriu. Societatea are contract pentru furnizarea energiei electrice.

Energia electrică se utilizează pentru:

- acționarea instalaților și echipamentelor (imprimare, laminare, tăiere, etc);

-acționarea pompelor, compresoarelor;

- iluminatul, interior și exterior.

Consumul mediu de energie electrică este de 3821849 kWh/an.

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

BAT 2. (Decizia 2020/2009) În vederea utilizării eficiente a energiei, BAT constă în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos.

| Cerință BAT 2 | Conformare cu BAT 2 |
| --- | --- |
| identificarea zonelor/secțunilor/etapelor de activitate care contribuie cel mai mult la emisiile de COV și consumul de energie și care prezintă cel mai mare potențial de ìmbunătățire (a se vedea, de asemenea, BAT 1); | Au fost identificate activitățile care contribuie cel mai mult la emisiile de COV, acestea sunt: procesul de imprimare, laminare, preparare cerneluri, adezivi și spalare utilaje |
| identificarea și punerea în aplicare a unor acțiuni de reducere la minimum a emisiilor de COV și a consumului de energie | Instalația de imprimare și laminare este prevăzută cu sisteme de aspirație localizate și colectare a solventului. Acestea sunt conectate la conductă de la instalația de recuperare solvent |
| actualizarea periodică (cel puțin o dată pe an) a situației și monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor identificate. | Periodic se urmărește consumul de energie și emisiile de COV, în cazul înn care se identifică alte măsuri de reducere acestea se vor aplica |

BAT 16. Pentru reducerea consumului de energie al sistemului de reducere a COV, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinați a acestora.

| Cerința BAT 16 | Conformare cu BAT 16 |
| --- | --- |
| b | Concentrația internă de solvenți din efluenții gazoși | Echipamentul de uscare a foliei imprimate și a foliei laminate dispune de sisteme de reglare a recirculării aerului în interiorul cuptoarelor în scopul de a crește concentrația de acetat de etil până la 5 g/mc de aer. Amestecul aer cu acetat este trimis în exterior prin conducta conectată cu instalțtia de recuperare a solventului |

BAT 19. În vederea utilizăli eficiente a energiei, BAT constă în utilizarea tehnicilor (a) și (b) și a unei combinații adecvate a tehnicilor (c)-(h) indicate mai jos.

| Cerința BAT 19 | Conformare cu BAT 19 |
| --- | --- |
| a | Plan pentru eficiența energetică | Operatorul are în vedere realizarea planului pentru eficiența energetică. |
| b | Întocmirea bilanțului energetic | In cadrul unității se contorizează energia electrică doar la intrarea în unitate (exista un singur contor general). Operatorul monitorizează consumurile energetice în scopul minimizării acestora. Măsurile de minimizare sunt: - comanda iluminatului exterior cu senzori crepusculari, - comanda iluminatului interior din halele de producție, temporizată și selective, -iluminat cu tuburi fluorescente de noua generație, activități periodice de mentenanță sau în funcție de necesități. |
| c | Izolarea termica a rezervoarelor și a cuvelor care conțin lichide răcite sau încălzite, precum și a sistemelor de ardere și de abur | Conductele care conțin ulei diatermic, din circuitul de încălzire, sunt izolate termic. |
| f | Reglarea debitului aerului de proces și al efluenților gazoși | Aerul în hala de proces se introduce prin stațiile UTA și se reglează în funcție de temperatura și umiditatea dorită. |

7.2.2. Energie termică

# - este obținută cu ajutorul centralei termice pentru obținere agent termic și apă caldă.

# 7.2.3 Gaze naturale/combustibili

Alimentarea cu gaz metan se realizează prin intermediul unui racord tip material polietilenă cu diametral de 160 mm, lungimea de 37 m, debit gaze naturale 701 mc/h, racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune scăzută 0,6/1,8 bar. Conducta este pozată subteran pe strada pe care este amplasată societatea.

Consumul mediu de gaz metan este de 789245 mc/an.

Gazul metan se utilizează ca și combustibil pentru centrala termică, pentru cele 3 cazane pentru încălzirea uleiului diatermic.

Pentru asigurarea energici termice necesare încălzirii spațiilor de lucru și a apei calde menajere societatea dispune de o centrală termica proprie. Aceasta este echipată cu un cazan tip RIELO, care funcționează cu gaz metan. Caracteristicile cazanului sunt: puterea nominala P= 500 kW, presunea maxima = 6 bar, consumul maxim de gaze este de 650 Nmc/h.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice de localizare a amplasamentului, în sistem internațional sunt:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine |  |  |
| 231604,16 231610,132 231831,14 231876,375 231874,8 |  |  |
| Latitudine |  |  |
| 559209,984 559358,259 559283,5 559198,761 |  |  |

Amplasare în teritoriu: GUALA PACK NADAB SRL în intravilanul localității Nădab, în zona industrială cuprinsă între localitate și DN79 (E671), ce face legatura între Arad si Oradea.

Vecinătăţi:

Nord - canal colector ape pluviale, teren liber de construcții,

Est - Transgaz SRM NIdab, str Calea Aradului din localitatea Nădab;

Sud - străzi de exploatare/acces, ce leagă Calea Aradului cu DN 79;

Vest - teren liber și fabrica de prefabricate SC SEMMELROCK Nadab.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul GUALA PACK NADAB SRL nu este situat în arie naturală protejată.

Unități structurale pe amplasament

Suprafaţa de teren ocupată de obiectivele în care se desfăşoară activitatea este de 37044 mp, astfel:

- suprafața construită - 9589 mp

-suprafața liberă - 27455 mp din care: - drumuri, platforme - 20.046,2 mp, spațiu verde - 7408,8 mp.

Suprafetele ocupate de obiectivele din amplasament sunt:

| Nr.crt. | Obiectiv | Suprafata (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hala producție - corp Cl | 7253 |
| 2 | Sala compresoare - corp C2 | 864 |
| 3 | Platformă tehnologică (Stație recuperare solvent) - corp C3 | 1135 |
| 4 | Casa pompelor - corp C4 | 77 |
| 5 | Bazin antiincendiu - corp C5 | 79 |
| 6 | Bazin antiincendiu - corp C6 | 83 |
| 7 | Casa portar-corp C7 | 63 |
| 8 | Casa pompelor - corp C8 | 35 |
| 9 | Copertină metalică -corp C9 | 55 |
| 10 | Copertină metalică -corp C10 | 140 |

Hala productie cuprinde:

| ID spatiu | Denumire spatiu | Suprafata utila mp |
| --- | --- | --- |
| CORPUL C1+C2 |
| PARTER |
| 1.B.01 | Receptie și Windfang | 56,33 |
| 1.B.02 | Coridor deschis | 75,58 |
| 1.B.03 | Hol | 2,28 |
| 1.B.04 | Hol | 2,43 |
| 1.B.05 | Hol | 2,2 |
| 1.B.06 | Acces secundar | 26,98 |
| l.B.06.1 | spațiu ECS | 0,98 |
| 1.B.07 | Birou | 19,22 |
| l.B.07.1 | Birou | 15,93 |
| 1.B.08 | Birou | 19,12 |
| 1.B.09 | Birou | 14,33 |
| 1.B.10 | Birou | 33,12 |
| l.B.ll | Sala sedinta | 25,35 |
| 1.B.12 | Birou | 14,32 |
| 1.B.13 | Sala sedință | 31,8 |
| 1.B.14 | Sala mese | 31,8 |
| l.B.15+16 | Oficiu - coffee lounge | 17,24 |
| 1.B.17 | Camera IT | 9,92 |
| 1.B.18 | Oficiu | 9,14 |
| 1.B.19 | GS | 3,95 |
| 1.B.20 | GS | 3,95 |
| 1.B.21 | Magazie | 6,03 |
| 1.B.22 | Igienizare | 8,86 |
| 1.B.23 | GS | 3,42 |
| 1.B.24 | GS | 3,85 |
| 1.B.25 | GS | 4,5 |
| 1.B.26 | GS | 3,85 |
| 1.D.01 | Depozitare | 3117 |
| 1.D.02 | Laborator control calitate | 45,20 |
| l.D.02.1 | Birou recepție expediție | 11,79 |
| 1.D.03 | Recepție expediție | 12,33 |
| 1.D.04 | Recepție expediție | 21,5 |
| 1.D.05 | GS | 5,14 |
| 1.D.06 | Oficiu | 6,77 |
| 1.D.07 | Incărcare stivuitoare | 34,47 |
| 1.P.01 | Producție | 1592,08 |
| 1.P.02 | Camera caldă produse finite | 469,82 |
| 1.P.03 | Magazie cerneluri și adezivi | 297,08 |
| 1.P.04 | Spălare cilindri și preparare vopsea | 298,55 |
| 1.P.04' | Spațiu tampon | 17,94 |
| 1.P.05 | Magazie și pregătire cilindri | 609,3 |
| 1.P.06 | Birou șef schimb | 11,65 |
| 1.P.06.1 | Birou producție | 8,07 |
| 1.P.07 | Birou tehnic de producție | 11,15 |
| 1.P.08 | Camera ACS | 4,25 |
| 2.01 | Atelier mecanic | 182,32 |
| 2.02 | Ulei diatermic + CT | 209,97 |
| 2.03 | Stație aer comprimat + distribuție | 294,88 |
| 2.04 | Transformatoare electrice | 137,08 |
| 3.01 | Instalație de stingere cu apă | 65,36 |
| 4.01 | Instalație de stingere cu spumă | 33,54 |
| 5.01 | Cabina poartă | 21,39 |
| B.27 | Coridor deschis | 23,13 |
| B.28 | Coridor scară | 16,97 |
| B.29 | Vestiar 1 | 124,52 |
| B.30 | Vestiar 2 | 80,79 |
| B.31 | GS | 4,53 |
| B.32 | WC | 1,87 |
| B.33 | wc | 1,86 |
| B.34 | GS | 5,23 |
| B.35 | Spațiu neamenajat | 185,02 |

Altele:- 1 separator produse petroliere pentru preepurare ape pluviale,

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activitatea desfășurata constă în imprimarea prin rotogravură (imprimari cu până la 10 culori) a laminatelor flexibile compuse din mai multe straturi de materiale diferite (poliester, aluminiu, polietilenă, polipropilenă) cu o grosime de la 15 la 700 microni.

- Imprimare prin rotogravuă

Imprimarea prin rotogravură este o tehnică precisă pentru a depune un strat subțire de culoare pe un material adecvat.

Această tehnică permite să se obțină coloraturi netede și uniforme și se pretează controalelor de înaltă precizie ale depunerii cemelii.

În proces este utilizată cerneală sau o soluție de culoare, care este aplicată pe suprafața unui cilindru de imprimare. Excesul este eliminat de o racletă în timp ce celulele rămân impregnate de soluție. Culoarea este depusă prin contactul între material și cilindri de imprimare.

Cemelurile utilizate au în componența lor ca solvent acetatul de etil.

Particularitatea imprimării prin rotogravură este data de cilindrul de imprimare prin a cărui rotație se transferă cerneala pe suprafața (materialul) de imprimat. Fiecare rotație a cilindrului corespunde unui ciclu nou de imprimare identic cu precedentul. Deoarece procesul se repetă la fiecare rotire a cilindrului este denumit imprimare prin rotogravură.

Cilindrul de imprimare al unei mașini de rotogravură este compus din celule crestate și nu prezintă linii continue sau zone extinse. Producția imaginii are loc prin juxtapunere de puncte de dimensiuni reduse astfel încât să nu fie perceptibile cu ochiul liber.

Cerneala utilizată este de obicei foarte lichidă astfel încât să ușureze umplerea tuturor celulelor. Pentra a sincroniza eliberarea culorilor fiecare unitate de imprimare este prevăzuta cu dispozitivele computerizate.

Procesul include și măsuri speciale pentra a îmbunătăți calitatea rezultatului, cum ar fi miscări laterale ale cilindrului de imprimare și ajustări automate ale lungimii benzii între două stații. Aceste controale sunt puse în aplicare în mod automat de către computer, în scopul de a menține registruli de imprimare.

Pentra a obține imagini în mai multe culori cu o precizie ridicată se utilizează o mașina cu 10 stadii, care au funcția unui strat de culoare până se obține o imagine fìnală care corespunde standardelor de calitate urmărite. Avantajul unei mașini cu mai multe unități este cel de a permite viteze ridicate și niveluri scăzute de rebut, deoarece produsul este terminat cu un singur ciclu.

În general imprimarea pin rotogravură este efectuată printr-o succesiune de stații, fiecare din ele depune un strat de culoare.

Recent s-a achiziționat un echipament LACKOLOR, care este conectat printr-un sistem închis de tubulatură la mașinile de imprimare/acoperire care realizează o dozare eficientă a cemelurilor/adezivilor folosiți in procesul de producție și reduc concomitent și timpii de producție.

În fiecare unitate există o zona de uscare ce permite fixarea cernelii înainte de intrarea în stația următoare. Uscarea foliei imprimate se realizează în interiorul cuptoarelor unde aerul este încălzit la temperaturi între 50°C și 80°C. In aceasta fază a procesului sunt generate emisii gazoase cu continut de COV care sunt recirculate în interiorul cuptoarelor până la atingerea unei concentrații maxime de 5 gsolvent/mc aer. Apoi, amestecul aer și acetat de etil de la uscătoare este trimis în exterior prin conducta conectată cu instalația de recuperare a solventului.

În timpul procesului de imprimare prin rotogravură:

- cerneala este menținută în condiți standard în ceea ce privește fluiditatea cu ajutorul unei instalați automate, alimentată de la rețeaua de distributie centralizată;

- uscarea se face cu ajutorul aerului cald produs de schimbătoarele de căldura unde fluidul cald e constituit din ulei diatermic.

Mașina de imprimare dispune de sisteme de aspirați localizate la cuvele cu cemeluri care sunt deschise. Aspirațile localizate de la cuvele cu cemeluri sunt conectate la conducta de la instalația de recuperare a solventului.

Se menționează faptul că circuitul de aspirare a aerului cu COV pe mașini este proiectat pentru un debit maxim de 60.000 mc/h cu funcționare continuă, modulată în funcție de sarcina de lucru a mașinii care este diferită în faza de producție (run) față de cea de echipare (set up).

După imprimare, dacă nu este necesar controlul de calitate, acesta vine stocat în asteptarea fazei de îmbinare.

Controlul imprimării prin rotogravură are loc pe o mașina denumită mașina de inspecție. Folia imprimată este derulată, trece pe sub un bec stroboscobic și este controlată uniformitatea imaginilor imprimate și eliminate defectele.

- Îmbinare (laminare)

Procesul permite combinarea a două sau mai multe folii, care fac ca folia îmbinată rezultată să dețină toate proprietățile ce rezultă din suma componentelor sale.

Mașina de îmbinare pentra acest sistem este compusă din:

-derulator al foliei primare;

-stație de întindere a adezivului prin tehnica rotogravurii;

-cuptor cu aer cald pentru eliminarea solventului;

-derulator pentru a două folie;

-grup care unește foliile prin apăsarea a două role (calandra);

-retractor care colecteazà produsul finit imbinat.

În faza de îmbinare prin laminare se utilizează adezivi care au în compozitâția lor compusi organici volatili: acetat de etil (în principal) și alcool etilic.

Mașina este însotiță de dispozitive ce reglează tensiunea și alinierea foliei, temperatura cuptoarelor și a calandrelor.

Mașina aleasă va putea sa îmbine până la 3 folii simple sau deja îmbinate. Așadar, o folie îmbinată numită si laminat, cu 3 straturi, se obține într-un singur ciclu de prelucrare. Pentru un laminat cu 4 straturi, înainte se face un laminat cu 2 straturi și apoi, într-o a doua prelucrare, se adaugă alte 2 straturi. Prelucrările realizate vor fi în principal cu 4 straturi. Mașina de laminare este prevăzuta cu sisteme de aspirații localizate la cuvele de adezivi. Acestea sunt conectate la conducta de la instalația de recuperare a solventului.

Uscarea produsului laminat se realizează în cuptoare încălzite la temperaturi cuprinse între 50°C și 80°C. Aici se generează emisii gazoase cu conținut de COV care sunt recirculate în interiorul cuptoarelor până la atingerea unei concentrați maxime de 5 g solvent/mc aer. În acest moment amestecul aer cu acetat de etil rezultat în procesul de uscare este trimis în exterior prin conducta conectată cu instataia de recuperare a solventului.

Instalatia de îmbinare prin laminare dispune de sisteme locale de preluare și exhaustare către instalația de recuperare solvent.

După faza de îmbinare, laminatul în mai multe straturi (de la 2 la 4) este lăsat în camera caldă la 35-40° pentru mai multe zile, pentru a permite reacția chimică a adezivului, definitivarea procesului de lipire a materialelor. Aceasta este situată tot în corpul C1, într-o zona din imediata vecinatate a liniei principale de producție.

Sala spălare cilindra și preparare vopsea

La schimbarea modelului de imprimare, a cemelurilor și a adezivilor utilizați, atât cuvele cât și cilindrii de imprimare (tamburii rotativi) se spală cu acetat de etil sau amestec de solvenți recuperți (azeotrope, acetat de etil și alcool etilic).

Procesul de spălare a cuvelor și cilindrilor de imprimare se realizează într-un spațiu special amenajat - sala spălare cilindri și preparare vopsea, situată tot în corpul C1 de producție, într-o zona clar delimitată.

Punctele de preparare cemeluri, adezivi și de spălare sunt prevăzute cu sisteme de aspirații localizate a emisiilor gazoase cu COV. Aspirațiile localizate din sala de spălare și preparare vopsea sunt conectate la conducta de la instalația de recuperare a solventului.

Se face mențiunea că pentru evacuarea emisiilor fugitive din hala de imprimare - laminare și hala

diluare cemeluri și adezivi și spalare utilaje, cele două hale sunt prevăzute cu câte 2 ventilatoare.

Debitul ventilatoarelor este de 20 000 Nmc fiecare.

- Debitare/Tăiere

La terminarea staționarii laminatului în camera caldă, materialul trebuie lăsat să se stabilizeze la temperaura ambientală (timp de 24 h la temperatura mediului). Acest lucru se intamplă pe raftul din fața mașinilor de tăiere.

După tăiere, materialul este transferat în magazie pentru ambalarea finală (pentru a evita prejudicierea sau lovirea în timpul transportului).

Principalele echipamente și instalatii care se utilizează în activitățile de producție sunt:

- mașina de rotogravură (imprimare) cu 10 stadii (10 culori);

- mașina de îmbinare “triplex”;

- mașina de tăiat;

- mașina de tăiat /mașina de inspecție;

- mașina de spălat cilindrii și accesorii;

- echipamente pentru mutare paleți, bobine și cilindrii;

- echipamente de laborator pentru măsurarea culorilor și a altor parametrii ai materialului;

- echipamente de birou;

- echipament LACKOLOR conectat la mașinile de imprimare/acoperire care realizează o dozare eficientă a cemelurilor/adezivilor.

Figura1: DIAGRAMA PROCESELUI DE IMPRIMARE PRIN ROTOGRAVUTRA ȘI LAMINARE

Stația de recuperare solvent

În cadrul societății se desfășoară ca activitate auxiliară conexa fluxului principal de producție, recuperarea acetatului de etil într-o „Statâție de recuperare solvent”,

Instalația de recuperare a solventului este amplasată în zona exterioară a spațiului de producție (corp C3) și este conectată la conductele de colectare a amestecului de aer cu acetat de etil din spațiul de producție și preparare materii prime.

Recuperarea acetatului de etil din amestecul cu aer este conformă cu Directiva Europeană 2010/75/EU cu emisii certificate mai mici de 100 mgC/Nmc (Total Organic Carbon -TOC).

Conform informațiilor fumizate de beneficiar capacitatea de funcționare în faza de distilare este de 2700 litri/ciclu. Pentra o funcționare de cca.8 h/zi (max 3 cicluri /zi) rezulta o capacitate de cca.8 tone/zi.

Procesul de recuperare a acetatului din amestecul cu aerul are loc prin procese fizice și chimice.

Instalația de recuperare solvenți utilizează tehnologia adsorbției solvenților organici pe cărbune activ, împreună cu un proces de pre-deshidratare în faza gazoasă și un sistem de regenerare a cărbunelui saturat cu gaze inerte (azot).

Principalele faze ale instalației de recuperare solvent sunt:

- filtrare și adsorbția solventului pe cărbunele activ;

- regenerarea cărbunelui activ și condensarea solventului recuperat;

- deshidratarea solventului recuperat prin site moleculare în faza lichidă (sistem UDS) și regenerarea sitelor pentra a elimina apa absorbită pe granulele de sită (sistem UDS);

- distilare;

- stocarea produselor obținute.

Toata operarea instalației este gestionată de la un tablou de comandă și control centralizat, utilizând un sistem cu microprocesor programabil, modular, supravegheat de personal calificat.

Instalația de recuperare solvent este proietată astfel încat emisiile la ieșirea din coșul unic să aibă un conîinut de COV sub valoarea de 100 mg C/Nmc (în conformitate cu Manualul de operare a instalației de recuperare solvent).

Etapa 1: Adsorbția solventului pe cărbunele activ

Aerul încărcat cu vapori de acetat de etil de la mașinile de imprimare, laminare, punctele de pregătire cemeluri, adezivi și curățare cuve și tamburi, este aspirat de ventilatoarele instalației de recuperare solvenți. Concentrația de acetat în aerul aspirat nu depașeste 5 grame de solvent pe mc, aceasta este controlată pentru a rămane departe de limita de explozie (aproximativ 20 grame/mc). Senzorii și software-ul de ajustare asigură gestionarea procesului.

Înainte de a intra în adsorbitoare (care se găsesc în faza de absorbție (deschise), aerul încărcat este trecut printr-un filtru pentru a îndepărta particulele aspirabile grosiere, apoi este răcit într-un schimbător de căldura de la 50°C la 30°C (temperatura optimă pentru absorbția solventului pe cărbunele activ). Instalația are în componență 3 adsorbere.

În timpul acestei faze cărbunele activ, datorită capacității adsorbante proprii, reține solventul astfel încât aerul evacuat prin coșul de dispersie este purificat. Înainte de evacuare se verifică și se înregistrează concentrația reziduală care, este mai mică de 100 mgC / Nmc (conform manualului de operare).

Capacitatea absorbantă a cărbunelui activ se reduce, până ce acesta nu mai poate să absoarbă în mod eficient solventul. Atinsă aceasta limită, începe regenerarea utilizând azot cald.

Monitorizarea emisiilor la coșurile fìecărui absorbitor și la cosul unic este efectuată continuu printr-un analizator FID. Când concentrațiile de solvent în aerul de ieșire de la absorbitor sau cel al coșului unic, ating limitele prefixate, se începe procedura de regenerare. Absorbitorul care se află în absorbție de un timp mai lung va fi regenerat.

Fiecare absorbitor "AC" poate lucra în trei modalități :

ADSORBITE - În timpul acestei faze aerul încărcat cu solvent intră prin patul de cărbune, care reține solventul și face ca aerul să iasă purificat în atmosferă, cu respectarea limitelor de emisie. REGENERARE - Regenerarea unui AC are loc cu azot cald care desoarbe solventul cărbunelui, aceasta este răcit într-o serie de baterii pentru recuperarea solventului în stare lichidă, în timp ce gazul inert este menținut în circulație prin intermediul unui ventilator în scopul de a desorbi tot solventul cărbunelui.

ASTEPTARE (stand-by) - După faza de regenerare, adsorbitorul rămâne închis “în așteptare” până când următorul AC începe faza de regenerare și în consecință ultimul AC regenerat poate să fie deschis.

Parametrii procesului de adsorbite a solventului pe cărbunele activ sunt:

- aspiraîie principals: maxim 60.000 mc/h

- compoziția solventului aspirat din procesele tehnologice:

o peste 97% acetat de etil

o 0-3% alcool etilic

- volum adsorbere: 75 mc/adsorber

- cărbune activ: 12.000 kg adsorber.

Etapa 2: Regenerarea adsorbantului recuperarea solventului

Faza de regenerare este necesară când patul de cărbune activ este saturat și nu mai poate să rețină solvent ulterior. In timpul acestei faze se realizează desorbția cu azot gazos cald și recuperare în faza lichidp a solventului care a fost absorbit.

Regenerare AC este compusă din mai multe faze :

DEZUMIDIFICARE: are scopul de a reduce conținutul de umiditate a patului de cărbune activ, prelevând aer din camera filtru și recircând-o la aceasta.

INERTIZARE: se efectuează curățarea prin introducerea azotului la o temperatura de 240°C a circuitului de regenerare în scopul de a putea efectua desorbția solventului în condiții de siguranță. In timpul acestei faze se reduce concentrația de oxigen, detectată de analizorul din interiorul circuitului de regenerare, până la pragul setat (în afara limitelor de explozie). Azotul este utilizat în aceasta fază și în regenerarea ulterioară și nu este recuperat, fiind evacuat in atmosferă.

INCĂLZIRE: se mărește temperatura gazului de regenerare astfel încât să încălzească patul de cărbune activ în scopul de a facilita desorbția solventului.

CONDENSARE: prevede trecerea fluxului gazos de regenerare, saturat cu solvent, prin bateria de condensare, care coborând în mod brusc temperatura la -3°C permite condensarea solventului gazos prezent în aerul de regenerare.

RĂCIRE: în timpul acestei faze este răcit patul de cărbune, care purificat de solvent, va putea fi repus în absorbție.

Consumul de azot este de aproximativ 0,4 Nmc/ kg de solvent recuperat.

NOTA: Procesul de regenerare se realizează  în circuit închis, aerul cu acetat de etil din circuit se

reintroduce în camera de filtrare și este absorbit în adsorbere împreună cu aerul din procesele tehnologice.

Stocarea solventului condensat

Solventul condensat (amestecul lichid de solvent recuperate cu conținut de COV care are în principal acetat de etil 97% și alcool etilic și apa) este dirijat în rezervorul de stocare solventului brut (umed).

Etapa 3. Sistem de deshidratare UDS

Solventul brut condensat conține o anumită cantitate de apă (cca 11-12 %).

Pentru a putea fi recirculat în procesele principale (imprimare prin rotogravure și imbinare prin laminare) acetatul de etil trebuie să aibă o puntate de min.99%. Așadar amestecul lichid cu conținut de acetat de etil de 97% este supus distilării.

Pentru a putea fi procesat solventul brut (umed) prin distilare, este necesar să se elimine aceasta cantitate de apă. Solventul brut este trecut printr-un rezervor (MS) ce conține site moleculare capabile să rețina apa conținută în solvent. Pe măsura ce solventul traversează sitele conținutul de apă în ieșire crește deaorece sita devine saturată până la un procentaj intolerabil pentru distilare.

Odată ce sitele moleculare sunt saturate se pornește procesul de regenerare al acestora și este pus în absorbție un alt MS.

In timpul procesului de regenerare este utilizat fluxul gazos inert încălzit de la regenerarea AC, pentru a desorbi urmele de solvent rămase pe sitele moleculare. Odată eliminat solventul se prelevează și încălzește aerul din camera filtru în scopul de a desorbi apa și deci de a regenera sita moleculară. O dată regenerată sita moleculară se începe un proces de răcire în scopul de a pregăti MS-ul la faza de absorbție.

Fiecare absorbitor "MS" poate să lucreze în trei modalități:

ABSORBTIE - începe cu o fază de spălare care are scopul de a elimina apa rămasă în interiorul țevilor datorită ciclului precedent, în această fază se recirculă solvent brut. Ulterior solventul brut umed trece prin patul de site moleculare, care reține apa, și solventul anhidru ce iese din MS este trimis la rezervorul de colectare solvent anhidru. Când cantitatea de apă în ieșire nu mai este specifică, se trece solventul brut astfel încât să satureze sita moleculară și să reducă conținutul de apă în interiorul rezervorului de solvent umed.

REGENERARE - în timpul acestei faze este regenerat patul de site moleculare cu scopul de a putea din nou să absoarbă cantitatea de apă conținută în solvent.

Regenerarea UDS se compune din urmatoarele faze:

- drenare: solventul prezent în MS este transferat în celalalt MS care este pregătit pentru absorbție;

- picurare: ultimele urme de solvent prezent pe sită sunt trimise la rezervorul de solvent umed;

- uscare: se realizează cu gazul inert care provine de la regenerarea AC;

- încălzire: sita moleculară este încălzită în scopul de desorbi apa;

- răcire: sita este răcita la o temperatura adecvată pentru a o putea pune din nou în absorbție. AȘTEPTARE (stand-by): După faza de regenerare MS-ul rămâne închis “în așteptare” pâna ce celalalt MS a terminat faza de absorbție.

Solventul obținut după deshidratatre în UDS este stocat în rezervorul de solvent anhidru.

NOTA: Procesul de regenerare a sistemului UDS se realizează in circuit închis, aerul cu acetat de etil rezultat din încălzirea apei din UDS se reintroduce în camera de filtrare și este absorbit în adsorbere împreună cu aerul din procesele tehnologice.

Faza 4. Distilare

Instalația de distilare, cu funcționare continuă, este proiectată pentru o exploatare complet automată și capabilă să fractioneze, la gradul de puntate garantat??,reformulati amestecul solvenți recuperati:

- amestec de produse cu punct de fierbere ridicat — se utilizează ca și combustibil în centrala termica care încălzește uleiul diatermic;

- amestecuri de etil și alcool etilic (azeotropi) - se utilizează în procesul de spălare a cuvelor și cilindrilor de la imprimare și laminare;

- acetat de etil-se utilizează în procesul de producție.

Figura 2: DIAGRAMA PROCESULUI DE RECUPERARE A ACETATULUI DE ETIL

Figura 3 Schema stației de recuperare solvent

Parcul de stocare este compus din:

- 3 rezervoare orizontale, unul impărțit în 4 secțiuni (R-A) și 2 compuse dintr-o secțiune (R-Bl si R-B2). Capacitatea de stocare totala este de circa 90 mc:

-sectiunea de 12 me a R-A - conține solvent umed (brut) de la bateria de condensare, de la MS în timpul drenării și picurării, de la purjare și recircularea UDS-ului, de la capul coloanei de distilare;

-secțiunea de 6 me a R-A - conține solvent brut anhidru ce provine de la UDS;

-secțiunea de 6 me a R-A - conține azeotrop rezultat de la distilare;

-secțiunea de 6 me a R-A - conține produse cu punct de fierbere ridicat ce provin din baza coloanei de distilare;

-R-Bl cu capacitatea de 30 mc - conține acetat de etil de la coloana de distilare;

- R-B2 cu capacitatea de 30 mc - conține acetat de etil de la coloana de distilare.

Instalația de recuperare a acetatului de etil este deservita de urmatoarele instalații auxiliare:

-Turnul de răcire apa - Apa caldă rezultata din schimbatoarele de căldura este direcționată către turnul de răcire și este distribuită de la înălțime pe pachetul de schimb prin care coboară în mod gravitațional către cuva de colectare de la baza turnului. In acelși timp aerul este direcționat de către ventilator pe suprafața umedă a pachetului de schimb, cauzând evaporarea unei părți din apa care coboară. Căldura latentă necesară pentru evaporare și, deci, luată din apa, permite răcirea masei de apă ramasă. Temperatura de intrare a apei este de max 35°C, iar cea de ieșire este de 25-30 °C. Consumul de apă prin evaporare în timpul răcirii este de aprox 13 mc/zi.

- Circuital de apa glicolată, grup/frigonfic: - Circuitul apei glicolate asigura circulația apei glicolate (monoetilenglicol 40%) în interiorul țevilor și aparaturilor (schimbătoare de căldura, etc) utilizate pentru condensarea solventului.

Este format din:

-unitate frigorifică cu freon R448A compusă din 2 compresoare, cuplate fiecare la un motor electric cu acționare sub inverter, 2 condensatoare și 1 evaporator. Cantitatea de freon R448R din instalatie este de 90 kg.

- pompe centrifuge pentru circulatia apei glicolate;

- vas de expansiune pentru apa glicolată.

-Circuitul cu ulei diatermic: - Circuitul cu ulei diatermic asigură circulația uleiului în țevile și aparaturile (ex. baterii de schimb termic, boilere) dedicate încălzirii/uscării fluidelor de proces. Cantitatea de ulei diatermic din circuit este de 13 mc. Incălzirea uleiului diatermic se realizează cu 3 cazane Babcok Wanson, model EPC 2000 ES (2 in functiune și 1 rezerva). Puterea nominală a unui cazan este de 2000 kW, puterea maximă de 2200 kW, iar puterea minimă de 200 kW. Consumul de gaz metan pentru un cazan este cuprins între 22,5 și 225 Nmc/h la o presiune de 200 mbar.

Cazanele de încălzire a uleiului diatermic funcționează cu gaz metan și cu fracțiunea rezultată de la distilarea acetatului de etil - produse cu puncte de fìerbere ridicate.

-Linia de azot - Rezervorul de azot (30 mc) și este amplasat în vecinatatea instalației de distilare pe o platformă betonată.

Instalația de distilare solvent de la spălarea cilindrilor/accesoriilor din procesul de imprimare

Capacitatea instalației de distilare pe un ciclu de funcționare este de 580 litri (530 kg). Temperatura de operare 50-190°C. Încălzirea se realizează indirect cu ulei diatermic.

Având în vedere ca în aceasta instalație se pot distila solvenți uzați în 4-5 cicluri pe zi rezultă capacitatea maxima de 2,65 t/zi.

Regeneratorul HR600 cuprinde următoarele elemente:

- Rezervor colectare solvent uzat (Vmax=3000 litri);

- Instatație de încărcare a solventului prin intermediul unei pompe de vid cu inel cu lichid;

- Rezervor de retenție a solventului prevăzut cu agitator (Vmax=580 litri);

- Sistem de încălzire (ulei diatermie) cu pompa recirculare;

- Sistem de condensare a solventului evaporat ;

- Descărcare de solvent regenerat și reziduuri poluate;

- Rezervor pentru solvent distilat (Vmax=3000 litri).

Regeneratorul a fost proiectat și fabricat pentru distilarea unor solvenți poluați în urma utilizării, în scopul obținerii unui solvent curat ce poate fi reutilizat. In particular, pot fi distilați unii solvenții care fac parte din grupele explozive HA și IIB, ale căror temperaturi de autoaprindere depășesc 250°C. Regenerarea solvenților uzați are loc prin distilare, odată ce solventul care trebuie regenerat a fost introdus în rezervor printr-un sistem automat de încărcare, solventul epuizat este adus la o temperatura de fierbere, vaporii acestuia sunt condensați printr-un schimbător de caldura răcit cu apă.

Astfel rezultă următoarele fracțiuni:

-fracțiunea volatilă (solvent regenerat) care este evacuate și colectată într-un recipient special, prin concentrația și puritatea obținută poate fi utilizat doar în activități de spălare;

-fracțiunea grea (reziduul cu conținut de cerneluri)cexQ rămâne în interiorul rezervorului și este îndepărtat la sfârsâșitul ciclului printr-o supapă pneumatică specială situată în partea inferioară a rezervorului, colectat în IBC-uri, se elimina ca deșeu.

La cca.1000 litri solvent uzat se obține prin distilare cca.700 litri solvent de puritate ce poate fi reutilizat la activități de spălare.

#### Ntrări	Centrala termică:

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | Gaze naturale | 2 | mc/h | Rielo cazan 1 | 0,5 |
| Alti combustibili | Gaze naturale |  |  | Rielo cazan 2 | 0,5 |

Sunt 2 surse de emisii.

Circuitul cu ulei diatermic

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM |  | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | Gaze naturale si cu fractii cu punct de fierbere ridicat, rezultate de la distilarea acetalui de etil (ocazional) | 30 | Mc/h | 3 cazane Babcok Wanson | 3x2MW |

Sunt 3 surse de emisii

Se vor respecta prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor  poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produs | Produse imprimte și laminate | 5080 | Tone/an | Clienților din domeniul industrie alimentare din afara României |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numărul procesului (dacă e cazul) | Descriere | Capacitate maximă |
| --- | --- | --- | --- |
| Imprimare prin rotogravură |  | -Pregătirea cernelurilor prin diluare cu acetat de etil, -Aplicarea cernelei în strat subțire, de diferite culori pe un material adecvat (poliester, aluminiu, polietilenă, polipropilena) la suprafața unui cilindru; -Uscarea foliei imprimate în cuptoare cu aer încălzit; -Controlul imprimării. | 5080 tone/an produse imprimate și laminate |
| Imbinare (laminare) |  | -Pregătirea adezivului prin diluare cu acetat de etil; - Combinarea a două sau trei folii prin aplicarea de adezivi (tehnica rotogravurii); -Uscarea foliei multistrat cu aer cald în cuptoare incălzite; -Definitivare reacție chimica (stabilizare) a adezivului din laminat în camera caldă. |  |
| Debitare/taiere |  | -Tăierea materialului după finalizarea termenului de staționare în camera caldă; -Inspecția materialului inainte de ambalare. |  |
| Recuperarea solventului |  | -Filtrarea și adsorbția solventului pe cărbune active; -Regenerarea carbunelui activ și condensarea solventului recuperate; -Deshidratarea solventului recuperate prin site moleculare în faza lichidă și regenerarea sitelor pentru a elimina apa adsorbită pe granulele de sită; - Distilarea; -Stocarea produselor obținute: acetat de etil de puritate ridicată ce se reintroduce în proces, azeotrop ce se utilizează la spălari și produse cu punct de fierbere ridicat ce se ard în cazanele pentru ulei diatermic | 450 kg/h solvent, in ….tone/an sau to/zi |
| Distilarea solventului uzat |  | -Distilarea solventului uzat; -Colectarea fracțiilor de: solvent ce poate fi reintrodus în procesul de spălare echipamente și blazul de distilare (nămol cu conținut de cerneală) | 300 tone/an |

8.2.2. Activităţi conexe

- producerea energiei termice;

- mentenanţă;

- laborator control calitate;

- producție aer comprimat;

- depozitare;

- activități administrative.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Din activitatea societăţii  sunt fi identificate următoarele surse de poluare a aerului:

- emisii de la centrala termică;

- emisii de la incalzire ulei diatermic;

- emisii de la stația de recuperare solvent.

Se face mențiunea că pentru evacuarea emisiilor fugitive din hala de imprimare - laminare și hala diluare cemeluri și adezivi și spalare utilaje, cele două hale sunt prevăzute cu câte 2 ventilatoare. Debitul ventilatoarelor este de 20 000 Nmc fiecare.

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | 2 cosuri de dispersie centrala termica pentru cazanele 1 si 2 | 8 | 0,30 | 0,30 | Pulberi, SO2, NOx CO | - | Nu există sistem de depoluare |  |  |  |
|  | 3 cosuri de dispersie pentru cazanele 1-3 pt incalzire ulei diatermic | 10 | 0,35 | 0,35 | Pulberi, SO2, Nox, CO | - | Nu există sistem de depoluare |  |  |  |
|  | 1 cos de dispersie al instalatiei recuperare solvent | 13 | 2,5 | 2,5 | COV | - | absorbitoare cu carbune activ |  |  |  |

BAT 9 (Decizia UE 2020/2009). Pentru reducerea emisiilor de COV din procesele de curățare, BAT constă în reducerea la minimum a utilizării agenților de curățare pe bază de solvenți și în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate.

| Cerința BAT 9 | Conformare cu BAT 9 |
| --- | --- |
| c | Curătarea manualà cu servetele preimpregnate | Curțarea vastilor (suportii pentru cilindrii) se realizează manual, utilizând materiale textile impregnate cu azeotrop sau acetat de etil. |
| d | Utilizarea agenjilor de curățare cu volatilitate scăzută | Pentru curățarea/spălarea manuală sau automată se utilizează azeotrop (amestec de acetat de etil și alcool etilic) rezultat de la instalația de recuperare a acetatului de etil sau cu acetat de etil. |
| f | Mașini de spălat închise | Spălarea/curățarea cilindrilor de imprimare se realizează în mașini speciale de spălare. Curățarea /spălrea cuvelor se realizeaza manual ân bazine deschise. Atât maținile de curățare cât si bazinele de spălare/curățare sunt prevăzute cu sistem de coletare a emisiilor de COV și tratarea lor în instalația de recuperare acetat de etil. |

BAT 14 . (Decizia UE 2020/2009)  Pentru reducerea emisiilor de COV din zonele de producție și depozitare, BAT constă în utilizarea tehnicii (a) și a unei combinatii adecvate a celorlalte tehnici indicate mai jos.

| Cerința BAT 14 | Conformare cu BAT 14 |
| --- | --- |
| a | Selectarea, proiectarea și optimizarea sistemelor | Aerul încărcat cu vapori de acetat de etil de la masinile de imprimare, laminare, punctele de pregătire cerneluri, adezivi și curățare utilaje, este aspirat de ventilatoarele instalației de recuperare solvenți. dispune de sisteme de reglare a recirculării aerului în interiorul cuptoarelor cu scopul de a create concentrația de acetat de etil până la 5 g/mc de aer. Amestecul aer și acetat de etil este trimis prin intermediul conductelor la instalația de recuperare a acetatului de etil. |
| b | Extracția aerului cât mai aproape de punctul de aplicare al materialelor care conțin COV | Instalația de imprimare și laminare este prevăzută cu sisteme de aspirație locale și colectare a solventului. Acestea sunt conectate la conducta de la instalația de recuperare solvent |
| c | Extracția aerului cât mai aproape de punctul de pregătire a vopselelor/preparatelor de acoperire/adezivilor/cernelurilor | Aerul încărcat cu vapori de acetat de etil de la punctele de pregătire cerneluri și adezivi este aspirat de ventilatoarele instalației de recuperare solvenți. |
| d | Extracția aerului din procesele de uscare/ intărire | Amestecul aer și acetat de etil de la cuptoarele de uscare este trimis prin intermediul conductelor la instalația de recuperare a solventului |
| e | Reducerea la minimum a emisiilor fugitive și a pierderilor de căldura din cuptoare/uscătoare fie prin etanșarea intrării a ieșirii cuptoarelor de întărire/uscătoarelor, fie prin aplicarea unei presiuni inferioare celei atmosferice la uscare | Pentru uscarea foliei imprimate și a foliilor laminate se utilizează cuptoare de uscare. |
| g | Extracția aerului din zonele de depozitare a materiilor prime, a solvenților și a deșeurilor care contin solvenți | Pentru depozitarea materiilor prime (cerneluri, adezivi), solvenți (acetat de etil) și depuri care conțin acetat de etil se utilizează recipiente/ rezervoare închise |
| h | Extracția aerului din zonele de curățare | Aerul încărcat cu vapori de acetat de etil de la zona de curățare utilaje, este aspirat de ventilatoarele instalației de recuperare solvenți. |

BAT 15 (Decizia UE 2020/2009) Pentru reducerea emisiilor de COV din gazele reziduale și creșterea eficienței utilizării resurselor, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Cerința BAT 15 | Conformare cu BAT 15 |
| --- | --- |
| b | Adsorbtie utilizând cărbune activ sau zeoliți | Toate emisiile cu conținut de acetat de etil (din fazele de imprimare, imbiriare/laminare, pregătirea cernelurilor și adezivilor, cât și din activitatea de curățare a utilajelor) aspirate sunt colectate prin intermedia unei tubulaturi și trimise în exterior la INSTALATIA DE RECUPERARE A SOLVENTULUI. Instalația de recuperare solvenți utilizează tehnologia absorbției solvenților organici pe cărbune activ, împreună cu un proces de pre-deshidratare în faza gazoasă și un sistem de regenerare a cărbunelui saturat cu gaze inerte (azot). Recuperarea acetatului de etil se realizează prin distilare. |
| c | Absorbție utilizând un lichid adecvat |  |

9.1.2. Emisii difuze

Toate emisiile sunt aspirate local din procesele de imprimare, laminare, preparare materii prime.

Emisiile fugitive care pot apăre sunt nesemnificative. Din Bilant de COV acestea sunt sub limita de 10%.

BAT 5. (Decizia UE 2020/2009)  Pentra prevenirea sau reducerea emisiilor fugitive de COV în timpul depozitării și al manipulării materialelor care contin solvenți și/sau a materialelor periculoase, BAT constă în aplicarea principiilor bunei organizări interne, prin utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.

| Cerința BAT 5 | Conformare cu BAT 5 |
| --- | --- |
| a | Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan pentru prevenirea și controlul scurgerilor și al deversărilor | Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cuprinde: un plan cu incidentele majore, proceduri de urgență pentru scurgeri, verificarea regulate a echipamentelor, asigurarea de personal specializat și instruit pentru intervenții la scurgeri, nominalizarea responsabilităților și personalului implicat |
| b | Sigilarea sau acoperirea recipientelor și zona de depozitare ìngrădită | Depozitarea solventului (acetatul de etil), a cemelurilor, a adezivilor, a solvenților uzați se realizează în recipiente închise. Magazia/ rezervorul de depozitare au capacitșți adecvate de depozitare. |
| c | Reducerea la minimum a depozitării materialelor periculoase în zonele de producție | Cantitățile mari de materii prime (acetat de etil) se depozitează țn depozit adecvat, punctele de lucru se alimentează cu cantități mici, necesare pentru producție |
| d | Tehnici pentru prevenirea scurgerilor și a deversărilor în timpul pompării | Se utilizează pompe cu gamituri adeevate pentru pentru asigurarea etanșeității în cazul utilizării acetatului de etil |
| e | Tehnici pentru prevenirea debordărilor in timpul pompării | Rezervoarele de depozitare solvent sunt dotate: - cu sisteme automate de monitorizare a capacității; -sisteme de semnalizare, o -cu sisteme de preaplin; - operațiunea de pompare este supravegheată; - se utilizează rezervoare și containere închise pentru reducerea emisiilor fugitive. |
| f | Captarea vaporilor de COV în timpul livrării de materiale care conțin solvenți | La încărcarea rezervoarelor de acetat de etil, vaporii evacuați din rezervoarele receptoare sunt captați prin folosirea unui un sistem antiretur. |
| g | Izolarea pentru deversări și/sau absorbtția rapidă atunci când sunt manipulate materiale care conțin solvenți | La locurile de manipulare a solventului, cernelurilor și adezivilor se folosesc materiale absorbante. |

9.2. Apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH, Materii în suspensie, CBO5 CCO-Cr NH4 Substanţe extractibile | Apele uzate menajere sunt evacuate în canalizarea menajeră a orașului. |
| Pluvial epurat | pH Produse petroliere | Înainte de evacuare în cursul de apă (canalul CS30), apele pluviale sunt trecute prin separator produse peteroliere. |

Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.245/16.08.2023 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Crisuri, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Ape uzate menajere | Reţeaua de canalizare a orașului Chișineu Criș | 4,51 | 3,22 | 2832,4 | - |

9.2.2. Apa freatică

Pentru evidențierea unei eventuale contarminări istorice, cât și pentru cunoașterea evoluției calității stratului freatic, s-a implementat un program de monitorizare a calității acesteia prin intermediul celor 2 foraje de control executate în zona liberă din vecinătatea platformei de depozitare deșeuri de acetat de etil și zona liberă dintre hala și platforma betonată depoziare deșeuri.

| Foraj F1 | Foraj F2 |
| --- | --- |
| 462849.28 | 462845.90 |
| 21309.24 | 213013.83 |

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare în cadrul amplasamentului pot fi:

- depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a materiilor prime;

- gestiunea incorectă a unor categorii de deşeuri;

- stocarea temporară necorespunzătoare a diverselor categorii de deşeuri rezultate din procesul tehnologic;

- emisiile in atmosferă de substante nocive, care depasesc limitele admise si care se pot depune pe sol, in urma dispersiei;

- depozitarea si gestionarea necorespunzatoare a substantelor periculoase.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

-transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone

desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- elaborarea şi implementarea unui plan de management al deşeurilor adecvat particularităţilor instalatiilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- verificarea sistemelor de canalizare a apelor uzate, pentru a se evita degradarea prematură a acestora şi apariţia unor pierderi în sol;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie;

- implementarea unui sistem pentru managementul securităţii şi al riscului, precum şi al unui plan de intervenţie în situaţii de urgenţă.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1 Emisii din surse dirijate

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

În condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru activitate caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | 1 cos de dispersie al instalatiei recuperare solvent | COVT | 1 -35 | mgC/Nm3 | Decizia UE 2020/2009 |
|  | 2 cosuri de dispersie centrala termica pentru cazanele 1 si 2 | NOx SO2 Pulberi CO | 350 35 5 100 | mg/Nm3 | OM 492/1993, 3% O2 |
|  | 3 cosuri de dispersie pentru cazanele 1-3 pt incălzire ulei diatermic | NOx SO2 Pulberi CO | 100 - - | mg/Nm3 | Legea nr. 188/2018 |

Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile fugitive de COV provenite de la acoperirea altor suprafețe metalice și din materialnplastic

| Parametru | Unitate | BAT-AEL (Medie anuală) |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de COV calculate prin bilanțul masic al solvenților | Procentul (%) cantității de solvenți utilizate | < 1-10 |

La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conţinutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

10.1.2 Imisii:

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Arad, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

10.2. Apă

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere înainte de evacuarea în reţeaua de canalizare a orașului Chișineu Criș nu vor depăţi limitele maxim admisibile stabilite conform  H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.245/16.08.2023, valabilă până în 01.08.2027.

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | VLE admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate menajere | pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrabil uscat Detergenți sintetici NH4+ | 6.5-8.5 350 mg/dmc 300 mg/dmc 500 mg/dmc 2.000 mg/dmc 25 mg/dmc 30 mg/dmc |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este semestrială. Analizele se vor efectua în laboratoare acreditate.

Apele pluviale epurate, înainte de descărcarea în emisar, nu vor depăşi limitele maxim admisibile stabilite conform HG nr.188/2002– NTPA 001

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | VLE admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ape pluviale | pH | 6,5 - 8,5 |
|  |  | Produse petroliere | 5 mg/dmc |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este semestrială. Analizele se vor efectua în laboratoare acreditate.

10.2.2  Apele subterane

În privinţa poluării apelor subterane s-au efectuat  determinări (în anul 2023): forajele executate  în zona liberă din vecinătatea platformei de depozitare deșeuri de acetat de etil și zona liberă dintre hala și platforma betonată depoziare deșeuri rezultând următoarele:

| Indicator | F1 | F2 |
| --- | --- | --- |
| ph | 7,2 | 7,3 |
| Cadmiu | <0.06 mg/l | <0.06 mg/l |
| Zinc | <0.06 mg/l | 0.06 mg/l |
| Plumb | <0.2 mg/l | <0.2 mg/l |
| Nichel | <0.1 mg/l | <0.1 mg/l |
| Crom | <0.5 mg/l | <0.5 mg/l |
| Fier | <0,1 mg/l | <0,1 mg/l |
| mangan | <0,05 mg/l | <0,05 mg/l |
| sulfati | 6,98 mg/l | 73,1 mg/l |
| TPH | <0,1 mg/l | < 0,1 mg/l |
| COV | <0.1 | <0.1 |

Monitorizarea apelor subterane se va realiza pentru indicatorii din tabelul de mai sus, iar rezultatele se vor compara cu evaluările iniţiale ale acestor indicatori şi nu vor depăşi valorile analizate pentru proba martor.

Pentru urmărirea influenţei activităţii instalaţiei asupra calităţii apelor subterane se vor efectua analize ale apelor subterane (semestrial). Valorile obţinute se vor compara cu valorile de referinţă (valorile obţinute pe proba prelevată/analizată pentru prima dată).

10.3. Sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente

societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile

prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosinţa mai puţin sensibilă.

| Nr. crt. | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanţă uscată) | Prag de intervenţie (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai puţin sensibil | Mai puţin sensibil |
| 1 | Crom | 300 | 600 |
| 2 | Ni | 200 | 500 |
| 3 | Pb | 250 | 1000 |
| 4 | Zn | 700 | 1500 |
| 5 | THP | 1000 | 2000 |
| 6 | Cd | 5 | 10 |
| 7 | Mangan | 2000 | 4000 |

În tabelul de mai jos sunt menţionate valorile analizate pentru probele martor (2 probe prelevate în anul 2023).

| Nr. crt. | Nr. proba | Adânc. (cm) | ph | Mangan | Cd | Zn | Cr | Ni | Pb | THP | COT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/kg |
| 1 | (Psol1) | 0-10 cm | 6,9 | 818 | <2.9 | 72,8 | 39,2 | <15,5 | <15 | <25 | 0.53 |
| 2 | (Psol1)* | 30-40 cm | 6,8 | 563 | <2.9 | 85,3 | 38,8 | <15,5 | <15 | <25 | 0.58 |
| 3 | (Psol2) | 0-10 cm | 7,2 | 509 | <2.9 | 77,1 | 38,7 | <15,5 | <15 | <25 | 0.29 |
| 4 | (Psol2)* | 30-40 cm | 7,2 | 476 | <2,9 | 73,6 | 46,7 | <15,5 | <15 | <25 | 0.54 |
| 5 | (Psol3) | 0-10 cm | 7,4 | 752 | <2,9 | 83,7 | 53,4 | <15,5 | <15 | <25 | 0.59 |
| 6 | (Psol3)* | 30-40 cm | 7,4 | 889 | <2,9 | 85,8 | 58,7 | <15,5 | <15 | <25 | 0.65 |
| 7 | (Psol4) | 0-10 cm | 7,3 | 523 | <2,9 | 66,7 | 37,2 | <15,5 | <15 | <25 | 0.82 |
| 8 | (Psol4)* | 30-40 cm | 7,4 | 629 | <2,9 | 69,4 | 44,5 | <15,5 | <15 | <25 | 0.83 |

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului privind situaţia de referinţă.

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății, nu vor depăși limitele de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

Monitorizarea evacuărilor de emisii poluante se realizează de către laboratoare acreditate conform prevederilor autorizației de mediu în vigoare:

- o dată la 5 ani analiza solului pentru parametrii: ph, Mangan, Cd, Zn, Cr, Ni, Pb, THP, COT.

În conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 756/1997

Art. 9 Relevanța pragurilor de alertă şi de intervenţie va determina următoarele măsuri:

a) situaţiile în care concentraţiile de poluanți în sol se situează sub valorile de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, autorităţile competente nu vor stabili măsuri speciale;

b) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depăşesc pragurile de alertă, dar se situează sub pragurile de intervenţie pentru folosinţa corespunzătoare a terenului, se consideră că există impact potenţial asupra solului. În aceste situaţii, autorităţile competente vor dispune măsuri de prevenire a poluării în continuare a solului şi de monitorizare suplimentară a surselor potenţiale de poluare;

c) când concentraţiile unuia sau mai multor poluanți din soluri depăşesc pragurile de intervenţie pentru folosinţa existentă a terenului, se consideră că există impact asupra solului. În aceste situaţii, utilizarea zonei afectate pentru folosinţe sensibile nu este permisă şi vor fi realizate prevederile art. 10. Dezvoltarea acestor zone pentru folosinţe mai puţin sensibile ale terenurilor poate fi permisă, dacă concentraţiile acestor poluanți nu depăşesc valorile de intervenţie ale folosinţei mai puţin sensibile a terenurilor. Dacă sunt depăşite valorile de intervenţie pentru categoria de folosinţă mai puţin sensibilă a terenurilor, nu se va permite nici o folosinţă a

terenurilor şi vor fi aplicate prevederile art. 10 şi, după caz, art. 11;

d) pentru situaţia în care este necesar pentru o anumită utilizare ca un teren de folosinţă mai puţin sensibilă să treacă de categoria de folosinţă sensibilă, trebuie satisfăcute cerinţe speciale. În astfel de situaţii, utilizarea terenurilor pentru folosinţe sensibile este posibilă, numai dacă concentraţiile de poluanți din sol se încadrează sub nivelul de alertă al folosinţei sensibile a terenurilor şi dacă sunt satisfăcute prevederile art. 10 şi, după caz, art. 11;

e) când pragurile de intervenţie sunt depăşite la unul sau mai mulţi poluanți din sol pentru

terenuri cu folosinţa sensibilă sau mai puţin sensibilă, autorităţile competente vor dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului. Obligaţia executării studiului de evaluare a riscului va fi a titularilor de activităţi desfăşurate pe zona de teren afectată, cu excepţia

cazurilor în care s-au identificat alţi responsabili pentru poluarea înregistrată;

f) atunci când sunt implicaţi mai mulţi titulari de activităţi desfăşurate pe un teren afectat de poluare, autorităţile competente vor solicita un singur studiu de evaluare a riscului pentru zona în cauză, iar costul acestuia va fi împărţit între titulari, corespunzător ariei geografice deţinute în zona afectată. În anumite situaţii, când autorităţile competente pot identifica un titular considerat ca posibil răspunzător de poluare, acestuia i se poate solicita sa suporte costul total

al studiului de evaluare a riscului.

10.4. Zgomot

Activitățile de producție se desfașoara doar în spații închise, cu echipamente de ultimă generație, ce se incadrează în normativele în vigoare privind regimul de funcționare. In timpul operațiilor de descărcare/âncărcare a materialelor/produselor motoarele vehiculelor sunt oprite.

Valori limită

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, pe baza căreia se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform Standardului SR 10009:2017: Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

La limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Cu prilejul efectuarii investigatiilor în amplasamentul societatii, a fost măsurat nivelul de zgomot in 6 puncte (conform standardului SR EN 6161/2020), perimetral, la limita incintei.

Analiza valorilor masurate a nivelului de zgomot, releva faptul ca nu sunt depasiri ale vaiorii admise, conf. SR 10009:2017.

10.5. Miros

BAT 23 (Decizia UE 2020/2009). Pentru prevenirea sau, dacă aceasta nu este posibilă, pentru reducerea emisiilor de mirosuri, BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos:

| Cerință BAT 23 | Conformare cu BAT 23 |
| --- | --- |
| un protocol care să conțină măsuri și calendare de realizare; un protocol de răspuns în cazul incidentelor identificate care implică degajarea de mirosuri, de exemplu în cazul reclamațiilor; -un program de prevenire și reducere a mirosurilor conceput să identifice sursa (sursele) acestora, să caracterizeze contribuțiile sursei (surselor) și să aplice măsuri de prevenire și/sau de reducere. | Măsurile adoptate pentru reducerea emisiilor de solvenți determină și reducerea mirosului. Pe amplasament se colectează emisiile de solvent și prin procesul de adsorbție pe cărbune activ și distilare se recuperează solventul. În cazul înregistrării unei sesizări privine mirosul se va întocmi “Planul de gestionarea mirosurilor” care va cuprinde măsuri, printre care: Identificarea sursei/ surselor de miros; Caracterizarea sursei/ surselor; se stabilesc și se aplica măsuri pentru prevenirea și/sau reducerea mirosului față de cele aplicate deja, dacă sesizarea este justificată. |

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului spaţiului de stocare a deşeurilor.

Deşeurile primite pe amplasamentul instalaţiei trebuie să se regăsească în autorizaţia integrată de mediu.

Se va realiza permanent salubrizarea întregului amplasament şi a zonelor adiacente acestuia, fără abandonarea necontrolată a deşeurilor de orice natură;

Abandonarea/depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate este strict interzisă.

Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.

Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Este interzisă eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

Se vor respecta prevederile legislaţiei specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Documentul Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment” 2018, prezintă un exemplu de diagramă de compatibilitate pentru stocarea deşeurilor periculoase  de care se va ţine cont în desfăşurarea activităţii.

Vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea

deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt.

Definiții/termeni:

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

- producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri.

Caracterizarea deşeurilor va cuprinde informaţiile menţionate în secţiunea 1, pct.1.6 din Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea nr.17/2023, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

alin. (2) „În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.”

alin. (4) „În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă,

reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.”

Art. 11 „Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către

producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul

prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

- reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare”;

- reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.”

alin. (2) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

„a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei”

alin. (3) „Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin. (2) „Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin.(2^1) „Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop

sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21 „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are

obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe

persoane.”

alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.”

alin. (3) „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 34;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 21, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata

efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor  de

deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs

fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri

de reducere a periculozităţii deşeurilor.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor

raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

alin. (6) „La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.”

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 16, alin. (14) „Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.”

- Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Art. 4, alin. (1) „Operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare, reciclare sau valorificare a deşeurilor de ambalaje (...) sunt obligaţi să raporteze datele prevăzute în anexa nr. 3, tabelul 1 sau, după caz, tabelul 2, referitoare la ambalajele

BAT 22 (Decizia UE 2020/2009) BAT 22. Pentru reducerea cantității de deșeuri trimise spre eliminare, BAT constă în utilizarea tehnicilor (a) si (b) și a uneia dintre tehnicile (c) și (d) sau a ambelor tehnici (c) si (d) indicate mai jos

| Cerință BAT 22 | Conformare cu BAT 22 |
| --- | --- |
| a | Plan de gestionare a deșeurilor | Există proceduri specifice pentru prevenirea și reducerea pierderilor și a deșeurilor Este întocmit un plan de gestionare a deseurilor care ține cont de: reducerea la minimum a generării deșeurilor, reutilizarea/ reciclare deșeurilor, eliminarea adecvată a deșeurilor. |
| b | Monitorizarea cantităților de deșeuri | Se păstrează evidența lunară a cantitșților de deșeuri generate pentru fiecare tip de desâșeu. Periodic se determină conținutul de solvenți din deșeuri (fie prin calcul, fie prin analiză) |
| c | Recuperarea/reciclarea solvenților | Deșeurile cu conținut de solvenți s-au valorificat inițial prin firme specializate. Incepând cu a doua jumatate a anului 2021 s-a implementat un proces de recuperare a acetatului de etil din deșeuri de cerneala cu conținut de solvenți. |
| d | Tehnici specifice fluxului de deșeuri | Pentru depozitarea deșeurilor de cernealș si adezivi cu conținut de solvenți se folosesc recipiente reutilizabile de la materiile prime. |

11.1. Deşeuri produse

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

Deşeurile metalice provenite de la demolarea/demontarea utilajelor de mari dimensiuni care nu se încadrează ca echipamente electrice şi electronice vor fi încadrate la subcapitol 17 04.

Deșeurile provenite de la demontarea echipamentelor electrice și electronice se încadrează la subcapitolul 16 02.

Fragmentele/bucăţile de metale feroase și neferoase de diferite dimensiuni care provin de la modelarea și tratarea fizică și mecanică a metalelor, trebuie încadrate de generator la 12 01 01 (pilitură şi şpan feros), respectiv 12 01 03 (pilitură şi şpan neferos) chiar dacă, la o primă vedere, termenii „pilitură” şi „şpan” ar conduce la o interpretare mai restrictivă.

Alocarea codurilor de valorificarea/eliminarea a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | producție | 15 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | producţie | 100 | t/an |  |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | producție | 0,105 | t/an |  |
| 08 03 12* | deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase | De la instalația de distilare solvent | 105 | t/an |  |
| 14 06 03* | alţi solventi şi amestecuri de solventi | Deseu de solvent de la curatare cilindri/accesorii | 24 | t/an |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | dezambalare | 130 | t/an |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | dezambalare | 15 | t/an |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | dezambalare | 150 | t/an |  |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | dezambalare | 885 | t/an |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | dezambalare | 45 | t/an |  |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Deseu de site moleculare epuizate si materiale absorbante | 30 | t/an |  |
| 20 01 40 | metale | mentenanta | 60 |  |  |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | Intretinere separator | - | - |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal | 134 | t/an | eliminare | D13 | Amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D12 |

11.2. Deşeuri colectate

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | producție | 15 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | producţie | 100 | t/an |  |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | producție | 0,105 | t/an |  |
| 08 03 12* | deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase | De la instalația de distilare solvent | 105 24 | t/an |  |
|  |  |  |  | t/an |  |
| 14 06 03* | alţi solventi şi amestecuri de solventi | Deseu de solvent de la curatare cilindri/accesorii | 130 | t/an |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | dezambalare | 15 | t/an |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | dezambalare | 150 | t/an |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | dezambalare | 885 | t/an |  |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | dezambalare | 45 | t/an |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | dezambalare | 30 | t/an |  |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Deseu de site moleculare epuizate si materiale absorbante | 60 | t/an |  |
| 20 01 40 | metale | mentenanta | - |  |  |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | Intretinere separator | 134 | - |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal |  | t/an | eliminare | D13 | Amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D12 |

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | 15 | t/an | In contanere în spațiu special amenajat din curtea unității |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 100 | t/an | In recipiente adecvate pentru a se evita pierderea de conţinut, etichetate corespunzător în zona amenajată din curtea unității |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | 0,105 | t/an | In contanere, în spațiu special amenajat din curtea unității |
| 08 03 12* | deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase | 105 | t/an | In recipiente adecvate pentru a se evita pierderea de conţinut, etichetate corespunzător în zona amenajată din curtea unității |
| 14 06 03* | alţi solventi şi amestecuri de solventi | 24 | t/an | In recipiente adecvate pentru a se evita pierderea de conţinut, etichetate corespunzător în zona instalației de distilare solvent |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | 130 | t/an | In contanere în spațiu special amenajat din curtea unității |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 15 | t/an |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 150 | t/an |  |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | 885 | t/an |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 45 | t/an | In recipiente adecvate pentru a se evita pierderea de conţinut, etichetate corespunzător în zona amenajată din curtea unității, |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 30 | t/an |  |
| 20 01 40 | Metale | 60 |  | In contanere, în spațiu special amenajat din curtea unității |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | - | - | In compartimentul separatorului |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 134 | t/an | containere |

11.4. Deşeuri tratate:

- deşeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | producție | 15 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 08 04 09* | deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase | producţie | 100 | t/an |  |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | producție | 0,105 | t/an |  |
| 08 03 12* | deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase | De la instalația de distilare solvent | 105 24 | t/an |  |
|  |  |  |  | t/an |  |
| 14 06 03* | alţi solventi şi amestecuri de solventi | Deseu de solvent de la curatare cilindri/accesorii | 130 | t/an |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie/carton | dezambalare | 15 | t/an |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | dezambalare | 150 | t/an |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | dezambalare | 885 | t/an |  |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | dezambalare | 45 | t/an |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | dezambalare | 30 | t/an |  |
| 15 02 02* | absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase | Deseu de site moleculare epuizate si materiale absorbante | 60 | t/an |  |
| 20 01 40 | metale | mentenanta | - | t/an |  |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | Intretinere separator | 134 | - |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | personal | 15 | t/an | eliminare | D13 | Amestecarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D12 |

11.5. Deşeuri transportate

- operatorul nu deține mijloace de transport al deșeurilor generate.

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate pentru deşeurile municipale amestecate.

Transportul deşeurilor de la generator la operatorii economici care asigură valorificarea/eliminarea deşeurilor, se va realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate aparținând operatorilor economici care activează în domeniul transporturilor.

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase, care sunt generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, conform Anexei 1 a HG nr. 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formularul de expediţie/transport, conform Anexei 2 a HG nr. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, conform Anexei 3 a HG nr. 1061/2008.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România, introducerea pe teritoriul României a deşeurilor în vederea valorificării se va realiza cu respectarea prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. Amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii  nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale prevederilor Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

Compararea cantităților de substanțe sau amestecuri periculoase individuale, existente în cadrul societăți, cu cantitațile relevante pentru limitele superioare (conform Legii 59/2016 coloanele 3 din Anexa 1 Partea 1 si Partea 2) a evidential faptul că nu există nici o depășire a limitelor admise.

Compararea cantităților de substanțe sau amestecuri periculoase individuale, existente în cadrul societății, cu cantitățile relevante pentru limitele inferioare (conform Legii 59/2016 coloanele 2 din Anexa 1 Partea 1 si Partea 2) a evideniat faptul că nu există nici o depășire a limitelor admise.

Întru-cât capacitățile de stocare pentru materiile prime și materiale sunt mai mici decât cele 2 niveluri (inferior si superior), unitatea GUALA PACK Nadab nu intră sub incideva prevederilor Legii nr. 59/2016 - privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele;

- Amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să

acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3 Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.).

Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

12.4. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil,

disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Operatorul economic are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi, conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, imediat după primirea acestora.

Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-

Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.1.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Pouant | Tip de monitorizare | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | 1 cos de dispersie al instalatiei recuperare solvent | COVT | Discontinuă | Decizia UE 2016/1032, |
|  | 2 cosuri de dispersie centrala termica pentru cazanele 1 si 2 | NOx SO2 Pulberi CO | Discontinuă | OM 462/1993 |
|  | 3 cosuri de dispersie pentru cazanele 1-3 pt incalzire ulei diatermic | NOx SO2 Pulberi CO | Discontinuă | Legea nr. 188/2018 3. Măsurătorile sunt necesare numai pentru: a) poluanţii pentru care în prezenta lege se prevede o valoare-limită de emisie pentru instalaţia în cauză; b) monoxid de carbon (CO) pentru toate instalaţiile. |

La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| Punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1 cos de dispersie al instalatiei recuperare solvent | COVT | Anual |
| 2 cosuri de dispersie centrala termica pentru cazanele 1 si 2 | SO2 NOx pulberi CO | anual |
| 3 cosuri de dispersie pentru cazanele 1-3 pt incalzire ulei diatermic | SO2 NOx pulberi CO | la fiecare 3 ani conform Anexei 3 din Legea nr. 188/2018. Pentru fiecare coș se va efectua monitorizarea |

Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza de la locul de prelevare, din coş, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

13.1.2. Imisii:-

## 13.2. Monitorizarea emisiilor în apă

Ape pluviale

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probele de apă vor fi colectate la evacuarea separatorul de produse petroliere | Apele pluviale de pe amplasamentul betonat Înainte de evacuare în cursul de apă (canalul CS30) | pH Produse petroliere | Discontinuă | anual |

Monitorizarea pânzei freatice

Anual se vor face analize ale apelor freatice, prelevate din forajul de observație, pentru următorii indicatori:

| Indicator de calitate | Frecvenţa de monitorizare | Punct de prelevare |
| --- | --- | --- |
| ph Cadmiu Zinc Plumb Nichel Crom Fier mangan sulfati TPH COV | anual | Foraje de observație |

13.3. Monitorizarea solului

Se va realiza monitorizarea o dată la 5 ani  calitatea solului, în aceleasi puncte de prelevare a probelor conform metodologiei prevazute în Ordinul 756/1997. Valorile concentratiilor agentilor poluanti prezenti în solul terenurilor limitrofe si în perimetrul societatii nu vor depasi valorile impuse de Ordinul 756/1997.

Se vor analiza următorii indicatori:  ph, Cd, Zn, Cr, Ni, Pb, THP,	COT şi se vor compara cu limitele din Ord. 756/1997. Se vor figura punctele de prelvare probe sol , pe un Plan de amplasament al instalatiei, cu date clare privind distantele fata de diverse repere.

13.4. Monitorizarea deşeurilor

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

precum şi ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei, raportându-se la APM Arad, datele în funcţie de legislaţia specifică sau la solicitarea acesteia.

Recuperarea sau eliminarea deseurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în prezența

Autorizație și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, valorificate şi eliminate se va raporta conform actelor normative în vigoare şi a cerinţelor APM ARAD.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM Arad, ca parte a RAM.

13.5. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul ține evidența ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, evidențiind: cantitatea achiziționată, cantitatea introdusă pe piață, cantitatea reutilizabilă, cantitățile recuperate și eliminate.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, respectiv:

- operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională,

- începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională;

b) prin intermediul unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă

a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit OUG nr.92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport.

- să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1), art.16.

Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

Se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Hârtie/carton | Ambalaje pentru livrare produse (Hârtie carton) | 18 | Tone/an |
| Ambalaje plastic | plastic | 9 | Tone/an |
| Ambalaje lemn | lemn | 68 | Tone/an |

13.6. Monitorizare zgomot

Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute în stare bună de funcționare. Monitorizarea zgomotului se va face anual şi obligatoriu la orice modificare a instalatiilor existente. Monitorizarea anuala consta în măsuratori privind zgomotul la limita incintei.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Limita incintei | dB | Anuală |

13.9. Monitorizare miros – nu este cazul

## 13.10.  Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate,  în orice moment.

Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite

la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la datele stabilite, rezultatele monitorizărilor conform cap. 13 după primirea lor de la laboratoarele atestate.

Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul  trebuie să depună un raport la agenţie în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

Titularul autorizației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publicului la sediul unității. Acest dosar trebuie să conțină minimum:

- Copii ale corespondenței (alta decât cea desemnată a fi confidențială) între APM Arad și titularul autorizatiei;

- Autorizația integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale către APM Arad

- Alte aspecte pe care titularul autorizației le considera relevante.

14.2. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.3 Raportul  anual de mediu (RAM)

Este un document ce sintetizează toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condiţii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- datele de identificare a titularului activității;

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică, mpsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu(apă, aer, sol) cu: sursa de emisie, condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii, instalaţii de reţinere a şi starea acestora în momentul măsurătorii.

Pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare:locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă:

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- măsuri dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu și modul de rezolvare al acestora

Raportul  de mediu  va fi transmis la APM ARAD, GNM-CJ Arad.

Titularul autorizației trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea activității. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și să ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luata în cazul fiecărei reclamații. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani și trebuie să fie disponibile pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate

în orice moment.

Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevărilor, analizelor, măsuratorilor, examinărilor, așa cum sunt ele menționate în prezenta Autorizație trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite.

Toate procedurile scrise deținute de operator să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în autorizația integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad după evaluarea rezultatelor.

Titularul autorizației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publicului la sediul unității. Acest dosar trebuie să conțină minimum:

- Copii ale corespondenței (alta decât cea desemnată a fi confidențială) între APM Arad și titularul autorizatiei;

- Autorizația integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale către APM Arad

- Alte aspecte pe care titularul autorizației le considera relevante.

Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la datele stabilite, rezultatele monitorizărilor conform cap. 13, după primirea lor de la laboratoarele atestate.

14.4. Mod de raportare

Operatorul va transmite la APM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu | Anuala | Perioada 1 aprilie – 30 mai | Registrul IPPC si pe suport de hartie |
| 2 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile Legii 278/2013 | anuala | Perioda 1 aprilie – 30 mai | Registru COV si pe suport de hartie |
| 3 | Raport anual pentru Registrul European al Poluantilor emisi si transferati conform H.G 140/2008 | Anual | Perioda 1 aprilie – 30 mai | Registrul EPRTR si pe suport de hartie |
| 4 | Raportul anual de mediu | anual | 15 februarie a anului în curs pentru anul precedent. | Pe format de hârtie și în format electronic |
| 5 | Raportarea inventarului privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu O.M. nr. 3299/2012 | anual | La termenele specificate de APM | Inventare locale de emisii |
| 6 | Statistica deşeurilor Chestionar 4 PRODDES – completat de producatorii de deseuri | Anual | 1 februarie – 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 7 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 8 | Substanţele şi amestecurile periculoase utilizate | anual | 1 februarie – 15 iunie | Baza de date ferentă aplicatiei SCP |
| 9 | Bilanț/planul de gestionare a solvenților organici cu conținut de compuși organici volatili, conform Anexei nr. 7 parte actititatea 3 din Legea 278/2013 și a rapoartelor de încercare privind concentrația de cov eliberate în atmosferă | anual | 1 februarie - 25 februarie | Pe format de hârtie |

Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Art. 1 „Operatorii economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate (…) sunt obligaţi să raporteze agenţiei judeţene pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1.”

Art. 6 „Datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor şi pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea.”

În situaţia în care titularul actului de reglementare va transfera în totalitate obligaţiile, conform

prevederilor Legii nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu va mai avea obligaţia să raporteze agenţiei judeţene pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr.1

la Ordinul nr. 794/2012.

RAPORTĂRILE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR VOR CONŢINE URMĂTOARELE DATE:

Emisiile în aer monitorizate discontinuu se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie;

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valoarea măsurată a parametrilor de proces;

- valoarea corectată pentru condiţii standard;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

Emisiile în apă se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie;

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

Emisiile în sol se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de recoltare (coordonate stereo 70);

- parametrul (noxa);

- data prelevării probei;

- valoarea măsurată;

- valoarea conform stării de referinţă;

- prag alertă şi prag intervenţie;

Emisiile de zgomot se vor raporta sub formă tabelară, cu următorul conţinut:

- punctul de emisie, distanță faţă de vecinătăţi;

- parametrul (noxa);

- data măsurătorii;

- valoarea măsurată;

- valorile limită conform Autorizaţiei integrate de mediu;

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITÃŢII

Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă  la APM ARAD, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

Operatorul trebuie să notifice APM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

- notificare telefonică maxim 2 ore dar nu mai mult de 24 ore

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

-în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Administraţia Bazinală de APĂ Mureş Sitemul de Gopsodărirea Apelor Arad;

-în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad;

-în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia integrată de mediu;

- solicitarea de autorizare;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea societății, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legeanr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70,

lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere

Înregistrarea şi autorizarea instalaţiilor medii de ardere

Art. 5 alin (1) ”Operarea instalaţiilor medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt şi mai mică de 20 MWt este permisă cu condiţia înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută la secţiunea A din anexa nr. 4.
alin (2) ”Prevederile alin. (1) se aplică începând cu:……..

Art. 7 alin (1) ”În aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 operatorii instalaţiilor medii de ardere sunt obligaţi să depună la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află o notificare prin care informează cu privire la operarea sau intenţia de operare a unei instalaţii medii de ardere.”

alin (2) ”Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină obligatoriu toate informaţiile cuprinse în anexa nr. 1.”

alin (3) ”Operatorii instalaţiilor medii de ardere care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) sunt obligaţi să depună notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).

Art. 11 alin (3) ”Operatorul este obligat să ţină o evidenţă a rezultatelor monitorizării emisiilor şi să prelucreze aceste rezultate în scopul verificării respectării valorilor-limită de emisie în conformitate cu normele stabilite în partea a 2-a din anexa nr. 3.

alin (5)” Operatorul unei instalaţii medii de ardere trebuie să deţină următoarele documente:

a) autorizaţia de mediu sau documentul de confirmare a înregistrării instalaţiei medii de ardere şi, după caz, versiunile actualizate şi informaţiile conexe;

b) rezultatele monitorizării şi informaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4);

d) o evidenţă a tipului şi a cantităţilor de combustibili utilizaţi în cadrul instalaţiei, precum şi a oricărei funcţionări defectuoase sau defecţiuni a echipamentului secundar de reducere a emisiilor;

e) o evidenţă a evenimentelor de neconformare şi a măsurilor luate, prevăzute la art. 13 alin. (2).

alin (6)” Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (5) lit. b)-e) se păstrează de către operator pe o perioadă de cel puţin 6 ani.

Art. 33 alin (1) ”Operatorii sunt obligaţi să informeze, fără întârziere, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află cu privire la orice modificări planificate la instalaţiile medii de ardere care ar afecta valorile-limită de emisie stabilite în documentul de confirmare a înregistrării potrivit prevederilor anexei nr. 4 sau în autorizaţia de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII ACTIVITĂȚII

În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării la prevederile prezentului act de reglemrntare se face de către reprezentanţii Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de ...  pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

17. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | Producţie secundară | Producția de metale utilizând reziduuri și/sau resturi, inclusiv prin procese de retopire și de aliere |
| 7 | Măsurare continuă | Măsurarea cu ajutorul unui „sistem de măsurare automată” instalat permanent în unitate pentru monitorizarea continuă a emisiilor |
| 8 | Măsurare periodică | Stabilirea unei mărimi măsurate (cantitate specifică supusă măsurării), la intervale de timp specificate, folosind metode manuale sau automate |
| 9 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 10 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 11 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 12 | NOX | Cantitatea totală de monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO2) exprimată ca NO2 |
| 13 | TCOV | Cantitatea totală de carbon organic volatil; cantitatea totală de compuși organici volatili măsurată cu ajutorul unui detector cu ionizare în flacără (FID) și exprimată sub forma cantității totale de carbon |
| 14 | COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | PCDD/F | Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (17 congeneri) |
| 16 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| 17 | IED |  |
| 18 | Instalaţie IED |  |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | PRTR | HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | H |  |
| 22 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 23 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 24 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 25 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 26 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ............
2. TEMEIUL LEGAL
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ...............................
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ..............................
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ............................
7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE .................

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT ................
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU ..................

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT ............

11. GESTIUNEA DESEURILOR ..................................

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR  DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ..........................

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  SI PERIODICITATEA ACESTORA .................
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ..................
16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
 17. GLOSAR DE TERMENI