Raport privind calitatea aerului înconjurător

în judeţul Bacău pe anul 2016

MARTIE 2017

I. INTRODUCERE

Evaluarea calităţii aerului este reglementată în România prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Legea transpune Directiva nr. 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi Directiva nr. 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 104/2011, APM Bacău, în calitate de autoritate teritorială pentru protecţia mediului, are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului, anual, până la data de 30 martie a anului următor, un raport privind calitatea aerului înconjurător, referitor la poluanţii care intră sub incidenţa legii, monitorizaţi la nivelul judeţului Bacău.

La nivelul anului 2016, evaluarea calităţii aerului prin monitorizare continuă, pe teritoriul judeţului Bacău, s-a realizat prin intermediul celor 3 staţii automate de monitorizare aparţinând Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA) amplasate în judeţ.

Informaţiile publice privind calitatea aerului sunt puse permanent la dispoziţia publicului, în timp real, prin intermediul unui panou electronic exterior de informare, amplasat în zona centrală a municipiului Bacău şi pe site-ul naţional www.calitateaer.ro.

Informarea publicului se realizează totodată şi pe site-ul APM Bacău, http://apmbc.anpm.ro, unde sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, stabiliţi conform Ordinului MMGA nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Prezentul raport se aduce la cunoştinţa publicului pe pagina de web a APM Bacău, http://apmbc.anpm.ro, fiind disponibil şi în format hârtie pentru a fi consultat la sediul APM Bacău.

II. Prezentare reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Bacău

Amplasarea celor 3 staţii automate aparţinând RNMCA de pe teritoriul judeţului Bacău este prezentată în fig. II.1

Legendă: BC 1: statie de fond urban, situată în Bacău - str. Războieni,nr.11 BC 2: staţie de fond industrial, situată în Bacău - str. Izvoare nr.1bis BC 3: staţie de fond industrial, situată în Oneşti - str. Cauciucului nr.1

Fig. II.1 - Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Bacău

Staţia Bacău 1 - staţie de fond urban este amplasată în municipiul Bacău - Parc Prefectură. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii umane din zona centrală a municipiului asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 1 - 5 km;

- poluanţii monitorizaţi pe parcursul anului 2016 au fost: dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie PM2,5, şi PM10 (automat şi gravimetric) şi parametrii meteo.

Staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare sa fie influenţat de contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcția opusă vântului.

Staţia Bacău 2 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Bacău - cartier Izvoare. Acest tip de staţie:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-SE a municipiului asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1km;

- poluanţii monitorizaţi pe parcursul anului 2016 au fost: dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie PM10 (automat şi gravimetric) şi parametrii meteo.

#### Staţia Bacău 3 - staţie de fond industrial, este amplasată în municipiul Oneşti - cartier TCR- strada Cauciucului:

- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-NE a municipiului Oneşti, asupra calităţii aerului;

- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m -1km;

- poluanţii monitorizaţi pe parcursul anului 2016 au fost: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, particule în suspensie PM10 (automat) şi parametrii meteo.

III. Calitatea aerului înconjurător în judeţul Bacău în anul 2016

În cadrul acestui capitol sunt prezentate date şi informaţii sintetice privind rezultatele monitorizării calităţii aerului în anul 2016, care ilustrează calitatea aerului în raport cu valorile limită, valorile ţintă, praguri de alertă sau de informare stabilite în legislaţia specifică pentru fiecare poluant.

Datele rezultate din monitorizarea calităţii aerului în judeţul Bacău prezentate în cadrul acestui capitol au fost validate local dar nu au fost încă certificate la nivel naţional, având încă un caracter provizoriu. După certificarea datelor de către CECA - ANPM, se vor realiza eventualele modificări necesare.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător reglementează:

- valorile limită (VL) pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii: SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 şi Pb din PM10;

- valorile ţintă (VT) pentru O3, PM2,5 şi metalele Cd, As şi Ni din PM10 (pentru protecţia sănătăţii umane şi a vegetaţiei - în cazul ozonului)

- niveluri critice pentru protecţia vegetaţiei la SO2 şi NOx,

- obiectivele pe termen lung pentru protecţia sănătăţii şi a vegetaţiei la ozon

- pragul de informare (PI) a publicului la ozon

- praguri de alertă (PA) la O3, SO2 şi NO2.

Datele măsurate în anul 2016 au fost evaluate mai întâi în raport cu obiectivele de calitate a datelor stabilite de anexa 4 şi au fost prelucrate statistic ţinând seama de criteriile de agregare şi calculul parametrilor statistici conform anexei 3 din Legea nr. 104/2011.

Datoriră defecţiunilor survenite la echipamentele de măsurare ori a întreruperilor ale alimentării electrice a acestora, la unele dintre staţii, pentru unii poluanţi, nu s-au respectat unele criterii de agregare date şi/sau obiective de calitate, caz în care datele prezentate sunt doar orientative.

Conform anexei 4 la Legea nr. 104/2011, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în ceea ce privește captura minimă de date pe perioada de mediere de un an pentru toți poluanții monitorizați, este de 90%. Având în vedere că cerința de captură de 90% nu include pierderile de date datorate calibrării, verificărilor și întreținerilor curente, sunt considerate conforme capturile de date valide de minimum 75%.

3.1.  Dioxidul de azot (NO2) şi oxizii de azot (NOx)

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi în diferite instalaţii industriale, rezidenţiale, comerciale, instituţionale şi din transportul rutier. Oxizii de azot au efect eutrofizant şi/sau de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt: solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar şi construcţiile şi monumentele.

Dioxidul de azot este un gaz ce se transportă pe lungă distanţă şi are un rol important în chimia atmosferei, inclusiv în formarea ozonului troposferic. Expunerea la dioxid de azot în concentraţii mari determină inflamaţii ale căilor respiratorii şi reduce funcţiile pulmonare, crescând riscul de afecţiuni respiratorii şi agravând astmul bronşic.

Capturile de date au fost: la staţia BC 1 de 90,54 % la BC 2 de 84,55 %  şi la BC 3 de 85,62%.

Monitorizarea NO2 în judeţul Bacău în anul 2016 a indicat următoarele:

- concentraţiile medii orare de NO2 s-au situat sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 µg/m3, a nu se depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 01.01.2010), aşa cum se constată din fig. 3.1.1.

Fig. 3.1.1. Evoluţia concentraţiilor medii orare de NO2 în anul 2016

la staţiile automate din judeţul Bacău, în raport cu VL orară (200 µg/mc)

- Concentraţia medie anuală a NO2 nu a depăşit VL anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 (g/m3, în vigoare de la 01.01.2010) la niciuna dintre staţii.

3.2.  Dioxidul de sulf (SO2)

SO2 este un gaz incolor, cu miros înţepător, amărui, puternic reactiv.

Surse antropice: este produs ca urmare a arderii materialelor care conţin sulf, cum sunt arderile de combustibili fosili ce conţin sulf (cărbuni, păcură) în scopul producerii de energie electrică şi termică şi în motoarele cu ardere internă pe motorină ale autovehiculelor rutiere. Sursele de emisie sunt deci centralele termoelectrice şi sistemele de încălzire a populaţiei, mai puţin cele care utilizează gaz metan, unele procese industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric) şi, în măsură mai mică, emisiile provenite de la motoarele diesel.

Efecte asupra sănătăţii umane: provoacă iritaţia ochilor şi primei părţi a traiectului respirator.

Efecte asupra mediului: în atmosferă, prin reacţia cu vaporii de apă formează aerosoli de acid sulfuric, contribuind la acidifierea precipitaţiilor, cu efecte toxice asupra ecosistemelor terestre şi acvatice, materialelor, construcţiilor, monumentelor, prin efectul de acidifiere.

Capturile de date au fost: la staţia BC 1 de 91,85 % la BC 2 de 73,11 %  şi la BC 3 de 80,34%.

Monitorizarea SO2 în judeţul Bacău în anul 2016 a indicat următoarele:

- Concentraţiile medii orare de SO2  s-au situat mult sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 1.01.2007). Cea mai mare valoare orară a fost de 22,01 μg/m3 la staţia BC 1; 18,47 μg/m3 la BC 2, respectiv 21,86 μg/m3 la staţia BC 3.

Fig. 3.2.1. Evoluţia concentraţiilor medii zilnice de SO2 în anul 2016

la staţiile automate din judeţul Bacău, VL zilnică (125 µg/mc)

- Concentraţiile medii zilnice de SO2 s-au situat mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 1.01.2007).

3.3. Monoxidul de carbon (CO)

Monoxidul de carbon este un gaz incolor şi inodor, la temperatura mediului ambiental.

Surse naturale: arderea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările electrice.

Surse antropice: arderea incompletă ce apare în toate procesele de combustie a materiilor combustibile: arderea combustibililor fosili în instalaţii de ardere – centrale termoelectrice şi termice, boilere industriale, instalaţii rezidenţiale (sobe, centrale termice individuale, mai ales cele pe combustibili solizi - cărbuni, lemne), producerea oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, în principal de la autovehiculele cu benzină în timpul funcţionării la turaţie mică, arderea deşeurilor, incendii, arderea miriştilor etc.

Efecte asupra sănătăţii umane: Monoxidul de carbon este un gaz ce afectează capacitatea organismului de a reţine oxigenul, fiind extrem de toxic iar în concentraţii foarte mari (aprox.100 mg/m3) fiind letal. Reduce capacitatea de transport a oxigenului în sânge, cu consecinţe asupra sistemului respirator şi a sistemului cardio-circulator. Poate induce reducerea acuităţii vizuale şi a capacităţii fizice.

Monoxidul de carbon a fost monitorizat în anul 2016 în staţiile BC 1 (captura de date = 68,84%), BC 2 (captura de date = 82,10%) şi BC 3 (captura de date =93,45%), la staţia BC 1 valorile prezentate mai jos, privind poluantul CO sunt doar orientative.

Monitorizarea CO în judeţul Bacău în anul 2016 a indicat următoarele:

- Valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore la CO s-au situat mult sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 µg/m3, în vigoare de la 01.01.2007). Cea mai mare astfel de valoare a fost de 3,27 mg/m3 la staţia BC 1, de 2,37 mg/m3 la staţia BC 2, respectiv 3,22 mg/m3 la staţia BC 3.

Fig. 3.3.1. Evoluţia concentraţiilor maxime zilnice ale mediilor de 8 ore de CO

în anul 2016 la staţiile automate din judeţul Bacău (VL zilnică =10 mg/mc)

* Notă: din motive tehnice, pentru acest poluant datele colectate la BC1 sunt insuficiente pentru a respecta criteriile de calitate conform Legii 104/2011.

3.4. Ozonul (O3)

Se găseşte în mod natural în concentraţii foarte mici în troposferă (atmosfera joasă). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează viaţa pe Pământ, ozonul troposferic (cuprins între sol şi 8 -10 km înălţime) este deosebit de toxic, având o acţiune puternic iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor şi are potenţial cancerigen. De asemenea, ozonul are efect toxic şi pentru plante, la care determină inhibarea fotosintezei, producerea de leziuni foliare, necroze.

Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, el nu este emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, prin reacţii fotochimice în lanţ între o serie de poluanţi primari (precursori ai ozonului), şi anume: oxizii de azot (NOx), compuşii organici volatili (COV), monoxidul de carbon (CO).

Formarea fotochimică a O3 depinde în principal de factorii meteorologici şi de concentraţiile de precursori, NOx şi COV. În atmosferă au loc reacţii în lanţ complexe, multe dintre acestea concurente, în care O3 se formează şi se consumă, astfel încât concentraţia O3 la un moment dat depinde de o multitudine de factori, precum: raportul dintre NO şi NO2 din atmosferă, prezenţa COV necesari iniţierii reacţiilor, dar şi de factori meteorologici, de la  temperaturile ridicate şi intensitatea crescută a luminii solare care favorizează reacţiile de formare a O3, şi până la precipitaţii, care contribuie la scăderea concentraţiilor de O3 din aer. Ca urmare, concentraţiile ozonului în atmosfera localităţilor urbane cu emisii ridicate de NOx sunt în general mai mici decât în zonele suburbane şi rurale, datorită distrugerii O3 prin reacţia cu NO. Aceasta explică de ce în zonele rurale, departe de sursele de emisie ale oxizilor de azot, unde traficul este redus şi emisiile din arderi mai scăzute, concentraţiile de ozon sunt în general mai mari decât în mediul urban.

Ca urmare a complexităţii proceselor fizico - chimice din atmosferă şi a strânsei lor dependenţe de condiţiile meteorologice, a variabilităţii spaţiale şi temporale a emisiilor de precursori, a creşterii transportului ozonului şi precursorilor săi la mare distanţă, inclusiv la scară inter-continentală în emisfera nordică, precum şi a variabilităţii schimburilor dintre stratosferă şi troposferă, concentraţiile de ozon în atmosfera joasă sunt foarte variabile în timp şi spaţiu, fiind totodată dificil de controlat.

Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă (240 µg/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare (valoare ce trebuie măsurată timp de 3 ore consecutiv), pragul de informare (180 µg/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare şi valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), pentru care sunt permise un număr de 25 de depăşiri pe an calendaristic.

Ozonul a fost monitorizat în anul 2016 în staţiile BC 1 (captura de date = 92,70%), BC 2 (captura de date = 86,90%) şi BC 3 (captura de date =92,75%), îndeplinându-se criteriile şi obiectivele de calitate .

Monitorizarea O3 în în judeţul Bacău în anul 2016 a indicat următoarele:

Fig. 3.4.1. Evoluţia concentraţiilor orare de O3 în anul 2016 la staţiile de monitorizare

din judeţul Bacău (pragul de informare =180 µg/mc şi de alertă =240 µg/mc)

- nicio concentraţie medie orară a O3 nu a atins pragul de informare (180 (g/m3, medie orară) sau pragul de alertă (240 (g/m3, medie orară, alerta declarându-se la depăşirea pragului timp de trei ore consecutiv), în nici una dintre cele 3 staţii, aşa cum se constată din din fig. 3.4.1.

Din fig. 3.4.1. se observă că valorile maxime ale ozonului se înregistrează în lunile de primăvară şi vară (aprilie-septembrie). Acest lucru se datorează caracteristicilor climatice din această perioadă din an, favorabile formării O3 (radiaţie solară mărită, temperaturi crescute, lipsa de precipitaţii etc.) şi mai ales aportului crescut de compuşi organici volatili non-metanici (NMVOC) naturali, emişi de vegetaţie în această perioadă, NMVOC fiind precursorii determinanţi în formarea ozonului.

Fig. 3.4.2. Evoluţia concentraţiilor maxime zilnice ale mediilor mobile la 8 ore la O3

în anul 2016 (valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane =120 µg/mc.

- a fost depăşită valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3, calculată ca maximă zilnică a mediilor mobile pe 8 ore, a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile dintr-un an calendaristic, mediat pe 3 ani) astfel:

- la staţia BC 3: în data de 23.07.2016, valoarea maximă a zilnică a mediilor mobile la 8 ore a fost de 123,3 μg/m3.

Această depăşire s-a datorat temperaturii şi radiaţiei solare ridicate.

3.5. Benzenul (C6H6)

Este un compus aromatic foarte uşor, volatil şi solubil în apă.

Surse antropice: benzenul provine în principal din traficul rutier (cca. 90%) şi din depozitarea, încărcarea/descărcarea carburanţilor (depozite, terminale, staţii de distribuţie carburanţi), dar poate proveni şi din diferite alte activităţi care utilizează produse pe bază de solvenţi organici (lacuri, vopsele etc.), din arderea combustibililor fosili, a lemnului şi deşeurilor lemnoase, controlată sau în aer liber.

Efecte asupra sănătăţii umane: substanţă toxică, cu potenţial cancerigen, încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

Benzenul a fost monitorizat în anul 2016 în staţia BC 1 de fond urban din municipiul Bacău şi în staţia BC 3 de fond industrial din municipiul Oneşti.

Capturile de date în anul 2016 au fost de 81,63% la staţia BC 1, iar la staţia BC 3 a fost de 93,27%.

Monitorizarea benzenului în judeţul Bacău în anul 2016 a indicat următoarea situaţie:

- concentraţia medie anuală a benzenului a fost 1,89 μg/m3 la BC 1 şi 2,35 μg/m3 şi s-a situat sub valoarea limită anuală pentru sănătatea umană (5 μg/m3, în vigoare la 01.01.2010).

3.6. Particule în suspensie PM10 şi PM2,5

Particulele în suspensie sunt particule solide şi lichide (aerosoli). Particulele care prezintă interes sub aspectul sănătăţii umane şi sunt monitorizate la nivel european şi global sunt fracţiile PM10 şi respectiv PM2,5, care sunt cele mai nocive, datorită dimensiunilor mici. PM10, şi mai mult PM2,5, pătrund în sistemul respirator şi se pot asocia cu afecţiuni ale acestuia.

Fracţiunea de particule PM2,5 reprezintă o problemă specială de sănătate, datorită faptului că acestea pot penetra sistemul respirator profund şi pot fi absorbite în sânge.

Particulele în suspensie micronice (PM10 şi PM2,5) din aerul ambiental provin nu doar din emisii directe (aşa numitele particule primare), dar şi din reacţii chimice complexe care au loc în atmosferă, între precursori gazoşi, precum: dioxidul de sulf, amoniacul, oxizii de azot etc, ai pulberilor PM10 şi PM2,5 (se formează aşa numitele particule secundare). De aceea, emisiile acestor poluanţi gazoşi sunt de asemenea responsabile, cel puţin parţial, de creşterea concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5, mai ales în sezonul rece, când arderile din instalaţiile de încălzire, centralizate şi individuale, emit cantităţi mai mari de gaze de ardere precursoare ale pulberilor micronice.

Surse naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului, antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt.

Surse antropice de emisie a pulberilor primare şi secundare: arderile din sectorul energetic, centralele termice industriale şi din sistemele de încălzire centralizate ori individuale, mai ales cele utilizând combustibili solizi sau lichizi, unele procese de producţie (industria metalurgică, industria cimentului, industria chimică etc.), şantierele de construcţii, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale.

Traficul rutier contribuie de asemenea cu emisii importante de pulberi, în principal PM2,5, datorită arderilor incomplete a carburanţilor în motoarele autovehiculelor (prin emisii de gaze de eşapament, îndeosebi de la atuovehiculele pe motorină), dar şi prin abraziunea pneurilor maşinilor la frecarea cu carosabilul (mai ales la frânare), erodarea căilor de rulare, fragmentarea şi resuspensionarea particulelor de asfalt şi a altor particule de pe drumuri, mai ales în condiţiile unei stări tehnice şi de salubritate necorespunzătoare a acestora.

Efecte asupra sănătăţii umane: nocivitatea pulberilor PM10 şi PM2,5 se datorează atât caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru mai mic de 2,5 μm (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare, provocând inflamaţii şi intoxicări, decât fracţia 2,5-10 μm din PM10.

Indicatorul particule în suspensie fracţia PM10 în anul 2016 a fost monitorizat în staţiile BC 1 şi BC 2 prin metoda de referinţă gravimetrică, iar prin metoda nefelometrică (automată – date orare orientative, măsurate în scopul informării publicului în timp real), în staţiile BC 1, BC 2 şi BC 3.

- Indicatorul particule în suspensie fracţia PM2,5 a fost monitorizat gravimetric în anul 2016 la staţia BC 1, din motive tehnice doar în perioada septembrie – noiembrie.

- În tabelul nr. 3.6.1. sunt prezentate sintetic datele statistice obţinute în 2016 din monitorizarea PM10, prin metoda nefelometrică (automată), inclusiv capturile de date din fiecare staţie.

| Staţia de monitorizare | Concentraţia medie anuală | Maxima anuală a conc. medii zilnice | Nr. depăşiri ale VL zilnice | Captura de date zilnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (g/m3 | (g/m3 |  | % |
| BC 1 | 22,73 | 55,9 | 1 | 63,55 |
| BC 2 | 22,49 | 89,04 | 10 | 81,80 |
| BC 3 | 25,70 | 92,63 | 16 | 96,71 |

- Tabel 3.6.1. Concentraţii de particule PM10, măsurate prin metoda nefelometrică

- în staţiile automate din judeţul Bacău în anul 2016 şi numărul de depăşiri ale VL zilnice (50 µg/mc)

În tabelul nr. 3.6.2. sunt prezentate sintetic datele statistice obţinute în 2016 din monitorizarea PM10, prin metoda gravimetrică, inclusiv capturile de date din fiecare staţie.

| Staţia de monitorizare | Concentraţia medie anuală | Maxima anuală a conc. medii zilnice | Nr. depăşiri ale VL zilnice | Captura de date zilnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (g/m3 | (g/m3 |  | % |
| BC 1 | 19,38 | 65,63 | 3 | 82,51 |
| BC 2 | 22,12 | 74,52 | 6 | 67,76 |

Tabel 3.6.2. Concentraţii de particule PM10, măsurate prin metoda gravimetrică

în staţiile automate din judeţul Bacău în anul 2016 şi numărul de depăşiri ale VL zilnice (50 µg/mc)

Din analiza datelelor pe anul 2016 privind particulele PM10, prezentate sintetic în tabelul 3.6.1. şi 3.6.2. în raport cu cerinţele din Legea 104/2011, rezultă următoarele:

- nu a fost depăşită valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (50 (g/m3, a nu se depăşi de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 1 ianuarie 2007) în nicio staţie de monitorizare, deşi s-au înregistrat şi valori mai mari decât 50 (g/m3 în toate cele trei staţii (atât în cazul măsurărilor nefelometrice, cât şi gravimetrice).

Evoluţia concentraţiilor medii zilnice de pulberi PM10 (gravimetric) la cele 2 staţii de monitorizare din municipiul Bacău  în anul 2016 este prezentată în fig. 3.6.1.

Fig. 3.6.1. Evoluţia concentraţiilor medii zilnice de pulberi PM10 măsurate prin metoda gravimetrică în anul 2016 la staţiile automate din judeţul Bacău, comparativ cu VL zilnică (50 µg/mc)

Din fig. 3.6.1 se observă că, concentraţiile de PM10 mai mari decât VL zilnică au fost înregistrate în sezonul rece (ianuarie - în ultimile luni ale anului, din motive tehnice nu s-au mai realizat măsurări gravimetrice).

- nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 (g/m3) în nicio staţie de monitorizare.

3.7. Metale din particule în suspensie PM10

Metalele grele (dintre care Pb, Cd, Ni, As, Hg sunt de interes, făcând obiectul legislaţiei naţionale şi europene privind calitatea aerului înconjurător) pot fi prezente sub formă solidă, lichidă sau gazoasă, fiind incluse sau ataşate de particulele de pulberi din aer.

Surse antropice: metalele grele sunt emise din diferitele procese de combustie, mici cantităţi de metale fiind conţinute de cenuşile zburătoare emise de la arderea combustibililor solizi (mai ales cărbunii) şi lichizi (ex. păcura), din unele activităţi industriale (ex. industriile în care sunt procesate metalele, un caz particular fiind topitoriile). Principala sursă de emisie a Pb o reprezintă emisiile motoarelor cu funcţionare pe baza de benzină.

Efecte asupra sănătăţii umane: metalele grele emise în aer se pot depune pe sol sau în apele de suprafaţă, acumulându-se astfel în sol sau sedimente. Sunt elemente persistente în mediu şi se pot bioacumula în lanţurile trofice.

Metalele grele sunt toxice şi pot afecta numeroase funcţii ale organismului. Pot avea efecte pe termen lung prin capacitatea lor de acumulare în ţesuturi. Astfel, metalul greu cel mai frecvent prezent în aerul înconjurător dintre cele enumerate, plumbul, are efect toxic la oameni, în cazul expunerii la concentraţii ridicate, influenţând sinteza hemoglobinei ce afectează rinichii, organele de reproducere, mecanismul gastrointestinal, articulaţiile, sistemul cardio-vascular şi sistemul nervos

Metalele grele monitorizate în anul 2016 au fost plumbul (Pb), cadmiul (Cd), nichelul (Ni) şi arsenul (As) din pulberile PM10 şi au fost prelevate la staţia de fond urban BC 1 şi staţia de fond industrial BC 2.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător reglementează o valoare limită (VL) pentru protecţia sănătăţii umane a concentraţiei medii anuale la Pb din PM10 de 0,5 µg/m3, în vigoare de la 1.01.2007, precum şi anumite valori ţintă (VT) pentru concentraţiile medii anuale de Cd, Ni şi As din PM10, care nu vor trebui depăşite începând cu 31.12.2012 (tabel 3.7.1).

| Staţia | Metal din PM10 | Concentraţie medie anuală | VL (Pb) VT (Cd, Ni, As) | Unitate de măsură | Captura de date zilnice (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC 1 | Pb | 0,0084 | 0,5 | (g/m3 | 63,93 |
|  | Cd | 0,26 | 5,0 | ng/m3 |  |
|  | As | 0,27 | 6,0 | ng/m3 |  |
|  | Ni | 1,60 | 20,0 | ng/m3 |  |
| BC 2 | Pb | 0,0098 | 0,5 | (g/m3 | 49,18 |
|  | Cd | 0,26 | 5,0 | ng/m3 |  |
|  | As | 0,27 | 6,0 | ng/m3 |  |
|  | Ni | 1,80 | 20,0 | ng/m3 |  |

Fig. 3.7.1. Concentraţii medii anuale de metale din particule PM10 determinate în anul 2016

în staţiile de monitorizare din municipiull Bacău

Din tabelul 3.7.1 se constată că, valorile medii anuale ale concentraţiilor de Pb, Cd, As şi Ni s-au situat şi în anul 2016 mult sub valorile limită/valorile ţintă reglementate de Legea nr. 104/2011.

Concluzii

Rezultatele monitorizării calităţii aerului în anul 2016 în cele 3 staţii automate de monitorizare funcţionale,  aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului de pe teritoriul judeţului Bacău, au indicat o calitate a aerului corespunzătoare la toţi indicatorii monitorizaţi, cu excepţia indicatorului particule PM10, la care s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice, fără a se depăşi însă numărul de 35 de ori permis într-un an calendaristic pentru fiecare staţie, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Director Executiv,                               Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare,

Paul Toderică                                                  Corina-Neli Pricope

Întocmit,

Minodora Bojescu

# Footnotes

valoare-limită - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, în scopul evitării şi prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, care se atinge într-o perioadă dată şi care nu trebuie depăşit odată ce a fost atins.

valoare-ţintă - nivelul stabilit, în scopul evitării şi prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, care trebuie să fie atins pe cât posibil într-o anumită perioadă

nivel critic - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, care dacă este depăşit se pot produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu şi asupra oamenilor.

obiectiv pe termen lung - nivelul care trebuie să fie atins, pe termen lung, cu excepţia cazurilor în care acest lucru nu este realizabil prin măsuri proporţionate, cu scopul de a asigura o protecţie efectivă a sănătăţii umane şi a mediului.

prag de informare - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată pentru categorii ale populaţiei deosebit de sensibile şi pentru care este necesară informarea imediată şi adecvată.

prag de alertă - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată a populaţiei, în general, şi la care trebuie să se acţioneze imediat.

# Text boxes

BC1

BC2

BC3