FORMULAR DE SOLICITARE

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei

care solicita autorizarea activităţii

Numele instalaţiei

S.C. AEROSTAR S.A.

Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul

Comerţului

S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, str.Condorilor nr. 9

###### JO4/1137/1991

Activitatea sau activităţile conform Anexei I din OUG privind prevenirea

si controlul integrat al poluării

2.f-Tratarea suprafeţelor  metalelor  prin procedee chimice şi electrolitice la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc.

Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament

Vopsitorii, centrală termică, bancuri de probă şi hangare pentru aviaţie.

Numele şi prenumele proprietarului

Ing. FILIP GRIGORE – Director General

Numele si funcţia persoanei împuternicite sa reprezinte titularul

activităţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii de

autorizare:

Dr. Ing. FILIP ALEXANDRU – Director Calitate

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a

mediului:

Ing. SFIRLEA CLAUDIA-ELENA

Analist TULUC GABRIELA

Nr. de telefon: 0234/575.070 – int. 1150

Adresa de e-mail: aerostar@aerostar.ro

In numele firmei mai sus menţionate, solicitam prin prezenta emiterea unei

autorizaţii integrate conform prevederilor OUG privind prevenirea si controlul

integrat al poluării

● Titularul de activitate/operatorul instalaţiei isi asuma răspunderea

pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informaţiilor furnizate

autorităţii competente pentru protecţia mediului in vederea analizării si

demarării procedurii de autorizare.

Nume Ing. FILIP GRIGORE

Funcţia Director General

Semnătura si stampila

Data

INFORMATIA SOLICITATA DE ARTICOLUL 16 ALIN. 1 AL OUG 34/2002 PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐

│                                                         │  Unde se regăseşte în     │ Verificare │

│ O descriere a:                                          │       formularul de       │  efectuata │

│                                                         │        solicitare         │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- instalaţiei si activităţilor sale                      │Formularul de solicitare,  │            │

│                                                         │Secţiunea 4                │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- materiilor prime si auxiliare, altor substanţe si a    │Formularul de solicitare,  │            │

│energiei utilizate în sau generate de instalaţie.        │Secţiunea 3                │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- surselor de emisii din instalaţie,                     │Formularul de solicitare   │            │

│                                                         │Secţiunea  5               │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- condiţiilor amplasamentului pe care se afla instalaţia,│Raportul de amplasament si │            │

│                                                         │Secţiunea 11               │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- naturii si a cantităţilor estimate de emisii din       │Secţiunile 0, 12 si 13     │            │

│instalaţie in fiecare factor de mediu precum si identi-  │                           │            │

│ficarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra     │                           │            │

│mediului,                                                │                           │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru preveni- │Formularul de solicitare   │            │

│rea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea     │Secţiunile 3.2, 3.4.3,     │            │

│emisiilor de la instalaţie,                              │4.9.1 si 12                │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si     │Formularul de solicitare   │            │

│recuperarea deşeurilor generate de instalaţie,           │Secţiunea 5                │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- masurilor suplimentare planificate in vederea          │Formularul de solicitare   │            │

│conformării cu principiile generale care decurg din      │Secţiunea 14               │            │

│obligaţiile de baza ale operatorului/titularului         │                           │            │

│activităţii asa cum sunt ele stipulate in Capitolul III  │                           │            │

│al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul│                           │            │

│integrat al poluării:                                    │                           │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│(a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a    │Formularul de solicitare   │            │

│    poluării, in mod special prin aplicarea Celor Mai    │secţiunea 3.2, 0 si 12     │            │

│    Bune Tehnici Disponibile;                            │                           │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│(b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa;        │Formularul de solicitare   │            │

│                                                         │Secţiunea 13               │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│(c) este evitata generarea de deşeuri in conformitate    │Formularul de solicitare   │            │

│    cu legislaţia specifica mationala in vigoare privind │Secţiunea 5                │            │

│    deseurile(ll); acolo unde sunt generate deşeuri,     │                           │            │

│    acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu     │                           │            │

│    este posibil din punct de vedere tehnic sau          │                           │            │

│    economic, ele sunt eliminate astfel încât sa se evite│                           │            │

│    sau sa se reducă orice impact asupra mediului;       │                           │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│(d) energia este utilizata eficient;                     │Formularul de solicitare   │            │

│                                                         │Secţiunea 6                │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│(e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea       │Formularul de solicitare   │            │

│    accidentelor si limitarea consecinteleor lor;        │Secţiunea 7                │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│(f) sunt luate masurile necesare la încetarea definitiva │Formularul de solicitare   │            │

│    a activităţilor pentru a evita orice risc de poluare │Secţiunea 10               │            │

│    si de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare│                           │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in │Formularul de solicitare   │            │

│ mediu.                                                  │Secţiunea 9                │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│- alternativele principale studiate de solicitant        │Formularul de solicitare   │            │

│                                                         │Secţiunile 4.15 si 11.2    │            │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│Solicitarea autorizării trebuie de asemenea sa includă un│Formularul de solicitare   │            │

│rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus.      │Secţiunea 1                │            │

└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENTEI DOCUMENTATIEI DE SOLICITARE

In plus fata de acest document, verificaţi daca atI inclus elementele din tabelul următor

┌───┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────┐

│   │                                            │                     │ Verificat de  │ Verificat │

│   │Element                                     │ Sectiune relevanta  │ solicitant    │ de ALPM   │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  1│Activitatea face parte din sectoarele       │                     │               │           │

│   │încinse în autorizarea integrata de mediu   │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  2│Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a   │                     │               │           │

│   │documentaţiei de solicitare a autorizaţiei  │                     │               │           │

│   │integrate a fost achitata                   │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  3│Formularul de solicitare a autorizaţiei     │                     │               │           │

│   │integrate de mediu                          │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  4│ Rezumat netehnic                           │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  5│Diagramele proceselor tehnologice           │Secţiunea 4.5 (daca  │               │           │

│   │(schematic), acolo unde nu sunt incluse     │este cazul)          │               │           │

│   │in acest document, includeţi punctele de    │                     │               │           │

│   │emisie in toţi factorii de mediu            │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  6│Raportul de amplasament                     │Secţiunea 11         │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  7│Analize cost-beneficiu realizate pentru     │Secţiunea 2.3 (daca  │               │           │

│   │Evaluarea BAT                               │este cazul)          │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  8│O evaluare BAT completa pentru întreaga     │Secţiunea 4.15       │               │           │

│   │instalaţie                                  │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│  9│Organigrama instalaţiei                     │Secţiunea 2.1        │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 10│Planul de situaţie                          │                     │               │           │

│   │Indicaţi limitele amplasamentului           │Formularul de        │               │           │

│   │                                            │solicitare           │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 11│Suprafete construite/betonate si suprafete  │Formularul de        │               │           │

│   │libere/verzi permeabile si impermeabile     │solicitare           │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 12│Locaţia instalaţiei                         │Secţiunea 2.3.5      │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 13│Locaţiile (partile din instalaţie) cu       │Secţiunea 4.14       │               │           │

│   │emisii de mirosuri                          │(Miros)              │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 14│Receptori sensibili - ape subterane,        │Secţiunea 2.4        │               │           │

│   │structuri geologie, daca sunt descărcate    │                     │               │           │

│   │direct sau indirect substanţele periculoase │                     │               │           │

│   │din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004       │                     │               │           │

│   │privind modificarea si completarea legii    │                     │               │           │

│   │apeior 107/1996 în apele subterane          │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 15│Receptori sensibili la zgomot               │Secţiunea 8.1        │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 16│Puncte de emisii continue si fugitive       │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 17│Puncte propuse pentru monitorizare/         │Secţiunea 13.2       │               │           │

│   │/automonitorizare                           │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 18│Alţi receptori sensibili din punct de vedere│Secţiunea 13.5       │               │           │

│   │al mediului, inclusiv habitate si zone de   │                     │               │           │

│   │interes ştiinţific                          │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 19│Planuri de amplasament (combinaţi şi faceti │Raportul de          │               │           │

│   │trimitere la alte documente după caz)       │amplasament          │               │           │

│   │arătând pozitia oricăror rezervoare,        │                     │               │           │

│   │conducte si canale subterane sau a altor    │                     │               │           │

│   │structuri                                   │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 20│Copii ale oricăror lucrări de modelare      │Secţiunea 4          │               │           │

│   │realizate                                   │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 21│Harta prezentând reţeaua Natura 2000 sau    │Secţiunea 13.5       │               │           │

│   │alte arii sau exemplare protejate           │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 22│O copie a oricărei informaţii anterioare    │Secţiunea 13.5       │               │           │

│   │referitoare la habitate furnizata pentru    │                     │               │           │

│   │Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop│                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 23│Studii existente privind amplasamentul si/  │                     │               │           │

│   │sau instalaţia, sau in legătura cu acestea  │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 24│Acte de reglementare ale altor autorităţi   │                     │               │           │

│   │publice obţinute pana la data depunerii     │                     │               │           │

│   │solicitării si informaţii asupra stadiului  │                     │               │           │

│   │de obţinere a altor acte de reglementare    │                     │               │           │

│   │deja solicitate                             │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 25│Orice alte elemente în care furnizaţi copii │(va rugam listaţi)   │               │           │

│   │ale propriilor informaţii                   │                     │               │           │

├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 26│Copie a anunţului public                    │                     │               │           │

└───┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────┘

SECTIUNEA 1

REZUMAT NETEHNIC

- Rezumat Netehnic

Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica.

Activitaţi principale.

Afacerile de bază ale AEROSTAR sunt caracterizate de specializarea în integrarea, fabricatie, modernizari şi mentenanta pentru sisteme de aviatie şi sisteme defensive terestre. Deasemenea, compania se consolidează ca furnizor de piese, aerostructuri subansamble şi echipamente pentru aviaţia civilă.

În domeniul apărării AEROSTAR este furnizor de produse şi servicii de reparaţii, modernizări, modificări şi integrări de sisteme avansate pentru diverse platforme aeriene şi terestre, precum şi pentru suportul logistic aferent.

AEROSTAR furnizeză echipamente şi sisteme de identificare, comunicaţii şi control. În domeniul aviaţiei civile AEROSTAR este subcontractor de aerostructuri, trenuri de aterizare şi echipamente hidraulice, ansambluri de aviaţie pentru marii furnizori la nivel global. Baza de mentenanţă AEROSTAR pentru avioane civile şi componente este în plină dezvoltare.

Secţia electrodepunere se află situată în centrul societăţii S.C. AEROSTAR S.A. Ea posedă doua hale de lucru unde sunt amplasate liniile de electrodepunere, magazii pentru reactivi, dispecerat de comandă pentru vizualizarea programului de control, birouri, spaţii de depozitare produs finit, spaţii pregătire piese, vestiare şi grupuri sociale pentru personal, spaţiu de servit masa.

Pocese principale: Anodizare, Fosfatare, Pasivizare, Cromare, Brunare, Cadmiere, Zincare, Nichelare, Argintare, Cuprare, Stanare, Fosfatare, Brunare, Degresari alcaline, Decapări acide, Zn-Ni, frezare chimica, TSA.

Apele uzate încărcate cu poluanţii specifici sunt epurate chimic in doua staţii proprii dotate fiecare cu cate o presa filtru, iar nămolul rezultat este presat şi apoi predat firmelor abilitate.

Poluare istorică zona nu a avut deoarece societatea a fost amplasată pe teren extravilan.

Utilităţi: apă industrială rece şi caldă, aer comprimat, energie electrică, gaze naturale.

Produsele obţinute sunt piese acoperite cu diferite straturi de protecţie anticorozivă.

- TEHNICI DE MANAGEMENT

Sistemul de management de mediu este un sistem integrat calitate-mediu, certificat. Activitatea de protecţie a mediului în AEROSTAR este subordonată Direcţiei CALITATE din societate. Programul Propriu de Mediu al S.C. AEROSTAR S.A. pentru 2016, întocmit pe  FACTORI DE MEDIU  cu obiective, ţinte, mod de rezolvare, responsabilităţi şi termene, conform ISO 14001 a devenit obligatoriu odată cu asumarea lui de către managementul de varf al organizaţiei iar modul de îndeplinire a acestora face obiectul Analizei de Management finalizată cu Raport de Analiză.

- INTRARI DE MATERIALE

3.1.Selectarea materiilor prime

Serviciul specializat în achiziţii are ca obiect aprovizionarea ritmică cu materii prime şi materiale pentru buna desfăşurare a proceselor de producţie. Acest serviciu asigură recepţia, depozitarea temporară şi predarea către secţie a tuturor materialelor. Există o procedură a sistemului de calitate privind selecţia furnizorilor şi implicit a materiilor prime cele mai avantajoase, atât calitativ cat şi financiar.

Materialele necesare sunt descărcate şi depozitate în magazii special amenajate, ventilate. Toate produsele chimice folosite în instalaţie sunt achiziţionate împreună cu fişele de securitate numai de la furnizori autorizaţi care emit documentele prevăzute de reglementările în vigoare.

3.2.Cerintele BAT

Anual se întocmeşte o listă cu substanţele şi preparatele chimice periculoase (SPCP) utilizate pe amplasament şi se vizează la Inspectoratul Teritorial de Munca. Procedura privind SPCP-urile este revizuită sistematic în concordanţă cu ultimele reglementări de mediu (ex.: Regulamentul REACH).

Există o procedură de asigurare a calităţii pentru: recepţia materiilor prime din AEROSTAR, pentru evaluarea furnizorilor, pentru achiziţionarea materiilor prime care se revizuiesc sistematic.

Materiile prime utilizate sunt aduse doar de la firme autorizate în producerea sau distribuţia acestor produse şi care furnizează Fişa cu date de securitate ce oferă informaţii despre compoziţia chimică, detalii de manipulare, de utilizare, de denocivizare. Ele sunt gestionate conform fişei tehnologice şi fişelor  de magazie.

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor

S-au întocmit  instrucţiuni  de lucru privind deşeurile şi substanţele chimice  periculoase.

Anual se prezintă raportarea privind deşeurile către Agenţia de Mediu. Există o gestiune AEROSTAR a deşeurilor unde sunt înregistrate toate tipurile de deşeu generat, codul conform HG 856, provenienţa, cantitatea şi societatea abilitată pentru eliminare-valorificare.

Materiile prime, inclusiv cele din categoria SPCP, sunt gestionate la nivel de secţie pe fişe de gestiune proprii ce înregistrează intrările, ieşirile şi stocul existent. Programul propriu de mediu are un capitol referitor la deşeuri şi la managementul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (SPCP).

- PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

Obiectele de activitate ale Nivelului Strategic sunt prelucrarea datelor, activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, activităţi de proiectare, activităţi de testări şi analize, elaborarea de strategii şi politici globale de firmă, întreţinera documentelor referitoare la acţionariat, asigurarea de servicii pentru divizii în domeniile: management şi inginerie industrială, marketing, dezvoltare, proprietate industrială şi cabinet tehnic, calitate, financiar-contabil, resurse umane, juridic, protecţie industrială, protecţia mediului, activitati metrologice, analize fizico- chimice şi control nedistructiv.

Metrologia desfăşoară activităţile: verificări tehnice, etalonari EMM, reparaţii EMM. Laboratorul de încercări se bazeaza pe trei activitati: analize fizico-chimice, incercări fizico –mecanice, examinari nedistructive: radiaţii penetrante, examinare cu particule magnetice, examinare cu lichide penetrante, examinare cu ultrasunete, examinare cu curenţi turbionari si cu radiatii infrarosii.

Divizia Logistica se ocupa cu aprovizionarea ritmica a societatii cu necesarul de materii prime, materiale, combustibil, precum si cu vanzarea aeronavelor, produselor, a pieselor si subansamblelor contractate. Totodata, aceasta divizie incheie contracte de vanzare-cumparare pentru produse si servicii, evalueaza furnizori conform procedurilor interne, asigura interfata cu cei care sunt clientii si partenerii AEROSTAR.

Divizia Intretinere Si Modernizari De Aviatie desfasoara activitatile: intretinere si modificari aeronave comerciale, reparatii agregate, reparatii piese componente aeronave militare, aparatura de combustibil, cutii agregate, demontaj-montaj, incercari pe banc ale motoarelor aeronavelor militare, proiectare si constructie pentru programele si produsele ce fac obiectul de activitate al centrului de gestiune, proiectare si realizare de produse microelectronica, proiectare software, executie si montaj subansamble electronice, reparatii avionica etc.

AEROSTAR confecţionează în continuare butelii pentru gaze petroliere lichefiate şi asigură verificarea tehnică a acestora.

Divizia Utilitati-Infrastructura are ca obiect servicii de asigurare utilitati si mentenanta infrastructura, distributie apa potabila si industriala, reparatii la masinile si utilajele din sectiile societatii, activitati de mentenanta si administrare a resurselor informatice hardware si software de baza din societate, managementul lucrarilor de intretinere a cladirilor/spatiilor si a altor lucrari cu caracter administrativ-gospodaresc necesare in societate si managementul activitatilor pe linie de situatii de urgenta la nivelul intregii societati.

In cadrul Diviziei Produse Aeronautice, se desfasoara activitatile: fabricatia si reparatia de trenuri de aterizare si agregate hidropneumatice de aviatie, fabricatia pieselor metalice pentru aviatie prin operatii de prelucrari mecanice, fabricatia si reparatia de avioane usoare si ultrausoare, fabricatia de diverse produse, subansamble sau piese neavionice. Sectia Procese Speciale cuprinde Atelierul Procese Speciale Chimice si Electrochimice (Electrodepunere), statiile de neutralizare ce epureaza apele uzate si prelucreaza fizic prin deshidratare- presare namolul rezidual, Atelierul Vopsitorie ce asigura vopsirea pieselor de aviatie in cabine ecologice inchise prevazute cu filtrare prin pardoseala (circulatia aerului facandu-se ”per descensum”) si filtre de carbune activ, si o vopsitorie automata cu vopsele pe baza de apa si sistem de aspirare umeda si filtrare a aerului uzat.

Procesele speciale localizate relativ optim în raport cu fluxurile tehnologice respectiv: acoperiri de suprafaţă, vopsire, sudare, încercări nedistructive, tratamente termochimice, vulcanizare, contribuie la o capabilitate îmbunătăţită de a asigura linii de producţie de bun randament.

Principalele activităţi în sectorul electrodepunere sunt: pregătirea pieselor, decaparea, degresarea, acoperirea cu straturi protectoare anticorozive (cromare, eloxare, cadmiere, cuprare, zincare, nichelare, fosfatare, mordansare, stanare, argintare), controlul depunerilor.

5. EMISII SI REDUCEREA POLUĂRII

Emisiile relevante activităţilor desfăşurate pe amplasament depind de sursele, respectiv procesele sau activităţile desfăşurate. Astfel, ca surse fixe, pentru activitatea de vopsire şi degresare există COV, iar la centrala termică, la bancul de probă motoare şi la pista de încercare sunt emisii de gaze cu efect de seră. Deasemenea toate sursele de ardere de pe amplasament ce utilizeză gazul natural drept combuastibil (arzăzoare, cuptoare, ş.a.) emit gaze cu efect de seră; iar ca surse mobile de noxe sunt mijloacele auto din dotare. Gazele cu efect de sera sunt monitorizate si tinute sub control sub efectul Directivelor europene de alocare a certificatelor GES.

Vopsitoriile în cabină ecologică au sisteme de filtrare a aerului, vopsitoria mare asigură spălarea vaporilor prin perdeaua de apă ce circulă la partea inferioară a secţiei.

Instalaţia de sablare butelii este prevăzută cu filtru de reţinere a pulberilor, iar instalaţia de zincare are un filtru spălător ce colectează pulberile de zinc.

Zgomotul produs de încercările de pistă este mult diminuat prin scuturile deviatoare montate pe latura dinspre oraş a pistei de încercare, iar zgomotul produs de încercările pe bancul de probă este absorbit de panourile fono absorbante din pereţii bancului şi de perdeaua de vegetaţie a zonei de protecţie ecologică, valul de pământ.

Emisiile caracteristice depunerilor chimice şi electrochimice sunt vaporii proveniţi din soluţiile utilizate ce conţin: crom hexavalent, cupru, nichel, zinc, cadmiu, cianuri, acid sulfuric, substanţe alcaline, acid azotic. Pentru linia cromare vaporii cromici sunt colectaţi de instalaţia de ventilaţie şi sunt spălaţi de un scruber pentru denocivizare.

- MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DEŞEURILOR

Deşeurile rezultate din toate tipurile de activitati sunt din categoria celor valorificabile (metale feroase şi neferoase, hartie, carton, sticlă, lemn, cauciucuri ş.a) si sunt valorificate prin intermediul firmelor specializate, periculoase (ambalaje contaminate, nămol galvanic, filtre contaminate, soluţii uzate ş.a.), menajere şi sunt preluate de firme abilitate pe bază de contract.

Toate secţiile producătoare de deşeuri colectează selectiv, înregistrează în registrul deşeuri al secţiei şi predau către Gestiunea specializată a societăţii care întocmeşte anexele corespunzătoare  de predare şi gestionează astfel toate intrările, ieşirile, stocurile de deşeuri pe tipuri, coduri, firme preluatoare.

Există o procedură a Sistemului de Management de Mediu care cuprinde toate activităţile şi documentele  ce urmează a fi completate precum şi responsabilităţile fiecărei structuri implicate în acţiunea de stocare şi predare deşeuri. Costurile legate de eliminarea deşeurilor sunt preluate de fiecare centru de profit care le-a produs, astfel încât preocuparea pentru minimizarea şi recuperarea deşeurilor devine de maximă importanţă cu atât mai mult cu cât bugetele pentru mediu se previzionează anual şi se încearcă încadrarea în previziuni.

Lista deseurilor nepericuloase

| Nr. crt | Tip deşeu | Cod | Compozitie | Frecventa de colectare/ Modul de stocare temporara | Modul de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeu feros | 120101 | Şpan şi bavuri feroase | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 2 | Deşeu neferos | 120103 | Şpan şi bavuri feroase(Al, Cu,bronz) | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 3 | Deşeu lemn | 200138 | rumeguş | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA +Persoane fizice |
| 4 | DEE | 160214 | Aparate electronice Corpuri de iluminat | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 5 | Deşeu hârtie+carton | 150101 | Hârtie +carton | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 6 | Deşeu mase plastice | 200139 | PET-uri Folie de plastic | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 7 | Deşeu cauciuc | 702990 | Resturi de cauciuc | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 8 | Deşeu abrazive | 120121 | Fragmente de piatră polizor(carborund) | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 9 | Deşeu caramida | 170102 | Fragmente de carămidă | La demolări Stocare temporară pe amplasament | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 10 | Deşeuri foto | 901070 | Peliculă şi soluţii foto |  | Valorificare prin firma ROMAXTRADING |
| 11 | Deseu ambalaj lemn | 150103 | Deseu lemn provenit din bunuri ambalate | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 12 | Deseu rumegus | 030105 | Rumegus | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin persoane fizice |
| 13 | Deseu ambalaje mase plastice | 150102 | Folie de plastic+ alte ambalaje plastic | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 14 | Deseu textil | 200111 | Manusi, lavete, echipamente necontaminate | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 15 | Deseu sticla | 170202 | Sticla | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 16 | Anvelope uzate | 160103 | Deseu anvelope | Stocare in spatiu special amenajat | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |

Lista deseurilor periculoase gestionate pe amplasament

| Nr. crt | Tip deşeu | Cod | Compozitie | Frecventa de colectare/ Modul de stocare temporara | Modul de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emulsie uzată | 130105* | Apă şi ulei (1%)emulsionabil | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 2 | Lichide hidraulice uzate | 130110* | Uleiuri minerale-fără PCB Uleiuri sintetice-fără PCB Uleiuri semisintetice-fără PCB | Zilnic Stocare în recipienţi inscrripţionaţi | Valorificare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 3 | Material filtrant contaminat | 150202* | Filtre din poliamidă | Zilnic Stocare în saci | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 4 | Ambalaje contaminate | 150110* | Recipienţi din metal Recipienţi din mase plastice | Zilnic Stocare în magazie | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 5 | Solvenţi organici necloruraţi | 140602* | Diluant Degresant | Zilnic Stocare în recipienţi înscripţionaţi | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 6 | Namol galvanic rezidual | 110109* | Conţinut de metale grele(Cd,Zn,Cu,Ni) | Zilnic Bazinul decantor al staţiei de epurare | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 7 | Deşeu de vopsire | 200127* | Şlam de vopsea +diluant | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Eliminare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 8 | Pulbere de zinc reziduala | 120104* | Deşeu de pulbere de zinc reţinută în scruberul instalaţiei | Zilnic Bazinul decantor al scruberului | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 9 | Produs petrolier amestecat | 130105* | Petrol, benzine de aviaţie uzate | Zilnic Recipienţi inscripţionaţi (inclusiv cu PERICOL DE FOC) | Valorificare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 10 | Corpuri de iluminat | 200121* | Tuburi fluorescente | Zilnic Recipienti inscriptionati | Valorificare prin firma RECOLAMP |
| 11 | Ulei mineral + biodegradabil | 130112* | Ulei mineral biodegradabil | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 12 | Substante de laborator | 160506* | Substante periculoase de laborator | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 13 | Masa ionica saturata si epuizata | 190905 | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 14 | Deseuri saruri solide | 060314 | Saruri solide si solutii | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |

- ENERGIE

Energia este furnizată de 4 centrale termice proprii:

- Instalatie de ardere  CT1 - cu o putere termica nominala totala 34,24 MW:

- 1 cazan apa fierbinte CAF 6M 25 Gcal/h, Pt=29,075 MWt (1 cazan CAF 6MP este in conservare de la 30.09.2013);

- 1 cazan Viessmann Vitomax 200 6 t/h 8 bari, Pt=4,5 MWt;

- 1 cazan AC2-8 2 t/h 8 bari, Pt=1,163 MWt;

- 1 cazan abur Ferroli Vaporex 1000 HVP 4 t/h 12 bari, Pt=2,5 MWt;

- Instalatie de ardere CT2 – cu o putere termica de 0.95 MW ce deserveste cantina AEROSTAR;

- Instalatie de ardere CT3 - cu o putere termica de 1,5 MW pentru Hangarul nou;

- Instalatie de ardere CT4 – cu o putere termica de 1,46 MW pentru Electrodepunerea noua.

Restul arzatoarelor de pe amplasament (cuptoare, instalatii de uscare s.a., ce utilizeaza gaz natural drept combustibil)- cu o putere termica cumulata de 4,951 MW.

Putere termica instalata totala 43,101 MW.

- ACCIDENTELE SI CONSECINŢELE LOR

AEROSTAR are o structură proprie implicată în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă care a elaborat împreună cu protecţia mediului o procedură comună, a armonizat punctele critice şi a întocmit planuri de prevenire, a nominalizat echipele de intervenţie, asigură dotarea cu materiale specifice de intervenţie şi stingătoare. Există un plan de prevenire a poluărilor accidentale şi pentru posibile deversări accidentale revizuit în fiecare an.

Anual se efectuează simulări ale unor accidente posibile de către serviciul intern pentru situaţii de urgenţă.

- ZGOMOT SI VIBRAŢII

Zgomotul tehnologic produs de instalaţiile de pe amplasament nu depaseste valoarea de 65 dB(A) la limita amplasamentului şi este monitorizat anual.

10. MONITORIZARE

Aerul la emisie a fost monitorizat de Laboratorul acreditat GIVAROLI iar valorile au fost prezentate în Raportul Anual de Mediu şi sunt sub valorile maxim admise.

Monitorizarea emisiilor dirijate punctiforme

| Denumire activitate | Punctul de prelevare a probei – Cod sursa | Poluanţi specifici | Timp de mediere | Monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Metoda de analiza | Frecventa |
| Electro depunere | P 1 | Percloretilena | Mediere zilnica Mediere zilnica Mediere zilnica | Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente | anual Anual |
|  | P 2 | Crom - Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Cianuri - HCN |  |  |  |
|  | P 3 | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 4. | Cupru -Cu |  |  |  |
|  |  | Nichel- Ni |  |  |  |
|  |  | Zinc- Zn |  |  |  |
|  |  | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Cadmiu- Cd |  |  |  |
|  |  | Cianuri- HCN |  |  |  |
|  | P 5. | Acid clorhidric -HCl |  |  |  |
|  |  | Acid fosforic- H3PO4 |  |  |  |
|  |  | Hidrogen fosforat – PH3 |  |  |  |
|  | P 7. | Crom - Cr |  |  |  |
|  |  | Cianuri - HCN |  |  |  |
|  | P 8. | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 9. | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  | P 10 | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  | P 11 | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  | P 12 | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 13 | Crom - Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 15 | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 16 | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 16.1 | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
| Centrala termica CT1 | P 17 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  | P 18 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  | P 19 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  | P 20 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Centrala termica CT2 | P 21 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Centrala termica CT3 | P 21.1 P 21.2 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Centrala termica CT4 | P 21.3 P 21.4 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Tratamente termice | P 22 | Amoniac |  |  |  |
|  | P 24 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Butelii | P 28 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 29 | Pulberi |  |  |  |

Apa reziduală rezultată din secţie, din staţie şi din societate este monitorizată  conform programărilor, de laboratorul propriu, de Compania Regionala de Apa Bacau si de GIVAROLI si nu apar depasiri.

Apa din panza freatică a fost analizata de laboratorul propriu si de laboratorul GIVAROLI, şi nu atestă depăşiri.

Monitorizarea apelor uzate evacuate din societate

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori urmăriţi | Frecventa de analiza | Locaţia | Metoda de lucru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori fizico - chimici |
| 1 | Ape uzate tehnologice + menajere + pluviale epurate | Temperatura | - o dată pe lună de laboratorul CRAB S.A., sau ori de câte ori solicită CRAB Bacău. - săptămânal de laboratorul propriu . - zilnic la ieşirea din staţiile de epurare. | La iesirea din societate, ultimul camin de vizitare inainte de canalizarea orasului | Conform Normelor Europene, standardelor ISO sau utilizand metode echivalente |
|  |  | pH |  |  |  |
|  |  | Materii în suspensie |  |  |  |
|  |  | CCOCr |  |  |  |
|  |  | CBOs |  |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile |  |  |  |
|  |  | Azot amoniacal (NH/) |  |  |  |
|  |  | Fosfor total (Pt) |  |  |  |
|  |  | Sulfaţi (SO/") |  |  |  |
|  |  | Sulfuri şi H2S |  |  |  |
|  |  | Cloruri (CQ) |  |  |  |
|  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  |  |  |
| Substante prioritar/prioritar periculoase |
| 2 | Ape uzate tehnologice+ menajere + pluviale epurate, | PAH(m.p.-xileni) Metale: Cr, Ni, Cu, Cd, Hg, Pb; Toluen, Naftalină, Antracen, Fenantren, Fluorantren, Benz(a)antracen, Benz(g.h.i.)perilen, | 2 ori pe an | La iesirea din societate, ultimul camin de vizitare inainte de canalizarea orasului |  |
| Indicatori bacteriologici |
| 3. | Ape uzate tehnologice + menajere + pluviale epurate | Bacterii califorme totale Bacterii califorme fecale Streptococi fecali Salmonella | 2 ori pe an | La iesirea din societate, ultimul camin de vizitare inainte de canalizarea orasului |  |

Solul din zona secţiei şi staţiei se monitorizeaza o data la 10 ani de GIVAROLI, ultima monitorizare fiind in anul 2013 şi nu s-au înregistrat depăşiri.

Monitorizare sol

| Denumire punct prelevare | Indicatori analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 - alee Electrodepuneri, capătul de nord, la cca.8 m coş dispersie | Produs petrolier Sulfuri Sulf total Metale ( Cu, Mn, Pb, Fe, Cd, Ni, Zn, Cr) | O data la 10 ani | Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente |
| S4 - alee Electrodepuneri, capătul de sud, la cca.10 m de statia de epurare |  |  |  |
| S5 – coltul de nord al platformei depozitului de produse petroliere, zona rezervoarelor cu pacura |  |  |  |
| S6 – coltul de sud al platformei depozitului de produse petroliere, zona rezervoarelor cu petrol |  |  |  |
| S7 – latura de vest a platformei depozitului de produse petroliere, in directia rampei CF, langa gard |  |  |  |
| S8 – latura de est a platformei depozitului de produse petroliere, in afara gardului despartitor, in zona rampei CF |  |  |  |
| S9 – in zona decantorului de produse petroliere amestec, intre bazin si rezervor benzina |  |  |  |

Zgomotul este monitorizat anual de GIVAROLI si nu au aparut depasiri.

Monitorizare zgomot

| Nr. crt. | Locul de masurare | Frecventa | Metoda de referinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limita Nord 1 | Anual | ISO 9613-2 SR ISO 8297/1999 SR EN ISO 3744/1997 SR EN ISO 3746/1998 |
| 2 | Limita Nord 2 |  |  |
| 3 | Limita de sud |  |  |
| 4 | Limita de est |  |  |
| 5 | Centrul societăţii |  |  |

11. DEZAFECTARE

Există un PLAN DE MĂSURI ÎN CAZUL ÎNCHIDERII Secţiei de acoperiri metalice prin electrodepunere, avizat de Directorul Calitate-Mediu.

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALAŢIA

Aspectele sunt descrise în Raportul de Amplasament care nu-si modifica informatiile.

13. LIMITELE DE EMISIE

Limitele de emisie sunt date de AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU.

SECTIUNEA 2

TEHNICI DE MANAGEMENT

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────── ─┐

│Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau           │ Certificat ISO 14001:  │

│înregistraţi conform EMAS (sau ambele) - daca da    │ 2004, nr. 387888 UM    │

│indicaţi aici numerele ele certificare /înregistrare│ din 05.10.2016         │

├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────── ┤

│Furnizaţi o organigrama de management în            │Director Calitate       │

│documentaţia dumneavoastră de solicitare a          │Sef Birou Calitate-Mediu│

│autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi si│Analisti de mediu       │

│nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care│Responsabili de mediu   │

│îl veţi ataşa                                       │Auditori interni        │

└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────── ┘

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentati ce post sau department este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial ? | Da | Declaratia Directorului General | Director General |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante ? | Da | Program anual de intretinere | Director Divizia Utilitati-Infrastructura |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie ? | Da | Fise de mentenanta | Director Divizia Utilitati-Infrastructura |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | PA-Q1.144 Etalonarea echipamentelor de masurare si monitorizare -Buletine de analiza a factorilor de mediu -Buletine de atestare metrologica | -Serviciul Laboratoare -Metrologie -Protectia mediului |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului ? | Da | Programul de mediu anual | Birou Calitate-Mediu |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei ? | Da | -Programul de annual de mediu -Analiza de management | Birou Calitate-Mediu |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | Da | Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale | Protectia Mediului |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi | Da | Crom Cianuri Acizi/baze | Sectia Procese Speciale – acoperiri de suprafata |
| 9 | Instruire Confirmaţi ca sistemele de instruire sunt aplicate sau vor fi aplicate si vor începe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii si cei care achiziţionează echipament si materiale; si care cuprinde următoarele elemente: ● conştientizarea Implicaţiilor reglementarii data de Autorizaţia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; ● conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale si condiţii anormale; ● conştientizarea necesitaţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrata de mediu; ● prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci când apar emisii accidentale; ● conştientizarea necesitaţii de implementare si menţinere a evidentelor de instruire | Da | Programe de instruire | -Responsabili de mediu -Analisti de mediu -Directia Calitate |
| 10 | Exista o declaraţie clara a calificărilor si competentelor necesare pentru posturile cheie ? | Da | Fise de post | Management si Inginerie Industriala |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si în ce măsura va conformaţi lor ? | Da | SR EN ISO 14001:2005 SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 18001:2008 | Birou Calitate-Mediu |
| 12 | Aveţi o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potenţiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricărui impact produs si pentru iniţierea si aplicarea de masuri preventive si corective ? | Da | PSMQ-04 Controlul produsului neconform PSMQ-05 Actiuni corrective si actiuni preventive | -Birou Calitate-Mediu |
| 13 | Aveţi o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de masuri corective si de prevenire a repetării? | Da | Procedura de sistem PA-Q1.03 Comunicare | Birou Calitate-Mediu |
| 14 | Aveţi in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus ? Denumiţi organismul de auditare) | Da | DQS Germany | Birou Calitate-Mediu |
| 15 | Frecventa acestora este de cel puţin o data pe an ? | Da | Audituri de certificare a SMM (o data la 3 ani), si de urmarire a SMM (anual) | Birou Calitate-Mediu |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar printr-un document, faptul ca managementul de vârf al companiei analizează performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzătoare atunci când este necesar sa se garanteze ca sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta ? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcina analiza performantei de mediu | Da | Procedura PA-Q1.04 Analiza sistemului calitatii Analiza sistemului de management de mediu – o data pe an | -Birou Calitate-Mediu -Director General |
| 17 | Este demonstrat in mod clar printr-un document faptul ca managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o data pe an ? | Da | Analiza sistemului de management de mediu – o data pe an | Director General Birou Calitate-Mediu |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in următoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: | Da | 5 proceduri de SMM si 14 instructiuni de lucru | Birou Calitate Mediu |
|  | ● controlul modificării procesului in instalaţie; | Da | PA-Q1.11 – Controlul proceselor, productiei si al furnizarii serviciului |  |
|  | ● proiectarea si Retrospective instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Da | PA-Q1.09 – Proiectare si dezvoltare |  |
|  | ● aprobarea de capital; ● alocarea de resurse; | Da | PA-Q1.05 – Managementul resurselor PA-Q1.20 – Costurile calitatii si protectiei mediului |  |
|  | ● planificarea si programarea; |  |  |  |
|  | ● includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | Da | In toate procedurile |  |
|  | ● politica de achiziţii; | Da | PA-Q1.10 – Aprovizionarea cu procese, produse si servicii |  |
|  | ● evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | PA-Q1.20 – Costurile calitatii si protectiei mediului |  |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: | Da | -Analiza de management asupra programului de mediu -Rapoartele auditorilor interni ca element de intrare in analiza de management | Birou Calitate-Mediu |
|  | ● informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | Da | -Raport anual de mediu -Raportari pentru diverse situatii solicitate (uleiuri, deseuri, etc.) | Birou Calitate Mediu |
|  | ● eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | Analiza sistemului de management de mediu – o data pe an | Birou Calitate Mediu Director General |
| 20 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul ? | Da | Raport annual de mediu Raportari statistice privind deseurile Raportari statistice privind cheltuielile de mediu | Birou calitate mediu Director General |

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate | /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// | /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// | /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// |
| Politici | Directia calitate | La fiecare compartiment | Director General |
| Responsabilitati | Directia calitate | La fiecare compartiment | Director General |
| Ţinte | Birou Calitate Mediu | La fiecare compartiment | Responsabil de mediu Analisti de mediu |
| Evidentele de întreţinere | Divizia Utilitati si Infrastructura | La fiecare sectie | Director Divizia Utilitati si Infrastructura |
| Proceduri | Birou Calitate Mediu | La fiecare compartiment | Director Calitate |
| Registrele de monitorizare | Birou Calitate Mediu | La sectie | Birou Calitate Mediu |
| Rezultatele auditurilor | Birou Calitate Mediu | La fiecare compartiment | Director Calitate |
| Rezultatele revizuirilor | Birou Calitate Mediu | Birou Calitate Mediu La fiecare compartiment | Director Calitate |
| Evidentele privind sesizările si incidentele | Birou Calitate Mediu | La fiecare compartiment | Director Calitate |
| Evidentele privind instruirile | Birou Resurse Umane Birou Calitate Mediu | La fiecare compartiment | Director Managament-Dezvoltare Director Calitate |

SECTIUNEA 3

INTRARI DE MATERII PRIME

3. Intrări de Materii prime

3.1. Selectarea materiilor prime

Există o procedură de calitate privind recepţia şi o procedură privind selecţia furnizorilor. Serviciul specializat în achiziţii are ca obiect aprovizionarea ritmică cu materii prime şi materiale pentru buna desfăşurare a proceselor de producţie. Acest serviciu asigură recepţia, depozitarea temporară şi predarea către secţie a tuturor materialelor. Fişele cu date de securitate însoţesc substantele chimice.

Materialele necesare sunt descărcate şi depozitate în magazii special amenajate şi ventilate, cu documentaţie ce atestă viaţa de raft a chimicalelor utilizate.

Toate produsele chimice folosite în instalaţie sunt achiziţionate împreună cu fişele de securitate numai de la furnizori autorizaţi care emit documentele prevăzute de reglementările în vigoare.

Materii prime

- Materiale feroase: oţel, oţel special, oţel inox,  fonta;

- Materiale neferoase: aluminiu, cupru, alama;

- Cauciucuri speciale şi mase plastice;

Materiale auxiliare

- Produse de vopsire: vopsea, grund, lac, întăritor, email,  degresanti

- Solvenţi organici cu conţinut de COV utilizaţi conform planului de gestionare a solvenţilor organici,

- Carburanti;

-  Uleiuri minerale şi sintetice fara PCB;

-  Lichide hidraulice;

-  Unsori, emulsii;

-  Etanşanţi;

-  SPCP;

-  Gaze lichefiate;

-  Meteriale abrasive;

-  Materiale foto;

-  Lichide penetrante;

-  Consumabile de birou

Lista cu substantele si preparatele chimice periculoase - Electrodepunere

| Nr.crt | Denumire substanta | NR.. CAS | Frazele de pericol | Clasa de pericol | Cantitatea totala utilizata anual [tone] | Starea fizica | Mod de stocare/ Capacitate maxima de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid azotic | 7697-37-2 | H272;H314 H290 | coroziv | 7,5 | lichida | Toate substantele şi preparatele chimice au fişe de securitate şi sunt depozitate in ambalajul original, temporar în magazia interoperationala a secţiei ce are capacităţi de stocare corespunzătoare, greutatea maxim admisă fiind înscrisă pe rafturi. Magazia interoperationala este prevăzută cu rafturi cu etichete pe care sunt înregistrate : numele materialului; data primirii şi a expirării materialului. Toate materialele depozitate aici sunt trecute în registre speciale (pentru cele cu grad ridicat de toxicitate - cianuri – şi cu fişe de magazie). Substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt selectate conform pictogramelor ce indică pericolul fiecăruia şi sunt depozitate funcţie de compatibilităţile chimice, afişate în magazie. În general aprovizionarea este ritmică , evitându-se stocurile de produse. Preparatele expirate sunt predate ca deşeu periculos către Gestiunea Deşeuri a societăţii şi sunt preluate de firme abilitate. |
| 2 | Acetona | 67-64-1 | H225;H319;H336 | f. inflamabil | 0,050 | lichida |  |
| 3 | Acid boric | 10043-35-3 | H360FD | Daunator fertilitatii | 0,025 | solida |  |
| 4 | Acid clorhidric | 7647-01-0 | H 314; H 335 | Coroziv | 10 | lichida |  |
| 5 | Acid fluorhidric | 766-39-3 | H300+H310+H330 H314 | Coroziv | 0,034 | lichida |  |
| 6 | Acid fosforic | 7664-38-2 | H 314 | Coroziv | 0,070 | lichida |  |
| 7 | Acid sulfuric | 7664-93-9 | H290; H 314 | Coroziv | 45 | lichida |  |
| 8 | Acid tartaric E334 | 87-69-4 | H315, H319, H335 | Iritant | 0,800 | solida |  |
| 9 | Alodine 1200 | 1333-82-0 13746-66-2 16923-95-8 13755-29-8 | H271; H 301; H 311; H 314; H 317; H318; H 330; H 334; H 340; H 350; H361f; H 372; H400;H 410; H412 | Oxidant f.toxic | 0,037 | solida |  |
| 10 | Alodine 1200 S | 1333-82-0 7681-49-4 | H271, H301, H310, H330, H314, H334,H317, H340, H350,H372 | Inflamabil, coroziv, toxic, iritant | 0,020 | solida |  |
| 11 | Anhidrida cromica | 1333-82-0 | H271;H 301; H310;H 314; H 317; H318; H 330; H 334; H 340;H 350; H361f; H 372 H400; H 410; | Puternic oxidant f.toxic coroziv daunator sanatatii | 11,2 | solida |  |
| 12 | Ankor HC1141 | 1333-82-0 10043-35-3 | H271; H 301; H 311;H 314; H 317;H318; H 330;H 334; H335;H 340; H35H;360FD; H361f; H 372; H400; H 410; | Puternic oxidant f.toxic | 0,350 | solida |  |
| 13 | Ankor HC1141/2 | 1333-82-0 233-139-2 | H271; H301; H311; H314; H317; H318; H330; H400; H410; H360FD | Oxidant, foarte toxic, periculos pentru mediu | 0,871 | solida |  |
| 14 | Azotat de argint | 7761-88-8 |  | Oxidant Coroziv | 0,001 | solida |  |
| 15 | Azotat de amoniu | 6484-52-2 | H 272, H319 | Oxidant | 0,050 | solida |  |
| 16 | Azotat de sodiu | 7631-99-4 | H272;H 314; H410 | Oxidant | 0,850 | solida |  |
| 17 | Azotit de sodiu | 7632-00-0 | H272;H302 | Oxidant | 0,200 | solida |  |
| 18 | Bicromat de sodiu | 7789-12-0 | H272;H301; H400 | Oxidant Toxic Poate provoca anomalii genetice | 0,150 | Solida |  |
| 19 | Bicromat de potasiu | 7778-50-9 | H340,H350, H360FD,H272,H301 ,H312 ,H314,H317,H330,H334,H335,H372,H410 | Inflamabil, coroziv, toxic | 0,010 | solida |  |
| 20 | Biflorura de amoniu | 1341-97-7 | H 350; H 340 H360FD;H330; H 301;H 312; H 314; H 317; H 334; H 410; H 372 | Toxic Coroziv | 0,004 | Solida |  |
| 21 | Borax | 1303-96-4 | H 301; H 314 | Poate dauna fertilitatii | 0,005 | solida |  |
| 22 | Bonderite C-AK ALUM ETCH2 AERO | 1310-73-2 7601-54-9 | H290, H314 | Coroziv | 3 | solida |  |
| 23 | Bonderite C-AK4215 NCLT AERO | 1303-96-4 61827-42-7 16893-85-9 149-30-4 | H318, H360 | Toxic/iritant | 0,425 | solida |  |
| 24 | Bonderite C-IC-SMUTGO-NC-AERO | 10028-22-5 7697-37-2 | H290, H302, H311, H314 | Coroziv/toxic | 1 | lichida |  |
| 25 | Bonderite C-AD DEOXDZR16R AERO | 1333-82-0 7664-39-3 | H290, H301, H331, H310, H314, H334, H317, H340, H350, H361F, H335, H372, H411 | Toxic, coroziv, periculos pt mediu | 0,200 | lichida |  |
| 26 | Bonderite C-IC DEOXDZR6 MU | 1333-82-0 7664-39-3 | H301, H332, H310, H314, H334, H317, H340, H350, H361F, H335, H372, H411 | Toxic, coroziv, periculos pt mediu | 0,200 | lichida |  |
| 27 | Bonderite M-ED 11007 | - | - | - | 0,060 | lichida |  |
| 28 | Carbonat de sodiu | 497-19-8 | H302 | Iritant | 0,100 | solida |  |
| 29 | Cianura de cupru | 544-92-3 | H319 | Foarte toxic Periculos pentru mediu | 0,050 | solida |  |
| 30 | Cianura de sodiu | 143-33-9 | H300;H310; H330;H 410 EUH032 | Foarte toxic Periculos pentru mediu | 0,359 | solida |  |
| 31 | Cianura de potasiu | 151-50-8 | H300;H310; H330; H 410; EUH032 | Foarte toxic Periculos pentru mediu | 0,004 | solida |  |
| 32 | Clorura de nichel | 7718-54-9 | H300;H310; H330;H 410 EUH032 | Toxic Poate dauna fertilitatii | 0,050 | solida |  |
| 33 | Clorura ferica | 7705-08-0 | H302, H315, H317, H318, H290 | Nociv, iritant, sensibilizant | 4,5 | lichida |  |
| 34 | Clorura de sodiu | 7647-14-5 | H 350; H 360D; H 341; H 331; H 301; H 372; H 315.; H 334; H 317; H 410 | - | 0,030 | solida |  |
| 37 | Emailita | 67-64-1 123-86-4 9004-70-0 64-17-5 71-36-3 | H271; H300; H 301; H310; H 311; H 314; H 317; H 330; H 334; H 340; H 350; H361f; H 372; H400; H 410 | Iritant inflamabil | 1,096 | lichida |  |
| 38 | Fixodine C5020A | - |  | Iritant | 0,005 | solida |  |
| 39 | Fixodine C5020C | 7722-88-5 |  | Iritant | 0,005 | solida |  |
| 40 | Fluoborat de plumb | 13814-96-5 | H302; H318 | Coroziv | 0,004 | lichida |  |
| 41 | Fluoborat de staniu | - |  | Coroziv | 0,003 | lichida |  |
| 42 | Fosfat trisodic | 10101-89-0 | H319 | Iritant | 0.050 | solida |  |
| 43 | Fosfatol XIII | 7664-38-2 7697-37-2 1314-13-2 | H319 | Iritant | 0,37 | lichida |  |
| 44 | Fostone 4901IT | 7664-38-2 10377-66-9 18718-11-1 | H315 | Iritant | 0,325 | lichida |  |
| 45 | Hexametilen tetramina | 100-97-0 | H272; H302; H314; H315; H317; H318; H332; H334; H341; H350i; H360D;H372; H400; H410; | Inflamabil | 0,004 | solida |  |
| 46 | Hidroxid de sodiu | 1310-73-2 | H228; H317 | Coroziv | 30 | solida |  |
| 47 | Hidroxid de calciu | 1305-62-0 | nespecificat | nespecificat | 2,7 | solida |  |
| 48 | Hipoclorit de sodiu | 7681-52-9 | H290;H 314 | Coroziv iritant | 2,5 | lichida |  |
| 49 | MEK | 78-93-3 | H 314;H290; H318;H335; H400 | f.inflamabil | 0,300 | lichida |  |
| 50 | Oxid de cadmiu | 1306-19-0 | H225; H319 H336 | f.toxic dauneaza fertilitatii | 0,070 | solida |  |
| 51 | Oxid de zinc | 1314-13-2 | H350; H 341 H361fd;H330 H372;H410 | f.toxic dauneaza fertilitatii | 0,010 | solida |  |
| 52 | Pirosulfit de sodiu | 7757-83-7 | H410 | coroziv | 35 | solida |  |
| 53 | Peroxid de hidrogen | 7722-84-1 | H272, H314, H302, H332, H335 | Oxidant/coroziv/nociv | 12 | lichida |  |
| 54 | Stanat de sodiu | 12027-70-2 | H318 | Iritant | 0,005 | solida |  |
| 55 | Sulfat de cupru | 7758-98-7 | H411 | Iritant | 0,001 | solida |  |
| 56 | Sulfat de magneziu | 10034-99-8 | H302;H315; H319;H410 | Iritant | 0,005 | solida |  |
| 57 | Sulfat de mangan | 7785-87-7 | H411 | Toxic | 0,005 | solida |  |
| 58 | Sulfat de aluminiu | 16828-12-9 | H318 | Periculos | 0,100 | solida |  |
| 59 | Sulfat de nichel | 7786-81-4 | H 373 H 411 | Toxic Iritant | 0,175 | solida |  |
| 60 | Sulfat de sodiu | 7727-73-3 | H350i; H360D; H302; H315; H317; H332; H334;H 341; H372; H410; | Iritant | 0,001 | solida |  |
| 61 | Sulfit de sodiu | 7757-83-7 |  | Iritant | 0,001 | solida |  |
| 62 | Sulfura de sodiu | 1313-82-2 |  | Toxic Coroziv | 0,001 | solida |  |
| 63 | Percloretilena | 79-01-6 | H350;H315; H319;H336; H341;H412 | Iritant toxic | 4 | lichida |  |
| 64 | Diestone DLS | 108-65-6 107-98-2 64742-48-9 | - | inflamabil | 0.015 | lichida |  |
| 65 | Ecolozinc Zinc Sol 2272 | - | - | - | 0,250 | lichida |  |
| 66 | Reflectaloy ZNA-92 Ni-C | - | - | - | 0,050 | lichida |  |
| 67 | Reflectaloy ZNA C9300 Carrier | - | - | - | 0,080 | lichida |  |
| 68 | Reflectaloy ZNA C9400 Carrier | - | - | - | 0,080 | lichida |  |
| 69 | Reflectaloy ZNA 91 TF | - | - | - | 0,030 | lichida |  |
| 70 | EcoTri SBA | - | - | - | 0,075 | lichida |  |
| 71 | EcoTri SBB | - | - | - | 0,025 | lichida |  |

Substantele si preparatele chimice periculoase – laboratoarele chimice

| Nr. Crt. | Denumire | Continut | Concentratie in preparat (%) | Utilizare | Consum anual estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetonă | Acetonă | min. 99 % | Atac nital, atac chimic | 60 l |
| 2 | Acetat de sodiu | Acetat de sodiu | min. 99 % | Analize bai galvanice | 500 g |
| 3 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | min. 99,5% | Analize bai galvanice | 3 l |
| 4 | Acid azotic | Acid azotic | 65 % | Analize băi galvanice, atac nital, atac chimic | 10 l |
| 5 | Acid citric | Acid citric | min. 99,5% | Analize ape | 500 g |
| 6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric + Apă | 30–37 %, 0,1N, 1N | Analize băi galvanice | 15 l |
| 7 | Acid fluorhidric | Acid fluorhidric Apă | 38-40%, 70% | Verificarea coroziunii intergranulare , atac chimic | 2 l |
| 8 | Acid ortofosforic | Acid ortofosforic + Apă | Min. 85 % | Analize băi galvanice | 15 l |
| 9 | Acid oxalic | Acid oxalic | Min 99 ,5% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 10 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic Apă | 30% | Analize băi galvanice | 2 l |
| 11 | Acid sulfuric | Acid sulfuric Apă | Min. 96%, 1N | Analize băi galvanice | 15 l |
| 12 | Acid violet 34 | Acid violet 34 (Violet de alizarină 3R) | - | Verificare colmatare anodizare sulfurică | 5g |
| 13 | Agar - agar | Material de bază pentru medii de cultură | 100 % | Verificare porozitate strat cromare | 1 kg |
| 14 | Albastru de bromfenol | Albastru de bromfenol | 100 % | Analize băi galvanice | 10 g |
| 15 | Albastru de bromtimol | Albastru de bromtimol | 100 % | Analize băi galvanice | 10 g |
| 16 | Alcool etilic | Alcool etilic | 96 % vol. | Analize băi galvanice | 20 l |
| 17 | Alcool izopropilic | Alcool izopropilic | Min. 99,7 % | Analize băi galvanice | 5 l |
| 18 | Alcool metilic | Alcool metilic | 99– 99,5 % | Analize băi galvanice | 5 l |
| 19 | Amidon solubil | Amidon | - | Analize băi galvanice | 100 g |
| 20 | Amoniac | Amoniac + Apă | 25 % | Analize băi galvanice | 15 l |
| 21 | Apă oxigenată | Apă oxigenată + Apă | Min.30% | Analize băi galvanice | 5 l |
| 22 | Azotat de amoniu | Azotat de amoniu | Min. 98.5 % | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 23 | Azotat de argint | Azotat de argint | Min. 99,5% | Analize băi galvanice | 0,5 kg |
| 24 | Azotat de potasiu | Azotat de potasiu | Min. 99 % | Analize băi galvanice | 0,5 kg |
| 25 | Azotat de potasiu sol. | Azotat de potasiu sol. apoasă | 1 mol/l | Analize băi galvanice | 250 ml |
| 26 | Azotit de sodiu | Azotit de sodiu | Min. 99 % | Analiză bai galvanice | 250 g |
| 27 | Biflorura de amoniu | Biflorura de amoniu | Min. 95% | Analiză bai galvanice | 1 kg |
| 28 | Benzina petroliera pct. de fierbere 100-120°C |  | - | Analize produse petroliere | 10 l |
| 29 | Carbonat acid de sodiu | Carbonat acid de sodiu | Min. 99,8% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 30 | Carbonat de sodiu anhidru | Carbonat de sodiu | ~ 100 % | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 31 | Carbonat de sodiu decahidrat | Carbonat de sodiu decahidrat |  | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 32 | Cianură de sodiu | Cianură de sodiu | 98 – 99 % | Analize băi galvanice | 50 g |
| 33 | Citrat de sodiu | Citrat de sodiu | Min 99 % | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 34 | Clorhidrat de hidroxilamină | Clorhidrat de hidroxilamină | Min. 99 % | Analiză ape | 500 g |
| 35 | Clorură cuprică | Clorură cuprică | Min 99 % | Analize băi galvanice | 500 g |
| 36 | Clorura ferica | Clorura ferica | Min 99 % | Analize bai galvanice | 500 g |
| 37 | Clorură de amoniu | Clorură de amoniu | Min. 99 % | Analize băi galvanice | 2 kg |
| 38 | Clorura feroasa tetrahidrat | Clorura feroasa tetrahidrat | Min. 99 % | Analize băi galvanice | 200 g |
| 39 | Clorură de bariu dihidrat | Clorură de bariu dihidrat | Min. 99 % | Analize băi galvanice | 2 kg |
| 40 | Clorură de litiu | Clorură de litiu | 1 mol/l in etanol | Analize bai galvanice | 200 ml |
| 41 | Clorură de cesiu | Clorură de cesiu | Min. 99 % | Analize bai galvanice | 2 g |
| 42 | Clorura de fenantroliniu | Clorura de fenantroliniu | 1-10% | Analize bai galvanice | 10 g |
| 43 | Clorura de calciu anhidra | Clorura de calciu anhidra | ~ 100 % | Analize bai galvanice | 1 kg |
| 44 | Clorură de potasiu | Clorură de potasiu | 99% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 45 | Clorură de potasiu solutie | Clorura de potasiu + Apa | 3 mol/l | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 46 | Clorură de sodiu | Clorură de sodiu | Min 99 % | Analize băi galvanice | 5 kg |
| 47 | Ditronit de sodiu | Ditronit de sodiu | ~ 100 % | Analize băi galvanice | 100 g |
| 48 | Dodecil-sulfat de sodiu | Dodecil-sulfat de sodiu | Min. 99 % | Analize băi galvanice | 100 g |
| 49 | EDTA | EDTA (etilendiamino- tetraacetat de disodiu) | 99 %, 0,1 mol/l | Analize băi galvanice, ape | 2 kg |
| 50 | Eriocrom negru T | Eriocrom negru T | ~ 100 % | Analize băi galvanice | 100 g |
| 51 | Eter de petrol 40-60°C | Eter de petrol | Min. 95 % | Analize uleiuri şi produse petroliere | 80 l |
| 52 | Fenoftaleină | Solutie fenoftaleină 1% in etanol | 1% | Analize băi galvanice | 2 l |
| 53 | Feroină | Feroină | >= 1 - < 2,5% | Analize băi galvanice | 0,2 l |
| 54 | Flatat acid de potasiu | Flatat acid de potasiu | ~ 100 % | Analize băi galvanice | 100 g |
| 55 | Fluorură de potasiu | Fluorură de potasiu | 99.5 % | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 56 | Fluorură de sodiu | Fluorură de sodiu | Min. 99.5 % | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 57 | Formaldehidă, soluţie 37% | Formaldehidă + Metanol + Apă | 37% | Analize băi galvanice | 2 l |
| 58 | Glicerină anhidră | Glicerină (glicerol) | Min. 99 % | Analize băi galvanice | 1 l |
| 59 | Hidroxid de potasiu soluţie 0,1 N | Hidroxid de potasiu Alcool izopropilic | 0,1 N | Analize produse petroliere | 2 l |
| 60 | Hexacianoferat (II) de potasiu trihidrat | Hexacianoferat (II) de potasiu trihidrat | Min.99% | Analize băi galvanice | 500 g |
| 61 | Hexacianoferat (III) de potasiu | Hexacianoferat (III) de potasiu | Min. 99% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 62 | Hidroxid de sodiu | Hidroxid de sodiu | Min 97 % | Analize băi galvanice | 5 kg |
| 63 | Iodură de potasiu | Iodură de potasiu |  99,5 % | Analize băi galvanice | 5 kg |
| 64 | Metil orange | Metilorange | - | Analize băi galvanice | 10 g |
| 65 | Metiletilcetonă | Metiletilcetonă | 99,5 % | Analiză vopsele | 10 l |
| 66 | Metil violet | Metil violet | - | Analize băi galvanice | 10 g |
| 67 | Molibdat de amoniu | Molibdat de amoniu | Min. 98,5 % | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 68 | Murexid | Murexid | - | Analize băi galvanice | 100 g |
| 69 | 1-Naftolbenzeină | 1-Naftolbenzeină | Min. 99% | Analize produse petroliere | 200 g |
| 70 | Oxalat de (di)potasiu | Oxalat de potasiu | Min. 99% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 71 | Oxalat de (di)sodiu | Oxalat de di-sodiu | Min. 99.8 % | Analize băi galvanice | 500 g |
| 72 | Oxid de crom (VI) | Oxid de crom | 100% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 73 | Oxid de lantan | Oxid de lantan | 100% | Analize ape | 25 g |
| 74 | Oxid de zinc | Oxid de zinc | 100% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 75 | Permanganat de potasiu | Permanganat de potasiu | - | Analize băi săruri, băi galvanice | 30 g |
| 76 | Peroxid de sodiu | Peroxid de sodiu | > 93% | Analize băi galvanice | 200 g |
| 77 | Peroxodisulfat de amoniu | Peroxodisulfat de amoniu | ≥ 98% | Analize băi galvanice | 200 g |
| 78 | Roşu de metil | Roşu de metil | 100% | Analize băi galvanice, analiză ape | 10 g |
| 79 | Roşu de alizarină | Roşu de alizarină | 100% | Analiză ape | 150 g |
| 80 | Soluţie standard de conductivitate( 5; 100; 200, 1000 si 10000μS/cm) | Glicerină +Apă |  | Verificare celulă conductometrică |  |
| 81 | Solutie tampon pH = 4,01 ; 4 | Ftalat acid de potasiu Apă |  | Calibrare pH-metru | 1 l |
| 82 | Solutie tampon pH = 7,00 | Fosfat acid de disodiu Fosfat diacid de potasiu Apă |  | Calibrare pH-metru | 1 l |
| 83 | Solutie tampon pH = 10,01; 10 | Glicină + Apă |  | Calibrare pH-metru | 1 l |
| 84 | Solutie standard de azotat | - | 1000 mg/l NO3 | Analize băi galvanice | 500 ml |
| 85 | Solutie standard de florura | - | 1000 mg/l F | Analize băi galvanice | 500 ml |
| 86 | Solutie standard de fier | - | 1000 mg/l Fe | Analize băi galvanice | 100 ml |
| 87 | Solutie standard de Al | - | 1000 mg/l Al | Analize băi galvanice | 100 ml |
| 88 | Solutie standard de siliciu | - | 1000 mg/l Si | Analize băi galvanice | 100 ml |
| 89 | Solutie standard de plumb | - | 1000 mg/l Pb | Analize ape | 100 ml |
| 90 | Solutie ISA pentru azotat | - |  | Analize băi galvanice | 500 ml |
| 91 | Solutie TISAB III | Apă Clorură de amoniu Acetat de amoniu CDTA Roşu de crezol |  | Analize băi galvanice | 500 ml |
| 92 | Solutie standard de cupru | - | 1000 mg/l Cu | Analize băi galvanice | 100 ml |
| 93 | Solutie standard de crom | - | 1000 mg/l Cr | Analize băi galvanice | 100 ml |
| 94 | Solutie standard de sulfat | - | 1000 mg/l SO4 | Analize băi galvanice | 500 ml |
| 95 | Solutie standard de zinc | - | 1000 mg/l Zn | Analize băi galvanice | 100 ml |
| 96 | Solutie tampon redox 220MV pH 7 | Hexacianoferat de K (III) Hexacianoferat de K (II) Fosfat disodic anhidru Fosfat monosodic anhidru | <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% | Verificare electrod redox | 250 ml |
| 97 | Sulfat de cupru | Sulfat de cupru | 99,8 % | Atac acid | 2 kg |
| 98 | Sulfat de sodiu anhidru | Sulfat de sodiu | min 99 % | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 99 | Sulfat de sodiu decahidrat | Sulfat de sodiu decahidrat | min 99 % | Analize băi galvanice |  |
| 100 | Sulfat de magneziu heptahidrat | Sulfat de magneziu heptahidrat | Min. 99 % | Analiză ape | 1 kg |
| 101 | Sulfat de nichel hexahidrat | Sulfat de nichel hexahidrat | Min. 99,8 % | Analize băi galvanice | 2 kg |
| 102 | Sulfat dublu de amoniu si fier (sare Mohr) | Sulfat dublu de amoniu si fier (sare Mohr) | Min. 99% | Analize băi galvanice | 1 kg |
| 103 | Skydrol LD4 | Tributil fosfat | - | Testari vopsire | 10 l |
| 104 | Sanodal red B3LW | - | - | Verificare colmatare | 100 g |
| 105 | Tartrat de sodiu şi potasiu | Tartrat de sodiu şi potasiu | Min. 99 % | Analize băi galvanice Analiză ape | 1 kg |
| 106 107 | Test pt. det. colorimetrica amoniu NH4-1 | Solutie apoasa alcalina |  | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. det. colorimetrica amoniu NH4-2 | Tetraiodmercurat de potasiu |  - < 7% |  |  |
|  | Test pt. det. colorimetrica amoniu NH4-3 | Hidroxid de sodiu |  |  |  |
| 108 | Test pt determinare colorimetrica fluoruri F-1 | Acid acetic Amestec de compusi anorganici si organici | <25% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt determinare colorimetrica fluoruri F-2 | Amestec de compusi anorganici si organici |  |  |  |
| 109 | Test pt. det. cianurilor CN-1, CN-2, CN-3 | Dicloroizocianurat de sodiu, dihidrat |  - < 1% | Analiza apei | 4 truse/an |
| 110 | Test pt. determinarea cromului total Chromium 1 | Hidroxid de litiu Hipobromit de litiu Sulfat de sodiu | 40-50% 10-20% 30-40% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. determinarea cromului total Chromium 2 | Acid 5-sulfosalicilic dihidrat CDTA sare trisodică Sulfat de sodiu | 65-75% 15-25% 15-25% |  |  |
|  | Test pt. determinarea cromului total Acid Reagent | Disulfat de potasiu | 100% |  |  |
|  | Test pt. determinarea cromului total ChromaVer 3 | Disulfat de potasiu Sulfat de magneziu 1,5-difenilcarbazidă | 75-85% 15-25% < 1% |  |  |
| 111 | Test pt. determinare colorimetrica cupru Cu-1A | Carbonat de sodiu | >=1 - <10% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. determinare colorimetrica cupru Cu-2A | Solutie in DMSO | - |  |  |
| 112 | Test pt. determinarea colorimetrica cloruri Cl-2 | Tiocianat de mercur (II) Metanol | >=1 - <2% >=1 - <3% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. determinarea colorimetrica cloruri Cl-1 | Acid azotic Azotat de fier (II) | >=10 - <20% >=10 - <20% |  |  |
| 113 | Test pt. determinare colorimetrica clor in apa dulce si apa de mare Cl2-1 | Acid sulfuric | >=1 - <5% | Analiza apei | 1 trusă/an |
| 114 | Test pt. determinarea colorimetrica cromat Cr-1 | Compusi anorganici si organici | - | Analiza apei | 4 truse/an |
|  | Test pt. determinarea colorimetrica cromat Cr-2 | Acid fosforic | >=1- <5% |  |  |
| 115 | Test pt. determinare fotometrica fosfat PO4-1 | Monovanadat de amoniu Acid sulfuric | >=0,1- <1% >=15 - <25% | Analiza apei | 1 trusă/an |
| 116 | Test pt. determinarea colorimetrica nitriţilor NO2-1 | Acid sulfanilic Dihidroclorură de naftil-etilendiamină |  50 % 1 – 10 % | Analiza apei | 1 trusă/an |
| 117 | Test pt. determinarea nitraţilor NO3-1 | Acid boric Acid sulfanilic Pulbere de cadmiu Sulfat de cupru Pulbere de zinc | 50-100% 20 – 25 % 1 – 2,5 % 0,25 – 1 % 2,5 – 10 % | Analiza apei | 1 trusă/an |
| 118 | Test pt.determinare colorimetrica fier Fe-1 | Tioglicolat de amoniu Acid tioglicolic | >=25 - <50% >=25 - <50% | Analiza apei | 1 trusă/an |
| 119 | Test pt. determinare colorimetrica zinc Zn-2 | Tiouree Tiocianat de potasiu | >=50% >=10 - <25% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. determinare colorimetrica zinc Zn-3 | - | - |  |  |
|  | Test pt. determinare colorimetrica zinc Zn-4 | Preparare colorant solutie in DMSO | - |  |  |
|  | Test pt. determinare colorimetrica zinc Zn-1 | Acid sulfuric | >=15 - <25% |  |  |
| 120 | Test pt. determinare mangan Mn-1 | Solutie de amoniac | >=5 - <10% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. determinare mangan Mn-2 | Clorura de hidroxilamoniu Formaldehida Metanol | >=1 - <10% >=1 - <3% >=0,1 - <1% |  |  |
|  | Test pt. determinare mangan Mn-3 | Clorura de hidroxilamoniu | >=10 - <20% |  |  |
| 121 | Test pt. determinare colorimetrica nichel Ni-1 | Iod | >=1 - <10% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. determinare colorimetrica nichel Ni-2 | Solutie de amoniac | >=5 - <10% |  |  |
|  | Test pt. determinare colorimetrica nichel Ni-3 | Solutie etalonica | - |  |  |
| 122 | Test pt. determinare colorimetrica silicat Si-1 | Acid sulfuric | >=15 - <25% | Analiza apei | 1 trusă/an |
|  | Test pt. determinare colorimetrica silicat Si-2 | Acid tartric | >=20 - <50% |  |  |
|  | Test pt. determinare colorimetrica silicat Si-3 | Sulfit acid de sodiu Sulfat p-metilamino-fenol | >=10 - <25% >=2,5 - <10% |  |  |
| 123 | Test pentru determinarea spectrometrica cadmiu | - | - | Analiza ape | 1 trusă/an |
| 124 | Test pentru determinarea spectrometrica plumb | - | - | Analiza ape | 1 trusă/an |
| 125 | Test pentru determinare COD | - | - | Analiza ape | 1 trusă/an |
| 126 | Test pentru determinare sulfati | - | - | Analiza ape | 1 trusă/an |
| 127 | Test pentru determinare surfactanti | - | - | Analiza ape | 1 trusă/an |
| 128 | Tiocianat de amoniu soluţie 0,1 N | Tiocianat de amoniu Apă | 0,1 N | Analize băi galvanice | 2 l |
| 129 | Tiosulfat de sodiu | Tiosulfat de sodiu | min 98 % | Analize băi galvanice | 2 kg |
| 130 | Tiouree | Tiouree | Min. 99% | Analize băi galvanice | 200 g |
| 131 | Toluen | Toluen | > 99 % | Analize produse petroliere | 5 l |
| 132 | Trietanolamina | Trietanolamină | 100% | Analiza ape | 1 l |
| 133 | Verde de bromcresol | Verde de bromcresol | - | Analize băi galvanice | 10 g |
| 134 | Xilen | m-xilen p-xilen | >=50% - <=100% >=25% - <=50% | Analiză produse petroliere | 5 l |

Alte materii prime sunt de tipul grunduri, lacuri, vopsele, diluanţi şi vă prezentăm schema de reducere COV pentru anul 2016.

| Denumire substanta | Cantitatea utilizata kg | COV % | COV Kg | SS % | SS Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 |  |  |  |  |
| Grund SEEVENAX 113-22 | 16.765 | 39 | 6.53835 | 61 | 10.22665 |
| Intaritor SEEVENAX 135-20 | 5225 | 62 | 3239.5 | 38 | 1985.5 |
| Diluant SEEVENAX 75 4000*0.8 | 3200 | 85 | 2720 | 15 | 480 |
| Email ALEXIT 406-22 BAC 707 | 11.505 | 29 | 3.33645 | 71 | 8.16855 |
| Intaritor ALEXIT 400 | 3900 | 25 | 975 | 75 | 2925 |
| Diluant ALEXIT 901-45 3800*0.8 | 3040 | 85 | 2584 | 15 | 456 |
| Grund METAFLEX | 200 | 68 | 136 | 32 | 64 |
| Intaritor METAFLEX | 400 | 80 | 320 | 20 | 80 |
| Email C21/100 RAL 9001 | 50 | 35 | 17.5 | 65 | 32.5 |
| Solvent 98068 | 10 | 85 | 8.5 | 15 | 1.5 |
| Grund S15/60 | 470 | 44 | 206.8 | 56 | 263.2 |
| Intaritor S66/22R | 310 | 67 | 207.7 | 33 | 102.3 |
| Diluant C25/90S 690*0.8 | 552 | 100 | 552 | 0 | 0 |
| Grund 37035 | 180 | 39 | 70.2 | 61 | 109.8 |
| Intaritor 92140 | 90 | 86 | 77.4 | 14 | 12.6 |
| Email C21/100 RAL 9001 | 78 | 35 | 27.3 | 65 | 50.7 |
| Aerodur ARC | 13 | 32 | 4.16 | 68 | 8.84 |
| Grund 37092 | 840 | 20 | 168 | 80 | 672 |
| Intaritor 92217 | 350 | 60 | 210 | 40 | 140 |
| Grund 37098 | 80 | 18 | 14.4 | 82 | 65.6 |
| Intaritor 92186 | 40 | 60 | 24 | 40 | 16 |
| Email HS67348 | 880 | 27 | 237.6 | 73 | 642.4 |
| Intaritor 90150 | 360 | 81 | 291.6 | 19 | 68.4 |
| Activator 99302 | 260 | 98 | 254.8 | 2 | 5.2 |
| Email 77702 | 160 | 28 | 44.8 | 72 | 115.2 |
| Activator 99321 | 80 | 98 | 78.4 | 2 | 1.6 |
| Solvent C28/15 | 190 | 100 | 190 | 0 | 0 |
| Diluant TR-19 10*0.8 | 8 | 86 | 6.88 | 14 | 1.12 |
| Email 446-22-2000 grey | 370 | 27 | 99.9 | 73 | 270.1 |
| Grund 10P-2NF | 610 | 40 | 244 | 60 | 366 |
| Grund reactiv P99 7641/3600 | 3.5 | 80 | 2.8 | 20 | 0.7 |
| Intaritor 0841/9000 | 6 | 25 | 1.5 | 75 | 4.5 |
| Grund intermediar PAC33 4355/3600 | 6.1 | 78 | 4.758 | 22 | 1.342 |
| Intaritor 0701/9000 | 2 | 25 | 0.5 | 75 | 1.5 |
| Email PU66 | 8 | 55 | 4.4 | 45 | 3.6 |
| Intaritor 0730/9000 | 8 | 75 | 6 | 25 | 2 |
| Grund 463-12-8 | 140 | 37 | 51.8 | 63 | 88.2 |
| Intaritor CA 116 | 140 | 95 | 133 | 5 | 7 |
| Email C21/100 RAL 9001 | 65 | 35 | 22.75 | 65 | 42.25 |
| Email ALUMINIUM-SLG | 140 | 44 | 61.6 | 56 | 78.4 |
| Intaritor S66/22R | 95 | 67 | 63.65 | 33 | 31.35 |
| Diluant C25/90R 200*0.8 | 160 | 100 | 160 | 0 | 0 |
| Grund 302 | 40 | 28.5 | 11.4 | 71.5 | 28.6 |
| Intaritor 302 | 20 | 53.8 | 10.76 | 46.2 | 9.24 |
| Diluant 302 20*0.8 | 16 | 97 | 15.52 | 3 | 0.48 |
| Email 302 | 20 | 22 | 4.4 | 78 | 15.6 |
| Diluant FARBE FD200 6342*0.8 | 5073.6 | 100 | 5073.6 | 0 | 0 |
| METIL-ETIL-CETONA 3130*0.7 | 2191 | 100 | 2191 | 0 | 0 |
| Primer Seevenax 313-81 | 323 | 10 | 32.3 | 90 | 290.7 |
| Top coat Seevenax 311-83 | 485 | 9 | 43.65 | 91 | 441.35 |
| Hardener Seevenax 315-80 | 650 | 0.03 | 0.195 | 99.97 | 649.805 |
|  | 31566.47 | EE= | 20915.8978 | SS= | 10650.572 |
|  | 300 |  |  |  |  |
| diluant 1526*0.8 | 17.664 | 100 | 17.664 | 0 | 0 |
| diluant 506*0.8 | 754.4 | 100 | 754.4 | 0 | 0 |
| diluant nitro D1200*0.8 | 524.8 | 100 | 524.8 | 0 | 0 |
| diluant RETARDER*0.8 | 56 | 100 | 56 | 0 | 0 |
| decanol | 400 | 100 | 400 | 0 | 0 |
| cerneala serigrafica | 60.27 | 60 | 36.162 | 40 | 24.108 |
| email alchidic E1256 | 35300 | 7 | 2471 | 93 | 32829 |
| email nitro | 75 | 46 | 34.5 | 54 | 40.5 |
| Diluant D1526*0.8 | 9.6 | 100 | 9.6 | 0 | 0 |
| Diluant D506*0.8 | 7.2 | 100 | 7.2 | 0 | 0 |
| Diluant C25/90S*0.8 | 126.72 | 100 | 126.72 | 0 | 0 |
| metiletilcetona*0.7 | 87.57 | 100 | 87.57 | 0 | 0 |
| Decanol D1245 | 95 | 100 | 95 | 0 | 0 |
| Hardner S66/22R | 96.525 | 64 | 61.776 | 36 | 34.749 |
| Intaritor CA 116 | 108.36 | 77.6 | 84.08736 | 22.4 | 24.27264 |
| Fluid Primer 463-12-8 | 130.5 | 47.6 | 62.118 | 52.4 | 68.382 |
| Aerodur finish C21/100 UVR | 160.95 | 46 | 74.037 | 54 | 86.913 |
| Email alchidic 503 Ral2011 | 4.92 | 50 | 2.46 | 50 | 2.46 |
| Email Orange Ral 2010 | 17.9 | 50 | 8.95 | 50 | 8.95 |
|  | 38033.379 | EE= | 4914.04436 | SS= | 33119.335 |
|  | 200 |  |  |  |  |
| Alcool izopropilic | 1440 | 100 | 1440 | 0 | 0 |
| acetona | 36 | 100 | 36 | 0 | 0 |
| metil-etil-cetona*0.7 | 1260 | 100 | 1260 | 0 | 0 |
| solvent stoddard mil-prf-680 | 27 | 90 | 24.3 | 10 | 2.7 |
| solvent aliphatic naptha | 54 | 60 | 32.4 | 40 | 21.6 |
| solvent 98068 | 9 | 90 | 8.1 | 10 | 0.9 |
| solvent 95028 | 9 | 90 | 8.1 | 10 | 0.9 |
| TR-111 high solids epoxy primer thinner | 54 | 90 | 48.6 | 10 | 5.4 |
| TR-114 high solids epoxy primer thinner | 18 | 90 | 16.2 | 10 | 1.8 |
| T 74 thinner | 3.6 | 90 | 3.24 | 10 | 0.36 |
| DL 646 thinner | 0.9 | 90 | 0.81 | 10 | 0.09 |
| T 127 thinner | 0.9 | 90 | 0.81 | 10 | 0.09 |
| thinner 0433 | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| thinner 0434 | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| thinner 0580 | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| thinner c 25/90 s | 27 | 90 | 24.3 | 10 | 2.7 |
| thinner 0841 | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| toluen | 4.5 | 100 | 4.5 | 0 | 0 |
| thinner n39 - 3091 | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| thinner dl 206 priam | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| thinner d807 | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| thinner ca 8000 c2 | 18 | 90 | 16.2 | 10 | 1.8 |
| thinner 902-31 alexit | 4.5 | 90 | 4.05 | 10 | 0.45 |
| solvent petrolatum | 5 | 50 | 2.5 | 50 | 2.5 |
| 020-044 solvent reducer | 3 | 90 | 2.7 | 10 | 0.3 |
| diluant dl 206 | 5.4 | 90 | 4.86 | 10 | 0.54 |
| solvent turco 5884 | 18 | 30 | 5.4 | 70 | 12.6 |
| paint priam 32005 part a white matt | 5 | 55 | 2.75 | 45 | 2.25 |
| paint priam 32005 part a black matt | 4.6 | 55 | 2.53 | 45 | 2.07 |
| paint black bac 701 bms 10-72 | 5 | 55 | 2.75 | 45 | 2.25 |
| priam 32005 blanc mat partie a | 1 | 55 | 0.55 | 45 | 0.45 |
| paint priam 32005 blanc mat partie b | 1 | 30 | 0.3 | 70 | 0.7 |
| paint priam pce 211/m1 gris ral 7001 pa/b | 1.8 | 30 | 0.54 | 70 | 1.26 |
| paint priam pce 211/partie b | 0.9 | 30 | 0.27 | 70 | 0.63 |
| primer epoxy 37035a, green | 4.5 | 55 | 2.475 | 45 | 2.025 |
| primer epoxy pr 143-kbhu | 4.5 | 30 | 1.35 | 70 | 3.15 |
| primer bac 5710 type 51 | 15 | 30 | 4.5 | 70 | 10.5 |
| primer metaflex tn10-113 | 2.7 | 30 | 0.81 | 70 | 1.89 |
| primer epoxy bac 5755 | 1 | 30 | 0.3 | 70 | 0.7 |
| primer polyurethane pac 33 | 4.5 | 30 | 1.35 | 70 | 3.15 |
| primer polyurethane s15/90 type II | 4.5 | 30 | 1.35 | 70 | 3.15 |
| primer celomer 7641 | 9 | 30 | 2.7 | 70 | 6.3 |
| priam pce 211/m1 gris ral7001P.A | 4.5 | 55 | 2.475 | 45 | 2.025 |
| primer celomer 5425/0000 | 3.9 | 55 | 2.145 | 45 | 1.755 |
| paint aviox finish 77702 | 20 | 55 | 11 | 45 | 9 |
| paint aerofine 8250 white | 67.5 | 55 | 37.125 | 45 | 30.375 |
| paint pms 3425c bms 10-72 green | 3.33 | 55 | 1.8315 | 45 | 1.4985 |
| paint pms 185 bms 10-72 red | 3.33 | 55 | 1.8315 | 45 | 1.4985 |
| paint eclipse 421D5 yelow | 3 | 55 | 1.65 | 45 | 1.35 |
| paint ecl-g-16_white bac702 715480 | 3 | 55 | 1.65 | 45 | 1.35 |
| primer dow corning dc 1200 | 6.3 | 30 | 1.89 | 70 | 4.41 |
| paint 443-3-100 epoxy enamel white bac 702 | 3.33 | 55 | 1.8315 | 45 | 1.4985 |
| paint 825-009 base component | 2.7 | 55 | 1.485 | 45 | 1.215 |
| paint ma-25s ty I part a | 8 | 55 | 4.4 | 45 | 3.6 |
| paint ma-25s ty I part b | 8 | 30 | 2.4 | 70 | 5.6 |
| paint ma-25s ty I part c | 8 | 30 | 2.4 | 70 | 5.6 |
| paint 23t3-10 white bac 700/595b-37925 | 16 | 55 | 8.8 | 45 | 7.2 |
| paint aerodur finish c21/100 uvr black | 3 | 55 | 1.65 | 45 | 1.35 |
| paint aerodur non slip black bac 701 ral 9005 | 2.7 | 55 | 1.485 | 45 | 1.215 |
| paint aerodur cf primer 37045 | 4 | 55 | 2.2 | 45 | 1.8 |
| paint aerodur cf primer 37092 | 4.5 | 30 | 1.35 | 70 | 3.15 |
| paint aerodur finish c21/100 uvr red | 12 | 35 | 4.2 | 65 | 7.8 |
| paint ca8000 desothane e3604 yellow | 9 | 55 | 4.95 | 45 | 4.05 |
| hardener ca8000b reducer | 9 | 65 | 5.85 | 35 | 3.15 |
| hardener lby003 | 2 | 65 | 1.3 | 35 | 0.7 |
| hardener metaflex fcr | 1.08 | 65 | 0.702 | 35 | 0.378 |
| hardener alexit 405-86 | 3.6 | 65 | 2.34 | 35 | 1.26 |
| hardener 0613-9000 | 2 | 65 | 1.3 | 35 | 0.7 |
| hardener 90150 | 9 | 65 | 5.85 | 35 | 3.15 |
| hardener 92140 | 9 | 65 | 5.85 | 35 | 3.15 |
| hardener s 66/22 r | 45 | 65 | 29.25 | 35 | 15.75 |
| hardener priam pce 211 partie b | 2.5 | 65 | 1.625 | 35 | 0.875 |
| hardener priam 32005 partie b | 5 | 65 | 3.25 | 35 | 1.75 |
| hardener 910k021 curing solution | 10 | 65 | 6.5 | 35 | 3.5 |
| hardener 910-175 curing solution | 5 | 65 | 3.25 | 35 | 1.75 |
| hardener araldite hv 953u | 0.9 | 65 | 0.585 | 35 | 0.315 |
|  | 3394.47 | EE= | 3162.3465 | SS= | 232.1235 |
|  | Total | EE= | 28992.28866 | SS= | 44002.03034 |
| EE=19557.28866 | SS=44002.03034 |  |
|  | ER=SS*2.33 | 102524.7307 |
|  | ET=ER*0.35 | 35883.65574 |
| ET=35883.65574 | EE<ET |  |

9435 kg - predat Demeco (cod 14 06 03*)

EE=28992.28866-9435=19557.28866

Conformare la HG 278/2013 dovedita deoarece EMISIA EFECTIVA este mai mica decat EMISIA TINTA.

SECTIUNEA 5

EMISII SI REDUCEREA POLUARII

3.2. Cerinţele BAT

Anual se întocmeşte o listă cu substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate pe amplasament şi se vizează la Inspectoratul Teritorial de Munca. Procedura privind SPCP este revizuită sistematic în concordanţă cu ultimele reglementări de mediu (ex.: Regulamentul REACH).

Mai jos va prezentam punctele de emisii:

| Indicator cos – Cod sursa | Sursa generatoare | Instalaţie dispersie | Caracteristicile instalaţiei de dispersie | Instalatie reţinere poluanţi | Efic. Instal. reţinere | Poluanţi specifici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | Echipament degresare percloretilena | 1ventilator V1 | Qmax=20000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Percloretilena |
| P 2 | Linia argintare, cadmiere, zincare, cuprare, nichelare | 1ventilator V2 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom, |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | cianuri |
| P 3 | Linia brunare cu separator de picaturi | 1ventilator V3 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | separator | 100% | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 4. | Linia cadmiere, zincare, cuprare, nichelare | 1ventilator V4 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Cupru |
|  |  |  |  |  |  | nichel |
|  |  |  |  |  |  | zinc |
|  |  |  |  |  |  | crom |
|  |  |  |  |  |  | cadmiu |
|  |  |  |  |  |  | cianuri |
| P 5. | Linia brunare-fosfatare cu separator de picaturi | 1ventilator V5 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | separator | 100% | Acid clorhidric |
|  |  |  |  |  |  | acid fosforic |
|  |  |  |  |  |  | hidrogen fosforat |
| P 7. | Linia cadmiere, zincare, cuprare, nichelare | 1ventilator V7 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | crom |
|  |  |  |  |  |  | cianuri |
| P 8. | Linia pasivizare, lustruire, mordansare | 1ventilator V8 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 9. | Linia cromare | 1ventilator V 9 | Qmax=25 000mc/h h =10m, d=0,8 m | Scruber | 85% | Crom |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P 10 |  | 1ventilator V11 | Qmax=25 000mc/h h =10m, d=0,8 m | Scruber | 85% | Crom |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P 11 | Linia decromare | 1ventilator V10 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P 12 | Linia anodizare | 1 ventilator V12 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom, |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |
| P 13 |  | 1 ventilator V13 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom, |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |
| D1, D2 | Pregatire piese cu emailita | 2 ventilatoare V11,V13 | Qmax=7 000mc/h 2 cosuri h =10m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive COV |
| P 15 | Linia alodinare,decapare, anodizare | 1 ventilator V15 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Acid sulfuric |
|  |  |  |  |  |  | crom, |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 16 |  | 1 ventilator V16 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | crom, |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 16.1 | Linie TSA | 1 ventilator V16.1 | Qmax=30 000mc/h | scruber | 85% | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P16.2 | Linie LAV | 2 ventilatoare V16.21 V16.22 | Qmax=10 000mc/h h=15m, d=0,9m | filtru | - | COV |
|  |  | 2 ventilatoare V16.23 V16.24 | Qmax=1500mc/h h=15m, d=0,9m | separator | - |  |
| D 3 | Magazie chimicale | 1 ventilator V17 | Qmax=1 500mc/h h =10m, d=0,2 m | nu | - | Emisii fugitive |
| D 4 , D 5 | Staţia de neutralizare –bazine De reacţie | 2 ventilatoare V18,V19 | Qmax=6 300mc/h 2 cosuri h =2m, d=0,45 m | nu | - | Emisii fugitive acide,cianurice cromice,alcaline |
| D 6 | Staţia de neutralizare-preparare soluţii | 1 ventilator V20 | Qmax=4 000mc/h h =2m, d=0,45 m | nu | - | Emisii fugitive acide, alcaline |
| Centrala termica I – 38,379 MWt |
| P 17 | Cazan Viessmann Pt=4,5 MWt | 1 ventilator | Qmax=7000 mc/h coş cu h =25m, d=0,8 m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| P 18 | Cazan FEROLLI Pt = 3,5 MWt | 1 ventilator | Qmax=12 500mc/h coş cu h =25m, d=0,8 m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| P 19 | Cazan CAF Pt = 29.075 MWt | 1 ventilator | Qmax=40 000mc/h coş cu h =32m, d=1,0m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| P20 | Cazan AC2-8 Pt = 1,163 | 1 ventilator | Qmax=40 000mc/h coş cu h =32m, d=1,0m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| D 8 | Laborator de centrala | 1ventilator | Qmax= 500mc/h h =4m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive de acizi, baze |
| Centrala termica II-cantina – 0,95 MWt |
| P 21 | Cazan NTNAR 52 Cazan RCA Pt = 0,95 MWt | 1 ventilator coş comun | Qmax= 1500mc/h h =14m, d=0,5m | Nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| Centrala termica III-Hangar nou - 1,5 MWt |
| P 21.1 P 21.2 | Cazan Buderus (2buc) Pt=1,5 MWt | 2 ventilator 2 coşuri | Qmax= 2500mc/h h =8m, d=0,4m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| Centrala termica IV |
| P 21.3 P 21.4 | Cazan Buderus (2 buc) Pt=1,46 MWt | 2 ventilatoare 2 cosuri | Qmax=2500 mc/h h=12 m, d = 0,4 m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| Sectia produse speciale |
| D 9 | At. Sudura | 1ventilator | Qmax= 6000mc/h coş h =5m, d=0,8m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| D 10 |  | 1 ventilator | Qmax= 6000mc/h coş h =5m, d=0,8m | nu | - |  |
| C 1 C 2 | At. Vopsitorie | 2 ventilatoare | Qmax= 30000mc/h 2 coşuri h =12m, d=0,5m | Filtre mecanice | - | COV |
| Atelier reparatii si modernizari avioane militare |
| D 11 | At. Reparaţii celule | 1 ventilator | Qmax= 1000mc/h h =9m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 12 | At.rezervoare | 1ventilator | Qmax= 1600mc/h h =9m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 13 D 14 | At. planuri | 2 ventilatoare | Qmax= 9000mc/h Doua cosuri h =9m, d=0,3m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| C 3÷C10 | At. vopsitorie | 8 ventilatoare | Qmax= 20000mc/h h =16m, d=0,65m | Spalare gaze reziduale | 90% | COV |
| D 15 | At.sudura | 1ventilator | Qmax= 2000mc/h h =3m, d=0,4m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| Secţia întreţinere aeronave |
| D 16 | Celule -hala | 1ventilator | Qmax= 2000mc/h h =16m, d=0,65m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 17 | Rezervoare reparaţii | 1ventilator | Qmax= 1 000mc/h h =3 m, d=0,2 m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| Secţia Construcţii de Avioane |
| D18÷D22 | Tratamente termice cu săruri (azotit,azotat de sodiu topit) | 5 ventilatoare | Qmax= 11 200mc/h Cinci cosuri h =10m, d=0,16 m | nu | - | Emisii fugitive dioxizi de azot |
| C11÷C13 | Vopsitorie (553) | 3 ventilatoare | Qmax= 20 000mc/h Trei cosuri h =10m, d=0,65 m | Filtre de carbon | 90% | COV |
| D 23 | Laborator RX-186- | 1ventilator | Qmax= 1 000mc/h h =6m, d=0,35 m | Izolaţie plumb | 100% | - |
| Secţia fabricaţie piese pentru aviaţie |
| D 24 | Sudura | 1ventilator | Qmax= 1 500mc/h h =9m, d=0,3 m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| D25÷D26 | Montaj ,prelucrări mecanice | 2 ventilatoare | Qmax= 1 500mc/h Doua cosuri h =8m, d=0,2 m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice,pulberi |
| D 27 | Rilsanare | 1 ventilator | Qmax= 5000mc/h h =9m, d=0,35 m | nu | - | Emisii fugitive pulberi,oxid carbon |
| Secţia Produse Speciale şi Sculerie |
| D28÷D30 | Prelucrari mecanice | 3 ventilatoare | Qmax= 3500mc/h Trei cosuri h =12m, d=0,25 m | nu | - | Emisii fugitive pulberi |
| D 31 | Sudura | 1 ventilator | Qmax= 9000mc/h h =12m, d=0,25 m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| Atelierul reparaţii motoare de aviaţie |
| D32÷D34 | Sudura | 3 ventilatoare | Qmax= 1000mc/h Trei cosuri h =10m, d=0,3 m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| D 35 | Stocaj | 1 ventilator | Qmax= 1900mc/h h =7m, d=0,25 m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| C 14 | Vopsitorie | 1 ventilator | Qmax= 25000mc/h h =4m, d=0,25 m | nu | - | COV |
| D 37 D 38 | Spalare | 2 ventilatoare | Qmax= 2000mc/h Doua cosuri h =4m, d=0,45m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 39 | Ajustura | 1 ventilatoare | Qmax= 30000mc/h h =4m, d=0,45m | nu | - | Emisii fugitive pulberi |
| D 40 | Banc proba motoare | Nu are coş ,există coada bancului ce trimite pe un traiect orizontal ascendent emisiile | Valul de pământ +perdea vegetală | 50% | Monoxid de carbon |
|  |  |  |  |  | Bioxid de azot |
|  |  |  |  |  | Pulberi |
| Sectia 554 – tratamente termice |
| P 22 | Nitrurare | 1 ventilatoare | Qmax= 3600mc/h h =12m, d=0,25m | nu | - | amoniac |
| P 24 | - Cuptor cementare PEKAT Pt= 0,0033Mwt | 1 ventilator | Qmax= 20000mc/h h =13m, d=0,4m | nu | - | NO2 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 |
|  |  |  |  |  |  | pulberi |
|  |  |  |  |  |  | C O |
| D 42 | Călire în baie de ulei | 1 ventilatoare | Qmax= 10000mc/h h =14m, d=0,5m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| Laboratorul proiectare şi execuţie piese din cauciuc şi mase plastice |
| D43÷D45 | Vulcanizare –presare | 3 ventilatoare | Qmax= 7 000mc/h Trei cosuri h =10m, d=0,5m | nu | - | Emisii fugitive oxizi de carbon, sulf,pulberi |
| D 42 D 43 | Secţia –427- tâmplarie | 2 ventilatoare | Qmax= 12000mc/h Doua cosuri h =10m, d=0,4m | nu | - | Emisii fugitive de pulberi |
| Sectia 363 -butelii |
| D44÷D47 | Sudura | 4 ventilatoare | Qmax= 15000mc/h Patru cosuri h =3m, d=0,3m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| P 28 | Cuptor recoacere cu gaze naturale Pt= 1,548 Mwt | 1 ventilator | Qmax= 20 000mc/h h =3m, d=0,3m | nu | - | NO2 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 |
|  |  |  |  |  |  | pulberi |
|  |  |  |  |  |  | CO |
| D 48 D 49 | Bancuri de verificat etanşeitatea buteliilor( cu petrol) | 2 ventilatoare | Qmax= 5 000mc/h Doua cosuri h =7m, d=0,3m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D50 | Metalizare cu zinc topit –prin pulverizare în cabină închisă | 1 ventilatoar | Qmax= 6300mc/h h =7m, d=0,3m | Scruber ce aduna pulberea de zinc | 85% | Emisii fugitive de zinc |
| D51÷D53 | Sudura pe maşini pentru virole (sub strat de flux) | 3 ventilatoare | Qmax= 5 000mc/h Trei cosuri h =4m, d=0,25m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| C 14÷C18 | Vopsire electrostatică în cabine închise | 5 ventilatoare | Qmax= 8 000mc/h h =13m, d=0,5m | Filtre mecanice | - | COV |
| P 29 | Sablare cu alice metalice | 1 ventilator | Qmax= 6500mc/h h =1m, d=0,3m | Filtre poliami dice | 90% | Pulberi |
| D54÷D57 | Forja (in conservare) | 4 ventilatoare | Qmax= 12500mc/h h =7m, d=0,3m |  |  | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi pulberi |

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

Costurile privind eliminarea deşeurilor din societate se regăsesc în bugetele centrelor de profit din AEROSTAR astfel încât fiecare modul să-şi minimizeze aceste cheltuieli ce diminuiază în final profitul.

Există în AEROSTAR o gestiune specializată în preluarea, stocarea, gestionarea deşeurilor provenite de la toate secţiile de producţie. Exista o instrucţiune proprie privind colectarea, stocarea, gestionarea, eliminarea din societate a deşeurilor. Deşeurile valorificabile sunt preluate de SC SOMA SRL iar deşeurile periculoase sunt preluate de SC DEMECO SRL, RECOLAMP, în funcţie de tipul deşeului şi abilitarea firmei de preluare.

Anual se efectuează un audit de sistem conform ISO 14001 de către auditorii Biroului Calitate-Mediu, audit care are in vedere tot fluxul, insemnand producatorul deseului, stocarea pana la predare, predarea si eliminarea sau valorificarea finala.

3.4. Utilizarea apei

3.4.1. Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. Rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (mii mc/an) | Volum de apă utilizat în electrodepunere | % apa reintrodusa de la statia de epurare in process pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa industriala | 73,5 | 13,75 | 0 |
| Apa potabila | 78,3 |  | 0 |

3.4.2. Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
|  | An | Luna | An | Luna |
| BAT | 30 000 mc | 2 500 mc | 13 750 mc | 1 145,8 mc |

Surse de alimentare cu apa:

Apa potabila: CRAB Bacău

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua de apă potabilă a oraşului Bacău. Branşamentul la reţeaua oraşului este realizat din conductă OL Zn Ø 300 mm cu un debit de 70 l/s. Reţeaua de distribuţie este de tip inelar, realizată din conducte de fontă de presiune, oţel şi oţel zincat, cu diametre cuprinse între 65-200 mm.

Înmagazinarea apei potabile se face într-un rezervor tampon de 300 m3 din beton armat şi două castele de apă din beton armat cu volumul de 1000 m3 şi înălţimea de 45 m, respectiv 300 m3 şi 35 m.

Sursa de alimentare cu apă tehnologică (industrială) este proprie unităţii. Este alcătuită dintr-un front de captare format din 7 puţuri forate la mică adancime, 2 puturi forate de mare adancime şi 2 izvoare de coastă, amplasate pe terasa albiei majore a raului Bistriţa.

Debitul maxim zilnic este de 207 m3/zi, debitul mediu este de 186 m3/zi, volumul anual de apă industrială este de 73 500 m3.

Instalaţia de distribuţie pentru apa industrială este realizată din conducte OL Zn Ø 219x6 şi prin reţeaua de Ø219x3 pentru consumatorii interni, inclusiv reţeua de PSI. Înmagazinarea apei industriale se face în două rezervoare cu 1000 m3 fiecare.

3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinţa caracteristica a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de personae responsabil pentru fiecare cerinţa |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicaţi data si numărul documentului respectiv. | Da | Divizia Utilitati-Infrastructura – Sef Sector Energetic |
| Listati principalele recomandări ale acelui studiu si data pana la care recomandările vor fi implementate Daca un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta sa fie anexat aici. |  | -Minimizarea consumurilor de apa potabila si tehnologica si incadrarea in breviarele de consum; -Utilizarea sistemelor in circuit inchis; -Verificarea si repararea tuturor robinetilor; -Verificarea metrologica a apometrelor de la intrare ape si iesire ape uzate; -adoptarea unui sistem propriu de forare a apei industriale de pe amplasament; -Utilizarea apei industrialae din zona Izvoare; -Repartitia costurilor legate de utilizarea apei distinct pentru fiecare centru de profit din AEROSTAR; -verificarea periodica a retelei de canalizare interna; -Minimizarea costurilor legate de poluantii din apa uzata deversati in reteaua CRAB prin automonitorizare. |

3.4.3.1. Sistemele de canalizare

Secţia de procese speciale posedă o reţea proprie de canalizare ce a fost complet înlocuită. Magistrala proprie a secţiei e alcătuită din şase tipuri de conducte ce leagă secţia de staţia de neutralizare, fiecare tip transportand un singur tip de apă uzată ce corespund principalilor poluanţi din secţie: Ape concentrate cromice; Ape concentrate cianurice; Ape concentrate acid-alcaline; Ape diluate cromice; Ape diluate cianurice; Ape diluate acid-alcaline. Această magistrală conduce apele uzate din secţie către staţia de neutralizare, în bazinele de reacţie pentru depoluare. După desfăşurarea proceselor chimice de epurare apa trece în bazinul decantor pentru depunerea porţiunii de sediment, apoi după efectuarea analizelor de laborator ce atestă calitatea conforma NTPA-002 a apei uzate, aceasta este deversată în canalizarea uzinală şi apoi în canalizarea oraşului. Namolul rezultat, dupa decantarea in bazinul statiei trece printr-o presa unde este deshidratat si apoi este preluat de DEMECO pentru eliminare.

3.4.3.2. Recircularea apei

In cadrul noii investitii, linia TSA, a fost achizitionata in cursul anului 2015 statie de recirculare a apei.

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata in proces direct sau amestecata cu apa proaspata. Atunci cand calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci cand calitatea este corespunzatoare, si condus spre evacuare atunci cand calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera, ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentratia efluentului ramane totusi insemnata, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, si in particular acolo unde caldura reziduala este disponibila pentru epurarea ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero.

3.4.3.4. Apa utilizata la spălare

Spălarea se face în cuve de spălare al căror conţinut esta preluat de magistrala de ape diluate a secţiei şi ajunge direct la staţia de epurare. Se impun controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

4. PRINCIPALELE ACTIVITATI

4.1. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Descriere | Capacitate maximă în funcţie (mp/an) |
| --- | --- | --- |
| Anodizarea | Depunerea unui strat de oxid de aluminiu -proces electrochimic | 238291 |
| Cromare | Depunerea unui strat de crom -proces electrochimic | 11355 |
| Pasivizare, luistruire, mordansare | Oxidare controlata si fortata -proces chimic | 2142 |
| Cadmiere, cuprare, nichelare, zincare, argintare, Zn-Ni, plumbuire-indiere | Depunerea unui strat de cadmiu -proces electrochimic Depunerea unui strat de cupru -proces electrochimic Depunerea unui strat de nichel -proces electrochimic Depunerea unui strat de zinc-proces electrochimic Depunerea unui strat de argint-proces electrochimic Depunerea unui strat de Zn-Ni -proces electrochimic Depunerea unui strat de Pb-In-proces electrochimic | 96674 |
| Brunare-fosfatare | Oxidare alcalina-proces chimic | 20852 |
| Frezare chimica | Indepartare metal prin metode chimice | 15000 |

4.2. Descrierea proceselor

Acoperiri electrochimice - Anodizare

- Descrierea fluxului tehnologic: degresare chimica alcalina, decapare alcalina, decapare acida, anodizare, colmatare in apa fierbinte/ in solutie de dicromat, colorare, spalari intermediare, uscare.

- Intrari materii prime: banda adeziva, dispozitive din aluminiu, soda caustica, anhidrida cromica, acid azotic, acid sulfuric, acid fluorhidric, Turco 4215 NC-LT, deoxidizer 6/16, dicromat de sodiu, colorant, acid fosforic, MEK, acid tartaric.

- Utilitati: apa industriala, apa demineralizata, aer comprimat, energie electrica.

- Rezultate: piese acoperite cu un strat de oxid de aluminiu.

- lesiri: solutii diluate de acid, solutii diluate alcaline, solutii diluate cromice, deseuri ambalaje, deseuri aluminiu.

Acoperiri electrochimice cu metale (Cromare, Cadmiere, Cuprare, Zincare, Zn-Ni, Nichelare, Argintare, Plumbuire, Stanare)

- Descrierea fluxului tehnologic: degresare alcalina, decapare chimica, cromare, cadmiere, cuprare,  Zincare, Zn-Ni, Nichelare, Argintare, Plumbuire,  pasivizare, dehidrogenare, spalari intermediare.

- Intrari materii prime: banda protectie, hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu, anhidrida cromoca, acid sulfuric, fosfat trisodic, TURCO 4215NC, acid fluorhidric, ancor 1141NC, cianura de sodiu, cianura de cadmiu, acid clorhidric, bicromat de sodiu, anozi de Zn, Cd, Ni, Ag,Pb, fluoroborat de plumb, acid boric, acid fluorhidric, oxid de plumb, sulfat de indiu, sulfat de sodiu, stanat de sodiu, acetat de sodiu, clorura de nichel, cianura de cupru, cianura de potasiu, Ecolozinc Zinc Sol 2272, Liquid Sodium hydroxide(50%), Reflectaloy ZNA-92 Ni-C, Reflectaloy ZNA C9300 Carrier, Reflectaloy ZNA C9400 Carrier, Reflectalloy ZNA 91 TF, EcoTri SB A, EcoTri SB B,  fluoroborat de plumb, acid boric, acid fluorhidric, oxid de plumb, sulfat de indiu, sulfat de sodiu.

- Rezultate: piese cromate, cadmiate, zincate, nichelate, argintate, plumbuite, acoperite cu aliaje de Zn-Ni.

- lesiri: solutii diluate acide, alcaline, deseuri ambalaje.

- Utilitati: apa industriala, apa demineralizata, aer comprimat, energie electrica.

Acoperiri chimice pe  neferoase (aliaje de aluminiu, aliaje de magneziu) - Alodinare, Mordansare

- Descrierea fluxului tehnologic: degresare alcalina, decapare chimica, alodinare, mordansare, spalari intermediare.

- Intrari materii prime: banda protectie, hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu, biflorura de amoniu, dicromat de sodiu, sulfat de magneziu, sulfat de mangan, Turco 4215 NC-LT, deoxidizer 6/16, MEK, Alodine 1200, Alodine 1200S.

- Rezultate: piese alodinate si mordansate.

- Iesiri: solutii diluate acide, alcaline.

- Utilitati: apa industriala, apa demineralizata, aer comprimat, energie electrica.

Acoperiri chimice pe feroase - Brunarea, Fosfatarea, Pasivizare oteluri Inox

- Descriere flux tehnologic: degresare in perclor, degresare alcalina, decapare acida, oxidare chimica, pasivizare, spalari intermediare, uleiere.

- Intrari materii prime: hidroxid de sodiu, fosfat trisodic, acid clorhidric, azotat si azotit de sodiu, acid azotic, fosfatoli de Zn si Mn, fostone, ulei mineral.

- Utilitati: apa industriala, apa demineralizata, aer comprimat, energie termica si electrica.

- Rezultate: piese feroase oxidate chimic si piese otel inox pasivizate.

- Iesiri: solutii diluate acide, alcaline, deseuri ambalaje, ulei mineral uzat.

Prelucrari metale prin metode chimice si electrochimice - frezare, lustruire

- Descriere flux tehnologic: degresare alcalina, decapare alcalina, neutralizare, frezare chimica, lustruire, cromatare, spalari intermediare.

- Intrari materii prime: Hidroxid de sodiu, Socosurf, Turco 4215 NC.

- Utilitati: apa demineralizata, aer comprimat, energie termica si electrica.

- Rezultate: piese prelucrate prin metode chimice si electrochimice.

- Iesiri: solutii diluate acide, alcaline, deseuri ambalaje.

Degresarea in vapori perclor

- Descriere flux tehnologic: este operatie pregatitoare acoperirilor metalice, se face prin imersia pieselor in vapori de perclor.

- Intrari materii prime: percloetilena.

- Utilitati: energie electrica.

- Rezultate: piese degresate.

- Iesiri: slam.

4.3. Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Eloxare | Piese eloxate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Fosfatare | Piese fosfatate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Pasivare | Piese pasivate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Cromare | Piese cromate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Brunare | Piese brunate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Cadmiere | Piese cadmiate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Argintare | Piese argintate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Cuprare | Piese cuprate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Stanare | Piese stanate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Zincare | Piese zincate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Nichelare | Piese nichelate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Decapare | Piese decapate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Degresare | Piese degresate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Degresare alcalină | Piese degresate | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Zinc-Nichel | Piese acoperite Zn-Ni | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Frezare chimica | Piese frezate chimic | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |
| Plumbuire-Indiere | Piese acoperite cu plumb si indiu | În aviaţie şi alte domenii civile | În funcţie de comenzi |

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

Deseuri nepericuloase gestionate pe amplasament

| Nr. crt | Tip deşeu | Cod | Compozitie | Frecventa de colectare/ Modul de stocare temporara | Modul de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeu feros | 120101 | Şpan şi bavuri feroase | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 2 | Deşeu neferos | 120103 | Şpan şi bavuri feroase(Al, Cu,bronz) | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 3 | Deşeu lemn | 200138 | rumeguş | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA +Persoane fizice |
| 4 | DEE | 160214 | Aparate electronice Corpuri de iluminat | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 5 | Deşeu hârtie+carton | 150101 | Hârtie +carton | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 6 | Deşeu mase plastice | 200139 | PET-uri Folie de plastic | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 7 | Deşeu cauciuc | 702990 | Resturi de cauciuc | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 8 | Deşeu abrazive | 120121 | Fragmente de piatră polizor(carborund) | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 9 | Deşeu caramida | 170102 | Fragmente de carămidă | La demolări Stocare temporară pe amplasament | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 10 | Deşeuri foto | 901070 | Peliculă şi soluţii foto |  | Valorificare prin firma ROMAXTRADING |
| 11 | Deseu ambalaj lemn | 150103 | Deseu lemn provenit din bunuri ambalate | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 12 | Deseu rumegus | 030105 | Rumegus | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin persoane fizice |
| 13 | Deseu ambalaje mase plastice | 150102 | Folie de plastic+ alte ambalaje plastic | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 14 | Deseu textil | 200111 | Manusi, lavete, echipamente necontaminate | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 15 | Deseu sticla | 170202 | Sticla | Zilnic Stocare în containere înscripţionate | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |
| 16 | Anvelope uzate | 160103 | Deseu anvelope | Stocare in spatiu special amenajat | Valorificare prin firma SOMA cf. Contractului de preluare deseuri si resturi tehnologice nr.24/2003 si a Actului aditional nr. 51/20.12.2016 (anexa) |

Deseuri periculoase gestionate pe amplasament

| Nr. crt | Tip deşeu | Cod | Compozitie | Frecventa de colectare/ Modul de stocare temporara | Modul de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emulsie uzată | 130105* | Apă şi ulei (1%)emulsionabil | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 2 | Lichide hidraulice uzate | 130110* | Uleiuri minerale-fără PCB Uleiuri sintetice-fără PCB Uleiuri semisintetice-fără PCB | Zilnic Stocare în recipienţi inscrripţionaţi | Valorificare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 3 | Material filtrant contaminat | 150202* | Filtre din poliamidă | Zilnic Stocare în saci | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 4 | Ambalaje contaminate | 150110* | Recipienţi din metal Recipienţi din mase plastice | Zilnic Stocare în magazie | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 5 | Solvenţi organici necloruraţi | 140602* | Diluant Degresant | Zilnic Stocare în recipienţi înscripţionaţi | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 6 | Namol galvanic rezidual | 110109* | Conţinut de metale grele(Cd,Zn,Cu,Ni) | Zilnic Bazinul decantor al staţiei de epurare | Eliminare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 7 | Deşeu de vopsire | 200127* | Şlam de vopsea +diluant | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Eliminare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 8 | Pulbere de zinc reziduala | 120104* | Deşeu de pulbere de zinc reţinută în scruberul instalaţiei | Zilnic Bazinul decantor al scruberului | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 9 | Produs petrolier amestecat | 130105* | Petrol, benzine de aviaţie uzate | Zilnic Recipienţi inscripţionaţi (inclusiv cu PERICOL DE FOC) | Valorificare prin firma DEMECO cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 10 | Corpuri de iluminat | 200121* | Tuburi fluorescente | Zilnic Recipienti inscriptionati | Valorificare prin firma RECOLAMP |
| 11 | Ulei mineral + biodegradabil | 130112* | Ulei mineral biodegradabil | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 12 | Substante de laborator | 160506* | Substante periculoase de laborator | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 13 | Masa ionica saturata si epuizata | 190905 | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |
| 14 | Deseuri saruri solide | 060314 | Saruri solide si solutii | Zilnic Stocare în recipienţi inscripţionaţi | Valorificare prin DEMECO SRL cf. Act aditional nr. 5/11.12.2014 la Contractul de prestari servicii nr. 1780/06.12.2013(anexa) |

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei

Flux tehnologic Linia anodizare tartaric-sulfuric, TFSAA, anodizare titan, decontaminare aluminiu si titan, alodinare

| Nr crt. | Denumire baie | Nr bai (buc) | Volum mc/baie | Substanta activa principala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bai anodizare |  |  |  |
|  | Bai anodizare sulfurica | 5 | 1x 4.7; 1x2; 1x4.8; 1x3.5; 1x5; | Acid sulfuric |
|  | Bai anodizare cromica | 2 | 1x4,1;1x3,1 | Acid cromic |
|  | Bai anodizare sulfuric tartaric | 2 | 2x3.5 | Acid tartaric, Acid sulfuric |
| 3. | Bai decontaminare (aluminiu, titan) | 2 | 4,1; 1.2 | Acid sulfuric, Acid azotic, Biflorura amoniu |
| 4. | Bai decapare acida | 5 | 1x1.53; 1x4.4;1x1.9; 1x1.1; 1x3.5 | Acid azotic, Acid fosforic,Acid fluorhidric Deoxidizer 6/16 |
| 5. | Decapare alcalina | 2 | 1x3.5; 1x3.8 | Hidroxid de sodiu |
| 6. | Degresare alcalina | 3 | 2x4.8; 1x3.5 | Turco NC |
| 7. | Baie colmatare | 1 | 2.4 | Dicromat de sodiu |
| 8. | Bai colorare | 2 | 2x0.45 | Dicromat de sodiu |

Flux tehnologic Linii Cromare, Cadmiere, Cuprare, Zincare, Zn-Ni, Nichelare, Argintare, Plumbuire, Stanare

| Nr crt. | Denumire baie | Nr bai (buc) | Volum mc/baie | Substanta activa principala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bai cromare | 8 | 2x1.3; 6x2.3 | Anhidrida cromica |
| 2. | Baie cadmiere | 3 | 0.35; 0.85; 0.72 | Cianura de Na |
| 3. | Baie cuprare | 1 | 0.45 | Cianura de Na |
| 4. | Baie Zincare | 1 | 0.35 | Cianura de Na |
| 5. | Baie Nichelare | 1 | 0.64 | Clorura si sulfat de Ni |
| 6. | Baie Argintare | 1 | 0.01 | Cianura de K |
| 7. | Baie Preargintare | 1 | 0.01 | Cianura de K |
| 8. | Baie Zn-Ni | 1 | 0.48 | Cianura de Na, sulfat de Ni |
| 9. | Baie Plumbuire | 1 | 0.08 | Fluoborat de Plumb |
| 10. | Bai pasivare | 3 | 0.3; 0.75; 0.48 | Bicromat de sodiu |
| 11. | Bai prenichelare | 2 | 0.4; 0.15 | Clorura de nichel |
| 12. | Bai activare | 2 | 0.35; 0.2 | Acid azotic, cianura sdodiu, acid clorhidric |
| 13. | Baie indepartare cadmiu | 1 | 0.3 | Azotat amoniu |
| 14. | Baie stanare | 1 | 0.2 | Fluoborat de staniu |
| 15. | Bai neutralizare | 2 | 0.34; 0.23 | Acid cromic |
| 16. | Baie decuprare | 1 | 0.3 | Cianura de sodiu |
| 17. | Baie de decromare | 1 | 2.9 | Hidroxid de sodiu |
| 18. | Baie reactivare | 1 | 0.33 | Acid sulfuric, acid azotic |
| 19. | Bai Degresare alcalina | 2 | 0.17; 0.6 | Hidroxid de sodiu |
| 20. | Bai Decapare acida | 2 | 2x 0.25 | Acid clorhidric |
| 21. | Baie clatire chimica | 1 | 0.3 | Acid sulfuric, Acid azotic |
| 22. | Baie mentinere piese sablate | 1 | 0.35 | Cianura de sodiu |

Flux tehnologic Linii Alodinarea, Mordansare

| Nr crt. | Denumire baie | Nr bai (buc) | Volum mc/baie | Substanta activa principala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baie alodinare | 4 | 1.5 ; 4.1; 0.2; 0.6 | Alodine 1200, Alodine 1200S |
| 2. | Baie mordansare | 1 | 0.6 | Bicromat de sodiu, sulfat de magneziu,sulfat mangan |
| 3. | Bai degresare alcalina | 1 | 0.6 | Carbonat de sodiu, Hidroxid de sodiu |
| 4. | Bai decapare chimica | 1 | 0.6 | Biflorura de amoniu |

Flux tehnologic Linii Brunarea, fosfatarea, Pasivizare oteluri Inox

| Nr crt. | Denumire baie | Nr bai (buc) | Volum mc/baie | Substanta activa principala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baie brunare | 1 | 1 | Hidroxid de sodiu |
| 2. | Baie fosfatare tip Z | 1 | 1.1 | Fosfatol tip X11I |
| 3. | Baie fosfatare tip M | 1 | 0.85 | Fostfone 4901 |
| 4. | Baie activare fosfatare | 1 | 0.75 | Fixodine |
| 5. | Baie pasivizare | 3 | 0.28; 2x0.39 | Acid azotic |
| 6. | Baie pasivare | 1 | 0.9 | Anhidrida cromica |
| 7. | Baie Degresare alcalina | 3 | 1x0,36 1x0,41 1x0.75 | Turco 4215NC, Hidroxid de sodiu, Carbonat de sodiu |
| 8. | Baie decapare acida | 3 | 1x0,18; 1x0,27;1x0.7 | Acid fluorhidric, Acid azotic, Acid clorhidric |
| 9. | Baie uleiere | 1 | 0.6 | Ulei MS20 |

Flux tehnologic Linii frezare chimica, lustruire

| Nr crt. | Denumire baie | Nr bai (buc) | Volum mc/baie | Substanta activa principala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baie frezare chimica | 1 | 4.48 | Hiodroxid de sodiu |
| 2. | Baie Lustruire electrochimica | 1 | 0.256 | Acid fosforic |
| 3. | Baie degresare alcalina | 1 | 4.48 | Turco 4215NC |
| 4 | Baie degresare alcalina | 1 | 0.41 | Hidroxid de sodiu, Fosfat, Carbonat |
| 5. | Baie decapare alcalina | 1 | 4.48 | Hidroxid de sodiu |
| 6. | Baie neutralizare | 1 | 4.48 | Socosurf A1853 + A1806 |
| 7. | Baie cromatare | 1 | 0.415 | Bicromat de sodiu |

4.8. Cerinţe caracteristice BAT

| Nr. crt. | BAT RECOMANDAT | BAT existent Linia anodizare | BAT existent Linia cromare | BAT existent Degre sare perclor | BAT existent Linia brunare-fosfatare | BAT existent Linia cadmiere-zincare-cuprare-nichelare | BAT existent Linia TSA | BAT existent Magazia de Chimicale | BAT existent Staţiile de Epurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TEHNICI DE MANAGEMENT specifice SMM certificat cfm. ISO 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -stabilirea politicii de mediu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -planificare:proceduri şi instrucţiuni specifice | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -verificare şi acţiuni corective;analiza înregistrărilor;audit de mediu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -analiza de management la vârf | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 2. | IDENTIFICAREA RISCURILOR DE MEDIU la proiectarea unor noi capacităţi şi la extinderea celor existente | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 3. | STABILIREA VALORILOR DE REFERINŢĂ pentru energie ,apă şi materii prime în scopul minimizării efectelor asupra mediului | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 4. | OPTIMIZAREA PROCESELOR pornind de la INPUT-uri şi OUTPUT-uri calculate teoretic | Da | Da | Da | Da | Da | D | Da | Da |
| 5. | STOCAREA CHIMICALELOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - în scopul de a evita generarea gazelor cianurice : separarea acizilor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da | N/A |
|  | -în scopul de a evita producerea unor accidente, incendii datorate incompatibilităţii chimice a substanţelor de lucru: separarea subst.oxidante , inflamabile,corozive | N/A | N/A | N/a | N/a | N/a | N/A | Da | Da |
|  | - marcarea zonelor de depozitare | N/A | N/a | N/aA | N/A | N/A | N/A | Da | N/A |
|  | -evitarea scurgerilor accidentale utilizând tăvi de retenţie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/aA | N/A | Da1 | Da2 |
| 6. | PROTECŢIA PIESELOR ÎNAINTE ŞI DUPĂ TRATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -scurtarea timpului de stocare spre a evita corodarea | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -evitarea umidităţii şi a vaporilor acizi printr-o bună ventilaţie | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -împachetarea cu materiale absorbante | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
| 7. | AGITAREA SOLUŢIILOR ELECTROLITICE în scopul uniformizării concentraţiei şi temperaturii utilizând agitare mecanică , hidraulică. | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 8. | MINIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -utilizarea instalaţiilor ce compensează energia reactivă ,neproductivă , cu energie activă necesară proceselor electrochimice(baterii condensatoare) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -reducerea voltajului între conductor şi conector minimizând distanţa anod-catod. | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -instalarea redresoarelor de catod controlate electronic | Da | Da | N/a | N/a | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -utilizarea undelor modificate(pulsatorii, inversate)pentru a împiedica depunerea nedorită a metalelor | Nu3 | Nu3 | Nu3 | Nu3 | Nu3 | Nu3 | N/A | N/A |
|  | -creşterea conductivităţii electrice a soluţiei utilizând aditivi specifici | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/a | N/a |
|  | -reducerea pierderilor de căldură prin monitorizarea temperaturii băilor de electrodepunere şi controlul acestora | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -prevenirea supra –răcirilor prin optimizarea compoziţiilor de lucru | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
|  | -îndepărtarea excesului de energie prin evaporare când este necesară reducerea volumului soluţiei pentru menţinerea compoziţiei chimice | Nu | Nu idem | Nu idem | Nu idem | Nu idem | Nu | Nu idem | Nu idem |
| 9. | MINIMIZAREA CONSUMULUI DE APĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -monitorizarea punctelor de intrare a apei în proces şi înregistrarea informaţiilor | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -minimizarea apelor de spălare | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -utilizarea chimicalelor compatibile în activităţile secvenţiale | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -reducerea volumului soluţiilor aderente prin utilizarea eco sistemelor de clătire sau a unui sistem de pre- clătire | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | -reducerea vâscozităţii soluţiilor prin monitozarea concentraţiilor şi corectarea lor | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 10. | RECUPERAREA MATERIALELOR şi MANAGEMENTUL PIERDERILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -monitorizarea concentraţiei soluţiilor şi optimizarea consumului | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
|  | -prevenirea pierderilor de metal sau nemetal utilizând diverse tehnici: schimbătoare de ioni,membrane tehnice,evaporatoare | Nu4 | Nu4 | Nu4 | Nu4 | Nu4 | Nu4 | N/A | Nu4 |
|  | -raportarea şi înregistrarea concentraţiei din băi( buletine de analiză chimică) şi corecţia ulterioară a electrolitului | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -recuperarea materialului din anozi | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -utilizarea proc. electrochimiei în scopul eficientizării proceselor de anod şi catod | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
| 11. | MANAGEMENTUL APEI UZATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -existenţa unui sistem adecvat de tratare a apei uzate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -testarea sistemului existent de tratare a apei când se introduc substanţe noi în procesele de electrodepunere | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da |
|  | -identificarea, separarea şi tratarea individualizată a apelor deversate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
|  | -monitorizarea cantitativa şi calitativă a apelor uzate după tratare | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 12. | MANAGEMENTUL EMISIILOR ÎN AER |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -minimizarea concentraţiilor din aerul din amonte utilizând soluţii tehnice de extragere a poluanţilor(ventilaţie)-sanatatea şi securitatea locului de muncă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | - minimizarea concentraţiei soluţiilor cianurice utilizând non-agitarea şi temperaturi mici de proces | N/A | N/A | N/A | N/A | Da | Da | N/A | Nu |

Asigurarea funcţionarii corespunzătoare prin:

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

Sistemul de management de mediu, conform ISO 14001, a fost implementat şi certificat în anul 2006 şi recertificat în anul 2016.

Procedurile SMM conform ISO 14001 emise pană în prezent sunt:

| PSM-01 | Informatii documentate |
| --- | --- |
| PSM-03 | Audituri interne |
| PSMQ-04 | Controlul produsului neconform |
| PSMQ-05 | Acţiuni Corective şi Acţiuni Preventive |
| PSMM-01 | Identificarea aspectelor de mediu şi determinarea acelor aspecte care au impact semnificativ |
| PSMM-02 | Controlul operaţional al aspectelor de mediu |
| PSMM-03 | Monitorizarea şi măsurarea performanţei de mediu |
| PSMM-04 | Pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns |
| PSMM-05 | Cerinţe legale şi evaluarea conformării cu acestea. |

Alte proceduri privind instruirea, recepţia, evaluarea furnizorilor şi altele sunt comune cu cele ale sistemului calităţii.

Pe baza acestor proceduri s-a  întocmit Harta spectelor de mediu din Aerostar, reliefându-se printr-o  grilă proprie de evaluare, aspectele  semnificative, se monitorizează noxele, agenţii poluanţi, deşeurile, sunt instruiţi salariaţii şi persoanele nou intrate în societate, se fac audituri interne ce stabilesc acţiuni corective, asigură cadrul  implementării politicii de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns, se întocmeşte Registrul cerinţelor legale şi se evaluează conformarea la ele.

S-au elaborat şi 15  instrucţiuni specifice de lucru:

- PA-M1.01 privind regimul deşeurilor în AEROSTAR;

- IL-002 privind managementul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- IL-003 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- IL-004 privind buna funcţionare a filtrului spălător de crom;

- IL-005 privind buna funcţionare a fitrului de zinc;

- IL-006 privind buna funcţionare a fitrului de pulberi;

- IL-007 privind monitorizarea şi raportarea poluanţilor din apa uzată;

- IL-008 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- IL-009 privind monitorizarea si raportarea emisiilor de compusi organici volatili;

- IL-010 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

- IL-011 privind plata taxelor si contributiilor la fondul pentru mediu;

- IL-012 privind obligatiile REACH;

- IL-013 privind nivelul de activitate GES;

- IL-014 privind sistemul “Due Diligence”;

- Il-015 privind instruirea personalului in domeniul SMM si protectiei mediului.

Declaraţia Directorului General privind politica de mediu a societăţii, revizuită anual, a fost adusă la cunoştinţă tuturor salariaţilor, partenerilor de afaceri şi publicului interest, prin afişarea ei în locuri vizibile în societate, mediatizarea ei în presă şi publicarea ei pe site-ul Aerostar.

Echipa de mediu pe societate cuprinde 24 responsabili de mediu pe secţiile principale cu responsabilităţi nominalizate în fişa postului si doi analisti de mediu.

SMM  a fost recertificat, conform ISO 14001:2004, în octombrie 2016, primind din partea DQS GmbH certificatul nr. 387888UM valabil până la data de 2018.09.14.

Acest  sistem  implementat şi certificat:

- identifica aspectele seminificative de mediu din acest sector;

- programează obiectivele şi ţintele ce trebuie îndeplinite pentru prevenirea şi reducerea poluării;

- menţine si îmbunatăţeşte performanţele de mediu  prin monitorizare, control operaţional, audituri şi acţiuni corrective;

- informează managementul de varf asupra dinamicii SMM prin analiza de management.

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situaţiilor de urgenta;

În cadrul Aerostar există un serviciu pentru Situaţii de Urgentă organizat şi dotat pentru a putea acţiona în situaţii deosebite (inclusiv una generată de substanţele chimice). Acest seviciu  deţine structuri specializate de intervenţie (pompieri, voluntari) spre a lichida cat mai rapid efectele unui potenţial dezastru, prin salvarea persoanelor, a bunurilor materiale şi protejarea mediului.

Anual se întocmeşte un Plan de Pregătire a structurilor implicate, vizat de Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă, se planifică unele simulări legate de diverse aspecte (incendii, deversări, explozii, etc), testându-se astfel capacitatea de răspuns a echipelor de intrevenţie.

Există o procedură specifica situaţiilor de urgenă conform ISO 14001 si 18001 în cadrul SMM şi OHSAS ce prevede:

- Planul de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale;

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor.

Aceste planuri prevăd măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenta. Responsabilii de punerea în practica a acestor măsuri sunt instruiti. Se fac simulari anuale, se întocmesc procese verbale în care se analizează exerciţiul efectuat.

4.8.3. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

Sistemul automat de exploatare al staţiei de neutralizare  asigură pentru parametrii apelor uzate (crom, cianuri, pH) o înregistrare continuă şi o declanşare automată, fără alarmare, a pompelor ce deversează, în bazinele de reacţie, soluţii de neutralizare în cazul înregistrării unor valori peste limta staţiei.

EMISII SI REDUCEREA POLUARII

4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

4.9.1. Emisii si reducerea poluării

Situaţia privind natura şi cantitatea de emisii previzibile în atmosferă se prezintă în tabelul emisiilor astfel încât să fie posibilă o identificare a efectului semnificativ al emisiilor asupra mediului în zona protejată.

Monitorizarea aerului evacuat din instalaţia de electrodepunere se face anual şi valorile înregistrate pe care le-am transmis prin Raportul Anual de Mediu sunt sub limitele maxime de emisie.

În scopul reducerii poluării cu vapori de crom hexavalent există un filtru spălător de crom. Apele uzate rezultate din acest scruber sunt deversate către staţia de epurare a societăţii pentru denocivizare. Mai jos va prezentam tabelul cu punctele de emisii:

| Indicator cos – Cod sursa | Sursa generatoare | Instalaţie dispersie | Caracteristicile instalaţiei de dispersie | Instalatie reţinere poluanţi | Efic. Instal. reţinere | Poluanţi specifici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | Echipament degresare percloretilena | 1ventilator V1 | Qmax=20000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Percloretilena |
| P 2 | Linia argintare, cadmiere, zincare, cuprare, nichelare | 1ventilator V2 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom, |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | cianuri |
| P 3 | Linia brunare cu separator de picaturi | 1ventilator V3 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | separator | 100% | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 4. | Linia cadmiere, zincare, cuprare, nichelare | 1ventilator V4 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Cupru |
|  |  |  |  |  |  | nichel |
|  |  |  |  |  |  | zinc |
|  |  |  |  |  |  | crom |
|  |  |  |  |  |  | cadmiu |
|  |  |  |  |  |  | cianuri |
| P 5. | Linia brunare-fosfatare cu separator de picaturi | 1ventilator V5 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | separator | 100% | Acid clorhidric |
|  |  |  |  |  |  | acid fosforic |
|  |  |  |  |  |  | hidrogen fosforat |
| P 7. | Linia cadmiere, zincare, cuprare, nichelare | 1ventilator V7 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | crom |
|  |  |  |  |  |  | cianuri |
| P 8. | Linia pasivizare, lustruire, mordansare | 1ventilator V8 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 9. | Linia cromare | 1ventilator V 9 | Qmax=25 000mc/h h =10m, d=0,8 m | Scruber | 85% | Crom |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P 10 |  | 1ventilator V11 | Qmax=25 000mc/h h =10m, d=0,8 m | Scruber | 85% | Crom |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P 11 | Linia decromare | 1ventilator V10 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P 12 | Linia anodizare | 1 ventilator V12 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom, |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |
| P 13 |  | 1 ventilator V13 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Crom, |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |
| D1, D2 | Pregatire piese cu emailita | 2 ventilatoare V11,V13 | Qmax=7 000mc/h 2 cosuri h =10m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive COV |
| P 15 | Linia alodinare,decapare, anodizare | 1 ventilator V15 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | Acid sulfuric |
|  |  |  |  |  |  | crom, |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 16 |  | 1 ventilator V16 | Qmax=20 000mc/h h =10m, d=0,5 m | nu | - | acid sulfuric exprimat in SO2 |
|  |  |  |  |  |  | crom, |
|  |  |  |  |  |  | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
| P 16.1 | Linie TSA | 1 ventilator V16.1 | Qmax=30 000mc/h | scruber | 85% | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |
|  |  |  |  |  |  | acid sulfuric exprimat in SO2 |
| P16.2 | Linie LAV | 2 ventilatoare V16.21 V16.22 | Qmax=10 000mc/h h=15m, d=0,9m | filtru | - | COV |
|  |  | 2 ventilatoare V16.23 V16.24 | Qmax=1500mc/h h=15m, d=0,9m | separator | - |  |
| D 3 | Magazie chimicale | 1 ventilator V17 | Qmax=1 500mc/h h =10m, d=0,2 m | nu | - | Emisii fugitive |
| D 4 , D 5 | Staţia de neutralizare –bazine De reacţie | 2 ventilatoare V18,V19 | Qmax=6 300mc/h 2 cosuri h =2m, d=0,45 m | nu | - | Emisii fugitive acide,cianurice cromice,alcaline |
| D 6 | Staţia de neutralizare-preparare soluţii | 1 ventilator V20 | Qmax=4 000mc/h h =2m, d=0,45 m | nu | - | Emisii fugitive acide, alcaline |
| Centrala termica I – 38,379 MWt |
| P 17 | Cazan Viessmann Pt=4,5 MWt | 1 ventilator | Qmax=7000 mc/h coş cu h =25m, d=0,8 m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| P 18 | Cazan FEROLLI Pt = 3,5 MWt | 1 ventilator | Qmax=12 500mc/h coş cu h =25m, d=0,8 m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| P 19 | Cazan CAF Pt = 29.075 MWt | 1 ventilator | Qmax=40 000mc/h coş cu h =32m, d=1,0m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| P20 | Cazan AC2-8 Pt = 1,163 | 1 ventilator | Qmax=40 000mc/h coş cu h =32m, d=1,0m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| D 8 | Laborator de centrala | 1ventilator | Qmax= 500mc/h h =4m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive de acizi, baze |
| Centrala termica II-cantina – 0,95 MWt |
| P 21 | Cazan NTNAR 52 Cazan RCA Pt = 0,95 MWt | 1 ventilator coş comun | Qmax= 1500mc/h h =14m, d=0,5m | Nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| Centrala termica III-Hangar nou - 1,5 MWt |
| P 21.1 P 21.2 | Cazan Buderus (2buc) Pt=1,5 MWt | 2 ventilator 2 coşuri | Qmax= 2500mc/h h =8m, d=0,4m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| Centrala termica IV |
| P 21.3 P 21.4 | Cazan Buderus (2 buc) Pt=1,46 MWt | 2 ventilatoare 2 cosuri | Qmax=2500 mc/h h=12 m, d = 0,4 m | nu | - | Oxid de carbon |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de azot |
|  |  |  |  |  |  | Dioxid de sulf |
| Sectia produse speciale |
| D 9 | At. Sudura | 1ventilator | Qmax= 6000mc/h coş h =5m, d=0,8m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| D 10 |  | 1 ventilator | Qmax= 6000mc/h coş h =5m, d=0,8m | nu | - |  |
| C 1 C 2 | At. Vopsitorie | 2 ventilatoare | Qmax= 30000mc/h 2 coşuri h =12m, d=0,5m | Filtre mecanice | - | COV |
| Atelier reparatii si modernizari avioane militare |
| D 11 | At. Reparaţii celule | 1 ventilator | Qmax= 1000mc/h h =9m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 12 | At.rezervoare | 1ventilator | Qmax= 1600mc/h h =9m, d=0,2m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 13 D 14 | At. planuri | 2 ventilatoare | Qmax= 9000mc/h Doua cosuri h =9m, d=0,3m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| C 3÷C10 | At. vopsitorie | 8 ventilatoare | Qmax= 20000mc/h h =16m, d=0,65m | Spalare gaze reziduale | 90% | COV |
| D 15 | At.sudura | 1ventilator | Qmax= 2000mc/h h =3m, d=0,4m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| Secţia întreţinere aeronave |
| D 16 | Celule -hala | 1ventilator | Qmax= 2000mc/h h =16m, d=0,65m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 17 | Rezervoare reparaţii | 1ventilator | Qmax= 1 000mc/h h =3 m, d=0,2 m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| Secţia Construcţii de Avioane |
| D18÷D22 | Tratamente termice cu săruri (azotit,azotat de sodiu topit) | 5 ventilatoare | Qmax= 11 200mc/h Cinci cosuri h =10m, d=0,16 m | nu | - | Emisii fugitive dioxizi de azot |
| C11÷C13 | Vopsitorie (553) | 3 ventilatoare | Qmax= 20 000mc/h Trei cosuri h =10m, d=0,65 m | Filtre de carbon | 90% | COV |
| D 23 | Laborator RX-186- | 1ventilator | Qmax= 1 000mc/h h =6m, d=0,35 m | Izolaţie plumb | 100% | - |
| Secţia fabricaţie piese pentru aviaţie |
| D 24 | Sudura | 1ventilator | Qmax= 1 500mc/h h =9m, d=0,3 m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| D25÷D26 | Montaj ,prelucrări mecanice | 2 ventilatoare | Qmax= 1 500mc/h Doua cosuri h =8m, d=0,2 m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice,pulberi |
| D 27 | Rilsanare | 1 ventilator | Qmax= 5000mc/h h =9m, d=0,35 m | nu | - | Emisii fugitive pulberi,oxid carbon |
| Secţia Produse Speciale şi Sculerie |
| D28÷D30 | Prelucrari mecanice | 3 ventilatoare | Qmax= 3500mc/h Trei cosuri h =12m, d=0,25 m | nu | - | Emisii fugitive pulberi |
| D 31 | Sudura | 1 ventilator | Qmax= 9000mc/h h =12m, d=0,25 m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| Atelierul reparaţii motoare de aviaţie |
| D32÷D34 | Sudura | 3 ventilatoare | Qmax= 1000mc/h Trei cosuri h =10m, d=0,3 m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| D 35 | Stocaj | 1 ventilator | Qmax= 1900mc/h h =7m, d=0,25 m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| C 14 | Vopsitorie | 1 ventilator | Qmax= 25000mc/h h =4m, d=0,25 m | nu | - | COV |
| D 37 D 38 | Spalare | 2 ventilatoare | Qmax= 2000mc/h Doua cosuri h =4m, d=0,45m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D 39 | Ajustura | 1 ventilatoare | Qmax= 30000mc/h h =4m, d=0,45m | nu | - | Emisii fugitive pulberi |
| D 40 | Banc proba motoare | Nu are coş ,există coada bancului ce trimite pe un traiect orizontal ascendent emisiile | Valul de pământ +perdea vegetală | 50% | Monoxid de carbon |
|  |  |  |  |  | Bioxid de azot |
|  |  |  |  |  | Pulberi |
| Sectia 554 – tratamente termice |
| P 22 | Nitrurare | 1 ventilatoare | Qmax= 3600mc/h h =12m, d=0,25m | nu | - | amoniac |
| P 24 | - Cuptor cementare PEKAT Pt= 0,0033Mwt | 1 ventilator | Qmax= 20000mc/h h =13m, d=0,4m | nu | - | NO2 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 |
|  |  |  |  |  |  | pulberi |
|  |  |  |  |  |  | C O |
| D 42 | Călire în baie de ulei | 1 ventilatoare | Qmax= 10000mc/h h =14m, d=0,5m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| Laboratorul proiectare şi execuţie piese din cauciuc şi mase plastice |
| D43÷D45 | Vulcanizare –presare | 3 ventilatoare | Qmax= 7 000mc/h Trei cosuri h =10m, d=0,5m | nu | - | Emisii fugitive oxizi de carbon, sulf,pulberi |
| D 42 D 43 | Secţia –427- tâmplarie | 2 ventilatoare | Qmax= 12000mc/h Doua cosuri h =10m, d=0,4m | nu | - | Emisii fugitive de pulberi |
| Sectia 363 -butelii |
| D44÷D47 | Sudura | 4 ventilatoare | Qmax= 15000mc/h Patru cosuri h =3m, d=0,3m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| P 28 | Cuptor recoacere cu gaze naturale Pt= 1,548 Mwt | 1 ventilator | Qmax= 20 000mc/h h =3m, d=0,3m | nu | - | NO2 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 |
|  |  |  |  |  |  | pulberi |
|  |  |  |  |  |  | CO |
| D 48 D 49 | Bancuri de verificat etanşeitatea buteliilor( cu petrol) | 2 ventilatoare | Qmax= 5 000mc/h Doua cosuri h =7m, d=0,3m | nu | - | Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice |
| D50 | Metalizare cu zinc topit –prin pulverizare în cabină închisă | 1 ventilatoar | Qmax= 6300mc/h h =7m, d=0,3m | Scruber ce aduna pulberea de zinc | 85% | Emisii fugitive de zinc |
| D51÷D53 | Sudura pe maşini pentru virole (sub strat de flux) | 3 ventilatoare | Qmax= 5 000mc/h Trei cosuri h =4m, d=0,25m | nu | - | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot |
| C 14÷C18 | Vopsire electrostatică în cabine închise | 5 ventilatoare | Qmax= 8 000mc/h h =13m, d=0,5m | Filtre mecanice | - | COV |
| P 29 | Sablare cu alice metalice | 1 ventilator | Qmax= 6500mc/h h =1m, d=0,3m | Filtre poliami dice | 90% | Pulberi |
| D54÷D57 | Forja (in conservare) | 4 ventilatoare | Qmax= 12500mc/h h =7m, d=0,3m |  |  | Emisii fugitive de oxizi de carbon şi pulberi |

4.9.2. Protecţia muncii si sănătatea publica

Este necesară monitorizarea profesională cu mijloacele tehnice din dotarea Laboratorului NOXE INDUSTRIALE (tuburi Drager, detectoare cu senzori specifici, detector noxe cu cip-uri specifice fiecărei noxe identificată) în scopul determinărilor legate de zona respirabilă a salariaţilor spre a preveni apariţia bolilor profesionale  dar şi monitorizarea ambientală pe surse de emisie.

E necesar controlul medical de specialitate, pentru salariaţii ce lucrează în mediul-noxe identificat, atat la laboratorul propriu de analize de sange cat şi în centre medicale specializate. Toţi salariaţii au fişe medicale şi efectuează controalele medicale recomandate de medicul de medicina muncii AEROSTAR.

Protecţie totală a corpului cu echipamente de bumbac şi a mainilor utilizand mănuşi adecvate, maşti cu filtru adecvat, e necesară în locurile cu risc ridicat în ceea ce priveşte agenţii chimici. În general echipamentele de protecţie sunt adecvate tipului de noxă şi valorilor determinate toxicologic.

4.9.3. Echipamente de depoluare

Linie TSA

- Ventilator 30.000 mc/h

- Epurator scruber vertical. Circulatia aerului evacuat in contracurent cu solutia pulverizata (un compus alcalin sau acid dizolvat in apa) scrubberul are umplutura din inele ECO-RING si separator de picaturi tip EUROFIL.

Linie Zn-Ni

- Ventilator 3.000 mc/h

- Epurator scrubber orizontal. Circulatia aerului evacuat in contracurent cu solutia pulverizata (un compus alcalin sau acid dizolvat in apa) scrubberul are umplutura din inele ECO-RING si separator de picaturi tip EUROFIL.

Linie frezare chimica

- Venilator 18000 mc/h

- Epurator scrubber orizontal. Circulatia aerului evacuat in contracurent cu solutia pulverizata (un compus alcalin sau acid dizolvat in apa) scrubberul are umplutura din inele ECO-RING si separator de picaturi tip EUROFIL.

Linie acoperiri electrochimice aliaje de aluminiu

Pentru eficienta evacuarii noxelor de la baile de acoperiri de suprafata si pentru reducerea cantitatii de energie consumata (energie electrica actionare ventilator si energie termica pentru compensare aer evacuat) s-a adoptat sistemul refulare-aspiratie (perdea de aer) ceea ce a permis reducerea debitului de aer evacuat de la 45000 mc/h la 25000 mc/h

- Ventilator 25000 mc/h

- Epurator scrubber vertical. Circulatia aerului evacuat in contracurent cu solutia pulverizata (un compus alcalin sau acid dizolvat in apa) scrubberul are umplutura din inele ECO-RING si separator de picaturi tip EUROFIL.

Instalatia de zincare in arc electric de la butelii

- Filtru separator (hidrofiltru pentru particulele de zinc). Acesta este montat la cabina inchisa de zincare butelii si functioneaza pe principiul retinerii pulberilor de zinc, aspirate de instalatia de ventilatie a cabinei de metalizare, prin tecerea lor pe o pelicula de apa.Dupa spalarea si retinerea suspensiilor de zinc , urmeaza faza de decantare si depunere, intr-un bazin colector cu apa, unde particulele de metal se depun si de unde pot fi indepartate ca deseu de zinc. Aerul depoluat este evacuat in atmosfera.

Instalatia de cromare prin electrodepunere

- Filtru spalator de gaze. Aerul incarcat cu vapori de Cr6+ aspirat de la suprafata libera a baii, de instalatia de ventilate ajunge in cabina filtrului de crom pe un sistem de faguri din material sintetic, unde se realizeaza spalarea propriu-zisa. Apa incarcata cu crom trece la partea inferioara a filtrului si se recircula pana la gradul de incarcare prevazut in fisa tehnica a instalatiei .In final apa incarcata cu agent poluant este preluata de magistrala cromica de canalizare din atelierul de electrodepunere si ajunge la statia de neutralizare pentru depoluarea chimica a cromului.Aerul purificat este evacuat in atmosfera .

Linia de cromare

- Hidrofiltrul de crom - echipament de depoluare montat pe linia de cromare.

Filtrul se bazeaza pe retinerea in apa a ionilor de crom antrenati de instalatia de ventilatie aferenta bailor de cromare. Este o constructie metalica modulata de forma paralelipipedica ce contine la interior:

- umidificatorul,  distribuitor de apa cu diuze de stropire

- separatorul de picaturi

- rezervorul de apa

- pompa de recirculare

Filtrul retine particulele de CrO3 astfel:

- aerul impurificat intra in filtru,

- aerul de purificat circula de jos in sus ,

- lichidul absorbant, apa  pulverizata deasupra suprafetei de contact formeaza o perdea de apa prin care este obligat sa treaca aerul impurificat,

- particulele de anhidrida cromica se combina cu apa si se depun in rezervorul cu lichid de la partea inferioara

- particulele fine de apa antrenate in sus de depresiunea creata de ventilator se retin la partea superioara, de separatorul de picaturi

Vopsitoria mare pentru avioane si piese primare

- Hidrofiltrul spalator. Purificarea aerului incarcat cu particule de vopsea se realizeaza prin  absorbtia gazelor reziduale de instalatia de ventilatie si spalare lor de perdeaua de apa . Aerul purificat se elimina in atmosfera, iar colectarea partii solide se realizeaza in sistemuI colector al instalatiei, aflat la partea inferioara , de unde se indeparteaza periodic .

Cabine de vopsire (sase) inchise, ecologice pentru vopsirea prin pulverizare cu pistolul pe diverse tipuri de piese .Acest sistem este produs de firma BLOW-THERM ,acreditata pe vopsiri ecologice,

Purificarea aerului incarcat cu particule de vopsea consta in aspirarea aerului incarcat cu poluanti “per descensum", trecerea lui pe un sistem de filtre uscate din fibre sintetice-poliamida si eliberarea lui in atmosfera purificat.

Cabina de vopsire in camp electrostatic pentru butelii . Aici operatia este automatizata, vopsirea realizandu-se intr-o cabina inchisa unde apare o diferenta de potential electric intre butelia supusa vopsirii si particulele de vopsea pulverizate cu ajutorul unui disc rotativ. Aerul incarcat este aspirat de jos in sus , trecut pe filtre din fibre speciale de retinere.

Instalatia de sablare

- Filtre cu saci din material sintetic pentru retinerea pulberilor. Aerul incarcat cu pulberi, antrenat de presiunea ventilatorului, trece prin acesti saci uscati din material textil. Pulberile sunt retinute la parte inferioara a filtrului de unde se colecteaza si se elimina, sacii se decolmateaza prin scuturare actionata electric iar aerul curat se evacueaza ion atmosfera.

4.9.4. Studii de referinţa

Nu e cazul.

4.9.5. COV

Schema de reducere COV a fost prezentata mai sus.

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

Nu e cazul.

4.9.7. Eliminarea penei de abur

Nu e cazul.

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive in aer

Pentru emisiile fugitve în aer nu avem date concludente: rezervoarele de reactivi din staţia de neutralizare sunt închise, zona de depozitare materii prime este o magazie unde reactivii sunt păstraţi în ambalajul etanş, original, transferuri de materiale nu au loc, sistemele de conducte sunt etanşe.

Bazinele staţiei de neutralizare sunt închise, zonele de depozitare materii prime sunt magazii unde reactivii sunt păstraţi în ambalajul etanş, original, transferuri de materiale nu au loc, sistemele de conducte subterane sunt etanşe.

4.10.1. Studii

Nu sunt necesare.

4.10.2. Pulberi si fum

Pulberile de la instalaţia de sablare – butelii, sunt reţinute de un filtru sac ce se schimbă periodic. Măsurătorile la emisie şi imisie indică valori mult sub pragul maxim admis.

● Reţinerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibiltatea de

recirculare a pulberilor trebuie analizata;

Nu e cazul

● Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu e cazul

● Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Nu e cazul

● Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizaţi stropirea

cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi

etc;

Nu e cazul

● Curăţarea roţilor autovehicolelor si curăţarea drumurilor (evita

transferul poluării in apa si imprastierea de către vânt);

Nu e cazul

● Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile

energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Nu e cazul

● Curăţenie sistematica;

Se efectueaza sistematic cu o firma specializata.

● Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Nu e cazul

    - Sisteme de ventilare

Sistemul de ventilaţie al secţiei este alcătuit din două componente:

- ventilaţia locală dispusă în părţile laterale ale cuvelor de lucru, chiar la suprafaţa băii;

- ventilaţia generală dispusă la partea superioară a secţiei.

Ventilatoarele, debitele si dimensiunile cosurilor au fost prezentate mai sus.

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţa si canalizare

4.11.1. Sursele de emisie

- Sursele de emisie din Electrodepunere

Pentru factorul de mediu apă, sursele de poluare sunt apele de spălare (soluţii diluate) din secţie sau, în cazul înlocuirii totale a unui electrolit, soluţia de electrolit (soluţii concentrate).

Aceste soluţii sunt de tipul:

- Acide, concentrate şi diluate;

- Bazice, concentrate şi diluate;

- Cromice, concentrate şi diluate;

- Cianurice, concentrate şi diluate.

Prin magistrale de canalizare, separate, ce leagă secţia electrodepunerea de staţia de epurare proprie Blasberg, aceste ape sunt conduse către staţie şi depoluate. Apele uzate rezultate în urma procesului de neutralizare, depoluare cromică şi cianurică se adună în bazinul decantor al staţiei. Partea de sediment se depune ca şlam pe fundul bazinului, prin decantare liberă, iar faza apoasă se elimină, ca apă uzată, în canalizarea  societăţii, apoi în cea a oraşului.

Analizele efectuate de laboratorul propriu la ieşirea din decantorul staţiei impun menţinerea valorilor maxim admise de cartea tehnică a staţiei, iar analizele efectuate la ieşirea din societate, atat de AEROSTAR, de CRAB şi de Laboratorul acreditat GIVAROLI atestă încadrarea în limitele impuse de NTPA 002/2002.

- Sursele de emisie poluanţi în apă de pe amplasament

Secţiile descrise la capitolul prezentării activităţii nu deversează la canalizare substanţe poluante. Toate aceste ape uzate deversate în canalizarea societăţii sunt de tipul fecaloid-menajere. Soluţiile uzate sunt colectate separat în recipienţi etichetaţi şi sunt predaţi pe bază de notă internă Gestiunii Deşeuri pentru eliminare din societate cu firme abilitate. Reţeaua de canalizare este prevăzută cu separatoare de grăsimi şi se curăţă periodic după un plan de mentenanţă intern.

4.11.2. Minimizare

Apa uzată, depoluată chimic, nu are caracteristicile necesare utilizării în procesele electrolitice cerute de tehnologiile din aviaţie.

4.11.3. Separarea apei meteorice

Apele meteorice nu sunt colectate separat, dar nu se amestecă cu apele provenite din secţia de acoperiri   metalice decat după depoluarea acestora. Nu există o zonă cu risc de contaminare a apelor de suprafaţă.

4.11.4. Justificare

Nu e cazul.

4.11.4.1. Studii

Nu e cazul, apele se încadrează în limitele de emisie.

4.11.5. Compoziţia efluentului

Principalii compuşi chimici, conform buletinului de analiză CRAB din apa uzată sunt:

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | Valori determinate | Valori Limită Admise Cfm.NTPA 002/2005 | Destinaţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEMPERATURA | 0 C | 20,5 | 40 | Canalizare oraş |
| 2 | PH | Unit pH | 7,2 | 6,5-8,5 | Canalizare oraş |
| 3 | MATERII ÎN SUSPENSIE | Mg/dmc | 261 | 300 | Canalizare oraş |
| 4 | CBO5 | MgO2/dmc | 105 | 300 | Canalizare oraş |
| 5 | AZOT | Mg/dmc | 9,1 | 30 | Canalizare oraş |
| 6 | FOSFOR | Mg/dmc | 1,06 | 5 | Canalizare oraş |
| 7 | CCO | Mg O2/dmc | 304,61 | 500 | Canalizare oraş |
| 8 | SULFATI | Mg/dmc | 367,92 | 600 | Canalizare oraş |
| 9 | SULFURI ŞI HIDROGEN SULFURAT | Mg/dmc | 0,245 | 1 | Canalizare oraş |
| 10 | SUBSTANŢE EXTRACTIBILE CU ETER | Mg/dmc | 8 | 30 | Canalizare oraş |
| 11 | CLORURI | Mg/dmc | 99,2 | 500 | Canalizare oraş |
| 12 | DETERGENTI | Mg/dmc | 1,453 | 25 | Canalizare oraş |

Laboratorul AEROSTAR determină din apa uzată:

- Direct din bazinul decantor al staţiei: crom, cianuri, ph, pentru a verifica dacă procesul de neutralizare este realizat;

- Din ultimul cămin de vizitare înainte de înţeparea canalizării oraşului: ionii de cupru, nichel, cadmiu, crom, zinc, cianuri, ş.a., pentru a determina dacă s-a produs o deversare necontrolată;

- Buletinele de analiză eliberate de AEROSTAR atestă respectarea NTPA-002/2005.

4.11.6. Studii

Nu sunt necesare.

4.11.7. Toxicitate

- CROMUL HEXAVALENT

- CIANURILE

- ACIDITATE-ALCALINITATE

- CONŢINUTUL BIOLOGIC DE OXIGEN – CBO5

- DETERGENŢI

Tehnica utilizată în prezent, de epurare chimică a apelor uzate în staţiile proprii, asigură o evacuare de efluenţi cu un conţinut controlabil şi în limitele maxim admise.

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential:

Nu sunt studii care să facă astfel de identificări.

4.11.8. Reducerea CBO

Nu evacuam in ape de suprafata.

4.11.9. Eficienta staţiei de epurare orăşeneşti

Nu e cazul.

4.11.10. By-pass-area si protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Nu e cazul.

4.11.10.1. Rezervoare tampon

Rezervoarele de reactivi ai staţiei de epurare proprie au o capacitate de stocare dublă faţă de necesarul de lucru. Staţia de epurare a fost proiectată şi utilizată la capacităţi de producţie de peste patru ori mai mari decat cele utilizate în prezent.

4.11.11. Epurarea pe amplasament

Statia de neutralizare ape reziduale tip BLASBERG

In bazinele de epurare au loc urmatoarele procese chimice:

1.Oxidarea cianurilor

Cianidele se înlătură din apele reziduale atunci cand concentraţia lor depăşeşte 0,1 mgCN/l. Senzorul ORP citeşte permenent concentratia din bazinul de oxidare. După ce în acest bazin au fost deversate ape cianurice concentrate din bazinul tampon, este comandată electrosupapa de admisie a hipocloritului de sodiu de către aparatul indicator al concentraţiei de CN.

Oxidarea cianurii de sodiu cu soluţie de hipoclorit degajă clor liber 12-14 %

Na CN + NaOCl + H2O = CNCl + 2NaOH

Gazul toxic clor cian rezultat hidrolizează cand  pH-ul are o valoare corespunzătoare formand:

## CNCl + 2NaOH = NaOCN + NaCl + H2O

Hidroliza are loc cu o viteză ridicată cand valoarea pH-ului depăşeşte 10,5. Comanda electrosupapei de admisie a sodei caustice este dată de indicatorul notat ALCALINIZARE.

Cianatul de sodiu rezultat este relativ netoxic şi în altă treaptă a oxidării poate fi transformat în clorură de sodiu, azot, bioxid de carbon şi hidroxid de sodiu.

## 2NaOCN + 3 NaOCl + H2O = 3NaCl + 2NaOH + 2CO2 + N2

Compuşii cu nichel şi fier sunt foarte stabili, oxidandu-se foarte puţin dar sunt mai puţin toxici. Combinaţiile mai toxice ale cuprului, zincului, cadmiului sunt total înlăturate. Reziduurile purificate după parcurgerea treptelor de oxidare sunt slab alcaline sau acide şi se neutralizează.

# 2.Reducerea cromului hexavalent

Acidul cromic apare la dizolvarea oxidului de crom în apă şi este foarte toxic chiar la o concentratie de 0,1 mg/l. Deoarece cromaţii sunt solubili în apă, indiferent de valoarea pH-ului, înainte de a fi îndepărtaţi din  reziduuri sunt trecuţi de la forma anionică hexavalentă la forma cationica trivalentă:

2H2CrO4 + 3NaHSO3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3NaHSO4 + 5H2O

Senzorul de ORP citeşte permanent concentraţia de crom din bazinul de reducere. După ce în acest bazin au fost deversate ape concentrate cromice din bazinul tampon este comandată electrosupapa de dozare a metabisulfitului de sodiu de către aparatul indicator al concentraţiei de crom precum şi electrosupapa de dozare a acidului sulfuric de către aparatul indicator al pH-ului notat ACIDULARE.

Această reacţie se desfăşoară doar în cazul unei cantităţi mari de ioni de hidrogen, de aceea este necesar un control permanent al valorii pH-ului (2,5-4) eventual o dozare a acidului. Cromatul format se transformă prin neutralizare cu ajutorul soluţiilor alcaline adăugate, rezultand hidroxid de crom greu solubil:

Cr2(SO4)3 + 3NaOH + 3H2O = 2Cr(OH)3 + 3NaHSO4

Hidroxidul de crom este îndepărtat din apă în bazinul de decantare a nămolului.

3.Neutralizarea

Constă în aducerea pH-ului apelor rezultate în urma oxidării cianurilor, respectiv reducerii cromului hexavalent în jurul valorii neutre (pH=7) prin adăugare de acid sulfuric atunci cand pH-ul este mai mare de 7 şi de sodă caustică atunci cand pH-ul este mai mic de 7. Pentru o mai fină reglare neutralizarea se efectuează în două trepte.

Ambele aparate care indică pH-ul pot comanda atat admisia de acid, cat şi cea de sodă.

Aparatele sunt notate cu Neutralizare 1 şi Neutralizare 2.

Statia de neutralizare ape reziduale de la linia anodizare tartric – sulfuric (TSA) si linia TFSAA

Apele de spalare dupa anodizare contin urme de acid tartaric si sulfuric de aceea sunt supuse unei neutralizari in fotofenton in prezenta clorurii ferice si a apei oxigenate pana la descompunerea totala a acidului tartaric in apa si dioxid de carbon si la epuizarea totala a oxidantului.

Apele uzate acide si alcaline, la atingerea unui anumit nivel (prestabilit) sunt pompate cu cate o pompa in proportie adecvata in celalalt rezervorul de neutralizare.

Neutralizarea consta în aducerea valorii pH-ului a apelor rezultate în urma reducerii acidului tartric si al amestecului de ape acide si alcaline la o valoare ideala la care suspensiile pot precipita.Neutralizarea se face cu o solutie de hidroxid de calciu.

Flocularea are rolul de a aglomera precipitatul obtinut la operatia de neutralizare cu ajutorul polielectrolitilor.

Traductoarele aflate in rezervoarele de neutralizare si coagulare urmaresc concentratiile solutiilor si dozeaza automat chimicalele necesare.

Statia de neutralizare functioneaza in mod automat cu urmatoarele secvente:

- Etapa de coagulare unde are loc dizolvarea complexilor metalici;

- Etapa de neutralizare cu solutie de hidroxid de calciu pentru atingerea pH-ului optim de precipitare.

- Flocularea si decantarea. Flocularea  are rolul de a mari densitatea precipitatului facand posibila decantarea acestuia. Namolul este decantat intr-un decantor lamelar.Namolul de la baza decantorului este tranportat cu ajutorul unei pompe catre rezervorul de namol.

- Filtrarea si presarea namolului rezultat:

- apa de la suprafata decantorului este filtrata  in filtrul cu nisip apoi este deversata la  reteaua locala;

e. Linia namolului.

Namolul de la baza decantorului este transvazat cu ajutorul unei pompe in vasul de  stocare namol, V = 5 mc. Din vasul de stocare, esalonat,  namolul este pompat catre filtru presa, de unde rezulta apa ce este recirculata la statia de neutralizare si turta de namol ce este depozitata intr-un container.

Turta de namol este preluata de DEMECO S.R.L. conform contractului de prestari servicii

Apele epurate sunt deversate in canalizarea societatii printr-o conducta realizata din PVC KG, Dn 160 mm, in lungime de cca. 5 m.

4.12. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

4.12.1. Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza:

Nu sunt astfel de pierderi sau scurgeri.

4.12.2. Structuri subterane:

┌─────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┐

│                                 │Conformare│Document de│Daca nu va conformati│

│  Cerinta caracteristica a BAT   │  cu BAT  │ referinta │ acum, data pana la  │

│                                 │  Da/Nu   │           │care va veti conforma│

├─────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤

│Furnizati planul (planurile) de  │          │           │                     │

│amplasament, care identifica     │   Da     │           │                     │

│traseul tuturor drenurilor,      │          │           │                     │

│conductelor si canalelor si al   │          │           │                     │

│rezervoarelor de depozitare      │          │           │                     │

│subterane din instalatie. (Daca  │          │           │                     │

│acestea sunt deja identificate in│          │           │                     │

│planul de inchidere a            │          │           │                     │

│amplasamentului sau in planul    │          │           │                     │

│raportului de amplasament, faceti│          │           │                     │

│o simpla referire la acestea).   │          │           │                     │

├─────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤

│Pentru toate conductele,         │          │           │                     │

│canalele si rezervoarele de      │          │           │                     │

│depozitare subterane confirmati  │          │           │                     │

│ca una din urmatoarele optiuni   │          │           │                     │

│este implementata:               │          │           │                     │

│● izolatie de siguranta          │   Da     │           │                     │

│● detectare continua a           │   Nu     │           │                     │

│scurgerilor                      │          │           │                     │

│● un program de inspectie si     │   Da     │           │                     │

│intretinere, (de ex. teste de    │          │           │                     │

│presiune, teste de scurgeri,     │          │           │                     │

│verificari ale grosimii          │          │           │                     │

│materialului sau verificare      │          │           │                     │

│folosind camera cu cablu TV-CCTV,│          │           │                     │

│care sunt realizate pentru toate │          │           │                     │

│echipamentele de acest fel (de   │          │           │                     │

│ex. in ultimii 3 ani si sunt     │          │           │                     │

│repetate cel putin la fiecare    │          │           │                     │

│3 ani)                           │          │           │                     │

└─────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┘

4.12.3. Acoperiri izolante

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────┐

│                       Cerinta                       │Da/Nu│Daca nu, data pana│

│                                                     │     │  la care va fi   │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┤

│Exista un proiect de program pentru asigurarea       │     │                  │

│calitatii, pentru inspectie si intretinere a         │ Da  │                  │

│suprafetelor impermeabile si a bordurilor de         │     │                  │

│protectie care ia in considerare:                    │     │                  │

│● capacitati;                                        │     │                  │

│● grosime;                                           │     │                  │

│● material;                                          │     │                  │

│● permeabilitate:                                    │     │                  │

│● stabilitate/consolidare;                           │     │                  │

│● rezistenta la atac chimic;                         │     │                  │

│● proceduri de inspectie si intretinere; si          │     │                  │

│  asigurarea calitatii constructiei                  │     │                  │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┤

│Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de  │ Da  │                  │

│acest fel?                                           │     │                  │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────┘

4.12.4. Zone de poluare potentiala

Zone potentiale de poluare

┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬───────┐

│                                        │ de ex. zona │de ex. │de ex. │de ex. │

│                                        │de descarcare│Depozit│Depozit│Depozit│

│                Cerinta                 │      a      │  de   │  de   │  de   │

│                                        │rezervoarelor│materii│produse│deseuri│

│                                        │             │ prime │       │       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Confirmati conformarea sau o data pentru│             │       │       │       │

│conformarea cu prevederile pentru:      │             │       │       │       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤

│● suprafata de contact cu solul sau     │   da        │   da  │  da   │  da   │

│  subsolul este impermeabila            │             │       │       │       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤

│● cuve etanse de retinere a deversarilor│   da        │       │       │       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤

│● imbinari etanse ale constructiei      │   da        │       │       │       │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤

│● conectarea la un sistem etans de      │   da        │       │       │       │

│  drenaj                                │             │       │       │       │

└────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┘

4.12.5. Cuve de retentie

Cuve de retentie

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┬──┐

│                                                │de ex. rezervoare│  │  │  │  │

│                    Cerinta                     │ A si B de acid  │  │  │  │  │

│                                                │    sulfuric     │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Sa fie impermeabile si rezistente la materialele│                 │  │  │  │  │

│depozitate.                                     │     da          │  │  │  │  │

│Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau│                 │  │  │  │  │

│racorduri) si sa se scurga/colecteze catre un   │                 │  │  │  │  │

│punct de colectare un punct de colectare din    │                 │  │  │  │  │

│interiorul cuvei de retentie                    │                 │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei│                 │  │  │  │  │

│de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de │     da          │  │  │  │  │

│siguranta                                       │                 │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de │     da          │  │  │  │  │

│la rezervoare sau robinete                      │                 │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai    │                 │  │  │  │  │

│mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din │     da          │  │  │  │  │

│capacitatea totala a rezervoarelor              │                 │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si │     da          │  │  │  │  │

│orice continuturi sa fie pompate in afara sau   │                 │  │  │  │  │

│indepartate in alt mod, sub control manual, in  │                 │  │  │  │  │

│caz de contaminare                              │                 │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent,  │     da          │  │  │  │  │

│sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a      │                 │  │  │  │  │

│nivelului si cu o alarma adecvata               │                 │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de│    da           │  │  │  │  │

│retentie, unde este posibil sau sa aiba izolatie│                 │  │  │  │  │

│adecvata                                        │                 │  │  │  │  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│Sa aiba un program sistematic de inspectie a    │    da           │  │  │  │  │

│cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar │                 │  │  │  │  │

│care poate fi extins la teste cu apa acolo unde │                 │  │  │  │  │

│integritatea structurala este incerta)          │                 │  │  │  │  │

└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┘

4.13. Emisii in ape subterane

4.13.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

Practic, în condiţii normale de funcţionare nu există riscul contaminării apelor subterane, dar cu ocazia Bilanţului II de mediu s-au făcut investigaţii asupra calităţii acestor ape, prelevandu-se dintr-o fantană aflată pe amplasament. Prezentăm indicatorii analizati în Buletinul nr.2/25.10.2004 ce se găseşte în Bilanţul II depus:

- Ph

- Materii în suspensie

- Cloruri

- Sulfaţi

- CCO-Mn

- Azotaţi

- Substanţe extractibile

- Azotiţi

- Zinc

- Cianuri

- Cupru

- Crom total

- Cadmiu

Toţi aceşti parametrii se încadrau atat în HG 100/2002-NTPA013-A1, cat şi în Legea 458/2002 privind calitatea apei, iar la parametrii: cianuri, crom, cadmiu, valorile erau chiar 0, astfel încat nu poate fi vorba de contaminarea apelor subterane.

Anual se determina parametrii de mai sus şi se prezinta rezultatele în rapoartele de mediu.

4.13.2. Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

● Frecventa controlului si personalul responsabil: Sistemul de canalizare este verificat şi curăţat o dată pe an de personalul de întreţinere.

● Cum se face intretinerea: Prin verificări la faţa locului.

● Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei? Da, în bugetul de service al Diviziei Utilitati-Infrastructura, şi al fiecărui centru de profit al societăţi.

4.14. Miros

- NU S-AU SESIZAT NICI DE CĂTRE AEROSTAR, NICI LA CONTROALELE AGENŢIEI SAU GĂRZII DE MEDIU MIROSURI CARE SĂ INFLUENŢEZE DIVERŞI RECEPTORI DIN VECINĂTATE, ŞI NICI NU S-AU PRIMIT SESIZĂRI LEGATE DE PREZENŢA UNOR MIROSURI PERSISTENTE ŞI DEZAGREABILE.

- NU S-AU IMPUS CONDIŢII DE CĂTRE AUTORITATEA DE MEDIU REFERITOARE LA RECEPTORII SENSIBILI SAU LA ALTE LOCALIZĂRI.

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluarii BAT

TRATAREA SUPRAFEŢELOR METALICE PRIN PROCESE ELECTROCHIMICE-CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT)

| Nr. crt. | BAT RECOMANDAT | BAT existent Linia anodizare | BAT existent Linia cromare | BAT existent Degre sare perclor | BAT existent Linia brunare-fosfatare | BAT existent Linia cadmiere-zincare-cuprare-nichelare | BAT existent Linia TSA | BAT existent Magazia de Chimicale | BAT existent Staţia de Epurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TEHNICI DE MANAGEMENT specifice SMM certificat cfm. ISO 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -stabilirea politicii de mediu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -planificare:proceduri şi instrucţiuni specifice | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -verificare şi acţiuni corective;analiza înregistrărilor;audit de mediu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -analiza de management la vârf | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 2. | IDENTIFICAREA RISCURILOR DE MEDIU la proiectarea unor noi capacităţi şi la extinderea celor existente | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 3. | STABILIREA VALORILOR DE REFERINŢĂ pentru energie ,apă şi materii prime în scopul minimizării efectelor asupra mediului | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 4. | OPTIMIZAREA PROCESELOR pornind de la INPUT-uri şi OUTPUT-uri calculate teoretic | Da | Da | Da | Da | Da | D | Da | Da |
| 5. | STOCAREA CHIMICALELOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - în scopul de a evita generarea gazelor cianurice : separarea acizilor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da | N/A |
|  | -în scopul de a evita producerea unor accidente, incendii datorate incompatibilităţii chimice a substanţelor de lucru: separarea subst.oxidante , inflamabile,corozive | N/A | N/A | N/a | N/a | N/a | N/A | Da | Da |
|  | - marcarea zonelor de depozitare | N/A | N/a | N/aA | N/A | N/A | N/A | Da | N/A |
|  | -evitarea scurgerilor accidentale utilizând tăvi de retenţie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/aA | N/A | Da1 | Da2 |
| 6. | PROTECŢIA PIESELOR ÎNAINTE ŞI DUPĂ TRATARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -scurtarea timpului de stocare spre a evita corodarea | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -evitarea umidităţii şi a vaporilor acizi printr-o bună ventilaţie | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -împachetarea cu materiale absorbante | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
| 7. | AGITAREA SOLUŢIILOR ELECTROLITICE în scopul uniformizării concentraţiei şi temperaturii utilizând agitare mecanică , hidraulică. | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 8. | MINIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -utilizarea instalaţiilor ce compensează energia reactivă ,neproductivă , cu energie activă necesară proceselor electrochimice(baterii condensatoare) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -reducerea voltajului între conductor şi conector minimizând distanţa anod-catod. | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -instalarea redresoarelor de catod controlate electronic | Da | Da | N/a | N/a | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -utilizarea undelor modificate(pulsatorii, inversate)pentru a împiedica depunerea nedorită a metalelor | Nu3 | Nu3 | Nu3 | Nu3 | Nu3 | Nu3 | N/A | N/A |
|  | -creşterea conductivităţii electrice a soluţiei utilizând aditivi specifici | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/a | N/a |
|  | -reducerea pierderilor de căldură prin monitorizarea temperaturii băilor de electrodepunere şi controlul acestora | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -prevenirea supra –răcirilor prin optimizarea compoziţiilor de lucru | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
|  | -îndepărtarea excesului de energie prin evaporare când este necesară reducerea volumului soluţiei pentru menţinerea compoziţiei chimice | Nu | Nu idem | Nu idem | Nu idem | Nu idem | Nu | Nu idem | Nu idem |
| 9. | MINIMIZAREA CONSUMULUI DE APĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -monitorizarea punctelor de intrare a apei în proces şi înregistrarea informaţiilor | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -minimizarea apelor de spălare | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -utilizarea chimicalelor compatibile în activităţile secvenţiale | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -reducerea volumului soluţiilor aderente prin utilizarea eco sistemelor de clătire sau a unui sistem de pre- clătire | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | -reducerea vâscozităţii soluţiilor prin monitozarea concentraţiilor şi corectarea lor | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 10. | RECUPERAREA MATERIALELOR şi MANAGEMENTUL PIERDERILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -monitorizarea concentraţiei soluţiilor şi optimizarea consumului | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
|  | -prevenirea pierderilor de metal sau nemetal utilizând diverse tehnici: schimbătoare de ioni,membrane tehnice,evaporatoare | Nu4 | Nu4 | Nu4 | Nu4 | Nu4 | Nu4 | N/A | Nu4 |
|  | -raportarea şi înregistrarea concentraţiei din băi( buletine de analiză chimică) şi corecţia ulterioară a electrolitului | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -recuperarea materialului din anozi | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
|  | -utilizarea proc. electrochimiei în scopul eficientizării proceselor de anod şi catod | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A |
| 11. | MANAGEMENTUL APEI UZATE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -existenţa unui sistem adecvat de tratare a apei uzate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | -testarea sistemului existent de tratare a apei când se introduc substanţe noi în procesele de electrodepunere | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Da |
|  | -identificarea, separarea şi tratarea individualizată a apelor deversate | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
|  | -monitorizarea cantitativa şi calitativă a apelor uzate după tratare | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | Da |
| 12. | MANAGEMENTUL EMISIILOR ÎN AER |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -minimizarea concentraţiilor din aerul din amonte utilizând soluţii tehnice de extragere a poluanţilor(ventilaţie)-sanatatea şi securitatea locului de muncă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|  | - minimizarea concentraţiei soluţiilor cianurice utilizând non-agitarea şi temperaturi mici de proces | N/A | N/A | N/A | N/A | Da | Da | N/A | Nu |

Note:     1. Nu tavi de retentie ci bazine de retentie.

2. Traseu ce se varsa in bazinul de tratare din statie.

3. Clietii nu permit abaterea de la tehnologiile impuse.

4. Mentinerea compozitiei chimice se realizeaza prin analize periodice  ale electrolitului

N/A-neaplicabil

SECTIUNEA 6

Minimizarea si Recuperarea Deşeurilor

5.   Minimizarea si Recuperarea Deşeurilor

5.1. Surse de deşeuri

Principalele tipuri de deşeuri rezultate din secţia de acoperiri metalice prin electrodepunere sunt:

- Deşeu de aluminiu rezultat în urma colectării dispozitivelor de prindere a pieselor - aprox 200 kg pe an. Acest deşeu este colectat separat în containere inscripţionate, înregistrat în registrul „deşeuri” al secţiei şi apoi predat pe bază de notă internă gestiunii specializată în colectarea deşeurilor. Aici este stocat temporar în lăzi metalice, pe o platformă betonată, apoi este compactat în presa de balotat şi apoi predat cu notă de livrare către firma autorizată.

- Ulei uzat din băile de călire. Acesta este colectat la nivelul secţiei în butoaie inscripţionate, apoi predat după acelaşi sistem gestiunii deşeuri pentru eliminare.

- Nămolul uzat rezultat în urma procesului de epurare chimică este depozitat pe fundul bazinului decantor al staţiei. El fiind parte de sediment se adună în partea de jos. Compoziţa lui chimică, determinată prin buletinul Bilanţului 2 de mediu atestă încărcătura cu metale grele, motiv pentru care a fost trecută inertizarea  şi evacuarea lui în Programul de Conformare iar pe viitor se doreşte implementarea unui sistem de eliminare a ionilor de metale grele. În prezent se deshidratează cu o presă filtru şi apoi se preda prin DEMECO SRL.

- Gunoiul menajer este colectat în tomberonul secţiei aflat pe o platformă cimentată. Se adună aprox 0,5 t/an şi este eliminat de firma de salubritate cu care avem contract.

- Deşeurile de ambalaje sunt mai întai decontaminate prin spălare cu jet puternic de apă, apă ce este preluată de reţeaua de canalizare a secţiei şi ajunge în staţia de neutralizare, apoi ambalajele sunt predate gestiunii deşeuri care le preda pentru eliminare finala.

5.2. Evidenta deşeurilor

Evidenţa deşeurilor se face în registrul deşeuri al secţiei de către responsabilul de mediu, iar la nivel de societate gestionarul gestiunii Deşeuri le trece pe fise-deşeu conform HG 856.

După colectarea la nivel de secţie, deşeurile ajung în gestiunea deşeuri. Această gestiune are o zonă de depozitare descoperită dar situată pe platformă betonată şi o zonă de depozitare închisă. Tot aici există şi presa de compactizat deşeuri feroase şi neferoase în scopul reducerii volumului.

Presa de namol este lânga staţia de neutralizare.

Aceste zone sunt în incinta societăţii şi au paza asigurată de sistemul de protecţie al societăţii ce are ca obiectiv permanent de control.

SECTIUNEA 7

Energie

6. ENERGIE

6.1. Cerinţe energetice de baza

6.1.1. Consumul de energie

Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat in tabelul următor, in funcţie de sursa de energie.

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│                                                │Consum de energie            │

│                                                ├──────────┬────────────┬─────┤

│           Sursa de energie                     │Furnizata,│Primara,    │% din│

│                                                │MWh       │MWh         │total│

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤

│Electricitate din reţeaua publica               │          │12649 MWh/an│     │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤

│Electricitate din alta sursa*)                  │          │            │     │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤

│Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata │          │9409 MWh/an │     │

│pe amplasament (a)*                             │          │            │     │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤

│Gaze                                            │          │Nu se aplica│     │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤

│Petrol                                          │          │Nu se aplica│     │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤

│Cărbune                                         │          │Nu se aplica│     │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤

│Altele (Operatorul/titularul activităţii        │          │            │     │

│trebuie sa specifice)                           │          │            │     │

│                                                │          │            │     │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────┘

6.1.2. Energie specifica

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrata de mediu sunt descrise in tabelul următor:

┌───────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐

│Listati mai jos│Consum specific    │Descrierea fundamentelor│Compararea cu  │

│activitatile   │de energie (CSE)   │CSE                     │limitele       │

│               │(specificati       │Acestea trebuie sa se   │(comparati     │

│               │unitatile adecvate)│bazeze pe consumul de   │consumul speci-│

│               │                   │energie primara pentru  │fic de energie │

│               │                   │produse sau pe intrarile│cu orice limite│

│               │                   │de materii prime care   │furnizate in   │

│               │                   │corespund cel mai mult  │Indrumarul     │

│               │                   │scopului principal sau  │specific secto-│

│               │                   │capacitatii de productie│rului sau alte │

│               │                   │a instalatiei           │standarde      │

│               │                   │                        │industriale)   │

├───────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│nu avem măsurători ale consumurilor energetice pe produse sau procese│

├───────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤

│               │                   │                        │               │

└───────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘

6.1.3. Întreţinere

Masurile fundamentale pentru funcţionarea si întreţinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐

│Exista masuri documentate de funcţionare,    │Da/│Nu  │Informaţii suplimentare│

│întreţinere si gospodărire a energiei pentru │Nu │este│(documentele de refe-  │

│următoarele componente?                      │   │rele│rinţa, termenele la    │

│(acolo unde este relevant):                  │   │vant│care masurile vor fi   │

│                                             │   │    │implementate sau       │

│                                             │   │    │motivul pentru care nu │

│                                             │   │    │sunt                   │

│                                             │   │    │relevante/aplicabile)  │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Aer condiţionat, proces de refrigerare si    │   │    │ PA-Q4.06 - Mentenanta │

│sisteme de răcire (scurgeri etansari,        │Da │    │ echipamentelor        │

│controlul temperaturii, întreţinerea,        │   │    │                       │

│evaporatorului/condensatorului);             │   │    │                       │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Funcţionarea motoarelor, si mecanismelor de  │Da │    │ PA-Q4.06 - Mentenanta │

│antrenare                                    │   │    │ echipamentelor        │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Sisteme de gaze comprimate (scurgeri,        │Da │    │ PA-Q4.06 - Mentenanta │

│proceduri de utilizare);                     │   │    │ echipamentelor        │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, │Da │    │ PA-Q4.06 - Mentenanta │

│izolaţii.)                                   │   │    │ echipamentelor        │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Sisteme de incalzire a spatiilor si de       │Da │    │ PA-Q4.06 - Mentenanta │

│furnizare a apei calde;                      │   │    │ echipamentelor        │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin  │Da │    │ PA-Q4.06 - Mentenanta │

│frecare;                                     │   │    │ echipamentelor        │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Întretinerea boilerelor de ex. optimizare    │Da │    │ PA-Q4.06 - Mentenanta │

│excesului de aer;                            │   │    │ echipamentelor        │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Alte forme de întreţinere relevante pentru   │Nu │    │                       │

│activităţile din instalaţie.                 │   │    │                       │

└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘

6.2. Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului ca va conformaţi cu fiecare cerinţa, sau

2) Declararea intenţiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veţi face in cadrul Planul de masuri obligatorii a activităţii analizate; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta/aplicabila pentru activităţile desfăşurate.

┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐

│Confirmaţi ca următoarele masuri tehnice     │   │Nu  │Informatii suplimentare│

│sunt implementate pentru evitarea încălzirii │Da │este│(termenele prevazute   │

│excesive sau pierderilor din procesul de     │(4)│rele│pentru aplicarea       │

│răcire pentru următoarele aspecte: (acolo    │   │vant│masurilor sau motivul  │

│unde este relevant)                          │   │    │pentru care nu sunt    │

│                                             │   │    │relevante/aplicabile)  │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a  │Da │    │Inlocuirea etapizata a │

│recipientilor si conductelor încălzite       │   │    │conductelor cu tevi    │

│                                             │   │    │preizolate             │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Prevederea de metode de etansare si izolare  │Da │    │Reabilitare termica    │

│pentru menţinerea temperaturii               │   │    │ cladiri               │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Senzori si întrerupatoare temporizate simple │   │    │                       │

│sunt prevăzute pentru a preveni              │Da │    │ Termostatare          │

│evacuările inutile de lichide si gaze        │   │    │                       │

│incalzite                                    │   │    │                       │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Alte masuri adecvate                         │   │    │                       │

└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘

6.2.1. Masuri de service al clădirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului clădirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐

│Confirmaţi ca următoarele masuri de service  │   │Nu  │Informatii suplimentare│

│al cladirilor sunt implementate pentru       │Da/│este│(documentele de refe-  │

│urmatoarele aspecte (unde este relevant):    │Nu │rele│rinta, termenul de     │

│                                             │   │vant│punere in practica/    │

│                                             │   │    │aplicare a masurilor   │

│                                             │   │    │sau motivul pentru care│

│                                             │   │    │nu sunt relevante)     │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Exista o iluminare artificiala adecvata si   │Da │    │                       │

│eficienta din punct de vedere energetic      │   │    │                       │

├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤

│Exista sisteme de control al climatului      │   │    │                       │

│eficiente din punct de vedere energetic      │   │    │                       │

│pentru:                                      │   │    │                       │

│ ● Încălzirea spatiilor                      │Da │    │                       │

│ ● Apa calda                                 │Da │    │                       │

│ ● Controlul temperaturii                    │Da │    │                       │

│ ● Ventilaţie                                │Da │    │                       │

│ ● Controlul umidităţii                      │Nu │    │                       │

└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘

6.3. Eficienta Energetica

6.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienta energetica

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐

│ Concluzii BAT pentru principiile de           │Este aceasta│Daca NU explicati│

│ recuperare/economisire a energiei             │tehnica uti-│de ce tehnica nu │

│                                               │lizata in   │este adecvata sau│

│                                               │mod curent  │indicati termenul│

│                                               │in instala- │de aplicare      │

│                                               │tie?        │                 │

│                                               │(D/N)       │                 │

│                                               │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│                                               │            │                 │

│Recuperarea căldurii din diferite parti ale    │ N/A        │                 │

│proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire.   │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Tehnici de deshidratare de mare eficienta      │ N/A        │                 │

│pentru minimizarea energiei necesare uscării.  │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Minimizarea consumului de apa si utilizarea    │ Da         │                 │

│sistemelor inchise de circulaţie a apei.       │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Izolaţie buna (clădiri, conducte, camera de    │ Da         │                 │

│uscare si instalaţia).                         │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea     │ N/A        │                 │

│distantelor de pompare.                        │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda      │ N/A        │                 │

│electronica.                                   │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Utilizarea apelor de răcire reziduale (care    │ N/A        │                 │

│au o temperatura ridicata) pentru recuperarea  │            │                 │

│căldurii.                                      │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Transportor cu benzi transportoare in locul    │ Da         │                 │

│celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat  │            │                 │

│împotriva probabilităţii sporite de producere  │            │                 │

│a evacuărilor fugitive)                        │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Masuri optimizate de eficienta pentru          │ Da         │                 │

│instalaţiile de ardere, de ex. preincalzirea   │            │                 │

│aerului/combustibilului, excesul de aer etc.   │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Procesare continua in loc de procese           │ Da         │                 │

│discontinue.                                   │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Valve automate.                                │ Da         │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Valve de returnare a condensului.              │ Da         │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Utilizarea sistemelor naturale de uscare.      │ Nu         │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Altele                                         │            │                 │

└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

6.4. Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date în tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

1. Confirmaţi faptul ca măsura este implementata, sau

2. Declarati intenţia de a implementa măsura si indicaţi termenul de punere in practica; sau

3. Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevanta/aplicabila pentru activităţile desfăşurate

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐

│                                               │Este aceasta│Daca NU explicati│

│                                               │tehnica uti-│de ce tehnica nu │

│                                               │lizata in   │este adecvata sau│

│  Tehnici de furnizare a energiei              │mod curent  │indicati termenul│

│                                               │in instala- │de aplicare      │

│                                               │tie?        │                 │

│                                               │(D/N)       │                 │

│                                               │            │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│                                               │            │                 │

│Utilizarea unităţilor de co-generare;          │ N/A        │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Recuperarea energiei din deşeuri;              │ N/A        │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. │ Da         │                 │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│                                               │            │                 │

└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

SECTIUNEA 9

Zgomot si Vibratii

7. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

7.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

┌─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┬───────────┐

│                 │Da/Nu     │                              │Da/Nu      │

├─────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Instalaţia se    │ Nu       │Daca da, ati depus raportul de│           │

│încadrează in    │          │securitate?                   │           │

│categoria de risc│          │                              │           │

│major conform    │          │                              │           │

│prevederilor H.G.│          │                              │           │

│nr. 95/2003 ce   │          │                              │           │

│transpune        │          │                              │           │

│Directiva        │          │                              │           │

│SEVESO?          │          │                              │           │

│                 │          │                              │           │

├─────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│Instalaţia se    │ Da       │Daca da, ati realizat Politica│  Da       │

│încadrează in    │          │de Prevenire a Accidentelor   │           │

│categoria de risc│          │Majore?                       │           │

│minor conform    │          │                              │           │

│prevederilor H.G.│          │                              │           │

│nr. 95/2003 ce   │          │                              │           │

│transpune        │          │                              │           │

│Directiva        │          │                              │           │

│SEVESO?          │          │                              │           │

│                 │          │                              │           │

└─────────────────┴──────────┴──────────────────────────────┴───────────┘

7.2. Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilitatea producerii unei fisuri in conductele cu poluanti in urma unui eveniment nedorit natural (cutremur mare) | 1% | Poluarea solului | Verificarea calitatii solului in zona conductelor (intre sectie si statie de epurare) | Se opresc toate deversarile din baile de electrodepunere |

În cazul de mai sus sau în oricare împrejurare ce ar putea genera un incident de mediu, procedura standard este următoarea:

- responsabilul de mediu pe secţie şi care face parte din echipa de mediu pe societate ia primele măsuri de decuplare de la sursele de utilităţi şi anunţă departamentul de Situaţii de Urgenta si Protecţia Mediului;

- acesta convoacă echipa de urgenţă, nominalizată în Planul de acţiune în caz de poluări accidentale care hotărăşte cele mai potrivite acţiuni pentru limitarea efectelor poluării;

- Este anunţat Inspectoratul Situatii de Urgenta şi în cazuri grave specialiştii de aici acordă asistenţă pentru evitarea efectelor pe termen lung ale poluarii.

7.3. Tehnici

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│                                                              │Raspuns        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│                                                              │               │

│THNICI PREVENTIVE                                             │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│inventarul substanţelor                                       │A se vedea     │

│                                                              │secţiunea 3.1  │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor     │               │

│prime si deşeurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor         │ Da            │

│interactiona contribuind la apariţia unui incident            │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│depozitare adecvata                                           │A se vedea     │

│                                                              │secţiunile 5.4 │

│                                                              │si 6.3         │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare si alte   │               │

│modalităţi de control                                         │ Nu            │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│bariere si reţinerea conţinutului                             │ Da            │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│cuve de retentie si bazine de decantare                       │A se vedea     │

│                                                              │secţiunea 5.4.5│

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│izolarea clădirilor;                                          │ Da            │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu      │ Da            │

│lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme      │               │

│care sa sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel     │               │

│ridicat si contorizarea încărcaturilor;                       │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat │ Da            │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│registre pentru evidenta tuturor incidentelor, eşecurilor,    │A se vedea     │

│schimbărilor de procedura, evenimentelor anormale si          │Secţiunea 2.1  │

│constatărilor inspecţiilor de întreţinere                     │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde   │A se vedea     │

│si a trage învataminte din aceste incidente;                  │Secţiunea 2.1  │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│rolurile si responsabilitatile personalului implicat in       │ Da            │

│managementul accidentelor                                     │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al │ Exista        │

│comunicării insuficiente între angajaţi in cadrul             │               │

│operaţiunilor de schimbare de tura, de întreţinere sau in     │               │

│cadrul altor operaţiuni tehnice.                              │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│compoziţia conţinutului din colectoarele de retentie sau din  │ Da            │

│colectoarele conectate la un sistem de drenare este           │               │

│verificata înainte de epurare sau eliminare                   │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│canalele de drenaj, trebuie echipate cu o alarma, de nivel    │ Da            │

│ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru     │               │

│depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat   │               │

│un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt   │               │

│mereu menţinute la o valoare minima                           │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite   │ Da            │

│in mod obişnuit ca metoda primara de control al nivelului     │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR                             │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│îndrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare    │ Da            │

│scenariu de accident                                          │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│caile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de      │               │

│resort si cu serviciile de urgenta                            │ Da            │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea      │               │

│drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort si proceduri    │ Da            │

│de evacuare;                                                  │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la        │               │

│anumite componente ale instalaţiei si a apei folosite pentru  │ Da            │

│stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate   │               │

│de canalizare                                                 │               │

│                                                              │               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Alte tehnici specifice pentru sector                          │A se vedea     │

│                                                              │Secţiunea 4    │

│                                                              │               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

8. ZGOMOT SI VIBRATII

8.1.  Receptori

Chiar dacă nu există un impact semnificativ de mediu, zgomotul se monitorizează în centrul societăţii şi la limitele de Nord, Sud, Est, Vest.

SECTIUNEA 10

Monitorizare

8.2. Surse de zgomot

Sursele de zgomot pentru mediul ambiant şi mai precis pentru incinta societăţii sunt ventilatoarele secţiei electrodepunere care produc un disconfort sonor în imediata lor apropiere. Acest zgomot nu se propagă până la limitele societăţii, deci cu atât mai puţin nivelul acustic este perturbant pentru mediu.

8.3.  Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

Nu e cazul.

8.4. Întreţinere

Nu e cazul.

8.5. Limite – 65 dB

9. MONITORIZARE

9.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

Anual se monitorizează emisiile în aer de la băile de electrodepunere urmărindu-se: crom, cupru, nichel, zinc, cadmiu, acid sulfuric, cianuri, percloetilenă, hidroxid de sodiu si la toate sursele trecute ca puncte de emisie in Autorizatia Integrata de Mediu.

Punctele de monitorizare sunt numerotate pe conductele de ventilaţie exterioară ce transferă aerul din secţie către coşurile de emisie în atmosferă. Măsurătorile sunt efectuate de Laboratorul acreditat GIVAROLI, cu echipamentele din dotare (verificate metrologic şi calibrate pe tipuri de noxă măsurată). Prelevărlile sunt efectuate de personalul calificat al acestui Laborator. Se eliberează buletine de analiză unde sunt precizate metodele folosite, condiţiile de prelevare, erorile posibile  etc.

Monitorizarea emisiilor dirijate punctiforme

| Denumire activitate | Punctul de prelevare a probei – Cod sursa | Poluanţi specifici | Timp de mediere | Monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Metoda de analiza | Frecventa |
| Electro depunere | P 1 | Percloretilena | Mediere zilnica Mediere zilnica Mediere zilnica | Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente | anual Anual |
|  | P 2 | Crom - Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Cianuri - HCN |  |  |  |
|  | P 3 | Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 4. | Cupru -Cu |  |  |  |
|  |  | Nichel- Ni |  |  |  |
|  |  | Zinc- Zn |  |  |  |
|  |  | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Cadmiu- Cd |  |  |  |
|  |  | Cianuri- HCN |  |  |  |
|  | P 5. | Acid clorhidric -HCl |  |  |  |
|  |  | Acid fosforic- H3PO4 |  |  |  |
|  |  | Hidrogen fosforat – PH3 |  |  |  |
|  | P 7. | Crom - Cr |  |  |  |
|  |  | Cianuri - HCN |  |  |  |
|  | P 8. | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 9. | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  | P 10 | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  | P 11 | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  | P 12 | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 13 | Crom - Cr |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 15 | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 16 | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | Crom- Cr |  |  |  |
|  |  | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 16.1 | Acid azotic exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 |  |  |  |
| Centrala termica CT1 | P 17 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  | P 18 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  | P 19 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
|  | P 20 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Centrala termica CT2 | P 21 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Centrala termica CT3 | P 21.1 P 21.2 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Centrala termica CT4 | P 21.3 P 21.4 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Tratamente termice | P 22 | Amoniac |  |  |  |
|  | P 24 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |
| Butelii | P 28 | CO |  |  |  |
|  |  | SOx exprimat in SO2 |  |  |  |
|  |  | NOx exprimat in NO2 |  |  |  |
|  | P 29 | Pulberi |  |  |  |

9.2. Monitorizarea emisiilor in apa

Pentru a vedea parametrii monitorizaţi săptămânal de AEROSTAR cu Laboratorul propriu, vă prezentăm un Buletin emis de acest laborator ce include metodele utilizate în determinări şi alte date de identificare.

Acesta este un rezultat al apei de canalizare la ieşirea din societate, în locul unde este deversată în canalizarea oraşului. Zilnic, de două ori pe schimb, se monitorizează calitatea apei rezultate din staţia de epurare, înainte de deversarea în reţeaua societăţii pentru a stabili dacă parametrii de epurare au fost atinşi.

În afara acestor determinări efectuate de laboratorul propriu AEROSTAR, lunar se fac prelevări de către Compania Regionala de Apa Bacau din ultimul cămin de vizitare înainte de pătrunderea apelor uzate în canalizarea oraşului. Scopul acestor determinări este de a depista poluările pe de-o parte, iar pe de altă parte se stabilesc taxele de depoluare din apa uzată, în funcţie de cantităţile de noxe evacuate în apă (chiar dacă nu se depăşesc valorile maxim admise). Se urmăresc următorii parametrii:

- Temperatura

- Ph

- Cco

- CBO5

- Azot amoniacal

- Fosfor

- Sulfuri şi hidrogen sulfurat

- Sulfaţi

- Substanţe extractibile cu eter

- Detergenţi

- Cloruri

De doua ori pe an apa uzata este analizata si de laboratorul acreditat GIVAROLI iar rezultatele monitorizarii sunt trecute in Raportul Anual de Mediu.

SERVICIUL LABORATOARE                                                             Data primire proba:

LABORATOR 18622                                                                             Data efectuarii probei:

Data eliberarii buletinului de analiza:

CLIENT: Divizia Strategica-Protectia Mediului

Buletin de analiza  Nr.

Denumire proba: apa finala S.C. AEROSTAR S.A.

Tip incercare: Determinare parametrii apa

Specificatia de incercare:  SR ISO 10523-2012, STAS 6953-81, SR EN 1899-2002, SR7587-96, ISO 9174-1998.

Observatii la specificatia de incercare: -

Procedura de esantionare: fara                Incertitudinea masurarii: -

| Elementele analizate | Valori impuse cf. NTPA 002/2005 | Valori obtinute | Concluzii Corespunde/Nu corespunde |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Crom hexavalent |  |  |  |
| Cianuri totale |  |  |  |
| Materii in suspensie |  |  |  |
| Reziduuri |  |  |  |
| Substane extractibile cu solventi |  |  |  |
| Consumul chimic de oxigen |  |  |  |
| Detergenti |  |  |  |
| Hidrogen sulfurat |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |
| Zinc |  |  |  |
| Cadmiu |  |  |  |
| Clor rezidual liber |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |
| Plumb |  |  |  |
| Fosfor |  |  |  |

Se certifica faptul ca testarea a fost efectuata conform specificatiilor declarate

Coordonator  laborator                                 Executant

Rezultatul analizei se refera numai la proba supusa incercarii.

Prezentul buletin de analiza nu trebuie reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului.

9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori urmăriţi | Frecventa de analiza | Locaţia | Metoda de lucru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehnologice+menajere+ pluviale epurate conf. Contract 139/2011încheiat cu CRAB şi conform HG 352/2005 (NTPA 002/2005) | Temperatura | - o dată pe lună de laboratorul CRAB S.A., sau ori de câte ori solicită CRAB Bacău. - săptămânal de laboratorul propriu . - zilnic la ieşirea din staţia de epurare. - o data pe an cu laboratoare acreditate ale unor societati specializate de profil ; | La iesirea din societate ultimul camin de vizitare inainte de canalizarea orasului | Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente |
| 2 |  | pH |  |  |  |
| 3 |  | Materii în suspensie |  |  |  |
| 4 |  | CCOCr |  |  |  |
| 5 |  | CBOs |  |  |  |
| 6 |  | Substanţe extractibile |  |  |  |
| 7 |  | Azot amoniacal (NH/) |  |  |  |
| 8 |  | Fosfor total (Pt) |  |  |  |
| 9 |  | Sulfaţi (SO/") |  |  |  |
| 10 |  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat |  |  |  |
| 11 |  | Cloruri (CQ) |  |  |  |
| 12 |  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  |  |  |
| Substante periculoase/prioritar |  |  |  |
| 13 | 2 ori pe an | PAH(m.p.-xileni) Metale: crom, nichel, cupru, cadmiu, mercur, plumb; Toluen, naftalină, antracen, fenantren, fluorantren, benz(a)antracen, benz(g.h.i.)perilen, |  |  |  |

SECTIUNEA 14

Impact

9.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

În apa subterană se fac determinări periodice (de 2 ori pe an) de laboratorul acreditat GIVAROLI, pentru următorii indicatori: pH, materii în suspensii, CB05, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici degradabili. cloruro, sulfaţi, sulfuri+H2S, substanţe extractibile, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Cr6++Cr3+, OST, iar rezultatele monitorizarii sunt trecute in Raportul Anual de Mediu.

9.4. Monitorizarea si raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

Capitolul a fost descries mai sus.

9.5.  Monitorizarea si raportarea deşeurilor

În Registrul Deseuri al secţiei sunt înregistrate cantităţile şi tipurile de deşeuri produse. Acestea sunt predate Gestiunii deşeuri a societăţii (pe bază de Notă de Predare Internă) care le înregistrează conform HG 856 pe tipuri, coduri, cantităţi generate, cantităţi predate din societate, stoc rămas, firma preluatoare. La predarea deşeurilor periculoase către gestiunea deşeuri, acestea sunt însoţite de fişe cu date de securitate (spe a avea acces la informaţii privind: compozitia fizica si chimica a deseurilor, pericolul caracteristic, precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate).

Anexele 1,2,3 după caz sunt competate la ieşirea din societate şi, împreună cu dispoziţiile de livrare, însoţesc transportul deşeurilor către destinaţia finală.

Anual, în Raportul de Mediu şi în Situaţia statistică a deşeurilor se raportează către Autorităţile de Mediu date despre deşeurile generate, mod de valorificare, eliminare, stocuri, firme preluatoare.

9.6. Monitorizarea mediului

9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant

Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalaţiei?

Nu a fost ceruta o astfel de monitorizare.

9.6.2. Monitorizarea impactului

Anual se determină poluanţii din sol spre a determina o eventuală contaminare a solului, respectiv a pânzei freatice.

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces

| Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieţi masurile luate sau pe care intenţionaţi sa le aplicaţi |
| --- | --- |
| ● materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili si informaţia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Materiile prime sosesc cu buletine şi certificate de calitate, nu necesită monitorizare calitativă |
| ● eficienta instalaţiei atunci când este importanta pentru mediu; | Eficienţa electrozilor ce indică parametrii staţiei de neutralizare sunt verificaţi periodic din punct de vedere metrologic |

10. DEZAFECTARE

10.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

NOTA:

Pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de <LLNK 12002    34180 301   0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazute pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

10.2. Planul de inchidere a instalatiei

PLAN DE MĂSURI ÎN CAZUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

Secţia de acoperiri metalice prin electrodepunere

Pentru a preveni poluarea mediului, în cazul închiderii definitive a instalaţiei autorizate IPPC se va proceda la:

- Evacuarea soluţiilor din băile de electrodepunere către staţia de neutralizare şi spălarea cuvelor cu jet puternic de apă;

- Corelarea capacităţii staţiei de neutralizare cu volumul soluţiilor uzate deversate şi procurarea de reactivi de neutralizare;

- Neutralizarea soluţiilor contaminate şi monitorizarea pe toată durata procesului a calităţii apelor uzate evacuate în canalizarea oraşului;

- Decontaminarea cuvelor din secţie dacă la verificarea calitativă mai prezintă urme de agenţi poluanţi;

- Decontaminarea bazinelor decantoare ale staţiei;

- Eliminarea cuvelor metalice decontaminate ca deşeu inofensiv pentru mediu;

- Eliminarea deşeurilor chimice şi a deşeurilor de ambalaje prin intermediul unei firme abilitate;

- Eliminarea reactivilor şi a preparatelor chimice neutilizate, fie către alţi utilizatori fie ca deşeu chimic;

- Decuplarea conductelor de canalizare şi decontaminarea lor;

- Efctuarea analizelor de sol în zonă pentru a verifica gradul de poluare şi efectuarea unei decontaminări în cazul unor rezultate nefavorabile.

Răspund : directorul de modul, şeful sectorului electrodepunere, responsabilul de mediu, inspectorul protecţia muncii, inspectorul pentru situaţii de urgenţa.

În cazul închiderii instalaţiei, se va acţiona pe baza unui PLAN DE INCHIDERE care va cuprinde lista tuturor utilajelor ce trebuie dezafectate, materialui de bază din care sunt alcătuite şi modul de evacuare a lor (de ex. băile de electrodepunere se vor preda ca deşeu metalic, conductele vor putea fi refolosite, rezervoarele de reactivi de la staţia de epurare vor fi predate ca deşeu mase plastice).

Toate soluţiile utilizate vor fi trecute prin staţia de epurare pentru depoluare. Se vor decupla toate sursele de furnizare a utilităţilor: apă, energie termică, energie electrică, gaze naturale. Reactivii rămaşi în stoc vor fi predaţi furnizorilor sau vor fi stocaţi temporar pană la valorificarea ulterioară.

Pentru verificarea gradului de poluare a solului, prin posibile infiltrări se vor preleva probe de sol din zona dintre electrodepunere şi staţia de epurare, în caz de constatare a poluării se va acţiona pentru depoluarea zonei.

11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de│                       │

│mediu pe amplasament?                                 │         Da            │

│                                                      │                       │

│Daca da, treceti la Sectiunea 13                      │                       │

└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

13. IMPACT

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului s-a facut in Raportul de amplasament.

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare s-a facut in Raportul de amplasament.

13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

13.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Tip de receptor care poate fi afectat deemisiile din instalaţie | Lista evacuărilor din instalaţie care pot afecta receptorul | Localizarea informaţiei privind impactul |
| Apa de canalizare | Crom, cianuri, materii în suspensie, pH, sulfuri, materii organice | Raportul de amplasament |
| Sol (in jurul sectiei) | Metale | Raportul de amplasament |
| Aer atmosferic | Crom, cadmiu, zinc | Raportul de amplasament |

13.4. Managementul deseurilor

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ Obiectiv relevant                                        │Masuri suplimentare│

│                                                          │care trebuie luate │

│                                                          │                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara  │                   │

│periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese│                   │

│sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara:  │                   │

│                                                          │                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤                   │

│   ● risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau   │       Nu          │

│                                                          │                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤                   │

│   ● cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau │       Nu          │

│                                                          │                   │

├──────────────────────────────────────────────────────────┤                   │

│   ● afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de   │       Nu          │

│     interes special;                                     │                   │

│                                                          │                   │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

SECTIUNEA 15

Programele de Conformare si Modernizare

In anul 2015 au fost facute urmatoarele investitii pentru linia noua de TSA:

- Statie de neutralizare – 1 432 076 lei;

- Instalatie de automatizare – 512 354 lei;

- Statie de recirculare – 243 394 lei;

- Statie de demineralizare – 342 686 lei;

- Linie TSA – 1 993 608 lei;

- Epurator de gaze scrubber – 51 111 lei;

- Linie vopsire automata si uscare – 7 624 566 lei.